فصل چهارم

ارزیابی مطالعات و معرفی مناطق امیدبخش

4-1- مقدمه

ورقه یکصدهزارم دورجینگ بخشی از نقشه 250000 :1 خاش را به خود اختصاص داده است. واحدهای سنگی سامان دهنده عرصه این ورقه را عموماً سنگهای تخریبی – کربناتی و بعضاً فرآورده های پوسته اقیانوسی گسلیده با سنگهای همبر را تشکیل می دهد.

کربنات های حاشیه پایانه جنوب باختری و سنگهای تخریبی که با حدود 30% پوشش ورقه جای جای منطقه را سازمان میدهد عموماً بلورین شده بوده و در رنگهای متنوع از روشن گرفته تا خاکستری تیره متظاهر می گردند.

واحدهای ساختاری و عناصر تکتونیکی همسوی با هم از راستای شمال باختر – جنوب خاور تبعیت نموده و جایگیری تکتونیکی افیولیت ها درواقع در همین راستا بوقوع پیوسته است.

دو فرونشست تکتونیکی شامل چاه غیب هامون و هامون تگور هم راستا و هم سوی واحدهای ساختاری و عناصر تکتونیکی دو پهنه کربنات را از واحدهای تخریبی تفکیک و مجزا می نماید.

برخی از آنومالیهای در حاشیه کفه هامون تگور و چاه غیب و تقریباً همسوی یکدیگر ظاهر می گردند. درحالیکه دیگر مناطق اگرچه درحد آنومالی می باشند اما کم اهمیت تر از دیگر آنومالیها بنظر می رسند.

در خاتمه با تلفیق نتایج ژئوشیمیایی کانی سنگین و آنالیز نمونه های مینرالیزه محدوده های ناهنجاری به شرح زیر بیان

می گردد.

4-2- محدوده شماره 1

این محدوده که در بخش شمالی منطقه و در مجاورت روستای تودک واقع شده دارای مساحت تقریبی 43 کیلومتر مربع بوده و از واحدهای شیل و ماسه سنگ، آهک رادیولاریتی، آهک نومولیتی، آبرفت و رسوبات آبراهه ای سازمان یافته است. در این محدوده در مرحله نخست تعداد 8 نمونه ژئوشیمیایی و 4 نمونه کانی سنگین به شماره های S369, S365, S366 S368  برداشت گردیده که در بررسی های ژئوشیمیایی برای عناصر Pb, Zn, Ag, As, Sb, Cd, Bi  ناهنجاری نشان داده است. در مطالعات کانی سنگین انجام شده نیز ناهنجاری کانی خاصی گزارش نگردیده است.

در برداشت های صحرایی مرحله کنترل ناهنجاری تعداد دو نمونه مینرالیزه، 4 نمونه کانی سنگین و یک نمونه مقطع نازک برداشت گردیده است.

جدول(4-1): مشخصات نمونه های ژئوشیمیایی ناهنجار برگرفته شده از آنومالی شماره1 (برداشت شده در مرحله اول)

| Row | Sample | مختصات | Bi | Cd | Sb | As | Ag | Zn | Pb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. | X | Y | (ppm) |
| 1 | S363 | 288139 | 3150807 | 0.51 | 0.17 | 0.66 | 11.3 | 0.06 | 63 | 22.6 |
| 2 | S364 | 286708 | 3149604 | 0.6 | 0.17 | 0.61 | 11.4 | 0.06 | 63 | 21.8 |
| 3 | S365 | 285755 | 3150613 | 0.59 | 0.16 | 0.68 | 11.8 | 0.07 | 62 | 22.4 |
| 4 | S366 | 283575 | 3150335 | 0.56 | 0.19 | 0.65 | 11.6 | 0.06 | 65 | 22.9 |
| 5 | S367 | 283752 | 3150642 | 0.50 | 0.17 | 0.63 | 11.1 | 0.06 | 63 | 22.2 |
| 6 | S368 | 283533 | 3151213 | 0.45 | 0.18 | 0.66 | 11.6 | 0.06 | 64 | 21.6 |
| 7 | S369 | 284694 | 3151683 | 0.53 | 0.17 | 0.68 | 11.4 | 0.06 | 63 | 23.9 |
| 8 | S370 | 283000 | 3150560 | 0.49 | 0.17 | 0.68 | 11 | 0.07 | 63 | 21.6 |

لازم به ذکر است که عیار نمونه های آبراهه ای فوق در حد پوسته زمین می باشد، ولی به دلیل آنکه تکنیک جدایش جوامع آنومالی

از زمینه روشی نسبی است، تعدادی از نمونه ها برای برخی از عناصر بصورت آنومالی گزارش گردیده است.

جدول (4-2): صورت نتایج آنالیزنمونه های مینرالیزه محدوده اول (برداشت شده در مرحله کنترل ناهنجاری)

| Row | Samlpe | Coordinate System | Au | Ag | As | Ba | Cd | Co | Cr | Cu | Hg | Mn | Pb | W | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. | X | Y | (ppm) |
| 1 | Dj 366 X1 | 284862 | 3150278 | <0.001 | <0.2 | 12 | 40 | <0.5 | 18 | 100 | 41 | <1 | 565 | 6 | <10 | 55 |
| 2 | Dj 368 X1 | 283569 | 3152337 | 0.214 | 0.7 | 121 | 130 | 17.3 | 21 | 5 | 3210 | <1 | 9100 | 86 | <10 | 3070 |

جدول (4-3): نتایج مطالعات نمونه های کانی سنگین محدوده اول (برداشت شده در مرحله کنترل ناهنجاری)

| Row | Sample | Coordinate (WGS 84) | Lithology | Observed Minerals |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Number | Universal Transverse Mercator |  |  |
|  |  | X | Y |  |  |
| 1 | 365H | 286180 | 3151132 | آهک، شیل، ماسه سنگ، رسوبات آبراهه ای و سنگهای آذرین متوسط بلور | گالن(1ذره)، اسفالریت (2ذره) |
| 2 | 366H | 284146 | 3150315 | شیل های لیمونیتی شده | در این نمونه کانی سنگین بااهمیت مشاهده نگردیده است |
| 3 | 368H | 283673 | 3152692 | شیل، ماسه سنگ، آبرفت و رسوبات آبراهه ای | سینابر (1ذره) |
| 4 | 369H | 285103 | 3151903 | شیل، ماسه سنگ و رسوبان آبراهه ای | در این نمونه کانی سنگین بااهمیت مشاهده نگردیده است |

نقشه (4-2): موقعیت ناهنجاری شماره1 بر روی نقشه زمین شناسی و توپوگرافی به همراه نمونه های برداشت شده در مراحل اول و دوم

نمونه 365X با مختصات جغرافیایی X=2816123  ,  Y=3151003  جهت مطالعات سنگ شناسی برداشت گردید که توضیحات آن به شرح زیر می باشد:

# شماره نمونه:     DJ 365

ترکیب کانی شناسی: پلاژیوکلاز، آمفیبول، کوارتز، اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن و کانیهای اپک

بافت سنگ: پورفیری(میکروگرانولار)

پلاژیوکلاز: شکلدار، در اندازه ریز تا 25/3 میلیمتر و با ماکل پلی سنتیک دیده میشوند. این کانی در بعضی قسمتها رسی، سرسیتی و کلریتی شده و زمینه از فلدسپارهای بسیار دانه ریز تشکیل گردیده است. شکستگی در کانیها بوضوح دیده میشود بخصوص در پلاژیوکلازها که احتمالاً نشان دهنده تأثیر تنشهای حاکم در منطقه می باشد..

آمفیبول: ازنوع هورنبلند، به شکل نیمه شکلدار تا شکلدار (تیغهای یا شش ضلعی) و در اندازه تقریباً 75/0 تا 25/3 میلیمتر بوده و به کلریت، اپیدوت و اکسیدهای آهن آلتره شده اند.

کوارتز: دانههای مونوکریستالین و پلی کریستالین کوارتز با خاموشی موجی و در اندازه ریز و به صورت شکلدار تا بیشکل رویت میشود.

کانیهای اپک، اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن: به فرم شکلدار تا بیشکل در متن سنگ پراکنده شدهاند.

آلتراسیون: اپیدوتی شدن، کلریتی شدن، رسی و اکسید شدن

مشخصات ماکروسکوپی: به رنگ خاکستری مایل به سبز دیده میشود و بلورها فانریتیک هستند.

# نام سنگ: تراکی آندزیت پورفیری

بطور کلی اینطور بنظر میرسد که با توجه به نتایج ضعیف نمونه های ژئوشیمیایی آبراهه ای که در مرحله اول بدست آمده و همچنین نتایج نمونه های کانی سنگین و مینرالیزه که در مرحله کنترل ناهنجاری حاصل گردیده است، محدوده آنومالی شماره 1 از دیدگاه استمرار مطالعات اکتشافی در حال حاضر فاقد اهمیت می باشد.

4-3- محدوده شماره 2

این محدوده که در 16 کیلومتری خاور روستای سیارشکک واقع شده دارای مساحت تقریبی 14 کیلومتر مربع بوده و از واحدهای شیل، ماسه سنگ، ملانژتکتونیکی و آبرفت تشکیل گردیده است. در مرحله نخست از محدوده مذکور تعداد 6 نمونه ژئوشیمیایی و 3 نمونه کانی سنگین به شماره های S718, S719, S720 برداشت گردید که در بررسی های ژئوشیمیایی انجام شده ناهنجاری عناصر Sn  و Fe  به ثبت رسیده است. با مطالعه نمونه های کانی سنگین انجام شده نیز در یک نمونه 1 ذره کانی کروندوم به عنوان کانی ناهنجار در محدوده مذکور معرفی گردیده است. در مرحله کنترل ناهنجاری تعداد 3 نمونه مینرالیزه و 3 نمونه کانی سنگین برداشت گردیده است.

جدول(4-4): مشخصات نمونه های ژئوشیمیایی آبراهه ای برگرفته شده از آنومالی شماره 2

| Row | Sample | مختصات | Sn | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. | X | Y | (ppm) | (%) |
| 1 | S717 | 276526 | 3136300 | 0.8 | 4.32 |
| 2 | S718 | 276958 | 3137714 | 0.6 | 2.86 |
| 3 | S719 | 278114 | 3138521 | 0.8 | 4.01 |
| 4 | S720 | 278253 | 3138075 | 0.8 | 3.66 |
| 5 | S721 | 280345 | 3138746 | 0.7 | 3.75 |
| 6 | S723 | 279659 | 3140345 | 0.7 | 4.09 |

جدول (4-5): صورت نتایج آنالیزنمونه های مینرالیزه محدوده دوم (برداشت شده در مرحله کنترل ناهنجاری)

| Row | Samlpe | Coordinate System | Au | Ag | As | Ba | Bi | Co | Cr | Cu | Hg | Mn | Mo | Pb | W | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. | X | Y |  | (ppm) |
| 1 | Dj 717 X1 | 277525 | 3137837 | 0.002 | <0.2 | 6 | 30 | <2 | 2 | 19 | 3 | <1 | 331 | 1 | 4 | <10 | 5 |
| 2 | Dj 720 X1 | 261271 | 3140756 | 0.008 | 0.2 | 43 | 190 | <2 | 2 | 11 | 13 | <1 | 48 | 6 | 18 | <10 | 20 |
| 3 | Dj 723 X1 | 277140 | 3137918 | 0.001 | 0.7 | 27 | 1520 | 16 | 3 | 9 | 59 | <1 | 123 | 3 | 36 | <10 | 27 |

جدول (4-6): صورت نتایج نمونه های کانی سنگین محدوده دوم (برداشت شده در مرحله کنترل ناهنجاری)

| Row | Sample | Coordinate (WGS 84) | Lithology | Observed Minerals |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Number | Universal Transverse Mercator |  |  |
|  |  | X | Y |  |  |
| 1 | 717H | 276677 | 3136882 | آبرفت | کانی سنگین بااهمیت مشاهده نگردیده است |
| 2 | 720H | 278976 | 3138380 | شیل، ماسه سنگ و آهک | سینابر (1ذره) |
| 3 | 723H | 278968 | 3139214 | آمیزه های رنگی | اسفالریت (4ذره)، کریزوکولا(1ذره) |

نقشه (4-3):موقعیت ناهنجاری شماره2 بر روی نقشه زمین شناسی و توپوگرافی به همراه نمونه های برداشت شده در مراحل اول و دوم

همانطور که از نتایج نمونه های ژئوشیمیایی آبراهه ای و کانی سنگین در مرحله نخست وهمچنین نمونه های مینرالیزه و کانی سنگین در مرحله دوم مشخص است ، این آنومالی نیز مشابه ناهنجاری شماره 1 از اعتبار کافی به منظور استمرار مطالعات اکتشافی برخوردار نیست .

4-4- محدوده شماره 3

این محدوده با مساحت تقریبی 34 کیلومتر مربع در مجاورت روستای چاه بلوچ (جنوب باختری ورقه یکصدهزارم دورجینگ) جای گرفته است. در مرحله نخست نمونه برداری تعداد 11 نمونه ژئوشیمیایی و 3 نمونه کانی سنگین برداشت گردیده که در بررسی های ژئوشیمیایی انجام شده به لحاظ دارا بودن ناهنجاری عناصر مس، روی، آهن، منگنز، کروم، کبالت و نیکل یکی از محدوده های ناهنجار ژئوشیمیایی محسوب می گردد. محدوده مذکور در بررسی های کانی سنگین ناهنجاری کانی خاصی را به ثبت نرسانده است. این درحالی است که تعداد 5 نمونه به شماره های S164, S163, S158, S157, S153  از این محدوده برداشت گردیده است. محدوده مذکور به لحاظ زمین شناسی نیز از واحدهای مرمر، شیل و ماسه سنگ، آبرفت و رسوبات آبراهه ای سازمان یافته است.

در مرحله کنترل ناهنجاری از محدوده مورد سخن تعداد یک نمونه مینرالیزه، 6 نمونه کانی سنگین  و یک نمونه جهت تهیه مقطع نازک و بررسی های سنگ شناسی برداشت گردیده است.

جدول(4-7): مشخصات نمونه های ژئوشیمیایی ناهنجار برگرفته شده از آنومالی شماره 3

| Row | Sample | مختصات | Cu | Zn | Mn | Cr | Co | Ni | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. | X | Y | (ppm) | (%) |
| 1 | S127 | 266466 | 3099695 | 36.8 | 61 | 692 | 113 | 20.6 | 164 | 3.64 |
| 2 | S148 | 265418 | 3103178 | 26.5 | 52 | 638 | 68 | 13.6 | 80.1 | 2.92 |
| 3 | S151 | 265230 | 3102715 | 28.7 | 55 | 682 | 80 | 15.7 | 101 | 3.21 |
| 4 | S152 | 265196 | 3102192 | 24.2 | 51 | 633 | 80 | 15.8 | 111 | 3.21 |
| 5 | S153 | 265326 | 3100959 | 28.3 | 59 | 739 | 101 | 20.5 | 133 | 3.95 |
| 6 | S155 | 267195 | 3099919 | 31.8 | 62 | 681 | 75 | 18.3 | 112 | 3.04 |
| 7 | S156 | 268850 | 3100995 | 32.6 | 57 | 687 | 108 | 19.4 | 145 | 3.53 |
| 8 | S157 | 269341 | 3101178 | 28.7 | 52 | 633 | 88 | 16.9 | 128.5 | 2.95 |
| 9 | S158 | 270036 | 3101456 | 22.1 | 51 | 556 | 58 | 12.5 | 70.5 | 2.78 |
| 10 | S159 | 269678 | 3102116 | 24.4 | 56 | 598 | 67 | 13.9 | 84.6 | 2.87 |
| 11 | S160 | 268488 | 3101877 | 28.3 | 60 | 692 | 100 | 17.2 | 125.5 | 3.25 |
| 12 | S161 | 268443 | 3102838 | 29.3 | 64 | 674 | 87 | 16.6 | 115 | 3.04 |
| 13 | S162 | 268259 | 3103370 | 34.1 | 67 | 723 | 85 | 18.6 | 118.5 | 3.30 |
| 14 | S163 | 268288 | 3104090 | 22.8 | 51 | 614 | 74 | 13.7 | 100 | 2.73 |
| 15 | S164 | 269337 | 3104203 | 32.9 | 65 | 804 | 114 | 19.7 | 137.5 | 4.37 |

جدول (4-8): صورت نتایج آنالیزنمونه های مینرالیزه ناهنجاری سوم (برداشت شده در مرحله کنترل ناهنجاری)

| Row | Samlpe | Coordinate System | Au | Ag | As | Ba | Co | Cr | Cu | Hg | Mn | Ni | Pb | Sb | W | Zn | Fe | Mg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. | X | Y | (ppm) | (%) |
| 1 | Dj 155 X1 | 267386 | 3100505 | 0.001 | <0.2 | 11 | 80 | 16 | 227 | 6 | <1 | 503 | 440 | <2 | 3 | <10 | 9 | 1.5 | 11.35 |

جدول (4-9): صورت نتایج نمونه های کانی سنگین محدوده سوم (برداشت شده در مرحله کنترل ناهنجاری)

| Row | Sample | Coordinate (WGS 84) | Lithology | Observed Minerals |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Number | Universal Transverse Mercator |  |  |
|  |  | X | Y |  |  |
| 1 | 127H | 265926 | 3100238 | شیل، ماسه سنگ، آهک و رسوبات آبراهه ای | در این نمونه کانی سنگین بااهمیت مشاهده نگردیده است |
| 2 | 155H | 267719 | 3099500 | آهک، ماسه سنگ، شیل و آبرفت | شئلیت (3ذره)، سرب طبیعی (1ذره) |
| 3 | 156H | 268693 | 3100743 | مرمر، آهک، ماسه سنگ، شیل و آبرفت | در این نمونه کانی سنگین بااهمیت مشاهده نگردیده است |
| 4 | 159H | 269406 | 3102217 | مرمر، آهک، شیل و ماسه سنگ | پیریت (1ذره) |
| 5 | 162H | 267924 | 3103455 | مرمر، آهک و آبرفت | پیریت (1ذره)، سرب طبیعی (1ذره) |
| 6 | 164H | 269393 | 3104430 | مرمر، شیل، ماسه سنگ و آبرفت | در این نمونه کانی سنگین بااهمیت مشاهده نگردیده است |

نقشه (4-4): موقعیت ناهنجاری شماره3 بر روی نقشه زمین شناسی و توپوگرافی به همراه نمونه های برداشت شده در مراحل اول و دوم

از محدوده مذکور یک نمونه با مختصات X=267600  ,  Y=3103344  جهت تهیه مقطع نازک و بررسی های   سنگ شناسی برداشت و مورد مطالعه قرار گرفت که توضیح آن به شرح زیر می باشد:

# شماره نمونه:     DJ 162

# ترکیب کانی شناسی: کلسیت

# بافت سنگ: موزائیکی و متبلور

کلسیت: کل سنگ از دانههای بسیار ریز تا ریز کلسیتهای اسپاری تشکیل شده است. این کانی از خود خاموشی موجی و ماکل پلی سنتتیک نشان میدهد. این سنگ تحت تأثیر تنشهای حاکم در منطقه متامورف شده و بصورت جهتدار درآمده است.

مشخصات ماکروسکوپی: به رنگ خاکستری روشن بوده و جهت یافتگی در آن بخوبی نمایان است. به نظر میرسد سنگ متامورف شده است.

# نام سنگ: سنگ آهک بلورین

بر پایه نتایج نمونه های ماخوذه در مرحله اول و همچنین مرحله کنترل ناهنجاری و بر اساس مشاهدات صحرایی این محدوده فاقد اهمیت می باشد.

4-5- محدوده شماره 4

این محدوده در مجاورت روستای سیارشکک با مساحت تقریبی 36 کیلومتر مربع جای گرفته است. در نمونه برداری مرحله نخست تعداد 11 نمونه ژئوشیمیایی و 4 نمونه کانی سنگین برداشت گردیده است. در مطالعات ژئوشیمیایی انجام شده، محدوده مذکور به لحاظ دارا بودن ناهنجاری عناصر مولیبدن، سرب، روی، نقره، ارسنیک، آنتیموان، باریم، کادمیوم، بیسموت، قلع و آهن جزء محدوده ناهنجار ژئوشیمیایی محسوب می گردد. ضمن آنکه با مطالعه 4 نمونه کانی سنگین به شماره های S657, S418, S416, S407  تنها 1 ذره کانی کرومیت در نمونه شماره S407 گزارش گردیده است.  این محدوده به لحاظ زمین شناسی شامل واحدهای شیل، ماسه سنگ، آهک نومولیتی توده ای، آبرفت و رسوبات آبراهه ای می باشد.

در برداشت های صحرایی مرحله دوم تعداد 2 نمونه مینرالیزه، 6 نمونه کانی سنگین  و یک نمونه جهت تهیه مقطع نازک برداشت گردیده است.

جدول(4-10): مشخصات نمونه های ژئوشیمیایی ناهنجار برگرفته شده از آنومالی شماره 4 (برداشت شده در مرحله اول)

| Row | Sample | مختصات | Mo | Pb | Zn | Ag | As | Sb | Ba | Cd | Bi | Sn | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. | X | Y | (ppm) | (%) |
| 1 | S407 | 267832 | 3138718 | 0.58 | 11.8 | 49 | 0.02 | 9 | 0.43 | 90 | 0.10 | 0.21 | 0.6 | 2.72 |
| 2 | S410 | 266076 | 3137434 | 0.58 | 12.3 | 53 | 0.02 | 9 | 0.38 | 90 | 0.09 | 0.26 | 0.5 | 2.81 |
| 3 | S411 | 266658 | 3139424 | 0.72 | 15.3 | 50 | 0.02 | 9.1 | 0.44 | 120 | 0.10 | 0.27 | 0.6 | 3.02 |
| 4 | S413 | 265732 | 3139973 | 0.64 | 14.4 | 52 | 0.03 | 9.7 | 0.46 | 90 | 0.11 | 0.35 | 0.6 | 3.08 |
| 5 | S414 | 265402 | 3139990 | 0.63 | 12.5 | 46 | 0.03 | 9.5 | 0.43 | 110 | 0.11 | 0.28 | 0.5 | 2.59 |
| 6 | S415 | 264885 | 3140706 | 0.87 | 37.9 | 82 | 0.11 | 16 | 1.11 | 100 | 0.23 | 1.7 | 0.8 | 3.79 |
| 7 | S416 | 263958 | 3140418 | 0.53 | 11.5 | 46 | 0.02 | 9.2 | 0.38 | 100 | 0.10 | 0.21 | 0.5 | 2.57 |
| 8 | S417 | 263037 | 3141144 | 0.90 | 28 | 69 | 0.06 | 15.5 | 1.12 | 110 | 0.17 | 0.97 | 0.8 | 4.24 |
| 9 | S418 | 262386 | 3141074 | 0.57 | 12.7 | 45 | 0.02 | 8.6 | 0.4 | 80 | 0.11 | 0.21 | 0.5 | 2.56 |
| 10 | S419 | 262248 | 3141627 | 0.64 | 17.1 | 55 | 0.03 | 7.5 | 0.51 | 90 | 0.12 | 0.53 | 0.5 | 2.95 |
| 11 | S657 | 269946 | 3143870 | 0.53 | 10.9 | 42 | 0.02 | 8.1 | 0.37 | 80 | 0.10 | 0.19 | 0.5 | 2.33 |

جدول (4-11): صورت نتایج آنالیزنمونه های مینرالیزه محدوده چهارم (برداشت شده در مرحله کنترل ناهنجاری)

| Row | Samlpe | Coordinate System | Au | Ag | As | Ba | Co | Cr | Cu | Hg | Mn | Mo | Ni | Pb | W | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. | X | Y | (ppm) |
| 1 | Dj 416 X1 | 263835 | 3139267 | 0.005 | <0.2 | 33 | 900 | 18 | 8 | 16 | <1 | 1825 | 6 | 63 | 10 | <10 | 110 |
| 2 | Dj 418 X1 | 261900 | 3140104 | 0.001 | <0.2 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | <1 | 53 | <1 | 4 | <2 | <10 | <2 |

جدول (4-12): صورت نتایج نمونه های کانی سنگین محدوده چهارم (برداشت شده در مرحله کنترل ناهنجاری)

| Row | Sample | Coordinate (WGS 84) | Lithology | Observed Minerals |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Number | Universal Transverse Mercator |  |  |
|  |  | X | Y |  |  |
| 1 | 410H | 266647 | 3137561 | آبرفت | سرب طبیعی (1ذره) |
| 2 | 411H | 266748 | 3138691 | آبرفت | سرب طبیعی (1ذره) |
| 3 | 414H | 265308 | 3139733 | آهک های نومولیت دار و ماسه سنگ | در این نمونه ها کانی سنگین بااهمیت مشاهده نگردیده است |
| 4 | 416H | 263950 | 3140193 | آهک و ماسه سنگ |  |
| 5 | 417H | 263461 | 3140984 | آبرفت |  |
| 6 | 419H | 262805 | 3141832 | رسوبات آبراهه ای، شیل، ماسه سنگ و آهک |  |

نقشه (4-5): موقعیت ناهنجاری شماره4 بر روی نقشه زمین شناسی و توپوگرافی به همراه نمونه های برداشت شده در مراحل اول و دوم

نمونه 418X  با مختصات جغرافیایی X=261962  , Y=3140049   جهت تهیه مقطع نازک و بررسی های سنگ شناسی برداشت که گزارش آن به شرح زیر می باشد:

# شماره نمونه:     DJ 418

# ترکیب کانی شناسی: کلسیت

# بافت سنگ: موزائیکی

کلسیت: زمینه را کلسیتهای میکرایتی تشکیل میدهد. به نظر میرسد این میکرایتها در بعضی نقاط تبلور دوباره یافته و به کلسیتهای اسپاری تبدیل شدهاند.

فسیلها نیز تقریباً به مقدار %10در زمینه میکرایتی پراکنده شدهاند.

مشخصات ماکروسکوپی: به رنگ خاکستری و دارای فسیل است.

نام سنگ: سنگ آهک (بایواسپارامیکرایت)

4-6- محدوده شماره 5

این محدوده که در 6 کیلومتری باختر روستای حاجی آباد جای گرفته دارای مساحت تقریبی 30 کیلومتر مربع بوده و از واحدهای شیل، ماسه سنگ، کنگلومرای ماسه سنگی، آهک نومولیتی، آبرفت و رسوبات آبراهه ای سازمان یافته است. در نمونه برداری مرحله نخست از این محدوده تعداد 10 نمونه ژئوشیمیایی و 3 نمونه کانی سنگین برداشت گردیده که در بررسی های ژئوشیمیایی برای عناصر مس، مولیبدن، نقره، ارسنیک، جیوه، باریم، منگنز و کبالت ناهنجاری نشان داده است. ضمن آنکه در مطالعات کانی سنگین نیز در نمونه شماره S645 ، 1 ذره کانی سروزیت و در نمونه S436 ، نیز 1 ذره کانی نقره خالص گزارش گردیده ضمن آنکه در نمونه S434  کانی خاصی مشاهده نگردیده است. لازم به توضیح اینکه نمونه S436 در بررسی های ژئوشیمیایی 03/0 گرم در تن نقره به ثبت رسانده است.

در مرحله کنترل ناهنجاری تعداد یک نمونه مینرالیزه، 6 نمونه کانی سنگین و یک نمونه جهت تهیه مقطع نازک برداشت گردیده است.

جدول(4-13): مشخصات نمونه های ژئوشیمیایی ناهنجار برگرفته شده از آنومالی شماره 5 (برداشت شده در مرحله اول)

| Row | Sample | مختصات | Cu | Mo | Ag | As | Hg | Ba | Mn | Co |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. | X | Y | (ppm) |
| 1 | S433 | 296606 | 3133949 | 32.1 | 0.59 | 2.23 | 10.5 | 0.02 | 80 | 649 | 15 |
| 2 | S434 | 297288 | 3132663 | 30.3 | 0.56 | 0.02 | 9.2 | 0.01 | 70 | 608 | 14.3 |
| 3 | S435 | 295651 | 3133502 | 36.2 | 0.96 | 0.65 | 12.4 | 0.03 | 80 | 853 | 18 |
| 4 | S436 | 297064 | 3132362 | 29.5 | 0.58 | 0.03 | 8.5 | 0.01 | 80 | 640 | 14.2 |
| 5 | S437 | 297424 | 3132309 | 35.3 | 1.09 | 0.02 | 13.3 | 0.02 | 120 | 920 | 20.3 |
| 6 | S438 | 297325 | 3131421 | 29 | 0.60 | 0.02 | 9.2 | 0.01 | 90 | 618 | 14.3 |
| 7 | S439 | 298103 | 3130576 | 32.8 | 0.82 | 0.02 | 10.5 | 0.04 | 100 | 723 | 16.4 |
| 8 | S516 | 292316 | 3131447 | 25.7 | 0.61 | 0.02 | 9.5 | 0.02 | 90 | 610 | 15.8 |
| 9 | S517 | 291930 | 3132328 | 27.9 | 0.73 | 0.08 | 8.8 | 0.04 | 90 | 563 | 15.1 |
| 10 | S645 | 292249 | 3130192 | 24.1 | 0.50 | 0.02 | 8.9 | 0.02 | 80 | 581 | 13 |

جدول (4-14): صورت نتایج آنالیزنمونه های مینرالیزه محدوده پنجم (برداشت شده در مرحله کنترل ناهنجاری)

| Row | Samlpe | Coordinate System | Au | Ag | As | Ba | Co | Cr | Cu | Hg | Mn | Mo | Ni | Pb | W | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. | X | Y | (ppm) |
| 1 | Dj 434 X1 | 296768 | 3133278 | 0.001 | 0.3 | 89 | 1190 | 14 | 33 | 34 | <1 | 889 | 10 | 64 | 22 | <10 | 52 |

جدول (4-15): صورت نتایج نمونه های کانی سنگین محدوده پنجم (برداشت شده در مرحله کنترل ناهنجاری)

| Row | Sample | Coordinate (WGS 84) | Lithology | Observed Minerals |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Number | Universal Transverse Mercator |  |  |
|  |  | X | Y |  |  |
| 1 | 433H | 296752 | 3133590 | شیل، ماسه سنگ، آهک و کلسیت | در این نمونه ها کانی سنگین بااهمیت مشاهده نگردیده است |
| 2 | 436H | 296557 | 3132682 | شیل، ماسه سنگ، آهک و کنگلومرا |  |
| 3 | 437H | 297540 | 3132425 | شیل و ماسه سنگ | سرب طبیعی (1ذره) |
| 4 | 439H | 298068 | 3130172 | ماسه سنگ، آهک و شیل | سینابر (1ذره) |
| 5 | 517H | 291864 | 3131847 | شیل، ماسه سنگ و آهک | سینابر (1ذره) |
| 6 | 645H | 292157 | 3129838 | آبرفت | سرب طبیعی (1ذره) |

نقشه (4-6):موقعیت ناهنجاری شماره5 بر روی نقشه زمین شناسی و توپوگرافی به همراه نمونه های برداشت شده در مراحل اول و دوم

از محدوده مورد سخن تعداد یک نمونه با مختصات X=291836  ,  Y=3131848   جهت تهیه مقطع نازک و    بررسی های سنگ شناسی برداشت گردید. که شرح آن به قرار زیر می باشد:

# شماره نمونه:     DJ 517

ترکیب کانی شناسی: کوارتز، پلاژیوکلاز، آلکالی فلدسپار، کلسیت، اکسیدهای آهن، کانیهای اپک، خرده سنگ و قطعات ولکانیکی(موسکویت و بیوتیت)

# بافت سنگ: تخریبی

کوارتز: دانههای مونوکریستالین کوارتز با خاموشی یکنواخت و موجی، در اندازه ریز، به شکلدار تا بیشکل و نیمه گردشده تا گرد شده در متن سنگ پراکنده شدهاند.

پلاژیوکلاز: در اندازه ریز، شکلدار تا نیمه شکلدار و با ماکل پلی سنتیک دیده میشوند. این کانی در بعضی قسمتها رسی، سرسیتی و کلریتی شده است.

آلکالی فلدسپار: در اندازه ریز و نیمه شکلدار دیده میشوند. این کانی در بعضی قسمتها آلتره شده است

کلسیت: به فرم پرکننده فضای خالی یا رگچهای و با ماکل پلیسنتتیک مشاهده میشود.

کانیهای اپک، اکسیدهای آهن: به فرم شکلدار تا بیشکل و در اندازه ریز در متن سنگ پراکنده شدهاند.

قطعات ولکانیکی: شامل موسکویت و بیوتیت بوده و در اندازه ریز و بصرت رشتههای باریک و نازک در نمونه مشخص هستند.

ماتریکس: سیلیسی و کلسیتی

# سیمان: سیلیسی

# آلتراسیون: کلریتی شدن، رسی و سرسیتی شدن

مشخصات ماکروسکوپی: به رنگ خاکستری با رگه و رگچههای سیلیسی دیده میشود.

نام سنگ: ماسه سنگ آهکی با قطعات ولکانیک( ساب آرکوز با قطعات ولکانیک)

بطور کلی اینطور بنظر میرسد که با توجه به نتایج ضعیف نمونه های ژئوشیمیایی آبراهه ای که در مرحله اول بدست آمده و همچنین نتایج نمونه های کانی سنگین و مینرالیزه که درمرحله کنترل ناهنجاری حاصل گردیده است، محدوده آنومالی شماره 5 از دیدگاه استمرار مطالعات اکتشافی در حال حاضر فاقد اهمیت می باشد.

4-7- محدوده شماره 6

این محدوده در پایانه شمال خاوری ورقه یکصدهزارم دورجینگ و 8 کیلومتری شمال خاوری روستای خانگ جای گرفته است. مساحت آن 7 کیلومتر مربع بوده و به لحاظ زمین شناسی از رسوبات آبراهه ای، لاهار و تراورتن سازمان یافته است. تعداد 4 نمونه ژئوشیمیایی در مرحله نخست از این محدوده برداشت گردیده که در بررسی های ژئوشیمیایی انجام شده تنها برای عنصر طلا ناهنجاری نشان داده است. همچنین تعداد 2 نمونه کانی سنگین به شماره های S469, S460  نیز برداشت و مورد مطالعه قرار گرفت که ناهنجاری کانی خاصی در آنها گزارش نگردیده است.

در بررسی های صحرایی مرحله کنترل ناهنجاری از محدوده مورد سخن تعداد 4 نمونه مینرالیزه، 2 نمونه کانی سنگین و همچنین یک نمونه جهت مطالعات سنگ شناسی برداشت گردیده است.

جدول(4-16): مشخصات نمونه های ژئوشیمیایی ناهنجار برگرفته شده از آنومالی شماره 6

| Row | Sample | مختصات | Au |
| --- | --- | --- | --- |
|  | No. | X | Y | (ppm) |
| 1 | S460 | 297402 | 3149108 | 0.001 |
| 2 | S461 | 298230 | 3150050 | 0.001 |
| 3 | S463 | 297870 | 3150432 | 0.008 |
| 4 | S469 | 296824 | 318946 | 0.006 |

جدول (4-17): صورت نتایج آنالیز نمونه های مینرالیزه محدوده ششم (برداشت شده در مرحله کنترل ناهنجاری)

| Row | Samlpe | Coordinate System | Au | Ag | Ba | Co | Cr | Cu | Hg | Mn | Mo | Ni | Pb | V | W | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. | X | Y | (ppm) |
| 1 | Dj 461 X1 | 298427 | 3149881 | <0.001 | <0.2 | 60 | 3 | 12 | 4 | <1 | 120 | <1 | 10 | 3 | 24 | <10 | 12 |
| 2 | Dj 461 X2 | 298580 | 3150503 | 0 | 0.3 | 20 | 2 | 4 | 3 | <1 | 34 | <1 | 3 | <2 | 10 | <10 | 4 |
| 3 | Dj 463 X1 | 297605 | 3150711 | <0.001 | <0.2 | 70 | 3 | 8 | 3 | <1 | 134 | <1 | 6 | <2 | 23 | <10 | 15 |
| 4 | Dj 463 X2 | 297734 | 3150992 | <0.001 | <0.2 | 70 | 4 | 10 | 6 | <1 | 170 | <1 | 10 | 4 | 25 | <10 | 15 |

جدول (4-18): صورت نتایج نمونه های کانی سنگین محدوده ششم (برداشت شده در مرحله کنترل ناهنجاری)

| Row | Sample | Coordinate (WGS 84) | Lithology | Observed Minerals |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Number | Universal Transverse Mercator |  |  |
|  |  | X | Y |  |  |
| 1 | 461H | 298028 | 3149901 | کنگلومرا، تراورتن | در این نمونه ها کانی سنگین بااهمیت مشاهده نگردیده است |
| 2 | 463H | 297686 | 3150177 | تراورتن، ماسه سنگ، کنگلومرا |  |

نقشه (4-7): موقعیت ناهنجاری شماره6 بر روی نقشه زمین شناسی و توپوگرافی به همراه نمونه های برداشت شده در مراحل اول و دوم

# شایان ذکر است که از محدوده مورد نظر نمونه شماره  DJ 463 جهت تهیه مقطع نازک و مطالعات سنگ شناسی برداشت گردید که توضیحات آن به شرح زیر می باشد:

ترکیب کانی شناسی: پلاژیوکلاز، آمفیبول، بیوتیت، پیروکسن، موسکوویت، کوارتز، اسفن، اکسیدهای آهن و کانیهای اپک

# بافت سنگ: هیالوپورفیریتیک میکرولیتیک

پلاژیوکلاز: شکلدار، در اندازه ریز تا 2/0 میلیمتر و با ماکل پلی سنتیک دیده میشوند. بعضی از این کانیها از خود زونینگ را به نمایش میگذارند. این کانی در بعضی قسمتها رسی واکسید شده است. زمینه ازمیکرولیتهای پلاژیوکلاز و شیشه تشکیل یافته است.

آمفیبول: ازنوع هورنبلند، شکل دار تا بیشکل و در اندازه ریز تا متوسط بوده و به بیوتیت و اکسیدهای آهن آلتره شده است. این آمفیبول ها اپاسیتی بوده و به رنگ قهوهای تیره دیده میشوند.

بیوتیت: به شکل کتابی و دانهای در اندازه ریز تا متوسط با پلی کروئیسم مشخص در مقطع حضور دارند. این بیوتیتها به دو صورت دیده میشوند: یا از آلتراسیون آمفیبولها بوجود آمدهاند یا اصطلاحاً بصورت بیوتیتهای سوخته دیده میشوند.

پیروکسن: در حد بسیار کم، احتمالاً از نوع اورتوپیروکسن و در اندازه کوچک با رخهای عمود بر هم مشاهده میشوند.

موسکوویت: در اندازه ریز، به مقدار کم و بصورت رشتهای در زمینه مقطع پراکنده شده است.

کوارتز: دانههای مونوکریستالین با خاموشی موجی و یکنواخت، در اندازه ریز، شکل دار تا بیشکل و به مقدار کم رویت میشود.

اسفن: یک کانی فرعی با پلی کروئیسم مشخص، در اندازه ریز و به مقدار کم مشاهده میشوند.

کانیهای اپک، اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن: به فرم به شکل دار تا بیشکل و در اندازه ریز در متن سنگ پراکنده    شدهاند.

آلتراسیون: سرسیتی شدن، رسی و اکسید شدن

مشخصات ماکروسکوپی: صورتی رنگ و با بلورهای فانریتیک

# نام سنگ: آندزیت پورفیری

4-8- محدوده شماره 7

این محدوده با مساحت تقریبی 5/10 کیلومتر مربع در پایانه جنوب باختری ورقه یکصدهزارم دورجینگ واقع شده است. در مرحله نخست نمونه برداری تعداد 5 نمونه ژئوشیمیایی و 1 نمونه کانی سنگین برداشت گردید. در بررسی های ژئوشیمیایی انجام شده، محدوده مورد سخن به لحاظ دارا بودن ناهنجاری عنصر طلا یکی از محدوده های ناهنجار ژئوشیمیایی محسوب می گردد. ضمن آنکه با مطالعه نمونه کانی سنگین مأخوذه (نمونه شماره S395 ) نیز 0143/0 گرم در تن کانی کرومیت گزارش گردیده است. لازم به توضیح اینکه واحدهای ساختاری این محدوده شامل ماسه سنگ و کنگلومرا می باشد.

در بررسی های صحرایی انجام شده در مرحله کنترل ناهنجاری تعداد 2 نمونه کانی سنگین برداشت گردیده که مشخصات آنها در جدول زیر آمده است.

جدول(4-19): مشخصات نمونه های ژئوشیمیایی ناهنجار برگرفته شده از آنومالی شماره 7

| Row | Sample | مختصات | Au |
| --- | --- | --- | --- |
|  | No. | X | Y | (ppm) |
| 1 | S393 | 255611 | 3099889 | 0.005 |
| 2 | S394 | 255486 | 3100408 | 0.005 |
| 3 | S395 | 254484 | 3100053 | 0.005 |
| 4 | S396 | 254422 | 3100906 | 0.006 |
| 5 | S397 | 254476 | 3101466 | 0.006 |

جدول (4-20): صورت نتایج نمونه های کانی سنگین محدوده هفتم (برداشت شده در مرحله کنترل ناهنجاری)

| Row | Sample | Coordinate (WGS 84) | Lithology | Observed Minerals |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Number | Universal Transverse Mercator |  |  |
|  |  | X | Y |  |  |
| 1 | 395H | 254973 | 3100000 | ماسه سنگ و کنگلومرا | در این نمونه ها کانی سنگین بااهمیت مشاهده نگردیده است |
| 2 | 397H | 254825 | 3101925 | ماسه سنگ و کنگلومرا |  |

نقشه (4-8):موقعیت ناهنجاری شماره7 بر روی نقشه زمین شناسی و توپوگرافی به همراه نمونه های برداشت شده در مراحل اول و دوم

بطور کلی اینطور بنظر میرسد که با توجه به نتایج ضعیف نمونه های ژئوشیمیایی آبراهه ای که در مرحله اول بدست آمده و همچنین نتایج نمونه های کانی سنگین و مینرالیزه که درمرحله کنترل ناهنجاری حاصل گردیده است، محدوده آنومالی شماره 7 از دیدگاه استمرار مطالعات اکتشافی در حال حاضر فاقد اهمیت می باشد.

4-9- محدوده شماره 8

این محدوده در 3 کیلومتری شمال روستای بهشت آباد و مجاورت پلایای هامون تگور قرار گرفته است. مساحت تقریبی این محدوده 17 کیلومتر مربع بوده و به لحاظ زمین شناسی از واحدهای آهک نومولیتی توده ای، شیل کربناتی، آبرفت و رسوبات آبراهه ای سازمان یافته است.از این محدوده در مرحله نخست تعداد 6 نمونه ژئوشیمیایی و 3 نمونه کانی سنگین برداشت گردید که در بررسی های ژئوشیمیایی، در این محدوده ناهنجاری عناصر طلا و باریم به ثبت رسیده است. در مطالعات کانی سنگین نمونه های S266, S268, S270  ناهنجاری کانی خاصی گزارش نگردیده است.

در مرحله کنترل ناهنجاری از محدوده مورد سخن تعداد یک نمونه کانی سنگین و یک نمونه جهت تهیه مقطع نازک و مطالعات سنگ شناسی برداشت گردیده است.

جدول(4-21): مشخصات نمونه های ژئوشیمیایی ناهنجار برگرفته شده از آنومالی شماره 8

| Row | Sample | مختصات | Au | Ba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. | X | Y | ppm |
| 1 | S265 | 263338 | 3130294 | 0.007 | 80 |
| 2 | S266 | 263398 | 3130749 | 0.007 | 80 |
| 3 | S267 | 263454 | 3131174 | 0.001 | 90 |
| 4 | S268 | 263663 | 3131616 | 0.008 | 120 |
| 5 | WS269 | 263574 | 3132990 | 0.001 | 90 |
| 6 | S270 | 263892 | 3133862 | 0.006 | 80 |

جدول (4-22): صورت نتایج نمونه های کانی سنگین محدوده هشتم(برداشت شده در مرحله کنترل ناهنجاری)

| Row | Sample | Coordinate (WGS 84) | Lithology | Observed Minerals |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Number | Universal Transverse Mercator |  |  |
|  |  | X | Y |  |  |
| 1 | 267H | 262799 | 3131578 | آهک نومولیتی، شیل و ماسه سنگ | در این نمونه کانی سنگین بااهمیت مشاهده نگردیده است |

نقشه (4-9):موقعیت ناهنجاری شماره8 بر روی نقشه زمین شناسی و توپوگرافی به همراه نمونه های برداشت شده در مراحل اول و دوم

از این محدوده یک نمونه با مختصات جغرافیایی X=263788  ,  Y=3134014  جهت تهیه مقطع نازک و مطالعات سنگ شناسی برداشت گردید که توضیح آن به شرح زیر می باشد:

# شماره نمونه:     DJ 270

# ترکیب کانی شناسی: کلسیت، کوارتز

# بافت سنگ: موزائیکی

کلسیت: زمینه را کلسیتهای میکرایتی تشکیل میدهد. به نظر میرسد این میکرایتها در بعضی نقاط تبلور دوباره یافته و به کلسیتهای اسپاری تبدیل شدهاند.

رگچههای کلسیتی نیز در بعضی قسمتها به چشم میخورد. این رگچهها از کلسیتهای اسپاری بسیار ریزی تشکیل شده که از خود خاموشی موجی را به نمایش میگذارند.

قطعات فسیل نیز به مقدار فراوان در زمینه میکرایتی پراکنده شدهاند.

کوارتز: بلورهای مونوکریستالین کوارتز با خاموشی موجی و در اندازه بسیار ریز در بعضی قسمتهای رگچههای کلسیتی به چشم میخورد.

مشخصات ماکروسکوپی: به رنگ خاکستری و حاوی رگچههای نازک کلسیتی است.

نام سنگ: سنگ آهک (بایواسپارامیکرایت)

4-10- محدوده شماره 9

این محدوده با مساحت تقریبی 8 کیلومتر مربع در 8 کیلومتری جنوب روستای خانگ جای گرفته است. در مرحله نخست تعداد 3 نمونه ژئوشیمیایی از محدوده مذکور برداشت گردید که در مطالعات ژئوشیمیایی انجام شده ناهنجاری عناصر Mo, Zn, Ag, As, Ba, Mn  به ثبت رسیده است. در محدوده مورد سخن نمونه کانی سنگین برداشت نگردیده است.

در برداشت های صحرایی مرحله کنترل ناهنجاری تعداد دو نمونه کانی سنگین برداشت گردیده است.

جدول(4-23): مشخصات نمونه های ژئوشیمیایی ناهنجار برگرفته شده از آنومالی شماره 9

| Row | Samlpe | Coordinate System | Mn | Ba | As | Ag | Zn | Mo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. | X | Y | (ppm) |
| 1 | S592 | 289874 | 3138405 | 594 | 80 | 8.9 | 0.02 | 59 | 0.76 |
| 2 | S593 | 290494 | 3137968 | 621 | 80 | 8.6 | 0.07 | 55 | 0.62 |
| 3 | S597 | 288720 | 3137966 | 786 | 130 | 14.1 | 0.03 | 64 | 1.02 |

جدول (4-24): صورت نتایج نمونه های کانی سنگین محدوده نهم (برداشت شده در مرحله کنترل ناهنجاری)

| Row | Sample | Coordinate (WGS 84) | Lithology | Observed Minerals |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Number | Universal Transverse Mercator |  |  |
|  |  | X | Y |  |  |
| 1 | 593H | 289992 | 3138133 | شیل، ماسه سنگ و رسوبات آبراهه ای | در این نمونه کانی سنگین بااهمیت مشاهده نگردیده است |
| 2 | 597H | 289328 | 3137928 | ماسه سنگ، شیل و رسوبات آبراهه ای |  |

نقشه (4-10):موقعیت ناهنجاری شماره9 بر روی نقشه زمین شناسی و توپوگرافی به همراه نمونه های برداشت شده در مراحل اول و دوم

بطور کلی اینطور بنظر میرسد که با توجه به نتایج ضعیف نمونه های ژئوشیمیایی آبراهه ای که در مرحله اول بدست آمده و همچنین نتایج نمونه های کانی سنگین و مینرالیزه که درمرحله کنترل ناهنجاری حاصل گردیده است، محدوده آنومالی شماره 9 از دیدگاه استمرار مطالعات اکتشافی در حال حاضر فاقد اهمیت می باشد.

4-11- محدوده شماره 10

این محدوده در 10 کیلومتری جنوب روستای خانگ واقع شده و دارای مساحت تقریبی 4 کیلومتر مربع می باشد. به لحاظ زمین شناسی از واحدهای شیل ، ماسه سنگ و رسوبات آبراهه ای سازمان یافته و تعداد 1 نمونه ژئوشیمیایی مرحله نخست را به خود اختصاص داده است. نمونه مذکور در بررسی های ژئوشیمیایی برای عناصر Mo, As  ناهنجاری نشان داده است. در این محدوده نمونه کانی سنگین برداشت نگردیده است.

از این محدوده در بررسی های صحرایی مرحله دوم یک نمونه مینرالیزه و یک نمونه کانی سنگین برداشت گردیده است.

جدول(4-25): مشخصات نمونه های ژئوشیمیایی ناهنجار برگرفته شده از آنومالی شماره 10

| Row | Samlpe | Coordinate System | As | Mo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. | X | Y | (ppm) |
| 1 | S599 | 289140 | 3136442 | 13.9 | 0.88 |

جدول (4-26): صورت نتایج آنالیزنمونه های مینرالیزه محدوده دهم (برداشت شده در مرحله کنترل ناهنجاری)

| Row | Samlpe | Coordinate System | Au | Ag | As | Ba | Co | Cr | Cu | Hg | Mn | Mo | Pb | W | Zn | Fe | Mg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. | X | Y | (ppm) | (%) |
| 1 | Dj 599 X1 | 289123 | 3136018 | 0.001 | <0.2 | 6 | 50 | 47 | 212 | 5 | <1 | 805 | 4 | 3 | <10 | 16 | 3.73 | 4.7 |

جدول (4-27): صورت نتایج نمونه های کانی سنگین محدوده دهم (برداشت شده در مرحله کنترل ناهنجاری)

| Row | Sample | Coordinate (WGS 84) | Lithology | Observed Minerals |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Number | Universal Transverse Mercator |  |  |
|  |  | X | Y |  |  |
| 1 | 599H | 289379 | 3136282 | رسوبات آبراهه ای، ماسه سنگ و شیل | در این نمونه کانی سنگین بااهمیت مشاهده نگردیده است |

نقشه (4-11):موقعیت ناهنجاری شماره10 بر روی نقشه زمین شناسی و توپوگرافی به همراه نمونه های برداشت شده در مراحل اول و دوم

بطورکلی اینطور بنظر میرسد که با توجه به نتایج ضعیف نمونه های ژئوشیمیایی آبراهه ای که در مرحله اول بدست آمده و همچنین نتایج نمونه های کانی سنگین ومینرالیزه که درمرحله کنترل ناهنجاری حاصل گردیده است،محدوده آنومالی شماره 10 از دیدگاه استمرار مطالعات اکتشافی در حال حاضر فاقد اهمیت می باشد.

4-12- محدوده شماره 11

این محدوده با مساحت تقریبی 11 کیلومتر مربع در 18 کیلومتری باختر روستای حاجی آباد جای گرفته است. به لحاظ زمین شناسی شامل واحدهای شیل و ماسه سنگ، آبرفت و کنگلومرای ماسه سنگی تشکیل گردیده است. در این محدوده در مرحله نخست تعداد 4 نمونه زئوشیمیایی و 1 نمونه کانی سنگین برداشت گردید که در بررسی های ژئوشیمیایی انجام شده ناهنجاری عناصر As , Fe  به ثبت رسیده است. در مطالعه نمونه کانی سنگین برداشت شده (نمونه S705 ) ناهنجاری کانی خاصی به ثبت نرسیده است.

از این آنومالی در مرحله کنترل ناهنجاری تعداد 3 نمونه کانی سنگین برداشت گردیده است.

جدول(4-28): مشخصات نمونه های ژئوشیمیایی ناهنجار برگرفته شده از آنومالی شماره 11

| Row | Samlpe | Coordinate System | As | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. | X | Y | (ppm) | (%) |
| 1 | S704 | 281684 | 3131446 | 11.8 | 3.50 |
| 2 | S705 | 282270 | 3134552 | 11 | 3.83 |
| 3 | S748 | 282010 | 3131927 | 11 | 3.76 |
| 4 | S749 | 281739 | 3132048 | 11.7 | 4.03 |

جدول (4-29): صورت نتایج نمونه های کانی سنگین محدوده یازدهم (برداشت شده در مرحله کنترل ناهنجاری)

| Row | Sample | Coordinate (WGS 84) | Lithology | Observed Minerals |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Number | Universal Transverse Mercator |  |  |
|  |  | X | Y |  |  |
| 1 | 705H | 282556 | 3134810 | شیل، ماسه سنگ و آبرفت | در این نمونه ها کانی سنگین بااهمیت مشاهده نگردیده است |
| 2 | 748H | 282480 | 3132507 | شیل، ماسه سنگ و آبرفت |  |
| 3 | 749H | 281929 | 3132628 | شیل، ماسه سنگ و آبرفت |  |

نقشه (4-12):موقعیت ناهنجاری شماره11 بر روی نقشه زمین شناسی و توپوگرافی به همراه نمونه های برداشت شده در مراحل اول و دوم

بطورکلی اینطور بنظر میرسد که با توجه به نتایج ضعیف نمونه های ژئوشیمیایی آبراهه ای که در مرحله اول بدست آمده و همچنین نتایج نمونه های کانی سنگین ومینرالیزه که درمرحله کنترل ناهنجاری حاصل گردیده است،محدوده آنومالی شماره 11 از دیدگاه استمرار مطالعات اکتشافی در حال حاضر فاقد اهمیت می باشد.

4-13- محدوده شماره 12

این محدوده در 6 کیلومتری باختر روستای چاه بلوچ و جنوب باختری ورقه یکصدهزارم دورجینگ واقع شده است. دارای مساحت تقریبی 13 کیلومتر مربع بوده و به لحاظ زمین شناسی از واحدهای شیل، ماسه سنگ، شیل کربناتی، کنگلومرا، سنگهای الترابازیک و کنگلومرای قاعده ای تشکیل گردیده است. از این محدوده در مرحله نخست تعداد 10 نمونه ژئوشیمیایی برداشت گردیده که در بررسی های انجام شده برای عناصر طلا، کروم و نیکل ناهنجاری نشان داده است. همچنین تعداد 2 نمونه کانی سنگین به شماره های S145, S123  برداشت و مورد مطالعه قرار گرفت که در نمونه S123  تعداد 1 ذره کانی مالاکیت گزارش گردیده است.

در برداشت های صحرایی مرحله کنترل ناهنجاری تعداد یک نمونه مینرالیزه، 3 نمونه کانی سنگین و یک نمونه جهت تهیه مقطع نازک برداشت گردیده است.

جدول(4-30): مشخصات نمونه های ژئوشیمیایی ناهنجار برگرفته شده از آنومالی شماره 12

| Row | Samlpe | Coordinate System | Au | Cr | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. | X | Y | (%) |
| 1 | S123 | 261544 | 3103830 | 0.001 | 94 | 133.5 |
| 2 | S124 | 261098 | 3103596 | 0.001 | 64 | 74.1 |
| 3 | S145 | 264401 | 3104490 | 0.013 | 77 | 115.5 |
| 4 | S146 | 263586 | 3104422 | 0.001 | 89 | 121 |
| 5 | S387 | 260775 | 3102065 | 0.005 | 54 | 65.8 |
| 6 | S388 | 260349 | 3102332 | 0.004 | 56 | 67.3 |
| 7 | S389 | 259684 | 3100856 | 0.004 | 54 | 65.3 |
| 8 | S390 | 259564 | 3101108 | 0.005 | 56 | 66 |
| 9 | S391 | 258964 | 3102238 | 0.005 | 55 | 67.4 |
| 10 | S392 | 259004 | 3102436 | 0.006 | 56 | 67.2 |

جدول (4-31): صورت نتایج آنالیزنمونه های مینرالیزه محدوده دوازدهم (برداشت شده در مرحله کنترل ناهنجاری)

| Row | Samlpe | Coordinate System | Au | Ag | As | Ba | Co | Cr | Cu | Hg | Mn | Mo | Ni | Pb | W | Zn | Fe | Mg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. | X | Y | (ppm) | (%) |
| 1 | Dj 390 X1 | 258773 | 3101354 | <0.001 | <0.2 | <2 | 10 | 81 | 228 | 5 | <1 | 627 | <1 | 1730 | <2 | <10 | 21 | 4.12 | 18.05 |

جدول (4-32): صورت نتایج نمونه های کانی سنگین محدوده دوازدهم (برداشت شده در مرحله کنترل ناهنجاری)

| Row | Sample | Coordinate (WGS 84) | Lithology | Observed Minerals |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Number | Universal Transverse Mercator |  |  |
|  |  | X | Y |  |  |
| 1 | 124H | 261144 | 3103667 | ماسه سنگ، شیل، آهک و سنگهای الترابازیک | در این نمونه کانی سنگین بااهمیت مشاهده نگردیده است |
| 2 | 387H | 260660 | 3101666 | ماسه سنگ، شیل، آهک و سنگ های الترابازیک | سرب طبیعی (1ذره) |
| 3 | 388H | 260666 | 3102339 | ماسه سنگ، شیل، آهک و سنگ های الترابازیک | در این نمونه کانی سنگین بااهمیت مشاهده نگردیده است |

نقشه (4-13):موقعیت ناهنجاری شماره12 بر روی نقشه زمین شناسی و توپوگرافی به همراه نمونه های برداشت شده در مراحل اول و دوم

نمونه شماره 390X  با مختصات جغرافیایی X=258851  ,  Y=3101276  جهت تهیه مقطع نازک و مطالعات سنگ شناسی برداشت گردید که توضیحات آن به شرح زیر می باشد:

# شماره نمونه:     DJ 390

ترکیب کانی شناسی: کوارتز، پلاژیوکلاز ، کلسیت، اکسیدهای آهن، کانیهای اپک، خرده سنگ و قطعات ولکانیکی(موسکویت، اپیدوت و کلریت)

# بافت سنگ: تخریبی

کوارتز: دانههای مونوکریستالین و پلی کریستالین کوارتز با خاموشی یکنواخت و موجی، در اندازه ریز، به  صورت شکلدار تا بیشکل و زاویهدار تا نیمه گردشده در متن سنگ پراکنده شدهاند.

پلاژیوکلاز: در اندازه ریز، شکلدار تا نیمه شکلدار و با ماکل پلی سنتیک دیده میشوند. این کانی در بعضی قسمتها اکسید، رسی، سرسیتی و کلریتی شده است.

کلسیت: به فرم پرکننده فضای خالی و با ماکل پلیسنتتیک مشاهده میشود.

کانیهای اپک، اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن: به فرم شکلدار تا بیشکل در متن سنگ پراکنده شدهاند.

قطعات ولکانیکی: شامل موسکویت، اپیدوت و کلریت بوده و در اندازه ریز در نمونه مشخص هستند.

آلتراسیون: اپیدوتی شدن، کلریتی شدن، رسی و اکسید شدن

# ماتریکس: سیلیسی

# سیمان: سیلیسی و کلسیتی

مشخصات ماکروسکوپی: به رنگ خاکستری تیره با رگه و رگچههای کلسیتی دیده میشود.

نام سنگ: ماسه سنگ آهکی با قطعات ولکانیک( ساب آرکوز با قطعات ولکانیک)

4-14- محدوده شماره 13

این محدوده با مساحت تقریبی 17 کیلومتر مربع در 5/3 کیلومتری باختر روستای روستای یوسف آباد جای گرفته و به لحاظ زمین شناسی از آهک نومولیتی توده ای و آبرفت سازمان یافته است. در مرحله نخست تعداد 3 نمونه ژئوشیمیایی و 2 نمونه کانی سنگین برداشت گردیده است. در بررسی های ژئوشیمیایی تنها ناهنجاری عنصر تنگستن به ثبت رسیده است. ضمن آنکه در مطالعات کانی سنگین در نمونه شماره S306 ، 1 ذره کانی اسفالریت گزارش گردیده است. از این محدوده در مرحله کنترل ناهنجاری دو نمونه کانی سنگین برداشت گردیده است.

جدول(4-33): مشخصات نمونه های ژئوشیمیایی ناهنجار برگرفته شده از آنومالی شماره 13

| Row | Samlpe | Coordinate System | W |
| --- | --- | --- | --- |
|  | No. | X | Y | (ppm) |
| 1 | S198 | 282664 | 3101506 | 0.24 |
| 2 | S199 | 282082 | 3102366 | 0.18 |
| 3 | S306 | 284756 | 3106558 | 0.23 |

جدول (4-34): صورت نتایج نمونه های کانی سنگین محدوده سیزدهم (برداشت شده در مرحله کنترل ناهنجاری)

| Row | Sample | Coordinate (WGS 84) | Lithology | Observed Minerals |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Number | Universal Transverse Mercator |  |  |
|  |  | X | Y |  |  |
| 1 | 198H | 282504 | 3102108 | آهک و آبرفت | در این نمونه هاکانی سنگین بااهمیت مشاهده نگردیده است |
| 2 | 306H | 284718 | 3186425 | آهک و آبرفت |  |

نقشه (4-14):موقعیت ناهنجاری شماره13 بر روی نقشه زمین شناسی و توپوگرافی به همراه نمونه های برداشت شده در مراحل اول و دوم

بطورکلی اینطور بنظر میرسد که با توجه به نتایج ضعیف نمونه های ژئوشیمیایی آبراهه ای که در مرحله اول بدست آمده و همچنین نتایج نمونه های کانی سنگین ومینرالیزه که درمرحله کنترل ناهنجاری حاصل گردیده است،محدوده آنومالی شماره 13 از دیدگاه استمرار مطالعات اکتشافی در حال حاضر فاقد اهمیت می باشد.

4-15- محدوده شماره 14

این محدوده در مجاورت روستای حاجی آباد جای گرفته و دارای مساحت تقریبی 12 کیلومتر مربع می باشد. در مرحله نخست تعداد 4 نمونه ژئوشیمیایی از محدوده مذکور برداشت گردید که پس از بررسی های ژئوشیمیایی ناهنجاری عناصر طلا، مس و روی به ثبت رسیده است. در مطالعات کانی سنگین بر روی 3 نمونه برداشت شده به شماره های S446 S445, S539  از این محدوده ،تنها در نمونه S539، 1 ذره کانی میمتیت و 2 ذره اسفالریت گزارش گردیده است. این محدوده شامل واحدهای شیل و ماسه سنگ، کنگلومرای ماسه سنگی، شیل با لایه های نامتناوب آهک، آبرفت و رسوبات آبراهه ای تشکیل گردیده است.در این محدوده در برداشت های صحرایی مرحله دوم تعداد یک نمونه مینرالیزه، 3 نمونه کانی سنگین و یک نمونه جهت تهیه مقطع نازک برداشت گردیده است.

جدول(4-35): مشخصات نمونه های ژئوشیمیایی ناهنجار برگرفته شده از آنومالی شماره 14

| Row | Samlpe | Coordinate System | Au | Cu | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. | X | Y | (ppm) |
| 1 | S445 | 301035 | 3127575 | 0.008 | 26.7 | 50 |
| 2 | S446 | 301453 | 3127312 | 0.009 | 31 | 60 |
| 3 | S539 | 302029 | 3130934 | 0.002 | 25.8 | 53 |
| 4 | S540 | 302421 | 3130070 | 0.001 | 25.1 | 72 |

جدول (4-36): صورت نتایج آنالیزنمونه های مینرالیزه محدوده چهاردهم (برداشت شده در مرحله کنترل ناهنجاری)

| Row | Samlpe | Coordinate System | Au | Ag | Ba | Co | Cr | Cu | Hg | Mn | Mo | Ni | Pb | Sb | W | Zn | Fe | Mg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. | X | Y | (ppm) | (%) |
| 1 | Dj 446 X1 | 301463 | 3127689 | 0.001 | <0.2 | 30 | 7 | 26 | 13 | <1 | 676 | 1 | 56 | 10 | <2 | <10 | 49 | 2.7 | 0.56 |

جدول (4-37): صورت نتایج نمونه های کانی سنگین محدوده چهاردهم (برداشت شده در مرحله کنترل ناهنجاری)

| Row | Sample | Coordinate (WGS 84) | Lithology | Observed Minerals |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Number | Universal Transverse Mercator |  |  |
|  |  | X | Y |  |  |
| 1 | 445H | 301881 | 3127824 | شیل، ماسه سنگ و رسوبات آبراهه ای | در این نمونه ها کانی سنگین بااهمیت مشاهده نگردیده است |
| 2 | 446H | 301683 | 3127485 | شیل، ماسه سنگ و رسوبات آبراهه ای |  |
| 3 | 539H | 301656 | 3131114 | شیل، ماسه سنگ و رسوبات آبراهه ای |  |

نقشه (4-15):موقعیت ناهنجاری شماره14 بر روی نقشه زمین شناسی و توپوگرافی به همراه نمونه های برداشت شده در مراحل اول و دوم

نمونه 539X  با مختصات جغرافیایی X=302137  ,  Y=3130253  جهت تهیه مقطع نازک و مطالعات سنگ شناسی برداشت گردیده است که توضیح آن به قرار زیر می باشد.

# شماره نمونه:     DJ 539

ترکیب کانی شناسی: الیوین، اورتوپیروکسن، کلینوپیروکسن، سرپانتین، اسپینل، اکسیدهای آهن و کانیهای اپک

# بافت سنگ: باخترالی

الیوین: بیشترین سطح نمونه را پوشانده و در بعضی قسمتها ایدنگزیتی و سرپانتینی شده است.

پیروکسن: اورتوپیروکسن و کلینوپیروکسن در اندازه متوسط تا بزرگ با شکستگیهای فراوان در سطح و دو جهت رخ در نمونه حضور دارند. این پیروکسنها کلریتی شده و یا به اکسیدهای آهن تبدیل شدهاند. در ضمن اکسولوشن نیز در آنها به چشم میخورد به این صورت که اورتوپیروکسن ادخالهایی از کلینوپیروکسن را نشان میدهد.

سرپانتین: کانی ثانویهای است که از آلتراسیون الیوین و پیروکسن در امتداد شکستگیها بوجود آمده است.

اسپینل: یک کانی فرعی بوده و در اندازه ریز و به مقدار کم در مقطع به چشم میخورد.

کانیهای اپک، اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن: به فرم بیشکل و در اندازه ریز در متن مقطع پراکنده شدهاند.

آلتراسیون: کلریتی، سرپانتینی و اکسید شدن

مشخصات ماکروسکوپی: به رنگ خاکستری تیره

نام سنگ: پریدوتیت (لرزولیت)

بطورکلی اینطور بنظر میرسد که با توجه به نتایج ضعیف نمونه های ژئوشیمیایی آبراهه ای که در مرحله اول بدست آمده و همچنین نتایج نمونه های کانی سنگین ومینرالیزه که درمرحله کنترل ناهنجاری حاصل گردیده است،محدوده آنومالی شماره 14 از دیدگاه استمرار مطالعات اکتشافی در حال حاضر فاقد اهمیت می باشد.

4-16- محدوده شماره 15

این محدوده با مساحت تقریبی 11 کیلومتر مربع در 4 کیلومتری جنوب روستای دورجینگ واقع گردیده است. به لحاظ زمین شناسی از واحدهای لاهار، آبرفت و رسوبات آبراهه ای سازمان یافته است. در این محدوده در مرحله نخست تعداد 4 نمونه ژئوشیمیایی و 1 نمونه کانی سنگین برداشت گردید که در بررسی های ژئوشیمیایی انجام شده این محدوده ناهنجاری عنصر خاصی نشان نداده درحالیکه در مطالعه نمونه کانی سنگین انجام شده ( نمونه شماره S565 ) مقادیر جزئی مشکوک به شئلیت گزارش گردیده است.

از محدوده مورد سخن در مرحله کنترل ناهنجاری تعداد یک نمونه مینرالیزه، 3 نمونه کانی سنگین و یک نمونه جهت تهیه مقطع نازک برداشت گردیده است.

جدول(4-38): صورت نتایج آنالیز نمونه های مینرالیزه محدوده پانزدهم

| Row | Samlpe | Coordinate System | Au | Ag | As | Ba | Co | Cr | Cu | Hg | Mn | Mo | Pb | W | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. | X | Y | (ppm) |
| 1 | Dj 452 X1 | 299073 | 3144133 | <0.001 | <0.2 | 4 | 370 | 4 | 13 | 5 | <1 | 195 | 1 | 6 | <10 | 14 |

جدول (4-39): صورت نتایج نمونه های کانی سنگین محدوده پانزدهم (برداشت شده در مرحله کنترل ناهنجاری)

| Row | Sample | Coordinate (WGS 84) | Lithology | Observed Minerals |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Number | Universal Transverse Mercator |  |  |
|  |  | X | Y |  |  |
| 1 | 452H | 299396 | 3144096 | رسوبات آبراهه ای، ماسه سنگ، خاکستر آتشفشانی و آندزیت | در این نمونه هاکانی سنگین بااهمیت مشاهده نگردیده است |
| 2 | 453H | 298579 | 3144742 | رسوبات آبراهه ای، کنگلومرا، خاکسترهای آتشفشانی و سنگهای آذرین متوسط بلور |  |
| 3 | 454H | 297781 | 3144677 | رسوبات آبراهه ای، کنگلومرا و ماسه سنگ |  |

نقشه (4-16):موقعیت ناهنجاری شماره15 بر روی نقشه زمین شناسی و توپوگرافی به همراه نمونه های برداشت شده در مراحل اول و دوم

نمونه شماره 452X  با مختصات جغرافیایی X=299104  ,  Y=3143749  جهت تهیه مقطع نازک و مطالعات سنگ شناسی برداشت گردیده که توضیحات آن به شرح زیر می باشد.

# شماره نمونه:     DJ 452

ترکیب کانی شناسی: پلاژیوکلاز، آلکالی فلدسپار، آمفیبول، بیوتیت، کلسیت، کوارتز، اکسیدهای آهن و کانیهای اپک

# بافت سنگ: هیالوپورفیری

پلاژیوکلاز: شکلدار، در اندازه ریز تا درشت و با ماکل پلی سنتیک دیده میشوند. بعضی از این کانیها از خود زونینگ را به نمایش میگذارند و یا پدیده رورشدی نشان میدهند. این کانی در بعضی قسمتها رسی و سرسیتی شده است. زمینه را نیز میکرولیتهای پلاژیوکلاز تشکیل میدهد.

آلکالی فلدسپار: بصورت شکلدار و در اندازه ریز تا درشت  مشاهده میشود. این کانی نیز آلتراسیون نشان میدهد.

آمفیبول: ازنوع هورنبلند، بی شکل تا شکلدار و در اندازه1/0 تا 25/3  میلیمتربوده و به بیوتیت و اکسیدهای آهن آلتره شده است. این آمفیبول ها اپاسیتی هستند و به رنگ قهوهای تیره دیده میشوند.

بیوتیت: بی شکل تا شکلدار با پلیکروئیسم مشخص در اندازه ریز تا متوسط در مقطع حضور دارند. این بیوتیتها به دو صورت دیده میشوند: یا از آلتراسیون آمفیبولها بوجود آمدهاند یا اصطلاحاً بصورت بیوتیتهای سوخته دیده میشوند.

کلسیت: به فرم پرکننده فضای خالی در مقطع به چشم میخورد.

کوارتز: دانههای مونوکریستالین با خاموشی موجی و در اندازه ریز و بیشکل و به مقدار بسیار کم رویت میشوند.

کانیهای اپک، اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن: به فرم بی شکل تا شکلدار و در اندازه ریز در متن سنگ پراکنده شدهاند.

آلتراسیون: سرسیتی شدن، رسی و اکسید شدن، کلسیتی شدن

مشخصات ماکروسکوپی: خاکستری رنگ و با بلورهای فانریتیک

# نام سنگ: تراکیت تا تراکیآندزیت پورفیری

بدلیل روئیت 14 ذره کانی شئلیت در رسوبات رودخانه ای آنومالی شماره 15 ، پیشنهاد می شود این ناهنجاری مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

4-17- محدوده شماره 16

این محدوده در 11 کیلومتری شمال باختری روستای چاه بلوچ در جنوب باختری ورقه یکصدهزارم دورجینگ جای گرفته است. در مرحله نخست نمونه برداری تعداد 3 نمونه ژئوشیمیایی و 1 نمونه کانی سنگین برداشت گردید که در بررسی های ژئوشیمیایی انجام شده ناهنجاری عناصر باریم و منگنز و در مطالعات کانی سنگین نمونه S101 ناهنجاری کانی کرومیت (58/2 گرم در تن) به ثبت رسیده است. محدوده مذکور به لحاظ زمین شناسی از واحدهای شیل و ماسه سنگ، شیل کربناتی و سنگهای الترابازیک سازمان یافته است.

از این محدوده در مرحله کنترل ناهنجاری تنها یک نمونه کانی سنگین برداشت گردیده است.

جدول(4-40): مشخصات نمونه های ژئوشیمیایی ناهنجار برگرفته شده از آنومالی شماره 16

| Row | Samlpe | Coordinate System | Ba | Mn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. | X | Y | (ppm) |
| 1 | S101 | 260800 | 3109374 | 60 | 693 |
| 2 | S108 | 258914 | 3109438 | 60 | 622 |
| 3 | S142 | 257258 | 3108818 | 180 | 844 |

جدول (4-41): صورت نتایج نمونه های کانی سنگین محدوده شانزدهم (برداشت شده در مرحله کنترل ناهنجاری)

| Row | Sample | Coordinate (WGS 84) | Lithology | Observed Minerals |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Number | Universal Transverse Mercator |  |  |
|  |  | X | Y |  |  |
| 1 | 142H | 255393 | 3108688 | شیل، ماسه سنگ و سنگهای الترابازیک | در این نمونه کانی سنگین بااهمیت مشاهده نگردیده است |

نقشه (4-17):موقعیت ناهنجاری شماره16 بر روی نقشه زمین شناسی و توپوگرافی به همراه نمونه های برداشت شده در مراحل اول و دوم

4-18- محدوده شماره 17

این محدوده در شمال باختر پلایای هامون چاه غیب با مساحت تقریبی 5/5 کیلومتر مربع جای گرفته و به لحاظ      زمین شناسی از واحدهای واریزه، سنگهای الترابازیک، شیل و ماسه سنگ و آبرفت سازمان یافته است. از محدوده مذکور در مرحله نخست نمونه برداری تعداد 1 نمونه ژئوشیمیایی و 1 نمونه کانی سنگین برداشت گردیده که در بررسی های ژئوشیمیایی تنها ناهنجاری عنصر جیوه به ثبت رسیده است. در مطالعات کانی سنگین (نمونه شماره S097 ) نیز ناهنجاری کانی خاصی گزارش نگردیده است.

در بررسی های صحرایی مرحله کنترل ناهنجاری تعداد یک نمونه مینرالیزه و 2 نمونه کانی سنگین برداشت گردیده است.

جدول(4-42): مشخصات نمونه های ژئوشیمیایی ناهنجار برگرفته شده از آنومالی شماره 17

| Row | Samlpe | Coordinate System | W |
| --- | --- | --- | --- |
|  | No. | X | Y | (ppm) |
| 1 | S097 | 281100 | 3116760 | 0.08 |

جدول (4-43): صورت نتایج آنالیزنمونه های مینرالیزه محدوده هفدهم (برداشت شده در مرحله کنترل ناهنجاری)

| Row | Samlpe | Coordinate System | Au | Ag | Ba | Co | Cr | Cu | Hg | Mn | Mo | Ni | Pb | W | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. | X | Y | (ppm) |
| 1 | Dj 326 X1 | 276698 | 3120695 | <0.001 | <0.2 | 10 | 66 | 571 | 4 | <1 | 559 | <1 | 1330 | <2 | <10 | 18 |

جدول (4-44): صورت نتایج نمونه های کانی سنگین محدوده هفدهم (برداشت شده در مرحله کنترل ناهنجاری)

| Row | Sample | Coordinate (WGS 84) | Lithology | Observed Minerals |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Number | Universal Transverse Mercator |  |  |
|  |  | X | Y |  |  |
| 1 | 097H | 280440 | 3117175 | آهک و ماسه سنگ | سینابر (2ذره) |
| 2 | 326H | 277163 | 3120760 | سنگهای الترابازیک، آهک، شیل و ماسه سنگ | در این نمونه کانی سنگین بااهمیت مشاهده نگردیده است |

نقشه (4-18):موقعیت ناهنجاری شماره17 بر روی نقشه زمین شناسی و توپوگرافی به همراه نمونه های برداشت شده در مراحل اول و دوم

4-19- محدوده شماره 18

این محدوده که در شمال ورقه یکصدهزارم دورجینگ و مجاورت روستای کوهان عزت جای گرفته دارای مساحت تقریبی 12 کیلومتر مربع بوده و از واحدهای کنگلومرا، شیل و ماسه سنگ، دیوریت، ملانژتکتونیکی، آبرفت و رسوبات آبراهه ای سازمان یافته است. از این محدوده تعداد 1 نمونه ژئوشیمیایی و 1 نمونه کانی سنگین به شماره S677  برداشت گردیده که در بررسی های ژئوشیمیایی ناهنجاری عنصر خاصی به ثبت نرسیده اما در مطالعات کانی سنگین 4 ذره کانی شئلیت گزارش گردیده است.از این محدوده در بررسی های صحرای مرحله دوم تعداد 2 نمونه کانی سنگین و یک نمونه جهت تهیه مقطع نازک برداشت گردیده است.

جدول (4-45): صورت نتایج نمونه های کانی سنگین محدوده هجدهم (برداشت شده در مرحله کنترل ناهنجاری)

| Row | Sample | Coordinate (WGS 84) | Lithology | Observed Minerals |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Number | Universal Transverse Mercator |  |  |
|  |  | X | Y |  |  |
| 1 | 676H | 277827 | 3152629 | ماسه سنگ، شیل، کنگلومرا و دیوریت | شئلیت (2ذره) |
| 2 | 677H | 274303 | 3151597 | آبرفت | در این نمونه کانی سنگین بااهمیت مشاهده نگردیده است |

نقشه (4-19):موقعیت ناهنجاری شماره18 بر روی نقشه زمین شناسی و توپوگرافی به همراه نمونه های برداشت شده در مراحل اول و دوم

نمونه شماره 677X  با مختصات جغرافیایی X= 273924  ,   Y= 3151406    جهت تهیه مقطع نازک و بررسی های سنگ شناسی برداشت گردید که شرح آن به قرار زیر می باشد:

# شماره نمونه:     DJ 677

# ترکیب کانی شناسی: پلاژیوکلاز، آمفیبول، کوارتز، زیرکن، اکسیدهای آهن و کانیهای اپک

# بافت سنگ: اینترگرانولار

پلاژیوکلاز: شکلدار، در اندازه ریز تا متوسط و با ماکل پلی سنتیک دیده میشوند. بعضی از این کانیها از خود زونینگ را به نمایش میگذارند. این کانی در بعضی قسمتها رسی و سرسیتی شده است.

آمفیبول: ازنوع هورنبلند، به شکل تیغهای و در اندازه 2/0 تا 6/2 میلیمتر بوده و به بیوتیت، کلریت و اکسیدهای آهن آلتره شده است. بعضی از این آمفیبولها گاه ازخود ماکل کارلسباد و یا درهمرشدی نشان میدهند و یا در بعضی قسمتها کلسیتی شدهاند.

کوارتز: دانههای مونوکریستالین با خاموشی موجی، در اندازه ریز و به شکل بیشکل تا نیمه شکلدار و به مقدار کم رویت میشوند.

زیرکن: یک کانی فرعی بوده و در اندازه ریز و به مقدار کم در مقطع به چشم میخورد.

کانیهای اپک، اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن: به فرم بیشکل تا شکلدار و در اندازه ریز در متن مقطع پراکنده شدهاند.

آلتراسیون: کلریتی و سرسیتی شدن، رسی، کلسیتی و اکسید شدن

مشخصات ماکروسکوپی: صورتی رنگ و با بلورهای فانریتیک

# نام سنگ: دیوریت پورفیری

4-20- تصاویر متفرقه

4-21- نتیجه گیری

با توجه به جمیع جهات و مطالب سخن رفته گزینه ها عبارتند از :

گزینه یکم: محدوده شماره 1

این محدوده با مساحت تقریبی 70 کیلومتر مربع شامل یک مجموعه افیولیت – سدیمنتر بوده و کلیه واحدها با همبری گسلیده با یکدیگر دیده می شوند. کمتر دارای لایه بندی سنگی بوده و تأثیر و نقش گسلها آشکارتر و جایگیری تکتونیکی افیولیت ها را در محدوده مورد سخن بوضوح می توان مشاهده نمود. واکنش پدیده های ناشی از فرآیند محلول های گرمازا و نقش آنها در ایجاد لیستونیت زایی که در گذشته با نام افیولیت – کربنات معرفی گردیده است بدون شک باعث ایجاد آنومالی طلا و ارسنیک از یک سو و همبودی عناصر مس، روی و کادمیوم در نتایج بدست آمده از نمونه های مینرالیزه از سویی دیگر و همچنین حضورگالن، اسفالریت وسینابر در نمونه های کانی سنگین میباشد، از این رو این محدوده بعنوان الویت دوم معرفی میگردد.

گزینه دوم: محدوده شماره 2

این محدوده با مساحت 55 کیلومتر مربع در جنوب آنومالی یکم قرار گرفته و بنظر می رسد که ادامه آنومالی یکم بوده که در جنوب بوسیله رسوبات آبرفتی پوشیده شده است. ساختار زمین شناسی آن مشابه آنومالی یکم و با عناصر مشابه آن همچون اسفالریت، کریزوکولا در کانی سنگین و همچنین وجود باریم و بیسموت در نمونه های ژئوشیمیایی باعث گردید تا این ناهنجاری بعنوان الویت سوم معرفی گردد.

گزینه سوم: آنومالی شماره 3

این محدوده با مساحت تقریبی 50 کیلومتر مربع درواقع شامل کربنات های بلورین شده ای است که در نقشه زمین شناسی زمان پالئوسن و وقوع تکتونیکی آن به زمان بسته شدن نئوتتیس و کرتاسه بالا نسبت داده شده است. این ناهنجاری شامل یک مجموعه تکتونوسدیمنتر بوده و هرچند در نقشه زمین شناسی واحد نفوذی دیده نمی شود ولی درکنترل آنومالی حضور استوکهای کوچکی از توده های نفوذی کم وسعت در راستای گسل ها و نقاط ضعف و همچنین حضور ذرات شئلیت، سرب طبیعی و پیریت مؤید یک آنومالی نه چندان کانسارساز بوده و می بایست در مطالعات آینده مورد بازبینی مجدد از دیدگاه کانی سازی فلزی قرار گیرد. دگرسانی های سیلیسی، سریسیتی، هماتیتی از دیگر مواردی است که این مدعا را منتفی نمی نماید.

گزینه چهارم: بخش هایی از آنومالی شماره  4 و 8

محدوده این آنومالی همچون آنومالی سوم در گستره واحدهای کربناتی قرار گرفته با این تفاوت که زمان آنها بر خلاف آنومالی سوم جوان تر و به ائوسن نسبت داده شده است. ضمن آنکه رخساره بلورین شده در آنها مشاهده نمی شود. مقادیر 1825 گرم در تن منگنز در نمونه های مینرالیزه در محدوده این آنومالی مشاهده شده که بنظر نمی آید اقتصادی بوده باشد. ولی کنترل مجدد و بررسی های دیداری تاحدودی ضروری بنظر می رسد.

گزینه پنجم: آنومالی شماره 5

این محدوده با مساحت تقریبی 85 کیلومتر مربع تاحدودی مشابه آنومالیهای یکم و دوم با تفاوت در عدم حضور افیولیتها است. مقادیری از منگنز و مولیبدن در نمونه های مینرالیزه و حضور کانی های سرب و سینابر مشاور را بر آن داشت تا این محدوده را بعنوان یک آنومالی کم اهمیت معرفی نماید.

4-22- پیشنهادات

در مبحث ارزیابی هرچند درخصوص آنومالیها و ویژگی های هریک بسته به عناصر بدست آمده سخن به میان آمد اما درمجموع چنین بنظر می رسد که ارزیابی محدوده ها بیشتر در مقیاس آنومالی بوده و کانی سازی کانساری چندان باارزشی مشاهده نمی گردد. بنابراین با توجه به موارد گفته شده استمرار مطالعات توجیه پذیر نبوده و چشم انداز کانی سازی کانساری در عرصه ناحیه کم اهمیت بوده و در خور توجه نمی باشد.

# Text boxes

شماره نمونه:DJ463

زونینگ در پلاژیوکلاز رسی و اکسید شده

بزرگنمایی: 4X PPL

شماره نمونه:DJ463

پلاژیوکلاز با ماکل پلی سنتیک و زونینگ

بزرگنمایی: 4X XPL

شماره نمونه:DJ463

بافت هیالوپورفیری میکرولیتیک ، پلاژیوکلاز ، آمفیبول های اپاسیتی ، بیوتیت سوخته

بزرگنمایی: 4X PPL

شماره نمونه:DJ463

بافت هیالوپورفیری میکرولیتیک ، پلاژیوکلاز ، آمفیبول های اپاسیتی ، بیوتیت سوخته

بزرگنمایی: 4X XPL

شماره نمونه:DJ270

قطعات فسیل به مقدار فراوان در زمینه میکرایتی پراکنده شدهاند.

بزرگنمایی: 4X XPL

شماره نمونه:DJ270

نمایشی از ساختار سنگواره در سطح مقطع دیده میشود.

بزرگنمایی: 4X PPL

شماره نمونه:DJ365

آمفیبول کلریتی شده در زمینهای از فلدسپارهای ریز دانه

بزرگنمایی: 4X PPL

شماره نمونه:DJ365

آمفیبول کلریتی شده در زمینهای از فلدسپارهای ریز دانه

بزرگنمایی: 4X XPL

شماره نمونه:DJ162

جهت یافتگی بوضوح در متن سنگ زمینه میشود

بزرگنمایی: 4X PPL

شماره نمونه:DJ162

جهت یافتگی بوضوح در متن سنگ زمینه میشود

بزرگنمایی: 4X XPL

شماره نمونه:DJ390

قطعات ولکانیکی(اپیدوت) در ماسه سنگ آهکی

بزرگنمایی: 4X PPL

شماره نمونه:DJ390

قطعات ولکانیکی(اپیدوت) در ماسه سنگ آهکی

بزرگنمایی: 4X XPL

شماره نمونه:DJ418

خرده های فسیلدر زمینه میکرایتی

بزرگنمایی: 4X PPL

شماره نمونه:DJ418

خرده های فسیلدر زمینه میکرایتی

بزرگنمایی: 4X XPL

شماره نمونه:DJ539

الیوین، اورتوپیروکسن، کلینوپیروکسن و سرپانتینی شدن در امتداد شکستگیها

بزرگنمایی: 4X XPL

شماره نمونه:DJ539

اورتوپیروکسن ادخالهایی از کلینوپیروکسن را نشان میدهد.

بزرگنمایی: 4X XPL

شماره نمونه:DJ539

الیوین و سرپانتینی شدن در امتداد شکستگیها

بزرگنمایی: 4X XPL

شماره نمونه:DJ539

الیوین و سرپانتینی شدن در امتداد شکستگیها

بزرگنمایی: 4X PPL

شماره نمونه:DJ452

بافت هیالوپورفیری، پلاژیوکلاز ، آمفیبول، بیوتیتسوخته

بزرگنمایی: 4X PPL

شماره نمونه:DJ452

بافت هیالوپورفیری، پلاژیوکلاز ، آمفیبول، بیوتیت سوخته

بزرگنمایی: 4X PPL

تصویر (4-8): نمایی از محل برداشت نمونه کانی سنگین شماره 463H در آنومالی شماره 6

شماره نمونه:DJ517

رگچه کلسیتی در ماسه سنگ آهکی

بزرگنمایی: 4X XPL

شماره نمونه:DJ517

رگچه کلسیتی در ماسه سنگ آهکی

بزرگنمایی: 4X PPL

شماره نمونه:DJ517

رگچه کلسیتی در ماسه سنگ آهکی

بزرگنمایی: 4X XPL

شماره نمونه:DJ677

آمفیبول به شکل تیغهای

بزرگنمایی: 4X PPL

شماره نمونه:DJ677

آمفیبول به شکل تیغهای

بزرگنمایی: 4X XPL

تصویر (4-9): نمایی از واحد تراورتن در آنومالی شماره 6

(4-10): نمایی از ارتفاعات آهکی در آنومالی شماره 8

(4-2): نمایی از دیواره سمت چپ آبراهه محل نمونه 719                (آنومالی شماره 2)

(4-1): نمایی از دیواره سمت راست آبراهه محل نمونه 599 که لیمونیتی وسیلیسی شده می باشد (آنومالی شماره 2)

تصویر (4-14): نمایی از رگه سیلیسی درون آهکهای نومولیت دار دیواره آبراهه

(4-5): نمایی از آهک های نومولیت دار در آنومالی شماره 4

(4-11): نمایی از دیواره آبراهه نمونه 446  که شیل های سیلیسی و لیمونیتی شده می باشد.

(4-4): نمایی از مرمرهای آبراهه نمونه 162 در آنومالی شماره 3

(4-3): نمایی دور از آنومالی شماره 3

تصویر (4-7): نمایی از روستای کورهنگ ، ابتدای دهنه رودخانه کورهنگ در آنومالی شماره 5

در آنومالی شماره 15

(4-12): نمایی از سنگهای آذرین متوسط بلور آبراهه نمونه شماره 452  در آنومالی شپپماره 15

تصویر (4-6): نمایی از کلسیت های منطقه در آبراهه نمونه 517

در آنومالی شماره 5

تصویر (4-13): نمایی از سنگهای الترابازیک که عمدتاً پریدوتیت می باشد. (آبراهه نمونه 142)

دید به سمت شمال

تصویر (4-15): نمایی از مراحل آماده سازی نمونه های کانی سنگین

تصویر (4-16): نمایی از برداشت نمونه کانی سنگین