جمهوري اسلامي ايران

وزارت صنايع و معادن

سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور

طرح تلفيق لايه‌هاي اطلاعاتي پايه و معرفي مناطق اميدبخش معدني كشور

گزارش پي جوئي به روش اكتشافات ژئوشيميايي 1:25000 در محدوده سلفچگانII

مجري طرح: ناصر عابديان

مجري فني: ابراهيم شاهين

ناظر طرح : افشين اكبرپور

مشاور:  مهندسين مشاور زمين‌آب پي

زمستان 1387

بنام خدا

گزارش پي‌جوئي به روش اكتشافات ژئوشيميايي 1:25000 در محدوده سلفچگانII

حقوق: اين گزارش و تمام حقوق معنوي آن براساس قرارداد شماره 2290-300 به تاريخ 18/4/1386 متعلق به سازمان زمين‌شناسي كشور است و هرگونه استفاده از تمام و يا پاره‌اي از آن شامل نقل قول، تكثير، كاربرد نتايج و مانند آن به صورت چاپي، الكترونيكي و يا وسايل ديگر تنها با اجازه كتبي دارنده حقوق، امكان‌پذير مي‌باشد. شركت مهندسين مشاور زمين‌آب‌پي

پروژه: اكتشافات ژئوشيميايي در منطقه سلفچگان II

كارفرما: سازمان زمين‌شناسي كشور

مشاور: مهندسين مشاور زمين‌آب‌پي

شماره ثبت مشاور:  222932

تاريخ عقد قرارداد: 18/4/1386

مدت انجام: 12 ماه از تاریخ امضاء و مبادله قرارداد

هدف: اكتشافات ژئوشيميايي در منطقه

وسعت منطقه مورد مطالعه: 40 كيلومتر مربع

عنوان ‌گزارش: گزارش نهايي

كدگزارش: 2/0104M-

كد پروژه: 211001

كارشناسان اصلي: محمود هنرور، فهیمه آقابزرگی و مرتضي علياري.

شركت مهندسين مشاور زمين‌آب‌پي نشاني: تهران، خيابان شهيد بهشتي، خيابان انديشه، انديشه 8، پلاك 6، طبقه سوم، واحد 5. تلفن و نمابر: 88452824- 88454745 – 88453162 وب سايت: www.zapce.ir پست الكترونيكي: info@zapce.ir

چكيده

منطقه مورد مطالعه به وسعت 40 کیلومتر مربع دربرگيرنده ارتفاعات سخت حصار در جنوب باختر سلفچگان قرار دارد.

اين منطقه از لحاظ تکتونیکی در زون ايران مركزي بوده و در زير زون اروميه- دختر قرار گرفته است. از لحاظ زمين شناسي منطقه سلفچگان دربرگيرنده واحدهاي ولكانيكي و رسوبي ائوسن، اليگوسن و ميوسن است. اين واحدها شامل واحدهاي تراكي آندزيت، توف آندزيتي، مارن و آهك ماسه‌اي سيلتي است. در مرحله بعد سنگ‌هاي نفوذي نيمه ژرف ميوسن- پليوسن به اشكال دايك، سيل و توده هاي نيمه ژرف بداخل واحدهاي قديمي‌تر نفوذ كرده است. مهمترين گسل‌هاي اين بخش سازوكار امتدادلغز داشته و نهشته‌هاي ائوسن- اليگوسن را در راستاي شمال خاوري- جنوب باختري بريده‌اند. نوع آنها به طور عمده امتدادلغز چپگرد است و نهشته هاي ائوسن و اليگوسن را جابجا كرده اند.

از لحاظ متالوژني منطقه مورد مطالعه بخشي از زون طلا دار ساوه- كاشان- نائين بوده كه در آن كانه‌زايي طلا و فلزات پايه به خصوص سرب و روي داراي اهميت فوق العاده‌اي است.

عمليات ژئوشيمي اكتشافي در منطقه سلفچگانII با طراحي شبكه نمونه‌برداري و انجام نمونه‌برداري همزمان تعداد 209 نمونه ژئوشيمي و 86 نمونه كاني سنگين شروع شد. مبناي طراحي شبكه استفاده از داده‌هاي ژئوشيمي و كاني سنگين گزارش اكتشافات ژئوشيميايي ورقه يكصدهزارم سلفچگان بود. نمونه‌هاي ژئوشيمي پس از برداشت و آماده سازي جهت آناليز به آزمايشگاه شركت زرآزما فرستاده شد و در آن عيار 44 عنصر به روش‌هاي طيف ‌سنجي تابشي- پلاسماي مزدوج القايي (ICP-OES) و Fire assay اندازه گيري شد.

در مرحله بعد پس از خطا گيري و پردازش داده‌ها، نقشه‌هاي ناهنجاري ژئوشيميايي و كاني سنگين ارائه گرديد. با عنايت به نقشه‌هاي مذكور مهمترين آنومالي‌ها، در بخش جنوب باختري ارتفاعات سخت حصار، بخش شمالي منطقه مورد اكتشاف و خاور منطقه اكتشافي دربرگيرنده پلنگ‌دره تا بخش جنوب خاوري منطقه اكتشافي واقع شده است. در اين ميان آنومالي‌عناصر سرب، روي، آنتيموان و منگنز داراي مقادير معني داري بوده و از اهميت بيشتري برخوردار است. از ويژگي‌هاي بارز اين آنومالي‌ها تطابق آن با آنومالي‌هاي كاني سنگين است.

در ميان نمونه‌هاي كاني سنگين، كاني‌هاي مينراليزه مهمي چون گالن، سروزيت، اسفالريت، اسميت‌زونيت، ولفنيت، پيرومورفيت، ميمتيت و سرب آزاد بهمراه فلوريت به عنوان پاراژنز كاني‌هاي گروه سرب و روي حضور چشمگيري دارند. وفور اين كاني‌ها در ميان نمونه‌هاي كاني سنگين مويد كانه‌زايي سرب و روي به صورت اپي‌ترمال در منطقه بوده و اغلب آنومالي‌هاي ژئوشيمي عناصر مذكور را تاييد مي‌كند.

در نهايت با توجه به گسترش آنومالي‌هاي ژئوشيمي و كاني سنگين 5 محدوده اميد بخش معرفي شد و در مرحله كنترل آنومالي مشخص شد كه در اين محدوده‌ها كانه‌زايي‌هاي متعدد به صورت رگه‌اي به خصوص در محدوده آنومالي‌هاي شماره 1، 2 و 4 رخنمون دارد. اين رگه‌ها با روند شمال‌ خاور- جنوب‌باختر طول حداكثر 200 متر و ضخامت حداكثر 1 متر در باختر منطقه برونزد دارد. اين رگه‌ها داراي رنگ ظاهري قهوه‌اي بوده و در آن ماده معدني تحت تاثير حركات تكتونيكي برشي شده است. كه تحت تاثير فرايندهاي سوپرژن، زون اكسيدان در آن گسترش يافته است. سنگ دربرگيرنده اين رگه‌ها واحدهاي توف آندزيتي آلتره‌شده است. از ويژگي‌هاي اين رگه‌ها گسترش هيدروكسيدهاي آهن، اكسيد منگنز، كربنات‌ها و اكسيدهاي سرب و روي نظير سروزيت، اسميتزونيت، وانادينيت و همي‌مورفيت و كربنات مس(مالاكيت) است. بافت اين رگه‌ها به صورت جعبه‌اي (Boxwork texture) است. اين بافت شاخص زون‌هاي اكسيدان كانسارهاي پورفيري و اپي‌ترمال است. در فازكنترل آنومالي‌ها تعداد 29 نمونه مينراليزه و 15 نمونه كاني سنگين برداشت گرديد.

با عنايت به نتايج آناليز نمونه‌هاي مينراليزه عيار عناصر سرب، روي، مس، آرسنيك بالا بوده و درحد كاني‌سازي كانساري است.

با توجه به نتایج مطالعات ژئوشیمی و کانی سنگین و بررسی های انجام شده در عملیات کنترل آنومالی‌های مقدماتی تیپ احتمالی کانسار منطقه سلفچگان از نوع کانسارهای تیپ پلی متال رگه‌ای است. و در نهايت محدوده‌هاي آنومالي‌ شماره 1، 2 و 4 جهت انجام عمليات اكتشاف عمومي با مقياس 1:5000 پيشنهاد مي‌شود.

فهرست مطالب		                   	    			       	                    	شماره صفحه

پيشگفتار	18

1-كليات	19

1-1- موقعيت جغرافيايي و راه‌هاي دسترسي منطقه	19

1-1-1- آب و هوا	21

1-2- ژئومورفولوژي منطقه	22

1-3- اهداف پروژه و روش كار	23

1-4- پيشينه پژوهش	25

2- زمين شناسي منطقه	26

2-1- جايگاه زمين شناسي	26

2-2- چينه شناسي منطقه	28

2-3- ماگماتيسم منطقه	31

2-4- دگرگوني و دگرساني منطقه	31

2-5- تكتونيك و زمين ساخت منطقه	32

2-6- زمين شناسي اقتصادي و قابليت هاي متالوژني منطقه	34

3- اكتشافات ژئوشيميايي	36

3-1- روش نمونه برداري و اهداف آن	36

3-2- طراحي شبكه نمونه‌برداري و نقشه نمونه‌گيري	38

3-3- مشخصات نمونه‌ها و شيوه آماده‌سازي	42

3-4- روش آناليز و نتايج	44

3-4-1- بررسي خطاي نسبي آزمايشگاهي	45

3-5- تعبير و تفسير نتايج و تهيه اطلاعات ژئوشيميايي	51

3-5-1- برآورد مقادير سنسورد	51

3-5-2- محاسبات آماري داده‌هاي خام	53

3-5-3- بررسي روش هاي آماري آزمون مقادير خارج از رديف	57

3-5-4- نرمال سازي داده هاي خام	59

3-5-5- بررسي آماري دو متغيره (تعيين ضرايب همبستگي)	61

3-5-6- بررسي آماري چند متغيره	66

3-5-6-1- تجزيه و تحليل خوشه‌اي	66

3-5-6-2- تجزيه عاملي1	69

3-5-7- تخمين مقدار زمينه و ناهنجاري	81

3-5-7-1- برآورد حد آستانه‌اي براساس ميانه و انحراف معيار	81

3-5-7-2- محاسبه احتمال رخداد هر يك از داده‌هاي خام (حاصل ضرب P.N)	84

3-5-8- شرح نقشه‌هاي ناهنجاري‌هاي ژئوشيميايي	87

3-5-8-1- ويژگي‌هاي ژئوشيميايي عنصر نقره	88

3-5-8-2- ويژگي‌هاي ژئوشيميايي عنصر ارسنيك	90

3-5-8-3- ويژگي‌هاي ژئوشيميايي عنصر طلا	92

3-5-8-4- ويژگي‌هاي ژئوشيميايي عنصر باريم	94

3-5-8-5- ويژگي‌هاي ژئوشيميايي عنصر كادميم	96

3-5-8-6- ويژگي‌هاي ژئوشيميايي عنصر مس	98

3-5-8-7- ويژگي‌هاي ژئوشيميايي عنصر آهن	100

3-5-8-8- ويژگي‌هاي ژئوشيميايي عنصر جيوه	102

3-5-8-9- ويژگي‌هاي ژئوشيميايي عنصر منگنز	105

3-5-8-10- ويژگي‌هاي ژئوشيميايي عنصر موليبدن	107

3-5-8-11- ويژگي‌هاي ژئوشيميايي عنصر فسفر	109

3-5-8-12- ويژگي‌هاي ژئوشيميايي عنصر سرب	111

3-5-8-13- ويژگي‌هاي ژئوشيميايي عنصر گوگرد	114

3-5-8-14- ويژگي‌هاي ژئوشيميايي عنصر آنتيموان	116

3-5-8-15- ويژگي‌هاي ژئوشيميايي عنصر قلع	118

3-5-8-16- ويژگي‌هاي ژئوشيميايي عنصر استرانسيم	120

3-5-8-17- ويژگي‌هاي ژئوشيميايي عنصر تيتانيم	122

3-5-8-18- ويژگي‌هاي ژئوشيميايي عنصر واناديم	124

3-5-8-19- ويژگي‌هاي ژئوشيميايي عنصر تنگستن	126

3-5-8-20- ويژگي‌هاي ژئوشيميايي عنصر روي	128

3-5-8-21- ناهنجاري‌هاي حاصل از آناليز فاكتوري	132

3-5-8-22- ناهنجاري‌هاي حاصل از مجموع مقادير P.N تمامي عناصر	139

3-6- معرفي مناطق اميدبخش ژئوشيميايي	141

4- اكتشافات كانيهاي سنگين	142

4-1- نمونه‌برداري كانيهاي سنگين	142

4-1-1- شيوه نمونه‌برداري و مشخصات نمونه‌ها	142

4-1-2- آماده‌سازي نمونه‌ها	142

4-2- نتايج بررسي نمونه‌ها	145

4-2-1- كاني‌هاي گروه طلا، نقره و مس	154

4-2-2- كاني‌هاي گروه سرب و روي	154

4-2-3- كاني‌هاي گروه فلوريت	160

4-2-4- كاني‌هاي گروه آهن و تيتانيم	161

4-2-5- كاني‌هاي گروه آرسنيك	162

4-2-6- كاني‌هاي دگرساني	162

4-3- بررسي‌هاي آماري داده هاي كاني سنگين	164

4-3-1- آناليز خوشه‌اي كاني سنگين‌	172

5- فاز كنترل آنوماليهاي مقدماتي	174

5-1- مقدمه	174

5-2- تيپ بندي آثار معدني و كانه‌زايي‌هاي داراي رخنمون	175

5-2-1- منطقه اميد بخش شماره 1	179

5-2-2- منطقه اميد بخش شماره 2	193

5-2-3- منطقه اميد بخش شماره 3	203

5-2-4- منطقه اميد بخش شماره 4	210

5-2-5- منطقه اميد بخش شماره 5	216

5-3- بررسي‌هاي ژئوشيميايي نمونه‌هاي مينراليزه	228

5-4- آناليز ويژگي نمونه‌هاي مينراليزه	242

5-5- بررسي‌هاي كاني‌سنگين	245

5-6- ارائه مدل احتمالی کانه زایی در منطقه	247

6- نتايج و پيشنهادات	248

6-1- تلفيق نتايج و اطلاعات	248

6-1-1- تلفيق نتايج و اطلاعات مربوط به‌عوامل مؤثر در کانه‌زايي	248

6-1-2- تلفيق نتايج و اطلاعات مربوط به‌ناهنجاريهاي ژئوشيميايي	249

6-1-3- تلفيق نتايج و اطلاعات مربوط به‌ناهنجاري‌هاي كاني سنگين	250

6-1-4- تلفيق نتايج و اطلاعات مربوط به‌آثار و انديس‌هاي شناخته شده در پي‌جويي	250

6-2- مقايسه الگوي حاصل با مدل‌هاي زايشي شناخته شده	251

6-3- ارزيابي يافته‌هاي اکتشافي و معرفي مناطق مستعد بر حسب اولويت	251

6-4- معرفي مدل اکتشافي و عمليات مورد نياز براي مراحل بعد	251

منابع  	256

پيوست	257

فهرست اشكال                                                                                                شماره صفحه

شكل 1-1- نمائي از محدوده اكتشافي بر روي تصوير ماهواره اي Landsat TM.	19

شكل 1-2- راه‌هاي دسترسي به محدوده مطالعاتي.	20

شكل 2-1- واحدهاي تكتونيكي- ساختاري ايران (آقانباتي، 1383).	27

شكل 2-3- نقشه زمين شناسي منطقه	30

شكل 2-4- رزدياگرام روند گسل‌هاي محدوده.	32

شكل 2-5- رزدياگرام روند دايك‌هاي محدوده.	33

شكل 3-1-الف- نقشه موقعيت محدوده اكتشافي بر روي برگه زمين شناسي 1:100000.	40

شكل 3-1-ب- نقشه شبكه نمونه برداري محدوده مورد مطالعه.	41

شكل3-2- نمودار آماده‌سازي نمونه‌هاي ژئوشيمي.	43

شكل 3-3- نمودارهاي كنترلي تامپسون براي محدوده سلفچگانII.	48

شكل 3-4- نمودار تغييرات خطاي نسبي.	50

شكل 3-7- دندوگرام حاصل از روش پيوند كامل.	67

شكل 3-8- هيستوگرام ميزان واريانس بيان شده توسط هر يك از مؤلفه ها.	75

شكل 3-9- نمودار افزايش تراكمي واريانس بيان شده توسط هر يك از مؤلفه‌ها.	75

شكل 3- 10- نمودار سنگريزه‌اي جهت تعيين تعداد مؤلفه‌ها.	76

شكل 3-11- نمودار ميزان مشاركت عناصر Pb، Zn، Ag، Sb، Ti و Cd در هريك از فاكتورها.	79

شكل 3-12- نمودار ميزان مشاركت عناصر Bi، Cu، Sc، Be، As، Au و Fe در هريك از فاكتورها.	79

شكل 3-13- نمودار ميزان مشاركت عناصر Sn، Hg، Mo، Nb، S، W و Y در هريك از فاكتورها.	80

شكل 3-14- نقشه ژئوشيميايي عنصر نقره	89

شكل 3-15- نقشه ژئوشيميايي عنصر ارسنيك	91

شكل 3-16- نقشه ژئوشيميايي عنصر طلا	93

شكل 3-17- نقشه ژئوشيميايي عنصر باريم	95

شكل 3-18- نقشه ژئوشيميايي عنصر كادميم	97

شكل 3-19- نقشه ژئوشيميايي عنصر مس	99

شكل 3-20- نقشه ژئوشيميايي عنصر آهن	101

شكل 3-21- نقشه ژئوشيميايي عنصر جيوه	104

شكل 3-22- نقشه ژئوشيميايي عنصر منگنز.	106

شكل 3-23- نقشه ژئوشيميايي عنصر موليبدن.	108

شكل 3-24- نقشه ژئوشيميايي عنصر فسفر.	110

شكل 3-25- نقشه ژئوشيميايي عنصر سرب	113

شكل 3-26- نقشه ژئوشيميايي عنصر گوگرد	115

شكل 3-27- نقشه ژئوشيميايي عنصر آنتيموان	117

شكل 3-28- نقشه ژئوشيميايي عنصر قلع	119

شكل 3-29- نقشه ژئوشيميايي عنصر استرانسيم	121

شكل 3-30- نقشه ژئوشيميايي عنصر تيتانيم	123

شكل 3-31- نقشه ژئوشيميايي عنصر واناديم	125

شكل 3-32- نقشه ژئوشيميايي عنصر تنگستن	127

شكل 3-33- نقشه ژئوشيميايي عنصر روي	131

شكل 3-34- نقشه ناهنجاري حاصل از فاكتور اول.	134

شكل 3-35- نقشه ناهنجاري حاصل از فاكتور دوم.	135

شكل 3-36- نقشه ناهنجاري حاصل از فاكتور سوم.	136

شكل 3-37- نقشه ناهنجاري حاصل از فاكتور چهارم.	137

شكل 3-38- نقشه ناهنجاري حاصل از فاكتور پنجم.	138

شكل 3-39- نقشه آنومالي‌هاي P.N	140

شكل 4-1- نمودار مراحل آماده‌سازي نمونه‌هاي كاني سنگين.	144

شكل 4-2- نقشه كاني سنگين هاي وانادنيت، ميمتيت، ولفنيت و لوكوكسن	146

شكل 4-3- نقشه كاني سنگين هاي پيريت اكسيد، پيريت ليمونيت و ليمونيت	147

شكل 4-4- نقشه كاني سنگين هاي ايلمنيت، گوتيت و هماتيت	148

شكل 4-5- نقشه كاني سنگين هاي مارتيت، روتيل و مگنتيت	149

شكل 4-6- نقشه كاني سنگين هاي اسفالريت، فلوريت، اسميت زونيت و سرب خالص	150

شكل 4-7- نقشه كاني سنگين هاي سروزيت، گالن، باريت و پيريت	151

شكل 4-8- نقشه كاني سنگين هاي طلا، نقره، مالاكيت، بروكانتيت، رآلگار، اورپيمان و كالكوپيريت	152

شكل 4-9- نقشه كاني سنگين هاي كلريت و اپيدوت	153

شكل 4-10- نمودار خوشه‌اي كاني‌سنگين.	172

شكل 5-1- نقشه محدوده‌هاي اميد بخش مورد مطالعه.	177

شكل 5-2- نمايي از پهنه دگرساني و زون برشي با روند شماالی- جنوبی در محدوده اميد بخش شماره 1(ديد به سمت جنوب‌غرب)	182

شكل 5-3- نمايي از دایک دیابازی داخل واحدهای ولکانیکی در محدوده آنومالي شماره 1(ديد به سمت شمال شرق).	182

شكل 5-4- نمايي از نمونه زون اكسيدان برداشت شده از پهنه دگرساني تصوير 5-2	183

شكل 5-5- نمايي از هيدروكسيدهاي مقطع نمونه S.135.M2.	184

شكل 5-6- نمايي از هيدوركسيدهاي آهن با بافت نواري در مقطع نمونه S.135.M2.	185

شكل 5-7- نمايي از مقطع نمونه S.135.M3.	186

شكل 5-8- نمايي ديگر از مقطع نمونه S.135.M3.	187

شكل 5-9- نمايي از مقطع نمونه S.100.M.	188

شكل 5-10- نمايي از هيدروكسيدهاي نابرجا در مقطع نمونه S.100.M	189

شكل 5-11- نمايي از رگه حاوي كانه‌زايي سرب و روي با امتداد شمال خاور- جنوب باختر، ديد به سمت شمال(در محدوده اميد بخش شماره 2).	197

شكل 5-12- نمايي از رگه برشي شده در محدوده اميد بخش شماره 2(ديد به سمت شمال).	198

نمونهS.144.M1	199

شكل 5-13- نمائي از هيدروكسيدهاي آهن در مقطع نمونهS.144.M1.	199

شكل 5-14- نمايي از مقطع نمونه S.145.M1.	200

شكل 5-15- نمايي از هيدروكسيدهاي مقطع نمونه S.144.M2.	201

شكل 5-17- نمايي از يك دايك ديابازي آلتره شده در منطقه اميد بخش شماره 3 (ديد به سمت شمال).	206

شكل 5-18- نمايي از گسترش آلتراسيون آرژيليتي در ميان واحدهاي آندزيتي در منطقه اميد بخش شماره 3 (ديد به سمت جنوب شرق).	207

شكل5- 19- نمايي از دايك‌هاي ديابازي (محدوده اميد بخش شماره 4، ديد به سمت شمال).	213

شكل 5-20- نمايي از گسترش زون دگرساني و برشي در میان واحدهای آندزیتی در محدوده اميد بخش شماره 4 (ديد به سمت شرق).	213

شكل 5-21- نمايي از هيدروكسيدهاي آهن در مقطع نمونه S.219.M.	214

شكل 5-22- نمايي از مقطع نمونه S.219.M1.	215

شكل 5-23- نمايي از گسترش زون آلتراسيون آرژيليتي واحد توف در اثر نفوذ دايك‌هاي ديابازي در بخش جنوبي منطقه اميد بخش شماره 5 (ديد به سمت جنوب)	218

شكل 5-24-  نمايي از طيف وسيع هيدروكسيدهاي آهن در مقطع نمونه S.97.M1.	221

نمونه S.88.M	222

شكل 5-25- نمايي از مقطع نمونه S.88.M.	222

شكل 5-26- نمايي از هيدروكسيدهاي آهن در مقطع نمونه S.88.M.	223

شكل 5-27- نمايي از مقطع نمونه S.90.M.	224

شكل 5-28- نمايي ديگر از مقطع نمونه S.90.M.	225

شكل 5-29- نمايي از مقطع نمونه S.97.M.	226

شكل 5-30- نمايي از مقطع نمونه S.97.M.	227

شكل 6-1- نقشه محدوده‌هاي پيشنهادي.	255

پيوست

ادامه شكل 3-3- نمودارهاي كنترلي تامپسون براي محدوده سلفچگانII	281

شكل 3-5-ب- a) هيستوگرام داده‌هاي تجمعي، b) منحني p-p plot براي عنصر طلا.	317

شكل 3-6- نمودار جعبه‌اي مشاهدات خام طلا، سرب، استرانسيم و باريم.	331

ادامه شكل 3-6- نمودار جعبه‌اي مشاهدات خام بريليم، تيتانيوم، لانتانيم و آهن.	332

ادامه شكل 3-6- نمودار جعبه‌اي مشاهدات خام فسفر، اسكانديم، گوگرد و واناديم.	333

ادامه شكل 3-6- نمودار جعبه‌اي مشاهدات خام نقره، جيوه، بيسموت و ارسنيك.	334

ادامه شكل 3-6- نمودار جعبه‌اي مشاهدات خام موليبدن، مس، آنتيموان و روي.	335

ادامه شكل 3-6- نمودار جعبه‌اي مشاهدات خام سزيم، توريم، قلع و نيوبيم.	336

ادامه شكل 3-6- نمودار جعبه‌اي مشاهدات خام كادميم، ايتريم، اورانيم و سريم.	337

ادامه شكل 3-6- نمودار جعبه‌اي مشاهدات خام تاليم و تنگستن.	338

فهرست جداول                                                                                                  شماره صفحه

جدول 3-1- نتایج آنالیز نمونه‌های ژئوشیمی در برگه 1:100000 سلفچگان- خورهه.	39

جدول 3-2- حد حساسيت دستگاهها براي هر يك از عنصرهاي مورد بررسي (برحسب ppm).	44

جدول3-3- محاسبات ميانگين و اختلاف در نمونه‌هاي تكراري محدوده سلفچگانII.	47

جدول 3-4- محاسبه ميزان خطا، خطاي نسبي و ضريب تغييرات براي عنصرهاي مختلف.	49

جدول 3-5- حد حساسيت و مقادير جايگزيني هر يك از عنصرهاي سنسورد.	52

جدول 3-6- ‌پارامترهاي آماري هر يك از عنصرهاي مورد مطالعه.	55

جدول 3-7- مقدار انتهايي عناصر(ppm).	56

جدول 3-8- فهرست نمونه‌هاي داراي مقادير خارج از رديف.	58

جدول 3-9- آماره‌هاي توصيفي پس از نرمالسازي عناصر.	60

جدول3-10- الف- ماتريس ضرايب همبستگي پيرسون.	62

جدول3-10- ب- مقادير معنادار براي ضرايب همبستگي پيرسون.	63

جدول3-11-الف-  ماتريس ضرايب همبستگي اسپيرمن.	64

جدول3-11-ب- مقادير معنادار براي ضرايب همبستگي اسپيرمن.	65

جدول 3-12- آزمون KMO و بارتلت.	71

جدول 3- 13- مشاركت‌ها.	72

جدول 3- 14- كل واريانس بيان شده.	74

جدول 3-15- ماتريس مؤلفه‌هاي دوران يافته.	78

جدول 3- 16- پارامترهاي آماري محاسبه شده براي درصدهاي فراواني مختلف جهت جداسازي ناهنجاري‌هاي ژئوشيميايي (تمام عنصرها بر حسب ppm و طلا برحسب ppb).	83

جدول 3-17- نمونه‌هاي داراي ناهنجاري P.N	86

جدول 3-18 - نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر نقره.	88

جدول 3-19- نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر ارسنيك.	90

جدول 3-20- نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر طلا.	92

جدول 3- 21- نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر باريم.	94

جدول 3-22- نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر كادميم.	96

جدول 3-23- نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر مس.	98

جدول 3-24- نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر آهن.	100

جدول 3-25- نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر جيوه.	103

جدول 3-26- نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر منگنز.	105

جدول 3-27- نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر موليبدن.	107

جدول 3-28- نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر فسفر.	109

جدول 3-29- نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر سرب.	112

جدول 3-30- نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر گوگرد.	114

جدول 3-31- نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر آنتيموان.	116

جدول 3-32- نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر قلع.	118

جدول 3-33- نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر استرانسيم.	120

جدول 3-34- نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر تيتانيم.	122

جدول 3-35- نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر واناديم.	124

جدول 3-36- نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر تنگستن.	126

جدول 3-37- نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر روي.	129

ادامه جدول 3-37- نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر روي.	130

جدول 4-1- نمونه‌هاي كاني‌سنگين داراي طلا، نقره، شيليت  و كاني‌هاي گروه مس.	154

جدول 4-2- نمونه‌هاي كاني‌سنگين داراي گالن.	155

جدول 4-3- نمونه‌هاي كاني‌سنگين داراي سروزيت.	156

جدول 4-4- نمونه‌هاي كاني‌سنگين داراي اسميتزونيت.	156

جدول4-5- نمونه‌هاي كاني‌سنگين داراي اسفالريت.	157

جدول 4-6- نمونه‌هاي كاني‌سنگين داراي سرب آزاد.	157

جدول 4-7- نمونه‌هاي كاني‌سنگين داراي وولفنيت.	158

جدول4-8- نمونه‌هاي كاني‌سنگين داراي ميمتيت.	158

جدول 4-9- نمونه‌هاي كاني‌سنگين داراي وانادينيت و پيرومورفيت.	159

جدول 4-10- نمونه‌هاي كاني‌سنگين داراي فلوريت.	160

جدول 4-11- نمونه‌هاي كاني‌سنگين داراي مگنتيت.	161

جدول 4-12- نمونه‌هاي كاني‌سنگين داراي ايلمنيت.	161

جدول 4-13- نمونه‌هاي كاني‌سنگين داراي رآلگار و اورپيمان.	162

جدول 4-14- نمونه‌هاي كاني‌سنگين داراي كاني‌هاي دگرساني.	163

جدول 4-15- پارامترهاي آماري داده‌هاي خام كاني سنگين.	165

جدول 5-1- مشخصات نمونه‌هاي مينراليزه برداشت شده در مرحله كنترل آنومالي.	178

جدول 5-2- مختصات جغرافيايي(UTM) گوشه‌هاي منطقه اميد بخش شماره 1.	179

جدول 5-3- مقادير ناهنجار نمونه‌هاي ژئوشيميايي براي منطقه اميد بخش شماره 1.	179

جدول 5-4- مقادير ناهنجار نمونه‌هاي كاني سنگين براي منطقه اميد بخش شماره 1.	180

جدول 5-5- نتايج خام مطالعات نمونه‌هاي مينراليزه منطقه اميد بخش شماره1.	190

ادامه جدول 5-5- نتايج خام مطالعات نمونه‌هاي مينراليزه منطقه اميد بخش شماره1.	191

جدول 5-6- نتايج مطالعات كاني سنگين فاز كنترلي منطقه اميد بخش شماره 1.	192

جدول 5-7- مختصات جغرافيايي(UTM) گوشه‌هاي منطقه اميد بخش شماره 2.	193

جدول 5-8- مقادير ناهنجار نمونه‌هاي ژئوشيميايي براي منطقه اميد بخش شماره 2.	193

جدول 5-9- مقادير ناهنجار نمونه‌هاي كاني سنگين براي منطقه اميد بخش شماره 2.	194

جدول 5-10- نتايج خام مطالعات نمونه‌هاي مينراليزه منطقه اميد بخش شماره2.	196

جدول 5-11- مختصات جغرافيايي(UTM) گوشه‌هاي منطقه اميد بخش شماره 3.	203

جدول 5-12- مقادير ناهنجار نمونه‌هاي ژئوشيميايي براي منطقه اميد بخش شماره 3.	204

جدول 5-13- مقادير ناهنجار نمونه‌هاي كاني سنگين براي منطقه اميد بخش شماره 3.	205

جدول 5-14- نتايج خام مطالعات نمونه‌هاي مينراليزه در منطقه اميد بخش شماره3.	208

جدول 5-15- نتايج مطالعات كاني سنگين مرحله كنترلي آنومالي در منطقه اميد بخش شماره3.	209

جدول 5-16- مختصات جغرافيايي(UTM) گوشه‌هاي منطقه اميد بخش شماره 4.	210

جدول 5-17- مقادير ناهنجار نمونه‌هاي ژئوشيميايي براي منطقه اميد بخش شماره 4.	211

جدول 5-18- مقادير ناهنجار نمونه‌هاي كاني سنگين براي منطقه اميد بخش شماره 4.	211

جدول 5-19- نتايج خام مطالعات نمونه‌هاي مينراليزه در منطقه اميد بخش شماره4	212

جدول 5-20- مختصات جغرافيايي(UTM) گوشه‌هاي منطقه اميد بخش شماره 5.	216

جدول 5-21- مقادير ناهنجار نمونه‌هاي ژئوشيميايي براي منطقه اميد بخش شماره 5.	217

جدول 5-22- مقادير ناهنجار نمونه‌هاي كاني سنگين براي منطقه اميد بخش شماره 5.	217

جدول 5-23- نتايج خام مطالعات نمونه‌هاي مينراليزه در منطقه اميد بخش شماره5.	219

جدول 5-24- نتايج مطالعات كاني سنگين مرحله كنترل آنومالي در منطقه اميد بخش5.	220

جدول 5-25- نتايج آناليز كاني شناسي نمونه‌هاي دگرساني.	228

جدول 5-26- پارامترهاي آماري داده‌هاي نمونه‌هاي مينراليزه.	229

جدول 5-27- حدود غلظت بعضي از عنصرها براي هر يك از چهار نوع كاني‌سازي (عقيم، پراكنده، غني شده، كانساري، (ژينزبرگ، 1960).	243

جدول 5-28- آناليز تمايز براي متغيرهاي ژئوشيميايي.	244

جدول 5-29- آناليز تمايز براي نمونه‌هاي مينراليزه.	244

جدول 5-30- مختصات نمونه‌هاي كاني سنگين در مرحله كنترل آنومالي.	246

پيوست

جدول پيوست 1- شماره نمونه‌ها و مختصات جغرافيايي آنها بر اساس UTM	258

ادامه جدول3-3- محاسبات ميانگين و اختلاف در نمونه‌هاي تكراري محدوده سلفچگانII.	273

جدول4- 1- نتايج خام مطالعه نمونه‌هاي كاني سنگين.	339

جدول پيوست 2- نتايج خام مطالعه نمونه‌هاي مينراليزه	351

جدول 5-31-نتايج خام مطالعه نمونه‌هاي كاني سنگين مرحله كنترل آنومالي.	353

# پيشگفتار

توسعه بخش معدن يكي از اصلي‌ترين محورهاي برنامه پنج ساله سوم توسعه بوده كه هدف آن استفاده بهينه از منابع زميني كشور، خودكفايي و اشتغال است. در گسترش معدنكاري، از ابتداي برنامه، تقويت و بهينه‌سازي روند بررسي‌هاي اكتشافي در برخي موارد با استفاده از الگوهاي مطالعاتي استاندارد جهاني در كشور صورت گرفته است(مطالعات دورسنجي-اكتشافات ژئوشيمي سيستماتيك، بررسي‌هاي ژئوفيزيك هوايي). در اين راستا انجام اكتشافات سيستماتيك ناحيه‌اي با استفاده از فناوري نوين توانسته به ‌معرفي محدوده‌هاي اميدبخش معدني براي انجام مراحل اكتشافي تكميلي بپردازد. به‌كارگيري فناوري (انجام عمليات اكتشافي سيستماتيك) در اين بررسي‌ها، امكان دستيابي به ‌نتايج مطلوب‌تر را فراهم آورده است.

پروژه « اكتشافات ژئوشيميايي در منطقه سلفچگانΠ » يكي از طرح‌هاي مطالعاتي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور است كه اجراي آن برمبناي قرارداد شماره 2290-300 مورخ 18/4/1385 به‌شركت مهندسين مشاور زمين آب پي واگذار گرديد.

منطقه مطالعاتي به‌وسعت تقريبي 40 كيلومترمربع در جنوب باختر شهرستان سلفچگان واقع شده است. در اين مطالعات، كه شامل پي جوئي ژئوشيمي ناهنجاري حاصل از بررسي‌هاي ژئوشيميائي 1:100000 ورقه سلفچگان- خورهه مي‌باشد، مطالعات و بررسي‌هاي ژئوشيميائي با برداشت نمونه‌هاي آبراهه‌اي، نمونه‌هاي كاني سنگين و نمونه‌هاي مينراليزه انجام پذيرفته است. كليه نمونه‌هاي ژئوشيميائي در آزمايشگاه زرآزما، يكي از آزمايشگاه هاي معتبر كشور، مورد آناليز قرار گرفته و عيار 44 عنصر در آنها اندازه‌گيري شده است. همزمان با نمونه‌برداري ژئوشيميايي مبادرت به برداشت 80 نمونه كاني سنگين شد و در مرحله كنترل آنومالي‌هاي مقدماتي ژئوشيميايي و كاني سنگين تعدادي نمونه مينراليزه برداشت شد.

# 1-كليات

# 1-1- موقعيت جغرافيايي و راه‌هاي دسترسي منطقه

منطقه مورد مطالعه با 40 کیلومتر مربع وسعت در کیلومتر 12 جاده سلفچگان به اراک در استان قم واقع است. این منطقه دربرگیرنده ارتفاعات سخت حصار در مختصات طول‌های جغرافیای " 12 ΄20 ْ50 تا " 26 ΄ 25  ْ 50 خاوری و عرض های جغرافیایی "12 '18  ْ34   تا  "55 '20 ْ 34  شمالی جای گرفته است. منطقه مورد مطالعه در جنوب روستاي زواريان از توابع سلفچگان است . از آبادی های مهم اطراف منطقه مي توان به علي آباد ،گرنگان، بشارت آباد و زواريان اشاره کرد. از مهمترین امتیازات این منطقه نزدیکی به اتوبان ساوه و اراک وهمچنین عبور خط راه آهن از مجاورت این منطقه می باشد. راه دسترسي به اين منطقه از طريق جاده قم- اصفهان مي‌باشد. شكل1-1و 1-2، به ترتيب چهارگوش محدوده اكتشافي بر روي تصوير ماهواره اي Landsat TM و راه‌هاي دسترسي به آن را نشان مي دهد.

شكل 1-1- نمائي از محدوده اكتشافي بر روي تصوير ماهواره اي Landsat TM.

شكل 1-2- راه‌هاي دسترسي به محدوده مطالعاتي.

### 1-1-1- آب و هوا

آب و هوای منطقه در طبقه بندی اقلیمی کشور در زمره آب و هوای نیمه‌بیابانی (جزو اقلیم کویری و خشک) محسوب می‌شود. به دليل نزدیکي به منطقه بیابانی مرکز ایران، تابستان‌های آن گرم و خشک و زمستان‌های آن کم و بیش سرد است. اختلاف دمای سالانه نسبتاً زیاد و در اغلب اوقات خشکی هوا غلبه دارد. ميانگين سالانه دماي كمينه 5- درجه سانتيگراد و ميانگين بيشترين دما 25 درجه سانتيگراد است. ميزان بارندگي 200 تا 300 ميليمتر در سال است(برگرفته از سايت پايگاه داده‌هاي علوم زمين).

## 1-2- ژئومورفولوژي منطقه

شكل 2-2، نقشه عمومي توپوگرافي ايران و موقعيت تقريبي محدوده مورد مطالعه بر روي آن نشان داده شده است. از ديدگاه زمين ريخت شناسي منطقه بر روي كوه مرتفع سخت حصار با ارتفاع 2756 متر از سطح دريا قرار گرفته است. اين كوه از قلل بلند ورقه 1:100000 سلفچگان- خورهه مي‌باشد كه از واحدهاي آذرآواري ائوسن- اليگوسن تشكيل شده است.

شكل 2-2- نقشه عمومي توپوگرافي ايران (برگرفته از زماني و هاشمي، 2000).

## 1-3- اهداف پروژه و روش كار

براي اجراي پروژه پي جوئي به روش اكتشافات ژئوشيميايي (مقياس 1:25000) در محدوده سلفچگان II، نقشه‌ زمين‌شناسي 1:100000 و توپوگرافي با مقياس 1:25000 خريداري گرديد. براساس وضعيت حوضه آبريز و اطلاعات ژئوشيميايي ناحيه‌اي، زمين‌شناسي و مغناطيس سنجي هوايي محل نمونه‌هاي ژئوشيمي آبراهه‌اي و کاني‌سنگين طراحي گرديد. با نهايي شدن نقشه نمونه‌برداري و تأييد کارفرما عمليات نمونه‌برداري انجام پذيرفت. تمامي نمونه‌هاي برداشت شده خشك و آماده شده و سپس به‌آزمايشگاه ارسال شد. اين آماده‌سازي شامل عبور نمونه از الک‌هاي 80- مِش و نمونه‌هاي کاني سنگين از الک 20- مِش است.

با توجه به‌داده‌هاي موجود به‌طور كلي اهداف مورد نظر از اجراي اين پروژه به‌شرح زير مي‌باشد:

- معرفي نواحي پتانسيل‌دار براي اكتشاف تفصيلي‌تر.

- معرفي الگوهاي اكتشافي براي اين زون اكتشافي با هدف پي‌جوئي ذخاير طلا و مس.

- معرفي انديس‌هاي جديد معدني.

از مهمترين هدفهاي پروژه بررسي ناهنجاري عنصرهاي ژئوشيميائي گوناگون به‌خصوص طلا و عنصرهاي پاراژنز و ارتباط ناهنجاري‌هاي ژئوشيميائي با زون‌هاي دگرساني در ناحيه اكتشافي، تعيين نوع و نحوه پراكنش اين فلزات در سنگ‌هاي دگرسان منطقه به‌منظور دستيابي به‌يك خط مشي صحيح و اصولي در امر پي‌جوئي و اكتشافات بعدي و بالاخره برداشتهاي نيمه‌تفصيلي از دايك‌هاي قطع كننده محدوده دگرساني به‌منظور بررسي وضعيت كاني‌سازي عناصر پاراژنز است.

در انجام پروژه اكتشافات ژئوشيميائي محدوده سلفچگان II جنوبي به ‌طور خلاصه همواره هدف‌هاي زير مد نظر بوده است:

1- ترسيم نقشه‌هاي ژئوشيميائي براي عنصرهاي مهم ژئوشيميايي زير:

##### Ag, As, Au, Ba, Cd, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, P, Pb, S, Sb, Sn, Sr, Ti, V, W & Zn

2- ترسيم نقشه‌هاي كاني سنگين.

3- بررسي و كنترل ناهنجاري‌هاي ژئوشيميائي با برداشت، مطالعه و بررسي نمونه‌هاي مينراليزه و دگرساني.

4- مشخص نمودن مناطق با پتانسيل معدني براي مرحله بعدي اكتشاف با تلفيق اطلاعات ژئوشيميايي، دگرساني، كانه‌زايي و داده‌هاي مربوط به ‌نمونه‌هاي كاني سنگين و شناسايي زون‌هاي كاني ساز و ارائه مشخصات صحرايي آنها.

## 1-4- پيشينه پژوهش

منطقه مورد اكتشاف به‌دليل گسترش زون‌هاي دگرساني از ديرباز مورد توجه بسياري از زمين‌شناسان واقع شده است. محدوده مطالعاتي بخشي از زون طلا دار ساوه- كاشان- نائين است. مهمترين كارهاي اكتشافي پيشين در ناحيه به‌شرح زير است :

- تهيه نقشه زمين‌شناسي با مقياس 1:100،000 سلفچگان- خورهه توسط س. علائي مهابادي.

- اكتشافات ژئوشيميايي و كاني سنگين در ورقه 1:100000 سلفچگان توسط حميد رضا ايزدي ، سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور.

- اكتشاف كانسارهاي طلا در جنوب و جنوب باختر منطقه مورد اكتشاف توسط شركت ريوتينتو كه بخشي از آن در حال اجراست.

# 2- زمين شناسي منطقه

## 2-1- جايگاه زمين شناسي

اين منطقه از لحاظ تکتونیکی در زون ايران مركزي و در زير زون اروميه- دختر قرار گرفته است(شكل 2-1). در ميوسن پيشين (آكي تانين) دريا پيشروي و همزمان با رسوبگذاري، ولكانيسم شروع به فعاليت كرده در دنباله آن اين فرآيند در محدوده مورد مطالعه در ميوسن پسين، ادامه يافته جنبش هاي فشاري ميوسن – پليوسن باعث چين خوردگي، شكستگي، تغيير شرايط رسوب گذاري و شكستگي‌هاي كششي، ولكانيسم و گسل‌هاي امتداد لغز شده‌اند. روند كلي چين خوردگي‌هاي منطقه بجز نهشته‌هاي رسوبي آتشفشاني كوه سخت حصار با روند شمال خاوري – جنوب باختري مي‌باشد كه از راستاي زاگرس پيروي مي‌كند(آقانباتي،1383).

شكل 2-1- واحدهاي تكتونيكي- ساختاري ايران (آقانباتي، 1383).

## 2-2- چينه شناسي منطقه

از ديدگاه چينه شناختي ورقه 1:100000 سلفچگان- خورهه بخشي از پهنه ساختاري ايران مركزي است و سنگ آهكي پرمين، نهشته هاي مزوزوئيك، سنگ رسوبي و آتشفشاني ترشيري و گنبدهاي نفوذي مربوط به اين دوره همراه با نهشته هاي كواترنري را در بر مي گيرد. شكل 2-3، نقشه زمين شناسي رقومي محدوده مورد مطالعه را نشان مي دهد كه برگرفته از برگه 1:100000 سلفچگان- خورهه مي‌باشد. واحدهاي مربوط به محدوده پروژه سلفچگان II شامل واحدهاي ذيل مي‌باشد كه از قديم به جديد عبارت است از(برگرفته از ورقه يكصدهزارم سلفچگان- خورهه):

واحدهاي زمين شناسي ميوسن

واحد مارن و آهك ماسه‌اي- سيلتي (Mlm )

اين واحد در خاور منطقه مورد مطالعه گسترش دارد و در برگيرنده مارن سبز تيره در بخش زيرين و مارن قرمز با ميان لايه هاي سنگ آهك ماسه اي- سيلتي در بخش بالايي به ضخامت 10-8 متر مي‌باشد. اين واحد بگونه هم شيب بر روي واحد زيرين خود جاي دارد و بطور تدريجي به واحد بالايي تبديل مي شود. ضخامت كلي آن نزديك به 1200 تا 900 متر است. نام گذاري بخش ماسه- سيلتي سنگ آهك‌ها به روش ويليامز(1975) انجام گرفته و نوع آن سنگ آهك ماسه‌اي سيلتي است و تركيب بخش سيلتي آن كوارتز و فلدسپات است و نزديك 20 تا 30 درصد از سنگ را پديد آورده است. آهك 50 درصد از ساختمان سنگ را در بر مي گيرد. بررسي هاي فسيل شناسي بر روي مارن هاي اين واحد سن آنرا ميوسن پيشنهاد نموده است.

واحد توف آندزيتي- تراكي آندزيتي(MPv)

اين واحد تقريباً در تمام برگه گسترش دارد و دربرگيرنده لاپيلي توف و توف برش خاكستري تيره است كه در بخش بالائي واحد Mlm به گونه ميان لايه و سرانجام به گونه هم‌شيب آنرا مي پوشاند. ستبراي آن نزديك به 1200 متر است. متن توفي اين واحد يك كريستال توف شيشه اي آندزيتي- تراكي آندزيتي است. بافت آن ويتروكلاستيك مي‌باشد و تركيب كاني شناختي آن پلاژيوكلاز از نوع لابرادور- آندزين، پيروكسن، آمفيبول، كلريت، كلسيت، كوارتز و كاني اپاك است. فرآيند دگرساني در اين سنگ در واكنش‌هاي تبديل پيروكسن به آمفيبول و سپس به كلريت و كوارتز و تبديل پلاژيوكلاز (لابرادور- آندزين) به آلبيت و سپس كلريت، كلسيت، كوارتز ديده مي شود. كاني هاي اپاك از راه هاي گوناگون زير در اين سنگ پديد آمده اند.

1- همراه كاني‌هاي اصلي.

2- تجزيه كاني‌هاي مافيك.

3- هجوم محلول هاي هيدروترمال به درون سنگ.

واحد آبرفت‌هاي قديمي  Q1

نهشته هاي آبرفتي كهن كوهپايه اي هستند و در برگيرنده كنگلومراي سست با سيمان ماسه اي به رنگ كرم تا خاكي. ضخامت اين كنگلومرا متغيير و از چند متر تا 100 متر مي‌باشد. شيب آن افقي است و گاهي بنابر توپوگرافي نخستين كمي مايل مي‌شود.

واحد آبرفت‌هاي جديد  Q2

آبرفت هاي جوان دشت، كه نسبت به آبرفت كهن از بلنداي كمتر و گسترش بيشتر برخوردارند و از سيلت و رس كرمي تا خاكي رنگ كه فرآورده نهشته‌هاي قديمي به ويژه آبرفت‌هاي كهن است تشكيل مي‌شود.

شكل 2-3- نقشه زمين شناسي منطقه

## 2-3- ماگماتيسم منطقه

سنگ‌هاي نفوذي نيمه ژرف ميوسن- پليوسن واحدهاي MPv و Mlm را بريده و به اشكال دايك، سيل و توده هاي نيمه ژرف، كه بخش بالايي آن قابل رويت است، شكل گرفته‌اند. آنها داراي ويژگي هاي پتروگرافي مشابه بوده و به احتمال داراي خاستگاه همانند هستند. در گستره مطالعاتي پروژه تنها واحد دايك آندزيتي dyan مشاهده مي گردد.

واحد دايك آندزيتي ( dyan )

اين واحد در گستره مورد مطالعه گسترش چشمگيري دارد و دربرگيرنده دايك هاي آندزيتي خاكستري متمايل به سبز است، كه واحدهاي MPv و Mlm  را بريده اند. اين دايك ها به طور عمده در راستاي شمال خاوري- جنوب باختري جاي گرفته اند و در مواردي بلندي هاي چشمگير ورقه را پديد آورده اند. ضخامت آنها 2 تا 8 متر است. بررسي پتروگرافي تركيب كاني شناختي آنها را بلورهاي كلينوپيروكسن، آمفيبول، پلاژيوكلاز از نوع لابرادور- آندزين با ساخت مدادي كاني اپاك و در موارد نادري كوارتز تعيين مي‌كند. بخشي از آنها تحت تاثير اثر متامورفيسم قرار گرفته‌اند و درون آنها كاني هاي اپيدوت، كلريت، سريسيت، پرهنيت، كلسيت، كوارتز مشاهده مي‌شود (برگرفته از ورقه يكصدهزارم سلفچگان- خورهه).

## 2-4- دگرگوني و دگرساني منطقه

واحد توف دگرگون شده (mp)

از عوارض متامورفيسم منطقه مي توان به توده هاي نيمه ژرف گنبدي شكل اشاره كرد. اين واحد در مركز گستره و بر روي واحد MPv قرار گرفته است و در برگيرنده توف برش و لاپيلي توف هاي دگرگون شده است كه با حفظ ساخت نخستين خود به علت دگرگوني مجاورتي نسبت به سنگ هم تراز خود در برابر فرسايش مقاومت نشان داده است و بلندي منطقه را در بر گرفته است. كاني‌هاي دگرگوني درون آنها كلريت، بيوتيت، ترموليت، اكتينوليت، اپيدوت، لوكوكسن و كاني اپاك هستند.

## 2-5- تكتونيك و زمين ساخت منطقه

گسل‌هاي اين بخش را گسل‌هاي امتدادلغز تشكيل مي‌دهند، كه نهشته‌هاي ائوسن- اليگوسن را در راستاي شمال خاوري- جنوب باختري بريده اند. نوع آنها به طور عمده امتدادلغز چپگرد است و نهشته هاي ائوسن و اليگوسن را جابجا كرده اند. شكل 2-4، رزدياگرام روند گسل‌هاي محدوده مورد مطالعه را نشان مي‌دهد. همانطور كه در شكل مشاهده مي‌گردد اكثراً روند گسل‌ها به صورت شمال- جنوب مي‌باشد. شكل 2-5، رزدياگرام روند دايك‌هاي محدوده را نشان مي‌دهد. با مقايسه اين دو شكل مي‌توان به مزدوج بودن و حتي در مواردي تقاطع بين گسل‌ها و دايك‌ها پي برد.

شكل 2-4- رزدياگرام روند گسل‌هاي محدوده.

شكل 2-5- رزدياگرام روند دايك‌هاي محدوده.

## 2-6- زمين شناسي اقتصادي و قابليت هاي متالوژني منطقه

منطقه مورد مطالعه بخشي از زون طلا دار ساوه- كاشان- نائين است. محور طلادار ساوه – كاشان – نائين روي نوار ولكانيكي ايران مركزي در زون آتشفشاني اروميه – دختر قرار دارد. در داخل اين زون سنگ‌هاي متعددي از پركامبرين تا كواترنري رخنمون دارد كه در اين بين از مهمترين رخدادهاي آن مي توان به ماگماتيسم سنوزوئيك اشاره كرد كه به دو بخش ترسيري و كواترنري قابل تفكيك است. از سنگ‌هاي دگرگوني منطقه مي توان به سنگ‌هاي دگرگوني كوه دم با ليتولوژي شيست، فيليت، آهك مرمري و متادياباز به سن پالئوزوئيك اشاره كرد. علاوه بر آن، امامي (1982) در سنگ‌هاي آتشفشاني ائوسن ناحيه آران – قم دگرگونيهاي درجه هاي ضعيف و خيلي ضعيف را نيز گزارش كرده است. سنگ‌هاي رسوبي منطقه نيز شامل شيل، آهك، دولوميت، ماسه سنگ و كنگلومرا بوده و در كل منطقه با سن‌هاي متفاوت از پركامبرين تا كواترنر برونزد دارند.

عمليات اكتشافي انجام گرفته در اين ساب زون بيشتر در قالب ورقه هاي ژئوشيميايي در مقياس 1:100000 (بعنوان مثال ورقه سلفچگان) بوده كه توسط سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور و بخشي از آن توسط شركت تكنواكسپرت روسي با همكاري سازمان مذكور انجام شده است كه در برخي از محدوده‌ها منجر به معرفي نشانه هاي معدني شده است كه پيشتر در گزارش تهيه شده توسط شركت توسعه علوم زمين (1371) نيز به آنها پرداخته شده است. بررسي هاي اخير توسط سازمان مذكور نشان مي‌دهد كه احتمال وجود و كشف كانسار يا نشانه معدني جديد طلا در اين محور محتمل است (مقصودي، عباس.1383).

بر اساس نشانه هاي معدني گزارش شده، كاني زايي طلا را در اين محدوده مي‌توان از نظر ژنتيكي و سنگ ميزبان به دو دسته تقسيم كرد.

- كاني سازي طلا در سنگ‌هاي ولكانيكي ائوسن

كاني سازي طلا در اين سنگها به صورت رگه اي بوده و معمولاً از گسترش و عيار قابل توجهي برخوردار نيستند به طوريكه عيار طلاي گزارش شده به غير از چاه عليخان و كلاردوستك، در بقيه نشانه ها كمتر از 3 گرم در تن بوده است. از اين تيپ كاني‌زايي مي توان به نشانه هاي معدني قلعه سردار، مرنجاب، قاسم آباد، سراجيه، چشمه تلحه، كوه دم، كوه خستك و... اشاره كرد.

- كاني سازي اسكارني

كاني سازي اسكارن در اين ساب زون محدود به نشانه هاي معدني گرگاب I و گرگاب II  مي‌شود كه در كنتاكت آهك كرتاسه زيرين با توده هاي گرانوديوريتي ترسير تشكيل شده است . ماده معدني در اين تيپ كاني سازي، آهن و منگنز بوده و طلا با عيار تا 5/0 گرم در تن اين عناصر را همراهي كرده است.

بنابراين محدوده مورد مطالعه با توجه به قرارگيري در اين زون متالوژني احتمالاً داراي كاني سازي طلا، مشابه كاني سازي نوع اول مي‌باشد.

# 3- اكتشافات ژئوشيميايي

## 3-1- روش نمونه برداري و اهداف آن

عمليات صحرائي و نمونه‌برداري به‌عنوان مهمترين گام از يك گزارش اكتشافي است. روشن است همه نتايج گرفته شده بر پايه داده‌هائي به‌دست خواهد آمد كه خود از تجزيه نمونه‌ها به‌دست آمده‌اند. بنابراين اهميت اين مرحله و درستي و صحت آن تأثير به‌سزائي در دقت يك گزارش ژئوشيميائي دارد. كارشناسان معترفند كه داده‌پردازي و محاسبات آماري و مطالعات بررسي فراگير نمي‌تواند خطاي نمونه‌برداري را به‌گونه‌اي روشن و مشخص سازد و بي‌دقتي در نمونه‌برداري باعث بروز دشواري‌هاي پرشماري خواهد شد، كه افزون بر هدر رفتن هزينه‌ها، باعث به‌دست آمدن نتايج نادرست و ناهماهنگ با واقعيت خواهد شد. از اين‌رو اهميت اين كار همچون سازه‌اي است كه بايستي بر تكيه‌گاهي استوار و به‌دور از هرگونه كاستي و سستي نهاده شود.

پس از تعيين نقاط نمونه‌برداري بر روي نقشه و مشخص شدن شبكه نمونه‌برداري، پس از يافتن محل نمونه‌ها با استفاده از نقشه توپوگرافي و دستگاه جاياب(GPS) از نقاط از قبل تعيين شده بر روي نقشه، از جديدترين رسوبات آبراهه‌اي نمونه برداشت گرديد. در طي نمونه‌برداري برخي از معيارها به ‌شرح زير اعمال گرديد.

1- در محل هر نمونه پس از كنار زدن مواد سطحي بستر آبراهه توسط بيلچه اقدام به‌نمونه‌برداري شد.

2- به‌منظور كاهش خطاي نمونه‌برداري سعي شد تا حد امكان طول مسير برداشت نمونه‌ها در آبراهه افزايش پيدا كند، مشروط برآن كه در طول مسير شاخه فرعي جديدي آبراهه را قطع نكند. با توجه به‌عرض كم آبراهه‌ها امكان نمونه‌برداري دايره‌اي وجود نداشت. لذا اقدام به‌جمع‌آوري نمونه‌ها به‌صورت يك سري جزء نمونه از نقاط مناسب براي تجمع رسوبات در فواصل چند متري تا چند ده متري در طول آبراهه با رعايت شرايط بالا گرديد.

3- از برداشت مواد آلي اجتناب شد، چرا كه اغلب به ‌دليل ارتباط با پديده جذب، غلظت فلزات در آنها بالا است. تجربه نشان داده است كه در مواردي آنومالي در اين مواد از نوع بي‌اهميت بوده و ارتباطي با كاني‌سازي ندارد.

4- در جاهائي كه عرض آبراهه‌ها كم بوده، سعي شد تا حد امكان نمونه‌ها از وسط آبراهه‌ها برداشت شود. در اين زمينه كوشش زيادي براي اجتناب از برداشت واريزه‌هاي كنار آبراهه‌ها شد، زيرا اين اجزاء معرف تركيب ميانگين رسوبات حوضه آبريز نيستند.

مشخصات هر نمونه شامل محيط نمونه‌برداري اعم از رسوبات رودخانه‌اي يا آبرفتي، وجود آلودگي و نوع آن، وضعيت قطع شدن و يا قطع نشدن سنگ بستر توسط آبراهه در برگه مخصوص نمونه‌برداري ثبت شد. در مجموع پس از انجام عمليات نمونه‌برداري تعداد 218 نمونه ژئوشيمي طراحي گرديد. كه 21 نمونه از اين تعداد نمونه تكراري جدا شده و 9 نمونه آن حذف گرديد. دلايل حذف نمونه‌ها به شرح زير است:

- در اغلب موارد آبراهه‌هايي كه در حاشيه نقشه وجود داشته و حاوي تك نمونه بودند، پيدا كردن موقعيت نمونه و دسترسي به آن اغلب مشكل به نظر مي‌رسید.

- در برخي از نمونه‌ها تراكم پوشش گياهي مانع از برداشت نمونه معرف بالادست شده است.

- در برخي نمونه‌ها آبراهه‌ها به حدي كوچك بود كه رسوب لازم جهت برداشت نمونه وجود نداشت.

## 3-2- طراحي شبكه نمونه‌برداري و نقشه نمونه‌گيري

به ‌منظور تشخيص ناهنجاري‌هاي ژئوشيميايي واقعي و تميز انواع مرتبط با ذخاير معدني از ساير انواع در هر ناحيه لازم است تا جزء ثابتي از رسوبات آبراهه‌اي (براي مثال جزء80- مِش) و يا كاني سنگين (جزء20- ِمش) مورد آزمايش قرار گيرد. قطر اين جزء ثابت تابع شرايط آب و هوايي، توپوگرافي و فاصله از منشاء كاني‌سازي مي‌باشد. در مواردي كه‌ هاله‌هاي ثانوي اكسيدهاي آهن و منگنز توسعه يافته‌اند، برداشت نمونه از چنين هاله‌هايي ممكن است موجب شدت‌بخشي به‌هاله‌هاي هيدرومورفيكي شود كه در اين صورت بايد احتياط‌هاي لازم جهت تفسير اطلاعات به‌دست آمده صورت پذيرد. علاوه بر موارد فوق در بررسي رسوبات آبراهه‌اي برداشت نمونه‌هايي همچون قطعات كاني‌سازي شده كف آبراهه، قطعات پوشيده شده از اكسيدهاي آهن و منگنز، قطعات حاوي سيليس براي آناليز يك يا چند عنصر يا كاني خاص، مي‌تواند مفيد واقع شود. البته هر يك از محيطهاي نمونه‌برداري فوق تحت شرايط خاصي مي‌تواند بيشتر مفيد واقع شوند.

براي طراحي شبكه نمونه‌برداري اشراف به‌ناهنجاري‌هاي مقدماتي ژئوشيميايي، نتايج مطالعات كاني سنگين در مرحله ناحيه‌اي، نتايج آناليز نمونه‌هاي مينراليزه و بالاخره تمام اطلاعات حاصل از مطالعه دگرساني‌هاي موجود در منطقه و بررسي‌هاي زمين‌شناسي اقتصادي مي‌تواند مفيد واقع شود. به ‌اين دليل ناهنجاري‌هاي ژئوشيميايي و كاني سنگين ورقه يكصدهزار سلفچگان- خورهه كه توسط سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور انجام شده است، مي‌تواند جهت طراحي شبكه نمونه‌برداري در اين مرحله مناسب باشد.

پروژه اکتشافات ژئوشیمیایی یکصد هزارم سلفچگان در سال 1383 توسط سازمان زمین شناسی کشور تهیه شد. در این پروژه نمونه‌های ژئوشیمی (با تراکم یک نمونه در هر 5/2 کیلومتر مربع) و کانی سنگین (با تراکم یک نمونه در هر 10 کیلومتر مربع)  از سطح منطقه برداشت شد. در این پروژه فاز کنترل آنومالی‌های مقدماتی انجام نشد. بنابراین شبکه نمونه برداری تنها مبتني بر نتایج نمونه‌های ژئوشیمی و کانی سنگین طراحي شده است و در نهايت نقشه نهايي نمونه گيري تهيه شد.

در مرحله اكتشافات ژئوشيميايي ناحيه اي (برگه 1:100000 سلفچگان) تعداد 7 نمونه ژئوشیمی از این محدوده برداشت گردیده است.شكل 3-1-الف، محدوده مورد اكتشاف را در برگه زمين شناسي 1:100000 نشان مي‌دهد. نتايج مطالعات ژئوشيمي در محدوده ورقه يكصدهزارم سلفچگان نشان مي‌دهد كه در اين محدوده هيچ گونه نمونه كاني سنگين طراحي و برداشت نشده است. شكل 3-1-ب، طراحي شبكه نمونه‌برداري و آنومالي‌هاي مرحله اكتشاف ژئوشيميايي ناحيه‌اي را نشان مي‌دهد. نتایج آنالیز نمونه‌های ژئوشیمی نشانگر غنی شدگی آنها از عناصر سرب، روی و گاهی مس و طلا است. عیار سایر عناصر نمی تواند زیاد قابل توجه باشد. نتايج آناليز نمونه‌هاي ژئوشيميايي اين محدوده در جدول 3-1، نشان داده شده است. نمونه‌هایی که در عناصر مذکور ناهنجاری نشان می دهد با رنگ زرد مشخص شده اند. همانگونه که مشخص است نمونه SS-100 دارای مقادیر معنی داری است.

جدول 3-1- نتایج آنالیز نمونه‌های ژئوشیمی در برگه 1:100000 سلفچگان- خورهه.

| SAMPLE | Au | Hg | Ag | As | Bi | Cu | Mo | Pb | Sb | Zn | Sn | W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNITS | ppb | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm |
| SS-83 | 4 | < | 0.35 | 19.7 | 0.2 | 26.7 | 0.8 | 162 | 8.1 | 116 | 1.3 | 1.2 |
| SS-88 | 2 | < | 0.09 | 13.7 | 0.2 | 21.7 | 1 | 20.1 | 2.3 | 75.3 | 1.4 | 1.5 |
| SS-96 | 3 | 0.07 | 0.5 | 8.8 | < | 25.5 | 0.6 | 27.3 | 1.9 | 121 | 1.3 | 1.1 |
| SS-100 | 10 | 0.22 | 0.4 | 31.7 | 1.2 | 94.1 | 2 | 198 | 8.9 | 119 | 1.7 | 1.4 |
| SS-101 | 2 | 0.22 | 0.34 | 9.9 | 0.5 | 56.2 | 0.9 | 325 | 3.1 | 134 | 1.5 | 1.4 |
| SS-102 | 4 | < | 0.6 | 13.4 | 0.2 | 44.7 | 1.2 | 40 | 2.6 | 121 | 1.8 | 1.8 |
| SS-470 | 3 | 0.21 | 0.4 | 6.3 | 0.1 | 45.1 | 0.9 | 209 | 7.3 | 127 | 1.2 | 1.3 |

شكل 3-1-الف- نقشه موقعيت محدوده اكتشافي بر روي برگه زمين شناسي 1:100000.

شكل 3-1-ب- نقشه شبكه نمونه برداري محدوده مورد مطالعه.

## 3-3- مشخصات نمونه‌ها و شيوه آماده‌سازي

جهت برداشت نمونه‌ها از رسوبات آبراهه‌اي همزمان 2 اكيپ نمونه‌برداري شامل يك كارشناس، يك كارگر و يك راننده به‌همراه يك كارشناس مسئول پروژه به‌مدت 20 روز در منطقه استقرار يافته و مبادرت به ‌انجام نمونه‌برداري ژئوشيميائي كردند.

اهميت مراحل اكتشافي و صحت هركدام از آنها در اخذ نتايج همچون دانه‌هاي زنجيري هستند كه سرانجام منجر به‌كشف نهشته‌هاي پنهان مي‌شود. گسيختگي هر يك از اين حلقه‌ها مي‌تواند تأثيري نامطلوب در نتيجه نهائي داشته باشد. آماده‌سازي و آناليز نمونه‌ها نيز دانه‌هائي از اين زنجير هستند كه دقت در حسن اجراي آنها متضمن حصول نتايج واقعي است.

پس از تعيين دقيق محل نمونه‌ها و نمونه‌برداري صحيح از رسوبات آبراهه‌اي بر اساس طرح از پيش تعيين شده، نمونه‌ها به‌محل كمپ منتقل شده و همزمان با كنترل نهائي نمونه‌ها سعي بر آن بود كه از هرگونه آلودگي جلوگيري به‌عمل آيد. با توجه به نمونه برداری فاز اکتشافی ناحیه ای ورقه سلفچگان نمونه‌ها در این مرحله نیز با الك 80- مِش دانه‌بندي و شماره‌گذاري شده كه به‌آزمايشگاه ارسال مي‌شوند. مرحله آماده‌سازي در آزمايشگاه شامل پودركردن و همگن‌سازي مي‌باشد. در اين مرحله نمونه آبراهه‌اي به‌وسيله پودركننده حلقوي تا زير 200- مِش پودر گرديده و از بخش پودر شده يك نمونه براي تجزيه انتخاب و مابقي بايگاني مي‌گردد. در مرحله بعد تعداد 20 نمونه تكراري جهت كنترل دقت آناليز نمونه‌هاي ژئوشيميايي جدا شده و به همراه نمونه‌هاي اصلي به آزمايشگاه ارسال می شود. مراحل برداشت تا ارسال نمونه به آزمايشگاه در نمودار شكل  3-2، نشان داده شده‌است.

| برداشت نمونه‌هاي ژئوشيمي از رسوب آبراهه‌اي به‌وزن 500 گرم |
| --- |
| ( |
| گذر از الك 80- مش پودر كردن به‌وزن 200 گرم |
| ( |
| گذر از پخش كن فلزي |
| ( |
| ( |  | ( |
| بايگاني 50 تا 100 گرم |  | گذر از بخش ‌كن فلزي |

| ( |
| --- |
| ( |  | ( |
| ارسال به‌آزمايشگاه نمونه اصلي 50 گرم |  | ارسال به‌آزمايشگاه نمونه تكراري 50 گرم |

شكل3-2- نمودار آماده‌سازي نمونه‌هاي ژئوشيمي.

## 3-4- روش آناليز و نتايج

در اين مرحله به دليل تعداد زياد نمونه‌هاي ژئوشيميايي و هزينه بالاي برخي از روش‌هاي آزمايشگاهي و محدوديت اين روش‌ها در عيارسنجي طيف گسترده‌اي از عناصر و عدم هماهنگي در روش تجزيه نمونه‌هاي ژئوشيميايي در مقياس 1:100000 بايد تمامي نمونه‌هاي ژئوشيميايي برگه‌هاي 1:25000 به روش‌هاي طيف ‌سنجي تابشي- پلاسماي مزدوج القايي (ICP-OES) و Fire assay تجزيه شوند.

مهمترين پارامتر در انتخاب روش آناليز حد حساسيت آن مي‌باشد. اصولاً وجود مقادير سنسورد براي يك عنصر در تجزيه و تحليل‌هاي آماري اختلال ايجاد مي‌كند. علاوه براين، از آنجا كه در اكتشافات ژئوشيميائي اهميت و كاربرد مقدار عددي هر يك از عنصرها تنها به ‌منظور مقايسه نسبي آنها با يكديگر براي تعيين مقادير ناهنجاري مي‌باشد، لذا حصول مقادير غيرسنسورد براي يك عنصر در ارتباط با مقدار زمينه آن انتخاب و بايد كوچكتر از آن باشد. با توجه به‌ توضيحات فوق حد حساسيت براي عنصرهاي مورد نظر با توجه به ‌تكنيك‌هاي آزمايشگاهي موجود و مقدار زمينه عنصرها تعيين شده تا با توجه به‌ فراواني كم عنصرها در برخي از سنگ‌ها تا حد امكان مقادير غيرسنسورد حاصل شود. در آناليز نمونه‌هاي منطقه مورد مطالعه حد حساسيت دستگاهها براي هر يك از عنصرها در جدول3-2، آورده شده است.

جدول 3-2- حد حساسيت دستگاهها براي هر يك از عنصرهاي مورد بررسي (برحسب ppm).

| Element | Detection Limit | Element | Detection Limit | Element | Detection Limit | Element | Detection Limit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ag | 0.01 | Co | 0.2 | Mo | 0.1 | Sr | 0.1 |
| Al | 10 | Cr | 2 | Na | 10 | Te | 0.2 |
| As | 0.5 | Cs | 0.1 | Nb | 0.5 | Th | 0.02 |
| Au | 1 ppb | Cu | 0.2 | Ni | 2 | Ti | 10 |
| B | 0.5 | Fe | 100 | P | 5 | Tl | 0.1 |
| Ba | 0.2 | Hg | 0.05 | Pb | 0.2 | U | 0.02 |
| Be | 0.2 | K | 10 | Rb | 0.1 | V | 2 |
| Bi | 0.1 | La | 10 | S | 50 | W | 0.1 |
| Ca | 10 | Li | 0.5 | Sb | 0.1 | Y | 0.05 |
| Cd | 0.1 | Mg | 10 | Sc | 1 | Zn | 0.2 |
| Ce | 0.5 | Mn | 2 | Sn | 0.2 | Zr | 5 |

### 3-4-1- بررسي خطاي نسبي آزمايشگاهي

يكي از سه مؤلفه اصلي در اكتشاف ژئوشيميائي، خطاي آزمايشگاهي است و به‌دست آوردن اين خطا براي اطلاع از ميزان دقت آناليز حائز اهميت است. از آنجا كه در پروژه ژئوشيميائي در مقياس ناحيه‌اي هدف سنجش نسبي مقادير هر عنصر نسبت به‌يكديگر به‌منظور معرفي مناطق اميدبخش مي‌باشد، لذا دقت اندازه‌گيريها در مقايسه با صحت آنها از درجه اهميت بيشتري برخوردار است. به‌همين دليل با آناليز تكراري نمونه‌هاي ژئوشيميائي دقت عمليات مورد بررسي قرار گرفت. در اين پروژه 20 نمونه به‌صورت تكراري (10 درصد كل نمونه‌ها) و كاملاً تصادفي در كل محدوده مورد بررسي انتخاب گرديد. جهت بررسي دقت عمليات از دياگرام كنترلي طراحي شده براي 10% خطاها، كه توسط تامپسون (1976) ارائه شده، استفاده گرديد. بدين منظور ابتدا محاسبه ميانگين و قدر مطلق اختلاف مقادير اندازه‌گيري شده مطابق جدول3-3 (ادامه شكل در پيوست ارائه شده است)، انجام شد. در شكل 3-3، دياگرام كنترلي تامپسون نشان داده شده است (ادامه شكل 3-3 در پيوست آورده شده است)، در اين دياگرام محور افقي و قائم به‌ترتيب مقدار ميانگين و قدر مطلق تفاضل هر دو اندازه‌گيري را نشان مي‌دهد.

پس از پياده كردن نقاط مربوط به‌جفت نمونه‌هاي آناليز شده در صورتي كه 90% داده‌ها زير خط معادل 10% و 99% داده‌ها زير خط معادل 1% قرار گيرند، خطا در حد 10% خواهد بود. بر اساس داده‌هاي موجود در جدول 3-3، دياگرامهاي كنترلي هر يك از عنصرها ترسيم گرديد.

با بررسي اين دياگرامها ديده مي‌شود كه براي كليه عنصرها دقت آناليز از شرايط قابل قبولي برخوردار است. علاوه بر روش بالا روش ساده ديگري براي محاسبه خطاي نسبي اندازه‌گيريها وجود دارد كه با استفاده از رابطه (3-1) محاسبه مي‌شود:

(3-1)

كه در آن n تعداد نمونه‌هاي تكراري و xi و yi مقادير اندازه‌گيري در نمونه‌هاي تكراري متناظر مي‌باشد.

روش ديگر محاسبه تغييرپذيري نمونه‌هاي تكراري محاسبه پراش دو سري اندازه‌گيري است(رابطه 3-2):

(3-2)

در اين رابطه s2 پراش دو سري اندازه‌گيري، N تعداد جفت تكراري و x1 و x2 مقادير اندازه‌گيري شده يك جفت نمونه تكراري است. اگر بخواهيم دقت اندازه‌گيري را محاسبه كنيم مي‌توان از رابطه CI=Z.s استفاده كرد كه در آن CI حدود اطمينان (نماينده دقت) و Z ضريب سطح اعتماد مطلوب است كه در سطح اعتماد 95% برابر 96/1 است. جدول 3-4، مقادير درصد خطا، s2  (پراش) و CI (حدود اطمينان) براي هر عنصر را نشان مي‌دهد.

پس از دريافت نتايج آناليز و محاسبه خطا، مشخص شد مقدار خطاهاي آناليز در برخي عناصر بالا بوده و در نتيجه با نظر كارفرما نمونه‌ها مجدداً آناليز شد. در اين مرحله با محاسبه خطاي آناليز مشخص شد مقادير خطا تا حدود زيادي كاهش يافته است.

جدول3-3- محاسبات ميانگين و اختلاف در نمونه‌هاي تكراري محدوده سلفچگانII.

| Sample | Sample_D | Au | Au | Mean | Diff | Mn | Mn | Mean | Diff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.42 | S.220 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1010 | 966 | 988 | 44 |
| S.33 | S.221 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 849 | 805 | 827 | 44 |
| S.55 | S.222 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1480 | 1440 | 1460 | 40 |
| S.93 | S.223 | 6 | 8 | 7 | 2 | 764 | 828 | 796 | 64 |
| S.100 | S.224 | 2 | 2 | 2 | 0 | 984 | 1050 | 1017 | 66 |
| S.131 | S.225 | 3 | 2 | 2.5 | 1 | 1300 | 1370 | 1335 | 70 |
| S.130 | S.226 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1250 | 1230 | 1240 | 20 |
| S.188 | S.227 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1030 | 1070 | 1050 | 40 |
| S.189 | S.228 | 2 | 2 | 2 | 0 | 769 | 744 | 756.5 | 25 |
| S.191 | S.229 | 5 | 3 | 4 | 2 | 795 | 767 | 781 | 28 |
| S.195 | S.230 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1200 | 1040 | 1120 | 160 |
| S.12 | S.231 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1120 | 1050 | 1085 | 70 |
| S.216 | S.232 | 3 | 2 | 2.5 | 1 | 904 | 838 | 871 | 66 |
| S.200 | S.233 | 1 | 1 | 1 | 0 | 982 | 862 | 922 | 120 |
| S.218 | S.234 | 2 | 2 | 2 | 0 | 943 | 846 | 894.5 | 97 |
| S.198 | S.235 | 2 | 2 | 2 | 0 | 998 | 903 | 950.5 | 95 |
| S.185 | S.236 | 3 | 2 | 2.5 | 1 | 946 | 873 | 909.5 | 73 |
| S.182 | S.237 | 2 | 4 | 3 | 2 | 908 | 826 | 867 | 82 |
| S.181 | S.238 | 1 | 1 | 1 | 0 | 968 | 876 | 922 | 92 |
| S.180 | S.239 | 2 | 3 | 2.5 | 1 | 815 | 732 | 773.5 | 83 |

| Sample | Sample_D | Pb | Pb | Mean | Diff | Sr | Sr | Mean | Diff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.42 | S.220 | 59.1 | 49.9 | 54.5 | 9.2 | 493 | 582 | 537.5 | 89 |
| S.33 | S.221 | 32.9 | 26.8 | 29.85 | 6.1 | 425 | 473 | 449 | 48 |
| S.55 | S.222 | 41 | 39.3 | 40.15 | 1.7 | 596 | 677 | 636.5 | 81 |
| S.93 | S.223 | 28.5 | 21.3 | 24.9 | 7.2 | 374 | 459 | 416.5 | 85 |
| S.100 | S.224 | 69.3 | 63.6 | 66.45 | 5.7 | 423 | 486 | 454.5 | 63 |
| S.131 | S.225 | 435 | 439 | 437 | 4 | 422 | 494 | 458 | 72 |
| S.130 | S.226 | 65.1 | 41.8 | 53.45 | 23.3 | 501 | 562 | 531.5 | 61 |
| S.188 | S.227 | 21.8 | 21.4 | 21.6 | 0.4 | 366 | 379 | 372.5 | 13 |
| S.189 | S.228 | 16.3 | 16.6 | 16.45 | 0.3 | 498 | 496 | 497 | 2 |
| S.191 | S.229 | 14.5 | 15.5 | 15 | 1 | 505 | 488 | 496.5 | 17 |
| S.195 | S.230 | 24.9 | 27.3 | 26.1 | 2.4 | 487 | 278 | 382.5 | 209 |
| S.12 | S.231 | 92 | 101 | 96.5 | 9 | 489 | 331 | 410 | 158 |
| S.216 | S.232 | 17.3 | 21.4 | 19.35 | 4.1 | 591 | 369 | 480 | 222 |
| S.200 | S.233 | 15.1 | 22.8 | 18.95 | 7.7 | 563 | 357 | 460 | 206 |
| S.218 | S.234 | 15.3 | 24.4 | 19.85 | 9.1 | 590 | 356 | 473 | 234 |
| S.198 | S.235 | 16.5 | 17.8 | 17.15 | 1.3 | 546 | 342 | 444 | 204 |
| S.185 | S.236 | 21.7 | 30 | 25.85 | 8.3 | 328 | 352 | 340 | 24 |
| S.182 | S.237 | 17.3 | 13.2 | 15.25 | 4.1 | 374 | 383 | 378.5 | 9 |
| S.181 | S.238 | 21.2 | 19.1 | 20.15 | 2.1 | 358 | 389 | 373.5 | 31 |
| S.180 | S.239 | 18.2 | 24.3 | 21.25 | 6.1 | 331 | 370 | 350.5 | 39 |

شكل 3-3- نمودارهاي كنترلي تامپسون براي محدوده سلفچگانII.

جدول 3-4- محاسبه ميزان خطا، خطاي نسبي و ضريب تغييرات براي عنصرهاي مختلف.

| Variable | E | E% | S2 | S | CI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Au | 0.185952 | 18.5952 | 0.23746 | 0.4873 | 0.95511 |
| Mn | 0.072481 | 7.24805 | 3731.97 | 61.0899 | 119.736 |
| Pb | 0.182891 | 18.2891 | 25.1035 | 5.01034 | 9.82027 |
| Sr | 0.208624 | 20.8624 | 6840.66 | 82.7083 | 162.108 |
| Ba | 0.036831 | 3.68315 | 113.984 | 10.6763 | 20.9256 |
| Ti | 0.081613 | 8.16131 | 128442 | 358.388 | 702.44 |
| Fe | 0.032621 | 3.26206 | 1684787 | 1297.99 | 2544.07 |
| P | 0.07919 | 7.91904 | 1723.01 | 41.5092 | 81.358 |
| V | 0.040886 | 4.0886 | 23.7463 | 4.87301 | 9.5511 |
| Hg | 0.513632 | 51.3632 | 0.00787 | 0.08869 | 0.17383 |
| Ag | 0.187815 | 18.7815 | 0.00841 | 0.0917 | 0.17973 |
| As | 0.160531 | 16.0531 | 8.11394 | 2.8485 | 5.58305 |
| Cu | 0.140525 | 14.0525 | 16.4665 | 4.05789 | 7.95347 |
| Mo | 0.182614 | 18.2614 | 0.04906 | 0.2215 | 0.43414 |
| Sb | 0.110368 | 11.0368 | 0.07065 | 0.2658 | 0.52097 |
| Zn | 0.061322 | 6.13219 | 39.5161 | 6.28619 | 12.3209 |
| Sn | 0.070953 | 7.09528 | 0.00865 | 0.09303 | 0.18234 |
| W | 0.149646 | 14.9646 | 0.02543 | 0.15948 | 0.31258 |
| Cd | 0.096825 | 9.68254 | 0.00096 | 0.03101 | 0.06078 |
| S | 0.432794 | 43.2794 | 2331.65 | 48.2871 | 94.6428 |

همـانگونه كـه در شكل3-4، ديده مي‌‌شود، خطاي نسـبي بـالاي 30% در عنصرهاي Hg و S مشاهده مي‌شود.

شكل 3-4- نمودار تغييرات خطاي نسبي.

## 3-5- تعبير و تفسير نتايج و تهيه اطلاعات ژئوشيميايي

پردازش داده‌ها، طبقه‌بندي و تبديل آنها به‌يك شكل قابل تفسير است. اين كار با تنظيم اطلاعات در بانكهاي اطلاعاتي آغاز و با اعمال محاسبات مختلف رياضي، آماري يا زمين‌آماري و يا رسم انواع نمودارها و نقشه‌ها، اطلاعات قابل فهم توليد مي‌كند. نكته خيلي مهم در اينجا اين است كه در هر مرحله بايد با كنترلهاي پيوسته از ميزان خطاهاي احتمالي كاست.

در اين پروژه پس از دريافت نتايج آناليز به‌صورت داده‌هاي خام، ابتدا مقادير سنسورد محاسبه شد. پس از آن مقادير خطاي آناليز محاسبه شد. سپس نمونه‌هاي خارج از رده شناسائي شده و با مقاديري جايگزين گرديدند و بالاخره مقادير داده‌هاي خام نرمال شدند و عمليات آماري تك‌متغيره، دومتغيره و چندمتغيره برروي داده‌هاي نرمال انجام شد و در نهايت بانك اطلاعاتي متشكل از مختصات هر نمونه، مقادير خام داده‌ها، مقادير نرمال شده داده‌هاي خام، مقادير فاكتورهاي حاصل از تجزيه عاملي شكل گرفت و با استفاده از اين بانك اطلاعاتي، نقشه‌هاي ژئوشيميايي مربوط به‌هر عنصر ترسيم شد. در مرحله نهائي با استفاده از داده‌هاي نرمال شده ضرايب همبستگي تعيين، آناليز خوشه‌اي و تجزيه عاملي انجام و سرانجام به‌روش P.N ناهنجاري‌هاي واقعي شناسائي شدند.

### 3-5-1- برآورد مقادير سنسورد

داده‌هاي سنسورد به‌داده‌هائي گفته مي‌شود كه در بين آنها، به‌علت بالا بودن حد حساسيت دستگاه‌هاي اندازه‌گيري، تعدادي از داده‌ها به‌صورت مقادير كوچكتر يا بزرگتر از حد حساسيت دستگاه يافت مي‌شوند. چنين اعدادي مي‌تواند بررسي هاي آماري را مختل كند. زيرا اولاً روشهاي آماري نياز به‌مجموعه كاملي از داده‌هاي غيرسنسورد دارد و ثانياً در مواردي، نظير جداسازي زمينه از ناهنجاري كه سنجشهاي نسبي صورت مي‌گيرد، وجود داده‌هاي سنسورد موجب ارزيابي‌هاي غيردقيق مي‌شود. اگر داده‌هاي سنسورد تخمين زده شده و جايگزين گردند، مقدار زمينه و شدت ناهنجاري‌ها دقيقتر محاسبه خواهد شد.

پس از كنترل دقت آناليز نمونه‌ها و بررسي خطاهاي آناليز در اين مرحله ابتدا داده‌هاي خام مربوط به‌عنصرهائي كه داراي بيش از 50% مقادير سنسورد بودند كنار گذاشته شدند. هرچند پردازش اين عنصرها به‌علت بالا بودن مقادير سنسورد حائز اهميت نمي‌باشد، اما بررسي مقادير غيرسنسورد اين عنصرها از لحاظ اكتشافي مي‌تواند مفيد باشد. عنصرهائي كه در اين مرحله به‌علت بالا بودن تعداد داده‌هاي سنسورد كنار گذاشته شدند، شامل عنصرهاي بور (B) و تلوريم (Te) مي‌باشند. اين عنصرها به‌ترتيب 100 و 85 درصد داراي مقادير سنسورد است. به‌هر صورت با بررسي همه جانبه داده‌هاي سنسورد و روش‌هاي مختلف جايگزيني آنها، تصميم بر آن شد كه به‌جاي مقادير كمتر از حد تشخيص، مقدار  حد آن جايگزين گردد، (جدول3-5).

جدول 3-5- حد حساسيت و مقادير جايگزيني هر يك از عنصرهاي سنسورد.

| Var | حد حساسيت | مقدار جايگزيني | تعداد مقادير سنسورد | تعداد کل(نمونه هاي تكراري+ كل نمونه‌ها) | درصد مقادير سنسورد |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Au | 1 ppb | 0.75 ppb | 25 | 209 | 11.96 |
| B | 0.5 ppm | 0.375 ppm | 209 | 209 | 100 |
| Bi | 0.1 ppm | 0.075 ppm | 4 | 209 | 1.91 |
| Be | 0.2 ppm | 0.15 ppm | 62 | 209 | 29.6 |
| W | 0.1 ppb | 0.075 ppm | 5 | 209 | 2.39 |
| Tl | 0.1 ppm | 0.075 ppm | 1 | 209 | 0.47 |
| Te | 0.2 ppm | 0.15 ppm | 199 | 209 | 95.2 |

### 3-5-2- محاسبات آماري داده‌هاي خام

اولين گام در شناخت ويژگيهاي داده‌هاي اكتشافي محاسبه پارامترهاي آماري داده‌ها، نظير ميانگين، انحراف‌معيار، پراش، چولگي و برجستگي مي‌باشد. اين محاسبات در واقع ابتدايي‌ترين بررسي‌هاي آماري مي‌باشد. پس از كنترل دقت آزمايشگاه و تخمين مقادير سنسورد و حذف متغيرهائي كه بيش از 50% سنسورد داشتند، داده‌ها در چند مرحله براي پردازش و بررسي پارامترهاي آماري حاصل از آن تحت مطالعه قرار گرفتند.

داده‌هاي تك ‌متغيره با نمايش شماري از آرايه‌هاي تك‌بعدي در راستاي يك خط مقياس‌بندي شده ارائه مي‌شوند. هدف از نمايش داده‌ها، اخذ نتايج بهتر و ارائه يك روش تفسير مناسبتر آمارهاي توصيفي است كه به‌طور خلاصه در يك محيط نرم‌افزاري محاسبه شده و در يك محيط گرافيكي مطلوب به ‌تصوير در مي‌آيند.

سه ويژگي موقعيت، پراكندگي و شكل توسط هيستوگرام قابل بررسي و تفسيراند. اين ويژگي‌ها به ‌يك يا چند مقدار ثابت وابسته‌اند كه به‌نام پارامترهاي جامعه و يا پارامترهاي توزيع فراواني ناميده مي‌شوند. محاسبه رياضي اين پارامترها وابسته به‌ميانگين و تغييرپذيري داده‌ها است. جدول 3-6، پارامترهاي آماري داده‌هاي خام را نشان مي‌دهد. آماره‌هاي توصيفي كه براي هر كدام از عنصرها ارائه شده است .

در اين مرحله با توجه به‌تعيين ماهيت نرمال يا لاگ- نرمال هر عنصر، پارامترهاي آماري دقيقتري براي عنصرها به‌دست مي‌آيد. هيستوگرام و نمودار QQ نرمال عناصر، قبل و بعد از نرمالسازي و منحني p-p plot و هيستوگرام داده‌هاي تجمعي به ترتيب در شكل هاي 3-5-الف و 3-5-ب (پيوست) آورده شده است. با توجه به‌اين نمودارها مي‌توان به ‌نتايج زير دست يافت :

- اكثر عنصرها توزيع لاگ- نرمال دارند. از اين ميان عنصرهاي سرب، طلا، روي، ارسنيك، كادميم،آنتيموان و مس شديداً غيرنرمال هستند. در اينجا وجود اين خاصيت در عنصرهاي مذكور به ‌دليل گسترش دگرساني واحدهاي ولكانيكي و حضور كانه‌زاييهاي متعدد و در نتيجه وجود ناهنجاري‌هاي ژئوشيميايي متعدد در محدوده دگرسانيهاي مذكور مي‌باشد.

- عنصرهاي لانتانيم، تنگستن، اورانيم، تاليم، قلع و سزيم خاصيت نرمالتري نسبت به ‌بقيه از خود نشان مي‌دهند.

- شكل توزيع فراواني برخي از عنصرها مؤيد وجود جوامع آماري مختلف مي‌باشد كه اين مسأله در ساده‌ترين حالت مي‌تواند به‌صورت دو جامعه بهنجار و ناهنجار تلقي شود. ولي با توجه به ‌ماهيت نمونه‌برداري از رسوبات آبراهه‌اي مي‌توان عوامل ليتولوژي و زمين‌شناسي را نيز در پيدايش چنين جوامعي مؤثر دانست. به ‌عبارت ديگر عوامل گوناگوني مانند سنگ منشأ متنوع در بالادست نمونه آبراهه‌اي، فرآيند كاني‌سازي و دگرساني و غيره مي‌توانند موجب بروز شكل غيرنرمال در توزيع فراواني مقادير عنصري شوند.

- با توجه به عيار طلا در ميان نمونه‌هاي ژئوشيمي كه پايين است مهمترين دليل اين امر شايد تاثير الك نمونه‌برداري در اين عنصر است، به اين معني كه احتمالاً به جاي مش 80- از مش‌هاي ديگر بايستي استفاده مي‌شد.

براي تعيين مقادير خارج از رديف از نمودارهاي جعبه‌اي استفاده مي‌گردد. نمودارهاي جعبه‌اي مربوط به عناصر محدوده مورد مطالعه در شكل 3- 6(پيوست) نشان داده‌شده‌است. اين نمودارها مقادير خارج از رديف را با يك دايره كوچك و مقادير انتهايي را با يك ستاره نشان مي‌دهند. علاوه بر مقادير خارج از رديف، نمودارهاي جعبه‌اي كمترين مقدار مشاهدات، چارك اول، ميانه، چارك دوم و بيشترين مقدار مشاهدات را نيز نشان مي‌دهند. جدول 3-7، 5 مقدار انتهايي نمونه‌هاي هر يك از عناصر پس از مرتب كردن نمونه‌ها از كوچك به بزرگ را نشان مي‌دهد.

جدول 3-6- ‌پارامترهاي آماري داده‌هاي خام هر يك از عنصرهاي مورد مطالعه.

| Variable | Number | Mean | Median | Mode | Std. Deviation | Variance | Skewness | Kurtosis | Minimum | Maximum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Au | 205 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 2.776 | 14.478 | 0 | 0.018 |
| Pb | 209 | 128.510 | 32.3 | 15 | 424.311 | 180040.181 | 8.786 | 96.891 | 7.2 | 5160 |
| Sr | 209 | 437.043 | 438 | 466 | 89.280 | 7970.888 | -0.034 | -0.541 | 194 | 658 |
| Ba | 209 | 314.627 | 313 | 262 | 48.079 | 2311.620 | 0.690 | 2.570 | 189 | 520 |
| Be | 147 | 0.574 | 0.4 | 0 | 0.567 | 0.321 | 1.092 | 0.384 | 0 | 2.2 |
| Ti | 209 | 4881.435 | 4810 | 4420 | 689.711 | 475701.776 | 0.859 | 1.328 | 3740 | 7840 |
| Fe | 209 | 46886.124 | 46900 | 39700 | 6367.907 | 40550239.234 | 0.454 | 0.729 | 32800 | 68600 |
| La | 209 | 21.565 | 22 | 22 | 3.549 | 12.593 | 0.063 | 2.523 | 11 | 39 |
| Sc | 209 | 15.368 | 15 | 13 | 2.543 | 6.465 | 0.688 | -0.219 | 11 | 22 |
| P | 209 | 658.828 | 632 | 629 | 141.321 | 19971.682 | 2.906 | 14.850 | 450 | 1690 |
| V | 209 | 140.938 | 138 | 140 | 27.261 | 743.174 | 0.880 | 1.000 | 91 | 239 |
| S | 209 | 198.278 | 190 | 0 | 140.784 | 19820.096 | 2.038 | 8.647 | 0 | 1030 |
| Hg | 209 | 0.244 | 0.09 | 0 | 0.308 | 0.095 | 1.640 | 2.308 | 0 | 1.59 |
| Ag | 209 | 0.571 | 0.45 | 0.41 | 0.524 | 0.275 | 6.505 | 47.933 | 0.27 | 5.03 |
| As | 209 | 18.602 | 16.4 | 10.6 | 10.569 | 111.704 | 2.505 | 8.409 | 5.2 | 71.2 |
| Bi | 209 | 0.222 | 0.2 | 0.2 | 0.146 | 0.021 | 4.484 | 26.154 | 0 | 1.3 |
| Cu | 209 | 36.198 | 32.7 | 22.2 | 15.342 | 235.371 | 2.544 | 10.857 | 14.1 | 138 |
| Mo | 209 | 1.004 | 1 | 1 | 0.250 | 0.062 | 0.793 | 5.624 | 0.3 | 2.5 |
| Sb | 209 | 3.057 | 1.8 | 1 | 5.344 | 28.557 | 7.170 | 65.852 | 0.7 | 60 |
| Zn | 209 | 125.129 | 111 | 103 | 40.884 | 1671.520 | 1.147 | 0.825 | 68.9 | 273 |
| Sn | 209 | 1.449 | 1.5 | 1.5 | 0.184 | 0.034 | 0.315 | 1.463 | 0.9 | 2.1 |
| W | 204 | 0.912 | 0.9 | 0.8 | 0.304 | 0.092 | -0.369 | 1.233 | 0 | 1.8 |
| Cs | 209 | 6.349 | 5.8 | 3.7 | 2.667 | 7.111 | 1.594 | 3.507 | 3.1 | 19.9 |
| Nb | 209 | 6.836 | 7 | 7.2 | 0.891 | 0.793 | -0.291 | 0.663 | 3.9 | 9.1 |
| U | 209 | 1.382 | 1.38 | 1.27 | 0.216 | 0.047 | 0.406 | 2.448 | 0.7 | 2.26 |
| Cd | 209 | 0.439 | 0.3 | 0.3 | 0.334 | 0.112 | 2.747 | 8.151 | 0.2 | 2 |
| Th | 209 | 5.549 | 5.66 | 5.54 | 0.852 | 0.727 | -0.253 | 0.137 | 3.09 | 7.75 |
| Y | 209 | 15.821 | 15.3 | 15 | 1.909 | 3.644 | 0.641 | -0.316 | 12 | 21 |
| Ce | 209 | 45.321 | 44.5 | 42.4 | 6.720 | 45.160 | 0.664 | 1.941 | 27.8 | 71.8 |
| Tl | 208 | 0.377 | 0.4 | 0.3 | 0.117 | 0.014 | 0.430 | 0.549 | 0 | 0.7 |

جدول 3-7- مقدار انتهايي عناصر(ppm).

|  | sample | Value |  | sample | Value |  | sample | Value |  | sample | Value |  | sample | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Au(ppb) | S.128 | 0.02 | Ti | S.110 | 7840.00 | V | S.110 | 239.00 | Cu | S.128 | 138.00 | W | S.230 | 2.40 |
|  | S.25 | 0.01 |  | S.31 | 7330.00 |  | S.31 | 236.00 |  | S.134 | 93.90 |  | S.232 | 2.40 |
|  | S.88 | 0.01 |  | S.130 | 6850.00 |  | S.130 | 218.00 |  | S.135 | 93.30 |  | S.234 | 2.40 |
|  | S.217 | 0.01 |  | S.25 | 6480.00 |  | S.25 | 213.00 |  | S.133 | 86.60 |  | S.236 | 2.10 |
|  | S.223 | 0.01 |  | S.134 | 6430.00 |  | S.217 | 213.00 |  | S.132 | 86.00 |  | S.238 | 2.10 |
| Pb | S.128 | 5160.00 | Fe | S.110 | 68600.00 | S | S.219 | 1080.00 | Mo | S.93 | 2.50 | Cs | S.36 | 19.90 |
|  | S.217 | 1670.00 |  | S.31 | 66900.00 |  | S.128 | 1030.00 |  | S.232 | 1.70 |  | S.34 | 15.30 |
|  | S.25 | 1640.00 |  | S.61 | 66400.00 |  | S.63 | 820.00 |  | S.195 | 1.60 |  | S.115 | 15.10 |
|  | S.96 | 958.00 |  | S.130 | 66200.00 |  | S.127 | 790.00 |  | S.230 | 1.60 |  | S.134 | 13.40 |
|  | S.134 | 948.00 |  | S.226 | 64900.00 |  | S.145 | 700.00 |  | S.2 | 1.50(f) |  | S.128 | 13.20 |
| Sr | S.222 | 677.00 | La | S.119 | 39.00 | Hg | S.48 | 1.59 | Sb | S.128 | 60.00 | Nb | S.233 | 12.30 |
|  | S.50 | 658.00 |  | S.95 | 28.00 |  | S.54 | 1.22 |  | S.134 | 26.40 |  | S.235 | 11.50 |
|  | S.215 | 645.00 |  | S.99 | 28.00 |  | S.50 | 1.15 |  | S.135 | 25.70 |  | S.236 | 11.50 |
|  | S.18 | 615.00 |  | S.142 | 28.00 |  | S.70 | 1.14 |  | S.132 | 22.30 |  | S.234 | 11.30 |
|  | S.58 | 598.00 |  | S.176 | 28.00 |  | S.74 | 1.08 |  | S.133 | 21.10 |  | S.238 | 11.10 |
| Ba | S.132 | 520.00 | Sc | S.131 | 22.00 | Ag | S.9 | 5.03 | Zn | S.128 | 273.00 | U | S.145 | 2.26 |
|  | S.133 | 502.00 |  | S.132 | 22.00 |  | S.128 | 4.60 |  | S.27 | 244.00 |  | S.128 | 2.19 |
|  | S.55 | 497.00 |  | S.134 | 22.00 |  | S.17 | 3.85 |  | S.29 | 233.00 |  | S.142 | 2.14 |
|  | S.222 | 495.00 |  | S.135 | 22.00 |  | S.12 | 1.59 |  | S.217 | 230.00 |  | S.141 | 1.92 |
|  | S.209 | 417.00 |  | S.110 | 21.00(c) |  | S.217 | 1.54 |  | S.132 | 229.00 |  | S.146 | 1.81 |
| Be | S.22 | 2.20 | P | S.209 | 1690.00 | As | S.207 | 71.20 | Th | S.192 | 7.75 | Ce | S.119 | 71.80 |
|  | S.38 | 2.20 |  | S.29 | 1170.00 |  | S.186 | 70.40 |  | S.193 | 7.72 |  | S.188 | 68.60 |
|  | S.34 | 2.10 |  | S.27 | 1130.00 |  | S.187 | 68.90 |  | S.87 | 7.64 |  | S.192 | 66.50 |
|  | S.36 | 2.10 |  | S.28 | 1120.00 |  | S.100 | 60.00 |  | S.188 | 7.55 |  | S.227 | 65.50 |
|  | S.39 | 2.10 |  | S.127 | 1100.00 |  | S.110 | 53.60 |  | S.142 | 7.52 |  | S.193 | 63.70(n) |
| Bi | S.235 | 5.70 | Sn | S.93 | 2.10 | Cd | S.133 | 2.00 | Y | S.142 | 21.00 | Tl | S.104 | 0.70 |
|  | S.25 | 1.30 |  | S.209 | 2.10 |  | S.27 | 1.90 |  | S.145 | 20.40 |  | S.128 | 0.70 |
|  | S.217 | 1.20 |  | S.193 | 2.00 |  | S.132 | 1.90 |  | S.151 | 20.20 |  | S.133 | 0.70 |
|  | S.128 | 0.90 |  | S.188 | 1.90 |  | S.134 | 1.70 |  | S.157 | 20.20 |  | S.134 | 0.70 |
|  | S.96 | 0.80 |  | S.192 | 1.90(i) |  | S.28 | 1.60(l) |  | S.156 | 20.10 |  | S.135 | 0.70 |
| Mn | S.135 | 1573 |
|  | S.134 | 1560 |
|  | S.75 | 1510 |
|  | S.76 | 1500 |
|  | S.55 | 1480 |

### 3-5-3- بررسي روش هاي آماري آزمون مقادير خارج از رديف

در مباحث آماري به‌مقاديري كه به‌طور معني‌داري نسبت به‌ساير مقادير اختلاف دارند، مقادير خارج از رديف گويند. اين مقادير گاهي به‌دليل وجود خطاهاي تجربي، مانند خطاي آناليز، در داده‌ها وارد مي‌شوند، ولي گاهي هم به‌دليل ناهمگني‌هاي موجود در جامعه داده‌هاي اكتشافي ايجاد مي‌شوند. براي مثال در داده‌هاي اكتشافي ناحيه‌اي مقادير ناهنجاري در اين رده قرار مي‌گيرند. پرواضح است كه چنين توزيعي را نمي‌توان توزيع نرمال در نظر گرفت. براي شناسايي مقادير خارج از رديف مي توان از نمودارهاي جعبه‌اي (جدول 3-6 پيوست) استفاده كرد. جـدول 3-8، فـهرست نـمونه‌هاي داراي مـقادير خـارج از رديـف را براي متغيـرهـاي مختلف نشان مي‌دهد، كه از نمودارهاي جعبه‌اي هر عنصر استخراج شده است. چنين داده‌هايي منجر به‌غيرنرمال شدن داده‌هاي اكتشافي مي‌شود. به طور كلي مقادير خارج از رديف از ميان نمودار جعبه‌اي عناصري انتخاب مي‌شوند كه بعد از تبديل به لگاريتم مقادير خام باز هم غير نرمال باشند.

جدول 3-8- فهرست نمونه‌هاي داراي مقادير خارج از رديف.

| عنصر | نمونه‌هاي خارج از رديف |
| --- | --- |
| Au | 25,128 |
| As | 110,100,187,186,207 |
| Cu | 132,133,135,134,128 |
| La | 119 |
| S | 154,155,157,158,161,162,163,164,167,179,181,182,183,201,202,205,206,211,215,216,220 |
| Sb | 128 |
| P | 209 |
| W | 58,84,124,129,135 |
| Ag | 17,128,9 |

جهت نرمال كردن داده‌ها اولين قدم بر طرف كردن مشكل وجود مقادير خارج از رديف مي‌باشد. به ‌اين منظور سه راه وجود دارد :

- حذف مقادير خارج از رديف از ميان داده‌هاي آماري، سپس نرمال كردن داده‌ها و مشخص نمودن حد زمينه و ناهنجاري و در نهايت برگرداندن اين داده‌ها به‌جامعه آماري.

- جايگزيني مقادير خارج از رديف به‌وسيله آزمون مقادير خارج از رديف كه توسط دورفل ارائه شده است، (حسني‌پاك، 1380).

- ساده‌ترين روش نيز جايگزيني مقادير خارج از رديف، توسط ماكزيمم مقادير كمتر از مقادير خارج از رديف مي‌باشد.

### 3-5-4- نرمال سازي داده هاي خام

پس از به دست آوردن يك ديد اوليه از مشاهدات خام عناصر با استفاده از آناليز توصيفي آنها و شناختن نقاط انتهايي و دورافتاده و اتخاذ تصميم مناسب براي برخورد با آنها، نوبت به استفاده از تبديلات نرمال‌سازي براي نزديك‌تر كردن توزيع مشاهدات تبديل يافته هر يك از عناصر به توزيع نرمال، مي‌رسد. به اين منظور از روشهاي گوناگوني براي نرمال كردن تابعهاي پراكنش مي توان استفاده كرد. مهمترين اين روشها عبارتند از : تبديل لگاريتمي سه‌پارامتري، تبديل كاكس و باكس، استفاده از نمودار احتمال لگاريتمي، استفاده از نمودار فيني و.... پس از شناسايي و جايگزيني مقادير خارج از رديف در اين پروژه، جهت نرمال‌سازي داده‌ها از روش تبديل لگاريتمي سه‌پارامتري استفاده شده است. در مواردي كه با تبديل لگاريتمي ساده نتوان توزيع داده‌ها را به‌توزيع نرمال نزديك كرد با افزودن و يا كاستن عددي آن را مي‌توان به‌توزيع نرمال نزديك نمود. اين روش، كه به‌روش تبديل لگاريتمي سه‌پارامتري معروف است، به‌صورت زير تعريف مي‌شود :

(3-3)	p(x) = Ln(ax ( b)

در عمل براي ساده كردن تبديل، مقدار a را واحد مي‌گيرند، لذا تنها مسأله تعيين مقدار b± است. معمولاً مقدار اين عدد با سعي و خطا به‌دست مي‌آيد تا جائي كه تابع پراكنشي با ويژگي نرمال حاصل شود.

براي اثبات نرمال شدن داده‌ها از هيستوگرامها و منحني پراكنش تجمعي استفاده شده است. شكل 3-5(پيوست بخش سوم)، اين نمودارها را نشان مي‌دهد. در جدول3-9، پارامترهاي آماري مربوط به‌تك‌تك عنصرها آورده شده است. با توجه به‌اين نمودارها و پارامترهاي آماري هر متغير مي‌توان نتيجه گرفت كه مقادير چولگي و برجستگي متغيرها در مقايسه با مقادير متناظر داده‌هاي خام و لگاريتم آنها تا چه اندازه كاهش يافته و منحني تجمعي آنها چطور به‌يك خط راست، كه مبين پراكنش نرمال مي‌باشد، تبديل شده است.

پس از به دست آوردن يك ديد اوليه از مشاهدات خام عناصر با استفاده از آناليز توصيفي آنها و شناختن نقاط انتهايي و دورافتاده و اتخاذ تصميم مناسب براي برخورد با آنها، نوبت به استفاده از تبديلات نرمالسازي براي نزديك‌تر كردن توزيع مشاهدات تبديل يافته هر يك از عناصر به توزيع نرمال، مي‌رسد. به اين منظور از انواع تبديلات لگاريتمي استفاده خواهد شد. روند شكل‌هاي مربوط به نرمال‌سازي هر يك از عناصر در پيوست گزارش آمده است ضمن اينكه جدول مربوط به آماره‌هاي توصيفي مهم هر كدام از عنصرها در جدول زير آورده شده است.

جدول 3-9- آماره‌هاي توصيفي پس از نرمالسازي عناصر.

| متغييرهاي ژئوشيميايي | تعداد نمونه‌ها | ميانگين | ميانه | انحراف استاندارد | چولگي | برجستگي | دامنه تغييرات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb | 209 | 3.72 | 3.44 | 1.09 | 1.89 | 3.58 | 6.57 |
| Be | 147 | -0.75 | -0.92 | 0.78 | 0.42 | -1.16 | 2.40 |
| Ag | 209 | -0.70 | -0.78 | 0.34 | 1.43 | 2.38 | 1.77 |
| As | 209 | 2.80 | 2.78 | 0.45 | 0.21 | 0.11 | 2.21 |
| Au | 205 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 1.16 | 1.85 | 0.00 |
| Ba | 209 | 5.75 | 5.75 | 0.15 | -0.03 | 1.20 | 1.01 |
| Bi | 209 | -1.57 | -1.61 | 0.47 | 2.24 | 12.64 | 4.04 |
| Cd | 209 | 0.35 | 0.26 | 0.19 | 2.00 | 4.28 | 0.92 |
| Ce | 209 | 3.81 | 3.81 | 0.14 | -0.09 | 1.82 | 0.95 |
| Cs | 209 | 1.76 | 1.74 | 0.37 | 0.56 | -0.15 | 1.86 |
| Cu | 209 | 3.51 | 3.48 | 0.33 | 0.44 | 0.04 | 1.69 |
| Fe | 209 | 10.74 | 10.75 | 0.13 | 0.05 | 0.17 | 0.74 |
| Hg | 209 | -1.79 | -1.97 | 0.99 | 0.37 | -0.97 | 3.49 |
| La | 209 | 4.80 | 4.80 | 0.03 | -0.57 | 0.43 | 0.14 |
| Mo | 209 | -0.01 | 0.00 | 0.27 | -0.84 | 2.52 | 2.12 |
| Nb | 209 | 1.93 | 1.95 | 0.17 | 0.35 | 2.08 | 1.15 |
| P | 209 | 6.46 | 6.44 | 0.18 | 0.99 | 1.76 | 1.03 |
| S | 209 | 5.06 | 5.19 | 0.71 | -0.38 | -0.06 | 3.36 |
| Sb | 209 | 4.63 | 4.62 | 0.03 | 4.20 | 19.69 | 0.23 |
| Sc | 209 | 1.74 | 1.79 | 0.43 | -0.30 | 0.33 | 2.56 |
| Sn | 209 | 0.36 | 0.41 | 0.13 | -0.25 | 1.31 | 0.85 |
| Sr | 209 | 7.27 | 7.27 | 0.06 | -0.09 | -0.51 | 0.33 |
| Th | 209 | 4.66 | 4.66 | 0.01 | -0.13 | -0.03 | 0.04 |
| Ti | 209 | 8.48 | 8.48 | 0.14 | 0.34 | -0.02 | 0.76 |
| Tl | 208 | -1.00 | -0.92 | 0.31 | -0.44 | 0.83 | 1.95 |
| U | 209 | 1.48 | 1.48 | 0.05 | 0.01 | 1.72 | 0.35 |
| V | 209 | 4.93 | 4.92 | 0.19 | 0.31 | -0.09 | 0.97 |
| W | 204 | -0.13 | -0.11 | 0.49 | -2.23 | 8.41 | 3.18 |
| Y | 209 | 1.51 | 1.46 | 0.42 | -0.42 | 0.49 | 2.30 |
| Zn | 209 | 3.91 | 3.85 | 0.69 | -0.35 | 0.02 | 3.57 |

### 3-5-5- بررسي آماري دو متغيره (تعيين ضرايب همبستگي)

همبستگي بين عناصر از دو روش همبستگي رتبه‌اي اسپيرمن و همبستگي پيرسون محاسبه شده است. از آنجايي كه ضريب همبستگي رتبه‌اي اسپيرمن يك روش ناپارامتري است، لذا هيچ فرض خاصي در مورد توزيع جامعه تحت مطالعه نمي‌كند و حساس به نرمال بودن داده‌ها نيز نيست. اين در حالي است كه ضريب همبستگي پيرسون كه يك روش پارامتري است نيازمند اين است كه داده‌ها قبل از محاسبه ضريب همبستگي حتماً تبديل به نرمال شوند. جدول 3-10-الف، ماتريس ضريب همبستگي پيرسون پس از نرمال‌سازي داده‌هاي خام است كه در آن مقادير بين 60 تا 80 درصد با رنگ زرد نشان داده شده‌اند و نشانگر مقادير همبستگي قوي هستند و مقادير بالاتر از 80 درصد با رنگ سبز نشان داده شده‌اند و نشانگر مقادير بسيار قوي براي همبستگي بين دو عنصر هستند. بدليل اينكه ماتريس همبستگي يك ماتريس متقارن است، اعضاي زير قطر اصلي به دليل برابر بودن با اعضاي متناظر در بالاي قطر اصلي نشان داده نشده‌اند. جدول 3-10-ب، مقادير معنادار براي ضريب همبستگي پيرسون را نشان مي‌دهد. پس از ماتريس همبستگي پيرسون ماتريس ضريب همبستگي اسپيرمن آورده شده است. جدول 3-11-الف، همان ماتريس همبستگي اسپيرمن است و جدول 3-11-ب، نبز مقادير معنادار براي ضريب همبستگي اسپيرمن است.

با استفاده از ماتريس ضرايب همبستگي در مورد عناصر مهم اكتشافي نتايج زير حاصل شده است:

- آهن بالاترين مقدار همبستگي را با عنصر پاراژنز خود (تيتانيم) نشان مي‌دهد. آنومالي‌هاي اين عناصر احتمالاً ناشي از كانه‌زايي هيدروكسيد آهن در زون اكسيدان رگه‌هاي اپي‌ترمال منطقه است.

- روي بالاترين ميزان همبستگي را با عناصر پاراژنز خود به خصوص سرب، كادميم و نقره نشان مي‌دهد، عناصر مذكور داراي ناهنجاري‌هايي هستند كه منطبق بر كانه‌زايي‌هاي اپي‌ترمال منطقه است.

جدول3-10- الف- ماتريس ضرايب همبستگي پيرسون.

جدول3-10- ب- مقادير معنادار براي ضرايب همبستگي پيرسون.

جدول3-11-الف-  ماتريس ضرايب همبستگي اسپيرمن.

### جدول3-11-ب- مقادير معنادار براي ضرايب همبستگي اسپيرمن.

### 3-5-6- بررسي آماري چند متغيره

#### 3-5-6-1- تجزيه و تحليل خوشه‌اي

آناليز خوشه‌اي براي كلاس‌بندي متغيرها يا نمونه‌ها به كار مي‌رود. اين نوع از تحليل بر اساس يك معيار مشابهت اقدام به كلاس‌بندي متغيرها يا نمونه‌ها مي‌كند. در آناليز خوشه‌اي انتخاب معيار مشابهت مناسب مهمترين قسمت آناليز است، چرا كه معيار مشابهت خوب مي‌تواند به يك كلاس‌بندي خوب و معقول كمك بسيار زيادي كند. معيارهاي مشابهت فراواني وجود دارند كه هر كدام به جاي خود كارايي لازم را دارند. از جمله اين معيارها مي‌توان به فاصله اقليدسي، ضريب همبستگي پيرسون، فاصله اقليدسي مربع شده، فاصله چبيشف و فاصله مينكوفسكي اشاره كرد. همچنين روش‌هاي متفاوتي براي خوشه‌بندي متغيرها (عناصر) وجود دارد كه از ميان آنها مي‌توان به روش‌هاي خوشه‌اي كردن سلسله مراتبي اشاره كرد كه عبارتند از: پيوند تكي، پيوند كامل و پيوند متوسط. در مورد اين مشاهدات براي خوشه‌بندي عناصر پس از آزمايش روش‌هاي متفاوت به اين نتيجه رسيده شد كه با قرار دادن فاصله همبستگي پيرسون به عنوان معيار مشابهت و استفاده از روش‌ پيوند كامل، به نتيجه قابل قبولي جهت خوشه‌بندي مي‌رسيم. خلاصه خروجي نرم‌افزار SPSS براي روش پيوند كامل در شكل 3-6، آورده شده است.

شكل 3-7- دندوگرام حاصل از روش پيوند كامل.

با توجه به‌ساختار درختي داده‌ها (شكل 3-7)، متغيرهاي ژئوشيميايي به‌چهار گروه تقسيم مي‌شوند كه عبارتند از :

گروه اول دربرگيرنده عنصرهاي گروه آهن و مس است. غني شدگي عناصر اين گروه ناشي از بالا بودن عيار آنها در سنگ بالادست نمونه‌هاي ژئوشيمي و همچنين عملكرد فرايندهاي سوپرژن و شستشو بر روي سنگ‌هاي دربرگيرنده است. گروه دوم  شامل سرب، روي، کادميم، نقره و تلوريم است. غني‌شدگي اين عناصر كه همبستگي خوبي با هم دارند احتمالاً ناشي از عملكرد فرايندهاي اپي‌ترمال است كه به صورت رگه‌هاي متعدد در ميان سنگ‌هاي ولكانيكي گسترش دارد. گروه سوم شامل عنصرهاي فسفر، گوگرد و جيوه است. اين گروه نيز همراه با عناصر گروه دوم مي‌تواند مربوط به فازهاي اپي‌ترمال درجه ‌حرارت خيلي پايين است. گروه چهارم شامل عنصرهاي آرسنيک، موليبدن، طلا و بيسموت است. اين گروه نيز همراه با عناصر گروه دوم مربوط به فازهاي اپي‌ترمال مي‌باشد كه برخي از عناصر آن مي‌تواند در زون‌هاي دگرساني سنگ‌هاي دربرگيرنده غني شدگي داشته باشد. گروه پنجم متشکل از عنصرهاي کمياب قليايي و نادر خاکي است. عناصر اين گروه نسبت به ساير گروه‌ها در درجه حرارت بالاتري شكل گرفته‌اند و متاثر از عملكرد فازهاي واپسين دم تبلور بوده كه در منطقه به صورت رخنمون‌هاي آپليتي و پگماتيتي تظاهر مي‌كند. در اين گروه عنصرهاي Mo-W، La-Th،  U-Y، Ce-Sn و Ba-Nb دو به‌دو همبستگي بالايي نشان مي‌دهند.

#### 3-5-6-2- تجزيه عاملي1

يكي از مسائل پيچيده و مهم در اكتشافات ژئوشيميائي بررسي همزمان عنصرهاي مورد مطالعه است. يكي از روشهاي بسيار قوي در اين زمينه تجزيه و تحليل فاكتوري است. اين روش دو مزيت بسيار بزرگ دارد:

1- كاهش ابعاد داده‌ها.

2- بيان ارتباط موجود بين عنصرهاي مختلف.

به‌خصوص با تعداد زياد عناصر مورد بررسي و تعداد زياد نمونه‌ها نقش تجزيه و تحليل فاكتوري بيش از پيش نمايان مي‌شود، به‌طوري كه فهم و درك تغييرپذيري داده‌ها را بسيار ساده‌تر مي‌كند.

تجزيه و تحليل فاكتوري براساس روش PCA استوار است. اين روش تكنيكي براي پيدا كردن تركيب خطي از متغيرهاي اوليه هم‌بستر است كه تشكيل يك دستگاه محور مختصات جديد بدهند. اين تركيبات خطي را مؤلفه‌هاي اصلي مي‌نامند و داراي خواص زير مي باشند:

1- بخش اعظمي از تغييرپذيري توسط تعداد محدودي از متغيرهاي جديد قابل توجيه است.

2- متغيرهاي جديد، كه محصول تركيب خطي متغيرهاي اوليه هستند، بين خود همبستگي نشان نمي‌دهند.

قبل از استفاده از روش PCA توجه به‌دو نكته ضروري است :

- اگر متغيرهاي اوليه همبسته نباشند (ضريب همبستگي كوچكي داشته باشند)، دليلي براي كاربرد اين روش وجود ندارد، چرا كه نتايج قابل قبولي از آنها به‌دست نمي‌آيد.

- تجزيه و تحليل فاكتوري زماني صورت مي‌گيرد كه تعداد متغيرهاي اوليه به‌حد كافي باشد.

تجزيه و تحليل فاكتوري در چهار مرحله انجام مي‌گيرد :

1- محاسبه ضرايب همبستگي.

2- استخراج عاملها كه شامل تعيين تعداد و روش محاسبه عاملها است.

3- دوران و اعمال تبديلاتي خاص بر روي عاملها، براي آنكه روابط ميان داده‌ها بهتر تفسير شود.

4- محاسبه امتياز هر عامل براي تك‌تك نمونه‌ها.

آناليز عاملي يكي از روش‌هاي تحليل چندمتغيره در آمار است كه با تحليل ماتريس واريانس كواريانس، سعي در كاهش ابعاد انبوهي از متغيرهاي درگير در مسئله و متعاقباً توضيح و تفسير بهتري از تغيير پذيري دارد. در واقع تحليل عاملي مي‌خواهد به اين سوال جواب دهد كه آيا با تعداد كمتري عامل، مي‌توان تغييرپذيري داده‌ها را بيان كرد.

نكته بسيار مهمي كه در تحليل عاملي بايد به آن توجه كرد اين است كه ماتريس همبستگي نمونه بايد اختلاف معناداري از يك ماتريس قطري داشته باشد يا به عبارت ديگر بايد همبستگي بين متغيرها معنادار باشد.

آناليز عاملي به دو روش مؤلفه‌هاي اصلي و درست نمايي ماكزيمم به برآورد پارامترها مي‌پردازد. روشي كه در اينجا به كار گرفته شده روش مولفه‌هاي اصلي است. اين روش با پيدا كردن يك تركيب خطي از متغيرها (اين تركيب خطي يكي از مؤلفه‌‌هاي اصلي محسوب مي‌شود) كه بيشترين تغييرپذيري ممكن را در متغيرهاي اصلي بيان كند، شروع مي‌شود. در مرحله بعدي مولفه ديگري كه اولا تغييرپذيري باقيمانده را تا حد ممكن بيان كند و ثانيا با مولفه اول همبستگي نداشته باشد، توسط اين روش يافت مي‌شود. اين روش به همين ترتيب به پيدا كردن مؤلفه‌ها ادامه مي‌دهد تا به اندازه مؤلفه‌هاي اصلي مولفه پيدا كند. به طور معمول، تعداد اندكي از مولفه‌ها براي بيان قسمت اعظمي از تغييرپذيري كافي هستند و همين تعداد مؤلفه براي جانشيني با متغيرهاي اصلي مي‌توانند مورد استفاده قرار بگيرند. در اين روش با برآورد مقادير ويژه و بردارهاي ويژه براي ماتريس كواريانس نمونه و سپس دوران محورهاي اوليه در جهت بردارهاي ويژه سعي در بيان بيشترين تغييرپذيري نمونه خواهد شد. در واقع در اينجا مقادير ويژه، همان واريانس هر يك از مؤلفه‌ها و نسبت هر كدام از مقادير ويژه به مجموع كل آنها، درصدي از تغييرپذيري است كه توسط آن مؤلفه قابل توصيف است. در زير خروجي نرم‌افزار SPSS براي آناليز عاملي در اين منطقه آورده شده است:

اولين خروجي ارائه شده توسط نرم‌‌افزار، آزمون KMO و بارتلت است كه در آن به نوعي فرض مرتبط بودن متغيرها به هم آزمون مي‌شود. بر اين اساس مقدار معناداري كمتر از 05/0 كه در جدول 3-12، با كادر نشان داده شده است، منجر به رد فرض صفر مبني بر استقلال متغيرها از يكديگر مي‌شود.‌ در اينجا با توجه به مقدار معناداري صفر به اين نتيجه مي‌رسيم كه همبستگي بين متغيرها وجود دارد.

جدول 3-12- آزمون KMO و بارتلت.

اولين خروجي ارائه شده توسط نرم‌‌افزار، جدول مشاركت‌هاست. ستون Initial كه همان اشتراك‌هاي اوليه هستند، برآوردي از واريانس در هر متغير هستند كه توسط همه مؤلفه‌ها يا فاكتورها توصيف مي‌شود. ستون Extraction براي هر متغير، برآورد درصدي از واريانس هر متغير است كه توسط فاكتورها (مؤلفه‌ها) توصيف مي‌شود. مقادير كوچك در ستون Extraction، متغيرهايي را نشان مي‌دهد كه با راه حل فاكتوري به خوبي برازش داده نمي‌شوند. از اين جدول پيداست كه مقادير Extraction تمامي عناصر به جز طلا، نقره، باريم، سريم، سزيم، آهن، لانتانيم، فسفر، قلع، استرانسيم، توريم، تيتانيوم، اورانيم و واناديم قابل قبول هستند. در واقع اين عناصر به دليل اينكه مقدار Extraction آنها كمتر از 60 درصد است، مقدار مشاركت كمي در آناليز عاملي دارند. بهمين دليل لزوم انجام دوباره آناليز عاملي بدون در نظر گرفتن اين متغيرها به خوبي احساس مي‌شود. لذا آناليز عاملي را بار دوم بدون در نظر گرفتن اين متغيرها و با منظور داشتن عناصري مانند طلا، نقره، آهن و قلع به دليل اهميت آنها انجام مي‌دهيم.

جدول 3-13، جدول مشاركت‌هاست با در نظر گرفتن تمامي عناصر. عناصري كه مقدار مقابل آنها پررنگ شده‌اند داراي مشاركت مناسبي نمي‌باشند. جدول مشاركت‌ها در بار دومي كه آناليز عاملي انجام شده به صورت زير مي‌باشد.

در اين جدول تمامي عناصر از مشاركت مناسبي برخوردارند به جز عناصري كه در مرحله قبل به دليل حائز اهميت بودن از لحاظ ژئوشيمي در آناليز نگه‌داشته شدند.

جدول 3- 13- مشاركت‌ها.

| Communalities |
| --- |
|  | Rescaled |  | Rescaled |
|  | Initial | Extraction |  | Initial | Extraction |
| Pb | 1.000 | 0.984 | Nb | 1.000 | 0.644 |
| Be | 1.000 | 0.977 | P | 1.000 | 0.313 |
| Ag | 1.000 | 0.535 | S | 1.000 | 0.984 |
| As | 1.000 | 0.747 | Sb | 1.000 | 0.605 |
| Au | 1.000 | 0.426 | Sc | 1.000 | 0.739 |
| Ba | 1.000 | 0.397 | Sn | 1.000 | 0.407 |
| Bi | 1.000 | 0.800 | Sr | 1.000 | 0.543 |
| Cd | 1.000 | 0.605 | Th | 1.000 | 0.349 |
| Ce | 1.000 | 0.388 | Ti | 1.000 | 0.539 |
| Cs | 1.000 | 0.566 | Tl | 1.000 | 0.617 |
| Cu | 1.000 | 0.747 | U | 1.000 | 0.358 |
| Fe | 1.000 | 0.584 | V | 1.000 | 0.570 |
| Hg | 1.000 | 0.997 | W | 1.000 | 0.708 |
| La | 1.000 | 0.551 | Y | 1.000 | 0.817 |
| Mo | 1.000 | 0.706 | Zn | 1.000 | 0.976 |
| Extraction Method: Principal Component Analysis. |

خروجي بعدي جدول كل واريانس بيان شده است كه به ترتيب شامل بخش‌هاي زير مي‌باشد.

بخش Initial EigenValue

ستون اول اين بخش با Total مشخص شده است. هر خانه اين ستون، بيانگر مقداري از واريانس در متغيرهاي اصلي است كه توسط مؤلفه اصلي مربوطه بيان مي‌شود.

ستون دوم كه با %variance نشان داده شده است، بيانگر درصدي از واريانس در متغيرهاي اصلي است كه توسط مؤلفه اصلي مربوطه بيان مي‌شود. به عنوان مثال در مورد اين جدول تقريبا 34 درصد از واريانس متغيرها به تنهايي توسط مؤلفه اول بيان مي‌شود.

ستون سوم كه با  %Comulative نشان داده شده، درصد فراواني تجمعي است. به كمك اين مقدار مي‌توانيم تعداد مولفه‌هاي لازم براي بيان قسمت اعظم تغييرپذيري را به دست آوريم. به عنوان مثال در اين جدول 5 مؤلفه اول تقريبا 84 درصد از تغييرپذيري را بيان مي‌كنند.

بخش Extraction sum of squares loadings

با نگاه كردن به ستون سوم اين بخش كه درصد فراواني تجمعي است مي‌توان دريافت، با 5 مولفه اول تقريبا 64 درصد از تغييرپذيري متغيرهاي اوليه را مي‌توانيم بيان كنيم.

بخش Rotation sum of squares loadings

در اين بخش محورهاي اوليه در جهت بردارهاي ويژه، به منظور بيان بيشتر تغييرپذيري، دوران داده شده است. با دقت كردن در ستون Total  در اين بخش و مقايسه آن با همين ستون در بخش قبلي متوجه مي‌شويم كه مقادير بزرگ در جهت تعديل،كوچكتر و مقادير كوچك، بزرگتر شده‌اند. به عنوان مثال با نگاهي به ستون %variance  در بخش Extraction sum of squares loadings  و %variance در بخش Rotation sum of squares loadings مي‌توان دريافت، اين مقدار براي بخش اولي و مولفه اول برابر با 24.144 و براي بخش دوم برابر با 17.53 است كه خود بيانگر تعديل شدن اين مقدار در بخش دوم است. همچنين در مولفه دوم اين مقدار از 10.625 به 16.789 افزايش يافته است.

جدول 3- 14- كل واريانس بيان شده.

| Component | Initial Eigenvalues | Extraction Sums of Squared Loadings | Rotation Sums of Squared Loadings |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Total | % of Variance | Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % |
| 1 | 1.792 | 33.778 | 33.778 | 4.829 | 24.144 | 24.144 | 3.506 | 17.530 | 17.530 |
| 2 | 1.046 | 19.721 | 53.499 | 2.125 | 10.625 | 34.770 | 3.358 | 16.789 | 34.319 |
| 3 | 0.746 | 14.063 | 67.562 | 2.449 | 12.244 | 47.014 | 2.423 | 12.116 | 46.435 |
| 4 | 0.495 | 9.326 | 76.889 | 1.402 | 7.009 | 54.023 | 2.147 | 10.737 | 57.172 |
| 5 | 0.353 | 6.658 | 83.547 | 1.931 | 9.654 | 63.677 | 1.301 | 6.505 | 63.677 |
| 6 | 0.229 | 4.323 | 87.870 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0.175 | 3.299 | 91.168 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0.125 | 2.359 | 93.528 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0.089 | 1.684 | 95.212 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0.079 | 1.493 | 96.705 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0.050 | 0.937 | 97.642 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0.045 | 0.842 | 98.483 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0.032 | 0.613 | 99.096 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 0.021 | 0.392 | 99.487 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0.010 | 0.183 | 99.670 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 0.008 | 0.159 | 99.830 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 0.005 | 0.098 | 99.928 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 0.003 | 0.066 | 99.993 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 0.000 | 0.007 | 100.000 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 0.000 | 0.000 | 100.000 |  |  |  |  |  |  |

شكل 3-8 و 3-9، نمودارهايي است كه بر اساس مجموع مربعات دوران يافته‌ي محموله‌ها رسم شده‌اند و به خوبي بيانگر واريانس بيان شده توسط هر يك از مؤلفه‌ها هستند. هيستوگرام شكل 3-8، نشانگر ميزان تغييرپذيري بيان‌شده توسط هر يك از مؤلفه‌‌هاست. طبق اين نمودار مؤلفه‌ي اول 18 درصد تغييرپذيري را بيان مي‌كند. در شكل 3-9، نمودار افزايش تراكمي واريانس بيان شده پس از اضافه شدن 5 مولفه را نشان مي‌دهد. همان‌طور كه نمودار نيز نشان مي‌دهد پس از افزوده شدن پنج مؤلفه تغييرپذيري بيان شده به 64 درصد خواهد رسيد.

شكل 3-8- هيستوگرام ميزان واريانس بيان شده توسط هر يك از مؤلفه ها.

شكل 3-9- نمودار افزايش تراكمي واريانس بيان شده توسط هر يك از مؤلفه‌ها.

نمودار سنگريزه‌اي(Scree Plot):

يكي ديگر از خروجي‌هاي آناليز عاملي نمودار سنگريزه‌اي است. اين نمودار در جهت تعيين تعداد مولفه‌هاي اصلي كمك شاياني به تحليل‌گر مي‌كند. اين نمودار شماره مولفه اصلي (محور افقي) را در برابر مقدار ويژه (محور عمودي) ترسيم مي‌كند. نقطه‌اي كه در آن نمودار افت محسوسي دارد، همان تعداد مولفه‌هاي مورد نياز خواهد بود. نمودار توليد شده در اين قسمت به وضوح نشان مي‌دهد كه تعداد مولفه‌هاي اصلي مورد نياز 5 مولفه است. افت محسوس ذكر شده در شكل 3-10، در مولفه پنجم رخ داده است، كه نشان دهنده مولفه‌هاي مورد نياز مي‌باشد.

شكل 3- 10- نمودار سنگريزه‌اي جهت تعيين تعداد مؤلفه‌ها.

ماتريس ضرايب مولفه‌ها:

اين ماتريس كمك مي‌كند تا تحليلگر از آنچه كه مولفه اصلي مي‌خواهد بيان كند، آگاهي يابد.‌ ماتريس مذكور نيز به دو شكل دوران يافته و دوران نيافته در خروجي يافت مي‌شود. اين ماتريس ضريب هر كدام از متغيرهاي اصلي را به ازاي مؤلفه‌هاي اصلي استخراج شده ارائه مي‌كند. اين ضرايب در واقع ميزان مشاركت متغير (در اينجا عنصر)، در مولفه متناظر را بيان مي‌كنند. ضرايب مولفه‌‌هاي دوران يافته در جدول زير نشان داده شده است. طبق جدول عناصري كه داراي ضريب مثبت و نزديك به يك هستند مشاركت بيشتري در آن مؤلفه دارند. عناصر مهم در هر مؤلفه رنگي مشخص شده‌اند. خلاصه نتايج ضرايب مؤلفه‌ها در زير آورده‌ايم:

عناصر مهم سهيم در مؤلفه‌ اول عبارتند از: سرب، نقره، كادميم، قلع، تاليم، اسكانديم و روي. غني‌شدگي اين عناصر كه همبستگي خوبي با هم دارند ناشي از عملكرد فرايندهاي اپي‌ترمال است كه به صورت رگه‌هاي متعدد در ميان سنگ‌هاي ولكانيكي گسترش دارد. عناصر مهم سهيم در مؤلفه‌ دوم عبارتند از: موليبدن، برليم، ارسنيك، بيسموت، موليبدن، نيوبيوم، قلع، تنگستن و ايتريم. عناصر اين گروه نسبت به ساير گروه‌ها در درجه حرارت بالاتري شكل گرفته‌اند و متاثر از عملكرد فازهاي واپسين دم تبلور بوده كه در منطقه به صورت رخنمون‌هاي آپليتي و پگماتيتي تظاهر مي‌كند. عناصر مهم سهيم در مؤلفه‌ سوم عبارتند از: آهن، اسكانديم و مس. غني شدگي عناصر اين گروه ناشي از بالا بودن عيار آنها در سنگ بالادست نمونه‌هاي ژئوشيمي و همچنين عملكرد فرايندهاي سوپرژن و شستشو بر روي سنگ‌هاي دربرگيرنده است. عناصر مهم سهيم در مؤلفه چهارم گوگرد، ارسنيك، طلا و كادميم، كه مربوط به فازهاي اپي‌ترمال مي‌باشد. عنصر مهم سهيم در مولفه‌ي آخر جيوه مي‌باشد، كه مربوط به فازهاي اپي‌ترمال درجه ‌حرارت خيلي پايين است.

تطابق مشاهده شده بين نتايج آناليز خوشه‌اي و آناليز فاكتوري مي‌تواند نشان دهنده غني‌شدگي‌هاي نسبي عناصر و در نتيجه گسترش آنومالي‌هاي ژئوشيميايي معني‌دار در منطقه است.

جدول 3-15- ماتريس مؤلفه‌هاي دوران يافته.

| Rotated Component Matrix(a) |
| --- |
|  | Rescaled |
|  | Component |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pb | 0.877 | -0.172 | 0.204 | 0.343 | 0.023 |
| Be | 0.148 | 0.326 | -0.911 | -0.056 | 0.087 |
| Ag | 0.712 | 0.099 | 0.044 | -0.031 | -0.083 |
| As | 0.148 | 0.506 | 0.180 | 0.571 | -0.210 |
| Au | 0.222 | 0.143 | 0.149 | 0.506 | -0.125 |
| Bi | 0.403 | 0.508 | 0.073 | 0.335 | 0.087 |
| Cd | 0.488 | -0.015 | 0.197 | 0.425 | -0.153 |
| Cu | 0.413 | -0.057 | 0.613 | 0.403 | 0.027 |
| Fe | 0.245 | -0.136 | 0.661 | -0.067 | -0.005 |
| Hg | -0.137 | -0.125 | -0.043 | -0.081 | 0.976 |
| Mo | 0.161 | 0.706 | -0.181 | 0.219 | -0.256 |
| Nb | -0.074 | 0.663 | -0.369 | -0.154 | -0.006 |
| S | -0.033 | -0.404 | -0.214 | 0.863 | 0.110 |
| Sb | 0.590 | 0.005 | 0.367 | 0.300 | 0.018 |
| Sc | 0.439 | -0.167 | 0.424 | 0.089 | 0.157 |
| Sn | -0.147 | 0.506 | -0.078 | 0.030 | -0.117 |
| Tl | 0.506 | 0.252 | -0.170 | 0.150 | -0.334 |
| W | -0.074 | 0.679 | -0.262 | 0.020 | 0.005 |
| Y | -0.090 | 0.795 | 0.002 | -0.195 | 0.024 |
| Zn | 0.788 | -0.312 | 0.052 | -0.034 | -0.117 |
| Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. |
| a. Rotation converged in 11 iterations. |

نمودارهاي شكل‌هاي 3-11 تا 3-13، بيانگر وضعيت عناصر در هر يك از فاكتورها هستند. اين نمودارها بر اساس مقادير جدول ماتريس مؤلفه‌هاي دوران به دست آمده‌اند. همانطور كه در شكل 3-11، مشاهده مي گردد  سرب، روي، نقره، آنتيموان، تاليم و كادميم در مؤلفه اول داراي وضعيت مناسبي هستند. طبق نمودار شكل 3-12، مس و آهن در مؤلفه دوم تاثيرگذاري بيشتري دارند و طبق نمودار شكل 3-13، جيوه در مولفه پنجم، موليبدن، نيوبيم، تنگستن و ايتريم در مؤلفه‌ دوم و گوگرد در مؤلفه چهارم تاثيرگذاري بيشتري دارند.

شكل 3-11- نمودار ميزان مشاركت عناصر Pb، Zn، Ag، Sb، Ti و Cd در هريك از فاكتورها.

شكل 3-12- نمودار ميزان مشاركت عناصر Bi، Cu، Sc، Be، As، Au و Fe در هريك از فاكتورها.

شكل 3-13- نمودار ميزان مشاركت عناصر Sn، Hg، Mo، Nb، S، W و Y در هريك از فاكتورها.

### 3-5-7- تخمين مقدار زمينه و ناهنجاري

معمولاً در اين زمينه روشهاي آماري مختلفي براي جداسازي و تشخيص مناطق ناهنجار از زمينه توسعه يافته است. اين روشها از انواع ساده (غيرساختاري) تا پيچيده (براساس ساختار فضايي داده‌ها) تغيير مي‌كند. مهمترين اين روشها عبارتند از (حسني‌پاك، 1380) :

- برآورد حد آستانه‌اي براساس ميانه و انحراف معيار.

- جداسازي ناهنجاريها براساس حاصل ضرب P.N.

- جداسازي ناهنجاريها براساس فواصل ماهالانوبيس.

- جداسازي ناهنجاريها با استفاده از نمودار احتمال.

- روش آماري انفصال.

- استفاده از تحليل تمايز.

- استفاده از تحليل فاكتوري.

در اين پروژه جامعه ناهنجاري از زمينه به‌كمك روش اول (براساس ميانه و انحراف معيار) و روش دوم (حاصلضرب P.N) شناسائي شده است.

#### 3-5-7-1- برآورد حد آستانه‌اي براساس ميانه و انحراف معيار

اگر فقط تعداد كمي نمونه ناهنجاري در منطقه تحت پوشش مورد انتظار باشد، آنگاه مي‌توان ناهنجاري‌هاي احتمالي را با استفاده از پارامترهاي آماري جامعه كل مشخص كرد. وجود تعداد زيادي مقادير زمينه و تعداد كمي مقادير ناهنجاري ممكن، به‌طور معمول در اكتشافات ناحيه‌اي با برداشت رسوبات آبراهه‌اي مشاهده مي‌شود كه در آن وجود يك نمونه ناهنجاري معرف وجود يك محدوده كاني‌سازي است. از مقادير زمينه براي تشخيص حد آستانه‌اي استفاده مي‌شود. در اكتشافات ناحيه‌اي مقدار ميانه داده‌هاي ژئوشيميائي مي‌تواند به ‌عنوان حد زمينه در نظر گرفته شود. به‌ طوري كه نيمي از اعضاي جامعه پايينتر (در محدوده زمينه) و نيم ديگر بالاتر از آن مي‌باشد.

براي تعيين حد آستانه‌اي نياز به‌پارامتر ديگري به‌نام انحراف معيار است. با توجه به‌آن كه قسمت انتهائي تابع توزيع تحت تأثير مقادير آنومال مي‌باشد، لذا توصيه مي‌شود در تعيين انحراف معيار داده‌ها فقط از داده‌هاي موجود بين 16 تا 84 درصد فراواني تجمعي توزيع استفاده شود. برطبق تجزيه و تحليل آماري در يك توزيع نرمال 26/68 درصد از داده‌ها بين ، 44/95 درصد بين  و بالاخره 74/99 درصد از داده‌ها بين  قرار مي‌گيرد. اين بدان معني است كه در يك سري داده‌هاي ژئوشيميائي به‌طور تئوري 683 نمونه از هر 1000 نمونه در فاصله  قرار مي‌گيرند.

از طرفي چون در برداشت‌هاي اكتشافي، هدف يافتن ناهنجاري‌ها است لذا عبارت فوق را مي‌توان به‌اين صورت كه 159 نمونه از هر 1000 نمونه داراي مقادير بيش از  مي‌باشند بيان نمود. به‌همين ترتيب 23 نمونه از هر 1000 نمونه داراي مقادير بيش از  و يك نمونه از هر 1000 نمونه داراي مقداري بيش از X+3s خواهد بود. در برداشت‌هاي ژئوشيميائي معمولاً  را براي تعيين حد آستانه‌اي انتخاب مي‌كنند. به‌عبارت ديگر مقادير بزرگتر از  به‌عنوان ناهنجاري مورد توجه قرار مي‌گيرند، به‌طوري كه مقادير بين تا  به‌عنوان ناهنجاري ممكن و مقادير بزرگتر از  به‌عنوان ناهنجاري احتمالي طبقه‌بندي مي‌شود. در جدول 3-14، عيار عنصرها براي 50، 84، 5/97، 99 درصد فراواني تمامي متغيرها در محدوده سلفچگان محاسبه شده‌اند.

جدول 3- 16- پارامترهاي آماري محاسبه شده براي درصدهاي فراواني مختلف جهت جداسازي ناهنجاري‌هاي ژئوشيميايي (تمام عنصرها بر حسب ppm و طلا برحسب ppb).

| Var | 50% | 84% | 97.50% | 99% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Au | 2 | 4.0885709 | 6.1771418 | 8.2657126 |
| Mn | 1020 | 1207.81 | 1395.62 | 1583.4299 |
| Pb | 32.2 | 455.55642 | 878.91284 | 1302.2693 |
| Sr | 439 | 528.07663 | 617.15326 | 706.22989 |
| Ba | 313 | 361.01377 | 409.02755 | 457.04132 |
| Ti | 4805 | 5497.954 | 6190.9081 | 6883.8621 |
| Fe | 46850 | 53211.234 | 59572.468 | 65933.702 |
| P | 632 | 774.00246 | 916.00492 | 1058.0074 |
| V | 137.5 | 164.80258 | 192.10516 | 219.40773 |
| S | 190 | 338.64692 | 487.29384 | 635.94076 |
| Hg | 0.09 | 0.3909363 | 0.6918726 | 0.9928088 |
| Ag | 0.45 | 0.9731433 | 1.4962866 | 2.0194299 |
| As | 16.4 | 27.029172 | 37.658345 | 48.287517 |
| Cu | 32.8 | 48.105869 | 63.411738 | 78.717607 |
| Mo | 1 | 1.2496336 | 1.4992672 | 1.7489008 |
| Sb | 1.8 | 7.1311391 | 12.462278 | 17.793417 |
| Zn | 111 | 151.78783 | 192.57567 | 233.3635 |
| Sn | 1.5 | 1.6846372 | 1.8692745 | 2.0539117 |
| W | 0.9 | 1.1979273 | 1.4958546 | 1.7937818 |
| Cd | 0.3 | 0.6363983 | 0.9727966 | 1.3091949 |

#### 3-5-7-2- محاسبه احتمال رخداد هر يك از داده‌هاي خام (حاصل ضرب P.N)

منطق روش P.N در تشخيص مقادير ناهنجاري بر دو اصل استوار است، يكي افزايش مقدار متغير و ديگري افزايش فراواني نسبي آن. بنابراين شدت هر ناهنجاري تابع دو عامل است :

الف) احتمال پيدايش نمونه‌اي با مقدار مطلوب مورد نظر (P) : هرچه اين احتمال كوچكتر باشد شدت ناهنجاري در نمونه معرف آن بيشتر خواهد شد. به‌عنوان مثال اگر احتمال رخداد نمونه‌اي با عيار يك گرم در تن طلا از رسوبات آبراهه‌اي منطقه خاصي 0001/0 و احتمال رخداد نمونه‌اي با 4 گرم در تن طلا از همان رسوبات در همان منطقه 000001/0 باشد، رخداد يك مورد از هر يك از اين مقادير دلالت بر قويتر بودن ناهنجاري دوم يعني 4 گرم در تن است.

ب) تعداد نمونه‌هاي برداشت شده (N) : هرچه اين مقدار كوچكتر باشد شدت ناهنجاري قويتر است، زيرا به‌طور متوسط وجود يك مقدار بزرگتر  در بين 1000 نمونه امري طبيعي است و جزئي از خصوصيات توزيع نرمال است اما اگر يك مقدار بزرگتر از  در بين 100 نمونه يافت شود غيرعادي است و مي‌تواند ناشي از وجود مقادير ناهنجاري باشد. بنابراين حاصلضرب دو عامل فوق يعني (P.N) مي‌تواند به‌عنوان معياري براي انتخاب ناهنجاريها باشد. هرچه اين مقدار كوچكتر از واحد باشد ناهنجاريها داراي شدت بيشتري مي‌باشند، زيرا در حالت نرمال بودن حاصلضرب تعداد نمونه با عيار مفروض در احتمال وقوع آن عيار واحد خواهد بود. مقدار p براي هر عنصر در هر نمونه برابر احتمال رخداد عيارهاي بزرگتر يا مساوي مقدار متغير مورد بررسي در نمونه مورد نظر است. بنابراين اگر مقدار متغير مورد بررسي براي نمونه مورد نظر را X0 بناميم از روابط 3-4 و 3-5 زير مي‌توان مقدار p را به‌دست آورد.

(3-4)      p = Φ (Z > Z0) = 0.5 - Φ (Z ≤ Z0)

(3-5)

كه در آن Z0 مقدار استاندارد شده X0 و  ميانگين داده‌ها، s انحراف معيار داده‌ها و Φ چگالي توزيع نرمال است. معيار انتخاب يك نمونه به‌عنوان ناهنجاري آن است كه 1p<< باشد، يعني P.N خيلي كوچكتر از واحد باشد. بنابراين از روش P.N مي‌توان به‌عنوان باخترالي براي پالايش ناهنجاري‌هاي به‌دست آمده از روشهاي قبلي و مرتب‌سازي آنها به‌ترتيب اهميت استفاده كرد. براي آنكه با مقادير عددي خيلي كوچك سروكار نداشته باشيم، به‌جاي P.N مي‌توان از مقدار استفاده كرد. در اين صورت هرچه مقدار بزرگتر از واحد باشد، ناهنجاري مورد نظر با اهميت است. نتايج حاصل از اين محاسبات در محدوده سلفچگانΠ در جدول 3-17، آورده شده است.

جدول 3-17- نمونه‌هاي داراي ناهنجاري P.N

### 3-5-8- شرح نقشه‌هاي ناهنجاري‌هاي ژئوشيميايي

اكتشافات ژئوشيميائي به‌روش آبراهه‌اي در نهايت منجر به ‌هدفدارترين بخش يك گزارش اكتشافي مي‌شود كه نقشه ناهنجاري نام دارد و مهمترين و كارآمدترين بخش يك پروژه ژئوشيميائي است و نقش ويژه و ارزنده‌اي را در تعيين مناطق اميدبخش ايفا مي‌نمايد. در تعيين دقيق مناطق اميدبخش، پارامترهايي همچون طراحي مناسب و منطقي، نمونه‌برداري دقيق، آماده‌سازي و روش آناليز مفيد و كارساز با حد خطاي مجاز و در نهايت داده‌پردازي مناسب انجام شده بر روي نتايج آناليز، نقش اساسي و پايه را به‌عهده دارند.

در راستاي صحت و درستي نواحي ناهنجاري معرفي شده براي هر عنصر، مراحل بررسي و كنترل ناهنجاريها نقش انكارناپذيري را ايفا مي‌كنند. در اين مرحله از عمليات صحرائي مشاهدات اكتشافگران در همسويي با پديده‌هاي زمين‌شناسي، زمين‌ساختي، كانه‌زائي، دگرساني و... در تعبير و تفسير نواحي ناهنجار روشنگر بسياري از رفتارهاي غيرعادي ژئوشيميائي خواهد بود. در اين بخش به‌تشريح پراکنش ژئوشيميايي و ناهنجاري‌هاي عنصرهاي مورد آناليز مي‌پردازيم. در نهايت نقشه ناهنجاري‌هاي فاکتوري نيز آورده شده است.

جهت ترسيم نقشه‌هاي ژئوشيميايي ابتدا حوضه آبريز مربوط به‌هر نمونه به‌شکل پليگون ترسيم شده، سپس داده‌هاي مربوط به‌موقعيت هر پليگون هر نمونه با داده‌هاي نرمال شده هر عنصر در محيط GIS تلفيق شده و در نهايت نقشه ناهنجاري‌هاي هر عنصر ترسيم شده است.

#### 3-5-8-1- ويژگي‌هاي ژئوشيميايي عنصر نقره

در منطقه سلفچگان نقره داراي همبستگي‌هاي متوسطي با عنصرهاي طلا، تلوريم، سرب، روي و كادميم است. بالاترين عيار نقره 03/5 گرم‌در‌تن، كمترين مقدار 27/0 و مقدار ميانگين آن 57/0 گرم‌در‌تن است. اين عنصر داراي خاصيت شديداً غيرنرمال بوده و چولگي آن 75/6  است. منشأ اين ناهنجاري‌ها نمونه‌هاي S-9، S-128، S-17، S-12 و S-217 مي‌باشد. مهمترين ناهنجاري‌هاي اين عنصر در شمال خاوري منطقه (در بخش بالايي پلنگ دره) گسترش دارد. اين ناهنجاري‌ها منطبق بر واحدهاي توف و آندزيت دگرسان شده و دايك‌هاي آندزيتي است. نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر نقره و عيار هر كدام در جدول 3-18، نشان داده شده است. در شكل 3-14، نقشه ژئوشيميايي عنصر نقره نشان داده شده است.

جدول 3-18 - نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر نقره.

| رديف | عنصر | نام محدوده | موقعيت جخرافيايي(UTM) | وسعت محدوده (Km2) | واحدهاي زمين‌شناسي | عيار (ppm) | همپوشاني با ديگر ناهنجاري‌هاي ژئوشيمي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | y |  |  |  |  |
| 1 | Ag | S-9 | 445780 | 3799344 | 0.403 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 5.03 | Zn,W |
| 2 |  | S-128 | 438899 | 3797300 | 0.097 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 4.6 | S,Sb,V,Zn,,Au,As,Cu,Pb |
| 3 |  | S-17 | 444618 | 3798558 | 0.147 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 3.85 | Zn |
| 4 |  | S-12 | 445194 | 3799140 | 0.089 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1.59 | Zn |
| 5 |  | S-217 | 446128 | 3797651 | 0.108 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1.54 | Fe,V,Zn,,Au,Cu,Pb |

شكل 3-14- نقشه ژئوشيميايي عنصر نقره

#### 3-5-8-2- ويژگي‌هاي ژئوشيميايي عنصر ارسنيك

كمينه‌ مشاهدات 20/5ppm و بيشينه‌ مشاهدات 20/71ppm به دست آمده است. بيشتر بودن ميانگين (66/18) از ميانه (15/16) سبب ايجاد چولگي مثبت در مشاهدات شده است. ماكزيمم عيار اين عنصر 2/71 گرم‌در‌تن است. نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر ارسنيك و عيار هر كدام در جدول 3-19، نشان داده شده است. در شكل 3-15، نقشه ژئوشيميايي عنصر ارسنيك نشان داده شده است. همانطور كه در شكل مشاهده مي گردد، ناهنجاري‌هاي اين عنصر اغلب در شمال و شمال باختر محدوده مورد مطالعه مشاهده مي گردد. از لحاظ زمين‌شناسي اين ناهنجاري‌ها منطبق بر واحدهاي توف و آندزيت دگرسان شده‌است. وجود فعاليت‌هاي هيدروترمالي در اين واحدها سبب گسترش زون دگرساني و ايجاد آنومالي‌هاي عنصر ارسنيك شده‌است.

جدول 3-19- نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر ارسنيك.

| رديف | عنصر | نام محدوده | موقعيت جخرافيايي(UTM) | وسعت محدوده (Km2) | واحدهاي زمين‌شناسي | عيار (ppm) | همپوشاني با ديگر ناهنجاري‌هاي ژئوشيمي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | y |  |  |  |  |
| 1 | As | S-207 | 443346.9903 | 3800184.137 | 0.068 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 71.2 | Zn,Au,Cd |
| 2 |  | S-186 | 443666.3755 | 3800574.79 | 0.094 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 70.4 | Zn,Au,Cd |
| 3 |  | S-187 | 443378.9723 | 3800295.008 | 0.393 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 68.9 | Zn,Cd |
| 4 |  | S-100 | 440504.7252 | 3796820.612 | 0.211 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 60 | Zn,Cd |
| 5 |  | S-110 | 440535.9277 | 3795691.562 | 0.327 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 53.6 | Fe,Ti,V,Pb |
| 6 |  | S-128 | 438899.1234 | 3797299.956 | 0.097 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 46.6 | S,Sb,V,Zn,Ag,Au.Cu,Pb |
| 7 |  | S-120 | 439962.6929 | 3795714.136 | 0.222 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 44 | Au |
| 8 |  | S-121 | 439802.8092 | 3795692.338 | 0.293 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 42 | ندارد |
| 9 |  | S-93 | 442913.3711 | 3797866.556 | 0.209 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 40.7 | P,Au,Cu,W,Mo,Sn |
| 10 |  | S-195 | 443919.4412 | 3799343.294 | 0.203 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 40.4 | Mo |
| 11 |  | S-95 | 442903.2811 | 3798520.07 | 0.188 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 38.1 | ندارد |
| 12 |  | S-219 | 443776.3778 | 3800667.191 | 0.125 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 38.1 | As.S,Cd |
| 13 |  | S-104 | 442325.1721 | 3796626.654 | 0.121 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 38 | Sn,Cd,Zn |

شكل 3-15- نقشه ژئوشيميايي عنصر ارسنيك

3-5-8-3- ويژگي‌هاي ژئوشيميايي عنصر طلا

عنصر طلا از مهمترين عنصرهاي اكتشافي در محدوده مورد مطالعه مي‌باشد. كمترين مقدار اين عنصر صفر و بيشترين مقدار آن،  PPM02/0 است. ميزان چولگي 69/2 و برجستگي 92/13  گزارش شده است. مقدار بالاي چولگي و برجستگي لزوم اعمال تبديل نرمالسازي را آشكار مي‌كند. در مورد اين عنصر به منظور نرمال‌سازي، مقادير نمونه‌هاي S.25 و S.128 با 0.09 كه مقدار نمونه قبلي است، جايگزين شده است. نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر طلا در جدول 3-20، نشان داده شده است. شكل 3- 16، نقشه ژئوشيميايي اين عنصر را نشان مي دهد. با توجه به آناليز نمونه‌هاي ژئوشيمي و همچنين مقادير طلا در نمونه‌هاي ژئوشيمي ورقه 1:100000 سلفچگان مشاهده مي‌شود عيار طلا در اين نمونه‌ها پايين است. عدم مشاهده طلا در ميان نمونه‌هاي كاني سنگين نيز دليلي بر عدم وجود كانه‌زايي طلا در سيستم‌هاي هيدروترمالي اين منطقه است.

جدول 3-20- نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر طلا.

| رديف | عنصر | نام محدوده | موقعيت جخرافيايي(UTM) | وسعت محدوده (Km2) | واحدهاي زمين‌شناسي | عيار (ppm) | همپوشاني با ديگر ناهنجاري‌هاي ژئوشيمي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | y |  |  |  |  |
| 1 | Au | S-128 | 438899.1234 | 3797299.956 | 0.097 |  | 18 | S,Sb,V,Zn,Ag,As.Cu,Pb |
| 2 |  | S-25 | 446740.2267 | 3797934.623 | 0.239 | مارن قرمزو آهك ماسه‌ايو لاپيلي توف به همراه هورنفلس | 14 | Pb,Fe,Ti,V,Zn,Cu,Mo |
| 3 |  | S-217 | 446127.6855 | 3797651.192 | 0.108 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 9 | Fe,V,Zn,,Au,Cu,Pb |
| 4 |  | S-88 | 443748.176 | 3797895.761 | 0.211 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 9 | Hg |
| 5 |  | S-96 | 442228.0982 | 3795716.845 | 0.136 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 7 | Zn,Pb |
| 6 |  | S-208 | 444058.6603 | 3797998.466 | 0.133 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 7 | ندارد |
| 7 |  | S-94 | 442946.088 | 3798250.692 | 0.184 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 7 | ندارد |
| 8 |  | S-86 | 443510.1545 | 3797774.126 | 0.069 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 7 | ندارد |
| 9 |  | S-89 | 443486.0004 | 3798001.998 | 0.343 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 7 | ندارد |
| 10 |  | S-26 | 446112.6669 | 3797948.97 | 0.100 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 6 | Zn,Pb |
| 11 |  | S-31 | 446553.4597 | 3797478.609 | 0.162 | مارن قرمزو آهك ماسه‌ايو لاپيلي توف به همراه هورنفلس | 6 | Fe,Ti,V,Pb,Zn |
| 12 |  | S-97 | 442336.0572 | 3795829.964 | 0.370 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 6 | Zn,Pb |
| 13 |  | S-186 | 443666.3755 | 3800574.79 | 0.094 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 6 | Zn,As,Cd |
| 14 |  | S-120 | 439962.6929 | 3795714.136 | 0.222 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 6 | As |
| 15 |  | S-207 | 443346.9903 | 3800184.137 | 0.068 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 6 | Zn,As,Cd |
| 16 |  | S-112 | 440728.6461 | 3796498.176 | 0.137 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 6 | ندارد |
| 17 |  | S-93 | 442913.3711 | 3797866.556 | 0.209 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 6 | P,As,Cu,W,Mo,Sn |
| 18 |  | S-84 | 443258.3649 | 3797555.072 | 0.188 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 6 | ندارد |

شكل 3-16- نقشه ژئوشيميايي عنصر طلا

#### 3-5-8-4- ويژگي‌هاي ژئوشيميايي عنصر باريم

باريم داراي خاصيت نرمال بوده و ماكزيمم عيار آن 520 گرم‌در‌تن و كمترين آن 189 گرم در تن مي‌باشد. همچنين مقدار ميانگين 8/316 و مقدار ميانه 5/315 گزارش شده است كه اختلاف بسيار اندكي با هم دارند. اين موضوع را مقدار بسيار كم چولگي كه برابر با 74/0 است، نيز تاييد مي‌كند. اختلاف اندكي كه حد بالاي فاصله‌ي اطمينان (4/310) با حد پايين (21/323) آن دارد نيز حكايت از تجمع مناسب داده‌ها در اطراف ميانگين و انحراف استاندارد كوچك (28/49) دارد. بالاترين همبستگي باريم با عنصر نيوبيم است. مهمترين ناهنجاري‌هاي اين عنصر در بخش جنوب‌باختري ارتفاعات سخت حصار گسترش دارد، اين ناهنجاري‌ها اغلب منطبق بر ناهنجاري‌هاي عناصر سرب، روي و كادميم بوده و احتمالاً مرتبط با سيستم‌هاي هيدروترمالي منطقه است.

جدول 3- 21- نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر باريم.

| رديف | عنصر | نام محدوده | موقعيت جخرافيايي(UTM) | وسعت محدوده (Km2) | واحدهاي زمين‌شناسي | عيار (ppm) | همپوشاني با ديگر ناهنجاري‌هاي ژئوشيمي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | y |  |  |  |  |
| 1 | Ba | S-132 | 439175.8008 | 3797198.381 | 0.153 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 520 | Sb,Cd,Ti,Zn,Mn,Pb,Cu |
| 2 |  | S-133 | 439455.7623 | 3797259.68 | 0.139 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 502 | Sb,Zn,Mn,Cu,Pb,Cd |
| 3 |  | S-55 | 444782.0672 | 3797568.466 | 0.079 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 497 | Hg,Zn,Mn |
| 4 |  | S-209 | 442476.0991 | 3798167.337 | 0.310 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 417 | Sn,P |
| 5 |  | S-192 | 443231.4065 | 3799180.118 | 0.218 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 410 | Sn |

شكل 3-17- نقشه ژئوشيميايي عنصر باريم

3-5-8-5- ويژگي‌هاي ژئوشيميايي عنصر كادميم

بيشترين مقدار اين عنصر برابر با 2/0 گرم در تن و بيشينه‌ي آن برابر با 2 گرم در تن مي‌باشد. از مقدار چولگي (66/2) مي‌توان دريافت كه ميانگين به عنوان يك معيار تمركز نمي‌تواند مناسب باشد. بر اين اساس چون نقطه تمركز مشاهدات ميانه (3/0) مي‌باشد، مي‌توان دريافت كه بيشينه مقدار 2 مي‌تواند يك مقدار خارج از رديف باشد. اين عنصر داراي همبستگي‌هاي معني‌داري با عنصرهاي سرب و آنتيموان است. مهمترين ناهنجاري‌هاي اين عنصر نيز در بخش جنوب باختري منطقه، خاور محدوده اكتشافي(جنوب منطقه پلنگ دره) گسترش دارد. اين ناهنجاري‌ها متاثر از كانه‌زايي‌هاي اپي‌‌ترمال سرب و روي در منطقه است.

جدول 3-22- نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر كادميم.

| رديف | عنصر | نام محدوده | موقعيت جخرافيايي(UTM) | وسعت محدوده (Km2) | واحدهاي زمين‌شناسي | عيار (ppm) | همپوشاني با ديگر ناهنجاري‌هاي ژئوشيمي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | y |  |  |  |  |
| 1 | Cd | S-133 | 439455.7623 | 3797259.68 | 0.139 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 2 | Sb,Ba,Zn,Mn,Cu,Pb |
| 2 |  | S-132 | 439175.8008 | 3797198.381 | 0.153 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1.9 | Sb,Ba,Ti,Zn,Mn,Pb,Cu |
| 3 |  | S-27 | 446209.0059 | 3798187.228 | 0.117 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1.9 | P,Zn,Pb |
| 4 |  | S-134 | 439491.8626 | 3797372 | 0.188 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1.7 | Sb,Ti,Zn,Mn,Cu,Pb |
| 5 |  | S-28 | 445733.2122 | 3798104.521 | 0.147 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1.6 | P,Zn,Pb |
| 6 |  | S-186 | 443666.3755 | 3800574.79 | 0.094 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1.6 | Zn,As,Au |
| 7 |  | S-29 | 445754.3007 | 3798250.63 | 0.196 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1.6 | P,Zn,Pb |
| 8 |  | S-135 | 439784.799 | 3797631.535 | 0.231 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1.6 | Sb,Zn,Mn,Cu,Pb |
| 9 |  | S-187 | 443378.9723 | 3800295.008 | 0.393 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1.5 | Zn,As |
| 10 |  | S-207 | 443346.9903 | 3800184.137 | 0.068 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1.5 | Zn,As,Au |
| 11 |  | S-219 | 443776.3778 | 3800667.191 | 0.125 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1.1 | S,As |
| 12 |  | S-104 | 442325.1721 | 3796626.654 | 0.121 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1 | As,Sn,Zn |
| 13 |  | S-213 | 440256.6535 | 3797542.514 | 0.169 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1 | V,Zn |
| 14 |  | S-131 | 439101.5187 | 3797048.083 | 0.197 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1 | Pb,Cu,Zn |
| 15 |  | S-100 | 440504.7252 | 3796820.612 | 0.211 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1 | As,Zn |

شكل 3-18- نقشه ژئوشيميايي عنصر كادميم

#### 3-5-8-6- ويژگي‌هاي ژئوشيميايي عنصر مس

از عنصرهاي مهم اكتشافي در محدوده مورد مطالعه مس است. مس داراي خاصيت غيرنرمال است، كمينه‌ مشاهدات 10/14 و بيشينه آنها 138ppm مي‌باشد. چولگي مقدار مثبت و قابل توجهي (53/2) است كه سبب كشيده شدن توزيع مشاهدات به سمت راست مي‌شود. نقطه تمركز داده‌ها در اطراف ميانه با مقدار         40/32 ppm مي‌باشد. انحراف استاندارد مشاهدات نيز عدد قابل توجهي است كه برابر با 13/15 مي‌باشد. عنصر مس با عنصرهاي  Sc بيشترين مقدار همبستگي را نشان مي‌دهد. مهمترين ناهنجاري‌هاي اين عنصر در جدول 3-23، نشان داده‌شده‌است. شكل 3-19، نقشه ژئوشيميايي اين عنصر را در محدوده مورد مطالعه نشان مي‌دهد. بر اساس نقشه ارائه شده مهمترين آنومالي‌هاي اين عنصر در بخش جنوب باختري محدوده اكتشافي گسترش دارد. اين آنومالي‌ها متاثر از فرايندهاي هيدروترمالي بواسطه نفوذ دايك‌هاي آندزيتي به داخل واحدهاي توف منطقه است. وضعيت كانه‌زايي مس در اين منطقه در مرحله كنترل آنومالي مشخص خواهد شد.

جدول 3-23- نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر مس.

| رديف | عنصر | نام محدوده | موقعيت جخرافيايي(UTM) | وسعت محدوده (Km2) | واحدهاي زمين‌شناسي | عيار (ppm) | همپوشاني با ديگر ناهنجاري‌هاي ژئوشيمي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | y |  |  |  |  |
| 1 | Cu | S-128 | 438899.1234 | 3797299.956 | 0.097 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 138 | Sb,V,Zn,As,Ag,Au.Pb,S |
| 2 |  | S-134 | 439491.8626 | 3797372 | 0.188 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 93.9 | Sb,Ti,Zn,Mn,Pb,Cd |
| 3 |  | S-135 | 439784.799 | 3797631.535 | 0.231 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 93.3 | Sb,Zn,Mn,Pb,Cd |
| 4 |  | S-133 | 439455.7623 | 3797259.68 | 0.139 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 86.6 | Sb,Ba,Zn,Mn,Pb,Cd |
| 5 |  | S-132 | 439175.8008 | 3797198.381 | 0.153 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 86 | Sb,Ba,Ti,Zn,Mn,Pb,Cd |
| 6 |  | S-93 | 442913.3711 | 3797866.556 | 0.209 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 76.5 | P,Au,As,W,Mo,Sn |
| 7 |  | S-131 | 439101.5187 | 3797048.083 | 0.197 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 76.5 | Pb,Cd,Zn |
| 8 |  | S-77 | 442970.4459 | 3796451.064 | 0.098 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 71.8 | Zn,Mn |
| 9 |  | S-217 | 446127.6855 | 3797651.192 | 0.108 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 70.7 | Fe,V,Zn,,Au,Ag,Pb |
| 10 |  | S-25 | 446740.2267 | 3797934.623 | 0.239 | مارن قرمزو آهك ماسه‌ايو لاپيلي توف به همراه هورنفلس | 67.9 | Au,Pb,Fe,Ti,V,Zn,Mo |

شكل 3-19- نقشه ژئوشيميايي عنصر مس

#### 3-5-8-7- ويژگي‌هاي ژئوشيميايي عنصر آهن

آهن اغلب در اكتشافات ژئوشيميايي خاصيت نسبتاً نرمالي دارد. در منطقه سلفچگان اين عنصر نيزخاصيت نرمال داشته به‌طوريكه چولگي آن 81/0 است. نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري آهن در جدول 3-24، نشان داده‌شده‌است. كمينه مشاهدات 32800ppm و بيشينه مشاهدات 68600ppm  مشاهده شده است. مقادير ميانگين (78/46814) و ميانه (46750) تقريبا منطبق بر هم هستند و مقدار برجستگي (51/0) و چولگي (81/0) موجود در مشاهدات زير يك هستند. شواهد ذكر شده، همگي از نرمال بودن مشاهدات اوليه آهن خبر مي‌دهند.

نقشه 3-20، آنومالي‌هاي ژئوشيميايي اين عنصر را در محدوده مورد بررسي نشان مي‌دهد. مقادير آهن در اين منطقه نسبتاً بالا بوده و وجود مگنتيت، هماتيت، ليمونيت و گوتيت در ميان نمونه‌هاي كاني سنگين نيز شاهدي بر اين مدعاست. مهمترين ناهنجاري‌هاي آهن در بخش دامنه‌هاي جنوبي ارتفاعات سخت حصار گسترش دارد. اين ناهنجاري‌ها احتمالاً مرتبط با گوسان‌هاي سطحي ناشي از عملكرد فرايندهاي سوپرژن بر روي رگه‌هاي پلي‌متال هيدروترمالي است كه نمود آن به صورت گسترش دگرساني‌هاي هماتيتي، ليمونيتي و گوتيتي است.

جدول 3-24- نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر آهن.

| رديف | عنصر | نام محدوده | موقعيت جخرافيايي(UTM) | وسعت محدوده (Km2) | واحدهاي زمين‌شناسي | عيار (ppm) | همپوشاني با ديگر ناهنجاري‌هاي ژئوشيمي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | y |  |  |  |  |
| 1 | Fe | S-110 | 440535.9277 | 3795691.562 | 0.327 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 68600 | As,Ti,V,Pb |
| 2 |  | S-31 | 446553.4597 | 3797478.609 | 0.162 | مارن قرمزو آهك ماسه‌ايو لاپيلي توف به همراه هورنفلس | 66900 | Fe,Ti,V,Au,Pb,Zn |
| 3 |  | S-61 | 444635.7911 | 3796034.093 | 0.171 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 66400 | V |
| 4 |  | S-130 | 438813.3227 | 3797522.608 | 0.141 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 66200 | Ti,V |
| 5 |  | S-217 | 446127.6855 | 3797651.192 | 0.108 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 60500 | Cu,V,Zn,,Au,Ag,Pb |
| 6 |  | S-25 | 446740.2267 | 3797934.623 | 0.239 | مارن قرمزو آهك ماسه‌ايو لاپيلي توف به همراه هورنفلس | 60200 | Au,Pb,Ti,V,Zn,Cu,Mo |
| 7 |  | S-65 | 444486.3417 | 3796897.208 | 0.212 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 60200 | Hg |

شكل 3-20- نقشه ژئوشيميايي عنصر آهن

3-5-8-8- ويژگي‌هاي ژئوشيميايي عنصر جيوه

در شكل 3-25، نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر جيوه نشان داه‌شده‌است. كمترين مقدار نمونه‌ها صفر و بيشترين مقدار 59/1 است. مقدار ميانگين 23/0 و مقدار ميانه 09/0 به دست آمده است كه اختلاف قابل توجهي به نسبت مقدار نمونه‌هاست. مقدار ميانه نشان مي‌دهد كه تمركز مشاهدات در اطراف مقدار 09/0است بنابراين مقدار ميانگين حاكي از وجود مقادير خارج از رديف در مشاهدات است. مقدار بالاي چولگي (77/1) نيز اين امر را تاييد مي‌كند. نتايج آناليز نمونه‌هاي ژئوشيمي حاكي از بالا بودن نسبي عيار اين عنصر است. مهمترين ناهنجاري‌هاي عنصر جيوه در بخش جنوبي و جنوب خاوري ارتفاعات سخت حصار گسترش دارد. منشاء اين آنومالي‌ها گسترش فعاليت‌هاي هيدروترمالي داخل مجموعه ولكانيكي توف و آندزيت است.

جدول 3-25- نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر جيوه.

| رديف | عنصر | نام محدوده | موقعيت جخرافيايي(UTM) | وسعت محدوده (Km2) | واحدهاي زمين‌شناسي | عيار (ppm) | همپوشاني با ديگر ناهنجاري‌هاي ژئوشيمي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | y |  |  |  |  |
| 1 | Hg | S-48 | 444975.9795 | 3796392.415 | 0.135 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1.59 | ندارد |
| 2 |  | S-54 | 444925.3165 | 3797446.782 | 0.104 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1.22 | ندارد |
| 3 |  | S-50 | 444984.5876 | 3796865.032 | 0.102 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1.15 | Sr |
| 4 |  | S-70 | 443057.7826 | 3796026.223 | 0.176 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1.14 | ندارد |
| 5 |  | S-74 | 443791.7934 | 3796443.073 | 0.088 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1.08 | ندارد |
| 6 |  | S-55 | 444782.0672 | 3797568.466 | 0.079 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1.05 | Ba,Zn,Mn |
| 7 |  | S-49 | 445023.999 | 3796477.795 | 0.117 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1.04 | ندارد |
| 8 |  | S-72 | 443528.8241 | 3796286.423 | 0.087 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1.02 | ندارد |
| 9 |  | S-59 | 444975.1692 | 3796033.045 | 0.148 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 0.99 | ندارد |
| 10 |  | S-52 | 445266.8332 | 3797099.447 | 0.186 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 0.98 | ندارد |
| 11 |  | S-78 | 442838.1473 | 3796389.003 | 0.193 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 0.95 | ندارد |
| 12 |  | S-56 | 445036.8859 | 3797570.045 | 0.122 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 0.91 | ندارد |
| 13 |  | S-91 | 442529.3067 | 3797813.402 | 0.245 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 0.87 | ندارد |
| 14 |  | S-140 | 438837.5774 | 3798829.7 | 0.239 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 0.85 | ندارد |
| 15 |  | S-88 | 443748.176 | 3797895.761 | 0.211 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 0.81 | Au |
| 16 |  | S-82 | 443331.2942 | 3797392.761 | 0.146 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 0.81 | ندارد |
| 17 |  | S-81 | 443137.8375 | 3797144.639 | 0.134 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 0.8 | ندارد |
| 18 |  | S-57 | 444801.7999 | 3797703.05 | 0.050 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 0.76 | ندارد |
| 19 |  | S-79 | 442880.6076 | 3796799.746 | 0.408 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 0.76 | ندارد |
| 20 |  | S-90 | 442705.597 | 3797671.182 | 0.225 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 0.76 | P |
| 21 |  | S-60 | 445007.1856 | 3795700.435 | 0.163 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 0.75 | ندارد |
| 22 |  | S-141 | 439494.1474 | 3799057.553 | 0.197 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 0.75 | ندارد |
| 23 |  | S-65 | 444486.3417 | 3796897.208 | 0.212 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 0.7 | Fe |

شكل 3-21- نقشه ژئوشيميايي عنصر جيوه

3-5-8-9- ويژگي‌هاي ژئوشيميايي عنصر منگنز

كمينه مشاهدات 687  گرم در تن و بيشينه مشاهدات 1573 گرم در تن مي‌باشد. مقادير ميانگين (57/1010) و ميانه (1010) تقريبا منطبق بر هم هستند و مقدار چولگي (49/0) مي‌باشد. شواهد ذكر شده، همگي از نرمال بودن مشاهدات اوليه منگنز خبر مي‌دهند. جدول 3-26، نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر منگنز را نشان مي‌دهد. مهمترين ناهنجاري هاي اين عنصر در بخش جنوب باختري ارتفاعات سخت حصار گسترش دارد. منشاء اين آنومالي‌ها احتمالاً مرتبط با بخش‌هاي فوقاني رگه‌هاي هيدروترمالي است كه در اثر عملكرد فرايندهاي سوپرژن منجر به تمركز كاني‌هاي منگنز‌دار به‌همراه اكسيدهاي آهن در اين بخش شده‌است.

جدول 3-26- نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر منگنز.

| رديف | عنصر | نام محدوده | موقعيت جخرافيايي(UTM) | وسعت محدوده (Km2) | واحدهاي زمين‌شناسي | عيار (ppm) | همپوشاني با ديگر ناهنجاري‌هاي ژئوشيمي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | y |  |  |  |  |
| 1 | Mn | S-135 | 439784.799 | 3797631.535 | 0.231 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1570 | Sb,Zn,Cu,Pb,Cd |
| 2 |  | S-134 | 439491.8626 | 3797372 | 0.188 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1560 | Sb,Ti,Zn,Cu,Pb,Cd |
| 3 |  | S-75 | 443693.5529 | 3796560.222 | 0.238 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1510 | ندارد |
| 4 |  | S-76 | 443989.5594 | 3796806.253 | 0.180 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1500 | Zn |
| 5 |  | S-55 | 444782.0672 | 3797568.466 | 0.079 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1480 | Hg,Ba,Zn |
| 6 |  | S-132 | 439175.8008 | 3797198.381 | 0.153 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1460 | Sb,Cd,Ti,Zn,Pb,Ba,Cu |
| 7 |  | S-133 | 439455.7623 | 3797259.68 | 0.139 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1450 | Sb,Ba,Zn,Cu,Pb,Cd |
| 8 |  | S-77 | 442970.4459 | 3796451.064 | 0.098 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1450 | Zn,Cu |
| 9 |  | S-24 | 446190.5157 | 3798526.75 | 0.058 | مارن قرمزو آهك ماسه‌ايو لاپيلي توف به همراه هورنفلس | 1410 | Zn |

شكل 3-22- نقشه ژئوشيميايي عنصر منگنز.

3-5-8-10- ويژگي‌هاي ژئوشيميايي عنصر موليبدن

جدول 3-27، بالاترين عيار عنصر موليبدن در محدوده سلفچگان را نشان مي‌دهد. كمترين مقدار مشاهدات 2/0 و ماكزيمم‌ مشاهدات اين عنصر 5/2 گرم در تن مي‌باشد. چولگي بين صفر و يك و برابر با 71/0 مي‌باشد. همچنين ميانگين و ميانه بسيار به هم نزديك هستند، چرا كه مقدار ميانگين برابر با 03/1 و مقدار ميانه برابر با 1 مي‌باشد. فاصله كم بين كران بالا و كران پايين فاصله‌ي اطمينان 95 درصد براي ميانگين، حاكي از كوچك بودن مقدار انحراف استاندارد و تجمع اكثريت داده‌ها در اطراف ميانگين است. شكل 3-23، نقشه ژئوشيميايي عنصر موليبدن را نشان مي‌دهد. عيار موليبدن در ميان نمونه‌هاي ژئوشيمي تا حدي بالاست. آنومالي‌هاي اين عنصر ناشي از كانه‌زايي موليبدن به صورت ولفنيت (نتايج حاصل از مطالعات كاني سنگين در بخش چهارم) در مرحله ايجاد رگه‌هاي پلي‌متال است. اين رگه‌ها حاوي مقادير قابل توجهي سرب و روي هستند.

جدول 3-27- نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر موليبدن.

| رديف | عنصر | نام محدوده | موقعيت جخرافيايي(UTM) | وسعت محدوده (Km2) | واحدهاي زمين‌شناسي | عيار (ppm) | همپوشاني با ديگر ناهنجاري‌هاي ژئوشيمي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | y |  |  |  |  |
| 1 | Mo | S-93 | 442913.3711 | 3797866.556 | 0.209 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 2.5 | P,Au,As,W,Cu,Sn |
| 2 |  | S-195 | 443919.4412 | 3799343.294 | 0.203 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1.6 | As |
| 3 |  | S-25 | 446740.2267 | 3797934.623 | 0.239 | مارن قرمزو آهك ماسه‌ايو لاپيلي توف به همراه هورنفلس | 1.5 | Au,Pb,Fe,Ti,V,Zn,Cu |
| 4 |  | S-208 | 444058.6603 | 3797998.466 | 0.133 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1.5 | Au |
| 5 |  | S-11 | 445474.2584 | 3799172.339 | 0.198 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1.5 | Zn,W |
| 6 |  | S-7 | 446212.4143 | 3799556.389 | 0.234 | مارن قرمزو آهك ماسه‌ايو لاپيلي توف به همراه هورنفلس | 1.5 | W,Zn |
| 7 |  | S-2 | 446355.084 | 3800470.288 | 0.240 | مارن قرمزو آهك ماسه‌ايو لاپيلي توف به همراه هورنفلس | 1.5 | ندارد |

شكل 3-23- نقشه ژئوشيميايي عنصر موليبدن.

#### 3-5-8-11- ويژگي‌هاي ژئوشيميايي عنصر فسفر

جدول 3-28، بالاترين عيار عنصر فسفر در سلفچگان را نشان مي‌دهد. كمينه مشاهدات 416 گرم در تن و بيشينه مشاهدات 1690 گرم در تن به دست آمده است. مقدار كم انحراف استاندارد كه 98/140 به دست آمده است، فاصله‌ي كم بين كمينه و بيشينه را تاييد مي‌كند. شايان ذكر است فاصله كم بين كمترين و بيشترين مقدار سبب مي‌شود مقدار بيشتر نمونه‌ها با هم يكسان باشد. مقدار ميانگين 654 و مقدار ميانه 627 اختلاف بسيار اندكي با هم دارند. مقدار بسيار پايين چولگي كه برابر با 79/2 است اختلاف اندك بين ميانه و ميانگين را توجيه مي‌كند. شكل 3-24، نقشه ژئوشيميايي عنصر فسفر رانشان مي‌دهد. همانطور كه در شكل مشاهده مي‌گردد، شش نمونه داراي آنومالي درجه يك مي‌باشند كه به طور پراكنده در نيمه جنوبي نقشه گسترش دارند. ناهنجاري هاي اين عنصر در بخش خاوري منطقه و جنوب منطقه پلنگ دره گسترش دارد، كه ناشي از بالا بودن عيار اين عنصر در سنگ بالادست مي‌باشد.

جدول 3-28- نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر فسفر.

| رديف | عنصر | نام محدوده | موقعيت جخرافيايي(UTM) | وسعت محدوده (Km2) | واحدهاي زمين‌شناسي | عيار (ppm) | همپوشاني با ديگر ناهنجاري‌هاي ژئوشيمي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | y |  |  |  |  |
| 1 | P | S-209 | 442476.0991 | 3798167.337 | 0.310 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1690 | Ba,Sn |
| 2 |  | S-29 | 445754.3007 | 3798250.63 | 0.196 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1170 | Zn,Pb,Cd |
| 3 |  | S-27 | 446209.0059 | 3798187.228 | 0.117 | مارن قرمزو آهك ماسه‌ايو لاپيلي توف به همراه هورنفلس و دايك آندزيتي | 1130 | Zn,Pb,Cd |
| 4 |  | S-28 | 445733.2122 | 3798104.521 | 0.147 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1120 | Zn,Pb,Cd |
| 5 |  | S-127 | 438792.9789 | 3797216.116 | 0.171 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1100 | S |
| 6 |  | S-106 | 441626.2521 | 3796197.162 | 0.302 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1090 | ندارد |
| 7 |  | S-93 | 442913.3711 | 3797866.556 | 0.209 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1050 | Mo,Au,As,W,Cu,Sn |
| 8 |  | S-85 | 443095.9473 | 3797403.807 | 0.259 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 936 | S |
| 9 |  | S-90 | 442705.597 | 3797671.182 | 0.225 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 929 | Hg |

شكل 3-24- نقشه ژئوشيميايي عنصر فسفر.

#### 3-5-8-12- ويژگي‌هاي ژئوشيميايي عنصر سرب

كمترين مقدار اين عنصر 2/7 گرم در تن و بيشترين مقدار 5160 گزارش شده است. مقدار چولگي 16/9 و مقدار برجستگي 67/105 گزارش شده است كه مقادير بسيار نامطلوبي هستند. همچنين مقدار ميانگين 87/121 و ميانه 15/31 به دست آمده است كه اختلاف زيادي از هم دارند. لزوم اعمال تبديل لگاريتمي به خوبي احساس مي‌شود. جدول 3-29، نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر سرب را نشان مي‌دهد. مطابق با جدول فوق‌الذكر 13 نمونه داراي آنومالي درجه يك مي‌باشند كه در نقشه ژئوشيميايي همين عنصر(شكل 3-25) نشان داده‌شده‌است. همان‌گونه كه در شكل مشاهده مي‌گردد، آنومالي‌هاي شاخص و درجه يك در خاور و جنوب باختر نقشه گسترش بيشتري دارند. به جرﺃت مي‌توان گفت كه اين عنصر از مهمترين عناصر اكتشافي در منطقه سلفچگان است و به اين دليل آنومالي‌هاي معني‌داري در منطقه گسترش داشته و اين آنومالي‌ها با آنومالي‌هاي كاني‌سنگين تطابق خوبي دارد. ناهنجاري‌هاي اين عنصر در منطقه جنوب خاور ارتفاعات سخت حصار با تطابق خوبي بر روي آنومالي‌هاي مس، نقره و كادميم و در خاور منطقه حوالي پلنگ‌دره گسترش دارد. اين آنومالي‌ها مرتبط بر كانه‌زايي پلي‌متال با منشاء رگه‌اي در ميان واحدهاي توف و آندزيت دگرسان شده گسترش دارد.

جدول 3-29- نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر سرب.

| رديف | عنصر | نام محدوده | موقعيت جخرافيايي(UTM) | وسعت محدوده (Km2) | واحدهاي زمين‌شناسي | عيار (ppm) | همپوشاني با ديگر ناهنجاري‌هاي ژئوشيمي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | y |  |  |  |  |
| 1 | Pb | S-128 | 438899.1234 | 3797299.956 | 0.097 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 5160 | Sb,V,Zn,As,Ag,Au.Cu,S |
| 2 |  | S-217 | 446127.6855 | 3797651.192 | 0.108 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1670 | Cu,V,Zn,,Au,Ag,Fe |
| 3 |  | S-25 | 446740.2267 | 3797934.623 | 0.239 | مارن قرمزو آهك ماسه‌ايو لاپيلي توف به همراه هورنفلس | 1640 | Fe,Ti,V,Zn,Au,Cu,Mo |
| 4 |  | S-96 | 442228.0982 | 3795716.845 | 0.136 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 958 | Au,Zn |
| 5 |  | S-134 | 439491.8626 | 3797372 | 0.188 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 948 | Sb,Ti,Zn,Mn,Cu,Cd |
| 6 |  | S-135 | 439784.799 | 3797631.535 | 0.231 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 936 | Sb,Zn,Mn,Cu,Cd |
| 7 |  | S-31 | 446553.4597 | 3797478.609 | 0.162 | مارن قرمزو آهك ماسه‌ايو لاپيلي توف به همراه هورنفلس | 876 | Fe,Ti,V,Au,+I67Zn |
| 8 |  | S-132 | 439175.8008 | 3797198.381 | 0.153 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 838 | Sb,Cd,Ti,Zn,Mn,Ba,Cu |
| 9 |  | S-26 | 446112.6669 | 3797948.97 | 0.100 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 828 | Au,Zn |
| 10 |  | S-133 | 439455.7623 | 3797259.68 | 0.139 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 815 | Sb,Ba,Zn,Mn,Cu,Cd |
| 11 |  | S-97 | 442336.0572 | 3795829.964 | 0.370 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 805 | Au,Zn |
| 12 |  | S-20 | 446767.3536 | 3798841.739 | 0.164 | تناوب مارن قرمزو آهك ماسه‌اي | 706 | ندارد |
| 13 |  | S-102 | 442001.7658 | 3795980.931 | 0.216 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 663 | ندارد |
| 14 |  | S-145 | 438698.3672 | 3799659.166 | 0.137 | لاپيلي توف به همراه هورنفلسو تراسه هاي جوان | 518 | S,Sb,V,Zn |
| 15 |  | S-114 | 439986.2649 | 3796774.346 | 0.371 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 492 | ندارد |
| 16 |  | S-113 | 440491.5564 | 3796548.381 | 0.360 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 449 | ندارد |
| 17 |  | S-131 | 439101.5187 | 3797048.083 | 0.197 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 435 | Cu,Cd,Zn |
| 18 |  | S-29 | 445754.3007 | 3798250.63 | 0.196 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 344 | P,Zn,Cd |
| 19 |  | S-27 | 446209.0059 | 3798187.228 | 0.117 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 343 | P,Zn,Cd |
| 20 |  | S-28 | 445733.2122 | 3798104.521 | 0.147 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 326 | P,Zn,Cd |
| 21 |  | S-129 | 438618.3959 | 3797527.335 | 0.163 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 304 | ندارد |
| 22 |  | S-110 | 440535.9277 | 3795691.562 | 0.327 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 201 | As,Ti,V,Fe |

شكل 3-25- نقشه ژئوشيميايي عنصر سرب

#### 3-5-8-13- ويژگي‌هاي ژئوشيميايي عنصر گوگرد

جدول 3-30، نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر گوگرد را نشان مي‌دهد. كمينه‌ مشاهدات صفر و بيشينه‌ مشاهدات 1080ppm به دست آمده است. ميانگين باندازه 15 واحد از ميانه بزرگتر است كه اين خود نشانگر چولگي مثبت و بالاي مشاهدات است. مقدار چولگي كه برابر با 45/2است، اين امر را تاييد مي‌كند. اختلاف زياد بين كمترين و بيشترين مقدار لزوم جايگزيني مقادير خارج از رديف را آشكار مي‌كند. شكل 3-26، نقشه ژئوشيميايي عنصر گوگرد رانشان مي‌دهد. همانطور كه در شكل مشاهده مي‌گردد، شش نمونه داراي آنومالي درجه يك مي‌باشند كه به طور پراكنده در كل نقشه گسترش دارند. مهمترين ناهنجاري هاي اين عنصر در بخش جنوب‌باختري ارتفاعات سخت حصار و منطبق بر آنومالي‌هاي سرب، مس و كادميم است. اين آنومالي ها ناشي از گسترش كانه‌زايي پلي‌متال به شكل سولفوري در منطقه است.

جدول 3-30- نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر گوگرد.

| رديف | عنصر | نام محدوده | موقعيت جخرافيايي(UTM) | وسعت محدوده (Km2) | واحدهاي زمين‌شناسي | عيار (ppm) | همپوشاني با ديگر ناهنجاري‌هاي ژئوشيمي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | y |  |  |  |  |
| 1 | S | S-219 | 443776.3778 | 3800667.191 | 0.125 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1080 | As,Cd |
| 2 |  | S-128 | 438899.1234 | 3797299.956 | 0.097 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1030 | Sb,V,Zn,As,Ag,Au.Cu,Pb |
| 3 |  | S-63 | 444291.216 | 3796304.245 | 0.124 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 820 | ندارد |
| 4 |  | S-127 | 438792.9789 | 3797216.116 | 0.171 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 790 | P |
| 5 |  | S-145 | 438698.3672 | 3799659.166 | 0.137 | لاپيلي توف به همراه هورنفلسو تراسه هاي جوان | 700 | Sb,V,Pb,Zn |
| 6 |  | S-85 | 443095.9473 | 3797403.807 | 0.259 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 670 | P |
| 7 |  | S-92 | 442603.5211 | 3798000.166 | 0.076 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 510 | ندارد |

شكل 3-26- نقشه ژئوشيميايي عنصر گوگرد

3-5-8-14- ويژگي‌هاي ژئوشيميايي عنصر آنتيموان

كمينه‌ي مشاهدات 7/0 و بيشينه‌ي مشاهدات 60ppm مي‌باشد كه نشان‌دهنده دامنه‌ي تغييرات وسيع در مشاهدات مي‌باشد. مقدار انحراف استاندارد كه برابر با 15/5 مي‌باشد اين امر را تاييد مي‌كند. مقدار ميانگين (01/3) نيز اختلاف قابل توجهي با مقدار ميانه (80/1) دارد كه نشان‌دهنده‌ دور بودن توزيع مشاهدات از توزيع نرمال است. مقدار چولگي (31/7) مؤيد اين مطلب است و نشان‌دهنده كشيده شدن توزيع مشاهدات به سمت راست مي‌باشد. بر اين اساس نقطه تمركز مشاهدات  ميانه با مقدار 80/1 خواهد بود. مطابق عناصر قبل جدول 3-31، نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري و شكل 3-27، نقشه ژئوشيميايي اين عنصر را نشان مي‌دهد. مهمترين ناهنجاري‌هاي اين عنصر كه تطابق خوبي با ساير عناصر (سرب، كادميم، نقره، گوگرد و...) نشان مي‌دهد، در بخش جنوب باختر ارتفاعات سخت حصار ديده مي‌شود.

جدول 3-31- نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر آنتيموان.

| رديف | عنصر | نام محدوده | موقعيت جخرافيايي(UTM) | وسعت محدوده (Km2) | واحدهاي زمين‌شناسي | عيار (ppm) | همپوشاني با ديگر ناهنجاري‌هاي ژئوشيمي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | y |  |  |  |  |
| 1 | Sb | S-128 | 438899.1234 | 3797299.956 | 0.097 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 60 | S,V,Zn,As,Ag,Au.Cu,Pb |
| 2 |  | S-134 | 439491.8626 | 3797372 | 0.188 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 26.4 | Ti,Zn,Mn,Cu,Pb,Cd |
| 3 |  | S-135 | 439784.799 | 3797631.535 | 0.231 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 25.7 | Zn,Mn,Cu,Pb,Cd |
| 4 |  | S-132 | 439175.8008 | 3797198.381 | 0.153 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 22.3 | Mn,Cd,Ti,Zn,Pb,Ba,Cu |
| 5 |  | S-133 | 439455.7623 | 3797259.68 | 0.139 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 21.1 | Ba,Zn,Mn,Cu,Pb,Cd |
| 6 |  | S-114 | 439986.2649 | 3796774.346 | 0.371 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 13.4 | ندارد |
| 7 |  | S-145 | 438698.3672 | 3799659.166 | 0.137 | لاپيلي توف به همراه هورنفلسو تراسه هاي جوان | 12.8 | S,V,Pb,Zn |

شكل 3-27- نقشه ژئوشيميايي عنصر آنتيموان

3-5-8-15- ويژگي‌هاي ژئوشيميايي عنصر قلع

كمينه‌ي مشاهدات 90/0 و بيشينه‌ي مشاهدات 10/2ppm مي‌باشد. ميانگين مشاهدات (45/1) تقريبا منطبق بر ميانه مشاهدات (50/1) مي‌باشد. انحراف استاندارد مشاهدات (18/0) عدد كوچكي است و چولگي مشاهدات (36/0) نيز عدد مناسبي است. موردي كه در تفسير مشاهدات اين عنصر قابل توجه است تجمع مشاهدات در اطراف ميانگين (45/1) و عدم تنوع در مقدار مشاهدات مي‌باشد. ضمن آنكه مقدار چارك سوم با ميانگين برابر است كه اين خود دليلي بر تكرار مقدار 50/1 در مشاهدات است. نتايج آناليز شيميايي حاكي از پايين بودن عيار اين عنصر مي‌باشد. مهمترين ناهنجاري‌هاي اين عنصر در بخش مركزي ارتفاعات سخت حصار گسترش دارد.

جدول 3-32- نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر قلع.

| رديف | عنصر | نام محدوده | موقعيت جخرافيايي(UTM) | وسعت محدوده (Km2) | واحدهاي زمين‌شناسي | عيار (ppm) | همپوشاني با ديگر ناهنجاري‌هاي ژئوشيمي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | y |  |  |  |  |
| 1 | Sn | S-209 | 442476.0991 | 3798167.337 | 0.310 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 2.1 | P,Ba |
| 2 |  | S-93 | 442913.3711 | 3797866.556 | 0.209 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 2.1 | Mo,Au,As,W,Cu,P |
| 3 |  | S-193 | 443182.7064 | 3799320.612 | 0.149 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 2 | ندارد |
| 4 |  | S-192 | 443231.4065 | 3799180.118 | 0.218 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1.9 | Ba |
| 5 |  | S-188 | 443675.4704 | 3800353.887 | 0.070 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1.9 | ندارد |
| 6 |  | S-203 | 446434.9146 | 3798924.843 | 0.178 | مارن قرمزو آهك ماسه‌ايو لاپيلي توف به همراه هورنفلس | 1.9 | ندارد |
| 7 |  | S-104 | 442325.1721 | 3796626.654 | 0.121 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1.8 | As,Cd,Zn |

شكل 3-28- نقشه ژئوشيميايي عنصر قلع

3-5-8-16- ويژگي‌هاي ژئوشيميايي عنصر استرانسيم

كمترين مقدار 194 گرم در تن و بيشترين مقدار 658 گرم در تن است. همچنين مقدار ميانگين 62/436 و مقدار ميانه 437 گزارش شده است كه تقريبا با هم برابر هستند. اين موضوع را مقدار بسيار كم چولگي كه برابر با 05/0 است، نيز تاييد مي‌كند. اختلاف اندكي كه حد بالاي فاصله‌ اطمينان (94/424) با حد پايين (29/448) آن دارد نيز حكايت از تجمع مناسب داده‌ها در اطراف ميانگين دارد. جدول 3-33، نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر استرانسيم را در محدوده سلفچگان نشان مي‌دهد. عنصر استرانسيم ناهنجاري درجه يك ندارد و تنها در دو محل به صورت آنومالي درجه دوم مشاهده شده‌است.

جدول 3-33- نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر استرانسيم.

| رديف | عنصر | نام محدوده | موقعيت جخرافيايي(UTM) | وسعت محدوده (Km2) | واحدهاي زمين‌شناسي | عيار (ppm) | همپوشاني با ديگر ناهنجاري‌هاي ژئوشيمي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | y |  |  |  |  |
| 1 | Sr | S-50 | 444984.5876 | 3796865.032 | 0.102 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 658 | Hg |
| 2 |  | S-215 | 446736.4697 | 3796789.833 | 0.045 | تناوب مارن قرمزو آهك ماسه‌اي | 645 | Zn |

شكل 3-29- نقشه ژئوشيميايي عنصر استرانسيم

3-5-8-17- ويژگي‌هاي ژئوشيميايي عنصر تيتانيم

در جدول 3-34، نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر تيتانيم ارائه گرديده‌‌است. كمترين مقدار نمونه‌ها در اين عنصر 3680 گرم در تن و بيشترين مقدار 7840 گرم در تن به دست آمده است. مقدار پايين و مثبت چولگي (77/0) از چولگي مثبت موجود در مشاهدات خبر مي‌دهد. مقدار ميانگين (09/4866) و ميانه (4805) نشان مي‌دهد ميانگين در سمت راست ميانه قرار گرفته است و اندكي چولگي در مشاهدات پديد آورده است، اين پديده در شكل نرمال سازي عنصر تيتانيم در پيوست مشاهده مي‌گردد. نقشه ژئوشيميايي عنصر تيتانيم در شكل 3-30، نشان داده‌شده‌است. همانطور كه در شكل مشاهده مي‌گردد، دو آنومالي درجه يك(خاور و جنوب باختر) در نقشه وجود دارد. ناهنجاري‌هاي اين عنصر ناشي از بالا بودن اين عنصر در سنگ بالادست است.

جدول 3-34- نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر تيتانيم.

| رديف | عنصر | نام محدوده | موقعيت جخرافيايي(UTM) | وسعت محدوده (Km2) | واحدهاي زمين‌شناسي | عيار (ppm) | همپوشاني با ديگر ناهنجاري‌هاي ژئوشيمي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | y |  |  |  |  |
| 1 | Ti | S-110 | 440535.9277 | 3795691.562 | 0.327 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 7840 | As,Pb,V,Fe |
| 2 |  | S-31 | 446553.4597 | 3797478.609 | 0.162 | مارن قرمزو آهك ماسه‌ايو لاپيلي توف به همراه هورنفلس | 7330 | Fe,V,Au,Pb,Zn |
| 3 |  | S-130 | 438813.3227 | 3797522.608 | 0.141 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 6850 | V,Fe |
| 4 |  | S-25 | 446740.2267 | 3797934.623 | 0.239 | مارن قرمزو آهك ماسه‌ايو لاپيلي توف به همراه هورنفلس | 6480 | Au,Pb,Fe,V,Zn,Cu,Mo |
| 5 |  | S-134 | 439491.8626 | 3797372 | 0.188 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 6430 | Sb,Zn,Mn,Cu,Pb,Cd |
| 6 |  | S-132 | 439175.8008 | 3797198.381 | 0.153 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 6230 | Mn,Cd,Sb,Zn,Pb,Ba,Cu |

شكل 3-30- نقشه ژئوشيميايي عنصر تيتانيم

3-5-8-18- ويژگي‌هاي ژئوشيميايي عنصر واناديم

كمينه‌ مشاهدات 91 و بيشينه‌ مشاهدات 239ppm گزارش شده است. مقدار ميانگين (70/140) و مقدار ميانه (5/137)  تقريبا برهم منطبق هستند. ضمن اينكه مقادير چولگي (85/0) و برجستگي (89/0) بين صفر و يك هستند كه اين خود نتيجه مطلوبي است و حاكي از نرمال بودن تقريبي است. عيار نمونه‌هاي ناهنجار به همراه شماره نمونه و شدت ناهنجاري در جدول 3-35، ارئه شده است. همچنين نقشه ژئوشيميايي عنصر واناديم در شكل 3-31، ارائه شده است. ناهنجاري‌هاي اين عنصر تطابق نسبتاً خوبي با عناصر آهن و تيتانيوم دارد.

جدول 3-35- نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر واناديم.

| رديف | عنصر | نام محدوده | موقعيت جخرافيايي(UTM) | وسعت محدوده (Km2) | واحدهاي زمين‌شناسي | عيار (ppm) | همپوشاني با ديگر ناهنجاري‌هاي ژئوشيمي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | y |  |  |  |  |
| 1 | V | S-110 | 440535.9277 | 3795691.562 | 0.327 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 239 | As,Pb,Ti,Fe |
| 2 |  | S-31 | 446553.4597 | 3797478.609 | 0.162 | مارن قرمزو آهك ماسه‌ايو لاپيلي توف به همراه هورنفلس | 236 | Fe,Ti,Au,Pb,Zn |
| 3 |  | S-130 | 438813.3227 | 3797522.608 | 0.141 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 218 | Fe.Ti |
| 4 |  | S-25 | 446740.2267 | 3797934.623 | 0.239 | مارن قرمزو آهك ماسه‌ايو لاپيلي توف به همراه هورنفلس | 213 | Au,Pb,Fe,Ti,Zn,Cu,Mo |
| 5 |  | S-217 | 446127.6855 | 3797651.192 | 0.108 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 213 | Cu,Pb,Zn,,Au,Ag,Fe |
| 6 |  | S-128 | 438899.1234 | 3797299.956 | 0.097 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 210 | S,Sb,Zn,As,Ag,Au.Cu,Pb |
| 7 |  | S-61 | 444635.7911 | 3796034.093 | 0.171 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 207 | Fe |
| 8 |  | S-154 | 440109.2708 | 3800696.871 | 0.087 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 198 | ندارد |
| 9 |  | S-213 | 440256.6535 | 3797542.514 | 0.169 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 196 | Zn,Cd |
| 10 |  | S-155 | 440185.8781 | 3800210.876 | 0.126 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 196 | ندارد |
| 11 |  | S-145 | 438698.3672 | 3799659.166 | 0.137 | لاپيلي توف به همراه هورنفلسو تراسه هاي جوان | 193 | S,Sb,Pb,Zn |

شكل 3-31- نقشه ژئوشيميايي عنصر واناديم

3-5-8-19- ويژگي‌هاي ژئوشيميايي عنصر تنگستن

جدول 3-36، نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر تنگستن را نشان مي‌دهد. ميانگين و ميانه اختلاف چنداني با هم ندارند چرا كه مقدار ميانگين برابر با 96/0 و مقدار ميانه برابر با 9/0 باشد. انحراف استاندارد كوچك و برابر 37/0 مي‌باشد. تنگستن داراي خاصيت نرمال بوده بطوريكه مقدار چولگي نيز بين صفر و يك و برابر با 80/0 مي‌باشد كه تقريباً مناسب است. شكل3-32، نقشه ژئوشيميايي عنصر تنگستن را نشان مي‌دهد. عيار اين عنصر در منطقه پايين مي‌باشد. آنومالي‌هاي اين عنصر در محدوده پلنگ‌دره مشاهده مي‌شود و احتمالاً ناشي از عملكرد فرايندهاي هيدروترمالي درجه حرارت بالاست.

جدول 3-36- نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر تنگستن.

| رديف | عنصر | نام محدوده | موقعيت جخرافيايي(UTM) | وسعت محدوده (Km2) | واحدهاي زمين‌شناسي | عيار (ppm) | همپوشاني با ديگر ناهنجاري‌هاي ژئوشيمي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | y |  |  |  |  |
| 1 | W | S-179 | 442163.7701 | 3800452.792 | 0.219 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1.8 | ندارد |
| 2 |  | S-5 | 446697.3097 | 3799680.672 | 0.189 | تناوب مارن قرمزو آهك ماسه‌اي | 1.6 | Zn |
| 3 |  | S-11 | 445474.2584 | 3799172.339 | 0.198 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1.6 | Zn,Mo |
| 4 |  | S-178 | 440566.4149 | 3798255.87 | 0.240 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1.6 | ندارد |
| 5 |  | S-14 | 444654.5053 | 3799169.055 | 0.085 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1.6 | Zn |
| 6 |  | S-9 | 445780.1204 | 3799344.47 | 0.403 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1.5 | Zn,W |
| 7 |  | S-7 | 446212.4143 | 3799556.389 | 0.234 | مارن قرمزو آهك ماسه‌ايو لاپيلي توف به همراه هورنفلس | 1.5 | Mo,Zn |
| 8 |  | S-93 | 442913.3711 | 3797866.556 | 0.209 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 1.4 | Mo,Au,As,Sn,Cu,P |

شكل 3-32- نقشه ژئوشيميايي عنصر تنگستن

#### 3-5-8-20- ويژگي‌هاي ژئوشيميايي عنصر روي

روي از جمله عنصرهاي مهم اكتشافي در اين منطقه محسوب مي‌شود. جدول 3-37، نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر روي را نشان مي‌دهد. كمينه‌ مشاهدات 9/68 و بيشينه‌ مشاهدات 273 مي‌باشد. مقدار انحراف استاندارد برابر با 76/40 است كه عدد قابل توجهي است. مقدار ميانگين (97/124) با مقدار ميانه (110) تفاوت فاحشي دارد كه عدد به دست آمده براي چولگي (14/1) مؤيد آن است. بنابراين خاصيت غيرنرمال از خود نشان مي‌دهد. شكل 3-33، نقشه ژئوشيميايي عنصر روي نشان داده شده‌است. همانطور كه در نقشه ملاحظه مي‌گردد، ناهنجاري‌هاي اين عنصر اكثراً در خاور و جنوب باختر محدوده وجود دارد. اين آنومالي‌ در اين مناطق تطابق خوبي با آنومالي‌هاي سرب، نقره، كادميم، گوگرد و آنتيموان داشته و ناشي از عملكرد فرايندهاي هيدروترمالي در ميان واحدهاي ولكانيكي دگرسان شده است كه نفوذ آن با رگه‌هاي پلي‌متال مشخص مي‌شود.

جدول 3-37- نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر روي.

| رديف | عنصر | نام محدوده | موقعيت جخرافيايي(UTM) | وسعت محدوده (Km2) | واحدهاي زمين‌شناسي | عيار (ppm) | همپوشاني با ديگر ناهنجاري‌هاي ژئوشيمي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | y |  |  |  |  |
| 1 | Zn | S-128 | 438899 | 3797300 | 0.097 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 273 | S,Sb,V,As,Ag,Au.Cu,Pb |
| 2 |  | S-27 | 446209 | 3798187 | 0.117 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 244 | P,Pb,Cd |
| 3 |  | S-29 | 445754 | 3798251 | 0.196 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 233 | P,Pb,Cd |
| 4 |  | S-217 | 446128 | 3797651 | 0.108 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 230 | Cu,Pb,V,,Au,Ag,Fe |
| 5 |  | S-132 | 439176 | 3797198 | 0.153 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 229 | Mn,Cd,Sb,Ti,Pb,Ba,Cu |
| 6 |  | S-28 | 445733 | 3798105 | 0.147 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 227 | P,Pb,Cd |
| 7 |  | S-133 | 439456 | 3797260 | 0.139 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 223 | Sb,Ba,Mn,Cu,Pb,Cd |
| 8 |  | S-25 | 446740 | 3797935 | 0.239 | مارن قرمزو آهك ماسه‌ايو لاپيلي توف به همراه هورنفلس | 220 | Au,Pb,Fe,Ti,V,Cu,Mo |
| 9 |  | S-4 | 446740 | 3799999 | 0.179 | تناوب مارن قرمزو آهك ماسه‌اي | 217 | ندارد |
| 10 |  | S-135 | 439785 | 3797632 | 0.231 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 216 | Sb,Mn,Cu,Pb,Cd |
| 11 |  | S-134 | 439492 | 3797372 | 0.188 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 213 | Sb,Ti,Mn,Cu,Pb,Cd |
| 12 |  | S-11 | 445474 | 3799172 | 0.198 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 212 | W,Mo |
| 13 |  | S-9 | 445780 | 3799344 | 0.403 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 212 | Ag,W |
| 14 |  | S-10 | 445420 | 3799293 | 0.098 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 207 | ندارد |
| 15 |  | S-55 | 444782 | 3797568 | 0.079 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 206 | Hg,Ba,Mn |
| 16 |  | S-77 | 442970 | 3796451 | 0.098 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 206 | Mn,Cu |
| 17 |  | S-205 | 445802 | 3799234 | 0.049 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 201 | ندارد |
| 18 |  | S-42 | 446617 | 3795719 | 0.147 | مارن قرمزو آهك ماسه‌ايو لاپيلي توف به همراه هورنفلس | 197 | ندارد |
| 19 |  | S-12 | 445194 | 3799140 | 0.089 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 194 | Ag |
| 20 |  | S-43 | 446209 | 3795872 | 0.170 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 192 | ندارد |
| 21 |  | S-207 | 442228 | 3795717 | 0.068 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 191 | Au,As,Cd |
| 22 |  | S-186 | 443666 | 3800575 | 0.094 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 186 | Au,As,Cd |
| 23 |  | S-187 | 443379 | 3800295 | 0.393 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 183 | As,Cd |
| 24 |  | S-96 | 442228 | 3795717 | 0.136 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 182 | Au,Pb |
| 25 |  | S-7 | 446212 | 3799556 | 0.234 | مارن قرمزو آهك ماسه‌ايو لاپيلي توف به همراه هورنفلس | 174 | Mo,W |
| 26 |  | S-8 | 445859 | 3799535 | 0.126 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 174 | ندارد |
| 27 |  | S-44 | 445865 | 3795746 | 0.159 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 174 | ندارد |
| 28 |  | S-6 | 446317 | 3799693 | 0.136 | مارن قرمزو آهك ماسه‌ايو لاپيلي توف به همراه هورنفلس | 173 | ندارد |
| 29 |  | S-31 | 446553 | 3797479 | 0.162 | مارن قرمزو آهك ماسه‌ايو لاپيلي توف به همراه هورنفلس | 173 | Fe,Ti,V,Au,Pb |
| 30 |  | S-24 | 446191 | 3798527 | 0.058 | مارن قرمزو آهك ماسه‌ايو لاپيلي توف به همراه هورنفلس | 173 | Mn |

ادامه جدول 3-37- نمونه‌هاي شاهد ناهنجاري عنصر روي.

| رديف | عنصر | نام محدوده | موقعيت جخرافيايي(UTM) | وسعت محدوده (Km2) | واحدهاي زمين‌شناسي | عيار (ppm) | همپوشاني با ديگر ناهنجاري‌هاي ژئوشيمي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | y |  |  |  |  |
| 31 | Zn | S-76 | 443990 | 3796806 | 0.180 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 172 | Mn |
| 32 |  | S-23 | 446489 | 3798305 | 0.064 | تناوب مارن قرمزو آهك ماسه‌اي | 171 | ندارد |
| 33 |  | S-30 | 446658 | 3797096 | 0.256 | مارن قرمزو آهك ماسه‌ايو لاپيلي توف به همراه هورنفلس | 171 | ندارد |
| 34 |  | S-5 | 446697 | 3799681 | 0.189 | تناوب مارن قرمزو آهك ماسه‌اي | 170 | W |
| 35 |  | S-97 | 442336 | 3795830 | 0.370 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 170 | Au,Pb |
| 36 |  | S-213 | 440257 | 3797543 | 0.169 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 166 | V,Cd |
| 37 |  | S-131 | 439102 | 3797048 | 0.197 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 161 | ندارد |
| 38 |  | S-100 | 440505 | 3796821 | 0.211 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 160 | As,Cd |
| 39 |  | S-215 | 446736 | 3796790 | 0.045 | تناوب مارن قرمزو آهك ماسه‌اي | 160 | Sr |
| 40 |  | S-26 | 446113 | 3797949 | 0.100 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 160 | Au,Pb |
| 41 |  | S-13 | 444933 | 3799131 | 0.128 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 159 | ندارد |
| 42 |  | S-145 | 438698 | 3799659 | 0.137 | لاپيلي توف به همراه هورنفلسو تراسه هاي جوان | 158 | S,Sb,V,Pb |
| 43 |  | S-15 | 444647 | 3799041 | 0.328 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 157 | ندارد |
| 44 |  | S-104 | 442325 | 3796627 | 0.121 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 156 | As,Sn,Cd |
| 45 |  | S-17 | 444618 | 3798558 | 0.147 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 155 | Ag |
| 46 |  | S-62 | 444269 | 3796158 | 0.124 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 153 | ندارد |
| 47 |  | S-14 | 444655 | 3799169 | 0.085 | لاپيلي توف و هورنفلس و دايك آندزيتي | 151 | W |

شكل 3-33- نقشه ژئوشيميايي عنصر روي

3-5-8-21- ناهنجاري‌هاي حاصل از آناليز فاكتوري

با توجه به‌نتايج حاصل از آناليز فاكتوري، 5 فاكتور حاصل از 20 متغير از مهمترين متغيرهاي ژئوشيميايي حاصل شد كه به‌تفصيل در اين مبحث ناهنجاري‌هاي حاصل از هر فاكتور را معرفي مي‌كنيم. شكل‌هاي 3-34 تا 3-38 نقشه هاي ژئوشيميايي فاكتور 1 تا 5 را نشان مي‌دهد. در ذيل توضيحات مختصري براي هر نقشه ارائه گرديده است.

ناهنجاري‌هاي حاصل از فاكتور اول در شكل 3-34، ارائه شده‌است. اين فاكتور دربرگيرنده عناصر سرب، كادميم، آنتيموان، تاليم، نقره و روي مي‌باشد. ناهنجاري‌هاي مهم اين فاكتور در خاور و باختر نقشه گسترش دارند. آنومالي‌هاي اين فاكتور ناشي از عملكرد فرايندهاي اپي‌ترمال است كه به صورت رگه‌هاي متعدد در ميان سنگ‌هاي ولكانيكي گسترش دارد.

ناهنجاري‌هاي حاصل از فاكتور دوم در شكل 3-35 ارائه گرديد. ناهنجاري‌هاي اين فاكتور از نوع درجه دوم بوده و در شمال نقشه مشاهده مي‌شود. اين فاكتور دربرگيرنده عناصر قليايي و نادر خاكي بهمراه عناصر هيدروترمال درجه حرارت بالا مي‌باشد. آنومالي‌هاي اين فاكتور ناشي از عملكرد سيالات واپسين دم تبلور ماگمايي است كه به صورت دايك‌هاي متعدد در منطقه برونزد دارد.

ناهنجاري‌هاي حاصل از فاكتور سوم در نقشه شماره 3-36، نشان داده شده است. ناهنجاري‌هاي اين فاكتور اغلب در جنوب باختر و خاور نقشه گسترش دارد. اين آنومالي‌ها ناشي از عملكرد فرايندهاي سوپرژن است كه به صورت گوسان‌هاي متعدد بر روي رگه هاي اپي‌ترمال ظاهر مي‌شود.

ناهنجاري‌هاي حاصل از فاكتور چهارم در شكل 3-37، ارائه گرديده‌است. ناهنجاري‌هاي اين فاكتور در شمال و باختر نقشه گسترش دارد. اين آنومالي‌ها ناشي گسترش زون‌هاي دگرساني در منطقه است كه اغلب در ميان واحدهاي ولكانيكي و اطراف رگه‌هاي اپي‌ترمال گسترش دارد.

ناهنجاري‌هاي حاصل از فاكتور پنجم در شكل 3-38، نشان داده شده‌است.  ناهنجاري‌هاي اين فاكتور در جنوب و جنوب‌خاور منطقه گسترش دارد. اين آنومالي‌ها ناشي از عملكرد سيالات هيدروترمال درجه حرارت پايين است كه ممكن است به صورت سينابر داخل رگه‌هاي پلي‌متال ظاهر شود.

شكل 3-34- نقشه ناهنجاري حاصل از فاكتور اول.

شكل 3-35- نقشه ناهنجاري حاصل از فاكتور دوم.

شكل 3-36- نقشه ناهنجاري حاصل از فاكتور سوم.

شكل 3-37- نقشه ناهنجاري حاصل از فاكتور چهارم.

شكل 3-38- نقشه ناهنجاري حاصل از فاكتور پنجم.

#### 3-5-8-22- ناهنجاري‌هاي حاصل از مجموع مقادير P.N تمامي عناصر

مجموع مقادیر 1/P.N تمام عناصر به صورت نقشه‌اي در شكل 3-39 ارائه شده است. در این نقشه آنومالی های درجه 1 مقادير بيش از 100000 را دربرگرفته و آنومالی های درجه 2 در برگیرنده مقادیر 1 تا 100000 است.  ناهنجاري‌هاي مهم آن به صورت پراكنده  در سطح نقشه گسترده است. مهمترين ناهنجاري‌ها در بخش جنوب باختري و خاور ارتفاعات سخت حصار (ناشي از آنومالي‌هاي عناصر پلي‌متال) و در بخش جنوبي ارتفاعات سخت حصار (ناشي از آنومالي‌هاي آهن و عناصر پاراژنز) است.

شكل 3-39- نقشه آنومالي‌هاي P.N

## 3-6- معرفي مناطق اميدبخش ژئوشيميايي

در اين بخش با توجه به گسترش آنومالي‌هاي تك عنصري عناصر مهم اكتشافي، آنومالي‌هاي حاصل از آناليز فاكتوري، ناهنجاري‌هاي حاصل ضرب P.N و همچنين حداكثر تطابق آنومالي‌ها، مهمترين مناطق اميدبخش اكتشافي جهت فاز كنترلي آنومالي‌هاي ژئوشيمي به شرح زير معرفي مي‌گردد.

اولويت اول – بخش جنوب باختري ارتفاعات سخت حصار: در اين منطقه نمونه‌هاي ژئوشيمي مهمي همچون S-12، S-128، S-127، S-131، S-133، S-134 و S-135 داراي آنومالي‌هاي متعدد ژئوشيمي چون سرب، روي، نقره، كادميم، آنتيموان و گوگرد با حداكثر تطابق، گسترش دارد. بالا بودن عيار اين عناصر در اين نمونه‌ها به صورت غيرعادي منتهي به اهميت اكتشافي اين منطقه شده است. بنابراين پيشنهاد مي‌شود حوضه بالادست اين نمونه‌ها كه همگي در امتداد يك آبراهه هستند جهت اكتشاف كانسارهاي پلي‌متال سرب و روي با برداشت نمونه‌هاي مينراليزه كنترل شود.

اولويت دوم- شامل بخش وسيعي از خاور منطقه اكتشافي دربرگيرنده پلنگ‌دره تا بخش جنوب خاوري منطقه اكتشافي در اهميت دوم قرار دارد. در اين منطقه عناصر مهمي همچون نقره، سرب، روي بهمراه آهن و منگنز داراي آنومالي‌هايي هستند. البته تطابق آنومالي‌هاي عناصر مذكور در اين منطقه نسبت به منطقه اول كمتر است.

پيشنهاد مي‌شود بالادست نمونه‌هايي كه داراي مقادير معني‌داري از عناصر مذكور بويژه سرب و روي مي‌باشد، در مرحله فاز كنترل آنومالي مورد بررسي دقيق و نمونه‌برداري مينراليزه قرار ‌گيرد.

# 4- اكتشافات كانيهاي سنگين

## 4-1- نمونه‌برداري كانيهاي سنگين

### 4-1-1- شيوه نمونه‌برداري و مشخصات نمونه‌ها

در يك پروژه اكتشافي به‌روش كاني سنگين طراحي شبكه نمونه‌برداري نقشي انكارناپذير در اكتشاف كانسارها دارد. جهت طراحي شبكه نمونه‌برداري معمولاٌ گسترش ناهنجاري‌هاي ژئوشيميايي و كاني سنگين و همچنين محدوده دگرساني‌هاي منطقه در فاز اكتشافي ناحيه‌اي نقشي به‌سزا دارد. در اين پروژه همزمان با طراحي شبكه نمونه‌برداري ژئوشيمي به‌ازاء هر 2 نمونه ژئوشيمي يك نمونه كاني سنگين در محدوده ناهنجاري‌هاي ناحيه‌اي طراحي شد.

در محدوده اكتشافي در مرحله نخست همزمان با نمونه‌برداري ژئوشيميايي مبادرت به‌برداشت 105 نمونه كاني سنگين شد. هر نمونه كاني سنگين از چند محل، از قبيل پيچ آبراهه، پشت تخته سنگ‌هاي بزرگ در كف آبراهه و... كه احتمال تمركز كاني سنگين در آن بيشتر بود، برداشت شده است.

بايستي در هر ايستگاه نمونه‌برداري جزء 20- مش نمونه به‌عمق 10 تا 40 سانتيمتر از محل‌هايي كه اولاٌ عيار كاني‌هاي سنگين بهينه باشد، ثانياٌ رسوبات شن و ماسه‌اي به‌ حد كافي ضخيم باشد و بالاخره شرايط به‌ دام انداختن كاني‌هاي سنگين حداكثر باشد، برداشت مي‌شد. اما با توجه به‌اهميت منطقه اکتشافي از لحاظ کانه‌زايي طلا نمونه‌ها با حجم زياد به‌صورت الک نشده برداشت گرديد. اين عمل باعث مي‌شود ذرات درشت طلا که در پايين‌دست کانسارهاي طلاي اپي‌ترمال به‌وفور در پلاسرهاي رودخانه يافت مي‌شود از دست نرود.

### 4-1-2- آماده‌سازي نمونه‌ها

آماده‌سازي نمونه‌هاي كاني سنگين شامل گِل‌شوئي و لاوك‌شوئي است. قبل از انجام اين مراحل، اندازه‌گيري حجم كل نمونه براي محاسبات بعدي الزامي است. در مرحله گِل‌شوئي با شستشوي كامل نمونه، گِل نمونه كه عمدتاً شامل ذرات دانه‌ريز رسي است از آن جدا شده و نمونه آماده لاوك‌شوئي مي‌شود. در مرحله لاوك‌شوئي، نمونه به‌درون ظرف مخصوص ريخته شده و پس از غوطه‌ور كردن نمونه در آب و حركات دوراني مناسب آن، مواد سبك شستشو و از آن خارج شده و جزء سنگينتر باقي مي‌ماند. اين نمونه، كه نسبت به ‌نمونه اوليه حجم بسيار كمتري دارد، خشك شده و مورد حجم‌سنجي قرار مي‌گيرد و اعداد حاصل در فرم مربوطه ثبت مي‌شود. مرحله بعدي شامل كاهش وزن نمونه از طريق تقسيم‌كن شانه‌اي است. بخشي از اين جزء از طريق بروموفرم به‌ دو جزء سبك و سنگين تقسيم مي‌گردد. پس از بروموفرم‌گيري حجم هر يك از دو بخش سنجيده شده و سپس از طريق به‌كارگيري آهنرباي دستي با بار معين جزء سنگين به ‌سه بخش تقسيم و حجم هر يك تعيين مي‌شود.

جزء فرومغناطيسي داراي خاصيت مغناطيسي شديد بوده و به ‌طور عمده شامل منيتيت و گاهي ايلمنيت مي‌باشد. جزء ديگر داراي خاصيت مغناطيسي متوسطي است و بيشتر شامل كاني‌هاي مافيك مانند پيروكسن، آمفيبول و بيوتيت است و كاني‌هاي اقتصادي چون كالكوپيريت، پيريت... جزء غيرمغناطيسي خاصيت مغناطيسي نداشته و اغلب كاني‌هاي فرعي مانند آپاتيت، زيركن، روتيل، طلا، اسفن، سافير و بسياري از كانه‌ها در آن متمركز مي‌شوند. در اين پروژه هر سه بخش با استفاده از ميكروسكوپ بينوكولار مورد مطالعه چشمي قرار گرفته است. در اين روش، مشخصات فيزيكي كاني‌ها مانند رنگ، سيستم تبلور، جلا، سختي، شفافيت و... اساس تشخيص مي‌باشد. از اين طريق نسبت درصد هر كاني در نمونه به ‌طريق حجمي برآورد مي‌گردد. براي محاسبه عيار نيمه‌كمي كانيهاي سنگين در نمونه اصلي (به‌ صورت برداشت شده) از فرمول (1-1) زير استفاده گرديده است.

(4-1)	 عيار نيمه كمي (گرم بر تن)

در اين فرمول متغيرها عبارتند از :

X : درصد كاني مورد نظر ضرب در جرم فراكسيون مربوط به‌آن پس از جدايش مغناطيسي.

Y : حجم نمونه پس از بروموفرم‌گيري.

B : حجم نمونه پس از شستشو.

D : وزن مخصوص كاني مورد مطالعه.

A : حجم كل نمونه برداشت شده در صحرا (پس از الك كردن).

C : حجم نمونه انتخابي براي جدايش با بروموفرم.

D : وزن مخصوص رسوب برداشت شده در صحرا (كه در اين پروژه معادل 5/2 گرم بر سانتيمترمكعب در نظر گرفته شده است).

در نمودار شماره 4-1، مراحل آماده‌سازي كاني‌هاي سنگين به‌ صورت نمودار تشريح شده است.

| برداشت 5 ليتر نمونه پس از عبور از الك 20- مش |
| --- |
| ( |
| لاوك‌شوئي و گل‌شوئي كل نمونه |
| ( |
| تعيين حجم باقيمانده پس از لاوك‌شوئي |
| ( |
| انتخاب 20 تا 25 گرم در ليتر جهت عبور از برموفرم |
| ( |
| برموفرم‌گيري |
| ( |
| حجم‌سنجي بخش سنگين رسوبات |
| ( |
| مرحله مگنتيت‌گيري Magnetic Separator |
| ( |
| ( | ( | ( |
| حجم‌سنجي بخش مغناطيسي | حجم‌سنجي بخش نيمه‌مغناطيسي | حجم سنجي غيرمغناطيسي |
| AA | AV | NM |
| ( | ( | ( |
| ( |
| مطالعه هر يك از بخشها زير ميكروسكوپ بينوكولر و درصد دهي كانيهاي مورد مطالعه |
| ( |
| محاسبه گرم در تن (عيار) |

شكل 4-1- نمودار مراحل آماده‌سازي نمونه‌هاي كاني سنگين.

## 4-2- نتايج بررسي نمونه‌ها

با توجه به مطالعات كاني سنگين برروي تعداد 86 نمونه برداشت شده از منطقه سلفچگان II كاني‌هاي گروه سرب و روي داراي مقادير قابل توجهي است. در اين نمونه‌ها كاني‌هايي چون گالن، سروزيت، اسفالريت، اسميت‌زونيت، ولفنيت، پيرومورفيت، ميمتيت و سرب آزاد بهمراه فلوريت بعنوان يك كاني پاراژنز كاني‌هاي گروه سرب و روي حضور چشمگيري دارند. وفور اين كاني‌ها در ميان نمونه‌هاي كاني سنگين مويد كانه‌زايي سرب و روي به صورت اپي‌ترمال در منطقه بوده و اغلب آنومالي‌هاي ژئوشيمي عناصر سرب و روي و ساير عناصر پاراژنز را تاييد مي‌كند.

در ميان نمونه‌هاي مطالعه شده مقادير قابل توجهي از كاني‌هاي گروه‌آهن و تيتانيم مانند مگنتيت، ايلمنيت و كاني‌هاي دگرساني نظير هماتيت، گوتيت و ليمونيت است. حضور اين كاني‌ها در ميان نمونه‌هاي كاني‌سنگين (به خصوص كاني‌هاي دگرساني) مويد عملكرد فرايندهاي سوپرژن در منطقه است كه در اثر ليچينگ بخش‌فوقاني رگه‌هاي اپي‌ترمال واجد كاني‌هاي سولفوري بوجود آمده اند. اين كاني‌ها در اين بخش از كانسار، بهمراه كاني‌هاي مينراليزه كربناته نظير سروزيت و اسميت‌زونيت حضور دارند.

علاوه بر كاني‌هاي مذكور در نمونه‌هاي محدودي طلا، نقره بهمراه كاني‌هاي گروه مس نظير مالاكيت، بروشانتيت و كالكوپيريت ديده ‌مي‌شود.

رآلگار و اورپيمان بعنوان مظاهر ديگري از كانه‌زايي اپي‌ترمال به صورت خيلي محدود حضور دارند. در اين بخش بطور مختصر در مورد آنومالي‌هاي نمونه‌هاي كاني‌سنگين بحث خواهد شد.

در شكل‌هاي 4-2 تا 4-9، نقشه‌هاي كاني سنگين نمونه‌هاي سلفچگان ارائه شده است.

شكل 4-2- نقشه كاني سنگين هاي وانادنيت، ميمتيت، ولفنيت و لوكوكسن

شكل 4-3- نقشه كاني سنگين هاي پيريت اكسيد، پيريت ليمونيت و ليمونيت

شكل 4-4- نقشه كاني سنگين هاي ايلمنيت، گوتيت و هماتيت

شكل 4-5- نقشه كاني سنگين هاي مارتيت، روتيل و مگنتيت

شكل 4-6- نقشه كاني سنگين هاي اسفالريت، فلوريت، اسميت زونيت و سرب خالص

شكل 4-7- نقشه كاني سنگين هاي سروزيت، گالن، باريت و پيريت

شكل 4-8- نقشه كاني سنگين هاي طلا، نقره، مالاكيت، بروكانتيت، رآلگار، اورپيمان و كالكوپيريت

شكل 4-9- نقشه كاني سنگين هاي كلريت و اپيدوت

### 4-2-1- كاني‌هاي گروه طلا، نقره و مس

با توجه به مطالعات نمونه‌هاي كاني‌سنگين، طلا و نقره هر كدام به صورت يك ذره تنها در يك نمونه حضور دارد. با استناد به نتايج آناليز نمونه‌هاي ژئوشيمي (پايين بودن عيار نمونه‌هاي طلا و نقره) و همچنين نتايج حاصل از مطالعات اكتشافات ژئوشيميايي ورقه يكصدهزارم سلفچگان-خورهه و تلفيق آن با نتايج مطالعات نمونه‌هاي كاني‌سنگين در اين مرحله مي‌توان نتيجه گرفت كه در فاز كانه‌زايي اپي‌ترمال، منطقه سلفچگان II مقادير طلا، نقره و مس آنومالي مشخصي نداشته و رگه‌هاي منطقه از لحاظ كانه‌زايي عناصر مذكور عقيم است.

جدول 4-1- نمونه‌هاي كاني‌سنگين داراي طلا، نقره، شيليت  و كاني‌هاي گروه مس.

| شماره نمونه | عيار | نوع كاني سنگين | شدت آنومالي |
| --- | --- | --- | --- |
| S-86 | 0.18 | Brochantite | درجه 1 |
| S-31 | 0.22 | Chalcopyrite | درجه 1 |
| S-34 | 0.20 | Silver | درجه 1 |
| S-31 | 0.21 | Malachite | درجه 1 |
| S-163 | 0.02 | Gold | درجه 1 |
| S-189 | 2.5 | Sheelite | درجه 1 |
| S-95 | 1.8 | Sheelite | درجه 1 |

### 4-2-2- كاني‌هاي گروه سرب و روي

مهمترين كاني‌هاي مينراليزه موجود در ميان نمونه‌هاي كاني‌سنگين كاني‌هاي اين گروه است. گالن، سروزيت، اسفالريت، سرب آزاد، ميمتيت، ولفنيت، پيرومورفيت، وانادينيت و اسميت‌زونيت مهمترين كاني‌هاي اين گروه است. گسترش اين كاني‌ها در ميان نمونه‌هاي كاني‌سنگين و تاييد آن با توجه به آنومالي‌هاي ژئوشيمي سرب و روي اهميت حوضه‌هاي بالادست آنها را دوچندان كرده است. با توجه به حضور كاني‌هاي مذكور مي‌توان نتيجه گرفت كانه‌زايي اپي‌ترمال گسترده‌اي حاوي سرب، روي و عناصر پاراژنز در منطقه وجود دارد. كانه‌زايي اوليه آن به صورت سولفوري بوده و به صورت كاني‌هاي گالن، اسفالريت و ولفنيت شكل ‌گرفته است. كانه‌زايي ثانويه در اين كانسارها كربناته و اكسيدي است. كانه زايي كربناته به صورت سروزيت و اسميت‌زونيت ديده‌مي‌شود. گسترش اين كاني‌ها ناشي از تاثير محلول‌هاي CO2 دار ناشي از فرايندهاي سوپرژن بوده كه منجر به شكل‌گيري كاني‌هاي مذكور در گوسان‌هاي سطحي شده است. كانه‌زايي منطقه اكسيدي كانسارهاي سرب و روي به صورت ولفنيت، وانادينيت و پيرومورفيت ديده مي‌شود. ولفنيت نيز از كاني‌هاي ثانويه منطقه اكسيدي كانسارهاي سرب و روي است كه با سروزيت مشاهده مي‌شود و چنانچه عيار طلا در اين رگه‌ها كمي‌بالا بود براحتي تحت تاثير فرايند مذكور و نهايتاً ليچينگ، غني‌شدگي نسبي از اين عنصر بهمراه اسميتزونيت و سروزيت  ايجاد مي‌شد اما مقادير طلا آنقدر پايين است كه اين مساله محقق نشده است.

مهمترين ناهنجاري هاي عناصر گروه سرب و روي اغلب در بخش خاور، جنوب باختر ارتفاعات سخت حصار گسترش دارد. اين ناهنجاري‌ها اغلب تطابق خوبي با يكديگر و همچنين با آنومالي‌هاي ژئوشيمي اين عنصر دارند.

جدول 4-2- نمونه‌هاي كاني‌سنگين داراي گالن.

| شماره نمونه | عيار | نوع كاني سنگين | شدت آنومالي |
| --- | --- | --- | --- |
| S-128 | 81.00 | Galena | درجه 1 |
| S-145 | 51.00 |  | درجه 1 |
| S-129 | 48.00 |  | درجه 1 |
| S-134 | 21.00 |  | درجه 1 |
| S-110 | 5.94 |  | درجه 2 |
| S-31 | 4.00 |  | درجه 2 |
| S-189 | 3.90 |  | درجه 2 |
| S-97 | 3.84 |  | درجه 2 |
| S-195 | 3.08 |  | درجه 2 |
| S-113 | 2.96 |  | درجه 2 |
| S-186 | 2.90 |  | درجه 2 |
| S-25 | 2.70 |  | درجه 2 |
| S-100 | 1.75 |  | درجه 2 |
| S-191 | 1.52 |  | درجه 2 |
| S-71 | 1.40 |  | درجه 2 |
| S-116 | 1.29 |  | درجه 2 |
| S-42 | 1.25 |  | درجه 2 |
| S-26 | 1.14 |  | درجه 2 |
| S-127 | 1.14 |  | درجه 2 |
| S-90 | 0.84 |  | درجه 2 |
| S-139 | 0.68 |  | درجه 2 |
| S-85 | 0.58 |  | درجه 2 |

جدول 4-3- نمونه‌هاي كاني‌سنگين داراي سروزيت.

| شماره نمونه | عيار | نوع كاني سنگين | شدت آنومالي | شماره نمونه | عيار | نوع كاني سنگين | شدت آنومالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-128 | 35.37 | Cerussite | درجه 1 | S-25 | 1.57 | Cerussite | درجه 2 |
| S-145 | 22.27 |  | درجه 1 | S-100 | 1.53 |  | درجه 2 |
| S-129 | 20.96 |  | درجه 1 | S-42 | 1.53 |  | درجه 2 |
| S-134 | 9.17 |  | درجه 2 | S-26 | 1.49 |  | درجه 2 |
| S-189 | 4.09 |  | درجه 2 | S-22 | 1.40 |  | درجه 2 |
| S-110 | 3.77 |  | درجه 2 | S-191 | 1.33 |  | درجه 2 |
| S-97 | 2.93 |  | درجه 2 | S-71 | 0.92 |  | درجه 2 |
| S-31 | 2.45 |  | درجه 2 | S-139 | 0.89 |  | درجه 2 |
| S-113 | 2.26 |  | درجه 2 | S-163 | 0.80 |  | درجه 2 |
| S-90 | 2.20 |  | درجه 2 | S-20 | 0.40 |  | درجه 2 |
| S-186 | 2.03 |  | درجه 2 | S-175 | 0.35 |  | درجه 2 |
| S-116 | 1.88 |  | درجه 2 | S-195 | 0.31 |  | درجه 2 |
| S-85 | 1.77 |  | درجه 2 | S-219 | 0.30 |  | درجه 2 |
| S-127 | 1.66 |  | درجه 2 | S-144 | 0.17 |  | درجه 2 |

جدول 4-4- نمونه‌هاي كاني‌سنگين داراي اسميتزونيت.

| شماره نمونه | عيار | نوع كاني سنگين | شدت آنومالي | شماره نمونه | عيار | نوع كاني سنگين | شدت آنومالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-128 | 15.73 | Smithsonite | درجه 1 | S-186 | 0.68 | Smithsonite | درجه 2 |
| S-145 | 9.91 |  | درجه 1 | S-191 | 0.66 |  | درجه 2 |
| S-129 | 6.99 |  | درجه 1 | S-26 | 0.66 |  | درجه 2 |
| S-134 | 3.67 |  | درجه 1 | S-100 | 0.61 |  | درجه 2 |
| S-85 | 3.38 |  | درجه 1 | S-22 | 0.47 |  | درجه 2 |
| S-189 | 1.59 |  | درجه 2 | S-127 | 0.44 |  | درجه 2 |
| S-97 | 1.40 |  | درجه 2 | S-71 | 0.41 |  | درجه 2 |
| S-195 | 1.28 |  | درجه 2 | S-139 | 0.40 |  | درجه 2 |
| S-110 | 1.26 |  | درجه 2 | S-163 | 0.27 |  | درجه 2 |
| S-31 | 1.17 |  | درجه 2 | S-90 | 0.24 |  | درجه 2 |
| S-116 | 1.00 |  | درجه 2 | S-175 | 0.23 |  | درجه 2 |
| S-113 | 0.86 |  | درجه 2 | S-144 | 0.12 |  | درجه 2 |
| S-25 | 0.79 |  | درجه 2 | S-219 | 0.10 |  | درجه 2 |
| S-42 | 0.73 |  | درجه 2 |  |  |  |  |

جدول4-5- نمونه‌هاي كاني‌سنگين داراي اسفالريت.

| شماره نمونه | عيار | نوع كاني سنگين | شدت آنومالي |
| --- | --- | --- | --- |
| S-145 | 1.45 | Sphalerite | درجه 1 |
| S-129 | 0.77 |  | درجه 2 |
| S-128 | 0.72 |  | درجه 2 |
| S-97 | 0.51 |  | درجه 2 |
| S-195 | 0.47 |  | درجه 2 |
| S-31 | 0.43 |  | درجه 2 |
| S-189 | 0.42 |  | درجه 2 |
| S-113 | 0.39 |  | درجه 2 |
| S-110 | 0.29 |  | درجه 2 |
| S-25 | 0.24 |  | درجه 2 |
| S-134 | 0.22 |  | درجه 2 |
| S-100 | 0.19 |  | درجه 2 |
| S-139 | 0.18 |  | درجه 2 |
| S-186 | 0.15 |  | درجه 2 |
| S-42 | 0.13 |  | درجه 2 |

جدول 4-6- نمونه‌هاي كاني‌سنگين داراي سرب آزاد.

| شماره نمونه | عيار | نوع كاني سنگين | شدت آنومالي |
| --- | --- | --- | --- |
| S-90 | 6.30 | Nativelead | درجه 1 |
| S-22 | 4.00 |  | درجه 1 |
| S-85 | 2.90 |  | درجه 1 |
| S-191 | 1.90 |  | درجه 1 |
| S-110 | 1.08 |  | درجه 1 |
| S-145 | 1.02 |  | درجه 1 |
| S-116 | 0.86 |  | درجه 2 |
| S-175 | 0.80 |  | درجه 2 |
| S-189 | 0.78 |  | درجه 2 |
| S-127 | 0.76 |  | درجه 2 |
| S-129 | 0.48 |  | درجه 2 |
| S-163 | 0.46 |  | درجه 2 |
| S-20 | 0.46 |  | درجه 2 |
| S-195 | 0.44 |  | درجه 2 |
| S-134 | 0.42 |  | درجه 2 |
| S-139 | 0.34 |  | درجه 2 |
| S-219 | 0.34 |  | درجه 2 |
| S-128 | 0.27 |  | درجه 2 |

جدول 4-7- نمونه‌هاي كاني‌سنگين داراي وولفنيت.

| شماره نمونه | عيار | نوع كاني سنگين | شدت آنومالي |
| --- | --- | --- | --- |
| S-42 | 3.40 | Wulfenite | درجه 1 |
| S-129 | 2.18 |  | درجه 1 |
| S-145 | 1.54 |  | درجه 2 |
| S-139 | 1.54 |  | درجه 2 |
| S-128 | 1.22 |  | درجه 2 |
| S-33 | 1.13 |  | درجه 2 |
| S-189 | 1.06 |  | درجه 2 |
| S-97 | 0.87 |  | درجه 2 |
| S-25 | 0.82 |  | درجه 2 |
| S-195 | 0.80 |  | درجه 2 |
| S-40 | 0.65 |  | درجه 2 |
| S-36 | 0.45 |  | درجه 2 |
| S-34 | 0.38 |  | درجه 2 |
| S-38 | 0.38 |  | درجه 2 |
| S-144 | 0.36 |  | درجه 2 |
| S-191 | 0.34 |  | درجه 2 |

جدول4-8- نمونه‌هاي كاني‌سنگين داراي ميمتيت.

| شماره نمونه | عيار | نوع كاني سنگين | شدت آنومالي |
| --- | --- | --- | --- |
| S-129 | 1.36 | Mimetite | درجه 1 |
| S-42 | 0.47 |  | درجه 2 |
| S-97 | 0.45 |  | درجه 2 |
| S-195 | 0.42 |  | درجه 2 |
| S-189 | 0.37 |  | درجه 2 |
| S-145 | 0.32 |  | درجه 2 |
| S-139 | 0.32 |  | درجه 2 |
| S-128 | 0.26 |  | درجه 2 |
| S-36 | 0.24 |  | درجه 2 |
| S-40 | 0.17 |  | درجه 2 |

جدول 4-9- نمونه‌هاي كاني‌سنگين داراي وانادينيت و پيرومورفيت.

| شماره نمونه | عيار | نوع كاني سنگين | شدت آنومالي |
| --- | --- | --- | --- |
| S-129 | 33.12 | Vanadinite | درجه 1 |
| S-25 | 3.31 |  | درجه 2 |
| S-42 | 2.30 |  | درجه 2 |
| S-26 | 2.10 |  | درجه 2 |
| S-97 | 1.32 |  | درجه 2 |
| S-139 | 1.25 |  | درجه 2 |
| S-134 | 1.16 |  | درجه 2 |
| S-38 | 1.03 |  | درجه 2 |
| S-40 | 0.83 |  | درجه 2 |
| S-33 | 0.69 |  | درجه 2 |
| S-36 | 0.46 |  | درجه 2 |
| S-31 | 0.37 |  | درجه 2 |
| S-145 | 0.31 |  | درجه 2 |
| S-34 | 0.26 |  | درجه 2 |
| S-128 | 0.25 |  | درجه 2 |
| S-129 | 2.24 | Pyromorphite | درجه 1 |
| S-128 | 1.26 |  | درجه 1 |

### 4-2-3- كاني‌هاي گروه فلوريت

فلوريت از كاني‌هاي شاخص كانسارهاي سرب و روي تيپ اپي‌ترمال است كه در اثر عبور سيالات حاوي فلوئور از فضاهاي خالي بهمراه كاني‌هاي گروه سرب و روي شكل مي‌گيرد. آنومالي‌هاي اين عنصر تطابق جالبي با كاني‌هاي گروه سرب و روي به خصوص گالن و سروزيت و در بخش جنوب باختري ارتفاعات سخت حصار و بخش جنوب خاور منطقه دارد.

جدول 4-10- نمونه‌هاي كاني‌سنگين داراي فلوريت.

| شماره نمونه | عيار | نوع كاني سنگين | شدت آنومالي | شماره نمونه | عيار | نوع كاني سنگين | شدت آنومالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-128 | 2.29 | Fluorite | درجه 1 | S-42 | 0.32 | Fluorite | درجه 2 |
| S-145 | 1.44 |  | درجه 1 | S-33 | 0.32 |  | درجه 2 |
| S-110 | 0.69 |  | درجه 2 | S-36 | 0.32 |  | درجه 2 |
| S-129 | 0.61 |  | درجه 2 | S-26 | 0.24 |  | درجه 2 |
| S-97 | 0.61 |  | درجه 2 | S-127 | 0.16 |  | درجه 2 |
| S-25 | 0.57 |  | درجه 2 | S-113 | 0.16 |  | درجه 2 |
| S-195 | 0.56 |  | درجه 2 | S-71 | 0.15 |  | درجه 2 |
| S-116 | 0.55 |  | درجه 2 | S-186 | 0.12 |  | درجه 2 |
| S-134 | 0.53 |  | درجه 2 | S-85 | 0.12 |  | درجه 2 |
| S-90 | 0.53 |  | درجه 2 | S-40 | 0.08 |  | درجه 2 |
| S-31 | 0.51 |  | درجه 2 | S-22 | 0.07 |  | درجه 2 |
| S-189 | 0.50 |  | درجه 2 | S-34 | 0.06 |  | درجه 2 |
| S-191 | 0.48 |  | درجه 2 | S-38 | 0.06 |  | درجه 2 |
| S-100 | 0.45 |  | درجه 2 |  |  |  |  |

### 4-2-4- كاني‌هاي گروه آهن و تيتانيم

از كاني‌هاي گروه آهن و تيتانيم مي‌توان به مگنتيت، مارتيت، روتيل و ايلمنيت اشاره كرد. اين كاني‌ها به خصوص مگنتيت داراي عيارهاي قابل توجهي است. در مرحله بعد، كنترل حوضه‌ نمونه‌هاي داراي مگنتيت مي‌تواند جهت شناسايي زون‌هاي داراي اين عناصر مفيد باشد.

جدول 4-11- نمونه‌هاي كاني‌سنگين داراي مگنتيت.

| شماره نمونه | عيار | نوع كاني سنگين | شدت آنومالي |
| --- | --- | --- | --- |
| S-198 | 4254.51 | Magnetite | درجه 1 |
| S-161 | 3289.51 |  | درجه 1 |
| S-201 | 2804.11 |  | درجه 2 |
| S-9 | 2652.16 |  | درجه 2 |
| S-200 | 2652.16 |  | درجه 2 |
| S-60 | 2610.72 |  | درجه 2 |

جدول 4-12- نمونه‌هاي كاني‌سنگين داراي ايلمنيت.

| شماره نمونه | عيار | نوع كاني سنگين | شدت آنومالي |
| --- | --- | --- | --- |
| S-9 | 16.04 | Ilmenite | درجه 1 |
| S-58 | 6.42 |  | درجه 2 |
| S-1 | 6.02 |  | درجه 2 |
| S-45 | 5.01 |  | درجه 2 |
| S-68 | 3.38 |  | درجه 2 |
| S-33 | 3.13 |  | درجه 2 |
| S-5 | 2.63 |  | درجه 2 |

### 4-2-5- كاني‌هاي گروه آرسنيك

از كاني‌هاي مهم اين گروه مي‌توان به رآلگار و اورپيمان اشاره كرد. در تعداد محدودي از نمونه‌ها اين كاني‌ها حضور دارند. اين كاني‌ها در كانسارهاي رگه‌‌اي اپي‌ترمال شاخص هستند و در درجه حرارت نسبتاً پايين شكل مي‌گيرند. نمونه‌هاي داراي اين كاني‌ها به شرح جدول زير است.

جدول 4-13- نمونه‌هاي كاني‌سنگين داراي رآلگار و اورپيمان.

| شماره نمونه | عيار | نوع كاني سنگين | شدت آنومالي | عيار | نوع كاني سنگين | شدت آنومالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-42 | 0.23 | Realgar | درجه 1 | 0.29 | Orpiment | درجه 1 |
| S-116 | 0.20 |  | درجه 1 | 0.25 |  | درجه 1 |

### 4-2-6- كاني‌هاي دگرساني

از ويژگي‌هاي شاخص منطقه مورد اكتشاف، دگرساني‌ واحدهاي ولكانيكي توف و آندزيت است. اين واحدها متاثر از نفوذ دايك‌هاي حدواسط و رگه‌هاي حاوي كانه‌زايي دگرسان شده اند. گاهي نيز در اثر عملكرد فرايندهاي سوپرژن برروي كاني‌هاي سولفوري رگه‌هاي منطقه نظير پيريت، گالن و اسفالريت كاني‌هاي دگرساني شكل مي‌گيرند. درنتيجه نمونه‌هاي كاني‌سنگين حاوي مقادير زيادي از كاني‌هاي دگرساني نظير هماتيت، گوتيت، ليمونيت، اپيدوت، پيريت اكسيد و پيريت ليمونيت است. مهمترين نمونه‌هاي حاوي كاني‌هاي دگرساني به شرح جداول زير است.

جدول 4-14- نمونه‌هاي كاني‌سنگين داراي كاني‌هاي دگرساني.

| شماره نمونه | عيار | نوع كاني سنگين | شدت آنومالي |
| --- | --- | --- | --- |
| S-146 | 1239.96 | Hematite | درجه 1 |
| S-139 | 1001.50 |  | درجه 1 |
| S-200 | 897.71 |  | درجه 2 |
| S-9 | 807.94 |  | درجه 2 |
| S-184 | 757.44 |  | درجه 2 |
| S-198 | 740.61 |  | درجه 2 |
| S-64 | 736.40 |  | درجه 2 |
| S-58 | 718.87 |  | درجه 2 |
| S-36 | 36.67 | Goethite | درجه 1 |
| S-189 | 34.32 |  | درجه 1 |
| S-191 | 33.44 |  | درجه 1 |
| S-40 | 31.68 |  | درجه 1 |
| S-186 | 30.62 |  | درجه 1 |
| S-113 | 30.39 |  | درجه 1 |
| S-195 | 25.81 |  | درجه 2 |
| S-139 | 23.94 |  | درجه 2 |
| S-88 | 21.12 |  | درجه 2 |
| S-71 | 20.53 |  | درجه 2 |
| S-201 | 20.42 |  | درجه 2 |
| S-116 | 39.22 | Limonite | درجه 1 |
| S-195 | 33.44 |  | درجه 1 |
| S-71 | 26.60 |  | درجه 1 |
| S-191 | 19.25 |  | درجه 2 |
| S-186 | 17.63 |  | درجه 2 |
| S-92 | 14.59 |  | درجه 2 |
| S-116 | 464.40 | Pyriteoxide | درجه 1 |
| S-110 | 388.80 |  | درجه 1 |
| S-186 | 313.20 |  | درجه 1 |
| S-195 | 264.00 |  | درجه 2 |
| S-198 | 237.60 |  | درجه 2 |
| S-189 | 234.00 |  | درجه 2 |
| S-93 | 189.00 |  | درجه 2 |
| S-116 | 306.16 | Pyritelimonite | درجه 1 |
| S-195 | 261.07 |  | درجه 1 |

## 4-3- بررسي‌هاي آماري داده هاي كاني سنگين

جدول 4-15، بررسي‌هاي آماري نمونه‌هاي كاني‌سنگين سلفچگان را نشان مي دهد. توضيحات هر عنصر به تفكيك در ذيل آورده شده‌است.

مگنتيت

كمينه‌ مشاهدات 20/44 و بيشينه‌ مشاهدات 51/4254 ppm مي‌باشد. مركز تمركز مشاهدات به دليل چولگي موجود در توزيع مشاهدات، ميانه در نظر گرفته مي‌شود كه برابر با 79/895 مي‌باشد. بيشترين فراواني مشاهدات (مد) مربوط به مقدار 416/472 مي‌باشد.

آپاتيت

كمينه‌ مشاهدات 08/0 و بيشينه‌ مشاهدات 23/78 ppm مي‌باشد. مركز تمركز مشاهدات به دليل چولگي موجود در توزيع مشاهدات ميانه در نظر گرفته مي‌شود كه برابر با 36/1 مي‌باشد. بيشترين فراواني مشاهدات (مد) مربوط به مقدار 8056/0 مي‌باشد.

زيركن

كمينه‌ مشاهدات 11/0 و بيشينه‌ مشاهدات 46/105 ppm مي‌باشد. مركز تمركز مشاهدات به دليل چولگي موجود در توزيع مشاهدات، ميانه در نظر گرفته مي‌شود كه برابر با 46/2 مي‌باشد. بيشترين فراواني مشاهدات (مد) مربوط به مقدار 1856/1 مي‌باشد.

جدول 4-15- پارامترهاي آماري داده‌هاي خام كاني سنگين.

| Variable | Mean | Median | Mode | Frequency | Minimum | Maximum | Std.Dev. | Skewness | Kurtosis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnetite | 1070.59 | 895.79 | 472.416 | 3.00 | 44.20 | 4254.51 | 780.13 | 1.46 | 2.78 |
| Apatite | 6.90 | 1.36 | 0.8056 | 6.00 | 0.08 | 78.23 | 11.45 | 3.52 | 17.44 |
| Zircon | 11.25 | 2.46 | 1.1856 | 4.00 | 0.11 | 105.46 | 19.81 | 2.73 | 7.91 |
| Rutile | 0.24 | 0.22 | 0 | 10.00 | 0.00 | 1.80 | 0.23 | 4.18 | 24.58 |
| Sphene | 0.21 | 0.00 | 0 | 51.00 | 0.00 | 4.08 | 0.57 | 5.11 | 30.05 |
| Leucoxene | 0.21 | 0.18 | 0 | 17.00 | 0.00 | 1.35 | 0.23 | 2.47 | 8.39 |
| Barite | 11.01 | 0.90 | 0 | 28.00 | 0.00 | 81.90 | 16.78 | 1.67 | 2.83 |
| Pyrite | 0.57 | 0.00 | 0 | 48.00 | 0.00 | 26.67 | 2.89 | 8.84 | 80.43 |
| Carbonates | 5.42 | 0.51 | 0 | 17.00 | 0.00 | 41.55 | 9.92 | 2.28 | 4.41 |
| FQ | 7.12 | 2.50 | Multiple |  | 0.06 | 36.48 | 8.87 | 1.47 | 1.51 |
| Galena | 2.81 | 0.00 | 0 | 64.00 | 0.00 | 81.00 | 11.56 | 5.36 | 30.17 |
| Cerussite | 1.46 | 0.00 | 0 | 58.00 | 0.00 | 35.37 | 5.05 | 5.20 | 28.96 |
| Fluorite | 0.15 | 0.00 | 0 | 59.00 | 0.00 | 2.29 | 0.34 | 4.00 | 20.74 |
| Andalusite | 0.07 | 0.00 | 0 | 75.00 | 0.00 | 2.18 | 0.29 | 5.48 | 33.92 |
| Smithsonite | 0.64 | 0.00 | 0 | 59.00 | 0.00 | 15.73 | 2.17 | 5.36 | 31.89 |
| Sphalerite | 0.08 | 0.00 | 0 | 71.00 | 0.00 | 1.45 | 0.22 | 4.05 | 20.05 |
| Nativelead | 0.27 | 0.00 | 0 | 68.00 | 0.00 | 6.30 | 0.89 | 5.01 | 28.42 |
| Wulfenite | 0.20 | 0.00 | 0 | 70.00 | 0.00 | 3.40 | 0.54 | 3.69 | 16.18 |
| Mimetite | 0.05 | 0.00 | 0 | 76.00 | 0.00 | 1.36 | 0.18 | 5.28 | 34.34 |
| Vanadinite | 0.57 | 0.00 | 0 | 71.00 | 0.00 | 33.12 | 3.59 | 8.96 | 81.95 |
| Hematite | 314.76 | 262.30 | Multiple |  | 8.07 | 1239.96 | 245.01 | 1.19 | 1.82 |
| Goethite | 6.58 | 0.27 | 0 | 23.00 | 0.00 | 36.67 | 9.79 | 1.60 | 1.67 |
| Limonite | 3.38 | 0.17 | 0 | 34.00 | 0.00 | 39.22 | 7.14 | 3.12 | 11.00 |
| Pyriteoxide | 49.79 | 11.07 | 0 | 8.00 | 0.00 | 464.40 | 87.97 | 2.74 | 8.14 |
| Pyritelimonite | 11.19 | 0.16 | 0 | 38.00 | 0.00 | 306.16 | 43.51 | 6.04 | 37.30 |
| Oligiste | 2.17 | 0.00 | 0 | 62.00 | 0.00 | 122.73 | 13.67 | 8.38 | 73.49 |
| Pyroxens | 265.97 | 220.59 | Multiple |  | 21.33 | 788.48 | 176.80 | 0.96 | 0.45 |
| Amphibols | 56.73 | 45.33 | Multiple |  | 0.09 | 301.06 | 49.56 | 2.36 | 7.98 |
| Epidots | 85.89 | 49.41 | Multiple |  | 2.72 | 418.88 | 85.62 | 1.80 | 3.29 |
| Garnets | 0.09 | 0.00 | 0 | 66.00 | 0.00 | 2.60 | 0.37 | 6.11 | 38.12 |
| Chlorite | 1.28 | 0.17 | 0 | 10.00 | 0.00 | 6.72 | 1.90 | 1.33 | 0.31 |
| Ilmenite | 0.54 | 0.00 | 0 | 63.00 | 0.00 | 16.04 | 2.07 | 5.74 | 38.44 |
| Martite | 1.11 | 0.00 | 0 | 55.00 | 0.00 | 17.07 | 2.99 | 3.36 | 12.32 |
| Altreadsillicate | 290.15 | 309.78 | Multiple |  | 18.00 | 877.68 | 204.05 | 0.58 | -0.27 |

روتيل

كمينه‌ مشاهدات 0.00 و بيشينه‌ مشاهدات 80/1 ppmمي‌باشد. مركز تمركز مشاهدات به دليل چولگي موجود در توزيع مشاهدات، ميانه در نظر گرفته مي‌شود كه برابر با 22/0 مي‌باشد. بيشترين فراواني مشاهدات (مد) مربوط به مقدار 0 مي‌باشد كه به تعداد 10 بار تكرار شده است.

اسفن

كمينه‌ مشاهدات 00/0 و بيشينه‌ مشاهدات 08/4 ppm مي‌باشد. مركز تمركز مشاهدات به دليل چولگي موجود در توزيع مشاهدات ميانه در نظر گرفته مي‌شود كه برابر با 00/0 مي‌باشد. بيشترين فراواني مشاهدات (مد) مربوط به مقدار 0 مي‌باشد كه به تعداد 51 بار تكرار شده است.

لوكوكسن

كمينه مشاهدات 00/0 و بيشينه‌ مشاهدات 35/1 ppm مي‌باشد. مركز تمركز مشاهدات به دليل چولگي موجود در توزيع مشاهدات، ميانه در نظر گرفته مي‌شود كه برابر با 18/0 مي‌باشد. بيشترين فراواني مشاهدات (مد) مربوط به مقدار 0 مي‌باشد كه به تعداد 17 بار تكرار شده است.

باريت

كمينه‌ مشاهدات 00/0 و بيشينه‌ مشاهدات 90/81 ppm مي‌باشد. مركز تمركز مشاهدات به دليل چولگي موجود در توزيع مشاهدات، ميانه در نظر گرفته مي‌شود كه برابر با 90/0 مي‌باشد. بيشترين فراواني مشاهدات (مد) مربوط به مقدار 0 مي‌باشد كه به تعداد 28 بار تكرار شده است.

پيريت

كمينه‌ مشاهدات 00/0 و بيشينه‌ مشاهدات 67/26 ppm مي‌باشد. مركز تمركز مشاهدات به دليل چولگي موجود در توزيع مشاهدات، ميانه در نظر گرفته مي‌شود كه برابر با 00/0 مي‌باشد. بيشترين فراواني مشاهدات (مد) مربوط به مقدار 0 مي‌باشد كه به تعداد 48 بار تكرار شده است.

كربنات‌ها

كمينه‌ مشاهدات 00/0 و بيشينه‌ مشاهدات 55/41 ppm مي‌باشد. مركز تمركز مشاهدات به دليل چولگي موجود در توزيع مشاهدات، ميانه در نظر گرفته مي‌شود كه برابر با 51/0 مي‌باشد. بيشترين فراواني مشاهدات (مد) مربوط به مقدار 0 مي‌باشد كه به تعداد 17 بار تكرار شده است.

قطعات سنگي

كمينه‌ مشاهدات 06/0 و بيشينه‌ مشاهدات 48/36 ppm مي‌باشد. مركز تمركز مشاهدات به دليل چولگي موجود در توزيع مشاهدات، ميانه در نظر گرفته مي‌شود كه برابر با 5/2 مي‌باشد. توزيع مشاهدات به دليل مساوي بودن فراواني چندين مشاهده به صورت همزمان چندمدي مي‌باشد.

گالن

كمينه‌ مشاهدات 00/0 و بيشينه‌ مشاهدات 00/81 ppm مي‌باشد. مركز تمركز مشاهدات به دليل چولگي موجود در توزيع مشاهدات، ميانه در نظر گرفته مي‌شود كه برابر با 0 مي‌باشد. بيشترين فراواني مشاهدات (مد) مربوط به مقدار 0 مي‌باشد كه به تعداد 64 بار تكرار شده است.

سروزيت

كمينه‌ مشاهدات 00/0 و بيشينه‌ مشاهدات 37/35 ppm مي‌باشد. مركز تمركز مشاهدات به دليل چولگي موجود در توزيع مشاهدات، ميانه در نظر گرفته مي‌شود كه برابر با 00/0 مي‌باشد. بيشترين فراواني مشاهدات (مد) مربوط به مقدار 0 مي‌باشد كه به تعداد 58 بار تكرار شده است.

فلوريت

كمينه‌ مشاهدات 00/0  و بيشينه‌ مشاهدات 29/2 ppm مي‌باشد. مركز تمركز مشاهدات به دليل چولگي موجود در توزيع مشاهدات، ميانه در نظر گرفته مي‌شود كه برابر با 00/0 مي‌باشد. بيشترين فراواني مشاهدات (مد) مربوط به مقدار 0 مي‌باشد كه به تعداد 59 بار تكرار شده است.

آندالوزيت

كمينه‌ مشاهدات 00/0 و بيشينه‌ مشاهدات 18/2 ppm مي‌باشد. مركز تمركز مشاهدات به دليل چولگي موجود در توزيع مشاهدات، ميانه در نظر گرفته مي‌شود كه برابر با 00/0 مي‌باشد. بيشترين فراواني مشاهدات (مد) مربوط به مقدار 0 مي‌باشد كه به تعداد 75 بار تكرار شده است.

اسميت زونيت

كمينه‌ مشاهدات 00/0 و بيشينه‌ مشاهدات 73/15 ppm مي‌باشد. مركز تمركز مشاهدات به دليل چولگي موجود در توزيع مشاهدات، ميانه در نظر گرفته مي‌شود كه برابر با 00/0 مي‌باشد. بيشترين فراواني مشاهدات (مد) مربوط به مقدار 0 مي‌باشد كه به تعداد 59 بار تكرار شده است.

اسفالريت

كمينه‌ مشاهدات 00/0 و بيشينه‌ مشاهدات 45/1 ppm مي‌باشد. مركز تمركز مشاهدات به دليل چولگي موجود در توزيع مشاهدات، ميانه در نظر گرفته مي‌شود كه برابر با 00/0 مي‌باشد. بيشترين فراواني مشاهدات (مد) مربوط به مقدار 0 مي‌باشد كه به تعداد 71 بار تكرار شده است.

سرب آزاد

كمينه‌ مشاهدات 00/0 و بيشينه‌ مشاهدات 30/6 ppm مي‌باشد. مركز تمركز مشاهدات به دليل چولگي موجود در توزيع مشاهدات، ميانه در نظر گرفته مي‌شود كه برابر با 00/0  مي‌باشد. بيشترين فراواني مشاهدات (مد) مربوط به مقدار 0 مي‌باشد كه به تعداد 68 بار تكرار شده است.

ولفنيت

كمينه‌ مشاهدات 00/0 و بيشينه‌ مشاهدات 40/3 ppm مي‌باشد. مركز تمركز مشاهدات به دليل چولگي موجود در توزيع مشاهدات، ميانه در نظر گرفته مي‌شود كه برابر با 00/0  مي‌باشد. بيشترين فراواني مشاهدات (مد) مربوط به مقدار 0 مي‌باشد كه به تعداد 70 بار تكرار شده است.

ميمتيت

كمينه‌ مشاهدات 00/0 و بيشينه‌ مشاهدات 36/1 ppm مي‌باشد. مركز تمركز مشاهدات به دليل چولگي موجود در توزيع مشاهدات، ميانه در نظر گرفته مي‌شود كه برابر با 00/0 مي‌باشد. بيشترين فراواني مشاهدات (مد) مربوط به مقدار 0 مي‌باشد كه به تعداد 76 بار تكرار شده است.

وانادينيت

كمينه‌ مشاهدات 00/0 و بيشينه‌ مشاهدات 12/33 ppmمي‌باشد. مركز تمركز مشاهدات به دليل چولگي موجود در توزيع مشاهدات، ميانه در نظر گرفته مي‌شود كه برابر با 00/0 مي‌باشد. بيشترين فراواني مشاهدات (مد) مربوط به مقدار 0 مي‌باشد كه به تعداد 71 بار تكرار شده است.

هماتيت

كمينه‌ مشاهدات 07/8 و بيشينه‌ مشاهدات 96/1239 ppm مي‌باشد. مركز تمركز مشاهدات به دليل چولگي موجود در توزيع مشاهدات، ميانه در نظر گرفته مي‌شود كه برابر با 30/262 مي‌باشد. توزيع مشاهدات به دليل مساوي بودن فراواني چندين مشاهده به صورت همزمان چندمدي مي‌باشد.

گوتيت

كمينه‌ مشاهدات 0 و بيشينه‌ مشاهدات 67/33 ppm مي‌باشد. مركز تمركز مشاهدات به دليل چولگي موجود در توزيع مشاهدات، ميانه در نظر گرفته مي‌شود كه برابر با 27/0 مي‌باشد. بيشترين فراواني مشاهدات (مد) مربوط به مقدار 0 مي‌باشد كه به تعداد 23 بار تكرار شده است.

ليمونيت

كمينه مشاهدات 0 و بيشينه‌ مشاهدات 22/39 ppm مي‌باشد. مركز تمركز مشاهدات به دليل چولگي موجود در توزيع مشاهدات، ميانه در نظر گرفته مي‌شود كه برابر با 17/0 مي‌باشد. بيشترين فراواني مشاهدات (مد) مربوط به مقدار 0 مي‌باشد كه به تعداد 34 بار تكرار شده است.

پيريت اكسيد

كمينه‌ مشاهدات 00/0 و بيشينه‌ مشاهدات 40/464 ppm مي‌باشد. مركز تمركز مشاهدات به دليل چولگي موجود در توزيع مشاهدات، ميانه در نظر گرفته مي‌شود كه برابر با 07/11 مي‌باشد. بيشترين فراواني مشاهدات (مد) مربوط به مقدار 0 مي‌باشد كه به تعداد 8 بار تكرار شده است.

پيريت ليمونيت

كمينه‌ مشاهدات 0 و بيشينه‌ مشاهدات 16/306 ppm مي‌باشد. مركز تمركز مشاهدات به دليل چولگي موجود در توزيع مشاهدات، ميانه در نظر گرفته مي‌شود كه برابر با 16/0 مي‌باشد. بيشترين فراواني مشاهدات (مد) مربوط به مقدار 0 مي‌باشد كه به تعداد 38 بار تكرار شده است.

اوليژيست

كمينه‌ مشاهدات 0 و بيشينه‌ مشاهدات 73/122 ppm مي‌باشد. مركز تمركز مشاهدات به دليل چولگي موجود در توزيع مشاهدات، ميانه در نظر گرفته مي‌شود كه برابر با 00/0 مي‌باشد. بيشترين فراواني مشاهدات (مد) مربوط به مقدار 0 مي‌باشد كه به تعداد 62 بار تكرار شده است.

پيروكسن

كمينه‌ مشاهدات 33/21 و بيشينه‌ مشاهدات 48/788 ppm مي‌باشد. مركز تمركز مشاهدات به دليل چولگي موجود در توزيع مشاهدات، ميانه در نظر گرفته مي‌شود كه برابر با 59/220 مي‌باشد. توزيع مشاهدات به دليل مساوي بودن فراواني چندين مشاهده به صورت همزمان چندمدي مي‌باشد.

آمفيبول

كمينه‌ مشاهدات 09/0 و بيشينه‌ مشاهدات 06/301 ppm مي‌باشد. مركز تمركز مشاهدات به دليل چولگي موجود در توزيع مشاهدات، ميانه در نظر گرفته مي‌شود كه برابر با 33/45 مي‌باشد. توزيع مشاهدات به دليل مساوي بودن فراواني چندين مشاهده به صورت همزمان چندمدي مي‌باشد.

اپيدوت

كمينه‌ مشاهدات 72/2 و بيشينه‌ مشاهدات 88/418 ppm مي‌باشد. مركز تمركز مشاهدات به دليل چولگي موجود در توزيع مشاهدات، ميانه در نظر گرفته مي‌شود كه برابر با 41/49 مي‌باشد. توزيع مشاهدات به دليل مساوي بودن فراواني چندين مشاهده به صورت همزمان چندمدي مي‌باشد.

گارنت

كمينه‌ مشاهدات 00/0 و بيشينه‌ مشاهدات 60/2 ppm مي‌باشد. مركز تمركز مشاهدات به دليل چولگي موجود در توزيع مشاهدات، ميانه در نظر گرفته مي‌شود كه برابر با 00/0 مي‌باشد. بيشترين فراواني مشاهدات (مد) مربوط به مقدار 0 مي‌باشد كه به تعداد 66 بار تكرار شده است.

كلريت

كمينه‌ مشاهدات 00/0 و بيشينه‌ مشاهدات 72/6 ppm مي‌باشد. مركز تمركز مشاهدات به دليل چولگي موجود در توزيع مشاهدات، ميانه در نظر گرفته مي‌شود كه برابر با 17/0 مي‌باشد. بيشترين فراواني مشاهدات (مد) مربوط به مقدار 0 مي‌باشد كه به تعداد 10 بار تكرار شده است.

ايلمنيت

كمينه‌ مشاهدات 00/0 و بيشينه‌ مشاهدات 04/16 ppm مي‌باشد. مركز تمركز مشاهدات به دليل چولگي موجود در توزيع مشاهدات، ميانه در نظر گرفته مي‌شود كه برابر با 00/0 مي‌باشد. بيشترين فراواني مشاهدات (مد) مربوط به مقدار 0 مي‌باشد كه به تعداد 63 بار تكرار شده است.

مارتيت

كمينه‌ مشاهدات 00/0 و بيشينه‌ مشاهدات 07/17 ppm مي‌باشد. مركز تمركز مشاهدات به دليل چولگي موجود در توزيع مشاهدات، ميانه در نظر گرفته مي‌شود كه برابر با 00/0 مي‌باشد. بيشترين فراواني مشاهدات (مد) مربوط به مقدار 0 مي‌باشد كه به تعداد 55 بار تكرار شده است.

سيليكات دگرسان شده

كمينه‌ مشاهدات 18 و بيشينه‌ مشاهدات 68/877 ppm مي‌باشد. مركز تمركز مشاهدات به دليل چولگي موجود در توزيع مشاهدات، ميانه در نظر گرفته مي‌شود كه برابر با 78/309 مي‌باشد. توزيع مشاهدات به دليل مساوي بودن فراواني چندين مشاهده به صورت همزمان چندمدي مي‌باشد.

### 4-3-1- آناليز خوشه‌اي كاني سنگين‌

در شكل زير نمودار دندوگرام مربوط به روش پيوند كامل با معيار مشابهت پيرسون براي داده‌هاي نرمال كاني سنگين آورده شده است:

شكل 4-10- نمودار خوشه‌اي كاني‌سنگين.

از نمودار خوشه‌اي موارد زير به دست مي‌آيد:

- كلريت، اپيدوت، آمفيبول، سيليكات دگرسان شده و پيروكسن در خوشه اول قرار گرفته‌اند. اين كاني‌ها بعنوان كاني‌هاي سنگ‌ساز و دگرساني(آندزيت و توف دگرسان شده) منطقه مطرح هستند.

- وانادينيت، ميمتيت، ولفنيت، آندالوزيت، اسفالريت، فلوريت، اسميت زونيت، سروزيت،گالن و باريت در خوشه‌ي دوم قرار مي‌گيرند. اين گروه بعنوان مهمترين كاني‌هاي تشكيل‌دهنده كانسار سرب و روي اپي‌ترمال مطرح بوده و در فاز‌هاي مختلفي چون فاز‌هاي سولفيدي، اكسيدي و كربناته شكل گرفته‌اند.

- پيريت، سرب آزاد، پيريت اكسيد، پيريت ليمونيت، ليمونيت و آپاتيت در خوشه‌ي سوم قرار مي‌گيرند. اين كاني‌ها اغلب به صورت دگرساني در بخش‌هاي فوقاني رگه‌هاي پلي‌متال در اثر عملكرد فرايندهاي سوپرژن شكل گرفته‌اند.

- ايلمنيت، گارنت، اوليژيست، قطعات سنگي، گوتيت، اسفن، زيركن، لوكوكسن، هماتيت، مارتيت، روتيل، مگنتيت و كربنات‌ها در خوشه‌ي چهارم قرار مي‌گيرند. كاني‌هاي اين گروه بعنوان كاني‌هاي سنگ‌ساز و دگرساني سنگ‌هاي ولكانيكي هستند.

# 5- فاز كنترل آنوماليهاي مقدماتي

## 5-1- مقدمه

در اكتشافات ژئوشيميائي به‌روش آبراهه‌اي، كه به‌منظور كشف هاله‌هاي ثانوي كانسارهاي احتمالي انجام مي‌پذيرد، معمولاً منطقه وسيعي تحت پوشش اكتشافي قرار مي‌گيرد. اين روند سبب كشف آنومالي‌هاي ظاهري موجود در محيطهاي ثانوي مي‌شود. اين آنومالي‌ها در اثر عوامل متعددي به‌ وجود مي‌آيند كه عبارتند از :

- تأثير سنگ بالادست.

- آلودگي‌هاي مختلف موجود در محيط (صنعتي، كشاورزي و...).

- آلوده شدن نمونه ضمن نمونه‌برداري و آماده‌سازي.

- ناهمگني موجود در نمونه آناليز شده.

- عوامل كانه‌زائي.

از طرفي به‌دليل اينكه در روش ژئوشيميائي، هر عنصر مستقيماً مورد آناليز قرار مي‌گيرد توجهي به‌فاز پيدايش آن نمي‌شود، از اين‌رو هاله‌هاي ثانوي كشف شده نمي‌توانند هميشه معرف كاني‌سازي باشند، بنابراين براي تميز دادن آنومالي‌هاي واقعي (كه در ارتباط با پديده كاني‌سازي بوده و داراي مؤلفه اپي‌ژنتيك قابل ملاحظه مي‌باشند)، از انواع كاذب مرتبط با پديده‌هاي سنگ‌زائي (مؤلفه سين‌ژنتيك) و يا آلودگي‌هاي زيست‌محيطي بايد به‌كنترل زميني آنها پرداخت. روش‌هاي مختلفي براي كنترل آنومالي‌ها وجود دارد كه مي‌توان به‌كمك آنها آنومالي‌هاي مقدماتي ژئوشيميائي عناصر را تأييد يا باطل كرد. اين روشها عبارتند از :

- بررسي مناطق دگرسان شده و زون‌هاي مينراليزه احتمالي.

- برداشت نمونه از سيستمهاي درز و شكاف پرشده توسط مواد معدني.

- برداشت نمونه‌هاي كاني سنگين از محدوده آنومالي‌هاي مقدماتي ژئوشيمي و كاني سنگين.

روش‌هاي مذكور نوعي از شواهد واقعي بودن آنومالي‌هاي ژئوفيزيكي يا ژئوشيميائي پيدايش مناطق كاني‌سازي در سطح زمين است. اگر سطح فرسايش كنوني سطح كاني‌سازي احتمالي را قطع كرده باشد مي‌توان آثار كاني‌سازي را مستقيماً ديد. در اين صورت لازم است از عوارض مرتبط با كاني‌سازي نمونه‌هايي برداشت. اين نمونه‌ها با اين هدف برداشت مي‌شوندكه بيشترين عيار را نمايان سازند. بنابراين به ‌طور نظام‌وار از مناطق پر عيار برداشت خواهند شد. از اين نمونه‌ها نمي‌‌توان و نبايد استنباطي در مورد عيار ماده‌ معدني به‌‌عمل آورد.

از ديگر نمونه‌هايي كه لازم است براي كنترل آنومالي‌ها برداشت گردد، نمونه‌هاي مرتبط با دگرساني‌هاي وابسته به‌‌كاني‌سازي احتمالي است. معمولاً هاله‌هاي دگرساني مانند غلافي هسته كاني‌سازي را در برمي‌گيرند. از آنجا كه هاله‌هاي دگرساني بزرگتر از توده‌هاي كاني‌سازي شده هستند لذا احتمال اين كه سطح فرسايش كنوني آنها را قطع كند و نمايان شوند بيشتر است. اين امر به خصوص در مورد توده‌‌هاي كاني‌سازي پنهان كه اكتشاف آنها پر‌هزينه و ريسك آنها بالاتر است صادق است.

از اين رو نمونه‌برداري از هاله‌هاي دگرساني به‌‌منظور تعيين تركيب كاني‌شناسي هاله‌هاي دگرساني و همچنين عيار‌سنجي آن بسيار ضروري است و مي‌تواند نتايجي را كه دال بر تاييد يا تكذيب آنومالي باشد در اختيار گذارد.

و بالاخره نمونه برداری کانی سنگین در محدوده آنومالی های ژئوشیمیایی که معمولاً سطح وسیعی را دربرمی‌گیرند جهت شناسایی پتانسیل های معدنی به خصوص طلا مفید باشند.

## 5-2- تيپ بندي آثار معدني و كانه‌زايي‌هاي داراي رخنمون

با توجه به نتايج آنومالي‌هاي ژئوشيميايي مهمترين آنومالي‌هاي معني دار ژئوشيميايي آنومالي‌هاي عناصر سرب، روي، مس، آنتیموان، آرسنیک و گاهی جیوه مي‌باشد. در اين ميان بهترين نتايج ژئوشيميايي در عناصر سرب و روي ديده مي‌شود. آنومالي‌هاي عنصر طلا هرچند داراي مقادير معني‌داري نيست (دليل آن احتمالاً عدم انتخاب مش مناسب نمونه برداري است) اما در مناطقي كه با آنومالي‌هاي ساير عناصر تطبيق داشته باشد كنترل آنومالي‌هاي طلا مي‌تواند مفيد باشد.

برخلاف نتايج آناليز نمونه‌هاي ژئوشيمي نتايج مطالعه نمونه‌هاي كاني سنگين بسيار قابل توجه است. با توجه به نتايج مطالعه نمونه‌هاي كاني سنگين، فاز كنترل آنومالي‌هاي مقدماتي در اين مناطق متمركز شد. اين مناطق دربرگيرنده 5 منطقه اميدبخش مهم بوده كه با تلفيق نتايج آنومالي‌هاي ژئوشيمي و كاني سنگين به خصوص سرب و روي به دست آمده‌اند. محدوده اين مناطق در شكل 5-1، آورده شده است.

در مرحله كنترل آنومالي‌هاي ژئوشيمي تعداد 29 نمونه مينراليزه و دگرساني 15 نمونه کانی سنگین  به شرح زير برداشت گرديد:

- منطقه اميد بخش شماره 1 : 10 نمونه مينراليزه و 3 نمونه كاني سنگين.

- منطقه اميد بخش شماره2 : 5 نمونه مينراليزه.

- منطقه اميد بخش شماره3 : 6 نمونه مينراليزه و 9 نمونه كاني سنگين.

- منطقه اميد بخش شماره 4 : 4 نمونه مينراليزه.

- منطقه اميد بخش شماره 5 : 4 نمونه مينراليزه و 3 نمونه كاني سنگين.

مهمترين مشخصات نمونه‌هاي برداشت شده در جدول 5-1، نشان داده شده است.

### شكل 5-1- نقشه محدوده‌هاي اميد بخش مورد مطالعه.

جدول 5-1- مشخصات نمونه‌هاي مينراليزه برداشت شده در مرحله كنترل آنومالي.

### 5-2-1- منطقه اميد بخش شماره 1

اين محدوده در جنوب باختر محدوده برگه 1:25000 سلفچگان واقع شده است. در محدوده اميد بخش شماره 1، 10 نمونه مينراليزه و 3 نمونه كاني سنگين براي مرحله كنترل آنومالي برداشت شده است كه در نقشه 5-1، مشاهده گرديد. وسعت تقريبي اين محدوده 500 هكتار مي‌باشد. مختصات جغرافيايي(UTM) گوشه‌هاي اين محدوده در جدول 5-2، نشان داده شده است.

جدول 5-2- مختصات جغرافيايي(UTM) گوشه‌هاي منطقه اميد بخش شماره 1.

| No. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| a | 438566 | 3798097 |
| b | 439945 | 3798705 |
| c | 441265 | 3797349 |
| d | 440782 | 3795736 |
| e | 438554 | 3796017 |

جدول 5-3- مقادير ناهنجار نمونه‌هاي ژئوشيميايي براي منطقه اميد بخش شماره 1.

| Sample | Au | Mn | Pb | Ba | Ti | Fe | P | V | S | Ag | As | Cu | Sb | Zn | Cd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.100 | 2 | 984 | 69.3 | 343 | 6010 | 50500 | 654 | 156 | 170 | 0.48 | 60 | 50.9 | 3 | 160 | 1 |
| S.112 | 6 | 1040 | 30.2 | 300 | 5620 | 48400 | 725 | 146 | 210 | 0.37 | 16.8 | 44.5 | 1.3 | 97.6 | 0.3 |
| S.113 | 3 | 1050 | 449 | 332 | 5680 | 48100 | 685 | 147 | 160 | 0.61 | 22.2 | 60.6 | 11.6 | 124 | 0.6 |
| S.114 | 1 | 1070 | 492 | 331 | 5860 | 50000 | 697 | 156 | 170 | 0.97 | 22.7 | 59.4 | 13.4 | 126 | 0.5 |
| S.127 | 2 | 1150 | 52.6 | 255 | 4820 | 45400 | 1100 | 117 | 790 | 0.45 | 11.4 | 36.5 | 1.4 | 103 | 0.5 |
| S.128 | 18 | 906 | 5160 | 261 | 5590 | 41600 | 765 | 210 | 1030 | 4.6 | 46.6 | 138 | 60 | 273 | 0.8 |
| S.129 | 2 | 1310 | 304 | 231 | 5290 | 56600 | 607 | 163 | 210 | 0.61 | 18.7 | 55.3 | 7.5 | 150 | 0.5 |
| S.130 | 1 | 1250 | 65.1 | 242 | 6850 | 66200 | 489 | 218 | 90 | 0.43 | 12.9 | 36.1 | 2.1 | 108 | 0.3 |
| S.131 | 3 | 1300 | 435 | 391 | 6140 | 51500 | 673 | 173 | 100 | 0.71 | 21.6 | 76.5 | 12 | 161 | 1 |
| S.132 | 4 | 1460 | 838 | 520 | 6230 | 52100 | 789 | 175 | 210 | 1.06 | 29.3 | 86 | 22.3 | 229 | 1.9 |
| S.133 | 4 | 1450 | 815 | 502 | 6100 | 51300 | 769 | 172 | 190 | 1.17 | 27.6 | 86.6 | 21.1 | 223 | 2 |
| S.134 | 5 | 1560 | 948 | 394 | 6430 | 55500 | 806 | 184 | 110 | 1.3 | 31.6 | 93.9 | 26.4 | 213 | 1.7 |
| S.135 | 4 | 1570 | 936 | 399 | 6110 | 54600 | 798 | 175 | 80 | 1.17 | 29.3 | 93.3 | 25.7 | 216 | 1.6 |
| S.213 | 1 | 1150 | 78.4 | 374 | 5970 | 58000 | 629 | 196 | 180 | 0.65 | 32.9 | 48.3 | 3.4 | 166 | 1 |

جدول 5-4- مقادير ناهنجار نمونه‌هاي كاني سنگين براي منطقه اميد بخش شماره 1.

| شماره نمونه | عيار | نوع كاني سنگين | شدت آنومالي | شماره نمونه | عيار | نوع كاني سنگين | شدت آنومالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-100 | 1.75 | Galena | درجه 2 | S-129 | 48 | Galena | درجه 1 |
|  | 1.53 | Cerussite | درجه 2 |  | 20.96 | Cerussite | درجه 1 |
|  | 0.61 | Smithsonite | درجه 2 |  | 6.99 | Smithsonite | درجه 1 |
|  | 0.19 | Sphalerite | درجه 2 |  | 0.77 | Sphalerite | درجه 2 |
|  | 0.45 | Fluorite | درجه 2 |  | 0.48 | Nativelead | درجه 2 |
| S-113 | 2.96 | Galena | درجه 2 |  | 2.18 | Wulfenite | درجه 1 |
|  | 2.26 | Cerussite | درجه 2 |  | 1.36 | Mimetite | درجه 1 |
|  | 0.86 | Smithsonite | درجه 2 |  | 33.12 | Vanadinite | درجه 1 |
|  | 0.39 | Sphalerite | درجه 2 |  | 2.24 | Pyromorphite | درجه 1 |
|  | 0.16 | Fluorite | درجه 2 |  | 0.61 | Fluorite | درجه 2 |
|  | 30.39 | Goethite | درجه 1 | S-134 | 21 | Galena | درجه 1 |
| S-127 | 1.14 | Galena | درجه 2 |  | 9.17 | Cerussite | درجه 2 |
|  | 1.66 | Cerussite | درجه 2 |  | 3.67 | Smithsonite | درجه 1 |
|  | 0.44 | Smithsonite | درجه 2 |  | 0.22 | Sphalerite | درجه 2 |
|  | 0.76 | Nativelead | درجه 2 |  | 0.42 | Nativelead | درجه 2 |
|  | 0.16 | Fluorite | درجه 2 |  | 1.16 | Vanadinite | درجه 2 |
| S-128 | 81 | Galena | درجه 1 |  | 0.53 | Fluorite | درجه 2 |
|  | 35.37 | Cerussite | درجه 1 |  |  |  |  |
|  | 15.73 | Smithsonite | درجه 1 |  |  |  |  |
|  | 0.72 | Sphalerite | درجه 2 |  |  |  |  |
|  | 0.27 | Nativelead | درجه 2 |  |  |  |  |
|  | 1.22 | Wulfenite | درجه 2 |  |  |  |  |
|  | 0.26 | Mimetite | درجه 2 |  |  |  |  |
|  | 0.25 | Vanadinite | درجه 2 |  |  |  |  |
|  | 1.26 | Pyromorphite | درجه 1 |  |  |  |  |
|  | 2.29 | Fluorite | درجه 1 |  |  |  |  |

از ویژگی های این محدوده وجود مقادیر بالای عناصر سرب، روی، آنتیموان و آرسنیک در نمونه‌های ژئوشیمی این محدوده است. به طوریکه بالاترین عیارهای عناصر سرب و روی در نمونه‌های ژئوشیمی این محدوده به چشم می خورد.

بااستناد به نتایج مطالعات کانی سنگین در این محدوده کانی های مینرالیزه سرب و روی نظیر گالن، میمتیت، وانادینیت، اسمیتزونیت، همی مورفیت در نمونه‌های کانی سنگین S-136، S-134، S-129 و S-128 به وفور یافت می شود. بنابراین عملیات کنترل آنومالی در این محدوده با این هدف صورت گرفت که در آن بایستی کانه‌زایی قابل ملاحظه ای وجود داشته باشد.

نتایج حاصل از عملیات کنترل آنومالی نشان می‌دهد که در آن به خصوص بالادست نمونه شماره  S-135 کانه‌زایی در یک پهنه دگرسانی 3 تا 5 متری با روند تقریبی شمالی جنوبی و به طول حداکثر 100 متر دیده می‌‌شود (شکل 5-2). در این پهنه رخنمون مشخصی از ماده معدنی دیده نمی شود بلکه قطعاتی از زون اكسيدان حاوي كاني‌هاي هيدروكسيد آهن شامل هماتيت، گوتيت و ليمونيت بهمراه كربنات‌هاي سرب، روي شامل سروزيت، اسميت‌زونيت، داخل زون دگرسانی آرژیلیک دیده می شود. سنگ دربرگیرنده این زون واحدهای آندزیتی بوده که گاهاً توسط دایک های دیابازی قطع شده‌اند(شکل 5-3). شكل 3، نمايي از پهنه دگرساني و زون برشي حاوي كانه‌زايي سرب و روي در محدوده آنومالي شماره 1 را نشان مي‌دهد.

کانه زایی در این محدوده به صورت کربنات ها و اکسید های سرب و روی دیده می شود. بافت نمونه‌های حاوی کانه زایی از نوع جعبه ای(Boxwork texture) است(شکل 5-4). در این بافت حفراتی قوطی مانند  که دیواره اش متشکل از کانی های دگرسانی لیمونیت، هماتیت و گوتیت است و بخش داخلی آن کانی‌هایی نظیر  سوزن های سروزیت و اسمیت زونیت تشکیل می دهد. این بافت در گوسان کانسارهای پورفیری و اپی ترمال گسترش قابل ملاحظه ای دارد و در اثر هوازدگی و فرایند لیچینگ برروی کانی های سولفوری شکل گرفته است. در بخش دیگر (بالا دست نمونه S-138) گنبدهای داسیتی برشی وجود دارد که ضمن نفوذ آن به داخل واحدهای آندزیتی منجربه ایجاد کانه زایی مس به صورت مالاکیت شده است.

شكل 5-2- نمايي از پهنه دگرساني و زون برشي با روند شماالی- جنوبی در محدوده اميد بخش شماره 1(ديد به سمت جنوب‌غرب)

شكل 5-3- نمايي از دایک دیابازی داخل واحدهای ولکانیکی در محدوده آنومالي شماره 1(ديد به سمت شمال شرق).

شكل 5-4- نمايي از نمونه زون اكسيدان برداشت شده از پهنه دگرساني تصوير 5-2

از اين محدوده تعداد 8 نمونه مينراليزه برداشت شده كه از 3 نمونه آن مقطع صيقلي تهيه شده است. نتايج مطالعات مينرالوگرافي در اين محدوده به شرح زير است:

نمونه S.135.M2

لكه‌هاي هيدروكسيدهاي آهن شامل ليمونيت و گوتيت در تمام مقطع پراكنده است. در بخش هائي از مقطع اين كاني ها سست بوده و از محيط خارج گشته اند. به همين دليل سطح نمونه متخلخل شده است. هيدروكسيدهاي ذكر شده بافت نواري (rhytmic) دارندكه به صورتي سطحي و ثانوي تشكيل شده اند.

شكل 5-5- نمايي از هيدروكسيدهاي مقطع نمونه S.135.M2.

شكل 5-6- نمايي از هيدوركسيدهاي آهن با بافت نواري در مقطع نمونه S.135.M2.

نمونه S.135.M3

پيريت و اكسيدهاي آهن كانه‌هاي فلزي تشكيل دهندة اين نمونه مي باشند. دانه هاي پيريت حدود 5 درصد از مقطع را تشكيل داده اند كه به صورت اتومورف در تمام مقطع پراكنده‌اند. ابعاد دانه ها از 50 ميكرون الي 250 ميكرون در تغيير است. اكثر پيريت ها در اثر آلتراسيون سوپرژن توسط ليمونيت و گوتيت جانشين شده‌اند و در بعضي فقط بقايائي از پيريت باقي مانده است. هيدروكسيدهاي آهن به صورت نابرجا وارد فضاي خالي شده و ايجاد رگچه‌ها و لكه‌هائي در سطح نمونه را نموده‌اند.

شكل 5-7- نمايي از مقطع نمونه S.135.M3.

شكل 5-8- نمايي ديگر از مقطع نمونه S.135.M3.

نمونه S.100.M

كانه هاي (ore) موجود در اين نمونه شامل پيريت و هيدروكسيد آهن است. پيريت اوليه در اين نمونه، در اثر عملكرد آلتراسيون سوپرژن توسط هيدروكسيد آهن يعني ليمونيت و گوتيت جانشين شده‌اند. قالب هائي برجا مانده كه تنها در موارد معدودي آثاري از پيريت اوليه در آن ها باقي مانده است. ابعاد اين قالب ها از 50 الي 500 ميكرون متغير است. فراواني پيريت در اين نمونه حدود 2 درصد بوده و همگي تقريباً اتومورف‌اند.

به جز هيدروكسيدهاي ناشي از جانشيني پيريت، دسته اي ديگر از هيدروكسيدهاي آهن ديده مي شوند كه نابرجا بوده، و در فضاهاي خالي استقرار يافته اند.

شكل 5-9- نمايي از مقطع نمونه S.100.M.

شكل 5-10- نمايي از هيدروكسيدهاي نابرجا در مقطع نمونه S.100.M

### در اين منطقه اميدبخش 10 نمونه مينراليزه و 3 نمونه كاني سنگين براي مرحله كنترل آنومالي برداشت شده است. جداول 5-5 و 5-6، به ترتيب نتايج خام مطالعات نمونه‌هاي مينراليزه و كاني سنگين را نشان مي‌دهد.

### جدول 5-5- نتايج خام مطالعات نمونه‌هاي مينراليزه منطقه اميد بخش شماره1.

| Sample No | Au(PPm) | Ag(PPm) | Al(PPm) | As(PPm) | Ba(PPm) | Be(PPm) | Bi(PPm) | Ca(PPm) | Cd(PPm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S 135 M1 | 78.0 | 16.89 | 54110 | 278.80 | 258.30 | 0.44 | 7.67 | 2948 | 8.45 |
| S 135 M2 | 4.0 | 8.89 | 3348 | 400.50 | 8385.00 | 0.54 | 10.58 | 5413 | 27.36 |
| S 135 M3 | 53.0 | 11.41 | 20990 | 183.50 | 153.60 | 0.36 | 3.07 | 6737 | 29.06 |
| S 138 M1 | 3.2 | 0.33 | 86360 | 12.84 | 533.90 | 0.88 | 6.00 | 44270 | 1.29 |
| S 138 M2 | 10.0 | 0.19 | 77820 | 2.68 | 46.78 | 0.56 | 6.13 | 124900 | < 0.1 |
| S 138 M3 | 2.7 | 0.49 | 81300 | 2.23 | 127.90 | 0.67 | 6.21 | 54660 | < 0.1 |
| S 100 M | 2.7 | 0.93 | 3821 | 90.74 | 159.60 | < 0.2 | 1.79 | 137400 | 18.35 |
| S 113 M | 8.6 | 1.31 | 28220 | 270.60 | 54.51 | 0.66 | 19.51 | 12650 | 0.59 |
| S 128 M | 56.0 | 16.42 | 23940 | 192.10 | 430.60 | 0.42 | 2.62 | 3715 | 16.68 |
| S 136 M | 2.5 | 0.61 | 89350 | 0.66 | 11.86 | 0.61 | 2.75 | 157900 | 0.29 |
| Sample No | Ce(PPm) | Co(PPm) | Cr(PPm) | Cs(PPm) | Cu(PPm) | Fe(PPm) | Hg(PPm) | K(PPm) | La(PPm) |
| S 135 M1 | 10.17 | 7.31 | 47.44 | 2.59 | 67.93 | 58710 | 0.09 | 18170.00 | 4.21 |
| S 135 M2 | 44.25 | 11.71 | 14.15 | 5.78 | 806.00 | 157700 | 0.07 | 467.40 | 19.29 |
| S 135 M3 | 34.92 | 15.07 | 7.45 | 1.40 | 999.70 | 59940 | 0.10 | 6176.00 | 10.30 |
| S 138 M1 | 43.99 | 21.23 | 21.09 | 7.20 | 66.06 | 81100 | 0.18 | 10570.00 | 19.02 |
| S 138 M2 | 40.74 | 8.36 | 11.50 | 5.05 | 10.38 | 73940 | 0.16 | 1173.00 | 18.51 |
| S 138 M3 | 39.36 | 18.30 | 6.87 | 6.37 | 68.57 | 79490 | 0.16 | 3985.00 | 16.37 |
| S 100 M | 15.55 | 1.89 | 5.21 | 0.63 | 60.81 | 25830 | 0.05 | 1300.00 | 8.69 |
| S 113 M | 23.02 | 15.57 | 8.40 | 1.94 | 203.70 | 200100 | 0.07 | 293.30 | 6.04 |
| S 128 M | 8.16 | 8.09 | 11.82 | 1.47 | 2599.50 | 36810 | 0.05 | 6214.00 | 3.03 |
| S 136 M | 8.26 | 2.94 | 6.30 | 2.46 | 145.80 | 30310 | 0.20 | 782.30 | 2.55 |
| Sample No | Li(PPm) | Mg(PPm) | Mn(PPm) | Mo(PPm) | Na(PPm) | Nb(PPm) | Ni(PPm) | P(PPm) | Pb(PPm) |
| S 135 M1 | 18.48 | 1328 | 297.00 | 2.79 | 1283.00 | 11.90 | 4.45 | 351.30 | 4148.00 |
| S 135 M2 | 3.35 | 801 | 38680.00 | 65.30 | 271.10 | 33.56 | 5.96 | 265.10 | 56100.00 |
| S 135 M3 | 15.15 | 619 | 5447.00 | 8.65 | 192.60 | 12.43 | 2.85 | 251.90 | 12595.00 |
| S 138 M1 | 16.82 | 14310 | 968.60 | 0.93 | 25600.00 | 18.11 | 10.34 | 759.70 | 49.43 |
| S 138 M2 | 9.26 | 4534 | 1137.00 | 0.48 | 10840.00 | 16.10 | 3.32 | 684.20 | 34.41 |
| S 138 M3 | 14.41 | 11170 | 1212.00 | 0.54 | 21880.00 | 17.52 | 4.90 | 731.30 | 37.03 |
| S 100 M | 18.34 | 819 | 6157.00 | 0.20 | 212.70 | 5.18 | 2.79 | 121.00 | 93.18 |
| S 113 M | 31.47 | 721 | 54.51 | 12.73 | 163.50 | 35.89 | 17.49 | 641.80 | 143.30 |
| S 128 M | 48.09 | 511 | 1090.00 | 28.48 | 332.90 | 6.75 | 3.14 | 176.80 | 10015.00 |
| S 136 M | 5.25 | 800 | 499.20 | 0.96 | 2597.00 | 6.22 | 1.74 | 154.10 | 167.40 |

### ادامه جدول 5-5- نتايج خام مطالعات نمونه‌هاي مينراليزه منطقه اميد بخش شماره1.

| Sample No | Rb(PPm) | S(PPm) | Sb(PPm) | Sc(PPm) | Sn(PPm) | Sr(PPm) | Te(PPm) | Th(PPm) | Ti(PPm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S 135 M1 | 110.70 | 1125.00 | 45.18 | 15.69 | 1.18 | 26.57 | 0.27 | 14.79 | 2550 |
| S 135 M2 | 2.83 | 2857.00 | 835.20 | 3.06 | 0.13 | 123.60 | 0.27 | 20.12 | 170 |
| S 135 M3 | 34.90 | 468.00 | 172.80 | 9.48 | 1.11 | 16.18 | 0.25 | 13.99 | 1302 |
| S 138 M1 | 42.93 | 95.27 | 3.86 | 25.73 | 2.22 | 342.70 | 0.38 | 20.03 | 5983 |
| S 138 M2 | < 0.1 | 75.06 | 5.27 | 15.76 | 2.01 | 450.70 | 0.36 | 17.74 | 4089 |
| S 138 M3 | 21.13 | 164.40 | 3.68 | 18.22 | 2.39 | 376.70 | 0.36 | 18.97 | 5256 |
| S 100 M | < 0.1 | 357.10 | 22.41 | 1.52 | 0.43 | 71.66 | < 0.1 | 5.15 | 258 |
| S 113 M | 1.66 | 993.50 | 30.64 | 6.52 | 1.48 | 255.70 | 0.27 | 20.00 | 1925 |
| S 128 M | 38.43 | 877.30 | 1637.00 | 6.41 | 0.48 | 27.19 | 0.11 | 8.08 | 1379 |
| S 136 M | < 0.1 | 76.82 | 6.65 | 8.58 | 1.55 | 140.50 | 0.34 | 6.39 | 1832 |
| Sample No | Tl(PPm) | U(PPm) | V(PPm) | W(PPm) | Y(PPm) | Zn(PPm) | Zr(PPm) |  |  |
| S 135 M1 | 0.71 | 1.04 | 164.40 | 1.32 | 7.27 | 1905.60 | 43.66 |  |  |
| S 135 M2 | 1.53 | 4.60 | 37.94 | 4.61 | 23.66 | 4810.00 | 4.45 |  |  |
| S 135 M3 | 0.61 | 3.50 | 308.10 | 4.68 | 11.46 | 7145.00 | 16.57 |  |  |
| S 138 M1 | 1.20 | 2.41 | 244.30 | 1.50 | 30.96 | 118.70 | 122.80 |  |  |
| S 138 M2 | 1.04 | 2.65 | 203.50 | 0.60 | 27.16 | 27.35 | 82.15 |  |  |
| S 138 M3 | 1.12 | 2.94 | 206.00 | 1.11 | 32.23 | 80.62 | 137.00 |  |  |
| S 100 M | < 0.5 | 1.12 | 18.69 | 6.05 | 8.92 | 817.40 | 5.93 |  |  |
| S 113 M | 0.55 | 0.99 | 136.10 | 0.55 | 10.50 | 49.70 | 56.11 |  |  |
| S 128 M | < 0.5 | 2.32 | 69.35 | 1.95 | 4.00 | 241.10 | 21.46 |  |  |
| S 136 M | 0.93 | 1.36 | 188.00 | 0.58 | 7.72 | 27.81 | 81.98 |  |  |

### جدول 5-6- نتايج مطالعات كاني سنگين فاز كنترلي منطقه اميد بخش شماره 1.

| SAM.NO. | SF-110A | SF-110B | SF-110C |
| --- | --- | --- | --- |
| ALT.SIL. | 49.33 | 653.4 | 563.76 |
| AMPHIBOL | 0 | 0 | 0 |
| APATITE | 0 | PTS | PTS |
| BARITE | PTS | 0.9 | 64.8 |
| CALCITE | PTS | 0.54 | 32.4 |
| CHROMITE | 0 | 0 | 0 |
| CERUSSITE | 0 | 0 | PTS |
| EPIDOTS | 79.56 | 1060.8 | 571.2 |
| FELDESPAR | PTS | PTS | 32.4 |
| GALENA | 0 | 0 | PTS |
| GARNET | 15.6 | 0 | 0 |
| GOETHITE | 51.48 | PTS | 211.2 |
| HEMATITE | 82.68 | 137.8 | 127.2 |
| LEUCOXENE | 0 | 0 | 0 |
| LIMONITE | PTS | 0 | 91.2 |
| MAGNETITE | 163.8 | 873.6 | 1684.8 |
| NATIVE LEAD | PTS | 0 | 0 |
| OLIGISITE | 19.5 | PTS | PTS |
| OLIVINE | 1.48 | PTS | 91.2 |
| PYRITE | 0 | 0 | 0 |
| PYRITE LIMONITE | 0 | 0 | PTS |
| PYRITE (OXIDE) | 0 | 0 | PTS |
| PYROXENES | 12.48 | PTS | PTS |
| RUTILE | PTS | 0 | PTS |
| SERPENTINE | 20.28 | 135.2 | 249.6 |
| SPHENE | PTS | 0 | 0 |
| STRONTIANITE | 0 | 0 | 0 |
| ZIRCON | PTS | PTS | 22.08 |
| SMITHSONITE | PTS | 0 | 0 |
| MALACHITE | 0 | 0 | 0 |

### 5-2-2- منطقه اميد بخش شماره 2

اين محدوده در شمال باختر محدوده برگه 1:25000 سلفچگان واقع شده است. وسعت این منطقه تقریباً 50 هکتار است. مختصات جغرافيايي گوشه‌هاي منطقه اميد بخش شماره 2 در جدول 5-7، آورده شده است. در اين محدوده نمونه‌های ژئوشیمی S-145، S-144 و S-139 دارای آنومالی‌های مهم سرب و روی هستند. هرچند عیار این عناصر پایین‌تر از نمونه‌های منطقه اميد بخش شماره 1 است اما به هر شکل باز هم قابل توجه است. در این محدوده نمونه‌های کانی سنگین نیز دارای مقادیر قابل توجهی از کانی‌های گروه سرب و روی است. با توجه به گسترش این آنومالی های معنی دار عملیات کنترل آنومالی در این منطقه صورت پذیرفت.

جدول 5-7- مختصات جغرافيايي(UTM) گوشه‌هاي منطقه اميد بخش شماره 2.

| No. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| a | 439213 | 3799992 |
| b | 438547 | 3799992 |
| c | 438547 | 3798968 |
| d | 439213 | 3798968 |

جدول 5-8- مقادير ناهنجار نمونه‌هاي ژئوشيميايي براي منطقه اميد بخش شماره 2.

| Sample | Pb | V | Sb | Zn | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.139 | 21.1 | 112 | 0.9 | 73.1 | 210 |
| S.144 | 15.2 | 121 | 0.8 | 75.3 | 190 |
| S.145 | 518 | 193 | 12.8 | 158 | 700 |

جدول 5-9- مقادير ناهنجار نمونه‌هاي كاني سنگين براي منطقه اميد بخش شماره 2.

| شماره نمونه | عيار | نوع كاني سنگين | شدت آنومالي |
| --- | --- | --- | --- |
| S-139 | 0.68 | Galena | درجه 2 |
|  | 0.89 | Cerussite | درجه 2 |
|  | 0.4 | Smithsonite | درجه 2 |
|  | 0.18 | Sphalerite | درجه 2 |
|  | 0.34 | Nativelead | درجه 2 |
|  | 1.54 | Wulfenite | درجه 2 |
|  | 0.32 | Mimetite | درجه 2 |
|  | 1.25 | Vanadinite | درجه 2 |
|  | 1001.5 | Hematite | درجه 1 |
|  | 23.94 | Goethite | درجه 2 |
| S-144 | 0.17 | Cerussite | درجه 2 |
|  | 0.12 | Smithsonite | درجه 2 |
|  | 0.36 | Wulfenite | درجه 2 |
| S-145 | 51 | Galena | درجه 1 |
|  | 22.27 | Cerussite | درجه 1 |
|  | 9.91 | Smithsonite | درجه 1 |
|  | 1.45 | Sphalerite | درجه 1 |
|  | 1.02 | Nativelead | درجه 1 |
|  | 1.54 | Wulfenite | درجه 2 |
|  | 0.32 | Mimetite | درجه 2 |
|  | 0.31 | Vanadinite | درجه 2 |
|  | 1.44 | Fluorite | درجه 1 |

در نتیجه این عملیات مشخص شد که 2 رگه که هریک حدود نیم متر ضخامت و 200 تا 300 مترطول دارد به موازات هم و به فاصله 50 متری از یکدیگر در بالادست نمونه‌های S-144 , S-145 برونزد دارد. این رگه‌ها دارای امتداد N60E بوده و حدود 75 درجه به سمت شمال باختر شیب دارد. این رگه‌ها در 2 تا 3 نقطه به فاصله 100 تا 200 متری برونزد دارند(شکل 5-11).

سنگ دربرگیرنده این رگه ها توف است که در مجاورت آن به شدت برشی شده است(شکل 5-12). رنگ ظاهری این رگه‌ها قهوه‌ای تا زرد است که این رنگ ناشی از حضور کانی‌های دگرسانی نظیر لیمونیت و گوتیت است. در فضاهای خالی بلورهای کلسیت و آراگونیت قرار دارد. در شرایط ماکروسکوپی تنها پیریت در سنگ دربرگیرنده مشاهده شد. اما به احتمال زیاد این رگه ها حاوی کانه زایی سرب و روی در شرایط میکروسکوپی بر اساس مطالعات نمونه‌هاي كاني سنگين است. در اين منطقه كانه‌زايي سرب و روي وجود دارد و غني شدگي نسبي عيار اين عناصر در نمونه‌هاي مينراليزه و وجود كاني‌هاي سروزيت، اسميت زونيت و ... در نمونه‌هاي كاني سنگين برداشت شده از اين منطقه دليل بر وجود اين كانه‌زايي است اين كاني‌ها در مقاطع صيقلي مشاهده نمي‌شود.

از رخنمون‌های محدوده این منطقه 5 نمونه مینرالیزه برداشت شده است. جدول 5-10، نتايج خام مطالعات نمونه‌هاي مينراليزه در اين منطقه اميد بخش را نشان مي‌دهد.

### جدول 5-10- نتايج خام مطالعات نمونه‌هاي مينراليزه منطقه اميد بخش شماره2.

| Sample No | Au(PPm) | Ag(PPm) | Al(PPm) | As(PPm) | Ba(PPm) | Be(PPm) | Bi(PPm) | Ca(PPm) | Cd(PPm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S 144 M1 | 2.5 | 0.25 | 9445 | 67.36 | 119.90 | 1.13 | 2.96 | 264400 | 0.22 |
| S 144 M2 | 2.5 | 0.22 | 5964 | 28.68 | 86.15 | 1.20 | 2.55 | 250300 | 0.23 |
| S 144 M3 | 2.2 | 0.27 | 1653 | 1.53 | 13.92 | 1.58 | 1.86 | 204800 | 0.21 |
| S 145 M1 | 1.9 | 1.18 | 1281 | 3.25 | 6.20 | 2.19 | 3.22 | 214400 | 0.36 |
| S 143 M | 2.5 | 0.20 | 4856 | 121.10 | 154.20 | 1.30 | 3.17 | 283600 | 0.25 |
| Sample No | Ce(PPm) | Co(PPm) | Cr(PPm) | Cs(PPm) | Cu(PPm) | Fe(PPm) | Hg(PPm) | K(PPm) | La(PPm) |
| S 144 M1 | 10.75 | 9.60 | 6.67 | 1.26 | 23.09 | 32510 | 0.09 | 2061.00 | 3.57 |
| S 144 M2 | 11.11 | 12.52 | 4.56 | 0.99 | 6.60 | 35550 | 0.08 | 1387.00 | 4.57 |
| S 144 M3 | 5.41 | 10.24 | 0.93 | 0.62 | 2.86 | 25590 | 0.07 | 799.20 | 0.94 |
| S 145 M1 | 6.74 | 13.82 | 1.42 | 0.60 | 5.22 | 43710 | 0.07 | 889.00 | 0.83 |
| S 143 M | 7.93 | 12.04 | 4.23 | 0.95 | 13.07 | 40190 | 0.09 | 1428.00 | 2.23 |
| Sample No | Li(PPm) | Mg(PPm) | Mn(PPm) | Mo(PPm) | Na(PPm) | Nb(PPm) | Ni(PPm) | P(PPm) | Pb(PPm) |
| S 144 M1 | 8.77 | 4679 | 786.50 | < 0.1 | 367.90 | 6.05 | 15.20 | 196.60 | 16.17 |
| S 144 M2 | 5.80 | 11820 | 1028.00 | < 0.1 | 178.20 | 6.86 | 19.60 | 156.50 | 40.60 |
| S 144 M3 | 3.07 | 53500 | 793.50 | < 0.1 | 189.70 | 4.58 | 17.43 | 120.40 | 15.85 |
| S 145 M1 | 3.06 | 45020 | 1808.00 | < 0.1 | 172.00 | 8.12 | 11.29 | 154.60 | 48.94 |
| S 143 M | 3.26 | 1372 | 785.50 | 0.22 | 169.40 | 7.31 | 16.42 | 136.40 | 40.91 |
| Sample No | Rb(PPm) | S(PPm) | Sb(PPm) | Sc(PPm) | Sn(PPm) | Sr(PPm) | Te(PPm) | Th(PPm) | Ti(PPm) |
| S 144 M1 | < 0.1 | 227.70 | 3.13 | 1.84 | 0.59 | 233.10 | 0.16 | 6.92 | 502 |
| S 144 M2 | < 0.1 | 260.30 | 2.30 | 0.82 | 0.56 | 243.10 | 0.15 | 7.55 | 278 |
| S 144 M3 | < 0.1 | 637.80 | 2.36 | < 0.5 | 0.25 | 276.80 | 0.11 | 4.13 | 69 |
| S 145 M1 | < 0.1 | 941.80 | 2.42 | < 0.5 | 0.31 | 247.90 | 0.13 | 8.79 | 59 |
| S 143 M | < 0.1 | 104.20 | 3.92 | 0.76 | 0.61 | 243.20 | 0.16 | 8.76 | 207 |
| Sample No | Tl(PPm) | U(PPm) | V(PPm) | W(PPm) | Y(PPm) | Zn(PPm) | Zr(PPm) |  |  |
| S 144 M1 | < 0.5 | 1.42 | 37.58 | 1.06 | 8.34 | 137.00 | 16.65 |  |  |
| S 144 M2 | < 0.5 | 1.84 | 29.38 | 1.58 | 5.03 | 222.50 | 8.74 |  |  |
| S 144 M3 | < 0.5 | 1.43 | 4.32 | 1.19 | 1.99 | 180.70 | 11.45 |  |  |
| S 145 M1 | < 0.5 | 3.36 | 5.98 | 1.93 | 3.50 | 278.80 | 3.63 |  |  |
| S 143 M | < 0.5 | 1.48 | 47.23 | 1.20 | 5.24 | 163.30 | 10.67 |  |  |

شكل 5-11- نمايي از رگه حاوي كانه‌زايي سرب و روي با امتداد شمال خاور- جنوب باختر، ديد به سمت شمال(در محدوده اميد بخش شماره 2).

شكل 5-12- نمايي از رگه برشي شده در محدوده اميد بخش شماره 2(ديد به سمت شمال).

از اين محدوده تعداد 5 نمونه مينراليزه برداشت شده كه از 4 نمونه آن مقطع صيقلي تهيه شده است. نتايج مطالعات مينرالوگرافي در اين محدوده به شرح زير است:

نمونهS.144.M1

تنها كاني مشاهده شده در اين نمونه هيدروكسيد هاي آهن است كه شامل ليمونيت وگوتيت بوده و به صورتي نابرجا وارد محيط شده اند و به صورت لكه هائي در فضاي بين كاني هاي گانگ و به صورت رگچه هائي بسيار ظريف در حدفاصل دانه‌هاي گانگ وارد و سطح نمونه را به رنگ قرمز آغشته نموده اند. لازم به يادآوري است كه كاني هاي تشكيل دهندة گانگ به طور معمول با ميكروسكوپ نوري قابل مطالعه مي‌باشند.

شكل 5-13- نمائي از هيدروكسيدهاي آهن در مقطع نمونهS.144.M1.

نمونه S.145.M1

اين نمونه فاقد ماده معدني ارزشمندي است. فقط كمي هيدروكسيدهاي آهن شامل ليمونيت و گوتيت وارد فضاهاي خالي شده و استقرار يافته اند.

شكل 5-14- نمايي از مقطع نمونه S.145.M1.

نمونه S.144.M2

هيدروكسيدهاي آهن در اين نمونه بسيار ريزاند كه به صورت ذرات پراكنده در فضاي بين كاني‌هاي گانگ استقرار يافته اند. در سطح كاني‌هاي گانگ نيز ايجاد آغشتگي‌هاي به رنگ قرمز را نموده اند. همان گونه كه ذكر شد، كاني‌هاي تشكيل دهندة گانگ به طور معمول با ميكروسكوپ نوري قابل مطالعه مي‌باشند.

شكل 5-15- نمايي از هيدروكسيدهاي مقطع نمونه S.144.M2.

نمونه S.143.M

اين نمونه از مواد معدني فقير بوده و تنها دربردارندة هيدروكسيدهاي آهن است. ليمونيت و گوتيت به صورت نابرجا و به صورت ثانوي وارد شكستگي ها و حفره ها شده و در فضاي بين كاني هاي گانگ استقرار يافته اند.

شكل 5-16- نمايي از هيدروكسيدهاي مقطع نمونه S.143.M.

### 5-2-3- منطقه اميد بخش شماره 3

اين محدوده  در خاور محدوده سلفچگان با وسعت 350 هكتار واقع شده است. جدول 5-11، مختصات چهارگوش آنومالي شماره 3 را نشان مي‌دهد. در اين محدوده، نمونه‌های کانی سنگین متعددی حاوی کانه زایی سرب و روی است که از آن جمله می‌توان به نمونه‌های S-20، S-22، S-28، S-26، S-25، S-31 و S-42 را نام برد. هرچند که مقادیر این کانی‌های مینرالیزه در نمونه‌هاي كاني سنگين همانند مناطق اميد بخش 1 و 2 زیاد نیست. در جریان عملیات کنترل آنومالی در این منطقه کانه‌زایی مشخصی یافت نشد. از لحاظ زمین شناسی این منطقه در برگیرنده دايك ديابازي آلتره شده كلريتي و اپيدوتي مي‌باشد كه به داخل تناوب آندزيت و توف نفوذ كرده است. در جریان نفوذ دایک‌های دیابازی سنگ دربرگیرنده گاهی دگرسان شده است(شکل 5-17 و 5-18). در بخش دیگر این آنومالی توده نفوذی کوچک دیوریتی به داخل واحدهای آندزیتی نفوذ کرده و ضمن این عمل سنگ دربرگیرنده خود را دگرسان کرده است. در اين محدوده، 5 نمونه از واحدهای دگرسانی برداشت شده که مشخصات آن در جدول 5-14، آورده شده است. جهت شناسایی زون های کانه زایی تعداد 9 نمونه كاني سنگين براي مرحله كنترل آنومالي برداشت شده است كه در نقشه 5-1، مشاهده مي‌گردد. جدول 5-15، داده‌هاي خام مطالعات كاني سنگين را نشان مي‌دهد.

جدول 5-11- مختصات جغرافيايي(UTM) گوشه‌هاي منطقه اميد بخش شماره 3.

| No. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| a | 445494 | 3799080 |
| b | 446814 | 3799091 |
| c | 446826 | 3795680 |
| d | 445459 | 3795738 |

جدول 5-12- مقادير ناهنجار نمونه‌هاي ژئوشيميايي براي منطقه اميد بخش شماره 3.

| Sample | Au | Mn | Pb | Sr | Ti | Fe | P | V | Cu | Mo | Sb | Zn | Sn | Cd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.20 | 5 | 934 | 706 | 435 | 5240 | 51800 | 620 | 159 | 33.6 | 0.9 | 2.8 | 138 | 1.2 | 0.3 |
| S.23 | 4 | 1370 | 46.6 | 348 | 4280 | 37900 | 772 | 94 | 21.2 | 1.1 | 1.9 | 171 | 1.4 | 0.2 |
| S.24 | 2 | 1410 | 47.8 | 352 | 4450 | 39400 | 781 | 96 | 17.6 | 0.9 | 2 | 173 | 1.4 | 0.2 |
| S.25 | 14 | 1190 | 1640 | 428 | 6480 | 60200 | 623 | 213 | 67.9 | 1.5 | 7.7 | 220 | 1.2 | 0.4 |
| S.26 | 6 | 1150 | 828 | 441 | 5930 | 56100 | 629 | 180 | 47.8 | 1.1 | 4.2 | 160 | 1.2 | 0.3 |
| S.27 | 3 | 1150 | 343 | 445 | 5280 | 50600 | 1130 | 140 | 46.5 | 1.1 | 6 | 244 | 1.7 | 1.9 |
| S.28 | 4 | 1070 | 326 | 436 | 4980 | 48200 | 1120 | 133 | 50.2 | 1.2 | 5.8 | 227 | 1.6 | 1.6 |
| S.29 | 3 | 1110 | 344 | 445 | 5120 | 48300 | 1170 | 137 | 47.8 | 1.2 | 6 | 233 | 1.7 | 1.6 |
| S.30 | 3 | 1120 | 37.7 | 527 | 5290 | 47000 | 604 | 141 | 25.6 | 0.9 | 2.1 | 171 | 1.5 | 0.2 |
| S.31 | 6 | 1210 | 876 | 431 | 7330 | 66900 | 601 | 236 | 49.3 | 1.3 | 4.2 | 173 | 1.4 | 0.3 |
| S.42 | 2 | 1010 | 59.1 | 493 | 4920 | 42300 | 540 | 129 | 21.6 | 1 | 2.1 | 197 | 1.5 | 0.3 |
| S.43 | 3 | 1020 | 56.3 | 502 | 4840 | 40700 | 561 | 122 | 26.2 | 1 | 2.3 | 192 | 1.3 | 0.3 |
| S.44 | 2 | 1090 | 36 | 508 | 5200 | 45200 | 591 | 136 | 25.5 | 0.9 | 2.7 | 174 | 1.5 | 0.3 |
| S.203 | 2 | 1010 | 21.4 | 367 | 4510 | 44400 | 855 | 120 | 39.8 | 1.1 | 1 | 101 | 1.9 | 0.4 |
| S.215 | 2 | 1110 | 25.1 | 645 | 4190 | 43500 | 502 | 126 | 31 | 0.8 | 2 | 160 | 1.4 | 0.3 |
| S.217 | 9 | 1230 | 1670 | 537 | 5680 | 60500 | 614 | 213 | 70.7 | 1.1 | 6.7 | 230 | 1.2 | 0.4 |

جدول 5-13- مقادير ناهنجار نمونه‌هاي كاني سنگين براي منطقه اميد بخش شماره 3.

| شماره نمونه | عيار | نوع كاني سنگين | شدت آنومالي | شماره نمونه | عيار | نوع كاني سنگين | شدت آنومالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-22 | 1.4 | Cerussite | درجه 2 | S-34 | 0.2 | Silver | درجه 1 |
|  | 0.47 | Smithsonite | درجه 2 |  | 0.38 | Wulfenite | درجه 2 |
|  | 4 | Nativelead | درجه 1 |  | 0.26 | Vanadinite | درجه 2 |
|  | 0.07 | Fluorite | درجه 2 |  | 0.06 | Fluorite | درجه 2 |
| S-25 | 2.7 | Galena | درجه 2 | S-36 | 0.45 | Wulfenite | درجه 2 |
|  | 1.57 | Cerussite | درجه 2 |  | 0.24 | Mimetite | درجه 2 |
|  | 0.79 | Smithsonite | درجه 2 |  | 0.46 | Vanadinite | درجه 2 |
|  | 0.24 | Sphalerite | درجه 2 |  | 0.32 | Fluorite | درجه 2 |
|  | 0.82 | Wulfenite | درجه 2 |  | 36.67 | Goethite | درجه 1 |
|  | 3.31 | Vanadinite | درجه 2 | S-38 | 0.38 | Wulfenite | درجه 2 |
|  | 0.57 | Fluorite | درجه 2 |  | 1.03 | Vanadinite | درجه 2 |
| S-26 | 1.14 | Galena | درجه 2 |  | 0.06 | Fluorite | درجه 2 |
|  | 1.49 | Cerussite | درجه 2 | S-40 | 0.65 | Wulfenite | درجه 2 |
|  | 0.66 | Smithsonite | درجه 2 |  | 0.17 | Mimetite | درجه 2 |
|  | 2.1 | Vanadinite | درجه 2 |  | 0.83 | Vanadinite | درجه 2 |
|  | 0.24 | Fluorite | درجه 2 |  | 0.08 | Fluorite | درجه 2 |
| S-31 | 0.22 | Chalcopyrite | درجه 1 |  | 31.68 | Goethite | درجه 1 |
|  | 0.21 | Malachite | درجه 1 | S-42 | 1.25 | Galena | درجه 2 |
|  | 4 | Galena | درجه 2 |  | 1.53 | Cerussite | درجه 2 |
|  | 2.45 | Cerussite | درجه 2 |  | 0.73 | Smithsonite | درجه 2 |
|  | 1.17 | Smithsonite | درجه 2 |  | 0.13 | Sphalerite | درجه 2 |
|  | 0.43 | Sphalerite | درجه 2 |  | 3.4 | Wulfenite | درجه 1 |
|  | 0.37 | Vanadinite | درجه 2 |  | 0.47 | Mimetite | درجه 2 |
|  | 0.51 | Fluorite | درجه 2 |  | 2.3 | Vanadinite | درجه 2 |
| S-33 | 1.13 | Wulfenite | درجه 2 |  | 0.32 | Fluorite | درجه 2 |
|  | 0.69 | Vanadinite | درجه 2 |  | 0.23 | Realgar | درجه 1 |
|  | 0.32 | Fluorite | درجه 2 |  | 0.29 | Orpiment | درجه 1 |
|  | 3.13 | Ilmenite | درجه 2 | S-45 | 5.01 | Ilmenite | درجه 2 |

شكل 5-17- نمايي از يك دايك ديابازي آلتره شده در منطقه اميد بخش شماره 3 (ديد به سمت شمال).

شكل 5-18- نمايي از گسترش آلتراسيون آرژيليتي در ميان واحدهاي آندزيتي در منطقه اميد بخش شماره 3 (ديد به سمت جنوب شرق).

### جدول 5-14- نتايج خام مطالعات نمونه‌هاي مينراليزه در منطقه اميد بخش شماره3.

| Sample No | Au(PPm) | Ag(PPm) | Al(PPm) | As(PPm) | Ba(PPm) | Be(PPm) | Bi(PPm) | Ca(PPm) | Cd(PPm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S 35 M1 | 2.4 | 2.76 | 89560 | 3.45 | 437.30 | 1.16 | 5.50 | 48220 | 0.14 |
| S 26 M1 | 2.2 | 0.47 | 65190 | 41.32 | 121.50 | 2.09 | 2.77 | 143500 | < 0.1 |
| S 26 M2 | 2.8 | 1.43 | 80990 | 14.30 | 1974.00 | 0.87 | 2.58 | 23760 | 6.05 |
| S 26 M3 | 2.6 | 0.37 | 63090 | 4.36 | 304.60 | 1.90 | 3.55 | 94280 | 0.20 |
| S 31 M1 | 3.0 | 1.67 | 82640 | 26.68 | 2356.00 | 0.72 | 5.81 | 13780 | 29.97 |
| S 25 M1 | 1.8 | 0.54 | 68520 | 2.12 | 27.75 | 1.06 | 3.35 | 191200 | 9.66 |
| Sample No | Ce(PPm) | Co(PPm) | Cr(PPm) | Cs(PPm) | Cu(PPm) | Fe(PPm) | Hg(PPm) | K(PPm) | La(PPm) |
| S 35 M1 | 42.58 | 20.27 | 22.01 | 6.04 | 35.74 | 73520 | 0.17 | 12350.00 | 18.17 |
| S 26 M1 | 48.22 | 11.82 | 70.36 | 4.58 | 7.56 | 44040 | 0.14 | 1167.00 | 23.38 |
| S 26 M2 | 31.86 | 10.56 | 8.74 | 2.61 | 239.80 | 37890 | 0.13 | 39570.00 | 15.03 |
| S 26 M3 | 45.31 | 12.38 | 82.36 | 3.87 | 17.98 | 50470 | 0.14 | 23630.00 | 22.61 |
| S 31 M1 | 33.37 | 11.70 | 9.68 | 4.89 | 347.60 | 75090 | 0.16 | 57010.00 | 14.96 |
| S 25 M1 | 29.99 | 9.49 | 25.31 | 3.97 | 7.90 | 43570 | 0.17 | 1515.00 | 14.08 |
| Sample No | Li(PPm) | Mg(PPm) | Mn(PPm) | Mo(PPm) | Na(PPm) | Nb(PPm) | Ni(PPm) | P(PPm) | Pb(PPm) |
| S 35 M1 | 20.16 | 16450 | 1633.00 | 0.88 | 22950.00 | 18.40 | 10.38 | 848.90 | 110.70 |
| S 26 M1 | 13.39 | 10890 | 1778.00 | 0.14 | 1082.00 | 14.72 | 37.82 | 566.70 | 27.40 |
| S 26 M2 | 26.50 | 6208 | 1487.00 | 1.50 | 17320.00 | 10.03 | 5.76 | 602.10 | 949.40 |
| S 26 M3 | 38.17 | 10940 | 640.70 | 0.40 | 3483.00 | 15.30 | 40.10 | 509.50 | 45.71 |
| S 31 M1 | 27.62 | 8451 | 1156.00 | 1.67 | 9832.00 | 18.05 | 5.07 | 655.40 | 1178.00 |
| S 25 M1 | 8.11 | 2555 | 1490.00 | 0.47 | 1909.00 | 11.35 | 10.82 | 399.30 | 94.23 |
| Sample No | Rb(PPm) | S(PPm) | Sb(PPm) | Sc(PPm) | Sn(PPm) | Sr(PPm) | Te(PPm) | Th(PPm) | Ti(PPm) |
| S 35 M1 | 51.45 | 62.59 | 6.38 | 18.07 | 2.59 | 364.10 | 0.38 | 18.46 | 5256 |
| S 26 M1 | < 0.1 | 335.10 | 3.36 | 12.86 | 2.63 | 171.50 | 0.30 | 12.18 | 3692 |
| S 26 M2 | 235.00 | 397.50 | 9.45 | 7.94 | 1.42 | 660.80 | 0.36 | 8.51 | 2825 |
| S 26 M3 | 174.00 | 400.30 | 3.80 | 13.39 | 2.57 | 188.00 | 0.29 | 13.75 | 3200 |
| S 31 M1 | 376.50 | 163.00 | 11.49 | 16.21 | 1.81 | 388.10 | 0.42 | 18.00 | 4802 |
| S 25 M1 | < 0.1 | 113.00 | 2.41 | 11.05 | 2.28 | 58.16 | 0.32 | 11.09 | 3114 |
| Sample No | Tl(PPm) | U(PPm) | V(PPm) | W(PPm) | Y(PPm) | Zn(PPm) | Zr(PPm) |  |  |
| S 35 M1 | 1.18 | 3.46 | 148.50 | 1.98 | 31.04 | 182.00 | 208.60 |  |  |
| S 26 M1 | 0.91 | 3.65 | 98.57 | 1.40 | 24.74 | 71.54 | 119.80 |  |  |
| S 26 M2 | 0.91 | 2.79 | 127.40 | 2.94 | 20.54 | 4658.00 | 59.70 |  |  |
| S 26 M3 | 0.83 | 1.66 | 114.90 | 1.63 | 21.33 | 123.20 | 143.20 |  |  |
| S 31 M1 | 1.10 | 2.54 | 153.90 | 3.16 | 20.96 | 4854.00 | 74.96 |  |  |
| S 25 M1 | 0.92 | 3.10 | 106.40 | 5.60 | 22.03 | 646.30 | 139.00 |  |  |

### جدول 5-15- نتايج مطالعات كاني سنگين مرحله كنترلي آنومالي در منطقه اميد بخش شماره3.

| SAM.NO. | SF-20A | SF-25A | SF-31A | SF-20B | SF-25B | SF-31B | SF-25C | SF-31C | SF-25D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALT.SIL. | 42.12 | 12.96 | 128.25 | 22.46 | 90.72 | 78.3 | 39.42 | 125.28 | 54.14 |
| AMPHIBOL | PTS | PTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APATITE | PTS | 0 | PTS | 0 | 0 | 0 | 0 | PTS | 0 |
| BARITE | 0.14 | 0.32 | PTS | PTS | PTS | 0.11 | PTS | PTS | 0.23 |
| CALCITE | PTS | PTS | PTS | PTS | PTS | 0.07 | PTS | 0.22 | 0.14 |
| CHROMITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CERUSSITE | 0 | PTS | 0 | 0 | 0 | 0 | PTS | 0 | 0 |
| EPIDOTS | 97.92 | 199.92 | 93.5 | 53.31 | 73.44 | 108.8 | 26.52 | 266.56 | 81.6 |
| FELDESPAR | PTS | PTS | PTS | PTS | 0.06 | PTS | PTS | PTS | PTS |
| GALENA | PTS | 0 | PTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARNET | 0 | 3.92 | PTS | PTS | 1.44 | PTS | 10.4 | 4.48 | 48 |
| GOETHITE | 21.12 | 215.6 | 11 | 39.42 | 15.84 | 35.2 | 45.76 | 98.56 | 105.6 |
| HEMATITE | 101.76 | 51.94 | 13.25 | 47.49 | 38.16 | 42.4 | 68.9 | 237.44 | 63.6 |
| LEUCOXENE | PTS | PTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIMONITE | PTS | 3.72 | PTS | 0.85 | PTS | 1.52 | 9.88 | PTS | 2.28 |
| MAGNETITE | 93.6 | 305.76 | 605.8 | 79.87 | 99.84 | 78 | 123.76 | 374.4 | 374.4 |
| NATIVE LEAD | 0 | PTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLIGISITE | 0 | 4.9 | 0 | 1.12 | PTS | PTS | 0 | PTS | 0 |
| OLIVINE | 18.24 | 37.24 | PTS | 8.51 | 13.68 | 1.52 | PTS | 4.26 | 45.6 |
| PYRITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PYRITE LIMONITE | 0 | PTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PYRITE (OXIDE) | PTS | 49 | 0 | 1.12 | 0 | PTS | PTS | PTS | 0 |
| PYROXENES | 15.36 | 31.36 | 0.8 | 0.72 | PTS | PTS | PTS | 3.58 | PTS |
| RUTILE | PTS | PTS | PTS | PTS | PTS | 0 | PTS | PTS | PTS |
| SERPENTINE | 62.4 | 76.44 | 19.5 | 11.65 | 18.72 | 20.8 | 13.52 | 87.36 | 62.4 |
| SPHENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STRONTIANITE | 0 | 0 | PTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZIRCON | PTS | PTS | PTS | PTS | PTS | PTS | PTS | PTS | 0.23 |
| SMITHSONITE | 0 | PTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MALACHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 5-2-4- منطقه اميد بخش شماره 4

اين محدوده با وسعت تقريبي 200 هكتار در شمال محدوده برگه 1:25000 سلفچگان واقع شده است. جدول 5-16، مختصات چهارگوش منطقه اميد بخش شماره 4 را نشان مي‌دهد. از مشخصات بارز این آنومالی وجود نمونه‌های کانی سنگین حاوی کانی‌های مینرالیزه سرب و روی است. در منطقه اميد بخش مذکور نیز دایک‌های متعدد به داخل واحدهای آندزیتی نفوذ کرده و آنها را دگرسان کرده است. در اين محدوده، 4 نمونه مينراليزه برداشت شده است. این نمونه‌ها از رخنمون‌های دگرسانی برشی شده برداشت شده است. از مشخصات بارز این نمونه‌ها وجود کانی های اکسید منگنز به همراه کانی‌های دگرسانی نظیر لیمونیت و هماتیت است. جدول 5-19، نتايج خام مطالعات نمونه‌هاي مينراليزه در اين منطقه را نشان مي‌دهد.

شكل 5-19، نمايي از دايك هاي ديابازي در منطقه اميد بخش شماره 4 را نشان مي‌دهد كه به داخل تناوبي از لايه‌هاي توف و آندزيت نفوذ كرده اند. شكل 5-20، نيز تصويري از همين محدوده را نشان مي‌دهد كه در آن گسترش زون دگرساني و برشي به نمايش گذاشته شده است.

جدول 5-16- مختصات جغرافيايي(UTM) گوشه‌هاي منطقه اميد بخش شماره 4.

| No. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| a | 442856 | 3800679 |
| b | 444350 | 3800676 |
| c | 444349 | 3798939 |
| d | 442854 | 3798939 |

جدول 5-17- مقادير ناهنجار نمونه‌هاي ژئوشيميايي براي منطقه اميد بخش شماره 4.

| Sample | Au | S | As | Mo | Zn | Sn | Cd | Ba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.186 | 6 | 300 | 70.4 | 1.3 | 186 | 1.6 | 1.6 | 334 |
| S.187 | 5 | 330 | 68.9 | 1.3 | 183 | 1.5 | 1.5 | 320 |
| S.188 | 2 | 100 | 26.4 | 1.1 | 113 | 1.9 | 0.5 | 388 |
| S.190 | 3 | 230 | 23.7 | 1.1 | 82.4 | 1.5 | 0.4 | 300 |
| S.192 | 4 | 100 | 26.8 | 1.1 | 117 | 1.9 | 0.5 | 410 |
| S.193 | 4 | 100 | 26.3 | 1.1 | 116 | 2 | 0.5 | 403 |
| S.195 | 3 | 430 | 40.4 | 1.6 | 94 | 1.5 | 0.7 | 304 |
| S.207 | 6 | 310 | 71.2 | 1.2 | 191 | 1.6 | 1.5 | 344 |
| S.219 | 5 | 1080 | 38.1 | 1.2 | 120 | 1.7 | 1.1 | 283 |

جدول 5-18- مقادير ناهنجار نمونه‌هاي كاني سنگين براي منطقه اميد بخش شماره 4.

| شماره نمونه | عيار | نوع كاني سنگين | شدت آنومالي | شماره نمونه | عيار | نوع كاني سنگين | شدت آنومالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-186 | 2.9 | Galena | درجه 2 | S-191 | 1.52 | Galena | درجه 2 |
|  | 2.03 | Cerussite | درجه 2 |  | 1.33 | Cerussite | درجه 2 |
|  | 0.68 | Smithsonite | درجه 2 |  | 0.66 | Smithsonite | درجه 2 |
|  | 0.15 | Sphalerite | درجه 2 |  | 1.9 | Nativelead | درجه 1 |
|  | 0.12 | Fluorite | درجه 2 |  | 0.34 | Wulfenite | درجه 2 |
|  | 30.62 | Goethite | درجه 1 |  | 0.48 | Fluorite | درجه 2 |
|  | 17.63 | Limonite | درجه 2 |  | 33.44 | Goethite | درجه 1 |
|  | 313.2 | Pyriteoxide | درجه 1 |  | 19.25 | Limonite | درجه 2 |
| S-189 | 2.5 | Sheelite | درجه 1 | S-195 | 3.08 | Galena | درجه 2 |
|  | 3.9 | Galena | درجه 2 |  | 0.31 | Cerussite | درجه 2 |
|  | 4.09 | Cerussite | درجه 2 |  | 1.28 | Smithsonite | درجه 2 |
|  | 1.59 | Smithsonite | درجه 2 |  | 0.47 | Sphalerite | درجه 2 |
|  | 0.42 | Sphalerite | درجه 2 |  | 0.44 | Nativelead | درجه 2 |
|  | 0.78 | Nativelead | درجه 2 |  | 0.8 | Wulfenite | درجه 2 |
|  | 1.06 | Wulfenite | درجه 2 |  | 0.42 | Mimetite | درجه 2 |
|  | 0.37 | Mimetite | درجه 2 |  | 0.56 | Fluorite | درجه 2 |
|  | 0.5 | Fluorite | درجه 2 |  | 25.81 | Goethite | درجه 2 |
|  | 34.32 | Goethite | درجه 1 |  | 33.44 | Limonite | درجه 1 |
|  | 234 | Pyriteoxide | درجه 2 |  | 264 | Pyriteoxide | درجه 2 |
| S-219 | 0.3 | Cerussite | درجه 2 |  | 261.07 | Pyritelimonite | درجه 1 |
|  | 0.1 | Smithsonite | درجه 2 |  |  |  |  |
|  | 0.34 | Nativelead | درجه 2 |  |  |  |  |

جدول 5-19- نتايج خام مطالعات نمونه‌هاي مينراليزه در منطقه اميد بخش شماره4.

| Sample No | Au(PPm) | Ag(PPm) | Al(PPm) | As(PPm) | Ba(PPm) | Be(PPm) | Bi(PPm) | Ca(PPm) | Cd(PPm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S 219 M | 2.9 | 0.45 | 43070 | 3667.00 | 259.50 | 0.51 | 4.00 | 53470 | 7.23 |
| S 219 M1 | 2.6 | 3.04 | 28680 | 762.00 | 260.10 | 0.39 | 10.12 | 110500 | 611.50 |
| S 189 M | 2.7 | 0.29 | 85350 | 13.38 | 259.10 | 1.06 | 1.98 | 53530 | 3.64 |
| S 195 M | 2.3 | 0.61 | 86770 | 17.41 | 95.17 | 0.87 | 5.09 | 41200 | 3.19 |
| Sample No | Ce(PPm) | Co(PPm) | Cr(PPm) | Cs(PPm) | Cu(PPm) | Fe(PPm) | Hg(PPm) | K(PPm) | La(PPm) |
| S 219 M | 18.71 | 7.12 | 7.76 | 1.66 | 25.06 | 53570 | 0.12 | 2659.00 | 7.75 |
| S 219 M1 | 44.54 | 4.25 | 8.28 | 0.93 | 43.58 | 139200 | 0.12 | 9564.00 | 16.84 |
| S 189 M | 33.81 | 4.09 | 5.10 | 2.90 | 11.18 | 23040 | 0.15 | 5789.00 | 20.21 |
| S 195 M | 23.88 | 13.93 | 6.38 | 4.20 | 26.84 | 63330 | 0.15 | 1801.00 | 8.19 |
| Sample No | Li(PPm) | Mg(PPm) | Mn(PPm) | Mo(PPm) | Na(PPm) | Nb(PPm) | Ni(PPm) | P(PPm) | Pb(PPm) |
| S 219 M | 53.29 | 743 | 748.10 | 0.91 | 524.60 | 10.53 | 3.95 | 409.00 | 40.87 |
| S 219 M1 | 10.32 | 911 | 8702.00 | 0.45 | 543.20 | 26.94 | 3.81 | 288.80 | 338.80 |
| S 189 M | 9.94 | 3956 | 794.90 | 0.45 | 38170.00 | 6.66 | 3.18 | 829.00 | 60.38 |
| S 195 M | 19.83 | 13060 | 857.30 | 0.45 | 26610.00 | 14.23 | 4.84 | 558.10 | 158.50 |
| Sample No | Rb(PPm) | S(PPm) | Sb(PPm) | Sc(PPm) | Sn(PPm) | Sr(PPm) | Te(PPm) | Th(PPm) | Ti(PPm) |
| S 219 M | 11.82 | 449.70 | 21.57 | 5.28 | 0.72 | 84.82 | 0.19 | 12.34 | 1440 |
| S 219 M1 | 62.23 | 281.20 | 38.69 | 5.65 | 2.82 | 94.85 | 0.43 | 20.17 | 826 |
| S 189 M | 19.69 | 85.40 | 5.98 | 4.68 | 1.74 | 708.80 | 0.29 | 5.50 | 2449 |
| S 195 M | 4.42 | 1372.00 | 6.89 | 12.46 | 1.49 | 365.70 | 0.34 | 14.66 | 3509 |
| Sample No | Tl(PPm) | U(PPm) | V(PPm) | W(PPm) | Y(PPm) | Zn(PPm) | Zr(PPm) |  |  |
| S 219 M | 0.54 | 1.77 | 75.39 | 3.92 | 13.55 | 36.75 | 14.64 |  |  |
| S 219 M1 | 0.79 | 4.50 | 48.11 | 9.20 | 25.29 | 15100.00 | 12.39 |  |  |
| S 189 M | 0.89 | 1.74 | 63.81 | 3.10 | 15.24 | 360.40 | 70.00 |  |  |
| S 195 M | 1.01 | 2.16 | 124.10 | 4.47 | 22.30 | 505.50 | 57.65 |  |  |

شكل5- 19- نمايي از دايك‌هاي ديابازي (محدوده اميد بخش شماره 4، ديد به سمت شمال).

شكل 5-20- نمايي از گسترش زون دگرساني و برشي در میان واحدهای آندزیتی در محدوده اميد بخش شماره 4 (ديد به سمت شرق).

از اين محدوده تعداد 4 نمونه مينراليزه برداشت شده كه 2 نمونه از آن مقطع صيقلي تهيه شده است. نتايج مطالعات مينرالوگرافي در اين محدوده به شرح زير است:

نمونه S.219.M

در اين نمونه نيز فقط هيدروكسيدهاي آهن و پيريت ديده مي شوند. پيريت به صورت انگشت شمار بوده و ابعاد آن ها حداكثر 120 ميكرون است. اكثريت آن ها در اثر عمل كرد آلتراسيون سوپرژن توسط هيدروكسيدهاي آهن نظير ليمونيت و گوتيت جانشين شده اند و فقط در بعضي دانه ها آثاري از پيريت باقي مانده است. غير از ليمونيت و گوتيت هائي كه جانشين پيريت گشته اند، هيدروكسيدهاي آهن وارد فضاهاي خالي شده و كاني سازي نموده اند.

شكل 5-21- نمايي از هيدروكسيدهاي آهن در مقطع نمونه S.219.M.

نمونه S.219.M1

اين نمونه نيز همانند نمونه قبلي است. در اين نمونه پيريت به تعداد انگشت شمار مشاهده مي شود. اين پيريت ها اتومورف بوده و ابعاد آن ها بين 150 الي 200 ميكرون متغير است. همگي آن ها در اثر آلتراسيون سوپرژن توسط هيدروكسيد آهن جانشين شده اند. هيدروكسيدهاي آهن نابرجا نيز در اين نمونه به فراواني مشاهده مي‌شوند كه به فراواني تمامي حفرات و درز و شكاف ها و فواصل بين كاني هاي گانگ را پرنموده اند.

شكل 5-22- نمايي از مقطع نمونه S.219.M1.

### 5-2-5- منطقه اميد بخش شماره 5

اين محدوده مركز و جنوب محدوده برگه 1:25000 سلفچگان را دربر مي‌گيرد، وسعت تقريبي محدوده شماره 5، 300 هكتار است. جدول 5-20، مختصات چهارگوش اين منطقه را نشان مي‌دهد. این محدوده نیز در برگیرنده آنومالی های متعدد سرب روی در میان نمونه‌های ژئوشیمی (به خصوص در بخش های جنوبی) و آنومالی‌های کانی سنگین کانی‌های گروه سرب و روی (به خصوص دربخش‌های شمالی) است. بر اساس بررسی‌های زمین شناسی محدوده این آنومالی دربرگیرنده رخنمون‌های دایکی است که به داخل واحدهای ولکانیکی نفوذ کرده و بعضاً آنها را دگرسان کرده است(شكل 5-23).  در اين محدوده، 4 نمونه مينراليزه و 3 نمونه كاني سنگين مربوط به فاز كنترل آنومالي برداشت شده است. جدول 5-23 و 5-24، به ترتيب نتايج خام مطالعات نمونه‌هاي مينراليزه و كاني سنگين را نشان مي‌دهد.

از ویژگی های نمونه‌های مینرالیزه در این محدوده وجود بافت برشی و وفور کانی‌های دگرسانی نظیر لیمونیت و هماتیت به همراه ژئودهای سیلیسی و کربناته است. اما آنچه که پیداست گسترش این زون‌ها در منطقه قابل توجه نیست.

جدول 5-20- مختصات جغرافيايي(UTM) گوشه‌هاي منطقه اميد بخش شماره 5.

| No. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| a | 442631 | 3798441 |
| b | 444304 | 3797621 |
| c | 442497 | 3795747 |
| d | 441191 | 3796014 |

جدول 5-21- مقادير ناهنجار نمونه‌هاي ژئوشيميايي براي منطقه اميد بخش شماره 5.

| Sample | Au | Mn | Pb | P | S | Hg | As | Cu | Mo | Zn | Sn | Cd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.77 | 2 | 1450 | 55.4 | 689 | 170 | 0.46 | 13.3 | 71.8 | 1 | 206 | 1.5 | 0.3 |
| S.78 | 2 | 942 | 45.6 | 676 | 370 | 0.95 | 15.4 | 44.1 | 0.9 | 110 | 1.5 | 0.4 |
| S.79 | 4 | 815 | 37.3 | 594 | 300 | 0.76 | 16.8 | 34.4 | 1 | 87 | 1.4 | 0.3 |
| S.81 | 1 | 1100 | 37 | 666 | 280 | 0.8 | 15.7 | 34.1 | 0.8 | 103 | 1.5 | 0.3 |
| S.82 | 3 | 1040 | 34.6 | 678 | 290 | 0.81 | 18 | 35.9 | 1 | 96 | 1.6 | 0.4 |
| S.84 | 6 | 787 | 25.2 | 591 | 260 | 0.34 | 15.3 | 39.4 | 0.9 | 73.3 | 1.4 | 0.3 |
| S.85 | 3 | 964 | 60.2 | 936 | 670 | 0.39 | 23.7 | 35.6 | 1.1 | 144 | 1.5 | 0.8 |
| S.86 | 7 | 864 | 32.1 | 564 | 290 | 0.2 | 18.7 | 41.8 | 1.2 | 80.7 | 1.3 | 0.4 |
| S.88 | 9 | 895 | 33.9 | 603 | 350 | 0.81 | 18.3 | 41 | 1.2 | 84.5 | 1.3 | 0.4 |
| S.89 | 7 | 763 | 24.6 | 714 | 280 | 0.6 | 13.4 | 41.5 | 1 | 74 | 1.6 | 0.3 |
| S.90 | 2 | 998 | 29.8 | 929 | 240 | 0.76 | 21 | 38.5 | 0.8 | 107 | 1.8 | 0.4 |
| S.91 | 1 | 1130 | 28.7 | 688 | 180 | 0.87 | 15.2 | 41.1 | 0.8 | 119 | 1.5 | 0.4 |
| S.92 | 2 | 773 | 28.1 | 843 | 510 | 0.54 | 12.5 | 49.6 | 0.7 | 111 | 1.7 | 0.4 |
| S.93 | 6 | 764 | 28.5 | 1050 | 270 | 0.1 | 40.7 | 76.5 | 2.5 | 103 | 2.1 | 0.5 |
| S.94 | 7 | 985 | 32.6 | 779 | 210 | 0.08 | 37.1 | 45.3 | 1.2 | 94.4 | 1.5 | 0.5 |
| S.102 | 4 | 920 | 663 | 630 | 320 | 0.14 | 18.2 | 44.8 | 0.8 | 132 | 1.1 | 0.4 |
| S.104 | 2 | 986 | 53.9 | 765 | 390 | 0.08 | 38 | 57.7 | 1.2 | 156 | 1.8 | 1 |
| S.106 | 1 | 1110 | 35.7 | 1090 | 250 | 0.1 | 13.6 | 48.2 | 0.9 | 106 | 1.3 | 0.5 |
| S.209 | 3 | 1240 | 18.6 | 1690 | 280 | 0 | 16.4 | 57.9 | 1 | 126 | 2.1 | 0.5 |
| S.214 | 2 | 1110 | 20.1 | 600 | 110 | 0 | 7.2 | 42.5 | 0.8 | 119 | 1.4 | 0.3 |

جدول 5-22- مقادير ناهنجار نمونه‌هاي كاني سنگين براي منطقه اميد بخش شماره 5.

| شماره نمونه | عيار | نوع كاني سنگين | شدت آنومالي |
| --- | --- | --- | --- |
| S-85 | 0.58 | Galena | درجه 2 |
|  | 1.77 | Cerussite | درجه 2 |
|  | 3.38 | Smithsonite | درجه 1 |
|  | 2.9 | Nativelead | درجه 1 |
|  | 0.12 | Fluorite | درجه 2 |
| S-86 | 0.18 | Brochantite | درجه 1 |
| S-90 | 0.84 | Galena | درجه 2 |
|  | 2.2 | Cerussite | درجه 2 |
|  | 0.24 | Smithsonite | درجه 2 |
|  | 6.3 | Nativelead | درجه 1 |
|  | 0.53 | Fluorite | درجه 2 |
| S-92 | 14.59 | Limonite | درجه 2 |

شكل 5-23- نمايي از گسترش زون آلتراسيون آرژيليتي واحد توف در اثر نفوذ دايك‌هاي ديابازي در بخش جنوبي منطقه اميد بخش شماره 5 (ديد به سمت جنوب)

جدول 5-23- نتايج خام مطالعات نمونه‌هاي مينراليزه در منطقه اميد بخش شماره5.

| Sample No | Au(PPm) | Ag(PPm) | Al(PPm) | As(PPm) | Ba(PPm) | Be(PPm) | Bi(PPm) | Ca(PPm) | Cd(PPm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S 88 M | 3.1 | 0.28 | 62220 | 5.33 | 206.30 | 1.36 | 6.06 | 11990 | 0.16 |
| S 90 M | 2.7 | 0.39 | 75520 | 20.75 | 530.50 | 0.96 | 3.84 | 9427 | 0.13 |
| S 97 M | 2.0 | 0.65 | 12060 | 9.45 | 43.21 | 0.38 | 51.34 | 30180 | 0.10 |
| S 97 M1 | 4.7 | 0.76 | 6955 | 13.44 | 286.10 | 0.22 | 4.03 | 258900 | 0.40 |
| Sample No | Ce(PPm) | Co(PPm) | Cr(PPm) | Cs(PPm) | Cu(PPm) | Fe(PPm) | Hg(PPm) | K(PPm) | La(PPm) |
| S 88 M | 16.30 | 2.07 | 8.83 | 1.47 | 14.53 | 85190 | 0.10 | 5945.00 | 6.90 |
| S 90 M | 17.90 | 3.28 | 7.48 | 2.41 | 8.90 | 50290 | 0.10 | 11520.00 | 7.26 |
| S 97 M | 50.67 | 3.08 | 12.37 | < 0.5 | 92.68 | 626900 | 0.15 | 9861.00 | 6.29 |
| S 97 M1 | 17.54 | 5.91 | 10.33 | 0.95 | 8.14 | 55670 | 0.09 | 2401.00 | 9.47 |
| Sample No | Li(PPm) | Mg(PPm) | Mn(PPm) | Mo(PPm) | Na(PPm) | Nb(PPm) | Ni(PPm) | P(PPm) | Pb(PPm) |
| S 88 M | 9.50 | 5214 | 89.04 | 3.75 | 16350.00 | 16.26 | 1.94 | 658.10 | 31.15 |
| S 90 M | 13.96 | 7265 | 76.14 | 1.90 | 16050.00 | 11.20 | 1.42 | 617.40 | 39.75 |
| S 97 M | 5.08 | 2474 | 212.30 | 4.64 | 1052.00 | 120.90 | 2.22 | 272.10 | 20.11 |
| S 97 M1 | 9.91 | 2217 | 7609.00 | 1.65 | 202.80 | 11.27 | 11.99 | 78.71 | 36.76 |
| Sample No | Rb(PPm) | S(PPm) | Sb(PPm) | Sc(PPm) | Sn(PPm) | Sr(PPm) | Te(PPm) | Th(PPm) | Ti(PPm) |
| S 88 M | 36.89 | 3388.00 | 6.77 | 5.47 | 1.44 | 233.60 | 0.25 | 20.13 | 1403 |
| S 90 M | 56.98 | 378.90 | 3.79 | 6.89 | 2.84 | 274.40 | 0.26 | 11.73 | 2226 |
| S 97 M | 24.08 | 118.60 | 33.66 | 4.28 | 2.19 | 137.50 | 0.57 | 20.14 | 568 |
| S 97 M1 | 4.81 | 240.80 | 6.09 | 1.84 | 0.55 | 91.15 | 0.18 | 12.40 | 345 |
| Sample No | Tl(PPm) | U(PPm) | V(PPm) | W(PPm) | Y(PPm) | Zn(PPm) | Zr(PPm) |  |  |
| S 88 M | 0.66 | 0.61 | 59.20 | 0.79 | 3.13 | 17.27 | 30.25 |  |  |
| S 90 M | 0.77 | 0.52 | 62.73 | 0.70 | 11.63 | 21.06 | 16.91 |  |  |
| S 97 M | 0.78 | 3.05 | 82.64 | 25.88 | 6.24 | 32.93 | 34.53 |  |  |
| S 97 M1 | 0.53 | 2.04 | 48.77 | 0.66 | 11.68 | 74.75 | 5.71 |  |  |

جدول 5-24- نتايج مطالعات كاني سنگين مرحله كنترل آنومالي در منطقه اميد بخش5.

| SAM.NO. | SF-97A | SF-97B | SF-97C |
| --- | --- | --- | --- |
| ALT.SIL. | 413.1 | 325.08 | 197.64 |
| AMPHIBOL | 0 | 0 | 0 |
| APATITE | 0.58 | PTS | PTS |
| BARITE | 16.2 | 44.1 | 27 |
| CALCITE | 106.92 | 15.12 | 16.2 |
| CHROMITE | 0 | PTS | 0 |
| CERUSSITE | PTS | PTS | PTS |
| EPIDOTS | 587.52 | 228.48 | 212.16 |
| FELDESPAR | 19.44 | 15.12 | 12.96 |
| GALENA | 0 | PTS | PTS |
| GARNET | PTS | PTS | 0 |
| GOETHITE | 95.04 | 98.56 | 411.84 |
| HEMATITE | 228.96 | 118.72 | 248.04 |
| LEUCOXENE | 0 | 0 | 0 |
| LIMONITE | PTS | 4.26 | 177.84 |
| MAGNETITE | 982.8 | 1121.12 | 561.6 |
| NATIVE LEAD | PTS | 0 | 0 |
| OLIGISITE | 108 | 56 | 0 |
| OLIVINE | PTS | 42.56 | 0 |
| PYRITE | 0 | PTS | 0 |
| PYRITE LIMONITE | 0 | 0 | 0 |
| PYRITE (OXIDE) | 0 | 0 | 0 |
| PYROXENES | 69.12 | 35.864 | PTS |
| RUTILE | PTS | PTS | 0.5 |
| SERPENTINE | 112.32 | 87.36 | 81.12 |
| SPHENE | 0 | PTS | 0 |
| STRONTIANITE | 0 | 0 | 0 |
| ZIRCON | PTS | PTS | 5.52 |
| SMITHSONITE | PTS | 0 | 0 |
| MALACHITE | PTS | 0 | PTS |

از اين محدوده تعداد 4 نمونه مينراليزه برداشت شده كه از همه نمونه‌ها مقطع صيقلي تهيه شده است. نتايج مطالعات مينرالوگرافي در اين محدوده به شرح زير است:

نمونه S.97.M1

در اين مقطع طيف وسيعي از انواع هيدروكسيدها (ليمونيت، گوتيت، ...) ديده مي شوند كه به صورتي نابرجا وارد محيط شده و در فضاهاي خالي، حفره ها، شكستگي ها و فضاي بين كاني ها استقرار يافته اند.

شكل 5-24-  نمايي از طيف وسيع هيدروكسيدهاي آهن در مقطع نمونه S.97.M1.

نمونه S.88.M

اين نمونه به لحاظ داشتن مواد معدني فقير است. تركيبات تيتانيوم دار و آزوريت، كانه هاي موجود در اين نمونه‌اند. هيدروكسيدهاي آهن يعني ليمونيت و گوتيت كاملا به صورت ثانوي و نابرجا فضاي خالي را پر نموده‌اند. به اين لحاظ به صورت لكه ها و پرشدگي رگچه‌ها قابل ملاحظه اند. تركيبات تيتانيوم دار به صورت دانه هاي بي شكل و پراكنده با ابعاد حداكثر 100 ميكرون با فراواني 1درصد يا كمتر در مقطع ديده مي‌شوند. در بعضي از بخش‌هاي مقطع آثاري ناچيز مشكوك به آزوريت ديده مي‌شود كه باعث آغشتگي گانگ به رنگ آبي گشته‌اند. اين آثار ريز بوده و قابل عكس گرفتن نيست.

شكل 5-25- نمايي از مقطع نمونه S.88.M.

شكل 5-26- نمايي از هيدروكسيدهاي آهن در مقطع نمونه S.88.M.

نمونه S.90.M

در اين نمونه پيريت و تركيبات تيتانيوم دار ديده مي شوند. پيريت حدود 2 درصد از مقطع را تشكيل داده است. دانه هاي پيريت اتومورف تا نيمه اتومورف بوده و در سطح مقطع پراكنده اند و ابعاد آن ها تا حدود 1 ميلي متر نيز رسيده است. به دليل آلتراسيون سوپرژن، از اطراف توسط هيدروكسيدهاي آهن شامل ليمونيت و گوتيت جانشين شده اند و فقط بقايائي از پيريت برجاي مانده است (relict texture). تركيبات تيتانيوم دار نيز بي شكل و از نوع روتيل بوده و ابعاد آن ها تا حدود 100 ميكرون رسيده است. فراواني آن ها كمتر از 1 درصد است.

شكل 5-27- نمايي از مقطع نمونه S.90.M.

شكل 5-28- نمايي ديگر از مقطع نمونه S.90.M.

نمونه: S.97.M

اين نمونه به احتمال نوعي سرباره است، لذا كاني هاي آن ذوب شده و مجددا تشكيل شده اند. به همين دليل ديگر تركيبات طبيعي نيستند كه خصوصيات كاني شناسي شناخته شده را داشته باشند، بنابراين نمي توان نوع دقيق آن ها را مشخص كرد. اين نمونه جدا از زمينه سيليكاتة خود كه آن هم ذوب شده، واجد دو فاز فلزي است. فاز اول به صورت دانه هاي مدور با ابعاد حدود 20 الي 120 ميكرون بوده و حدود 65 درصد از مقطع را تشكيل داده است. فاز بعدي به احتمال از تركيبات آهن دار و سولفيدي است و حدود 2 درصد از مقطع را تشكيل داده است. ابعاد اين دانه ها به حدود 100 ميكرون مي رسد. فاز اول به صورتي پراكنده در تمام مقطع پراكنده است و فاز دوم نيز به مقدار بسيار كم در زمينه ديده مي شود.

شكل 5-29- نمايي از مقطع نمونه S.97.M.

شكل 5-30- نمايي از مقطع نمونه S.97.M.

5-3- بررسي‌هاي ژئوشيميايي نمونه‌هاي مينراليزه

در نتيجه عمليات كنترل آنومالي تعداد 29 نمونه مينراليزه و آلتره از محدوده زون‌هاي دگرساني، انديس‌هاي معدني، به خصوص بالادست نمونه‌هاي ژئوشيمي و كاني سنگين داراي ناهنجاري برداشت شد. اين نمونه‌ها در آزمايشگاه شركت زرآزما مورد آناليز قرار گرفتند.

جهت بررسي‌هاي كاني‌ شناسي نمونه‌هاي دگرساني تعداد 11 نمونه مورد آناليز XRD قرار گرفت. نتايج اين آناليز مطابق جدول 5-25، است.

جدول 5-25- نتايج آناليز كاني شناسي نمونه‌هاي دگرساني.

| Sample No. | Minerals |
| --- | --- |
| S-135M1 | QUARTZ+CLAY MINERAL+GOETHITE |
| S-135M2 | QUARTZ+GOETHITE+CALCITE(Minor) Barite(Minor) |
| S-135M3 | QUARTZ+FELDESPAR+CLAY MINERAL+PREHNITE |
| S-26M2 | QUARTZ+FELDESPAR+CLAY MINERAL+PREHNITE |
| S-26M3 | QUARTZ+CALCITE+CLAY MINERAL+FELDESPAR+HEMATITE |
| S-31M1 | FELDESPAR+CLAY MINERAL+EPIDOTE |
| S-25M1 | CALCITE+PREHNITE+QUARTZ+GARNET+EPIDOTE |
| S-138M2 | QUARTZ+FELDESPAR+CALCITE+EPIDOTE+CLAY MINERAL |
| S-138M3 | QUARTZ+FELDESPAR+EPIDOTE+CLAY MINERAL+CALCITE(Minor) |
| S-88M | QUARTZ+FELDESPAR+CLAY MINERAL |
| S-90M | QUARTZ+FELDESPAR+TOURMALINE |

با توجه به نتايج به دست آمده وجود كاني‌هاي گوتيت، كلسيت و هماتيت به همراه كاني‌هاي رسي نشانگر عملكرد فرايندهاي سوپرژن در منطقه است. در نمونه‌هاي 26m2,26m3,31M1,25M1 واقع در محدوده آنومالي 5، وجود كاني‌هاي پرهنيت، كوارتز، اپيدوت، كلسيت و كاني‌هاي رسي نشانگر گسترش دگرساني پروپليتيك در منطقه است.

نمونه 90M حاوي مقاديري تورمالين به همراه كوارتز است. حضور اين كاني‌ها ناشي از نفوذ سيالات غني از SiO2 و F در رگه‌هاي اپي‌ترمال اين منطقه است. وجود كاني فلوريت در نمونه‌هاي كاني سنگين اين مطلب را تاييد مي‌كند.

همچنين جهت بررسي مقادير عيار عناصر در نمونه‌هاي مينراليزه كل 29 نمونه به روش ICP مورد آناليز قرار گرفته است(مقادير خام اين مطالعات در جدول پيوست2 ارائه شده است). با عنايت به نتايج آناليز نمونه‌هاي مينراليزه، عيار برخي از عناصر بسيار بالا و معني‌دار است. جدول 5-26، پارامترهاي آماري داده‌هاي نمونه‌هاي مينراليزه را نشان مي‌دهد.

جدول 5-26- پارامترهاي آماري داده‌هاي نمونه‌هاي مينراليزه.

| Variable | Mean | Median | Mode | StdDev | Skew ness | Kurtosis | Minimum | Maximum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Au | 9.31 | 2.70 | 2.50 | 18.77 | 2.91 | 7.59 | 1.80 | 78.00 |
| Ag | 2.53 | 0.61 | 0.19 | 4.66 | 2.43 | 4.91 | 0.19 | 16.89 |
| As | 215.78 | 17.41 | 0.66 | 683.78 | 4.93 | 25.40 | 0.66 | 3667.00 |
| Ba | 610.47 | 159.60 | 6.20 | 1587.00 | 4.56 | 22.24 | 6.20 | 8385.00 |
| Bi | 6.56 | 3.84 | 1.79 | 9.33 | 4.31 | 20.33 | 1.79 | 51.34 |
| Cd | 29.83 | 0.94 | 0.10 | 119.03 | 5.05 | 25.62 | 0.10 | 611.50 |
| Cu | 205.75 | 26.84 | 2.86 | 515.90 | 4.00 | 17.51 | 2.86 | 2599.50 |
| Fe | 82870.69 | 53570.00 | 23040.00 | 112144.15 | 4.40 | 21.25 | 23040.00 | 626900.00 |
| Hg | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | -1.31 | 0.05 | 0.20 |
| Mn | 3035.08 | 1028.00 | 54.51 | 7210.15 | 4.64 | 23.13 | 54.51 | 38680.00 |
| Mo | 5.62 | 0.93 | 0.14 | 13.82 | 3.82 | 15.63 | 0.14 | 65.30 |
| Pb | 2988.86 | 49.43 | 15.85 | 10634.87 | 4.80 | 24.23 | 15.85 | 56100.00 |
| S | 587.84 | 335.10 | 62.59 | 786.52 | 2.61 | 6.96 | 62.59 | 3388.00 |
| Sb | 101.28 | 6.38 | 2.30 | 333.64 | 4.13 | 17.56 | 2.30 | 1637.00 |
| Ti | 2121.24 | 1832.00 | 5256.00 | 1772.35 | 0.64 | -0.62 | 59.38 | 5983.00 |
| V | 103.98 | 82.64 | 4.32 | 74.96 | 0.91 | 0.52 | 4.32 | 308.10 |
| W | 3.29 | 1.63 | 0.55 | 4.80 | 4.01 | 18.46 | 0.55 | 25.88 |
| Zn | 1478.94 | 180.70 | 17.27 | 3215.35 | 3.19 | 11.51 | 17.27 | 15100.00 |

با توجه به اين جدول و نمودارهاي فراواني عناصر نتايج زير حاصل مي‌شود:

- ميانگين مشاهدات عنصر طلا  برابر است با 9.31 كه اختلاف قابل ملاحظه‌اي با مقدار ميانه (70/2) دارد. به دليل زياد بودن مقدار چولگي (91/2)، محل تمركز مشاهدات همان ميانه (70/2) در نظر گرفته مي‌شود. با توجه به مقدار بيشينه و مقدار ميانه مي‌توان فهميد كه  مقادير نصف داده‌ها از 70/2 تا 78 تغيير مي‌كند. همچنين بيشترين فراواني مشاهده شده مربوط به مقدار 5/2 مي‌باشد كه در واقع همان مد مشاهدات است. با توجه به نمودار فراواني عنصر طلا مقادير بالاي 50 ميلي گرم در تن به عنوان مقادير غيرعادي در نظر گرفته شده است. اين مقادير مربوط به نمونه‌هاي 135M1,135M3,128M بوده و از رگه‌اي با روند شمالي- جنوبي از محدوده آنومالي شماره 1 برداشت شده است. در اين رگه‌ها گسترش زون اكسيدان در بخش‌هاي سطحي تحت تاثير فرايندهاي سوپرژن منجر به افزايش عيار طلا شده است.

شكل 5-31- نمودار فراواني عنصر طلا.

- به دليل زياد بودن مقدار چولگي نقره (43/2)، محل تمركز مشاهدات همان ميانه (61/0) در نظر گرفته مي‌شود. اين در حالي است كه ميانگين مشاهدات برابر با 53/2 است كه اختلاف قابل ملاحظه‌اي با مقدار ميانه دارد. با توجه به مقدار بيشينه (89/16) و مقدار ميانه مي‌توان دريافت كه  مقادير خارج از رديفي در مشاهدات وجود دارد كه سبب ايجاد چولگي مثبت در مشاهدات شده است. با عنايت به نتايج آناليز نمونه‌هاي مينراليزه مقادير بالاي نقره با عنصر طلا يكسان بوده و مربوط به آنومالي شماره 1 مي‌باشند.

شكل 5-32- نمودار فراواني عنصر نقره.

- ميانگين مشاهدات ارسنيك برابر با 78/215 است در حالي كه ميانه برابر با 41/17 است. در اينجا نيز اختلاف قابل ملاحظه بين ميانگين و ميانه نشانگر وجود مقادير خارج از رديف(يا به عبارتي مقادير مرتبط با كانه‌زايي) در مشاهدات است كه باعث ايجاد چولگي مثبت در مشاهدات شده‌اند. اختلاف بسيار زياد بين كمينه (66/0) و بيشينه (3667) مشاهدات نشانگر پراكندگي زياد بين مشاهدات است. با توجه به نتايج آناليز بدست آمده، نمونه‌هاي مينراليزه داراي مقادير بالاي آرسنيك از محدوده آنومالي‌هاي شماره 1 و 4 برداشت شده است.

شكل 5-33- نمودار فراواني عنصر آرسنيك.

- با توجه به چولگي بزرگ باريم (56/4) مشاهدات، محل تمركز آنها كه همان ميانه (60/159) است از بيشينه‌ مشاهدات (8385) اختلاف زيادي دارد. كه اين خود نشانگر وجود مقادير خارج از رديف و معني‌دار اين عنصر در مشاهدات است. مقادير بالاي اين عنصر در نمونه‌هاي آنومالي شماره 1 و 3 مشاهده مي‌شود. باريم به عنوان عنصر پاراژنز سرب و روي در رگه‌هاي اپي‌ترمال منطقه داراي مقادير غير عادي است.

شكل 5-34- نمودار فراواني عنصر باريم.

- تمركز مشاهدات بيسموت با توجه به مقدار بزرگ چولگي (31/4) در اطراف ميانه (84/3) است. بيشترين فراواني مشاهدات مربوط به مشاهده‌ 79/1 است. با توجه به بيشينه‌ مشاهدات (34/51) مي‌توان دريافت كه نيمي از مشاهدات در محدوده 84/3 تا 34/51 قرار داشته و حاوي مقادير معني‌داري هستند. مهمترين نمونه‌هاي داراي مقادير غيرعادي در محدوده آنومالي‌هاي 1 و 4 قرار دارد.

- ميانه‌ مشاهدات كادميم (94/0) نشان مي‌دهد كه نصف مشاهدات در فاصله‌ صفر تا 94/0 قرار دارند و نصف ديگر مشاهدات در فاصله‌ي 94/0 تا بيشينه‌ مشاهدات (50/611) قرار دارند. دامنه‌ تغييرات كوچك در قبل از ميانه نشانگر تراكم تعداد زيادي از مشاهدات در آنجاست. ميانگين مشاهدات برابر با 83/29 است كه به دليل چولگي مثبت بزرگ، فاصله‌ي زيادي با ميانه دارد. مهمترين نمونه‌هاي داراي مقادير غيرعادي در محدوده آنومالي‌هاي 1/5 و 4 قرار دارد.

شكل 5-35- نمودار فراواني عنصر بيسموت.

شكل 5-36- نمودار فراواني عنصر كادميم.

- مشاهدات مس در اطراف ميانه با مقدار 84/26 متمركز شده‌اند. مقدار ميانگين نيز برابر با 75/205 است كه چولگي مشاهدات آن را به سمت راست كشيده است. بيشترين فراواني مشاهده شده (مد) برابر با 86/2 مي‌باشد. مهمترين نمونه‌هاي داراي مقادير بالاي مس شامل 135M1,135M3,128M است. اين نمونه‌ها همچون طلا از محدوده آنومالي شماره 1 برداشت شده است.

شكل 5-37- نمودار فراواني عنصر مس.

  - ميانگين مشاهدات آهن برابر با 69/82870 و ميانه‌ي مشاهدات برابر با 53570 مي‌باشد. بيشترين فراواني مشاهده شده مربوط به مشاهده‌ي 23040 و بيشينه‌ي مشاهدات 626900 بوده كه اين مقدار در حد كاني سازي كانساري است. مركز تمركز مشاهدات به دليل وجود چولگي مثبت در محل ميانه قرار دارد. مقادير بالاي اين عنصر در محدوده آنومالي شماره 4 ديده مي‌شود. در اين محدوده آهن در رگه‌هاي برشي به صورت مگنتيت، هماتيت و گوتيت ديده مي‌شود.

  - ميانگين مشاهدات منگنز برابر با 08/3035 و ميانه‌ي مشاهدات برابر با 1028 مي‌باشد. بيشترين فراواني مشاهده شده مربوط به مشاهده‌ي 51/54 و بيشينه‌ي مشاهدات 38680 مي‌باشد. همچنين مركز تمركز مشاهدات به دليل وجود چولگي مثبت در محل ميانه قرار دارد. مقادير بالاي اين عنصر در نمونه‌هاي محدوده آنومالي شماره 1و4 گزارش شده است. در اين محدوده رگه‌هاي اپي‌ترمال حاوي مقادير زيادي اكسيد منگنز است.

شكل 5-38- نمودار فراواني عنصرآهن.

شكل 5-39- نمودار فراواني عنصرمنگنز.

- ميانگين مشاهدات موليبدن برابر با 62/5 و ميانه آنها برابر با 93/0 مي‌باشد. بيشترين فراواني مشاهده شده مربوط به مقدار 14/0 و بيشينه‌ي مشاهدات 65 گرم در تن گزارش شده است. مقادير بالاي اين عنصر در نمونه‌هاي محدوده آنومالي شماره 1 گزارش شده است.

- عنصر سرب از مهمترين عناصر آناليز شده در اين مناطق اميدبخش است. ميانگين مشاهدات اين عنصر برابر با 86/2988 و ميانه‌ مشاهدات برابر با 43/49 مي‌باشد. بيشترين فراواني مشاهده شده مربوط به مشاهده‌ 85/15 و بيشينه‌ي مشاهدات 56100 مي‌باشد. همچنين مركز تمركز مشاهدات به دليل وجود چولگي مثبت در محل ميانه قرار دارد. در ميان نمونه‌هاي مينراليزه تعداد 7 نمونه داراي مقادير غيرعادي و درحد كاني‌سازي وجود دارد. اين نمونه‌ها از محدوده آنومالي‌هاي 1 و 4 برداشت شده‌اند. مقادير بالاي اين عنصر ناشي از وفور كاني‌هاي كربناتي و اكسيدي سرب( نظير سروزيت، ميمتيت و وانادينيت)  در زون اكسيدان رگه‌هاي اپي‌ترمال است.

- مشاهدات آنتي‌موان در اطراف ميانه با مقدار 38/6 متمركز شده است. مقدار ميانگين نيز برابر با 28/101 است كه چولگي مشاهدات آن را به سمت راست كشيده است. بيشترين فراواني مشاهده شده (مد) برابر با 30/2 مي‌باشد. بيشترين مقدار مشاهده شده نيز برابر با 1637 مي‌باشد. بالاترين عيار نمونه‌هاي ژئوشيمي آبراهه‌اي مربوط به G-128 است. اين در حالي‌ است كه مقادير بالا و معني‌دار آنتيموان نيز در نمونه‌هاي مينراليزه بالا دست نمونه مذكور مشاهده مي‌شود (128M,135M1,135M3).

- روي نيز از عناصر مهم اين آنومالي‌ها محسوب مي‌شود. ميانگين مشاهدات برابر با 98/1478 و ميانه‌ي آنها برابر با 70/180 مي‌باشد. در واقع مشاهدات اطراف ميانه پراكنده شده‌اند. بيشترين مقدار مشاهده شده برابر با 15100 مي‌باشد. حدود 10 نمونه از ميان نمونه‌هاي مينراليزه داراي عيارهاي بالا هستند كه نشانگر غني‌شدگي اين نمونه‌ها از اين عنصر است. اين نمونه‌ها نيز از محدوده آنومالي‌هاي شماره 1 و 4 اغلب برداشت شده و مرتبط با كانه‌زايي‌هاي روي به شكل كربنات روي(اسميت‌زونيت) در زون اكسيدان رگه‌هاي اپي‌ترمال است.

شكل 5-40- نمودار فراواني عنصرموليبدن.

شكل 5-41- نمودار فراواني عنصرسرب.

شكل 5-42- نمودار فراواني عنصر آنتيموان.

شكل 5-43- نمودار فراواني عنصر روي.

جهت بررسي روابط زايشي عناصر در واحدهاي سنگي، ابتدا داده‌هاي مربوط به آناليز نمونه‌هاي مينراليزه نرمال شده و سپس همبستگي خوشه‌اي بين عناصر به روش پيرسون تهيه شده است. نتايج حاصل از همبستگي خوشه‌اي بين عنصرها در 29 نمونه سنگي نشانگر حضور روابط زايشي غني بين برخي از عنصرها مي‌باشد ؛ به ‌طوري كه بالاترين ميزان همبستگي بين عنصرهاي Au  و Ag همچنين  Cd و  Zn مي‌باشد. شكل 5-44، آناليز خوشه‌اي نمونه‌هاي مينراليزه را نشان مي‌دهد.

شكل 5-44- نمودار خوشه‌اي نمونه‌هاي مينراليزه.

## 5-4- آناليز ويژگي نمونه‌هاي مينراليزه

اين آناليز جهت رتبه‏بندي اهميت اكتشافي نمونه‏ها و عنصرها (متغيرهاي ژئوشيميائي) صورت مي‏پذيرد. براي اين منظور از طريق جدول ژينزبرگ (جدول5-27) اعداد 0،1،2،3 به‏ترتيب براي كاني‏سازي عقيم، كاني‏سازي پراكنده، كاني‏سازي غني‏شده و كاني‏سازي كانساري در نظر گرفته مي‏شود. سپس آناليز ويژگي برروي داده‏ها صورت مي‏گيرد. براي اين منظور ماتريس نمونه - عنصر را تشكيل مي‏دهيم. در اين ماتريس فراواني يك عنصر يا در حد كاني‏سازي كانساري، يا در حد كاني‏سازي غني‏شده و يا در حد كاني‏سازي پراكنده و يا عقيم است. در اين صورت براي هر يك به‏ترتيب اعداد 0، 1، 2 و3 در ماتريس ذكر شده قرار داده مي‏شود.  ماتريس حاصل يك بار براي متغيرهاي عنصري و يك بار براي نمونه‏ها مورد آناليز ويژگي قرار مي‏گيرد.

نتايج حاصل از آناليز ويژگي متغيرهاي ژئوشيميايي و نمونه‏هاي مينراليزه در جدول‌هاي (5-28) و (5-29) به‌ترتيب براي متغيرهاي ژئوشيميايي و نمونه‌هاي مينراليزه آورده شده است. مطابق اين جدول‌ها مي‏توان به نتايج زير دست يافت:

- عناصر سرب، روي و منگنز در منطقه سلفچگان داراي بالاترين امتياز بوده و در اولويت اول اكتشافي قرار دارند. اين عناصر كانه‌زايي‌هاي گسترده‌اي در زون اكسيدان رگه‌هاي اپي‌ترمال منطقه دارند.

- نمونه‌هاي 135M2,135M3,128M داراي بالاترين امتياز بوده و حاوي كانه‌زايي‌هاي قابل توجهي بوده در نتيجه عيار عناصر  Pb,Zn,As,Sb,Au,Cd,Cu در آنها بالا و در حد كاني سازي كانساري و غني شده است.

- هرچند نمونه‌هاي برداشت شده از محدوده آنومالي شماره 2 (مانند نمونه‌هاي 144M1,144M2,144M3,145M1,143M) هرچند داراي عيارهاي پايين عناصر بوده و از امتياز پاييني برخوردار است ليكن با توجه به وجود رگه‌هاي متعدد در محدوده آنومالي شماره 2 و گسترش آنومالي‌هاي ژئوشيمي و كاني‌سنگين اين منطقه مي‌تواند اميدبخش باشد.

جدول 5-27- حدود غلظت بعضي از عنصرها براي هر يك از چهار نوع كاني‌سازي (عقيم، پراكنده، غني شده، كانساري، (ژينزبرگ، 1960).

| عنصر | كاني‌سازي عقيم | كاني‌سازي پراكنده | كاني‌سازي غني شده | كاني‌سازي كانساري |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ag | -- | 6-1 | 7> | -- |
| As | -- | 600-300 | 1000-700 | 1000 > |
| Au | -- | -- | 10 > | -- |
| Ba | 600 < | 3000-700 | 6000-4000 | 6000 > |
| Bi | -- | 100-60 | 600-110 | 600 > |
| Cd | -- | 300-100 | 600-400 | 600 > |
| Fe | 20%< | 30%-20 | 50%-30 | 50% > |
| Cu | 60 < | 600-70 | 3000-700 | 3000 > |
| Hg | 100< | 1000-100 | 10000-1000 | 10000> |
| Mn | 300 < | 1000-400 | 10000-1100 | 10000 > |
| Mo | 6 < | 60-7 | 600-70 | 600 > |
| Ni | 100 < | 1000-100 | 3000-1100 | 3000 > |
| Pb | 60 < | 600-70 | 3000-700 | %1 > |
| Sb | -- | 300-100 | 1000-400 | 1000 > |
| Sn | -- | 600-60 | 1000-700 | 1000 > |
| Zn | 100 < | 600-110 | 3000-700 | 3000 > |

جدول 5-28- آناليز تمايز براي متغيرهاي ژئوشيميايي.

| Variable | Rank of Score |
| --- | --- |
| Zn | 116.619 |
| Mn | 116.164 |
| Pb | 100.344 |
| Ag | 61.530 |
| Cu | 57.671 |
| Sb | 36.510 |
| Ba | 30.935 |
| Mo | 27.166 |
| As | 22.181 |
| Au | 16.340 |
| V | 5.916 |
| Cd | 4.583 |
| Bi | 0 |

جدول 5-29- آناليز تمايز براي نمونه‌هاي مينراليزه.

| Sample No | Rank of Score | Sample No | Rank of Score |
| --- | --- | --- | --- |
| S 135 M2 | 106.400 | S 138 M1 | 24.434 |
| S 135 M3 | 84.167 | S 113 M | 22.226 |
| S 128 M | 74.182 | S 26 M1 | 22.136 |
| S 26 M2 | 66.166 | S 97 M1 | 22.136 |
| S 31 M1 | 66.166 | S 26 M3 | 21.071 |
| S 135 M1 | 59.237 | S 144 M1 | 21.071 |
| S 219 M1 | 57.420 | S 144 M3 | 21.071 |
| S 100 M | 46.163 | S 143 M | 21.071 |
| S 25 M1 | 42.708 | S 219 M | 20.445 |
| S 35 M1 | 33.705 | S 136 M | 18.193 |
| S 145 M1 | 32.650 | S 138 M2 | 18.000 |
| S 195 M | 32.496 | S 88 M | 12.329 |
| S 144 M2 | 29.257 | S 97 M | 9.644 |
| S 189 M | 27.055 | S 90 M | 6.164 |
| S 138 M3 | 25.318 |  |  |

## 5-5- بررسي‌هاي كاني‌سنگين

در مرحله كنترل آنومالي از بخش جنوب آنومالي‌هاي شماره 1 و آنومالي شماره 5 كه در آن كانه‌زايي‌هاي قابل ملاحظه‌اي مشاهده نگرديد تعداد 15 نمونه كاني‌سنگين طراحي و برداشت شد. جدول 5-30، مختصات نمونه‌هاي كاني سنگين در اين مرحله را نشان مي‌دهد.

بررسي و مطالعه نمونه‌هاي كاني سنگين برروي نمونه‌هاي آبرفتي نشانگر حضور كانه‌هاي سرب و روي است. نتايج حاصل مطالعات كاني سنگين در مرحله كنترل آنومالي به شرح زير است. جدول 5- 31(پيوست)، نتايج حاصل از نمونه‌هاي كاني سنگين را نشان مي‌دهد.

- در ميان 15 نمونه كاني سنگين برداشت شده 3 نمونه حاوي كاني اسميت‌زونيت است. در ميان اين نمونه‌ها نمونه‌هاي 25A,97A,110A حاوي ذراتي از اين كاني هستند. نمونه‌هاي مذكور به ترتيب حاوي 3و1و1 ذره است.

- با عنايت به نتايج مطالعات انجام شده 6 نمونه حاوي 1 تا 5 ذره گالن است. اين نمونه‌ها شامل نمونه‌هاي 20A (5ذره)، 31A (1ذره)، 97A(3ذره)، 97B(2ذره)، 97C(2ذره)، 110C(1ذره) است.

- از كاني‌هاي ديگر گروه سرب و روي مي‌توان به سروزيت و استرونسيانيت اشاره كرد. در ميان نمونه‌هاي برداشت شده 6 نمونه حاوي سروزيت و يك نمونه حاوي استرونسيانيت است.

- سرب آزاد نيز در 3 نمونه مشاهده شده است. در ميان اين نمونه‌ها نمونه‌هاي 25A,97A,110A حاوي ذراتي از اين كاني هستند.

- وانادينيت از كاني‌هاي ديگر گروه سرب و واناديم است. اين كاني در نمونه 97A به تعداد 1ذره قابل مشاهده است.

- از كاني‌هاي گروه مس مي‌توان به مالاكيت اشاره كرد. مالاكيت در 3 نمونه مشاهده شده است. در ميان اين نمونه‌ها نمونه‌هاي 97B,97A,97C حاوي ذراتي از اين كاني هستند.

با توجه به نتايج مطالعات كاني سنگين در اين مرحله و مقايسه آن با نتايج مطالعات نمونه‌هاي پايين دست برداشت شده در مرحله قبل اين طور بنظر مي‌رسد كه كانه‌هاي سرب و روي در هردو وجود دارد با اين تفاوت كه در اين مرحله عيار آن پايين‌تر بوده و غني شدگي مرحله قبل را نشان نمي‌دهد.

جدول 5-30- مختصات نمونه‌هاي كاني سنگين در مرحله كنترل آنومالي.

| SAMPLE | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 20B | 446575 | 3798896 |
| 20A | 446622 | 3798798 |
| 31A | 446313 | 3797573 |
| 25C | 446090 | 3798269 |
| 25B | 446411 | 3798084 |
| 25A | 446447 | 3797938 |
| 110A | 440599 | 3795828 |
| 31B | 446128 | 3797651 |
| 110C | 439986 | 3796776 |
| 110B | 440223 | 3796595 |
| 31C | 445986 | 3797934 |
| 97C | 441615 | 3796007 |
| 25D | 445933 | 3798129 |
| 97A | 442308 | 3796000 |
| 97B | 441926 | 3795982 |

## 5-6- ارائه مدل احتمالی کانه زایی در منطقه

با توجه به نتایج مطالعات ژئوشیمی و کانی سنگین و بررسی های انجام شده در عملیات کنترل آنومالی های مقدماتی تیپ احتمالی کانسار منطقه سلفچگان از نوع کانسارهای تیپ پلی متال رگه‌ای است.

این رگه ها با تمرکز بالای کانی های گروه سرب، روی و نقره همراه است. سنگ درونگیر این کانسارها توده‌های نفوذی کوچک آلکالن تا کالکوآلکالن و دسته دایک‌های نفوذی در سنگ‌های رسوبی، دگرگوني و ولکانیکی است. محیط تشکیل این کانسارها، برش ها و شکستگی‌های نزدیک سطح زمین و درون هاله‌های گرمابی وابسته به گنبدهای نفوذی کوچک است.

از لحاظ کانی شناسی کانی‌های این گروه در بخش های فوقانی که تحت تاثیر فرایند هوازدگی قرار گرفته، طیف گسترده ای از کانی های اکسیدی و کربناته سرب و روي  نظیر کانی های سروزیت، اسمیت زونیت، همی مورفیت، میمتیت و مگنتیت شکل می گیرد. در بخش های تحتانی این رگه ها حاوی پیریت، گالن، اسفالریت، کالکوپیریت، تنانتیت، سولفات های نقره و گاهی آرژانتیت است.

در اثر فرایند هوازدگی پوسته نازکی از اکسیدهای منگنز به همراه کانی های دگرسانی نظیر هماتیت، گوتیت و لیمونیت و اكسيدها و کربنات‌های سرب و روی با بافت و ساخت‌های برشی، جعبه ای و قشرگون در گوسان‌های سطحی این رگه‌ها به وجود می آیند.

در زون غنی شدگی سطحی این کانسارها احتمالاً نقره با عیار بالا یافت می شود. از لحاظ اکتشافی آنومالی های متعدد ژئوشیمیایی  Pb,Zn,Sb,Cu,Au,Ag,As قابل ثبت است.

بدلیل گسترش زون های سولفوری در بخش های تحتانی مهمترین روش ژئوفیزیک اکتشافی این کانسارها استفاده از روش IP است.

# 6- نتايج و پيشنهادات

## 6-1- تلفيق نتايج و اطلاعات

با توجه به‌كليه اطلاعات حاصل از برداشتهاي زمين‌شناسي، زمين‌شناسي اقتصادي و متالوژني نتايج زير حاصل شده‌است :

- منطقه مورد مطالعه از نظر تقسيمات ساختماني- رسوبي كشور، بخش كوچكي از زون ايران مركزي(كمربند اروميه دختر) و از لحاظ متالوژني بخشي از زون طلا دار ساوه- كاشان- نائين بوده كه در آن كانه‌زايي طلا و فلزات پايه به خصوص سرب و روي داراي اهميت فوق العاده‌اي است.

- منطقه سلفچگان دربرگيرنده واحدهاي ولكانيكي و رسوبي ائوسن، اليگوسن و ميوسن است. اين واحدها شامل واحدهاي تراكي آندزيت، توف آندزيتي، مارن و آهك ماسه‌اي سيلتي است. در مرحله بعد سنگ‌هاي نفوذي نيمه ژرف ميوسن- پليوسن به اشكال دايك، سيل و توده هاي نيمه‌ژرف به داخل واحدهاي قديمي‌تر نفوذ كرده است.

- گسل‌هاي منطقه از نوع امتدادلغز بوده، كه نهشته‌هاي ائوسن- اليگوسن را در راستاي شمال خاوري- جنوب باختري بريده اند. نوع آنها به طور عمده امتدادلغز چپگرد است و نهشته‌هاي ائوسن و اليگوسن را جابجا كرده‌اند.

### 6-1-1- تلفيق نتايج و اطلاعات مربوط به‌عوامل مؤثر در کانه‌زايي

نفوذ توده‌هاي ساب ولكانيك و دم‌هاي داسيتي به‌داخل سکانس‌هاي ولکانيکي در مرحله اول، و نفوذ دايك‌هاي ديابازيك و حدواسط در مرحله دوم و سرانجام منطقه مورد مطالعه تحت تأثير تنش‌هاي فشاري زيادي قرار گرفته كه نتايج آن شكستگي‌ها و زون‌هاي برشي مختلفي است كه در منطقه و پيرامون آن وجود دارد. گسل‌هاي بزرگ منطقه از نوع فشاري با راستاي عمومي شمال خاور- جنوب باختر و شمالي- جنوبي است. عملکرد اين گسل‌ها و نفوذ سيالت غني از CO2  و گاهي SiO2 سبب ايجاد رگه‌هاي پلي‌متال و گسترش زون‌هاي دگرساني منطقه مورد اکتشاف گشته است. حضور ژئودهاي سيليسي، کلسيت مؤيد طبيعت سيليس- کربناته سيالات است. دگرساني محدود به اطراف رگه‌ها بوده و شدت آن در همه جا يكسان نيست. شايان ذكر است كه كانه زايي غالب سرب و روي به صورت كربنات‌هاي سرب و روي است اين كانه‌زايي‌ها كمتر در مقاطع صيقلي قابل تشخيص هستند.

نتايج حاصل از مرحله كنترل آنومالي نشان دهنده وجود عيارهاي بالاي سرب و روي در نمونه‌هاي مينراليزه محدوده اميد بخش شماره 1، 3 و 4 مي‌باشد. در منطقه اميد بخش شماره 1 نمونه‌هاي 135M1، 135M2 و 135M3 داراي مقادير معني‌دار سرب و روي مي‌باشند، به طوريكه بالاترين عيار سرب در نمونه 135M2 (56100 گرم در تن) و بالاترين مقدار روي در نمونه 135M3 (7145گرم در تن) گزارش شده است. در منطقه اميد بخش شماره 3 نيز عيار سرب و روي برخي نمونه ها بالا و معني‌دار است. ماكزيمم عيار اين عناصر به ترتيب 4658 گرم در تن و 4854 گرم در تن است. در محدوده اميد بخش شماره 4 تنها نمونه 219M1 داراي مقدار قابل توجهي از روي 15100 گرم در تن است.

### 6-1-2- تلفيق نتايج و اطلاعات مربوط به‌ناهنجاريهاي ژئوشيميايي

با توجه به گسترش آنومالي‌هاي تك عنصري عناصر مهم اكتشافي، آنومالي‌هاي حاصل از آناليز فاكتوري، ناهنجاري‌هاي حاصل ضرب P.N و همچنين حداكثر تطابق آنومالي‌ها، مهمترين مناطق واجد آنومالي‌هاي ژئوشيمي به شرح زير معرفي مي‌گردد.

- بخش جنوب باختري ارتفاعات سخت حصار: در اين منطقه نمونه‌هاي ژئوشيمي مهمي همچون S-12، S-128، S-127، S-131، S-133، S-134 و S-135 داراي آنومالي‌هاي متعدد ژئوشيمي از عناصري چون سرب، روي، نقره، كادميم، آنتيموان و گوگرد با حداكثر تطابق، گسترش دارد. بالا بودن عيار اين عناصر نمونه‌ها به صورت غيرعادي منتهي به اهميت اكتشافي اين منطقه شده است. بنابراين پيشنهاد مي‌شود حوضه بالادست اين نمونه‌ها كه همگي در امتداد يك آبراهه هستند جهت اكتشاف كانسارهاي پلي‌متال سرب و روي با برداشت نمونه‌هاي مينراليزه كنترل شود.

- بخش خاوري منطقه اكتشافي دربرگيرنده پلنگ‌دره تا بخش جنوب خاوري منطقه اكتشافي در اهميت دوم قرار دارد. در اين منطقه عناصر مهمي همچون نقره، سرب، روي بهمراه آهن و منگنز داراي آنومالي‌هايي هستند. البته تطابق آنومالي‌هاي عناصر مذكور در اين منطقه نسبت به منطقه اول كمتر است.

### 6-1-3- تلفيق نتايج و اطلاعات مربوط به‌ناهنجاري‌هاي كاني سنگين

با توجه به مطالعات كاني سنگين در منطقه سلفچگان II كاني‌هاي گروه سرب و روي داراي مقادير قابل توجهي است. در اين نمونه‌ها كاني‌هايي چون گالن، سروزيت، اسفالريت، اسميت‌زونيت، ولفنيت،  پيرومورفيت، ميمتيت و سرب آزاد به همراه فلوريت به عنوان يك كاني پاراژنز كاني‌هاي گروه سرب و روي حضور چشمگيري دارند. وفور اين كاني‌ها در ميان نمونه‌هاي كاني سنگين مويد كانه‌زايي سرب و روي به صورت اپي‌ترمال در منطقه بوده و اغلب آنومالي‌هاي ژئوشيمي عناصر سرب و روي و ساير عناصر پاراژنز را تاييد مي‌كند. با عنايت به مطالعات كاني‌سنگين، مقادير قابل توجهي از كاني‌هاي گروه‌آهن و تيتانيم مانند مگنتيت، ايلمنيت و كاني‌هاي دگرساني نظير هماتيت، گوتيت و ليمونيت در نمونه‌ها حضور دارد. حضور اين كاني‌ها در ميان نمونه‌هاي كاني‌سنگين (به خصوص كاني‌هاي دگرساني) مويد عملكرد فرايندهاي سوپرژن در منطقه است كه در اثر ليچينگ بخش‌فوقاني رگه‌هاي اپي‌ترمال واجد كاني‌هاي سولفوري بوجود آمده اند. اين كاني‌ها در اين بخش از كانسار، به همراه كاني‌هاي مينراليزه كربناته و اكسيد سرب و روي  نظير سروزيت، وانادينيت، ميمتيت و اسميت‌زونيت حضور دارند.

### 6-1-4- تلفيق نتايج و اطلاعات مربوط به‌آثار و انديس‌هاي شناخته شده در پي‌جويي

با توجه به بررسي‌هاي انجام شده در مرحله كنترل آنومالي‌هاي مقدماتي رگه‌هاي متعدد پلي متال با روند شمال خاور- جنوب‌باختر در باختر منطقه و در محدوده‌هاي اميد بخش شماره 1 و 2 برونزد دارد. اين رگه‌ها بين نيم تا يك متر ضخامت داشته و طول هر يك به200 تا 300 متر مي‌رسد. رگه‌هاي مذكور به رنگ قهوه‌اي تا زرد بوده و سنگ دربرگيرنده(واحد توف) آن بشدت برشي شده است. اين رگه‌ها حاوي كانه‌زايي هاي سرب و روي و عناصر پاراژنز بوده و در آن علاوه بر هيدروكسيدهاي آهن و منگنز، كانه‌هاي سرب و روي نيز حضور دارد.

بخش فوقاني اين رگه‌ها تحت تاثير فرايند ليچينگ(ناشي از عملكرد فرايندهاي سوپرژن) قرار گرفته و در آن كانه‌هاي سولفوري نظير پيريت، گالن ، اسفالريت و احتمالاً كالكوپيريت بشدت اكسيدي شده، سپس ضمن شكل گيري بافت جعبه‌اي(Boxwork texture) كه از بافتهاي شاخص زون اكسيدان است، در ديواره تيغه‌هاي سيليسي و كربناته اين بافت كانه‌هاي كربناته و اكسيدي سرب و روي نظير سروزيت، اسميتزونيت، ميمتيت و وانادينيت شكل گرفته است. در بخش‌هايي از اين رگه‌ها نيز مالاكيت به صورت پراكنده مشاهده مي‌شود.

## 6-2- مقايسه الگوي حاصل با مدل‌هاي زايشي شناخته شده

نتايج و بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه تیپ احتمالی کانسار منطقه سلفچگان از نوع کانسارهای تیپ پلی‌متال رگه‌ای است. این رگه ها با تمرکز بالای کانی های گروه سرب، روی و نقره همراه است. سنگ درونگیر این کانسارها توده‌های نفوذی کوچک آلکالن تا کالکوآلکالن و دسته دایک‌های نفوذی در سنگ‌های رسوبی، دگرگوني و ولکانیکی است. محیط تشکیل این کانسارها، برش ها و شکستگی‌های نزدیک سطح زمین و درون هاله‌های گرمابی وابسته به گنبدهای نفوذی کوچک است. در زون غنی شدگی سطحی این کانسارها احتمالاً نقره با عیار بالا یافت می شود. از لحاظ اکتشافی آنومالی های متعدد ژئوشیمیایی  Pb,Zn,Sb,Cu,Au,Ag,As قابل ثبت است.

## 6-3- ارزيابي يافته‌هاي اکتشافي و معرفي مناطق مستعد بر حسب اولويت

با تلفيق کليه داده‌هاي اکتشافي در نهايت 5 محدوده به‌عنوان مناطق اميدبخش اکتشافي در اين مرحله معرفي شد. از اين ميان با توجه به گسترش كانه‌زايي و عيار نمونه‌هاي مينراليزه محدوده‌هاي اميدبخش اکتشافي 1و4 به ترتيب با اولويت اول و دوم اکتشافي براي عناصر سرب و روي و فلزات پايه بايستي مورد اکتشاف قرار گيرد.

## 6-4- معرفي مدل اکتشافي و عمليات مورد نياز براي مراحل بعد

اين بخش چكيده تمامي دست‌آوردهاي مجموعه عمليات اكتشافي است و در نهايت منجر ‌به‌معرفي راهكارهاي اساسي در مرحله بعدي اكتشافي مي‌شود. پيشنهادات ارائه شده در اين مرحله براي اکتشاف سرب، روي و عناصر پاراژنز  براي محدوده‌هاي‌ اميد بخش اكتشافي شماره 1و4 به ترتيب با اولويت اول و دوم به‌صورت زير مطرح مي‌گردد(نقشه 6-1)، شايان ذكر است كه وسعت محدوده شماره 1، 500 هكتار و محدوده شماره 4، 200 هكتار است.

1- هویت بخشی به آنومالی های مقدماتی ژئوشیمیایی و ارتقای کیفیت معدنی در مراحل قبلی اکتشاف

در این مرحله کلیه زون های احتمالی حاوی کانه زایی شناسایی شده و  از محدوده ناهنجاری‌های ژئوشیمی و کانی‌سنگین تعداد 100 نمونه از کلیه کانه‌زایی‌های موجود در منطقه با دیدگاه بررسی‌های ژنتیکی و زمین‌شناسی اقتصادی  برداشت می شود.

نمونه‌های مذکور حتی المقدور توسط کارشناس زمین‌شناسی اقتصادی و یا مهندس اکتشاف معدن برداشت شود.

در این مرحله تعداد 20 نمونه جهت تهیه مقاطع نازک و صیقلی(برای نمونه های توده های نفوذی نيمه عميق و حاوی کانه زایی)، آنالیز کانی شناسی( برای نمونه های دگرسان شده ) و 80 نمونه برای آنالیز 11 عنصر اکتشافی منطقه (Au , Ag , Cu , Mo , Pb , Zn , Fe , Mn , As ,Cd , Sb ) به روش جذب اتمی آنالیز می‌شود.

در اين مرحله ضمن انجام مطالعات مينرالوگرافي انجام مطالعات زير ضرورت دارد.

- بررسي كاني‌شناسي زون‌هاي كانه‌دار.

- بررسي ساخت و بافت زون‌هاي كانه‌دار.

- بررسي ارتباط تحولات زون‌هاي كانه‌دار و سنگ دربرگيرنده.

- بررسی زون های دگرسانی و ارتباط آن با واحدهای مولد کانه زایی.

- تجزیه و تحلیل آماری بر روی نتایج آنالیز شیمیایی.

- بررسی همبستگی های عناصر اکتشافی با یکدیگر.

- بررسی روابط و تحولات کانی شناسی در مناطق پتانسیل دار و دگرسانی.

- بررسی آنومالی‌های نقطه ای نمونه های برداشت شده.

2- تهیه نقشه زمین شناسی - معدنی 5000/1 منطقه به وسعت 5 كيلومترمربع شامل:

2-1) تبدیل عکس هوائی 20000/1 به 5000/1

2-2) تهیه نقشه توپوگرافی با روش فتوگرامتری

2-3) فوتوژئولوژی عکسهای هوائی جهت:

2-3-1) تفکیک واحدهای زمین شناسی

2-3-2) تفکیک زون های آلتراسیون

2-3-3) شناسایی واحدهای زمین شناسی مولد کانه زایی

2-3-4) تفکیک ساختارهای زمین شناسی مولد کانه زایی

2-4) عملیات صحرائی جهت کنترل نقشه مقدماتی تهیه شده به منظور کنترل واحدهای سنگی و مرز واحدها آلتراسیونها، ساختارهای زمین شناسی و تکتونیکی و ... نمونه برداری از واحدهای سنگی، دگرسانی و کانه زایی شامل:

2-4-1) کنترل واحدهای سنگی و برداشت نمونه جهت تهیه مقطع نازک و تعیین دقیق نام سنگ(تعداد15 نمونه).

2-4-3) برداشت نمونه از بخشهای آلتره جهت XRD و تعیین نوع آلتراسیون (تعداد 15 نمونه).

2-4-4) اندازه گیری ساختارهای زمین شناسی و تکتونیکی از جمله شیب و امتداد لایه ها، گسل ها و تراستها و ...

2-5) تصحیح نقشه مقدماتی با استفاده از مشاهدات صحرائی و اطلاعات حاصله از مطالعات آزمایشگاهی و تهیه نقشه زمین شناسی نهائی

3- انجام عملیات نمونه برداری نیمه سیستماتیک در مناطق دارای کانه زایی(200 نمونه).

3-1) با استفاده از مطالعات اولیه ابتدا روندهای آلتراسیون، کانه زائی و ساختارهای احتمالی را شناسائی کرده تا بر اساس آن و بر طبق شرح خدمات در امتداد پروفیل های عمود بر روند این تغییرات نمونه برداری صورت گیرد.

3-2) همزمان با برداشت این نمونه ها، عملیات اکتشاف چکشی و برداشت های زمین شناسی اقتصادی صورت خواهد گرفت که از اهم موارد آن شامل:

3-2-3) مطالعه و تعیین شکل، روند و وسعت کانه زائی (طول و عرض) و اندازه گیری شیب و امتداد آن

3-2-4) تعیین ارتباط کانه زائی با نوع واحد سنگی و آلترا سیونها و تعیین ژنز احتمالی کانه

3-3) جهت حصول نتیجه نهائی باید از نتایج بدست آمده در مراحل مختلف کار استفاده شود.

3-4) آنالیز نمونه ها  جهت تعیین عیار 10 عنصر پاراژنز (200 نمونه)

3-5) پردازش داده های ژئوشیمی و تهیه نقشه های هم عیار

4) انجام عملیات مهندسی اکتشاف شامل

4-1)حفر  ترانشه  و چاهک  اکتشافی به مقدار 300 متر مکعب

4-2- برداشت نمونه ها از ترانشه و چاهک و آنالیز به تعداد 200 عدد

نمونه گیری در طول ترانشه با توجه به  توپوگرافی محل معمولاٌ از پایین به بالا بر اساس نوع کانی سازی و میزان پراکندگی به صورت تکه ای و شیاری خواهد بود. همزمان با نمونه گیری در طول ترانشه برداشت زمین شناسی در امتداد آن نیز انجام خواهد شد. در این برداشت، طول ترانشه، شیب لایه بندی، شیب توپوگرافی، فاصله نمونه ها ، تعداد و شماره نمونه ها قید می شود.

4-3- برداشت زمین شناسی شامل تفکیک کلیه تغییرات سنگ چینه ای در زون کانه سازی و سنگهای کمربالا و کمر پایین بوده و به صورت یک برش زمین شناسی با مقیاس 1:100،  1:200، 1:500 ترسیم خواهد گردید.

5- آنالیز نمونه ها  جهت تعیین عیار 10 عنصر پاراژنز (200 نمونه)

6- عمليات ژئوفيزيكي به روش IP-RS به تعداد 1000 نقطه.

7- تلفیق کلیه اطلاعات زمین شناسی و عملیات مهندسی اکتشاف.

شكل 6-1- نقشه محدوده‌هاي پيشنهادي.

# منابع

آقانباتي، ع. (1383). زمين شناسي ايران. انتشارات سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور.

ايزدي ،ح و همكاران.(1383). اكتشافات ژئوشيميايي و كاني سنگين در ورقه 1:100000 سلفچگان. سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور.

حسني پاك، ع.(1380). تحليل داده هاي اكتشافي. انتشارات دانشگاه تهران.

علائي مهابادي، س.(1379). نقشه زمين شناسي 1:100000 سلفچگان. سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور.

مقصودي، ع . (1384). كانسارها و نشانه هاي معدني طلا در ايران. انتشارات آرين زمين.

# پيوست

- جداول شماره نمونه‌ها و مختصات جغرافيايي آنها بر اساس UTM.

- نتايج خام مطالعات نمونه‌هاي ژئوشيميايي.

- جدول محاسبات نمونه‌هاي تكراري.

- نمودارهاي كنترلي تامپسون.

- نمودارهاي فراواني، فراواني تجمعي و نمودارهاي جعبه‌اي دادهاي خام.

- نمودارهاي فراواني و تجمعي داده‌هاي نرمال.

- نتايج خام مطالعات نمونه‌هاي كاني سنگين.

- نتايج خام مطالعات نمونه‌هاي مينراليزه.

- نتايج خام مطالعات نمونه‌هاي كاني سنگين مرحله كنترل آنومالي.

# جدول پيوست 1- شماره نمونه‌ها و مختصات جغرافيايي آنها بر اساس UTM.

| NAME | X | Y | NAME | X | Y | NAME | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-1 | 446749 | 3800670 | S-41 | 445873 | 3796644 | S-78 | 442838 | 3796389 |
| S-2 | 446355 | 3800470 | S-42 | 446617 | 3795719 | S-79 | 442881 | 3796800 |
| S-4 | 446740 | 3799999 | S-43 | 446209 | 3795872 | S-81 | 443138 | 3797145 |
| S-5 | 446697 | 3799681 | S-44 | 445865 | 3795746 | S-82 | 443331 | 3797393 |
| S-6 | 446317 | 3799693 | S-45 | 445684 | 3795794 | S-83 | 443708 | 3797530 |
| S-7 | 446212 | 3799556 | S-46 | 445459 | 3796002 | S-84 | 443258 | 3797555 |
| S-8 | 445859 | 3799535 | S-47 | 445270 | 3796017 | S-85 | 443096 | 3797404 |
| S-9 | 445780 | 3799344 | S-48 | 444976 | 3796392 | S-86 | 443510 | 3797774 |
| S-10 | 445420 | 3799293 | S-49 | 445024 | 3796478 | S-87 | 443786 | 3797767 |
| S-11 | 445474 | 3799172 | S-50 | 444985 | 3796865 | S-88 | 443748 | 3797896 |
| S-12 | 445194 | 3799140 | S-51 | 445185 | 3796577 | S-89 | 443486 | 3798002 |
| S-13 | 444933 | 3799131 | S-52 | 445267 | 3797099 | S-90 | 442706 | 3797671 |
| S-14 | 444655 | 3799169 | S-53 | 445318 | 3797205 | S-91 | 442529 | 3797813 |
| S-15 | 444647 | 3799041 | S-54 | 444925 | 3797447 | S-92 | 442604 | 3798000 |
| S-16 | 444703 | 3798523 | S-55 | 444782 | 3797568 | S-93 | 442913 | 3797867 |
| S-17 | 444618 | 3798558 | S-56 | 445037 | 3797570 | S-94 | 442946 | 3798251 |
| S-18 | 444793 | 3798922 | S-57 | 444802 | 3797703 | S-95 | 442903 | 3798520 |
| S-20 | 446767 | 3798842 | S-58 | 445433 | 3795754 | S-96 | 442228 | 3795717 |
| S-22 | 446781 | 3798321 | S-59 | 444975 | 3796033 | S-97 | 442336 | 3795830 |
| S-23 | 446489 | 3798305 | S-60 | 445007 | 3795700 | S-99 | 441624 | 3795920 |
| S-24 | 446191 | 3798527 | S-61 | 444636 | 3796034 | S-100 | 440505 | 3796821 |
| S-25 | 446740 | 3797935 | S-62 | 444269 | 3796158 | S-101 | 441462 | 3796030 |
| S-26 | 446113 | 3797949 | S-63 | 444291 | 3796304 | S-102 | 442002 | 3795981 |
| S-27 | 446209 | 3798187 | S-64 | 444452 | 3796458 | S-103 | 442176 | 3796326 |
| S-28 | 445733 | 3798105 | S-65 | 444486 | 3796897 | S-104 | 442325 | 3796627 |
| S-29 | 445754 | 3798251 | S-66 | 443663 | 3795678 | S-105 | 442211 | 3796544 |
| S-30 | 446658 | 3797096 | S-67 | 443429 | 3795723 | S-106 | 441626 | 3796197 |
| S-31 | 446553 | 3797479 | S-68 | 443029 | 3795690 | S-107 | 441573 | 3796689 |
| S-32 | 446661 | 3796269 | S-69 | 443233 | 3796056 | S-108 | 441520 | 3797025 |
| S-33 | 446698 | 3796102 | S-70 | 443058 | 3796026 | S-109 | 441802 | 3797444 |
| S-34 | 446306 | 3796317 | S-71 | 442947 | 3796193 | S-110 | 440536 | 3795692 |
| S-35 | 446308 | 3796422 | S-72 | 443529 | 3796286 | S-111 | 440620 | 3796102 |
| S-36 | 446067 | 3796659 | S-73 | 443330 | 3796339 | S-112 | 440729 | 3796498 |
| S-37 | 445782 | 3797068 | S-74 | 443792 | 3796443 | S-113 | 440492 | 3796548 |
| S-38 | 445831 | 3797162 | S-75 | 443694 | 3796560 | S-114 | 439986 | 3796774 |
| S-39 | 445707 | 3797482 | S-76 | 443990 | 3796806 | S-115 | 440675 | 3796765 |
| S-40 | 445697 | 3797590 | S-77 | 442970 | 3796451 | S-116 | 440608 | 3797009 |

# ادامه جدول پيوست 1- شماره نمونه‌ها و مختصات جغرافيايي آنها بر اساس UTM.

| NAME | X | Y | NAME | X | Y | NAME | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-117 | 441003 | 3797411 | S-156 | 440188 | 3799754 | S-195 | 443919 | 3799343 |
| S-118 | 441000 | 3797567 | S-157 | 440157 | 3799298 | S-196 | 444065 | 3799001 |
| S-119 | 441183 | 3797502 | S-158 | 440387 | 3800685 | S-197 | 444704 | 3800572 |
| S-120 | 439963 | 3795714 | S-161 | 440937 | 3800677 | S-198 | 444552 | 3800590 |
| S-121 | 439803 | 3795692 | S-162 | 440841 | 3800324 | S-199 | 445180 | 3800641 |
| S-124 | 438913 | 3796393 | S-163 | 440942 | 3800335 | S-200 | 445490 | 3800637 |
| S-125 | 438817 | 3796680 | S-164 | 441077 | 3800683 | S-201 | 445329 | 3800149 |
| S-126 | 438933 | 3796681 | S-165 | 441369 | 3800675 | S-202 | 445029 | 3799841 |
| S-127 | 438793 | 3797216 | S-166 | 441371 | 3800223 | S-203 | 446435 | 3798925 |
| S-128 | 438899 | 3797300 | S-167 | 441353 | 3799795 | S-204 | 446319 | 3798674 |
| S-129 | 438618 | 3797527 | S-168 | 441678 | 3799315 | S-205 | 445802 | 3799234 |
| S-130 | 438813 | 3797523 | S-169 | 441449 | 3799590 | S-206 | 444392 | 3800252 |
| S-131 | 439102 | 3797048 | S-170 | 441198 | 3799337 | S-207 | 443347 | 3800184 |
| S-132 | 439176 | 3797198 | S-171 | 441374 | 3799229 | S-208 | 444059 | 3797998 |
| S-133 | 439456 | 3797260 | S-172 | 441303 | 3799192 | S-209 | 442476 | 3798167 |
| S-134 | 439492 | 3797372 | S-173 | 441363 | 3798671 | S-210 | 441015 | 3799979 |
| S-135 | 439785 | 3797632 | S-174 | 441200 | 3798771 | S-211 | 439504 | 3799154 |
| S-136 | 438608 | 3797874 | S-175 | 441046 | 3798728 | S-212 | 440676 | 3798266 |
| S-137 | 439112 | 3798010 | S-176 | 440744 | 3798536 | S-213 | 440257 | 3797543 |
| S-138 | 439492 | 3798204 | S-177 | 440642 | 3798503 | S-214 | 442090 | 3796976 |
| S-139 | 438558 | 3799260 | S-178 | 440566 | 3798256 | S-215 | 446736 | 3796790 |
| S-140 | 438838 | 3798830 | S-179 | 442164 | 3800453 | S-216 | 445875 | 3800370 |
| S-141 | 439494 | 3799058 | S-180 | 441988 | 3800629 | S-217 | 446128 | 3797651 |
| S-142 | 439420 | 3799066 | S-181 | 441959 | 3800409 | S-218 | 445368 | 3800085 |
| S-143 | 439318 | 3799507 | S-182 | 442332 | 3799913 | S-219 | 443776 | 3800667 |
| S-144 | 438721 | 3799444 | S-183 | 442203 | 3799792 |  |  |  |
| S-145 | 438698 | 3799659 | S-184 | 442298 | 3799473 |  |  |  |
| S-146 | 438622 | 3800159 | S-185 | 442346 | 3799077 |  |  |  |
| S-147 | 438858 | 3800589 | S-186 | 443666 | 3800575 |  |  |  |
| S-148 | 439169 | 3800651 | S-187 | 443379 | 3800295 |  |  |  |
| S-149 | 439308 | 3799823 | S-188 | 443675 | 3800354 |  |  |  |
| S-150 | 439349 | 3800297 | S-189 | 443764 | 3800278 |  |  |  |
| S-151 | 439531 | 3800649 | S-190 | 443789 | 3799906 |  |  |  |
| S-152 | 439768 | 3800535 | S-191 | 443737 | 3799592 |  |  |  |
| S-153 | 439760 | 3800344 | S-192 | 443231 | 3799180 |  |  |  |
| S-154 | 440109 | 3800697 | S-193 | 443183 | 3799321 |  |  |  |
| S-155 | 440186 | 3800211 | S-194 | 443729 | 3799365 |  |  |  |

ادامه جدول3-3- محاسبات ميانگين و اختلاف در نمونه‌هاي تكراري محدوده سلفچگانII.

| Sample | Sample_D | Ba | Ba | Mean | Diff | Ti | Ti | Mean | Diff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.42 | S.220 | 273 | 276 | 274.5 | 3 | 4920 | 3990 | 4455 | 930 |
| S.33 | S.221 | 273 | 282 | 277.5 | 9 | 4650 | 3680 | 4165 | 970 |
| S.55 | S.222 | 497 | 495 | 496 | 2 | 4070 | 3980 | 4025 | 90 |
| S.93 | S.223 | 292 | 313 | 302.5 | 21 | 4420 | 3900 | 4160 | 520 |
| S.100 | S.224 | 343 | 362 | 352.5 | 19 | 6010 | 5230 | 5620 | 780 |
| S.131 | S.225 | 391 | 416 | 403.5 | 25 | 6140 | 5420 | 5780 | 720 |
| S.130 | S.226 | 242 | 250 | 246 | 8 | 6850 | 5760 | 6305 | 1090 |
| S.188 | S.227 | 388 | 396 | 392 | 8 | 4680 | 4720 | 4700 | 40 |
| S.189 | S.228 | 304 | 296 | 300 | 8 | 4420 | 4250 | 4335 | 170 |
| S.191 | S.229 | 307 | 289 | 298 | 18 | 4160 | 4040 | 4100 | 120 |
| S.195 | S.230 | 304 | 286 | 295 | 18 | 4310 | 4200 | 4255 | 110 |
| S.12 | S.231 | 298 | 325 | 311.5 | 27 | 4600 | 4320 | 4460 | 280 |
| S.216 | S.232 | 328 | 340 | 334 | 12 | 4980 | 5410 | 5195 | 430 |
| S.200 | S.233 | 375 | 365 | 370 | 10 | 5190 | 5530 | 5360 | 340 |
| S.218 | S.234 | 364 | 367 | 365.5 | 3 | 4810 | 5140 | 4975 | 330 |
| S.198 | S.235 | 372 | 368 | 370 | 4 | 5140 | 5510 | 5325 | 370 |
| S.185 | S.236 | 339 | 355 | 347 | 16 | 5120 | 5380 | 5250 | 260 |
| S.182 | S.237 | 353 | 361 | 357 | 8 | 4740 | 4810 | 4775 | 70 |
| S.181 | S.238 | 353 | 364 | 358.5 | 11 | 5170 | 5450 | 5310 | 280 |
| S.180 | S.239 | 308 | 319 | 313.5 | 11 | 4380 | 4570 | 4475 | 190 |

| Sample | Sample_D | Fe | Fe | Mean | Diff | P | P | Mean | Diff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.42 | S.220 | 42300 | 40100 | 41200 | 2200 | 540 | 479 | 509.5 | 61 |
| S.33 | S.221 | 38700 | 35200 | 36950 | 3500 | 552 | 479 | 515.5 | 73 |
| S.55 | S.222 | 42100 | 40600 | 41350 | 1500 | 782 | 719 | 750.5 | 63 |
| S.93 | S.223 | 42500 | 43400 | 42950 | 900 | 1050 | 999 | 1024.5 | 51 |
| S.100 | S.224 | 50500 | 50400 | 50450 | 100 | 654 | 598 | 626 | 56 |
| S.131 | S.225 | 51500 | 53000 | 52250 | 1500 | 673 | 601 | 637 | 72 |
| S.130 | S.226 | 66200 | 64900 | 65550 | 1300 | 489 | 416 | 452.5 | 73 |
| S.188 | S.227 | 47900 | 48600 | 48250 | 700 | 567 | 594 | 580.5 | 27 |
| S.189 | S.228 | 46600 | 45500 | 46050 | 1100 | 589 | 596 | 592.5 | 7 |
| S.191 | S.229 | 44800 | 42300 | 43550 | 2500 | 581 | 566 | 573.5 | 15 |
| S.195 | S.230 | 46700 | 42600 | 44650 | 4100 | 636 | 559 | 597.5 | 77 |
| S.12 | S.231 | 39500 | 39300 | 39400 | 200 | 657 | 605 | 631 | 52 |
| S.216 | S.232 | 50100 | 48900 | 49500 | 1200 | 598 | 608 | 603 | 10 |
| S.200 | S.233 | 50900 | 48900 | 49900 | 2000 | 633 | 604 | 618.5 | 29 |
| S.218 | S.234 | 47800 | 45200 | 46500 | 2600 | 611 | 599 | 605 | 12 |
| S.198 | S.235 | 51400 | 51000 | 51200 | 400 | 657 | 623 | 640 | 34 |
| S.185 | S.236 | 51000 | 50300 | 50650 | 700 | 603 | 550 | 576.5 | 53 |
| S.182 | S.237 | 45600 | 44600 | 45100 | 1000 | 598 | 537 | 567.5 | 61 |
| S.181 | S.238 | 49500 | 48800 | 49150 | 700 | 604 | 543 | 573.5 | 61 |
| S.180 | S.239 | 43600 | 42500 | 43050 | 1100 | 600 | 550 | 575 | 50 |

ادامه جدول3-3- محاسبات ميانگين و اختلاف در نمونه‌هاي تكراري محدوده سلفچگانII.

| Sample | Sample_D | V | V | Mean | Diff | Hg | Hg | Mean | Diff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.42 | S.220 | 129 | 121 | 125 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| S.33 | S.221 | 112 | 101 | 106.5 | 11 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.02 |
| S.55 | S.222 | 104 | 99 | 101.5 | 5 | 1.05 | 1 | 1.025 | 0.05 |
| S.93 | S.223 | 102 | 108 | 105 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| S.100 | S.224 | 156 | 160 | 158 | 4 | 0.07 | 0.08 | 0.075 | 0.01 |
| S.131 | S.225 | 173 | 175 | 174 | 2 | 0.037 | 0.375 | 0.206 | 0.338 |
| S.130 | S.226 | 218 | 209 | 213.5 | 9 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 0.01 |
| S.188 | S.227 | 128 | 134 | 131 | 6 | 0.037 | 0.375 | 0.206 | 0.338 |
| S.189 | S.228 | 134 | 131 | 132.5 | 3 | 0.037 | 0.375 | 0.206 | 0.338 |
| S.191 | S.229 | 122 | 116 | 119 | 6 | 0.037 | 0.375 | 0.206 | 0.338 |
| S.195 | S.230 | 129 | 119 | 124 | 10 | 0.037 | 0.375 | 0.206 | 0.338 |
| S.12 | S.231 | 110 | 111 | 110.5 | 1 | 0.06 | 0.07 | 0.065 | 0.01 |
| S.216 | S.232 | 158 | 160 | 159 | 2 | 0.037 | 0.0375 | 0.03725 | 0.0005 |
| S.200 | S.233 | 159 | 159 | 159 | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.04 |
| S.218 | S.234 | 143 | 144 | 143.5 | 1 | 0.037 | 0.0375 | 0.03725 | 0.0005 |
| S.198 | S.235 | 163 | 159 | 161 | 4 | 0.037 | 0.0375 | 0.03725 | 0.0005 |
| S.185 | S.236 | 170 | 162 | 166 | 8 | 0.27 | 0.2 | 0.235 | 0.07 |
| S.182 | S.237 | 149 | 140 | 144.5 | 9 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.04 |
| S.181 | S.238 | 167 | 160 | 163.5 | 7 | 0.27 | 0.21 | 0.24 | 0.06 |
| S.180 | S.239 | 140 | 132 | 136 | 8 | 0.037 | 0.0375 | 0.03725 | 0.0005 |

| Sample | Sample_D | Ag | Ag | Mean | Diff | As | As | Mean | Diff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.42 | S.220 | 0.61 | 0.71 | 0.66 | 0.1 | 17.8 | 16.6 | 17.2 | 1.2 |
| S.33 | S.221 | 0.44 | 0.61 | 0.525 | 0.17 | 13.2 | 14 | 13.6 | 0.8 |
| S.55 | S.222 | 0.38 | 0.34 | 0.36 | 0.04 | 9.6 | 9.3 | 9.45 | 0.3 |
| S.93 | S.223 | 0.3 | 0.39 | 0.345 | 0.09 | 40.7 | 32.6 | 36.65 | 8.1 |
| S.100 | S.224 | 0.48 | 0.5 | 0.49 | 0.02 | 60 | 64.1 | 62.05 | 4.1 |
| S.131 | S.225 | 0.71 | 0.85 | 0.78 | 0.14 | 21.6 | 22.1 | 21.85 | 0.5 |
| S.130 | S.226 | 0.43 | 0.6 | 0.515 | 0.17 | 12.9 | 13.4 | 13.15 | 0.5 |
| S.188 | S.227 | 0.52 | 0.74 | 0.63 | 0.22 | 26.4 | 27 | 26.7 | 0.6 |
| S.189 | S.228 | 0.34 | 0.48 | 0.41 | 0.14 | 24 | 25.8 | 24.9 | 1.8 |
| S.191 | S.229 | 0.32 | 0.45 | 0.385 | 0.13 | 34.6 | 34.9 | 34.75 | 0.3 |
| S.195 | S.230 | 0.39 | 0.3 | 0.345 | 0.09 | 40.4 | 47.3 | 43.85 | 6.9 |
| S.12 | S.231 | 1.59 | 1.32 | 1.455 | 0.27 | 18.3 | 16.1 | 17.2 | 2.2 |
| S.216 | S.232 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.02 | 12.1 | 15.9 | 14 | 3.8 |
| S.200 | S.233 | 0.43 | 0.52 | 0.475 | 0.09 | 11.3 | 16.2 | 13.75 | 4.9 |
| S.218 | S.234 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0 | 11.5 | 15.7 | 13.6 | 4.2 |
| S.198 | S.235 | 0.52 | 0.66 | 0.59 | 0.14 | 12.4 | 15.7 | 14.05 | 3.3 |
| S.185 | S.236 | 0.58 | 0.74 | 0.66 | 0.16 | 21.9 | 16.7 | 19.3 | 5.2 |
| S.182 | S.237 | 0.45 | 0.49 | 0.47 | 0.04 | 21.4 | 15.4 | 18.4 | 6 |
| S.181 | S.238 | 0.45 | 0.44 | 0.445 | 0.01 | 20.6 | 15.9 | 18.25 | 4.7 |
| S.180 | S.239 | 0.45 | 0.48 | 0.465 | 0.03 | 19.4 | 14.5 | 16.95 | 4.9 |

ادامه جدول3-3- محاسبات ميانگين و اختلاف در نمونه‌هاي تكراري محدوده سلفچگانII.

| Sample | Sample_D | Cu | Cu | Mean | Diff | Mo | Mo | Mean | Diff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.42 | S.220 | 21.6 | 28.8 | 25.2 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| S.33 | S.221 | 26.3 | 19 | 22.65 | 7.3 | 1.1 | 1.2 | 1.15 | 0.1 |
| S.55 | S.222 | 22.2 | 20.5 | 21.35 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 0.65 | 0.1 |
| S.93 | S.223 | 76.5 | 56.2 | 66.35 | 20.3 | 2.5 | 1 | 1.75 | 1.5 |
| S.100 | S.224 | 50.9 | 48.1 | 49.5 | 2.8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| S.131 | S.225 | 76.5 | 75.4 | 75.95 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.95 | 0.1 |
| S.130 | S.226 | 36.1 | 34.3 | 35.2 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 |
| S.188 | S.227 | 36.5 | 35.7 | 36.1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.05 | 0.1 |
| S.189 | S.228 | 29.5 | 29 | 29.25 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 |
| S.191 | S.229 | 42.5 | 28.5 | 35.5 | 14 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.2 |
| S.195 | S.230 | 31.1 | 25.3 | 28.2 | 5.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |
| S.12 | S.231 | 24.2 | 32.1 | 28.15 | 7.9 | 1.2 | 1.5 | 1.35 | 0.3 |
| S.216 | S.232 | 24.8 | 28.1 | 26.45 | 3.3 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 0.6 |
| S.200 | S.233 | 30.3 | 29.3 | 29.8 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 0.4 |
| S.218 | S.234 | 26.8 | 26.7 | 26.75 | 0.1 | 1 | 1.5 | 1.25 | 0.5 |
| S.198 | S.235 | 30.2 | 33.1 | 31.65 | 2.9 | 1.2 | 1.5 | 1.35 | 0.3 |
| S.185 | S.236 | 23.3 | 29.8 | 26.55 | 6.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.2 |
| S.182 | S.237 | 21.2 | 25.6 | 23.4 | 4.4 | 1.3 | 1.4 | 1.35 | 0.1 |
| S.181 | S.238 | 28.4 | 28 | 28.2 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.2 |
| S.180 | S.239 | 23.4 | 25.2 | 24.3 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.25 | 0.1 |

| Sample | Sample_D | Sb | Sb | Mean | Diff | Zn | Zn | Mean | Diff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.42 | S.220 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 0.4 | 197 | 200 | 198.5 | 3 |
| S.33 | S.221 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 0.4 | 113 | 108 | 110.5 | 5 |
| S.55 | S.222 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 206 | 206 | 206 | 0 |
| S.93 | S.223 | 3.6 | 3 | 3.3 | 0.6 | 103 | 98.7 | 100.85 | 4.3 |
| S.100 | S.224 | 3 | 3.2 | 3.1 | 0.2 | 160 | 167 | 163.5 | 7 |
| S.131 | S.225 | 12 | 13.9 | 12.95 | 1.9 | 161 | 183 | 172 | 22 |
| S.130 | S.226 | 2.1 | 2.2 | 2.15 | 0.1 | 108 | 141 | 124.5 | 33 |
| S.188 | S.227 | 2.2 | 2.3 | 2.25 | 0.1 | 113 | 115 | 114 | 2 |
| S.189 | S.228 | 2.6 | 2.7 | 2.65 | 0.1 | 81.3 | 86.2 | 83.75 | 4.9 |
| S.191 | S.229 | 2.3 | 2.2 | 2.25 | 0.1 | 90.5 | 89 | 89.75 | 1.5 |
| S.195 | S.230 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 0.4 | 94 | 77.8 | 85.9 | 16.2 |
| S.12 | S.231 | 1.6 | 1.1 | 1.35 | 0.5 | 194 | 191 | 192.5 | 3 |
| S.216 | S.232 | 1.5 | 1.6 | 1.55 | 0.1 | 104 | 100 | 102 | 4 |
| S.200 | S.233 | 1.6 | 1.7 | 1.65 | 0.1 | 108 | 102 | 105 | 6 |
| S.218 | S.234 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 104 | 97.9 | 100.95 | 6.1 |
| S.198 | S.235 | 1.6 | 1.5 | 1.55 | 0.1 | 111 | 107 | 109 | 4 |
| S.185 | S.236 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 111 | 108 | 109.5 | 3 |
| S.182 | S.237 | 1.7 | 1.6 | 1.65 | 0.1 | 104 | 95.4 | 99.7 | 8.6 |
| S.181 | S.238 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 0.4 | 108 | 105 | 106.5 | 3 |
| S.180 | S.239 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 98.3 | 93 | 95.65 | 5.3 |

ادامه جدول3-3- محاسبات ميانگين و اختلاف در نمونه‌هاي تكراري محدوده سلفچگانII.

| Sample | Sample_D | Sn | Sn | Mean | Diff | W | W | Mean | Diff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.42 | S.220 | 1.5 | 1.4 | 1.45 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.2 |
| S.33 | S.221 | 1.4 | 1.3 | 1.35 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 |
| S.55 | S.222 | 1.3 | 1.4 | 1.35 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 |
| S.93 | S.223 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 1.35 | 0.1 |
| S.100 | S.224 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 |
| S.131 | S.225 | 1.3 | 1.4 | 1.35 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 |
| S.130 | S.226 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 |
| S.188 | S.227 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 |
| S.189 | S.228 | 1.5 | 1.4 | 1.45 | 0.1 | 0.9 | 1.9 | 1.4 | 1 |
| S.191 | S.229 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.95 | 0.1 |
| S.195 | S.230 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.95 | 0.1 |
| S.12 | S.231 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.35 | 0.3 |
| S.216 | S.232 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.2 |
| S.200 | S.233 | 1.6 | 1.5 | 1.55 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.2 |
| S.218 | S.234 | 1.6 | 1.5 | 1.55 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.2 |
| S.198 | S.235 | 1.6 | 1.5 | 1.55 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| S.185 | S.236 | 1.5 | 1.6 | 1.55 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.2 |
| S.182 | S.237 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |
| S.181 | S.238 | 1.5 | 1.4 | 1.45 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.05 | 0.1 |
| S.180 | S.239 | 1.5 | 1.4 | 1.45 | 0.1 | 1.3 | 2 | 1.65 | 0.7 |

| Sample | Sample_D | Cd | Cd | Mean | Diff | S | S | Mean | Diff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.42 | S.220 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 170 | 37.5 | 103.75 | 132.5 |
| S.33 | S.221 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 330 | 60 | 195 | 270 |
| S.55 | S.222 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 130 | 120 | 125 | 10 |
| S.93 | S.223 | 0.5 | 0.4 | 0.45 | 0.1 | 270 | 250 | 260 | 20 |
| S.100 | S.224 | 1 | 1.1 | 1.05 | 0.1 | 170 | 160 | 165 | 10 |
| S.131 | S.225 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 70 | 85 | 30 |
| S.130 | S.226 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 90 | 60 | 75 | 30 |
| S.188 | S.227 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| S.189 | S.228 | 0.4 | 0.3 | 0.35 | 0.1 | 240 | 230 | 235 | 10 |
| S.191 | S.229 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 290 | 260 | 275 | 30 |
| S.195 | S.230 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 430 | 300 | 365 | 130 |
| S.12 | S.231 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 0.1 | 230 | 90 | 160 | 140 |
| S.216 | S.232 | 0.2 | 0.3 | 0.25 | 0.1 | 37.5 | 60 | 48.75 | 22.5 |
| S.200 | S.233 | 0.2 | 0.3 | 0.25 | 0.1 | 70 | 80 | 75 | 10 |
| S.218 | S.234 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 70 | 60 | 65 | 10 |
| S.198 | S.235 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 60 | 80 | 70 | 20 |
| S.185 | S.236 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 60 | 100 | 80 | 40 |
| S.182 | S.237 | 0.2 | 0.3 | 0.25 | 0.1 | 37.5 | 80 | 58.75 | 42.5 |
| S.181 | S.238 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 37.5 | 110 | 73.75 | 72.5 |
| S.180 | S.239 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 120 | 180 | 150 | 60 |

ادامه شكل 3-3- نمودارهاي كنترلي تامپسون براي محدوده سلفچگانII.

ادامه شكل 3-3- نمودارهاي كنترلي تامپسون براي محدوده سلفچگانII.

ادامه شكل 3-3- نمودارهاي كنترلي تامپسون براي محدوده سلفچگانII

ادامه شكل 3-3- نمودارهاي كنترلي تامپسون براي محدوده سلفچگانII.

ادامه شكل 3-3- نمودارهاي كنترلي تامپسون براي محدوده سلفچگانII.

ادامه شكل 3-3- نمودارهاي كنترلي تامپسون براي محدوده سلفچگانII.

ادامه شكل 3-3- نمودارهاي كنترلي تامپسون براي محدوده سلفچگانII.

ادامه شكل 3-3- نمودارهاي كنترلي تامپسون براي محدوده سلفچگانII.

ادامه شكل 3-3- نمودارهاي كنترلي تامپسون براي محدوده سلفچگانII.

شكل 3-5-الف- هيستوگرام و نمودار QQ نرمال طلا قبل و بعد از نرمالسازي.

ادامه شكل 3-5- الف-  هيستوگرام و نمودار QQ نرمال استرانسيوم قبل و بعد از نرمالسازي.

ادامه شكل 3-5- الف-  هيستوگرام و نمودار QQ نرمال باريم قبل و بعد از نرمالسازي.

ادامه شكل 3-5- الف-  هيستوگرام و نمودار QQ نرمال موليبدن قبل و بعد از نرمالسازي.

ادامه شكل 3-5- الف- هيستوگرام و نمودار QQ نرمال آهن قبل و بعد از نرمالسازي.

ادامه شكل 3-5- الف- هيستوگرام و نمودار QQ نرمال روي قبل و بعد از نرمالسازي.

ادامه شكل 3-5- الف-  هيستوگرام و نمودار QQ نرمال ارسنيك قبل و بعد از نرمالسازي.

ادامه شكل 3-5- الف-  هيستوگرام و نمودار QQ نرمال مس قبل و بعد از نرمالسازي.

ادامه شكل 3-5- الف-  هيستوگرام و نمودار QQ نرمال اورانيم قبل و بعد از نرمالسازي.

ادامه شكل 3-5- الف- هيستوگرام و نمودار QQ نرمال سزيم قبل و بعد از نرمالسازي.

ادامه شكل 3-5- الف- هيستوگرام و نمودار QQ نرمال آنتيموان قبل و بعد از نرمالسازي.

ادامه شكل 3-5- الف- هيستوگرام و نمودار QQ نرمال توريم قبل و بعد از نرمالسازي.

ادامه شكل 3-5- الف- هيستوگرام و نمودار QQ نرمال گوگرد قبل و بعد از نرمالسازي.

ادامه شكل 3-5- الف- هيستوگرام و نمودار QQ نرمال سريم قبل و بعد از نرمالسازي.

ادامه شكل 3-5- الف- هيستوگرام و نمودار QQ نرمال واناديم قبل و بعد از نرمالسازي.

ادامه شكل 3-5- الف- هيستوگرام و نمودار QQ نرمال تيتانيوم قبل و بعد از نرمالسازي.

ادامه شكل 3-5- الف- هيستوگرام و نمودار QQ نرمال اسكانديم قبل و بعد از نرمالسازي.

ادامه شكل 3-5- الف- هيستوگرام و نمودار QQ نرمال ايتريم قبل و بعد از نرمالسازي.

ادامه شكل 3-5- الف- هيستوگرام و نمودار QQ نرمال كادميم قبل و بعد از نرمالسازي.

ادامه شكل 3-5- الف- هيستوگرام و نمودار QQ نرمال قلع قبل و بعد از نرمالسازي.

ادامه شكل 3-5- الف-  هيستوگرام و نمودار QQ نرمال نيوبيم قبل و بعد از نرمالسازي.

ادامه شكل 3-5- الف- هيستوگرام و نمودار QQ نرمال فسفر قبل و بعد از نرمالسازي.

ادامه شكل 3-5- الف-  هيستوگرام و نمودار QQ نرمال جيوه قبل و بعد از نرمالسازي.

ادامه شكل 3-5- الف- هيستوگرام و نمودار QQ نرمال تنگستن قبل و بعد از نرمالسازي.

ادامه شكل 3-5- الف- هيستوگرام و نمودار QQ نرمال تاليم قبل و بعد از نرمالسازي.

ادامه شكل 3-5- الف- هيستوگرام و نمودار QQ نرمال نقره قبل و بعد از نرمالسازي.

ادامه شكل 3-5- الف- هيستوگرام و نمودار QQ نرمال بيسموت قبل و بعد از نرمالسازي.

ادامه شكل 3-5- الف- هيستوگرام و نمودار QQ نرمال بريليم قبل و بعد از نرمالسازي.

ادامه شكل 3-5- الف- هيستوگرام و نمودار QQ نرمال لانتانيم قبل و بعد از نرمالسازي.

ادامه شكل 3-5- الف- هيستوگرام و نمودار QQ نرمال سرب قبل و بعد از نرمالسازي.

ادامه شكل 3-5- الف- هيستوگرام و نمودار QQ نرمال منگنز قبل و بعد از نرمالسازي

شكل 3-5-ب- a) هيستوگرام داده‌هاي تجمعي، b) منحني p-p plot براي عنصر طلا.

ادامه شكل 3-5-ب- a) هيستوگرام داده‌هاي تجمعي، b) منحني p-p plot براي عنصر سرب.

ادامه شكل 3-5-ب- a) هيستوگرام داده‌هاي تجمعي، b) منحني p-p plot براي عنصر استرانسيم.

ادامه شكل 3-5-ب- a) هيستوگرام داده‌هاي تجمعي، b) منحني p-p plot براي عنصر باريم.

ادامه شكل 3-5-ب- a) هيستوگرام داده‌هاي تجمعي، b) منحني p-p plot براي عنصر برليم.

ادامه شكل 3-5-ب- a) هيستوگرام داده‌هاي تجمعي، b) منحني p-p plot براي عنصر تيتانيم.

ادامه شكل 3-5-ب- a) هيستوگرام داده‌هاي تجمعي، b) منحني p-p plot براي عنصر آهن.

ادامه شكل 3-5-ب- a) هيستوگرام داده‌هاي تجمعي، b) منحني p-p plot براي عنصر لانتانيم.

ادامه شكل 3-5-ب- a) هيستوگرام داده‌هاي تجمعي، b) منحني p-p plot براي عنصر اسكانديم.

ادامه شكل 3-5-ب- a) هيستوگرام داده‌هاي تجمعي، b) منحني p-p plot براي عنصر فسفر.

ادامه شكل 3-5-ب- a) هيستوگرام داده‌هاي تجمعي، b) منحني p-p plot براي عنصر واناديم.

ادامه شكل 3-5-ب- a) هيستوگرام داده‌هاي تجمعي، b) منحني p-p plot براي عنصر گوگرد.

ادامه شكل 3-5-ب- a) هيستوگرام داده‌هاي تجمعي، b) منحني p-p plot براي عنصر جيوه.

ادامه شكل 3-5-ب- a) هيستوگرام داده‌هاي تجمعي، b) منحني p-p plot براي عنصر نقره.

ادامه شكل 3-5-ب- a) هيستوگرام داده‌هاي تجمعي، b) منحني p-p plot براي عنصر ارسنيك.

ادامه شكل 3-5-ب- a) هيستوگرام داده‌هاي تجمعي، b) منحني p-p plot براي عنصر بيسموت.

ادامه شكل 3-5-ب- a) هيستوگرام داده‌هاي تجمعي، b) منحني p-p plot براي عنصر مس.

ادامه شكل 3-5-ب- a) هيستوگرام داده‌هاي تجمعي، b) منحني p-p plot براي عنصر موليبدن.

ادامه شكل 3-5-ب- a) هيستوگرام داده‌هاي تجمعي، b) منحني p-p plot براي عنصر آنتيموان.

ادامه شكل 3-5-ب- a) هيستوگرام داده‌هاي تجمعي، b) منحني p-p plot براي عنصر روي.

ادامه شكل 3-5-ب- a) هيستوگرام داده‌هاي تجمعي، b) منحني p-p plot براي عنصر قلع.

ادامه شكل 3-5-ب- a) هيستوگرام داده‌هاي تجمعي، b) منحني p-p plot براي عنصر تنگستن.

ادامه شكل 3-5-ب- a) هيستوگرام داده‌هاي تجمعي، b) منحني p-p plot براي عنصر سزيوم.

ادامه شكل 3-5-ب- a) هيستوگرام داده‌هاي تجمعي، b) منحني p-p plot براي عنصر اورانيوم.

ادامه شكل 3-5-ب- a) هيستوگرام داده‌هاي تجمعي، b) منحني p-p plot براي عنصر كادميوم.

ادامه شكل 3-5-ب- a) هيستوگرام داده‌هاي تجمعي، b) منحني p-p plot براي عنصر توريوم.

ادامه شكل 3-5-ب- a) هيستوگرام داده‌هاي تجمعي، b) منحني p-p plot براي عنصر ايتريوم.

ادامه شكل 3-5-ب- a) هيستوگرام داده‌هاي تجمعي، b) منحني p-p plot براي عنصر تاليوم.

شكل 3-6- نمودار جعبه‌اي مشاهدات خام طلا، سرب، استرانسيم و باريم.

ادامه شكل 3-6- نمودار جعبه‌اي مشاهدات خام بريليم، تيتانيوم، لانتانيم و آهن.

ادامه شكل 3-6- نمودار جعبه‌اي مشاهدات خام فسفر، اسكانديم، گوگرد و واناديم.

ادامه شكل 3-6- نمودار جعبه‌اي مشاهدات خام نقره، جيوه، بيسموت و ارسنيك.

ادامه شكل 3-6- نمودار جعبه‌اي مشاهدات خام موليبدن، مس، آنتيموان و روي.

ادامه شكل 3-6- نمودار جعبه‌اي مشاهدات خام سزيم، توريم، قلع و نيوبيم.

ادامه شكل 3-6- نمودار جعبه‌اي مشاهدات خام كادميم، ايتريم، اورانيم و سريم.

ادامه شكل 3-6- نمودار جعبه‌اي مشاهدات خام تاليم و تنگستن.

جدول4- 1- نتايج خام مطالعه نمونه‌هاي كاني سنگين.

| Sample | Magnetite | Apatite | Zircon | Rutile | Anatase | Sphene | Leucoxene | Barite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-1 | 1889.66 | 10.18 | 37.44 | 0.27 | 0.00 | 0.67 | 0.22 | 0.86 |
| S-5 | 696.19 | 2.23 | 6.55 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.13 |
| S-9 | 2652.16 | 13.57 | 59.90 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 1.15 |
| S-13 | 1450.40 | 0.38 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-18 | 580.16 | 1.19 | 4.37 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| S-20 | 794.27 | 0.59 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 |
| S-22 | 596.74 | 5.09 | 4.99 | 0.09 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 7.20 |
| S-25 | 1491.84 | 4.77 | 4.21 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 40.50 |
| S-26 | 2125.87 | 0.73 | 3.56 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 42.75 |
| S-30 | 1429.68 | 14.63 | 7.18 | 0.26 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 1.38 |
| S-31 | 1657.60 | 1.70 | 6.24 | 0.23 | 0.21 | 0.00 | 0.19 | 30.00 |
| S-33 | 1036.00 | 5.30 | 15.60 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 30.00 |
| S-34 | 270.74 | 0.89 | 2.18 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 29.40 |
| S-36 | 863.33 | 2.65 | 11.70 | 0.42 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 37.50 |
| S-38 | 367.43 | 4.45 | 10.92 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 12.60 |
| S-40 | 472.42 | 9.54 | 5.62 | 0.30 | 0.00 | 0.08 | 0.25 | 21.60 |
| S-42 | 1036.00 | 10.60 | 5.46 | 0.14 | 0.00 | 0.12 | 0.35 | 27.00 |
| S-44 | 994.56 | 25.44 | 12.48 | 0.23 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 12.00 |
| S-45 | 1105.07 | 6.78 | 6.99 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 24.00 |
| S-47 | 1076.06 | 13.04 | 12.79 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 12.30 |
| S-49 | 447.55 | 0.51 | 0.75 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.14 |
| S-52 | 850.90 | 18.66 | 13.73 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 1.32 |
| S-58 | 1415.87 | 0.87 | 1.28 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| S-60 | 2610.72 | 17.17 | 33.70 | 0.30 | 0.00 | 0.25 | 0.76 | 48.60 |
| S-64 | 103.60 | 0.11 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-65 | 1491.84 | 0.76 | 1.12 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| S-66 | 339.81 | 78.23 | 6.40 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| S-68 | 1118.88 | 0.57 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-71 | 1136.15 | 14.84 | 10.92 | 0.20 | 0.00 | 0.16 | 0.49 | 10.50 |
| S-72 | 629.89 | 0.81 | 1.19 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.23 |
| S-76 | 472.42 | 0.81 | 0.24 | 0.21 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| S-79 | 52.49 | 0.08 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-82 | 107.74 | 0.55 | 0.16 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.00 |
| S-85 | 280.41 | 6.15 | 4.52 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 8.70 |
| S-86 | 1268.06 | 0.72 | 1.06 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 1.02 |
| S-88 | 1933.87 | 12.72 | 31.20 | 0.23 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 30.00 |
| S-89 | 1261.85 | 15.37 | 22.62 | 0.16 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 8.70 |
| S-90 | 609.17 | 26.71 | 26.21 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 25.20 |
| S-91 | 309.42 | 0.59 | 0.87 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.17 |
| S-92 | 44.20 | 0.68 | 0.20 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| S-93 | 483.47 | 0.74 | 0.22 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.21 |

ادامه جدول4- 1- نتايج خام مطالعه نمونه‌هاي كاني سنگين.

| Sample | Pyrite | Carbonates | FQ | Nigrine | Celestite | Galena | Cerussite | Malachite | Gold | Sapphir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-1 | 0.00 | 34.69 | 18.24 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
| S-5 | 0.00 | 1.90 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| S-9 | 0.00 | 34.69 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-13 | 0.00 | 0.33 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| S-18 | 0.00 | 0.30 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-20 | 0.00 | 12.47 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-22 | 0.11 | 7.23 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-25 | 0.90 | 12.20 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-26 | 0.38 | 20.60 | 27.08 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-30 | 0.00 | 41.55 | 17.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-31 | 0.27 | 10.84 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.45 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| S-33 | 0.50 | 9.03 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-34 | 0.09 | 1.26 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-36 | 0.17 | 2.26 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-38 | 0.00 | 3.79 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-40 | 0.00 | 1.63 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-42 | 0.17 | 4.52 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-44 | 0.00 | 21.68 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-45 | 0.00 | 23.13 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-47 | 0.00 | 29.63 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-49 | 0.16 | 0.43 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-52 | 0.00 | 35.77 | 16.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-58 | 0.00 | 0.74 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-60 | 0.36 | 9.76 | 25.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-64 | 0.00 | 0.09 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-65 | 0.00 | 0.13 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-66 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-68 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-71 | 0.70 | 15.81 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-72 | 0.25 | 0.69 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-76 | 0.25 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-79 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-82 | 0.00 | 0.09 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-85 | 0.58 | 20.96 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-86 | 0.23 | 0.61 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-88 | 26.67 | 0.43 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-89 | 1.93 | 0.52 | 16.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-90 | 1.40 | 0.46 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-91 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-92 | 0.00 | 0.12 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-93 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ادامه جدول4- 1- نتايج خام مطالعه نمونه‌هاي كاني سنگين.

| Sample | Cinnabar | Scheelite | Fluorite | Silver | Andalusite | Disthene | Smithsonite | Sphalerite | Nativelead | Nativecopper |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
| S-22 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| S-25 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.79 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
| S-26 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 1.22 | 0.27 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-31 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.85 | 0.19 | 1.17 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
| S-33 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-34 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.20 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-36 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-38 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-40 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-42 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| S-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-71 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-85 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 2.90 | 0.00 |
| S-86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-90 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 6.30 | 0.00 |
| S-91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ادامه جدول4- 1- نتايج خام مطالعه نمونه‌هاي كاني سنگين.

| Sample | Brochantite | Chalcopyrite | Wulfenite | Mimetite | Maciqute | Vanadinite | Realgar | Orpiment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-25 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 0.00 | 0.00 |
| S-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 |
| S-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-31 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
| S-33 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 |
| S-34 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| S-36 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.24 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
| S-38 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.00 |
| S-40 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.17 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 |
| S-42 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 0.47 | 0.00 | 2.30 | 0.23 | 0.29 |
| S-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-86 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ادامه جدول4- 1- نتايج خام مطالعه نمونه‌هاي كاني سنگين.

| Sample | Goethite | Limonite | Pyriteoxide | Pyritelimonite | Oligiste | Pyroxens | Amphibols | Pyromorphite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-1 | 11.26 | 4.86 | 23.04 | 0.28 | 0.00 | 245.76 | 40.96 | 0.00 |
| S-5 | 0.12 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 152.32 | 35.84 | 0.00 |
| S-9 | 7.51 | 0.32 | 76.80 | 7.59 | 0.00 | 218.45 | 109.23 | 0.00 |
| S-13 | 0.18 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 204.80 | 57.60 | 0.00 |
| S-18 | 0.16 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 310.61 | 89.60 | 0.00 |
| S-20 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 32.26 | 392.53 | 49.07 | 0.00 |
| S-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.53 | 19.11 | 0.00 |
| S-25 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.00 | 0.32 | 499.20 | 38.40 | 0.00 |
| S-26 | 0.33 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 437.76 | 48.64 | 0.00 |
| S-30 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 196.27 | 49.07 | 0.00 |
| S-31 | 0.00 | 0.20 | 4.80 | 0.00 | 5.61 | 375.47 | 102.40 | 0.00 |
| S-33 | 0.15 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.51 | 21.33 | 12.80 | 0.00 |
| S-34 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 35.84 | 17.92 | 0.00 |
| S-36 | 36.67 | 3.17 | 7.50 | 0.15 | 0.18 | 53.33 | 16.00 | 0.00 |
| S-38 | 14.78 | 4.26 | 10.08 | 2.49 | 0.00 | 53.76 | 17.92 | 0.00 |
| S-40 | 31.68 | 10.94 | 6.48 | 3.20 | 0.00 | 92.16 | 23.04 | 0.00 |
| S-42 | 2.93 | 0.13 | 3.00 | 0.15 | 0.00 | 85.33 | 42.67 | 0.00 |
| S-44 | 0.23 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 153.60 | 71.68 | 0.00 |
| S-45 | 0.00 | 0.16 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 204.80 | 34.13 | 0.00 |
| S-47 | 0.24 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 314.88 | 52.48 | 0.00 |
| S-49 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 143.36 | 71.68 | 0.00 |
| S-52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.12 | 65.71 | 0.00 |
| S-58 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.24 | 0.00 | 174.93 | 43.73 | 0.00 |
| S-60 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 276.48 | 34.56 | 0.00 |
| S-64 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.67 | 22.40 | 0.00 |
| S-65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.92 | 92.16 | 0.00 |
| S-66 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489.81 | 122.45 | 0.00 |
| S-68 | 6.34 | 2.74 | 19.44 | 0.16 | 0.19 | 138.24 | 23.04 | 0.00 |
| S-71 | 20.53 | 26.60 | 52.50 | 20.77 | 122.73 | 149.33 | 22.40 | 0.00 |
| S-72 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.63 | 56.75 | 0.00 |
| S-76 | 0.22 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 226.99 | 56.75 | 0.00 |
| S-79 | 0.00 | 0.10 | 0.11 | 4.51 | 0.00 | 97.28 | 19.46 | 0.00 |
| S-82 | 6.86 | 0.13 | 140.40 | 6.94 | 0.00 | 99.84 | 49.92 | 0.00 |
| S-85 | 13.61 | 5.88 | 139.20 | 27.53 | 8.14 | 197.97 | 69.29 | 0.00 |
| S-86 | 15.96 | 6.89 | 57.12 | 24.21 | 0.24 | 58.03 | 29.01 | 0.00 |
| S-88 | 21.12 | 12.16 | 180.00 | 3.56 | 0.28 | 76.80 | 5.12 | 0.00 |
| S-89 | 10.21 | 4.41 | 78.30 | 2.58 | 0.00 | 111.36 | 7.42 | 0.00 |
| S-90 | 17.25 | 7.45 | 176.40 | 17.44 | 0.29 | 250.88 | 12.54 | 0.00 |
| S-91 | 0.16 | 0.14 | 40.32 | 0.17 | 0.00 | 286.72 | 19.11 | 0.00 |
| S-92 | 0.19 | 14.59 | 0.19 | 17.09 | 0.00 | 368.64 | 24.58 | 0.00 |
| S-93 | 6.16 | 10.64 | 189.00 | 24.92 | 0.25 | 134.40 | 17.92 | 0.00 |

ادامه جدول4- 1- نتايج خام مطالعه نمونه‌هاي كاني سنگين.

| Sample | Epidots | Garnets | Chlorite | Biotite | Ilmenite | Martite | Altreadsillicate | Hematite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-1 | 60.93 | 0.25 | 0.19 | 0.00 | 6.02 | 0.32 | 120.96 | 538.62 |
| S-5 | 19.04 | 2.18 | 1.68 | 0.00 | 2.63 | 0.14 | 166.32 | 117.82 |
| S-9 | 116.05 | 0.33 | 0.26 | 0.00 | 16.04 | 8.53 | 46.08 | 807.94 |
| S-13 | 20.40 | 0.16 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.20 | 31.56 |
| S-18 | 31.73 | 0.15 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.88 | 29.46 |
| S-20 | 20.85 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 877.68 | 8.07 |
| S-22 | 8.70 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.96 | 13.47 |
| S-25 | 16.32 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 340.20 | 63.12 |
| S-26 | 31.01 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.96 | 47.97 |
| S-30 | 312.80 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 414.00 | 48.39 |
| S-31 | 21.76 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 129.60 | 56.11 |
| S-33 | 45.33 | 2.60 | 0.10 | 0.00 | 3.13 | 13.33 | 18.00 | 490.93 |
| S-34 | 57.12 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 151.20 | 235.65 |
| S-36 | 28.33 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 4.17 | 27.00 | 561.07 |
| S-38 | 76.16 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 55.44 | 235.65 |
| S-40 | 73.44 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 90.72 | 227.23 |
| S-42 | 90.67 | 0.13 | 2.00 | 0.00 | 0.16 | 3.33 | 18.00 | 280.53 |
| S-44 | 326.40 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 316.80 | 252.48 |
| S-45 | 108.80 | 0.17 | 0.13 | 0.00 | 5.01 | 0.21 | 138.24 | 224.43 |
| S-47 | 278.80 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.26 | 0.27 | 162.36 | 431.32 |
| S-49 | 114.24 | 0.12 | 3.36 | 0.00 | 0.15 | 0.16 | 86.40 | 471.30 |
| S-52 | 418.88 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.72 | 64.80 |
| S-58 | 92.93 | 0.21 | 4.10 | 0.00 | 6.42 | 0.27 | 73.80 | 718.87 |
| S-60 | 22.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.36 | 29.16 | 568.08 |
| S-64 | 39.67 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.00 | 736.40 |
| S-65 | 32.64 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.84 | 151.49 |
| S-66 | 39.03 | 0.00 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575.64 | 402.57 |
| S-68 | 48.96 | 0.14 | 0.11 | 0.00 | 3.38 | 0.18 | 77.76 | 227.23 |
| S-71 | 119.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 151.20 | 245.47 |
| S-72 | 120.59 | 0.00 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.88 | 279.83 |
| S-76 | 180.88 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588.24 | 279.83 |
| S-79 | 137.81 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.40 | 53.30 |
| S-82 | 159.12 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.40 | 328.22 |
| S-85 | 157.76 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 313.20 | 244.06 |
| S-86 | 61.65 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.32 | 286.14 |
| S-88 | 27.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 21.60 | 336.64 |
| S-89 | 19.72 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.40 | 213.56 |
| S-90 | 95.20 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.96 | 500.75 |
| S-91 | 152.32 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443.52 | 157.10 |
| S-92 | 261.12 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.04 | 40.40 |
| S-93 | 190.40 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478.80 | 220.92 |

ادامه جدول4- 1- نتايج خام مطالعه نمونه‌هاي كاني سنگين.

| Sample | Epidots | Garnets | Chlorite | Biotite | Ilmenite | Martite | Altreadsillicate | Hematite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-97 | 43.52 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.08 | 134.66 |
| S-100 | 19.04 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 220.92 |
| S-103 | 107.89 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.60 | 41.73 |
| S-105 | 150.96 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.04 | 108.99 |
| S-106 | 25.84 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.40 | 66.63 |
| S-108 | 20.67 | 0.20 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369.36 | 47.97 |
| S-110 | 36.72 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 97.20 | 568.08 |
| S-113 | 58.71 | 0.00 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.36 | 363.29 |
| S-116 | 81.87 | 0.00 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.52 | 180.94 |
| S-127 | 60.29 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 738.72 | 9.33 |
| S-128 | 25.70 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.40 | 66.28 |
| S-129 | 26.11 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.60 | 201.98 |
| S-134 | 26.66 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.12 | 412.38 |
| S-136 | 31.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.48 | 159.90 |
| S-138 | 16.32 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.40 | 63.12 |
| S-139 | 9.25 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 6.80 | 24.48 | 1001.50 |
| S-144 | 2.72 | 0.10 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 21.60 | 589.12 |
| S-145 | 24.66 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.20 | 381.53 |
| S-146 | 9.43 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 6.93 | 18.72 | 1239.96 |
| S-147 | 34.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.88 | 353.47 |
| S-148 | 21.22 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.40 | 164.11 |
| S-149 | 30.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.08 | 589.12 |
| S-151 | 22.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.76 | 353.47 |
| S-154 | 99.96 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 771.12 | 309.29 |
| S-156 | 20.31 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541.44 | 78.55 |
| S-161 | 159.94 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 508.03 | 247.43 |
| S-163 | 125.12 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.29 | 6.13 | 132.48 | 258.09 |
| S-165 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.60 | 38.57 |
| S-167 | 114.24 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 393.12 | 353.47 |
| S-169 | 228.48 | 0.00 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 725.76 | 235.65 |
| S-171 | 348.16 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.96 | 538.62 |
| S-172 | 48.73 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 232.20 | 452.36 |
| S-175 | 163.20 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.80 | 336.64 |
| S-180 | 126.93 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 100.80 | 294.56 |
| S-182 | 232.11 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.56 | 448.85 |
| S-184 | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 6.00 | 97.20 | 757.44 |
| S-186 | 15.78 | 0.15 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 156.60 | 427.11 |
| S-189 | 44.20 | 0.20 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 238.68 | 410.28 |
| S-191 | 86.13 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478.80 | 266.51 |
| S-195 | 49.87 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.48 | 308.59 |
| S-198 | 119.68 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 95.04 | 740.61 |
| S-200 | 58.03 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.40 | 17.07 | 138.24 | 897.71 |
| S-201 | 39.44 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 62.64 | 488.13 |
| S-202 | 95.20 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.20 | 526.00 |
| S-219 | 23.12 | 0.09 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.08 | 107.30 |

ادامه جدول4- 1- نتايج خام مطالعه نمونه‌هاي كاني سنگين.

| Sample | Goethite | Limonite | Pyriteoxide | Pyritelimonite | Oligiste | Pyroxens | Amphibols | Pyromorphite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-97 | 0.28 | 0.24 | 34.56 | 0.00 | 0.34 | 450.56 | 40.96 | 0.00 |
| S-100 | 0.21 | 5.32 | 63.00 | 6.23 | 0.25 | 537.60 | 26.88 | 0.00 |
| S-103 | 0.10 | 3.01 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 203.09 | 10.15 | 0.00 |
| S-105 | 0.00 | 0.00 | 6.66 | 0.22 | 0.00 | 473.60 | 47.36 | 0.00 |
| S-106 | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 405.33 | 162.13 | 0.00 |
| S-108 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 583.68 | 97.28 | 0.00 |
| S-110 | 15.84 | 6.84 | 388.80 | 32.04 | 0.38 | 276.48 | 57.60 | 0.00 |
| S-113 | 30.39 | 6.56 | 77.70 | 7.68 | 0.26 | 331.52 | 110.51 | 0.00 |
| S-116 | 7.57 | 39.22 | 464.40 | 306.16 | 9.05 | 110.08 | 22.02 | 0.00 |
| S-127 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.99 | 113.49 | 0.00 |
| S-128 | 0.16 | 0.14 | 11.34 | 0.00 | 0.00 | 564.48 | 40.32 | 1.26 |
| S-129 | 0.00 | 0.00 | 51.84 | 0.00 | 0.00 | 737.28 | 61.44 | 2.24 |
| S-134 | 0.25 | 0.00 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 627.20 | 37.63 | 0.00 |
| S-136 | 0.22 | 0.19 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 389.12 | 19.46 | 0.00 |
| S-138 | 0.00 | 0.15 | 10.80 | 5.34 | 0.00 | 307.20 | 23.04 | 0.00 |
| S-139 | 23.94 | 0.17 | 36.72 | 0.20 | 0.24 | 130.56 | 4.35 | 0.00 |
| S-144 | 7.04 | 0.10 | 14.40 | 0.12 | 0.14 | 102.40 | 0.09 | 0.00 |
| S-145 | 0.20 | 0.17 | 48.96 | 0.20 | 0.00 | 464.21 | 58.03 | 0.00 |
| S-146 | 0.31 | 0.00 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 88.75 | 0.22 | 0.00 |
| S-147 | 7.39 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 537.60 | 53.76 | 0.00 |
| S-148 | 4.58 | 0.00 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 399.36 | 13.31 | 0.00 |
| S-149 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 788.48 | 43.01 | 0.00 |
| S-151 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 537.60 | 53.76 | 0.00 |
| S-154 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 752.64 | 94.08 | 0.00 |
| S-156 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 327.68 | 47.79 | 0.00 |
| S-161 | 10.35 | 0.45 | 42.34 | 0.52 | 0.00 | 451.58 | 301.06 | 0.00 |
| S-163 | 0.27 | 4.66 | 33.12 | 0.27 | 0.32 | 235.52 | 117.76 | 0.00 |
| S-165 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 112.64 | 23.47 | 0.00 |
| S-167 | 7.39 | 0.21 | 30.24 | 0.25 | 0.00 | 322.56 | 53.76 | 0.00 |
| S-169 | 9.86 | 0.28 | 20.16 | 0.33 | 0.00 | 286.72 | 143.36 | 0.00 |
| S-171 | 0.38 | 0.00 | 11.52 | 0.38 | 0.00 | 409.60 | 245.76 | 0.00 |
| S-172 | 0.25 | 0.22 | 64.50 | 0.26 | 0.00 | 275.20 | 91.73 | 0.00 |
| S-175 | 0.23 | 0.20 | 43.20 | 0.24 | 0.00 | 204.80 | 153.60 | 0.00 |
| S-180 | 4.11 | 0.14 | 4.20 | 4.15 | 0.00 | 89.60 | 59.73 | 0.00 |
| S-182 | 7.51 | 0.32 | 76.80 | 0.38 | 0.00 | 218.45 | 109.23 | 0.00 |
| S-184 | 5.28 | 0.23 | 32.40 | 5.34 | 0.00 | 76.80 | 38.40 | 0.00 |
| S-186 | 30.62 | 17.63 | 313.20 | 30.97 | 0.20 | 111.36 | 22.27 | 0.00 |
| S-189 | 34.32 | 9.88 | 234.00 | 11.57 | 0.27 | 166.40 | 41.60 | 0.00 |
| S-191 | 33.44 | 19.25 | 114.00 | 33.82 | 0.00 | 121.60 | 40.53 | 0.00 |
| S-195 | 25.81 | 33.44 | 264.00 | 261.07 | 0.31 | 93.87 | 46.93 | 0.00 |
| S-198 | 15.49 | 6.69 | 237.60 | 46.99 | 0.62 | 112.64 | 56.32 | 0.00 |
| S-200 | 7.51 | 0.32 | 76.80 | 7.59 | 0.00 | 163.84 | 54.61 | 0.00 |
| S-201 | 20.42 | 0.29 | 31.32 | 5.16 | 0.00 | 222.72 | 74.24 | 0.00 |
| S-202 | 17.60 | 7.60 | 90.00 | 0.36 | 0.00 | 384.00 | 128.00 | 0.00 |
| S-219 | 5.98 | 10.34 | 30.60 | 30.26 | 0.00 | 108.80 | 43.52 | 0.00 |

ادامه جدول4- 1- نتايج خام مطالعه نمونه‌هاي كاني سنگين.

| Sample | Brochantite | Chalcopyrite | Wulfenite | Mimetite | Maciqute | Vanadinite | Realgar | Orpiment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-97 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.45 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 |
| S-100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-116 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.25 |
| S-127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-128 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| S-129 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 1.36 | 0.44 | 33.12 | 0.00 | 0.00 |
| S-134 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 0.00 |
| S-136 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-138 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-139 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 0.32 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 |
| S-144 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-145 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 0.32 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
| S-146 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-147 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-148 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-149 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-151 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-154 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-156 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-161 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-163 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-165 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-167 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-169 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-172 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-175 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-182 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-184 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-186 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-189 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-191 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-195 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-198 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-201 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-202 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-219 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ادامه جدول4-1- نتايج خام مطالعه نمونه‌هاي كاني سنگين.

| Sample | Cinnabar | Scheelite | Fluorite | Silver | Andalusite | Disthene | Smithsonite | Sphalerite | Nativelead | Nativecopper |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-97 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.51 | 0.00 | 0.00 |
| S-100 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| S-103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-110 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 1.26 | 0.29 | 1.08 | 0.00 |
| S-113 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.86 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
| S-116 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.86 | 0.00 |
| S-127 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.76 | 0.00 |
| S-128 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 15.73 | 0.72 | 0.27 | 0.00 |
| S-129 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 6.99 | 0.77 | 0.48 | 0.00 |
| S-134 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 3.67 | 0.22 | 0.42 | 0.00 |
| S-136 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-138 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-139 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.18 | 0.34 | 0.00 |
| S-144 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-145 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 2.18 | 0.16 | 9.91 | 1.45 | 1.02 | 0.00 |
| S-146 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-147 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-148 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-149 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-151 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-154 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-156 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-161 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-163 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
| S-165 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-167 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-169 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-172 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-175 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| S-180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-182 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-184 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-186 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| S-189 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 0.42 | 0.78 | 0.00 |
| S-191 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 1.90 | 0.00 |
| S-195 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.47 | 0.44 | 0.00 |
| S-198 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-201 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-202 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-219 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |

ادامه جدول4- 1- نتايج خام مطالعه نمونه‌هاي كاني سنگين.

| Sample | Pyrite | Carbonates | FQ | Nigrine | Celestite | Galena | Cerussite | Malachite | Gold | Sapphir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-97 | 3.20 | 4.34 | 36.48 | 0.00 | 0.00 | 3.84 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-100 | 0.23 | 1.90 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-103 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-105 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-106 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-108 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-110 | 1.08 | 2.93 | 30.78 | 0.00 | 0.00 | 5.94 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-113 | 0.25 | 37.43 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-116 | 0.86 | 7.77 | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-127 | 0.25 | 0.14 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-128 | 1.80 | 9.76 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 35.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-129 | 0.96 | 8.67 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 20.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-134 | 0.28 | 3.79 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 9.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-136 | 0.25 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-138 | 0.00 | 0.11 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-139 | 0.23 | 6.14 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-144 | 0.13 | 1.81 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-145 | 0.68 | 3.07 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 22.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-146 | 0.00 | 1.88 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-147 | 0.00 | 0.15 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-148 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-149 | 0.00 | 2.02 | 31.92 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-151 | 0.00 | 0.15 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-154 | 0.00 | 0.23 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-156 | 0.00 | 0.12 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-161 | 0.00 | 0.32 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-163 | 0.31 | 0.17 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| S-165 | 0.00 | 0.08 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-167 | 0.00 | 0.15 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-169 | 0.00 | 0.20 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-171 | 0.00 | 0.23 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-172 | 0.00 | 0.16 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-175 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-180 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-182 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-184 | 0.00 | 0.49 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-186 | 0.19 | 0.10 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-189 | 0.78 | 3.52 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-191 | 1.27 | 2.06 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-195 | 0.88 | 3.97 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-198 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-200 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-201 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-202 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-219 | 0.34 | 1.54 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ادامه جدول4-1- نتايج خام مطالعه نمونه‌هاي كاني سنگين.

| Sample | Magnetite | Apatite | Zircon | Rutile | Anatase | Sphene | Leucoxene | Barite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-97 | 1889.66 | 3.05 | 7.49 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 51.84 |
| S-100 | 580.16 | 22.26 | 10.92 | 0.20 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 31.50 |
| S-103 | 246.57 | 0.36 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.10 |
| S-105 | 817.75 | 0.78 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-106 | 787.36 | 0.81 | 0.24 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-108 | 734.87 | 0.81 | 1.19 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| S-110 | 1864.80 | 34.34 | 8.42 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 40.50 |
| S-113 | 613.31 | 7.84 | 5.77 | 0.21 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 11.10 |
| S-116 | 831.56 | 36.46 | 9.39 | 0.24 | 0.00 | 0.20 | 0.60 | 25.80 |
| S-127 | 472.42 | 0.81 | 1.19 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 1.14 |
| S-128 | 261.07 | 1.14 | 0.84 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 40.50 |
| S-129 | 1060.86 | 3.05 | 1.50 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 43.20 |
| S-134 | 609.17 | 0.89 | 3.93 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 81.90 |
| S-136 | 734.87 | 0.81 | 1.19 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 1.14 |
| S-138 | 663.04 | 0.64 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| S-139 | 939.31 | 14.42 | 31.82 | 0.57 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 20.40 |
| S-144 | 552.53 | 10.60 | 22.46 | 0.11 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 6.00 |
| S-145 | 328.76 | 2.16 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 25.50 |
| S-146 | 2154.88 | 22.05 | 105.46 | 0.29 | 0.00 | 0.72 | 0.24 | 0.94 |
| S-147 | 812.22 | 0.89 | 1.31 | 0.24 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.25 |
| S-148 | 215.49 | 0.55 | 0.81 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-149 | 1392.38 | 29.68 | 62.90 | 0.32 | 0.29 | 0.78 | 0.26 | 0.00 |
| S-151 | 928.26 | 0.89 | 1.31 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-154 | 1044.29 | 1.34 | 1.97 | 0.35 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| S-156 | 397.82 | 0.68 | 1.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| S-161 | 3289.51 | 1.87 | 2.75 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S-163 | 1906.24 | 0.98 | 1.44 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 1.38 |
| S-165 | 379.87 | 0.47 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| S-167 | 928.26 | 0.89 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.98 | 0.00 |
| S-169 | 1082.97 | 1.19 | 0.35 | 0.32 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
| S-171 | 1237.67 | 1.36 | 2.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| S-172 | 1336.44 | 0.91 | 1.34 | 0.24 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| S-175 | 773.55 | 0.85 | 1.25 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 1.20 |
| S-180 | 966.93 | 0.59 | 0.87 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| S-182 | 2386.94 | 1.36 | 2.00 | 0.36 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| S-184 | 1864.80 | 19.08 | 84.24 | 0.76 | 0.00 | 0.63 | 0.21 | 0.00 |
| S-186 | 560.82 | 0.61 | 0.90 | 0.16 | 0.00 | 0.67 | 0.14 | 0.87 |
| S-189 | 1077.44 | 8.27 | 60.84 | 0.22 | 0.00 | 0.54 | 0.18 | 29.25 |
| S-191 | 787.36 | 12.08 | 53.35 | 0.21 | 0.00 | 0.88 | 0.18 | 22.80 |
| S-195 | 1063.63 | 4.66 | 54.91 | 0.25 | 0.00 | 4.08 | 0.21 | 39.60 |
| S-198 | 4254.51 | 1.87 | 2.75 | 0.50 | 0.00 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| S-200 | 2652.16 | 1.36 | 2.00 | 1.80 | 0.00 | 1.48 | 0.30 | 0.38 |
| S-201 | 2804.11 | 1.23 | 1.81 | 0.33 | 0.00 | 0.27 | 1.35 | 0.35 |
| S-202 | 1947.68 | 1.27 | 1.87 | 0.34 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.36 |
| S-219 | 281.79 | 3.60 | 26.52 | 0.10 | 0.09 | 2.76 | 0.24 | 2.55 |

جدول پيوست 2- نتايج خام مطالعه نمونه‌هاي مينراليزه.

| Sample No | X | Y | Au(PPm) | Ag(PPm) | As(PPm) | Cd(PPm) | Cu(PPm) | Fe(PPm) | Hg(PPm) | Mn(PPm) | Mo(PPm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S 135 M1 | 439832 | 3797693 | 78.0 | 16.89 | 278.80 | 8.45 | 67.93 | 58710 | 0.09 | 297.00 | 2.79 |
| S 135 M2 | 439824 | 3797690 | 4.0 | 8.89 | 400.50 | 27.36 | 806.00 | 157700 | 0.07 | 38680.00 | 65.30 |
| S 135 M3 | 439704 | 3797750 | 53.0 | 11.41 | 183.50 | 29.06 | 999.70 | 59940 | 0.10 | 5447.00 | 8.65 |
| S 35 M1 | 446603 | 3796281 | 2.4 | 2.76 | 3.45 | 0.14 | 35.74 | 73520 | 0.17 | 1633.00 | 0.88 |
| S 26 M1 | 446065 | 3797883 | 2.2 | 0.47 | 41.32 | < 0.1 | 7.56 | 44040 | 0.14 | 1778.00 | 0.14 |
| S 26 M2 | 446147 | 3797848 | 2.8 | 1.43 | 14.30 | 6.05 | 239.80 | 37890 | 0.13 | 1487.00 | 1.50 |
| S 26 M3 | 446147 | 3797848 | 2.6 | 0.37 | 4.36 | 0.20 | 17.98 | 50470 | 0.14 | 640.70 | 0.40 |
| S 31 M1 | 446268 | 3797796 | 3.0 | 1.67 | 26.68 | 29.97 | 347.60 | 75090 | 0.16 | 1156.00 | 1.67 |
| S 25 M1 | 446849 | 3797712 | 1.8 | 0.54 | 2.12 | 9.66 | 7.90 | 43570 | 0.17 | 1490.00 | 0.47 |
| S 138 M1 | 439750 | 3798013 | 3.2 | 0.33 | 12.84 | 1.29 | 66.06 | 81100 | 0.18 | 968.60 | 0.93 |
| S 138 M2 | 439735 | 3798012 | 10.0 | 0.19 | 2.68 | < 0.1 | 10.38 | 73940 | 0.16 | 1137.00 | 0.48 |
| S 138 M3 | 439735 | 3798012 | 2.7 | 0.49 | 2.23 | < 0.1 | 68.57 | 79490 | 0.16 | 1212.00 | 0.54 |
| S 144 M1 | 438905 | 3799374 | 2.5 | 0.25 | 67.36 | 0.22 | 23.09 | 32510 | 0.09 | 786.50 | < 0.1 |
| S 144 M2 | 439008 | 3799400 | 2.5 | 0.22 | 28.68 | 0.23 | 6.60 | 35550 | 0.08 | 1028.00 | < 0.1 |
| S 144 M3 | 439009 | 3799412 | 2.2 | 0.27 | 1.53 | 0.21 | 2.86 | 25590 | 0.07 | 793.50 | < 0.1 |
| S 145 M1 | 439122 | 3799570 | 1.9 | 1.18 | 3.25 | 0.36 | 5.22 | 43710 | 0.07 | 1808.00 | < 0.1 |
| S 88 M | 443722 | 3797852 | 3.1 | 0.28 | 5.33 | 0.16 | 14.53 | 85190 | 0.10 | 89.04 | 3.75 |
| S 90 M | 442852 | 3797685 | 2.7 | 0.39 | 20.75 | 0.13 | 8.90 | 50290 | 0.10 | 76.14 | 1.90 |
| S 97 M | 442330 | 3795980 | 2.0 | 0.65 | 9.45 | 0.10 | 92.68 | 626900 | 0.15 | 212.30 | 4.64 |
| S 97 M1 | 442373 | 3795896 | 4.7 | 0.76 | 13.44 | 0.40 | 8.14 | 55670 | 0.09 | 7609.00 | 1.65 |
| S 100 M | 440504 | 3796814 | 2.7 | 0.93 | 90.74 | 18.35 | 60.81 | 25830 | 0.05 | 6157.00 | 0.20 |
| S 113 M | 440590 | 3796542 | 8.6 | 1.31 | 270.60 | 0.59 | 203.70 | 200100 | 0.07 | 54.51 | 12.73 |
| S 128 M | 438980 | 3797223 | 56.0 | 16.42 | 192.10 | 16.68 | 2599.50 | 36810 | 0.05 | 1090.00 | 28.48 |
| S 136 M | 438552 | 3797956 | 2.5 | 0.61 | 0.66 | 0.29 | 145.80 | 30310 | 0.20 | 499.20 | 0.96 |
| S 143 M | 438862 | 3799356 | 2.5 | 0.20 | 121.10 | 0.25 | 13.07 | 40190 | 0.09 | 785.50 | 0.22 |
| S 219 M | 443765 | 3800609 | 2.9 | 0.45 | 3667.00 | 7.23 | 25.06 | 53570 | 0.12 | 748.10 | 0.91 |
| S 219 M1 | 443763 | 3800420 | 2.6 | 3.04 | 762.00 | 611.50 | 43.58 | 139200 | 0.12 | 8702.00 | 0.45 |
| S 189 M | 443763 | 3800420 | 2.7 | 0.29 | 13.38 | 3.64 | 11.18 | 23040 | 0.15 | 794.90 | 0.45 |
| S 195 M | 443867 | 3799452 | 2.3 | 0.61 | 17.41 | 3.19 | 26.84 | 63330 | 0.15 | 857.30 | 0.45 |

ادامه جدول پيوست 2- نتايج خام مطالعه نمونه‌هاي مينراليزه.

| Sample No | X | Y | Pb(PPm) | S(PPm) | Sb(PPm) | Sn(PPm) | Ti(PPm) | V(PPm) | W(PPm) | Zn(PPm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S 135 M1 | 439832 | 3797693 | 4148.00 | 1125.00 | 45.18 | 1.18 | 2550 | 164.40 | 1.32 | 1905.60 |
| S 135 M2 | 439824 | 3797690 | 56100.00 | 2857.00 | 835.20 | 0.13 | 170 | 37.94 | 4.61 | 4810.00 |
| S 135 M3 | 439704 | 3797750 | 12595.00 | 468.00 | 172.80 | 1.11 | 1302 | 308.10 | 4.68 | 7145.00 |
| S 35 M1 | 446603 | 3796281 | 110.70 | 62.59 | 6.38 | 2.59 | 5256 | 148.50 | 1.98 | 182.00 |
| S 26 M1 | 446065 | 3797883 | 27.40 | 335.10 | 3.36 | 2.63 | 3692 | 98.57 | 1.40 | 71.54 |
| S 26 M2 | 446147 | 3797848 | 949.40 | 397.50 | 9.45 | 1.42 | 2825 | 127.40 | 2.94 | 4658.00 |
| S 26 M3 | 446147 | 3797848 | 45.71 | 400.30 | 3.80 | 2.57 | 3200 | 114.90 | 1.63 | 123.20 |
| S 31 M1 | 446268 | 3797796 | 1178.00 | 163.00 | 11.49 | 1.81 | 4802 | 153.90 | 3.16 | 4854.00 |
| S 25 M1 | 446849 | 3797712 | 94.23 | 113.00 | 2.41 | 2.28 | 3114 | 106.40 | 5.60 | 646.30 |
| S 138 M1 | 439750 | 3798013 | 49.43 | 95.27 | 3.86 | 2.22 | 5983 | 244.30 | 1.50 | 118.70 |
| S 138 M2 | 439735 | 3798012 | 34.41 | 75.06 | 5.27 | 2.01 | 4089 | 203.50 | 0.60 | 27.35 |
| S 138 M3 | 439735 | 3798012 | 37.03 | 164.40 | 3.68 | 2.39 | 5256 | 206.00 | 1.11 | 80.62 |
| S 144 M1 | 438905 | 3799374 | 16.17 | 227.70 | 3.13 | 0.59 | 502 | 37.58 | 1.06 | 137.00 |
| S 144 M2 | 439008 | 3799400 | 40.60 | 260.30 | 2.30 | 0.56 | 278 | 29.38 | 1.58 | 222.50 |
| S 144 M3 | 439009 | 3799412 | 15.85 | 637.80 | 2.36 | 0.25 | 69 | 4.32 | 1.19 | 180.70 |
| S 145 M1 | 439122 | 3799570 | 48.94 | 941.80 | 2.42 | 0.31 | 59 | 5.98 | 1.93 | 278.80 |
| S 88 M | 443722 | 3797852 | 31.15 | 3388.00 | 6.77 | 1.44 | 1403 | 59.20 | 0.79 | 17.27 |
| S 90 M | 442852 | 3797685 | 39.75 | 378.90 | 3.79 | 2.84 | 2226 | 62.73 | 0.70 | 21.06 |
| S 97 M | 442330 | 3795980 | 20.11 | 118.60 | 33.66 | 2.19 | 568 | 82.64 | 25.88 | 32.93 |
| S 97 M1 | 442373 | 3795896 | 36.76 | 240.80 | 6.09 | 0.55 | 345 | 48.77 | 0.66 | 74.75 |
| S 100 M | 440504 | 3796814 | 93.18 | 357.10 | 22.41 | 0.43 | 258 | 18.69 | 6.05 | 817.40 |
| S 113 M | 440590 | 3796542 | 143.30 | 993.50 | 30.64 | 1.48 | 1925 | 136.10 | 0.55 | 49.70 |
| S 128 M | 438980 | 3797223 | 10015.00 | 877.30 | 1637.00 | 0.48 | 1379 | 69.35 | 1.95 | 241.10 |
| S 136 M | 438552 | 3797956 | 167.40 | 76.82 | 6.65 | 1.55 | 1832 | 188.00 | 0.58 | 27.81 |
| S 143 M | 438862 | 3799356 | 40.91 | 104.20 | 3.92 | 0.61 | 207 | 47.23 | 1.20 | 163.30 |
| S 219 M | 443765 | 3800609 | 40.87 | 449.70 | 21.57 | 0.72 | 1440 | 75.39 | 3.92 | 36.75 |
| S 219 M1 | 443763 | 3800420 | 338.80 | 281.20 | 38.69 | 2.82 | 826 | 48.11 | 9.20 | 15100.00 |
| S 189 M | 443763 | 3800420 | 60.38 | 85.40 | 5.98 | 1.74 | 2449 | 63.81 | 3.10 | 360.40 |
| S 195 M | 443867 | 3799452 | 158.50 | 1372.00 | 6.89 | 1.49 | 3509 | 124.10 | 4.47 | 505.50 |

جدول 5-31-نتايج خام مطالعه نمونه‌هاي كاني سنگين مرحله كنترل آنومالي.

| SAM.NO. | SF-20A | SF-25A | SF-31A | SF-97A | SF-110A | SF-20B | SF-25B | SF-31B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALT.SIL. | 42.12 | 12.96 | 128.25 | 413.1 | 49.33 | 22.46 | 90.72 | 78.3 |
| AMPHIBOL | PTS | PTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APATITE | PTS | 0 | PTS | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARITE | 0.14 | 0.32 | PTS | 16.2 | PTS | PTS | PTS | 0.11 |
| CALCITE | PTS | PTS | PTS | 106.92 | PTS | PTS | PTS | 0.07 |
| CHROMITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CERUSSITE | 0 | PTS | 0 | PTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPIDOTS | 97.92 | 199.92 | 93.5 | 587.52 | 79.56 | 53.31 | 73.44 | 108.8 |
| FELDESPAR | PTS | PTS | PTS | 19.44 | PTS | PTS | 0.06 | PTS |
| GALENA | PTS | 0 | PTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARNET | 0 | 3.92 | PTS | PTS | 15.6 | PTS | 1.44 | PTS |
| GOETHITE | 21.12 | 215.6 | 11 | 95.04 | 51.48 | 39.42 | 15.84 | 35.2 |
| HEMATITE | 101.76 | 51.94 | 13.25 | 228.96 | 82.68 | 47.49 | 38.16 | 42.4 |
| LEUCOXENE | PTS | PTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIMONITE | PTS | 3.72 | PTS | PTS | PTS | 0.85 | PTS | 1.52 |
| MAGNETITE | 93.6 | 305.76 | 605.8 | 982.8 | 163.8 | 79.87 | 99.84 | 78 |
| NATIVE LEAD | 0 | PTS | 0 | PTS | PTS | 0 | 0 | 0 |
| OLIGISITE | 0 | 4.9 | 0 | 108 | 19.5 | 1.12 | PTS | PTS |
| OLIVINE | 18.24 | 37.24 | PTS | PTS | 1.48 | 8.51 | 13.68 | 1.52 |
| PYRITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PYRITE LIMONITE | 0 | PTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PYRITE (OXIDE) | PTS | 49 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | PTS |
| PYROXENES | 15.36 | 31.36 | 0.8 | 69.12 | 12.48 | 0.72 | PTS | PTS |
| RUTILE | PTS | PTS | PTS | PTS | PTS | PTS | PTS | 0 |
| SERPENTINE | 62.4 | 76.44 | 19.5 | 112.32 | 20.28 | 11.65 | 18.72 | 20.8 |
| SPHENE | 0 | 0 | 0 | 0 | PTS | 0 | 0 | 0 |
| STRONTIANITE | 0 | 0 | PTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZIRCON | PTS | PTS | PTS | PTS | PTS | PTS | PTS | PTS |
| SMITHSONITE | 0 | PTS | 0 | PTS | PTS | 0 | 0 | 0 |
| MALACHITE | 0 | 0 | 0 | PTS | 0 | 0 | 0 | 0 |

ادامه جدول 5-31-نتايج خام مطالعه نمونه‌هاي كاني سنگين مرحله كنترل آنومالي.

| SAM.NO. | SF-97B | SF-110B | SF-25C | SF-31C | SF-97C | SF-110C | SF-25D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALT.SIL. | 325.08 | 653.4 | 39.42 | 125.28 | 197.64 | 563.76 | 54.14 |
| AMPHIBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APATITE | PTS | PTS | 0 | PTS | PTS | PTS | 0 |
| BARITE | 44.1 | 0.9 | PTS | PTS | 27 | 64.8 | 0.23 |
| CALCITE | 15.12 | 0.54 | PTS | 0.22 | 16.2 | 32.4 | 0.14 |
| CHROMITE | PTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CERUSSITE | PTS | 0 | PTS | 0 | PTS | PTS | 0 |
| EPIDOTS | 228.48 | 1060.8 | 26.52 | 266.56 | 212.16 | 571.2 | 81.6 |
| FELDESPAR | 15.12 | PTS | PTS | PTS | 12.96 | 32.4 | PTS |
| GALENA | PTS | 0 | 0 | 0 | PTS | PTS | 0 |
| GARNET | PTS | 0 | 10.4 | 4.48 | 0 | 0 | 48 |
| GOETHITE | 98.56 | PTS | 45.76 | 98.56 | 411.84 | 211.2 | 105.6 |
| HEMATITE | 118.72 | 137.8 | 68.9 | 237.44 | 248.04 | 127.2 | 63.6 |
| LEUCOXENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIMONITE | 4.26 | 0 | 9.88 | PTS | 177.84 | 91.2 | 2.28 |
| MAGNETITE | 1121.12 | 873.6 | 123.76 | 374.4 | 561.6 | 1684.8 | 374.4 |
| MALACHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | PTS | 0 | 0 |
| NATIVE LEAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLIGISITE | 56 | PTS | 0 | PTS | 0 | PTS | 0 |
| OLIVINE | 42.56 | PTS | PTS | 4.26 | 0 | 91.2 | 45.6 |
| PYRITE | PTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PYRITE LIMONITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PTS | 0 |
| PYRITE (OXIDE) | 0 | 0 | PTS | PTS | 0 | PTS | 0 |
| PYROXENES | 35.864 | PTS | PTS | 3.58 | PTS | PTS | PTS |
| RUTILE | PTS | 0 | PTS | PTS | 0.5 | PTS | PTS |
| SERPENTINE | 87.36 | 135.2 | 13.52 | 87.36 | 81.12 | 249.6 | 62.4 |
| SPHENE | PTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STRONTIANITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZIRCON | PTS | PTS | PTS | PTS | 5.52 | 22.08 | 0.23 |

# Footnotes

Global Positioning System

-Location.

-Dispersion.

-Shape.

Outlier

Leaching

Late Magmatic

Factor Analysis

2 Principal Component Analysis.

Communality

Rotation Sums of Squared Loadings

Scree Plot

Late Magmatic

Leaching

# Text boxes

b)

a)

a)

b)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

a)

b)

گروه چهارم

Study Area

a)

b)

b)

a)

b)

a)

a)

شناسايي مقادير خارج از رديف(مقاديري كه منجر به غيرنرمال بودن مقادير لگاريتمي شده است)

بررسي وضعيت نرمال بودن يا غيرنرمال بودن

34 8

50 45

4

0

300Km

تبديل مقادير خام به مقادير خام Ln

ترسيم نمودار جعبه‌اي مقادير خام

گروه پنجم

150

0

گروه دوم

50

34 30

8 Km

گروه سوم

گروه اول

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

b)

a)

b)

a)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)