جهموري اسلامي ايران

وزارت صنايع و معادن

سازمان صنايع و معادن استان آذربايجان غربي

گزارش نهايي پروژه

اکتشاف جيوه و عناصر همراه تيپ خان گلي

جلد دوم (فصل پنجم و ششم)

مجري طرح : آقاي مهندس ناصر زرگر

مهندسين مشاور کاوشگران

خرداد ماه 1382

فصل پنجم

ژئوشيمي

5-1- تحليل داده هاي ديفراکسيون اشعه X (XRD)

نمونه هاي برداشت شده براي آناليز ديفراکسيون اشعه X از نوع نمونه هاي سنگي بوده است. با اين نمونه ها از طريق آناليز XRD مي توان به نوع فازهاي تشکيل دهنده نمونه هايي پي برد که عمدتاً به کاني هاي سازنده سنگ بر مي گردد. بديهي است که روش XRD اجزاء متبلور موجود در نمونه ها را نشان مي دهد و چنانچه جزئي آمورف در نمونه ها باشد فقط موجب افزايش زمينه مي شود و کاني خاصي را معرفي نخواهد کرد. در اغلب موارد شناخت ترکيب کاني هاي حاصل از دگرساني سنگها بخصوص انواع رسي بسيار مشکل است لذا با استفاده از اين روش به آساني مي توان به ماهيت و ترکيب آنها پي برد. به علاوه در خلال دگرساني ها ممکن است فازهاي نيمه متبلور مانند اوپال و کالسدوئن تشکيل گردند که باز هم با استفاده از اين روش مي توان به حضور آنها در سيستم دگرساني پي برد.

در پروژه حاضر 52 نمونه با علامت اختصاري XR براي مطالعه فازهاي تشکيل دهنده زونهاي دگرساني برداشت شده است. اين زونها منطبق بر محدوده اي است که تحت پوشش برداشت هاي ليتوژئوشيميايي صورت گرفته است. در زير روش تحقيق کلي اين داده ها بيان مي شود :

کل 52 نمونه را مي توان به دو گروه بدون مواد آمورف و گروه هاي مواد آمورف تقسيم کرد. در گروه بعدي مواد آمورف فقط تعداد کمي از نمونه ها (حدود 5 نمونه) قرار مي گيرند. اين پنج نمونه متعلق به منطقه اي است که در آن سرپانتين ها گسترش دارند و سيليسي فيکاسيون در آنها رخ داده است. به همراه کاني هاي معمول در سرپانتين ها (آنتي گوريت و ليزارديت) کلريت، کلينوزيوزيت و کوارتز نيز يافت مي شود. نمونه هاي XR-48 , XR-47 , XR-44 و XR-51 شامل اين گروه مي باشند. وجود ليزارديت دلالت بر دگرساني سرپانتين دماي بالا دارد. از آنجا که سرپانتيتيزاسيون پديده اي گسترده در سنگ هاي اولترامافيک مي باشد فقط بخشي که در دماي بالا شکل گيرد مي تواند از نظر پتانسيل کاني سازي با اهميت تلقي شود. از اين نقطه نظر نمونه شماره XR-47 که داراي سرپانتين ليزارديتي است اميدبخش است. در مجموع نسبت به تعداد نمونه هاي برداشت شده تعداد مواردي که ليزارديت دارند کم است. به طور کلي سرپانتين ها در نمونه هاي XRD کمي مشخص شده اند. اين امر دلالت بر اين امر دارد که خود سرپانتينيزاسيون مورد نظر نبوده است.

در گروه نمونه هاي فاقد مواد آمورف تعداد 47 نمونه وجود دارد که فقط يکي از آنها که نمونه شماره XR-22 است فلدسپات پتاسيک است. به لحاظ محدود بودن اطلاعات نمي توان دريافت که آيا کاني آن اوليه است و يا محصول دگرساني است. 46 نمونه باقي مانده تماماً دگرساني سيليسي فيکاسيون را معرفي مي کنند. اين دگرساني به پنج نوع کوارتز- کربنات، کوارتز- ارژيليت، کوارتز- فلدسپات و کوارتز- اوپال تقسيم مي شود. از آنجا که 52/46 يعني حدود 90% نمونه هاي XRD شده در زمره اين رده قرار مي گيرند مي توان دريافت که گسترده ترين تيپ دگرساني در گستره طرح از سيليسي فيکاسيوم مي باشد که از تنوع زيادي در بين نمونه هاي برداشت شده برخوردار است.

در بين پنج تيپ دگرساني مطالعه شده تيپ کوارتز کربنات 15% نمونه به شماره هاي XR-4 , XR-7 , XR-8 , XR-10 , XR-30 , XR-26 , XR-40 , XR-42 , XR-1 , XR-2 , XR-3 و XR-52 ثبت شده است. که يکي از آناه با گره تيپ همراه بوده است. از آنجا که دگرساني کوارتز، کربنات به صورت رخنمونهاي ليستونيتي گسترش يافته در روي واحدهاي سرپانتين يافت مي شود لذا اين 15 نمونه از 52 نمونه برداشت شده معرف آنست که دگرساني کوارتز- کربناتي (ليستونيتي) در منطقه معمول مي باشد. اين نوع دگرساني محصول متاسوماتوز Co2 بر روي سنگهاي اولترامافيک است. از آنجا که کمپلکس هاي طلا دار مي تواند در فاز کربناتي حمل شوند لذا وجود چنين رخنمونهايي از ليستونيت پتانسيل اين تيپ کاني سازي را افزايش مي دهد علاوه بر طلا، عنصر جيوه نيز در ارتباط با دگرساني کوارتز- کربناتي مي تواند تشکيل ذخاير تيپ جيوه سيليسي- کربناتي را بدهد. اين نوع کاني سازي بيشتر در ارتباط با گسل هاي تراستي و در همبري با سنگهاي تخريبي توسعه مي يابد. گرچه سرپانتين ها در اين منطقه فراوانند ولي کارهاي انجام شده در اين پروژه در کنتاکت آنها با رسوبات تخريبي متمرکز نشده است بلکه معيار تمرکز عمليات روي زونهاي ليستونيتي (کوارتز- کربناتي) و يا محدوده هاي اطراف آنها بوده است. گروه ديگر از نمونه هاي متعلق به خانواده سيليسي فيکاسيون آنهايي هستند که ترکيب کاني شناسي آنها شامل کوارتز و هماتيت است. البته ممکن است هماتيت خود به اکسيد و يا هيدرواکسيدهاي آهن تبديل شده باشد که در اين منطقه از همه رايج تر گوتيت، آنکريت و ژاروسيت است. اين مجموعه نيز 6 نمونه را شامل مي شود که حدود 10% نمونه هاي برداشت شده را تشکيل مي دهد و شامل نمونه هاي XR-5 , XR-7 , XR-16 , XR-20 , XR-26 , XR-41 است.

چنانکه ملاحظه مي شود در اين موارد نمونه ها کمتر کلاستر مي شوند و اغلب در نواحي مختلفي جدا از هم يافت شده اند که دلالت بر گسترش کم آنها دارد. اين نمونه ها مي توانند در نواحي کاني سازي شده يافت شوند بنابراين به عنوان رديابهاي محلي تر از آنها استفاده مي گردد.

مي دانسيم که اگر در ترکيب کوارتز- کربنات (ليستونيت) کوارتز غالب شود و کربناتها فرعي تلقي شوند به قطب بيربيريت نزديک مي شويم. نمونه هاي XRD شده دلالت بر آن دارد که دگرساني سيليسي- کربناتي در بعضي مکانهاي تحت پوشش به شدت سيليسي بوده اند به طوري که در 15 نمونه به شماره هاي XR-6 , XR-21 , XR-23 , XR-24 , XR-25, XR-27, XR-28, XR-29, XR-31, XR-33, XR-34, XR-35, XR-36 , XR-37 و XR-45 محصول دگرساني عمدتاً کوارتز واوپال است. اين مناطق نيز مي توانند در زمره نقاط با اهميت باشند زيرا وجود اوپال معرف تغييرات شديد در خواص محيط است.

تيپ ديگري از دگرساني سيليسي وقتي است که سيليسي فيکاسيون همراه با توليد رس باشد. هشت نمونه XR-9, XR-19, XR-43, XR-38, XR-39, XR-23, XR-46 از اين گروه محسوب مي شوند. ترکيب کانه هاي رسي همراه با کوارتز عبارتند از کائولينيت در نمونه شماره XR-9، هالوئزيت در نمونه شماره XR-41 , XR-46 , XR-19 , XR-32, XR-43 اگر کائولينت و مونت مريلونيت را در زمره آرژيليت ها محسوب کنيم مي توان گفت که اين مجموعه معرف دگرساني نوع کوارتز- آرژيليتي است. از آنجا که رسها هم در شرايط دماي بالا (هيپوژن) و هم در شرايط دماي پايين (سوپرژن) تشکيل مي شوند مشکل مي توان بدون وجود دلايل ديگر آنها را به دگرساني نسبت داد ولي اگر اين رس ها با شواهد ديگري همراه شوند که از همه مهمتر هندسه زون دگرساني است آنگاه مي توان با تحليل مناسب شرايط دگرساني و پتانسيل کاني سازي مرتبط با آنها را مورد بحث قرار داد. وجود کلريت در مطالعات XRD، وضعيت مشابه آرژيليت ها را داراست. اين کاني هم در شرايط هيپوژن و هم در شرايط سوپرژن حاصل مي شود. پيدايش آن در محيطي که سرپانتين فراوان است امري طبيعي است و دلالت بر رخداد خاصي که پتانسيل کانه سازي را افزايش دهد ندارد. قابل ذکر است که کلريت فقط در دو نمونه از اين خانواده يعني نمونه XR-43 , XR-38 يافت شده است، اين امر دلالت بر آن دارد که برغم گسترش سرپانتين ها کلريت کاني فراواني نبوده است.

آخرين خانواده سيليسي فيکاسيون 7 نمونه به شماره هاي XR-15, XR-16, XR-50, XR-11, XR-12, XR-13, XR-14 را شامل مي شود که در آنها دگرساني سيليسي شدن همراه با فلدسپاتها است. اين فلدسپاتها شامل آلبيت (نمونه XR-50, XR-11, XR-12, XR-16) و آنورتيت (نمونه شماره XR-15, XR-13, XR-14) بوده است. بعيد به نظر مي رسد که اين فلدسپاتها محصول دگرساني باشند و به نظر مي رسد جز کاني هاي اوليه باشند. البته آلبيت مي تواند محصول دگرساني دماي بالا باشد که با توجه به شرايط محيطي در منطقه تحت پوشش احتمال آن کم است.

5-2- تحليل داده هاي کاني سنگين

نمونه برداري از رسوبات آبراهه اي به منظور مطالعه کاني هاي سنگين (جزء چگال با وزن مخصوص بيش از 94/12 گرم بر سانتي متر مکعب) مي تواند در معرفي مناطق اميد بخشي که در آنها فاز پيدايش عناصر به صورت کانه ها و يا کاني هاي ردياب کانه ساز شناخته شده است کمک کند.

در اين پروژه به منظور محدود کردن مناطق اميدبخش و کاهش هزينه هاي اکتشافي بعدي اقدام به شناسايي مناطق اميدبخش از طريق برداشت نمونه هاي کاني سنگين شده است. اين امر موجب گرديده که هفت منطقه اميدبخش که مطالعه کاني سنگين آنها را مثبت ارزيابي مي کند تحت پوشش قرار نگيرد. اين مناطق به عنوان محصول برداشت و تحليل داده هاي کانه سنگين در اين بخش معرفي مي شوند تا در آينده در زمره مناطقي قرار گيرند که بهتر است روي آنها کار شود.

در پروژه حاضر 238 نمونه کاني سنگين در محدوده چهاربرگD,C,B,A  برداشت شده است. جدول شماره 5-1 در سه صفحه به معرفي ترکيب کانه ها و کاني هاي ثبت شده در اين 238 نمونه مي پردازد. در هر نمونه 64 کاني مورد مطالعه قرار گرفته است. در ستون سمت چپ شماره نمونه و در بقيه ستونها مقادير آنها بر حسب PPM محاسبه شده است. بعضي از اين 64 کاني فقط در يک نمونه و بعضي ديگر در همه نمونه ها، گزارش شده است. لازم به ذکر است که اين 238 نمونه در دو مرحله برداشت شده است. مرحله اول مساحت 300 کيلومتر مربع را با 183 نمونه مي پوشاند. در مرحله دوم 51 نمونه از محدوده 170 کيلومتر مربع برداشت شده که چگالي آنها کمتر از سري اول است. در ضمن تعدادي از نمونه هاي کاني سنگين پس از انجام عمليات مقدماتي و مطالعه ترکيب کاني شناسي براي اندازه گيري عناصر مورد آزمايش شيميايي قرار گرفته است.

ليست اين نمونه ها به همراه عناصري كه آناليز شده اند در جدول شماره 5-2 آورده شده است. تعداد آنها ده مورد است و هر يك براي  20 عنصر آناليز قابل ذكر است كه در اين ده نمونه به جز نمونه هاي GA-HM-12 و AL- HM-34 بقيه نمونه ها داراي مقاديري در حد مقدار زمينه اند. نمونه شماره GA-HM-12 براي ارسنيك و آنتي موان و نمونه شماره AL-HM-34 براي جيوه اميد بخش است كه متعلق به منطقه ساريليخ است. در ابتداي تحقيق اين داده ها لازم بود تا با يك تست مشخص گردد كه آيا تركيب كاني سنگين دو برگ فوقاني با دو برگ تحتاني متفاوت است يا خير. مقايسه ميانگين فراواني كاني هاي سنگين دو برگ بالا با دوبرگه پايين دلالت بر آن دارد كه از 64 كاني مورد بررسي فقط براي كاني هاي آپاتيت، گارنت، اپيدوت، هماتيت و پيروكسن اختلاف دو برگ بالايي و پاييني معني دار است. اين اختلاف دلالت بر آن دارد كه فعاليت هاي آذرين و مشتقات آن در دو برگ مي تواند متفاوت باشد. تفاوت ديگري براي 59 كاني مطالعه شده به چشم نمي خورد و تا حدود زيادي مي توان تا آنجا كه به مطالعه كاني هاي سنگين مربوط مي شود چهار برگ D،C،B،A را مشابه قلمداد كرد. لازم به ذكر است كه تركيب كوارتز- فلدسپات در دو برگ فوقاني و تحتاني هم اختلاف معني دار دارد ولي نكته اين است كه اين دوجز در زمره كانه هاي سنگين محسوب نمي شود لذا از تحقيق ها حذف شده اند. اختلاف آنها مي تواند به نحوه شستشو و برموفوم گيري مربوط شود.

براي ارزيابي فراواني كاني هاي سنگين در محدوده اين برگ جدول شماره 5-3 تهيه شده است در اين جدول كليه كاني ها مقدار ميانگين و ساير پارامترها داده شده است. به علاوه در سطر دوم جدول تعداد نمونه هايي كه يك كاني خاصي در آن گزارش شده است آورده شده است. كانه هاي فراوان منطقه عبارتند از : مانيتيت، هماتيت، كروسيت، پيريت و پيريت اكسيده (از روي فراواني 75%) در درجه دوم كاني هاي سنگ ساز اپيدوت، آمفيبول، پيروكسن، گارنت و شاموزيت. در بين اين كاني ها پيروكسن و آمفيبول بخاطر محيط بازيك و اولترابازيك و اپيدوت بخاطر رخساره شيست سبز قابل توجيه است. وجود شاموزيت قابل توجيه نيست زيرا سيليكات آهني است كه در محيط رسوبي- احيايي ظاهر مي شود و در اين منطقه چندان سازگاري ندارد. علاوه بر اين كاني ها هيدرواكسيدهاي آهن نيز نسبتاً فراوانند ولي بقيه كاني ها را مي توان در زمره كمياب قلمداد كرد.

جدول شماره 5-2- نتايج آناليز ده نمونه كاني سنگين كه بروش XRF مورد آناليز قرار گرفته اند

جدول شماره 5-3- ارزيابي فراواني كاني هاي سنگين

از جمله كانه هاي معرف كاني سازي مي توان به پيريت (پيريت ليمونيتي و پيريت اكسيده)، گالن و فرم كربناتي آن سروزيت، طلا، (دو الكتروم) سينابر، شئيلت، نقره آزاد، سرب آزاد، مس آزاد (همراه با كانه هاي ديگر مس مانند برنيت آزوريت، مالاكيت (بروكانتيت)، كانه هاي روي شامل (اسفالريت، اسميت، زونيت، همي مرفيت، پيرومرفيت)، و رالگار اشاره كرد كه حداقل در يك نمونه گزارش شده است. كانه هاي باريت، فلوئورين سلستين نيز در تعداد زيادي نمونه گزارش شده است.

در مجموع در 97 نمونه سينابر گزارش شده است كه دلالت بر اهميت و گستردگي آن در منطقه دارد. طلا، نقره و الكتروم (آلياژ طلا- نقره) مجموعاً در 25 مورد گزارش شده است كه حدود 10% نمونه هاي تحت مطالعه را شامل مي شود.

تعداد نمونه هاي مربوط به فلزات پايه در مجموع براي سرب و روي و مس در حدود 100 مورد است كه عمدتاً شامل فلزات آزاد، سولفيد و كربناتهاي آنها است. شئليت در 6 مورد و رآلگار در يك مورد گزارش شده است كه دلالت، گسترش كم آنها در منطقه دارد.

از اين اطلاعات كلي كه بگذريم لازم است براي پي بردن به اهميت اين كاني ها و ارتباط آنها از روشهاي آناليز چند متغيره استفاده كرد ولي قبل از آن دو تحليل جداگانه براي داده ها انجام شده است :

الف- در نمونه هايي كه در تركيب كاني شناسي آنها كوارتز و كربنات تشخيص داده شده است متغير كوارتز + كربنات مورد تحليل قرار گرفت. نمودار شماره 5-1 به وضوح نشان مي دهد كه كل نمونه هاي كاني سنگين را مي توان به دو جامعه كوارتز- كربناتي- تقسيم كرد. جامعه اي كه حدود 81 درصد نمونه هاي تحت پوشش را شامل مي شود و جامعه اي كه حدود 19 درصد نمونه ها را شامل مي گردد. همين تحليل دلالت بر آن دارد كه متوسط مقدار كوارتز- كربنات در جامعه اول (81 درصدي) برابر 3/47 گرم در تن و در جامعه  19 درصدي در حدود 218 گرم در تن است. بنابراين مي توان گفت كه حدود 5/1 درصد نمونه هاي برداشت شده و يا با احتساب چگالي ثابت نمونه برداري حدود 5/1 درصد مساحت زير پوشش اين پروژه تحت تأثير دگرساني ها و پيدايش فازهاي كوارتز- كربناتي است. جالب توجه اين است كه ضريب تغييرات، در جامعه اول كه مقدار زمينه كوارتز كربنات را نشان مي دهد با جامعه دوم كه محيط هاي كوارتز- كربناتي مانند ليستونيت ها را معرفي مي كند برابر مي باشد. اين تحقيق ما را به اين نكته رهنمود مي كند كه برغم تصور اوليه كه كاني سازي در ارتباط با زونهاي ليستونيتي است ولي گويا عوامل ديگري نيز در كنترل كاني سازي موثر بوده اند كه بايد شناخته شوند.

ب- روي 97 نمونه سينابردار يك تحليل چند متغيره صورت گرفت تا پاراژنر كاني هاي سنگين در چنين جامعه اي سينابرداري مشخص گردد و سپس با پاراژنزهاي حاصل براي كل نمونه هاي كاني سنگين مقايسه شود. نمودار 5-2، نمودار كلاستر مربوطه را كه محصول اين تحليل چند متغيره است نشان مي دهد، در اين دندوگرام چهار پاراژنز معني  دار حاصل شده است :

A : پاراژنز فلزات پايه C1 در بالا

B : پاراژنز C2 كوارتز- كربنات با كانه هاي كروميت و سينابر و اكسيدهاي آهن

C : پاراژنز مس و تنگستن : شامل مالاكيت، شئليت، باريت و فلورين C3

D : پاراژنز متامرفيك اپيدوت، گارنت، آندالوزيت (C4)

نمودار شماره 5-1- تفكيك كل نمونه هاي كاني سنگين به دو جامعه كوارتز- كربناتي

نمودار شماره 5-2- نمودار كلاستر تحليل چند متغيره كاني هاي سنگين

با توجه به پاراژنزهاي عنوان شده نتايج زير حاصل مي گردد :

- كاني سازي فلزات در نزديكي سطح موجب اكسيد شدن فازهاي سولفوري پراكنده شده است.

- گوسن هاي اكسيد آهن در زون كوارتز- كربنات روي سرپانتيني (اولترامافيك) توسعه دارد كه در آن سينابر به طور شاخص يافت مي شود.

- احتمال وجوه كاني سازي اسكارن از نوع مس و تنگستن در منطقه محتمل مي باشد اگر بخواهيم رابطه بين متغيرهاي كاني سنگين را در كل نمونه ها مشخص كنيم و پاراژنز كاني شناسي را در كل جامعه تحت پوشش مورد بررسي قرار دهيم لازم است با استفاده از تحليل خوشه اي به رسم دندوگرام نمونه ها بپردازيم. متغيرهاي مركب حاصل از اين دندوگرام مي تواند براي رسم نقشه تغييرپذيري پاراژنز مورد استفاده قرار گيرد. نمودار 5-3 كه در آن 44 كاني از 64 كاني مطالعه شده شركت دارد پاراژنزهاي مورد نظر را نشان مي دهد. علت حذف 20 كاني اين بوده است كه داده كافي براي تحليل چند متغيره در اين كاني ها موجود نبوده است لذا از دور محاسبات حذف مي شوند. براساس اين دندوگرام دلالت بر آن دارد كه :

- سينابر با كروميت ارتباط نزديكي دارد. اين ارتباط دلالت بر همبستگي بين كاني ساز جيوه با سرپانتيت ها دارد.

- كروميت و سينابر يك شاخه را مي سازند. بنابراين اين مجموعه كروميت، مانيتيت و پيريت رديابهاي كاني سنگين كاني سازي سينابر محسوب مي شوند.

- ارتباط شئليت و فلوئورين در حد متوسط است. اين دو در كاني هاي تنگستن تيپ رگه اي كوارتز- فلوئورين يك پاراژنز را تشكيل مي دهند ولي در اين منطقه اين پاراژنز قابل بحث است و در مورد آن نياز به بررسي بيشتر مي باشد.

- برنيت با اسميت زونيت و ماسيكوت در يك شاخه قرار گرفته اند كه نوعي ارتباط فلزات پايه Zn و Cu را تداعي مي كند.

- گالن و سروزيت ارتباط تنگاتنگي دارند كه امري بديهي است. اين مجموعه به مجموعه اسفالريت يا پيرومرفيت و همي مرفيت وصل مي شود كه  در مجموع ارتباط كاني سازي سرب و روي را معرفي مي كند.

- طلا و آلگار و اكسيدهاي منگنز در يك شاخه با همبستگي ضعيف قرار مي گيرند، كه قابل تحليل نمي باشند. در واقع ژنز طلا در اين نمونه ها در حدي كه بتوان در مورد آن اظهارنظر كرد ظاهر نشده است. اين دندوگرام 97 نمونه سينابردار- طلا داراي پاراژنز مشابهي اند، با اين تفاوت كه سرپانتين نيز در اين شاخه قرار مي گيرد. اين امر موجب مي شود تا طلا را نيز مرتبط با تحولات كاني سازي در سرپانتين ها قلمداد كرد ولي در آنجا هم ماهيت ارتباط بسيار ضعيف است و بحث و استدلال براساس چنين همبستگي هاي ضعيفي خالي از اشكال نخواهد بود.

- نقره، سرب آزاد و بروكانتيت نيز با همبستگي ضعيفي روي يك شاخه قرار مي گيرند. پيدايش  نقره با سرب آزاد روي يك شاخه قابل درك است ولي  بروكانتيت يك كانه مس  سوپرژن است و در محيط  اكسيدي يافت مي شود كه با سرب آزاد سازگاري ندارد. بنابراين اين شاخه نيز به دليل همبستگي ضعيف و ناسازگاري فازها قابل استناد نمي باشد.

با توجه به جميع جهات فوق از اين 44 متغير كاني شناسي 11 متغير مركب به شرح زير انتخاب گرديد :

كربنات + كوارتز =v6	كروميت + سينابر =v1

طلا + رالگار =v7	فلوئورين + شئليت =v2

باريت + سلستين =v8	مجموع اكسيدهاي آهن =v3

كلريت + سرپانتين =v9	مجموع پيريت ها =v4

آميتيست + تورمالين =v10	اپيدوت + گرونا =v5

ساير كانه هاي فلزي =v11

براي رسم نقشه اين 11 متغير مطابق روابط زير به سه متغير تبديل شدند تا نقشه توزيع آنها رسم گردد. تركيب اين متغيرها براساس شواهد پاراژنزي حاصل از تحليل خوشه اي مجدد آنها بوده است كه نتيجه آن در نمودار 5-4 آورده شده است :

V1=v1+v3+v4+v6

V2=v2+v7+v10+v11

V3=v5+v8+v9

نمودار شماره 5-3- دندوگرام پاراژنز كاني هاي سنگين

نمودار شماره 5-4-  دندوگرام پاراژنزي حاصل از تحليل كلاستر مجدد

متغير اول (v1) شامل كاني ها سينابر، كروميت، مجموع كانه هاي آهن، مجموع انواع پيريت (پيريت، پيريت اكسيده، پيريت ليمونيتي) و كوارتز- كربنات است. اين مجموعه با هم نوعي كاني سازي جيوه سيليسي- كربناتي را معرفي مي كند. شايد بتوان آن را مهمترين مجموعه اي كه بتواند پتانسيل كانه سازي جيوه را در منطقه معرفي  مي كند قلمداد كرد. توزيع اين متغير در منطقه در نقشه H2 نشان داده شده است و لازم به يادآوري است كه نقشه H1 محل نمونه هاي كاني سنگين را معرفي مي كند. توزيع نقشه ها در دو برگه شمالي چندان پيوستگي ندارد ولي در دو نقشه جنوبي نسبتاً پيوستگي دارد. تا آنجا  كه به توزيع متغير v1  مربوط مي شود چهار منطقه داراي آنومالي است كه يك منطقه آن در برگه شمالي بنام ساريليق و سه منطقه آن در دو برگه جنوبي قرار دارد. در منطقه ساريليق دو قسمت در بخش غربي مورد اكتشاف قرار گرفته ليكن بخش شرقي آن بايد مورد اكتشاف بيشتري قرار گيرد. از سه منطقه واقع در دو برگه جنوبي فقط منطقه طوره مورد اكتشاف قرار گرفته است و دو منطقه ديگر نيز بايد اكتشاف گردد. محل اين مناطق بعداً روي يك نقشه به همراه مناطق اميد بخش متغيرهاي ديگر معرفي خواهد شد.

متغير v2 شامل كاني هاي شئليت، فلوئورين، طلا، رآلگار، تورمالين، اميتيست به همراه كانه هاي فلزات پايه است. اين متغير توانايي خوبي براي معرفي مناطق كانه سازي هاي ديگر (به جز جيوه) دارد كه ممكن است در منطقه يافت شود. در اين مجموعه هم كانه فلزات پايه فرار وجود دارند و هم تنگستن و آرسنيك كه ممكن است نقش ردياب كانه سازي احتمالي را ايفاء كنند. نقشه H3 توزيع اين متغير را نشان مي دهد. محدوده اين متغير شامل يك منطقه وسيع در خارج از محدوده نقشه زمين شناسي است كه در جنوب مركزي برگ B قرار دارد.  هندسه هاله هاي اطراف آن دلالت بر اهميت آن و اميد بخش بودن آن دارد. اين منطقه جهت انجام عمليات اكتشافي دقيق تر پيشنهاد خواهد شد. در بخش شرقي ساريليق كه متغير v1 اميدبخش معرفي شده است مقدار اين متغير نيز اميدبخش است ولي در حد بالايي نمي باشد و در غرب برگه D نيز محدوده اي وجود دارد كه مقدار اين متغير در آن بالا است لذا براي كار بيشتر پيشنهاد گرديده است.

متغير v3 شامل مجموعه كاني هاي اپيدويت، گرونا، باريت. سلستين، كلريت و سرپانتين است نقشه H4 توزيع اين متغير را نشان مي دهد. اين مجموعه نسبت به دو مجموعه قبل از اهميت كمتري برخوردار است زيرا بيشتر مي تواند هاله دگرساني را معرفي مي كند تا خود كاني ساز را در دو برگه A و B اين متغير فاقد آئومالي است ولي در دو برگ D ، C و بخصوص در جنوب شرق برگه D سه منطقه آنومال ديده مي شود كه لازم است در محدوده آنها بررسي هاي بيشتر زمين شناسي به منظور روشن شدن علت اين توزيع صورت پذيرد. بعضي از اين نواحي بر محدوده متغيرهاي ديگر انطباق دارد.

براي رسيدن به درك بهتر از نحوه توزيع كاني هاي سنگين اقدام به رسم نقشه هاي سيمبولي شده است. اين نقشه ها طوري طراحي شده كه توزيع كاني هاي مهم را روي نقشه معرفي مي كند، نقشه H5 توزيع 10 كاني شامل طلا، نقره، امتيست، تورمالين، سافير، سينابر، شئليت، فلوئورين، گوگرد و رآلگار را نشان مي دهند. بزرگي مقدار كاني هاي مهم متناسب با بزرگي قطاع رسم شده در جهت نشان داده شده در دايره مفروض است كه در آن ده رنگ معرف 10 كاني است. به جهت و رنگ قطاع هاي رسم شده توجه داشت باشيد. هرچه قطاع بزرگتر باشد مقدار كاني در آن نقطه بيشتر اندازه گيري شده است.

از نقشه H6 نيز توزيع 12 كاني ديگر نشان داده شده است. چنانكه ملاحظه مي شود در بعضي از نقاط اندازه گيري شده حدود 6 كاني از 12 كاني مفروض در دايره مورد نظر اندازه گيري شده است.

حاصل همه تحليل هاي فوق به انتخاب مناطق اميدبخش براساس مطالعات كاني سنگين انجاميده است. نقشه H7 اين مناطق را نشان مي دهد. اين مناطق براساس جمع بندي رفتار همه متغيرها انتخاب شده است. چنانكه ملاحظه مي شود در برگ A يك منطقه، در برگ B يك منطقه و در برگ C دو منطقه و در برگ D سه منطقه اميدبخش بوده است. از اين هفت منطقه سه منطقه تحت پوشش قرار گرفته و چهار منطقه آن تحت پوشش عمليات اكتشافي قرار نگرفته است كه در صفحات بعد در مبحث پيشنهاد است معرفي خواهد شد.

5-3- ليتوژئوشيمي

5-3-1- تحليل داده هاي ليتوژئوشيميايي

در چهار برگ تحت پوشش اكتشافي براساس شواهد روي زمين از قبيل واحدهاي سنگ شناسي مناسب (عمدتاًً سرپانتينيتها) و زونهاي دگرساني رخنمون دار (عمدتاً فازهاي كوارتز- كربناتي يا ليستونيتي) و هم چنين عوامل ساختماني مانند گسلها و زونهاي شكستگي مناطق جهت انجام عمليات اكتشاف ليتوژئوشيميايي انتخاب گرديد، اين مناطق شامل سه منطقه متمركز و چندين منطقه پراكنده غيرمتمركز است كه حتي به يك نمونه كاهش مي يابد. اين نمونه ها پراكنده كه LG دارند و از رخنمونهاي سنگي موجود در منطقه تحت پوشش برداشت شده اند. درجه اول موجود علت برداشت آنها و اينكه اين نمونه ها به چه مقداري برداشت شده است درج نگرديده است ولي به نظر مي رسد به نحوي اثر كاني سازي در آنها نمايان و يا محتمل بوده است. البته نوع عناصري كه لازم است مورد آناليز قرار گيرد براي اين نمونه هاي پراكنده ليتوژئوشيميايي تعيين گرديده است كه به جز چند مورد جيوه در تمام آنها منظور شده است ولي طلا و نقره، فقط در تعداد محدودي مورد آناليز قرار گرفته است. موقعيت اين نمونه ها بجز LG مشخص شده است. علاوه بر نقاط پراكنده كه تعداد آنها كمتر از 15% كل نمونه هاي ليتوژئوشيميايي است حدود 75% اين نمونه ها به طور متمركز از چند منطقه در برگه هاي D،C،B،A برداشت شده است. بقيه 10% نمونه ها (58 نمونه) براي تعيين عيار اكسيدهاي اصلي از زونهاي دگرساني توده هاي مورد مطالعه برداشت شده است. كد اين نمونه CH است. اين نمونه ها به روش XRF مورد آناليز شيميايي قرار گرفته است. علاوه بر اكسيدهاي اصلي سنگساز مقدار عناصر Zr، W،Ba،Nb،r،Sr،Rb،Zn،Cu،Ni،Co،V،Cl،S اين نمونه ها نيز به همين روش اندازه گيري شده است.

همان طوري كه قبلاً گفته شده حدود 75% كل نمونه هاي ليتوژئوشيميايي كه حدود 470 نمونه مي باشد به طور متمركز از چند منطقه شامل ساريليق، طوره، قورشاقلو برداشت گرديده است. محل اين نمونه ها در نقشه هاي G1-1 ، G1-3 ، G1-2 نشان داده شده است اين نمونه ها شامل موارد زير است :

- نمونه هاي برداشت شده در امتداد پروفيلهاي معين كه  معمولاً عمود بر امتداد تغييرپذيري هاي ظاهري است (بخصوص دگرساني ها)

- نمونه هاي برداشت شده از ترانشه هاي حفر شده در همين امتداد در مناطقي كه به ظاهر اميدبخش تر بوده اند. برداشت محل نمونه ها براي پروفيل ها و ترانشه ها از طريق متر و كمپاس و GPS بوده است. فواصل روي پروفيل ها تقريباً مساوي بوده است. نمونه هاي منطقه ساريليق با كد SP و نمونه هاي طوره با كد TP. به علت فاصله كم نمونه ها محل آنها روي نقشه پياده نشده است. علاوه بر نمونه هاي فوق از ترانشه هاي حفر شده در ساريليق، طوره و قورشاقلو نيز نمونه برداري شده است. ترانشه ها و فاصله نمونه هاي آن كوچك است لذا تعيين ساختار تغييرپذيري در امتداد آنها مشكل مي باشد. تعداد چاهك نيز حفر شده است و مورد نمونه برداري قرار گرفته است. در منطقه قورشاقلو 25/260 متر ترانشه حفر شده است. تعداد ترانشه ها 15 مورد است و جميعاً 92 نمونه از آن برداشت شده است. كد نمونه هاي قورشاقلو با QT مشخص شده اند.

جدول 5-4 داده هاي آناليز مربوط به 561 نمونه ليتوژئوشيميايي برداشت شده از سه منطقه ساريليق، طوره و قورشاقلو را به همراه نمونه هاي برداشت شده به طور پراكنده نشان مي دهد. محل اين نمونه ها در روي نقشه G1 نشان داده شده است. براي هر يك از 561 نمونه ليتوژئوشيميايي 20 عنصر شامل Zn ، W، Sn ، Sr ، Sb ، pb ، Ni ، Mo ، Mn ، Hg ، Cr ،  Co ، Cu ، Bi ، Be ، Ba ، B ، As ، Ag ، Au اندازه گيري شده است. روش اندازه گيري ICP است. جدول 5-5 نتايج حاصل از آناليز 58 نمونه ليتوژئوشيميايي برداشت شده براي مطالعه فاز اكسيدها و اندازه گيري شده به روش XQF را نشان مي دهد. در اين جدول علاوه بر اكسيدهاي سنگ ساز براي مقدار 16 عنصر در نمونه ها آورده شده است. قبل از تحليل داده هاي ليتوژئوشيميايي ICP

جدول شماره 5-4- ليست نمونه هاي ليتوژئوشيمايي

جدول شماره 5-5- ليست نمونه هاي ليتوژئوشيميايي آناليز شده به وسيله XRF

لازم است مقادير سنسورد جايگزين شوند. محاسبات لازم طبق دستورالعمل انجام گرفته نتايج در جدول 5-6 آورده شده است. در اين جدول حد حساسيت طلا واحد بوده است كه مقدار سنسورد جانشين شده با آن 532/0Ag05/0 با 025/0As 5/0 با 239/0، B 1 با 489/0، Ba يك بار 608/0، Be 2/0 با 041/0، Bi 1/0 با 025/0، Hg 01/0 با 004/0 يا Mo يك با 479/0، Pb واحد با 258/0، آنتي موان 1/0 با 038/0، Sn 5/0 با 04/0، W2/0 با 084/0 و Zn 2/0 با 121/0 جايگزين شده است.

جايگزين اين مقادير در كاهش مقدار در زمينه و نمود بيشتر آئومالي ها موثر است. به علت كمي تعداد نمونه ها در بعضي مناطق و حل مشكل تحليل آنها سعي شد تا به نحوي كل داده هاي ليتوژئوشيميايي يك جا تحت يك جامعه مورد مطالعه قرار گيرد. براي اين منظور جدول 5-7 تهيه گرديده است كه در آن عناصر در سطر اول و تعداد نمونه ها در سطر دوم آورده شده است. تعداد نمونه ها يا 561 يا 619 مورد است. در حالت اول عنصر مورد نظر فقط به روش ICP و در حالت دوم به روش ICP و XRF آناليز شده است. در رديف سوم رقم صفر براي نمونه هاي XRF آورده شده است. پارامترهاي آماري متغيرها در همين جدول آورده شده است. مقدار طلا برحسب ppb است. حداكثر مقدار طلا ppb204 يعني كمي بيش اط 2/0 گرم در تن است. حداكثر مقدار نقره چشم گير نيست ولي حداكثر مقدار ارسينك ppm6360، مس ppm2230، جيوه ppm10500، نيكل ppm8480، سرب ppm3590 كه چشمگير است و دلالت بر رخدادهاي كاني سازي در مقياس پراكنده و غني شده دارد.

نمودارهاي شماره 5-5 الي 5-24 تابع توزيع 20 عنصر مورد مطالعه را نشان مي دهد بجز نقره و قلع، سرب و بيسموت بقيه عناصر داراي توزيع مناسبي هستند. بخصوص عناصر سري Zn ، Au ، W ، Sb ، As سري Ni ، Mn ، Co ، Cr از توزيع مناسب تري برخوردارند.

جدول شماره 5-6 محاسبه مقادير سنسورد

جدول شماره 5-7 جايگزين مقادير سنسور محاسبه شده

نمودارهاي شماره 5-5 الي 5-10- توابع توزيع عناصر Bi ، Cr ، Hg ، Co ، Mn

نمودارهاي شماره 5-11 الي 5-16- توابع توزيع عناصر Mo ، Sb ، Ni ، Sr ، Pb ، Sn

نمودارهاي شماره 5-17 الي 5-22- توابع توزيع عناصر Au ، B ، Ag ، Ba ، As ، Be

نمودارهاي شماره 5-23 الي 5-24- توابع توزيع عناصر W ، Zn

عنصر جيوه كه انتظار مي رفت توزيع مناسبي ارائه كند داراي توزيع لاگ نرمال و يا توزيع ال (L) مي باشند. يكي از شيوه هاي دست يابي به پتانسيل كاني سازي در هر منطقه اي تحليل داده ها به روش آناليز (فاكتوري توام) است نتايج اين تحليل كه روي نمونه  ليتوژئوشيميايي مربوط به ICP و XRF به طور مجزا صورت گرفته است به ترتيب در نمودارهاي 5-25 و 5-26 آورده شده است. در روي محور افقي اين نمودارها متغيرهاي كاني سازي محتمل و روي محور قائم طول بردار در فضاي 20 متغيره كه متناسب با پتانسيل كاني سازي عنصر است نشان داده شده است. در نمودار شماره 5-25 كه براي نمونه هاي ليتوژئوشيميايي ICP است بيشترين پتانسيل كاني ساز را جيوه نشان مي دهد و سپس با يك اختلاف زياد (كاهش شديد) عناصر سرب، باريوم، ارسينك، استرانسيوم، منگنز، نيكل و كروم قرار مي گيرند كه مي توان اين گروه را به دو دسته شامل سرب، باريوم، آرسينك، استرانسيوم، از يك طرف منگنز، نيكل، كروم (گروه اولترامافيكي) از طرف ديگر تقسيم كرد. طلا و كبالت گرچه به اين گروه اولترامافيكي (يا سرپانتين) نزديك است ولي كاهش پتانسيل قابل توجهي نيست به جيوه و گروه اولترامافيكي دارد. بنابراين تا آنجا كه به نمودار شماره 5-25 يعني به نمونه هاي ليتوژئوشيميايي برداشت شده از پروفيل ها و ترانشه ها مربوط مي شود جيوه در مقام اول قرار مي گيرد.

براي نمونه ها ليتوژئوشيميايي پراكنده برداشت شده از زونهاي دگرساني كه به روش XRF آناليز شده اند تشابهات و اختلافاتي وجود دارد. در اين گروه به جاي جيوه عنصر گوگرد در مقام اول قرار مي گيرد كه در فاصله كمي از آن نيكل قرار دارد. اين بر آن معني است كه سولفورهاي اوليه در سنگهاي اولترامافيك مي توانند پتانسيل كانه سازي داشته باشند. مانند نمونه هاي ICP عناصر سرب، باريوم، استرانسيوم و آرنسيك نيز در اينجا نمايان شده اند. ممكن است اين گروه ردياب گروه اول باشد اين احتمال نيز وجود دارد كه اين گروه عناصر، پتانسيل كاني سازي مستقلي داشته باشند. براي تعيين پاراژنزهاي ژئوشيميايي و دست يافتن به تيپ كانه سازي احتمالي از روش هاي مختلف استفاده شده است.

در روش اول نمونه ها برحسب فراواني هر يك از 20 عنصر از عيار زياد به كم مرتب شده و سپس پنج نمونه اي كه داراي غلظت بالاتري بوده اند انتخاب گرديد.

نمودار شماره 5-25- تحليل داده هاي ICP بروش آناليز فاكتورهاي توام

نمودار شماره 5-26- تحليل داده هاي XRF بروش آناليز فاكتورهاي توام

بنابراين هر نمونه كه انتخاب مي شود لااقل داراي يك عنصر در رديف 1 تا 5 يكي از عناصر بيست گانه بوده است. در مجموع 39 نمونه حاصل شده است كه داراي عيارهاي بالا هستند و مي توانند جامعه نمونه هاي كاني سازي شده را معرفي كنند. اين نمونه ها تحت آناليز خوشه اي قرار گرفت و نتايج آن در نمودار شماره 5-27 نشان داده شده است. در اين دندوگرام پاراژنزهاي زير قابل تشخيص است :

- سرب، نقره پيسموت

- كبالت، نيكل، منگنز

- بريليوم، روي

- طلا، جيوه

- آنتي موان تنگستن

- بور و قلع

اين پاراژنزها تا حد زيادي معني دارند زيرا همبستگي بين اين پاراژنزها بالا است. اگر بخواهيم اين 6 پاراژنز را به چهار گروه كاهش دهيم بايد گروه هاي پاراژنزي زير را بنويسيم :

- گروه (Ag + pb + Bi)

- Cr ، Mn ، Ni ، Co

- Au ، Hg

- Sb ، W ، B ، Sn اين دندوگرام دلالت بر آن دارد كه گروه عناصر (Hg ، Au) ارتباط ژنتيكي با گروه Cr ، Mn ، Ni ، Co ندارد بلكه با گروه عناصر Cu ، Mo ، Sr ، As ، Ba ، Sn ، B ، W ، Sb مرتبط است. اين رابطه ژنتيكي داراي مشكلاتي است. در اين پروژه جيوه و طلا به زونهاي دگرساني كوارتز- كربناتي نسبت داده شده و عمليات اكتشافي در حوالي آنها متمركز شده است. در چنين نواحي معمولاً عناصر Mn ، Cr ، Ni ، Co از آنجا كه محل اتصال مجموعه Au ، Hg به مجموعه ديگر در بالاتر از بيست صورت مي گردد كه در 80% بالاي فاصله ترسيمي است لذا چندان متغير نمي باشد و مي توان آن را نديد گرفت.

نمودار شماره 5-27- آناليز خوشه ايي 39 نمونه با عيارهاي بالا و تعيين پاراژنز عناصر

در نمودار شماره 5-28 نتايج حاصل از آناليز كلاستر (خوشه دار) 58 نمونه ليتوژئوشيميايي آناليزه شده به روش XRF نشان داده شده است. متاسفانه با اين روش نمي توان Au ، Hg را اندازه گيري نمود ولي براي ساير عناصر مي توان پاراژنزهاي زير را محتمل داشت :

- پاراژنزمافيك- اولترامافيك- سرپانيتي شامل عناصر Cd، Ni، Cr، Mg، LOI

- پاراژنز Zn، Cn، Mn، Fe كه شباهت به پاراژنزهاي ماسيو سولفيدي دارد

- پاراژنز SiO2 ، S ، AS-Pb كه مرتبط با فعاليت هاي دگرساني سيليسي فيكاسيون و يا سنگهاي اسيدي در منطقه است.

- پاراژنز Rb ، Ba ، K20 ، Zr ، P205 كه مي تواند در ارتباط با توده هاي اسيدي باشد.

اگر بخش هاي اكسيدي را از عنصري جدا كنيم به دو دندوگرام نشان داده شده در نمودار شماره 5-29 حاصل مي گردد، اين دندوگرام دلالت بر آن دارد كه نمونه هاي ليتوژئوشيميايي برداشت شده از دو گروه سنگ با ويژگي هاي تركيبي متفاوت مي باشد :

  - گروه P205 ، K20، Na20، TiO2، Al2O3، SiO2 كه بيشتر سنگهاي اسيدي تا متوسط آذرين نفوذي يا خروجي را معرفي مي كند.

  - گروه متغيرهاي شامل CaO، Mno، Fe203، Cr203،LOI، MgO كه گروه سنگهاي مافيك و اولترامافيك و بخصوص سرپانتين را معرفي مي كند. براي عناصري كه در دندوگرام در پايين صفحه نشان داده شده است پاراژنز زير محتمل مي باشد :

    - Rb ، Zr، B، Nb مجموعه Cu، Ni، Co كه مي تواند در ارتباط با سنگهاي بازيك و اولترابازيك باشد.

    - S، As،Pb كه دلالت بر كاني سازي سولفوره سرب با ردياب آرسنيك دارد.

نمودار شماره 5-28- آناليز خوشه ايي 58 نمونه XRF تعيين پاراژنز عناصر

نمودار شماره 5-29- دندوگرام حاصل از تفكيك بخش هاي اكسيدي و عناصر مجزا

    - مجموعه K ، Rb، Zr، B، Nb، Sr كه معرف مجموعه وابسته به سنگهاي آذرين نفوذي است. از بررسي تمام اين دندوگرامها كه به روش هاي مختلف رسم شده اند مي توان به نتايج زير رسيد كه در همه آنها مشترك است :

      - مجموعه عناصر Cu ، Cr، Ni ، Co در ارتباط با رخدادهاي مافيك و اولترامافيكي است.

      - دوتيپ كاني سازي در منطقه محتمل است كه يكي در رابطه با جيوه و ديگري فلزات پايه است. وضع طلا در اين بين قطعي نيست.

5-3-2- رسم نقشه هاي ليتوژئوشيميايي

براي رسم نقشه هاي ژئوشيميايي از سه روش استفاده شده است كه عبارتند از :

الف- روش نقشه هاي سيمبلي براي نمايش آنچه كه داده هاي خام نشان مي دهند.

ب- روش فاكتوري براي نمايش ارتباط بين عناصر و تغييرپذير در مولفه اپي ژنتيك

ج- روش نقشه هاي كريجنيگ خطي براي سه منطقه متراكم از نمونه شامل ساريليق، طوره و قورشاقلو.

5-3-2-1- نقشه هاي سيمبلي

نتايج حاصل از رسم نقشه هاي سيمبلي براساس داده هاي خام در نقشه هاي G2، براي عنصر G3 ، Au براي عنصر G4 ، Hg براي مجموع عناصر فوق كانساري به تحت كانساري Hg + Ag + Sb + Ba/Bi+Co+Mo+Be نشان داده شده است.

اين نقشه دلالت بر آن دارد كه منطقه ساريليق و قورشاقلو از نظر Au پتانسيل كمتري دارد ولي منطقه طوره و همچنين منطقه جنوب مركزي برگه B كه خارج از نقشه زمين شناسي (خارج از منطقه تحت پوشش) است از پتانسيل بالاتري برخوردار است.

براي عنصر جيوه نقشه G3، طوره را با پانسيل تر از ساير مناطق قلمداد مي كند جالب آنكه نسبت عناصر فوق كانساري به تحت كانساري كه مي تواند دلالت بر موقيت فرسايشي كنوني نسبت به سطوح كاني سازي احتمال داشته باشد در منطقه طوره اميدبخش تر از دو منطقه ديگر است.

مجموع سه نقشه G4، G3 ، G2 دلالت  بر آن دارد كه اولويت بندي اين مناطق سه گانه به صورت طوره، قورشاقلو و ساريليق است. نقشه G5 نقشه سيمبل براي شش متغير Ba، As، Sr، Pb، Ni، S در نمونه هاي ليتوژئوشيميايي XRF است. اين نقشه در مورد طوره و قورشاقلو يا نقشه هاي قبلي سازگاري دارد ولي براي ساريليق پتانسيلي را نشان نمي دهد. در عين حال اين نقشه در محدوده برگ C چند منطقه از جمله منطقه چقوركندي و 5/1 كيلومتري جنوب قاشقابلاق را به عنوان مناطق اميدبخش معرفي مي كند.

5-3-2-2- نقشه هاي فاكتوري

از آنجا كه تغييرپذيري هاي مشاهده شده عناصر ممكن است در ارتباط يكديگر باشد، لذا كاربرد روش مولفه هاي اصلي و تحليل فاكتوري مي تواند نتايج واقع تري را بدست دهد به طوري كه مناطق اميدبخش با درجه بيشتري از اطمينان حاصل شوند. براي اين منظور تحقيق PCA صورت گرفت و درصد پراشي كه هر يك از متغيرها قادر به توجيه بودند بدست آمد. براي رسيدن به توجيه 70 درصد تغييرپذير نياز به هفت فاكتور مي باشد. معمولاً با پنج فاكتور حدود 90 درصد تغييرپذيري توجيه مي شود ولي در اين به علت ضعف ضرايب همبستگي كه ممكن است به آناليز شيميايي نمونه ها و يا مسائل ديگر برگردد با هفت متغير فقط به 70 درصد تغييرپذيري مي رسيم، جدول شماره 5-8 نتايج آناليز فاكتوري را نشان مي دهد.

هفت فاكتور بدست آمده عبارتند از :

- فاكتور اول : در اين فاكتور Bi و Pb از مزن بالايي برخوردارند بنابراين رسم نقشه اين فاكتوري مي تواند تا حدودي معرف تغييرپذيري اين سه متغير در منطقه باشد.

- فاكتور دوم : شامل عناصر مهم Mn ، Co و Ni است. اين سه عنصر از روش هاي مختلف قبلي نيز به عنوان يك پاراژنز مهم مرتبط با سرپانتين ها و سنگهاي اولترامافيك و مافيك شناخته شده است و كمتر معرف كاني سازي است.

- فاكتور سوم : شامل عنصر مهم طلا و جيوه است. پاراژنز بودن اين دو عنصر قبلاً در بعضي موارد قبول و در بعضي موارد رد شده است ولي در اين تحليل اين دو عنصر در فاكتور سوم گرد هم مي آيند و تقريباً از وزن بيشتري برخوردارند. فاكتور سوم مي تواند معرف كاني سازي جيوه و طلاي مرتبط با دگرساني كوارتز- كربنات باشد.

جدول شماره 5-8 آناليز فاكتوري عناصر

- فاكتور چهارم : شامل سه عنصر Ba ، Be و Sn است. اين پاراژنز نيز معني دار است و مي تواند با سنگهاي آذرين فلسيك و كاني سازي احتمالي در آنها مرتبط باشد.

- فاكتور پنجم : شامل عناصر Mo، Sb و W تشكيل مي دهد. تا آنجا كه به پاراژنزهاي ژئوشيميايي مرتبط مي شود اين مجموعه مي تواند سنگهاي نفوذي و همبري اسكارني باشد.

- فاكتور ششم : شامل عناصر As، Cr و  Zn است كه ممكن است ردياب فاكتور سوم باشد.

- فاكتور هفتم : شامل عناصر Cu+B است كه مي تواند محيط اسكارني را معرفي كند. اين احتمال وجود دارد كه اين فاكتور ردياب فاكتور پنجم باشد. نقشه هاي F1 تا F7 توزيع اين هفت فاكتور را در محدوده هاي مورد بررسي نشان مي دهد. از آنجا كه چگالي داده ها زياد نمي باشد نمي توان در آنها پيوستگي ايجاد كرد لذا اين نقشه ها نيز به طور سيمبولي رسم شده اند. تحليل اين نقشه دلالت بر آن دارد كه :

- فاكتور اول (نقشه F1) كه مرتبط به كاني سازي pb و Ag و Bi است در منطقه جنوب مركزي برگ B كه خارج از منطقه تحت بررسي شيماتيك بوده است قرار دارد. بيشترين نمونه هاي اين فاكتور در اين منطقه متمركز هستند لذا اين منطقه براي كار بيشتر پيشنهاد مي گردد. علاوه بر آن منطقه طوره نيز از نظر اين فاكتور اميدبخش است. ساير نقاط به طور پراكنده و در حد ضعيف تر اهميت اين فاكتور را نشان مي دهند.

- فاكتور دوم (نقشه F2) كه معرف Co، Ni و Mn است در هر سه منطقه تحت پوشش اهميت پيدا مي كند زيرا عمليات اكتشافي قبلي به طور نظام دار در مناطق سرپانتيرزه ليستوفيتي (با دگرساني كوارتز- كربناتي) متمركز شده است. مقدار اين فاكتور در ساريليق، طوره و قورشاقلو بالا است. ساير نقاط از اهميت كمتري برخوردار است.

- فاكتور سوم (نقشه F3) كه كاني سازي طلا و جيوه را معرفي مي كند، در ساريليق و قورشاقلو ضعيف تر از طوره است. ولي با هم در جنوب مركزي برگ B مقدار اين فاكتور قابل توجه مي باشد. در كل انتظار ميرفت كه مقدار اين فاكتور در منطقه گسترش بيشتري داشته باشد و قوي تر از آنچه كه ظاهر شده است باشد.

- فاكتور چهارم (نقشه F4) توزيع متغير Ba + Be + Sn را نمايش مي دهد. مقدار اين فاكتور باز هم در بخش جنوب مركزي برگ B قابل توجه است كه خارج از منطقه زمين شناسي تحت پوشش بوده است ولي در طوره و قورشاقلو مقدار آن قابل توجه است. از اين نقطه نظر ساريليق در اهميت كمتري از طوره و قورشاقلو قرار مي گيرد.

- فاكتور پنجم (نقشه F5) توزيع متغيرهاي Mo+W+Sb را نشان مي دهد. اين متغير برعكس فاكتور چهارم در ساريليق و طوره با اهميت است ولي در قورشاقلو اهميت كمتري دارد. مقدار آن در چغوركندي نيز با اهميت است.

- فاكتور ششم (نقشه F6) توزيع متغيرهاي Zn، As و Cr را نشان مي دهد. اين پارژنز در ساريليق از اهميت كمي برخوردار است ولي در طوره و قورشاقلو قوي است.

- فاكتور هفتم كه توزيع B+Cu را نشان مي دهد قورشاقلو و طوره با اهميت است ولي در ساريليق اهميتي ندارد. البته در منطقه جنوب شرق ساريليق اين فاكتور مهم مي شود ولي در اين منطقه فاكتورهاي ديگر اهميتي ندارند.

5-3-2-3- رسم نقشه هاي كيچينگ خطي براي مناطق سه گانه

از آنجا كه در مناطق سه گانه ساريليق، طوره و قورشاقلو نمونه برداري سيستماتيك در امتداد پروفيل ها انجام شده است به علاوه ترانشه ها و چاهك نيز در اين منطقه حفر و از آنها نمونه برداري شده است چگالي نمونه ها به حدي مي رسد كه بتوان نوعي پيوستگي در آنها به وجود آورد و نقشه هاي توزيع عناصر را در محدوده آنها ارائه كرد. براي اين كار از روش كريچينگ خطي كه روش مناسبي براي چنين حالتي است استفاده شده است. اين روش مانند روش عكس مجذور فاصله عمل مي كند ولي عملكرد آن بهتر است. اين نقشه مي تواند ما را در تعيين مناطق اميدبخش درون زونهاي سه گانه كار شده ياري دهد.

براي هر يك از مناطق سه گانه 10 نقشه محلي مه بتواند توزيع طلا، جيوه نسبت عناصر فوق كانساري و فاكتورهاي هفتگانه را نمايش دهد ترسيم شده است، با تحليل آنها مي توان مناطق اميدبخش دورن هر يك را مشخص و براي كار بيشتر معرفي نمود. به طور كلي اين نقشه در منطقه طوره دلالت بر آن دارد كه سطح فرسايش كنوني در بخش غربي طوره بالاتر از بخش شرقي آن است. لذا بخش غربي آن اميدبخش تر از بخش غربي است. نقشه هايي جهت پيشنهاد عمليات آتي در فصل هفتم و براي منطقه طوره ارائه شده است نقشه هاي مشابهي براي منطقه قورشاقلو نيز رسم شده است و از تحليل آنها نيز منطقه اميدبخش كه بايد در آن عمليات اكتشافي دقيقتر انجام گيرد تعيين شده است.

آنچه در تحليل اين نقشه ها اهميت دارد اين است كه نقشه طلا و جيوه و هم فني فاكتور سوم نسبت سطح عناصر فوق كانساري به تحت كانساري همگي بخش غربي منطقه قورشاقلو را اميدبخش تر از بخش شرقي معرفي مي كنند و براي احتياط بخش شمالي نيز به عنوان اميدبخش معرفي مي شود تا در مرحله بعد روي آن كار شود. نقشه هاي دهگانه منطقه ساريليق نيز ارائه گرديده است و براساس آنها نقشه منطقه اميدبخش آن انتخاب و ارائه گرديده است.

لازم به ذكر است كه در اين منطقه پتانسيل كانه سازي نسبت به طوره و قورشاقلو براي جيوه و طلا در سطح پائين تري قرار دارد. مع الوصف بخش شمالي و جنوبي آن مناسب تر از بخش مركزي است. سرب، نقره و بيسموت در بخش جنوب شرق ساريليق گسترش دارد كه به طرف جنوب شرق بسته نشده است و باز مي باشد.

5-4- محاسبه خطاي آناليزهاي شيميايي

براي تعيين خطاي اندازه گيري آناليزهاي شيميايي اقدام به تقسيم 31 نمونه خردايش شده زير 200 مش (تحت شرايط يكسان). گرديده است اين نمونه ها كه پس از پودر شدن تا حد 200 مش تهيه و مورد آناليز تكرار قرار مي گيرند، مي توانند خطاي مرحله آناليز را منعكس سازند، زيرا فاقد خطاي نمونه برداري و آماده سازي مي باشند. اين نمونه ها كه كد رمزدار طبق صورتجلسات تهيه و در اختيار آزمايشگاه قرار گرفت.

براي محاسبه خطا لازم است تا داده هاي حاصل از دو بار آزمايش براي عناصر مختلف موجود باشد.

ميانگين دو آزمايش و اختلاف آنها نيز لازم است تعيين گردد. همان طور كه قبلاً اشاره شد در بررسي هاي اكتشافي ناحيه اي آنچه حائز اهميت است تعيين دقت عمليات است كه در واقع همان قابليت تكرار آزمايش با نتايج مشابه است.

صحت اندازه گيري ها كه مقدار تطابق آنها را با واقعيت نشان مي دهد و از طريق به كار گيري نمونه ها استاندارد با غلظت معين تعيين مي شود.

روش بكار برده شده در تخمين سطح خطاي آناليزهاي شيميايي در زير تشريح مي گردد.

در اين روش در يك دستگاه مختصات لگاريتمي، روي محور افقي ميانگين دو بار اندازه گيري و روي محور عمودي اختلاف دو مقدار اندازه گيري شده نشان داده مي شود.

در اين دياگرام خطوط مايلي ديده مي شود كه مي توانند سطح دلخواه را نشان دهند (در اين پروژه معادل 10 % انتخاب شده است) نحوه كار به اين صورت است كه به وسيله دو كميت تشريح شده قبلي هر جفت نمونه تكراري به نحوي در صفحه مختصات توزيع شوند كه اگر 90% آنها زير خط پاييني (خط 10% خطا) و 99% آنها زير خط بالايي (خط 1% خطا) قرار گيرند.

در اين صورت خطاي كل اين مجموعه نمونه تكراري براي آن عنصر بايد دياگرام جداگانه اي رسم گردد. نمودارهاي 5-30 الي 5-49 به اين منظور رسم گرديده اند. لازم به ذكر است كه در مورد عناصر Au، Ag، As، Ba، Be، Bi، B، Co، Cu، Mo، Pb، Sn، Sr، W و Zn به علت آنكه ميانگين و اختلاف دو مقدار اندازه گيري شده همه نمونه ها درون دياگرام ها قرار نمي گرفتند، مقادير اين عناصر به ترتيب زير با دياگرام هم مقياس شدند :

مقادير اندازه گيري شده عناصر Sb، Mo، B، Bi، Be و Ag در عدد 100 ضرب و مقادير عناصر Zn، W، Sr، Pb، Cu، Co، Au و As در عدد 10 و مقادير اندازه گيري شده عنصر Ba در عدد 5 ضرب شده اند.

با توجه به اين نمودارها مشخص مي شود كه دقت آزمايشات در كليه عناصر مناسب بوده است.

نمودار شماره 5-30 نتايج خطاگيري آنتيموان

نمودار شماره 5-31- نتايج خطاگيري موليبدن

نمودار شماره 5-32- نتايج خطاگيري بور

نمودار شماره 5-33- نتايج خطاگيري بيسموت

نمودار شماره 5-34- نتايج خطاگيري Be

نمودار شماره 5-35- نتايج خطاگيري نقره

نمودار شماره 5-36- نتايج خطاگيري روي

نمودار شماره 5-37- نتايج خطاگيري W

نمودار شماره 5-38- نتايج خطاگيري Sr

نمودار شماره 5-39- نتايج خطاگيري Sn

نمودار شماره 5-40- نتايج خطاگيري سرب

نمودار شماره 5-41- نتايج خطاگيري مس

نمودار شماره 5-42- نتايج خطاگيري كبالت

نمودار شماره 5-43- نتايج خطاگيري طلا

نمودار شماره 5-44- نتايج خطاگيري As

نمودار شماره 5-45- نتايج خطاگيري باريوم

نمودار شماره 5-46- نتايج خطاگيري كروم

نمودار شماره 5-47- نتايج خطاگيري منگنز

نمودار شماره 5-48- نتايج خطاگيري نيكل

نمودار شماره 5-49- نتايج خطاگيري جيوه

فصل ششم

نتيجه گيري و پيشنهادات

6-1- نتيجه گيري

با توجه به مطالعات زمين شناسي و ژئوشيميايي انجام گرفته نتايج زير حاصل گرديده است :

6-1-1- منطقه طوره به بله سور

از اين منطقه مجموعاً 322 نمونه ليتوژئوشيميايي و 90 نمونه كاني سنگين اخذ گرديده است، نقشه شماره Gl-2 محل اخذ نمونه هاي ليتوژئوشيميايي را نشان مي دهد.

نقشه شماره 6-1 توزيع عنصر طلا در اين منطقه را نشان مي دهد، با توجه به اين شكل بيشترين مقدار توزيع عنصر طلا در غرب محدوده قرار گرفته است. توزيع عنصر Hg در اين محدوده منطبق بر توزيع عنصر طلا مي باشد (نقشه شماره 6-2). در نقشه شماره 6-3 توزيع عناصر فوق كانساري به تحت كانساري نشان داده شده است، همانگونه كه از اين شكل مشخص است توزيع اين نسبت كاملاً منطبق بر توزيع عناصر طلا و جيوه مي باشد با توجه به اين نقشه مشخص مي گردد كه سطح كاني سازي نسبت به سطح فرسايش بالاتر قرار گرفته است و از اينرو در اين محدوده رخنمون هاي كاني سازي ديده مي شود. نقشه شماره 6-4 توزيع فاكتور اول (Pb+Ag+Bi) در محدوده طوره را نمايش مي دهد، اين نقشه مي تواند تا حدي معرف تغييرپذيري اين سه متغير در منطقه باشد. نقشه شماره 6-5، نشان دهنده توزيع فاكتور دوم (عناصر Co، Mn و Ni) است، كه به عنوان يك پاراژنز مهم مرتبط با سر پانتين ها و سنگهاي اولترامافيك- مافيك بوده و احتمالاً ارتباطي با كاني سازي ندارد. نقشه شماره 6-6 معرف توزيع فاكتور سوم (Au+Hg) است كه در مناطق غربي آنومالي نشان مي دهد. توزيع فاكتور چهارم (Ba+Be+Sn) در نقشه شماره 6-7 نشان داده شده است همانگونه كه از اين شكل مشخص است توزيع اين فاكتور در شمال محدوده آنومال مي باشد. توزيع فاكتور پنجم (Sb+Mo+W) (نقشه شماره 6-8) كه مي تواند مرتبط با كاني سازي تيپ اسكارني باشد در شمال و غرب محدوده آنومال مي باشد.  نقشه شماره 6-9 معرف فاكتور ششم (As+Zn+Cr) در محدوده طوره است كه مي تواند ردياب فاكتور سوم باشد.

نقشه شماره 6-10 معرف توزيع فاكتور هفتم (Cu+B) در محدوده طوره است.

6-1-2- محدوده قورشاقلو- الند

از اين محدوده مجموعاً 89 نمونه كاني سنگين و 97 نمونه ليتوژئوشيميايي اخذ گرديده است كه در نقشه شماره G1-3 محل اخذ نمونه هاي سنگي ديده مي شود.

در نقشه شماره 6-11 توزيع عنصر طلا در محدوده قورشاقلو ديده مي شود، همانگونه كه از اين شكل مشخص است توزيع اين عنصر در گستره قورشاقلو بيشتر در غرب محدوده آنومال است و زونينگ خوبي را نشان مي دهد.

نقشه شماره 6-12 توزيع عنصر جيوه در محدوده قورشاقلو را نشان مي دهد كه در غرب محدوده آنومال مي باشد. محدوده اين آنومالي منطبق بر محدوده آنومالي عنصر طلا است، اين عنصر نيز زونينگ بسيار خوبي را نشان مي دهد.

جهت تعيين سطح فرمايش كنوني نسبت به سطح كاني سازي نقشه شماره 6-13 تهيه شده است، در اين شكل توزيع نسبت عناصر فوق كانساري به تحت كانساري ديده مي شود.

نقشه شماره 6-14 الي 6-20 به ترتيب توزيع فاكتورهاي F1 الي F7 را نشان مي دهد، شرح كامل اين فاكتورها در فصل شماره 5 آورده شده است.

نقشه 6-11- توزيع عنصر طلا در منطقه قورشاقلو

نقشه 6-12- توزيع عنصر جيوه در منطقه قورشاقلو

نقشه 6-13- توزيع عنصر فوق كانساري به تحت كانساري در منطقه قورشاقلو

نقشه 6-14- توزيع فاكتور اول در منطقه قورشاقلو

نقشه 6-15- توزيع فاكتور دوم در منطقه قورشاقلو

نقشه 6-16- توزيع فاكتور سوم در منطقه قورشاقلو

نقشه 6-17- توزيع فاكتور چهارم در منطقه قورشاقلو

نقشه 6-18- توزيع فاكتور پنجم در منطقه قورشاقلو

نقشه 6-19- توزيع فاكتور ششم در منطقه قورشاقلو

نقشه 6-20- توزيع فاكتور هفتم در منطقه قورشاقلو

6-1-3- محدوده ساريليخ- مقصود آباد

از گستره ساريليخ- مقصود آباد مجموعاً 39 نمونه كاني سنگين و 51 نمونه ليتوژئوشيميايي اخذ گرديده است، نقشه شماره G1-2 محل اخذ نمونه هاي ليتوژئوشيميايي اين گستره را نمايش مي دهد.

نقشه هاي شماره 6-21 و 6-22 توزيع عناصر طلا و جيوه را در محدوده ساريليخ نشان مي دهد همانطور كه از اين دو نقشه مشخص است عناصر Au و Hg  در شمال و جنوب محدوده آنومال بوده و كاملاً بر هم منطبق مي باشند و زونينگ خوبي را نشان مي دهند.

در نقشه شماره 6-23 توزيع عناصر فوق كانساري به تحت كانساري ديده مي شود.

نقشه هاي شماره 6-24 الي 6-30 نقشه هاي توزيع فاكتورهاي يك الي 7 را در گستره ساريليخ نشان مي دهند.

نقشه 6-21- توزيع عنصر طلا در منطقه ساريليخ

نقشه 6-22- توزيع عنصر جيوه در منطقه ساريليخ

نقشه 6-23- توزيع عنصر فوق كانساري به تحت كانساري در منطقه ساريليخ

نقشه 6-24- توزيع فاكتور اول در منطقه ساريليخ

نقشه 6-25- توزيع فاكتور دوم در منطقه ساريليخ

نقشه 6-26- توزيع فاكتور سوم در منطقه ساريليخ

نقشه 6-27- توزيع فاكتور چهارم در منطقه ساريليخ

نقشه 6-28- توزيع فاكتور پنجم در منطقه ساريليخ

نقشه 6-29- توزيع فاكتور ششم در منطقه ساريليخ

نقشه 6-30- توزيع فاكتور هفتم در منطقه ساريليخ

6-2- پيشنهادات

شرح خدمات لازم براي ادامه عمليات اكتشافي در محدوده چهار برگه زمين شناسي ساريليق تا قورشاقلو شامل :

- محدوده برگه زمين شناسي ساريليق و مقصود آباد (برگه A)

- محدوده برگه زمين شناسي چخوركندي و قاشقابلاغ (برگه B)

- محدوده برگه زمين شناسي طوره (برگه C)

- محدوده برگه زمين شناسي قورشاقلو (برگه D)

اين شرح خدمات شامل دو بخش كلي است، بخش اول نواحي كه در داخل چهار برگه زمين شناسي فوق الذكر واقع شده است و بخش دوم مربوط به نواحي خارج از محدوده چهاربرگه مي باشد.

6-2-1- معرفي مناطق اميدبخش و شرح خدمات در محدوده چهاربرگه زمين شناسي A، B،C،D :

6-2-1-1- معرفي مناطق اميدبخش كه توسط روش كاني سنگين معرفي شده و هيچ كار اكتشافي ليتوژئوشيميايي در آن انجام نشده است :

در مجموع براساس نقشه هاي كاني سنگين تهيه شده در چهار برگه فوق، هفت منطقه با مساحتي بالغ بر 22km2 اميدبخش معرفي شده است (نقشه شماره 6-31) كه در جدول شماره 6-1 موقعيت يك به تفكيك ارائه شده است.

جدول شماره 6-1- موقعيت محدوده هاي هفتگانه جهت انجام عمليات اكتشافي آتي

عمليات اكتشاف در اين مناطق با نمونه برداري كاني سنگين با تراكم بالاتر (چهار نمونه در هر كيلومتر مربع) شروع مي شود و به اكتشاف ليتوژئوشيميايي ختم مي گردد. با اين تفاوت كه همه 22km2 زير پوشش كاني سنگين مي رود ولي فقط 5km2 در مناطق مساعد (پس از بررسي كاني سنگين هاي برداشت شده) زير پوشش ليتوژئوشيميايي قرار خواهد گرفت.

محل نمونه هاي كاني سنگين پيشنهادي (88 مورد) بايستي روي نقشه توپوگرافي با دقت 25.000/1 مشخص گردد و در استفاده از نقشه توپوگرافي با دقت 50.000/1 در اين مورد بايد پرهيز كرد. قابل ذكر است كه قبلاً از نقشه هاي 50.000/1 تغيير مقياس داده شده به 20.000/1 استفاده شده است كه فاقد دقت لازم جهت ادامه عمليات اكتشافي است. چنانچه عكس هاي هوايي 20.000/1 نيز در دست باشد براساس آن نيز مي توان محل اين (88) نمونه را مشخص كرد. پس از برداشت 88 نمونه كاني سنگين در 22km2، در 5km2 مناطق اميدبخش ان در حدود 500 نمونه ليتوژئوشيميايي طراحي و برداشت خواهد گرديد.

6-2-1-2- مناطق كار شده قبلي كه نمونه هاي كاني سنگين و ليتوژئوشيميايي هر دو معرف كاني سازي در اين مناطق هستند :

6-2-1-2-1- محدوده برداشت نمونه ليتوژئوشيميايي با كد TP در شمال آبادي طوره. (نقشه 6-32)

6-2-1-2-2- محدوده برداشت نمونه هاي ليتوژئوشيميايي با كد SP در محدوده ساريليخ. (شكل 6-33)

6-2-1-2-3- محدوده برداشت نمونه هاي ليتوژئوشيميايي در شمال آبادي قورشاقلو. (شكل 6-34)

در اين مناطق طراحي يك شبكه منظم نمونه برداري به روش رديفي تصادفي به منظور ايجاد پيوستگي براي رسم نقشه هايي كه براساس آن بتوان اولا موقعيت سطح فرسايش كنوني را نسبت به سطح كاني سازي احتمالي مشخص كند و ثانيا محل حفاري ها را تعيين نمايد، لازم است.

طراحي شبكه احتمالي در مناطق اميدبخش هر يك از سه منطقه فوق صورت گرفته و براساس آن تعداد نمونه ها مشخص گرديده است. طراحي نمونه ها به صورت رديفي تصادفي و هر نمونه 30 جزء.

نقشه 6-32- شبكه پيشنهادي براي مطالعات بعدي در منطقه طوره

نقشه 6-33- شبكه پيشنهادي براي مطالعات بعدي در منطقه ساريليخ

نقشه 6-33- شبكه پيشنهادي براي مطالعات بعدي در منطقه قورشاقلو

نمونه با حداقل وزن 100 گرم خواهد بود. اين نمونه ها به صورت نقطه اي برداشت شده و در مناطقي كه از خاك پوشيده شده و رخنمون سنگي وجود ندارد. نمونه از خاك افق B در حدود يك كيلوگرم از ده نقطه درون هر سلول برداشت خواهد گرديد.

تعداد نمنوه هاي طراحي شده در هر يك از مناطق فوق عبارتند از :

از آنجا كه ارزيابي سطح فرسايش كنوني نسبت به كاني سازي احتمالي در محدوده طوره بالاتر از دو منطقه ديگر است. لذا اميدبخشي آن را نسبت به دو منطقه ديگر بيشتر است.

6-2-2- محدوده هايي كه نمونه هاي ليتوژئوشيميايي بدون پشتوانه كاني سنگين و ساير شواهد آنومال مشخص گرديده است.

از آنجا كه اين نوع آنومالي ها خطرناك هستند لذا لازم است ابتدا دامنه و وسعت تاثيرگذاري آنها مشخص گردد. تا بتوان روي آنها سرمايه گذاري كرد و براي برداشت ليتوژئوشيميايي آنها را مدنظر قرار داد. كه سه منطقه زير شامل اين بند مي شوند :

6-2-2-1- محدوده نمونه ليتوژئوشيميايي CH-18 در دو كيلومتري شمالشرق آبادي چخوركندي در برگه B زمين شناسي كه در اين منطقه 10 نمونه كاني سنگين براساس نقشه 25.000/1 طراحي شده و برداشت نمونه ها به صورت ارائه شده در بند (6-1-1) خواهد بود. نقشه Map-G5

6-2-2-2- محدوده نمونه ليتوژئوشيميايي LG-47 و LG-50 در سه كيلومتري شمالغرب آبادي چخوركندي در برگه B زمين شناسي كه در اين منطقه 6 نمونه كاني سنگين در حوضه آبريزشمالشرق و جنوبغرب محل نمونه ها در روي نقشه 25.000/1 طراحي خواهد بود.

6-2-2-3- منطقه دگرسان شده جنوب برگه B زمين شناسي كه در يك و نيم كيلومتري جنوب غرب آبادي قاشقابلاغ قرار گرفته است. نمونه ليتوژئوشيميايي برداشت شده در اين منطقه و نمونه كاني سنگين برداشت شده در پايين دست اين منطقه دلالت بر آن دارد كه احتمال كاني سازي در اين منطقه وجود دارد.  در اين منطقه تعداد 15 نمونه كاني سنگين در روي نقشه 25.000/1 طراحي مي شود و سپس براساس نتايج آن يك منطقه به وسعت 20 هكتار انتخاب و در آن 40 نمونه ليتوژئوشيميايي برداشت خواهد شد. در برداشت اين نمونه ها موقعيت نمونه CH-15 و اطراف آن نيز مدنظر قرار خواهد گرفت. نقشه Map-G5

6-2-3- معرفي مناطق در خارج از محدوده چهاربرگه زمين شناسي كار شده

نمونه هاي برداشت شده از بخش جنوب شرقي برگه زمين شناسي B به شماره هاي LG-57، LG-56 و LG-55 که از نوع نمونه هاي ليتوژئوشيميايي هستند. دلالت بر آن دارد که ماکزيمم مقدار سرب 3600ppm و ماکزيمم مقدار طلا 0.2 ppm در اين محدوده تهيه نشده است تنها مشاهدات صحرايي اميدبخش در اين منطقه وجود داشته که باعث برداشت اين نمونه ها شده است. لذا با توجه به مطالب فوق شرح عمليات زير در اين منطقه پيشنهاد مي گردد.

الف- توسعه نقشه زمين شناسي برگه B از سمت جنوب در اطراف محدوده اين نمونه ها

ب- برداشت 10 نمونه کاني سنگين در حوضه آبريز اين نمونه ها (اين 10 نمونه در 88 نمونه لحاظ شده است)

ج- برداشت نمونه هاي ليتوژئوشيميايي به تعداد 100 نمونه در شبکه 200*100 متر به روش رديفي تصادفي با 30 جزء نمونه به وزن حداقل 100 گرم و برداشت از افق B خاک در 10 نقطه به وزن حداقل يک کيلوگرن در مناطق پوشيده از خاک. (نقشه 6-35)

ملاحظات لازم در آماده سازي و آناليز نمونه هاي برداشت شده عبارتند از :

الف- کليه عمليات صحرايي در برداشت و آماده سازي نمونه هاي کاني سنگين، مطابق روش استاندارد نمونه هاي کاني سنگين انجام خواهد شد و تنها ملاحظه لازم در آماده سازي شده بايستي از محلول برم و فورم عبور داده شود.

- عناصر Hg ، Au، As، Ag، Sb، Pb، Zn، Cr، Co، Mn، Mo، Bi

- اکسيدهاي SiO2، CaO، MgO، Fe2O3، LO1

- و مقدار Co2 نمونه مورد آناليز قرار مي گيرند.

منابع انگليسي

1-Suryay V. 1981: The nature of antimony - mercury mineralization, IGR, Vol. 23, No. 6, PP. 730- 738

2-Ozerova N. Fl. 1982: New mercury Ore belt in Western Europe, IGR, PP. 1095- 1100 3-Maslennilcou, V., V., 1989: Geodynamic Conditions for Formation of mercury, ontimony, and tin	deposits, IGR, PP. 934- 941

4-Shcheylov A.D. 1991: Tin deposits and mantle, plate tectonics and Metallogeny, Vol.4, No. 182,	PP. 69- 74.

5-Rayevskiy yu; 1986: Quantitatiue Evaluation of Existing Viewpoints on the Origin of Mercury Mhierali Zation; IGR, PP. 481- 494

6-Kay Fl. And Strong D.F. 1983: Geoloyic and Fluid Controls on Fls- Sb- Flu Minerali nation in Moretons Harbour Area, New found lund, Economic Geology, Vol. 78, PP. 1590- 1604 7-Behavior of gold in magmatic and metasomatic processes (AF.Korodeynikor, 1989). 8-Hobbs, means, Williams., An Out line of stroctural geology, John wiles and Sons, Inc. 1976. 9-Lefond, Industrial- minerals and rocks, American institute of mining metallurgical and

petroleum engineers, inc. 1975.

10-Mason and Moore, principles of Geochemistry, HC Grawhill N.Y. 1982.

11-Govett, G.J.S., (1994), Handbook of Exploration Geochemistry, Vol.6.

12-Cohen, A.C., 1961. Tables for Maximum Liklihood Estimates, Technometrics, 3(4): 535-541 13-Govett, G.J.S., (1983), Handbook of Exploration Geohemistry, Vol. 2 (Statustucs and Data Analysis in Geochemicel prospecing). Elsevier.

14-Hair, J, F., Anderson, R.E., Tatham, R.L., and Black, W.C., 1996. Multivariate Data Analysis With Reading perntice Hall.

15-Cheng, Q Agterberg, F.P., Bonham Cartr, g.F., (1996)., A Spatial Analysis Method for Geachemical Anomaly seperation: Journal of Geochemical Exploration., 56,P. 183-195 16-Ginsburg. 1.1., (1960), Principles of Geochemical Prospecting, Trans. By V.P. Sokoloff, Newyrok and London: Pegamon, 311P.

17-Cox, D. F. and Singer, D.A., 1986, Ore Deposit Modeling, U.S. Geological Survey Bulletin 1693.

18-Bliss, J.D., 1992, Ore Deposit Modeling, U.S. Geological Survey Bulletin 2004.

منابع فارسي

- آقانباتي، سيدعلي، چينه شناسي ژوراسيک ايران، سازمان زمين شناسي کشور، کتاب 65، 1377

- پرتو آذرحسين، سيستم پرمين در ايران، سازمان زمين شناسي کشور، 1374

- حاجيان، جواد، پالئوسن، ائوسن در ايران، سازمان زمين شناسي کشور، 1375

- حسن پاک، علي اصغر، ژئوشيمي اکتشافي (محيط سنگي) دانشگاه هرمزگان 1376

- حسن پاک، علي اصغر، اصول اکتشافات ژئوشيميايي مواد معدني، انتظارات دانشگاه تهران 1370

- حسن پاک، علي اصغر، اکتشافات ذخاير طلا، انتشارات دانشگاه تهران، 1378

- حمدي، بهاء الدين، سنگهاي رسوبي پرکامبرين کامبرين در ايران، سازمان زمين شناسي کشور، 1374

- درويش زاده، علي، زمين شناسي ايران، چاپ اول، نشر دانش امروز (وابسته به موسسه انتشارات اميرکبير)، 1370

- دکتر سيروس زرعيان، دکتر عبدالحسين فرقاني، مهندس هاشم فياض، گروه زمين شناسي دانشکده علوم، دانشگاه تهران، توده گرانيتي الوند و هاله دگرگوني آن جلدهاي اول تا ششم 1350 تا 1353.

- شيوايي، عليرضا، اکتشافات ناحيه اي و تفصيلي کانسار منگنز و نارچ، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي اميرکبير

- شهاب پور، جمشيد، جزوه زمين شناسي اقتصادي، دانشگاه شهيد باهنر کرمان 1367

- قرباني، منصور، ارزاني، کاوه، کائولن و رسهاي نسوز، سازمان زمين شناسي کشور، 1373

- کاوشگران، مهندس مشاور، گزارش اکتشافات نيمه تفصيلي فلزات پايه در منطقه عمومي ميوه رود، 1376

- کاوشگران، مهندس مشاور، گزارش پتانسيل يابي مواد معدني در ناحيه شمال غرب شهرستان اروميه، 1372

- کاوشگران، مهندس مشاور، گزارش پتانسيل يابي مواد معدني در ناحيه عمارلو (رودبار) 1371

- کاوشگران، مهندس مشاور، گزارش زمين شناسي و اکتشافات ژئوشيميايي در گستره هاي کلاردشت، دوناواليت (اسفند 1379)

- مدني، حسن، اصول پي جويي، اکتشاف و ارزيابي ذخاير معدني چاپ دوم انتشارات ايران ارشد 1368

- مدني، حسن، زمين شناسي ساختماني و تکتونيک، چاپ اول، انتشارات واحد فوق برنامه بخش فرهنگي جهاد دانشگاهي 1364

- معين وزيري، حسين واحدي، علي، پتروگرافي سنگهاي آذرين انتشاران دانشگاه تربيت معلم 1371

- بهروز اقليمي (1379)، گزارش مقدماتي نقشه زمين شناسي 1.100.000 همدان

- حسني پاک، علي اصغر (1371)، نمونه برداري معدني، انتشارات دانشگاه تهران (2140)

- حسني پاک، علي اصغر (1377)، ژئواستاتيستيک، انتشارات دانشگاه تهران (2389)

- حسني پاک، علي اصغر (1379)، بهينه سازي پروژه هاي اکتشافي، انتشارات يزد

- حسني پاک، علي اصغر و شجاعت، بهناز (1379)، مدل سازي کنسارهاي فلزي و غيرفلزي و کاربرد اکتشافي آن، انتشارات دانشگاه تهران

- کاوشگران، مهندسين مشاور، گزارش بررسي پتانسيل هاي احتمالي از منابع معدني و مناطق مناسب اکتشاف در استان آذربايجان غربي 1369

- کاوشگران، مهندسين مشاور، گزارش مطالعه پتانسيل يابي مواد معدني در منطقه جنوب غرب ماکو، 1369

- کاوشگران، مهندسين مشاور، گزارش اکتشاف مقدماتي جيوه، 1373