جمهوری اسلامی ایران

وزارت صنايع و معادن

سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني كشور

طرح زمین شناسی عمومی (پروژه ژئوشیمی)

پروژه: تهیه نقشه ژئوشیمیایی با مقیاس 1:100,000 ورقه کوه دم

(ورقه 6557)

مجري طرح: ناصر عابديان

مجري فني: ابراهیم شاهین

ناظر فنی: مسعود علیپور

مشاور: شركت مهندسين مشاور كاوشگران

اردیبهشت 1390

# چکیده

پروژه اکتشافات ژئوشیمیایی ناحیهای در ورقه 1:100,000، کوه دم طبق شرح خدمات با جمع آوری نقشههای توپوگرافی 1:25,000، زمینشناسی 1:250,000 و سپس 1:100،000، نقشه ژئوفیزیک هوایی 1:250,000 و عکسهای ماهوارهای آغاز گردید.

جهت اجراء این مطالعات اقدام به طراحی شبکه نمونه برداری شامل 750 نمونه ژئوشيمیايي و 238 نمونه كانيسنگين گردید که از این میان تعداد 692 نمونه ژئوشیمیایی و 226 نمونه کانیسنگین برداشت شد. پس از آمادهسازی و آنالیز در آزمایشگاه مربوطه (با نظر کارفرما) نتایج حاصل از آنالیز شیمیایی و مطالعات كانيسنگين بعنوان دادههای خام اولیه در اختیار مشاور قرار گرفت تا مورد پردازش و تحلیل قرار گیرد. عملیات مربوط به پردازش دادههای اولیه شامل اندازهگیری خطای آنالیز (که این مقدار در حد قابل قبولی بوده است)، جایگزین کردن مقادیر سنسورد، تعیین حدود بالا و پایین خارج از رده، نرمالایز کردن، تحلیلهای تک متغیره، دو متغیره (تعیین ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن)، چند متغیره (آنالیز فاکتوری و آنالیز خوشهای)، تهیه نقشههای تک متغیره و چند متغیره و در نهایت تفسیر آنها بوده است. عمليات نسبتاً مشابهي نيز در مورد نمونههاي كانيسنگين انجام گرفت. عمليات فوق منجر به معرفي 53 محدوه آنومال به مساحت كل 85/103كيلومترمربع گرديد. محدودههاي آنومال معرفي شده تحت پوشش عمليات كنترل صحرايي قرار گرفت كه ماحصل اين برداشتهاي اكتشافي 57 نمونه كانيسنگين و 46 نمونه مينراليزه، 2 نمونه XRF، 11 نمونه XRD و 15 نمونه مقطع نازک و صیقلی بود. نقشههاي كانيسنگين با تركيب دادههاي حاصل از اين نمونههاي جديد و قبلي با روش مشابه تهيه گرديد. بر روي نمونههاي مينراليزه نيز آناليز چند متغيره براي تعيين نمونهها و عناصر پرپتانسيل به لحاظ كانيسازي انجام گرفت. تعبير و تفسيرهاي ديگري در مورد نقشه توزيع شكستگيها در منطقه انجام پذيرفت. در نهايت زونهاي پرپتانسيل در هر محدوده آنومال مشخص گرديد که عناصر Au، Cu، Pb، Zn، Sb، Ag و Fe در این زونها از اهمیت بیشتری برخوردارند. جهت انجام مطالعات ژئوشیمیایی 1:25,000 نيز تعداد 5 محدوده آنومالی با مساحتی حدود 8/129 كيلومترمربع (معادل 05/5% از مساحت كل منطقه مطالعاتي) پيشنهاد گرديد.

چکیده	‌أ

1-کليات	1

1-1-	مقدمه	1

1-2-	هدف مطالعات	1

1-3-	موقعيت جغرافيایی ، توپوگرافی ، آب و هوایی و راه های دسترسی	2

1-4-	اهداف پروژه و روش کار	3

1-5-	مطالعات انجام شده پیشين	3

1-6-	خلاصه زمین شناسی منطقه	4

1-6-1-	سنگهاي مربوط به توده های نفوذی و نیمه عمیق	8

1-6-2-	ویژگی های ساختماني	11

1-7-	اطلاعات ژئوفیزیک هوایی	12

2-اکتشافات ژئوشیمیایی	14

2-1-	روش نمونه برداری و اهداف آن ( بند 2 شرح خدمات)	14

2-2-	طراحی شبکه نمونه برداری و نحوه نمونه برداری و کد گذاری نمونه ها	14

2-3-	نحوه آماده سازی نمونه های ژئوشيميایی (موضوع بند 1-3 شرح خدمات)	17

2-4-	بررسی روش آنالیز و تجزیه و تحلیل دقت و صحت داده ها (موضوع بند 1-3، 1-4 و 3-6 شرح خدمات)	17

2-5-	فایل بندی داده های خام و جایگزینی داده های سنسورد ( موضوع بند 3-6 شرح خدمات)	19

2-6-	بررسی آماری تک متغیره	20

2-6-1-	محاسبه پارامترهای آماری و ترسیم نمودارهای آماری	20

2-6-2-	جدایش ناهنجاریها بر اساس مقادیر خام	23

2-6-2-1-	جدایش ناهنجاریها با روش 	23

2-6-2-2-	جدایش ناهنجاریها با روش 1/PN	23

2-6-3-	جدایش ناهنجاریها بر اساس مقادیرشاخص غنی شدگی	26

2-6-3-1-	جدايش‌ جوامع‌ سنگي	26

2-6-3-2-	رده‌ بندي‌ نمونه‌ها براساس‌ تعداد سنگ‌هاي رخنمون دار در ‌ بالادست هر نمونه‌	27

2-6-3-3-	رده‌ بندي‌ نمونه‌ها براساس‌ نوع‌ سنگ‌هاي‌ بالادست‌	28

2-6-3-4-	سيماي‌ ژئوشيميايي‌ جوامع‌سنگی مختلف‌	30

2-6-3-5-	پردازش‌ داده‌هاي‌ جوامع‌ تك‌ سنگي‌	32

2-6-3-6-	پردازش‌ داده‌هاي‌ جوامع‌ دو سنگي‌	32

2-6-3-7-	پردازش‌ داده‌هاي‌ جوامع‌ سه‌ سنگي‌ ‌	32

2-6-3-8-	بكارگيري آناليز كلاستر براساس منطق فازي	32

2-6-3-9-	جدایش ناهنجاریهای مقادیر شاخص غنی شدگی با روش 	34

2-7-	بررسی آماری چندمتغیره	35

2-7-1-	محاسبات و پردازشهای دو متغیره داده های خام	35

2-7-2-	محاسبات و پردازشهای چندمتغیره	37

2-7-2-1-	آنالیز فاکتوری داده های خام	37

2-7-2-2-	آنالیز خوشه ای داده های خام	39

2-8-	ترسیم نقشه های تک متغیره و چندمتغیره داده های ژئوشیمیایی	40

2-9-	تعبیر و تفسیر نقشه های ژئوشیمیایی	41

2-10-	معرفی مناطق امیدبخش ژئوشیمیایی	45

3-اکتشافات کانی سنگین	51

3-1-	روش نمونه برداری و اهداف آن ( بند 2 شرح خدمات)	51

3-2-	طراحی شبکه نمونه برداری و نحوه نمونه برداری و کدگذاری نمونه ها	51

3-3-	نحوه آماده سازی نمونه های کانی سنگین	52

3-4-	بررسی آماری داده ها	52

3-4-1-	بررسی پارامترهای آماری و رسم دیاگرامهای آماری داده ها	52

3-4-2-	تعیین ضرایب همبستگی	57

3-4-3-	آنالیز خوشه ای	60

3-5-	روش و تهیه نقشه های کانی سنگین	61

3-6-	تعبیر و تفسیر نقشه های کانی سنگین	62

3-7-	معرفی مناطق امیدبخش کانی سنگین	64

4-تعبیر و تفسیر داده ها	66

4-1-	كنترل صحرايي (بند 9 شرح خدمات)	67

4-1-1-	نتایج نمونه های کانی سنگین	71

4-1-2-	نتایج نمونه های مینرالیزه	74

4-1-3-	مطالعات میکروسکوپی	76

4-2-	مطالعه‌ رابطه آنوماليها با ساختارهاي تكتونيكي	76

4-2-1-	روش‌ مطالعه‌	76

4-2-2-	تحلیل داده شکستگیها	77

4-2-3-	تخمین و ترسیم نقشه دانسیته شکستگیها	77

4-2-4-	انطباق محدوده آنوماليهاي نهایی با محدوده زونهاي با شكستگي زياد	79

4-3-	مطالعه رابطه آنوماليها با ليتولوژي و پديده هاي دگرساني منطقه مطالعاتي	81

4-4-	شرح مناطق ناهنجار 53 گانه	81

4-4-1-	محدوده آنومال شماره A1	81

4-4-2-	محدوده آنومال شماره A2	85

4-4-3-	محدوده آنومال شماره A3	87

4-4-4-	محدوده آنومال شماره A4	91

4-4-5-	محدوده آنومال شماره A5	94

4-4-6-	محدوده آنومال شماره A6	96

4-4-7-	محدوده آنومال شماره A7	99

4-4-8-	محدوده آنومال شماره A8	102

4-4-9-	محدوده آنومال شماره A9	104

4-4-10-	محدوده آنومال شماره A10	108

4-4-11-	محدوده آنومال شماره A11	109

4-4-12-	محدوده آنومال شماره A12	111

4-4-13-	محدوده آنومال شماره A13	115

4-4-14-	محدوده آنومال شماره A14	118

4-4-15-	محدوده آنومال شماره A15	120

4-4-16-	محدوده آنومال شماره A16	121

4-4-17-	محدوده آنومال شماره A17	125

4-4-18-	محدوده آنومال شماره A18	126

4-4-19-	محدوده آنومال شماره A19	131

4-4-20-	محدوده آنومال شماره A20	137

4-4-21-	محدوده آنومال شماره A21	141

4-4-22-	محدوده آنومال شماره A22	145

4-4-23-	محدوده آنومال شماره A23	148

4-4-24-	محدوده آنومال شماره A24	150

4-4-25-	محدوده آنومال شماره A25	152

4-4-26-	محدوده آنومال شماره A26	155

4-4-27-	محدوده آنومال شماره A27	159

4-4-28-	محدوده آنومال شماره A28	160

4-4-29-	محدوده آنومال شماره A29	164

4-4-30-	محدوده آنومال شماره A30	167

4-4-31-	محدوده آنومال شماره A31	170

4-4-32-	محدوده آنومال شماره A32	177

4-4-33-	محدوده آنومال شماره A33	178

4-4-34-	محدوده آنومال شماره A34	182

4-4-35-	محدوده آنومال شماره A35	184

4-4-36-	محدوده آنومال شماره A36	186

4-4-37-	محدوده آنومال شماره A37	188

4-4-38-	محدوده آنومال شماره A38	190

4-4-39-	محدوده آنومال شماره A39	192

4-4-40-	محدوده آنومال شماره A40	194

4-4-41-	محدوده آنومال شماره A41	198

4-4-42-	محدوده آنومال شماره A42	201

4-4-43-	محدوده آنومال شماره A43	203

4-4-44-	محدوده آنومال شماره A44	204

4-4-45-	محدوده آنومال شماره A45	206

4-4-46-	محدوده آنومال شماره A46	209

4-4-47-	محدوده آنومال شماره A47	209

4-4-48-	محدوده آنومال شماره A48	212

4-4-49-	محدوده آنومال شماره A49	214

4-4-50-	محدوده آنومال شماره A50	216

4-4-51-	محدوده آنومال شماره A51	218

4-4-52-	محدوده آنومال شماره A52	220

4-4-53-	محدوده آنومال شماره A53	224

5-نتیجه گیری و پیشنهاد	227

5-1-	محدوده امیدبخش خارو	227

5-2-	محدوده امیدبخش کوه چیکابو	228

5-3-	محدوده امیدبخش میلاگردی	229

5-4-	محدوده امیدبخش تل آسیایی	230

5-5-	محدوده امیدبخش ماندعلی	230

5-6-	محدوده اکتشافی (امیدبخش قرقر)	230

جدول  1-1-  سن رخنمونهاي سنگي در ورقه 1:100,000 کوه دم	11

جدول 2-3- لیست نمونه‌های تكراری و معادل نمونه های آبراههای آن‌ها برای تعيين خطای آناليز	19

جدول 2-5- عناصر آنالیزشده در این پروژه به همراه واحد و حد حساسیت اندازه گیری و تعداد نمونه های سنسورد	20

جدول 2-6- پارامترهای آماری محاسبه شده بر اساس داده های خام در منطقه مطالعاتی	22

جدول 2-7- حدود جدایش زمینه، حد آستانه ای و آنومال بکار رفته در ترسیم نقشه های تک عنصری	24

جدول 2-8- جدایش نمونه های ناهنجار و انتخاب مناطق امید بخش	25

جدول‌ 2-9- علائم‌ اختصاري‌ و خلاصه‌ سازي‌ مرحله‌ اول‌ نوع‌ سنگ‌هاي‌ بالادست‌ نمونه‌هاي‌ ژئوشيميايي‌ برداشت‌ شده‌ از رسوبات‌ آبراهه‌اي‌ دراین ورقه‌	28

جدول2-10- سیمای ژئوشیمیایی  عناصر در محیط های مختلف بر اساس فراوانی آنها در رسوبات آبراهه ای	31

جدول 2-11-مقادیر میانه عناصر در جوامع مختلف سنگی جهت محاسبه شاخص غنی شدگی	33

جدول 2-12- حدودجدایشزمینه، حد آستانهای و آنومال بکاررفته در ترسیمنقشههای تکعنصری مقادیر شاخصغنیشدگی	34

جدول 2-13-  ماتریس همبستگی پیرسون محاسبه شده بر اساس  مقادیر داده نرمال در منطقه مطالعاتی	36

جدول 2-14-  نتایج آنالیز فاکتوری بر اساس مقادیر نرمال شده داده های خام در منطقه مطالعاتی	38

جدول 2-15-  ماتریس چرخش یافته آنالیز فاکتوری بر اساس مقادیر نرمال شده داده های خام در منطقه مطالعاتی	39

جدول 3-3-کانیهایمشاهدهشدهدر مطالعاتنمونههایکانیسنگینبههمراهتعداد نمونههایحاویهرکانیدر منطقهمطالعاتی	54

جدول  3-4- پارامترهای آماری محاسبه شده بر اساس مقادیر کانی سنگین در منطقه مطالعاتی	55

جدول 3-5- ماتریس همبستگی پیرسون محاسبه شده بر اساس  مقادیر کانی سنگین در منطقه مطالعاتی	59

جدول 4-1- موقعیت محدوده هاي آنومال  به همراه مساحت هر کدام	66

جدول 4-2- شماره و مختصات (UTM ) نمونههای کانیسنگین برداشت شده مرحله کنترل صحرایی در محدوده مطالعاتی	68

جدول 4-3- شماره و مختصات (UTM) نمونه های مینرالیزه برداشت شده در محدوده مطالعاتی	69

جدول 4-4- شماره و مختصات (UTM ) نمونه های آلتره برداشت شده در محدوده مطالعاتی	70

جدول 4-5- شماره و مختصات (UTM) نمونه های XRF برداشت شده در محدوده مطالعاتی	70

جدول 4-6- شماره و مختصات (UTM) نمونهه ای مقاطع نازک و صیقلی برداشت شده در محدوده مطالعاتی	70

جدول 4-9-  شماره نمونه های مینرالیزه به همراه ارزش کانی سازی هرکدام حاصل از آنالیز ویژگی در منطقه مطالعاتی	75

جدول 4-10-  عناصر مهم آنالیزشده در نمونههای مینرالیزه  بههمراه ارزش کانیسازی هرکدام حاصل از آنالیز ویژگی در منطقه مطالعاتی	76

جدول 4-11- مشخصات مدل برازش شده	79

جدول 4-12-  شناسنامه محدوده آنومال A1	84

جدول 4-13-  شناسنامه محدوده آنومال A2	88

جدول 4-14-  شناسنامه محدوده آنومال A3	90

جدول 4-15-  شناسنامه محدوده آنومال  A4	95

جدول 4-16-  شناسنامه محدوده آنومال  A5	97

جدول 4-17-  شناسنامه محدوده آنومال  A6	100

جدول 4-18-  شناسنامه محدوده آنومال  A7	103

جدول 4-19-  شناسنامه محدوده آنومال  A8	105

جدول 4-20-  شناسنامه محدوده آنومال  A9	107

جدول 4-21-  شناسنامه محدوده آنومال  A10	110

جدول 4-22-  شناسنامه محدوده آنومال  A11	112

جدول 4-23-  شناسنامه محدوده آنومال  A12	114

جدول 4-24-  شناسنامه محدوده آنومال  A13	117

جدول 4-25-  شناسنامه محدوده آنومال  A14	119

جدول 4-26-  شناسنامه محدوده آنومال  A15	122

جدول 4-27-  شناسنامه محدوده آنومال  A16	124

جدول 4-28-  شناسنامه محدوده آنومال  A17	127

جدول 4-29-  شناسنامه محدوده آنومال  A18	130

جدول 4-30-  شناسنامه محدوده آنومال  A19	138

جدول 4-31-  شناسنامه محدوده آنومال  A20	142

جدول 4-32-  شناسنامه محدوده آنومال  A21	144

جدول 4-33-  شناسنامه محدوده آنومال  A22	147

جدول 4-34-  شناسنامه محدوده آنومال  A23	151

جدول 4-35-  شناسنامه محدوده آنومال  A24	153

جدول 4-36-  شناسنامه محدوده آنومال  A25	156

جدول 4-37-  شناسنامه محدوده آنومال  A26	158

جدول 4-38-  شناسنامه محدوده آنومال  A27	161

جدول 4-39-  شناسنامه محدوده آنومال  A28	163

جدول 4-40-  شناسنامه محدوده آنومال  A29	166

جدول 4-41-  شناسنامه محدوده آنومال  A30	171

جدول 4-42-  شناسنامه محدوده آنومال  A31	176

جدول 4-43-  شناسنامه محدوده آنومال  A32	179

جدول 4-44-  شناسنامه محدوده آنومال  A33	181

جدول 4-45-  شناسنامه محدوده آنومال  A34	183

جدول 4-46-  شناسنامه محدوده آنومال  A35	187

جدول 4-47-  شناسنامه محدوده آنومال  A36	189

جدول 4-48-  شناسنامه محدوده آنومال  A37	191

جدول 4-49-  شناسنامه محدوده آنومال  A38	193

جدول 4-50-  شناسنامه محدوده آنومال  A39	195

جدول 4-51-  شناسنامه محدوده آنومال  A40	197

جدول 4-52-  شناسنامه محدوده آنومال  A41	200

جدول 4-53-  شناسنامه محدوده آنومال  A42	202

جدول 4-54-  شناسنامه محدوده آنومال  A43	205

جدول 4-55-  شناسنامه محدوده آنومال  A44	207

جدول 4-56-  شناسنامه محدوده آنومال  A45	208

جدول 4-57-  شناسنامه محدوده آنومال  A46	210

جدول 4-58-  شناسنامه محدوده آنومال  A47	213

جدول 4-59-  شناسنامه محدوده آنومال  A48	215

جدول 4-60-  شناسنامه محدوده آنومال  A49	217

جدول 4-61-  شناسنامه محدوده آنومال  A50	219

جدول 4-62-  شناسنامه محدوده آنومال  A51	221

جدول 4-63-  شناسنامه محدوده آنومال  A52	223

جدول 4-64-  شناسنامه محدوده آنومال  A53	226

جداول پیوست

جدول 2-1-  شماره و مختصات محل نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده	234

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده	239

جدول 2-4- نتایج آنالیز نمونه های تکراری برداشت شده دراین ورقه	267

جدول 3-1- شماره و مختصات محل نمونه های کانی سنگین برداشت شده	268

جدول 3-2- نتایج آنالیز نمونه های کانی سنگین برداشت شده  	270

جدول 4-5- نتایج آنالیز نمونه های کانی سنگین برداشت شده در فاز کنترل صحرایی	288

جدول 4-7- نتایج آنالیز نمونه های مینرالیزه برداشت شده	292

جدول 4-8- نتایج آنالیز نمونه های XRF  برداشت شده	294

نمودار 2-87-  توزیع تعداد  نمونه ها بر حسب تعداد سنگ های رخنمون دار در حوضه بالادست آنها	29

نمودار2-88-  توزیع تعداد  نمونه های  تک سنگی  بر حسب  تیپ  سنگ های  رخنمون دار در حوضه بالادست آنها	29

نمودار2-89-  توزیع تعداد نمونه های دو سنگی بر حسب  مجموعه سنگ های رخنمون دار در حوضه بالادست آنها	29

نمودار 2-90- دندروگرام ترسیم شده برای مقادیر خام 15 عنصر پرپتانسیل مورد بررسی در منطقه مطالعاتی	40

نمودار 3-30-  نمودار شاخه درختی ترسیم شده بر اساس نتایج مطالعات کانی سنگین در منطقه	60

نمودار 4-1-هیستوگرام توزیع دانسیته شکستگیها بر حسب متر(شکستگی) بر کیلومترمربع(مساحت) در منطقه مطالعاتی	78

نمودار 4-2- رزدياگرام امتداد گسلها	78

نمودار 4-3- واریوگرام مربوط به مدل كروي مورد استفاده جهت تخمين مقادیر متغیر دانسیته شکستگیها	79

تصویر 4-1- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A1 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	82

تصویر 4-2- نمایی از رگه سیلیسی درون واحد ولکانیکی محدوده آنومالی. دید به شمال	83

تصویر 4-3- رگه های سیلیسی مس دار	83

تصویر 4-4- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A2 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	85

تصویر 4-5- نمایی از آپوفیز توده نفوذی درون واحد ولکانیکی در محدوده آنومالیA2	86

تصویر 4-6- نمایی از دگرسانی اپیدوتی در مجاورت توده نفوذی	86

تصویر 4-8- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A3 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	89

تصویر 4-9- نمایی از واحد نفوذی در محدوده آنومالی. دید به جنوب	89

تصویر 4-10- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A4 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	91

تصویر 4-11- نمایی از یک دایک نفوذی درون واحد آهکی و تولید اسکارن در حاشیه آن	92

تصویر 4-12- نمایی نزدیک از کانه زایی آهن و مس درون واحد اسکارنی	92

تصویر 4-13- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع نازک نمونه KD-495T1.	93

تصویر 4-14- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KD-495P1.	94

تصویر 4-15- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A5 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	96

تصویر 4-16- نمایی از فیلیت ها ی سبز رنگ در محدوده آنومالی. دید به شمال شرق	96

تصویر 4-17- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A6 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	98

تصویر 4-18- نمایی از فیلیت های سبز رنگ در محدوده آنومالی A6	99

تصویر 4-19- نمایی از رگه های سیلیسی موجود در فیلیت های سبز رنگ محدوده	99

تصویر 4-20- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A7 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	101

تصویر 4-21- نمایی از رگه های سیلیسی دارای آغشتگی به اکسید آهن درون واحد فیلیتی سبز رنگ	102

تصویر 4-22- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A8 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	104

تصویر 4-23-  تصویر پا نوراما از سنگ های رسوبی در محدوده آنومالی A8	104

تصویر 4-24- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A9 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	106

تصویر 4-25- نمایی از واحد آهکی، دولومیتی کرتاسه در محدوده آنومالی A9	106

تصویر 4-26- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A10 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	108

تصویر 4-27- نمایی از بالادست محدوده آنومالی A10 که عمدتا از فیلیت های سبز رنگ تشکیل شده اند	109

تصویر 4-28- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A11 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	109

تصویر 4-29- نمایی از سنگ آهک و رسوبات تخریبی دگرگون شده بالادست محدوده آنومالی A11. دید به غرب	111

تصویر 4-30- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A12 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	113

تصویر 4-31- نمایی از واحد شیلی رخنمون یافته در محدوده آنومالی A12	113

تصویر 4-32- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A13 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	116

تصویر 4-33- نمایی از رگه های اکسید آهنی درون سنگ آهک خاکستری در محدوده آنومالی A13	116

تصویر 4-34- نمایی از واحد ولکانیکی در محدوده آنومالی A13	116

تصویر 4-35- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A14 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	118

تصویر 4-36- نمایی از سنگ های ولکانیکی در بالادست محدوده آنومالی A14. دید به غرب	118

تصویر 4-37- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A15 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	120

تصویر 4-38- نمایی از توف های قرمز رنگ در محدوده آنومالی A15	121

تصویر 4-39- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A16 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	123

تصویر 4-40- نمایی از رگه باریت و فلوریت درون برش های ولکانیکی قرمز رنگ در محدوده آنومالی	123

تصویر 4-41- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A17 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	125

تصویر 4-42- نمایی از توپوگرافی هموار و واریزه های ولکانیکی و توفی در محدوده آنومالی A17	126

تصویر 4-43- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A18 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	128

تصویر 4-44- نمایی از توف ماسه ای سبز رنگ در محدوده آنومالی A18	128

تصویر 4-45-  نمایی نزدیکتر از توف ماسه ای سبز رنگ حاوی زئولیت در محدوده آنومالی A18	129

تصویر 4-46- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع نازک نمونه KD-550T1.	129

تصویر 4-47- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A19 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	132

تصویر 4-48- نمایی از ولکانیک های توفی سبز و قهوه ای رنگ در محدوده آنومالی A19	132

تصویر 4-49- نمایی از کانه زایی باریت در محدوده آنومالی A19	132

تصویر 4-50- نمایی از کانه زایی مس در نمونه های دستی محدوده آنومالی A19	133

تصویر 4-51- نمایی از حفریات قدیمی بر روی رگه باریت در محدوده آنومالی A19	133

تصویر 4-52- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KD-593P1 .	135

تصویر 4-53- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KD-593P2 .	135

تصویر 4-54- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KD-593P3 .	136

تصویر 4-55- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KD-593P4 .	136

تصویر 4-56- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A20 به همراه شماره نمونهها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	139

تصویر 4-57- نمایی از واحدهای توف آهکی و ماسه ای در محدوده آنومالی A20	139

تصویر 4-58- نمایی از واحدهای توف آهکی و ماسه ای و واحدهای ولکانیکی در بالادست محدوده آنومالی A20	140

تصویر 4-59- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع نازک نمونه KD-586T1.	140

تصویر 4-60- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A21 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	143

تصویر 4-61- نمایی از توپوگرافی هموار و واریزه های ولکانوکلاستی در محدوده آنومالی A21	143

تصویر 4-62- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A22 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	146

تصویر 4-63- نمایی از واحد توف خاکستری رنگ در محدوده آنومالی A22	146

تصویر 4-64- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A23 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	148

تصویر 4-65- نمایی از واحد ولکانیک تیره رنگ در محدوده آنومال A23	149

تصویر 4-66- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع نازک نمونه KD-606T1 .	149

تصویر 4-67- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A24 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	152

تصویر 4-68- نمایی از ولکانیک های قرمز رنگ در محدوده آنومالی A24	152

تصویر 4-69- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A25 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	154

تصویر 4-70- نمایی از واحد ولکانیک توفی تیره رنگ در محدوده آنومالی A25	155

تصویر 4-71- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A26 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	157

تصویر 4-72- نمایی از واحد آهکی دارای ندول های آلتره اکسید آهنی محدوده آنومالی A26	157

تصویر 4-73- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A27 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	160

تصویر 4-74- نمایی از ولکانیک های دگرسان زرد تا قهوه ای در محدوده آنومالی A27	160

تصویر 4-75- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A28 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	162

تصویر 4-76- نمایی از رگه های سیلیسی درون واحد آهک دگرگونه در محدوده آنومالی A28	162

تصویر 4-77- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A29 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	165

تصویر 4-78-  نمایی از کنتاکت توده نفوذی روشن رنگ در مجاورت سنگ آهک دگرگون شده در محدوده آنومالی A29. دید به غرب	165

تصویر 4-79- نمایی از واحد سنگ آهک دگرگون شده در محدوده آنومالی A29	165

تصویر 4-80- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A30 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	168

تصویر 4-81- نمایی از توده های نفوذی در محدوده آنومالی A30	168

تصویر 4-82- نمایی از کانه زایی مس و آهن در محدوده آنومالی A30	168

تصویر 4-83- نمایی از کانه زایی مس به صورت کالکوپیریت درون سنگ های ولکانیکی در محدوده آنومالی A30	169

تصویر 4-84- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KD-493P1 .	169

تصویر 4-85- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A31 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	170

تصویر 4-86- نمایی از دایک سفید رنگ متاریولیتی در محدوده آنومالی A31	172

تصویر 4-87- نمایی از کانه زایی آهن مگنتیتی در محدوده آنومالی A31	172

تصویر 4-88- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع نازک نمونه KD-359T1.	173

تصویر 4-89- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع نازک نمونه KD-359T2.	174

تصویر 4-90- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه .KD-359P1.	175

تصویر 4-91- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A32 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	178

تصویر 4-92- نمایی از واحد آهکی دارای آغشتگی به اکسید آهن در محدوده آنومالی A32	178

تصویر 4-93- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A33 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	180

تصویر 4-94- نمایی از ولکانیک های قرمز رنگ در توپوگرافی نسبتا هموار محدوده آنومالی A33	180

تصویر 4-95- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A34 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	182

تصویر 4-96- نمایی از واحدهای رسوبی ماسه سنگی در محدوده آنومالی A34	182

تصویر 4-97- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A35 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	184

تصویر 4-98- نمایی از واحد آهکی در محدوده آنومالی  A35	184

تصویر 4-99-  نمایی از چرت موجود درون ماسه سنگ های خاکستری محدوده آنومالی A35	185

تصویر 4-100- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه .KD-337P1	185

تصویر 4-101- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A36 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده	188

تصویر 4-102- رخنمون رگه های سیلیسی و اکسید آهن درون مجموعه سیلتستون و آهک های خاکستری رنگ در محدوده آنومالی A36	188

تصویر 4-103- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A37 به همراه شماره نمونهها و غنيشدگي هاي مربوط به اين محدوده	190

تصویر 4-104- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A38 به همراه شماره نمونهها و غنيشدگي هاي مربوط به اين محدوده	192

تصویر 4-105- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A39 به همراه شماره نمونهها و غنيشدگي هاي مربوط به اين محدوده	194

تصویر 4-106- نمایی از واحدهای فیلیت سبز رنگ در محدوده آنومالی A39	194

تصویر 4-107- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A40 به همراه شماره نمونهها و غنيشدگي هاي مربوط به اين محدوده	196

تصویر 4-108- نمایی از واحدهای فیلیت سبز رنگ در محدوده آنومالی A40	196

تصویر 4-109- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A41 به همراه شماره نمونهها و غنيشدگي هاي مربوط به اين محدوده	199

تصویر 4-110- نمایی از کانهزایی رگهای باریت، مالاکیت به همراه اکسیدهای آهن درون واحد ولکانیکی در محدوده آنومالی A41	199

تصویر 4-111- نمایی از واحد ماسه سنگی دارای رگه های سیلیسی-اکسید آهنی سیاه رنگ در در محدوده آنومالی A41	199

تصویر 4-112- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A42 به همراه شماره نمونهها و غنيشدگي هاي مربوط به اين محدوده	201

تصویر 4-113- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A43 به همراه شماره نمونهها و غنيشدگي هاي مربوط به اين محدوده	203

تصویر 4-114- نمایی از واحدهای آهکی کرتاسه در محدوده آنومالی A43	203

تصویر 4-115- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A44 به همراه شماره نمونهها و غنيشدگي هاي مربوط به اين محدوده	204

تصویر 4-116- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A45 به همراه شماره نمونهها و غنيشدگي هاي مربوط به اين محدوده	206

تصویر 4-117- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A46 به همراه شماره نمونهها و غنيشدگي هاي مربوط به اين محدوده	209

تصویر 4-118- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A47 به همراه شماره نمونهها و غنيشدگي هاي مربوط به اين محدوده	211

تصویر 4-119- نمایی از واحد ولکانیک آلتره در محدوده آنومالی A47	211

تصویر 4-120- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A48 به همراه شماره نمونهها و غنيشدگي هاي مربوط به اين محدوده	212

تصویر 4-121- نمایی از واحدهای آهک کرتاسه در محدوده آنومالی A48	214

تصویر 4-122- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A49 به همراه شماره نمونهها و غنيشدگي هاي مربوط به اين محدوده	216

تصویر 4-123- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A50 به همراه شماره نمونهها و غنيشدگي هاي مربوط به اين محدوده	216

تصویر 4-124- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A51 به همراه شماره نمونهها و غنيشدگي هاي مربوط به اين محدوده	218

تصویر 4-125- نمایی از توپوگرافی هموار و ولکانیک های قرمز رنگ محدوده آنومالی  A51	220

تصویر 4-126- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A52 به همراه شماره نمونهها و غنيشدگي هاي مربوط به اين محدوده	222

تصویر 4-127- نمایی از توپوگرافی هموار و ولکانیک های قرمز رنگ ریوداسیتی محدوده آنومالی A52	222

تصویر 4-128- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A53 به همراه شماره نمونهها و غنيشدگي هاي مربوط به اين محدوده	224

تصویر 4-129- نمایی از کانه زایی مس درون یک رگه سیلیسی حاوی اکسید آهن در محدوده آنومالی A53	225

تصویر 4-130- نمایی از واریزه های مالاکیتی در محدوده آنومالی A53	225

نقشه 1-1- نقشه زمین شناسی 1:100000 کوه دم	9

نقشه 2-1- نقشه توزيع محل 692 نمونه ژئوشيميایی برداشت شده در منطقه مطالعاتی (S01)	16

نقشه 2-50- محدوده هاي اميدبخش ژئوشيميايي در منطقه مطالعاتي (GchA)	50

نقشه 3-1- نقشه محل برداشت 226 نمونه کانی سنگين در منطقه مطالعاتی (S02)	53

نقشه 3-14- محدوده هاي اميدبخش كاني سنگين در منطقه مطالعاتي (HMA)	65

نقشه 4-1- محدوده هاي اميدبخش 53 گانه  در منطقه مطالعاتي (PA)	73

نقشه 4-15- محدوده هاي اميدبخش 53 گانه  و ارتباط آن با شكستگيها  در منطقه مطالعاتی (PA+FD)	80

نقشه 5-1- زونهاي پرپتانسيل به لحاظ كاني سازيهاي محتمل در هر محدوده آنومال در منطقه مطالعاتي (HPZ)	232

نقشه های پیوست

نقشه های 2-2 الی 2-22- نقشه های ژئوشیمیایی داده های خام (GchA01-GchA21)

نقشه 2-23- نقشه متغیر PN (PN)

نقشه های 2-24 الی 2-44- نقشه های ژئوشیمیایی داده های شاخص غنی شدگی (GchA22-GchA42)

نقشه های 2-45 الی 2-49- نقشه های فاکتوری داده های خام (Fact01-Fact05)

نقشه های 3-2 الی 3-13- نقشه های کانی سنگین (HMA01-HMA12)

نقشه های 4-2 الی 4-14- نقشه های کانی سنگین پس از کنترل ناهنجاریها (HMA13-HMA25)

نقشه Samp.03- موقعیت تمامی نمونه های برداشت شده در قطع A1.

نقشه GchA.Au.03– توزیع ژئوشیمیایی عنصر طلا در قطع A1.

نقشه GchA.Cu.08– توزیع ژئوشیمیایی عنصرمس در قطع A1.

نقشه GchA.Mo.11– توزیع ژئوشیمیایی عنصر مولیبدن در قطع A1.

نقشه GchA.Sb.15– توزیع ژئوشیمیایی عنصر آنتیموان در قطع A1.

نقشه GchA.Pb.13– توزیع ژئوشیمیایی عنصر سرب در قطع A1.

نقشه GchA.Zn.21– توزیع ژئوشیمیایی عنصر روی در قطع A1.

نقشهHMA.02-  توزیع کانیهای کانسارساز (کانی سنگین) در قطع A1.

نقشه HPZ- زونهاي پرپتانسيل به لحاظ كاني سازيهاي محتمل در هر محدوده آنومال در منطقه مطالعاتي در قطع A1.

# کليات

## مقدمه

اكتشافات‌ ژئوشيميايي‌ و كاني‌ سنگين‌ ناحيه‌اي‌ در مقياس‌ 1:100،000 در زمره ‌عمليات‌ اكتشافي‌ زير بنائي‌ در هر كشوري‌ بحساب‌ مي‌آيد كه‌ هدف‌ از آن‌ شناخت‌ نواحي‌ پتانسيل‌ دار معدني‌ است‌. براي‌ نيل‌ به‌ اين‌ اهداف‌، از روشهاي‌ مختلف‌ ژئوفيزيكي‌، ژئوشيميايي‌ و اطلاعات‌ ماهواره‌اي‌ مي‌توان‌ بهره‌ برد. نقشه‌ برداري‌ ژئوشيميايي‌ در مقياس‌ ناحيه‌اي‌ نيز يكي‌ از اين‌ روشهاست‌ كه‌ مي‌تواند با نمونه‌ برداري‌ از رسوبات‌ رودخانه‌اي‌ انجام‌ پذيرد. پروژه ‌حاضر بخشي‌ از طرح‌ اكتشافات‌ ژئوشيميايي‌ سيستماتيك‌ مي‌باشد كه‌ در محدوده‌ ورقه ‌1:100،000 کوه دم انجام‌ مي‌پذيرد. اجراي‌ اين‌ پروژه‌ در دو بخش‌ طراحي‌ شده‌ است‌. بخش‌ اول شامل‌ رسم‌ نقشه‌ آنوماليهاي‌ ژئوشيميايي‌ و کانیسنگین و تعيين‌ مناطق‌ با پتانسيل‌ بوده و بخش‌ دوم‌ شامل‌ عمليات‌ كنترل‌ آنومالي‌هاست‌ كه‌ از طريق‌ مطالعات‌ كاني‌ سنگين‌، آلتراسيون‌، نمونه برداري از مناطق‌ كانيسازي‌ و شكستگيهاي‌ پر شده‌ (Plumbing System) تعقيب‌ خواهد شد و در نهايت‌ پس‌ از كنترل‌ آنومالي‌‌ها هر يك‌ از آنها مدل‌ سازي‌ شده‌ و مناطق‌ اميدبخش‌ معرفي ‌خواهند شد.

## هدف مطالعات

تجربيات‌ گذشته‌ در كشورهاي‌ مختلف‌ و در شرايط آب‌ و هوايي‌ گوناگون‌ دلالت‌ بر آن‌ دارد كه‌ رسوبات‌ آبراهه‌اي‌ مي‌تواند در اكتشافات‌ ناحيه‌اي (1:100،000 تا 1:250،000) بسيار مفيد واقع‌ شود. نتايج‌ حاصل‌ از اين‌ نوع‌ بررسي‌هاي‌ اكتشافي‌ مي‌تواند در تحليل‌ ايالات‌ ژئوشيميايي‌ و شناخت‌ الگوهاي‌ ژئوشيميايي ‌ناحيه‌اي‌ و همچنين‌ نواحي‌ كه‌ در آنها احتمال‌ كشف‌ نهشته‌هاي‌ كانساري‌ بيشتر مي‌باشد، بسيار مؤثر واقع‌ شود. علاوه‌ بر كاربردهاي‌ مستقيم‌ ذكر شده‌، نقشه‌هاي‌ ژئوشيميايي‌ رسوبات‌ آبراهه‌اي‌ مي‌تواند كاربردهائي‌ در زمينه‌ كشاورزي‌ و محيط زيست‌ نيز داشته‌ باشد. بديهي ‌است‌ كه‌ اهداف‌ اكتشافي‌ اين‌ نوع‌ بررسي‌ها با اهدافي‌ نظير تشخيص‌ الگوهاي‌ ناحيه‌اي‌ براي‌ توزيع‌ عناصر، متفاوت‌ است‌ و بدين‌ جهت‌ بايد براي‌ نيل‌ به‌ هر منظوري‌، از روش‌ متناسب‌ با آن‌ استفاده‌ كرد.

در مورد اول‌، كه‌ هدف‌ كشف‌ آنومالي‌ در هاله‌هاي‌ ثانوي‌ است‌، بايد از تكنيك‌هاي‌ آماري‌ كه‌ اختلاف‌ بين‌ مقادير آنومالي‌ و روندهاي‌ ناحيه‌اي‌ را به‌ حداكثر مقدار خود برساند بهره‌  گرفت‌، و در نتيجه‌ از طريق‌ شدت‌ بخشي‌ آنوماليها، به‌ شناسائي‌ هر چه‌ دقيق‌تر آنها پرداخت‌. در حالت‌ دوم‌ چون‌ هدف‌ دستيابي‌ به‌ روندهاي‌ ناحيه‌اي‌ است‌، بايد از تكنيك‌هاي‌ آماري‌‌ كه‌ تأثير 
 آنوماليها را در روندهاي‌ ناحيه‌اي‌ به‌ حداقل‌ مقدار خود مي‌رسانند، استفاده‌ كرد.

## موقعيت جغرافيایی ، توپوگرافی ، آب و هوایی و راه های دسترسی

منطقه مورد بررسی در مرکز ايران و شمالشرق استان اصفهان و در محدوده چهارگوش 1:100,000 کوه دم (طولهای شرقی΄30  ْ52 تا ΄00  ْ53 و عرضهای شمالی΄30  ْ33 تا ΄00  ْ34) واقع شده است. ورقههای مجاور کوه دم عبارت اند از: سرخشاد (شرق)، زواره (جنوب)، لطیف (غرب)، قلعه سردار (شمال). کوه دم در حاشيه جنوبي كوير مركزي ايران با سطحي هموار و مسطح و شيبي ملايم در بستر حاشيه كوير گسترده است و در شمال به كوير نمك، در خاور به كوير و تپههاي 
ماسهاي اطراف، در جنوب باختری به اردستان و در جنوب خاوری به شهرستان نائين و رشتهكوههاي متعدد كوهرنگ میرسد. ارتفاع از سطح دريا 905 متر ميباشد. تيپ اقليمي آن داراي آب و هواي گرم و خشك است كه گرما در اواسط تيرماه گاهي بیش از 40 درجه سانتيگراد نيز ميرسد. رستنيهاي اين منطقه بيشتر از نوع گياهان استپي مناطق خشك است. از جمله گونههاي گياهي تاغ، خارشتر، گز، نبات سفيد و اسفند است.

این محدوده بطور عمده تشکیل شده از ولکانیکهای ائوسن که گروهی از کوههای کم ارتفاع با ارتفاع 1300 تا 1700 متر را شامل میشود. تورفتگی قم- اردکان قسمت جنوبی ورقه را با ارتفاع حدوداً 950 متر بالاتر از سطح دریا تصرف کرده است. ارتفاعات مشابه در طول محیط تورفتگی کویر بزرگ در گوشه شمالخاوری محدوده دیده میشود. توپوگرافی تجمعی صاف در رسوبات کواترنری شامل سطوح نمکی (کویرها) و رسوبات آبرفتی و کوهپایهای (دشتها) که در طول درههای بزرگ کوهستانی تشکیل شدهاند بخصوص در مرکز و شمال باختر محدوده دیده میشود. این منطقه از نظر شبكه آبي، منطقهاي فقير بوده و با وجود اینکه رودخانههای دائمی در این محل خارج میشوند، چندین کانال خشک وجود دارد که به عنوان آبراهه موقتی در حین بارش باران و ذوب برف عمل میکنند. در این دوره پهنه نمکی تورفتگی قم- اردکان باتلاقی شده و به یک دریاچه کمعمق تبدیل میشود. در فصل خشک آب تازه فقط در گودالهای نادر و چشمههای کوچک در سرزمینهای کوهستانی میتواند وجود داشته باشد.

نزدیکترین روستای بزرگ محدوده، روستای زواره در 5/6 کیلومتری جنوب محدوده ورقه میباشد که توسط جاده آسفالته به شهر اردستان وصل میشود.

## اهداف پروژه و روش کار

هدف اصلی از اجرای این پروژه دستیابی به پتانسیلهای کانیسازی مربوط به این ورقه 1:100,000 است. جهت نیل به اهداف مورد نظر در این پروژه و با توجه به وسعت محدوده از روش نمونهبرداری از رسوبات آبراههای استفاده
میشود. به منظور اجراء این روش ابتدا بر اساس دستورالعمل موجود در شرح خدمات پروژه، شبکه نمونهبرداری ژئوشيميایی و کانیسنگين طراحی شد و عمليات نمونهبرداری بر اساس دستورالعمل استاندارد انجام پذیرفت. پس از آناليز و مطالعه نمونههای برداشت شده، بر اساس تجزيه و تحليل دادهها، مناطق آنومال اوليه تعيين گرديده و در مرحله کنترل ناهنجاريها با توجه به بازديدهای به عمل آمده و نمونههای برداشت شده مناطق اميد بخش نهایی تعيين شدند.

## مطالعات انجام شده پیشين

از مهمترين فعاليت های انجام شده در اين محدوده، می توان به"طرح اکتشافات نیمه تفصیلی طلای کوه دم اردستان" اشاره کرد که توسط شرکت مهندس مشاور پیچاب کاوش تحت نظارت اداره کل معادن و فلزات استان اصفهان در سالهای 1379-1378 به انجام رسیده است. انجام اکتشافات سيستماتيک در اين معدن بر پايه گزارش هاي سازمان زمين شناسي کشور متعلق به شرکت روسي تکنو اکسپورت (سال 1981) مي باشد. مطالعات مذکور در طي 2 مرحله عمليات صحرايي که در آنها اقدام به نقشهبرداري توپوگرافي، زمين شناسي، حفر 12 ترانشه به طول 280 متر و یک حلقه چاهک به عمق 5 متر، اخذ 119 نمونه از ترانشه ها براي انجام مطالعات آناليز شيميايي XRD و مقطع صيقلي از محل هاي داراي کاني سازي و مطالعات ژئوفيزيک گرديد و عمليات دفتري نيز پس از آناليز نمونههاي اخذ شده شامل بررسيهاي زمينشناسي و تهيه نقشه و گزارش مربوطه به همراه مطالعات ژئوشيمي و ژئوفيزيک و در نهايت تخمين و تعيين ذخيره کانسار بوده است. از کليه اطلاعات اخذ شده چنين نتيجه گرفته شده است که، کانيسازي توسط زون هاي گسلي کنترل میشود و در کل کانيسازي طلا و کانيهاي سولفيدي در اثر پديده هيدروترمال حرارت و فشار کم حاصل شدهاند و در آن طلا، نقره، مس و اکسيدهاي آهن همايندههاي يکديگر محسوب گرديدهاند. عمق کانيسازي بر اساس دادههاي ژئوفيزيکي 80 متر در نظر گرفته شده و کانيهاي کالکوپيريت، پيريت، بورنيت، کوليت، طلا، اکسيدهاي آهن عمده کانيهاي تشخيص داده شده در کانسار ميباشد که به صورت افشان ديده ميشود. با توجه به ذخيره تعيين شده براي مقدار طلاي اين کانسار که در حدود يک تن، مس حدود 3000 تن و نقره حدود 3/4 تن برآورد ميشود. اين کانسار جزو کانسارهاي کوچک رگهاي هيدروترمال محسوب ميشود. ادامه عمليات اکتشافي در اين ناحيه به صورت اکتشافات تفصيلي بر روي همين کانسار و اکتشاف مقدماتي بر روي نواحي مجاور واجد رگههاي سيليسي پيشنهاد ميشود.

دیگرفعاليت های انجام شده در اين محدوده، عبارتند از:

- کنعانیان علی، سرجوقیان فاطمه و دیگران، پاییز 1387، "پتروژنز توده گرانیتوئیدی کوه دم، شمال شرق اردستان"، مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران، سال شانزدهم، شماره 3، صفحه 485 تا 504.

- کنعانیان علی، سرجوقیان فاطمه و دیگران، 1387، "کانی شناسی، دما- فشار سنجی و تعیین زنجیره ماگمایی سنگهای آتشفشانی کوه دم، اردستان"، مجله علوم دانشگاه تهران، جلد سی وچهارم، شماره 2، صفحه 41-53.

- ملیحه شاهزیدی، محسن مؤید و دیگران، 1385، "مینرال شیمی کانیهای موجود در توده ولکانیکی کوه دم"، چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران.

## خلاصه زمین شناسی منطقه

براساس نقشه زمین شناسی 1:100000 کوه دم (نقشه 1-1) قدیمیترین سنگهای ناحیه، دگرگونههای کوه دم است که در نواحی شمال نقشه برونزد یافتهاند. بیشترین سنگهای موجود در این مجموعۀ دگرگونه را شیستهای سبز و فیلیتها تشکیل دادهاند که با سنگ آهکهای متبلور و به ندرت ماسه سنگهای دگرگون شده همراهی میشوند. ضخامت کلی این مجموعه کمتر از 1500 متر نمیباشد. سنگ آهکهای موجود در این مجموعه حاوی فسیلهایی متبلور از کرینوئیدها هستند که مربوط به گونههایی با زمان پالئوزوئیک پسین میباشند. سن فرآیند دگرگونی بر اساس رادیومتری آهکها بازۀ زمانی 222 تا 208 میلیون سال را نمایش میدهد که برابر اواسط و اواخر تریاس میباشد.

دگرگونههای کوه دم توسط آهکهای اربیتولینادار کرتاسۀ زیرین با دگرشیبی زاویهدار پوشیده شدهاند. آهکهای کرتاسۀ زیرین با قاعده کنگلومرایی شروع میشوند و حاوی بین لایههای مارنی هستند. ضخامت این آهکها 300 متر اندازهگیری شده است. فسیلهای جانوری جمع آوری شده از این آهکها بیانگر بازۀ زمانی از بارمین تا آلبین است.

ترادف کربناتۀ کرتاسۀ بالایی با ضخامت 225 متر بر روی سطح فرسایش یافته آهکهای اوربیتولینا دار کرتاسۀ زیرین قرار گرفتهاند. این ترادف عمدتاً از مارن و آهکهای حاوی بازوپایان تشکیل شده است. این مارن و آهکها بین لایههایی از شیل، ماسه سنگ و عدسیهایی از کنگلومرا در بخش بالایی خود دارا میباشد. سن این سنگ ها بر اساس فسیلهای اینوسراموس و اکینوئیدها کرتاسۀ بالایی میباشد.

سنگهای کرتاسۀ بالایی با ضخامت 360 متر در دامنۀ شمالی کوه دم دیده میشوند که مستقیما بر روی دگرگونههای دوران اول قرار گرفتهاند.

به طرف جنوب و در همبری با تودۀ گرانیتوئیدی سنگهای کرتاسه به شدت دگرسان شده اند و قابل تفکیک به سریهای مختلف نمیباشند.

یک واحد با بیش از 60 متر ضخامت که از کنگلومرای قهوهای- قرمز و ماسه سنگ کوارتزی با کراس بدینگ و گاه لنزهایی از مارل تشکیل شده به طور محلی در لابهلای آهکهای کرتاسه و ولکانیکهای ائوسن در گوشۀ شمالغربی نقشه دیده میشود. قطعات کنگلومرا بهطور کامل از آهکهای کرتاسه تشکیل شدهاند. این واحد برمبنای موقعیت چینهشناسی خود در اصل ترادف سنگهای تخریبی درشتدانه پالئوسن هستند که در میان کوه سفیدآب و کوه ابریسان در ورقه 6458 برونزد یافتهاند.

تودههای آتشفشانی ائوسن در این ورقه مجموعه رخسارههایی پراکنده را نمایش میدهند. گدازهها، آذرآواریها و رسوبات توفی، سنگهای این تودههای ولکانیک را تشکیل دادهاند که گاهی به صورت عدسیهایی رخنمون یافتهاند که به طور جانبی به یکدیگر تبدیل میشوند. ائوسن زیرین با دو واحد مشخص میباشد. واحد زیرین یا E1a از آندزیت و آندزیت بازالتهای با بافت پورفیری یا آفیریتیک پدید آمده است و ضخامتی حدود 260 تا 270 متر را دارا میباشد. این واحد گدازهای به طور همشیب بر روی کنگلومرای پالئوسن و به طور گستردهتر آهکهای کرتاسه و دگرگونههای پالئوزوئیک قرار میگیرد. در دامنه شمالی کوه دم این گدازهها معمولا حاوی بلوکهای بزرگی از آهکهای کرتاسه در نزدیکی قاعدۀ خود هستند (اولیسترومهای ولکانیک). این گدازهها به نظر میرسد به طور محلی به توف و توفیتها تبدیل شدهاند. آگلومراها به طور گستردهای در جنوب کوه گوراب برونزد یافتهاند.

در شرق محدودۀ نقشه واحد E1c با ترکیب کنگلومرا و ماسه سنگهای ولکانیک در قسمت فوقانی ترادف ولکانیک دیده میشوند.

در بخش غربی و در مجاورت کوههای یخ آب (ورقه 6458) واحد آندزیتی با بین لایههای از آهک (حاوی فسیلهای جانوری ائوسن پیشین) رخنمون یافته است. واحد فوقانی ائوسن زیرین از توف ریوداسیتی و ایگنمبریت با ضخامتی متغیر از 170 تا 300 متر تشکیل شده است. همبری واحد فوقانی با واحد زیرین همشیب ولی مشخص (Sharp) است و تنها در غرب برگۀ کوه دم یعنی جایی که عدسی کنگلومرایی با ضخامت 60 متر با قطعات کوچک و بزرگ از آندزیت زیرین برونزد دارد، میتوان احتمال نوعی ناپیوستگی را داشت. در این واحد و در بخشهای کربناته فسیلهای جانوری ائوسن پیشین یافت میشود.

واحدهای ائوسن زیرین به طور ناپیوسته توسط سازند سهلآب با لیتولوژی رسوبات توفی ادامه یافته است. مقطع تیپ این سازند در کوه میله سهلآب در مجاورت ورقه سرخشاد (شماره6657) تعریف شده است.

رخنمون سنگی این سازند در بین کوه دم و کوه مهدیه عمدتاً از تناوب توفیتهای رنگارنگ با خاکسترهای آتشفشانی و توفهای آواری ریزدانه تشکیل شده است. این توفیتها حاوی بقایای گیاهی کربناته شده هستند. سنگهای دیگر این ترادف را مارن، آهک نومولیتیک، گراولاستون و ماسه سنگهای گریواکی تشکیل دادهاند. کنگلومرای توفی در بخش بالایی این ردیف سنگی رخنمون دارد و ضخامتش تا 120 متر هم میرسد و این در حالی است که ضخامت کل این سازند حدود 600 متر است.

در جنوب کوه گوراب در بخش زیرین سازند سهلآب سنگهای رسوبی وجود دارد که ضخامتشان به 205 متر نیز میرسد. این سازند بر مبنای فسیلهای جانوری (نومولیتها) یافت شده در آن، سن ائوسن میانی (لوتسین) را دارا میباشد.

به سمت بالای سکانس این سازند، در این محدوده خاص توفهای تخریبی از اهمیت بیشتری برخوردار میشوند و ضمناً ایگنمبریتها و جریانهای گدازهای ریولیتی هم پدیدار میشوند. بین لایههای توفیتی در این بخش از سازند دارای فسیل بازوپایان میباشد. در مقطع تیپ، بالاترین بخش سازند سهلآب بر اساس سن نومولیتها زمان ائوسن پسین را دارا میباشد. بخش فوقانی معمولاً توسط ایگنمبریتهای تودهای E3i مشخص میگردد که ضخامت آنها از 200 متر در غرب تا 300 متر در شرق متغیر است. در شمال چاه علیخان این ایگنمبریتها توسط گدازههای تراکیداسیتی جایگزین شدهاند و این در حالی است که به طرف غرب چاه این واحد به طور کامل بسته میشود و برونزدی ندارد.

واحد توف که بر روی این سازند قرار گرفته واحد E3t است که 535 متر ضخامت دارد و باز هم شامل عدسیهایی از ایگنمبریت است. ضخامت جانبی این عدسیها از چند متر فراتر نمیرود. گاهی به طور محلی گدازههای آندزیتی در بخش بالایی واحد توفی دیده میشود که معمولاً ضخامتهای قابل ملاحظهای هم ندارند. توفهایی که در دامنۀ جنوبی کوه تنوره (ورقه 6657) برونزد یافته اند، معمولاً دارای عدسیهایی از آهک نومولیتیک با زمان ائوسن پسین هستند.

واحد بعدی واحد آندزیتی E3a با ضخامت 835 متر است که ولکانیکهای ائوسن را که خود به طور همشیب بر روی توفهای ریوداسیتی قرار دارند را پوشاندهاند. در قسمت زیرین این واحد (E3a) جریان گدازههای آندزیتی و آندزیت-بازالتی وجود دارد که گاه طبقات توفی هم در آنها دیده میشود. این طبقات توفی نیز ترکیبی از آندزیت و آندزیت-بازالت دارند. به طرف بالای این واحد توفها با ترکیب مختلف از جمله آندزیتی، آندزیت-بازالتی، ایگنمبریت و داسیتی رخنمون مییابند.

واحدهای الیگوسن که به طور ناپیوسته بر روی ولکانیکهای ائوسن پیشروی نمودهاند عمدتاً نهشتههای تخریبی درشت دانه هستند. البته در نقاطی که ضخامت آنها افزایش مییابد سن آنها از ائوسن شروع شده است. این واحد به دو بخش تقسیم میگردد واحد زیرین یا (Eo) که ضخامت آن از صفر تا 700 متر متغیر است و در رأس به طور پراکنده حاوی گدازههای آندزیتی و آندزیتی- بازالتی اند، این در حالی است که در بخش بالایی واحد الیگوسن یا واحد (Or) تا 250 متر از سنگهای با رنگ قرمز روشن دیده شده است.

در این محدوده رخنمون کوچکی از سازند قم با سن الیگومیوسن با سنگشناسی از آهک حاوی مواد تخریبی و آلی، مارل در تناوب با تبخیریها دیده میشود که یا به طور کاملاً همشیب بر روی واحدهای قرمز رنگ الیگوسن قرار گرفتهاند یا با قاعدۀ کنگلومرای بازالتی برروی سطح فرسایش یافتۀ ولکانیکهای ائوسن قرار گرفتهاند. ضخامت رخنمون این سازند 200 متر است.

به طرف بالا، سازند قم با گذر تدریجی تبدیل طبقات قرمز میوسن (Mr) می شوند که بالغ بر 1000 متر ضخامت دارند. ترادف پیش از کواترنری هم با کنگلومرای سخت نشده پلیوسن خاتمه مییابد. این واحد کنگلومرایی دامنههای کم شیب تپههای مرکزی محدودۀ نقشه را تشکیل میدهند و حداکثر تا 150 متر ضخامت دارند.

کواترنری در این ورقه شامل نهشتههای آبرفتی با قطعاتی از قلوهسنگ، ریگ، ماسه، کنگلومرا و گراولاستون است که دشتهای کم ارتفاع، با ارتفاع متوسط و مرتفع را ساختهاند. قطعات قلوهسنگی، ریگ و ماسهای کویر پهناور اردستان در جنوب ورقه حاوی رسهای ماسهای شوره زده، رس ماسهای و رس نمکدار میباشند.

### سنگهاي مربوط به توده های نفوذی و نیمه عمیق

جدای از رخسارههای ولکانیک ائوسن، فعالیتهای ماگمایی این پریود زمانی شامل پیکرههای نیمه عمیق و تودههای نفوذی هم میشود. اگر چه این دو در قالب یک مجموعه نفوذی ولکانیک هم دیده میشوند. ریولیت و آندزیتهای سابولکانیک، سیلها و بالاآمدگیهای کوچکی را تشکیل دادهاند. نفوذیهای درون سازندی در کوه دم گرانودیوریت و گرانیتهایی هستند که به طور ناپیوسته در قاعدۀ ترادف کرتاسه دیده میشوند. این سنگها در داخل خود به دیوریت، کوارتزدیوریت، کوارتز سینیت نیز تبدیل میشوند. به طور معمول آنها دو رگه پورفیری از دو نسل هستند (Edp و Egp). سن رادیومتری گرانودیوریت 44 میلیون سال قبل را نشان میدهد که مطابق با ائوسن پسین است.

واحدهای ائوسن- الیگوسن و الیگوسن (Eo و Or) شامل سیلهایی از بازالت و دولریت هستند. این سنگها درون سازندهای فوقانی از جمله سازند قم و نیز زیر سطح فرسایش سنگهای ائوسن نفوذ نکرده اند ولی اغلب اشکال سادهای از دایکها را پدید آوردهاند که برخی از آنها فضای بازشدگی گسلها را پر نموده اند.

نقشه 1-1- نقشه زمین شناسی 1:100000 کوه دم

ادامه نقشه 1-1- راهنمای نقشه زمین شناسی 1:100000 کوه دم

جدول  1-1-  سن رخنمونهاي سنگي در ورقه 1:100,000 کوه دم

### ویژگی های ساختماني

این محدوده پهنۀ ولکانیکهای ائوسن است که در اصل بخشی از کمربند ولکانیک ترشیر در مرکز ایران است و از بخشهایی که بعداً توسط فازهای آلپی پسین فروافتادهاند، جدا میباشد. الگوی تکتونیکی این محدوده توسط ولکانیکها و گنبدهای نیمه عمیق و بلوک تکتونیک ترسیم میگردد.

یک گنبد ولکانیکی- تکتونیکی که همراه یک گسل کمانی (Ring Fault) است در شمال محدوده قرار دارد و به شدت فرسوده شده است. این گنبد اصولاً از سنگهای قبل از ائوسن تشکیل شده است.

دگرگونههای پالئوزوئیک در محدوده همین گنبد برونزد دارند و به نظر میرسد به شدت تحت نفوذ رگههای سیلیسی قرار گرفتهاند و دگرشکلیهایی مثل چینخوردگیهای متقارن با تحدب به سمت جنوب را پدید آوردهاند. از مشخصههای دیگر این واحدها پلیسه شدن، بودیناژ و شیستوزیته همجهت با لایهبندی است. سنگهای کرتاسه به نظر میرسند کمتر دچار دگرشکلی شده باشند و عمدتاً تحت تاثیر گسلها شکسته شدهاند. ولکانیکهای ائوسن که در درون خود گنبد محفوظ ماندهاند شیب کمی به تمام جهات دارد. پیکرههای نفوذی گرانیتی نیز در بخش شرقی گنبد مذکور متوقف شده است.

یک گنبد ولکانو- تکتونیکی دیگر نیز وجود در بخش شرقی محدودۀ ورقه رخ داده است. این گنبد توسط گسلها شکسته شده و بلوکهای باریکی با روند شمالغرب را پدید آوردهاند. البته در شمال کوه مهدیه توسط یک تودۀ نیمه عمیق آندزیتی و بازالتی بالاآمدگی یافتهاند. دامنۀ جنوبی این گنبد یک ناودیس را تشکیل داده است که شیب یالهای آن کم می باشد.

حوضۀ فروافتادۀ حاصل از فعالیتهای فازهای آلپی پسین نیز توسط مولاسهای الیگو- میوسن پر شده است. این مولاسها به سمت جنوب توسط گسلی با روند شمالغربی کنترل میگردند.

در نواحی جنوبیتر محدوده یک بالاآمدگی ولکانیک کوچک و یک فروافتادگی دیده میشود. که توسط سیستم متراکمی از گسلها باز هم با روند شمالغربی بریده شدهاند. بسیاری از گسلها و سیستم درزههای پر مانند آنها توسط دایکهای بازالتی پر شدهاند.

دو بالاآمدگی دیگر در شمالغرب محدودۀ ورقه شناسایی شدهاند که یکی از آنها نوعی هورست یک سویۀ پلکانی است. دیگری نوعی هورست تاقدیسی است که سنگهای هستۀ تاقدیس را سنگهای کرتاسه تشکیل دادهاند. این بالاآمدگیها توسط گرابنهایی از یکدیگر جدا میشوند. این گرابنها توسط نهشتههای پلیو- کواترنر پر شدهاند. رخنمونهای بعدی (جوانتر) بهویژه در مرکز و جنوب توسط نهشتههای پلیو- کواترنر فروافتادگی قم- اردکان پر شدهاند و حوضۀ یکپارچهای را نمایش میدهند.

## اطلاعات ژئوفیزیک هوایی

بزرگ مقیاسترین نقشه ژئوفیزیک موجود از محدوده مطالعاتی مربوط به نقشه ژئوفیزیک هوایی 1:250,000 انارک است که محدوده مورد نظر در شمال غرب این نقشه واقع شده است (شکل 1-1).

شکل 1-1- نقشه ژئوفیزیک هوایی محدوده مورد مطالعه، برگرفته از نقشه ژئوفیزیک هوایی 1:250,000 انارک

# اکتشافات ژئوشیمیایی

## روش نمونه برداری و اهداف آن ( بند 2 شرح خدمات)

با در نظر گرفتن وسعت منطقه مطالعاتی، روش مناسب جهت عملیات اکتشافی در این پروژه نمونهبرداری از رسوبات آبراههای میباشد. از آنجاییکه ماهیت این روش و به طبع آن نمونههای برداشتشده به گونهای است که نمایانگر و نماینده رسوبات و محصولات هوازدگی و دگرسانی حوضه بالادست خود میباشد لذا با استفاده از این روش میتوان نسبت به 
تصمیمگیری در مورد وسعت بزرگی از منطقه مطالعاتی با برداشت نمونه از پاییندست اقدام نمود. البته با توجه به امکان تغییرپذیری ذرات در مسیر انتقال رسوبات استفاده از یک واسطه نمونهای دیگر که نمونه کانیسنگین میباشد در دستور کار قرار میگیرد. در واقع این دو روش نمونهبرداری بعنوان دو روش مستقل در کنار یکدیگر باعث خواهند شد تا از این طریق در سطح اعتماد بالاتری اقدام به معرفی محدودههای ناهنجار مرتبط با کانیسازیهای احتمالی نمود. البته در این بین طراحی مناسب شبکه نمونهبرداری، تعیین محل مناسب جهت نمونهبرداری در صحرا، انتخاب سایز مناسب نمونه و میزان دقت در برداشت نمونه، همگی مواردی است که در نتیجه کار نقش به سزایی خواهند داشت. همانطور که پیشتر نیز بدان اشاره شد هدف از این پروژه و برداشت نمونههای مذکور تعیین محدودههای ناهنجار مرتبط با کانیسازیهای محتمل و محدودتر کردن منطقه مطالعاتی جهت اجراء مطالعات تفصیلی میباشد.

## طراحی شبکه نمونه برداری و نحوه نمونه برداری و کد گذاری نمونه ها

بر اساس چگالی تعیین شده در بند 1-2 شرح خدمات عمليات اکتشاف ژئوشيميايي در مقياس1:100,000 لازم است در فاز اول نمونه برداری، یک نمونه رسوبات آبراههای برای هر 1 تا چند کیلومتر مربع (2 کيلومتر مربع در نواحی رخنمون دار و 10 کیلومتر مربع در دشتهای مسطح و آبرفتی) و یک نمونه کانیسنگين در هر 10 کیلومتر مربع برداشت شود. در اين پروژه نيز سعی بر اين بوده است که در کنار رعايت اين مسئله در مناطق مهم چگالی نمونهبرداری افزايش پيدا کند. بدين منظور سعی شد تا با توجه به نقشههای زمين شناسی و ژئوفيزيک هوایی عوارض مهم زمين شناسی مانند تودههای نفوذی رخنموندار، تودههای نفوذی نيمهعميق، گسلها، دگرسانیها و آثار کانی سازی،  بر روی نقشه توپوگرافی 1:25,000 مشخص شده و در اطراف این عوارض چگالی نمونهبرداری افزايش داده شود. جهت طراحی شبکه نمونهبرداری و پیادهسازی تعداد نمونههای محاسبهشده از الگوريتم مرکز ثقل استفاده گردید. با توجه به مسائل مطرح شده فوق نقشه نمونهبرداری اوليه تهيه گرديد که شامل 750 نمونه رسوب آبراههای میباشد.

پس از انجام مراحل طراحی، يک اکيپ نمونه برداری شامل 8  نفر به مدت 10 روز در خانه معلم شهرستان اردستان‌ مستقر گرديد. تمامی مراحل مربوط به عملیات نمونهبرداری منطبق بر شرح خدمات، نظرات ناظر پروژه و دستورالعملهای استاندارد نمونهبرداری انجام گرفته است. هر نمونه ژئو شیمیایی حدود 1 کیلوگرم جزء 40- مش رسوبات آبراههای میباشد که پس از الک کردن رسوب خشک در محل، درون کیسههای پلاستیکی نو ریخته شده (حدود 300 گرم) و شماره گذاری گردیده است. نحوه کدگزاری نمونهها نيز به شرح ذيل انجام شده است:

کلیه نمونهها دارای یک شماره منحصر به فرد بوده که شامل سه کد میباشد.

- کد اول معرف نام محل انجام پروژه است که برای کليه نمونهها (KD) در نظر گرفته شده است.

- کد دوم معرف شماره محل نمونهبردای که در فاز طراحی تعیین و به همراه مختصات مربوطه در اختیار کارشناسان نمونهبردار قرارگرفته است.

- کد سوم معرف نوع نمونه برداشت شده است. برای مشخص کردن نمونههای ژئوشیمی از کد (G) استفاده شده است. به طور مثال شماره نمونه KD-25-G معرف نمونه ژئوشیمی در محل شماره 25 در منطقه کوه دم میباشد.

در نهایت در مجموع 692 نمونه ژئوشيمی از میان 750 نمونۀ طراحی شده در اين فاز برداشت گرديد. محل برداشت 
نمونههای نهایی ژئوشیمی در نقشه 2-1 (تحت عنوان نقشه S01) نشان داده شده است. شماره و مختصات محل برداشت نمونههای ژئوشیمیایی نیز در جدول 2-1 در بخش پیوست گزارش ارائه گردیده است.

نقشه 2-1- نقشه توزيع محل 692 نمونه ژئوشيميایی برداشت شده در منطقه مطالعاتی (S01)

## نحوه آماده سازی نمونه های ژئوشيميایی (موضوع بند 1-3 شرح خدمات)

کليه نمونههای ژئوشيمیایی در کمپ صحرایی به لحاظ حجم نمونه، صحت بستهبندی و شماره نمونه کنترل شده و پس از کنترل بر اساس ليست نمونهبردای در بسته بندیهای مناسب به تهران حمل شده است. پس از حمل نمونهها به تهران کلیه نمونهها با ليست تايپ شده و به صورت تک به تک به نماينده آزمايشگاه زرآزما تحويل گرديده است. کليه نمونههای ژئوشيمیایی تحت نرمایش قرار گرفته تا 200- مش نرم شوند و سپس برای آناليز مورد استفاده قرار گيرند.

## بررسی روش آنالیز و تجزیه و تحلیل دقت و صحت دادهها (موضوع بند 1-3، 1-4 و 3-6 شرح خدمات)

روش آنالیز انتخابشده نیز بر طبق شرحخدمات میباشد بطوریکه نمونههای ژئوشیمیایی برداشتشده تحت آنالیز 43 عنصری به روش ICP قرار گرفتند. در این بین میزان عنصر طلا با استفاده از روش F.A. به انجام رسیده است. نتایج آنالیز در جدول 2-2 در بخش پیوست و بصورت فایل رقومی در CD ضمیمه آورده شده است. به منظور تعیین میزان خطای آنالیز دستگاهی اقدام به تهیه 30 نمونه تکراری از نمونههای اصلی که بصورت اتفاقی انتخاب شدند گردید. نتايج آناليز نمونههاي تكراري نيز در انتهاي جدول 2-2 آورده شده است. شماره نمونههای تکراری و معادل آنها در جدول 2-3 آمده است.

براي‌ محاسبه‌ خطا لازم‌ است‌ تا داده‌هاي‌ بدست آمده از دوبار آزمايش‌ براي‌ عناصر مختلف‌ موجود باشد. ميانگين‌ دو آزمايش‌ و اختلاف‌ آنها نيز لازم‌ است‌ تعيين‌ گردد. همانطور كه‌ قبلاً اشاره‌ شد در بررسي‌هاي‌ اكتشافي‌ ناحيه‌اي آنچه‌ حائز اهميت‌ است‌ تعيين‌ دقت‌ عمليات‌ (قابليت‌ تكرار آزمايش‌ با نتايج‌ مشابه‌) میباشد. صحت‌ اندازه‌گيري‌ها كه‌ مقدار تطابق‌ آنها را با واقعيت‌ نشان‌ مي‌دهد و از طريق‌ بكارگيري‌ نمونه‌هاي‌ استاندارد با غلظت‌ معين‌ تعيين ‌ميشود، در شرح‌ خدمات‌ اين‌ پروژه‌ مدنظر نبوده‌ است‌. البته‌ آزمايشگاهها از چنين‌ نمونه‌هايي‌ جهت‌ كنترل‌ كيفيت‌ كار خود استفاده‌ مي‌كنند. روش‌ بكار برده‌ شده‌ در تخمين ‌سطح‌ خطاي‌ آناليزهاي‌ شيميايي‌ در ادامه تشريح‌ مي‌گردد. در اين‌ روش‌ در ‌ دستگاه‌ مختصات‌ لگاريتمي‌، روي‌ محور افقي‌ ميانگين‌ دوبار اندازه‌گيري‌ و روي‌ محور عمودي‌ اختلاف‌ دو مقدار اندازهگيري‌ شده‌ نشان‌ داده‌ ميشود. جدول 2-4 که در بخش پیوست گزارش ارائه گردیده است، اين مقادير را برای کليه عناصر نشان میدهد. در این روش دقت اندازه‌گيریها از طريق آناليز جفت نمونه‌های تكراری بررسی می‌شود، به همین منظور از نمودار تامسون- هوارث (2002) استفاده گرديد. در اين‌ روش‌ در يك‌ دستگاه‌ مختصات‌ لگاريتمي‌، روي‌ محور افقي‌ ميانگين‌ دوبار اندازه‌گيري‌ و روي‌ محور عمودي‌ اختلاف‌ دو مقدار اندازه‌گيري‌ شده‌ نشان‌ داده‌ ميشود. تلاقی اين دو به صورت نقطه‌ای در دستگاه مختصات نمايش داده می‌شود. در دستگاه مختصات دو خط مايل و شناور نسبت به مقدار سنسورد دستگاه برای 50% و 95% رسم می‌گردد كه فرمول اين دو عبارتند از:

كه در آن  حد آشكارسازی پايينی و  يا به عبارتی (FFPC) مجموعه اعدادی ثابت هستند كه انتخاب آن‌ها بايد به نحوی صورت پذيرد كه منحنی تعيين خطا در محدودۀ مورد نظر به دست آيد. سپس نقاط بر روی آن قرار داده شده و در صورتی كه غالب نمونه‌ها زير خط 50% و 95% از آن‌ها زير خط 95% قرار گيرند دقت دستگاه در حد مجاز يعني 10% برآورد می‌گردد، كه‌ خطاي‌ قابل‌ قبول‌ و مجاز در امور اكتشافي‌ است‌. بنابراين‌ براي‌ هر عنصر بايد دياگرام‌ جداگانه‌اي‌ رسم‌ گردد. نمودارهای‌ 2-1 تا 2-43 در بخش پیوست گزارش ، به‌ اين‌ منظور رسم‌ گرديده‌اند. لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ در مورد عناصر Au، Ag، Al، As، Ba، Be، Bi، Ca، Cd، Cs، Fe، K، Mg، Mo، Mn، Na، S، Sb، Sc، Sr، Sn، Te، Th، Ti، Tl، U، W و Yb به علت‌ آن‌ كه‌ ميانگين‌ و اختلاف‌ دو مقدار اندازه‌‌گيري‌ شده‌ همه‌ نمونه‌ها درون ‌دياگرام‌ها قرار نمي‌گرفتند مقادير اين‌ عناصر به ترتيب‌ زير با دياگرام‌ هم‌ مقياس‌ شدند:

مقادير اندازه‌گيري‌ شده‌ عناصر Te و Tl در عدد 1000، مقادير اندازه گيري شده عناصر Ag، Be، Bi، Cd، Cs، Mo، Sb، U و Yb در عدد 100، مقادیر اندازهگیری شده عنصر Th در عدد 50 و مقادير اندازه گيري شده عناصر Au، As، Sc و Sn در عدد 10 ضرب شدهاند. همچنین مقادير اندازهگيري شده عناصر Al، Ca، Fe، K، Mg و Na بر عدد 100، مقادير اندازهگيري شده عناصر Ba، S و Ti بر عدد 10 تقسیم و مقادیر عناصر Sr وMn  بر عدد 5 تقسیم شدهاند. همانطور که اشکال نشان 
میدهند طبق این نمودارها در مورد برخی عناصر باید با احتیاط بیشتری تصمیم گیری کرد. این عناصر عبارتند از Au، Ag، As، Cr، Cs، Cu، Mo، Nb، Pb، Th و U. بدیهی است آنومالی عناصر مذکور و تحلیلهای صورت گرفته در آنها میتواند مورد سؤال باشد.

جدول 2-3- لیست نمونه‌های تكراری و معادل نمونههای آبراههای آن‌ها برای تعيين خطای آناليز

## فایل بندی داده های خام و جایگزینی داده های سنسورد ( موضوع بند 3-6 شرح خدمات)

بعد از انجام آنالیز نمونهها، دادههای مربوطه برای 692 نمونه ژئوشیمی برداشت شده بصورت رقومی و تحت فرمت نرمافزار Excel به این مشاور تحویل داده شد. در جدول 2-5 عناصر آنالیز شده به همراه واحد و حد حساسیت اندازهگیری و تعداد نمونه های سنسورد آورده شده است.

از آنجاییکه وجود مقادیر سنسورد (مقادیر کمتر و یا بیشتر از حد حساسیت اندازهگیری آزمایشگاه) در پردازشهای آماری ایجاد اشکال مینماید لذا میبایست با بکار بردن روشهای مشخص نسبت به خنثی کردن اثر منفی این دادهها در پردازشهای آماری اقدام گردد. در این پروژه از روش جایگزین کردن دادههای سنسورد توسط  مقدار حد حساسیت برای مقادیر "کوچکتر از" استفاده شده است.

جدول 2-5- عناصر آنالیزشده در این پروژه به همراه واحد و حد حساسیت اندازهگیری و تعداد نمونههای سنسورد

## بررسی آماری تکمتغیره

### محاسبه پارامترهای آماری و ترسیم نمودارهای آماری

تمامی دادههای خام پس از جایگزینی مقادیر سنسورد توسط مقادیر محاسبه شده مجدداً مورد فایلبندی در نرمافزارهای Excel و SPSS قرار میگیرند تا پردازشهای آماری مناسب بر روی آنها انجام پذیرد. بدین منظور اقدام به ترسیم نمودارهای هیستوگرام گردید. نتایج حاصل طی نمودارهای 2-44 تا 2-86 در بخش پیوست آورده شده است. اطلاعات مربوط به 13 پارامتر آماری محاسبهشده برای 43 عنصر مورد در جدول 2-6 آورده شده است. پارامترهای آماری این جدول شامل تعداد نمونههای معتبر بکار رفته در تحلیل، تعداد نمونههای حذف شده از تحلیل، مقدار میانگین، میانه، مد، انحراف معیار، چولگی، کشیدگی، مقدار کمینه، مقدار بیشینه و مقادیر نظیر 25%، 50% و 75% فراوانی آورده شده است. از آنجاییکه مقدار50% فراوانی معادل مقدار میانه میباشد لذا میتوان گفت که در این جدول 12 پارامتر آماری محاسبه شده است.

جهت تعیین عناصر پر پتانسیل و ناهنجار در منطقه در پردازشهای تک متغیره از شکل تابع و مقادیر مربوط به پارامترهای بیشینه و چولگی استفاده شده است. بدینترتیب عناصر Bi، Cd، Mo، Sb و Sr با چولگی بالای 10 و مقدار بیشینه بیش از چند ده برابر مقدار زمینه در درجه اول اهمیت قرار میگیرد. عناصری نظیر Al، Fe، Na، As،  Ba، Li، S و V با چولگی بالای پنج و مقادیر بیشینه چند برابر مقدار زمینه در درجه دوم اهمیت قرار میگیرند. عناصر دیگری نظیر Au، Co، Cr، Cu و Zn در اولویت سوم اهمیت قرار میگیرند. عناصر دیگر دارای اهمیت اکتشافی خاصی نبوده و ناهنجاریهای آن صرفا در ارتباط با چند نمونه با مقادیر خارج از رده میباشد. با توجه به هیستوگرامهای ترسیمشده در نمودارهای 2-44 تا 2-86 میتوان عناصر مورد مطالعه را بر اساس تابع توزیع آنها در چند دسته زیر ردهبندی کرد:

الف- توزیع نزدیک به L برای عناصر Cd و S.

ب- توزیع نزدیک به لاگنرمال برای عناصر Au، Al، As، Ag، Ba، Ca، Ce، Co، K، Li، Fe، Na، Mo، Pb، Sb، Sc، Sr، Th، Ti، U، V، Y، Yb، Zn و Zr .

ج- توزیع نزدیک به نرمال برای عناصر Be، Bi، Cr ، Cs، Cu، Mg، La، Mn، Nb، Ni، P، Rb، Sn، Te، Tl و W.

جدول 2-6- پارامترهای آماری محاسبه شده بر اساس داده های خام در منطقه مطالعاتی(غلظت طلا برحسب ppb و دیگر عناصر برحسب ppm )

### جدایش ناهنجاریها بر اساس مقادیر خام

#### جدایش ناهنجاریها با روش

متداولترین روش برای جداسازی جوامع ناهنجار از جامعه کل در پروژههای اکتشافی استفاده از پارامترهای آماری تکمتغیره میباشد. در این روش ابتدا مقادیر میانگین و انحرافمعیار جامعه بدون در نظر گرفتن مقادیر خارج از رده محاسبه و سپس حدود چهارگانه زیر جهت تعیین مقادیر ناهنجار و حدود زمینه، آستانهای و ناهنجاری بکار میروند:

- مقدار    بعنوان حد زمینه

- مقدار   بعنوان حد آستانهای

- مقدار   بعنوان حد آنومالی ممکن

- مقدار   بعنوان حد آنومالی احتمالی

همانطور که گفته شد این روش متداولترین روش جداسازی ناهنجاریها در مطالعات ژئوشیمیایی است که فرض نرمال بودن دادهها باید در آن صادق باشد. جدول 2-7 حدود تفکیکی مذکور را بر اساس مقایر نرمال شده نشان میدهد.

#### جدایش ناهنجاریها با روش 1/PN

یکی دیگر از روشهای متداول جدایش ناهنجاریها استفاده از مقدار احتمال پیدایش هر نمونه با توجه به کل نمونه ها است، که به روش PN معروف است. در این روش احتمال پیدایش هرنمونه با توجه به نوع تابع توزیع و پارامترهای آماری تعیین و در تعداد نمونهها ضرب میشود. از آنجا که این عدد برای مقادیر آنومال بسیار کوچک است به منظور ملموس تر بودن این عدد از نسبت معکوس آن یعنی 1/PN استفاده می شود. مقادیر 1/PN برای 24 عنصر شامل Au، Ag، As، Ba، Be، Bi، Cd، Co، Cr، Cu، Mn، Mo، Ni، Pb، S، Sb، Sn، Sr، Te، Ti، U، V، W و Zn محاسبه گردید.

بر اساس مقادیر حاصله، عنصرMo  فقط در نمونه شماره 278 دارای مقدار عکس احتمال بالاتر از یک برابر با بیشینه مقدار موجود میباشند. در عنصر Sn مجموع مقادیر 1/PN پایین و در عناصر Au، Ag، Ba، Be، Bi، Cd، Co، Cr، Mn، Ni، Sb، Te و Ti این مقدار متوسط میباشد. برای سایر عناصر مقادیر 1/PN مقادیر قابل ملاحظهای هستند. به منظور بررسی و اولویت بندی نمونهها بر اساس احتمال رخداد، برای هر نمونه مقادیر مجموع 1/PN برای متغیرهای مختلف در منطقه محاسبه و بر اساس آن نمونهها مرتب شدهاند. نتایج محاسبات انجام شده در جدول 2-8 ارائه شده است. در این جدول نمونهها به ترتیب اهمیت و بر اساس مجموع مقادیر 1/PN محاسبه و مرتب شدهاند.

جدول 2-7- حدود جدایش زمینه، حد آستانه ای و آنومال بکار رفته در ترسیم نقشه های تک عنصری (غلظت طلا برحسب ppb و دیگر عناصر برحسب ppm )

جدول 2-8- جدایش نمونه های ناهنجار و انتخاب مناطق امید بخش (طلا برحسب ppb و دیگر عناصر برحسب ppm)

جدول 2-8- ادامه جدایش نمونه های ناهنجار و انتخاب مناطق امید بخش (طلا برحسب ppb و دیگر عناصر برحسب ppm)

### جدایش ناهنجاریها بر اساس مقادیرشاخص غنی شدگی

#### جدايش‌ جوامع‌ سنگي

يكي‌ از اساسي‌ترين‌ فرضهاي‌ لازم‌ براي‌ تحليل‌ تغییرات مقدار عناصر در جوامع‌ ژئوشيميائي‌، همگن‌ بودن‌ جامعه آماری مربوط به آنهاست‌ و هرگونه‌ انحراف‌ در صحت‌ چنين‌ فرضي مي‌تواند كم‌ و بيش‌ موجب‌ انحرافاتي‌ در تحليل‌ داده‌ها گردد و  درنهايت به‌ نتايج‌ ناصحيحي‌ منجر شود. يكي‌ از متغيرهاي‌ محيطهاي‌ سطحي‌ كه‌ مي‌تواند موجب‌ ناهمگني‌ درجامعه‌ ژئوشيميايي‌ گردد، نوع‌ سنگ‌ بستر رخنموندار است‌ كه‌ نقش‌ منشأ را براي‌ رسوبات‌ آبراههای و همچنین عناصر اندازه گیری شده ایفا ميكند. از آنجا كه‌ تغييرات‌ ليتولوژي‌ در ناحيه‌ منشأ رسوبات ‌آبراهه‌اي‌ مي‌تواند زياد باشد و از طرفي‌ مقادير زمينه‌ عناصر مورد بررسي‌ در اين‌ سنگها تا چندين‌ برابر ممكن‌ است‌ تغيير كند، بنابراين‌ بنظر مي‌رسد فاكتور تغييرات‌ ليتولوژي‌ در ناحيه منشأ رسوبات‌، يكي‌ از مهمترين‌ عوامل‌ ايجاد ناهمگني‌ در جامعه‌ نمونه‌هاي‌ ژئوشيميائي‌ باشد. بدين‌ لحاظ در اين‌ گزارش‌ سعي‌ شده‌ تا پردازش‌ داده‌ها براي‌ جوامع ‌مختلف‌ نمونه‌هاي‌ ژئوشيميائي‌، صورت‌ پذيرد. از آنجا كه‌ هر رسوب‌ آبراهه‌اي‌ فقط ازسنگهاي‌ بالا دست‌ مشتق‌ مي‌شود، تقسيم‌ بندي‌ اين‌ جوامع‌ براساس‌ نوع‌ يا انواع‌ سنگ ‌بسترهاي‌ رخنموندار موجود در بخش‌ بالادست‌ هر نمونه‌ صورت‌ پذيرفته‌ است‌. باتوجه‌ به‌ نقشه‌ زمين‌شناسي‌ منطقه‌ مورد بررسي‌ و موقعيت‌ هر نمونه‌، كل‌ جامعه ‌نمونه‌هاي‌ مورد بحث‌ به‌ زير جوامع‌ زير تقسيم‌ شده‌ است‌:

#### رده‌ بندي‌ نمونه‌ها براساس‌ تعداد سنگ‌هاي رخنمون دار در ‌ بالادست هر نمونه‌

در زير، رده‌ بندي‌ نمونه‌ها‌ بر حسب‌ تعداد سنگ‌ بالا دست‌ آورده‌ شده‌ است:

الف‌ - زير جامعه‌ تك‌ سنگي‌: 98 نمونه‌ (شامل 5 مورد تک سنگی) ب‌ - زير جامعه‌ دو سنگي‌: 112 نمونه‌ (شامل 8 مجموعه‌ دو سنگي(‌ ج‌ - زير جامعه‌ سه‌ سنگي‌: 139 نمونه‌ (شامل 11 مجموعه‌ سه‌ سنگي(‌د - زير جامعه‌ بيش‌ از سه‌ سنگي‌: 295 نمونه‌ (شامل 40 مجموعه‌ بيش‌ از سه‌ سنگي‌) هـ - زير جامعه‌ نمونه‌هاي‌ آبرفتي‌: این جامعه شامل 48 نمونه میباشد.

زير جامعه‌ تك‌ سنگي‌ شامل‌ آن‌ دسته‌ از نمونه‌هاي‌ ژئوشيميائي‌ است‌ كه‌ در بالا دست‌ محل‌ برداشت‌ نمونه‌ در حوضه‌ آبريز مربوطه‌، فقط يك‌ نوع‌ سنگ‌ بستر رخنمون‌ داشته‌ است‌. بعبارت‌ ديگر منشأ اين‌ رسوبات‌ آبراهه‌اي‌ فقط يك‌ نوع‌ سنگ‌ است‌. زير جامعه‌ دو سنگي‌ از مجموع‌ نمونه‌هاي‌ ژئوشيميائي‌ تشكيل‌ يافته‌ است‌ كه‌ در بالادست‌ محل‌ برداشت‌ آنها دو نوع‌ سنگ‌ بستر در حوضه‌ آبريز مربوطه‌ رخنمون‌ داشته‌ است‌. زير جامعه ‌نمونه‌هاي‌ آبرفتي‌ شامل‌ آن‌ دسته‌ از نمونه‌هاي‌ ژئوشيميايي‌ است‌ كه‌ از آبرفت‌ها يا از آبراهه‌هايي‌ كه‌ در محل‌ برداشت‌ نمونه‌ كم‌ عمق‌ بوده‌ و سنگ‌ بستر را قطع‌ ننموده‌اند برداشت ‌شده‌اند.

نمودار‌ 2-87 هيستوگرام‌ توزيع‌ فراواني‌ نمونه‌هاي‌ ژئوشيميايي‌ را براساس‌ تعداد سنگ‌ بالادست‌ آنها براي‌ اين‌ ورقه‌ نشان‌ مي‌دهد. چنانچه‌ ملاحظه‌ مي‌شود حدود 16/14 درصد از نمونه‌هاي‌ برداشت‌ شده ‌داراي‌ يك‌ نوع‌ سنگ‌ بالادست‌ است‌. حدود 18/16 درصد نمونه‌ها دو سنگي‌ است‌ يعني‌ در بالادست‌ نمونه‌ دو سنگ‌ مختلف‌ رخنمون‌ دارد و حدود 09/20 درصد نمونهها دارای سه نوع سنگ بالادست میباشند و بالاخره ‌بقيه‌ نمونه‌ها داراي‌ بيش‌ از سه نوع‌ سنگ‌ بالادست‌ مي‌باشند.

#### رده‌ بندي‌ نمونه‌ها براساس‌ نوع‌ سنگ‌هاي‌ بالادست‌

تقسيم‌ بندي‌ نمونه‌هاي‌ برداشت‌ شده‌ براساس‌ نوع‌ سنگ‌ بالادست‌ هر نمونه‌ درحوضه‌هاي‌ آبريز در پردازش‌ داده‌ها از آن‌ جهت‌ اهميت‌ دارد كه‌ به‌ ما اجازه‌ مي‌دهد تا در هنگام‌ محاسبه‌ مقدار زمينه‌ و حد آستانه‌اي‌ براي‌ هر محيط مشابه‌ از نقطه‌ نظر سنگ‌ بالا دست‌ هر نمونه‌ كه‌ نقش‌ منشأ آنها را به‌ عهده‌ دارد به‌ طور جداگانه‌ عمل‌ كرده‌ و از اين‌ طريق‌ به‌ درجه ‌همگني‌ جامعه‌ مورد بررسي‌ كمك‌ كنيم‌. علائم‌ اختصاري‌ به‌ كار برده‌ شده‌ براي‌ تعيين‌ جنس‌ سنگ‌ها براساس‌ نقشه‌ زمين‌شناسي بوده‌ و معادل‌ آنها، در جدول‌ 2-9 آورده‌ شده‌ است‌. نمودار 2-88 هيستوگرام‌ توزيع‌ فراواني‌ نمونه‌هاي‌ تك‌ سنگي‌ را با نمايش‌ نوع‌ سنگ‌ بالادست‌ آنها براي‌ اين‌ ورقه‌ نشان ‌مي‌دهد. چنانچه‌ ملاحظه‌ مي‌گردد در بين‌ جوامع‌ تك‌ سنگي‌ واحد ليتولوژيكي‌ ALU (شامل انواع آبرفتها) از ساير واحدها گسترش‌ بيشتري‌ دارد و حدود 33 درصد از آنها را تشكيل‌ مي‌دهد. كمترين گسترش را واحد ليتولوژيكي BVR (بازالت و دولریت) دارا ميباشد.‌ نمودار‌ 2-89 هيستوگرام‌ توزيع‌ فراواني‌ نمونه‌هاي‌ وابسته‌ به‌محيطهاي‌ دو سنگي‌ را (با نمايش‌ نوع‌ سنگ‌ بالادست‌ آنها) براي‌ اين‌ ورقه‌ نشان‌ مي‌دهد. چنانچه‌ ملاحظه‌ مي‌شود جامعه‌ دو سنگي‌ FVR+IVR (ایگنمبرایت، تراکی داسیت، ریولیت، ریوداسیت، ریولیت توف، آندزیت، آندزیت بازالت، آندزیت توف، داسیت، ایگنمبرایت، توف برشی، آگلومرا) گسترش‌ حدود 30 درصد از جامعه‌ دو سنگي‌ را دارا مي‌باشد. جامعه‌ دو سنگي‌ IVR+BVR نیز كمترين‌ گسترش‌ را دارا مي‌باشد.

جدول‌ 2-9- علائم‌ اختصاري‌ و خلاصه‌ سازي‌ مرحله‌ اول‌ نوع‌ سنگ‌هاي‌ بالادست‌ نمونه‌هاي‌ ژئوشيميايي‌ برداشت‌ شده‌ از رسوبات‌ آبراهه‌اي‌ دراین ورقه‌

نمودار 2-87-  توزیع تعداد  نمونه ها بر حسب تعداد سنگ های رخنمون دار در حوضه بالادست آنها

نمودار2-88-  توزیع تعداد  نمونه های  تک سنگی  بر حسب  تیپ  سنگ های  رخنمون دار در حوضه بالادست آنها

نمودار2-89-  توزیع تعداد نمونه های دو سنگی بر حسب  مجموعه سنگ های رخنمون دار در حوضه بالادست آنها

#### سيماي‌ ژئوشيميايي‌ جوامع‌سنگی مختلف‌

براي‌ تعيين‌ سيماي‌ ژئوشيميايي‌ جوامع‌ سنگی مختلف‌ نمونه‌هاي‌ برداشت‌ شده‌ ازحوضه‌هاي‌ آبريز بصورت‌ زير عمل‌ گرديده‌ است:

الف‌: مقدار ميانه‌ هر عنصر در هر كلاس‌ از سنگهاي‌ بالادست‌ (تك‌ سنگي‌)، محاسبه‌ شد.

ب‌: رديف‌ بندي‌ عناصر در يك‌ سري‌ متوالي‌ بر اساس‌ كاهش‌ مقدار فراواني‌ آنها صورت‌ گرفت‌.

ج‌: مقايسه‌ مكان‌ قرارگيري‌ هر عنصر در يك‌ سري‌ با سنگ‌ بالا دست‌ معين‌ نسبت‌ به‌ مكان ‌قرارگيري‌ همان‌ عنصر در سري‌ كلي‌ مربوط به‌ 692 نمونه‌ انجام‌ گرفت.

جدول‌ 2-10 نتايج‌ عمليات‌ فوق‌ را براي‌ كل‌ جامعه‌ نمونه‌هاي‌ برداشت‌ شده‌ از ورقه ‌كه‌ به‌ عنوان‌ ملاك‌ مقايسه‌ براي‌ جوامع‌ ديگر بكار برده‌ شده‌ است‌، همراه‌ با مقادير مشابه‌ براي چهار تيپ‌ سنگ‌ بستر بالادست‌ (تك‌ سنگي‌) نشان‌ مي‌دهد. اين جوامع عبارتند از:

IVR (شامل جامعه نمونههای آندزیتی)، FVR (شامل جامعه نمونههای ایگنمبرایت، تراکیداسیت، ریولیت، ریوداسیت، ریولیت توف)، CGS (شامل جامعه نمونههای کنگلومرا و ماسه سنگ ولکانیکی) و ALU (شامل جامعه نمونههای آبرفتی). همانطور كه از دادههاي جدول 2-10 مشخص است: در جامعه IVR ميزان ميانه عناصر Co، Cr، Cu، Ni و Sc نسبت به ميانه جامعه كل افزايش نشان ميدهد و مقدار ميانه عناصر As، Li، Th، Y و Zn نسبت به ميانه كل كاهش داشته است. در جامعه FVR ميزان ميانه عناصر Ba،Co ،Cr ، Ni و Sc نسبت به ميانه جامعه كل افزايش و ميزان ميانه عناصر As، Li، P، Th و Zn نسبت به ميانگين اين عناصر در جامعه كل كاهش نشان مي‌دهد. در جامعه CGS ميزان ميانه عناصر Cu و S نسبت به ميانه جامعه كل افزايش و مقدار ميانه عناصر Sr و Y نسبت به ميانه جامعه كل كاهش نشان ميدهد. در جامعه آبرفتی ميزان ميانه عناصر Ba، S و Sc نسبت به ميانه جامعه كل افزايش و مقدار ميانه عناصر P، Sr و Th نسبت به ميانه جامعه كل كاهش نشان ميدهد.

با استفاده از اين جدول میتوان دريافت که از 43 عنصر اندازه گيری شده فقط 15 عنصر هستند که دارای مقاديری بالاتر از مقدار زمينه میباشند و بقيه عناصر فراوانی در حد مقدار زمينه داشته وآنومال نمیباشند.

جدول2-10- سیمای ژئوشیمیایی  عناصر در محیط های مختلف بر اساس فراوانی آنها در رسوبات آبراهه ای (غلظت طلا برحسب ppb و دیگر عناصر برحسب ppm)

#### پردازش‌ داده‌هاي‌ جوامع‌ تك‌ سنگي‌

در محدوده اين ورقه از مجموع 692 نمونه مورد آناليز تعداد 146 نمونه‌ را آنهايي‌ تشكيل‌ مي‌ دهد كه‌ در بالادست‌ آنها فقط يك‌ نوع‌ سنگ‌ بستر (در شش تيپ‌ سنگ‌ مختلف با در نظر گرفتن ALU) رخنمون‌ دارد، در بين‌ اين‌ تيپ‌ سنگهاي‌ بالادست‌، سنگ‌ تيپ ALU از نظر فراواني‌ مقام‌ اول‌ را دارا مي‌باشد و بعد از آن به ترتيب فراوانی سنگ های تيپ FVR، IVR، CGS، FPR و BVR میباشند. به جدول 2-9 مراجعه شود. براي‌ هر يك‌ از جوامع‌ فوق‌ كه‌ تعداد نمونه‌هاي‌ موجود در آنها بيشتر از 8 مورد بوده است‌، پارامترهاي‌ آماري‌ محاسبه‌ گرديده‌ تا بتوان‌ از طريق ‌تقسيم‌ مقادير هر عنصر خاص‌ در آن‌ جامعه‌ به‌ مقدار ميانه‌ آن‌، شاخص غني شدگي عنصر مربوطه‌ را محاسبه‌ نمود.

#### پردازش‌ داده‌هاي‌ جوامع‌ دو سنگي‌

در محدوده‌ اين‌ ورقه‌ تعداد112نمونه‌ (شامل‌ هشت تيپ‌ مجموعه‌ دوسنگي‌) در حوضه‌آبريز رخنمون‌ داشته‌است‌. در بين‌ اين‌ تيپ‌ سنگهاي‌ بالادست‌، فراواني‌ جامعه‌ سنگهاي‌ تيپ‌ FVR+IVR بيشتراز گروه‌هاي‌ ديگر است‌. جوامع‌ ديگر به‌ ترتيب‌ فراواني‌ عبارتند از واحدهای CGS+FVR، HM+IM، CGS+IVR، FPR+IVR، FPR+IPR، BVR+FVR و BVR+IVR.

#### پردازش‌ داده‌هاي‌ جوامع‌ سه‌ سنگي‌ ‌

در محدوده اين ورقه تعداد139نمونه برداشت گرديدهاست كه در بالادست آنها سه نوع سنگبستر (در یازده تيپ مجموعه سنگي) رخنمون داشتهاست. در بين‌ اين‌ تيپ‌ سنگهاي‌ بالادست‌، فراواني‌ جامعه‌ سنگهاي‌ تيپ‌ CGS+FVR+IVR بيشتراز گروه‌هاي‌ ديگر است‌. در اين جامعه مقدار ميانه (جدول2-11) تعيينشده و باتوجه بهآن، شاخصغنيشدگي محاسبهگرديدهاست.

#### بكارگيري آناليز كلاستر براساس منطق فازي

در مواردي كه تعداد نمونهها در جامعه آماري سنگهاي بالادست، 8 نمونه و كمتر از آن بود، آن جامعه به علت كمي تعداد اعضاء نميتوانست مورد محاسبه آماري قرار گيرد. در اين حالت چنين جوامعي ابتدا مخلوط شده تا به صورت يك جامعه مركب درآيد و سپس اين جامعه از طريق آناليز كلاستر به تعداد محدودي جوامع همگنتر كه در هر يك از آنها نمونه كافي براي تحليل آماري وجود داشته باشد تقسيم ميشود. آنگاه از طريق محاسبات مشابه، ضرايب غني شدگي هر يك از آنها محاسبه شده است. اين موضوع در مورد جوامع با يك نوع سنگ بالادست، و نيز جوامع با بيش از يك نوع سنگ بالادست اعمال گرديد. در مجموع 122 نمونه از طريق آناليز كلاستر گروه بندي شدهاند. اين نمونهها در يك گروه 122 تايي قرارگرفتند، كه براي هر گروه ميانه مربوطه به هر عنصر تعيين و ضرايب غني شدگي نسبت به آنها محاسبه گرديده است.

#### جدایش ناهنجاریهای مقادیر شاخص غنی شدگی با روش

در این روش ابتدا مقادیر میانگین و انحرافمعیار جامعه بدون در نظر گرفتن مقادیر خارج از رده محاسبه و سپس حدود چهارگانه زیر جهت تعیین مقادیر ناهنجار و حدود زمینه، آستانهای و ناهنجاری بکار میروند:

- مقدار    بعنوان حد زمینه

- مقدار   بعنوان حد آستانهای

- مقدار   بعنوان حد آنومالی ممکن

- مقدار   بعنوان حد آنومالی احتمالی

همانطور که گفته شد این روش متداولترین روش جداسازی ناهنجاریها است که فرض نرمال بودن دادهها باید در آن صادق باشد. جدول 2-12 حدود تفکیکی مذکور را بر اساس مقایر نرمال شده نشان میدهد.

جدول 2-12- حدود جدایش زمینه ، حد آستانه ای و آنومال بکار رفته در ترسیم نقشه های تک عنصری مقادیر شاخص غنی شدگی

## بررسی آماری چندمتغیره

### محاسبات و پردازشهای دو متغیره دادههای خام

طبق شرح خدمات در این بخش اقدام به محاسبه ضرایب همبستگی پیرسون دادههای نرمال (در صورت نرمال نبودن تابع توزیع هر عنصری با تبدیل لگاریتمی نرمال شد) گردید. نتیجه این محاسبات در جدول 2-13 آورده شده است. در این جدول برای تفکیک مناسب از رنگ آمیزی زیر استفاده شده است:

- مقادیر بالاتر از 8/0 برنگ قرمز

- مقادیر بین 8/0-6/0 برنگ نارنجی

- مقادیر بین 6/0-4/0 برنگ زرد

- مقادیر کوچکتر از 4/0 بدون رنگ

باتوجه به نتایج حاصله میتوان بیان داشت که توزیع اغلب همبستگیهای مشاهده گردیده در این محدوده حاصل تنوع عیاری این عناصر در سنگهای منطقه میباشد. بهعبارتی کنترلکننده اصلی توزیع عناصر در رسوبات سنگهای منطقه بوده و کانه سازی چندان تأثیری در این توزیع ندارد. بر این اساس و بهطورکلی میتوان نتایج همبستگی را به صورت زیر تفسیر نمود:

الف) بر اساس جدول ماتریس همبستگی عناصر در منطقة کوهدم میتوان چنین نظر داد، حضور وابسته به هم برخی عناصر به دلیل لیتولوژی موجود در منطقه است که اتفاقاً بیشترین همبستگیها را نیز موجب گردیده است. نمونة بارز این نوع همبستگی (لیتولوژیکی) را میتوان در بین عناصر Co، Fe، Ti و V با همبستگی نسبتاً بالا دید که بیشتر در اثر برونزد واحدهای ولکانیک آندزیتی و به ویژه بازالتهای منطقهاند.

ضمناً همبستگی نسبتاً متوسط عناصر نادرخاکی نیز با یکدیگر و برخی عناصر نظیر Bi، Sc و Te میتواند بهدلیل حضور واحدهای گرانیتوئیدی در منطقه باشد. ولی بهنظر میرسد همبستگی برخی عناصر نظیر Cu با As یا Zn با As و Co درحد متوسط و نیز Pb با Co، Fe،  Mnو Zn بهمقدار کم میتواند حاصل کانیسازی هیدروترمال تودههای گرانیتوئیدی نفوذکرده در سنگهای منطقه باشد. هرچند  مقادیرمطلق این عناصر چشمانداز چندان مطلوبی را درخصوص کانیسازی نمایش نمیدهد.

جدول 2-13-  ماتریس همبستگی پیرسون محاسبه شده بر اساس  مقادیر داده نرمال در منطقه مطالعاتی

ب) طلا تقریباً با هیچ عنصری همبستگی ندارد حتی Ag و S، که شاید این عدم همبستگی با توجه مقدار مطلق کم این عنصر حاکی از عدم کانیسازی طلا در منطقه باشد. ضمناً نوع رژیم تکتونیکی و نیز نوع نمونه (رسوبات آبراههای) هم میتواند دلیلی برای این عدم همبستگی و مقدار کم باشد.

ج) عنصر مس تقریباً فاقد همبستگی با عناصر دیگر است. مقدار همبستگی Cu  با Zn کم، و با طلا بسیار کم و با As متوسط است که گویای وجود عنصر مس در منطقه بر اساس حضور آنها در ولکانیکهای منطقه بویژه انواع آندزیتی است و اصولاً نمیتوان آنرا چندان مربوط به کانیسازی گرانیتوئیدها دانست خاصه آنکه همبستگی آن با طلا بسیار کم و با مولیبدن تقریباً هیچ است.

### محاسبات و پردازشهای چندمتغیره

محاسبات مربوط به این بخش شامل آنالیز فاکتوری و کلاستر است که بر اساس دادههای نرمال شده انجام پذیرفته است. از آنجاییکه اکثر عناصر مورد مطالعه جزء عناصر سنگ ساز بوده و قابلیت ایجاد پتانسیل کانیسازی را ندارند لذا برای جلوگیری از تضعیف روابط زایشی بین سایر عناصر در تحلیلهای چند متغیره منطقه مطالعاتی از 15 عنصر کانی ساز در این تحلیلها استفاده شده است. این عناصر عبارتند از: Au، Ag، As، Ba، Bi، Cd، Cu، Mn، Mo، Pb، Sb، Sn، Te، W و Zn.

#### آنالیز فاکتوری داده های خام

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فاکتوری انجام گرفته بر روی دادههای خام نرمال شده (در صورت نرمال نبودن تابع توزیع هر عنصری با تبدیل لگاریتمی نرمال شد) بصورت جداول 2-14 و 2-15 آورده شده است. نتیجه حاصل، یک مدل 5 مولفهای است که توانسته 55/61% از تغییرپذیری را توجیه کند. در این جدول 15 مولفه بهمراه مقادیر ویژه کل، نقش هر یک در توجیه میزان تغییرپذیری کل و بار فاکتورهای مربوط به پنج فاکتور اول قبل و بعد از چرخش آورده شده است. همانطور که در جدول 2-15 ملاحظه میشود، مؤلفه اول قادر است حدود 93/22 %  از كل تغيير پذيري را توجيه كند. اين مقدار براي مؤلفه دوم افت ميكند و به عدد حدود 08/15% میرسد. در مؤلفه سوم این مقدار با افت مجدد حدود 96/8 % میباشد. مؤلفه چهارم 60/7% و مولفه پنجم حدود 98/6 % از کل تغییر پذیری را توجیه می کنند.

جدول 2-14-  نتایج آنالیز فاکتوری بر اساس مقادیر نرمال شده داده های خام در منطقه مطالعاتی

جدول 2-15 ماتريس چرخش يافته آناليز فاكتوري را نشان ميدهد. در هر يك از پنج مؤلفه داده شده عناصر زير اهميت پيدا كردهاند:

الف - در فاکتور اول مجموعه عناصر Zn، As، Cu، Pb و Cd از بار فاکتوری قابل ملاحظهای برخوردارند. که احتمالاً همانگونه که در تحلیل فاکتوری نیز ذکر شد شاید مربوط به نوعی کانی سازی هیدروترمال وابسته به سیالات تاخیری تودههای گرانیتوئیدی محدوده باشد.

ب - در فاکتور دوم مجموعه عناصر ‍Bi، Ba، Te، Sb و Mn بار فاکتوری بالائی نشان میدهند که احتمالاً مربوط به توده های گرانیتوییدی اند.

ج - در فاکتور سوم عناصر Sn، W و Mo از بقيه عناصر جدا شدهاند و یا مربوط به نوعی کانی سازی هیدروترمال حرارت بالا است یا تیپ کانی سازی اسکارن.

د - در فاکتور چهارم عنصر Au با بار فاکتوری مثبت از بقيه عناصر جدا شده است . (هیدروترمالی)

هـ - در فاکتور پنجم عنصر Ag با بار فاکتوری مثبت از بقيه عناصر جدا شده است که نمیتوان براساس نوع آنالیز انجام شده خیلی بر روی آن حساب نمود.

جدول 2-15-  ماتریس چرخش یافته آنالیز فاکتوری بر اساس مقادیر نرمال شده داده های خام در منطقه مطالعاتی

#### آنالیز خوشهای دادههای خام

یکی دیگر از روشهای چند متغیره روش آنالیز خوشهای یا آنالیز کلاستر است. براي آناليز كلاستر متغيرهاي مورد مطالعه از چند روش استفاده شده است. يکی از اين چند روش منجر به دندروگرام مناسبتری میگردد که از تقارن بيشتری برخوردار است. در این روش مقادیر نرمال شده (با توجه به تابع توزیع هر متغیر در صورت نرمال نبودن از روش لگاریتم جهت نرمالایز کردن مقادیر استفاده شده است) هر 15 متغير مورد تحليل قرار گرفته و دندروگرام همبستگي آنها رسم گرديده است. نتيجه آناليز كلاستر رسم دندروگرام نمودار 2-90 است. تحليل دادههاي اين دندروگرام ما را با نتايج مشابه حاصل از تحليل فاكتوري ميرساند. اين تحليلها شامل موارد زير است:

عناصر 15 گانه در سه خوشة اصلی تقسیم می شوند.

در خوشة اول عناصر As و Cu ( با همبستگی خوب)، Pb، Zn و Cd قرار دارند. وجود روابط پاراژنتیکی نسبتاً خوب این عناصر میتواند بیانگر نوعی کانیسازی هیدروترمال در اثر نفوذ تودههای گرانیتوئیدی در منطقه باشند .

در خوشة دوم نیز عناصر موجود عبارتند از Sn، W، Mo، Ag و Au، این عناصر نیز ظاهراً باید در ارتباط با گرانیتوئیدهای محدوده باشند .

در خوشة سوم نیز عناصر Ba، Bi، Mn، Te و Sb حضور دارند که باز هم به نوعی به کانی سازی هیدروترمال با درجه حرارت کمی بیشتر نسبت به خوشهً اول مربوط است.

* * * * * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * * * * * *

Dendrogram using Centroid Method

Rescaled Distance Cluster Combine

C A S E      0         5        10        15        20        25

Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+

As          2   -+-----------------------------+

Cu          7   -+                             +-------+

Pb         10   ---+---------------------------+       +---------+

Zn         15   ---+                                   |         |

Cd          6   ---------------------------------------+         |

Sn         12   -----------------------------+-------+           |

W          14   -----------------------------+       +-------+   |

Mo          9   -------------------------------------+       +---+

Ag          1   -----------------------------------------+---+   |

Au          3   -----------------------------------------+       |

Ba          4   ---+-------------------------------+             |

Bi          5   ---+                               +---+         |

Mn          8   -----------+-----------------------+   +---------+

Te         13   -----------+                           |

Sb         11   ---------------------------------------+

نمودار 2-90- دندروگرام ترسیم شده برای مقادیر خام 15 عنصر پرپتانسیل مورد بررسی در منطقه مطالعاتی

## ترسیم نقشههای تکمتغیره و چندمتغیره دادههای ژئوشیمیایی

پس از انجام پردازشها و بررسیهای آماری اقدام به تهیه نقشههای تکمتغیره و چندمتغیره گردید. بدین منظور بر اساس 43 متغیر ژئوشیمی دادههای خام،یک متغیر PN، 43 متغیر ژئوشیمیایی شاخص غنی شدگی و 5  فاکتور دادههای خام محاسبه شده،  نقشه توزیع فضایی متغیرها ترسیم گردید.

جهت ترسیم نقشههای فوقالذکر از یک الگوریتم ثابت به شرح زیر استفاده شده است:

الف- در ابتدا حوضه آبریز مربوط به هر نمونه بصورت یک چندضلعی مشخص گردید.

- سپس بر اساس چندضلعی مشخصشده که محدوده پوششی هر نمونه را مشخص میکند و حدود چهارگانه مقادیر ناهنجار و حدود زمینه، آستانهای و ناهنجاری، نقشه توزیع هر عنصر ترسیم گردید.

- مقادیر فوق با استفاده از حدود زیر رنگ آمیزی گردید تا نقشه نهایی توزیع هر عنصر در محدوده مطالعاتی مشخص گردد:

- مقادیر بالاتر از  تا مقدار بیشینه برنگ قرمز

- مقادیر بین  تا  برنگ نارنجی

- مقادیر بین  تا  برنگ زرد

- مقادیر بین  تا   برنگ سبز

- مقادیر پایینتر از  تا کمینه برنگ آبی

با توجه به مطالب فوق 21 نقشه ژئوشیمیایی مربوط به دادههای خام با شمارههای 2-2 الی 2-22 تحت عنوان
نقشههای GchA01 تا GchA21، یک نقشه به شمارۀ 2-23 مربوط به متغیر PN، 21 نقشه ژئوشیمیایی مربوط به شاخص غنی شدگی با شمارههای 2-24 الی 2-44 تحت عنوان نقشههای GchA22 تا GchA43 و 5 نقشه مربوط به مولفههای با ارزش آنالیز فاکتوری دادههای خام با شمارههای 2-45 الی 2-49 تحت عنوان نقشههای Fact01 تا Fact05 ترسیم گردید که در بخش پیوست آمده است.

## تعبیر و تفسیر نقشههای ژئوشیمیایی

همانطور که ذکر شد تمام نقشههای مذکور در بند 2-8 طبق شرح خدمات تهیه گردید ولی از آنجاییکه با در نظر گرفتن مقادیر کلارک هر عنصر و یا مقادیر متعارف آن در ایران همه عناصر مورد مطالعه دارای پتانسیل کانیسازی نیستند لذا در این بخش صرفاً عناصری که دارای پتانسیل کانیسازی در منطقه بوده و ارزش اکتشافی دارند مورد تعبیر و تفسیر قرار میگیرند. این عناصر عبارتند از: Au، Ag، As، Ba، Bi، Cd، Cu، Mn، Mo، Pb، Sb، Sn، Te، W و Zn.

نقشه توزیع نقره (GchA.Ag.01) دلالت بر آن دارد که آنومالیهای درجه یک این عنصر در دو محدوده در غرب منطقه مورد مطالعه میباشد.

نقشه توزیع عنصر ارسنیک (GchA.As.02) دلالت بر آن دارد که آنومالیهای مربوط به این متغیر قسمت شمالی محدوده متمرکز شده است.

نقشه توزیع طلا (GchA.Au.03) دلالت بر آن دارد که آنومالیهای درجه یک این عنصر در محدوده شمال و شرق منطقه مورد مطالعه میباشد. آنومالیهای درجه دوم نیز به همین صورت بوده و در شرق به سمت مرکز کشیده شده است.

نقشه توزیع باریم (GchA.Ba.04) دلالت بر آن دارد که آنومالیهای درجه یک مربوط به این متغیر به در شمال غرب، شرق و شمال  محدوده پراکنده شدهاند.

نقشه توزیع بیسموت (GchA.Bi.05) دلالت بر آن دارد که آنومالیهای درجه یک مربوط به این متغیر در 2 محدوده در شمال غرب این منطقه قابل مشاهده است.

نقشه توزیع کادمیوم (GchA.Cd.06) دلالت بر آن دارد که دو آنومالی درجه یک این متغیر در قسمت مرکزی به سمت شمال قرار دارند. آنومالیهای درجه دوم آن نیز در قسمتهای شمالی نقشه از غرب تا شرق پراکنده شده است.

نقشه توزیع مس (GchA.Cu.08) دلالت بر آن دارد که آنومالیهای مربوط به این متغیر قسمت شمالی محدوده متمرکز شده است.

نقشه توزیع منگنز (GchA.Mn.10) دلالت بر آن دارد که آنومالیهای درجه یک این عنصر در شمال، شمال غرب و شرق منطقه مشاهده میشوند.

نقشه توزیع مولیبدن (GchA.Mo.11) دلالت بر آن دارد که تنها آنومالی درجه یک مربوط به این متغیر در شمال غرب این منطقه قابل مشاهده است. آنومالیهای دیگر این عنصر از شمالغرب تا شمالشرق محدوده پراکنده میباشند.

نقشه توزیع سرب (GchA.Pb.13) دلالت بر آن دارد که آنومالیهای درجه یک این متغیر از شمالغرب تا شمالشرق محدوده پراکنده میباشند.

نقشه توزیع آنتیموان (GchA.Sb.15) دلالت بر آن دارد که 3 آنومالی درجه یک این عنصر در  محدوده در شمال غرب و شمال شرق محدوده قابل ملاحظه میباشند. آنومالیهای دیگر آنتیموان نیز در محدوده شمالی به سمت مرکز و شرق منطقه کشیده شدهاند.

نقشه توزیع قلع (GchA.Sn.16) دلالت بر آن دارد که 3 آنومالی درجه یک این عنصر در مرکز و به سمت شرق منطقه قابل ملاحظه میباشند. آنومالیهای دیگر این متغیر نیز از شمالغرب تا شمالشرق محدوده پراکنده میباشند.

نقشه توزیع تلوئور (GchA.Te.18) دلالت بر آن دارد که آنومالیهای درجه یک مربوط به این متغیر در شمال غرب منطقه قابل مشاهدهاند. آنومالیهای دیگر آن نیز در محدوده شمالغرب، شمال و شرق منطقه دیده میشوند.

نقشه توزیع تنگستن (GchA.W.20) دلالت بر آن دارد که آنومالی درجه یک مربوط به این متغیر در شمال منطقه قابل مشاهده است. آنومالیهای دیگر منطقه در شمال، شرق و غرب به سمت مرکز پراکنده شدهاند.

نقشه توزیع روی (GchA.Zn.21) دلالت بر آن دارد که آنومالیهای درجه یک این متغیر در قسمتهای شمالی و شمال غرب محدوده قابل مشاهده هستند.

نقشه توزیع شاخص غنی شدگی نقره (GchA.Ag.22) دلالت بر آن دارد که آنومالیهای درجه یک این عنصر در محدوده در غرب، شرق و شمال منطقه مورد مطالعه پراکنده شدهاند.

نقشه توزیع شاخص غنی شدگی ارسنیک (GchA.As.23) دلالت بر آن دارد که آنومالیهای مربوط به این متغیر در غرب و قسمتهای شمالی محدوده متمرکز شدهاند.

نقشه توزیع شاخص غنی شدگی طلا (GchA.Au.24) دلالت بر آن دارد که آنومالیهای درجه یک این عنصر در محدوده شمال و شرق منطقه مورد مطالعه میباشد. آنومالیهای درجه دوم نیز به همین صورت بوده و در شرق به شمت مرکز کشیده شده است.

نقشه توزیع شاخص غنی شدگی باریم (GchA.Ba.25) دلالت بر آن دارد که آنومالیهای درجه یک مربوط به این متغیر در شمالغرب، شمالشرق، شرق و شمال محدوده پراکنده شدهاند.

نقشه توزیع شاخص غنی شدگی بیسموت (GchA.Bi.26) دلالت بر آن دارد که آنومالیهای درجه یک مربوط به این متغیر در 2 محدوده در شمال غرب این منطقه قابل مشاهده است.

نقشه توزیع شاخص غنی شدگی کادمیوم (GchA.Cd.27) دلالت بر آن دارد که دو آنومالی درجه یک این متغیر در شمال محدوده قرار دارند. آنومالیهای درجه دوم آن نیز در قسمتهای شمالی نقشه از غرب تا شرق پراکنده شده است.

نقشه توزیع شاخص غنی شدگی مس (GchA.Cu.29) دلالت بر آن دارد که آنومالیهای مربوط به این متغیر قسمت شمالی محدوده متمرکز شده است.

نقشه توزیع شاخص غنی شدگی منگنز (GchA.Mn.31) دلالت بر آن دارد که آنومالیهای درجه یک این عنصر در شمال، شمالغرب و شرق منطقه مشاهده میشوند.

نقشه توزیع شاخص غنی شدگی مولیبدن (GchA.Mo.32) دلالت بر آن دارد که تنها آنومالی درجه یک مربوط به این متغیر در شمال غرب این منطقه قابل مشاهده است. آنومالیهای دیگر این عنصر از شمالغرب تا شمالشرق و شرق محدوده پراکنده شدهاند.

نقشه توزیع شاخص غنی شدگی سرب (GchA.Pb.34) دلالت بر آن دارد که آنومالیهای درجه یک این متغیر از 
شمالغرب تا شمالشرق و شرق محدوده پراکنده میباشند.

نقشه توزیع شاخص غنی شدگی آنتیموان (GchA.Sb.36) دلالت بر آن دارد که آنومالیهای درجه یک این عنصر در  محدوده در شمال غرب، شمال، شمال شرق و شرق محدوده قابل مشاهده میباشند. آنومالیهای دیگر آنتیموان نیز در محدوده شمالی به سمت شرق منطقه کشیده شدهاند.

نقشه توزیع شاخص غنی شدگی قلع (GchA.Sn.37) دلالت بر آن دارد که 3 آنومالی درجه یک این عنصر در مرکز و به سمت شرق منطقه قابل مشاهده میباشند. آنومالیهای دیگر این متغیر نیز از شمالغرب تا شمالشرق و شرق محدوده پراکنده میباشند.

نقشه توزیع شاخص غنی شدگی تلوئور (GchA.Te.39) دلالت بر آن دارد که آنومالیهای درجه یک مربوط به این متغیر در شمال غرب منطقه قابل مشاهده اند. آنومالیهای دیگر آن نیز در محدوده شمالغرب، شمال و شرق منطقه دیده می شوند.

نقشه توزیع شاخص غنی شدگی تنگستن (GchA.W.41) دلالت بر آن دارد که آنومالی درجه یک مربوط به این متغیر در شمال منطقه قابل مشاهده است. آنومالیهای دیگر منطقه در شمال، شرق و غرب به سمت مرکز پراکنده شدهاند.

نقشه توزیع شاخص غنی شدگی روی (GchA.Zn.42) دلالت بر آن دارد که آنومالیهای درجه یک این متغیر در 
قسمتهای شرق، شمال شرق، شمالی و شمالغربی محدوده قابل مشاهده هستند.

نقشه توزیع مؤلفه اول آنالیز فاکتوری دادههای خام (Fact01) که شامل عناصر As، Cd، Cu، Pb و Zn میباشد دلالت بر آن دارد که آنومالیهای درجه یک این متغیر در شمال، شمالشرق و شرق محدوده مورد نظر قرار دارد.

نقشه توزیع مؤلفه دوم آنالیز فاکتوری دادههای خام (Fact02) که شامل عناصر Ba، Bi، Mn، Sb و Te میباشد، دلالت بر آن دارد که آنومالیهای درجه یک این متغیر در محدوده در شمال غرب و شرق منطقه قرار دارد. آنومالیهای دیگر این متغیر نیز در همان محدودهها پراکنده شدهاند.

نقشه توزیع مؤلفه سوم آنالیز فاکتوری دادههای خام (Fact03) که شامل عناصر Mo، Sn و W میباشد دلالت بر آن دارد که آنومالیهای درجه یک این متغیر در چهار محدوده در شمال غرب وشمال منطقه مورد مطالعه قرار دارند.

نقشه توزیع مؤلفه چهارم آنالیز فاکتوری دادههای خام (Fact04) که شامل عنصر Au میباشد دلالت بر آن دارد که این آنومالیهای درجه یک این متغیر در شرق، شمال و شمال غرب محدوده پراکنده شدهاند.

نقشه توزیع مؤلفه پنجم آنالیز فاکتوری دادههای خام (Fact05) که شامل عنصر Ag میباشد دلالت بر آن دارد که 
آنومالیهای درجه یک مربوط به این متغیر در شمال و شمال شرق محدوده قابل مشاهده هستند. محدودههای آنومال دیگر این متغیر از شمال غرب تا شمال شرق و شرق محدوده پراکنده شدهاند.

## معرفی مناطق امیدبخش ژئوشیمیایی

با مطالعه نقشههای تکمتغیره و چندمتغیره تشریحشده در بخش 2-9 میتوان وجود برخی مناطق امیدبخش به لحاظ
کانیسازی را در منطقه مطالعاتی متذکر شد. در این بخش محدودههای آنومال و پرپتانسیل ژئوشیمیایی معرفی میشود تا پس از تلفیق با نتایج حاصل از مطالعات کانیسنگین (بخش سوم)، نواحی مقدماتی جهت کنترلهای صحرایی معرفی گردد. با توجه به نتایج حاصل از پردازشهای آماری انجام شده و نقشههای ترسیم شده اقدام به معرفی محدودههای امیدبخش ژئوشیمیایی
میگردد که در نقشه 2-50 تحت عنوان نقشه GchA آورده شده است. 35 محدوده ناهنجار ژئوشیمیایی با اطلاعاتی در مورد عناصر ناهنجار، نمونههای ناهنجار و مساحت در سطور زیر آورده شده است:

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G01 در شمال شرق منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 40/1 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 550 میباشد نسبت به عنصر Sb ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G02 در شمال شرق منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 39/0 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 593 میباشد نسبت به عناصر Pb و Ba ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G03 در شرق منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 20/1 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 624 میباشد نسبت به عنصر Mn ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G04 در شرق منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 58/1 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 144 میباشد نسبت به عنصر Sn ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G05 در شرق منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 15/1 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 606 میباشد میباشد نسبت به عنصر Ba ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G06 در شرق منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 05/1 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 167 میباشد نسبت به عنصر Sn ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G07 در شمال شرق منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 49/1 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 518 میباشد نسبت به عنصر Ba ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G08 در شمال شرق منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 39/1 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 461 میباشد نسبت به عنصر Ba ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G09 در شمال شرق منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 03/1 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 511 میباشد نسبت به عنصر Pb ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G10 در شمال شرق منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 01/1 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 507 میباشد نسبت به عنصر Cu ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G11 در شمال شرق منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 04/1 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونههای ژئوشیمیایی 502، 503، 504 و 506 میباشد نسبت به عناصر Cd، Mn، Pb و Zn ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G12 در شمال منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 92/0 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونههای ژئوشیمیایی 358، 359، 360، 483، 488، 489، 491، 492، 493 و 495 میباشد نسبت به عناصر Au، As، Cd، Cu و Zn ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G13 در شمال منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 96/0 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونههای ژئوشیمیایی 346، 347، 351، 352 و 353 میباشد نسبت به عناصر Au، Cu و W ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G14 در شمال منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 06/2 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 343 میباشد نسبت به عنصر Ba ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G15 در شمال منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 36/1 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونههای ژئوشیمیایی 333، 334، 338 و 339 میباشد نسبت به عناصر Cu و Mn ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G16 در شمال منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 05/2 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونههای ژئوشیمیایی 330، 335 و 336 میباشد نسبت به عناصر Cu، Mn و W ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G17 در شمال منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 99/0 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونههای ژئوشیمیایی 321، 322، 326 و 327 میباشد نسبت به عناصر Cu، Mn و Pb ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G18 در شمال منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 25/1 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 337 میباشد نسبت به عنصر Ba ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G19 در شمال منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 62/1 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 329 میباشد نسبت به عنصر Ba ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G20 در شمال منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 58/1 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونههای ژئوشیمیایی 307، 308، 309 و 310 میباشد نسبت به عناصر Au، As، Pb و Zn ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G21 در شمال منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 23/2 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 319 میباشد نسبت به عنصر Cu ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G22 در شمال منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 06/1 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 316 میباشد نسبت به عنصر As ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G23 در شمال منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 70/5 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 311 میباشد نسبت به عنصر Pb ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G24 در شمال غرب منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 15/1 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 292 میباشد نسبت به عنصر Pb ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G25 در شمال غرب منطقه مورد مطالعه دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 286 است که نسبت به عناصر Mn و Sb و نمونههای 263، 265، 277، 285، 286 و 287 که نسبت به عنصر Mn ناهنجاری نشان میدهند و به ترتیب دارای مساحت تقریبی 11/1 و 24/1 کیلومترمربع هستند.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G26 در شمال غرب منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 97/1 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 259 میباشد نسبت به عناصر Bi، Mn، Te و Zn ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G27 در شمال غرب منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 70/1 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونههای ژئوشیمیایی 25، 32 و 33 میباشد نسبت به عناصر Te و Mn ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G28 در شمال غرب منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 70/0 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 30 میباشد نسبت به عناصر Ba، Bi، Mn، Pb، Te و Zn ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G29 در شمال غرب منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 43/1 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 749 میباشد نسبت به عناصر Ba، Bi، Mn، Sb و Te ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G30 در شمال غرب منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 89/2 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 31 میباشد نسبت به عنصر Ba ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G31 در غرب منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 16/5 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 11 میباشد نسبت به عنصر Ag ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G32 در غرب منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 84/0 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 222 میباشد نسبت به عنصر Ag ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G33 در مرکز به سمت غرب منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 69/3 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 58 میباشد نسبت به عنصر Sn ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G34 در شرق منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 01/2 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 106 میباشد نسبت به عنصر Au ناهنجاری نشان میدهد.

- محدوده امیدبخش ژئوشیمیایی G35 در شرق منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 00/3 کیلومترمربع که دربرگیرنده حوضه نمونه ژئوشیمیایی 711 میباشد نسبت به عنصر Au ناهنجاری نشان میدهد.

نقشه 2-50-  محدودههاي اميدبخش ژئوشيميايي در منطقه مطالعاتي (GchA)

# اکتشافات کانیسنگین

## روش نمونهبرداری و اهداف آن ( بند 2 شرح خدمات)

همانطور که پیش از این نیز بدان اشاره شد با توجه به وسعت نسبتا زیاد منطقه مطالعاتی استفاده از روش نمونهبرداری از رسوبات آبراههای میتواند مناسبترین روش مطالعاتی در نظر گرفته شود. در این بخش برخلاف روش مطالعات ژئوشیمیایی و برداشت نمونههای ژئوشیمی که در آن هدف بررسی میزان تغییرپذیری عناصر بصورت کمی است از نمونههای رسوبات 
آبراههای با هدف مطالعه کانیهای موجود در هر منطقه استفاده شده است. با استفاده از این روش میتوان نسبت به تعیین مناطق ناهنجار، نوع کانیهای درگیر در منطقه، تیپهای احتمالی کانیسازی شده و روابط زایشی کانیشناسی در منطقه اقدام نمود. البته این روش محدودیتهایی را دارا میباشد که از آن جمله میتوان به نیمهکمی و حتی کیفی بودن این روش اشاره نمود. در واقع کیفیت و ارزش نتایج حاصل از این روش ارتباط مستقیم به توانایی و دانش افراد مختلف از مرحله برداشت نمونه و آمادهسازی تا مرحله مطالعه و شناسایی کانیهای موجود در نمونهها دارد. بطور مثال عدم وجود توانایی و تجربه کافی نزد فردی که وظیفه لاوکشویی نمونه را دارد میتواند باعث از دست رفتن قسمت عمدهای نمونه از طریق روش شستشوی نامناسب نمونه گردد. حتی نقطه برداشت نمونه کانیسنگین نیز در این بین بر نتیجه مطالعات تاثیرگذار است بطوریکه میزان و نوع کانیهای هر نمونه از نقطهای به نقطه دیگر در محل نمونهبرداری متغیر است.

## طراحی شبکه نمونهبرداری و نحوه نمونهبرداری و کدگذاری نمونهها

جهت طراحی شبکه نمونهبرداری بر اساس شرح خدمات (بند 2) عمل شده است. با توجه به شرح خدمات مذکور تعداد 1 نمونه به ازاء هر 10 کیلومترمربع در نظر گرفته شده است. با توجه به مطالب فوق نقشه نمونهبرداری کانیسنگین طراحی و در اختیار ناظر محترم قرار گرفت. پس از اعمال نقطه نظرات ناظر محترم نقشه نهایی نمونهبرداری کانیسنگین تهیه شد که در آن تعداد 238محل اخذ نمونه کانیسنگین طراحی گردید.

در بخش اجراء عملیات نمونهبرداری با استفاده از الک 10 مش و مطابق با شرح خدمات اقدام به جدایش ذرات کمتر از 2 میلیمتر رسوبات هر محل نمونهبرداری گردید. نمونههای برداشت شده با حجم 5 تا 10 لیتر برداشت گردید. کلیه نمونهها دارای یک شماره منحصربفرد و شامل سه کد به شرح زیر میباشد:

- کد اول معرف نام محل انجام پروژه است که برای کليه نمونهها (KD) در نظر گرفته شده است.

- کد دوم معرف شماره محل نمونهبردای که در فاز طراحی تعیین و به همراه مختصات مربوطه در اختیار کارشناسان نمونهبردار قرارگرفته است.

- کد سوم معرف نوع نمونه برداشت شدهاست. برای مشخصکردن نمونههای کانیسنگين از کد (H) استفاده شده است. بهطور مثال نمونه شماره KD-25-H معرف نمونه کانیسنگین مربوط به محل شماره 25 در منطقه کوهدم میباشد.

پس از اتمام عمليات نمونهبرداری در مجموع 226 نمونه کانیسنگین از میان 238 نمونۀ طراحی شده، در اين فاز برداشت گرديد. محل برداشت نمونههای نهایی کانیسنگین در نقشه 3-1 تحت عنوان نقشه S02 نشان داده شده است. شماره و مختصات محل برداشت نمونههای کانیسنگین نیز در جدول 3-1 در بخش پیوست گزارش ارائه گردیده است.

## نحوه آمادهسازی نمونههای کانی سنگین

کليه نمونههای کانیسنگین در کمپ کنترل و به لحاظ حجم نمونه، صحت بستهبندی و شماره نمونه کنترل شده و پس از کنترل تحویل تکنسین نمونهشور مستقر در محل کمپ شد. نمونهها  پس از طی مراحل حجمسنجی، گلشویی، لاوکشویی و خشک کردن در بسته بندیهای مناسب به تهران و آزمایشگاه مربوطه منتقل گردید. نمونههای منتقل شده بر اساس
شرحخدمات (بند3-ب) مراحل آمادهسازی را طی کرده و سپس در اختیار کارشناس مطالعه کننده قرار گرفت. مراحل مطالعه نیز بر طبق شرح خدمات (بند 5) انجام شده و فایل رقومی آن با فرمت اکسل در اختیار مشاور قرار گرفت.

## بررسی آماری دادهها

### بررسی پارامترهای آماری و رسم دیاگرامهای آماری دادهها

بر اساس نتایج حاصل از مطالعات انجامشده بر روی 226 نمونه کانیسنگین برداشتشده، تعداد 39 مورد کانی مشاهده و گزارش شده که بصورت یک فایل رقومی با فرمت اکسل در اختیار مشاور قرار گرفته است. نتایج کامل مطالعات کانیسنگین انجام شده طي جدول 3-2 در بخش پیوست آورده شده است. در جدول شماره 3-3 نام کانیهای مشاهده شده و همچنین تعداد موارد مشاهده شده مشخص شده است. در نمونهها سه نوع کانی پیریت موجود بوده است که جمع آنها تحت عنوان Pyrite (Sum) مورد بررسی قرار گرفتهاند.

نقشه 3-1- نقشه محل برداشت 226 نمونه کانی سنگين در منطقه مطالعاتی (S02)

جدول 3-3-کانیهای مشاهده شده در مطالعات نمونه های کانی سنگین به همراه تعداد نمونه های حاوی هر کانی در منطقه مطالعاتی

اطلاعات مربوط به 13 پارامتر آماری محاسبهشده برای 37 کانی مورد مطالعه در جدول 3-4 آورده شده است. پارامترهای آماری در این جدول شامل تعداد نمونههای معتبر بکار رفته در تحلیل، تعداد نمونههای حذفشده از تحلیل، مقدار میانگین، میانه، مد، انحرافمعیار، چولگی، کشیدگی، کمینه، بیشینه و مقادیر نظیر 25%، 50% و 75%  فراوانی آورده شده است. از آنجاییکه  مقدار 50% فراوانی معادل مقدار میانه میباشد لذا میتوان گفت که در این جدول 12 پارامتر آماری محاسبه شده است. همانطورکه با توجه به این جدول مشاهده میشود اغلب کانیهای مورد مطالعه به لحاظ تعداد موارد مشاهده شده در حدی نیستند که بتوان از آنها در تحلیل های آماری استفاده کرد لذا برای هرچه معنیدارتر و معتبر شدن نمودارهای هیستوگرام و فراوانی تجمعی و تحلیل های آماری از متغیرهایی استفاده شده است که تعداد موارد مشاهده شده در آنها در حد قابل قبول و مناسبی باشد. همانطورکه پیش از این نیز بدان اشاره شده است استنباط ها و تحلیل های آماری انجامشده بر روی این دادهها بعلت ماهیت کیفی و نیمهکمی آنها چندان معتبر نیستند لذا در این بخش صرفاً به تحلیل نسبی مقادیر حاصله به تفکیک عنصر معرف در هر کانی پرداخته خواهد شد:

جدول  3-4- پارامترهای آماری محاسبه شده بر اساس مقادیر کانی سنگین در منطقه مطالعاتی (غلظت هرکانی برحسب گرم بر تن)

- کانیهای باریمدار: با توجه به نتایج حاصل، تنها کانی باریمدار گزارش شده کانی باریت میباشد که در 121 نمونه مشاهده شده است. مقدار بیشینه گزارش شده برای این کانی معادل ppm 47/579 است که در نمونه کانیسنگین شماره 586 گزارش شده است.

- کانیهای مسدار: با توجه به نتایج حاصل، تنها کانی مالاکیت گزارش شده است که در هشت نمونه مشاهده شده است و بالاترین مقدار آن برابر با ppm 02/1 در نمونه 507 میباشد.

- کانیهای آهندار: با توجه به نتایج حاصل، 6 کانی آهندار، گوتیت با 215 مورد، هماتیت با 226 مورد، لیمونیت با 140 مورد، منیتیت با 226 مورد، مارتیت با 132 مورد و اولیژیست با 23 مورد مشاهده شده، گزارش شده است. اغلب کانیهای آهندار گزارششده دارای توزیع لاگنرمال میباشند. بیشترین مقدار تمرکز مربوط به کانی هماتیت با 99/4571 گرم بر تن در نمونه کانیسنگین شماره 586 میباشد.

- کانیهای سربدار: با توجه به نتایج حاصل، 3 کانی سربدار سروزیت با 4 مورد، گالن با 4 مورد و میمتیت با 1 مورد مشاهده شده، گزارش شده است. بیشینه مقدار مشاهده شده برای کانی سروزیت معادل ppm 05/1 در نمونه کانی سنگین شماره 586 و  برای کانی گالن معادل ppm 68/1 در نمونه کانیسنگین شماره 594 میباشد.

- کانیهای تیتانیمدار: با توجه به نتایج حاصل، 5 کانی آناتاز با 3 مورد، ایلمنیت با 23 مورد، روتیل با 25 مورد، اسفن 32 مورد و لکوکسن با 13 مورد مشاهده شده، گزارش شده است. بیشینه مقدار این کانیها به ترتیب برای کانی آناتاز با ppm 41/0 مربوط به نمونه 433، برای کانی ایلمنیت با ppm 60/1212 مربوط به نمونه 588، برای کانی روتیل با ppm 66/0 در نمونه 628، برای کانی اسفن با ppm 5/55 در نمونه 531 و برای کانی لکوکسن با مقدار ppm 29/0 مربوط به نمونه 518 میباشد.

- کانی فسفردار: با توجه به مطالعات انجام گرفته تنها کانی حاوی فسفر کانی آپاتیت است. این کانی در 139 نمونه کانیسنگین مشاهده شده که بیشینه مقدار آن با ppm 35/20 مربوط به نمونه 737 میباشد.

- کانی طلا دار: با توجه به نتایج طلا تنها در نمونه 224 به مقدار ppm 01/0 دیده شده است.

- کانی استرانسیم دار: با توجه به مطالعات انجام گرفته تنها کانی حاوی استرانسیم کانی سلستین است. این کانی در 149 نمونه کانیسنگین مشاهده شده که بیشینه مقدار آن با ppm 67/573 مربوط به نمونه 586 میباشد.

- کانی زیرکونیم دار: با توجه به مطالعات انجام گرفته تنها کانی حاوی زیرکونیم، کانی زیرکن است. این کانی در 225 نمونه کانیسنگین مشاهده شده که بیشینه مقدار آن با ppm 02/219 مربوط به نمونه 433 میباشد.

- کانیهای معرف فعالیتهای دگرگونی: با توجه به نتایج حاصل، 5 کانی معرف فعالیتهای دگرگونی، آندالوزیت با 31 مورد، اپیدوت با 210 مورد، بیوتیت با 62 مورد، کلریت با 162 مورد، گارنت با 90 مورد، مشاهده شده گزارش شده است. مقادیر مشاهده شده متفاوت است بطوریکه بیشینه مقدار مشاهده شده برای کانی آندالوزیت با ppm 64/0 مربوط به نمونه 718، برای کانی اپیدوت با ppm 92/97 مربوط به نمونه 507، بیوتیت ppm 80/172 مربوط به نمونه 440،  برای کانی کلریت ppm 84/15 مربوط به نمونه 665 و برای کانی گارنت با ppm 24/6 مربوط به نمونه 56 میباشد.

- کانی پیریت: با توجه به نتایج حاصل، 3 نوع پیریت در این گزارش آمده است. این سه نوع پیریت عبارتند از پیریت، پیریتلیمونیتی و پیریت اکسیدی که به ترتیب در 10، 42 و 213 نمونه مشاهده شده است. مقادیر مشاهده شده متفاوت بوده و بیشینه مقدار این کانیها بصورت کانی پیریت اکسیدی در نمونه کانیسنگین شماره 592 با مقدار ppm 522 گزارش شده است. از آنجاییکه انواع کانیهای پیریت مشاهده شده بعنوان ردیاب مناسب کانیسازیها عمل میکنند لذا یک متغیر جدید که از مجموع انواع کانیهای پیریت تشکیل شده میتواند بسیار مفید واقع شود. مقدار بیشینه و میانگین این متغیر جدید به ترتیب برابر  522 و 34/27 گرم در تن میباشد.

### تعیین ضرایب همبستگی

همانطورکه از پارامترهای آماری کانیهای سنگین مشخص است اغلب کانیها بواسطه کم بودن موارد مشاهده شده از اعتبار تحلیلهای آماری میکاهند لذا تنها 29 متغیر اشاره شده در بخش 3-4-1 به همراه 1 متغیر جدید Sum-Ore  (مجموع  کانههای فلزی) گزارش شده در تحلیلهای آماری دو متغیره و چند متغیره شرکت داده شدهاند، لازم به ذکر است در این ورقه Sum-NM Minerals تنها شامل باریت میشود، لذا به صورت جداگانه در پردازشها به آن اشاره نشده است. بدین ترتیب ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای 30 گانه محاسبه شد که نتایج آن در جدول 3-5 آورده شده است. جهت سهولت در تفکیک ضرایب همبستگی این مقادیر طبق بازههای زیر رنگآمیزی شدهاند:

- رنگ قرمز برای مقادیر ضریب همبستگی بالای 8/0

- رنگ نارنجی برای مقادیر ضریب همبستگی بین 6/0 و 8/0

- رنگ زرد  برای مقادیر ضریب همبستگی بین 4/0 و 6/0

مقادیر کمی (تبدیل) کانیهای شناخته شده در بخش کانی سنگین نمونههای اخذ شده که در جدول 3-2 پیوست ارائه گردیده است شاید نشاندهنده تنوع کم کانیهای فلزی در نمونههای ورقه کوه دم باشد. دلیل این موضوع را میتوان چنین تصور نمود که در نواحی کویری و پست (Low Land)، عدم وجود فرسایش موثر بدلیل نبود جریانات دائمی با قدرت حمل بالا باعث میگردد تا تفریق رسوبی مناسب رخ ندهد. لذا کانیهای سبکتر، که اغلب از انواع سنگساز هستند، امکان نمود و رویت کانیهای سنگین فلزی را محدود مینماید.

با توجه به این مسائل و جدول3-5 میتوان نتایج این پردازشها را به صورت زیر جمعبندی نمود:

الف) همبستگی میان کانیهای آمفیبول، کانیهای دگرسان، کلریت، اپیدوت، پیروکسن و قطعات سنگ شیست باعث ایجاد فرضیه ارتباط این کانیها با واحدهای شیل و تخریبی و یا معادل دگرگونی آنها در منطقه می باشد. یافتههای زمینشناسی نشانگر منشاء آذرین مافیک واحدهای شیلی و تخریبی با سن ژوراسیک دارند که اساس آنها را 
کانیهای یاد شده میسازد.

ب) کانیهای آهندار اغلب با یکدیگر همسبتگی بسیار خوبی دارند. این موضوع ضمن طبیعی بودن، به نوعی میتواند دقت خوب مراحل نمونهبرداری، آمادهسازی و مطالعه را نشان دهد.

ج) مالاکیت، به عنوان مستعد ترین کانی مس در نمونههای مطالعه شده با هیچ کانی همبستگی شاخص و ارزشمندی ندارد.

د) کانیهای فلزی و کانساری (Ore Minerals)، با کربناتها، سلستین، کوارتز و فلدسپار، هماتیت، مگنتیت و مارتیت همبستگی دارند. چهار کانی اول میتواند به نوعی ارتباط این کانیها به تودههای آذرین و یا شیلها و واحدهای تخریبی را تداعی کند. در عین حال حضور کانیهای آهندار شاخص دماهای بالا میتواند امید به ارتباط آنومالی این کانیهارا به کانیسازی ثانویه ایجاد میکند.

جدول 3-5- ماتریس همبستگی پیرسون محاسبه شده بر اساس  مقادیر کانی سنگین در منطقه مطالعاتی

### آنالیز خوشهای

از جمله روش هایی که روابط زایشی ملموسی را بین متغیرها مشخص میکند آنالیز خوشهای میباشد. برای ترسیم نمودار شاخه درختی این تحلیل از 30 متغیر کانی سنگین که دارای تعداد قابل قبول نمونه مشاهده شده در گزارش میباشند استفاده شده و با چند روش نمودار شاخهدرختی ترسیم شده است. یکی از چندین روش که منجر به یک نمودار مناسبتر به لحاظ روابط زایشی گردیده است در نمودار 3-30 آمده است. دندروگرام ترسیم شده بر اساس مطالعات کانی سنگین منطقه، 8 زیر شاخه اصلی به شرح زیر دارد:

Rescaled Distance Cluster Combine

C A S E      0         5        10        15        20        25

Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+

Celestit    8   -+---------------+

OreM       30   -+               +-------------------------------+

Barite     18   -----------------+                               |

Schist     27   -------------------+-----------------+           |

Sericite   28   -------------------+                 +-----------+

Biotite    19   -------------------------------------+           |

Goethite    2   -----+-------------------------------+           |

Limonite    4   -----+                               +---------+ |

Carbonat   20   -----+-------------------------------+         | |

FQ         23   -----+                                         | |

Martite     6   ---------+---------------------------------+   | |

Ilmenite    9   ---------+                                 +---+-+

Oligiste    7   -----------------+---------------------+   |   |

Zircon     13   -----------------+                     +---+   |

Hematite    3   -------+---------------+               |       |

Magnetit    5   -------+               +---------------+       |

SumPyrit   29   -----------------------+                       |

Sphene     12   -----------------------+-------------+         |

Epidots    22   -----------------------+             +-------+ |

Malachit    1   -------------------------------------+       | |

Andalusi   16   ---------------------------------+-------+   +-+

Apatite    17   ---------------------------------+       +---+

Leucoxen   10   ---------------------------------------+-+   |

Garnets    24   ---------------------------------------+     |

Rutile     11   ---------------+-----------------------------+

Sapphire   26   ---------------+                             |

Amphibol   15   -----------+-------------------------+       |

Pyroxens   25   -----------+                         +-------+

Altreads   14   -----------------+-------------------+

Chlorite   21   -----------------+

نمودار 3-30-  نمودار شاخه درختی ترسیم شده بر اساس نتایج مطالعات کانی سنگین در منطقه

سه خوشه پائینی شامل آندالوزیت ، آپاتیت، لوکوکسن،گارنت،روتیل،سافیر،آمفیبول،پیروکسن،کانی های دگرسان وکلریت با سنگ زمینه منطقه به ویژه شیلها وشیست ها در ارتباط است. شاخه شیست، سریسیت، بیوتیت و حتی اسفن، اپیدوت و مالاکیت را نیز میتوان به این دسته اضافه نمود.

دو دسته سوم و چهارم نیز شامل کانیهای آهندار میباشند، تنها تفاوت این دو گروه، فاز کانیسازی است که در گروه سوم هیدروکسیدها غالب اند  و در گروه چهارم اکسیدها و سولفیدها قرار دارند.

مهمترین خوشه در این نمودار شامل سلستین، کانیهای فلزی (بهویژه مس) و باریت میباشد. این پاراژنر میتواند به سه شکل ایجاد شده باشد:

الف) کانیسازیهای ولکانوژن و یا مرتبط با واحدهای آذرین خروجی حدواسط (همچون مس تیپ کویناوی).

ب) کانیسازی عناصر پایه با میزبان کربناته.

ج) آنومالی کاذب مرتبط با واحدهای شیلی و یا تخریبی حاصل فرسایش سنگهای آذرین قدیمیتر به ویژه از جنس مافیک و اولترامافیک.

مقایسه نواحی ناهنجار این کانیها با نقشه زمینشناسی، دو فرض اول را محتملتر میکند. همراهی کانیهای سنگین مس دار با با واحدهای آذرین خروجی حدواسط با سن ائوسن کاملاً عادی بوده و کانیسازیهای متعددی همانند آن در نواحی مجاور گزارش شدهاند که غالباً غیراقتصادی هستند. ناهنجاری اصلی کانیهای سرب دار و بیشینۀ مقادیر کانیهای فلزی با 
رخنمونهای کربناته، که به شدت گسل خوردهاند همراهی میشوند. در این مورد فرض "ب" میتواند صادق باشد و لزوم کنترل این نواحی با دقت بیشتر را نشان میدهد.

## روش و تهیه نقشههای کانیسنگین

پس از انجام پردازشها و بررسیهای آماری اقدام به تهیه نقشههای کانیسنگین گردید. بدین منظور بر اساس 43 متغیر کانیشناسی مطالعه شده، متغیرهای Epidote+Chlorite، Garnet، Fe Minerals، Ti Minerals،
Pb Minerals، Cu Minerals، Pyrite (Sum) ، Zn Minerals، Ore (Sum)، NM Minerals (Sum)، Ag Mineral و Au Minerals  محاسبه و در نهایت تعداد 12 نقشه توزیع فضایی متغیرهای محاسبه شده ترسیم گردید. ترسیم نقشهها در سه مرحله به شرح زیر انجام پذیرفت:

الف- در ابتدا حوضه آبریز مربوط به هر محل برداشت نمونه کانیسنگین بصورت یک چندضلعی مشخص گردید.

ب- سپس بر اساس چندضلعی مشخص شده که محدوده پوششی هر نمونه را مشخص میکند و حدود چهارگانه مقادیر ناهنجار و حدود زمینه، آستانهای و ناهنجاری، نقشه توزیع هر عنصر ترسیم گردید.

ج- مقادیر فوق با استفاده از حدود زیر رنگ آمیزی گردید تا نقشه نهایی توزیع هر عنصر در محدوده مطالعاتی مشخص گردد:

- مقادیر بالاتر از  تا مقدار بیشینه برنگ قرمز

- مقادیر بین  تا  برنگ نارنجی

- مقادیر بین  تا  برنگ زرد

- مقادیر بین  تا   برنگ سبز

- مقادیر پایینتر از  تا کمینه برنگ آبی

## تعبیر و تفسیر نقشههای کانیسنگین

با توجه به روش فوق تعداد 9 نقشه به شمارههای 3-2 الی 3-13 تحت عنوان نقشههای HMA01 تا HMA12 مربوط به متغیرهای کانیسنگین تعیین شده مورد تعبیر و تفسیر قرار میگیرند که در زیر آمده است. (این نقشهها در بخش پیوست آورده شده است)

- نقشه توزیع متغیر کانیهای دگرگونی Epidote+Chlorite با شماره HMA.Ep+Cl.01 دلالت بر آن دارد که تنها محدوده ناهنجار درجه یک آن در شرق و محدودههای ناهنجار درجه دو این متغیر در شمال، شمال شرق و شرق منطقه مطالعاتی مشاهده میشود.

- نقشه توزیع متغیر کانی Garnet با شماره HMA.Garnet.02 دلالت بر آن دارد که محدودههای ناهنجار درجه دو این متغیر در غرب، مرکز و شمال شرق منطقه مطالعاتی مشاهده میشود.

- نقشه توزیع متغیر کانیهای پیریت Pyrite (Sum) با شماره HMA.Py.03 دلالت بر آن دارد که این متغیر در ناحیه فاقد مقادیر ناهنجار می باشد و محدوده آنومالی درجه دوم آن در شرق منطقه قابل رویت است.

- نقشه توزیع متغیر کانیهای مس Cu Minerals با شماره HMA.CuM.04 دلالت بر آن دارد که در هشت نمونه مقادیری از کانی های مس دیده شده است.

- نقشه توزیع متغیر کانیهای آهن Fe Minerals با شماره  HMA.FeM.05دلالت بر آن دارد که محدودههای ناهنجار درجه دو این متغیر در شرق منطقه مطالعاتی مشاهده میشود.

- نقشه توزیع متغیر کانیهای سرب Pb Minerals با شماره HMA.PbM.06 دلالت بر آن دارد که در چهار نمونه مقادیری از کانی های سرب دیده شده است.

- نقشه توزیع متغیر کانیهای تیتانیوم Ti Minerals با شماره HMA.TiM.07 دلالت بر آن دارد که تنها محدوده ناهنجار درجه یک این متغیر در شرق منطقه مشاهده میشود. آنومالیهای درجه دو این متغیر نیز شرق، شمال شرق و شمال منطقه مطالعاتی قرار دارند.

- نقشه توزیع متغیر کانی روی Zn Minerals با شماره HMA.ZnM.08 دلالت بر آن دارد که در یک نمونه مقادیری از کانی روی دیده شده است.

- نقشه توزیع متغیر کانههای فلزی Ore M (Sum) با شماره HMA.OreM.09 دلالت بر آن دارد که محدوده ناهنجار درجه دو این متغیر در شرق منطقه مطالعاتی قابل مشاهده است.

- نقشه توزیع متغیر کانههای غیرفلزی Ore NM (Sum) با شماره HMA.OreNM.10 دلالت بر آن دارد که محدودههای ناهنجار درجه دو این متغیر در دو محدوده در شرق منطقه مطالعاتی مشاهده میشود.

- نقشه توزیع متغیر کانی نقره Ag Minerals با شماره HMA.AgM.11 دلالت بر آن دارد که در یک نمونه مقادیری از کانی نقره دیده شده است.

- نقشه توزیع متغیر کانی طلا Au Minerals با شماره HMA.AuM.12 دلالت بر آن دارد که در یک نمونه مقادیری از کانی طلا دیده شده است.

## معرفی مناطق امیدبخش کانیسنگین

با مطالعه نقشههای 12 گانه تشریحشده در بخش 3-6 نمیتوان متذکر وجود مناطق امیدبخش به لحاظ کانیسازی محتمل در منطقه مطالعاتی شد. اما بر طبق نظر ناظر محترم پروژه و با استفاده از مقادیر ماکزیمم کانیهای مورد آزمایش نواحی امیدبخش کانی سنگین معرفی میگردند تا پس از تلفیق با نتایج حاصل از مطالعات انجامشده نمونههای ژئوشیمیایی (بخش دوم)، نواحی مقدماتی جهت کنترلهای صحرایی معرفی گردد. این محدودهها در نقشه 3-14  تحت عنوان نقشه HMA آورده شده است. 9 محدوده امیدبخش متغیرهای کانیسنگین با اطلاعاتی در مورد کانیهای ناهنجار، نمونههای ناهنجار و مساحت آن در سطور زیر آورده شده است:

- محدوده امیدبخش کانیسنگین H1 در شمال شرق منطقه مطالعاتی با مساحت تقریبی 77/0 کیلومترمربع که در برگیرنده حوضه آبریز نمونه کانی سنگین شماره 586 میباشد که مقدار ماکزیمم مجموع کانیهای آهن، سرب و مجموع کانیهای فلزی در آن به ترتیب 4/6264، 7/5 و 4/574 میباشد.

- محدوده امیدبخش کانیسنگین H2 در شمال شرق منطقه مطالعاتی با مساحت تقریبی 83/1 کیلومترمربع که در برگیرنده حوضه آبریز نمونه کانی سنگین شماره 507 میباشد. که مقدار ماکزیمم مجموع کانیهای مس در آن02/1 میباشد.

- محدودههای امیدبخش H3 وH4 با مجموع مساحت تقریبی 22/2 کیلومترمربع که در آنها مقادیری از مجموع کانیهای سرب مشاهده شدهاند.

- محدوده امیدبخش H5 با مساحت تقریبی 24/1 کیلومترمربع که در آن مقادیری از مجموع کانیهای مس و مجموع کانیهای تیتانیوم مشاهده شده است.

- محدودههای امیدبخش H6 تا H8 با مجموع مساحت تقریبی 7/25 کیلومترمربع که در آنها مقادیری از مجموع کانیهای مس مشاهده شدهاند.

- محدوده امیدبخش H9 با مساحت تقریبی 47/5 کیلومترمربع که در آن مقادیری از مجموع کانیهای سرب و مجموع کانیهای روی مشاهده شده است.

نقشه 3-14- محدودههاي اميدبخش كانيسنگين در منطقه مطالعاتي (HMA)

# تعبیر و تفسیر دادهها

بر اساس بند 3-8 شرح خدمات و با توجه به نتایج حاصل از مطالعات انجامشده در فصول گذشته نسبت به معرفی مناطق آنومال جهت کنترل صحرایی اقدام گردید. با توجه به مطالب فوق تعداد 53 محدوده ناهنجار نهایی به شرح جدول 4-1 آورده شده است. كل مساحت ارائهشده بعنوان مناطق ناهنجار معادل 85/103 كيلومترمربع مي باشد. نقشه 4-1 تحت عنوان نقشه PA موقعيت مناطق ناهنجار 53 گانه را نشان ميدهد.

جدول 4-1- موقعیت محدوده هاي آنومال  بهمراه مساحت هر کدام

## كنترل صحرايي (بند 9 شرح خدمات)

با توجه به نسبی بودن نمونهها و بالتبع آن نواحی ناهنجار معرفی شده طی پردازش نتایج نمونههای برداشتی از رسوبات آبراههای لازم است تا احتمال رخداد کانیسازی و به عبارتی جداسازی ناهنجاری وقعی از کاذب آنها مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس و با توجه به الزام شرح خدمات پیوست قرارداد خدمات اکتشافی اقدام به بررسی کلی نواحی ناهنجار 53 گانه معرفی شده مشروحه در جدول 4-1 گردید. برداشت نمونه مینرالیزه از زون یا رگههای کانیدار و یا هر پدیده مشکوک به کانیسازی، برداشت نمونههای میکروسکوپی با هدف بررسی کانیشناسی پهنههای کانیدار و یا ویژگیهای سنگشناسی میزبان آنها، به ترتیب با تهیه مقاطع صیقلی و نازک از جمله فعالیتهای انجام شده طی این مرحله از اکتشاف بوده است. به علاوه در موارد لازم اقدام به اخذ نمونههایی جهت تعیین کانیشناسی دقیق، با استفاده از اشعه مجهول (XRD) گردید. این نمونهها یا به جهت دگرسانی شدید زونهای معدنی و یا مشکوک به حضور کانیهای صنعتی همچون باریت و یا برای شناخت این نوع دگرسانی همراه با کانیسازی نیز اخذ گردیدهاند.

در مواردی که نیاز به کنترل دقیقتر محدوده بود نیز اقدام به برداشت نمونه کانی سنگین از آبراههای منشعب با آن شد. این موضوع به خصوص در مورد مناطقی اجرایی گردید که به دلیل حضور برخی واحدهای سنگی مستعد احتمال کانیسازی در آنها وجود دارد اما در کاوشهای صورت پذیرفته نشانهای از کانیسازی در آن یافت نگردید.

با توجه به موارد فوق 57 نمونه کانی سنگین، 11 نمونه کانیشناسی با اشعه مجهول، 46 نمونه مینرالیزه، 2 نمونه XRF و 15 نمونه مقطع نازک و صیقلی از این منطقه برداشت گردید. مختصات این نمونهها، که به ترتیب با پسوند H، M، X، XF، T و P مشخص شدهاند در جدول 4-2، 4-3، 4-4، 4-5 و 4-6 آورده شده است. نتایج مطالعه کانی سنگین و آنالیز نمونههای مینرالیزه در مرحله کنترل مقدماتی ناهنجاری نیز طی دو جدول 4-7 و 4-8 در بخش پیوست ارائه گردیه است. همچنین نتایج مطالعات و آنالیز XRD، XRF نمونههای برداشت شده در این مرحله بصورت جداگانه در پیوست آمده است. تمامی نمونههای برداشتی، علاوه بر پسوند معرف نوع آنالیز خود، با دو حرف KD، به نشانه محدوده کوه دم و یک عدد سه رقمی، با عنوان شماره نمونه معرفی شدهاند.

نتایج مطالعه و مختصات نمونههای میکروسکوپی، به همراه تشریح هر کدام از محدودهها ناهنجار در متن گزارش ارائه شده است.

جدول 4-2- شماره و مختصات (UTM ) نمونههای کانیسنگین برداشت شده مرحله کنترل صحرایی در محدوده مطالعاتی

جدول 4-3- شماره و مختصات (UTM) نمونههای مینرالیزه برداشت شده در محدوده مطالعاتی

جدول 4-4- شماره و مختصات (UTM ) نمونههای آلتره برداشت شده در محدوده مطالعاتی

جدول 4-5- شماره و مختصات (UTM) نمونههای XRF برداشت شده در محدوده مطالعاتی

جدول 4-6- شماره و مختصات (UTM) نمونههای مقاطع نازک و صیقلی برداشت شده در محدوده مطالعاتی

### نتایج نمونههای کانی سنگین

در این مرحله اقدام به برداشت 57 نمونه کانیسنگین با هدف تأیید ناهنجاریهای کانیسنگین قبلی و استفاده از اطلاعات بیشتر در مناطق آنومال جهت بالا بردن اعتبار تعبیر و تفسیر انجام شده گردید. بعد از برداشت 57 نمونه کانیسنگین در مرحله کنترل صحرایی (جدول4-2) که شرح مطالعه آن طی جدول 4-7 در بخش پیوست آورده شده است اقدام به تلفیق اطلاعات جدید با اطلاعات کانیسنگین مرحله اول گردید. بعد از تلفیق دادهها متغیرهای Epidote+Chlorite، Garnet،
Fe Minerals، Ti Minerals، Pb Minerals، Zn Minerals، Cu Minerals، Pyrite (Sum)، (Sum) Ore، NM Minerals، Au Minerals، Ag Mineralsو W Minerals مجدداً محاسبه و در نهایت تعداد 13  نقشه توزیع فضایی متغیرهای محاسبه شده مجددا ترسیم گردید. جهت ترسیم نقشههای مذکور از همان الگوریتم مشروح در بند 3-5 این گزارش استفاده شد که نتیجه آن نقشههای جدید کانیسنگین با شمارههای 4-2 الی 4-14 (تحت عنوان HMA13 تا HMA25) میباشد. این نقشهها در بخش پیوست آورده شده است. شرح نقشههای جدید در زیر آمده است.

- نقشه توزیع متغیر کانیهای دگرگونی Epidote+Chlorite با شماره HMA.Ep+Cl.13 دلالت بر آن دارد که محدودههای ناهنجار درجه دو این متغیر در مرکز، شرق، شمال و شمال شرق منطقه مطالعاتی مشاهده میشود.

- نقشه توزیع متغیر کانی Garnet  با شماره HMA.Ga+Ol.14 دلالت بر آن دارد که دو آنومالی درجه یک آن در شرق منطقه مشاهده می شوند. محدودههای ناهنجار درجه دو این متغیر نیز در شمال و مرکز منطقه پراکنده شده اند.

- نقشه توزیع متغیر کانیهای پیریت Pyrite (Sum) با شماره HMA.Py.15 دلالت بر آن دارد که در 269 نمونه مقادیری از کانی های پیریت دیده شده است.

- نقشه توزیع متغیر کانیهای مس Cu Minerals با شماره HMA.CuM.16 دلالت بر آن دارد که در ده نمونه مقادیری از کانی های مس دیده شده است.

- نقشه توزیع متغیر کانیهای آهن Fe Minerals با شماره  HMA.FeM.17دلالت بر آن دارد که دو محدوده ناهنجار درجه دو این متغیر در شرق و شرق به سمت شمال منطقه مطالعاتی مشاهده میشود.

- نقشه توزیع متغیر کانیهای سرب Pb Minerals با شماره HMA.PbM.18 دلالت بر آن دارد که در یازده نمونه مقادیری از کانی های سرب دیده شده است.

- نقشه توزیع متغیر کانیهای تیتانیوم  Ti Minerals با شماره HMA.TiM.19 دلالت بر آن دارد که دو محدوده ناهنجار درجه یک این متغیر در شرق و شمال شرق منطقه مشاهده می شود. آنومالی های درجه دو این متغیر نیز در شمال شرق و شمال منطقه مطالعاتی قرار دارند.

- نقشه توزیع متغیر کانی های روی Zn Minerals با شماره HMA.OreM.20 دلالت بر آن دارد که در شش نمونه مقادیری از کانی های روی دیده شده است.

- نقشه توزیع متغیر کانههای فلزی Ore (Sum)  با شماره HMA.OreM.21 دلالت بر آن دارد که محدودههای ناهنجار درجه دو این متغیر در شمال و شرق منطقه قرار دارند.

- نقشه توزیع متغیر کانههای غیرفلزیNM Minerals  با شماره HMA.OreNM.22 دلالت بر آن دارد که محدودههای ناهنجار درجه دو این متغیر در دو محدوده در شرق منطقه مطالعاتی مشاهده میشود.

- نقشه توزیع متغیر کانی نقره Ag Minerals با شماره HMA.AgM.23 دلالت بر آن دارد که در یک نمونه مقادیری از کانی نقره دیده شده است.

- نقشه توزیع متغیر کانی طلا Au Minerals با شماره HMA.AuM.24 دلالت بر آن دارد که در دو نمونه مقادیری از کانی طلا دیده شده است.

- نقشه توزیع متغیر کانی تنگستن W Minerals با شماره HMA.AuM.25 دلالت بر آن دارد که در یک نمونه مقادیری از کانی تنگستن دیده شده است.

نقشه 4-1- محدودههاي اميدبخش 53 گانه  در منطقه مطالعاتي (PA)

### نتایج نمونههای مینرالیزه

با توجه به اطلاعات حاصل از جدول 4-8 (پیوست) میتوان به این نکته اشاره کرد که نمونههای مینرالیزه برداشت شده دارای مقادیر ناهنجار از عناصر Ag، As، Au، Ba، Cu و Pb در مناطق آنومال کنترل شده میباشد. بهعنوان مثال میتوان به تعداد 1 نمونه با مقدار Ag بالای ppm 100 اشاره کرد. مقدار این عنصر در این نمونه معادل ppm 33/110 میباشد. در مورد As نیز 1 نمونه دارای مقدار ارسنیک بالای ppm 1000 با مقدار معادل ppm 9/24866 میباشد. عنصر Au نیز در 1 نمونه دارای مقادیر بالاتر از ppb100 می باشد و مقدار آن برابر با ppb 384 میباشد. تعداد 9 نمونه نیز دارای مقدار Ba بالای
ppm 1000 بوده که مقدار بیشینه آن معادل ppm 6439 میباشد. تعداد 7 نمونه دارای مقدار Cu بالای ppm 1000 بوده که مقدار بیشینه آن معادل ppm 37076 میباشد و 4 نمونه دارای Pb بیش از ppm 1000، با بیشینه مقدار برابر با
ppm 51560 میباشد.

جهت بررسی پتانسیل محتمل کانیسازی در منطقه و مقایسه عیار اقتصادی مقادیر آنالیزشده اقدام به استفاده از حدود استانداردی مانند حدود ژینزبرگ (Ginsburg) گردید. در این بین برای حصول نتایج مناسب، علاوه بر حدود فوقالذکر از حدود تجربی بدستآمده از دادههای اطلس ژئوشیمیایی استفاده شد تا از این طریق حدود و نوع کانیسازیهای محتمل تعیین گردد. در نتیجه عملیات فوق، سه طبقه کانیسازی به شرح زیر تعریف گردید:

الف- کانیسازی عقیم            ب- کانیسازی پراکنده        3- کانیسازی غنیشده

پس از اعمال تقسیمبندی فوق برای ارزشگذاری مقادیر آنالیز شده از ارقام 0، 1 و 2 به ترتیب برای سه طبقه کانیسازی فوق استفاده گردید. بر اساس نتایج حاصل از آنالیز ویژگی انجام شده بر روی نمونههای مینرالیزه، پرپتانسیلترین نمونه به لحاظ کانیسازی در منطقه مطالعاتی بدست آمد. جدول 4-9 نتایج حاصل برای نمونههای مینرالیزه و ارزش هرکدام را نشان میدهد.

بر اساس جدول مذکور،  اين‌ جدول‌ معرف‌ آنست كه‌ بيشترين‌ امتياز كسب‌ شده‌ براي ‌كاني‌ سازي‌ در نمونه KD-493-M1 با امتياز 64/24 مي‌باشد. با کاهش مقادیر محاسبه شده از ارزش کانیسازی هر کدام نیز کاسته میشود تا این مقدار به صفر برسد که مؤید فقدان ارزش کانیسازی میباشد.

جدول 4-9-  شماره نمونه های مینرالیزه به همراه ارزش کانیسازی هرکدام حاصل از آنالیز ویژگی در منطقه مطالعاتی

عملیات مشابهی نیز برای عناصر آنالیزشده در منطقه مطالعاتی انجام پذیرفت که نتایج آن در جدول 4-10 آورده شده است داده‌هاي‌ اين‌ جدول‌ معرف‌ آنست‌ كه‌ بيشترين‌ پتانسيل‌ كاني‌ سازي‌ در نمونه‌هاي‌ مينراليزه ‌متعلق‌ به‌ عنصر Cu با امتياز 99/37 مي‌باشد. عنصر Ag با امتياز 38/29 در مكان‌ بعدي‌ قرار دارد. اين‌ سري‌ ادامه‌ مي‌يابد تا به‌ عنصر Co با امتياز 16/3 مي‌رسد. ساير عناصر امتياز صفر گرفته‌اند كه‌ نشان‌ از كم‌ بودن‌ پتانسيل‌ كاني‌ سازي‌ اين‌ عناصر دارد. در این جدول نیز با کاهش مقادیر محاسبه شده برای هر عنصر از ارزش کانیسازی آن نیز کاسته میشود.

جدول 4-10-  عناصر مهم آنالیزشده در نمونه های مینرالیزه  بهمراه ارزش کانیسازی هرکدام حاصل از آنالیز ویژگی در منطقه مطالعاتی (طلا برحسب ppb و دیگر عناصر برحسب  ppm)

### مطالعات میکروسکوپی

نمونههای برداشت شده برای مطالعات میکروسکوپی منجر به تهیه 8 مقطع میکروسکوپی و 7 مقطع نازک گردید که پس از مطالعه در تعبیر و تفسیر و مدلسازی از آن استفاده گردید. شرح هریک از مطالعات میکروسکوپی انجام شده در بخش شرح آنومالیها (بخش 4-4) آورده شده است.

## مطالعه‌ رابطه آنوماليها با ساختارهاي تكتونيكي

### روش‌ مطالعه‌

در اين‌ پروژه‌ روش‌ مطالعه‌ دانسيته‌ شکستگیها، به‌ شرح‌ زير بوده‌ است:

- رقومي‌ نمودن‌ گسلهاي‌ موجود در نقشه‌ زمين‌شناسي‌ و ژئوفيزيك هوايي با استفاده‌ ازنرم‌ افزار مناسب‌

- انتخاب‌ مبدأ مختصات‌ در گوشه‌ جنوب‌ غربي‌ ورقه‌

- رسم‌ شبكه‌ مربعي‌

- اندازه‌ گيري‌ طول‌ شکستگیهای موجود در هر واحد شبكه‌ و سپس‌ محاسبه‌ حاصل‌ جمع‌ آنها بازاء واحد سطح‌. در اين‌ مورد شکستگیهایی كه‌ داراي‌ امتداد مختلف‌ هستند، طول‌ آنها بدون‌ در نظر گرفتن‌ امتدادشان‌ در نظر گرفته‌ مي‌شود، زيرا اثر آنها در ايجاد شكستگي‌ها مشابه‌ فرض‌ مي‌شود. اين‌ حاصلجمع‌ طول‌ شکستگیها به‌ مركز همان‌ واحد شبكه‌ نسبت‌ داده‌ مي‌شود.

- مطالعه‌ آماري‌ مجموع‌ طول‌ شکستگیها و سپس‌ رسم‌ نقشه‌ توزيع‌ آن‌ در هر ورقه

- رسم نقشه توزیع متغیر دانسیته شکستگیها از طریق تخمین کریجینگ

- كاربرد نقشه‌ توزيع‌ سيستم‌ شكستگي‌ها در مدل‌ سازي‌ آنومالي‌ها

### تحلیل داده شکستگیها

پس‌ از انجام مراحل‌ مشروح‌ در بندهاي‌ 1، 2، 3 و 4 فوق‌، نتايج‌ مربوط به‌ مجموع‌ طول‌ شکستگیها در هر واحد شبكه،‌ ‌ بدست آمد‌.

نمودار 4-1هيستوگرام‌ توزيع‌ دانسيته‌ شکستگیها را بر حسب‌ متر بر كيلومترمربع‌ نشان‌ مي‌دهد. همانطوركه‌ ملاحظه‌ مي‌شود، اين‌ كميت‌ توزيع‌ فراواني‌ نزديك‌ به‌‌ لاگ نرمال‌ دارد. با توجه به جدول موجود در این نمودار که مربوط به  پارامترهای آماری متغیر دانسیته شکستگیها میباشد، متوسط دانسیته شکستگیهای موجود در واحدهاي‌ شبكه‌ داراي‌ شکستگی، 3/1062 متر بر کیلومترمربع مي‌باشد. حداكثر مقدار دانسیته موجود در يك‌ واحد شبكه‌ 3525 متر بر کیلومترمربع و حداقل آن 54 متر بر کیلومترمربع بوده است. نمودار‌ 4-2 رز دياگرام‌ داده‌هاي‌ امتدادي‌ مربوط به‌ گسلها را نشان‌ مي‌ دهد كه‌ تا حدودي‌ منعكس‌ كننده‌ آنيزوتروپي نسبي آنها مي‌باشد. اين‌ شكل‌ معرف‌ آن‌ است‌ كه‌ در امتدادهای °110 (10±) ، °130 (10±) و °150 (10±) تعداد گسلها چشمگير است‌. قابل ذكر است كه اين رز دياگرام براساس 1201 امتداد (با دقت 3/0 درجه) مختلف اندازه گيري شده، ترسيم شده است.

### تخمین و ترسیم نقشه دانسیته شکستگیها

با استفاده از منطق کریجینگ اقدام به تخمین توزیع مقادیر متغیر دانسیته شکستگیها با يك مدل کروی با مشخصات جدول 4-11 که واریوگرام آن در نمودار 4-3 آمده گرديد.

نمودار 4-1-هیستوگرام توزیع دانسیته شکستگیها بر حسب متر(شکستگی) بر کیلومترمربع(مساحت) در منطقه مطالعاتی

نمودار 4-2- رزدياگرام امتداد گسلها

جدول 4-11- مشخصات مدل برازش شده

نمودار 4-3- واریوگرام مربوط به مدل كروي مورد استفاده جهت تخمين مقادیر متغیر دانسیته شکستگیها

### انطباق محدوده آنوماليهاي نهایی با محدوده زونهاي با شكستگي زياد

شکستگیهای ساختاری و گسلها معیاری مناسب جهت عبور سیال کانیدار بوده و در بیشتر موراد کنترلکننده 
کانیسازیها هستند. بنابراین، تشخیص این ارتباط احتمالی با گسلها میتواند ارزشمند باشد. بعلاوه در یک محدوده، روندهای شکستگی متفاوتی وجود دارد که بایستی انواعی که با کانی سازی مرتبط هستند، شناسایی گردد.

با توجه به این موضوع اقدام به شناسایی و تهیه نقشه چگالی گسلها، بر پایه نقشه 1:100,000 منطقه گردید. براین اساس روندهای ساختاری و شکستگی منطقه، اغلب در امتداد عمومی شمال غربی- جنوب شرقی و شمال شرقی- جنوب غربی است. این ساختارها به صورت بسیار مناسبی با نواحی آنومال عناصر منطقه و توزیع کلی آن همخوانی دارد. بر این اساس میتوان نظریه ارتباط کانی سازی احتمالی را که بایستی وجود یا عدم وجود قطعی آن و همچنین اقتصادی یا غیر اقتصادی بودن آن در مراحل بعدی مشخص گردد، با روند های ساختاری منطقه در ارتباط دانست.

نقشه 4-15 تحت عنوان نقشه PA+FD چگونگی انطباق محدوده مناطق آنومال با زونهای شکستگی را در منطقه مورد بررسی نشان میدهد.

نقشه 4-15- محدودههاي اميدبخش 53 گانه  و ارتباط آن با شكستگيها  در منطقه مطالعاتی (PA+FD)

## مطالعه رابطه آنوماليها با ليتولوژي و پديدههاي دگرساني منطقه مطالعاتي

با توجه به نتایج بررسیهای صحرایی و مقایسه نواحی ناهنجار با نقشه زمینشناسی 1:100,000 کوه دم، میتوان کانیسازیهای منطقه را با دو نوع فرآیند عمده مرتبط دانست که عبارتند از:

الف) فرایند متاسوماتیزم و اسکارنیشدن سنگهای آهک در مجاورت تودههای نفوذی اسیدی تا حدواسط منطقه. دراین مناطقکانیسازی آهن همراهبا مس و بعضاً طلا مشاهدهمیشود. اسکارنیشدن در بخشهای شمالی ورقهکوهدم شدیدتر میباشد. رگه در رگچههایسیلیسی نیز دراین مناطق مشاهده میشود و میتوان نوعی سیلیسیشدن را با این ناهنجاریها همراهدانست.

ب) ناهنجاریهای همراه با تودههای نفوذی و سنگهای ولکانیکی منطقه که اغلب با نوارهای باریکی از دگرسانی لیمونیتی و بعضاً سیلیسی شدن همراهی میگردند.

در این حال ناهنجاریهای معرفی شده این ورقه به طور کلی با دگرسانی شاخصی، که بتوان از آن به عنوان یک ویژگی کانیسازی و کلید اکتشافی نام برد، همراهی نمیگردند.

## شرح مناطق ناهنجار 53 گانه

در اين بخش اقدام به معرفي مناطق ناهنجار 53 گانه ميگردد. در هر منطقه آنومال، نمونههاي ژئوشيمي، كانيسنگين و مينراليزه، عناصر و كاني هاي غنيشده، تصوير ماهوارهاي از منطقه و شرح مطالعاتی میکروسکوپی بههمراه شکلها و تصاوير مربوطه آورده شده است.

### محدوده آنومال شماره A1

با توجه به تصویر 4-1 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه نسبتاً همواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 01/1 کیلومترمربع بوده و در شمال کمی به سمت شرق محدوده مورد مطالعه قرار دارد.

عنصر Cu در نمونههای رسوبات آبراههای برداشت شده از این منطقه آنومال بوده است. سنگهای گرانیت پورفیری، گدازه و توفهای آندزیتی و آندزیت بازالتی، آگلومرا و همچنین سنگ آهک، مارل، ماسه سنگ و کنگلومراهای کرتاسه لیتولوژی بالادست منطقه هستند. در مشاهدات صحرایی رگه سیلیسی، دارای اکسید آهن و مالاکیت مشاهده شد (تصاویر 4-2و 4-3). از محدوده فوق 1 نمونه كاني سنگين برداشت گرديده که نتیجه آن عبارت است از:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-507-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 507 برداشت شده، نسبت به كانيهای آمفیبول، اپیدوت و مالاکیت غني شدگي نشان ميدهد.

همچنین دو نمونه مینرالیزه به شرح زیر در این منطقه برداشت شده است:

-نمونه مینرالیزه شماره KD-505-M1 با مختصات UTM (3754980 و 672577) برداشت شده است. این نمونه نسبت به عناصر بیسموت و مس آنومال میباشد.

-نمونه مینرالیزه شماره KD-507-M1 با مختصات UTM (3754317 و 673015) برداشت شده است. این نمونه نیز نسبت به مس آنومال میباشد.

با توجه به عیار و حتی احتمال همراهی طلا همراه با این کانیسازی ادامه اکتشاف در این محدوده توصیه میگردد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-12 نشان داده شده است.

تصویر 4-1- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A1 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-2- نمایی از رگه سیلیسی درون واحد ولکانیکی محدوده آنومالی. دید به شمال

تصویر 4-3- رگه های سیلیسی مس دار

### محدوده آنومال شماره A2

با توجه به تصویر 4-4 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 31/2 کیلومترمربع بوده و در شمال کمی به سمت شرق محدوده مورد مطالعه قرار دارد.

در نمونههای رسوبات آبراههای برداشت شده از این منطقه عناصر Cd، Mn، Zn و Pb آنومال بوده اند. سنگهای موجود در این منطقه شامل گرانیت پورفیری، گدازه و توفهای آندزیتی وآندزیت بازالتی، آگلومرا و همچنین سنگ آهک، مارل، ماسه سنگ و کنگلومراهای کرتاسه میباشد. نفوذ تودههای اسیدی درون واحدهای ولکانیکی باعث دگرسانی آنها، به ویژه به صورت پروپلیتی شدن گردیده است. (تصاویر 4-5 و 4-6) نفوذ این تودهها به درون واحدهای آهکی باعث ایحاد دگرگونی مجاورتی و ایجاد اسکارنها شده است. در مشاهدات صحرایی برونزدهای آثار کانیسازی مس به صورت حضور مالاکیت در پهنههای دگرگونی مجاورتی دیده میشود. از محدوده فوق یک نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-504-H1 كه از محل نمونه ژئوشيميايي 504 برداشت شده و نسبت به هیچ یک از کانیها غنی شدگی نشان نمی دهد.

همچنین یک نمونه مینرالیزه به شرح زیر در این منطقه برداشت شده است:

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-504-M1با مختصات UTM (3754309 و 670439) برداشت شده است و نسبت به عنصر منیزیم آنومالی نشان میدهد. در ادامه نتیجه مطالعات میکروسکوپی تیغه نازک اين نمونه آمده است.

تصویر 4-4- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A2 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-5- نمایی از آپوفیز توده نفوذی درون واحد ولکانیکی در محدوده آنومالیA2

تصویر 4-6- نمایی از دگرسانی اپیدوتی در مجاورت توده نفوذی

شرح نمونه KD-504T1 (تصویر 4-7): نام سنگ اپیدوت-ترمولیت کالک-سیلیکات (Epidote-tremolite calc-silicate) بوده و شامل کربنات، ترمولیت، اپیدوت، اکسیدهای آهن می باشد. حجم عمده زمینه در این نمونه را یک زمینه کربناتی تشکیل می‌دهد که در آن دانه‌های ریز ترمولیت به فراوانی یافت می‌شود. کانی اپیدوت به صورت دانه‌های نسبتاً درشت پراکنده و به صورت رگچه‌های ثانویه در زمینه جایگزین شده است. مواد کربناتی به صورت رگچه‌های ثانویه زمینه ریزدانه حاوی دانه‌های اپیدوت را قطع کرده است؛ رگچه‌های کربناتی از حاشیه آهن‌دار شده است. زمینه به طور محلی برشی شده است؛ فضای بین قطعات برشی توسط اکسیدهای آهن ثانویه پر شده است. اکسیدهای آهن ثانویه همچنین به طور بخشی جانشین زمینه و بلورهای اپیدوت شده است. بافت آن دیابلاستیک (فیبروبلاستیک) و سنگ اولیه (protolith) آهک‌های دولومیتی می باشند.

هر چند بررسیهای آزمایشگاهی وجود مقادیر ارزشمندی از مس را در نمونههای اخذ شده نشان نمیدهد اما رویت مالاکیت در سطوح شکستگی باعث میگردد تا نتوان به راحتی از این محدوده ناهنجار گذشت. لذا میتوان به این محدوده به عنوان یک پتانسیل دارای اولویت اکتشافی درجه 2 نام برد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-13 نشان داده شده است.

تصویر 4-7- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع نازک نمونه.KD-504T1 الف- نمای کلی از زمینه ریزدانه متشکل از مواد کربناتی و ترمولیت حاوی دانه‌های پراکنده اپیدوت. ب- رگچه‌های کربناتی ثانویه که از حاشیه آهن‌دار شده است. ج- برشی شدن محلی زمینه ریزدانه. فضای بین قطعات برشی توسط اکسیدهای آهن ثانویه پر شده است. د- نمای نزدیک‌تر از زمینه که کانی ترمولیت و اپیدوت را در یک زمینه کربناتی نشان می‌دهد.

### محدوده آنومال شماره A3

با توجه به تصویر 4-8 مشاهده می شود که این محدوده آنومالی نیز در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 78/0 کیلومترمربع بوده و در شمال کمی به سمت شرق محدوده مورد مطالعه واقع میباشد.

عنصر Au در نمونههای رسوبات آبراههای برداشت شده از این منطقه آنومال بوده است. سنگهای موجود در بالا دست نمونههای ناهنجار را گرانودیوریت، گرانیت، دیوریت و کوارتز سینیت میسازد.

تصویر 4-9 برونزدهای تپه ماهوری از یک توده نفوذی سفید رنگ هوازده و به شدت خرد شده، مشاهده شده اند. از محدوه فوق یک نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-483-H1 كه با مختصات UTM (3756912 و 671282) برداشت شده است، نسبت به کانی خاصی غنی شدگی ندارد.

علیرغم رخداد دگرسانی شدید در این منطقه شواهد صحرایی و نمونه کانی سنگین اخذ شده از منطقه احتمال کانیسازی در منطقه را اندک نشان میدهد. لذا ادامه بررسیها در این محدوده پیشنهاد نمیشود.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-14 نشان داده شده است.

تصویر 4-8- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A3 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-9- نمایی از واحد نفوذی در محدوده آنومالی. دید به جنوب

### محدوده آنومال شماره A4

با توجه به تصویر 4-10 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه در حدود 26/2 کیلومترمربع بوده و در شمال کمی به سمت شرق محدوده اکتشافی قرار دارد.

عناصر As، Cd، Cu و Zn در رسوبات آبراههای اخذ شده در این منطقه آنومال بوده اند. سنگهای عمده رخنمون یافته در این محدوده گرانودیوریت، دیوریت، کوارتز سینیت، سنگ آهک و ماسه سنگ کرتاسه هستند. واحدهای آهکی در مجاورت با تودههای نفوذی اسکارنها را ایجاد نمودهاند (تصویر 4-11). در مشاهدات صحرایی رگه های مگنتیتی و مسدار درون این اسکارن ها مشاهده شده است(تصویر 4-12).

از محدوده فوق دو نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-488-H1 كه از محل نمونه ژئوشيميايي 488 برداشت شده و نسبت به هیچ یک از کانیهای موجود غنی شدگی ندارد.

نمونه کانی سنگین شماره KD-495-H1 كه از محل نمونه ژئوشيميايي 495 برداشت شده و تنها نمونه دارای طلا به مقدار ppm 02/0 می باشد.

تصویر 4-10- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A4 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-11- نمایی از یک دایک نفوذی درون واحد آهکی و تولید اسکارن در حاشیه آن

تصویر 4-12- نمایی نزدیک از کانه زایی آهن و مس درون واحد اسکارنی

همچنین دو نمونه مینرالیزه به شرح زیر در این منطقه برداشت شده است:

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-495-M1با مختصات UTM (3755366 و 668762) برداشت شده است و نسبت به عنصر سدیم آنومالی نشان میدهد.

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-495-M2با مختصات UTM (3755803 و 667895) برداشت شده است و نسبت به مس آنومال میباشد. در ادامه نتیجه مطالعات میکروسکوپی تیغه نازک و صیقلی اين نمونه آمده است.

شرح نمونه KD-495T1 (تصویر 4-13): نام سنگ اپیدوت اسکارن (یا اپیدوت تاکتیت) (epidote skarn or epidote tactite) بوده و اجزای تشکیل‌دهنده آن شامل اپیدوت، کربنات، فلدسپار، کوارتز می باشد. عمده حجم نمونه را دانه‌های هم‌بعد اپیدوت تشکیل می دهد. مواد کربناتی به صورت رگچه‌های ثانویه در زمینه نفوذ کرده و از حاشیه، جانشین بلورهای اپیدوت شده است. کانی فلدسپار (پلاژیوکلاز) به صورت بخش‌های بازمانده از سنگ آذرین اولیه، با بافت گرانولار درشت‌دانه، دیده می‌شود. کانی کوارتز تنها به مقدار کم و به صورت تمرکزهایی از بلورهای ریز ثانویه در زمینه تشکیل شده است. بافت آن گرانوبلاستیک (بافت هوموگرانولار)؛ بافت آذرین بازمانده (بلاستوگرانولار، blastogranular) و سنگ اولیه آن (protolith) سنگ آذرین بازیک می باشند.

تصویر 4-13- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع نازک نمونه KD-495T1 الف- دانه‌های هم‌بعد اپیدوت که جانشین کانی فلدسپار شده است. ب- تشکیل کوارتز به صورت تمرکزهای ریزدانه ثانویه. ج- بلورهای اپیدوت در زمینه فلدسپارهای درشت با بافت گرانولار. د- تشکیل کربنات به صورت رگچه‌های ثانویه و در حاشیه بلورهای اپیدوت. مواد کربناتی به طور بخشی جانشین اپیدوت شده اند.

شرح نمونه KD-495P1 (تصویر 4-14): بافت این نمونه پراکندهدانه می باشد. بلورهای نیمه‌وجه‌دار تا وجه‌دار پراکنده‌، رگچههای فلزی و کانه‌ها هماتیت، گوتیت و لپیدوکروسیت؟ (به مقدارکم) در آن دیده شده اند. رخداد کانیهای فلزی در این نمونه ناچیز است. هماتیت تنها کانی فلزی در نمونه (با فراوانی کمتر از 5/0%) میبلشد که به صورت بلورهای پراکنده در زمینه دیده می‌شود. کانیهای هیدروکسید آهن، گوتیت و لپیدوکروسیت، به مقدار کم به همراه بلورهای هماتیت‌ دیده میشود. فرم بلورهای هماتیت‌ نشانگر تشکیل احتمالی آنها در نتیجه اکسیدشدگی پیریت میباشد.

با توجه به نتایج فوق وجود کانی سازی آهن به همراه عناصر مس و طلا در زونهای اسکارنی و دگرگونی مجاورتی در این محدوده محتمل بوده و لذا ادامه بررسیها در این محدوده توصیه میگردد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-15 نشان داده شده است.

تصویر 4-14- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KD-495P1. الف) بلور نیمهوجهدار هماتیت که در مرکز آن هیدروکسیدهای آهن به مقدار کم تشکیل شده است. ب) جایگیری بلورهای نیمه‌وجهدار هماتیت‌ به حالت رگچهای در امتداد یک شکستگی.

### محدوده آنومال شماره A5

با توجه به تصویر 4-15 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه در حدود 87/0 کیلومترمربع میباشد. اين آنومالی در شمال محدوده مورد مطالعه قرار دارد. شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-16 نشان داده شده است.

عنصر As در نمونههای آبراههای برداشت شده از این منطقه آنومال بوده است. سنگهای موجود در این محدوده شامل گرانیت پورفیری، دیوریت پورفیریت و متامورفیت های کوه دم شامل سنگ آهک کریستالی، شیست سبز ،فیلیت های سبز رنگ دارای تورق به همراه رگه های سیلیسی سفیدرنگ میباشد (تصویر 4-16).

از محدوده فوق یک نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-358-H1 كه از محل نمونه ژئوشيميايي 358 برداشت شده و نسبت به هیچ یک از کانیهای موجودغنی شدگی ندارد.

با توجه به عدم وجود پدیده زمین شناختی مرتبط با کانیسازی ونیز عدم حضور عناصر فلزی در نمونه کانی سنگین ، این محدوده در اولویت اکتشافی فازهای بعدی قرار ندارد.

تصویر 4-15- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A5 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-16- نمایی از فیلیت ها ی سبز رنگ در محدوده آنومالی. دید به شمال شرق

### محدوده آنومال شماره A6

با توجه به تصویر 4-17 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی نیز در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 65/0 کیلومترمربع بوده و در شمال محدوده مورد مطالعه واقع میباشد.

عناصر Pb و Sn در نمونههای ژئوشیمی آبراههای این منطقه آنومال بوده اند.در بالا دست حوضهً آبریزاین نمونه ها فیلیتهای سبز رنگ همراه با رگههای سیلیسی سفید، که دارای آغشتگی به اکسید آهن هستند، بیشترین گسترش را دارند (تصاویر 4-18 و 4-19). گرانیت پورفیری، مارل، ماسه سنگ، شیل، کنگلومرا دیگر واحدهای سنگی منطقه هستند.

از محدوده فوق 1 نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-360-H1 كه از محل نمونه ژئوشيميايي 360 برداشت شده و نسبت به هیچ یک از کانیهای موجود غنی شدگی نشان نمی دهد.

همچنین سه نمونه مینرالیزه به شرح زیر در این منطقه برداشت شده است:

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-360-M1با مختصات UTM (3755707 و 664520) برداشت شده و نسبت به هیچ یک از عناصر موجود غنی شدگی نشان نمیدهد.

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-360-M2با مختصات UTM (3755720 و 664597) برداشت شده است و نسبت به هیچ یک از عناصر موجود غنی شدگی نشان نمیدهد.

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-360-M3با مختصات UTM (3755772 و 665028) برداشت شده است و نسبت به هیچ یک از عناصر موجود غنی شدگی نشان نمیدهد.

با توجه به این موارد به نظر میرسد کانیسازی خاصی در منطقه وجود نداشته باشد و آنومالی رسوبات آبراههای، حاصل آلودگی ناشی از وجود شیل و مارن در منطقه باشد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-17 نشان داده شده است.

تصویر 4-17- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A6 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-18- نمایی از فیلیت های سبز رنگ در محدوده آنومالی A6

تصویر 4-19- نمایی از رگه های سیلیسی موجود در فیلیت های سبز رنگ محدوده

### محدوده آنومال شماره A7

با توجه به تصویر 4-20 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه نسبتا همواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 3/2 کیلومترمربع میباشد. اين آنومالی در شمال محدوده مورد مطالعه قرار دارد.

عناصر Au، Cu و W در نمونه آبراههای این منطقه دارای آنومال بوده اند. در مشاهدات صحرایی شیل، فیلیت های سبز متورق، رگه های سیلیسی آغشته به اکسید آهن دیده شده است (تصویر 4-21). گرانیت پورفیری، کنگلومرا و سنگ آهک از دیگر سنگهای رخنمون یافته در این محدوده هستند.

از محدوده فوق 2 نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-346-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 346 برداشت شده و نسبت به کانی آپاتیت غنی شدگی دارد.

- نمونه کانی سنگین شماره KD-347-H1 که با مختصات UTM (3757543 و 661239) برداشت شده است و نسبت به هیچ کدام از کانی های موجود غنی شدگی نشان نمیدهد.

همچنین یک نمونه مینرالیزه به شرح زیر در این منطقه برداشت شده است:

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-346-M1با مختصات UTM (3757593 و 661225) برداشت شده است و نسبت به هیچ یک از عناصر موجود غنی شدگی نشان نمیدهد.

با توجه به عدم رؤیت پدیدهای که بتواند کانیسازی شاخصی را در منطقه نشان دهد، ادامه اکتشاف در آن توصیه نمیشود.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-18 نشان داده شده است.

تصویر 4-20- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A7 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-21- نمایی از رگه های سیلیسی دارای آغشتگی به اکسید آهن درون واحد فیلیتی سبز رنگ

### محدوده آنومال شماره A8

با توجه به تصویر 4-22 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه همواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 5/0 کیلومترمربع بود و در شمال محدوده مورد مطالعه واقع میباشد.

عنصر W در نمونههای آبراههای این منطقه آنومال بوده است. در مشاهدات صحرایی سنگ های کنگلومرا و ماسه سنگ خاکستری مشاهده شده است. (تصویر 4-23) متامورفیتهای کوه دم شامل فیلیت، شیست سبز و سنگ آهک کریستالی دیگر سنگهای این محدوده هستند.

از محدوده فوق یک نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-335-H1 كه از محل نمونه ژئوشيميايي 335 برداشت شده و نسبت به هیچ کدام از 
کانیهای موجود غنی شدگی نشان نمیدهد.

با توجه به آنچه گفته شد این محدوده نیز فاقد ارزش مطالعاتی در فازهای اکتشافی بزرگتر است.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-19 نشان داده شده است.

تصویر 4-22- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A8 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-23-  تصویر پا نوراما از سنگ های رسوبی در محدوده آنومالی A8

### محدوده آنومال شماره A9

با توجه به تصویر 4-24 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 43/1 کیلومترمربع بوده و در شمال محدوده مورد مطالعه قرار دارد.

عناصر Cu و Mn در نمونههای آبراههای برداشت شده از این منطقه آنومال بودهاند. در مشاهدات صحرایی دولومیت، سنگ آهک (تصویر 4-25)، سیلتستون، فیلیت، شیست سبز و شیل دیده شده اند. از محدوده فوق هیچ نمونه کانی سنگین و یا مینرالیزه برداشت نشده است.

وضعیت کلی زمین شناسی منطقه باعث میگردد تا وجود کانیسازی ارزشمند در این محدوده مورد تردید باشد و ناهنجاری مرحله برداشت آبراههای به آلودگی ناشی از حضور شیل و شیستها نسبت داده شود.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-20 نشان داده شده است.

تصویر 4-24- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A9 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-25- نمایی از واحد آهکی، دولومیتی کرتاسه در محدوده آنومالی A9

### محدوده آنومال شماره A10

با توجه به تصویر 4-26 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه نسبتاً همواری واقع شده است. مساحت این حوضه در حدود 92/0 کیلومترمربع بوده و در شمال محدوده مورد مطالعه واقع میباشد.

عناصر Pb و Zn در نمونههای آبراههای برداشت شده در این محدوده آنومال بودهاند. فیلیتهای سبز رنگ و متورق و گاهی دارای رگچه های سیلیسی سفیدرنگ بیشترین توسعه را در این محدوده دارند. (تصویر 4-27) آندزیت، آندزیت توف و آگلومرا، کنگلومرا، ، سنگ آهک دیگر سنگهای این محدوده هستند.

از محدوده فوق یک نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-309-H1 كه از محل نمونه ژئوشيميايي 309 برداشت شده و نسبت به هیچکدام از کانیهای موجود غنیشدگی نشان نمیدهد.

همچون محدوده A9 وضعیت کلی زمین شناسی این منطقه نیز باعث میگردد تا وجود کانیسازی ارزشمند در این محدوده مورد تردید باشد و ناهنجاری مرحله برداشت آبراههای به آلودگی ناشی از حضور شیل و شیستها نسبت داده شود.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-21 نشان داده شده است.

تصویر 4-26- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A10 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-27- نمایی از بالادست محدوده آنومالی A10 که عمدتا از فیلیت های سبز رنگ تشکیل شده اند

### محدوده آنومال شماره A11

با توجه به تصویر 4-28 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه نسبتاً همواری واقع شده است. مساحت این حوضه در حدود 58/1 کیلومترمربع بوده و در شمال محدوده مورد مطالعه قرار دارد.

عناصر As و Au در نمونههای آبراههای برداشت شده از این منطقه آنومال بوده اند. آندزیت، آندزیت توف و آگلومرا، کنگلومرا، مارل، سنگ آهک و متامورفیت های کوه دم این محدوده را میپوشانند که در این میان مرمرهای آهکی و متاسدیمنت ها بیشترین توسعه را دارند (تصویر 4-29).

تصویر 4-28- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A11 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-29- نمایی از سنگ آهک و رسوبات تخریبی دگرگون شده بالادست محدوده آنومالی A11. دید به غرب

با توجه به عدم رویت پدیده خاصی که بتواند ناهنجاری شناخته شده را توجیه کند از این محدوه فوق نمونهای برداشت نگردید. بر همین اساس نمیتوان از محدودهA11 به عنوان یک پتانسیل و اولویت ارزشمند اکتشافی نام برد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-22 نشان داده شده است.

### محدوده آنومال شماره A12

با توجه به تصویر 4-30 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 14/1 کیلومترمربع میباشد. اين آنومالی در شمال غرب محدوده مورد مطالعه قرار دارد.

عنصر Mo در نمونههای آبراههای برداشت شده از این محدوده دارای آنومالی بوده است. سنگهای موجود در بالا دست شامل آندزیت، توف آندزیتی ، آگلومرا، کنگلومرا، مارل، سنگ آهک، شیل (تصویر 4-31)و ماسه سنگ میباشد.

از محدوده فوق دو نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانیسنگین شماره KD-278-H از محل نمونه ژئوشيميايي 278 برداشت شده که نسبت به هیچ کدام از کانیهای موجود غنی شدگی نشان نمیدهد.

- نمونه کانی سنگین شماره KD-278-H1 از مختصات UTM (3754793 و 641628) برداشت شده که باز هم نسبت به هیچ کدام از کانیهای موجود غنیشدگی نشان نمیدهد.

نتایج فوق و بررسیهای صحرایی نشان دهنده آن است که این محدوده فاقد پتانسیل ارزشمندی از کانیسازی فلزی بوده و لذا در اولویت اکتشاف قرار نمیگیرد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-23 نشان داده شده است.

تصویر 4-30- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A12 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-31- نمایی از واحد شیلی رخنمون یافته در محدوده آنومالی A12

### محدوده آنومال شماره A13

با توجه به تصویر 4-32 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه نسبتاً همواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 97/1 کیلومترمربع بوده و در شمال غرب محدوده مورد مطالعه واقع میباشد.

عناصر Bi، Mn، Te و Zn در نمونههایی آبراههای برداشت شده از این محدوده دارای آنومالی میباشند. سنگهای موجود در این حوضه شامل آندزیت (تصویر 4-33)، توف آندزیتی ،آگلومرا، کنگلومرا، مارل، سنگ آهک دارای رگه و رگچههای لیمونیتی (تصویر 4-34)، شیل و ماسه سنگ هستند.

از محدوده فوق یک نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-259-H1 كه از محل نمونه ژئوشيميايي 259 برداشت شده و نسبت به هیچ کدام از کانیهای موجود غنیشدگی نشان نمیدهد.

همچنین دو نمونه مینرالیزه به شرح زیر در این منطقه برداشت شده اند:

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-259-M1با مختصات UTM (3753335 و 646742) برداشت شده و نسبت به عناصر Cr، Nb و V غنی شدگی نشان میدهد.

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-259-M2با مختصات UTM (3753332 و 646145) برداشت شده و نسبت به عنصر AS و Zn غنی شدگی نشان میدهد.

افزایش مقدار آرسنیک و روی و همچنین حضور نزدیک به 1/0 درصد مس در یکی از نمونهها باعث میگردد تا وجود کانیسازی در این منطقه قوت گرفته و آن را در زمره نواحی دارای قابلیت تداوم اکتشاف قرار دهد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-24 نشان داده شده است.

تصویر 4-32- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A13 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-33- نمایی از رگه های اکسید آهنی درون سنگ آهک خاکستری در محدوده آنومالی A13

تصویر 4-34- نمایی از واحد ولکانیکی در محدوده آنومالی A13

### محدوده آنومال شماره A14

با توجه به تصویر 4-35 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 12/2 کیلومترمربع بوده و در شمال غرب محدوده مورد مطالعه قرار دارد.

عناصر Ba، Bi، Mn، Pb، Sb، Te و Zn در نمونههای آبراههای برداشتشده از این محدوده دارای آنومالی بودهاند. سنگهای رخنمونیافته در این محدوده شامل آندزیت، توف آندزیتی ، آگلومرا (تصویر 4-36)، توف ریوداسیتی، ایگنمبریت، مارل و سنگ آهک هستند. با توجه به عدم رویت پدیده خاصی که بتواند ناهنجاری شناخته شده را توجیه کند از این محدوه نمونهای برداشت نگردید. بر همین اساس نمیتوان از محدودهA14 به عنوان یک پتانسیل و اولویت ارزشمند اکتشافی نام برد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-25 نشان داده شده است.

تصویر 4-35- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A14 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-36- نمایی از سنگ های ولکانیکی در بالادست محدوده آنومالی A14. دید به غرب

### محدوده آنومال شماره A15

با توجه به تصویر 4-37 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه نسبتاً همواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 84/0 کیلومترمربع بوده و در غرب محدوده مورد مطالعه واقع شده است.

عنصر Ag در نمونههای برداشت شده از رسوبات آبراههای پایین دست این محدوده دارای آنومالی بوده است. سنگهای موجود در بالا دست آن شامل توفیت، توف ریولیتی (تصویر 4-38)، مارل، ایگنمبریت، کنگلومرای ، سنگ آهک است.

از محدوده فوق یک نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-222-H1 كه از محل نمونه ژئوشيميايي 222 برداشت شده و نسبت به هیچ کدام از کانیهای موجود غنی شدگی نشان نمیدهد.

نتایج فوق و بررسیهای صحرایی نشان دهنده آن است که این محدوده فاقد پتانسیل ارزشمندی از کانیسازی فلزی بوده و لذا در اولویت اکتشافی قرار نمیگیرد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-26 نشان داده شده است.

تصویر 4-37- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A15 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-38- نمایی از توف های قرمز رنگ در محدوده آنومالی A15

### محدوده آنومال شماره A16

با توجه به تصویر 4-39 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 01/2 کیلومترمربع میباشد. اين آنومالی در شرق محدوده مورد مطالعه قرار دارد.

عنصر Au در نمونه رسوبات آبراههای برداشت شدهً این محدوده دارای آنومالی بوده است. سنگهای موجود در بالا دست آن شامل آندزیت، آندزیت بازالت، توف آندزیتی ، داسیت، ایگنمبریت، توفهای ریوداسیتی و ریولیتی است. تپه ماهورهای ولکانیکی و توفی که دارای رگههای باریت و فلوریت هستند مهمترین پدیده زمینشناسی اقتصادی در این محدوده 
میباشند. (تصویر 4-40)

از محدوده فوق یک نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-106-H1 كه از محل نمونه ژئوشيميايي 106 برداشت شده و نسبت به کانیهای کوارتز فلدسپار، اولیژیست، پیریت و سافیر غنی شدگی نشان می دهد.

همچنین یک نمونه مینرالیزه به شرح زیر در این منطقه برداشت شده است:

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-106-M1با مختصات UTM (3733096 و 674662) برداشت شده است و نسبت به عنصر Sr غنی شدگی نشان میدهد.

به علاوه از این محدوده یک نمونه XRD به شرح زیر برداشت گردیده است:

-نمونه KD-106-X1 از محل نمونه مینرالیزه KD-106-M1 برداشت شده است، در فاز اصلی آن کانیهای باریت، فلوریت و کلسیت مشاهده میگردد.

با توجه به این نتایج وجود کانیسازی باریت، فلوریت و سلستین در این محدوده تقریبا قطعی است. البته این رگه ها حداقل در سطح چندان گسترده نیستند و ارزش اقتصادی ندارند. با این حال امکان توسعه این رگهها در عمق وجود دارد. همچنین کانیسازی فلزات پایه غالباً با اینچنین رگههایی همراهی میشود و لذا بررسی امکان حضور وجود پتانسیلهایی از این عناصر در عمق توصیه میشود. شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-27 نشان داده شده است.

تصویر 4-39- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A16 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-40- نمایی از رگه باریت و فلوریت درون برش های ولکانیکی قرمز رنگ در محدوده آنومالی

### محدوده آنومال شماره A17

با توجه به تصویر 4-41 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه نسبتاً همواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 3 کیلومترمربع بوده و در شرق محدوده مورد مطالعه قرار دارد.

عنصر Au در نمونه آبراههای برداشت شده از این محدوده دارای آنومالی بوده است. در این محدوده توفیت، ریولیت توف(تصویر 4-42)، مارل، ایگنمبریت، کنگلومرا، و سنگ آهک رخنمون دارند.

از محدوده فوق دو نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-711-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 711 برداشت شده و نسبت به هیچ کدام از کانیهای موجود غنی شدگی نشان نمیدهد.

- نمونه کانی سنگین شماره KD-711-H1 كه از مختصات UTM (3727282 و 681679) برداشت شده است و نسبت به آپاتیت غنیشدگی نشان میدهد.

نتایج فوق و بررسیهای صحرایی نشان دهنده آن است که این محدوده فاقد پتانسیل ارزشمندی از کانیسازی فلزی بوده و لذا در اولویت اکتشافی قرار نمیگیرد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-28 نشان داده شده است.

تصویر 4-41- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A17 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-42- نمایی از توپوگرافی هموار و واریزه های ولکانیکی و توفی در محدوده آنومالی A17

### محدوده آنومال شماره A18

با توجه به تصویر 4-43 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 4/1 کیلومترمربع بوده و در شرق محدوده مورد مطالعه واقع میباشد.

عنصر Sb در نمونهً آبراههای برداشت شده از این محدوده دارای آنومالی میباشد. سنگهای موجود در بالا دست آن شامل توفیتهای سبز (تصویر 4-44 و 4-45)، توف ریولیتی ، مارل، ایگنمبریت، کنگلومرا، ریولیت، سنگ آهک نومولیتی و تراکی داسیت هستند.

از محدوده فوق دو نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-550-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 550 برداشت شده و نسبت به هیچ کدام از کانیهای موجود غنی شدگی نشان نمی دهد.

- نمونه کانی سنگین شماره KD-550-H1 كه از محل نمونه ژئوشيميايي 550 برداشت شده است و نسبت به هیچ کدام از کانیهای موجود غنیشدگی نشان نمیدهد.

همچنین یک نمونه مینرالیزه به شرح زیر در این منطقه برداشت شده است:

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-550-M1با مختصات UTM (3753196 و 684879) برداشت شده است و نسبت به هیچ کدام از عناصر موجود غنیشدگی نشان نمیدهد. در ادامه نتیجه مطالعات میکروسکوپی تیغه نازک اين نمونه آمده است.

به علاوه از این محدوده یک نمونه XRD به شرح زیر برداشت گردیده است:

-نمونه شماره KD-550-X1 که از محل نمونه مینرالیزه KD-550-M1 برداشت شده است، در فاز اصلی کانی کوارتز و در فاز فرعی کانی های اورتوکلاز، کلسیت، موسکویت و هالیت دارد.

نتایج فوق و بررسیهای صحرایی نشان دهنده آن است که این محدوده فاقد پتانسیل ارزشمندی از کانیسازی فلزی بوده و لذا در اولویت اکتشافی قرار نمیگیرد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-29 نشان داده شده است.

تصویر 4-43- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A18 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-44- نمایی از توف ماسه ای سبز رنگ در محدوده آنومالی A18

تصویر 4-45-  نمایی نزدیکتر از توف ماسه ای سبز رنگ حاوی زئولیت در محدوده آنومالی A18

تصویر 4-46- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع نازک نمونه KD-550T1. الف- قطعات کریستال پلاژیوکلاز (PL) که به طور بخشی به سریسیت و کربنات دگرسان شده‌اند. ب- همان بخش در نمای PPL که یک زمینه غنی از قطعات لیتیک زاویه‌دار (VRF) را نشان می‌دهد. ج- قطعه لیتیک نسبتاً درشت در زمینه. د- همان بخش در نمای PPL که کلریتی شدن نسبتاً شدید (Chl) را در قطعات لیتیک آتشفشانی نشان می‌دهد.

شرح نمونه KD-550T1 (تصویر 4-46): نام سنگ متالیتیک-کریستال توف (meta-lithic-crystal tuff)/ توف درشت‌دانه (coarse tuff) بوده و اجزای تشکیل‌دهنده آن شامل قطعات لیتیک آتشفشانی (VRF)، قطعات کریستال (عمدتاً پلاژیوکلاز) و اکسیدهای آهن میباشد. بخش عمده‌ای از حجم نمونه را قطعات لیتیک آتشفشانی تشکیل می‌دهد که تقریباً به شدت کلریتی شده‌اند. کریستال‌های پلاژیوکلاز به طور بخشی به سریسیت و کربنات دگرسان شده‌اند. اکسیدهای آهن به صورت محصول ثانویه دگرسانی قطعات لیتیک و همچنین به صورت دانه‌های مجزا در زمینه دیده می‌شوند. بافت سنگ ولکانو‌کلاستیک (پیروکلاستیک) و سنگ اولیه (protolith) آن لیتیک-کریستال توف می باشد.

### محدوده آنومال شماره A19

با توجه به تصویر 4-47 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 39/0 کیلومترمربع بوده و در شرق محدوده مورد مطالعه قرار دارد.

عناصر Ba و Pb در نمونه رسوب آبراههای برداشت شده از این محدوده دارای آنومالی میباشند. سنگهای موجود در بالا دست آن شامل توفیت، توف ریولیتی ، مارل، ایگنمبریت، کنگلومرا، ریولیت، سنگ آهک نومولیتی، تراکی داسیت و بازالت و دولریت ائوسن-الیگوسن میباشد. در  مشاهدات صحرایی ولکانیک های توفی سبز  قهوه ای، توف، رگه باریت (تصویر 4-49) به همراه اکسیدهای آهن، آهک تازه، رگه های سیلیسی، آثاری از ترکیبات سرب و مس به صورت مالاکیت (تصویر 4-50) و بعضا پیریت و احتمالا کالکوپیریت مشاهده شده اند. آثاری از معدنکاری قدیمی نیز در محدوده دیده میشود (تصویر 4-51).

از محدوده فوق یک نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-593-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 593 برداشت شده و نسبت به هیچ کدام از کانیهای موجود غنی شدگی نشان نمیدهد.

همچنین هشت نمونه مینرالیزه به شرح زیر در این منطقه برداشت شده است:

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-593-M1با مختصات UTM (3749392 و 683325) برداشت شده است و نسبت به هیچ کدام از عناصر موجود غنی شدگی نشان نمیدهد.

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-593-M2با مختصات UTM (3749592 و 684076) برداشت شده است و نسبت عناصر Pb و S موجود غنیشدگی نشان میدهد.

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-593-M3با مختصات UTM (3749583 و 684100) برداشت شده است و نسبت به عناصر Ag، Pb و Sb غنی شدگی نشان میدهد.

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-593-M4با مختصات UTM (3749583 و 684100)  برداشت شده است و نسبت به عنصر S غنی شدگی نشان میدهد.

تصویر 4-47- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A19 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-48- نمایی از ولکانیک های توفی سبز و قهوه ای رنگ در محدوده آنومالی A19

تصویر 4-49- نمایی از کانه زایی باریت در محدوده آنومالی A19

تصویر 4-50- نمایی از کانه زایی مس در نمونه های دستی محدوده آنومالی A19

تصویر 4-51- نمایی از حفریات قدیمی بر روی رگه باریت در محدوده آنومالی A19

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-593-M5با مختصات UTM (3749595 و 684137) برداشت شده است و نسبت به عنصر Ba غنی شدگی نشان میدهد.

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-593-M6با مختصات UTM (3749619 و 684186) برداشت شده است و نسبت به عناصر Ba، Bi، Cu، S، Sb و Th غنیشدگی نشان میدهد.

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-593-M7با مختصات UTM (3749656 و 684273) برداشت شده است و نسبت به عناصر Ag، Li، S، Sb وPb غنیشدگی نشان میدهد.

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-593-M8با مختصات UTM (3749581 و 684023) برداشت شده است و نسبت به عنصر Ag، Mo و S غنی شدگی نشان میدهد.

به علاوه از این محدوده چهار نمونه XRD به شرح زیر برداشت گردیده است:

-نمونه شماره KD-593-X1 که از محل نمونه مینرالیزه KD-593-M8 برداشت شده است، در فاز اصلی آن کانی باریت، کلسیت و کوارتز و در فاز فرعی آن کانی های گوتیت و آنکریت مشاهده میگردد.

-نمونه شماره KD-593-X2 که از محل نمونه مینرالیزه KD-593-M1 برداشت شده است، در فاز اصلی آن کانی دولومیت و باریت و در فاز فرعی آن کانیهای کلسیت، کوارتز، مونتموریلونیت و گوتیت مشاهده میگردد.

-نمونه شماره KD-593-X3 که از محل نمونه مینرالیزه KD-593-M5 برداشت شده است، در فاز اصلی آن کانی گالن و کوارتز و در فاز فرعی آن کانی های کلسیت، سروزیت، آلبیت و هماتیت مشاهده میگردد.

-نمونه شماره KD-593-X4 که از محل نمونه مینرالیزه KD-593-M7 برداشت شده است ، در فاز اصلی آن کانی کوارتز و در فاز فرعی آن کانیهای باریت و استرانسیوم مشاهده میگردد.

4 نمونه مقطع صیقلی با شماره های KD-593-P1  تا KD-593-P4 برداشت شده است که نتایج آن در ادامه آورده شده است (تصاویر 4-52 تا 4-55).

# شرح نمونه KD-593P1 (تصویر 4-52): نمونه دارای بافت پراکندهدانه و جانشینی ثانویه (اکسیدشدگی) بوده و شکل رخداد به صورت بلورهای نیمه‌وجه‌دار پراکنده می باشند. کانه ها شامل پیریت و هماتیت هستند. پیریت کانی فلزی اولیه در این نمونه (با فراوانی ~1%) میباشد که به صورت بلورهای پراکنده در زمینه دیده میشود. بلورهای پیریت اغلب به طور بخشی تا تقریباً کامل از حاشیه به هماتیت (کمتر از 1%) اکسید شدهاند. کانی هماتیت همچنین به صورت آغشتگیهای سطحی و به صورت بلورهای بسیار ریز پراکنده در زمینه تشکیل شده است.

# شرح نمونه KD-593P2 (تصویر 4-53): نمونه دارای بافت پراکندهدانه بوده و شکل رخداد به صورت بلورهای بلورهای بی‌وجه پراکنده می باشند. کانهها شامل هماتیت و پیریت هستند. پیریت کانی فلزی اولیه در این نمونه (با فراوانی ~1%) میباشد که به صورت بلورهای پراکنده در زمینه دیده میشود. این نمونه تقریباً فاقد کانی‌سازی فلزی می‌باشد. هماتیت و پیریت به مقدار کم به صورت دانههای جز پراکنده در یک زمینه سیلیسی (؟) دیده میشود. کانی هماتیت در این نمونه دارای منشأ ثانویه و به احتمال زیاد حاصل اکسیدشدگی پیریت است.

تصویر 4-52- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KD-593P1 . الف) بلورهای پراکنده پیریت در زمینه. ب) اکسیدشدگی پیریت به هماتیت به طور بخشی (در بالا) تا نسبتاً شدید (در پایین). ج) پسودومورفهای هماتیت به جای پیریت. هیچ اثری از کانی اولیه دیده نمیشود. د) تشکیل هماتیت به صورت آغشتگی‌های سطحی در زمینه.

تصویر 4-53- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KD-593P2 .  الف) کانی هماتیت به همراه هیدروکسیدهای آهن ثانویه در زمینه. ب) بلور ریزدانه پیریت‌های در زمینه.

# شرح نمونه KD-593P3 (تصویر 4-54): نمونه دارای بافت همرشدی (؟) بوده و شکل رخداد به صورت تجمع بلورهای بیوجه درشت و بلورهای نیمهوجهدار-بیوجه ریزدانه می باشند. کانه ها شامل اسفالریت، کالکوسیت، پیریت و کالکوپیریت هستند. اسفالریت کانی فلزی اصلی و عمده در نمونه (با فراوانی حدود 70%) را تشکیل می‌دهد که به صورت بلورهای درشت بیوحه در زمینه جای گرفته است. رخداد کانی‌های سولفید مس‌، شامل کالکوپیریت و کالکوسیت، در نمونه ناچیز (حدود 1%) میباشد و اغلب به صورت تجمعهای کوچک در زمینه بلورهای درشت اسفالریت دیده میشود. بخشی از کالکوسیت را رگچه‌های ریز فلزی در زمینه اسفالریت تشکیل میدهد. پیریت به صورت بلورهای ریز پراکنده در زمینه اسفالریت دیده میشود.

تصویر 4-54- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KD-593P3 .  الف) بلورهای درشت اسفالریت که به نظر میرسد به صورت همرشدی با کانیهای غیرفلزی (به رنگ تیره) تشکیل شده باشد. ب) بلور ریز کالکوپیریت در زمینه اسفالریت. ج) بلور وجهدار پیریت در زمینه اسفالریت. د) تجمعی از کانی‌های سولفید مس (کالکوپیریت و کالکوسیت) به همراه پیریت در زمینه. (Sph= Sphalerite).

تصویر 4-55- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KD-593P4 . الف) رگچه نسبتاً درشت گالن در زمینه. ب) تجمعی از بلورهای گالن که به طور بخشی از حاشیه به کانیهای ثانویه سرب، سروسیت؟، تبدیل شده است. ج) تبدیلشدگی نسبتاً شدید گالن به کانیهای ثانویه د) بلور ریز پیریت‌ که به طور جزئی از حاشیه به هماتیت اکسید شده است.

# شرح نمونه KD-593P4 (تصویر 4-55): نمونه دارای بافت تبدیل‌شدگی ثانویه (secondary replacement) بوده و شکل رخداد به صورت رگچه‌ای می باشند. کانه ها شامل گالن و سروسیت (؟) هستند. گالن حجم عمده کانیهای فلزی در این نمونه را به صورت رگچه‌های فلزی و بلورهای بیوجه درشت تشکیل میدهد. بلورهای گالن اغلب به طور جزئی تا نسبتاً شدید از حاشیه توسط سروسیت جانشین شده است. کانی پیریت به مقدار بسیار کم و به صورت بلورهای ریز پراکنده در زمینه دیده میشود.

با توجه به نتایج فوق رخداد کانیسازی عناصر پایه همراه با نقره و کانیهای باریت و فلوریت مسجل گردید و این محدوده از اولویتهای ادامه اکتشاف محسوب میشود. شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-30 نشان داده شده است.

### محدوده آنومال شماره A20

با توجه به تصویر 4-56 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی نیز در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 77/0 کیلومترمربع بوده و در در شرق محدوده مورد مطالعه قرار دارد.

بر اساس نقشه کانی سنگین منطقه، این محدوده برای کانیهای سرب، آهن و مجموع کانیهای فلزی دارای آنومالی است. سنگهای موجود در این محدوده را توفیت (تصاویر 4-57 و 4-58)، توف ریولیتی ، مارل، ایگنمبریت، ریولیت، آندزیت، سنگ آهک و کنگلومرا تشکیل میدهد.

از محدوده فوق دو نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-586-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 586 برداشت شده و نسبت به کانیهای باریت، سلستیت، کوارتز، فلدسپار، هماتیت، مگنتیت و میمتیت غنی شدگی نشان میدهد.

- نمونه کانیسنگین شماره KD-586-H1 با مختصات UTM (3750701 و 682744) برداشت شده است و نسبت به کانیهای سروزیت، کلریت، لوکوکسن، میمتیت، روتیل، اسمیتزونیت، اسفالریت، وانادینیت و ولفنیت غنیشدگی نشان میدهد.

همچنین یک نمونه مینرالیزه به شرح زیر در این منطقه برداشت شده است:

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-586-M1با مختصات UTM (3750579 و 682664) برداشت شده است و نسبت به هیچ کدام از عناصر آنالیز شده غنی شدگی نشان نمیدهد. در ادامه نتیجه مطالعات میکروسکوپی تیغه نازک اين نمونه آمده است.

هر چند در بررسیهای صحرایی نشانه بارزی از کانیسازی دیده نشد، اما نتایج مطالعه کانیسنگین به گونه ای است که وجود کانیسازی را در منطقه بسیار محتمل نشان میدهد. لذا این محدوده نیز جزو اولویتهای اکتشاف قرار میگیرد و باید برای ادامه اکتشاف در این محدوده برنامهریزی کرد. شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-31 نشان داده شده است.

تصویر 4-56- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A20 به همراه شماره نمونهها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-57- نمایی از واحدهای توف آهکی و ماسه ای در محدوده آنومالی A20

تصویر 4-58- نمایی از واحدهای توف آهکی و ماسه ای و واحدهای ولکانیکی در بالادست محدوده آنومالی A20

تصویر 4-59- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع نازک نمونه KD-586T1. الف- بلورهای پلاژیوکلاز سریسیتی به همراه قطعه لیتیک که به طور بخشی آهن‌دار و رسی شده است. ب- بلورهای پلاژیوکلاز به همراه قطعه لیتیک آتشفشانی با بافت میکرولیتیک که به طور بخشی آهن‌دار شده است. ج- قطعه شیشه‌ آتشفشانی با شکستگی‌های پرلیتی شاخص که به طور بخشی توسط کلریت جانشین شده است. د- تشکیل کلریت‌های ثانویه در اثر دگرسانی قطعات لیتیک در زمینه. بلورهای پلاژیوکلاز اغلب به طور جزئی تا نسبتاً شدید سریسیتی شده‌اند.

شرح نمونه KD-586T1 (تصویر 4-59): نام سنگ متاکریستال-لیتیک توف درشت‌دانه بوده و اجزای تشکیل‌دهنده آن شامل قطعات کریستال (عمدتاً پلاژیوکلاز)، قطعات لیتیک آتشفشانی (VRF)، مواد شیشه‌ای تجدیدتبلوریافته، سریسیت، اکسیدهای آهن، کانی‌های رسی و کلریت می باشد. بخش عمده‌ای از اجزای سازنده این نمونه را بلورهای پلاژیوکلاز تشکیل می‌دهد که به طور بخشی تا تقریباً کامل توسط سریسیت جانشین شده است.

قطعات لیتیک آتشفشانی به طور بخشی به اکسیدهای آهن، کانی‌های رسی و کلریت دگرسان شده است؛ قطعات لیتیک با بافت‌ میکرولیتی و شیشه‌ای پرلیتی در زمینه مشاهده می‌شود. قطعات کریستال و لیتیک در یک خمیره شیشه‌ای تجدیدتبلوریافته با بافت میکروکریستالین قرار گرفته‌اند. بافت سنگ ولکانی‌کلاستیک (پیروکلاستیک) با خمیره میکروکریستالین و سنگ اولیه (protolith) آن کریستال-لیتیک توف می باشد.

### محدوده آنومال شماره A21

با توجه به تصویر 4-60 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه نسبتاً همواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 2/1 کیلومترمربع بوده در شرق محدوده مورد مطالعه واقع میباشد.

عنصر Mn در نمونه آبراههای برداشت شده از این محدوده دارای آنومالی میباشد. سنگهای موجود در این حوضه شامل بازالت، توفهای ریولیتی و آندزیتی (تصویر 4-61)، ایگنمبریت، تراکی آندزیت، آندزیت، داسیت، ماسه سنگ قرمز، کنگلومرا، مارل، ژیپس، سنگ آهک آلی-آواری وکنگلومرا هستند.

از محدوده فوق یک نمونه مینرالیزه به شرح زیر برداشت شده است:

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-624-M1با مختصات UTM (3744749 و 680716) برداشت شده است و نسبت به هیچ کدام از کانیهای موجود غنیشدگی نشان نمیدهد.

نتایج فوق و بررسیهای صحرایی نشان دهنده آن است که این محدوده فاقد پتانسیل چندان ارزشمندی از کانیسازی فلزی بوده و لذا در اولویت اکتشافی بزرگ مقیاستر قرار نمیگیرد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-32 نشان داده شده است.

تصویر 4-60- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A21 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-61- نمایی از توپوگرافی هموار و واریزه های ولکانوکلاستی در محدوده آنومالی A21

### محدوده آنومال شماره A22

با توجه به تصویر 4-62 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 58/1 کیلومترمربع میباشد. اين آنومالی در شرق محدوده مورد مطالعه قرار دارد.

عنصر Sn در این محدوده دارای آنومالی میباشد.سنگهای این محدوده شامل توف های ریولیتی و آندزیتی (تصویر 4-63) ، ایگنمبریت، آندزیت و داسیت هستند.

از محدوده فوق یک نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-144-H1 كه از محل نمونه ژئوشيميايي 144 برداشت شده و نسبت به کانیهای گوتیت و لیمونیت غنی شدگی نشان می دهد.

همچنین یک نمونه مینرالیزه به شرح زیر در این منطقه برداشت شده است:

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-144-M1با مختصات UTM (3740307 و 675287) برداشت شده است و نسبت به هیچ کدام از عناصر موجود غنیشدگی نشان نمیدهد.

به علاوه از این محدوده یک نمونه XRD جهت شناسایی دقیق کانیشناسی رگههای سیلیسی موجود در متن واحدهای ولکانیکی و ولکانوکلاستی به شرح زیر برداشت گردیده است:

-نمونه KD-144-X1 که از محل نمونه مینرالیزه KD-144-M1 برداشت شده، در فاز اصلی آن کانیهای کوارتز و اورتوکلاز و در فاز فرعی آن کانی های هماتیت وکلسیت مشاهده میگردد.

نتایج فوق و بررسیهای صحرایی نشان دهنده آن است که این محدوده فاقد پتانسیل ارزشمندی از کانیسازی فلزی بوده و لذا در اولویت اکتشافی قرار نمیگیرد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-33 نشان داده شده است.

تصویر 4-62- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A22 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-63- نمایی از واحد توف خاکستری رنگ در محدوده آنومالی A22

### محدوده آنومال شماره A23

با توجه به تصویر 4-64 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه نسبتاً همواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 15/1 کیلومترمربع بوده و در شرق محدوده مورد مطالعه قرار دارد.

عنصر Ba در نمونه آبراههای برداشت شده از این محدوده دارای آنومالی میباشد. سنگهای موجود در بالا دست آن عبارتند از: توف های ریولیتی و ریوداسیتی، ایگنمبریت، تراکی آندزیت، آندزیت، آندزیت- بازالت، توف آندزیتی ، داسیت و کنگلومرا. (تصویر 4-65). از محدوده فوق یک نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-606-H1 كه از محل نمونه ژئوشيميايي606 برداشت شده و نسبت به کانی های سلستیت، کوارتز، فلدسپات و روتیل غنی شدگی نشان میدهد.

همچنین یک نمونه مینرالیزه به شرح زیر در این منطقه برداشت شده است:

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-606-M1با مختصات UTM (3744880 و 676145) برداشت شده است و نسبت به عناصر فسفر، اسکاندیم و تیتانیوم غنی شدگی نشان میدهد. در ادامه نتیجه مطالعات میکروسکوپی تیغه نازک اين نمونه آمده است.

نتایج فوق و بررسیهای صحرایی نشان دهنده آن است که این محدوده فاقد پتانسیل ارزشمندی از کانیسازی فلزی بوده و لذا در اولویت اکتشافی قرار نمیگیرد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-34 نشان داده شده است.

تصویر 4-64- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A23 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-65- نمایی از واحد ولکانیک تیره رنگ در محدوده آنومال A23

تصویر 4-66- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع نازک نمونه KD-606T1 . الف) تصویری از بافت وزیکولار در نمونه که در آن حفرات به طور ثانویه توسط کلسیت پر شده ‌است. ب) میکرولیت‌های سانیدین با ماکل کارسباد در بخش میکرولیتی- شیشه‌ای که فضای بین حفرات را پر کرده است. ج) بلور یوهدرال پلاژیوکلاز با ماکل پلی سنتتیک در خمیره. (=Sa سانیدین).

شرح نمونه KD-606T1 (تصویر 4-66): نام سنگ تراکیت بوده کانی های اصلی آن سانیدین و پلاژیوکلاز و کانی فرعی آن کلسیت می باشد. بیش از 50% حجم سنگ در این نمونه را حفرات* نسبتاً گرد تا نامنظم تشکیل داده است؛ حفرات توسط کانی کلسیت‌ پر شده‌ است. فضای بین حفرات را میکرولیت‌های فلدسپار تشکیل می‌دهد که در یک خمیره شیشه‌ای به صورت پراکنده قرار گرفته‌اند. حجم عمده میکرولیت‌های فلدسپار را کانی سانیدین با فرم‌های بلوری کشیده و ماکل کارسباد شاخص تشکیل می‌دهد. درصد کمی از میکرولیت‌های فلدسپار (حدود10%) شامل میکرولیت‌های پلاژیوکلاز، با ماکل پلی سنتتیک مشخص، می‌باشد. دگرسانی به صورت کلسیت‌های ثانویه به صورت پرکننده حفرات؛ دگرسانی بخشی خمیره شیشه‌ای به کانی‌رسی دیده می شود. بافت سنگ وزیکولار یا حفره‌ای (vesicular)؛ میکرولیتی-شیشه‌ای می باشد.

* توضیحات: حجم بالای حفرات در این نمونه نشانگر خروج از محلول (exsolution) آب و یا مواد فرار دیگر از یک ماگمای اشباع از این اجزا، به دلیل کاهش فشار ضمن فوران، است.

### محدوده آنومال شماره A24

با توجه به تصویر 4-67 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 05/1 کیلومترمربع بوده و در شرق محدوده مورد مطالعه واقع میباشد.

عنصرSn  در نمونه آبراههای برداشت شده از این محدوده دارای آنومالی است. سنگهای موجود در این حوضه شامل توفهای ریولیتی، ایگنمبریت، تراکیآندزیت، مارل، ریولیت (تصویر 4-68) ، سنگ آهک، ولکانیک های قرمز و خاکستری رنگ ریولیتی دارای رگچه های سیلیس هستند.

از محدوده فوق یک نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-167-H1 كه از محل نمونه ژئوشيميايي 167 برداشت شده و نسبت به هیچ کدام از کانیهای موجود غنیشدگی نشان نمیدهد.

همچنین یک نمونه مینرالیزه به شرح زیر در این منطقه برداشت شده است:

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-167-M1با مختصات UTM (3748931 و 673641) برداشت شده است و نسبت به هیچ کدام از عناصر موجود غنی شدگی نشان نمیدهد.

نتایج فوق و بررسیهای صحرایی نشان دهنده آن است که این محدوده فاقد پتانسیل چندان ارزشمندی از کانیسازی فلزی بوده و لذا در اولویت اکتشافی قرار نمیگیرد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-35 نشان داده شده است.

تصویر 4-67- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A24 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-68- نمایی از ولکانیک های قرمز رنگ در محدوده آنومالی A24

### محدوده آنومال شماره A25

با توجه به تصویر 4-69 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی نیز در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 49/1 کیلومترمربع بوده و در شرق محدوده مورد مطالعه قرار دارد.

عنصر Ba در نمونه آبراههای برداشت شده از این محدوده دارای آنومالی است. سنگهای موجود در این حوضه شامل ایگنمبریت، ریولیت، توف ریولیتی ، سنگ آهک، توفیت (تصویر 4-70)، مارل و کنگلومرا هستند.

از محدوده فوق دو نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-518-H با مختصات UTM (3752952 و 675183) برداشت شده و نسبت به کانیهای هماتیت، لوکوکسن، مارتیت و پیریت اکسیدی غنی شدگی نشان میدهد.

- نمونه کانی سنگین شماره KD-518-H1 كه كه از محل نمونه ژئوشيميايي 518 برداشت شده و نسبت به هیچ کدام از کانیهای موجود غنی شدگی نشان نمیدهد.

همچنین یک نمونه مینرالیزه به شرح زیر در این منطقه برداشت شده است:

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-518-M1با مختصات UTM (3752889 و 675235) برداشت شده است و نسبت به عناصر Ce، Cs و La غنی شدگی نشان میدهد.

نتایج فوق نشان دهنده وجود ناهنجاری عناصر نادر خاکی در این محدوده میباشد و بررسی آن قابل توصیه است.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-36 نشان داده شده است.

تصویر 4-69- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A25 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-70- نمایی از واحد ولکانیک توفی تیره رنگ در محدوده آنومالی A25

### محدوده آنومال شماره A26

با توجه به تصویر 4-71 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 03/1 کیلومترمربع بوده و در شمال شرق محدوده مورد مطالعه قرار دارد.

عنصر Pb در نمونه آبراههای برداشت شده از این محدوده دارای آنومالی است. سنگهای موجود در این حوضه شامل گرانودیوریت، گرانیت پورفیری، دیوریت، کوارتزسینیت، سنگ آهک، شیل، کنگلومرا، آندزیت، توف آندزیتی و آگلومرا هستند. در این میان ولکانیکهای خاکستری سبز دارای نوارهای آلتره اکسید آهندار، توف برش سبز و قهوه ای بیشترین حجم را دارند (تصویر 4-72).

از محدوده فوق دو نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-511-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 511 برداشت شده و نسبت به سیلیکاتهای آلتره غنیشدگی نشان میدهد.

- نمونه کانی سنگین شماره KD-511-H1 با مختصات UTM (3755319 و 675093) برداشت شده است و نسبت به اپیدوت غنی شدگی نشان میدهد.

همچنین یک نمونه مینرالیزه به شرح زیر در این منطقه برداشت شده است:

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-511-M1با مختصات UTM (3755414 و 674601) برداشت شده است و نسبت به هیچ کدام از عناصر موجود غنی شدگی نشان نمیدهد.

نتایج فوق و بررسیهای صحرایی نشان دهنده آن است که این محدوده فاقد پتانسیل ارزشمندی از کانیسازی فلزی بوده و لذا در اولویت اکتشافی قرار نمیگیرد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-37 نشان داده شده است.

تصویر 4-71- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A26 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-72- نمایی از واحد آهکی دارای ندول های آلتره اکسید آهنی محدوده آنومالی A26

### محدوده آنومال شماره A27

با توجه به تصویر 4-73 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 39/1 کیلومترمربع بوده و در شمال شرق محدوده مورد مطالعه قرار دارد.

در نمونه آبراههای برداشت شده از این محدوده عنصر Ba آنومال بوده است. سنگهای موجود در این حوضه شامل آندزیت، آندزیت- بازالت، توف آندزیتی ، توف برش، آگلومرا و گرانیت پورفیری میباشد که بخشهای ولکانیک آن آلتره شدهاند. (تصویر 4-74)

از محدوده فوق دو نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-461-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 461 برداشت شده و نسبت به کانیهای کربناته و سلستیت غنی شدگی نشان می دهد.

- نمونه کانی سنگین شماره KD-461-H1 كه با مختصات UTM (81/3759766 و 18/674858) برداشت شده است و نسبت به آپاتیت غنی شدگی نشان میدهد.

همچنین یک نمونه مینرالیزه به شرح زیر در این منطقه برداشت شده است:

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-461-M1با مختصات UTM (3759190 و 674317) برداشت شده است و نسبت به عنصر زیرکنیوم غنی شدگی نشان میدهد.

به علاوه از این محدوده یک نمونه XRD به شرح زیر برداشت گردیده است:

-نمونه شماره KD-461-X1 که از محل نمونه مینرالیزه KD-461-M1 برداشت شده است، در فاز اصلی آن کانیهای کوارتز، اورتوکلاز و آلبیت مشاهده میگردد.

نتایج فوق و بررسیهای صحرایی نشان دهنده آن است که این محدوده فاقد پتانسیل ارزشمندی از کانیسازی فلزی بوده و لذا در اولویت اکتشافی  بعدی قرار نمیگیرد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-38 نشان داده شده است.

تصویر 4-73- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A27 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-74- نمایی از ولکانیک های دگرسان زرد تا قهوه ای در محدوده آنومالی A27

### محدوده آنومال شماره A28

با توجه به تصویر 4-75 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 21/2 کیلومترمربع میباشد. اين آنومالی در شمال ،کمی به سمت شرق محدوده مورد مطالعه قرار دارد.

عنصر Zn در نمونه آبراههای برداشت شده از این محدوده دارای آنومالی است. سنگهای موجود در این حوضه شامل آندزیت، توف آندزیتی ، آگلومرا، گرانیت پورفیری، داسیت، توف ریولیتی ، مارل، آهک، ریولیت، شیل، ماسهسنگ، کنگلومرا میباشد. در مشاهدات صحرایی آهکهای کم دگرگونی دارای رگه و رگچه های سیلیسی مشاهده شده اند (تصویر 4-76).

از محدوده فوق یک نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-506-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 506 برداشت شده و نسبت کانیهای اپیدوت و کلریت غنی شدگی نشان میدهد.

نتایج فوق و بررسیهای صحرایی نشان دهنده آن است که این محدوده فاقد پتانسیل چندان ارزشمندی از کانیسازی فلزی بوده و لذا در اولویت اکتشافی بزرگ مقیاستر قرار نمیگیرد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-39 نشان داده شده است.

تصویر 4-75- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A28 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-76- نمایی از رگه های سیلیسی درون واحد آهک دگرگونه در محدوده آنومالی A28

### محدوده آنومال شماره A29

با توجه به تصویر 4-77 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی نیز در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 98/0 کیلومترمربع بوده و در شمال محدوده مورد مطالعه واقع شده است.

عنصر Zn در نمونه آبراههای برداشت شده از این محدوده دارای آنومالی است. سنگهای موجود در این حوضه را گرانودیوریت، گرانیت، دیوریت، آندزیت، آندزیت و توف ریوداسیتی ، توف برش، آگلومرا، ایگنمبریت، فیلیت ، آهک دگرگون شده (تصاویر 4-78 و 4-79)، شیل، ماسهسنگ و کنگلومرا تشکیل میدهند. در مشاهدات صحرایی رگه سیلیسی- کربناتی حاوی اکسید آهن و مالاکیت درون فیلیت های سبز رنگ فاقد لایهبندی و آهکهای دگرسان شده مشاهده شده است.

از محدوده فوق دو نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-372-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 372 برداشت شده و نسبت به هیچ کدام از کانیهای موجود غنی شدگی نشان نمی دهد.

- نمونه کانی سنگین شماره KD-372-H1 كه با مختصات UTM (97/3752929 و 73/666124) برداشت شده است و نسبت به هیچ کدام از کانیهای موجود غنی شدگی نشان نمیدهد.

همچنین سه نمونه مینرالیزه به شرح زیر در این منطقه برداشت شده است:

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-372-M1با مختصات UTM (3753626 و 666307) برداشت شده است و نسبت به هیچ کدام از عناصر موجود غنی شدگی نشان نمیدهد.

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-372-M2با مختصات UTM (3753626 و 666307) برداشت شده است و نسبت به هیچ کدام از عناصر موجود غنی شدگی نشان نمیدهد.

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-372-M3با مختصات UTM (3753626 و 666307) برداشت شده است و نسبت به هیچ کدام از عناصر موجود غنی شدگی نشان نمیدهد.

نتایج فوق و بررسیهای صحرایی نشان دهنده آن است که این محدوده فاقد پتانسیل چندان ارزشمندی از کانیسازی فلزی بوده و لذا در اولویت اکتشافی قرار نمیگیرد. در عین حال افزایش نسبی در میزان مس باعث میگردد تا در صورت امید بخشی نواحی اطراف این محدوده، آن نیز مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-40 نشان داده شده است.

تصویر 4-77- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A29 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-78-  نمایی از کنتاکت توده نفوذی روشن رنگ در مجاورت سنگ آهک دگرگون شده در محدوده آنومالی A29. دید به غرب

تصویر 4-79- نمایی از واحد سنگ آهک دگرگون شده در محدوده آنومالی A29

### محدوده آنومال شماره A30

با توجه به تصویر 4-80 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 2 کیلومترمربع است. اين آنومالی در شمال محدوده مورد مطالعه واقع شده است.

عنصر Cu در نمونه آبراههای برداشت شده از این محدوده دارای آنومالی است. سنگهای موجود در این حوضه شامل ولکانیکهای حد واسط تا اسیدی، گرانودیوریت (تصویر 4-81)، گرانیت، دیوریت، شیل، ماسه سنگ و کنگلومرا، متامورفیتهای کوه دم شامل شیست سبز، فیلیت و سنگ آهک کریستالین هستند. در بررسی صحرایی حضور مالاکیت در سطح برونزدهای توده نفوذی، ولکانیکی و رگههای سیلیسی و اکسیدهای آهن حاوی مالاکیت در سنگهای دگرگونی مشاهده شده است (تصویر 4-82 تا 4-83).

از محدوده فوق یک نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-491-Hكه از محل نمونه ژئوشيميايي 491 برداشت شده و نسبت به هیچ کدام از کانیهای موجود غنی شدگی نشان نمی دهد.

همچنین دو نمونه مینرالیزه به شرح زیر در این منطقه برداشت شده است:

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-493-M1با مختصات UTM (375611 و 667112) برداشت شده است و نسبت به عناصر Au، As، Cd، S و Sb غنیشدگی نشان میدهد.

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-493-M2با مختصات UTM (3755869 و 667213) برداشت شده است و نسبت به عناصر Co و S غنی شدگی نشان میدهد. نمونه مقطع صیقلی برداشت شده از محل این نمونه در ادامه آمده است.

به علاوه از این محدوده یک نمونه آلتره به شرح زیر برداشت گردیده است:

-نمونه آلتره با شماره KD-493-X1 كه از محل نمونه مینرالیزه KD-493-M1 برداشت شده است، در فاز اصلی آن کانی کوارتز و در فاز فرعی آن کانی های کلسیت، موسکویت، کائولینیت و آناتاز مشاهده میگردد.

نتایج بررسیهای صحرایی و مطالعات آزمایشگاهی نشان دهنده وجود کانیسازی طلا، مس و عناصر همراه در این محدوده میباشد. هر چند مقادیر مطلق عیاری این عناصر در حد اقتصادی نیست، اما افزایش آن تا چندین و یا چند صد برابر مقادیر متعارف، عملکرد سامانههای کانیسازی را در این محدوده نشان میدهد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-41 نشان داده شده است.

تصویر 4-80- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A30 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-81- نمایی از توده های نفوذی در محدوده آنومالی A30

تصویر 4-82- نمایی از کانه زایی مس و آهن در محدوده آنومالی A30

تصویر 4-83- نمایی از کانه زایی مس به صورت کالکوپیریت درون سنگ های ولکانیکی در محدوده آنومالی A30

تصویر 4-84- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه KD-493P1 . الف) تجمعهای نسبتاً درشت از بلورهای اسپکیولاریت در زمینه. ب) سوزنهای اسپکیولاریت. ج) تجمعی شعاعی بلورهای تیغه ای اسپکیولاریت به شکل یک رگچه فلزی. د) رگچه‌ ثانویه هماتیت درون پیریت. (Spc=Specularite)

# شرح نمونه KD-493P1 (تصویر 4-84): نمونه دارای بافت تجمعهای شعاعی و روابط قطعشدگی (cross-cutting) بوده و شکل رخداد به صورت تجمع بلورهای تیغهای-سوزنی و رگچه‌ای میباشند. کانهها شامل هماتیتهای پولکی (اسپکیولاریت) و پیریت هستند. هماتیت پولکی (اسپکیولاریت) کانی غالب در نمونه با فراوانی حدود 25% میباشد که با صورت بلورهای با فرم‌ تیغهای-سوزنی، با اگرگات شعاعی، در زمینه جایگزین شده است. بلورهای هماتیت به صورت تجمعهای درشت فلزی دیده میشود. رخداد پیریت در نمونه به شکل بلورهای بیوجه نسبتاً درشت (با فراوانی حدود 5/0%) می‌باشد که عمدتاً در حاشیه مقطع تمرکز یافته است. کانی پیریت توسط رگچه‌های هماتیت قطع شده است. کانی هماتیت احتمالاً به صورت اولیه و پس از تشکیل پیریت در نمونه جایگزین شده است.

### محدوده آنومال شماره A31

با توجه به تصویر 4-85 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی نیز در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 53/10 کیلومترمربع بوده و در شمال محدوده مورد مطالعه قرار دارد.

عناصر As و Zn در نمونه آبراههای برداشت شده از این محدوده آنومال بودهاند. سنگهای موجود در این حوضه شامل گرانودیوریت، گرانیت پورفیری، دیوریت، سنگ آهک، شیل، ماسه سنگ و کنگلومرا، متاریولیت (تصویر 4-86) شیست سبز، فیلیت و سنگ آهک کریستالین میباشند. در مشاهدات صحرایی رگه مگنتیتی درون واحد فیلیت مشاهده شده است (تصویر 4-87). از محدوده فوق هیچ نمونه كاني سنگين برداشت نگرديده است ولی دو نمونه مینرالیزه به شرح زیر از این منطقه برداشت شده است:

تصویر 4-85- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A31 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-86- نمایی از دایک سفید رنگ متاریولیتی در محدوده آنومالی A31

تصویر 4-87- نمایی از کانه زایی آهن مگنتیتی در محدوده آنومالی A31

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-359-M1با مختصات UTM (3755367 و 665450) برداشت شده است و نسبت به هیچ کدام از کانیهای موجود غنی شدگی نشان نمیدهد. نتیجه مقطع نازک برداشت شده از محل این نمونه در ادامه آمده است.

نمونه مینرالیزه شماره  KD-359-M2با مختصات UTM (3755291 و 665512) برداشت شده است و نسبت به عناصر Fe، Bi و Te غنی شدگی نشان میدهد. نتایج مقاطع نازک و صیقلی برداشت شده از محل این نمونه نیز در ادامه آمده است.

تصویر 4-88- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع نازک نمونه KD-359T1. الف- فنوکریست‌های فلدسپار (Fld)، با تبدیل‌شدگی شدید به کانی‌های رسی (به رنگ تیره) و سریسیت، در یک خمیره با دگرسانی مشابه. ب- فنوکریست‌های کوارتز (Qtz) با خوردگی‌های خلیجی که به طور بخشی از حاشیه توسط سریسیت و مواد کربناتی جانشین شده است. پیکان‌های سفید به یک قطعه لیتیک اشاره می‌کند که به شدت توسط کانی‌های رسی جانشین شده است. ج- بلور آلکالی فلدسپار که به شدت توسط کانی‌های رسی جانشین شده است.

شرح نمونه KD-359T1 (تصویر 4-88): نام سنگ متاریولیت (metarhyolite) بوده و اجزای تشکیل‌دهنده فنوکریست‌های کوارتز و فلدسپار (به صورت قالب‌های بازمانده آلکالی فلدسپار و پلاژیوکلاز) در یک خمیره ریزدانه که به طور گسترده توسط مجموعه‌ای از کربنات، سریسیت و کانی‌های رسی جانشین شده، می باشد. فنوکریست‌های فلدسپار تقریباً به طور کامل توسط کانی‌های رسی و سریسیت جانشین شده است. بافت سنگ بلاستوپورفیریتیک یا بازمانده بافت پورفیریتیک آذرین (blastoporphyritic) و سنگ اولیه (protolith) آن ریولیت می باشد.

شرح نمونه KD-359T2 (تصویر 4-89): نام سنگ هورنبلند-اکتینولیت دیابلاستیت (hornblende-actinolite diablastite) بوده و اجزای تشکیل‌دهنده آن شامل اکتینولیت، کربنات (کلسیت؟)، هورنبلند، کلریت، اپیدوت، کوارتز و فلدسپار می باشد. بخش عمده‌ای از حجم نمونه را آمفیبول‌های گروه ترمولیت-اکتینولیت تشکیل می‌دهد که به صورت تجمعی از بلورهای ریز تا بلورهای نسبتاً درشت صفحه‌ای به صورت ثانویه تشکیل شده است.

اکتینولیت به طور گسترده جانشین کلریت شده است؛ بقایایی از کانی کلریت به صورت تمرکزهای پراکنده در زمینه وجود دارد. کانی اکتینولیت به نوبه خود به طور بخشی توسط هورنبلند و مواد کربناتی جانشین شده است.

بخش‌هایی از سنگ آذرین اولیه، به صورت بازمانده کانی‌های کوارتز و فلدسپار، باقی مانده است.

مواد کربناتی ثانویه (به طور عمده کلسیت) به همراه کانی‌های زمینه تشکیل و جانشین این کانی‌ها (به ویژه کانی اکتینولیت) شده است. بافت سنگ دیابلاستیک (diablastic) و بافت بازمانده آذرین (relict texture) و سنگ اولیه (protolith) آن سنگ‌های آذرین بازیک می باشد. رخساره دگرگونی نیز شامل آلبیت-اپیدوت هورنفلس تا هورنبلند هورنفلس است.

تصویر 4-89- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع نازک نمونه KD-359T2. الف- بخش‌های بازمانده از بافت آذرین اولیه که بخش زیادی از آن توسط اکتینولیت (Act) و مواد کربناتی (Cal) جانشین شده است. ب- بخش‌های بازمانده از کانی کلریت در زمینه به رنگ تیره؛ کانی کلریت به طور گسترده توسط اکتینولیت جانشین شده است. ج- تمرکز بلورهای ریز اپیدوت با برجستگی بالا به همراه بخش‌های کلریتی بازمانده به رنگ سبز روشن و با برجستگی پایین. د- بلورهای ستونی و نسبتاً درشت اکتینولیت که به طور بخشی توسط مواد کربناتی (کلسیت) جانشین شده است. به تمرکز بلورهای کلریت به همراه بخش‌های آذرین بازمانده توجه شود.

شرح نمونه KD-359P1 (تصویر 4-90): نمونه دارای بافت پراکندهدانه بوده و شکل رخداد به صورت بلورهای بی‌وجه تا وجه‌دار، رگچه‌ای می باشند. کانهها شامل مگنتیت، پیریت و گوتیت هستند. مگنتیت کانی فلزی غالب در نمونه با فراوانی بیش از 50% سطح نمونه میباشد. این کانی به صورت بلورهای بی‌وجه تا نیمه‌وجه‌دار و وجهدار در زمینه جایگزین شده است. بلورهای مگنتیت تقریباً سالم و بدون هوازدگی میباشند. پیریت (با فراوانی حدود 1%) در بخش‌هایی از نمونه، به همراه کانی مگنتیت، دیده می‌شود. کانی پیریت به شکل بلورهای ریز تا نسبتاً درشت و همچنین به صورت رگچه‌ای در زمینه جایگزین شده است. اکسیدهای ثانویه آهن، شامل گوتیت و هماتیت؟، در اثر اکسیدشدگی بخشی پیریت تشکیل شده است.

نتایج بررسیهای صحرایی و مطالعات آزمایشگاهی نشان دهنده وجود کانیسازی آهن در این محدوده میباشد. افزایش مقدار عنصر بیسموت تا چندین برابر مقادیر متعارف میتواند امید بخش حضور سامانههای کانیسازی پلی متال در این محدوده باشد. شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-42 نشان داده شده است.

تصویر 4-90- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه .KD-359P1 الف) تجمعی از بلورهای نیمه‌وجه‌دار تا بیوجه مگنتیت. ب) تجمع بلورهای نسبتاً ریز و غالباً بی‌وجه مگنتیت در زمینه. ج) کانی پیریت در مرز با بلورهای. د) جایگیری پیریت به شکل رگچه‌ای در زمینه. ه) دربرگرفتی بلورهای ریز مگنتیت توسط پیریت به شکل تمرکز درون فضای خالی.

### محدوده آنومال شماره A32

با توجه به تصویر 4-91 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 68/0 کیلومترمربع بوده و در شمال محدوده مورد مطالعه واقع میباشد.

عنصر Cu در نمونه آبراههای برداشت شده از این محدوده آنومال بوده است. سنگهای موجود در این حوضه شامل بازالت و دولریت، شیست سبز، فیلیت و سنگ آهک کریستالین میباشد. در مشاهدات صحرایی فیلیتهای متورق به همراه رگههای سیلیسی و لایههای آهکی سیاه رنگ آغشته به نوارهای اکسید آهنی مشاهده شده اند (تصویر 4-92). از محدوده فوق یک نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-352-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 352 برداشت شده و نسبت به هیچ کدام از کانیهای موجود غنی شدگی نشان نمیدهد.

همچنین دو نمونه مینرالیزه به شرح زیر در این منطقه برداشت شده است:

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-352-M1با مختصات UTM (3755980 و 662983) برداشت شده است و نسبت به هیچ کدام از عناصر موجود غنی شدگی نشان نمیدهد.

نمونه مینرالیزه شماره  KD-352-M2با مختصات UTM (3755980 و 662983) برداشت شده است و نسبت به هیچ کدام از عناصر موجود غنی شدگی نشان نمیدهد.

نتایج فوق و بررسیهای صحرایی نشان دهنده آن است که این محدوده فاقد پتانسیل ارزشمندی از کانیسازی فلزی بوده و لذا در اولویت اکتشافی قرار نمیگیرد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-43 نشان داده شده است.

تصویر 4-91- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A32 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-92- نمایی از واحد آهکی دارای آغشتگی به اکسید آهن در محدوده آنومالی A32

### محدوده آنومال شماره A33

با توجه به تصویر 4-93 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه نسبتاً همواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 06/2کیلومترمربع بوده و در شمال محدوده مورد مطالعه واقع میباشد.

عنصر Ba  در نمونه آبراههای برداشت شده از این محدوده آنومال بوده است. سنگهای گرانیت پورفیری، آهک، مارل، کنگلومرا، شیل، ماسه سنگ، شیست سبز، فیلیت و سنگ آهک کریستالین واحد های سنگی بالا دست را تشکیل می دهند. در مشاهدات صحرایی رخنمونی از ولکانیکهای قرمز رنگ در این حوضه مشاهده میشوند. (تصویر 4-94)

از محدوده فوق دو نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-343-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 343 برداشت شده و نسبت به کانیهای اپیدوت، پیریت، لیمونیت و اسفن غنی شدگی نشان میدهد.

- نمونه کانی سنگین شماره KD-343-H1 كه با مختصات UTM (3759389 و 659572) برداشت شده است و نسبت به سریسیت غنی شدگی نشان میدهد.

نتایج فوق و بررسیهای صحرایی نشان دهنده آن است که این محدوده فاقد پتانسیل ارزشمندی از کانیسازی فلزی بوده و لذا در اولویت اکتشافی قرار نمیگیرد. شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-44 نشان داده شده است.

تصویر 4-93- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A33 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-94- نمایی از ولکانیک های قرمز رنگ در توپوگرافی نسبتا هموار محدوده آنومالی A33

### محدوده آنومال شماره A34

با توجه به تصویر 4-95 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه نسبتاً همواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 22/3 کیلومترمربع بوده و در شمال محدوده مورد مطالعه واقع میباشد.

عناصر Cu و Mn در نمونه آبراههای برداشت شده از این محدوده آنومال بودهاند. سنگهای گرانیت پورفیری، ولکانیکهای اسیدی، مارل، سنگ آهک، ماسه سنگ (تصویر 4-96)، کنگلومرا، آندزیت، توف و آگلومرا در این منطقه رخنمون دارند. از محدوده فوق هیچ نمونه کانی سنگین و یا مینرالیزه برداشت نشده است.

نتایج فوق و بررسیهای صحرایی نشان دهنده آن است که این محدوده فاقد پتانسیل ارزشمندی از کانیسازی فلزی بوده و لذا در اولویت اکتشافی قرار نمیگیرد. شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-45 نشان داده شده است.

تصویر 4-95- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A34 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-96- نمایی از واحدهای رسوبی ماسه سنگی در محدوده آنومالی A34

### محدوده آنومال شماره A35

با توجه به تصویر 4-97 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 25/1 کیلومترمربع بوده و در شمال محدوده مورد مطالعه واقع میباشد.

عنصر Ba در نمونه آبراههای برداشت شده از این محدوده آنومال بوده است. سنگهای آندزیت، آندزیت بازالت، توف، داسیت، ایگنمبریت، گرانیتپورفیری، آهک (تصویرا 4-98)، شیل، ماسه سنگ، کنگلومرا، شیست سبز، سنگ آهک کریستالین و فیلیت در این حوضه دیده میشود. واحدهای رسوبی شیل و ماسه سنگ دارای  چرت، رگه های سیلیسی و اکسیدآهنی پراکنده هستند (تصویر 4-99).

تصویر 4-97- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A35 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-98- نمایی از واحد آهکی در محدوده آنومالی  A35

تصویر 4-99-  نمایی از چرت موجود درون ماسه سنگ های خاکستری محدوده آنومالی A35

از محدوده فوق یک نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-337-H1 كه از محل نمونه ژئوشيميايي 337 برداشت شده و نسبت به هیچ کدام از کانیهای موجود غنی شدگی نشان نمیدهد.

همچنین یک نمونه جهت مطالعه با روش XRD به شرح زیر از محدوده مورد نظر برداشت شده است:

نمونه شماره KD-337-X1 كه از مختصات UTM(3759910 و 657850( برداشت شده است و در فاز اصلی آن گوتیت و کلسیت مشاهده گردیده است.

در ادامه نتیجه نمونه مقطع صیقلی KD-337-P1 برداشت شده از این محدوده ارائه شده است. (تصویر 4-100)

تصویر 4-100- تصویر میکروسکوپی گرفته شده از مقطع صیقلی نمونه .KD-337P1 الف) رگچههای هماتیت داربستی. ب) تجمعی از بلورهای نیمه‌وجه‌دار هماتیت‌‌ در زمینه.

شرح نمونه KD-337P1 (تصویر 4-100): نمونه دارای بافت پراکندهدانه و داربستی بوده و شکل رخداد به صورت بلورهای نیمه‌وجه‌دار تا بی‌وجه و رگچه‌ای میباشند. شامل کانه هماتیت است. هماتیت (با فراوانی حدود 10%) تنها کانی فلزی در نمونه وجود دارد. حجم عمده این کانی در زمینه را رگچههای فلزی داربستی تشکیل میدهد. کانی هماتیت همچنین به صورت تجمع بلورهای غالباً نیمه‌وجهدیده میشود که به نظر میرسد حاصل اکسیدشدگی کانی پیریت بوده است.

براساس نتایج و مستندات فوق کانیسازی جزیی آهن در این محدوده قابل گزارش است. لذا در صورتی که این نوع کانیسازی در نواحی مجاور نیز تکرار شود بررسی بیشتر آن پیشنهاد میگردد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-46 نشان داده شده است.

### محدوده آنومال شماره A36

با توجه به تصویر 4-101 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 23/2 کیلومترمربع بوده و در شمال محدوده مورد مطالعه قرار دارد.

عنصر Cu در نمونه آبراههای برداشتشده از این محدوده آنومال بوده است. سنگهای این حوضه شامل توف، ایگنمبریت، مارل، گرانیت پورفیری، کنگلومرا، سنگآهک، شیستسبز، فیلیت و سنگآهک کریستالین میباشد. در مشاهدات صحرایی رخنمون رگههای سیلیسی و اکسیدآهن به میزبانی مجموعه سیلتستون و آهکهای خاکستری رنگ مشاهده میشود(تصویر4-102). از محدوده فوق یک نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-319-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 319 برداشت شده و نسبت به آناتاز غنی شدگی نشان می دهد.

همچنین دو نمونه مینرالیزه به شرح زیر در این منطقه برداشت شده است:

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-318-M1با مختصات UTM (3759508 و 655776) برداشت شده است و نسبت به هیچ کدام از عناصر موجود غنی شدگی نشان نمیدهد.

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-337-M1با مختصات UTM (3759910 و 657850) برداشت شده است و نسبت به Cu، Fe، Mn و S غنی شدگی نشان میدهد.با توجه به نتایج بدست آمده، ادامه بررسی در این محدوده قابل توصیه میباشد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-47 نشان داده شده است.

تصویر 4-101- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A36 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-102- رخنمون رگه های سیلیسی و اکسید آهن درون مجموعه سیلتستون و آهک های خاکستری رنگ در محدوده آنومالی A36

### محدوده آنومال شماره A37

با توجه به تصویر 4-103 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه همواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 06/1 کیلومترمربع بوده و در شمال محدوده مورد مطالعه واقع میباشد. شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-48 ارایه شده است.

عنصر As در نمونه آبراههای برداشت شده از این محدوده آنومال بوده است. سنگهای این حوضه شامل آهک، سیلتستون، شیل و دولومیت میباشد.

از محدوده فوق یک نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-316-H1 كه با مختصات UTM (3756653 و 656478) برداشت شده و نسبت به هیچ کدام از کانیهای موجود غنی شدگی نشان نمیدهد.

نتایج فوق و بررسیهای صحرایی نشان دهنده آن است که این محدوده فاقد پتانسیل ارزشمندی از کانیسازی فلزی بوده و لذا در اولویت اکتشافی بعدی قرار نمیگیرد.

تصویر 4-103- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A37 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

### محدوده آنومال شماره A38

با توجه به تصویر 4-104 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی نیز در منطقه همواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 7/5 کیلومترمربع بوده و در شمال محدوده مورد مطالعه قرار دارد.

عنصر Pb در نمونه آبراههای برداشت شده از این محدوده آنومال بوده است. سنگهای این حوضه شامل کنگلومرا، شیست سبز، فیلیت، آهک کریستالین، دولومیت، آهک، سیلتستون و شیل میباشد.

از محدوده فوق هیچ نمونه کانی سنگین و یا مینرالیزه برداشت نشده است.

نتایج فوق و بررسیهای صحرایی نشان دهنده آن است که این محدوده فاقد پتانسیل ارزشمندی از کانیسازی فلزی بوده و لذا در اولویت اکتشافی قرار نمیگیرد. شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-49 نشان داده شده است.

تصویر 4-104- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A38 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

### محدوده آنومال شماره A39

با توجه به تصویر 4-105 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 49/1 کیلومترمربع بوده و در شمال محدوده مورد مطالعه قرار دارد.

عناصر Cu و Mn در نمونه آبراههای برداشت شده از این محدوده آنومال بودهاند. سنگهای این حوضه شامل بازالت و دولریت ائوسن-الیگوسن، توف ریوداسیتی ، ایگنمبریت، مارل، آهک، متامورفیتهای کوه دم شامل شیست سبز، فیلیت (تصویر 4-106)و آهک کریستالین میباشد.

از محدوده فوق یک نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-338-H1 كه با مختصات UTM (3761467 و 659980) برداشت شده است و نسبت به هیچ کدام از کانیهای موجود غنی شدگی نشان نمیدهد.

نتایج فوق و بررسیهای صحرایی نشان دهنده آن است که این محدوده فاقد پتانسیل ارزشمندی از کانیسازی فلزی بوده و لذا در اولویت اکتشافی قرار نمیگیرد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-50 نشان داده شده است.

تصویر 4-105- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A39 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-106- نمایی از واحدهای فیلیت سبز رنگ در محدوده آنومالی A39

### محدوده آنومال شماره A40

با توجه به تصویر 4-107 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی نیز در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 37/2 کیلومترمربع بوده و در شمال محدوده مورد مطالعه واقع میباشد.

عناصر Cu  و Mn در نمونه آبراههای برداشت شده از این محدوده آنومال بودهاند. سنگهای این حوضه شامل گرانیت پورفیری، آندزیت، توف، آگلومرا، شیست سبز، فیلیت (تصویر 4-108) و آهک کریستالین میباشد.

از محدوده فوق یک نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانیسنگین شماره KD-334-H1 كه از محل نمونه ژئوشيميايي 334 برداشت شده و نسبت به هیچ کدام از کانیهای موجود غنی شدگی نشان نمیدهد.

نتایج فوق و بررسیهای صحرایی نشان دهنده آن است که این محدوده فاقد پتانسیل ارزشمندی از کانیسازی فلزی بوده و لذا در اولویت اکتشافی قرار نمیگیرد. شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-51 نشان داده شده است.

تصویر 4-107- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A40 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-108- نمایی از واحدهای فیلیت سبز رنگ در محدوده آنومالی A40

### محدوده آنومال شماره A41

با توجه به تصویر 4-109 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه نسبتاً همواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 03/4 کیلومترمربع بوده و در شمال محدوده مورد مطالعه قرار دارد.

عناصر Cu ، Mn و Pb در نمونه آبراههای برداشت شده از این محدوده آنومال بودهاند. سنگهای این حوضه شامل آندزیت، آندزیت بازالت، توف، آگلومرا، مارل، سنگ آهک، کنگلومرا، ایگنمبریت، شیست سبز، فیلیت و آهک کریستالین
 میباشد. در مشاهدات صحرایی برونزدهای رگه باریت به همراه مالاکیت و اکسیدهای آهن و رگه های سیلیسی در درون
 واحد های  ولکانیک و همچنین رگه های سیلیسی همراه اکسید آهن سیاهرنگ در درون ماسه سنگ های خاکستری مشاهده شده اند (تصاویر 4-110 و 4-111).

از محدوده فوق یک نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-330-H1 كه از محل نمونه ژئوشيميايي 330 برداشت شده و نسبت به کانی لوکوکسن غنی شدگی نشان میدهد.

همچنین سه نمونه مینرالیزه به شرح زیر در این منطقه برداشت شده است:

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-330-M1با مختصات UTM (3763131 و 658198) برداشت شده و نسبت به عناصر Ba، Cu، Sr و W غنی شدگی نشان میدهد.

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-330-M2با مختصات UTM (3763131 و 658198) برداشت شده و نسبت به عناصر Fe، Mo، Sb و Te غنی شدگی نشان میدهد.

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-330-M3با مختصات UTM (3762625 و 657959) برداشت شده و نسبت به عناصر Bi، Fe و Mn موجود غنی شدگی نشان میدهد.

با توجه به نتایج فوق و مشاهدات صحرایی این منطقه دارای کانی سازی آهن، همراه با مس و برخی عناصر همراه آن و حتی طلا میباشد،لذا تداوم اکتشاف در این منطقه میتواند امید بخش باشد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-52 نشان داده شده است.

تصویر 4-109- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A41 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-110- نمایی از کانه زایی رگه ای باریت، مالاکیت به همراه اکسیدهای آهن درون واحد ولکانیکی در محدوده آنومالی A41

تصویر 4-111- نمایی از واحد ماسه سنگی دارای رگه های سیلیسی-اکسید آهنی سیاه رنگ در در محدوده آنومالی A41

### محدوده آنومال شماره A42

با توجه به تصویر 4-112 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه نسبتاً همواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 62/1 کیلومترمربع بوده و در شمال محدوده مورد مطالعه واقع میباشد.

عنصر Ba در نمونه آبراههای برداشت شده از این محدوده آنومال بودهاست. در این حوضه مارل، آهک، کنگلومرا، 
شیست سبز، فیلیت، آهک کریستالین، سیلتستون و ماسه سنگ دیده شده اند.

از محدوده فوق یک نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-329-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 329 برداشت شده و نسبت به کانی پیریت و لیمونیت غنی شدگی نشان میدهد.

نتایج فوق و بررسیهای صحرایی نشان دهنده آن است که این محدوده فاقد پتانسیل ارزشمندی از کانیسازی فلزی بوده و لذا در اولویت اکتشافی قرار نمیگیرد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-53 نشان داده شده است.

تصویر 4-112- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A42 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

### محدوده آنومال شماره A43

با توجه به تصویر 4-113 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 99/0 کیلومترمربع میباشد. اين آنومالی در شمال محدوده مورد مطالعه قرار دارد.

عناصر Cu و Mn در نمونه آبراههای برداشت شده از این محدوده آنومال بودهاند. سنگهای آندزیت، آندزیت- بازالت، 
توف آندزیتی ، توف برش، آگلومرا، مارل، آهک و کنگلومرا در این حوضه مشاهده شدهاند. (تصویر 4-114)

تصویر 4-113- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A43 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-114- نمایی از واحدهای آهکی کرتاسه در محدوده آنومالی A43

از محدوده فوق یک نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت شده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-322-H1 كه از محل نمونه ژئوشيميايي 322 برداشت شده و نسبت به هیچ کدام از کانیهای موجود غنی شدگی نشان نمیدهد.

نتایج فوق و بررسیهای صحرایی نشان دهنده آن است که این محدوده فاقد پتانسیل ارزشمندی از کانیسازی فلزی بوده و لذا در اولویت اکتشافی بعدی قرار نمیگیرد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-54 نشان داده شده است.

### محدوده آنومال شماره A44

با توجه به تصویر 4-115 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی نیز در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 75/1 کیلومترمربع است. اين آنومالی در شمال محدوده مورد مطالعه واقع شده است.

عناصر As و Zn در نمونه آبراههای برداشت شده از این محدوده آنومال بودهاند. سنگهای این حوضه شامل آندزیت، آندزیت- بازالت، توف آندزیتی ، توف برش و آگلومرامیباشد.

تصویر 4-115- تصوير ماهوارهاي محدوده آنومال A44 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

از محدوده فوق یک نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-310-H1 كه با مختصات UTM (52/3762679 و 07/652437) برداشت شده و نسبت به هیچ کدام از کانیهای موجود غنی شدگی نشان نمیدهد.

نتایج فوق و بررسیهای صحرایی نشان دهنده آن است که این محدوده فاقد پتانسیل ارزشمندی از کانیسازی فلزی بوده و لذا در اولویت اکتشافی قرار نمیگیرد. شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-55 نشان داده شده است.

### محدوده آنومال شماره A45

با توجه به تصویر 4-116 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی نیز در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 01/1 کیلومترمربع بوده و در شمال محدوده مورد مطالعه واقع میباشد.

عنصر As در نمونه آبراههای برداشتی از این محدوده آنومال بودهاند. سنگهای این حوضه شامل مارل، آهک، کنگلومرا، شیست سبز، فیلیت و آهک کریستالین، ماسه سنگ، سیلتستون و شیل میباشد.  از محدوده فوق هیچ نمونه کانی سنگین و یا مینرالیزه برداشت نشده است.

نتایج فوق و بررسیهای صحرایی نشان دهنده آن است که این محدوده فاقد پتانسیل ارزشمندی از کانیسازی فلزی بوده و لذا در اولویت اکتشافی قرار نمیگیرد. شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-56 نشان داده شده است.

تصویر 4-116- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A45 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

### محدوده آنومال شماره A46

با توجه به تصویر 4-117 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه همواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 15/1 کیلومترمربع بوده و در شمال غرب محدوده مورد مطالعه قرار دارد.

عنصر Pb در نمونه آبراههای برداشت شده از این محدوده آنومال بودهاست. سنگهای این حوضه شامل آندزیت، توف، آگلومرا، دولومیت و آهک هستند.

از محدوده فوق هیچ نمونه کانی سنگین و یا مینرالیزه برداشت نشده است.

نتایج فوق و بررسیهای صحرایی نشان دهنده آن است که این محدوده فاقد پتانسیل ارزشمندی از کانیسازی فلزی بوده و لذا در اولویت اکتشافی قرار نمیگیرد. شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-57 نشان داده شده است.

تصویر 4-117- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A46 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

### محدوده آنومال شماره A47

با توجه به تصویر 4-118 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه نسبتاً همواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 97/4 کیلومترمربع است. اين آنومالی در شمال غرب محدوده مورد مطالعه واقع شده است.

عناصر Sb و Mn در نمونه آبراههای برداشت شده از این محدوده آنومال بودهاند. سنگهای این حوضه شامل آندزیت، آندزیت -بازالت، توف آندزیتی ، توف برش، آگلومرا، کنگلومرا، آهک، مارل، شیل و ماسه سنگ می باشند. در مشاهدات صحرایی بخش های آلترهً حاوی اکسید آهن مشاهده شده است (تصویر 4-119).

تصویر 4-118- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A47 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-119- نمایی از واحد ولکانیک آلتره در محدوده آنومالی A47

از محدوده فوق هیچ نمونه کانیسنگین برداشت نشده است. دو نمونه مینرالیزه بهشرح زیر در این منطقه برداشتشده است:

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-278-M1با مختصات UTM (3754318 و 640783) برداشت شده و نسبت به عناصر As، Co، Fe، Mn و Ni غنی شدگی نشان میدهد.

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-287-M1با مختصات UTM (37525869 و 640068) برداشت شده و نسبت به عنصر Fe

غنی شدگی نشان میدهد.

همچنین یک نمونه جهت مطالعات کانی شناسی با روش XRD به شرح زیر از منطقه برداشت گردید:

-نمونه شماره  KD-287-X1که از محل نمونه مینرالیزه KD-287-M1 برداشت شده و در فاز اصلی آن کانی های کوارتز و اورتوکلاز و در فاز فرعی آن کانی های گوتیت، کلسیت، موسکوویت و مونتموریلونیت مشاهده گردیده است.

نتایج فوق و بررسیهای صحرایی نشان دهنده آن است که در این محدوده امکان یافتن کانیسازی آهن و برخی فلزات کمیاب وجود داشته و لذا انجام عملیات اکتشافی را در آن  می توان توصیه نمود.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-58 نشان داده شده است.

### محدوده آنومال شماره A48

با توجه به تصویر 4-120 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 22/5 کیلومترمربع بوده و در شمال غرب محدوده مورد مطالعه واقع شده است.

عنصر Mn در نمونه آبراههای برداشت شده از این محدوده آنومال بودهاست. سنگهای این حوضه شامل آندزیت، توف، آگلومرا، کنگلومرا، مارل، شیل، ماسه سنگ و آهک (تصویر 4-121) میباشد.

تصویر 4-120- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A48 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

از محدوده فوق چهار نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-263-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 263 برداشت شده و نسبت به شیست غنیشدگی نشان می دهد.

تصویر 4-121- نمایی از واحدهای آهک کرتاسه در محدوده آنومالی A48

- نمونه کانی سنگین شماره KD-265-H كه كه از محل نمونه ژئوشيميايي 265 برداشت شده برداشت شده است و نسبت به هیچ کدام از کانیهای موجود غنیشدگی نشان نمیدهد.

- نمونه کانی سنگین شماره KD-263-H1 كه با مختصات UTM (35/3755476 و 38/647834)  برداشت شده و نسبت به کانیهای اولیژیست و پیریت غنی شدگی نشان میدهد.

- نمونه کانی سنگین شماره KD-265-H1 كه با مختصات UTM (51/3754718 و 67/645417) برداشت شده است و نسبت به هیچ کدام از کانیهای موجود غنی شدگی نشان نمیدهد.

نتایج فوق و بررسیهای صحرایی نشان دهنده آن است که این محدوده فاقد پتانسیل ارزشمندی از کانیسازی فلزی بوده و لذا در اولویت اکتشافی قرار نمیگیرد. شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-59 نشان داده شده است.

### محدوده آنومال شماره A49

با توجه به تصویر 4-122 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه نسبتاً ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 89/2 کیلومترمربع بوده و در شمال غرب محدوده مورد مطالعه قرار دارد.

عنصرBa  در نمونه آبراههای برداشت شده از این محدوده آنومال بودهاست. سنگهای این حوضه شامل آندزیت، 
آندزیت- بازالت، توف، آگلومرا، ایگنمبریت، مارل و آهک میباشد. از محدوده فوق هیچ نمونه كاني سنگين و یا مینرالیزه برداشت نگرديده است.

تصویر 4-122- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A49 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

نتایج فوق و بررسیهای صحرایی نشان دهنده آن است که این محدوده فاقد پتانسیل ارزشمندی از کانیسازی فلزی بوده و لذا در اولویت اکتشافی قرار نمیگیرد. شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-60 نشان داده شده است.

### محدوده آنومال شماره A50

با توجه به تصویر 4-123 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه نسبتاً همواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 54/6 کیلومترمربع بوده و در شمال غرب محدوده مورد مطالعه واقع میباشد.

تصویر 4-123- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A50 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

عناصرMn وTe  در نمونه آبراههای برداشت شده از این محدوده آنومال بودهاند. سنگهای این حوضه شامل آندزیت، توف، آگلومرا، ایگنمبریت، مارل، آهک و سیلتستون حاوی پیریت میباشد.از محدوده فوق یک نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-25-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 25 برداشت شده و نسبت به کانیهای کلریت و مارتیت غنیشدگی نشان میدهد.

نتایج فوق و بررسیهای صحرایی نشان دهنده آن است که این محدوده فاقد پتانسیل ارزشمندی از کانیسازی فلزی بوده و لذا در اولویت اکتشافی بزرگ مقیاستر قرار نمیگیرد.شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-61 نشان داده شده است.

### محدوده آنومال شماره A51

با توجه به تصویر 4-124 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه همواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 16/5 کیلومترمربع بوده و در غرب محدوده مورد مطالعه قرار دارد.

عنصرAg  در نمونه آبراههای برداشت شده از این محدوده آنومال بوده است. سنگهای این حوضه شامل توف، ایگنمبریت، مارل، کنگلومرای توفی، آهک نومولیتی و ریولیت (تصویر 4-125) هستند.

تصویر 4-124- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A51 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-125- نمایی از توپوگرافی هموار و ولکانیک های قرمز رنگ محدوده آنومالی  A51

از محدوده فوق دو نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-11-H كه از محل نمونه ژئوشيميايي 11 برداشت شده و نسبت به هیچ کدام از کانیهای موجود غنی شدگی نشان نمیدهد.

- نمونه کانی سنگین شماره KD-11-H1 كه از مختصات UTM (3744806 و 641183) برداشت شده و نسبت به هیچ کدام از کانیهای موجود غنی شدگی نشان نمیدهد.

نتایج فوق و بررسیهای صحرایی نشان دهنده آن است که این محدوده فاقد پتانسیل ارزشمندی از کانیسازی فلزی بوده و لذا در اولویت اکتشافی قرار نمیگیرد.شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-62 نشان داده شده است.

### محدوده آنومال شماره A52

با توجه به تصویر 4-126 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه همواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 69/3 کیلومترمربع است. اين آنومالی در مرکز محدوده مورد مطالعه واقع شده است.

عنصرSn  در نمونه آبراههای برداشت شده از این محدوده آنومال بودهاست. سنگهای این حوضه شامل ایگنمبریت، تراکیداسیت (تصویر 4-127)، توف و کنگلومرا می باشد.

از محدوده فوق یک نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-58-H1 كه از محل نمونه ژئوشيميايي 58 برداشت شده و نسبت به اولیژیست غنی شدگی نشان میدهد.

همچنین یک نمونه مینرالیزه به شرح زیر در این منطقه برداشت شده است:

-نمونه مینرالیزه شماره  KD-58-M1با مختصات UTM (3739658 و 653558) برداشت شده است و نسبت به هیچ کدام از عناصر موجود غنی شدگی نشان نمیدهد.

نتایج فوق و بررسیهای صحرایی نشان دهنده آن است که این محدوده فاقد پتانسیل ارزشمندی از کانیسازی فلزی بوده و لذا در اولویت اکتشافی قرار نمیگیرد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-63 نشان داده شده است.

تصویر 4-126- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A52 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-127- نمایی از توپوگرافی هموار و ولکانیک های قرمز رنگ ریوداسیتی محدوده آنومالی A52

### محدوده آنومال شماره A53

با توجه به تصویر 4-128 مشاهده میشود که این محدوده آنومالی در منطقه ناهمواری واقع شده است. مساحت این حوضه بالغ بر 82/0 کیلومترمربع بوده و در شمال وکمی به سمت شرق محدوده مورد مطالعه قرار دارد.

عنصرCu  در نمونه آبراههای برداشت شده از این محدوده آنومال بوده است. سنگهای این حوضه شامل گرانیت پورفیری، آهک، مارل، کنگلومرا، شیل و ماسه سنگ می باشند. در مشاهدات صحرایی توده های نیمه عمیق و ساختارهای دایکی سفید رنگ مشاهده شده است. هر چند در این محدوده کانیسازی مس به صورت مشهود مشاهده نشد، اما آثار دپو و کارهای قدیمی در پایین دست نقطه ناهنجار که در حوضه ناهنجاری A1 قرار میگیرد، (تصاویر 4-129 و 4-130) نشان دهنده اهمیت کلی این محدوده از دیدگاه زمین شناسی اقتصادی است.

از محدوده فوق یک نمونه كاني سنگين به شرح زير برداشت گرديده است:

- نمونه کانی سنگین شماره KD-505-H1 كه از محل نمونه ژئوشيميايي 505 برداشت شده و نسبت به کانیهای آپاتیت و آمفیبول غنی شدگی نشان میدهد. بر اساس نتایج فوق و بررسیهای صحرایی، ادامه بررسی در این محدوده قابل توصیه میباشد.

شناسنامه این محدوده در جدول شماره 4-64 نشان داده شده است.

تصویر 4-128- تصوير ماهواره اي محدوده آنومال A53 به همراه شماره نمونه ها و غني شدگي هاي مربوط به اين محدوده

تصویر 4-129- نمایی از کانه زایی مس درون یک رگه سیلیسی حاوی اکسید آهن در محدوده آنومالی A53

تصویر 4-130- نمایی از واریزه های مالاکیتی در محدوده آنومالی A53

# نتیجهگیری و پیشنهاد

در انتهای هر پروژه اکتشافی باید با توجه به جمیع اطلاعات حاصله طی عملیات انجام شده، اقدام به ارائه پیشنهاد توقف و یا تداوم اکتشاف در مقیاسهای بزرگتر نماید. با توجه به تجزیه و تحیلهای صورت پذیرفته و به لحاظ پیوستگی ناهنجاری میان نواحی مختلف، شباهتهای زمینشناختی میان آنها و یا وجود شرایط زمینساختی همسان، کلیه نقاط دارای ناهنجاری واقعی این ورقه در قالب 5 محدوده امیدبخش ساماندهی و معرفی میشوند. در ادامه ضمن معرفی هر یک از این محدودهها همزمان به ارائه راهکار این مشاور جهت تداوم پروژه پرداخته خواهد شد. ترتیب معرفی این مناطق بر اساس اولویت اکتشافی آنها است که خود حاصل تحلیل کلیه شواهد صحرایی، ژئوشیمیایی و اطلاعات پیشین در آن نواحی میباشد.

## محدوده امیدبخش خارو

این محدوده امیدبخش که در شمال شرقی ورقه زمینشناسی کوه دم قرار دارد، نام خود را از کوهی در همان حوضه گرفته است. از نظر زمینشناسی در محدوده امیدبخش خارو تودههای نفوذی بیشترین رخنمون را دارند. این توده ها که از نوع گرانیتی ،گرانودیوریتی و دیوریتی با بافت بلورین تا پورفیری هستند، به نظر حاصل تفریق یک ماگمای واحد میباشند. این واحدهای آذرین با نفوذ خود به درون واحدهای سنگی پالئوزوئیک و کرتاسه باعث ایجاد هالههای دگرگونی در اطراف خود شدهاند. اسکارن و هورنفلس اصلیترین محصولات این دگرگونی میباشند که بعضاً با کانیسازی آهن، مس و حتی طلا همراهی
 میشوند.

در این منطقه فعالیتهای معدنی شدادی محدودی به چشم میخورد. این محدوده از جمله مناطقی است که با توجه به وجود نشانه های کانی سازی مس مورد توجه اکتشافی بوده و در زمان بازدید، فعالیت های اکتشافی زیرسطحی از سوی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران جهت شناسایی ویژگی این ذخیره احتمالی (به جهت کیفی و کمی) در حال انجام بوده است. از آنجاکه عملیات اکتشافی با اجرای حفاری در این منطقه در حال انجام است بهتر است جهت ارائۀ راه کارهای اکتشافی منتظر نتیجۀ این اکتشافات عملی ماند. اطلاعات مربوط به نمونه های ناهنجار این محدوده از طریق شناسنامه های A1، A2، A4، A29، A30، A31 و A53 قابل دسترسی میباشد.

## محدوده امیدبخش کوه چیکابو

این محدوده شمال شرق ورقه کوهدم قرار دارد و مساحت آن 5/17 کیلومتر مربع میباشد. لیتولوژی اصلی این منطقه را سنگهای آهکی، مارل و ماسه سنگ با سن کرتاسه تشکیل میدهد. سرب، نقره و تا حدودی مس و آنتیموان در نمونههای مینرالیزه این محدوده ناهنجار هستند. اطلاعات مربوط به نمونههای ناهنجار در مراحل برداشت نمونههای
 آبراهه ای، کانی سنگین و کنترل ناهنجاری در شناسنامههای محدودههای A19 و A20 قابل دسترسی است. بر اساس اطلاعات کانی سنگین همراهی مولیبدن و وانادیوم با این کانیسازی محتمل میباشد. این محدوده نیز دارای فعالیتهای قدیمی با هدف استحصال سرب بوده است. با توجه به وسعت نسبتاً زیاد این محدوده جهت انجام مطالعات در فاز 1:5000 لازم است تا ابتدا با توجه به ویژگی کانیشناسی وسعت محدوده تعدیل یابد و سپس فاز اصلی اکتشاف به انجام رسد. لذا برنامه کلی قابل ارائه به صورت زیر است.

الف) بررسی اولیه منطقه با هدف شناخت کانیسازیها و میزبان آنها، شناخت واحدهای هدف، ویژگی کانیسازی با توجه به برداشت حداکثر 20 نمونه مینرالیزه و آنالیز 44 عنصری آن با روش ICP (ترجیحاً ICP-MS).

ب) انتخاب حداکثر 10 کیلومتر مربع از محدوده جهت مطالعات در مقیاس 1:5000.

پ) تهیه نقشه توپوگرافی 1:5000 بر اساس فتوگرامتری تصاویر هوایی و کنترل صحرایی.

ت) تهیه نقشه زمینشناسی 1:5000 بر اساس فتوژئولوژی تصاویر هوایی 1:20,000 تغییر مقیاس داده شده.

ث) کنترل صحرایی جهت تشخیص دقیق نواحی کانیدار، زونهای خرد شده، تفکیک رخساره رسوبی در سنگهای کربناته، تفکیک انواع تودههای نفوذی و واحدهای ولکانیکی از یکدیگر، تشخیص عوامل مرتبط با زونهای کانیدار و عوامل کنترل کننده کانیسازی (متالوتکتهای کانیسازی).

ج) پاکسازی و برداشت مجدد از دهانههای استخراجی و اکتشافی موجود در منطقه.

چ) طراحی شبکه حفر ترانشه با پیکور، جمعاً به متراژ 800 متر مکعب در منطقه و نظارت بر اجرای آن.

ح) برداشت زمینشناسی ترانشهها در مقیاس 1:200 و برداشت نمونه از کلیه عوارض دارای احتمال کانیسازی با متراژ حداکثر یک متر در زونهای کانیدار و 3 متر در بخشهای فاقد کانیها.

خ) آنالیز نمونههای برداشتی جهت طلا با روش قالگذاری (Fire Assay) و سایر عناصر با روش شیمی (ترجیحاً ICP-MS) با حد آشکارسازی بالای نامحدود.با تأکید بر سنجش عیار Ag, As, Bi, Zn, Pb, Au, Mo, Cu و Sb و عناصر همراه آنها.

د) تهیه نمونههای تکراری جهت کنترل دقت آزمایشگاه به تعداد حداکثر 10% کل نمونهها و حداقل 30 نمونه.

ذ) تجزیه و تحلیل تمام نتایج و مدلسازی سطحی زونهای کانیدار با هدف طراحی گمانههای شناسایی با متراژ حداکثر 300 متر .

ر) اجرا و نظارت برحفاری مغزهگیری در محدوده.

ز) برداشت زمینشناسی (Logging) و نمونهبرداری از گمانههای اکتشافی (پس از برش) با حداکثر فاصله 2 متر و یا بررسی تغییرات سنگشناسی و یا سایر پارامترهای مرتبط با کانیسازی و آنالیز نمونهها با توجه به روشها و نکات مندرج در بند "خ".

ژ) تکمیل مدل اولیه و مدل کانیسازی اولیه.

س) ارائه گزارش نهایی با تأکید بر امیدبخشی اکتشاف و یا دلایل توقف ادامه بررسیها و همچنین پیشنهادهای ادامه پروژه.

## محدوده امیدبخش میلاگردی

این محدوده با حدود 29 کیلومتر مربع مساحت در شمال محدوده اکتشافی کوهدم قراردارد. واحد دگرگونی کوهدم، متشکل از شیست، فیلیت و آهک بلورین و آهک و مارل کرتاسه واحدهای اصلی رخنمون یافته در این محدوده هستند. عملکرد 
تودههای گرانیت پورفیری عمیق، که نمود آن در سطح به صورت دایک و آپوفیز مشخص میباشد، باعث اسکارنی شدن
 آهکها گردیده است.

بر اساس اطلاعات شناسنامههای مناطق ناهنجار A36 و A41 کانیسازی اصلی این محدوده آهن و منگنز است که همراه با سیلیس درون واحد کربناته کرتاسه جایگزین شدهاند. این زونها دارای مقادیری مس و طلا نیز میباشند که ارزش آنها افزایش میدهد.

با توجه به شباهت نسبی این محدوده به منطقه امیدبخش کوه چیکابو شرح خدماتی مشابه آن برای این محدوده نیز قابل پیشنهاد میباشد.

## محدوده امیدبخش تلآسیایی

این محدوده تقریباً 19 کیلومتر مربع مساحت دارد و در شرق ورقه کوهدم قرار دارد. هرچند بر اساس شناسنامه محدوده A16 ناهنجاری چندان شاخصی از عناصر فلزی و حتی غیر فلزی در این محدوده مشخص نشده است، اما مشاهده رگه و زونهای باریت و سلستیت در میان واحد دگرگونی انارک باعث میگردد تا امکان وجود پتانسیلهای اقتصادی از آن در این محدوده محتمل باشد. لذا ادامه اکتشاف در ناحیه تل آسیایی، با برنامهای مانند نواحی میلاگردی و کوچیکابو قابل طراحی و اجرا است. اما در این محدوده باید بخش اول مطالعه با دقت بسیار بیشتری انجام پذیرد تا اگر وجود پتانسیل مناسب در منطقه اثبات گردید فعالیتهای اکتشافی تداوم یابد و در غیر این صورت از انجام هزینههای بیشتر اجتناب گردد.

## محدوده امیدبخش ماندعلی

این محدوده که در شمال غرب ورقه زمینشناسی کوه دم قرار دارد به دو دلیل برای اکتشاف در فازهای بزرگتر معرفی گردیده است. این دلایل عبارتند از:

الف) شباهت به محدوده کانیدار میلاگردی.

ب) آنومالی خفیف مس و آرسنیک که در شناسنامه محدودهها ناهنجار A13 قابل مشاهده میباشد.

به دلیل عیارهای پایین میباشد که این محدوده آخرین اولویت را در میان نواحی امیدبخش ورقه کوه دم به خود اختصاص داده است. مساحتهای این محدوده کمی بیشتر از 14 کیلومتر مربع بوده و جهت تداوم بررسی زون میتوان مانند منطقه تل آسیایی عمل نمود.

## محدوده اکتشافی (امیدبخش) قرقر

این محدوده در مرز ورقه کوه دم با ورقه قلعه سردار در شمال شرق محدوده اکتشافی فعلی قرار دارد. در بررسی های مرتبط با این پروژه و برداشت های آبراهه ای و کانی سنگین صورت پذیرفته ناهنجاری خاصی از عناصر دیده نمی شود. این موضوع در مطالعات پیشین که توسط شرکت تکنواسپرت روسیه نیز انجام شده به طور مشابهی دیده می شود. دلایل این عدم آشکار سازی عیاری و کانی سازی را به صورت زیر می توان عنوان نمود:

الف) محدوده دارای کانیسازی، دارای وضعیت کاملا دشتگون (Low Level) میباشد. اصولا در چنین مناطقی شدت فرسایش اندک بوده و لذا تحرک عناصر بسیار کاهش مییابد. لذا هاله ژئوشیمی عناصر از گسترش بسیار اندکی برخوردار میباشد.

ب) اندیس قرقر در نزدیکی حاشیه محدوده اکتشافی قرار دارد. بهطوریکه فاصله دورترین نمونه برداشتی از پاییندست این نمونه 1200 متر میباشد. یکی از اصول اصلی در اکتشاف عناصر کمیاب، وجود فاصلهای منطقی و مناسب میان نقطه کانیدار و سایت برداشت است تا عنصر یا کانی بتواند در اثر عملکرد فرآیند فرسایش از سنگ میزبان و دربرگیرنده خود آزاد شده تا در روشهای آشکارسازی میزان عیار خود را نشان دهد. این موضوع زمانی مهمتر جلوه می نماید که بدانیم کانی فلزی اصلی این منطقه که طلا همراه آن وجود دارد مگنتیت میباشد. این کانی به طور متعارف باعث دشوارتر شدن آشکارسازی طلا میگردد.

پ) عدم وجود عناصر ردیاب بسیار قوی همراه با کانی سازی طلا، باعث می گردد تا کارآیی این روش های ژئوشیمیایی در تشخیص چنین عوارضی بسیار کاهش یلبد.

البته دلایل فوق دلیل بر عدم توجیه انجام اکتشافات ژئوشیمیایی آبراهه ای برای چنین نواحی نیست، بلکه می توان با اندیشیدن تمهیداتی خاص همچون برداشت از نقاط متعدد در طول آبراهه و در چالهایی باعمق بیش از 20 سانتی متر، برداشت نمونه در طول آبراهه های با فواصل متغیر و مسایل دیگر از نواقص اجرایی این پروژه ها کاست.

بر این اساس و علیرغم حاصل نشدن دادههای ژئوشیمیایی و کانیسنگین که گویای آنومالی عنصر خاصی باشد شاید بتوان با توجه به وجود اطلاعات حاصل از اکتشافات نیمهتفصیلی و تفصیلی صورت پذیرفته توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران چنین نظر داد که کانیسازی احتمالی این منطقه به صورت رگه و عدسیهای سیلیس با طول گاهی بیشتر از 300 متر، در مرز دشت و ولکانیک ها و در مجاورت توده های نفوذی است، که بیشتر از نوع مگنتیت و طلا است و بعضاً نقره، مس و تنگستن نیز آنرا همراهی می کنند.

نقشه 5-1- زونهاي پرپتانسيل به لحاظ كانيسازيهاي محتمل در هر محدوده آنومال در منطقه مطالعاتي (HPZ)

پیوست جداول و نمودارها

جدول 2-1-  شماره و مختصات محل نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده

جدول 2-1-  شماره و مختصات محل نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-1-  شماره و مختصات محل نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-1-  شماره و مختصات محل نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-1-  شماره و مختصات محل نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (ادامه)

جدول 2-2- نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (طلا برحسب ppb و دیگر عناصر برحسبppm)

جدول 2-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (طلا برحسب ppb و دیگر عناصر برحسب   ppm)

جدول 2-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (طلا برحسب ppb و دیگر عناصر برحسب   ppm)

جدول 2-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (طلا برحسب ppb و دیگر عناصر برحسب   ppm)

جدول 2-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (طلا برحسب ppb و دیگر عناصر برحسب   ppm)

جدول 2-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (طلا برحسب ppb و دیگر عناصر برحسب   ppm)

جدول 2-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (طلا برحسب ppb و دیگر عناصر برحسب   ppm)

جدول 2-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (طلا برحسب ppb و دیگر عناصر برحسب   ppm)

جدول 2-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (طلا برحسب ppb و دیگر عناصر برحسب   ppm)

جدول 2-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (طلا برحسب ppb و دیگر عناصر برحسب   ppm)

جدول 2-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (طلا برحسب ppb و دیگر عناصر برحسب   ppm)

جدول 2-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (طلا برحسب ppb و دیگر عناصر برحسب   ppm)

جدول 2-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (طلا برحسب ppb و دیگر عناصر برحسب   ppm)

جدول 2-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (طلا برحسب ppb و دیگر عناصر برحسب   ppm)

جدول 2-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (طلا برحسب ppb و دیگر عناصر برحسب   ppm)

جدول 2-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (طلا برحسب ppb و دیگر عناصر برحسب   ppm)

جدول 2-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (طلا برحسب ppb و دیگر عناصر برحسب   ppm)

جدول 2-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (طلا برحسب ppb و دیگر عناصر برحسب   ppm)

جدول 2-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (طلا برحسب ppb و دیگر عناصر برحسب   ppm)

جدول 2-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (طلا برحسب ppb و دیگر عناصر برحسب   ppm)

جدول 2-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (طلا برحسب ppb و دیگر عناصر برحسب   ppm)

جدول 2-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (طلا برحسب ppb و دیگر عناصر برحسب   ppm)

جدول 2-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (طلا برحسب ppb و دیگر عناصر برحسب   ppm)

جدول 2-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (طلا برحسب ppb و دیگر عناصر برحسب   ppm)

جدول 2-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (طلا برحسب ppb و دیگر عناصر برحسب   ppm)

جدول 2-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (طلا برحسب ppb و دیگر عناصر برحسب   ppm)

جدول 2-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (طلا برحسب ppb و دیگر عناصر برحسب   ppm)

جدول 2-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی برداشت شده (طلا برحسب ppb و دیگر عناصر برحسب  ppm)

جدول 2-4- نتایج آنالیز نمونه های تکراری برداشت شده دراین ورقه (طلا برحسب ppb و دیگر عناصر برحسب  ppm)

جدول 3-1- شماره و مختصات محل نمونه های کانی سنگین برداشت شده

جدول 3-1- شماره و مختصات محل نمونه های کانی سنگین برداشت شده

جدول 3-2- نتایج آنالیز نمونه های کانی سنگین برداشت شده  (مقادیر کانی برحسب گرم درتن)

جدول 3-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های کانی سنگین برداشت شده (مقادیر کانی برحسب گرم درتن)

جدول 3-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های کانی سنگین برداشت شده (مقادیر کانی برحسب گرم درتن)

جدول 3-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های کانی سنگین برداشت شده (مقادیر کانی برحسب گرم درتن)

جدول 3-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های کانی سنگین برداشت شده (مقادیر کانی برحسب گرم درتن)

جدول 3-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های کانی سنگین برداشت شده (مقادیر کانی برحسب گرم درتن)

جدول 3-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های کانی سنگین برداشت شده (مقادیر کانی برحسب گرم درتن)

جدول 3-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های کانی سنگین برداشت شده (مقادیر کانی برحسب گرم درتن)

جدول 3-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های کانی سنگین برداشت شده (مقادیر کانی برحسب گرم درتن)

جدول 3-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های کانی سنگین برداشت شده (مقادیر کانی برحسب گرم درتن)

جدول 3-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های کانی سنگین برداشت شده (مقادیر کانی برحسب گرم درتن)

جدول 3-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های کانی سنگین برداشت شده (مقادیر کانی برحسب گرم درتن))

جدول 3-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های کانی سنگین برداشت شده (مقادیر کانی برحسب گرم درتن)

جدول 3-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های کانی سنگین برداشت شده (مقادیر کانی برحسب گرم درتن)

جدول 3-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های کانی سنگین برداشت شده (مقادیر کانی برحسب گرم درتن)

جدول 3-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های کانی سنگین برداشت شده (مقادیر کانی برحسب گرم درتن)

جدول 3-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های کانی سنگین برداشت شده (مقادیر کانی برحسب گرم درتن)

جدول 3-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های کانی سنگین برداشت شده (مقادیر کانی برحسب گرم درتن)

جدول 3-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های کانی سنگین برداشت شده (مقادیر کانی برحسب گرم درتن)

جدول 3-2- ادامه نتایج آنالیز نمونه های کانی سنگین برداشت شده (مقادیر کانی برحسب گرم درتن)

جدول 4-5- نتایج آنالیز نمونه های کانی سنگین برداشت شده  در فاز کنترل صحرایی (مقادیر کانی برحسب گرم درتن)

جدول 4-5- ادامه نتایج آنالیز نمونه های کانی سنگین برداشت شده  در فاز کنترل صحرایی (مقادیر کانی برحسب گرم درتن)

جدول 4-5- ادامه نتایج آنالیز نمونه های کانی سنگین برداشت شده  در فاز کنترل صحرایی (مقادیر کانی برحسب گرم درتن)

جدول 4-5- ادامه نتایج آنالیز نمونه های کانی سنگین برداشت شده  در فاز کنترل صحرایی (مقادیر کانی برحسب گرم درتن)

جدول 4-7- نتایج آنالیز نمونه های مینرالیزه برداشت شده (طلا برحسب ppb و دیگر عناصر برحسبppm)

جدول 4-7- ادامه نتایج آنالیز نمونه های مینرالیزه برداشت شده (طلا برحسب ppb و دیگر عناصر برحسبppm)

جدول 4-8- نتایج آنالیز نمونه های XRF  برداشت شده

نمودار 2-2- نتایج خطاگیری عنصر Al (N/100)

نمودار2- 4- نتایج خطاگیری عنصر Fe (N/100)

نمودار2- 5- نتایج خطاگیری عنصر K (N/100)

نمودار2- 1- نتایج خطاگیری عنصر Au (N*10)

نمودار2- 3- نتایج خطاگیری عنصر Ca (N/100)

نمودار2- 6- نتایج خطاگیری عنصر Mg (N/100)

نمودار 2-8- نتایج خطاگیری عنصر Ag (N*100)

نمودار 2-10- نتایج خطاگیری عنصر Ba (N/10)

نمودار 2-12- نتایج خطاگیری عنصر Bi (N*100)

نمودار 2-7- نتایج خطاگیری عنصر Na (N/100)

نمودار 2-9- نتایج خطاگیری عنصر As (N*10)

نمودار 2-11- نتایج خطاگیری عنصر Be (N*100)

نمودار 2-14- نتایج خطاگیری عنصر Ce (N)

نمودار 2-16- نتایج خطاگیری عنصر Cr (N)

نمودار 2-18- نتایج خطاگیری عنصر Cu (N)

نمودار 2-13- نتایج خطاگیری عنصر Cd (N*100)

نمودار 2-15- نتایج خطاگیری عنصر Co (N)

نمودار 2-17- نتایج خطاگیری عنصر Cs (N*100)

نمودار 2-20- نتایج خطاگیری عنصر Li (N)

نمودار 2-22- نتایج خطاگیری عنصر Mo (N*100)

نمودار 2-24- نتایج خطاگیری عنصر Ni (N)

نمودار 2-19- نتایج خطاگیری عنصر La (N)

نمودار 2-21- نتایج خطاگیری عنصر Mn (N/5)

نمودار 2-23- نتایج خطاگیری عنصر Nb (N)

نمودار 2-26- نتایج خطاگیری عنصر Pb (N)

نمودار 2-28- نتایج خطاگیری عنصر S (N/10)

نمودار 2-30- نتایج خطاگیری عنصر Sc (N*10)

نمودار 2-25- نتایج خطاگیری عنصر P (N)

نمودار 2-27- نتایج خطاگیری عنصر Rb (N)

نمودار 2-29- نتایج خطاگیری عنصر Sb (N*100)

نمودار 2-32- نتایج خطاگیری عنصر Sr (N/5)

نمودار 2-34- نتایج خطاگیری عنصر Th (N*50)

نمودار 2-36- نتایج خطاگیری عنصر Tl (N*1000)

نمودار 2-31- نتایج خطاگیری عنصر Sn (N*10)

نمودار 2-33- نتایج خطاگیری عنصر Te (N*1000)

نمودار 2-35- نتایج خطاگیری عنصر Ti (N/10)

نمودار 2-38- نتایج خطاگیری عنصر V (N)

نمودار 2-40- نتایج خطاگیری عنصر Y (N)

نمودار 2-42- نتایج خطاگیری عنصر Zn (N)

نمودار 2-37- نتایج خطاگیری عنصر U (N*100)

نمودار 2-39- نتایج خطاگیری عنصر W (N*100)

نمودار 2-41- نتایج خطاگیری عنصر Yb (N*100)

نمودار 2-43- نتایج خطاگیری عنصر Zr (N)

نمودار 2-45- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Al در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-47- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Au در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-44- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Ag در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-46- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر As در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-49- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Be در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-51- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Ca در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-53- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Ce در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-48- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Ba در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-50- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Bi در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-52- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Cd در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-55- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Cr در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-57- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Cu در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-59- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر K در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-54- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Co در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-56- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Cs در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-58- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Fe در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-61- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Li در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-63- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Mn در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-65- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Na در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-60- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر La در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-62- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Mg در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-64- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Mo در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-67- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Ni در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-69- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Pb در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-71- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر S در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-66- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Nb در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-68- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر P در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-70- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Rb در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-73- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Sc در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-75- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Sr در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-77- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Th در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-72- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Sb در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-74- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Sn در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-76- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Te در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-79- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Tl در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-81- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر V در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-83- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Y در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-78- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Ti در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-80- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر U در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-82- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر W در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-85- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Zn در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-84- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Yb در منطقه مطالعاتی.

نمودار 2-86- هیستوگرام ترسیم شده برای متغیر Zr در منطقه مطالعاتی.

مطالعات XRD

پیوست نقشه ها

# Footnotes

Fitness for Purpose Criteria1

- کتاب تحليل داده های اکتشافی،تجزيه و تحليل ويژگی،صفحه 370

# Text boxes

جدول (3-5): ماتریس همبستگی پيرسون  محاسبه شده بر اساس  مقادیر کانی سنگین در منطقه مطالعاتی

جدول 4-12-  شناسنامه محدوده آنومال A1

جدول 4-13-  شناسنامه محدوده آنومال A2

جدول 4-14-  شناسنامه محدوده آنومال A3

جدول 4-15-  شناسنامه محدوده آنومال  A4

جدول 4-16-  شناسنامه محدوده آنومال  A5

جدول 4-17-  شناسنامه محدوده آنومال  A6

جدول 4-18-  شناسنامه محدوده آنومال  A7

جدول 4-19-  شناسنامه محدوده آنومال  A8

جدول 4-20-  شناسنامه محدوده آنومال  A9

جدول 4-21-  شناسنامه محدوده آنومال  A10

جدول 4-22-  شناسنامه محدوده آنومال  A11

جدول 4-23-  شناسنامه محدوده آنومال  A12

جدول 4-24-  شناسنامه محدوده آنومال  A13

جدول 4-25-  شناسنامه محدوده آنومال  A14

جدول 4-26-  شناسنامه محدوده آنومال  A15

جدول 4-27-  شناسنامه محدوده آنومال  A16

جدول 4-28-  شناسنامه محدوده آنومال  A17

جدول 4-29-  شناسنامه محدوده آنومال  A18

جدول 4-30-  شناسنامه محدوده آنومال  A19

جدول 4-31-  شناسنامه محدوده آنومال  A20

جدول 4-32-  شناسنامه محدوده آنومال  A21

جدول 4-33-  شناسنامه محدوده آنومال  A22

جدول 4-34-  شناسنامه محدوده آنومال  A23

جدول 4-35-  شناسنامه محدوده آنومال  A24

جدول 4-36-  شناسنامه محدوده آنومال  A25

جدول 4-37-  شناسنامه محدوده آنومال  A26

جدول 4-38-  شناسنامه محدوده آنومال  A27

جدول 4-39-  شناسنامه محدوده آنومال  A28

جدول 4-40-  شناسنامه محدوده آنومال  A29

جدول 4-41-  شناسنامه محدوده آنومال  A30

جدول 4-42-  شناسنامه محدوده آنومال  A31

جدول 4-43-  شناسنامه محدوده آنومال  A32

جدول 4-44-  شناسنامه محدوده آنومال  A33

جدول 4-45-  شناسنامه محدوده آنومال  A34

جدول 4-46-  شناسنامه محدوده آنومال  A35

جدول 4-47-  شناسنامه محدوده آنومال  A36

جدول 4-48-  شناسنامه محدوده آنومال  A37

جدول 4-49-  شناسنامه محدوده آنومال  A38

جدول 4-50-  شناسنامه محدوده آنومال  A39

جدول 4-51-  شناسنامه محدوده آنومال  A40

جدول 4-52-  شناسنامه محدوده آنومال  A41

جدول 4-53-  شناسنامه محدوده آنومال  A42

جدول 4-54-  شناسنامه محدوده آنومال  A43

جدول 4-55-  شناسنامه محدوده آنومال  A44

جدول 4-56-  شناسنامه محدوده آنومال  A45

جدول 4-57-  شناسنامه محدوده آنومال  A46

جدول 4-58-  شناسنامه محدوده آنومال  A47

جدول 4-59-  شناسنامه محدوده آنومال  A48

جدول 4-60-  شناسنامه محدوده آنومال  A49

جدول 4-61-  شناسنامه محدوده آنومال  A50

جدول 4-62-  شناسنامه محدوده آنومال  A51

جدول 4-63-  شناسنامه محدوده آنومال  A52

جدول 4-64-  شناسنامه محدوده آنومال  A53

جدول 2-11-مقادیر میانه عناصر در جوامع مختلف سنگی جهت محاسبه شاخص غنی شدگی(غلظت عناصر برحسب ppm)