تلفيق داده‌ها و معرفی مناطق آنومالی

4-1- تلفیق داده‌ها

دستيابي سريع به اطلاعات مربوط به علوم زمين تلاشي است كه امروزه كلية مراكز علمي ـ فني جهان در ‌پي آن مي‌باشند. نتايج علمي و همچنين تجربيات عملي اين امر را به اثبات رسانيده است كه چنانچه اطلاعات مختلف تلفيق شوند نتايج حاصله پر‌بار‌تر خواهد بود. در اين ميان GIS علم و فني مناسب براي جمع‌آوري و مرتب‌سازي داده‌ها از يك سو و تركيب و تلفيق آنها از سوي ديگر است. معيار‌هاي فني و علمي باعث بالا رفتن قدرت تصميم‌‌گيري و افزايش كار‌ايي‌ها در تجزيه و تحليل‌هاي مكاني و فضايي ‌مي‌شود و مناطق اميد‌بخش معدني مي‌توانند قبل از هر‌گونه سرمايه‌گذاري جدي محدود شوند كه اين خود مي‌تواند در هز‌ينه‌هاي اكتشافي و زمان نيز صرفه‌جويي قابل ملاحظه‌اي ايجاد كند.

مهمترين هدف GIS تلفيق تمامي داده‌هاي مكاني و ارزيابي همة آنهاست با اضافه‌شدن تعداد نقشه‌ها و داده‌هاي مربوط به يك ناحيه تلفيق آنها با روشهاي دستي و متداول معمولاً بسيار مشكل يا غير‌ممكن مي‌شود.

در اين پروژه كه از سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) استفاده شده است سه مرحلة اساسي زير انجام پذيرفت :

1- ورود داده‌ها و تشكيل بانك اطلاعاتي لايه‌هاي مختلف

2- تجزيه و تحليل اطلاعات لايه‌ها

3- تركيب لايه‌هاي مختلف با هم

4-2- گردآوري اطلاعات

جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز جهت تهيه نقشه‌هاي پتانسيل مواد معدني در سيستم اطلاعات جغرافيايي, يكي از مراحل با اهميت و حساس محسوب مي‌شود. در اكثر موارد به دليل پراكنده بودن و آماده‌ نبودن اطلاعات, گردآوري آنها حداكثر زمان انجام يك پروژه را به خود اختصاص مي‌دهد. داده‌هاي مورد استفاده در تهيه پتانسيل كاني‌سازي به شرح ذيل مي‌باشد:.

- داده‌هاي زمين‌شناسي

- داده‌هاي ژئو‌فيزيك هوايي

- داده‌هاي دور‌سنجي

4-3- تجزيه و تحليل اطلاعات لايه‌ها

پس از جمع‌آوري داده‌هاي مورد نياز نوبت به تجزيه و تحليل داده‌ها مي‌رسد. منظور از پردازش داده‌ها نگاهي جهت‌دار به هر دسته از داده‌ها است كه به موجب آن بتوان نقش سودمند آن گروه اطلاعات را در مسير دستيابي به هدف نهايي استخراج نمود. از آنجا كه تلفيق نقشه‌هاي مذكور در نهايت نقشة پتانسيل مواد معدني  حاصل مي‌شود, لذا هرچه اين نقشه‌هاي نشانگر با دقت بيشتر روشهاي مناسب‌تري تهيه گردند نقشة نهايي نيز از دقت بالاتري برخوردار خواهد بود. محاسبه زون‌هاي مربوط به هر نقشة نشانگر مي‌تواند با تكيه بر داده‌هاي موجود يا تكيه بر نظر شخص يا اشخاص متخصص و يا تركيبي از هر دو صورت گيرد كه در هر مورد روشهاي مختلفي براي وزن‌دادن وجود دارد. وزن‌هاي لازم براي نسبت دادن به نقشه‌ها و كلاسهاي آنها براساس يك پيش مرحلة آناليز  ارتباط محل كانسارهاي شناخته‌شده ناحيه با كلاسهاي نقشه‌هاي مختلف انجام مي‌گيرد و يا اينكه با استفاده از قضاوت متخصصين مربوط به هر شاخه علوم استفاده شده در نقشه‌هاي مختلف تصميم‌گيري مي‌شود. در اين پروژه از روشهاي پيچيده استفاده نگرديده است و به روشهاي ساده اكتفا گرديده است و نقشه‌هاي لايه‌هاي مختلف با هم تلفيق گرديده و مناطق پر‌پتانسيل معرفي گرديده‌اند.

4-4- تعيين آنومالي‌هاي نهايي

تا كنون آنومالي‌هاي پراكنده عناصر مورد بررسي قرار گرفت اما آنچه كه مي‌بايست درنهايت تهيه گردد نقشه‌اي است تركيبي كه در آن تمامي محدوده‌هاي آنومال تعيين وبراي مرحله بعد ، يعني بررسي صحرايي مورد استفاده قرار گيرد.

براي بدست آوردن چنين نقشه‌اي از تركيبي از آنومالي‌هاي عناصر طلا، مس، سرب، روي، كادميم، آرسنيك ، منگنز، بيسموت، نيكل، كروم، موليبدن، اورانيوم، تنگستن، كبالت و باريم در داده هاي ژئوشيميايي و نيز از داده‌هاي كاني سنگين استفاده گرديد.

در نهايت 7 محدوده آنومالي معرفي شد و يكسري از نمونه‌ها كه در اين محدوده‌ها واقع نگرديده بود به صورت مجزا انتخاب گرديد.

درنقشه‌ (4-1) موقعيت اين 7 منطقه آنومالي ‌را در محدوده اكتشافي رباط1 نشان مي‌دهد.

.

4-5- معرفی مناطق آنومالی محدوده مورد مطالعه

4-5-1- آنومالي شماره 1

# اين آنومالي در شمال روستاي زاروئيه عليا واقع شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل آندزيت، و گدازه‌هاي آندزيتي مي‌باشد. اين آنومالي نسبت به عناصر , Au  Cu,Pb,Mn,W,Zn,Cd ناهنجاري نشان داده است. در اين محدوده نمونه‌هاي ژئوشیمیای R-131,R-132,R-136,R-137,R-138,R-071 برداشت شده است.

# از اين محدوده نمونه‌ كاني‌سنگين R-132   درمرحله اوليه برداشت نمونه هاو نمونه‌هاي كاني‌سنگين  R-131,R-138   در مرحله كنترل آنومالي برداشت شده است.

# از اين محدوده نمونه‌هاي مينراليزه 138X,X و 137X برداشت شده است.

| Zn | W | Mo | Cu | Ba | As | Au | Sample.no | جدول (4-1): نتایج آنالیز نمونه‌های ژئوشیمیایی مهم آنومالی شماره 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PPm | PPm | PPm | PPm | PPm | PPm | PPb | Unit |  |
| 356 | 5.1 | 5.77 | 83 | 899 | 33.1 | 7 | R-131 |  |
| 199 | 1 | 0.77 | 52 | 571 | 17.4 | 5 | R-132 |  |
| 386 | 5.1 | 4.64 | 68 | 721 | 27.9 | 0.75 | R-136 |  |
| 301 | 4.1 | 5.85 | 96 | 742 | 22.9 | 6 | R-137 |  |
| 249 | 4 | 4.21 | 106 | 805 | 25.6 | 6 | R-138 |  |
| 187 | 3.2 | 1.98 | 38 | 888 | 20.8 | 0.75 | R-071 |  |

| MAGNETITE | HEMATITE | PYRITE(OXIDE) | MALACHITE | SAM.NO. | چدول (4-2): نتایج مطالعات کانی‌سنگین آنومالی شماره 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1111.50 | 830.78 | 174.17 | - | R-132H |  |
| 4125.33 | 1201.33 | 2266.67 | PTS | R-131-H |  |
| 10913.76 | 8595.54 | PTS | - | R-138-H |  |

| Cu | Pb | Mo | Au | Sample.no | جدول (4-3): تنایج آنالیز نمونه‌های مهم مینرالیزه آنومالی شماره 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PPm | PPm | PPm | PPb | Unit |  |
| 38 | 294 | 2.3 | 65 | R137X |  |
| 6848 | 31 | 7.28 | 105 | R138X1 |  |
| 269 | 87 | 14.61 | 19 | R138X2 |  |

4-5-2- آنومالي شمارة 2

# اين آنومالي در شمال شرق روستاي زاروئيه عليا واقع شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل آندزيت، آگلومرا و توف مي‌باشد. اين آنومالي نسبت به عناصر As,Cu,Pb,Mn,W, Zn,Cd, Mo, Sn, Sb ناهنجاري نشان داده است. در اين محدوده نمونه‌هاي ژئوشیمیائی R-017, R-016, R-015, R-014, R-013, R-012      R-008, R-019, R-018,برداشت شده است.

# از اين محدوده نمونه‌ كاني‌سنگينR-013درمرحله اوليه برداشت نمونه هاو نمونه‌هاي كاني‌سنگين       R-016,R -015,R-014 R-008,R-019  در مرحله كنترل آنومالي برداشت شده است.

# از اين محدوده نمونه‌هاي مينراليزه ,014X,X, 019X,016X,013X,015X برداشت شده است.

| Zn | Mn | Mo | Cu | Ba | As | Pb | Au | Sample.no | جدول (4-4): نتایج آنالیز نمونه‌های ژئوشیمیایی مهم آنومالی شماره 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PPm | PPm | PPm | PPm | PPm | PPm | PPm | PPb | Unit |  |
| 146 | 1136 | 0.84 | 55 | 880 | 21.4 | 43 | 1 | R1-008 |  |
| 244 | 1754 | 4.9 | 59 | 986 | 37.8 | 129 | 2 | R1-012 |  |
| 493 | 2323 | 5.83 | 68 | 1018 | 53.5 | 291 | 3 | R1-013 |  |
| 276 | 1607 | 2.36 | 118 | 1001 | 37.7 | 135 | 4 | R1-014 |  |
| 213 | 1187 | 1.91 | 84 | 726 | 29.6 | 73 | 4 | R1-015 |  |
| 340 | 1835 | 4.83 | 66 | 808 | 37.9 | 230 | 4 | R1-016 |  |
| 420 | 2207 | 6.7 | 66 | 949 | 44.3 | 281 | 4 | R1-017 |  |
| 593 | 2645 | 4.69 | 71 | 1051 | 56.8 | 356 | 3 | R1-018 |  |

| BARITE | HEMATITE | MAGNETITE | PYRITE(OXIDE) | SAMPLE.NO. | چدول (4-5): نتایج مطالعات کانی سنگین آنومالی شماره 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PTS | 388.67 | 1404.00 | PTS | R-013-H |  |
| 1.95 | 3445.00 | 1577.33 | PTS | R-008-H |  |
| PTS | 1268.56 | 4073.33 | PTS | R-014-H |  |
| PTS | 3286.39 | 12724.78 | PTS | R-015-H |  |
| Mo | Zn | S | Cu | Au | Sample.no | جدول (4-6):تنایج آنالیز نمونه های مهم مینرالیزه آنومالی شماره2 |
| PPm | PPm | PPm | PPm | PPb | Unit |  |
| 1.78 | 176 | 4695 | 34 | 8 | R-013X1 |  |
| 21.09 | 96 | 358 | 181 | 6 | R-014X1 |  |
| 2.61 | 109 | 444 | 170 | 5 | R-014X2 |  |
| 9.72 | 311 | 2796 | 128 | 21 | R015X |  |
| 8.28 | 190 | 412 | 16337 | 61 | R016X |  |
| 3.05 | 122 | 4108 | 163 | 7 | R019X |  |

# شرح مقاطع صيقلي مطالعه شده نمونه‌هاي R-013X, R-016X همراه با تصاوير آنها در ذيل آورده شده است.

# نمونه R-013X کانیهای فلزی موجود در این مقطع شامل هماتیت، و مالاکیت و گوتیت میباشد. گوتیت کانی غالب در زمینه سنگ را تشکیل میدهد. این کانی اغلب به صورت تجمعات بیشکل وجود دارد. همچنین هماتیت به صورت کانی مستقل دیده نمیشود که میتواند حاصل تبدیلشدگی از یک کانی سولفیدی مس وآهن‌دار باشد، وجود مالاکیت و هماتیت تا که حدی به گوتیت تبدیل شده است  شاهدی بر این تبدیلشدگی میباشد

# نمونهR-016X : کانیهای فلزی موجود در این مقطع شامل مالاکیت، هماتیت و به مقدار کم کالکوپیریت و گوتیت میباشد. هماتیت در راستای درز و شکستگیها و فضاهای برشی قرار گرفته است. کانی‌سازی به صورت رگه و رگچه و پرکننده فضای خالی می‌باشد.(نگاره2)تشکیل هماتیت در اینجا احتمالا در اثر تبدیل شدگی از کانی مس آهندار مانند کالکوپیریت میباشد. کانی کالکوپیریت نیز به مقدار کم در بخشهایی از رگچه دیده  میشود.

با توجه به نتايج نمونه‌هاي مينراليزه و ژئوشيمي برداشت شده از اين محدوده و همچنين مشاهدات صحرايي وجود زونهاي آلتراسيون و كاني‌سازي مس و طلا در اين منطقه حاكي از پتانسيل اقتصادي بالاي منطقه است كه نتايج مطالعات مقاطع صيقلي انجام شده تاييد كننده اين موضوع مي‌باشد.

4-5-3- آنومالي شماره 3

# اين آنومالي در شمال شرق روستاي زاروئيه عليا واقع شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل آندزيت و گدازه‌هاي آندزيتي مي‌باشد. اين آنومالي نسبت به عناصر  Ni, Mg, Cr ناهنجاري نشان داده‌است. در اين محدوده نمونه‌هاي ژئوشیمیائی  R-023, R-022, R-044, R-043برداشت شده است.

# از اين محدوده نمونه‌ كاني‌سنگين  R-023درمرحله كنترل آنومالي برداشت شده است.

# از اين محدوده نمونه‌ مينراليزه R-023X برداشت شده است.

| Fe | Cu | Cr | Ni | Mn | Mg | Sample.no | جدول (4-7): نتایج آنالیز نمونه‌های ژئوشیمیایی مهم آنومالی شماره 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PPm | PPm | PPm | PPm | PPm | PPm | Unit |  |
| 56467 | 40 | 1733 | 260 | 924 | 35955 | R1-022 |  |
| 60931 | 39 | 1767 | 164 | 1186 | 26392 | R1-023 |  |
| 46151 | 36 | 796 | 379 | 885 | 46075 | R1-043 |  |
| 61377 | 38 | 3236 | 332 | 1071 | 43448 | R1-044 |  |

| GOETHITE | HEMATITE | MAGNETITE | PYRITE(OXIDE) | SAMPLE.NO. | چدول (4-8): نتیجه مطالعات کانی‌سنگین آنومالی شماره 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.24 | 5596.80 | 5990.40 | PTS | R-023-H |  |

| Pb | Cu | Zn | Au | Sample.no | جدول (4-9): نتیجه آنالیز نمونه‌های مینرالیزه مهم آنومالی شماره 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PPm | PPm | PPm | PPb | Unit |  |
| 1706 | 148 | 486 | 29 | R023X |  |

4-5-4- آنومالي شماره 4

# اين آنومالي در شمال و غرب روستاي زاروئيه عليا واقع شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل آندزيت ، داسيت و كنگلومرا مي‌باشد. اين آنومالي نسبت به عناصرCu,Zr,Ti,Fe,Co ,Mo  ناهنجاري نشان داده است. در اين محدوده نمونه‌هاي ژئوشیمیائی  R-054, R-053, R-052, R-051, R-049, R-055, R-056,    R-060, R-059, A-058,  R-057, برداشت شده است.

# از اين محدوده نمونه‌ هاي كاني‌سنگين  R-053 و  R-058درمرحله اوليه برداشت نمونه‌ها و نمونه‌هاي كاني‌سنگين  R-060وR-056 در مرحله كنترل آنومالي برداشت شده است.

# از اين محدوده نمونه‌ مينراليزه 056X  R-برداشت شده است.

| W | Cu | Ba | As | Mn | Zn | Sample.no | جدول (4-10): نتایج آنالیز نمونه‌های ژئوشیمیایی مهم آنومالی شماره 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PPm | PPm | PPm | PPm | PPm | PPm | Unit |  |
| 3.4 | 104 | 758 | 16.8 | 1752 | 330 | R1-050 |  |
| 3.3 | 40 | 857 | 23.7 | 1443 | 192 | R1-055 |  |
| 4.1 | 65 | 1094 | 21.8 | 1170 | 201 | R1-056 |  |
| 3.6 | 76 | 1003 | 19.2 | 1275 | 318 | R1-057 |  |

| APATITE | HEMATITE | MAGNETITE | SAM.NO. | چدول (4-11): نتایج مطالعات کانی سنگین آنومالی شماره4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.37 | 17622.50 | 71820.00 | R-053-H |  |
| 24.30 | 24148.13 | 106616.25 | R-058-H |  |
| 231.11 | 9952.22 | 9201.11 | R-056-H |  |
| 58.67 | 1457.50 | 5005.00 | R-060-H |  |

| Pb | Cu | Zn | Au | Sample.no | جدول (4-12): نتیجه آنالیز نمونه‌های مينرالیزه مهم آنومالی شماره4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PPm | PPm | PPm | PPb | Unit |  |
| 30 | 33 | 65 | 2 | R-056X |  |

4-5-5- آنومالي شماره 5

# اين آنومالي در شمال شرق روستاي زاروئيه عليا واقع شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل آندزيت و داسيت مي‌باشد. اين آنومالي نسبت به عنصر  Auناهنجاري نشان داده است. در اين محدوده نمونه‌ R-027 با عيار 38 ميلي‌گرم در تن براي طلا برداشت شده است.

# از اين محدوده نمونه‌ مينراليزه R-027X برداشت شده است.

| Zn | Pb | As | Cu | Au | Sample.no | جدول (4-13): نتیجه آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی مهم آنومالی شماره 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PPm | PPm | PPm | PPm | PPb | Unit |  |
| 106 | 32 | 21.6 | 36 | 38 | R1-027 |  |

| Zn | Pb | As | Cu | Au | Sample.no | جدول (4-14نتيجه آنالیز نمونه‌های ژئوشیمیایی مهم آنومالی شماره 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PPm | PPm | PPm | PPm | PPb | Unit |  |
| 43 | 26 | 6.2 | 38 | 2 | R-027X |  |

4-5-6- آنومالي شماره 6

# اين آنومالي در شمال غرب روستاي زاروئيه عليا واقع شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل آندزيت ، گدازه و توف مي‌باشد. اين آنومالي نسبت به عناصر Snو As  ناهنجاري نشان داده است. در اين محدوده نمونه‌هاي R-090, R-110 برداشت شده است.

# از اين محدوده نمونه‌ كاني‌سنگينR-090  در مرحله كنترل آنومالي برداشت شده است.

# با توجه به مشاهدات صحرايي و عدم وجود زونهاي آلتراسيون و كاني‌‌زايي، نمونه مينراليزه از اين محدوده برداشت نشده است.

| Mn | Mg | W | Zn | As | Sample.no | جدول (4-15): نتایج آنالیز نمونه‌های ژئوشیمیایی مهم آنومالی شماره 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PPm | PPm | PPm | PPm | PPm | Unit |  |
| 1048 | 15221 | 2.9 | 100 | 16.3 | R1-090 |  |
| 945 | 7118 | 4.7 | 127 | 43.5 | R1-110 |  |

| Anatase | HEMATITE | MAGNETITE | Sample.no | چدول (4-16): نتیجه مطالعات کانی سنگین آنومالی شماره 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PTS | 37.1 | 8112 | R-090-H |  |

4-5-7 آنومالي شماره 7

# اين آنومالي در شمال غرب روستاي زاروئيه عليا واقع شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل آندزيت ، گدازه و توف مي‌باشد. اين آنومالي نسبت به عناصرZr  وTi  ناهنجاري نشان داده است. در اين محدوده نمونه‌هاي     R-150, R-123, R-148, R-149 برداشت شده است.

# از اين محدوده نمونه‌ هاي كاني‌سنگين   R-123, R-148, R-149درمرحله اوليه برداشت نمونه‌ها برداشت شده است.

# با توجه به مشاهدات صحرايي و عدم وجود زونهاي آلتراسيون و كاني‌‌زايي، نمونه مينراليزه از اين محدوده برداشت نشده است.

| W | Cu | Ba | Mg | Mn | Zn | Sample.no | جدول (4-17): نتایج آنالیز نمونه‌های ژئوشیمیایی مهم آنومالی شماره 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PPm | PPm | PPm | PPm | PPm | PPm | Unit |  |
| 2.7 | 42 | 728 | 15781 | 971 | 125 | R1-123 |  |
| 3.5 | 35 | 924 | 10755 | 1437 | 190 | R1-148 |  |
| 1.4 | 56 | 942 | 14935 | 1568 | 175 | R1-149 |  |
| 1.4 | 39 | 594 | 15764 | 917 | 92 | R1-150 |  |

| HEMATITE | ILMENITE | MAGNETITE | MARTITE | ZIRCON | SAM.NO. | چدول (4-18): نتایج مطالعات کانی‌سنگین آنومالی شماره7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2657.93 | 589.26 | 22166.11 | PTS | 576.72 | R-123 |  |
| 2198.52 | 243.70 | 14560.00 | 25.93 | 429.33 | R-148 |  |
| 4326.92 | 1096.31 | 43665.74 | 58.31 | 1072.98 | R-149 |  |

# Text boxes

گوتیت

هماتیت

مالاکیت

مالاکیت

گوتیت

هماتیت

مالاکیت

مالاکیت

هماتیت

کالکوپیریت

گوتیت

هماتیت

گوتیت

هماتیت

هماتیت

مالاکیت

گوتیت

گوتیت