# فصل پنجم: حفاری

### 5-1- بلوک بندی سطحی بخش کانه دار

پس از پایان اکتشافات سطحی در منطقه دگرسانی و مینرالیزه چشمه نقره و نتایج بدست آمده از تجزیه 820 نمونه مربوط به 66 رشته ترانشه همراه با محاسبه عیارهای مربوطه، تعداد 5 بلوک نابهنجار از دیدگاه عیار سطحی طلا مناسب تشخیص داده شد. البته متراژ طولی ترانشه ها در هر بلوک با احتساب عیار طلا از 500 میلی گرم درتن به بالا، مورد بررسی قرار گرفت و هربخش عیار دار طلا در طول ترانشه با رنگ مربوطه چشم‌گیرتر آراسته شد و سپس عیارهای هم ارز در حد امکان بهم پیوند ویا به نحوی در مسیر پیوند باهم قرار گرفتند بدین وسیله ژئومتری بلوکهای نابهنجار و اولویت دار طلا با توجه به پارامترهای مربوطه هم در نقشه معدنی 1:1000 و هم بطور جداگانه طبق شکل‌های 5-5 الی 5-9 ترسیم گردیدند. در این راستا ملاحظه شد که اغلب بخشهای عیار دار طلا، ضمن تبعیت از زونهای دگرسانی، در روند ساختارهای زمین شناسی نیز قرار گرفتند. بخش مینرالیزه (طلادار) به رنگ قرمز نشان داده  شده است.

### 5-2- حفر گمانههای اکتشافی

در مرحله بعد با توجه به مناسب بودن کانه زایی از نظر عیار متوسط سطحی طلا، کانی شناختی، کانه نگاری، بافت و ساخت، تعداد 3 گمانه اکتشافی در بلوک A طراحی و حفر گردید. مراحل مختلف این بخش از اکتشافات عمقی به شرح زیر است:

با عنایت بر اینکه منطقه چشمه نقره دارای توپوگرافی خشن و ناهموار است و اینکه جهت دسترسی به منطقه نیاز به پیمودن مسافتی حدود 6 کیلومتر است، لذا ابتدا جاده ای کوهستانی منشعب از جاده روستای طرق به کلاته تیمور آماده و ساخته شد (شکل 5-1 تا 5-4).

پس از آن به طراحی حفر ترانشه در بلوک نابهنجار A پرداخته شد. این بلوک درست در شمال چشمه نقره قرار دارد و شامل واحدهای سنگی Eat و Esh2 همراه با ترانشه های مربوطه و چاهکهای اکتشافی حفر شده می باشد. دسترسی به این بلوک نسبت به دیگر بلوکها ساده‌تر بوده و لذا سه گمانه در این بلوک طراحی و حفر گردید. با توجه به ساختار تکتونیکی این بلوک که نوعی سینکلاین پلانژدار با سطح محوری شمال باختر- جنوب خاور است و شیب پلانژ نیز از این روند تبعیت کرده و بطرف شمال باختر می باشد.

واحدهای Eat و Esh2 معمولاً بصورت گوه‌های تراستی بر روی هم رانده شده‌اند و به ترتیب هرکدام حداکثر 30-25 متر ضخامت دارند. شیب راندگی در این واحدها بطرف باختر، شمال باختر (WNW) است. پس از آنکه سکوی حفر گمانه‌ها به وسعت تقریبی 35-40 متر مربع آماه شد، مرحله حفر گمانه‌های اکتشافی آغاز گردید.

نظر به اینکه بیشترین عیار کانه سازی طلا در واحد Eat بود و از طرفی طی جاده سازی و احداث سکوی حفر گمانه بیشتر ضخامت آن از بین رفت، لذا با توجه به نتایج آنالیز گمانه‌ها، عیار مناسبی از کانی سازی طلا و عناصر همراه بدست نیامد. لازم به ذکر است که تعداد 4 گمانه اکتشافی پیش بینی شده بود که پس از بازبینی مغزه‌های بدست آمده از سه گمانه و اینکه نتایج مربوطه مناسب نبودند، بنابراین حفر گمانه چهارم منتفی گردید. مشخصات سه گمانه ذکر شده به شرح زیر می باشد:

شکل 5-1

شکل 5-2- نمایی از جاده سازی در جبهه خاوری بلوک A و استقرار دکل حفاری در جبهه شمالی

منطقه معدنی چشمه نقره

شکل 5-3- نمایی از استقرار دکل حفاری در محل گمانه شماره 3 (BH-3) واقع در جبهه خاوری بلوک A منطقه معدنی چشمه نقره

شکل شماره 5-4- نمایی از چیدمان مغزههای حفاری در جبهههای مربوطه

شکل 5-5: زون کانی سازی احتمالی طلا در محدوده بلوک A

شکل 5-6: زون کانی سازی احتمالی طلا در محدوده بلوک B

شکل 5-7 : زون کانی سازی احتمالی طلا در محدوده بلوک C

شکل 5-8: زون کانی سازی احتمالی طلا در محدوده بلوک D

شکل 5-9 : زون کانی سازی احتمالی طلا در محدوده بلوک E