2-1-شرح عمليات

آبرفت دو خواهران در پايين دست حوضه آبريز رودخانه تيره قرار دارد كه سرشاخه هاي اين رودخانه از گرانيت هاي منطقه نظام‌آباد بامسر ـ مالمير سرچشمه مي‌گيرد كه اين گرانيت‌ها بر اساس مطالعات قبلي سنگ ميزبان عناصر قلع و تنگستن مي‌باشد. از آنجا كه ذخاير قلع و تنگستن پلاسري نيز حائز اهميت است انجام عمليات اكتشافي در آبرفت‌هاي حاصل از اين گرانيت‌ها در اولويت عمليات اكتشافي قرار مي‌گيرد. (شکل2-2 و3)

شکل2-2- نمايي از حوضه آبريز رودخانه تيره

شکل2-3- حوضه آبريز رودخانه تيره بالادست روستاي دوخواهران روي نقشه زمين شناسي 1:250000 خرم آباد

در طول آبرفت‌هاي حاصل از گرانيت‌هاي نظام‌آباد ـ بامسر ـ مالمير در قسمت‌هاي مختلف كه عرض رودخانه زياد شده و شدت جريان آب کاهش پيدا کردهاست، مقدار زيادي رسوبات ته‌نشين شده است ولي به علت وجود روستاها، زمين‌هاي كشاورزي و باغات متعدد در مسير رودخانه،احداث سد خاکي مروک بر روي رودخانه و همچنين عرض كم رودخانه، بهترين محلي كه حجم رسوبات به اندازه كافي ميباشد و قابليت انجام عمليات اكتشافي را دارد، قسمتي از رودخانه تيره است كه نزديك روستاي دوخواهران قرار دارد (شکل2-4).

شکل2-4-  نمايي از آبرفتهاي منطقه دوخواهران

در اين قسمت از رودخانه ضخامت آبرفت حداكثر حدود 23 متر مي‌باشد كه روي يك لاية كنگلومرايي سخت نشده قرار گرفته است و عرض رودخانه از 20 متر تا 200 متر متغير مي‌باشد. به علت اينكه تغييرات پارامترهاي مورد نظر (عيار كاني‌ها مختلف) در عرض رودخانه بيشتر از تغييرات آن در طول رودخانه مي‌باشد. شبكه نمونه‌برداري از نوع مستطيل با ابعاد 50(100 انتخاب شده است به صورتي كه طول اين مستطيل در راستاي شرقي - غربي (در جهت رودخانه) و عرض مستطيل شمالي ـ جنوبي (در عرض رودخانه) قرار مي‌گيرد.

2-2 روش نمونه برداري:

روش نمونه‌برداري حفر چاهك در آبرفت و نمونه‌برداري از مواد داخل چاهك يا نمونه‌برداري كانالي از ديواره‌هاي چاهك انتخاب شده بود ولي به علت بالا بودن سطح آب زير زميني(عمق1-2 متري)  و ريزشي بودن ديوارههاي چاهکها در منطقه، امكان حفر چاهكها تا عمق 20 متر به روش دستي عملا وجود نداشت. بنابراين پس از بررسيهاي صورت گرفته، با توجه به محدوديتهاي موجود بهترين روش براي حفر چاهک و نمونه برداري حفاري توسط دستگاه حفاري ضربه‌اي (پرکاشن) ميباشد. عمليات حفاري توسط گروه حفاري آزمايشگاه مكانيك خاك استان مركزي انجام گرفته است.

شکل2-5- استقرار دستگاه حفاري در محدوده مورد نظر

پس از مشخص شدن محدوده آبرفتي مورد مطالعه و روش حفاري و نوع دستگاه حفاري ابتدا محدوه مورد نظر برروي نقشه توپوگرافي 1:25000 منطقه مشخص گرديد ، سپس شبكه حفاري منظم با فواصل طولي 100 متر و عرضي 50 متر، به گونه‌اي كه كل منطقه را پوشش دهد طراحي گرديد. نقاط مشخص شده برروي زمين پياده و مختصات جغرافيايي (UTM) آنها مشخص گرديد. در همين راستا تعداد 37 حلقه چاه به عمق‌هاي مختلف حفاري شده است (جدول 1). گمانه‌ها تا عمق 20 متر طراحي شده بودند كه در اكثر موارد به علت برخورد با سنگ‌كف يا طبقات متراكم در افق‌هاي كمتر از 20 متر حفاري متوقف گرديد و به ندرت حفاري‌هاي بيش از 20 متر (حداكثر 23 متر) انجام شده است(نقشه2-1) .

جدول 2-1- مشخصات حفاريهاي مروک-دوخواهران

| شماره نمونه | مختصات جغرافيايي | متراژ حفاري |
| --- | --- | --- |
|  | x | y | Z |  |
| BH01 | 317410 | 3724544 | 1534 | 16 |
| BH02 | 317310 | 3724554 | 1535 | 11 |
| BH03 | 317203 | 3724512 | 1535 | 20 |
| BH04 | 317207 | 3724559 | 1543 | 11 |
| BH05 | 317099 | 3724488 | 1533 | 19 |
| BH06 | 317102 | 3724535 | 1536 | 19 |
| BH07 | 317104 | 3724585 | 1535 | 11 |
| BH08 | 317000 | 3724480 | 1539 | 21 |
| BH09 | 317003 | 3724534 | 1538 | 16.5 |
| BH10 | 317010 | 3724582 | 1536 | 11 |
| BH11 | 316897 | 3724507 | 1535 | 11 |
| BH12 | 316906 | 3724557 | 1536 | 5 |
| BH13 | 316800 | 3724544 | 1539 | 7.5 |
| BH14 | 316701 | 3724531 | 1539 | 21 |
| BH15 | 316705 | 3724591 | 1533 | 9.5 |
| BH16 | 316597 | 3724547 | 1533 | 20.5 |
| BH17 | 316603 | 3724598 | 1535 | 9 |
| BH18 | 316604 | 3724652 | 1536 | 7.5 |
| BH19 | 316500 | 3724670 | 1533 | 20 |
| BH20 | 316511 | 3724731 | 1534 | 20 |
| BH21 | 316403 | 3724667 | 1535 | 9 |
| BH22 | 316295 | 3724623 | 1536 | 23 |
| BH23 | 316305 | 3724681 | 1533 | 11 |
| BH24 | 316173 | 3724358 | 1534 | 10 |
| BH25 | 316180 | 3724418 | 1535 | 16 |
| BH26 | 316181 | 3724468 | 1536 | 14 |
| BH27 | 316184 | 3724531 | 1534 | 17 |
| BH28 | 316190 | 3724582 | 1538 | 7 |
| BH29 | 316190 | 3724587 | 1533 | 16 |
| BH30 | 316169 | 3724311 | 1534 | 10 |
| BH31 | 316166 | 3724260 | 1533 | 9 |
| BH32 | 316105 | 3724323 | 1531 | 10 |
| BH33 | 316109 | 3724373 | 1534 | 12 |
| BH34 | 316113 | 3724421 | 1533 | 10 |
| BH35 | 316065 | 3724348 | 1531 | 12 |
| BH36 | 316129 | 3724485 | 1528 | 10 |
| BH37 | 316216 | 3724442 | 1530 | 11 |

روش نمونه‌برداري بدين صورت بوده است كه لوله‌هاي جداري به قطر 8( يا 6( به وسيله ضربه به داخل زمين رانده مي شدند سپس مواد داخل آن توسط يك گل‌كش ويژه تخليه و نمونه‌هاي حاصل از هر يك متر حفاري پس از عبور دادن از يك سرند 20 مش در درون نايلونهاي ضخيمي ريخته سپس وزن و برچسب‌گذاري شده و در مرحلة بعد نمونه‌ها لاوك شوئي شدهاند(شکل2-6 و 7 ).

شکل2-6- نمايي از کيسينگ گذاري چاهکهاي حفاري

شکل2-7- انتقال نمونه به محل مناسب جهت لاوكشويي

2-3 آماده سازي نمونه ها :

نمونههاي گرفته شده پس از کد گذاري و توزين دقيق، توسط يک تيم مجرب و با نظارت کارشناسان شرکت، به دليل وجود آب روان کافي در همان منطقه با دقت و حوصله کافي در دو نوبت با دو لاوک (بزرگ و کوچک) لاوک شويي شدند (شکل2-8).

شکل2- 8- لاوک شويي نمونههاي مروک- دوخواهران

پس از لاوكشويي قسمت سنگين نمونه به وزن تقريبي 150 تا 200 گرم جدا و بعد از خشك كردن دوباره برچسب‌گذاري و بسته‌بندي شده و به آزمايشگاه کاني سنگين سازمان زمينشناسي و اکتشافات معدني کشور  جهت برموفرم‌گيري و مطالعه کاني سنگين فرستاده ‌شدند.

شکل2-9- نمونههاي لاوک شويي شده در حال خشک شدن

بر طبق گزارش آزمايشگاه کاني سنگين سازمان زمينشناسي و اکتشافات کشور نمونه‌هاي ارسالي مجدداً در آزمايشگاه لاوك‌شويي شده تا حجم آن به حدود cc20 برسد سپس نمونه‌ها برموفرم‌‌گيري مي‌شوند و پس از جدايش بخش سبك و سنگين از يكديگر بر روي بخش سنگين نمونه مگنتيت‌گيري انجام مي‌شود و به سه بخش كاني‌هاي باشدت مغناطيسي بالا، كاني‌هاي با شدت مغناطيسي کم و کاني هاي غير مغناطيسي تقسيم شده و بطور مجزا بر روي هر يك از اين سه بخش مطالعه كاني‌شناسي و درصددهي چشمي صورت مي‌پذيرد.

پس از بررسي نمونه‌هاي كاني سنگين مشخص گرديد كه تمام نمونه‌هاي موجود داراي كاني‌هاي شئليت، كاسيتريت و زيركن بوده و در اغلب چاهها نيز ذرات طلا ديده شده است. فرمول مورد استفاده براي محاسبه عيار ماده معدني در اين آزمايشگاه عبارت است از :

كه در آن :

X : درصد كاني محاسبه شده

Y : حجم نمونه بعد از جدايش با محلول سنگين

D1 : وزن مخصوص كاني مطالعه شده

D2 : ميانگين وزن مخصوص رسوب

A : حجم كل نمونه

B : حجم نمونه پس از لاوك شويي

C : حجم انتخابي براي جدايش با محلول بروموفرم.

فرمول بالا فقط شمايي از توزيع عناصر بر حسب گرم در تن را به ما مي‌دهد و با واقعيت فاصله دارد. به همين منظور بجاي A.D2 كه وزن نمونه بر اساس حجم را به ما مي‌دهد. وزن واقعي نمونه‌هاي اندازه‌گيري شده در فرمول گذاشته شده است تا عيارها به واقعيت نزديكتر شوند (جدول پيوست).

جدول پيوست نتايج بررسي‌هاي حدود 500 نمونه كاني‌سنگين را نشان مي‌دهد كه در تمامي نمونه‌هاي كاني سنگين برداشت شده از چاه‌هاي حفر شده، كاني‌هاي شئليت، كاسيتريت و زيركن وجود داشته است كه خود نشان دهنده تمركز كاني‌هاي فوق در افق‌هاي مختلف آبرفت مي‌باشد. در ادامه اين گزارش به بررسي آماري كليه چاهك‌هاي حفر شده در آبرفت‌هاي دوخواهران پرداخته شده است.