به نام خدا

وزارت معادن و فلزات

اداره کل معادن و فلزات آذربايجان غربي

پتانسيليابي مواد معدني در ناحيه آلکاباد

( شهرستان اشنويه )

جلد دوم : بررسيهاي ژئوشيميائي

اسفند ماه 1378			                 مهندسين مشاور تهران پادير

فهرست نوشتارها

عنوان                                                                                                                                 صفحه

بخش نخست : کليات

1-1- پيشگفتار 									1

1-2- موقعيت جغرافيايي و وسعت 					                            3

1-3- راههاي دسترسي 								3

1-4- ويژگيهاي طبيعي 							               5

1-4-1- ناهمواريها و آبراههها 						               5

1-4-2- آب و هوا 								6

1-4-3- پوشش گياهي 							              7

1-5- مراکز جمعيتي و اشتغال 						              7

بخش دوم : روششناسي بررسيهاي ژئوشيميايي

2-1- پراکندگي ژئوشيمايي عناصر 						             8

2-2- پراکندگي کانيهاي سنگين 						            11

2-3- طرح نمونهبرداري 							            12

2-4- آمادهسازي نمونهها 							            15

2-5- پارامترهاي آماري 							            17

2-6- چگونگي ارائه نتايج 							            18

2-6-1- نقشه محتوي کانيهاي سنگين 					       20

2-6-2- نقشههاي آنوماليهاي عناصر 					       20

بخش سوم : بررسيهاي ژئوشيميايي منطقه

3-1- انتشار عناصر 							       21

3-1-1- انتشار آرسنيک (As) 						      21

3-1-1-1- آنومالي شماره I						                    21

3-1-1-2- آنومالي شماره II						       22

3-1-1-3- آنومالي شماره III						       22

3-1-1-4- آنومالي شماره IV						       25

3-1-2- انتشار باريم (Ba) 					                     25

3-1-2-1- آنوماليهاي شماره I و II 					       26

3-1-2-2- آنومالي شماره III 						       26

3-1-2-3- آنومالي شماره IV 						       26

3-1-2-4- آنومالي شماره V						       27

3-1-2-5- آنومالي شماره VI						       27

3-1-2-6- آنومالي شماره VII						       27

3-1-2-7- آنومالي شماره VIII						       27

3-1-3- انتشار سريم (Ce) 					                     30

3-1-3-1- آنومالي شماره I						                    30

3-1-3-2- آنومالي شماره II						      30

3-1-4- انتشار کلر (Cl) 						      33

3-1-4-1- آنومالي شماره I						                    33

3-1-4-2- آنومالي شماره II					                    36

3-1-5- انتشار کبالت (Co) 						      36

3-1-5-1- آنومالي شماره I 						      36

3-1-5-2- آنومالي شماره II						      39

3-1-5-3- آنومالي شماره III						      39

3-1-6- انتشار کرم (Cr) 					                    39

3-1-6-1- آنومالي شماره I						                    40

3-1-6-2- آنومالي شماره II						      43

3-1-6-3- آنومالي شماره III						      43

3-1-7- انتشار مس (Cu) 					                    43

3-1-7-1- آنومالي شماره I					                                  44

3-1-7-2- آنومالي شماره II					                    44

3-1-7-3- آنومالي شماره III					                    47

3-1-7-4- آنومالي شماره IV						     47

3-1-8- انتشار گاليم (Ga) 						     47

3-1-8-1- آنومالي شماره I						                   48

3-1-8-2- آنومالي شماره II					                   48

3-1-8-3- آنومالي شماره III					                   48

3-1-9- انتشار هافنيم (Hf) 						     51

3-1-9-1- آنوماليهاي شماره I و II					                   51

3-1-9-2- آنومالي شماره III						     52

3-1-9-3- آنوماليهاي شماره IV و V					     52

3-1-10- انتشار لانتانوم (La) 						     55

3-1-10-1- آنومالي شماره I						     55

3-1-10-2- آنومالي شماره II						     56

3-1-10-3- آنومالي شماره III						     56

3-1-10-4- آنومالي شماره IV						     56

3-1-10-5- آنومالي شماره V						     59

3-1-11- انتشار نيوبيم (Nb) 						     59

3-1-11-1- آنومالي شماره I					                   60

3-1-11-2- آنومالي شماره II						     60

3-1-11-3- آنومالي شماره III						     60

3-1-12- انتشار نيوديميم (Nd) 					                   63

3-1-12-1- آنومالي شماره I						    63

3-1-12-2- آنومالي شماره II 						64

3-1-12-3- آنومالي شماره III						64

3-1-13- انتشار نيکل (Ni) 						67

3-1-13-1- آنومالي شماره I						67

3-1-13-2- آنومالي شماره II 						70

3-1-13-3- آنومالي شماره III						70

3-1-13-4- آنومالي شماره IV						70

3-1-14- انتشار سرب (Pb) 						70

3-1-14-1- آنومالي شماره I						71

3-1-14-2- آنومالي شماره II						71

3-1-14-3- آنومالي شماره III						72

3-1-14-4- آنومالي شماره IV						72

3-1-14-5- آنومالي شماره V						72

3-1-14-6- آنومالي شماره VI						72

3-1-15- انتشار روبيديم (Rb) 						75

3-1-15-1- آنومالي شماره I						75

3-1-15-2- آنومالي شماره II						75

3-1-16- انتشار گوگرد (S) 						78

3-1-16-1- آنومالي شماره I						78

3-1-16-2- آنومالي شماره II						78

3-1-16-3- آنومالي شماره III						81

3-1-17- انتشار استرانسيم (Sr) 						81

3-1-17-1 – آنومالي شماره I						82

3-1-17-2- آنومالي شماره II						82

3-1-17-3- آنومالي شماره III						82

3-1-17-4- آنومالي شماره IV						85

3-1-17-5- آنومالي شماره V						85

3-1-18- انتشار وانادايم (V) 						85

3-1-18-1- آنومالي شماره I						88

3-1-18-2- آنومالي شماره II						88

3-1-18-3- آنوماليهاي III و IV						88

3-1-19- انتشار ايتريم ( Y ) 						89

3-1-20- انتشار روي ( Zn ) 						89

3-1-20-1- آنومالي شماره I						89

3-1-20-2- آنومالي شماره II						94

3-1-20-3- آنومالي شماره III						94

3-1-21- انتشار زيرکنيم ( Zr ) 						94

3-1-21-1- آنومالي شماره I					              95

3-1-21-2- آنومالي شماره II						95

3-2- انتشار کانيهاي سنگين 					             101

3-2-1- انتشار طلا (Au) 					                           103

3-2-2- انتشار کانيهاي کرم (Cr) 			                                         103

3-2-3- انتشار کانيهاي مس (Cu) 				                           103

3-2-4- انتشار کانيهاي آهن (Fe) 				                          104

3-2-5- انتشار جيوه (Hg) 				                                        104

3-2-6- انتشار کانيهاي منگنز (Mn) 			                           104

3-2-7- انتشار کانيهاي تيتانيم (Ti) 			                                         105

3-2-8- انتشار کانيهاي زيرکنيم (Zr) 			                           106

نتيجهگيري و پيشنهادها 						             107

منابع 								             108

پيوستها							            109

فهرست نقشههاي پيوست گزارش ژئوشيمي ناحيه آلکاباد (اشنويه)

بخش نخست : کليات

  - پيشگفتار

براي دستيابي به مواد معدني از دو روش مستقيم و غير مستقيم استفاده ميگردد. در روش مستقيم جستجو و پيجوئي به طور مستقيم روي ماده معدني صورت ميگيرد و در روش غير مستقيم از عوامل تشکيل و پديدههائي که موجب استقرار و تجمع و تمرکز مواد معدني ميگردند استفاده ميشود. بسياري از کانسارها و معادن فلزي که عيار آنها کمتر از يک درصد بوده و شناسائي آنها با چشم غير مسلح و نيز نمونههاي دستي ممکن نميباشد ، با روش اکتشاف ژئوشيميايي قابل پيجويي و رديابي هستند. گاهي بعضي از مواد معدني در سنگ در بر گيرنده داراي عيار بسيار کمي هستند ولي در اثر فرسايش و هوازدگي و تجمع مکانيکي در محيط مناسب عيار آنها بالا ميرود و ارزش اقتصادي پيدا ميکند.

علم ژئوشيمي به منظور دستيابي به ذخاير زيرزميني معدني ابتدا در کشور اتحاد جماهير شوروي در سال 1932 مورد استفاده قرار گرفت و تا به امروز در اکتشافات ذخاير معدني و نفتي دنيا به عنوان يکي از بهترين تکنيکها به کار گرفته شده است.

کاربرد اين علم بر اساس نمونهگيري سيستمانيک از پراکندگي عناصر مورد پيگيري در اطراف ذخاير معدني است که در حقيقت به علت وسعت به مراتب زياد آن احتمال دستيابي به ذخيره معدني را بيشتر و در نتيجه سطح و يا منطقه مورد نظر را محدودتر ميکند.

پراکندگي عناصر در سطح زمين بر حسب اين که در سنگهاي آذرين و دگرگوني در عمق و يا در سطح، حاصل از هوازدگي و تخريب و يا حمل و جابجائي باشد، ممکن است به دو صورت اوليه و ثانويه آنوماليهائي را تشکيل دهد.

نمونههاي ژئوشيميائي شامل رسوبات خشک و مرطوب بستر آبراههها، خاک، سنگ، ريشه و ساقه گياهان و آب ميباشد. رسوبات بيشتر رودخانهها (آبراههها) از نظر ژئوشيمي اکتشافي و تقليل سطوح يا مناطق تعيين شده جهت پيگيريهاي اکتشافي بسيار حائز اهميت است، زيرا يک نمونه رسوبات آبراهههاي ميتواند ميانگين مجموع نمونههاي يک منطقه داراي آبريز واحد باشد.

نمونههاي آب نيز به علت داشتن قابليت تماس با ذخاير زيرزميني و پوشيده شده و نيز قابليت انحلال مواد معدني و عناصر، در ژئوشيمي اکتشافي ميتواند از ارزش بسيار زيادي برخوردار باشند. نمونههاي ريشه و ساقه گياه از اينرو در اکتشاف ذخاير معدني حائز اهميت است که مقادير معتنابهي از مواد غذائي مورد نياز گياه از طريق ريشه جذب و به اعضاي بالاتر گياه، مانند ساقه و برگ، انتقال مييابد. از طرفي برخي از گياهان بر اثر ترشح آنزيمهائي باعث خرد شدن و تجزيه مواد گشته و عناصر لازم مورد نياز نوع گياه را انتخاب و جذب مينمايد. از همه مهمتر اين که معمولاً قشر سطحي خاک بر اثر شستشو عاري از مواد معدني و عناصر موجود ميگردد. ولي گياهان، به علت داشتن ريشههاي عميق، قادر به جذب مواد از عمقهاي بيشتر بوده و در نتيجه کمک شاياني به اکتشاف ذخاير زيرزميني و پنهان مينمايند.

به طور کلي يکي از روشهاي نوين در برنامه اکتشاف مواد معدني استفاده ژئوشيميائي ميباشد که همواره همراه با مطالعات زمينشناسي و ژئوفيزکي انجام ميگيرد. استفاده از اين روش مبتني بر جمعآوري نمونههاي ژئوشيمي از پراکندگي عناصر در هاله اوليه و ثانويه پيرامون کانهسازي معدني است که پس از محاسبات آماري و تعبير و تفسيرهاي لازم منجر به کشف آنوماليهائي از عناصر مورد نظر ميگردد. در نتيجه مناطق وسيع اکتشافي به مناطق کوچکتر داراي پتانسيل تقليل يافته و دستيابي به ذخيره معدني پنهان را آسانتر ميکند.

بررسيهاي ژئوشيميايي ناحيه آلکاباد – اشنويه که نتيجه آن نقشههاي محدودههاي آنومالي عناصر شيميائي و کانيهاي سنگين در مقياس  20،000 : 1  و نيز گزارش حاضر ميباشد در مساحتي حدود 100 کيلومتر مربع انجام گرفته است.

اين بررسيها بر اساس مفاد قرارداد شماره 4946/3 مورخ 18/5/1378 بين اداره کل معادن و فلزات استان آذربايجان غربي و شرکت مهندسين مشاور تهران پادير صورت پذيرفته است.

در اين گزارش مسائلي مانند چگونگي انجام عمليات صحرائي، نمونهبرداري و آمادهسازي نمونهها، ارائه نتايج حاصل از بررسيهاي آماري، تعبير و تفسير دادههاي آماري و تهيه نقشههاي ژئوشيميايي و نيز پيشنهادهائي به منظور انجام مطالعات دقيقتر در محلهاي اميد بخش ارائه گرديده است.

عمليات صحرائي به منظور برداشت نمونههاي ژئوشيمي و کانيهاي سنگين از شبکه آبراههاي ناحيه مورد مطالعه به کمک عکسهاي هوائي به مقياس 55،000 : 1 و نقشههاي توپوگرافي به مقياس 20،000 : 1 (بزرگ شده نقشههاي50،000 : 1) انجام پذيرفته است. نمونههاي ژئوشيمي برداشت شده از شبکه جهت انجام آناليز عناصر به روش اسپکترومتري مورد آزمايش قرار گرفتند. همچنين نمونههاي کاني سنگين پس از طي مراحل آمادهسازي در آزمايشگاه مورد مطالعه واقع شده و نتايج حاصل در پايان گزارش آمده است.

در اينجا لازم ميدانيم از مجري محترم، اداره کل معادن و فلزات استان آذربايجان غربي به لحاظ فراهم نمودن تسهيلات لازم و همکاري با اين مشاور قدرداني و تشکر نمائيم. اميد است گزارش حاضر گامي در جهت اکتشاف ذخاير معدني کشورمان برداشته باشد.

  - موقعيت جغرافيايي و وسعت

ناحيه مورد بررسي در شمال باختري شهرستان اشنويه قرار دارد. اين ناحيه که 100 کيلومتر مربع وسعت دارد، به شکل مربعي به اضلاع 10 کيلومتر ميباشد که بين طولهاي خاوري "8/16، ٌ3،  º45 و "5/42، ٌ56، º45 و عرضهاي شمالي "2/19، ٌ9، º37 و "4/14، ٌ3، º37  واقع شده است (نقشه شماره -1).

1-3 – راههاي دسترسي

در اين ناحيه هيچگونه جاده آسفالتهاي وجود ندارد و نزديکترين جاده آسفالته، جاده اروميه – اشنويه ميباشد. با توجه به ويژگي کوهستاني بودن منطقه، سه جاده خاکي اتوميلرو در شمال خاوري، خاور و جنوب خاوري وجود دارد.

براي دسترسي به روستاهاي گلاز و چلاش دو جاده خاکي اتوميلرو وجود دارد  :

1 – جاده اول از شهرستان اشنويه جدا ميشود و پس از طي 12 کيلومتر مسير ناهموار کوهستاني به بخش شمال خاوري (گلاز و چلاش) ميرسد.

2 – جاده دوم از بخش شمال خاوري وارد ناحيه ميشود. از حدود 15 کيلومتري اشنويه (جاده اروميه به اشنويه) يک جاده خاکي جدا ميشود که ابتدا به روستاي آغبلاغ و سپس روستاي ملاعيسي و پس از پشت سر گذاشتن گردنهاي پر پيچ و خم به روستاي گلاز ميرسد.

نقشه شماره 1 : موقعيت ناحيه مورد مطالعه نسبت به شهرها و روستاهاي پيرامون

براي دسترسي به بخش جنوب خاوري ناحيه يک جاده خاکي از شهرستان اشنويه جدا ميشود و پس از طي 4 کيرلومتر مسير کوهستاني به روستاي آلکاباد ميرسد و از آنجا تا روستاي ذمه فاصله نسبتاً کوتاهي است.

بخش مرکزي ناحيه توسط راه مالروئي که از ابتداي دره چلاش به سمت جنوب و راه مالرو ديگري که از روستاي ذمه به سمت شمال باختري و سپس به سمت بخش مرکزي ميرود، قايل دسترسي ميباشد.

جنوب ناحيه به وسيله جاده مالرو (بخشي اتوميلرو) که از روستاي آلکاباد به سمت دره بابوله – راندولا ميرود قابل دسترسي است. جنوب باختري ناحيه نيز از طريق جاده مرزي بيم ضرته قابل دسترسي است.

جادهاي که از دره بابوله – راندولا عبور ميکند نيز براي دسترسي به جنوب باختري ناحيه مناسب است. کوههاي مرگ زيارت و زردکوه که در بخش باختري ناحيه قرار دارند از طريق ادامه آبراهههاي کوچک و سرشاخههاي دره چلاش و نيز راه مالرو بره لاسپي، که از شمال باختري وارد ناحيه ميشود، قابل دسترسي ميباشند.

  - ويژگيهاي طبيعي

1-4-1- ناهمواريها و آبراههها

استان آذربايجان غربي از نظر ناهمواري به دو قسمت جلگهاي و کوهستاني تقسيم ميشود. قسمت کوهستاني در واقع به صورت ديواري جلگههاي کناره درياچه ارويمه را محصور کرده است.

ناحيه آلکاباد – اشنويه که در بخش جنوبي استان واقع است، داراي توپوگرافي خشن و ناهموار کوهستاني ميباشد، به طوري که اختلاف ارتفاع بين بلندترين و پستترين نقاط ناحيه بيش از 1500 متر ميباشد.

ناهمواريهاي مهم ناحيه شامل کوههاي واندولا، بابوله، زردکوه، مرگ زيارت و هواراسب ميباشند که مرتفعترين نقطه آن کوه مرگ زيارت است که 3300 متر از سطح درياي آزاد ارتفاع دارد. از بخشهاي نسبتاً هموار ناحيه ميتوان به دشت گلاز اشاره نمود. پستترين نقطه با ارتفاع 1800 متر از سطح دريا در بستر رودخانه گلاز قرار دارد.

با توجه به ويژگيهاي ناحيه و ناهمواري شديد آن، آبراهههاي بسياري در منطقه وجود دارد که بيشتر آنها در تمام فصول داراي آب جاري، تعدادي به صورت فصلي داراي آب و بقيه فقط در مواقع بارندگي آب دارند.

مهمترين آبراهه ناحيه رودخانه گلاز است که از ارتفاعات مشرف به روستاهاي گلاز و چلاش سرچشمه ميگيرد و در نهايت به رودخانه گدارچاي در جنوب اشنويه ميريزد. در اين رودخانه در تمام فصول سال آب با دبي نسبتاً قابل ملاحظهاي در جريان بوده و بخش اصلي آب مورد نياز براي کشاورزي و مصارف ديگر اهالي منطقه را تأمين ميکند.

از آبراهههاي مهم سرشاخههاي رودخانه گلاز ميتوان به آبراهههاي هواراسب، چلاش و برده مشک اشاره کرد. آب اصلي همه آبراهههاي کوچک و بزرگ ناحيه از چشمههاي بيشماري که در نقاط مختلف ناحيه وجود دارد تأمين ميگردد.

1-4-2- آب و هوا

استان آذربايجان غربي به طور کلي داراي دو نوع آب و هواي معتدل و کوهستاني ميباشد. جلگههاي پيرامون درياچه اروميه، بهويژه  بخش جنوبي آن، داراي آب و هواي معتدل است و ساير قسمتهاي استان داراي آب و هواي کوهستاني ميباشد. عوامل مؤثر در آب و هواي اين استان عبارتند از  :  وجود کوههاي مرتفع ، جهت قرار گرفتن آنها، ارتفاع مکان، درياچه اروميه، فاصله از درياچه، پوشش گياهي، بادهاي محلي، عرض جغرافيايي و پيش آمدن تودههاي هواي شمالي و باختري، که در بين عوامل بالا نقش کوهها و درياچه و بادها بيشتر از ساير عوامل است.

بادهاي باختري که از سمت اقيانوس اطلس و درياي مديترانه ميوزند، در زمستان باعث ريزش برف و باران ميشوند و در تابستان بر رطوبت هوا ميافزايند و همچنين موجب خنک شدن و گاهي شرجي شدن هوا ميگردند.

از آنجا که ناحيه مورد مطالعه در بخش کوهستاني قرار دارد، آب و هواي آن از نوع کوهستاني ميباشد. منطقه اشنويه به علت فاصله از درياچه اروميه نسبت به ناحيه جلگهاي رطوبت کمتري داشته ولي به لحاظ افزايش نسبي ارتفاع، ميزان دما کاهش يافته و در نتيجه بخش عمدهاي از ريزشهاي جوي به صورت برف ميباشد. زمستانهاي سرد و همراه با يخبندان بوده و در تابستان هواي معتدلي دارد که سبب کوچ ييلاقي ميگردد.

1-4-3- پوشش گياهي

بخشي از ناحيه مورد مطالعه، بهويژه شمال خاوري و جنوب خاوري، داراي پوشش گياهي ميباشد. در مجموع ميتوان پوشش گياهي اين ناحيه را به دو دسته مرتعي و کشاورزي تقسيم نمود.

در بخشهاي مختلفي از ناحيه تعداد زيادي چشمه وجود دارد و به دليل وجود ريزشهاي جوي نسبتاً زياد در فصل بهار و زمستان گياهان خودرو ايجاد مراتع کوچک و متوسطي ميکنند که به ويژه در فصل تابستان مورد بهرهبرداري دامداران قرار ميگيرند و در واقع از نوع مراتع ييلاقي ميباشند.

بخشهائي از ناحيه نيز توسط اهالي روستاها زير کشت و زرع قرار ميگيرد که بهويژه دشت گلاز در شمال خاوري و زمينهاي هموار اطراف روستاهاي آلکاباد و ذمه در جنوب خاوري را ميتوان اشاره نمود.

محصولات کشاورزي در اين ناحيه بيشتر شامل گندم، جو، يونجه و توتون ميباشد و درختان شامل زردآلو، بادام، بيد، سپيدار، سيب، آلبالو و گيلاس است.

  - مراکز جمعيتي و اشتغال

مهمترين مراکز جمعيتي موجود در داخل ناحيه روستاهاي گلاز، چلاش، آلکاباد و ذمه ميباشد. همچنين روستاهاي ملاعيس و آغبلاغ در شمال خاوري و پروانه در بخش باختري و ديزج در شمال باختري و حومه ناحيه قرار دارند. فعاليت اصلي اهالي روستاهاي مذکور زراعت، دامداري و دامپروري و زنبورداري ميباشد. مردم منطقه به زبان کردي و با لهجه خاص اشنويه تکلم ميکنند.

بخش دوم : روششناسي بررسيهاي ژئوشيميايي

2-1 - پراکندگي ژئوشيميايي عناصر

توزيع عناصر نتيجه فرآيندهاي فيزيکي و شيميائي است که در طبيعت صورت ميگيرد. پراکندگي عناصر ممکن است بر اثر عملکرد عوامل صرفاً شيميايئي و يا فيزيکي مانند تزريق ماگما و يا جابجائي مواد سطحي به وسيله عوامل حملکننده مثل آب، باد و يخچال حاصل شود. در بعضي از موارد پراکندگيهاي مکانيکي مانند آبرفتها ، مواد رسي، سيلتي، ماسهاي و حتي ذرات درشتتر، بدون جورشدگي در مجاورت هم قرار ميگيرند و در نتيجه هيچگونه تفريق در مواد پراکنده شده مشاهده نميشود.

پراکندگيهائي که در نتيجه فرآيندهاي شيميائي و بيوشيميائي حاصل ميگردند در جهت جورشدگي و تفريق در مواد به بخشهائي با قابليت تحرک متفاوت تمايل نشان ميدهند. در اين موارد فازهائي که قابليت تحرک زيادي دارند تمايل به دور شدن از ناحيه منشأ دارند. هنگامي که فازهاي متحرک به محيط جديدي که شرايط آن براي رسوبگذاري مناسب است برسند تمام و يا بخشي از آنها ممکن است رسوب نمايد.

در هر ناحيه معيني به طور کلي برآيند تمام نيروهاي ديناميکي مؤثر در جابجائي مواد، ميتواند در سيماي کلي توزيع عناصر در همان ناحيه منعکس گردد. تشخيص الگوي پراکندگيهايي که به طور بارزي با نهشته کانساري در ارتباط هستند در عملکرد اکتشاف ژئوشيميايي بسيار مفيد ميباشند ولي انجام اين امر مستلزم تعيين مقدار زمينه در مناطقي است که در آنجا کانيسازي صورت گرفته باشد.

محيطهاي پراکندگي ژئوشيميايي عناصر به دو نوع اوليه (Primary Dispersion ) يا هيپوژن و ثانويه (Secondary Dispersion) يا سوپرژن ميباشند. در محيطهاي اوليه، که تحت فشار و دماي بالائي هستند، پراکندگي غالباً در محل شکافها و فضاهاي خالي بين دانهاي در سنگهاي نفوذي عميق و يا نيمه عميق انجام ميپذيرد. در محيطهاي ثانويه، که تحت فشار و دماي پائيني هستنند، پراکندگي عناصر در سطح يا نزديک به سطح زمين صورت ميگيرد و ميتواند در محل شکافها و درزهاي نزديک سطح زمين، در خلل و فرج مواد سخت نشده و حتي در سطح آزاد، توسعه يابد.

در اکتشافات ژئوشيميايي به پراکندگيهاي فلزي ناشي از هوازدگي تودههاي کانساري که خود با قابليت تحرک عناصر در ارتباط هستند، به دليل نقش بارز آنها در تشکيل کانسارهاي سوپرژن توجه خاصي ميشود. زيرا شرايط پراکندگي و تمرکز فلزات تحت تأثير هوازدگي، نسبت به آنچه که در محيطهاي عادي انجام ميگيرد، متفاوت است.

عوامل مؤثر در پراکندگي و مهاجرت عناصر شيميائي در منطقه سوپرژن از طريق شرايط ترموديناميکي حاکم در سطح پوسته زمين تعيين ميشوند که در موارد زيادي با آنچه که در مناطق عميق زمين حکمفرما است تفاوت دارد. مهاجرت اساساً در سطح و در شرايط فشار تقريباً ثابت ( اغلب حدود يک اتمسفر) و تغييرات بياهميت دما صورت ميگيرد. محيطهاي شيميائي موجود در سطح پوسته را ممکن است مستقيماً از طريق بررسي فرآيندهاي درگير در دگرساني سنگها و ترکيب شيميايي آبهاي طبيعي ، خاکها ، هوا و غيره مطالعه کرد. عوامل بيولوژيکي و حمل و نقل مواد به صورت کلوئيدي و يا به صورت جذب ، نقش عمدهاي در مهاجرت عناصر شيميايي در ناحيه سطحي ايفا ميکنند. تحت شرايط آب و هواي مرطوب و گرم و معتدل در شکل کلوئيدي مهاجرت عناصر توسط جريان رودخانهها ، بسياري از عناصر فلزي به شکل کلوئيد و مواد معلق آواري بسيار دانه ريز حمل و نقل مييابند. با توجه به اين حقيقت که کلوئيدها قادر به جذب سطحي يونها و مولکولها از محلول ميباشند تشخيص اشکالي که در آنها جذب کلوئيدي صورت ميگيرد و بدين صورت در مهاجرت عناصر نقشي ايفا ميکنند، مفيد هستند. مواد معلق دانه ريز رسي نقش جذبکننده را ايفا ميکنند. بدين معني که ميتوانند براي عناصر کمياب موجود در آبهاي سطحي نقش حامل(Carrier) را داشته باشند .به اين ترتيب تهنشيني عناصر کمياب  (Trace Elements)در امتداد مسير با مهاجرت محلولهاي آبي و تهنشست مواد جذبکنندهاي که قادر به حمل اين عناصر ميباشند کنترل ميشود. براي اکثريت قريب به اتفاق عناصر کميابي که غلظت آنها به حد لازم براي تهنشست از محلول نميرسد ، تهنشست از طريق پديده جذب و يا به طور دقيقتر ميتوان  گفت از طريق پديده «همرسوبي» داراي اهميت ويژهاي است. جذب و تمرکز عناصر کمياب از محلولهاي در حال گردش از طريق کلوئيدهاي موجود در خاک يا رسوبات رسي نيز مکانيزم با اهميتي است که در تمرکز اين عناصر مؤثر ميباشد.

عناصر ممکن است تا فواصل مختلفي از ناحيه  منشأ مهاجرت نمايند. اين عمل به روشهاي مختلف زير صورت ميگيرد:

•  به صورت کانيهاي موجود در قطعات هوازده سنگهاي مقاوم.

•  به صورت تشکيلدهندههائي در ساختمان بلورين کانيهاي ديگر.

• به صورت مواد جذب شده در سطح ترکيبات ديگر، مانند جذب در سطح رسهائي که محصول هوازدگي هستند.

•  به صورت ترکيبي از فلز و مواد آلي که به صورت کلوئيدهاي معلق هستند.

•  به صورت يونها و مولکولهائي که در آب محلول هستند.

•  به صورت يونها و مولکولهائي که در آب محلول هستند.

در مهاجرت عناصر به هر يک از صور بالا دو نکته زير قابل توجه است :

- هر چه ذرات ريزتر باشند بيشتر ميتوانند از ناحيه منشأ دورتر شوند.

- هر چه شدت هوازدگي و پيشرفت واکنشهاي تخريبي در سنگ مادر بيشتر باشد مقدار زيادتري از محصولات حاصل از هوازدگي به حوضه آبريز انتقال مييابد.

در مطالعات اکتشافي ژئوشيميايي يکي از راههاي پي بردن به ميزان پراکندگي و مقدار آنومالي عناصر، بررسي رسوبات رودخانهاي شبکه آبراهههاي اصلي و فرعي منطقه مورد مطالعه ميباشد. نمونهبرداري از رسوبات رودخانهاي در کشف مناطقي که نقش منبع عناصر را ايفا ميکنند بسيار سودمند است. نمونهبرداري سيستماتيک در يک شبکه متناسب با وسعت عمليات اکتشافي انجام ميگيرد و نتيجه اين نمونهبرداري تعيين حدود آنوماليهاي ژئوشيميايي ميباشد، به طوري که بتوان آنها را در مرحله بعدي اکتشاف، که در مقياسهاي بزرگتر صورت ميگيرد، بيشتر مورد بررسي قرار داد. براي آن که به توان به بيشترين مقدار آنومالي موجود در نمونههاي انتخاب شده دست يافت (که اين خود ميتواند موجب کاهش تراکم شبکه نمونهبرداري شده و از نظر اقتصادي مورد توجه باشد) ضروري است که انجام عمليات مختلف روي نمونهها و نيز روش تجزيه و تحليل دادههاي حاصل طوري باشد که بتواند آنوماليهاي ضعيف را شدت بخشد.

امتيازي که روش بررسي رسوبات رودخانهاي دارد اين است که در محيطهاي هوازده بسياري از کانيها ناپايدار بوده و در اثر اکسيداسيون و ديگر واکنشهاي شيميايي تجزيه ميشوند. اين امر در پراکندگي هر چه بيشتر کانهها و عناصر معرف آنها در محلولها نقش با اهميتي را ايفا ميکند، به طوري که گاهي حمل و نقل آنها تا فاصله نسبتاً زيادي در حوضه آبريز ادامه مييابد. علاوه بر انتقال عناصر به حالت محلول، انتقال مکانيکي عناصر به صورت حمل و نقل ذرات تخريبي ميتواند سبب به وجود آمدن هالههاي پراکندگي ثانويه گردد. اين امر بيشتر در مکانهائي که فرسايش مکانيکي فعال است، مانند مناطقي با توپوگرافي برجسته، عملکرد دارد.

طرح پراکندگي فلزات در رسوبات رودخانهاي طوري است که در جهت نقاط مرتفعتر مقدار فلز با شيب نسبتاً ملايمي افزايش مييابد تا در محلي به ماکزيمم برسد. معمولاً اين محل منطبق با موقعيتي است که آبهاي زيرزميني غني از فلز وارد حوضه آبريز شده و يا ذرات تخريبي کانهها وارد رودخانه ميشوند. به طور خلاصه، پوشش وسيع يک نمونه، آساني نمونهبرداري و آمادهسازي نمونهها و وجود هالههاي پراکندگي وسيع از امتيازات مثبت اين روش ميباشند.

2-2- پراکندگي کانيهاي سنگين

يکي از فرآيندهائي که سبب تغييراتي در سيماي بيروني زمين ميشود فرسايش است. سنگهائي که در سطح زمين رخنمون دارند تحت تأثير عملکرد فرآيندهاي شيميائي و فيزيکي (هوازدگي) خرد و متلاشي ميشوند و قطعات حاصل از تلاشي آنها به وسيله عوامل حملکننده (آب و باد) از محل سنگ مادر دور ميشوند و در محلهاي ديگري رسوبگذاري ميکنند. بعضي از قطعات و ذرات که قابليت انحلال در آب را ندارند به صورت مکانيکي حمل و نهشته ميشوند. در اين صورت تهنشيني و تمرکز آنها بر حسب وزن ميباشد و معمولاً يک جدايش ثقلي طبيعي به وسيله آبهاي جاري صورت ميگيرد. کانيهاي چگال و سنگين که بدين ترتيب جمع ميشوند، ابتدا بايد از سنگ منبع خود جدا شوند. همچنين بايد از وزن مخصوص بالا، مقاومت شيميائي در برابر هوازدگي و پايداري مکانيکي برخوردار باشد.

اين حقيقتي شناخته شده است که کانيهاي سنگين هر رسوب، بسيار ريز دانهتر از اجزاء سبک هستند (سلي، 1976) . چند دليل براي اين مطلب وجود دارد : اول آن که در سنگهاي دگرگوني و آذرين منشأ اين کانيها، بسياري از کانيهاي سنگين به صورت دانههاي بسيار کوچکتري نسبت به کوارتز و فلدسپات يافت ميشود. دوم، جورشدگي و ترکيب رسوب به وسيله چگالي و اندازه دانهها کنترل ميشود. دوم، جورشدگي و ترکيب رسوب به وسيله چگالي و اندازه دانهها کنترل ميشود. در نتيجه، انتقال يک دانه بزرگ کوارتز به سرعت جرياني مشابه سرعت لازم براي حرکت دادن يک کاني سنگين کوچک نياز دارد . اگر جريان سريعي داشته باشيم تمامي دانههاي در حد ماسه به حرکت در خواهند آمد، اما با آهسته شدن جريان، ابتدا کانيهاي سنگين بزرگ و سپس کانيهاي سنگين کوچکتر همراه با دانههاي بزرگتري از کانيهاي سبکتر نهشته خواهند شد. اگر سرعت جريان حملکنندهها بيش از اين کاهش يابد در نتيجه تجمعي از کانيهاي سنگين تشکيل ميگردد. به همين دليل است که چنين تجمعهائي هنگامي تشکيل ميشوند که با جريان نامنظم مواجه باشيم و چنين وضعيتي موسط به اين که سنگ منبعي در حوزه آبريز وجود داشته باشد، به چند طريق حاصل ميشود. به عنوان مثال وقتي يک آبراهه فرعي با بستر پر شيب به يک آبراهه اصلي با شيب بستري ملايم ميپيوندد در محل دهانه آن رسوبگذاري صورت ميگيرد. مقدار رسوبگذاري در آبراهه فرعي صفر است . با عريض شدن دره و کاهش شيب آن در محل خروج دره کانيهاي سنگين نهشته شده و کانيهاي سبکتر به نقاط دورتر برده ميشوند. به همين نحو اگر جريان پر شتاب آب بر روي بستر رودخانهاي جاري باشد، مانع از تجمع کانيهاي سنگين ميشود (شکل شماره-1). آبشارها و چالابها از مکانهاي ديگر انباشته شدن کانيهاي سنگين ميباشند (شکل شماره-2). وجود موانع طبيعي در مسير رودخانه به صورت برجستگيهاي متوالي، معمولاً امکان ديگري براي انباشته شدن اين کانيها را فراهم ميکند (شکل شماره-3) (بست و براي شاو، 1985). به هر حال مهمتر از تمام اينها، رسوبگذاري در يک رودخانه مئاندري پر شتاب است. جريان سريعتر در انحناي خارجي مئاندر و جريان کندتر در سمت مخالف قرار دارد. محل تقاطع اين دو جريان، يعني محل شکل گرفتن پشتههاي نقطهاي، مکاني مناسب براي رسوبگذاري کانيهاي سنگين است (شکل شماره-4) .

2-3- طرح نمونهبرداري

فرسايش و هوازدگي، به ويژه از نوع فيزيکي و شيب توپوگرافي تند، در منطقه مورد مطالعه سبب انتقال و تمرکز رسوبات و آبراهههاي اصلي و فرعي گرديده است. برداشت نمونههاي ژئوشيميايي از اين نوع رسوبات رودخانهاي (Stream Sediments) انتخاب شده و از اين رو طرح شبکه نمونهبرداري ژئوشيميايي و کانيهاي سنگين با توجه به موقعيت آبراههها و وسعت منطقه مورد اکتشاف و نيز مقياس مطالعاتي تنظيم و تقريباً به ازاء هر يک کيلومتر مربع دو نمونه ژئوشيمي از بخش رسوبات نرم در اندازه سيلت و رس آبراهههاي فرعي و اصلي و به ازاء هر چهار کيلومتر مربع يک نمونه کاني سنگين برداشت گرديده است.

شکل شماره -1- تجمع کانيهاي سنگين در محل ورود يک رود فرعي با جريان آب سريع به يک رود اصلي

شکل شماره -2- حوضچههاي واقع در پاي آبشارها و چالابها ميتوانند مواضعي براي تجمع کانيهاي سنگين باشد.

شکل شماره3- رگههاي کوارتزيتي ميان لايه با اسليت که به صورت شيارهائي طبيعي براي تجمع کانيهاي سنگين عمل ميکنند.

شکل شماره 4- انباشتگي کانيهاي سنگين در يک رودخانه مئاندري

1)موقعيت اوليه رودخانه

2 ) موقعيت حد واسط

3 ) موقعيت فعلي

تجمع کانيهاي سنگين در جوانب و پائين دست رودخانه صورت ميگيرد. پيکانها جهت جريان آب را نشان ميدهند.

نمونههاي ژئوشيمي برداشت شده از هر ايستگاه نمونهبرداري در صورت خشک بودن رسوب، به مقدار 40 گرم از الک 80-مش عبور داده شده و در تيوبهاي ويژهاي ريخته و شمارهگذاري گرديده است. برداشت نمونههاي کاني سنگين از بخش رسوبات دانه درشت و رسوبات قديمي پس از عبور از الک 20-مش به مقدار 000،2 تا 5،000 سانتيمتر مکعب صورت گرفته که در کيسههاي پلاستيکي شمارهگذاري و بستهبندي گرديدهاند. در صورت مرطوب بودن نمونهها، آمادهسازي آنها پس از خشک شدن صورت گرفته است. نمونههاي ژئوشيمي آماده شده، تحويل آزمايشگاه اسپکترومتري گرديده است. نمونههاي کاني سنگين پس از شستشو به روش طلاشوئي، حجمسنجي، برموفرمگيري و تفکيک کانيهاي سنگين از کانيهاي سبک طبق نمودار شماره-1 مورد مطالعه کانيشناسي و تعيين عيار هر کاني در نمونههاي برداشت شده توسط بينو کولر ميکروسکپ قرار گرفتهاند.

2-4- آمادهسازي نمونهها

براي از بين بردن خطاي احتمالي در مراحل آمادهسازي نمونهها، در محل نمونهگيري رسوبات مربوطه مستقيماً از الک 80-مش عبور داده شده و حدود 40 گرم آن تحويل آزمايشگاه اسپکترومتري شده است که نتايج آناليز آنها پيوست گزارش ميباشد. همچنين نمونههاي مربوط به کانيهاي سنگين در محل نمونهگيري پس از حجمسنجي، از الک 20-مش عبور داده شده و براي محل بعدي به آزمايشگاه تحويل گرديده است. خلاصه مراحل آمادهسازي در نمودار شماره-1 آمده است.

بر اساس نمودار نمونههاي برداشت شده پس از حجمسنجي اوليه (در محل نمونهگيري) در آزمايشگاه مورد شستشو و کنسانتره به روش لاوکشوئي قرار ميگيرند. بعد از اين مرحله رسوب خشک ميشود و مجدداً رسوب باقيمانده حجمسنجي ميگردد و به مقدار 10 تا 20 سانتيمتر مکعب از رسوب خشک شده جهت مراحل برموفرمگيري انتخاب و پس از عبور از مايع سنگين برموفرم محصول آن به دو بخش کانيهاي سبک و کانيهاي سنگين تقسيم ميگردد. در پايان اين مرحله حجم کانيهاي سنگين اندازهگيري شده و ثبت ميگردد. بعد از حجمسنجي کانيهاي سنگين، مرحله جدايش مغناطيسي ميباشد. در اين مرحله کانيهائي که داراي خاصيت مغناطيسي بالائي هستند در گروه نخست، کانيهائي که خاصيت مغناطيسي متوسطي دارند، يعني در در ترکيب شيميائي آنها آهن کمتري وجود دارد، در گروه دوم و کانيهائي که فاقد خاصيت مغناطيسي هستند در گروه سوم قرار ميگيرند. محصول نهائي جدايش مغناطيسي سه گروه کاني سنگين هستند که هر کدام به طور جداگانه زير بينوکولر مورد مطالعه کانيشناسي قرار گرفته و ميزان فراواني هر کاني بر حسب درصد محاسبه ميگردد. نتايج مطالعه نمونههاي کاني سنگين محدوده مورد بررسي در پيوست گزارش ارائه شده است.

نمودار شماره-1- مراحل آماده سازي نمونههاي کاني سنگين

2-5- پارامترهاي آماري

در بررسيهاي اکتشافي ژئوشيميايي يکي از موضوعهاي اساسي به دست آوردن مقدار پراکندگي زمينه و مقدار پراکندگي ناهنجار (آنومالي) است که در کشف ذخاير اقتصادي نقش با اهميتي دارد. اين امر ناشي از آن است که تمرکز عناصر در اطراف ذخاير معدني، اغلب به دليل بالا آمدن غلظت اين عناصر نسبت به مقدار زمينه، آشکار ميگردد. از اين رو اگر مقدار زمينه يک عنصر يا گروهي از عناصر مورد نظر معين و شناخته شود در آن صورت ممکن است امکان وجود يک ذخيره معدني پنهان آشکار گردد.

در بسياري موارد در اطراف نهشتههاي کانساري کاهشي تدريجي در غلظت بعضي از عناصر ديده ميشود. اين کاهش تا آنجا ادامه دارد که تقريباً به حد ثابتي که همان مقدار زمينه است برسد. معمولاً هر آنومالي به وسيله منطقهاي که در آن غلظت يک عنصر خاص کمابيش ثابت ميباشد احاطه ميگردد.

اکتشافات ژئوشيميائي نهشتههاي کانساري بر اساس کشف و تفسير آنوماليهاي ژئوشيميايي، که در نتيجه فرآيندهاي تشکيل کانسار شکل ميگيرند، ميباشد. آنوماليهاي ژئوشيميائي به کمک تکنيکهاي متداولي ثبت و کشف ميگردند که بر اساس مقايسه آماري توزيع عناصر و مقدار زمينه آنها توسعه يافتهاند. بدين جهت بايد قبل از هر چيز پارامترهاي توزيع عناصر ارزيابي شوند. محاسبه اين پارامترها و تعيين حداقل مقدار آنومالي عناصر شيميائي از طريق نمونهبرداري ژئوشيميائي انجام ميپذيرد.

محاسبات آماري به عنوان گام اول در جهت تعبير و تفسيرهاي آماري دادههاي ژئوشيميائي محسوب ميگردند. از اين رو پارامترهاي آماري زير بر طبق معادلاتي محاسبه و نتايج حاصل در جدول شمار-1 نشان داده شدهاند.

• ميانگين (Mean)

• انحراف ميانگين (Standard Deviation)

• ضريب همبستگي ) Correlation Coefficient)

• ضريب تغييرات ( Coefficient of Variation)

• مقدار زمينه ) Background Value)

• آنومالي احتمالي ) Probable Anomaly)

• آنومالي ممکن (Possible Anomaly)

• آنومالي مطلق (Absolute Anomaly)

اساس مطالعات آماري روي دادههاي ژئوشيميايي، رسم نمودارهاي هيستوگرام فراواني نسبي آنها است. لذا بر اساس نتايج محاسبات آماري دياگرامهاي فراواني (Frequency Distribution) عناصر مورد مطالعه رسم شدهاند و آنوماليهاي عناصر مذکور بر مبناي ميانگين و انحراف معيار محاسبه گرديده و براي هر عنصر نقشه آنومالي به طور جداگانه ارائه شده است.

2-6- چگونگي ارائه نتايج

پس از آناليز نمونهها و به دست آوردن نتايج، پارامترهاي آماري عناصر محاسبه شده و محلهائي که در آنجا عناصر تمرکز نسبي يا غير عادي داشتهاند بر روي نقشهها مشخص شده است. نتايج مذکور با نتايج کانيهاي سنگين مقايسه شده و به صورت نقشههاي نمونهبرداري و محتوي (Sampling and Content Maps) و نقشههاي آنومالي (Anomaly Maps) ارائه گرديده است.

جدول شماره-1 : نتايج محاسبات بعضي از پارامترهاي آماري عناصر ( بر حسب گرم در تن)

2-6-1- نقشه محتوي کانيهاي سنگين (Heavy Mineral Content Maps)

اين نقشهها مربوط به موقعيت نمونههاي کاني سنگين و محتوي نمونهها ارائه شده است و کانيهاي مطالعه شده در نمونهها با توجه به عيار آنها به وسيله دايرههائي در اندازهها و با اعداد مختلف نشان داده شده است که هر کدام معرف يکي از آنها است و ميزان عيار هر کاني نيز در راهنماي نقشه مشخص گرديده است.

2-6-2- نقشههاي آنوماليهاي عناصر (Anomaly Maps)

بر اساس طبقهبندي حاصل از محاسبات آماري بر روي نتايج آناليز نمونههاي ژئوشيمي و گروهبندي آنها و تفکيک محدودههاي آنومالي مرتبط با کانسارها از ساير محدودهها، نقشههاي آنومالي براي عناصر به صورت مجزا تهيه شده است. نمونههاي موجود در نقشه آنومالي بر اساس عيار عناصر به صورت خطوطي چون

نماينده آنومالي حتمي،              نماينده آنومالي ممکن و            نماينده آنومالي احتمالي ترسيم شده است. نمونههائي که داراي مقادير همارزش هستند به وسيله منحنيهاي تراز به همديگر وصل شده و محدوده مربوط به آنومالي خاصي را به وجود ميآورند. نقشههاي پيوست : شماره A1 تا A21 به ترتيب مربوط به عناصر As، Ba، Ce، Cl، Co، Cr، Cu، Ga، Hf، La، Nb، Nd، Ni، Pb، Rb، S، Sr، V، Y، Zn و Zr ميباشند.

بخش سوم – بررسيهاي ژئوشيميائي منطقه

3-1- انتشار عناصر

پراکندگي زمينشناسي و جغرافيائي عناصر در ناحيه مورد مطالعه به وسيله نقشههاي آنومالي براي هر عنصر ارائه شده و محدودههاي پراکندگي غير عادي در قالب آنوماليهاي مشخص گرديده است که به شرح هر کدام از آنها ميپردازيم :

3-1-1- انتشار آرسنيک (As)

آرسنيک يکي از عناصر ردياب براي جيوه و طلا ميباشد. آرسنيک در محلولهاي اپي ترمالي بيشتر به صورت کمپلکسهاي بي سولفيد حمل ميشود و نحوه توزيع آن بستگي به ترکيب شيميايي محلول، دما، Eh، Ph، ترکيب شيميايي و کانيشناسي سنگهاي مسير و ساختمانهاي اوليه و ثانويه مفيد دارد. گسترش آنومالي رابطه مستقيم با حجم محلول و ساختمانهاي اوليه و ثانويه منطقه دارد.

آرسنيک در چهار محدوده آنومالي در ناحيه مورد بررسي پراکندگي دارد. ميانگين اين عنصر 337 گرم در تن و انحراف معيارآن 105 گرم در تن است. تعداد 41 نمونه ژئوشيمي بالاتر از مقدار زمينه عيار دارند که از اين تعداد 3 نمونه در حد آنومالي حتمي، 4 نمونه در حد آنومالي ممکن و 34 نمونه در حد آنومالي احتمالي داراي عيار هستند. در مجموع 5/20 درصد از کل نمونههاي ژئوشيمي بالاتر از حد مقدار زمينه يعني 442 گرم در تن عيار دارند. آرسنيک در بيرونزدگي افيوليتهاي ناحيه گستردگي نشان ميدهد.

3-1-1-1- آنومالي شماره I

محدوده اين آنومالي در شمال به سمت خارج از ناحيه مورد بررسي گسترش دارد. در اين محدوده 8 نمونه ژئوشيمي وجود دارد. نمونههاي شماره 22، 24 و 25 در حد آنومالي حتمي عيار دارند، نمونه شماره 23 در حد آنومالي ممکن و عيار نمونههاي شماره 19، 20، 27 و 28 در حد آنومالي احتمالي است. مساحت محدوده اين آنومالي بيشتر از 5/2 کيلومتر مربع است. واحد سنگي Krgcm در بر گيرنده اين محدوده ميباشد.

حضور طلا در نمونه شماره 6 کاني سنگين و عيار پيريت در نمونههاي کاني سنگين شماره 6 و 7 کنترلکننده محدوده آنومالي مذکور ميباشد. ضريب تمرکز محلي آرسنيک در آنومالي I، 7/1 و ضريب تمرکز جهاني آن 286 ميباشد. اين محدوده براي مطالعات دقيقتر آرسنيک و طلا مناسب ميباشد.

3-1-1-2- آنومالي شماره II

محدوده اين آنومالي در ارتفاعات باختري روستاي گلاز و در بيرونزدگي واحد سنگي واقع شده است . در اين محدوده سه نمونه ژئوشيمي وجود دارد. نمونه شماره 36 در حد آنومالي ممکن و نمونههاي شماره 35 و 37 در حد آنومالي احتمالي عيار دارند . مساحت اين محدوده کمتر از يک کيلومتر مربع است و حضور کاني سينابر و پيريت در نمونه شماره 5 کاني سنگين کنترلکننده محدوده مذکور ميباشد. با توجه به ضريب تمرکز بالاي آرسنيک در اين محدوده لازم است مطالعات دقيقتري در اين زمينه صورت بگيرد. ضريب تمرکز محلي آرسنيک در اين محدوده 5/1 و ضريب تمرکز جهاني آن 258 ميباشد.

3-1-1-3- آنومالي شماره III

محدوده اين آنومالي در انتهاي دره چلاش، در دامنه جنوبي کوه هواراسب و دامنه شمال خاوري زردکوه قرار دارد. تعداد 11 نمونه در اين محدوده عياري بالاتر از مقدار زمينه دارند که از اين تعداد دو نمونه (شمارههاي 42 و 55) در حد آنومالي ممکن و بقيه نمونهها در حد آنومالي احتمالي عيار دارند. مساحت محدوده مذکور در حدود 5/3 کيلومتر مربع ميباشد. بيرونزدگي واحد سنگي  و  در بر گيرنده آنومالي شماره III ميباشد با توجه به ضريب تمرکز بالاي آرسنيک در محدوده مذکور مطالعات دقيقتر در اين محدوده الزامي است. ضريب تمرکز محلي آرسنيک در اين محدوده 5/1 و ضريب تمرکز جهاني 248 ميباشد.

Frequency Distribution of As

(Alkabad – Oshnavieh)

3-1-1-4- آنومالي شماره IV

محدوده اين آنومالي در درههاي جنوب چلاش و برده مشک واقع شده است. مساحت محدوده مذکور در حدود 4 کيلومتر مربع است. تعداد نمونههاي ژئوشيمي، که عيارشان بيشتر از حد زمينه است، 15 ميباشد و از اين تعداد فقط نمونه شماره 76 در حد آنومالي ممکن عيار دارد . حضور جيوه در نمونههاي کاني سنگين شماره 15، 16، 17 و 18 و عيار پيريت در نمونه شماره 14 کاني سنگين محدوده آنومالي را کنترل و تأييد ميکنند لذا مطالعات بيشتر و دقيقتر در رابطه با کانيسازي جيوه و آرسنيک در اين محدوده ضرورت دارد. نمونه شماره 126 در شمال باختري روستاي آلکاباد عيار در حد آنومالي احتمالي را نشان ميدهد. ضريب تمرکز محلي آرسنيک در اين محدوده 4/1 و ضريب تمرکز جهاني 246 ميباشد.

حضور طلا در نمونه کاني سنگين شماره 20 محدوده آنومالي کوچک پيرامون اين نمونه را تأييد ميکند و وجود کانيهاي زيرکن، بروکيت، فلدسپات و آمفيبول نشان از حضور يک توده اسيدي – حد واسط ميباشد که کانيسازي ارتباط مستقيمي به آن توده دارد.

3-1-2- انتشار باريم (Ba)

اين عنصر در قالب کانيهاي باريمدار، به ويژه باريت (BaSO4) ، همراه با محلولهاي کانهدار تشکيل رگههاي باريتي ميدهد و نيز همراه با کانيهاي سيليکاتي در متن سنگهاي آذرين اسيدي تا متوسط به وجود ميآيد. پتاسيم تنها عنصر داراي اندازه يوني قابل مقايسه با باريم است و بنابراين باريم بيشتر در بيوتيت و فلدسپات پتاسيمدار يافت ميشود. باريم به خاطر بار بيشتر بايد در ترکيبات پتاسيم به صورت عنصري اسير حضور داشته باشد. باريم ميتواند در ساختار پلاژيوکلاز نيز پذيرفته شود. اين عنصر همچنين ميتواند تا حدودي در هورنبلند جاي گيرد، زيرا هورنبلند داراي موضع ساختاري بزرگي است که ميتواند اين عنصر را جاي دهد.

در ناحيه مورد بررسي باريم در 8 محدوده داراي آنومالي ميباشد. واحدهاي سنگي افيوليتي و سنگهاي آذرين اسيد تا متوسط و نيز سنگهاي دگرگوني جنوب و جنوب باختري ناحيه در بر گيرنده آنوماليهاي باريم ميباشند. مقدار ميانگين باريم 475 گرم در تن و انحراف معيار آن 86 گرم در تن است. تعداد 43 نمونه ژئوشيمي در حد بالاي مقدار زمينه عيار دارند. از اين تعداد 5 نمونه در حد آنومالي حتمي و 38 نمونه در حد آنومالي احتمالي عيار دارند. در مجموع 5/21 درصد از کل نمونههاي ژئوشيمي داراي عيار بالاي حد زمينه يعني 561 گرم در تن ميباشند.

3-1-2-1- آنوماليهاي شماره I و II

محدوده اين آنومالي در ارتفاعات باختر روستاي گلاز گسترده است. واحد سنگي   در برگيرنده آنومالي مذکور است. تعداد 3 نمونه در اين محدوده وجود دارند که نمونههاي 36 و 37 در حد آنومالي حتمي و نمونه شماره 38 در حد آنومالي احتمالي داراي عيار هستند. نمونه کاني سنگين شماره 5 نزديکترين نمونه به اين محدوده است و حاوي مقدار کمي کاني باريت ميباشد. ضريب تمرکز محلي باريم در محدوده مذکور 6/1 و ضريب تمرکز جهاني آن 9/1 است.

3-1-2-3- آنومالي شماره IV

محدوده آنومالي مذکور در انتهاي دره چلاش در دامنه شمال خاوري کوه مرگ زيارت واقع شده است. نمونههاي 56، 58 و 61 در اين محدودهاند و عيار همه آنها در حد آنومالي احتمالي است. نمونههاي 72 و 163 در دامنه خاوري زردکوه در حد آنومالي احتمالي عيار دارند. ضريب تمرکز محلي باريم 2/1 و ضريب تمرکز جهاني 5/1 ميباشد.

3-1-2-4- آنومالي شماره V

محدوده اين آنومالي در جنوب روستاي چلاش گسترش داشته و با آنومالي شماره III عنصر مس انطباق دارد. در اين محدوده سه نمونه ژئوشيمي داراي عيار در حد آنومالي احتمالي هستند. نمونههاي شماره 12 و 14 کاني سنگين حاوي مقداري باريت ميباشند که حضور باريم در سنگهاي بالاتر به ويژه در نمونههاي شماره 72 و 163 آبراهه را کنترل ميکند. ضريب تمرکز محلي باريم 2/1 و ضريب تمرکز جهاني 6/1 ميباشد.

3-1-2-5- آنومالي شماره VI

اين محدوده در بخش خاوري ناحيه در مجاورت برده مشک واقع است و به سمت خارج از ناحيه گسترش دارد. نمونههاي 127 و 128 داراي عيار در حد آنومالي حتمي هستند و نمونه شماره 15 در حد آنومالي احتمالي عيار دارد. محدوده اين آنومالي با بخشي از آنومالي شماره I مس انطباق دارد. ضريب تمرکز محلي 5/1 و ضريب تمرکز جهاني 8/1 ميباشد.

3-1-2-6- آنومالي شماره VII

محدوده اين آنومالي در جنوب ناحيه مورد مطالعه در کوههاي راندولا و بابوله گسترش دارد. چهار نمونه داراي عيار در حد آنومالي احتمالي هستند و يک نمونه در حد آنومالي حتمي عيار دارد. حضور کاني باريت در نمونههاي شماره 19 و 20 کاني سنگين کنترلکننده محدوده آنومالي مذکور ميباشد. سنگهاي آذرين متوسط و دگرگوني در بر گيرنده محدوده آنومالي است. ضريب تمرکز محلي 2/1 و ضريب تمرکز جهاني 5/1 ميباشد.

3-1-2-7- آنومالي شماره VIII

اين محدوده در جنوب خاوري و به سمت خارج از ناحيه گسترش دارد. در اين محدوده 14 نمونه داراي عيار در حد آنومالي احتمالي هستند. کاني باريت فقط در نمونه کاني سنگين شماره 23 مشاهده شده است. ضريب تمرکز محلي 2/1 و ضريب تمرکز جهاني 5/1 ميباشد.

Frequency  Distribution of Ba

(Alkabad – Oshnavieh)

    - انتشار سريم (Ce)

پراکندگي اين عنصر در قالب دو آنومالي با محدودههاي پراکنده نزديک به هم در جنوب و جنوب باختري ناحيه مورد بررسي ميباشد. آنوماليهاي سريم در بيرونزدگي سنگهاي دگرگوني و آذرين متوسط گسترش دارند. ميانگين آن در ناحيه 59 گرم در تن و انحراف معيارش 25 گرم در تن است. تعداد 26 نمونه ژئوشيمي داراي عياري بالاتر از مقدار زمينه هستند. از اين تعداد 6 نمونه در حد آنومالي ممکن و 20 نمونه در حد آنومالي احتمالي عيار دارند. در مجموع 13 درصد از کل نمونههاي ژئوشيمي عياري بالاتر از مقدار زمينه، يعني 84 گرم در تن، دارند.

3-1-3-1- آنومالي شماره I

محدوده اين آنومالي در جنوب خاوري ناحيه در بيرونزدگي سنگهاي دگرگوني واحد   و p€a و سنگهاي آذرين واحد d گسترش دارد. در اين محدوده نمونه شماره 120 عياري در حد آنومالي ممکن دارد و عيار نمونههاي شماره 124، 125 و 126 در حد آنومالي احتمالي است. نمونههاي شماره 112 و 117 با کمي فاصله، بين دو کوه راندولا و بابوله، عيار آنومالي احتمالي دارند. ضريب تمرکز محلي محدوده اين آنومالي 7/1 و ضريب تمرکز جهاني آن 5/1 ميباشد.

3-1-3-2- آنومالي شماره II

گستردگي محدوده آنومالي مذکور در جنوب باختري ناحيه است. در اين محدوده 11 نمونه عيار بالاتر از مقدار زمينه دارند. نمونههاي شماره 175 و 186 در حد آنومالي ممکن و نمونههاي 176، 178، 180، 182، 183، 184، 186، 187، 188  و 195 عيارشان در حد آنومالي احتمالي ميباشد. ضريب تمرکز محلي اين آنومالي 8/1 و ضريب تمرکز جهاني آن 6/1 ميباشد. در ناحيه مورد بررسي نمونههاي 199 و 200 در حد آنومالي ممکن عيار دارند و در شمال باختري ناحيه واقعاند. نمونه شماره 22 با عياري در حد آنومالي احتمالي در دره هواراسب در شمال ناحيه قرار دارد. نمونههاي شماره 66، 67 و 78 در دره جنوب روستاي چلاش، نمونه شماره 53 در انتهاي دره چلاش، نمونههاي شامره 15 و 92 در آبراهههاي پيرامون برده مشک داراي عيار در حد آنومالي احتمالي هستند.

Frequency Distribution of Ce

(Alkabad – Oshnavieh)

    - انتشار کلر (Cl)

کلر ميتواند در محلولهاي اپي ترمال عناصري ماننده نقره، سرب و روي را به صورت کمپلکس حمل کند. هر گاه محلولهاي گرمابي حاوي کمپلکسهاي کلر، سرب، روي و نقره که حرارت ºC 200 دارند شروع به بالا آمدن ميکنند، ضمن بالا آمدن به دليل کاهش در فشار ايستائي به تدريج گازهاي CO2 ، H2S و HCI شروع به ظاهر شدن در محلول مينمايند. ظهور گازهاي CO2 و H2S موجب افزايش Ph محلول و در نتيجه باعث ناپايداري کمپلکسهاي کلر گرديده و سرب، روي و نقره به صورت سولفيد بر جاي گذاشته ميشوند.

کلر در دو محدوده آنومالي در ناحيه مورد بررسي پراکندگي دارد. سنگهاي نفوذي و دگرگوني و بخشي از افيوليتهاي ناحيه آنوماليهاي کلر را در بر گرفتهاند. ميانگين اين عنصر 96 گرم در تن و انحراف معيار آن 46 گرم در تن است. تعداد 24 نمونه در ناحيه داراي عيار بالاي حد زمينه هستند که از اين تعداد 5 نمونه در حد آنومالي حتمي، 9 نمونه در حد آنومالي ممکن و 10 نمونه در حد آنومالي احتمالي عيار دارند. در مجموع 12 درصد از کل نمونههاي ژئوشيمي داراي عيار بالاتر از حد مقدار زمينه يعني 142 گرم در تن ميباشند.

3-1-4-1- آنومالي شماره I

محدوده اين آنومالي در جنوب ناحيه در ارتفاعات کوههاي راندولا و بابوله واقع شده است. سنگهاي نفوذي و دگرگوني در بر گيرنده محدوده آنومالي ميباشند. مساحت آن در حدود 8 کيلومتر مربع است و تعداد 13 نمونه در اين محدوده وجود دارند. نمونههاي شماره 110، 111، 112 و 113 در حد آنومالي حتمي عيار دارند. نمونههاي 107، 108، 109، 114، 116، 117 و 119 در حد آنومالي ممکن عيار دارند و نمونههاي 115 و 126 در حد آنومالي احتمالي داراي عيار هستند. مطابقت داشتن محدودههاي آنومالي عناصر سرب و روي و کلر کنترلکننده همديگر بوده و وجود توده نفوذي کوه راندولا و بابوله دليل وجود آنوماليهاي مذکور است. ضريب تمرکز محلي کلر در محدوده آنومالي مذکور 5/1 و ضريب تمرکز جهاني 4/1 ميباشد.

Frequency Distribution of Cl

(Alkabad – Oshnavieh)

3-1-4-2- آنومالي شماره II

محدوده اين آنومالي در دره برده مشک و در واحد سنگي  قرار دارد. در اين محدوده 4 نمونه ژئوشيمي وجود دارد که نمونه شماره 63 در حد آنومالي ممکن و نمونههاي شماره 92، 95 و 96 در حد آنومالي احتمالي داراي عيار هستند. نمونه شماره 26 در شمال ناحيه داراي عيار در حد آنومالي حتمي است و نمونههاي 31، 33 و 81 به طور پراکنده و جدا از هم در حد آنومالي احتمالي عيار دارند. ضريب تمرکز کلر در محدوده اين آنومالي 3/2 و ضريب تمرکز جهاني 2/2 ميباشد.

    - انتشار کبالت (Co)

يون دو ظرفيتي کبالت با شعاع  Å74/0 داراي تقريباً همان شعاع يون آهن فرو (Å77/0( است. بنابراين کبالت در ترکيبات فرو به صورت استناد شده حضور مييابد. نسبت Co : Fe در کانيهايي که اوايل تفريق ماگمائي تشکيل ميشوند در بيشترين حد خود بوده و سپس با پيشرفت تفکيک بلوري به تدريج کاهش مييابد. به خاطر پايداري ميدان بلوري، شعاع مؤثر کبالت کمي کمتر از مقدار اشاره شده در بالا است و ظاهراً تقريباً با شعاع Mg برابر ميباشد. بيشترين مقدار کبالت ماگما در کانيهاي منيزيم اوليه، به ويژه اوليوين، مصرف ميشود. بنابراين در سنگهاي اولترابازيک فراوانتر ميباشد و ميتواند همراه با کرم در سنگهاي اولترابازيک جمع شود.

پراکندگي کبالت در ناحيه مورد مطالعه در مجموعه سنگهاي افيوليتي است و در سه محدوده آنومالي گسترش يافته است. ميانگين اين عنصر 42 گرم در تن و انحراف معيار آن 8 گرم در تن است. تعداد 37 نمونه از حد مقدار زمينه عيار بالاتر نشان دادهاند. از اين تعداد 8 نمونه در حد آنومالي ممکن و 29 نمونه در حد آنومالي احتمالي عيار دارند. در مجموع 5/18 درصد از کل نمونههاي ژئوشيمي عيارشان بالاتر از مقدار زمينه يعني 50 گرم در تن است.

3-1-5-1- آنومالي شماره I

محدوده اين آنومالي در شمال خاوري ناحيه مورد مطالعه واقع شده است و به سمت خارج از ناحيه گسترش دارد. در اين محدوده واحدهاي سنگي،، و بيرونزدگي دارند. در محدوده آنومالي 15 نمونه ژئوشيمي وجود دارد که نمونههاي شماره 5، 6، 9، 157، 159 و 162 در حد آنومالي ممکن و بقيه در حد آنومالي احتمالي عيار دارند. در محدوده مذکور عنصر کرم در نمونههاي 1، 5 و 6 عيار بالائي دارد و بدين ترتيب اين محدوده کنترل ميگردد. ضريب تمرکز کبالت در اين محدوده 3/1 و ضريب تمرکز جهاني آن 2/1 ميباشد.

Frequency Distirbution of Co

(Alkabad – Oshnavieh)

3-1-5-2- آنومالي شماره II

محدوده اين آنومالي در شمال باختري ناحيه، در انتهاي دره هواراسب واقع شده است و به سمت خارج از ناحيه گسترش دارد. نمونههاي شمار 28 و 172 عياري در حد آنومالي ممکن دارند و عيار نمونههاي 21، 27، 31، 32 و 156 در حد آنومالي احتمالي است. محدوده اين آنومالي با آنومالي شماره I کرم مطابقت دارد و اين محدودهها همديگر را کنترل ميکنند. ضريب تمرکز محلي 3/1 و ضريب جهاني 2/1 ميباشد.

3-1-5-3- آنومالي شماره III

محدوده اين آنومالي در دره برده مشک و بيرونزدگي سنگهاي واحد ،  و P€a .واقع شده است. در اين محدوده 8 نمونه وجود دارد که عيار همه آنها در حد آنومالي احتمالي ميباشد. مساحت محدوده مذکور در حدود 5/3 کيلومتر مربع است. محدوده اين آنومالي با محدوده شماره III کرم مطابقت دارد. ضريب تمرکز محلي کبالت در اين محدوده 2/1 و ضريب تمرکز جهاني 1/1 ميباشد.

    - انتشار کرم (Cr)

کرم نيز در ماگما به صورت يون Cr+3  حضور دارد. شعاع اين يون به شعاع يون Fe+3  بسيار نزديک است، اما غلظت يون کرم به طور ترجيحي نسبت به يون آهن فريک بسيار بالا بوده و عمدتاً در مراحل اوليه تبلور به صورت کاني کروميت از ماگما خارج ميشود. اين مطلب را ميتوان ناشي از انرژي پايداري ميدان بلوري قوي Cr+3  نسبت به Fe+3 دانست. کرم همچنين در پيروکسنها، به خصوص پيروکسنهاي سنگهاي اولترابازيک، جمع ميشود.

کرم در سه محدوده آنومالي در ناحيه مورد بررسي داراي گسترش ميباشد. افيوليتها در بر گيرنده آنوماليهاي کرم هستند. ميانگين اين عنصر 456 گرم در تن و انحراف معيار آن 354 گرم در تن است. تعداد 46 نمونه ژئوشيمي بالاتر از مقدار زمينه عيار دارند. از اين تعداد 7 نمونه در حد آنومالي حتمي، 15 نمونه در حد آنومالي ممکن و 24 نمونه در حد آنومالي احتمالي داراي عيار هستند. در مجموع 23 درصد از کل نمونههاي ژئوشيمي بالاتر از حد مقدار زمينه يعني 810 گرم در تن داراي عيار ميباشند.

3-1-6-1- آنومالي شماره I

محدوده اين آنومالي در شمال ناحيه مورد مطالعه ( دره هواراسب ) واقع شده و به سمت خارج گسترش دارد. واحد سنگي  در اين محدوده بيرونزدگي دارد. تعداد 15 نمونه ژئوشيمي در محدوده آنومالي مذکور وجود دارند. از اين تعداد نمونه شماره 28 داراي عيار آنومالي حتمي است. نمونههاي 21، 27، 156، 160، 165، 169 و 172 داراي عيار آنومالي ممکن و نمونههاي 29، 30، 31، 32، 33 و 151 داراي عيار آنومالي احتمالي هستند.

در اين محدوده سنگهاي آذرين اولترابازيک همراه با سنگهاي بازيک و رسوبي (مجموعه درهم افيوليتي) بيرونزدگي دارند. با توجه به اين که کرم ميتواند به صورت کاني کروميت از ماگما خارج شود و نيز در پيروکسنهاي سنگهاي اولترابازيک جمع شود، ميتوان محدوده اين آنومالي را به کمک حضور کانيهاي مذکور در نمونههاي کاني سنگين شماره 6، 7 و 8 کنترل نمود. نمونههاي ژئوشيمي شماره 149 و 154 در ارتفاعات باختري روستاي گلاز داراي عيار آنومالي ممکن هستند. نمونه شماره 1 در آبراهه شمال خاوري روستاي گلاز در حد آنومالي حتمي عيار دارد . نمونه شماره 5 در آبراهه خاوري روستاي گلاز در حد آنومالي ممکن و نمونه شماره 6 در حد آنومالي احتمالي عيار دارد. عيار کرم در اين نمونهها و محدودههاي آنومالي پيرامون آنها توسط حضور کاني کرميت و اسپينل در نمونههاي کاني سنگين شماره 1، 5 و 6 کنترل و تأييد ميگردد. ضريب تمرکز محلي کرم در محدوده آنومالي شماره I 5/2 و ضريب تمرکز جهاني 7/6 ميباشد. محدوده مذکور به منظور مطالعات دقيقتر کرم ارزش مطالعاتي دارد. موقعيت اين محدوده در نقشه شماره A6 مشخص گرديده و مساحت آن در حدود 19 کيلومتر مربع ميباشد.

Frequency Distribution of Cr

(Alakabad – Oshnavieh)

3-1-6-2- آنومالي شماره II

محدوده اين آنومالي در آبراهههاي مربوط به دره جنوب روستاي چلاش واقع شده است. مجموعه افيوليتي واحد   در محدوده مذکور بيرونزدگي دارد. مساحت تقريبي آن 8/1 کيلومتر مربع است. تعداد 5 نمونه ژئوشيمي در اين محدوده وجود دارند که عيار همه آنها در حد آنومالي احتمالي ميباشد. حضور کانيهاي کروميت و کروميت-اسپينل در نمونه کاني سنگين شماره 3 و حضور کاني پيروکسن در نمونههاي کاني سنگين شماره 3، 12، 13 و 14 محدوده آنومالي را کنترل ميکنند. ضريب تمرکز محلي کرم در محدوده اين آنومالي 9/1 و ضريب تمرکز جهاني آن 3/5 ميباشد.

3-1-6-3- آنومالي شماره III

محدوده اين آنومالي درآبراهههاي مربوط به دره برده مشک واقع شده و سنگهاي واحد   و  در بر گيرنده محدوده مذکور ميباشد. مساحت تقريبي آن 7 کيلومتر مربع است. تعداد 18 نمونه ژئوشيمي در اين محدوده وجود دارند. از اين تعداد 5 نمونه داراي عيار آنومالي حتمي، 5 نمونه داراي عيار آنومالي ممکن و 8 نمونه در حد آنومالي احتمالي داراي عيار ميباشند. محدوده اين آنومالي با آنومالي III کبالت مطابقت دارد. حضور کاني پيروکسن در نمونههاي کاني سنگين شماره 16 و 17 کنترل و تأييدکننده محدوده آنومالي ميباشد. ضريب تمرکز محلي کرم در اين محدوده 7/2 و ضريب تمرکز جهاني آن 3/7 ميباشد. مطالعه دقيقتر کرم در اين محدوده ضروري است.

    - انتشار مس (Cu)

محدودههاي آنومالي مس در بيرونزدگي افيوليتهاي ناحيه قرار دارند. پراکندگي اين عنصر بيشتر در بخش خاوري و شمالي ناحيه ميباشد. وجود گسلها و شکستگيهاي واحدهاي سنگي نقش مهمي در کانيسازي مس داشته است. به طور کلي ميتوان عملکرد نيروهاي زمينساختي و محلولهاي گرمابي را عامل کانيسازي دانست. وجود کاني مالاکيت در نمونههاي کاني سنگين در مجاورت محدوده آنوماليها دليلي بر گرمابي بودن کانيسازي مس ميباشد.

مس در 4 محدوده آنومالي در ناحيه پراکندگي دارد. مقدار ميانگين مس 52 گرم در تن و انحراف معيار آن 16 گرم در تن است. تعداد 33 نمونه ژئوشيمي در حد بالاي مقدار زمينه عيار دارند. از اين تعداد 5 نمونه در حد آنومالي حتمي، 13 نمونه در حد آنومالي ممکن و 15 نمونه در حد آنومالي احتمالي عيار دارند. در مجموع 5/16 درصد از کل نمونههاي ژئوشيمي داراي عيار بالاي حد زمينه يعني 68 گرم در تن ميباشند. با توجه به عيار و ضريب تمرکز مس، سنگهاي افيوليتي ناحيه مورد مطالعه براي بررسي عنصر مس داراي ارزش ميباشد.

3-1-7-1- آنومالي شماره I

محدوده اين آنومالي در جنوب خاوري روستاهاي گلاز و چلاش است و به سمت خاور و خارج از ناحيه مورد مطالعه گسترش دارد. واحدهاي سنگي Ksrgcm  و Krgcm  در اين محدوده بيرونزدگي دارند. قطعات سنگي برشي شده نماينده گسل و عملکرد محلولهاي گرمابي در اين واحدهاي سنگي است. با توجه به وجود کاني مالاکيت در نمونههاي کاني سنگين شماره 2 و 4 نقش محلول کانهدار آشکار ميگردد. تعداد 18 نمونه در اين محدوده داراي عيار بالاي حد زمينه هستند که از اين تعداد 5 نمونه در حد آنومالي حتمي، 5 نمونه در حد آنومالي ممکن و بقيه در حد آنومالي احتمالي عيار دارند. ضريب تمرکز مس در اين محدوده نسبت به ناحيه مورد مطالعه 8/1 و ضريب تمرکز جهاني آن 4/2 ميباشد.

3-1-7-2- آنومالي شماره II

محدوده اين آنومالي در شمال ناحيه يعني در بخش خاوري کوه هواراسب واقع شده است و به سمت خارج از ناحيه گسترش دارد. نمونههاي شماره 20، 22، 23 و 25 در حد آنومالي ممکن داراي عيار هستند. نمونه شماره 7 کاني سنگين نيز در اين محدوده قرار دارد. نمونه شماره 16 در ابتداي دره هواراسب با کمي فاصله از محدوده آنومالي مذکور داراي عيار در حد آنومالي احتمالي است. وجود کاني مالاکيت در نمونههاي کاني سنگين شماره 6 و 7 محدوده آنومالي مس را در اين بخش از ناحيه تأييد ميکند. مساحت اين محدوده بيش از 2 کيلومتر مربع است. ضريب تمرکز محلي مس 6/1 و ضريب تمرکز جهاني 1/2 ميباشد.

Frequency Distribution of Cu

(Alakabad – Oshnavieh)

3-1-7-3- آنومالي شماره III

اين آنومالي در جنوب روستاي چلاش قرار دارد و مساحت اندکي را به خود اختصاص ميدهد. در اين محدوده دو نمونه ژئوشيمي و يک نمونه کاني سنگين وجود دارد. نمونه شماره 76 در حد آنومالي ممکن عيار دارد و نمونه شماره 77 در حد آنومالي احتمالي داراي عيار ميباشد. نمونه شماره 163 که از سرشاخههاي همين رودخانه برداشت شده است داراي عيار در حد آنومالي احتمالي ميباشد. نمونه شماره 46 با کمي فاصله از آن نيز عياري مشابه نشان داده است. نمونه شماره 14 کاني سنگين حاوي مقدار کمي کاني مالاکيت است که علاوه بر تأييد محدوده اين آنومالي، کانيسازي مس را در سنگهاي بالاتر حوضه آبريز (به ويژه سنگهاي پيرامون آبراهه نمونه شماره 163) خبر ميدهد. ضريب تمرکز محلي مس 8/1 و ضريب تمرکز جهاني آن 3/2 ميباشد.

3-1-7-4- آنومالي شماره IV

محدوده آنومالي مذکور در بخش جنوب خاوري ناحيه گسترش دارد. در اين محدوده 3  نمونه در حد آنومالي ممکن وجود دارد. مساحت آن کمتر از يک کيلومتر مربع است. واحد سنگي  در برگيرنده محدوده است. نمونه شماره 126 با کمي فاصله از آن عياري در حد آنومالي احتمالي نشان داده است ولي هيچ نوع کاني مسدار در نمونه کاني سنگين شماره 19 که از مجاورت آن اخذ شده است، مشاهده نگرديده است، لذا آبراهههاي بالاتر که از کوههاي راندولا و بابوله سرچشمه ميگيرند ارزش مطالعاتي براي عنصر مس ندارند. ضريب تمرکز محلي اين آنومالي 8/1 و ضريب تمرکز جهاني آن 3/2 ميباشد.

    - انتشار گاليم (Ga)

گاليم با دارا بودن شعاع يوني و بار الکتريکي مشابه آلومينيم در کانيهاي آلومينيومدار به صورت استناد شده حضور دارد. اندازه نسبتاً بزرگتر يون گاليم ( Å51/0 Al+3 و Å 62/0 Ga+3) نشان ميدهد که گاليم بيشتر تمايل دارد که در کانيهاي آلومينيمدار در مراحل آخر تفريق جمع شود. اندازهگيري نسبت Ga : Al در سنگهاي آذرين و کانيهاي آنها نشان ميدهد که اين نسبت تقريباً ثابت است و همين مطلب بر استناد مؤثر گاليم در کانيهاي آلومينيم دلالت ميکند. نسبت Ga : Al در مراحل آخر تفريق افزايش مييابد و Ga در فلدسپاتها و ميکاهاي پگماتيتها غني ميشود.

گاليم در سه محدوده آنومالي در ناحيه مورد مطالعه پراکندگي دارد. ميانگين اين عنصر 14 گرم در تن و انحراف معيار آن 4 گرم در تن است. تعداد 35 نمونه ژئوشيمي بالاتر از مقدار زمينه عيار دارند. عيار همه نمونهها در حد آنومالي احتمالي است. در مجموع 5/17 درصد از کل نمونههاي ژئوشيمي عياري بالاتر از مقدار زمينه يعني 18 گرم در تن دارند.

3-1-8-1- آنومالي شماره I

محدوده اين آنومالي در جنوب ناحيه مورد مطالعه قرار دارد. سنگهاي نفوذي و دگرگوني واحدهاي P€a و d و P€g در محدوده آنومالي بيرونزدگي دارند. تعداد 19 نمونه ژئوشيمي در اين محدوده بالاتر از حد زمينه و در حد آنومالي احتمالي داراي عيار هستند. عيار بالاي کاني فلدسپات در نمونههاي کاني سنگين شماره 17، 18، 19 و 23 و عيار بالاي کاني بيوتيت در نمونههاي کاني سنگين شماره 19، 20، 21 و 22 کنترلکننده محدوده آنومالي ميباشند. ضريب تمرکز محلي گاليم در اين محدوده 6/1 و ضريب تمرکز جهاني آن 3/1 ميباشد.

3-1-8-2- آنومالي شماره II

محدوده اين آنومالي در جنوب باختري ناحيه مورد بررسي گسترش دارد. سه نمونه ژئوشيمي به شمارههاي 191، 194 و 195 در اين محدوده هستند که عيارشان در حد آنومالي احتمالي است. عيار بالاي کانيهاي بيوتيت و فلدسپات در نمونههاي کاني سنگين شماره 24 و 25 محدوده مذکور را کنترل ميکند. ضريب تمرکز محلي گاليم در محدوده اين آنومالي 3/1 و ضريب تمرکز جهاني آن 1 ميباشد.

3-1-8-3- آنومالي شماره III

محدوده اين آنومالي در آبراهههاي انتهاي چلاش واقع شده است. مجموعه افيوليتي واحد در اين محدوده بيرونزدگي دارد. نمونههاي شماره 41، 42، 56 و 57 در اين محدوده قرار داشته و در حد آنومالي احتمالي عيار دارند. ضريب تمرکز محلي گاليم در اين محدوده 4/1 و ضريب تمرکز جهاني 1/1 ميباشد. اين عنصر به صورت پراکنده در بيرونزدگي مجموعه افيوليتي ناحيه پراکندگي نشان داده است که عيار همه آنها در حد آنومالي احتمالي ميباشد.

Frequency Distribution of Ga

(Alkabad – Oshnavieh)

    - انتشار هافنيم (Hf)

عنصر هافنيم داراي بار الکتريکي مشابه به زير کونيم است و شعاع يوني آنها نيز تقريباً يکسان است، لذا هميشه در کانيهاي زير کونيم به صورت استناد شده حضور پيدا ميکند. نسبت Zr : Hf طي فرآيندهاي تبلور تفکيکي ثابت مانده و در حدود50 ميباشد. به هر حال تفريق شديد ميتواند منجر به غني شدن Hf نسبت به Zr شود. بنابراين هافنيم ميتواند به عنوان عنصري ردياب براي زير کونيم محسوب شود. همان طوري که در نقشههاي آنومالي مربوط به اين دو عنصر قابل مشاهده است محدودههاي پراکندگي آنوماليهاي اين عناصر انطباق زيادي با همديگر دارند و وجود کاني زير کن در نمونههاي کاني سنگين شبکه آبراهههاي واحدهاي سنگي مربوطه، تأييد و کنترلکننده اين موضوع ميباشد.

هافنيم در ناحيه مورد مطالعه در مجموعه سنگهاي افيوليتي، سنگهاي متوسط و دگرگوني پراکندگي دارد و پنج محدوده آنومالي نشان داده است. مقدار ميانگين اين عنصر 7/6 گرم در تن و انحراف معيار آن 6/3 گرم در تن است. تعداد 34 نمونه ژئوشيمي در حد بالاي مقدار زمينه عيار دارند. از اين تعداد 3 نمونه در حد آنومالي ممکن و 31 نمونه در حد آنومالي احتمالي داراي عيار هستند. در مجموع 17 درصد از کل نمونههاي ژئوشيمي بالاتر از مقدار زمينه يعني 3/10 گرم در تن عيار دارند. مقدار ميانگين هافنيم در ناحيه اکتشافي نسبت به ميانگين اين عنصر در سنگهاي متوسط پوسته زمين بالا است و ضريب تمرکز قابل توجهي دارد.

3-1-9-1- آنوماليهاي شماره I و II

محدوده گسترش آنوماليهاي مذکور در بخش مياني ناحيه مورد بررسي واقع شده است و اين آنوماليها در چند محدوده پراکنده نزديک به هم گسترده شدهاند. نمونههاي 44، 49 و 54 در دره چلاش در حد آنومالي احتمالي عيار دارند. نمونههاي 65، 68، 76، 81 و 85 در دره جنوب روستاي چلاش داراي عيار در حد آنومالي احتمالي هستند. نمونههاي 11 و 136 در آبراهههاي حاشيه جاده گلاز – اشنويه و نمونههاي 92، 93 و 94 در دره جنوب برده مشک در حد آنومالي احتمالي عيار دارند. سه نمونه 22، 169 و 198 جدا از اين محدودهها در بخش شمال و شمال باختري ناحيه داراي عيار در حد آنومالي احتمالي هستند. همان طوري که اشاره شد عنصر هافنيم در            کانيهاي زيرکونيم، به ويژه زيرکن (ZrSiO4)، حضور پيدا ميکند. وجود اين کاني در نمونههاي کاني                 سنگين شماره 2، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 14 و 17 کنترلکننده محدودههاي پراکنده آنوماليهاي I و II هافنيم ميباشد.

3-1-9-2- آنومالي شماره III

محدوده گسترش اين آنومالي در جنوب خاوري به سمت خارج از ناحيه مورد بررسي واقع شده است. در اين محدوده 7 نمونه در حد بالاتر از مقدار زمينه عيار دارند که از اين تعداد نمونههاي شماره 120 و 122 در حد آنومالي ممکن داراي عيار هستند و 5 نمونه ديگر در حد آنومالي احتمالي عيار دارند. سنگهاي دگرگوني واحد P€a و سنگهاي آذرين واحد d در بر گيرنده محدوده اين آنومالي ميباشند. مقدار ميانگين هافنيم در اين محدوده 1/12 گرم در تن است. ضريب تمرکز محلي 8/1 و ضريب تمرکز جهاني 3/4 ميباشد. وجود کاني زير کن در نمونههاي کاني سنگين شماره 19 و 20 کنترلکننده محدوده آنومالي شماره III است.

3-1-9-3- آنوماليهاي شماره IV و V

محدوده اين آنومالي در بخش جنوب و جنوب باختري ناحيه مورد بررسي گسترش دارد. اين آنوماليها در چند محدوده پراکنده نزديک به هم گسترده شدهاند. نمونه شماره 195 تنها نمونهاي است که در حد آنومالي ممکن داراي عيار است و بقيه نمونهها در حد آنومالي احتمالي عيار دارند. در اين بخش از ناحيه عيار 10 نمونه ژئوشيمي بالاتر از مقدار زمينه ميباشد. بيرونزدگي سنگهاي واحدهاي d، P€a و ... در بر گيرنده نمونههاي مذکور ميباشد. وجود کاني زير کن در نمونههاي کاني سنگين شماره 18، 23، 24 و 25 کنترلکننده محدودههاي آنومالي IV و V ميباشد.

Frequency Distribution of Hf

(Alkabad – Oshnavieh)

3-1-10- انتشار لانتانوم (La)

بار الکتريکي و شعاع يوني نسبتاً زياد La، همراه با غلظت پائين آن در کانيها، نشان ميدهد که اين عنصر ميل کمي به جايگزين کردن عناصر اصلي طي تبلور ماگمائي دارند و اين مطلب از روي غلظت بالاي عناصر نادر خاکي در هر يک از کانيهاي پگماتيتها نيز تأييد ميشود. گاهي مقداري از Ca+2 موجود در آپاتيت ميتواند به وسيله عناصر نادر خاکي از جمله La جايگزين شود و اين کاني حملکننده اصلي اين عناصر در بيشتر سنگهاي آذرين است. اگر تيتانيت به فرمول CaTiSiO5 در سنگهاي آذرين حضور داشته باشد، حملکننده خوبي براي اين عناصر است. در گرانيتها و پگماتيتهائي که در دماي پائين متبلور شده و در نتيجه ساختار اپيدوت در آنها پايدار است، مقداري از کلسيم آن به وسيله عناصر نادر خاکي جايگزين ميگردد.

لانتا نوم در پنج محدوده آنومالي در ناحيه مورد بررسي داراي پراکندگي است. اين محدودهها در بيرونزدگيهاي افيوليتها و سنگهاي آذرين و دگرگوني ميباشند. ميانگين لانتانوم 32 گرم در تن و انحراف معيار آن 14 گرم در تن است. تعداد 32 نمونه بالاتر از حد مقدار زمينه عيار دارند. از اين تعداد 4 نمونه در حد آنومالي ممکن و 28 نمونه در حد آنومالي احتمالي داراي عيار ميباشند. در مجموع 16 درصد از کل نمونههاي ژئوشيمي بيشتر از مقدار زمينه، يعني 46 گرم در تن، عيار دارند.

3-1-10-1- آنومالي شماره I

محدوده اين آنومالي در ارتفاعات باختر روستاي گلاز واقع شده است. واحد سنگي  در بر گيرنده آن ميباشد. در اين محدوده 4 نمونه ژئوشيمي وجود دارد که تنها نمونه شماره 38 عيارش در حد آنومالي ممکن است و بقيه نمونهها در حد آنومالي احتمالي عيار دارند. حضور کاني آپاتيت در نمونههاي کاني سنگين شماره 5 و 6 و عيار بالاي کاني اپيدوت در نمونههاي سنگين شماره 5 و 6 کنترلکننده محدوده آنومالي مذکور ميباشند و ضمناً آن را تأييد مينمايد. ضريب تمرکز لانتانوم در ناحيه بررسي 8/1 و ضريب تمرکز جهاني آن 9/1 ميباشد.

3-1-10-2- آنومالي شماره II

محدوده اين آنومالي در دامنه شمال خاوري کوه هواراسب و در آبراهههاي دره هواراسب در شمال ناحيه مورد بررسي قرار دارد. واحد سنگي در بر گيرنده محدوده است. در محدوده اين آنومالي نمونههاي شماره 22، 24 و 27 وجود دارند که عيار همه آنها در حد آنومالي احتمالي است. حضور کاني آپاتيت در نمونههاي کاني سنگين شماره 6 و 7 و عيار بالاي کاني اپيدوت در نمونههاي کاني سنگين شماره 5، 6 و 7 کنترلکننده محدوده آنومالي شماره II ميباشد. ضريب تمرکز محلي اين عنصر 6/1 و ضريب تمرکز جهاني آن نيز 6/1 ميباشد.

3-1-10-3- آنومالي شماره  II

محدوده اين آنومالي در انتهاي دره چلاش و دامنه جنوبي کوه هواراسب قرار دارد. واحد سنگي در بر گيرنده محدوده مذکور ميباشد. در اين محدوده سه نمونه وجود دارد که نمونه شماره 56 در حد آنومالي ممکن و نمونههاي شماره 58 و 59 در حد آنومالي احتمالي عيار دارند. عيار آپاتيت در نمونههاي کاني سنگين شماره 2، 10 و 11 و حضور اندک آن در نمونه شماره 9، همچنين عيار بالاي اپيدوت در نمونههاي کاني سنگين شماره 2 و 9 کنترل و تأييدکننده محدوده آنومالي شماره III ميباشد. ضريب تمرکز محلي لانتانوم در اين محدوده 7/1 و ضريب تمرکز جهاني آن 8/1 ميباشد.

3-1-10-4- آنومالي شماره IV

محدوده اين آنومالي در جنوب خاوري ناحيه مورد بررسي و در بيرونزدگيهاي واحدهاي سنگي P€a و d قرار دارد. در اين محدوده 5 نمونه ژئوشيمي وجود دارد که تنها نمونه شماره 120 در حد آنومالي ممکن و بقيه نمونهها در حد آنومالي احتمالي عيار دارند. حضور آپاتيت در نمونههاي کاني سنگين شماره 19، 20، 21 و 22 و عيار بالاي اپيدوت در نمونههاي کاني سنگين شماره 19، 20، 21 و 22 کنترلکننده محدوده آنومالي مذکور ميباشد. ضريب تمرکز محلي لانتانوم در اين محدوده 7/1 و ضريب تمرکز جهاني آن 8/1 ميباشد.

Frequency Distribution of La

(Alkabad – Oshnavieh)

3-1-10-5- آنومالي شماره V

محدوده اين آنومالي در جنوب باختري ناحيه مورد بررسي قرار دارد. در اين محدوده 9 نمونه در حد بالاي مقدار زمينه عيار دارند. از اين تعداد نمونه شماره 177 در حد آنومالي ممکن داراي عيار است و عيار بقيه نمونهها در حد آنومالي احتمالي ميباشد. عيار بالاي اپيدوت در نمونههاي کاني سنگين شماره 18، 23، 24 و 25 و عيار آپاتيت در نمونههاي 23 و 24 و 25 محدوده گسترش آنومالي شماره V را کنترل ميکنند. ضريب تمرکز محلي لانتانوم در محددوه اين آنومالي 6/1 و ضريب تمرکز جهاني آن 7/1 ميباشد.

علاوه بر محدوده آنوماليهاي مورد اشاره، نمونههاي شماره 66، 72 و 76 در آبراهههاي دره جنوب روستاي چلاش و نمونههاي شماره 11 و 139 در ارتفاعات کنار جاده اشنويه و نمونههاي 94 و 96 در آبراهههاي دره برده مشک عياري در حد آنومالي احتمالي دارند. حضور آپاتيت در نمونه کاني سنگين شماره 12 و عيار بالاي اپيدوت در نمونههاي کاني سنگين شماره 3، 4، 12، 13، 14، 16 و 17 کنترلکننده محدودههاي کوچک مذکور ميباشند.

3-1-11- انتشار نيوبيم (Nb)

اندازه شعاع نيوبيم به شعاع آهن فرو نزديک است و انتظار ميرود که اين عنصر در کانيهاي آهن و منيزيمدار و به ويژه آمفيبول و بيوتيت وجود داشته باشد. نيوبيم ممکن است به طور قابل ملاحظهاي در تيتانيت و کانيهاي تيتانيمدار جمع شود.

نيوبيم در سه محدوده آنومالي در ناحيه مورد بررسي پراکندگي دارد. اين محدودهها در بيرونزدگي افيوليتها و سنگهاي آذرين و دگرگوني ناحيه ميباشند. ميانگين نيوبيم 19 گرم در تن و انحراف معيار آن 8 گرم در تن است. تعداد 43 نمونه بالاتر از مقدار زمينه عيار دارند که از اين تعداد 6 نمونه در حد آنومالي ممکن و 37  نمونه در حد آنومالي احتمالي داراي عيار هستند. در مجموع 5/21 درصد از کل نمونههاي ژئوشيمي در حد بالاتر از مقدار زمينه يعني27 گرم در تن عيار دارند. پراکندگي نيوبيم راهنماي خوبي براي مطالعات دقيقتر تيتانيم ميباشد.

3-1-11-1- آنومالي شماره I

محدوده اين آنومالي در شمال باختري ناحيه و انتهاي دره چلاش، در دامنه جنوب باختري کوه هواراسب واقع شده است. در اين محدوده 7 نمونه وجود دارد که نمونه شماره 58 عياري در حد آنومالي ممکن داشته و عيار بقيه نمونهها در حد آنومالي احتمالي است. مساحت محدوده مذکور در حدود 5/1 کيلومتر مربع است. حضور کانيهاي تيتانيمدار از جمله لوکوکسن، ايلمنيت و اسفن و نيز عيار پيروکسن در نمونههاي کاني سنگين شماره 9 و 10 و 11 محدوده آنومالي را کنترل ميکند. ضريب تمرکز محلي نيوبيم در محدوده اين آنومالي 2/2 و ضريب تمرکز جهاني آن 1/2 ميباشد.

3-1-11-2- آنومالي شماره II

محدوده اين آنومالي در دره جنوب روستاي چلاش در بيرونزدگي سنگهاي واحد واقع شده است. در اين محدوده سه نمونه وجود دارد که عيار همه آنها در حد آنومالي احتمالي ميباشد. مساحت محدوده مذکور در حدود 1 کيلومتر مربع است. حضور کانيهاي تيتانيمدار ايلمنيت، لوکوکسن، اسفن و روتيل در نمونههاي کاني سنگين 12، 13و 14 و 15 و عيار پيروکسن در نمونههاي کاني سنگين 3 و 12 کنترلکننده محدوده آنومالي مذکور ميباشند. ضريب تمرکز محلي نيوبيم 7/1 و ضريب تمرکز جهاني آن 6/1 ميباشد.

دو نمونه ژئوشيمي با شمارههاي 88 و 90 در دره برده مشک داراي عيار در حد آنومالي احتمالي هستند. واحد سنگي در بر گيرنده محدوده و آبراهههاي مربوط به اين دو عنصر است و نمونه کاني سنگين شماره 16 حاوي مقداري از کانيهاي تيتانيمدار است که در ارتباط با کنترل محدوده مذکور قابل توجيه ميباشد.

3-1-11-3- آنومالي شماره III

محدوده اين آنومالي در مساحت نسبتاً وسيعي از جنوب خاوري تا جنوب باختري ناحيه مورد بررسي گستردگي دارد. بيرونزدگي سنگهاي افيوليتي، سنگهاي آذرين نفوذي و سنگهاي دگرگوني در مساحت مذکور وجود دارند. در اين محدوده 33 نمونه ژئوشيمي عيار بالاتر از حد زمينه دارند که از اين تعداد 5 نمونه در حد آنومالي ممکن و 28 نمونه در حد آنومالي احتمالي عيار دارند. نمونههاي 120، 122، 123، 124 و 125 که از آبراهههاي ميان سنگهاي دگرگوني جنوب خاوري برداشت شدهاند در حد آنومالي ممکن عيار نشان دادهاند. عيار بالاي آمفيبول و بيوتيت و حضور کانيهاي تيتانيمدار از جمله ايلمنيت، لوکوکسن، اسفن و روتيل در نمونههاي کاني سنگين شماره 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24 و 25 محدوده آنومالي را کنترل و تأييد مينمايد. ضريب تمرکز محلي اين آنومالي 7/1 و ضريب تمرکز جهاني آن 6/1 ميباشد.

Frequency Distribution of Nb

(Alkabad – Oshnavieh)

3-1-12- انتشار نيوديميم (Nd)

اين عنصر نيز از عناصر نادر خاکي است که بار الکتريکي و شعاع يوني نسبتاً بالائي دارد. غلظت آن در کانيها پائين است و به همين دليل ميل کمي به جايگزين کردن عناصر اصلي طي تبلور ماگمائي دارد و اين مطلب از روي غلظت بالاي آن در کانيهاي پگماتيتها نيز تأييد ميشود. نيوديميم ميتواند جايگزين تعدادي از يونهاي کلسيم در آپاتيت شود. همچنين اين عنصر ميتواند جانشين مقداري از کلسيم اپيدوت شود و همراه آن حمل گردد.

نيوديميم در سه محدوده آنومالي در ناحيه مورد بررسي پراکندگي دارد. ميانگين اين عنصر 26 گرم در تن و انحراف معيار آن 9 گرم در تن است. تعداد 36 نمونه در حد بالاتر از مقدار زمينه عيار دارند که از اين تعداد سه نمونه در حد آنومالي ممکن و بقيه در حد آنومالي احتمالي داراي عيار هستند. در مجموع 18 درصد از کل نمونههاي ژئوشيمي بالاتر از مقدار زمينه يعني 35 گرم در تن عيار دارند.

3-1-12-1- آنومالي شماره I

محدوده اين آنومالي در جنوب باختري ناحيه مورد بررسي گسترش دارد. در اين محدوده 11 نمونه ژئوشيمي وجود دارد که فقط نمونه شماره 192 در حد آنومالي ممکن عيار دارد و بقيه نمونهها در حد آنومالي احتمالي عيار دارند. مساحت محدوده مذکور در حدود 5/2 کيلومتر مربع است. آنومالي شماره I نيوديميم با محدوده آنوماولي شماره V لانتانوم و آنومالي شماره II سريم مطابقت دارد. عيار بالاي آپاتيت و اپيدوت در نمونههاي کاني سنگين شماره 23، 24 و 25 کنترلکننده محدوده آنومالي و در ضمن تأييدکننده آن ميباشد. لذا محدوده آنومالي مذکور ميتواند راهنماي خوبي براي مطالعات دقيقتر آپاتيت باشد. ضريب تمرکز محلي نيوديميم درناحيه 6/1 و ضريب تمرکز جهاني آن 5/1 ميباشد.

3-1-12-2- آنومالي شماره II

محدوده اين آنومالي در دامنه شمالي کوه بابوله و انتهاي دره برده مشک قرار دارد. نمونههاي 91، 94، 102، 107 و 108 در اين محدوده قرار دارند. عيار همه آنها در حد آنومالي احتمالي است. مساحت محدوده در حدود 5/2 کيلومتر مربع است. واحدهاي سنگي d و p€a در بر گيرنده آنومالي مذکور هستند. عيار بالاي اپيدوت و حضور آپاتيت در نمونههاي کاني سنگين شماره 16، 17 و 18 آنومالي را کنترل ميکنند. ضريب تمرکز محلي 5/1 و ضريب تمرکز جهاني 4/1 ميباشد.

3-1-12-3- آنومالي شماره III

محدوده اين آنومالي در جنوب خاوري به سمت خارج از ناحيه گسترش دارد. واحدهاي سنگي دگرگوني و نفوذي در اين بخش از ناحيه در بر گيرنده مساحت محدوده ميباشد. تعداد 7 نمونه در محدوده آنومالي عيار بالاتر از حد مقدار زمينه دارند و تنها نمونه شماره 120، که ازدامنه خاوري کوه راندولا برداشت شده است، داراي عيار در حد آنومالي ممکن ميباشد. مساحت آنومالي بيش از 3 کيلومتر مربع است. عيار بالاي اپيدوت و حضور آپاتيت در نمونههاي 19، 20، 21 و 22 تأييد و کنترلکننده محدوده مذکور است. ضريب تمرکز محلي نيوديميم 6/1 و ضريب جهاني 5/1 ميباشد. محدوده اين آنومالي با آنومالي شماره I سريم و IV لانتانوم مطابقت دارد. نمونههاي شماره 15 و 142 نسبت به آنوماليهاي II و III فاصله دارند و عياري در حد آنومالي ممکن نشان دادهاند. نمونههاي 11، 77 و 85 در کناره جاده اشنويه و دره جنوب چلاش داراي عيار در حد آنومالي احتمالي هستند. نمونه شماره 69 در انتهاي دره جنوب چلاش و نمونههاي شماره 49، 59 و 200 در دره چلاش در حد آنومالي احتمالي عيار دارند. نمونههاي 16، 38 و 39 در ارتفاعات باختر گلاز و نمونههاي 22 و 23 در دره هواراسب در حد آنومالي احتمالي عيار دارند. ضريب تمرکز محلي 6/1 و ضريب تمرکز جهاني 5/1 ميباشد.

Frequency Distribution of Nd

(Alkabad – Oshnavieh)

3-1-13- انتشار نيکل (Ni)

با توجه به اينکه شعاع يوني و بار الکتريکي نيکل مشابه شعاع و بار مينزيم است، بر اساس قوانين توزيع عناصر جزئي نيکل در کانيهاي منيزيمدار به صورت استناد شده وجود دارد و نسبت Ni : Mg در بلورهائي که در ابتداي تفريق ماگمائي تشکيل ميشوند (مثل اليوين) در بيشترين حد خود است و کاهشي پيوسته در کانيها و سنگهائي که در مراحل بعدي تشکيل ميشوند، نشان ميدهد. نيکل در بين يونهاي دو ظرفيتي رايج، داراي قويترين انرژي پايداري ميدان بلوري بوده و به طور موفقيتآميزي با يونهاي Fe+2 و Mg+2 براي اشغال مواضع بلوري رقابت ميکند. بنابراين نيکل ميتواند در سنگهاي بازيک و اولترابازيک پراکندگي داشته باشد.

در ناحيه مورد مطالعه در مجموع نيکل در سنگهاي افيوليتي پراکندگي داشته و چهار محدوده آنومالي نشان داده است. مقدار ميانگين اين عنصر 220 گرم در تن و انحراف معيار آن 156 گرم در تن است. تعداد 43 نمونه ژئوشيمي در حد بالاي مقدار زمينه عيار دارند. از اين تعداد 4 نمونه در حد آنومالي حتمي، 8 نمونه در حد آنومالي ممکن و 31 نمونه در حد آنومالي احتمالي عيار دارند. در مجموع 5/21 درصد از کل نمونههاي ژئوشيمي در حد بالاي زمينه يعني 376 گرم در تن داراي عيار هستند.

3-1-13-1- آنومالي شماره I

محدوده گسترش اين آنومالي در شمال خاوري و به سمت خارج از ناحيه ميباشد. اين محدوده در واحدهاي سنگي Krgcm، Klcm، P€a و d قرار دارد. در محدوده آنومالي 13 نمونه ژئوشيمي بالاتر از مقدار زمينه داراي عيار هستند که از اين مقدار نمونههاي شماره 5 و 6 در حد آنومالي ممکن و بقيه نمونهها در حد آنومالي احتمالي عيار دارند. مساحت اين محدوده بيش از 5/2 کيلومتر مربع است. ضريب تمرکز محلي 1/2 و ضريب تمرکز جهاني 5/3 ميباشد.

Frequency Distribution of Ni

(Alkabad – Oshnavieh)

3-1-13-2- آنومالي شماره II

محدوده گسترش اين آنومالي در ارتفاعات باختري روستاي گلاز است. نمونههاي شماره 16، 38، 39، 149 و 154 در اين محدوده هستند و عياري در حد آنومالي احتمالي دارند. مساحت محدوده در حدود يک کيلومتر مربع است. واحد سنگي P€a و d در بر گيرنده آنومالي مذکور ميباشد. ضريب تمرکز محلي 9/1 و ضريب تمرکز جهاني 2/3 ميباشد.

3-1-13-3- آنومالي شماره III

اين محدوده در شمال به سمت خارج از ناحيه مورد بررسي گسترش دارد که داراي 14 نمونه با عيار بالاتر از مقدار زمينه است که از اين تعداد نمونههاي 28، 156، 169 و 172 در حد آنومالي حتمي عيار دارند. نمونههاي 21، 26، 27، 160 و 165 در حد آنومالي ممکن و عيار نمونههاي 29، 30، 31، 32 و 151 در حد آنومالي احتمالي ميباشد. مساحت محدوده مذکور بيش از 3 کيلومتر مربع است. بيرونزدگي سنگهاي نفوذي بازيک در مجموعه به هم ريخته افيوليتي پراکندگي نيکل را در اين محدوده آشکار ساخته است. ضريب تمرکز محلي 8/2 و ضريب تمرکز جهاني 7/4 ميباشد.

3-1-13-4- آنومالي شماره IV

اين آنومالي در انتهاي دره جنوب برده مشک واقع شده است. واحد سنگي و در بر گيرنده محدوده مذکور است. تعداد 10 نمونه که همه آنها در حد آنومالي احتمالي داراي عيار هستند در اين محدوده قرار دارند. نمونه شماره 63 با کمي فاصله در حد آنومالي ممکن عيار دارد. مساحت محدوده آنومالي در حدود 5/3 کيلومتر مربع است. ضريب تمرکز محلي 9/1 و ضريب تمرکز جهاني 3/3 ميباشد.

3-1-14- انتشار سرب (Pb)

سرب که فراوانترين عنصر سنگين است، در مقادير اندک در مواد سيليکاتي بسياري از سنگهاي آذرين، به خصوص در گرانيتها، يافت ميشود . به نظر ميرسد که يون Pb (Å18/1) جايگزين K+ ميشود. اگر فقط از روي بار يوني بخواهيم قضاوت کنيم، بايد انتظار داشته باشيم که سرب ماگما به وسيله کانيهاي پتاسيم به اسارت گرفته شود. اما ظاهراً الکترونگاتيويته بسيار زياد سرب، باعث کاهش اين نمايل شده و سرب به جاي به اسارت گرفته شدن در کانيهاي پتاسيم يک عنصر پذيرفته شده ميباشد.

سرب در شش محدوده آنومالي در ناحيه مورد مطالعه پراکندگي دارد. ميانگين اين عنصر 9 گرم در تن و انحراف معيار آن 4 گرم در تن است. تعداد 47 نمونه بالاتر از مقدار زمينه عيار دارند که از اين تعداد 3  نمونه در حد آنومالي حتمي، 9 نمونه در حد آنومالي ممکن و 35 نمونه در حد آنومالي احتمالي عيار دارند. در مجموع 5/23 درصد از کل نمونههاي ژئوشيمي بالاتر از مقدار زمينه يعني 13 گرم در تن داراي عيار هستند.

3-1-14-1- آنومالي شماره I

محدوده اين آنومالي در شمال خاوري ناحيه و به سمت خارج گسترش دارد. واحدهاي سنگي ، و در بر گيرنده محدوده آنومالي ميباشند. مساحت آنومالي بيش از 5/1 کيلومتر مربع است. چهار نمونه ژئوشيمي در اين محدوده وجود دارند. نمونه شماره 2 در حد آنومالي حتمي، نمونه شماره 4 در حد آنومالي ممکن و نمونههاي شماره 1 و 171 در حد آنومالي احتمالي داراي عيار هستند. ضريب تمرکز محلي سرب در محدوده آنومالي مذکور 8/1 و ضريب تمرکز جهاني آن 3/1 ميباشد.

3-1-14-2- آنومالي شماره II

محدوده اين آنومالي در ارتفاعات باختري روستاي گلاز قرار دارد. واحد سنگي در اين محدوده بيرونزدگي دارد. مساحت آنومالي در حدود 2 کيلومتر مربع است. تعداد هفت نمونه در محدوده آنومالي وجود دارد. نمونههاي شماره 16 و 39 در حد آنومالي ممکن و نمونههاي 36، 37، 38، 149 و 154 در حد آنومالي احتمالي عيار دارند. ضريب تمرکز محلي سرب 0/3 و ضريب تمرکز جهاني آن 2/3 ميباشد.

3-1-14-3- آنومالي شماره III

محدوده اين آنومالي در آبراهههاي مربوط به دره هواراسب در شمال ناحيه مورد مطالعه قرار دارد. واحد سنگي در بر گيرنده محدوده مذکور است. مساحت آن به سمت خارج از ناحيه گسترش دارد. تعداد 6 نمونه در آنومالي وجود دارد. نمونههاي شماره 20 و 23 در حد آنومالي حتمي، نمونه 24 در حد آنومالي ممکن و نمونههاي 22، 25 و 151 در حد آنومالي احتمالي عيار دارند. ضريب تمرکز محلي 1/3 و ضريب تمرکز جهاني 3/ 2 ميباشد.

3-1-14-4- آنومالي شماره IV

محدوده اين آنومالي در انتهاي دره هواراسب واقع شده است. مساحت آن در حدود 5/1 کيلومتر مربع است و تعداد 5 نمونه در اين محدوده وجود دارد. نمونه شماره 33 در حد آنومالي ممکن و نمونههاي 31، 34، 59 و 169 در حد آنومالي احتمالي عيار دارند. ضريب تمرکز محلي 8/1 و ضريب تمرکز جهاني 3/1 ميباشد.

3-1-14-5- آنومالي شماره V

محدوده اين آنومالي در آبراهههاي دره جنوب روستاي چلاش قرار دارد. مساحت آن در حدود 5/3 کيلومتر مربع است. 13 نمونه ژئوشيمي در اين محدوده وجود دارد که نمونه شماره 66 در حد آنومالي ممکن و بقيه نمونهها در حد آنومالي احتمالي عيار دارند. ضريب تمرکز محلي 5/1 و ضريب تمرکز جهاني 2/1 ميباشد.

3-1-14-6- آنومالي شماره VI

محدوده اين آنومالي در جنوب ناحيه و در ارتفاعات کوه بابوله در محل بيرونزدگي واحدهاي سنگي دگرگوني و نفوذي واقع شده است. مساحت محدوده در حدود 5/3 کيلومتر مربع است. تعداد 9 نمونه ژئوشيمي در حد بالاتر از مقدار زمينه عيار دارند. از اين تعداد دو نمونه در حد آنومالي ممکن و بقيه در حد آنومالي احتمالي داراي عيار ميباشند. ضريب تمرکز محلي 9/1 و ضريب تمرکز جهاني 4/1 ميباشد.

Frequency Distribution of Pb

(Alkabad – Oshnavieh)

3-1-15- انتشار روبيديم (Rb)

روبيديم عنصري است که کاني خاص خود را تشکيل نميدهد و هميشه در کانيهاي پتاسيمدار ميشود. بر اساس قوانين مربوط به توزيع عناصر جزئي، روبيديم جايگزين پتاسيم ميشود. در سنگهاي آذرين روبيديم در کانيهاي سيليکاتي به ويژه موسکويت، بيوتيت و ارتوکلاز جمع ميشود. از آنجا که Rb به طور قابل ملاحظهاي بزرگتر  از K است، روبيديم در کانيهاي پتاسيمدار عنصري پذيرفته است و با پيشرفت تفريق نسبت Rb : K نيز زياد شده و در ارتوکلاز و ميکاي پگماتيتها به حداکثر خود ميرسد. بنابراين روبيديم عنصري ردياب براي کانيهاي درشت ارتوکلاز و موسکويت خواهد بود.

روبيديم در ناحيه مورد مطالعه داراي دو محدوده کوچک آنومالي ميباشد. مقدار ميانگين اين عنصر 66 گرم در تن و انحراف معيار آن 14 گرم در تن است. تعداد 6 نمونه در حد بالاي مقدار زمينه عيار دارند که عيار همه آنها در حد آنومالي احتمالي است. در مجموع 3 درصد کل نمونههاي ژئوشيمي بالاتر از مقدار زمينه يعني 80 گرم در تن عيار دارند.

3-1-15-1- آنومالي شماره I

اين محدوده در ارتفاعات شمال خاوري کوه هواراسب قرار دارد. تعداد 3 نمونه در اين محدوده وجود دارد که عيار همه آنها در حد آنومالي احتمالي ميباشد. مساحت محدوده مذکور در حدود 7/0 کيلومتر مربع است. ضريب تمرکز روبيديم در ناحيه مورد مطالعه 3/1 و ضريب تمرکز جهاني عنصر 8/0 ميباشد.

3-1-15-2- آنومالي شماره II

محدوده اين آنومالي در ارتفاعات جنوب روستاي چلاش است. در اين محدوده تعداد دو نمونه وجود دارد که عيارشان در حد آنومالي احتمالي ميباشد. مساحت محدوده مذکور در حدود 5/0 کيلومتر مربع است. نمونه شماره 118 که در کوه راندولا قرار دارد نيز عياري در حد آنومالي احتمالي نشان داده است. با توجه به عيار روبيديم و ضريب تمرکز جهاني آن، اين عنصر در ناحيه ارزش مطالعاتي ندارد. ضريب تمرکز روبيديم 3/1 و ضريب تمرکز جهاني آن 8/0 است.

Frequency Distribution of Rb

(Alkabad – Oshnavieh)

3-1-16- انتشار گوگرد (S)

مقدار گوگرد در ماگما نسبتاً پائين بوده و تقريباً تمام گوگرد با يون آهن، که به فراواني حضور دارد، ترکيب ميشود و کانيهاي پيريت و پيروتيت به وجود ميآيند. بسياري از عناصر کالکوفيل بيشتر در سيليکاتها جاي ميگيرند تا سولفيدها. بنابراين به جز دو مورد پيريت و پيروتيت، سولفيدها به طور مشخص در مرحله پاياني تفريق ماگمائي جمع شده و در نهايت در رگههائي که در دماهاي پائين تشکيل ميشوند، رسوب ميکنند. غلظت نسبي گوگرد و عناصر کالکوفيل احتمالاً در مايعي که در اواخر تفريق ماگمائي به جا ميماند، افزايش مييابد و علت اين امر نيز خارج شدن عناصر ليتوفيل به صورت کانيهاي سيليکاتي است.

گوگرد در سه محدوده آنومالي در ناحيه مورد مطالعه پراکندگي دارد. مجموعه سنگهاي افيوليتي در بر گيرنده مساحتهاي آنومالي گوگرد ميباشد. ميانگين اين عنصر 187 گرم در تن و انحراف معيار آن 120 گرم در تن است. تعداد 29 نمونه ژئوشيمي بالاتر از مقدار زمينه عيار دارند. از اين تعداد 2 نمونه در حد آنومالي حتمي، 16 نمونه در حد آنومالي ممکن و 11 نمونه در حد آنومالي احتمالي عيار دارند. در مجموع 5/14 درصد از کل نمونههاي ژئوشيمي برداشت شده از شبکه آبراهههاي ناحيه بالاتر از مقدار زمينه يعني 307 گرم در تن داراي عيار هستند.

3-1-16-1- آنومالي شماره I

محدوده اين آنومالي در شمال ناحيه و به سمت خارج گسترش دارد. اين محدوده در آبراهههاي دره هواراسب و در دامنه شمال خاوري کوه هواراسب واقع شده است. نمونه شماره 26 داراي عيار در حد آنومالي ممکن و نمونههاي 22، 23 و 25 در حد آنومالي احتمالي عيار دارند. عيار کاني پيريت در نمونههاي کاني سنگين شماره 5، 6 و 7 و پيريت اکسيده در نمونههاي شماره 5 و 6 کنترلکننده محدوده آنومالي ميباشد. ضريب تمرکز محلي گوگرد در محدوده اين آنومالي 1/2 و ضريب تمرکز جهاني آن 9/0 ميباشد.

3-1-16-1- آنومالي شماره I

محدوده اين آنومالي درشمال ناحيه و به سمت خارج گسترش دارد. اين محدوده در آبراهههاي دره هواراسب و در دامنه شمال خاوري کوه هواراسب واقع شده است. نمونه شماره 26 داراي عيار در حد آنومالي ممکن و نمونههاي 22، 23 و 25 در حد آنومالي احتمالي عيار دارند. عيار کاني پيريت در نمونههاي کاني سنگين شماره 5، 6 و 7 و پيريت اکسيده در نمونههاي شماره 5 و 6 کنترلکننده محدوده آنومالي ميباشد. ضريب تمرکز محلي گوگرد در محدوده اين آنومالي 1/2 و ضريب تمرکز جهاني آن 9/0 ميباشد.

3-1-16-2- آنومالي شماره II

محدوده اين آنومالي در شمال باختري ناحيه يعني در انتهاي دره هواراسب واقع شده است. مساحت آن در حدود يک کيلومتر مربع است. تعداد چهار نمونه در اين محدوده وجود دارند که عيار نمونههاي 33 و 34 در حد آنومالي ممکن و نمونههاي 31 و 32 در حد آنومالي احتمالي عيار دارند. عيار کاني پيريت و پيريت اکسيده در نمونههاي کاني سنگين شماره 5، 6، 7 و 8 محدوده مذکور را کنترل ميکند. ضريب تمرکز محلي گوگرد در اين محدوده 3/2 و ضريب تمرکز جهاني آن 1/1 ميباشد.

3-1-16-3- آنومالي شماره III

محدوده اين آنومالي در آبراهههاي دره جنوب روستاي چلاش و دره برده مشک در ميان سنگهاي واحد Krgcm و Klcm و P€a گسترش يافته است. در اين محدوده 21 نمونه ژئوشيمي وجود دارد. نمونههاي شماره 64 و 65 در حد آنومالي حتمي، نمونههاي شماره 66، 74، 81، 97، 98، 99، 100، 101، 102، 103، 104، 105، 106 و 114 در حد آنومالي ممکن و نمونههاي 79، 80، 82، 83 و 86 عياري در حد آنومالي احتمالي دارند. عيار کاني پيريت و پيريت اکسيده در نمونههاي کاني سنگين شماره 14، 15، 17، 18 و 21 مؤيد محدوده آنومالي هستند. ضريب تمرکز محلي گوگرد در آنومالي 4/2 و ضريب تمرکز جهاني 2/1 ميباشد.

Frequency Distribution of S

(Alkabad – Oshnavieh)

3-1-17- انتشار استرانسيم (Sr)

اين عنصر در پنج محدوده آنومالي در ناحيه پراکندگي دارد. مقدار ميانگين استرانسيم 242 گرم در تن و انحراف معيار آن 92 گرم در تن است. تعداد 24 نمونه ژئوشيمي در حد بالاي مقدار زمينه عيار دارند. از اين تعداد 4 نمونه در حد آنومالي ممکن و 20 نمونه در حد آنومالي احتمالي عيار دارند. در مجموع 12 درصد از کل نمونههاي ژئوشيمي داراي عيار بالاي حد زمينه يعني 334 گرم در تن هستند.

پراکندگي استرانسيم در ناحيه مورد مطالعه در محدوده بيرونزدگي افيوليتها است و سنگهاي آذرين و دگرگوني جنوب ناحيه پراکندگي غير عادي از اين عنصر نشان ندادهاند. مقدار ميانگين اين عنصر در ناحيه مذکور نسبت به ميانگين جهاني اندک است و ارزش مطالعاتي ندارد. سنگهاي واحد و همه محدوده آنوماليهاي استرانسيم را در بر گرفته است. استرانسيم در سنگهاي آذرين بيشتر در پلاژيوکلاز و فلدسپات پتاسيم حضور پيدا ميکند و غلظت آن در يک کاني خاص همراه با پيشرفت تبلور افزايش مييابد. فراواني اين عنصر در سنگهاي آذرين تا حدودي متغير بوده و معمولاً در بازالتها و گابروها بيشتر از گرانيت است. محدوده آنوماليهاي اين عنصر با محدوده بيرونزدگي سنگهاي بازيک در ناحيه مورد مطالعه انطباق دارد.

3-1-17-1- آنومالي شماره I

محدوده آنومالي مذکور در ابتداي دره هواراسب، در شمال ناحيه مورد مطالعه واقع است. در اين محدوده جمعاً 4 نمونه که يک نمونه در حد آنومالي ممکن و سه نمونه ديگر در حد آنومالي احتمالي داراي عيار هستند، وجود دارد. مساحت اين محدوده در حدود 2 کيلومتر مربع ميباشد که از شمال به سمت خارج از ناحيه گسترش دارد. ضريب تمرکز استرانسيم در محدوده نسبت به ميانگين ناحيه مورد مطالعه 7/1 و نسبت به ميانگين جهاني 9/0 ميباشد.

3-1-17-2- آنومالي شماره II

محدوده آنومالي مذکور در ابتداي دره چلاش، در قسمت باختري روستاي چلاش واقع است. در اين محدوده 7 نمونه داراي عيار بالاتر از حد زمينه هستند که يک نمونه در حد آنومالي ممکن و 6 نمونه در حد آنومالي احتمالي عيار دارند. مساحت اين محدوده در حدود 5/2 کيلومتر مربع است و ضريب تمرکز استرانسيم در محدوده، نسبت به ميانگين ناحيه مورد مطالعه 6/1 و نسبت به ميانگين جهاني 8/0 ميباشد.

3-1-17-3- آنومالي شماره III

محدوده اين آنومالي در انتهاي دره چلاش و در دامنه جنوب خاوري کوه هواراسب واقع شده است. در اين محدوده دو نمونه وجود دارد که عيار هر دوي آنها در حد آنومالي ممکن ميباشد. مساحت محدوده مذکور کمتر از يک کيلومتر مربع است. ضريب تمرکز محلي آن 9/1 و ضريب تمرکز جهانياش 1/1 ميباشد.

توف – سنگهاي آندزيتي در محدوده آنومالي مذکور بيرونزدگي دارند و احتمالاً عنصر استرانسيم همزمان با تشکيل سنگ در کانيهاي سازنده آن حضور پيدا کرده است.

Frequency Distribution of Sr

(Alkabad – Oshnavieh)

3-1-17-4- آنومالي شماره IV

محدوده اين آنومالي در ارتفاعات جنوب روستاي چلاش قرار دارد. تعداد 6 نمونه در اين محدوده داراي عيار بالاي حد زمينه هستند و عيار همه آنها در حد آنومالي احتمالي ميباشد. مساحت محدوده آنومالي مذکور در حدود 5/1 کيلومتر مربع است. ضريب تمرکز استرانسيم نسبت به ميانگين ناحيه 4/1 و نسبت به ميانگين جهاني 8/0 است .

3-1-17-5- آنومالي شماره V

محدوده اين آنومالي در انتهاي دره چلاش و در دامنه شمال خاوري کوه مرگ زيارت واقع است. در اين محدوده 5 نمونه داراي عيار در حد آنومالي احتمالي هستند. اين محدوده نيز در حدود 5/1 کيلومتر مساحت دارد. ضريب تمرکز استرانسيم در اين محدوده نيز مشابه محدوده شماره IV است . ضريب تمرکز روبيديم در ناحيه4/1 و ضريب تمرکز جهاني آن 7/0 است.

3-1-18- انتشار واناديم (V)

واناديم در ماگماها به صورت يون V+3 حضور دارد. مقدار زيادي از واناديم وارد مگنتيت شده و جانشين Fe+3 ميشود. شعاع يوني واناديم از آهن فريک بيشتر است . اما الکترونگاتيويته آن بسيار کمتر بوده و انرژي پايدار ميدان بلوري آن بيشتر است. به نظر ميرسد که اين دو عامل علت غني شدن مگنتيتهاي اوليه از واناديم باشد. واناديم همچنين در پيروکسنها، آمفيبولها و بيتوتيتها نيز حضور داشته و مقادير قابل توجهي در اوژرين (Aegirine) که کاني با F-3 زياد ميباشد، يافت شده است.

واناديم در چهار محدوده آنومالي در ناحيه مورد بررسي پراکندگي دارد. اين محدودهها در بيرونزدگي سنگهاي آذرين و دگرگوني و همچنين در افيوليتهاي ناحيه واقع شدهاند. ميانگين واناديم 199 گرم در تن و انحراف معيار آن 34 گرم در تن است. تعداد 51 نمونه بالاتر از حد مقدار زمينه عيار دارند.

Frequency Distribution of V

(Alkabad – Oshnavieh)

از اين تعداد 5 نمونه در حد آنومالي ممکن، 46 نمونه در حد آنومالي احتمالي داراي عيار ميباشند. در مجموع 5/25 درصد از کل نمونههاي ژئوشيمي بيشتر از مقدار زمينه يعني 233 گرم در تن داراي عيار هستند.

3-1-18-1- آنومالي شماره I

محدوده اين آنومالي در جنوب خاوري روستاهاي گلاز و چلاش و به سمت خارج از ناحيه مورد بررسي گسترش دارد. واحدهاي سنگي و  در بر گيرنده محدوده مذکور ميباشند. در اين محدوده 19 نمونه ژئوشيمي عيار بالاتر از مقدار زمينه دارند که نمونههاي 137، 139، 144 و 147 عيارشان در حد آنومالي ممکن و عيار بقيه نمونهها در حد آنومالي احتمالي ميباشد. مساحت محدوده آنومالي بيشتر از 2 کيلومتر مربع است. ضريب تمرکز محلي واناديم در اين محدوده 8/1 و ضريب تمرکز جهاني آن 4/2 است.

3-1-18-2- آنومالي شماره II

محدوده اين آنومالي در جنوب باختري ناحيه به سمت خارج گسترش دارد. واحدهاي سنگي d،  ،، P€a و P€g در بر گيرنده آنومالي مذکور هستند. در اين محدوده 23 نمونه ژئوشيمي وجود دارند که همگي در حد آنومالي احتمالي عيار دارند. ضريب تمرکز محلي واناديم 2/1 و ضريب تمرکز جهاني آن 6/1 ميباشد.

3-1-18-3- آنوماليهاي III و IV

محدوده آنومالي III در شمال باختري و محدوده آنومالي IV در جنوب خاوري ناحيه قرار دارند. هر دو محدوده در بيرونزدگي سنگهاي افيوليتي هستند. در اين آنوماليها 8 نمونه ژئوشيمي وجود دارند که همگي در حد آنومالي احتمالي عيار دارند. ضريب تمرکز محلي در آنوماليهاي III و IV به ترتيب 2/1 و 3/1 و ضريب تمرکز جهاني آنها 6/1 و 7/1 ميباشد. حضور کاني مگنتيت در نمونههاي کاني سنگين 4، 15، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24 و 25 و حضور کاني آمفيبول و پيروکسن و بيوتيت نيز در کانيهاي سنگين کنترلي بر         محدودههاي آنومالي واناديم است.

3-1-19- انتشار ايتريم (Y)

اين عصنر نيز مانند عناصر نادر خاکي بار الکتريکي و شعاع يوني نسبتاً بالا دارد و ميل کمي به جايگزين کردن عناصر اصلي طي تبلور ماگمائي دارد. غلظت اين عنصر در کانيهاي سنگهاي آذرين بازيک و اولترابازيک بسيار اندک است، ولي در کانيهاي مراحل آخر تفريق ماگمائي يافت ميشوند. در بعضي موارد همراه با کاني آپاتيت حمل ميشود.

در ناحيه مورد مطالعه پراکندگي ايتريم تا حدودي مشابه پراکندگي زيرکونيم است و تنها محدوده آنومالي آن در مجموعه سنگهاي نفوذي و دگرگوني جنوب تا جنوب باختري ناحيه گسترش دارد. ميانگين اين عنصر 34 گرم در تن و انحراف معيار آن 10 گرم در تن است. تعداد 43 نمونه ژئوشيمي داراي عيار بالاتر از مقدار زمينه هستند. از اين تعداد نمونه شماره 120 در حد آنومالي حتمي و نمونههاي شماره 121، 122، 123، 124، 125 و 177 در حد آنومالي ممکن عيار دارند و عيار بقيه نمونههاي محدوده آنومالي و نيز نمونههاي شماره 198، 199 و 200 در شمال باختري ناحيه در حد آنومالي احتمالي ميباشد. در مجموع 5/21 درصد از کل نمونههاي ژئوشيمي در حد بالاتر از مقدار زمينه يعني 44 گرم در تن عيار دارند. ضريب تمرکز محلي ايتريم در محدوده آنومالي 6/1 و ضريب تمرکز جهاني آن 8/1 ميباشد.

3-1-20- انتشار روي (Zn)

روي در ناحيه مورد بررسي در سه محدوده آنومالي پراکندگي دارد. محدودههاي مذکور در بيرونزدگي سنگهاي دگرگوني، سنگهاي نفوذي و مجموعه افيوليتي گسترش يافتهاند. ميانگين روي در ناحيه 96 و انحراف معيار آن 13 گرم در تن است. تعداد 28 نمونه ژئوشيمي از حد زمينه عيار بالاتري دارند که از اين تعداد 1 نمونه در حد آنومالي حتمي، 7 نمونه در حد آنومالي ممکن و 20 نمونه در حد آنومالي احتمالي داراي عيار هستند. در مجموع 14 درصد از کل نمونههاي ژئوشيمي عيار بالاتر از حد زمينه يعني 109 گرم در تن دارند.

3-1-20-1- آنومالي شماره I

محدوده اين آنومالي در آبراهههاي دره هواراسب در شمال ناحيه مورد بررسي واقع شده است. واحد سنگي Krgcm در بر گيرنده مساحت آنومالي است. محدوده مذکور به سمت خارج از ناحيه گسترش دارد. نمونه شماره 20 داراي عيار آنومالي حتمي است و نمونههاي شماره 22، 23، 24، 25، 34، 59 و 151 در حد آنومالي احتمالي عيار دارند. عنصر روي معمولاً به صورت سولفيد در قاب کاني اسفالريت ظاهر ميشود ولي کاني اسفالريت در هيچکدام از نمونههاي کاني سنگين مربوط به مساحت محدوده آنومالي يافت نشده است. ضريب تمرکز محلي روي در اين محدوده 3/1 و ضريب تمرکز جهاني آن 7/1 ميباشد.

Frequency Distribution of Y

(Alkabad – Oshnavieh)

Frequency Distribution of Zn

(Alkabad – Oshnavieh)

3-1-20-2- آنومالي شماره II

محدوده اين آنومالي ارتفاعات باختري روستاي گلاز ميباشد. مساحت آن به طور تقريبي 6/1 کيلومتر مربع است، مجموعه افيوليتي واحد در بر گيرنده اين محدوده ميباشد. نمونههاي 16، 38، 39، 149 و 154 در اين محدوده هستند و عيارشان در حد آنومالي احتمالي است. ضريب تمرکز محلي روي در محل آنومالي 2/1 و ضريب تمرکز جهاني آن 5/1 ميباشد.

3-1-20-3- آنومالي شماره III

محدوده اين آنومالي در جنوب ناحيه مورد مطالعه در کوههاي راندولا و بابوله واقع شده است. واحدهاي سنگي نفوذي و دگرگوني در بر گيرنده محدوده مذکور ميباشند. مساحت اين محدوده در حدود 5/4 کيلومتر مربع است. نمونههاي شماره 108، 109، 112، 113، 114، 116 و 119 در حد آنومالي ممکن و نمونههاي شماره 107، 111، 115، 117 و 118 در حد آنومالي احتمالي عيار دارند. نمونههاي 11، 81 و 66 نيز به طور پراکنده داراي عياري در حد آنومالي احتمالي هستند. ضريب تمرکز محلي روي در محدوده اين آنومالي 3/1 و ضريب تمرکز جهاني آن 6/1 ميباشد.

3-1-21- انتشار زيرکونيم (Zr)

ترکيبي از بار الکتريکي بالا و شعاع نسبتاً بزرگ زيرکونيم (Å79/0( اين عنصر را از ساير عناصر اصلي سنگهاي آذرين جدا ميسازد. بر اين مبنا زيرکونيم وارد کانيهاي سنگساز رايج نميشود و در فاز خاصي (معمولاً زيرکن) حضور مييابد . زيرکن در محصولات نهائي تفريق ماگمائي به فراواني يافت ميشود و در ظاهر دليل اين امر اين است که غلظت اوليه زيرکونيم در ماگما معمولاً کمتر از مقدار مورد نياز براي اشباع شدن زيرکن است.

زيرکونيم در دو محدوده آنومالي در ناحيه مورد مطالعه پراکندگي دارد. گسترش آنوماليهاي زيرکونيم در سنگهاي نفوذي و دگرگوني جنوب ناحيه و مجموعه افيوليتي ميباشد. ميانگين اين عنصر 213 گرم در تن و انحراف معيار آن 83 گرم در تن است. مقدار زمينه اين عنصر 296 گرم در تن است. تعداد 58 نمونه ژئوشيمي برداشت شده از شبکه آبراهههاي داراي عيار بالاتر از مقدار زمينه هستند. از اين تعداد 8 نمونه در حد آنومالي حتمي، 6 نمونه در حد آنومالي ممکن و 45 نمونه در حد آنومالي احتمالي عيار دارند.

3-1-21-1- آنومالي شماره I

محدوده اين آنومالي در آبراهههاي دره برده مشک واقع شده است و واحدهاي سنگي و از مجموعه افيوليتي در بر گيرنده مساحت آن ميباشد. در اين محدوده 10 نمونه ژئوشيمي وجود دارند که نمونههاي شماره 92 و 94 در حد آنومالي حتمي، نمونههاي 87، 88، 90، 95 و 96 در حد آنومالي ممکن و نمونههاي 89، 91 و 93 در حد آنومالي احتمالي عيار دارند.

عيار بالاي کاني زيرکن در نمونه کاني سنگين شماره 17 و حضور اين کاني در نمونه شماره 16 کنترلکننده محدوده مذکور است. ضريب تمرکز محلي زيرکونيم در آنومالي مذکور 9/1 و ضريب تمرکز جهاني آن 3 ميباشد. بررسي و مطالعه دقيقتر زيرکونيم در اين محدوده ضروري  است.

3-1-21-2- آنومالي شماره II

محدوده اين آنومالي در جنوب خاوري تا جنوب باختري و به سمت خارج از ناحيه گسترش دارد. ارتفاعات راندولا، بابوله، کاني سفيد و برده وش در مساحت آنومالي مذکور واقع شدهاند. سنگهاي نفوذي و دگرگوني در اين محدوده بيرونزدگي دارند. در اين محدوده نمونههاي شماره 120، 121، 122، 123، 124 و 125 در حد آنومالي حتمي، عيار نمونه 191 در حد آنومالي ممکن و بقيه نمونهها در حد آنومالي احتمالي داراي عيار ميباشند.

Frequency Distribution of Zr

(Alkabad – Oshnavieh)

عيار بالاي کاني زيرکن در نمونههاي کاني سنگين شماره 18، 19، 20، 22، 23، 24 و 25 نماينده کانيسازي زيرکن و تأييدکننده محدوده آنومالي و حتي گسترش آن به سمت خارج از ناحيه مورد مطالعه ميباشد. لذا مطالعه دقيقتر زيرکنيم در اين محدوده ضروري ميباشد. نمونههاي شماره 198، 199 و 200 در شمال باختري ناحيه در حد آنومالي احتمالي عيار دارند. ضريب تمرکز محلي زيرکنيم 8/1 و ضريب تمرکز جهاني 7/2 ميباشد. (جدول شماره-2). موقعيت محدودههاي دو آنومالي زيرکنيم در نقشه شماره A21 مشخص گرديده است و مساحت پيشنهادي براي مطالعات دقيقتر اين عنصر در حدود 50 کيلومتر مربع است.

جدول شماره-2 : ضريب تمرکز محلي و جهاني عناصر در ناحيه مورد مطالعه

ادامه جدول شماره-2 : ضريب تمرکز محلي و جهاني عناصر در ناحيه مورد مطالعه

3-2 – انتشار کانيهاي سنگين

پراکندگي کانيهاي سنگين به عواملي مانند توپوگرافي، نوع سنگ منشأ، چگالي، مقاومت فيزيکي (مکانيکي) و شيميائي کاني بستگي دارد. اگر فاصله سنگ منشأ تا محيط رسوبگذاري زياد باشد و توپوگرافي مسير انتقال مواد آواري ملايم باشد، کانيهاي سنگين تجمع ضعيفي خواهند داشت. ولي اگر مسير انتقال مواد آواري کوتاه و از توپوگرافي ناملايمي برخوردار باشد احتمال تجمع آنها بيشتر خواهد بود.

مطالعه نمونههاي برداشت شده از رسوبات آبراهههاي تحت عنوان کانيهاي سنگين، راهنماي مناسبي جهت مشخص نمودن عيار و نوع کانيهاي اقتصادي است. کانيهاي سنگين به کانيهائي گفته ميشود که وزن مخصوص آنها از 89/2 بيشتر باشد.

کانيهاي مذکور با استفاده از روش برموفرمگيري به دو گروه سنگينتر از 89/2 و سبکتر از 89/2 تقسيم ميشوند و پس از مگنتيتگيري به کمک بينوکولر ميکروسکپ تشخيص و اقدام به انجام پارهاي محاسبات تعيين عيار ميشوند. آمادهسازي نمونههاي کاني سنگين بر اساس نمودار شماره-1 و به شرح زير ميباشد:

- حجمسنجي نمونههاي خام : در هر ايستگاه نمونههاي برداشت شده حدود 2 الي 4 ليتر رسوبات آبراههاي از الک 20-مش عبور داده و سپس در کمپ مرکزي دقيقاً حجمسنجي ميگردد.

- لاوکشويي : نمونههاي حجمسنجي شده به روش طلاشوئي، گلشوئي و سپس با ادامه کار لاوکشوئي ميگردند. طي اين مرحله بخش اعظم رسوبات سبک از محيط خارج و رسوبات باقيمانده پس از خشک شدن در هواي آزاد حجمسنجي ميگردند.

- برموفرمگيري : از محصول باقيمانده از لاوکشوئي پس از حجمسنجي به مقدار 30 الي 40 سانتيمتر مکعب با تقسيمکن انتخاب شده و از محلول برموفرم عبور داده ميشود.

- جدايش مغناطيسي : پس از عبور از محلول برموفرم محصول باقيمانده به دو گروه سبک و سنگين تقسيم ميشود که بخش سنگين آن حجمسنجي ميگردد. بخش کانيهاي سنگين به کمک دو آهنرباي ضعيف و قوي تحت عمل جدايش يا مگنتيتگيري قرار ميگيرند. در مرحله اول با استفاده از آهنرباي ضعيف کانيهائي که مقدار زيادي آهن در ترکيب شيميائي خود دارند، مانند مگنتيت و هماتيت، از محيط خارج ميشوند و باقيمانده مجدداً با استفاده از آهنرباي قوي مورد جدايش قرار گرفته و کانيهائي که مقدار يون آهن کمتري دارند- مثل پيروکسنها، آمفيبولها، ايلمنيت و غيره – از محيط جدا ميشوند. اين بخش را بخش نيمهمغناطيسي مينامند. سپس باقيمانده که شامل کانيهاي غير مغناطيسي مثل روتيل، زيرکن، آپاتيت، پيريت و غيره است تحت عنوان کانيهاي غير مغناطيسي باقي خواهد ماند.

- مطالعه کانيها : با استفاده از بينوکولر ميکروسکوپ کانيهاي هر سه بخش به طور مستقل مورد شناسائي و درصددهي قرار ميگيرند.

- محاسبات گرم در تن کانيهاي مورد مطالعه : پس از تخمين درصد چشمي نسبت هر کاني در کل بخشهاي مغناطيسي، نيمهمغناطيسي و غير مغناطيسي مورد مطالعه زير بينوکولر محاسبه گرم در تن هر کاني با استفاده از فرمول زير انجام ميگيرد:

که در اين رابطه :

  - حجم نمونه در هر ايستگاه بعد از عبور از الک 20-ميش

  - حجم نمونه بعد از شستشو (لاوکشوئي)

  - حجم نمونه خام برداشت شده از زمين

  - وزن مخصوص کاني مورد مطالعه

ppm – گرم در تن عيار کاني مورد محاسبه

X- درصد تخمينزده شده هر کاني زير بينوکولر

Y- حجم کانيهاي سنگين بعد از برموفرمگيري

5/1 – وزن مخصوص ميانگين ماسه آبراههاي

ميباشند.

عيار به دست آمده براي هر کاني در بخش پيوست گزارش آمده است. بر اساس عيار به دست آمده براي هر کاني نقشه BH که انتشار کانيهاي سنگين ميباشد تهيه گرديده است. در نقشه مذکور عيار کانيها گروهبندي شده و به شکل دوايري در اندازههاي مختلف و با اعداد تعريف شده در راهنماي نقشه براي هر کاني نشان داده شده است.

3-2-1- انتشار طلا (Au)

طلا بيشتر داراي منشأ آذرين بوده و يا اين که از تمرکزهاي سطحي سرچشمه ميگيرد و مقدار کمتري بر اثر همبري متاسوماتيسم به وجود ميآيد و گاهي همراه محلولهاي گرمابي تشکيل رگههاي معدني ميدهد. طلا در تودههاي معدني از منشأ گرمابي، همراه پيريت، کوارتز و يا همراه رودو کروزيت و ساير کانيهاي منگنز و باريتين تشکيل ميشود. در ناحيه مورد مطالعه طلا در نمونههاي کاني سنگين شماره 1، 6 و 20 در حد چند ذره حضور داشته است.

3-2-2- انتشار کانيهاي کرم(Cr)

کرم در طبيعت به حالت آزاد يافت نميشود و توسط احياء کانسارش به وسيله کربن در کوره الکتريکي توليد ميگردد. اين عنصر در بعضي کانيهاي تشکيلدهنده سنگها، مثل کروميت، کرم – اسپنيل، کرم – گارنت و همچنين در ترکيب کرومات سرب وارد ميشود. کروميت با ترکيب شيميايي FeCr2O4 به عنوان يک کاني اوليه سنگهاي آذرين فوق بازي مثل پريدويت، سرپانتينيت و دونيت رخ ميدهد و نيز در گابروها يافت ميشود. گاهي وقتها کروميت به صورت دانههاي زير نيز ديده ميشود.

در ناحيه مورد بررسي کانيهاي اين گروه (کروميت، کرم – اسپينل) در نمونههاي کاني سنگين شماره 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 و 9 يافت شده است که عيار آنها در جدول شماره 4 و موقعيت هر کدام از نمونهها در نقشه شماره 3 آمده است.

3-2-3- انتشار کانيهاي مس (Cu)

از کانيهاي مسدار، کاني مالاکيت در ناحيه مورد بررسي يافت شده است. ترکيب شيميايي اين کاني CuCo3(OH)2 ميباشد و در پهنه اکسيده به همراه کانيهاي سولفيدي يافت ميشود. مالاکيت بيشتر به صورت ثانويه است و از تجزيه کانيهاي اوليه، چون کالکوپيريت، بر اثر عملکرد محلولهاي کربناته بر روي سنگهاي محتوي مس يا کانيهاي ديگر مس به ويژه کانيهاي سولفيدي نيز به وجود ميآيد. اين کاني به هر دو صورت اوليه و ثانويه تشکيل ميگردد و در هر حال نمايانگر کانيسازي مس در ناحيه ميباشد. مالاکيت در نمونههاي کاني سنگين شماره 2، 4 ، 6، 7، 9، 14 مشاهده شده است.

3-2-4- انتشار کانيهاي آهن (Fe)

کانيهاي اين گروه در ناحيه مورد مطالعه بيشتر شامل مگنتيت، هماتيت، ليمونيت و گوتيت ميباشد که تقريباً در همه نمونههاي برداشتي مشاهده ميشوند و عيار هر کدام در جدول مربوط به صورت آناليز کانيهاي سنگين آمده است. مگنتيت و هماتيت علاوه بر احتمال کانيسازي توسط محلولهاي گرمابي ميتوانند در زمينه سنگهاي آتشفشاني به صورت انتشاري و حتي به صورت لايههاي نازک همراه با جريانهاي آتشفشاني به وجود آيند که با توجه به محيط تشکيل واحدهاي آتشفشاني ناحيه مورد مطالعه، کانيهاي آهندار از هر نوع منشأ رسوبي، آتشفشاني و يا گرمابي امري پذيرفتني است.

3-2-5- انتشار جيوه (Hg)

جيوه يا سيماب به صورت طبيعي موجود است. جيوه معمولاً از کانسار آن يعني سينابر به دست ميآيد. کاني سينابر در نمونههاي کاني سنگين شماره 5، 15، 16، 17 و 18 برداشت شده از شبکه آبراههاي ناحيه مشاهده شده است.

سينابر ( HgS) : در طبيعت به صورت انتشاري و رگهاي در بسياري از سنگها به وجود ميآيد ولي تحت شرايط خاص و اغلب نمايشگر نشانهاي از نتيجه فعاليت آتشفشاني ميباشد. بيشتر در مناطق آتشفشاني چشمههاي داغ رسوب ميکند. در مقادير کم در رگههاي کوارتز – طلا نيز يافت ميشود.

3-2-6- انتشار کانيهاي منگنز (Mn)

منگنز نيز در طبيعت به صورت آزاد يافت نميشود. منبع اصلي منگنز و نمکهايش، اکسيدهاي آهن هستند. همپنين منگنز در بسياري از سيليکاتها وارد ميشود. ديالوژيست (رودوکروزيت) يکي از کانيهاي منگنزدار است که در ناحيه مورد مطالعه يافت شده است.

رودوکروزيت (MnCo3) : اغلب با مقادير متنوعي از کربناتهاي آهن، کلسيم و منيزيم همراه است. به صورت رگهاي در رگههاي کانساري سرب و سرب و نقره و نيز به عنوان جانشيني متاسوماتيک سنگهاي آهکي رخ ميدهد. اين کاني به مقدار بسيار اندک در نمونه شماره 2 کاني سنگين يافت شده است.

3-2-7- انتشار کانيهاي تيتانيم (Ti)

تيتانيم در طبيعت به صورت آزاد يافت نميشود. اين عنصر در قالب دو نوع اکسيد TiO و TiO2 شکلپذيري دارد که تنها TiO2 در طبيعت رخ ميدهد. بيشتر در ترکيب کانيهاي روتيل، آناتاز، بروکيت و لوکوکسن يافت ميشود. اکسيد تيتانيم همچنين در ترکيب ايلمنيت وارد ميشود و بسياري از نمونههاي مگنتيت شامل مقادير متنوعي از تيتانيم هستند. در حال حاضر ايلمنيت منبع اصلي تيتانيم مورد نياز صنعت است. تيتانيم در مقاديري از سيليکاتها داخل ميشود که مهمترين آنها اسفن (تيتانيت) است. کانيهاي تيتانيم که در ناحيه مورد مطالعه يافت شدهاند عبارتند از : آناتاز، اسفن، ايلمنيت، بروکيت، روتيل و لوکوکسن.

آناتاز (TiO2) : اين کاني اغلب نتيجهاي از تغيير ديگر کانسارهاي تيتانيمدار است ولي در رگههاي با منشأ گرمابي هم رخ ميدهد.

ايلمنيت (FeTiO3) : اين کاني به صورت فرعي در بسياري از سنگهاي آذرين بازيک، به ويژه در گابروها و نوريتها، يافت ميشود، همراه با چنين سنگهائي تفريق ماگمائي شکل ميگيرد و نيز در تودههاي دايکي شکل منشأ شده از چنين تفريق ماگمائي و يا در مقادير بسيار کم در بعضي از رگههاي مسدار نيز رخ ميدهد. بسياري از رسوبات ايلمنيت با حالت آواري شناخته ميشوند (ماسههاي ساحلي).

بروکيت (TiO2) : بروکيت توسط تغيير کانسارهاي تيتانيمدار به وجود ميآيد و نيز در دولريتهاي تجزيه شده يافت ميشود. همچنين ممکن است منشأ دگرگوني مجاورتي داشته باشد.

روتيل (TiO2) : روتيل يکي از اجزاي فرعي بسياري از سنگهاي آذرين مثل گرانيت، ديوريت و ... و نيز جزئي از مشتقات دگرگوني آنها (گنيس، آمفيبوليت) ميباشد. در بسياري از اسليتها و فيليتها، جائي که نتيجهاي از تجزيه ميکاهاي تيتانيمدار ميباشد، نيز ديده ميشود. بيوتيت تجزيه شده اغلب نمايشي از اجتماع سوزنهاي روتيل به وجود ميآورد.

در بسياري از نمونههاي کاني سنگين برداشت شده از شبکه آبراههاي ناحيه مورد مطالعه مقاديري از اين کاني يافت شده است که عيا رآنها در جدول شماره-4 و موقعيت آنها در نقشه شماره BH آمده است.

3-2-8- انتشار کانيهاي زيرکونيم (Zr)

زيرکونيم در طبيعت به حالت آزاد يافت نميشود ولي در ترکيب بسياري از سيليکاتهاي کمپلکس وارد شده که بسياري از آنها نيز کمياب ميباشند. زيرکن منبع اصلي اين فلز و ترکيباتش در صنعت است.

زيرکن (ZrSiO4) : يکي از اجزاي اصلي و اوليه سنگهاي آذرين به ويژه سنگهاي اسيدي ميباشد. زيرکن کاني سخت و مقاوم بوده و جزء عمومي از نهشتههاي سنگين سنگهاي رسوبي مختلف مثل ماسه سنگها است. همچنين ممکن است همراه ايلمنيت، روتيل و مونازيت در ماسههاي ساحلي يافت گردد.

در بسياري از نمونههاي کاني سنگين برداشت شده از شبکه آبراههاي ناحيه مورد مطالعه مقاديري از اين کاني يافت شده است که عيار آنها در جدول شماره 4 و موقعيت و آنها در نقشه شماره BH آمده است.

پيشنهادها

بر اساس بررسيهاي ژئوشيميائي در ناحيه آلکاباد تعداد چهار محدوده بر حسب اولويت به شرح زير براي مطالعه دقيقتر پيشنهاد ميگردد :

اولويت اول – محدودهاي در شمال ناحيه در مجموعه سنگهاي افيوليتي کرتاسه، به مساحت 19 کيلومتر مربع براي بررسيهاي دقيقتر عناصر کرم، طلا، آرسنيک و نيکل بر اساس وجود آنوماليهاي حتمي عناصر مذکور و وجود کانيهاي کنترولکننده در نمونههاي کاني سنگين مربوط به آنوماليها، انتخاب گرديده است. * به منظور تعيين محدودههاي کوچکتر و پر عيارتر جهت اکتشافات تفصيلي پيشنهاد ميشود در اين محدوده مطالعات ژئوشيميايي به مقياس 5،000 : 1 با شرح خدمات زير انجام پذيرد :

1 – جمعآوري و بررسي مدارک مربوط به مطالعات قبلي.

2 – طراحي شبکه نمونهبرداري و برداشت 20 نمونه به ازاي هر کيلومتر مربع از سنگ، خاک و يا رسوب  آبراههاي.

3 – آناليز نمونهها براي تعيين عيار عناصر مذکور.

4 – بررسي نتايج آناليز نمونهها، محاسبه پارامترهاي آماري و مشخص کردن آنوماليهاي موجود روي نقشههاي پايه*.

اولويت دوم – محدودهاي در بخش مياني ناحيه در مجموعه سنگهاي افيوليتي کرتاسه، به مساحت 20 کيلومتر مربع براي بررسيهاي دقيقتر عناصر کرم و نيکل بر اساس وجود آنوماليهاي حتمي و ممکن عناصر مذکور و وجود کانيهاي کنترولکننده سنگين مربوط به آنوماليها انتخاب شده است. به منظور تعيين محدودههاي کوچکتر و پر عيارتر جهت اکتشافات تفصيلي پيشنهاد ميشود در اين محدوده مطالعات ژئوشيميايي به مقياس 000،5 : 1 با شرح خدمات مشابه اولويت اول انجام پذيرد.

اولويت سوم – نيمهجنوبي ناحيه که شامل مجموعه سنگهاي نفوذي و دگرگوني پرکامبرين و افيوليتهاي کرتاسه است، به مساحت 50 کيلومتر مربع در مقياس10،000 : 1 براي بررسي دقيقتر عنصرهاي زيرکنيم، طلا و کاني آپاتيت، با شرح خدمات زير پيشنهاد ميشود :

1 – جمعآوري و بررسي مدارک مربوط به مطالعات قبلي.

2 – طراحي شبکه نمونهبرداري و برداشت 5 نمونه به ازاي هر کيلومتر مربع از سنگ و يا رسوب آبراههاي و تعداد 20 نمونه کاني سنگين از رسوبات آبراههاي.

3 – آناليز نمونهها براي تعيين عيار عنصر زيرکونيوم و تعداد 20 نمونه انتخابي براي تعيين عيار طلا.

4 – بررسي نتايج آناليز نمونههاي ژئوشيمي و کاني سنگين، محاسبه پارامترهاي آماري و مشخص کردن آنوماليهاي موجود روي نقشه پايه.

اولويت چهارم – محدودهاي در بخش خاوري ناحيه در مجموعه سنگهاي افيوليتي کرتاسه به مساحت 2/4 کيلومتر مربع براي بررسيهاي دقيقتر مس، بر اساس وجود آنوماليهاي حتمي، ممکن و احتمالي و نيز وجود کاني مالاکيت در نمونههاي کاني سنگين مربوطه، انتخاب گرديده است. با توجه به اينکه گسترش آنوماليها به سمت خارج از ناحيه ادامه دارد و حضور کانسار با ارزش مس در اين محدوده قطعيت نيافته است، بهتر است ابتدا مطالعه در مقياس 5،000 : 1 انجام بگيرد، پيشنهاد ميشود :

1 – تعداد 60 نمونه آبراههاي و خاک و تعداد 20 نمونه چکشي براي تعيين عيار عنصر مس از اين محدوده برداشت گردد.

2 – نتايج آناليز نمونهها بررسي و نقاط پر عيارتر روي نقشه پايه مشخص گردد.

3 – در صورت لزوم مطالعه تفصيلي و حفر چاه انجام گردد.

منابع

1 – س.و.گريگوريان؛ ا.ا.بئوس، ترجمه سيمين پرند، 1375، روشهاي اکتشاف ژئوشيميائي ذخائر معدني.

2 – حسني پاک، علياصغر، 1370، اصول اکتشافات ژئوشيميايي

3 – کريمپور، محمدحسن، 1368، زمينشناسي اقتصادي کاربردي

4 - موسوي حرمي، رضا، 1367، رسوبشناسي

5 – تدين اسلامي، ابوالحسن، 1352، مطالعه ژئوشيميائي منطقه مينراليزه سماق

6 – تقوي، فرشيد، 1362، شناخت و پيدايش کانسارها

7 – نصفت، مرتضي، 1372، اصول و روشهاي آماري

8 – معماريان، حسين؛ صداقت، محمود و تفوق، کامبيز، 1364، آمار و تجزيه و تحليل دادهها در زمينشناسي

9 – پارک و ر.آ.مک ديارميد، ترجمه جعفرزاده، 1373، کانسارها

پيوست – 1

(نتايج آزمايش کانيهاي سنگين)

جدول شماره – 3- نتايج آزمايش کانيهاي سنگين (آلکاباد – اشنويه)

ادامه جدول شماره – 3- نتايج آزمايش کانيهاي سنگين (آلکاباد – اشنويه)

پيوست – 2

(نتايج آزمايش عناصر گوناگون)

پيوست – 3

(عيار عناصر داراي ارزش مطالعاتي)