1-1- موقعيت جغرافيائي :

محدوده مورد مطالعه در شمال ايران در استان تهران قرار گرفته است و زون اكتشافي شماره 18 از زونهاي بيست گانه اكتشافي وزارت صنایع ومعادن را شامل مي شود.

محدوده مورد مطالعه شامل 4 برگه با مقياس 100،000/1 ، كرج به شماره برگه 6161 ، تهران به شماره برگه 6261 ، فشم به شماره برگه 6361 و دماوند به شماره برگه 6461 مي باشد. مختصات جغرافيائي اين زون برابر ارقام زير است:

َ  30        ْ  52-   َ 30     ْ          50        طول خاوري

َ  00        ْ  36-   َ 30     ْ        35          عرض شمالي

در شكل شماره(1-1) موقعيت جغرافيائي محدوده مـورد مطالــعه و در شكل شماره (2-1) موقعيت نسبي 4 ورقه مورد اشاره ، نشان داده شده است.

در مقياس 250،000: 1 منطقه در محدوده برگه هاي تهران و ساوه قرار مي گيرد.

2-1- اهداف اكتشافي در محدوده:

در اين پروژه هدف ، ارزيابي استعدادهاي معدني زون بوده كه بر مبناي متالوژني ناحيه اي ومتالوژني خاص مورد ارزيابي قرارگرفته است.زمين شناسي مطرح در تشكيل تيپهاي مختلف معدني معلول پارامترهاي مؤثر در آن يعني جايگاه ژئوديناميك ، تكوين زمين شناسي ، ماگماتيسم ،استراتيگرافي و رويكردهاي زايشي منابع مختلف است . در اين زون كه از گونه كمربند هاي ولكانو – پلوتوني حاشه قاره اي است ، دو تيپ  كاني سازي ، يكي كاني سازي مس – موليبدن پورفيري و ديگري تيپ كاني سازي اپي ترمال طلا مورد نظر بوده وبرهمين پندار نيز مطالعات دفتري ، تلفيق و ارزيابي GIS وكنترل ميداني صورت گرفته است.

3-1- جفرافياي طبيعي و انساني – سيما شناسي:

استان تهران با 19،196 كيلومتر مربع وسعت ، 2/1 درصد از مساحت كشور را در برگرفته است. اين استان از سمت شمال به استان مازندران ، از شرق به استان سمنان، از جنوب به استان قم، از جنوب غربي به استان مركزي و از غرب و شمال غربي به استان قزوين محدود مي شود.

مختصات جغرافيائي  استان بين 34 درجه و 52 دقيقه تا 36 درجه و 21 دقيقه عرض شمالي و بين 50 درجه و 10 دقيقه تا 53 درجه و 10 دقيقه طول شرقي واقع شده است.

از نظر تقسيمات كشوري استان تهران داراي 12 شهرستان ، 31 بخـش، 42 شهــر و 73 دهســتان مي باشد. استان تهران بين خط الرأس چين خوردگي البرز مركزي و حاشيه غربي دشت كوير واقع شده و به اين ترتيب، آب وهواي استان عموماً متأثر از عامل ارتفاع مي باشد.

ارتفاع عرض جغرافيائي ، منابع آبها، سيستم هاي هواشناسي و همچنين پوشش گياهي ، كشاورزي و صنايع در اقليم استان تهران مؤثرند. در اين استان زمستانها سرد و خشك مي باشد. همجوار بودن با كوير نيز موجب مي شود تا در تابستانها بادهاي گرم و خشك شرقي و جنوب شرقي بر آن تأثير بگذارد. تابستانهاي اين استان در مجموع گرم و خشك و غبارآلود است. بارندگيهاي استان تهران از ماههاي آبان و آذر آغاز و معمولاً در اواسط ارديبهشت پايان مي يابد.

براساس نتايج آخرين سرشماري عمومي در سال 1375 استان تهران 11،176،239 نفر جمعيت داشته و طبق برآورد انجام شده، اين استان در سال 1381 داراي 11،689،301 نفر جمعيت مي باشد كه 6/85 درصد جمعيت شهري و 4/14 درصد جمعيت روستايي مي باشد.

نسبت باسوادي در استان تهران 7/33 درصد در بخش صنعت، 1/3 درصد در بخش كشاورزي و 5/60 درصد در بخش خدمات فعاليت مي كنند.

استان تهران در دامنه هاي جنوبي بخش مركزي سلسله جبال البرز قرار گرفته و مرتفع ترين قله ها نيز در همين بخش از ارتفاعات واقع شده اند. قله پالان گردن و چپگرو از جمله اين قله ها مي باشند. ارتفاعات كندوان و كوههاي طالقان در شمال غربي، رشته كوههاي فيروزكوه و سوادكوه در شمال شرقي و ارتفاعات لواسانات، قره داغ، دماوند، شميرانات (باقله توچال) و كوههاي کهار در بخش مركزي ، همچنين كوههاي حسن آباد، بي بي شهربانو، القادر و قصر فيروزه در جنوب و شرق از جمله ارتفاعات استان تهران به شمار مي روند.

مهمترين رودخانه هاي استان تهران عبارتنداز جاجرود، حبله رود، رودخانه كرج و رودشور.

طول انواع راههاي تحت حوزه استحفاظي وزارت راه و ترابري استان تهران مجموعاً 1787 كيلومتر است به علاوه طول انواع راههاي روستايي اين استان 2748 كيلومتر است.عليرغم همجواري با تهران وكرج دسترسي به مناطق مختلف ومقاطع اين زون بسيار دشوار مي باشد وعلت آن در توپوگرافي خشن ارتفاعات بلند موجود در اين زون است.

تهران، ري، اسلامشهر، كرج، ورامين، دماوند، فيروزكوه، هشتگرد، تجريش، شهريار، رباط كريم و پاكدشت مهمترين شهرهاي اين استان مي باشند.

# Text boxes

شكل شماره(1-1): موقعيت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

شكل شماره (2-1): موقعيت برگه هاي مورد مطالعه به همراه نام هر برگه و شماره مربوط به آن.

شكل شماره (3-1): موقعيت و اسامي برگه هاي 250،000: 1 زون كرج – دماوند

نقشه (1-1): راههاي دسترسي و ارتباطي منطقه

عكس شماره(1-1): درياچه سد اميركبير واقع در كرج