وزارت معادن و فلزات

اداره كل معادن و فلزات استان تهران

بررسي امكان فعاليت مجدد 25 معدن متروك در استان تهران

مهندسين مشاور تهران پادير

دي ماه 1375

فهرست نوشتارها

عنوان

مقدمه

خلاصه ، نتايج و پيشنهادها

1 ـ معادن سرب

1 ـ 1 ـ معدن سرب کردان

2 ـ 1 ـ معدن سرب کمند فيروزکوه

3 ـ 1 ـ معدن سرب گدوک

4ـ 1 ـ معدن سرب لک

5 ـ 1 ـ معدن سرب نقشه قزوين

6 ـ 1 ـ معدن سرب و روي يرک

2 ـ معادن مس

1 ـ 2 ـ معدن مس الموت

2 ـ 2 ـ معدن مس و سرب ايپک

3 ـ 2 ـ معدن مس قمشلو

3 ـ معادن ذغال سنگ

1 ـ 3 ـ معدن ذغال سنگ حسنکدر

2 ـ 3 ـ معدن ذغال سنگ زردجرد

3 ـ 3 ـ معدن ذغال سنگ سفيد ارک

4 ـ 3 ـ معدن ذغال سنگ گاجره

4 ـ معادن باريت

1 ـ 4 ـ معدن باريت سفيد ارک

2 ـ 4 ـ معدن باريت خاتون آباد

5 ـ معدن خاک صنعتي

1 ـ 5 ـ کائولن باغ زندان

2 ـ 5 ـ معدن عبدل آباد

الف : معدن کائولن عبدل آباد

ب : معدن منگنز عبدل آباد

6 ـ معادن منگنز

1 ـ 6 ـ منگنز اپيک

1 ـ 1 ـ معدن سرب کردان :

محل و موقعيت جغرافيائي :

براي رسيدن به اين معدن مي بايست حدوداً از فاصله 13 کيلومتري جاده قزوين از مبداء ميدان کرج بطرف شمال جاده پيچيده و پس از طي حدود 7 کيلومتر جاده فرعي به روستاي کردان رسيد . اين معدن در شرق دهکده کردان و در ارتفاعات اين ناحيه قرار گرفته است .

در شرايط فعلي اين معدن قابل دسترسي نمي باشد زيرا پادگان بسيار وسيعي توسط نيروهاي انتظامي از مقابل امامزاده تا دامنه ارتفاعات شرق کردان و بوسعت تقريبي 3 × 5 کيلومتر احداث و اين منطقه را در اختيار خود گرفته است .

سوابق حقوقي :

درخواست پروانه استخراج در تاريخ 15/11/1330 بوسيله ي آقاي حسنعلي افسري صورت گرفته است . در تاريخ 2/9/1331 آقاي حسين ويدا درخواست صدور پروانه بهره برداري را بنام خود نموده است . در تاريخ 8/11/1331 پروانه بهره برداري معدن به شماره 9355/28427 بنام آقاي حسين ويدا صادر گرديد .

خلاصه ويژگيهاي معدن :

نوع ماده معدني سرب مي باشد .

تشکيلات زمين شناسي منطقه را توفهاي ريزدانه و گدازه هاي آندرزيتي دوران سوم و مربوط به دوره ائوسن تشکيل مي دهد توده هايي آذرين از جنس آندزيت پرفيري که بنظر مي رسد نتيجه فعاليتهاي اواخر دوران سوم باشد نيز در شمال شرقي منطقه مشاهده شده که در ميان توفها رخنمون يافته است .

نقشه موقعيت و راههاي رسترسي معدن سرب کردان ، مقياس 000/300 : 1

کانسار سرب تشکيل شده بصورت رگه هاي متعددي در داخل توفها با امتداد تقريبي شمال 15 درجه شرق بوجود آمده است .

عمليات اکتشافي انجام شده در گذشته :

اين عمليات شامل 2 تونل دنبال رگه به طولهاي 18 متر و 5/12 متر بافاصله حدود 5/1 متر زير يکديگر حفر گرديده است . ضخامت رگه در انتهاي تونل يک 60 سانتيمتر گزارش گرديده .

در انتهاي تونل شماره 2 چاهي به عمق 5/2 متر و سطح مقطع 75/0 متر در داخل رگه حفر شده است . علاوه بر تونلها دو ترانشه نيز در سطح زمين يکي بطول 35 متر و ديگري بطول 23 متر و عرض 1 متر و عمق 2 متر در جنوب ترانشه قبلي حفر شده است .

اما در حال حاضر فقط يک تونل بطول حدود12 متر در معدن مشاهده مي شود . در اين تونل آثاري از سرب بصورت چشمي مشاهده نمي شود اما رگه اي به ضخامت حدود 30 سانتيمتر مخلوط از کوارتز و کلسيت در دهانه و سقف تونل وجود دارد .

زمين شناسي و مشخصات کانسار :

همانطور که اشاره گرديد اين معدن در دامنه ارتفاعات شرق آبادي کردان مشرف به کردان است که ساختار زمين شناسي آن از توف ، آگلومرا و توفهاي آندزيتي و لاوهاي آندزيتي سازند کرج تشکيل گرديده است . امتداد لايه ها شمالغرب جنوب شرق و شيبي حدود 65 درجه بطرف جنوب دارند .

کاني سازي در داخل و شکستگي انجام شده است . يکي از شکتگيها امتداد شمالشرق جنوب غرب و شيب حدود 50 درجه جنوب شرق و ديگري با فاصله حدود يک کيلومتر دورتر با امتداد تقريبي شمالي جنوبي و شيب حدود 75 درجه بطرف غرب مي باشد . بر اساس شواهد موجود در معدن و مشاهدات سر معدن رگه کاني دار بصورت رگه اي به ضخامت حدود 30 ـ 40 سانتيمتر بصورت مخلوطي از گانگ سيليس و کلسيت همراه با قطعاتي از گالن تشکيل شده است .

اين رگه بيش از 50 متر طول نداشته و پس از پيشروي حدود 15 متر در طول آن اثري از گالن مشاهده نمي شود . اکتشافات انجام شده در اين معدن فقط بصورت سطحي بوده و شامل ترانشه اي به طول حدود 40 متر مي باشد که در امتداد رگه حفر گرديده و حدود 4 متر عمق دارد . مواد معدني داخل آن پس از استخراج سنگجوري شده و به خارج از معدن حمل گرديده است . در اين معدن تونلي کوتاه نيز حفر گرديده است . که افراز از بالاي آن زياد نبوده و از کف تونل تا سطح زمين بيش از 7 متر اختلاف ارتفاع وجود ندارد . از نوع رگه ، وجود سطح گسله در ديواره ، ترانشه و سقف تونل بنظر مي رسد کاني زائي نتيجه ي فعاليت ئيدروترمالي باشد .

از دو رگه معدني موجود  و نمونه گرفته شده است که نتيجه تجزيه شيميايي آنها بشرح زير مي باشد :

| Ag P . P . m | Co P . P. m | Cu % | Zn % | Pb % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | 2 | 0.055 | 0.74 | 18.74 |  |
| 5 | --- | 0.942 | 0.26 | 2.43 |  |

با توجه به پائين بودن عيار کاني و همچنين کم بودن ذخيره فعاليت بر روي اين معدن اقتصادي بنظر نمي رسد . همچنين بدليل همجواري موقعيت اين معدن با پادگان لجستيکي نيروي انتظامي کردان احتمالاً بهره برداري از آن با مشکلاتي مواجه خواهد بود .

برش زمين شناسي معدن کردان

صفحه گسل و رگه ي سيليسي سرب در داخل آن ( معدن سرب کردان ) واقع در دهانه ي تونل شماره 1 .

عکس از ترانشه شماره 2 کارگاه 2 سرب کردان .

رگه سرب ( گالن ) دار واقع در ترانشه شماره 2 واقع در بالاي تونل 2 ( سرب کردان )

2 ـ 1 ـ معدن سرب کمند فيروزکوه :

محل و موقعيت جغرافيائي :

اين معدن در استان تهران و در فاصله حدود 8 کيلومتري شهرستان فيروزکوه قرار گرفته است . فاصله ارتباطي بين فيروزکوه و تهران حدود 130 کيلومتر مي باشد . براي رسيدن به معدن پس از خروج از شهرستان فيروزکوه و حرکت بطرف شمال سعني شهرستان قائم شهر حدود 5 کيلومتر در اين مسير پيش مي رويم . جاده اي آسفالته از سمت راست جدا مي شود که پس از عبور از روي خط آهن فيروزکوه به طرف سمنان پيش مي رود . حدود 3 کيلومتر مسير اين جاده را که طي کنيم به روستائي بنام کمند مي رسيم . اين دهکده در حاشيهي جنوبي جاده قرار دارد معدن در شمال جاده و در ارتفاعات حاشيه ي آن واقع شده است . براي دستيابي به اين معدن مي بايست از جاده اي مالرو که از کنار قبرستان کمند عبور مي کند و به پشت ارتفاعات جاده مي رسد استفاده نمود . انتهاي اين جاده مالرو که حدود 500 متر طول دارد به داخل معدن مي رسد . اين رشته ارتفاعات که از روستاي سياده تا کمند و بصورت تقريباً شرقي غربي قرار گرفته است اين معدن و معدن سياه ده را که تقريباً همجوار مي باشند در بر مي گيرد .

متوسط ارتفاع معدن نسبت به سطح آبهاي آزاد حدود 1800 متر و موقعيت آن در طول 52 درجه و 50 دقيقه و عرض 35 درجه و 50 دقيقه جغرافيائي قرار گرفته است .

حدود 4 ماه از سال بدليل سرماي شديد و يخبندان امکان کار و فعاليت وجود ندارد . و بقيه ماههاي سال يعني حدود 200 روز در طول سال مي توان فعاليت نمود .

آباديهاي اطراف معدن عبارتند از سرنزا و طرود و ميريه .

سوابق و کليات :

در تاريخ 7/10.1337 هجري شمسي درخواست صدور پروانه اکتشافات معدن توسط آقاي مصطفي معتمد انجام شده است .

نقشه موقعيت و راههاي دسترسي معدن سري کمند فيروزکوه ، مقياس 000/300

پروانه اکتشافات اين معدن به شماره 32712/745/22/43 ـ 8/12/37 بنام آقاي مصطفي معتمد صادر گرديد .

گواهينامه کشف معدن به شماره 36284/116/200 در تاريخ 8/11/1337 با ذخيره اي معادل 1790 تن سنگ سرب مخلوط با روي عيار 25 % سرب و 35 % روي بنام آقاي مصطفي معتمد صادر گرديد . در تاريخ بهمن 1338 گواهينامه کشف اين معدن بنام آقاي محمود معتمد منتقل گرديد .

تقاضاي صدور پروانه بهره برداري از اين معدن بنا به پيشنهاد و درخواست آقاي محمود معتمد به ميزان حداقل استخراج سه ساله اول بهره برداري براي سال اول 100 تن و سال دوم 120 تن و سال سوم 125 تن صورت گرفت.

عمليات انجام شده :

در اين ناحيه سه منطقه مختلف اکتشافي وجود دارد که بر روي آنها کار شده است اين سه ناحيه عبارتند از :

1 ـ در اني نقطه تونلي به طول 18 متر رو يک ترانشه درسطح به عمق 4 متر و طول حدود 5 متر حفر شده است . اختلاف ارتفاع دهانه تونل تا سطح ترانشه حدود 11 متر بنظر مي رسد . در داخل ترانشه رگه اي از کلسيت که احتمالاً همراه با سرب مي باشد و يا کربنات سرب و روي داراي ضخامت حدود 30 سانتيمتر مشاهده مي شود . در داخل تونل حفر شده در زير اين ترانشه تنها رگه ي کلسيت در سقف تونل مشاهده مي شود .

2 ـ در نقطه اي ديگر از معدن در حدود 30 متري از منطقه ( يک شکستگي که در داخل آن ترانشه اي بطول حدود 60 متر زده شده و مانند رگه ي اول ضخامتي از کلسيت به قطر 30 سانتيمتر که در عمق همراه با مقدار زيادي اکسيدهاي آهن مي باشد در داخل آن مشاهده مي شود . امتداد اين رگه نيز شمال 40 درجه غرب و شيب حدود 65 درجه جنوب غرب مي باشد .

امتداد اين رگه نيز چند رگه ي کوتاه بطول حدود 5 ـ 7 متر و به فواصل حدود 20 متر که حدود 4 چاهک بر روي آنها حفر گرديده است قابل مشاهده مي باشد . اين رگه نيز در عمق از عيار سرب بسيار پائين برخوردار مي باشند . در اين چاهها که بين 11 تا 23 متر عمق دارند ، ضخامت رگه ها حداکثر 30 سانتيمتر و متشکل از کلسيت همراه با رگه هاي باريک و نازکي از سرب که بصورت گالن و يا سروزيت يا کبرنات روي بيشتر نوده و عمق کاني سازي سرب از سطح تا حدود 10 متر پائين تر بيشتر مشاهده نمي شود . اما در مورد کربنات روي مي توان اين احتمال را داد که عمق کاني روي حدود دو برابر بيشتر از سرب باشد . نام محلي مناطق در اين محدوده عبارتند از : استکنک چال ، گلوک 1 و 2 و دره ي تاي ژاپ .

زمين شناسي و مشخصات کانسار :

معدن در تشکيلات زمين شناسي با سنگهاي آهکي با ضخامت لايه بندي زياد که بر روي لايه اي از کنگلومراي حاوي اکسيد آهن قرمز و توفهاي نازک لايه سبز رنگ با شيب 45 درجه شمال شرق و جهت شمال 80 درجه غرب قرار گرفته است بوجود آمده است .

با توجه به اين نوع ترکيب چينه بندي سنگها بنظر مي رسد سن اين سازندهاي زمين شناسي مربوط به دوره ي ائوسن از دوران سوم زمين شناسي مي باشد . کاني سازي که بطورت رگه در داخل درزه ها و شکستگيهاي تقريباً موازي و در امتداد شمال غرب جنوب شرق و شيب جنوب غرب صورت گرفته نتيجه ي فعاليت محلولهاي گرمابي مي باشد . اما با توجه به طول و عمق و پراکندگي اين شکستگيها بنظر نمي رسد همانطور که نتيجه ي فعاليتهاي اکتشافي در اين معدن نشان داده است عمق کاني سازي ضخامت رگه ها بيش از 20 متر و 30 سانتيمتر باشد .

از رگه هاي معدن تعداد 2 نمونه از ضخامت عرض رگه تهيه و جهت آزمايش شيميايي به آزمايشگاه ارسال گرديده است که نتيجه ي اين آزمايشها بشرح زير مي باشد .

| Ag P . P . m | Co P . P. m | Cu % | Zn % | Pb % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | --- | --- | 46.21 | 15.96 |  |
| 40 | --- | --- | 37.8 | 5.6 |  |

با توجه به بالا بودن عيار روي در نتايج آزمايش بعمل آمده از نمونه ها پيشنهاد مي گردد اين معدن مورد توجه قرار گرفته و بررسي اکتشافي سيستماتيک کاملتري نسبت به عمليات اکتشافي گذشته صورت پذيرد .

برش زمين شناسي معدن کمند

ترانشه استخراجي معدن سرب کمند فيروزکوه

سنگهاي استخراجي محتوي سرب و کربنات روي و کلسيت معدن کمند فيروزکوه

نمايش کنگلومرا و آهکهاي واقع شده بر روي آن معدن کمند فيروزکوه

کنگلومراي قرمز رنگ قرار گرفته بين توفها و آهکهاي معدن کمند فيروزکوه

يکي از ترانشه هاي استخراجي معدن کمند فيروزکوه

نمايش توفها و آهکهاي واقع شده بر روي آن در معدن کمند فيروزکوه

3 ـ 1 ـ معدن سرب گدوک :

معدن سرب گدوک در استان تهران و در چند کيلومتري مرز استان مازندران واقع شده است فاصله ي اين معدن تا پمپ بنزين فيروزکوه حدود 17 کيلومتر مي باشد . براي رسيدن به معدن مي بايست بعد از عبور از شهرستان فيروزکوه در مسير جاده ي قائم شهر حدود 13 کيلومتر پيش برويم ، در اين محل يعني 13 کيلومتري جاده ي فيروزکوه قائم شهر جاده اي خاکي بطرف راست جدا شده ک هپس از عبور از روستاي گدوک به پشت ايستگاه راه آهن مي رسد . طول اي نجاده نيز حدود 5/1 کيلومتر است . از اين نقطه تا معدن حدود 2 کيلومتر راه کوهستاني وجود دارد که فقط بصورت پياده مي توان اين مسير را طي نمود .

معدن در دهانه ي دره اي واقع در شرق ايستگاه راه آهن گدوک قرار گرفته است شرايط آب و هوائي اين معدن در فصل زمستان بسيار سرد همراه با بارش برف  و يخبندان شديد است و در فصل تابستان و اواخر بهار آب و هوائي معتدل و مناسب دارد . بنابراين با توجه به اين نوع آب و هوا و واقع شدن معدن در ارتفاعات شمال منطقه فيروزکوه بيش از 8 ماه در سال امکان کار و فعاليت وجود ندارد .

بقاياي يک ساختمان قديمي در روي تپه اي واقع در غرب معدن نيز مشاهده مي شود .

سوابق معدن :

بعلت در دسترس نبودن پرونده ي اين معدن امکان شرح عمليا تاکتشافي و استخراجي و همچنين ساير پي گيرهائي که در مورد صدور گواهي کشف و ميزان ذخيره اکتشافي معدن صورت پذيرفته است وجود ندارد . بنابراين ، فقط به شرح کارهاي موجود که در حال حاضر مشاهده مي شود و از آنها بازديد بعمل آمده است اکتفا مي گردد .

نقشه موقعيت و راههاي دسترسي معدن سرب گدوک ، مقياس 000/300 : 1

در دو منطقه اين محدوده کارهاي حفاري تونلي انجام شده است . اولين منطقه در ابتداي معدن و تقريباً مقابل بقاياي ساختمان معدن و کمي بالاتر از سطح آبراهه مشاهده مي شود که حفره اي است شبيه به تونل با عمق حدود 3 متر . اين حفره در امتداد يک شکستگي با امتداد شمال 53 درجه و غرب و شيب 50 درجه شمالشرق پيش رفته است . در داخل آن يک رگه کلسيت همراه با ليمونيت و هماتيت با آثار ناچيزي از سرب مشاهده مي شود .

در منطقه اي ديگر از معدن و در دهانه ي يک آبراهه فرعي دهانه ي تونلي باز شده است که پس از 5 متر به محوطه ي باز يا ابعاد حدود 10 × 10 متر مي رسد . از داخل و سمت راست اين محوطه راهروئي بطرف بالا باز شده است که سه طبقه تونل در جهت شمالشرق و با اختلاف ارتفاع حدود 3 متر از هم بر روي يکديگر حفر شده است . بنظر مي رسد اين تونلها کارگاه استخراج معدن بوده ، طول اين تونلها از 30 تا 40 متر تغيير مي کند .

تعدادي ترانشه کوتاه و کم عمق نيز در اطراف محدوده معدن وجود دارد .

مشخصات و شرح زمين شناسي کانسار :

اين معدن در ارتفاعات شرق ايستگاه گدوک و در داخل تشکيلات آهکي قديمي با سن ژوراسيک فوقاني ( مالم ) تشکيل گرديده است . اين آهکها را در امتداد شمالشرق جنوبغرب و با کنتاکت گسله در زير مارنهاي آهکي و آهکهاي با تداخل توفي دوره ائوسن قرار گرفته است . امتداد لايه هاي آهکي که مربوط به تشکيلات لار مي باشد شمالشرق ـ جنوب غرب بوده و آثار رگه هاي کلسيتي و چرتهاي فراواني دارند و داراي شيب حدود 45 درجه شمالغرب هستند . بطور کلي روند عمومي واحدهاي سنگي اين منطقه شمالشرق ـ جنوبغرب است که اين آهکها قديميترين واحد رسوبي اين ناحيه را بوجود آورده است .

اين کانسار از تيپ کانسارهاي رگه اي مي باشد که نتيجه تأثير محلولهاي گرمابي در ميان درزه و شکافهاي موجود در آهک تشکيل گرديده است .

رگه هاي معدني که بر روي آنها کار شده از شدت سيليسيفيکاسيون و ليمونتيزاسيون زيادي برخوردار مي باشد . در داخل سينه کارهاي تونل بزرگ با چشم غير مسلح آثار سرب مشاهده نمي شود . اما در سنگهاي استخراج نشده در سر سنگر معدن رگه هاي باريکي از سرب ديده مي شود که از آنها و همچنين رگه داخل تونل نمونه گيري بعمل آمد .

رخنمون رگه معدني در سطح زمين محدود بوده و تا بيش از 20 متر قابل تعقيب نمي باشد شيب رگه حدود 55 درجه بطرف شمال غرب و سطح شکستگي واقع در کمر بالاي آن کاملاً مشخص مي باشد .

سنگهاي باقيمانده در سر سنگر معدن بيانگر سنگجوري شدن ماده معدني بوده و بر اساس پرسشهاي بعمل آمده از اهالي گودک پر عيار آن جدا مي شود و به خارج از معدن حمل مي گرديده است .

ضخامت رگه ي معدن که در داخل تونلها و سينه کارهاي انتهاي آنها قابل تعقيب مي باشد حدود 60 سانتيمتر است . همانطور که ذکر گرديد عمليات استخراج فقط از سطح طمين به بالا صورت گرفته است .

بنابراين براي اين معدن علاوه بر امتداد رگه در عمق هم مي توان ذخيره اي متصور گرديد . در صورتيکه فرض کنيم ضخامت رگه در طول و در انتهاي مختلف تغيير نکرده است و حدود 100 متر و عمق آنرا حدود 30 متر از بالاترين افق استخراجي تا زير سطح زمين در نظر بگيريم حجم آن برابر است با :

متر مکعب 1800 = 6/0 × 35 × 100

وزن مخصوص رگه را معادل 3 در نظر مي گيريم . بنابراين وزن حاصله عبارتست از :

تن       5400 = 3 × 1800

با توجه به وضعيت معدن احتمال داده مي شود بيش از ذخيره برآورد شده ماده معدني وجود داشته باشد . نتايج بدست آمده از نمونه گيريها بشرح زير مي باشد :

| Ag P . P . m | Co P . P. m | Cu | Zn | Pb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | 0.03 | --- | 1.77 | 41.45 |  |
| 82.1 | --- | --- | 1.2 | 5.55 |  |

در صورتيکه متوسط عيار سرب بدست آمده را 5/23 % منظور نمائيم حداقل ذخيره سرب موجود در اين رگه معادل :

تن    1269 = 5/23 % × 5400

مقدار نقره موجود در اين ذخيره نيز با توجه به متوسط عيار آن که حدود 95 گرم بر تن مي باشد عبارتست از :

کيلوگرم          7/513 = 95 × 5400

با توجه به آخرين قيمت جهاني سرب و نقره بهاي کل ماده معدني در شرايط کنوني برابر است با :

( 210 دلار بابت هزينه ذوب منظور شده است . )             دلار 591354 = ( 210 ـ 676 ) × 1269

و براي نقره عبارتست از ( بهاي هر اونس معادل 25/474 سنت مي باشد . )

اونس    18095 = 35/48 : 000 /513

دلار 8987 = 8581648 = 25/474 × 18095

دلار  600341 = 8987 + 591354

اما سرب استخراج شده يا سنگجوري مي شود و يا محصول کنستانتره يا فلوتاسيون مي باشد . که به نسبت عيار درصد محاسبه مي گردد .

برش زمين شناسي معدن گدوک

دهانه تونل سرب گدوک

نمايش آهکهاي دوران دوم و تونل و شکستگي واقع در آن ( معدن سرب گدوک )

4ـ 1 ـ معدن سرب لک :

اين معدن در استان تهران و در فاصله حدود 31 کيلومتري جنوبغربي شهرستان بوئين زهرا واقع شده است . دسترسي به اني معدن از طريق بوئين زهرا و آباديهاي امير آباد ، تفک ولک مي باشد .

براي رسيدن به اين معدن مي بايست پس از عبور از خيابان اصلي شهرستان بوئين زهرا تا انتهاي آن پيش رفته تا از شهر خارج شويم بعد از طي حدود 4 کيلومتر از مبداء پمپ بنزين بوئين زهرا وارد جاده خاکي مي شويم با ادامه حرکت در اين مسير و طي حدود 8 کيلومتر به آبادي اميرآباد مي رسيم بعد از عبور از ميان اين آبادي به آبادي تفک مي رسيم که از پمپ بنزين بوئين زهرا 11 کيلومتر فاصله دارد .

تفک را پشت سر گذاشته و همچنان در جاده خاکي که بطرف جنوب غرب پيش مي رود به حرکت ادامه مي دهيم تا پس از طي حدود 12 کيلومتر به دوراهي مي رسيم . جاده ي سمت چپ را انتخاب نموده و حدود 4 کيلومتر ديگر پيش مي رويم . در اين محل نيز جاده دو شاخه مي شود جاده سمت راست به قشلاق لک مي رود و جاده سمت چپ بطرف معدن پيش مي رود ، فاصله معدن تا دوراهي لک حدود 5 کيلومتر مي باشد .

در جوار معدن و در فاصله حدود يک کيلومتري بعد از آن نيز بقاياي ساختمان هاي مسکوني وجود دارد که همگي تخريب گرديده و تنها ي کساختمان داراي سقف بوده و يک خانوار در آن و در فصل مساعد سال زندگي مي کنند . در اين معدن در تمام فصول سال امکان کار و فعاليت وجود دارد . با توجه تابستانهاي گرم و زمستانهاي سرد مزيت کار زيرزميني از نظر يکنواخت بودن شرايط اين نوع کار و کم بودن تأثير تغييرات جوي در کار عمقي نيز از جمله موراد بوجود آرونده امکان فعاليت در تمام ايام سال مي باشد .

بدليل خالي از سنکه بودن نزديکترين آبادي به اين معدن نيروي انساني مورد نياز را مي بايست از آبادي هاي ، دورتر که بين تفک و معدن قرار گرفته است تامين نمود . اين روستاها عبارتند از لک ، رودک و قليچ کندي .

مايحتاج مورد نياز اين معدن مي بايست از شهرستان بوئين زهرا تهيه نمود .

نقشه موقعيت و راههاي دسترسي معدن سرب لک ، مقياس 000/300 : 1

سوابق بهره برداري

پروانه بهره برداري از اين معدن به شماره 36723 ـ 10/11/1335 براي مدت 25 سال بنام شرکت سهامي لک از طريق گواهي کشف با حداقل استخراج سه ساله اول براي هر سال 500 تن واگذار گرديد .

بموجب راي جلسه مورخ 1/2/1342 شورايعالي معادن ، اين معدن براي مدت يکسال از تاريخ 1/11/41 تعطيل بوده است .

بر اساس راي جلسه مورخ 413/1344 شورايعالي معادن پروانه بهره برداري معدن بعلت عدم پرداخت حقوق دولتي لغو گرديد .

در تاريخ 27/7/1344 شرکت سهامي معدني لک ضمن تعهد نسبت به پرداخت حقوق دولتي معوقه تقاضاي ابقاء پروانه بهره برداري را نموده است .

در تاريخ 3/8/1344 بموجب مجوز شماره 31352 با ابقاء پروانه بهره برداري موافقت گرديد .

پروانه بهره برداري در تاريخ 18/11/45 بنام آقاي اصغر پيروي منتقل گرديد .

بر اساس گزارشهاي مسبوق به سابقه تا تاريخ 24/4/1349 ماده معدني به خارج از معدن حمل نگرديده است .

با توجه به مطالعات انجام شده نصب کارخانه اي به ظرفيت خوراک 240 تن در روز در اين معدن اقتصادي تشخيص داده شده است .

پروانه تأسيس کارخانه فلوتاسيون به شماره 314135 در تاريخ 9/12/1350 بنام شرکت ايران باريت با ظرفيت خوراک روزانه 240 تن صادر گرديد .

بموجب راي جلسه شماره 5/1728 مورخ 6/1/1360 شورايعالي معادن بر اساس درخواست اداره امور بهره برداري از معادن پروانه اين معدن بدليل عدم ذخيره باطل گرديد .

شرح عمليات گذشته تا قبل از تعطيل شدن معدن

شروع عمليات استخراج معدن از سال 1351 ببعد مي باشد .

تعداد 8 تونل در اين معدن حفر گرديده که عمليات استخراج در تورنلهاي 3و7و8 انجام شده است .

تونل شماره 1 معدن :

اين تونل به طول حدود 380 متر دنبال رگه حفر گرديده است . که ضخامت رگه سرب دار در آن 20 تا 40 سانتيمتر گزارش گرديده .

تونل شماره 2 :

اين تونل به طول تقريبي 100 متر به صورت دنبال رگه بموازات تونل شماره 1 حفر شده است که در رگه شماره 2 معدن پيش روي نموده است .

تونل شماره 3 :

اين تونل به دنبال رگه و در ارتفاع 36 متري تونل شماره 2 حفر شده است طول اين تونل 270 متر گزارش شده است .

دهانه ي اين تونلها در حال حاضر مسدود مي باشد و امکان بازديد از آن وجود ندارد ، ضمناً گزارش هاي سابق معدن نشان مي دهد که ذخيره موجود در اين تونلها استخراج شده است .

تونل شماره 4 :

اين تونل حدود 80 متر و بصورت عمود به رگه حفر گرديده است اين تونل پس از برخورد به رگه سرب دار حدود 15 متر و در طول آن پيش رفته است .

تونل شماره 7 :

طول اين تونل حدود 200 متر ذکر گرديده است و تماماً دنبال رگه پيشروي نموده است .

تونل شماره 8 :

اين تونل بصورت دنبال رگه پيشروي نموده است . طول آن حدود 250 متر است . در رابطه با تولنهاي 5 و 6 در گزارش ها آورده شده است که ذخائر اين تونلها توسط بهره بردار قبلي تماماً يا قسمتي استخراج شده است .

در بازديد بعمل آمده از اين معدن و تونلها و کارهائي که در گذشته صورت گرفته است مشاهده تنها سه تونل از تولنها امکان پذير مي باشد براي ورود به يکي از تونلها که دهانه ي آن نيمه باز مي باشد مي توانيم بصورت سينه خيز وارد شويم و بيش از 15 متر در آن نمي توان جلو رفت زيرا در فاصله حدود 15 متري دهانه بوسيله خاک مسدود شده است . در تونل ديگري که دهانه آن باز است تنها آثاري از رگه هاي باقيمانه بعنوان پايه در سقف مشاهده مي شود زيرا ذخيره موجود در اين تونل استخراج شده است چاهي که عمق آن مشخص نيست در داخل محوطه معدن وجود دارد که حدود 5 × 4 متر ابعاد آن مي باشد ، دهانه ي چاه از عمق حدود 10 متري تا دهانه آجرچيني شده است در عمق اين چاه آب وجود دارد .

ساختمانهاي مسکوني و ساختمان کارخانه بطور کلي ويران شده و تنها چند ديوار سرپا باقيمانده است .

مختصري راجع به زمين شناسي معدن

اين معدن در ميان تپه هاي تقريباً مرتفع و کوتاه واقع شده است که عوامل فرسايش آنها را بصورت تقريباً گنبدي درآورده است .

تشکيلات زمين شناسي اين منطقه را توفهاي آندزيتي سبز رنگ بوجود مي آورد که با شيب حدود 88 درجه جنوب شرقي و جهت 75 درجه شرقي در سطح رخنمون يافته اند . اين لايه ها در پاره اي قسمتها در  اثر هوازدگي دچار آلتراسيون سطحي شده اند .

رگه هاي مينراليزه معدني در داخل شکستگيهائي با جهت شمال 55 درجه شرق و شيب 77 درجه جنوب شرقي که در داخل يکي از تونلها اندازه گيري شده است جاي گرفته اند . آثار آزوريت در يکي از تونلها مشاهده مي شود کاني سازي در داخل رگه هائي مخلوط از سيليس و باريت صورت گرفته است .

ضخامت رگه هاي معدن در تونل ها متفاوت بوده و از 4/0 تا 8/0 متر تغيير مي کند .

تعداد 12 رگه در محدوده ي معدن شناخته شده است که مشخصات آنها بشرح زير مي باشد .

رگه شماره 1 :

اثرات اين رگه در 150 متري جنوب تونل شماره 1 قرار دارد . طول اين رگه در حدود 40 متر در سطح زخنمون دارد .

رگه شماره 2 :

محل پيدايش و بيرونزدگي اين رگه در فاصله حدود 60 متري شمال رگه اول مي باشد . اين رگه نيز در طول حدود 170 متر قابل مشاهده است . با توجه به ضخامت و طول و عمق در نظر گرفته شده ذخيره اي معادل 9180 = 30 × 3 × 6/0 × 170  تن براي رگه سرب و روي نقره دار برآورد گرديده است .

رگه شماره 3 :

در فاصله ي حدود 100 متري رگه شماره 2 و در شمال آن رگه اي با ضخامت بين 10 تا 60 انتيمتر قرار دارد که شماره 3 نامگذاري شده است . تونلهاي شماره 1 ، 6 از دو طرف يک تپه مرتفع در امتداد آن پيش رفته است . در امتداد و در فاصله ي حدود 30 متري غرب اين رگه چاهي که عمق آن مشخص نمي باشد حفر شده است . اين چاه که احتمالاً بلحاظ اکتشاف اين رگه در عمق حفر شده است . داراي ابعاد حدود 4 × 4 متر مي باشد آب وجود دارد .

بر اساس گزارش هاي گذشته عيار سرب به نسبت عمق کم شده و بر عکس عيار روي اضافه مي شود . کانيهاي مس ظاهراً بصورت مالاکيت و آزوريت در سطح بعضي از سنگهاي استخراج شده مشاهده مي شود .و ذخيره اين رگه با توجه به ابعاد آن و عمق در نظر گرفته شده و حفاري اکتشافي انجام شده حدود 000/315 تن برآورد شده است . در حال حاضر عمق رگه از سطح زمين تا عمق 30 متري را با توجه به وضعيت آن مي توان تخمين زد که با وجود چاه مقدار ذخيره برآورده شده اين رگه عبارتست از :          تن 200/43 = 30 × 3 × 6/0 × 800

رگه شماره 4 :

اين رگه نيز در شمال رگه شماره 3 و بموازات آن يعني همان امتداد شمال شرق جنوب غرب و طول حدود 150 متر قرار دارد از بخش پائين سنگر معدن شروع و تا قسمتي از شيب تپه ادامه دارد . ذخيره اين قسمت عبارتست از :         تن       5400 = 3 × 30 × 4 × 150

رگه شماره 5 :

تونل 2 که در زير اين رگه حفر گرديده است وجود رگه را در عمق حدود 40 متري زير سطح توپوگرافي مشخص نموده . محل اين رگه در فاصله حدود 200 متري رگه 4 و در شمال آن بموازات همان امتداد واقع شده است .

با توجه به ابعاد اين رگه يعني طول حدود 250 نمتر و عرض 8/0 متر و عمق حدود 40 متر ذخيره اي در حدود حداقل          تن    24000 = 3 × 8/0 × 40 × 250

را مي توان برآورد نمود .

رگه شماره 6 :

تونل شماره 3 بمنظور اکتشاف اين رگه در امتداد و در عمق حدود 20 متري در زير آن حفر شده است . که رگه مشخصي ندارد . اين رگه در شمال و بموازات قبلي و فاصله آن تا رگه شماره 3 بيش از 500 متر مي باشد . اين رگه آثار سطحي چندان شمخصي ندارد . بنابراين براي اين قسمت ذخيره اي مشخصي نمي توان برآورد نمود .

مشخصات ساير رگه ها بر اساس گزارشهاي موجود در سابقه ي معدن به شرح زير است :

رگه شماره 7 :

اين رگه در فاصله متوسط 200 متري شمال رگه شماره 6 قرار گرفته و امتداد آن شمال غربي ـ جنوب شرقي بوده و تا طول 300 متري آثار آن قابل رويت است .

رگه شماره 8 :

اين رگه بطور متوسط در فاصله 60 متري شمال رگه شماره 7 قرار گرفته و امتداد آن تقريباً شرقي ـ غربي بوده آثار آن تا طول 400 متري قابل رويت است . و ذخيره اين رگه مقدار 000/600 تن سرب و روي معيار 8 % برآورد شده است .

رگه شماره 9 :

اين رگه در فاصله 300 متري شمال رگه شماره 8 قرار گرفته و آثار آن تا طول 50 متر مشاهده مي شود و اين رگه داراي يک رگه انشعابي است که آثار آن در طول 150 متري قابل رويت است . و تونل شماره 4 بمنظور اکتشاف اين رگه حفر شده است .

رگه شماره 10 :

اين رگه در فاصله 70 متري شمال رگه شماره 9 قرار گرفته و امتداد آن شمال شرقي ـ جنوب غربي بوده و تا طول 2 کيلومتري آثار آن مشاهده مي شود .

رگه شماره 11 :

اين رگه در فاصله متوسط 80 متري شمال رگه شماره 10 قرار گرفته و از دو قسمت تشکيل شده است . امتداد قسمت اول شمال غربي ـ جنوب شرقي و امتداد قسمت دوم شمال شرقي ـ جنوب غربي است و آثار آن تا طول 200 متري قابل رويت است .

رگه شماره 12 :

اين رگه در فاصله 70 متري شمال رگه شماره 11 قرار گرفته و امتداد آن شمالشرقي جنوب غربي بوده و آثار آن تا طول 300 متري قابل رويت است .

علاوه بر تونلهاي اکتشافي و استخراجي تعداد 8 گمان مغزه گيري در نقاط مختلف و تا عمق حداکثر 150 متر نسبت به سطح زمين بر روي رگه 3 و 4 و 11 و 8 حفر شده است که بر اساس مقاطع پيوست نتايج مناسبي از آنها بدست آمده است .

بمنظور بررسي کانيهاي موجود در اين کانسار سه نمونه از رگه هاي مختلف معدن تههي و پس از مخلوط نمودن مجدداً به سه نمونه تقسيم شده وآناليز شيميايي شده است نتايج آنها بشرح زير مي باشد :

| Ni % | Ag P. P. m | Co % | Cu % | Zn % | Pb % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 221 | 0.01 | 0.46 | 2.45 | 12.24 |  |
| - | 198 | --- | 0.8 | 1.89 | 11.53 |  |
| - | 215 | --- | 0.7 | 2.54 | 12.83 |  |

همانطور که از نتايج نمونه ها استنباط مي نمائيم متوسط نمونه هاي سرب آزمايش شده 2/12 % و متوسط عيار نقره معادل 3/211 گرم بر تن مي باشد ، مقدار ذخيره ، اين معدن در گزارشهاي مطالعه شده حدود 000/450 تن بر اساس بلوکهاي تعيين ذخيره برآورد شده است که از اين مقدار حدود 000/100 تن آن طي فعاليتهاي گذشته استرخاج شده است .

استخراج معدن :

در اين معدن عمليات استخراجي توان با اکتشاف در کارگاههايي بشرح ذيل انجام گرفته است :

1 ـ چاه اصلي شماره 1 :

اين چاه بعمق 60 متر و بمنظور اکتشاف رگه هاي شماره 3 و 4 حفر شده است . از انتهاي چاه مذکور 2 تونل فرعي شماره 1 و شماره 2 بشرح ذيل حفر شده اند .

الف : تونل فرعي شماره 1 :

اين تونل در امتدا E 60N و بطول 45 متر حفر و در فاصله 35 متري پاي چاه رگه شماره 3 را قطع کرده است . و سپس رگه مذکور تا طول 10 متري تعقيب شده است . و آثار کاني هاي گالن و اسفالريت و کالکوييريت در اين قسمت مشاهده شد و ضخامت رگه در اينجا در حدود 60 سانتيمتر و عيار سرب ورودي در حدود 10 % مي باشد . و بهره بردار در نظر داشته تونل فرعي شماره 2 را ادامه دهد تا رگه بعدي را قطع نمايد .

تونل ديگري عمود بر تونل فرعي شماره 2 و در فاصله 15 متري پاي چاه بطول 45 متر و سپس تونل عمود بر آن بطول 50 متر حفر شده که اين تونل ريزش نموده و تعطيل شده است .

ب : تونل فرعي شماره 2 :

اين تونل درست در جهت مخالف تونل فرعي شماره 1 حفر و در فاصله 36 متري پاي چاه رگه شماره 3 را قطع کرده است و سپس دو تونل فرعي يکي در امتداد E 300 N و ديگري در جهت مقابل و در داخل رگه مذکور حفر شده است و در داخال ، تونل فرعي اولي پس از طي 20 متر آثار کاني هاي سرب و روي تا طول 100 متري مشاهده مي شود . ضخامت رگه سرب و روي در اين قسمت 5/1 الي 5/2 متر و عيار روي تا 25 % و عيار سرب تا 4 % مي رسد .

تونل دومي بطول 120 متر حفر شده و اين تونل ريزش کرده و مسدود شده است .

2 ـ تونل شماره 3 :

اين تونل در فاصله 5/1 کيلومتري شمال چاه اصلي شماره 1 و در داخل رگه شماره 6 و بمنظور اکتشاف رگه مذبور رگه شماره 7 و در امتداد E 220 N و بطول 340 متر حفر شده است و در داخل آن آثار کاني هاي سرب و روي مربوط به رگه شماره 6 در طول 160 متري مشاهده شد . ضخامت رگه سرب و روي بين 50 تا 100 سانيتمتر متغير بوده و عيار سرب و روي در استخراج با اشل بزرگ 10 % تخمين زده مي شود .

تونل شماره 3 در فاصله 40 متري دهانه تونل ، رگه ضعيفي را قطع مي کند که بنظر مي رسد امتداد رگه شماره 8 باشد . و نيز در فاصله 60 متري دهانه تونل رگه شماره 7 را قطع مي کند و ضخامت رگه شماره 7 در اين قسمت در حدود 50 سانتيمتر است .

3 ـ تونل شماره 4 :

تونل شماره 4 در فاصله ، 600 متري شمالشرقي تونل شماره 3 و بمنظور اکتشاف رگه شماره 9 و در امتداد شمال جغرافيايي و به طول 85 متر حفر شده است و تونل مذکور در فاصله 73 متري دهانه تونل رگه شماره 9 را قطع مي کند و ضخامت آثار سرب و روي در اين قسمت در حود 60 سانيتمتر است و قرار بوده که اين تونل را ادامه دهند تا رگه ي شماره 10 را که آثار آن در سطح توپوگرافي در طول 2 کيلومتري مشاهده شده است قطع نمايد .

4 ـ تونل شماره 7 :

اين تونل در فاصله يک کيلومتري شمالغربي تونل شماره 4 و در امتداد شرقي و در داخل رگه شماره 11 و بمنظور اکتشاف آن و بطول 210 متر حفر شده است و آثار کاني هاي سرب و روي همراه با گانگ کوارتز و کلسيت مربوط به رگه شماره 11 در داخل آن مشاهده شد . ضخامت رگه در حدود 70 سانتيمتر و عيار سرب و روي آن در حدود 10 الي 15 % ميباشد .

5 ـ تونل مقدم

اين تونل در فاصله 80 متري جنوب شرقي چاه اصلي شماره 1 و در داخل قسمت شرقي رگه شماره 3 و در امتداد شمال غربي و بمنظور استخراج آن و بطول 400 متر قبلاً بوسيله شرکت لک خفر و رگه مذکور در ارتفاع 50 متري و در دو طبقه استخراج شده است . و آثار کاني ها سرب  و روي در داخل آن در طول 400 متري قابل رويت است و ضخامت متوسط رگه در حدو ديکمتر و عيار سرب آن تا 20 % ميرسد و عيار روي آن در اين قسمت خيلي کمتر است .

6 ـ تونل شماره 6 :

اين تونل در قاصله 800 متري ( بخط مستقيم ) شمال شرقي تونل مقدم و در امتداد جنوب غربي و بطول 250 متر در داخل رگه شماره 3 و بمنظور استخراج آن قبلاً حفر شده است .

7 ـ تونل شماره 2 :

اين تونل در فاصله 300 متري شمال تونل مقدم و در امتداد شرقي در داخل رگه شماره 5 و بمنظور اکشاف آن و به طول 200 متر حفر شده است و در داخل آن آثار کاني هاي سرب و روي در طول 40 متري مشاهده شد .

8 ـ ساير عمليات :

بغير از عمليات فوق الذکر تعداد 8 سونداژ تا عمق 70 الي 110 متري بمنظور و اکتشاف رگه هاي فوق الذکر حفر شده است .

کانه آرايي :

بررسي کانه آرائي سنگ اني معدن توسط آزمايشگاه زمين شناسي و به شرح زير انجام شده است .

پرعيار کردن سنگ معدني سرب و روي لک .

نمونه اي از ستگ معدني لک که توسط شرکت ابريت فرستاده شده بود بطريق ذيل مورد مطالعه قرار گرفت .

1 ـ آزمايش شيميايي :

با مطالعه طيفي عناصر ذيل در نمونه سنگ معدني لک تشخيص داده شد :

سيليس ـ آلومينيوم ـ آهن ـ تيتان ـ باريم ـ نيکل ـ سرب ـ روي واناديم و مقدار کمي بريم ـ مس ـ منگنز و نقره .

چون کار اين آزمايشگاه پر عيار کردن سنگ فقط از نظر سرب  و روي بود لذا تجزيه شيميايي فقط از نظر سرب و روي بعمل آمد . نتيجه شيميايي نشان ميدهد که نمونه مزبور حاصل 8/11 % سرب مي باشد که از اين مقدار بيش از نصف آن يعني حدود 8/7 % آن بصورت اکسيد و مابقي سولفوره مي باشند محتوي روي حدود 5/2 % بود که از اين مقدار 5/0 % آن يعني حدود يک چهارم آن اکسيد روي و بقيه سولفوره هستند .

2 ـ مطالعه ميکروسکپي مقطع صيقلي نمونه غير متوسط اين سنگ حاوي کانيهاي سولفوره ( گالن و اسفالريت ) و کانيهاي کربناته ( سروزيت و اسميت زونيت ) است .

3 ـ مطالعات پر عيار کردن بروش فلوتاسيون :

در روي اين سنگ رويهم 19 آزمايش فلوتاسيون انجام شد و بطور کلي در اين آزمايشها از فلوته کردن اکسيد روي بخاطر کمي آن حدود 5/0 % صرفنظر گرديد سعي شد آزمايشها در سه مرحله :

1 ـ فلوتاسيون سلوفور سرب

2 ـ فلوتاسيون اکسيد سرب ( پس از سولفوره کردن باناتريم سولفيد )

3 ـ فلوتاسيون سولفور روي

انجام گرديد . ولي آزمايشهاي اوليه فولتاسيون نشان داد که فلوته کردن سولفور روي بسادگي صورت نمي گيرد و مقدار اگزانتات و بخصوص سولفات مس بسيار زياد است و نيز زمان فلوتاسيون خيلي طولاني است . از آنجائيکه مقدار روي در نمونه کم و راندمان فلوتاسيون از نظر روي کمتر از 40 % بود بطور کلي از فلوته کردن روي خودداري شد و سعي گرديد فقط اکسيد و سولفور سرب فلوته گردد و حتي الامکان کنستانتره سرب بيش از 50 % و مقدار روي آن حدود 4 % باشد تهيه گردد .

4 ـ خلاصه آزمايشهاي فلوتاسيون و نتيجه :

در آزمايشهاي فلوتاسيون و مطالعات ميکروسکپي معلوم شد که درجه خرد کردن سنگ تا صددرصد 65 مش کافي مي باشد و نيز فلوته کردن نرمه ها با صرف بعضي از ري جنتهاي مثل ايروفلويت 25 و آکسانتانت 350 بطور جداگانه نتيجه مطلوب  و راندماني بيش از 92% مي دهد در صورتيکه فلوتاسيون پالپ با نرمه بسيار آهسته پيش ميرود و بعلاوه عيار باطله رضايت بخش نيست .

در صورتيکه با مصرف آگزانتات 5 Z احتياجي به فلوته کردن نرمه ها بطور جداگانه نيست و راندمان آن نيز رضايت بخش مي باشد .

طريقه کار جهت جدا کردن نرمه در آزمايشگاه :

پس از آسيا کرد نسنگ نمونه يک کيلوئي تا 65 مش يا 100 مش تمام نونه در سطل مخصوص گرفتن نرمه ريخته و بهم زده مي شود و 3 بار و هر بار دو دقيقه نرمه آن گرفته شد . اين نرمه که حدود 30 % وزني را تشکيل مي داد جداگانه با 15% جامد و بقيه يعني دانه هاي دشتتر که حدود 70 % وزني را تشکيل مي داد با 25 % جامد فلوته گرديده و کنستانتره حاصل از هر دو مرحله مخلوط شد .

جهت کنترل و نتيجه گيري بهتر هميشه از باطله حاصل جداگانه تجزيه شيميايي بعمل آمد .

در عمل جدا کردن نرمه بسيار ساده و توسط سيکلن انجام خواهد شد يعني نرمه ها و دانه هاي درشت تر در دو رديف سلول فلوتاسيون جداگانه فلوته مي شوند .

کنسانتره حاصل از فوتاسيون دانه هاي درشت تر + کنسانتره حاصل از فلوتاسيون نرمه ها راندماني مساوي 1/94 % مي دهد که درصد عيار سرب آن 4/46 مي باشد . اين کنسانتره درصد وزني 6/19 را تشکيل مي دهد درصد روي در کنسانتره سرب 1/4 % مي باشد .

در آزمايش شماره 17 F /2 :

کنسانتره دانه هاي درشت و نرمه ها مخلوط گرديد و يکبار تميز شد . راندمان حاصل بدون Cleaner Tail 8/83 و کنسانتره آن 3/65 % سرب دارد ولي چون مقدار درصد سرب Cleaner Tail زياد است . مي توان آن را با کنسانتره سرب مخلوط کرد و بنابراين احتياجي به تمز کردن نمي باشد . آنوقت راندمان کل 4/92 با کنسانتره 6/57 % سرب مي شود . اين کنسانتره درصد وزني 5/18 را تشکيل مي دهد . درصد روي کنسانتره سرب 2/4 % مي باشد .

آزمايشهاي فلوتاسيون نشان مي دهد که فلوته کردن روي بطور کلي با راندمان بسيار کم امکان پذير است فلوتاسيون سولفورواکسيد سرب نتيجه مطلوب مي دهد و راندماني بيش از 92% خواهد داشت ( در عمل انتظار مي رود اين راندمان به 94% و بيشتر برسد ) .

درجه خرد کردن سنگ تا صددرصد 65 مش در نتيجه جدا شدن بهتر سنگ از کاني ها عيار کنسانتره تا 55 % و بيشتر خواهد رسيد .

آزمايشهاي فلوتاسيون ( شماره 15 F/2 و 17 F/2 ) نشان ميد هد که با مصرف ايروفولت 25 و اگزوانتات 35 در صورتي که پالپ در دو قسمت نرمه و دانه هاي درشت فلوته شود راندماني حدود 92% خواهد داشت ولي با مصرف اگزانتات 25 فلوته کردن پالپ يکجا امکان پذير است ( آزمايش شماره 18 F/2 و راندمان آن نيز رضايتبخش مي باشد .

همانگونه که نتايج بررسيهاي بعمل آمده نشان مي دهد علاوه بر اينکه اين معدن با توجه به انجام عمليات اکتشافي تقريباً تفصيلي ذخيره مناسبي را نشان مي دهد . متوسط عيار سرب و نقره موجود در رگه هاي معدني نيز قابل توجه مي باشد . بنابراين اين معدن از جمله ي مناسبترين معدن از تعداد 25 معدن متروکه مي باشد . از نظر کارهاي اکتشافي انجام شده و مدارک موجود نيز کاملترين آنها مي باشد . بنابراين پيشنهاد ميشود قبل از راه اندازي مجدد اين معدن عمليات اکتشافي  با استفاده از تونلهاي موجود شرح زير انجام شود .

ـ نمونه گيري منظم و سيستماتيک از تولنهاي موجود .

ـ حفر ترانشه بر روي رگه هائي که بر روي آنها اکتشافات تونلي انجام نشده و نمونه گيري از آنها

ـ آناليز شيميايي نمونه هاي گرفته شده براي مشخص نمودن 8 عنصر و عناصر نادر احتمالي

ـ تهيه مقاطع صيقلي

ـ تهيه نقشه هاي زمين شناسي کامل تونلها و برداشت وضع تکتونيکي آنها

ـ تهيه هيستوگرام تونلها بر اساس عيار نقره و سرب و روي

ـ در صورت مثبت بودن نتايج حاصل ، اقدام نمودن براي عمليات ژئوفيريک منطقه معدني .

برش زمين شناسي معدن سرب لک

ساختمانهاي مسکوني قديمي و دپوسنگ معدن سرب لک

باقيمانده ساختمانهاي مسکوني معدن سرب لک

نمايش آلتراسيون سطحي کائولينيتيزاسيون و امتداد لايه هاي توف آندزيتي معدن سرب لک

ديواره ي رگه معدني واقع در دهانه ي تونل 7 سرب لک .

نمايش رگه معدني سرب و مس معدن سرب لک . ( دهانه ي تونل 7 ) .

گسل و رگه معدني استخراج شده ( امتداد رگه شماره 4 )

5 ـ 1 ـ معدن سرب نقشه قزوين :

محل و موقعيت جغرافيايي :

اين معدن در استان تهران و در فاصله ي حدود 145 کيلومتري شمالغرب تهران و 55 کيلومتري شمالشرق قرزين واقع شده است .

براي رسيدن به معدن مي بايست از طريق جاده قديم قزوين به آبادي حصار خروان برسيم فاصله ي اين محل تا تهران حدود 110 کيلومتر است . از آبادي حصار خروان بطرف شمال يعني کبريت ميان و قره قلعه تغيير مسير داده و وارد جاده خاکي اين آباديها مي شويم . اين جاده را بطرف شمال ادامه داده و پس از عبرو از کنار دکلهاي مخابراتي و راديوتلويزيوني و عبور از ارتفاعات اين ناحيه بطرف روستاي اکبر آباد پيش مي رويم . پس از طي حدود 35 کيلومتر به روستاي اکبر آباد مي رسيم . مرکز عمليات استخراجي معدن در پائين آبادي اکبرآباد قرار داشته است و محيط فعاليت تا شعاع 2 کيلومتري شرق معدن قابل مشاهده است .

معدن در موقعيت حدود 50 درجه و 25 دقيقه طول و 36 درجه و 21 دقيه عرض جغرافيايي قرار گرفته است . طول زمان امکان کار و فعاليت ساليانه بدليل کوهستاني و مرتفع بودن منطقه حداکثر بيش از هشت ماه در سال نمي باشد .

اين معدن در دامنه ي شمالي دره اي که مشرف به رود طالقان است و آبريز آن بطرف اين رودخانه مي باشد قرار دارد . نزديکترين آبادي به معدن اکبر آباد نام داد ساير آباديهاي اطراف معدن عبارتند از : چاله ، حيله رود ، دينه کوه ، و آزاد رود .

سوابق معدن :

نقشه موقعيت و راههاي دسترسي معدن سرب نقشه قزوين ، مقياس 000/300 : 1

بعلت در دسترس قرار نداشتن پرونده معدن هيچگونه اطلاعي از سوابق آن و نحوه ي فعاليت ، ميزان استخراج و عمليات انجام شده توسط بهره بردار معدن وجود ندارد .

بر اساس اظهار يکي از اهالي اکبرآباد يک تونل در رگه ، معدني مجاور روستا حفر گرديده است . اين تونل در حال حاضر مسدود مي باشد و از محل دهانه سابق آن که در زير خاکريز قرار گرفته آب جاري مي باشد .

تونل ديگري نيز در فاصله حدود 2 کيلومتري آبادي اکبر آباد در داخل دره اي عميق با ديواره هاي صخره مانند حفر شده است که بعلت صعب العبور بودن امکان بازديد از آن وجود نداشت .

زمين شناسي و مشخصات کانسار :

اين معدن مانند ساير معادن سرب منطقه د سازندهاي مربوط به دوران سوم زمين شناسي بوجود آمده . نوع ماده معدني سرب است که بصورت قطعات گالن در داخل رگه باريت که گانگ کانه بحساب مي آيد مشاهده مي شود . تشکيلات سنگي زمينهاي اين ناحيه از سنگهاي اسيدي بنام توف و توفهاي آندزيتي و توفهاي رسي با تداخلي از آگلومراهاي بازيک و اسيدي بوجود آمده است . امتداد لايه هاي توف که بوسيله ي کمپاس در منطقه اندازه گيري شده شمال 75 درجه غرب و شيب آنها 40 درجه شمال شرق مي باشد . گسلي سرتاسري از شمال اين منقطه عبور مي کند که امتدادي شرقي غربي داشته و در حد فاصل بين توفها و لاوهاي آندزيتي سازند کرج واقع شده است . اين توفها در منطقه بين کرج و قزوين اکثر معادن باريت اين ناحيه را بوجود آورده است که بعضاً همراه با گالن مي باشد .

منشاء تشکيل اين کانسار محلولهاي گرمابي يا هيدروترمال مي باشد که در شکستگيها و نقاط ضعف موجود در توف نفوذ نموده و در اين شکافها جايگزين شده است . عمده ترين رگه ي اين معدن در دامنه ي رگه اين معدن در دامنه سرازيري آبادي اکبرآباد قرار دارد که بوسيله ي واريز پوشيده شده است . امتداد اين رگه که با استفاده از کمپاس اندازه گيري شده است حدود شمال جلاي صدفي دارد . اين معدن از نظر وجود ذخيره ، باريت نيز قابل بررسي بنظر مي رسد .

6 ـ 1 ـ معدن سرب و روي يرک :

1 ـ محل و موقعيت جغرافيايي :

معدن سرب يرک در منطقه اي در شمال شرق شهرستان قزوين قرار دارد . براي رسيدن به اين معدن مي بايست از منطقه زيدست طالقان از مسير آسفالته شهرک زيدشت جدا شده و از سمت چپ وارد جاده ي خاکي که بطرف سد طالقان مي رود شويم . ضمن عبور از کنار سد طالقان از آباديهاي آبد ، موچان ، ميروا و جان و کلارود و اسفارن و عبور از ارتفاعات صعب العبور البرز به يرک مي رسيم . اين جاده که از زيدشت تا يرک حدود 62 کيلومتر طول دارد ، کاملاً خاکي بوده و تا قبل از آبادي اسفاران از حاشيه طالقان رود عبور مي نمايد . آبادي يرک در دره اي واقع در شمال کوه آخورکان واقع شده است . معدن سرب يرک در بخش انتهائي اين دره که مشرف به آبادي دينه کوه است قرار گرفته است . اختلاف ارتفاع معدن تا روستاي يرک حدود 70 متر است . معدن هيچکونه جاده ارتباطي نداشته و ندارد و فقط بوسيله پياده روي مي توان به معدن دستيافت . طول زمان پياده روي از يرک تا معدن حدود يک ساعت براي رفتن به معدن صرف مي شود و حدود 5/1 ساعت زمان برگشت مي باشد .

از نظر موقعيت جغرافيايي اين معدن در بين طولهاي 50 درجه و 20 دقيقه و 50 درجه و 30 دقيقه و ما بين عرضهاي 36 درجه و 10 دقيقه و 36 درجه و 20 دقيقه واقع شده است .

بلحاظ واقع شدن اين معدن در دو طرف يکي از شاخه هاي پرآب طالقان رود چه از نظر آب شرب و صنعتي باوفور مواجه مي باشد و هيچگونه مشکلي ندارد . اما شيب دامنه هاي دره بسيار تند و V شکل مي باشد . بنابراين علاوه بر وجود باغهاي فراوان که از روستاي يرک تا معدن وجود دارد شيبهاي تند يالهاي دره و اختلاف ارتفاع زياد بين معدن تا آبادي يرک در طول زمان يخبندان طولاني مشکلات عمده اي را بوجود مي آورد .

آب و هواي اين منطقه تنها اجازه ي کار و فعاليت در طول اواخر فصل بهار و تابستان و اوايل پائيز را مي دهد و بقيه فصول سال سرد و پر برف و باران مي باشد .

فعاليت ساليان گذشته :

حاصل فعاليت سالهاي گذشته شامل 4 تونل با طولهاي مختلف مي باشد . تعداد سه تونل تقريباً در کف دره و در دو طرف آن واقع شده است . يک تونل در يال جنوبي دره و دو تونل ديگر در يال شمالي دره حفر گرديده است . تونل چهارم نيز در يال جنوبي و ارتفاع حدود 30 متر از کف  دره حفر شده است . تونل چهارم راهي باريک به کف دره داشته است که در طي ساليان گذشته معدن هيچگونه فعاليتي نداشته است از بين رفته و در حال حاضر امکان دسترسي به آن به سختي مي باشد .

تونل حفر شده در يال جنوبي کف دره با جهت جنوب 25 درجه شرق مي باشد ، سطح مقطع اين تونل با ابعاد 8/1 × 5/1 متر و عمق اين تونل حدود 20 متر است و در فاصله حدود 2 متر از دهانه آن چاهي بصورت شيب دار حفر شده است .

در فاصله 30 متر از اين تونل و در يال شمالي دره تونلي ديگر با جهت حدود شمالي جنوبي و به طول حدود 23 متر حفر شده است . در دهانه و سقف تونل رگه اي از باريت به ضخامت حدود 2 سانتيمتر مشاهده مي شود اين رگه در سقف تونل و تا اواسط آن پيش مي رود و سپس باريک شده و قطع مي گردد .

تونل سوم واقع در دره بافاصله نزديک به تونل دوم و در بخش شمالي دره حفر شده است داراي سطح مقطعي حدود 2 × 2 متر بوده و بنظر مي رسد حداقل 50 متر عمق داشته باشد .

زمين شناسي و مشخصات کانسار :

اين معدن در سازند زمين شناسي دوران سوم متشکل از توفهاي سبز رنگ دوره ائوسن تشکيل شده است . اين توفها که داراي بخشهاي ماسه سنگي نيز مي باشد داراي لايه بندي متفاوت در امتداد شمال 60 درجه شرق و شيب 35 درجه شمال غرب است . آبادي يرک در امتداد محور يک طاقديس با جهت شمالغرب ـ جنوب شرق مي باشد . معدن در شمال غرب اين تاقديس و در امتداد گسلي که دره ي معدن را با امتداد شمال شرق ـ جنوب غرب بوجود آورده است قرار دارد . اين گسل داراي امتدادي طولاني مي باشد که گسل يرک ناميده مي شود .

با توجه به چين خوردگي هاي متعدد بصورت تاقديسهاي و ناوديسهائي با محور موازي يکديگر نتيجه فعاليت تکتونيک مي باشد و متعاقب آن ايجاد شکستگيهائي نظير يرک موجبات بالا آمدن محلولهاي گرمابي و نفوذ در داخل نقطه ضعفا و شکستگيهاي موجود در تشکيلات توفي اين ناحيه را پديد آورده است .

اين محلول ها که حاوي کانيهاي باريت و سرب بوده است رگه هاي باريک با ضخامت متفاوت و حداکثر 5 سانيمتر بوجود آورده است . آثار باقيمانده از يکي از اين رگه ها در داخل سقف يکي از تونلها وجود دارد که بتدريج تا اواسط تونل باريک شده و از بين مي رود .اما در ساير تونلها اثري از رگه معدني مشاهده نمي شود . رگه اي از باريت در کف رودخانه و با جهت شمالي ـ جنوبي به ضخامت حدود 70 سانتيمتر و طول حدود 10 متر مشاهده مي شود . احتمال اينکه اين رگه نيز سرب داشته باشد وجود دارد اما آثار ظاهري وجود ندارد .

کاني سرب موجود در رگه اين معدن گالن مي باشد که بصورت قطعات مکعب شکل و جلاي فلزي در ميان باريت تشکيل شده است .

از اين معدن تعداد دو نمونه مختلف گرفته شد . يکي از نمونه ها از عرض تونل و تقريباً نمونه متوسطي از رگه کاني دار و سنگهاي ميزبان بوده و نمونه بعدي تنها از رگه معدني بمنظور شناخت کانيهاي موجود در رگه انتخاب و گرفته شده است . نتيجه ي بدست آمده از آناليز شيميايي آنها بشرح زير مي باشد :

| Ag P.P.m | Co P.P.m | Cu % | Zn % | Pb % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 193 | 2 | 0.56 | 0.75 | 1.59 |  |
| 7.1 | --- | --- | 0.003 | 0.02 |  |

با توجه به مطالعه و بررسي منطقه همچنين نتايج بدست آمده از آناليز شيميايي نمونه ها و شرح مقدار و تعداد رگه هاي معدني ملاحظه مي نمائيم که عيار عناصر موجود ناچيز و تعداد رگه ها و ذخائر منطقه داراي ارزش اقتصادي بنظر نمي رسد .

برش زمين شناسي معدن يرک

نمونه رگه باريت مخلوط با گالن در دهانه ، سقف تونل شماره 2 معدن يرک

2 ـ معادن مس

1 ـ 2 ـ معدن مس الموت :

معدن مس الموت در منطقه معلم کلايه واقع در شمالشرقي قزوين و در فاصله حدود 60 کيلومتري اين شهرستان قرار گرفته است .

براي رسيدن به اين معدن که تا آبادي ديکين داراي جاده آسفالته مي باشد . مي بايست از ميدان ورودي شهرستان قزوين ( ميدان آزادي ) وارد جاده الموت شويم . اين مسير را بطرف شمالشرق ادامه داده و ضمن عبور از گردنه قسطين لار و آبادي رجائي دشت به آبادي ديکين برسيم . از انتهاي اين آبادي جاده اي خاکي به سمت چپ جاده و بطرف شمال جدا مي شود که انتهاي آن به آبادي اوان وواريان مي رسد .

در جوار معدن درياچه معروف اوان قرار دارد .

با توجه به اينکه اهالي اين روستاها جمعيت و نفوس کافي دارند . در گذشته و حال حاضر مي توانند تامين کننده نيروي انساني مورد نياز معدن باشد .

آب و هواي منطقه در زمستان بسيار سرد و يخبندان مي شود و در تابستان تقريباً معتدل گرم مي باشد. آب آشاميدني و صنعتي مورد نياز را مي توان از آباديهاي همجوار معدن يعني ، اوان  وواريان ورزآباد مهيا نمود . ساير مايحتاج و سوخت معدن از معلم کلايه و قزوين قابل تهيه مي باشد .

منطقه معدني بدليل گستردگي داراي جاده کشي داخلي بوده که حدود 5/1 کيلومتر طول داشته است ولي در حال حاضر اثري از آن باقي نمانده است .

سوابق و کليات :

پروانه اکتشاف معدن از تاريخ 28/12/ 1345 به شماره 59584 بوسيله آقاي فيض اله طبسي درخواست گرديد .

نقشه موقعيت و راههاي دسترسي معدن مس الموت ، مقياس 000/300 : 1

پروانه اکتشاف معدن به شماره 59584 در تاريخ 28/12/1345 بنام آقاي فيض اله طبسي صادر گرديد . پس از ارائه گزارش عمليات اکتشاف گواهينامه کشف معدن به شماره 68814 بتاريخ 3/12/1348 صادر گرديد . ذخيره گواهي کشف به مقدار 27085 تن مي باشد . عيار متوسط سنگ معدن 7 % گزارش شده است . در تاريخ 5/12/1348 شرکت پرفيريت تقاضاي انتقال پروانه بنام خود را نموده است . در تاريخ 13/12/1349 با انتقال پروانه بنام شرکت پرفيريت موافقت گرديد .

در تاريخ 30/4/1349 با ارسال طرح بهره برداري تقاضاي صدور پروانه بهره برداري شده است . بر اساس راي جلسه مورخ 2/6/49 شورايعالي معادن ، با صدور پروانه بهره برداري موافقت بعمل آمده است . پروانه بهره برداري معدن به شمار 34810 ـ 19/6/49 بنام شرکت پرفيريت صادر گرديد .

در تاريخ 19/8/1349 مجوز خروج مقدار 120 تن سنگ سرب با عيار 25 % و روي 12 % صادر گرديد . اين معدن همزمان با انقلاب اسلامي سال 1357 تعطيل گرديد .

مشخصات زمين شناسي کانسار :

سازند زمين شناسي محدوده معدن را کنگلومراهاي دوران چهارم و آهکهاي دوران سوم تشکيل مي دهند . گسترش اين کنگلومراها بيشتردر جنوب ناحيه معدن يعني از درياچه اوان تا انتهاي شرقي محدوده مي باشد . شيب اين کنگلومراها که چين خورده اند حدود 30 درجه جنوبي مي باشد .

سازندهاي آهکي مربوط به دوران سوم بطور محدود در شمال غربي محدوده يعني در شمال آبادي اوان مشاهده مي شود . در داخل تکشيلات کنگلومرائي توده هائي از جنس آندزيست در يک روند تقريباً شرقي و غربي و منقطع مشاهده مي شود کاني سازي در داخل کنگلومراها و توده هاي آندزيتي با امتداد شرقي غربي و تقريباً شيبدار صورت گرفته است . ضخامت کاني سازي به حدود 8 سانتيمتر و مخلوطي از آز وريتهاي آبي رنگ و ذرات مس به طور طبيعي مي باشد قطعات تشکيل دهنده کنگلومرا از جنس سنگهاي آندزيتي و آهکي مي باشد که بوسيهل سيماني رسي تقريباً آهکي بهم متصل شده اند . اين تشکيلات در اثر فرسايش باعث پيدايش توده هاي آندزيت پرفيري که در آنها کاني سازي نيز مشاهده مي شود شده است .

کانسار مس الموت تشکيل شده از :

1 ـ معدن درياچه

اين منطقه در جنوب و چسبيده به درياچه قرار دارد .

2 ـ معدن عليخان ليز

اين منطقه در قسمت شمالي محدوده پروانه اکتشافي قرار دارد .

3 ـ معدن فيض اله

اين منطقه در شرق روستاي واريان و در ارتفاعات شرق اين روستا قرار دارد .

4 ـ معدن پنج هزاري

اين منطقه در بخش مرکزي محدوده واقع شده است راه دسترسي به اين منطقه صعب العبور و با مالرو مي باشد ماده ي معدني در اين منطقه بصورت پراکنده در داخل آندزيتها قرار دارد .

در اين منطقه نيز در حال حاضر هيچگونه اثري از عمليات انجام شده گذشته مشاهده نمي شود . تنها اثر باقيمانده جاده اي است مالرو که اين مناطق را به يکديگر ارتباط مي دهد .

معدن فيض اله

کارهاي اکتشافي در اين منطقه شامل حفر تعداد 7 عدد ترانشه به ججم 285 متر مکعب و حفر حدود 300 متر تونل و 325 متر گزنگ مي باشد که 4 رگه با مشخصات زير را اکتشاف نموده است .رگه اول با ضخامت حدود 50 سانتيمتر و رگه دوم به ضخامت حدود 20 سانتيمتر . رگه سوم باضخامت معادل يک متر و رگه چهارم 45 سانتيمتر و هر کدام داراي طولي معادل 25 متر مي باشد . در اين منطقه در حال حاضر بجز سه ترانشه که در يکي از آنها يک رگه مالاکيت و آزوريت به ضخامت حدود 8 سانتيمتر با جهت شمال شرق جنوب غرب و شيب حدود 20 درجه در داخل کنگلومرا به طول حدود 10 متر و يک رگه باريک در داخل شکاف توده آندزيتي با طول چند سانتيمتر ، رگه ديگري مشاهده نمي شود . ادامه اين رگه ها در ابتدا و انتهاي آنها پي جوئي بعمل آمد و مورد بررسي قرار گرفت اما اثري از وجود رگه هاي ديگري مشاهده نگرديد .

معدن پنج هزاري :

عمليات اکتشافي انجام شده در اين منطقه که رگه هاي معدني آن در شکافهاي درزه هاي آندزيت نفوذ نموده است عبارت است از حفر 10 متر تونل و 200 متر مکعب ترانشه که در گزارشهاي سوابق معدن وجود دارد در اين منطقه آثار پراکندگي سنگهاي آندزيت با آغشتگي مالاکيت در اطراف توده هاي آندزيت مشاهده مي شود .

معدن زدر تله :

اين منطقه در ارتفاعات شمال غربي محدوده پروانه معدن قرار گرفته است . راه دسترسي به اين معدن مالرو مي باشد. ماده ي معدني در اين منطقه در داخل سنگهاي آهکي دوران سوم بصورت توده اي و رگه اي باگانگ باريت مي باشد .

عمليات اکتشافي انجام شده توسط بهره بردار در اين پنج منطقه معدني نيز بشرح زير مي باشد :

معدن کنار درياچه :

کارهاي اکتشافي در اين منطقه شامل 13 گزنگ با حجم خاکبرداري حدود 13 متر مکعب و 2 ترانشه با حجم حدود 815 متر معکب بوده است . نتيجه انجام اين عمليات کشف سه رگه از ماده معدني با ضخامتهاي 20 و 20 و 50 سانتيمتر و طولهاي 90 و 130 و 35 متر گزارش گرديده است . با وجود بررسيهاي انجام شده در اين منطقه ، اثري از رگه مس بجز يک قطعه سنگ آغشته به مالاکيت مشاهده  نگرديد . احتمال دارد در اثر گذشت زمان و کنگلومرائي و سس سيمان بودن ، اثرات فرسايش بصورت واريزه روي رگه ها را پوشانيده باشد . عيار متوسط اين رگه ها 4 % ذکر گرديده است .

معدن عليخان ليز :

حجم عمليات اکتشافي انجام شده شامل موارد زير است :

حدود 197 متر مکعب شامل تعداد 4 ترانشه و 22 متر مکعب شامل 2 تونل و يک حلقه چاه به حجم 5/13 متر مکعب دو رگه مس را با طول 80 متر و ضخامت متوسط 60 سانتيمتر با عيار متوسط 12 % و رگه دوم با عيار 2 % و ضخامت معادل يک متر اکتشاف نموده .

اين منطقه در حاشيه ي آهکهاي ائوسن با واريزه هاي خرد شده از سنگ آهک است که از دور به رنگ زرد روشن ديده مي شود و بهمين علت آنرا زرد تله ناميده اند . در اين محل چشمه اي از داخل آهکها با آب فراوان وجود دارد که آب شرب روستاي واريان را بتوسط لوله کشي تامين مي نمايد . ساختماني قديمي و سنگي در اين محل ساخته شده است که مربوط به فعاليتهاي گذشته معدن مي باشد .

عمليات اکتشافي در اين منطقه شامل حفر 71 متر گزنگ در پنج نقطه و حفر حدود 5/105 متر مکعب ترانشه در 3 نقطه گزارش شده است .

با پي جوئي و بررسي سرتاسر منطقه از منطقه درياچه اوان تا شمال آبادي اوان فقط در يک منطقه بنام فيض اله کاني سازي در محدوده کوچکي مشاهده مي شود . در سه نقطه ديگري آثاري از سنگ مس اکسيده شده فقط در حد آنومالي مشاهده شده . آثار کندوکاوهاي اکتشافي بنظر ميرسد در اثر مرور زمان از بين رفته است  . کاني سازي در داخل کنگلومرا که سن آنها به اوايل دوران چهارم مي رسد بشدت دستخوش اکسيداسيون قرار گرفته است . در مناطقي که توده هاي نفوذي نيز تظاهر دارند بجز در دو منطقه که آنهم در داخل درزه هاي محدود کاني سازي صورت گرفته است اثري از کاني سازي مشاهده نگرديد . آندزيتها در بخش پنج هزاري که همراه با بخشهاي توفي سبز رنگ مي باشد بشدت تحت تأثير هوازدگي فرسوده شده و آثار کائولينزاسيون در آن مشاهده مي شود اين توده هاي نفوذي بنظر مي رسد بخشي از تشکيلات کرج مي باشد که کنگلومراي نئوژن ( سازند هزار دره ) با ضخامت زيادي بر روي آن واقع شده است . اين کنگلومراها داراي شيب بين 20 تا 30 درجه بطرف جنوب هستند . بنابراين بنظر مي رسد پس از رسوبگذاري تحت اثر عوامل کوهزايي قرار گرفته و چين خورده اند . رگه مس موجود در آن نيز هم شيب با آنها مي باشد .

بنظر مي رسد کاني سازي در دو مرحله صورت گرفته باشد  . مرحله اول احتمالاً در اواخر دوران سوم و همزان با تشکيل توده هاي آذرين است که تشکيل رگه هاي معدني در داخل توده ها را داده است .

مرحله دوم کاني سازي بصورت هيدروترمال است که پس از مرحله اول انجام شده است . احتمالاً کاني سازي انجام شده در کنگلومراها  و وجود قطعات کوچکي از کاني باريت در داخل واريزه ها ، در مرحله هيدروترمال صورت گرفته است .

با وجود آثار از بين رفته شده که حاصل عمليات اکتشافي گذشته مي باشد و ساختار زمين شناسي منطقه که متشکل از کنگلومراي سخت نشده است ، و براحتي تحت تأثير عوامل فرسايش قرار مي گيرد ، نمي توان بطور قطع در مورد عدم وجود ذخيره و يا وجود آن اظهار نمود . اما با توجه به نتايج بدست آمده از آناليز نمونه هاي گرفته شده پيشنهاد مي گردد بمنظور بررسي بيشتر و کاملتر معدن ، بازسازي کارهاي اکتشافي که در گذشته انجام شده است و پاکسازي تونلها و گزنگها بر اساس نقشه هائي که از آنها در دسترس مي باشد انجام شده و ضمن تهيه نقشه زمين شناسي از آنها نمونه گيري و آناليز شيميايي بعمل آيد .

نتيجه آناليز شيميايي از دو نمونه گرفته شده از معدن آمده است .

| Ag P.P.m | Co % | Pb % | Cu % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 186 | 0.01 | 1.76 | 2.05 |  |
| 170 | 0.0 | 1.3 | 1.88 |  |

عکس پاناراما از معدن مس الموت

برش زمين شناسي معدن الموت

رگه مس دار ( مالاکيت + آزوريت ) واقع در کنگلومرا ( معدن فيض اله ) ـ مس الموت .

آثار ترانشه قديمي ( معدن فيض اله ) .

2 ـ 2 ـ مس و سرب ايپک

اين معدن در استان تهران و در فاصله حدود 110 کيلومتري جنوب غربي تهران و در فاصله 12 کيلومتري شهرستان اشتهارد قرار دارد .

براي رسيدن به معدن مي بايست پس از طي فاصله تهران اشتهارد که از طريق مهرشهر ـ مردآباد ـ اشتهارد است ، قبل از خروج از اين شهرستان و نرسيده به پمپ بنزين اشتهارد به طرف چپ يعني جنوب تغيير مسير داده و بطرف روستاي ايپک که تا اشتهارد 12 کيلومرت فاصله دارد پيش برويم . حدود 5/0 کيلومتر قبل از ايپک سمت چپ جاده جاده اي خاکي که از داخل آبراهه عبور مي نمايد جدا مي شود آثار بسيار کمي از اين جاده باقيمانده است. بطوريکه تشخيص آن براي شخصي که سابقه ي بازديد از اين معدن را نداشته باشد بسيار مشکل مي باشد . اين جاده پس از طي حدود 5/0 کيلومتر به تعدادي تپه مي رسد در پشت آن دهانه تونلي وجود دارد که مسدود مي باشد . اين معدن در چند نقطه ي داراي آثار فعاليت است که حدود 1 کيلومتر از هم يعني از تونل فوق الذکر فاصله دارد .

اين معدن راه ديگري نيز دارد و آن از طريق جاده خاکي و ارتباطي ايپک به آبادي قره توپراق و فدک مي باشد قبل از رسيدن به ايپک و در فاصله حدود چهار سد متري اين روستا جاده اي خاکي از سمت چپ جدا شده و بطرف قره توپراق پيش مي رود در فاصله حدود 500 متري از ابتداي اين جاده آبراهه اي وجود دارد که بطرف شمال جلو مي رود . وارد اين آبراهه مي شويم و تا به آبريز آن برسيم سپس وارد جاده اي قديمي که تقريباً آثاري از آن باقيمانده است مي شويم .

بخشي از اين جاده بطرف غرب يعني تا دهانه تونل قديمي که مسدود است و در آن آب جمع شده است پيش رفته و بخشي ديگر به شمالشرق محدوده که کارهاي بسيار قديمي ( شدادي ) در آنجا وجود دارد منتهي مي گردد .

نقشه موقعيت و راههاي دسترسي معدن مس و سرب ايپک ، مقياس 000/300 : 1

در مورد سوابق فعاليتهاي انجام شده در گذشته پرونده اين معدن در بايگاني مشاهده نشده است . عمليات و فعاليتهاي گذشته انجام شده بر اساس شواهد موجود :

اين فعاليتها شامل حفر تونل و ترانشه و چاه مي باشد . تونل اين معدن در طول 40 ساله اخير حفر شده است که بعلت مسدود بودن دهانه و جمع شدن آب در آن امکان دسترسي و دستيابي هب داخل آن نمي باشد اما در فاصله اي حدود يک کيلومتر شمالشرقي اين تونل تعداد دو ترانشه با فاصله 200 متر از هم وجود دارد که بر اساس اظهار آقاي صفرخاني کارگر سابق معدن مربوط به فعاليتهاي بسيار دور و تاريخي معروف به شدادي مي باشد .

در فاصله حدود 100 متري شرق دهانه ي تونل چاهي به عمق 12 متر و ابعاد 2 × 2 متر که در فعاليت هاي اخير حفر شده است وجود دارد .

زمين شناسي ومشخصات کانسار :

محدوده اين کانسار بر روي نقشه کالکي موجود در سوابق معدن مشخص نمي باشد . بنابراي تنها محدوده فعاليت ها وعمليات صورت گرفته در اين منطقه مورد نظر قرار مي گيرد .

از نظر وضعيت توپوگرافي اين کانسار در ميان ارتفاعات کوتاه و دامنه تپه ماهور مانند آنها و مشرف به جنوب قرار گرفته است  . اين کوهها که روند عمومي آنها شرقي ـ غربي مي باشد دنباله ي غربي ارتفاعات جار و هستند و از طرف شمال به دشت اشتهارد و از سوي جنوب به تپه هاي شرق ايپک متهي مي گردند .

از نظر ساختار مي توان گفت اين منطقه بخشي از سازند زمين شناسي دوران سوم و توفهاي آندزيتي همراه با لاوهاي آندزيتي مربوط به اين دوران است که از شمال ايپک تا جنوب صالح آباد گسترش دارند . لاوهاي آندزيتي که بيشترين گسترش آن در ناحيه غربي تونل حفر شده مشاهده مي شود ، شامل چندين تپه مشرف به جاده آسفالته ايپک مي باشد که به رنگ قرمز مايل به صورت رخنمون دارند .

کانسار مورد نظر در روي زمين شامل آثاري از مالاکيت است که بصورت قشري نازک و بسيار پراکنده در سطح سنگهاي توفي آندزيتي و يا درزه هاي آنها رخنه کرده است  . اين سنگها در اثر فشارهاي تکتونيک داراي خرد شدگي فراوان مي باشند .

با بررسيهاي که در دهانه اين تونل بعمل آورده شدضخامتي از زون مينراليزه که در آن اثاري از مس و منگنز و همچنين قطعاتي از ستگ آهن که بصورت عدسيهائي از اوليژيست است مشاهده مي شود که قطر حدود 10 متر را دارا مي باشد . در اين زون آثار التارسيون بصورت کائولنيزاسيون و سيليسيفيکاسيون و هماتيتيزاسيون مشاهده مي شود . آثار گسلي احتمالي با جهت شمال 40 درجه شرق و شيب 75 درجه شمال غربي در نزديکي دهانه تونل مشاهده مي شود که شديدترين نقطه آلتراسيون در آنجا وجود دارد ، رگه اي از باريت و هماتيت به رنگ قرز در نزديکي دهانه ي تونل ديده مي شود که روند آن شمال شرق جنوب غرب است . در قسمت غرب اين معدن در بخش شمالغربي ايپک و تقريباً در امتداد همين زون مينراليزه ، کانسار باريت ايپک وجود دارد . اين معدن کانسار نيز که داراي يک رگه باريت با کيفيت خوب و ضخامت حداقل 2 متر است . در داخل تشکيلات توفها و لاوهاي آندزيتي که در بخش شرقي تقريباً حالت آگلومرا دارد بوجود آمده است . رگه باريت مورد اشاره نيز مينراليزه بوده و شامل کانيهاي گالن ، کالکو پيريت ، مالاکيت و آزوريت است .

شدت مينراليزاسيون اين رگه خيلي بيشتر از محدوده ي منگنز ايپک مي باشد . با توجه به وجود معدن باريت ـ هماتيت ديگري در غرب اين منطقه و معادن مس و آهن کوههاي جارو حدس زده مي شود کمربندي دگرگوني و کاني سازي وجود دارد که از کوههاي جوشالو تا شرق کوههاي جارو کشيده شده است . اين کاني سازي بيشتر نتيجه فعاليت محلولهاي گرمابي است که در غرب کوههاي جارو بصورت رگه هاي باريت و هماتيت تظاهر نموده است و بتدريج بطرف شرق به کانسار هاي مس و آهن تبديل شده است اما بطور کلي در محدوده ي اين معدن شدت کاني سازي بسيار ضعيف بوده و ظاهراً کاني منگنز بصورت آغشتگي در اين معن مشاهده مي شود .

بمنظور آزمايش کيفي رگه هاي اين معدن که در دو منطقه جدا از هم واقع است دو نمونه تههي و به آزمايشگاه داده شده است . اين نمونه ها به صورت عرضي تفريباً از ضخامت کل رگه مهيا گرديده که نتايج آنها بشرح ذيل مي باشد .

| Ag P.P.m | Cu % | Pb % | Fe % | Mn % | Zn % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202 | 4.91 | 1.88 | 9.25 | 0.16 | 4.59 |  |
| 150 | 2.2 | 1.5 | 10 | 0.2 | 1.89 |  |

با توجه به اينکه دسترسي به داخل تونل و بررسي وضعيت و موقعيت رگه واقع شده در دهانه آن امکان پذير نبوده و نمونه ها از سطح رگه گرفته شده است . از نظر وجود ساير عناصر نظير نقره و روي و مس مي بايست اين معدن مورد بررسي بيشتر قرار گيرد . زيرا در حال حاضر با وجود شرايط فعلي و بدون دستيابي به داخل تونل ذخيره قابل توجهي نمي توان براي آن تعيين نمود . اما بنظر مي رسد کار اکتشافي بيشتر بر روي اين کانسار مانند پياده نمودن شبکه ژئوشيميايي خالي از ارزش نباشد .

برش زمين شناسي معدن سرب و مس و منگنيز ايپک

عدسيهاي اوليژيست موجود در رگه معدني مس و سرب ايپک

گسل و رگه با آلتراسيون سيليسي معدن مس و سرب ايپک

دهانه تونل و رگه ي معدني واقع در حاشيه آن ( معدن مس و سرب و منگنز ايپک )

نمايش رگه معدني مس و سرب ايپک و گسل واقع شده در بين آن

2 ـ 2 ـ معدن مس قمشلو :

محل و موقعيت جغرافيائي

اين معدن در فاصله 65 کيلومتري غرب تا جنوب غرب کرج قرار دارد . براي رسيدن به معدن ميبايست 45 کيلومتر در جاده کرج اشتهارد پيش برويم . در اين محل که در مسير جاده آسفالته مردآباد ـ اشتهارد مي باشد جاده اي خاکي بطرف جنوب جدا مي شود که با روستاي پلنگ آباد حدود 2 کيلومتر فاصله دارد . اين جاده خاکي که بطرف آبادي کمرگان پيش مي رود ، تا اين روستا حدود 6 کيلومتر طول دارد . حدود يک کيلومتر ديگر پس از خروج از اين آبادي بطرف جنوب پيش رفته سپس بطرف راست يعني غرب مي پيچيم بعد از طي حدود يک کيلومتر ديگ بطرف شمال غرب ادامه مسير داده و پس از طي 6 کيلومتر ديگر به دهانه ي دره اي که در آن معدن وجود دارد مي رسيم . حدود يک کيلومتر ديگر در داخل اين دره جلو مي رويم تا به معدن مي رسيم  . يعني از کمرگان تا معدن حدود 9 کيلومتر فاصله است .

پروانه بهره برداري معدن به شماره 17322 ـ 18/4/45 از طريق گواهي کشف بنام آقاي مهدي توکلي به شرکت معدني ابرو متعلق به شرکت مسکان واگذار گرديد . مدت پروانه بهره برداري 15 ستل با حداقل استخراج سه ساله اول هر ساله 250 تن و 7 % حقوق دولتي بر اساس راي جلسه مورخ 28/7/48 شورايعالي معادن به شرکت مسکان واگذار گرديد .

ميزان ذخيره قطعي 000/15 تن و احتمال 000/45 تن مي باشد . در تاريخ 8/5/54 بر اساس درخواست آقاي توکلي در مورد استخراج باريت به نامبرده پاسخ داده شده است که با ارسال نقشه 000/1 : 1 و گزارش اکتشافي جديد از ماده معدني اقدام نمائيد تا رسيدگي بعمل آيد .

تشکيلات زمين شناسي ناحيه شامل توفهاي اندزيتي و رگه هاي نسبتاً ضخيم سيليس و سنگ لايه هاي رسوبي است .

نقشه موقعيت و راههاي دسترسي معدن مس قمشلو ، مقياس 000/300 : 1

اين کانسار بصورت رگه هاي بزرگ و کوچک در داخل سنگ آذرين بين 3/0 تا 5/2 متر است . قسمت اعظم ماده معدني آهن از نوع اوليژيست مي باشد . ولي عيار سنگ مس بين 10 تا 18 درصد تغيير مي کند .

ماده معدني اصلي معدن از نوع کالکوزين ، کالکوپيريت ، آزوريت ، مالاکسيت و کمي نقره است سنگ آهن در مجاورت رگه هاي مس و گاهاً بصروت در هم با هماتيت ، اليژيست ، پيريت و ليمونيت مشاهده مي شود . گانگ کانه ، اکسيد آهن و سيليس است .

جهت عمومي رگه مس شرقي و غربي باشيب 80 يا نزديک به 90 درجه است که در داخل يک شکستگي واقع شده است . کاني سازي بنظر مي رسد نتيجه نفوذ محلولهاي گرمابي و هيدروترمال است . اکثراً کانيهاي مس اکسيده شده و بصورت مالاکيست و آزوريت در کنار کاني آهن يعني اوليژيست و چسبيده به آن ديده مي شود .

بخشهاي بالايي تقريباً بصورت تونلهاي کوتاه استخراج گرديده . در داخل دره هم تونلي اکتشافي بطرف جنوب و بطول حدود 140 متر حفر شده است تا رگه کاني دار را در عمق  و همسطح با کف دره اکتشاف نمايد .

در فاصله حدود يکصد متري داخل اين تونل رگه اي با آلتراسيون سيليسي و با امتداد شرقي غربي يعني تقريباً در امتداد لايه هاي توفيت و توفهاي آندزيتي با ضخامت حدود يک متر مشاهده مي شود . رگه اي از اوليزيست با همين امتداد به ضخامت حدود 15 سانتيمتر وجود دارد که اين رگه به طرفين تونل باريکتر مي شود . اين رگه در داخل رگه سيليس قرار دارد . علاوه بر اين رگه در ميان لايه بندي توفها که در ابتداي تونل شيب 45 درجه بطرف جنوب دارند و بتدريج در داخل تونل شيبشان تندتر مي شود . ماده معدني همراه با گانگ سيليس ديده مي شود . اين نوع کاني سازي از محل يکصدمتري تونل ببعد که در آنجا رگه اوليزيستي وجود دارد مشاهده نمي شود .

ضخامت رگه مس دار و آهن دار در نزديک به سطح زمين و در داخل حفره هاي استخراجي بالاي کوه به 3 الي 4 متر مي رسد .

کانيهاي مس بصورت ملاکيت و آزوريت و اوليژيست به شکل رگچه هاي با ضخامت بين 10 تا 15 سانتي متر در داخل يک کانگ ريوليتي تقريباً آلتره شده ديده مي شود . دره اي که دهانه تونل در آن قرار گرفته بنظر مي رسد امتداد گسلي شرقي غربي باشد که سرتاسر کوه جارو را طي مي کند . و شاخه هاي فرعي شمال شرق ـ جنوب غرب غربي به آن مي پيوندند .

در امتداد اين رگه بطرف شرق دو ترانشه اکتشافي با فاصله حدود 100 متر از تولنهاي فوقاني حفر شده است . اين دو ترانشه با فاصله 10 متر و با اختلاف ارتفاع حفر شده اند . ترانشه فوقاني آثار بسيار کمي از کاني آهن بصورت آغشتگي در درزه ها را نشان مي دهد . اما ترانشه دوم که بنظر مي رسد امتداد درگه را در شرق تونل يافته باشد داراي رگه هاي اولژيست است .

در دهانه ي ورودي به دره ي معدن نيز جاده اي بطرف غرب پيش رفته و پس از 200 متر وارد کارگاهي مي شود که مقداري سنگ از آنجا استخراج گرديده است . اما در سنگهاي استخراج شده حتي در کارگاه با چشم غير مسلح اثري از کاني سازي مشاهده نمي گردد .

در طول مسير جاده به اين کارگاه باندي با توفهاي تغيير رنگ داده و سيليسي شده مشاهده مي شود که در درزه هاي آن کلني اپيدوت مشاهده ميشود . اين امر را مي توان نتيجه ي يک دگرگوني دانست . دو نمونه از رگه ي داراي کانيهاي مس و آهن گرفته و بمنظور آزمايش شيميايي به آزمايشگاه فرستاده شد . نتيجه آزمايش شيميايي اين نمونه ها بشرح زير مي باشد .

| Fe % | Ni P.P.m | Mn % | Ag P.P.m | Cu % | Pb % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.44 | 0.1 | 0.15 | 34 | 23.45 | 0.24 |  |
| 30.1 | 0.2 | 0.23 | 0.7 | 0.6 | 0.37 |  |

از حاصل نتايج آزمايشهاي شيميايي نمونه ها وجود درصد قابل توجهي از کاين آهن و مس استنباط مي گردد در اين کانسار مس بصورت امتزاجي از مالاکيت و آزوريت و آهن بصورت عدسيهاي از اوليژيست مشاهده مي گردد . علاوه بر اين دو کاني ملاحظه مي نمائيم که عنصر نقره بطور متوسط نيز در اين نمونه ها عياري اقتصادي را نشان داده است . اما با توجه به اينکه اين دو نمونه ، بطور متوسط در رگه ي معدن يکي از سطح و ديگري از داخل تونل گرفته شده است اينگونه بنطر مي رسد که کاني سازي مس فقط در سطح انجام شده و در فاصله ي حدود 25 متري در زير سطح و در افق هم تراز با کف تونل عمود بر رگه اثري از کاني سازي مس مشاهده نمي گردد . از طرفي تمرکز کاني سازي مس هم تقريباً درقله بالاي تونل انجام شده و پس از چند ده متر بطرف شرق و غرب اين تمرکز تقريباً کم شده و از بين مي رود بطوريکه اثري از مس بصورت عيني مشاهده نمي شود . قمستي از منطقه متمرکز کاني سازي در زمان فعاليتهاي گذشته معدن بصورت مخلوطي از سنگ مس و آهن استخراج گرديده است . از محصول استخراج شده مقداري نامشخص به خارج از معدن و مابقي در محل معدن باقي مانده است . با توجه به مراتب فوق و بررسيهاي بعمل آمده بر عمليات اکتشافي استخراجي سابق ذخيره قابل توجهي را نمي توان براي اين معدن در نظر گرفت . معذلک پيشنهاد مي گردد چنانچه بررسيهاي اکتشافي بيشتري بر روي آهن در اين معدن انجام شود بتوان به نتايج بهتري دست يافت .

برش زمين شناسي معدن قمشلو

دهانه تونل اکتشافي معدن قمشلو

لايه ي توفهاي آندزيتي معدن مس قمشلو

رگه معدني و تونلهاي حفر شده در آن ( معدن مس قمشلو )

دپوي سنگ آهن همراه با مس موجود در سنگر معدن قمشلو

3 ـ معادن زغال سنگ

1 ـ 2 ـ معدن زغال سنگ حسنک در

1 ـ محل و موقعيت جغرافيائي :

اين معدن در استان تهران و در فاصله ي حدود 100 کيلومتري شمال غرب تهران و 65 کيلومتري شمال شهرستان کرج قرار گرفته است .

براي رسيدن به معدن مي بايست پس از طي حدود 85 کيلومتر جاده ي کرچ چالوس از محل آبادي حسنکرد که در حاشيهي غربي رودخانه کرج واقع شده است پس از عبور از روي اين رودخانه و عبور از ميان حسنکدر تا کنار مسجد آبادي پيش برويم . از ان محل جاده وارد رودخانه اي مي شود که بدليل آب بردگي نمي توان از آن استفاده نمود . از اين قسمت ببعد مي بايست پاي پياده حدو د4 کيلومتر تا مسير معدن را از کنار رودخانه طي نمود.

ارتفاعات غربي معدن بنام کوه گرجان خوانده مي شود .

اين منطقه کوهستاني است و تقريباً صعب العبور مي باشد . دره هاي عميق داشته و در ميان آنها رودخانه جاري است . اکثر آباديها بلکه تمام آنها در حاشيه جاده کرج چالوس قرار گرفته و بدليل صعب العبور بودن در نزديکي معدن روستايي وجود نداشته و فقط حسنکرد نزديکترين آبادي به محل معدن مي باشد .

معدن در حدود 51 درجه و 16 دقيقه طول و 36 درجه و 5 دقيقه عرض جغرافيايي قرار گرفته است . امکان کار و فعاليت بيش از 8 ماه در طول سال وجود نداشته و بقيه فصول بعلت بارش شديد سرد و يخبندان است .

سوابق و کليات :

پروانه بهره برداري از اين معدن پس از انجام مزايده عمومي به شماره 30318 ـ 18/7/46 به ميزان حداقل استخراج سه ساله اول بهره برداري سالانه 3200 تن بر مبناي 8 % حقوق دولتي و بههر مالکانه براي مدت 15 سال بنام شرکت سهامي معدني سيليس ايران صادر گرديد .

نقشه موقعيت و راههاي دسترسي معدن ذغالسنگ حنسکدر ، مقياس 000/300 : 1

آقاي محمد عدالت رفتار زادپور درخواست انتقال پروانه بهره برداري اين معدن را بنام خود که بر اساس راي جلسه مورخ 7/10/1350 شواريعالي معادن اين انتقال منوط به رفع نواقص فني معدن گرديده نمود . بوسيله ي صلح نامه اي که تنظيم گرديد معدن به آقاي عدالت رفار زادپور و ايشان نيز به آقاي جواد اصغري منتقل نمودند .

در تاريخ 22/4/53 آقاي حاج رضا کاوندتقاضاي انتقال پروانه بهره برداري را بنام خود نموده است . پروانه بهره برداري بموجب راي جلسه مورخ 25/1/54 از درجه اعتبار ساقط گرديد . ميزان استخراج ذغالسنگ در سال 51 ـ 50 ، 200 تن بوده است . حجم عمليات تونلي انجام شده در سال 52 بشرح زير مي باشد .

تونل شماره 17		260 متر

تونل شماره 10		300 متر

تونل شماره 2		200 متر

تونل شماره 1		500 متر

تونل شماره 9		370 متر

سوابق موجود در پرونده اين معدن که در اختيار قرار گرفته بود ، بيانگر عمليات ذکر شده بالا مي باشد .

زمين شناسي و مشخصات کانسار :

معدن ذغال سنگ حسنکدر از جمله معادن ذغال سنگ منطقه البرز است که سن تشکيل آن به ژوراسيک زيرين ( الياس ) مي رسد . اين سازند ذغالدار که شمشک نام دارد داراي امتداد شمال 50 درجه شرق و شيب 22 درجه شمال غرب است .

قبل از رسيدن به معدن و در اواسط راه و در شمال رودخانه لايه ي ذغالسنگ شيل دار بطول حدود 300 متر در ميان لايه هاي آهکي نازک لايه در دامنه ي کوه مشاهده مي شود که تقريباً 60 سانتيمتر ضخامت دارد . آثار محل دهانه تونلي که بنظر مي رسد عمود بر لايه زده شده است نيز 15 سانتيمتر پائينتر از رخنمون لايه مشاهده مي شود و بوسيله ي واريزه پر شده است .

اين لايه که شرح آن در بالا آورده شده و بنظر مي رسد ميان لايه هاي آهکي مربوط به ترياس که بطور هم شيب و با ضخامت حداقل 100 متر در زير تشکيلات ذغالدار ژوراسيک واقع شده قرار گرفته است . تشکيلات ذغالدار شمشک در اين منطقه دستخوش تکتونيک شديد واقع شده و شديداً چين خورده اند . بطوريکه مقطع و عکس تهيه شده از اين لايه ها نشان مي دهد بصورت يک ناوديس و يک طاقديس با محور شمال شرق ـ جنوب غرب بر روي آهکهاي سازند ترياس قرار گرفته است .

در شمال اين واحدهاي سنگي توفهاي سبز ائوسن نيز قابل مشاهده است . بدليل سست بودن و شيلي بودن لايه هاي معدن و گذشت زمان دهانه ي تونلهاي حفر شده قديمي مسدود شده و امکان بازديد از داخل آنها و تهيه نمونه حتي بصورت سطحي وجود نداشت . آثار لايه هاي ذغال فقط در سطح زمين و در دامنه ي پر شيب ارتفاعات منطقه قابل رويت بود که بدليل مخلوط شدن با واريزه صحت نمونه گيري از بين رفته است .

با توجه به پرسش از اهالي روستاي حسنکدر که در فعاليت گذشته معدن نيز مشغول بکار بوده اند لايه هاي ذغال از ضخامت زيادي برخوردار بوده اما هيچکدام از آنها قابليت کک دهي نداشته اند . ذغالهاي استخراج شده در زمان فعاليت سابق معدن ، بوسيله ي چهارپا به حسنکدر حمل مي شده است و از آنجا به نقاط ديگر ارسال مي گردد .

اما از ميزان ذغال استخراج شده آماري در دسترس نمي باشد . همانطور که ذکر گرديد راه دسترسي به معدن بسيار سخت بوده و براي ايجاد جاده مي بايست مناطق سنگي زيادي را آتشباري نمود که خود مستلزم صرف هزينه ي زيادي مي باشد که در قيمت تمام شده ماده ي معدني تأثير خواهد داشت .

بنابراين با توجه به عدم اطلاع کافي از ميزان ذخيره و کيفيت ماده معدني اظهار نظر دقيقي در مورد اقتصادي يا عدم اقتصادي بودن آن نمي توان بيان نمود اما با توجه به اظهار نظر اهالي حسنکدر که ذغال آن حرارتي بوده و هزينه ي راهسازي زيادي خواهد داشت معدن بنظر نمي رسد در حال حاضر بتواند هزينه ي استخراج خود را تامين نمايد .

برش زمين شناسي معدن ذغال سنگ حسنکدر

نمايش چين خوردگي لايه هاي ذغالدار ژوراسيک معدن حسنکدر

توفها و آهکهاي دوران سوم واقع در انتهاي دره حسنکدر

نمايش آهکهاي ترياس و لايه ذغالي آن واقع در دره ورودي به معدن حسنکدر

امتداد لايه ذغالسنگ واقع در لايه هاي آهکي ترياس ( ذغال سنک حسنکدر )

معدن زغال سنگ زرجرد :

اين معدن در استان تهران وتحت سرپرستي اداره کل معادن و فلزات و در فاصله ي حدود 5/28 کيلومتري شمال شهرستان قزوين قرار گرفته است . براي دستيابي به معدن از جاده آسفالته ، قزوين به الموات مي بايست استفاده نمود . درسر راه قزوين به معلم کلايه و رد فاصله ي حدود 27 کيلومتري اين جاده گردنه اي رفيع بنام قسطين لار وجود دارد . پس از عبور از پست امدادي وزارت راه جاده اي خاکي از سمت چپ جدا شده و بطرف غرب و پائين گردنه ي مي رود اين جاده تا حدود 5/1 کيلومتر آن با ماشين کمک دار قابل استفاده بوده و بقيه ي آن تا داخل محدوده معدن قابل استفاده نمي باشد . جاده هاي داخل معدن نيز بعلت آب بردگي قابل استفاده نيستند . حدود 2 کيلومتر طول جاده داخل معدن مي باشد .

شرايط آب و هوائي معدن به دليل واقع شدن در ارتفاعات البرز بگونه اي است که زمستانهائي بسيار سخت و يخبندان دارد بنابراين بيش از 8 ماه در سال امکان کار و فعاليت در اين معدن وجود ندارد .

در دره هاي معدن آب چشمه جاري بوده و از نظر آب مصرفي مشکلي وجود ندارد . بهمين علت تمام آبراهه هاي معدن سرسبز و داراي درخت فراوان است . محل معدن در موقعيت حدود 50 درجه و 15 دقيقه طولي و 36 درجه و 25 دقيقه عرض جغرافيايي قرار گرفته است .

زمين شناسي و مشخصات کانسار :

کاني اين معدن ذغاسنگ مي باشد . ساختار زمين شناسي اين کانسار را سازند شمشک مربوط به دوره ژوراسيک زيرين ( لياس ) تشکيل داده است . اين سازند را واحدهاي شيلي لايه هاي ماسه سنگ آهکي و تناوبي از ذغاسنگ و آرژيليت بوجود مي آورد . ضخامت اين واحد در اين منطقه تقريباً نزديک به يک کيلومتر مي باشد شيب اين لايه ها تقريباً 30 درجه شمال شرق و جهت آنها 63 درجه شمال غرب است . يان شيلها بسيار نازک لايه بوده و در بخش شمالي و شرقي معدن کنگلومراهاي قرمز رنگ قاعده تشکيلات کرج بصورت دگرشيب برروي آن قرار گرتفه است که نشان دهنده ي پيش روي دريا پس از يک نبود چنيه بندي است . بعلت فرسايش شديد در بخش هاي مرکزي معدن اين کنگلومرا از بين رفته و سازند شمشک رخنمون يافته است .

نقشه موقعيت و راههاي دسترسي معدن ذغال سنک زرجرد ، مقياس 000/300 : 1

چندين لايه ي ذغالسنگ ( حداقل 5 لايه ) در اين معدن با توجه به دهانه هاي تونلي  که پر شده و تنها آثاري از آن باقي مانده است حدس زده مي شود قابل کار بوده است . دو لايه ذغالي در بريدگي آبراهه ابتداي معدن قابل مشاهده مي باشد . ضخامت اين لايه ها حداقل 50 سانتيمتر است ، دو نمونه از اين لايه ها جهت تجزيه شيميايي گرفته شده  بقيه لايه ها بعلت فرسايش شديد پوشيده شده است و امکان نمونه گيري دقيق از آنها ميسر نبود .

در داخل شيلها قطعات لانه زنبوري و نودولهائي مملو از اکسيد آهن وجود دارد . اين منطقه از نظر تکتونيک داراي پيچيدگي است و جابجائيهاي ايجاد شده در آن نتيجه ي عملکرد گسل ها مي باشد. دو گسل عمده با جهت شمال شرق جنوب غرب اين سازند را تحت تأثير قرار داده است . اين دو گسل آبراهه هاي بزرگ معدن را بوجود آورده و موجبات پديدار شدن چشمه نيز گشته است .

شمال اين ناحيه را آهکهاي سازند دليچاي که جوانتر از سازند شمشک مي باشد و بر روي آن هم شيب و با ارتباط گسله قرار گرفته است .

نتيجه آناليز شيميايي نمونه هائي که گرفته شده است بشرح زير مي باشد :

| % کربن | ارزش حرارتي کالري | دانسيته | کک دهي | % مواد فرار | % خاکستر | درصد رطوبت |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70.94 | 6229 | 1.79 | 1 | 36.5 | 44.5 | 3.7 |  |
| 69.41 | 6191 | 1.6 | 1 | 31 | 40.9 | 2.6 |  |
| ازت % | ئيدروژن % |  |  |  |  |  |  |
| 24.90 | 4.16 |  |  |  |  |  |  |
| 19.47 | 4.07 |  |  |  |  |  |  |

با مقايسه نتيجه آزمايش اين نمونه ها با طبقه بندي ذغالسنگ ها ملاحظه مي نمائيم ذغال سنگ هاي اين ناحيه جزء ذغال هاي ليگنيتي بوده و خاکستر زياد و حرارت کمتر ي نسبت به بقيه ذغالسنگها دارد . فشارهاي تکتونيکي اعمال شده و سست  بودن لايه هاي شيلي که ذغال سنگها را در ميان گرفته است از جمله ي عوامل غير اقتصادي بودن استخراج از اين معدن بنظر مي رسد .

برش زمين شناسي معدن زرجرد

گسل واقع در ورودي معدن و کنگلومراي واقع شده بر روي سيلهاي ذغالدار

دور نماي معدن ذغال سنگ زرجرد .

دهانه تونل بسته شده و لايه ي ذغال واقع در بالاي آن ( معدن ذغال سنگ زرجرد ) .

کنتاکت سيلهاي ذغالدار و کنگلومراي روي آن ( معدن ذغالسنگ زرجرد )

عکس از رگه زغالي واقع در معدن ذغالسنگ زرجرد .

2 ـ 3 ـ معدن ذغال سنگ سفيد ارک :

معدن ذغال سنگ سفيد ارک در استان تهران و در فاصله ي حدود 54 کيلومتري شمال غرب شهرستان کرج واقع شده است . بمنظور دستيابي به اين معدن ميبايست از  طريق اتوبان تهران قزوين و در کيلومتر 75 اين جاده استفاده نموده و از اين محل وارد جاده آسفالته و خروجي بطرف شمال که به روستاي خور مي رود بشويم . از ابتداي اين جاده تا آبادي خور حدود 8 کيلومتر فاصله مي باشد . پس از رسيدن به روستاي خور و گذر از آن وارد جاده اي خاکي مي شويم که به طرف شمال پيش مي رود اين جاده به روستاي سفيدارک که تا خور حدود 5 کيلومتر فاصله دارد منتهي مي گردد .

روستاي سفيد ارک در جوار معدن قرار داشته و 3 الي 4 خانوار سکنه دارد . در گذشته اين روستا از تعداد سکنه ي زيادتري برخوردار بوده است که بيشتر آنها به هشتگرد ، کرج و تهران مهاجرت نموده اند . بنابراين پرسنل مورد نياز جهت اين معدن از روستاي خور و فشند و ساير آباديهاي همجوار تامين مي گردد .

مايحتاج مورد نياز و ساير اقلام قابل استفاده در معدن را از شهرستانهاي هشتگر و کرج مي توان تهيه نمود . هواي معدن در تابستان معتدل گرم و در فصل زمستان سرد و داراي يخبندان است .

آب آشاميدني و مورد نياز معدن را از چشمه اي واقع در روستاي سفيدارک مي توان تهيه نمود . اما بدليل کمبود منابع آب در اطراف معدن آب غير شرب معدن را مي بايست از آبادي خور و يا شهرستان هشتگرد تهيه نمود .

سوابق معدن ذغالسنگ سفيدارک

اولين بار درخواست پروانه اکتشاف در تاريخ 6/10/51 توسط خانم ام البنين بهمن نژاد صوتر گرفت . پروانه اکتشاف در پاسخ به درخواست نامبرده بنام ايشان به شماره 414184 و در تاريخ 28/11/1325 صادر گرديد . در تاريخ 30/11/53 گزارش عمليات اکتشاف توسط دارنده ي پروانه ي اکتشاف به اداره کل معادن و فلزات ارائه و در خواست صدور گواهينامه کشف گرديد .

نقشه موقعيت و راههاي دسترسي معدن باريت و ذغال سنگ سفيدارک ، مقياس 000/300 : 1

اکتشاف عبارت از حفر 300 متر تونل و 130 متر ساندري و يکصد متر مکعب ترانشه بوده است . ذخيره قطعي اعلام شده مقدار 000/200 تن مي باشد . گواهينامه کشف معدن به شماره 22411 در تاريخ 9/6/65 بنام دارنده ي پروانه اکتشاف صادر گرديد . دفترچه مشخصات معدن در تاريخ 30/1/65 بوسيله ي اداره معادن و فلزات زنجان تهيه و با پيشنهاد استخراج سالانه 1500 تن تقاضاي فعال نمودن معدن گرديد .

اين معدن در زمان انقلاب تعطيل شد و تا کنون راکد مانده است .

وضعيت و موقعيت زمين شناسي معدن ذغالسنگ سفيدارک

اين معدن را لايه هاي ذغال سنگي دوران دوم زمين شناسي و دوره ي ژواسيک تشکيل مي دهد . اين لايه ها که در ميان رسوبات سنگي مربوط به اين دوره زمين شناسي يعني ژوارسيک مياني ( لياس ) قرارگرفته است ، بنام تشکيلات شمشک خوانده مي شود . اين لايه هاي ذغالي با ضخامتهاي مختلف در لابه لاي رسوبات سنگي که اغلب از ماسه سنگ و شيل مي باشند رسوبگذاري شده است .

از ميان اين لايه ها سه لايه ذغالسنگ که با ضخامتهاي بين 50 تا 75 سانتيمتر گزارش گرديده قابل کار تشخيص داده شده که بر روي آنها کار اکتشافي و استخراجي انجام مي شده است .

اين لايه هاي ذغال در بخش مرکزي و شمالي معدن قرار دارد در بخش جنوبي نيز لايه ذغال سنگ گزارش گرديده که لايه مياني آن حدود 50 سانتيمتر ضخامت داشته و لايه هاي زيرزمين و بالائي آن حدود 10 سانتيمتر ضخامت دارد .

سازند شمشک که قديمترين تشکيلات رسوبي ناحيه ي معدن را بوجود مي آورد از ناحيه اي واقع در حدود 2 کيلومتري مشال خور رخنمون داشته و تا قله ارتفاعات شمال سفيدارک ادامه مي يابد .

اين لايه هاي سنگي شيب عمويشان بطرف جنوب مي باشد . اما بدليل تکتونيک شديد حادث شده بر اين ناحيه که بخشي از ارتفاعات البرز مرکزي را تشکيل مي دهند شيب و جهت آنها تغيير يافته بطوريکه در قسمت غربي معدن امتداد آنها شمالي جنوبي و با شيب ملايمي بطرف غرب تغيير جهت داده اند . گسترش اين تشکيلات ذغالدار در اين ناحيه تا فشند از شرق و تا حدود هيوتا غرب ادامه مي يابد . در بخش مياني اين تشکيلات آهکهاي ضخيم لايه ژوراسيک فوقاني تشکيلات لارو دليچاي سازد شمشک را مي پوشاند .

در شمال معدن تشکيلات ژوارسيک توسط کنتاکت گسله در مقابل ماسه سنگهاي لالون قرار گرفته است .

ذغال سنگهاي اين معدن از نوع حرارتي بوده  و کک شو نمي باشند .

اما بنا به اظهار يکي از اهالي آبادي سفيدارک رگه اي با ضخامت حدود 20 سانتيمتر در دهانه سياه دره کک شو مي باشد ولي آثاري از آن در سطح زمين مشاهده نمي شود .

عمليات انجام شده در فعاليت بهره برداري گذشته عبارتند از :

حفر پنجاه ترانشه به حجم هر ترانشه ده متر مکعب .

حفر 12 حلقه چاه به عمق حدود 12 متر در داخل دگه هاي ذغال

حفر تعداد 4 تونل دنباله رگه با مقطع 8/1  × 4/1 متر در بخش مرکزي و شمالي .

در حال حاضر هيچگونه آثاري از تونلها و ترانشه هاي حاصل فعاليت گذشته معدن مشاهده نمي شود . در چند ساله اخير تونلي شيبدار در معدن به عمق حدود 15 متر حفر شده است که بخشهائي از آن ريزش نموده .

در اين تونل لايه ذغالي به ضخامت حدود 15 سانتيمتر با شيب حدود 20 درجه تا عمق اين تونل پيش رفته است شيب اين رگه بطرف بطرف غرب مي باشد . اين لايه ذغال معدن است که کاملاً مشخص بوده و بوسيله ي واريزه پوشيده نمي باشد . محل حفر اين تونل در دهانه ي سياه دره و نزديک به آبادي سفيدارک و مجاور چشمه آبادي واقع شده است . عمده لايه هاي ذغالي معدن در دره اي واقع در شمال شرق سفيدارک بنامهاي اره چال و خشک دره قرار دارد . اين لايه هاي ذغال بموجب گزارش هاي ساليان گذشته از نوع حرارتي بوده . بعلت پوشيده بودن رخنمون لايه ها در اثر عوامل فراسايش و همچنين بسته بودن دهانه تونلهايي که در زمان فعال بودن معدن حفر گرديده است امکان نمونه گيري از اين لايه ها نبود و از لايه ذغال واقع در تونل جديد و لايه ذغال موجود در کف رودخانه واقع در دهانه سياه دره 2 نمونه گرفته شده است که نتيجه آزمايش بعمل آمده بر روي آنها بشرح زير مي باشد :

| ارزش حرارتي | % مقدار کربن | % کک دهي | % گوگرد | % مواد فرار | % خاکستر | % رطوبت | شماره نمونه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8094 | 87/94 | 2 | 64/1 | 8/11 | 3/5 | 6/0 |  |
| 7711 | 67/77 | 1 | 69/1 | 5/17 | 6/51 | 9/0 |  |
| % ازت | % نيتروژن | دانسيته |  |  |  |  |  |
| 07/1 | 06/4 | 41/1 |  |  |  |  |  |
| 79/17 | 54/4 | 87/1 |  |  |  |  |  |

با توجه به آناليز بدست آمده از روي مقدار مواد فرار موجود در اين نمونه ، اين ذغالسنگ در رديف ذغالهاي لاغر و نيم چرب قرار مي گيرد . در اين نوع ذغالسنگها درصد مواد فرار بين 10 تا 18 درصد مي باشد . نسبت کربن راسيو در اين نوع ذغالها 3 تا 8 درصد مي باشد .

نسبت مقدار کبن به مواد فرار را کربن راسيو مي نامند . اين نسبت در اين دو نوع ذغالسنگ اين معدن برابر

و

چنانچه معيار کک دهي ذغالها را از 1 تا 7 تقسيم بندي نمائيم کک دهي يکي از نمونه ها 1 و ديگري 2 مي باشد . که نمايانگر ميزان کک دهي بسيار پائين است .

درصد خاکستر موجود در يک نمونه 3/5 است که متوسط درصد خاکستر لايه هاي معدن حدود 26 % مي شود . با توجه به تمامي بررسيهاي بعمل آمد ذخاير ذغال اين معدن حرارتي بوده و بصورت خاکستر مي باشد . قابليت کک دهي آن بسيار ناچيز است نياز به مطالعه اکتشافي داشته مطالعات اکتشافي گذشته و سيستماتيک بنظر نمي رسد . لايه هاي ذغالسنگ در ميان شيلها و آرژيليت قرار گرفته است و تونلها نياز به نگهداري خواهد داشت . با توجه به سست بودن لايه هاي دربرگيرنده ذغال بنظر مي سد تونلها بطور کلي تخريب شده و باز سازي آنها امکان پذير نباشد . اليه هاي متشکله سازند شمشک بسيار تکتونيزه و تحت تأثير سيستم گسل قرار گرفته اند و يک سري از اين گسلها در شمال منطقه و داراي امتداد شرقي غربي مي باشند که بنظر مي رسد در نتيجه رواندگي تشکيلات ژوراسيک بر روي سازندهاي قديمتر باشد .

روند گسلهاي سري دوم شمالي جنوبي تا شمال شرق ـ جنوب غرب تغيير مي نمايد .

شکل برش زمين شناسي معدن باريت سفيدارک

دورنماي معدن ذغالسنگ و باريت سفيدارک

سنگرخاکي تونل قديمي معدن ذغال سنگ سفيدارک که دهانه آن مسدود مي باشد .

4 ـ 3 ـ معدن ذغالسنگ گاجره :

محل و موقعيت جغرافيايي :

اين معدن در فاصله حدود 81 کيلومتري شمال شرقي شهرستان کرج و در فاصهل حدود 123 کيلومتري شمال غرب تهران و در جوار معدن گاجره دولتي و پيست اسکي ديزين واقع شده است بطوريکه استفاده معدني از بخشي از محدوده توسط فدراسيون ورزشهاي زمستاني ممنوع اعلام شده است .

براي رسيدن به معدن مي بايست از طريق شهرستان کرج وارد جاده چالوس شده و پس از عبور از نساء و گچسر در کيلومتر 65 اين جاده و اولين پل بعد از آبادي گچسر بطرف راست پيچيده  و اين جاده را تا کيلومتر 13 پيش برويم ، راه ارتباطي معدن به جاده آسفالته پيست گاجره بوسيله ي پلي که بر روي رودخانه احداث گرديده است بهم متصل مي شود .

تمامي طول مسير کرج تا پل ارتباطي آسفالته بوده و فقط جاده داخل معدن خاکي مي باشد .

هواي منطقه در فصل تابستان از اعتدال خوب و مناسبي برخوردار بوده و در فصل زمستان پر برف و يخبندان است اما با اين وجود چون کار معدن بصورت زيرزميني است امکان فعاليت در تمام فصول وجود دارد .

نيروي انساني مورد نياز را مي توان از ولايت رود و گاجره که در 4 و 6 کيلومتري معدن قرار دارند تامين نمود .

سوابق معدن :

سابقه بهره برداري از اين معدن به سال 1317 برمي گردد . در سال 1332 اسناد مالکيت پروانه بهره برداري اين معدن به شماره 8124/26856 مورخ 7/10/1332 بنام آقاي علي امامي صادر گرديده است . بر اساس اين پروانه بهره برداري استخراج سه ساله اول بهره برداري سالانه 500 تن مي باشد .

نقشه موقعيت و راههاي دسترسي معدن ذغالسنگ گاجره ، مقياس 000/300 : 1

در طي 34 سال بهره برداري از اين معدن قريب 16 تونل در محدوده ي اين پروانه حفر شده است . از اين تعداد حدود 4 تونل قابل استفاده و بقيه غير قابل استفاده اعلام شده است . در بازديد بعمل آمده امکان بازديد از داخل تونلها وجود نداشت و دهانه ي تمام تونلها مسدود شده و بوسيله ي خاک پر شده است .

علاوه بر تونلهائي که توسط بهره بردار يعني آقاي امامي حفر گرديده است ، تونلهاي ديگري در ناحيه ي غربي معدن حفر شده است که بنا به اظهار آقاي غلامرضا کلهر نگهبان معدن حاصل فعاليت شرکت آرسين بوده است که قبل از فعاليت آقاي امامي در اين معدن عمليات اکتشافي انجام مي داده است .

ساختمانهاي موجود در سر معدن کلاً حدود 250 متر مربع زير بنا دارد . سقف اين ساختمانها شيرواني و تماماً سالم مانده است . از شواهد و قرائن موجود در سر معدن مانند وجود سرمته و واسطه هاي لوله هاي حفر سونداژ چنين بر مي آيد که عمليات حفاري عميقي در اين معدن انجام شده است .

موقعيت زمين شناسي و مشخصات کانسار :

اين معدن در سازندهاي مربوط به دوران دوم زمين شناسي و دوره ژوراسيک قرار گرفته است . نوع ماده ي معدني ذغالسنگ است که بصورت لايه هائي با ضخامت هاي مختلف در ميان لايه هاي ماسه سنگي سيلتستون و شيل هاي سازند شمشک با شيب حدود 65 درجه و جهت شمال شرقي جنوب غربي بطور متناوب قرار گرفته است . بعلت سست بودن سنگهاي اين سازند قديمي و شدت عمل فرسايش تمام لايه هاي ذغالي پوشيده شده و فقط بصورت آثار ذغال در سطح رخنمود دارند .

تعداد لايه هاي ذغال شناخته شده در اين معدن 11 لايه بوده است . که قبلاً به ترتيب ذيل نامگذاري شده اند .

1 ـ لايه بهمن 		با ضخامت 8/0 متر

2 ـ لايه تنگ 		با ضخامت 2/1 متر

3 ـ لايه خليلي 		با ضخامت 45/0 متر

4 ـ لايه نو 		با ضخامت 6/0 متر

5 ـ لايه اسماعيلي 	با ضخامت 6/0 متر

6 ـ لايه ککي		با ضخامت 7/0 متر

7 ـ لايه رمضاني 	با ضخامت 8./0 متر

8 ـ لايه الواري 		با ضخامت 4/0 متر

9 ـ لايه تيغه اي 		با ضخامت 5/0 متر

10 ـ ملاقاسمي 		با ضخامت 9/0 متر

11 ـ لايه شاهوردي 	با ضخامت 7/0 متر

همانطور که در بالا آمده است از لايه هاي نامبرده شده تنها دو لايه از ذغال اين معدن کک شو بوده که بيشترين فعاليت اکتشافي و استخراجي بر روي اين دو لايه انجام مي شده است .

اين تونل در داخل تونل 1 که راستاي آن حدود 1300 متر طول داشته و عمود بر رگه پيشروي نموده است ، سپس پس از قطع لايه هاي ککي ، تنگ ، لايه 1 لايه 9 و لايه ي رمضاني به سمت شمال شرق پيش رفته اين پيش رفتگي در اين جهت حدود 100 متر بوده است .

در جهت ديگر يعني جنوب غربي و در امتداد همين تونل پيش روي حدد 500 متر گزارش شده است . در فاصله ي 280 متري اين بخش از تونل دنبال لايه ، کارگاه استخراج احداث شده بود .

همانطور که اشاره گرديد فعاليت در اين معدن با حفر تونل بصورت عمود بر لايه  و سپس پيش روي در امتداد لايه را احداث کارگاه استخراج بوده است که تمام دهانه ي تونلها مسدود مي باشد . بنابراين با توجه به انتباط از گزارشهاي موجود و بازديد بعمل آمده از محل معدن آثار عمليات سطحي بصورت حفر ترانشه مشاهده نمي شود تا بتوان نمونه هاي مورد نياز را از آن تهيه نمود . آثار ذغالي لايه ها در سطح نيز هم بعلت اکسيده بودن و هم به دليل مخلوط بودن ناخالصيهاي سطحي صحت و دقت نمونه گيري را بسيار کاهش خواهد داد .

بنابراين نتيجه گيري و جمع بندي وضعيت اين معدن بر اساس اظهارات اهالي محل و گزارشات حکايت از وجود دو رگه ي با ضخامت 7/0 و 8/0 متر با کک دهي مناسب در يمان 11 رگه کشف شده در داخل تونل معدن دارد . بر همين اساسس 9 لايه باقيمانه بعنوان ذغال حرارتي و ضخامت بين 4/0 تا 2/1 متر گزارش گرديده است . بنابراين تجديد فعاليت و فعال نمودن اين معدن با توجه به اينکه از نظر جغرافيايي در موقعيت مناسبي قرار دارد و کک نيز ارزش اقتصادي زيادي دارد با احتمال قريب به يقين سودآور خواهد بود . اين نکته نيز حايز اهميت است که اظهارات نگهبان معدن حاکي از اين موضوع بود که مالکيت ساختمانها و زمينهاي ابتداي معدن متعلق به آقاي امامي بهره بردار سابق معدن مي باشد .

برش زمين شناسي معدن زغالسنگ گاجره

ساختمان هاي قديمي و کارهاي اکتشافي قديمي معدن گاجره

نمايش گسل بزرگ در دره ورودي معدن بين ژوراسيک و ائونس

نمايش توفهاي دوران سوم واقع در دامنه غربي دره گاجره

لايه هاي ژوراسيک تشکيلات شمشک معدن ذغالسنگ گاجره

4 ـ معادن باريت

1 ـ 4 ـ معدن باريت سفيدارک :

محل و موقعيت جغرافيايي :

اين معدن در استان تهران و در فاصله حدود 55 کيلومتري شمال غرب شهرستان کرج و در فاصله ي حدود 91 کيلومتري شمال غرب شهر تهران قرار گرفته است .

بمنظور دستيابي به اين معدن مي بايست از طريق اتوبان تهران قزوين و در کيلومتر 75 اين جاده از اتوبان خارج شده و وارد جاده خور بشويم . اين جاده تا خور آسفالته است و  حدود 8 کيلومرت طول دارد .

پس از عبور از روستاي خور  مستقيم بطرف شمال پيش رفته و وارد جاده اي خاکي مي شويم که بعد از طي 5 کيلومتر ، به روستاي سفيدارک مي رسيم

معدن باريت حدود 7/0 کيلومتري شمال سفيدارک قرار دارد که بوسيله ي جاده اي جيپ رو به اين آبادي ارتباط داشته است اما در حال حاضر بدليل تخريب و فرسايش امکان استفاده از اين جاده وجود ندارد .

معدن در 50 درجه و 42 دقيقه طول جغرافيايي و 36 درجه و 4 دقيقه عرض جغرافيايي واقع شده است . روستاي سفيدارک که بيش از چند خانوار در آن ساکن نبوده و اکثريت اهالي آن به شهرهاي بزرگ همجوار مهاجرت نموده اند . از نظر آب در مضيقه مي باشد بهمين لحاظ شغل اهالي اين آبادي دامداري است . بعلت واقع شدن در منطقه اي کوهستاني هواي معدن در زمستان بسيار سرد و طاقت فرسا مي باشد . بنابراين بيش از 8 ماه از سال امکان کار و فعاليت وجود ندارد .

ارتفاع متوسط معدن از سطح دريا 220 متر و بلندترين نقطه ارتفاعي معدن 3000 متر از سطح آبهاي آزاد ارتفاع دارد . آباديهاي اطراف معدن عبارتند از : فشند ـ خور و عرب آباد .

سوابق :

پروانه بهره برداري اين معدن به شماهر 48452 مورخ 21/11/44 براي مدت 15 سال بنام خانم ام البنين بهمن نژاد با ميزان حداقل استخراج سالانه 1000 تن صادر گرديد .

در تاريخ 29/2/1357 تقاضاي جديد پروانه بهره برداري براي يک دوره ي ديگر بعمل آمده است . در تاريخ 20/6/1360 ، اداره کل امور بهره برداري با ادامه فعاليت معدن بصورت اجرت المثل موافقت نموده است . چون در اين محدوده علاوه بر باريتين ، ماده معدني ذغالسنگ نيز مشاهده گرديده است . بنابراين بموجب درخواست صاحب پروانه ، اداره ي کل بهره برداري طي نامه شماره 401636 مورخ 23/3/58 اجازه ي اکتشاف ذغال سنگ را نيز صادر نمود .

بعلت عدم پرداخت حقوق دوليت ، بموجب نامه شماره 502541 مورخ 29/9/66 و بر اساس راي جلسه شماره 15 مورخ 27/6/63 شواري عالي معادن پروانه بهره برداري معدن توسط اداره کل معادن و فلزات باطل گرديد . اداره کل معادن و فلزات طي نامه ي شماره 530370 ـ 17/3/69 به خانم ام البنين بهمن نژاد اعلام نموده است . کارشناسان اين اداره از محدوده چروانه اکشتاف شماره 414184 مورخ 28/11/51 که بنام شما صادر گرديده است بازديد بعمل آورده تا پس از تهيه دفترچه مشخصات نسبت به واگذاري معدن اقدام بعمل خواهد آمد .

زمين شناسي و مشخصات کانسار :

معدن باريت سفيدارک در تشکيلات سنگي قديمي مربوط به دوران دوم زمين شناسي قرار گرفته است . زمينهاي اين منطقه را بخش ذغالدار ژوراسيک زيرين تشکيل داده است که سازند شمشک نام دارد . اين سازند را شيلهاي ذغالدار ، شيل و ماسه همراه با لايه هاي آهکي بوجود آورده است . شيب عمومي لايه هاي سنگي از شمال بطرف جنوب است اما در قسمتهائي از محدوده معدن شيب و جهت لايه ها بعلت گسلهاي ناشي از فشارهاي تکتونيک تغيير مي کند .

جهت کلي آنها تقريباً شمال 45 درجه غرب و شيب 45 درجه جنوب است که در پاره اي از نقاط مانند دهانه سياه دره تا شمال 25 درجه شرق و شيب 20 درجه غرب تغيير مي نمايد . قاعده اين سازند از ماسه سنگهاي سيليسي و کنگلومرا تشکيل شده است . رسوبات جوانتر از سازند شمشک آهکهاي لار هستند که بصورت هم شيب روي آنها را پوشانده است . اين آهکها در دره ي سفيدارک فرسايش داشته و تشکيلات ژوراسيک رخنمون يافته است.

منشاء تشکيل رگه هاي باريت محلولهاي هيدروترمال مي باشد که احتمالاً در نتيجه فعاليتهاي تکتونيکي اواخر دوران سوم و نفوذ اين محلولها در شکستگيهاي ماسه سنگهاي سيليسي قاعده ژوارسيک بوجود آمده است . در مجموع سه رگه باريت با فاصله ي حود 20 تا 30 متر از يکديگر با جهت تقريباً شرقي ـ غربي تا 80 درجه شرقي در شکستگيهايي با شيب 82 درجه جنوبي در محدوده مشاهده مي شود . ضخامت اين رگه ها که تقريباً بصورت شبکه اي در داخل ماسه سنگ نفوذ نموده است بين 5/2 تا 3 متر است . طول اين سه رگه از 100 تا 120 متر تغيير پيدا مي کند . بدليل اينکه ماسه سنگها ميزبان خوبي براي تشکيل و بوجود آوردن کانسار نمي باشند ، اين رگه داراي ناخالصي زياد و عمق کم مي باشد .

تونلي با طول حدود 12 متر در زير دومين رگه و در افق حدود 20 متري زير آن حفر گرديده است . بنظر مي رسد هدف از حفر اين تونل اکتشاف عمق رگه ها باشد . در داخل اين تونل به غير از رگچه هاي کوچکي از باريت اثري از رگه باريت مشاهده نمي شود .

علاوه بر اين سه رگه در شمال شرقي محدوده نيز در داخل شيلها يک رگه باريت با ضخامت حدود 2 متر و طول 35 متر مشاهده مي گردد که يک تراشنه بر روي اين رگه و در عرض آن حفر شده است . آنچه که در اين ترانشه مشاهده مي شود تناوبي از رگچه هاي 5 سانتيمتري باريت و 20 تا 30 سانتيمتري شيل در داخل رگه مي باشد .

از سه رگه سه نمونه متوسط و سرتاسري برداشت گرديده است که نتيجه ي آناليز آنها بشرح زي مي باشد :

| Bao | So3 | Cao | Fe2o3 | Al2o3 | Sio2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.78 | 23.35 | 1.9 | 0.6 | --- | 22.2 | SE – 1 |
| 40.9 | 20.5 | 2 | 0.4 | --- | 18.3 | SE – 2 |
| 32.21 | 17.1 | 3.66 | 5.6 | 7.39 | 25.8 | SE – 3 |

با توجه به بررسي جميع جهات ملاحظه مي شود اين کانسار چه از نظر کمي ، چه از نظر کيفي از وضعيت مناسبي برخوردار نمي باشد . اما از طرف ديگر لازم به ذکر است عمليات و کارهاي اکتشافي انجام شده بر روي اين معدن بسيار ناچيز و مي توان گفت در حد مطلوب نمي باشد . زيرا عمق اين رگه ها نامشخص مي باشد و تنها تونل کوتاهي که در زير يکي از رگه ها حفر شده است کوتاه و ناکافي است . ولي همانطور که بيان گرديد ماسه سنگها ميزبان خوبي براي جايگزيني مواد معدني نيستند .

اين کانسار از کانسارهاي هيدروترمال مي باشد که در نتيجه ي نفوذ محلولهاي گرمابي حاصل  فعاليتهاي کوهزائي اواخر دوران سوم در ميان رسوبات دوران دوم بوجود آمده است بنظر نمي رسد از نظر فني اقتصادي قابليت بهره برداري داشته باشد .

2 ـ 4 ـ معدن باريت خاتون آباد :

محل و موقعيت جغرافيايي : اين معدن در استان تهران و در فاصله ي حدود 10 کيلومتري جنوب شرقي قرار گرفته است . براي رسيدن به معدن مي بايست پس از خروج از تهران از طريق جاده خاوران و از فاصله ي حدود 7 کيلومتري اين جاده ( مبداء ميدان افسريه ) وارد جاده خاکي شويم که از سمت چچ جاده ارتباطي تهران ـ ايوانکي جدا شده و بطرف شمال پيش مي رود . طول جاده ي فرعي که به معدن منتهي مي گردد ، حدود 3 کيلومتر است حدود 1 کيلومرت آن آسفالته و بقيه حاکي درجه 2 مي باشد . انتهاي جاده اسفالته به يک واحد صنعتي تهيه بر مرغ و پاسگاه شکارباني مي رسد که براي دستيابي به معدن از محوطه ي آنها مي بايست عبور نمود.

به دليل اينکه اين معدن به شهر تهران نزديک بوده و تقريباً در محدوده ي جنوب شرقي اين شهر قرار دارد از نظر آب و هوائي مشابه شهر تهران است و در تمام فصول امکان فعاليت در آن وجود دارد . اين کانسار در موقعيت طولي جغرافيايي بين 51 درجه و 32 درقيقه و 51 درجه و 37 دقيقه و رض 35 درجه و 30 دقيقه و 35 درجه و 40 درجه واقع شده است .

سوابق و کليات :

از سوابق اين معدن بعلت در اختيار نداشتن پرونده آن اطلاعاتي در دسترس نمي باشد معدن باريت خاتون آباد در بخشي از ارتفاعات مسگرآباد واقع شده است .

اين بخش از محدوده ارتفاعات مسگرآباد شامل تپه ماهورهاي نسبتاً کوتاهي است که منشاء آبريزهاي دشت جنوب اين ارتفاعات مي باشد . روند عمومي اين کوهها تقريباً شرقي ـ غربي بوده و از سمت غرب بطرف شرق به ارتفاع آنها افزوده مي شود .

نقشه موقعيت و راههاي دسترسي معدن باريت خاتون آباد ، مقياس 000/300 : 1

بلندترين ارتفاع اين ناحيه قله ي کوه برجمالي است که حدود 2251 متر از سطح دريا ارتفاع دارد . از نظر ساختار زمين شناسي اين معدن در واحدهاي سنگي دوران سوم زمين شناسي بوجود آمده است . جوانترين رسوبات منطقه را آبرفتهاي دوران چهارم تشکيل داده که محصول فرسايش و حمل و رسوبگذاري سنگهاي دوران سوم مي باشند که در دامنه ي جنوبي ارتفاعات مسگرآباد نهشته هاي آبرفتي را بوجود آورده اند .

سازند تشکيل دهنده ي سنگهاي منطقه سازند کرج مي باشد که از لاوهاي آندزيتي و توفهاي آندزيتي و سنگهاي آذر آواري بوجود آمده است .

منشاء تشکيل اين کانسار محلولهاي گرمابي مي باشد که در شکستگيهاي حاصل از فشارهاي تکتونيکي کوهرزايي اواخر دوران سوم نفوذ نموده است . امتداد عمومي اين باريتها تقريباً شرقي ـ غربي و شيب آنها بطرف شمال مي باشد . اما امتداد دو رگه که با کپاس اندازه گيري شده بصورت زير است :

يکي از رگه ها که ضخامتي در حدود 30 سانتيمتر را نشان مي دهد شمال 70 درجه شرق مي باشد . امتداد و امتداد رگه ديگر شمال 30 درجه شرق است .

شيب رگه اول حدود 65 درجه و رگه دوم حدود 80 درجه اندازه گيري شده است . رگه اول در راس يک تپه بطول حدود 25 متر رخنمون دارد ، در امتداد اين رگه در دو نقطه بطرف شرق رگه هايي بطول 5 متر و 3 متر بيرونزدگي دارد . در مجموع 4 رگه باريت با ضخامتهاي کم و طول کوتاه مشاهده مي شود که ذخيره قابل توجهي ندارند از اين رگه يک نمونه متوسط تهيه و تجزيه شيميايي گرديده است که نتيجه آن بشرح زير مي باشد.

| Pbo % | Sio2 % | So3 % | Bao % | Cao % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.27 | 7.24 | 29.91 | 53.39 | 3.49 |  |

يک نمونه ديگر از اين معدن بمنظور مشخص نمودن انواع کانيهايي که ممکنست همراه با باريت وجود داشته باشد گرفته شده و جهت آزمايش X – Ray  به آزمايشگاه ارسال گرديده است که نتيجه آن به شرح زير مي باشد :

نتايج اين آزمايشها بيانگر کيفيت مناسب ماده معدني مي باشد . علاوه بر کيفيت موقعيت بسيار مناسب اين معدن را اقتصادي مي نمايد . اما عدم وجود ذخيره ، کافي و همچنين واقع شدن در محدوده ي حفاظت شده محيط زيست اين معدن را در حال حاضر از نظر اقتصادي فاقد ارزش نموده و امکان بهره برداري از آن وجود ندارد .

دورنماي معدن باريت خاتون آباد و رگه باريت

نمايش ضخامت رگه ي باريت خاتون آباد

5 ـ معادن خاک صنعتي

1 ـ 5 ـ کائولن باغ زندان :

محل و موقعيت جغرافيايي :

معدن کالوئن باغ زندان در استان تهران و در فاصله ي حدود 12 کيلومتري جنوب شرقي ترهان و در جوار معدن آهک مسگرآباد متعلق به سيمان تهران قرار گرفته است .

راه دستيابي به معدن از طريق جاده افسريه به گرمسار مي باشد . بدين ترتيب که پس از طي حدود 7 کيلومتر بعد از ميدان افسريه بطرف گرمسار به محل پل سه راهي سيمان مي رسيم پس از خروج از جاده ي گرمسار از زير اين پل عبور نموده و به طرف ديگر جاده اي که سمت تهران پيش مي رود برمي گرديم . سپس از کنار ديوار فنس کشي شده پادگان بطرف ارتفاعات شمال اين جاده که ساختمان زنداني قديمي بنام زندان هارون در حاشيه ي آن واقع شده پيش مي رويم از ميان محوطه يک کارخانه توليد پر و باغ کنار آن عبور مي نماييم . به ارتفاعات که رسيديم جاده بطرف چپ مي پيچد و وارد رودخانه اي که از طرف شمال به جنوب سرازير مي شود گرديده و به سمت شمال ادامه مي يابد . انتهاي اين مسير به محدوده ي کائولن مي رسد اين معدن در طول 51 درجه و 34 دقيقه و 35 درجه و 36 دقيقه عرض جغرافيايي قرار گرفته است . امکان کار و فعاليت در اني معدن در طول تمام فصول مي باشد . بعلت نزديک بودن به تهران تمام امکانات را مي توان از اين شهر تأمين نمود .

عمليات انجام گرفته :

اين عمليات شامل تعدادي چاله ژئوشيميايي است که بدون نظم و غير اصولي حفر گرديده است . اين چاله ها فاصله هاي متفاوتي با هم داشته و هيچ امتداد مشخصي ندارند . علاوه بر اين چاله ها تعدادي ترانشه روي محلهائي آثار کائولن مشخص بوده است  و رخنمون سفيد رنگ داشته است حفر گرديده که عمق حداکثر آن 2 متر است و طول بين 3 ـ 5 متر دارند .

نقشه موقعيت و راههاي دسترسي معدن کائولن باغ زندان به مقياس 000/300 : 1

آثار تونلي که دهانه ي آن تخريب شده و بصورت ترانشه درآمده است با سطح مقطع 5/2 × 2 ديده مي شود . اين تونل بتوسط دويلي به خارج از آن راه دارد . عمق اين دويل حدود 12 متر است . يک کارگاه استخراج در ابتداي محدوده معدن نيز با طول و عرض و ارتفاع 5×5×10 متر نيز احداث گرديده است .

سوابق و کليات :

محدوده اين معدن بصورت موافقت اصولي اکتشاف بوسيله ي آقاي افخمي درخواست گرديده است . بدليل واقع شدن اين محدوده در منطقه ي حفاظت شده توسط محيط زيست با واگذاري آن موافقت نگرديده است .

زمين شناسي و مشخصات کانسار :

اين کانسار درون سنگهاي آندزيتي و آذر آواري دوره ائوسن که سازند کرج را تشکيل مي دهد بوجود آمده است . کاني اين معدن کائولن مي باشد که نتيجه آلتراسيون آندزيتها و توفهاي آندزيتي غني از فلدسپات است . روند عمومي اين سنگها تقريباً شرقي غربي است . اين تشکيلات داراي گسترشي تا نزديک آبادي توچال هستند که بنظر مي رسد در نتيجه فشارهاي تکتونيکي گسلهاي متعدد و موازي با جهت شمال غرب جنوب شرق موجب خردشدگي و نفوذ محلولهاي گرمابي در بخشهايي از سنگ هاي اين ناحيه و آلتراسيون شديد در محدوده معدن شده و موجبات دگرسان شدن لاوهاي آندزيتي حاوي فلدسپات و در نتيجه ايجاد کائولن را فراهم آورده باشد . وجود رگه هاي باريت در  شرق اين محدوده گواه فعاليت ئيدروترمالي است .

انواع آثار التراسيون از قبيل هما تيتزاسيون ـ ژيپيسيفيکاسيون ـ ليمونيتيزاسيون و سيلسيفيکاسيون مشاهده مي شود . در قسمتهائي از محدوده ، کائولن بصورت تده هاي کوچک همراه با بلورهاي ژيپس فراوان مشاهده مي شود . در دهانه ي تونل کائولن بصورت رگه هاي سفيد رنگ با ضخامت حدود 5 سانتيمتر درون درزه ها و شکافهاي آندزيت آلتره شده يافت مي شود که بنظر مي رسد از خلوص خوبي برخوردار باشد . اما بطور کلي ذخيره معدني فقط شامل چند توده پراکنده مي باشد . از دو قسمت معدن نمونه گرفته شد تا از نظر شيميايي و اشعه ايکس آزمايش بعمل آيد و از نظر خلوص و عناصر فراهم و همچنين کانيهاي تشکيل دهنده ي آن بررسي گردد نتايج بدست آمده بشرح زير مي باشد :

| % Cao | % So3 | % Mgo | % Fe2o3 | % Al2o3 | % Soo2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.73 | 0.63 | 0.17 | 1.02 | 14.95 | 64.86 |  |
| Quartz – Plogioclase (albite – Oligocase) + Kaolinite ( minor ) |  |

با توجه به نتايج بدست آمده از تجزيه شيميايي و ساير عوامل و فاکتورهاي حاصل از بررسي وضعيت زمين شناسي و منشاء تشکيل اين کانسار بنظر مي رسد از نظر اقتصادي نمي توان جايگاهي براي آن منظور داشت .

اين معدن در محدوده حفاظت شده توسط محيط زيست قرار دارد .

برش زمين شناسي معدن کائولن باغ زندان

2 ـ 5 ـ معادن عبدل آباد :

الف ـ معدن کائولن عبدل آباد :

اين معدن در استان تهران و در فاصله حدود 17 کيلومتري شمال قزوين قرار گرفه است . براي رسيدن به معدن مي بايست از طريق ميدان آزادي ، قزوين که در انتهاي اتوبان تهران قزيون و ابتداي شهر قرار گرفته است وارد جاده آسفالته الموت شويم حدود 15 کيلومتر اين جاده را طي نموده و از کيلومتر 15 به طرف چپ پيچيده  و وارد جاده خاکي روستاي عبدل آباد مي شويم 2 کيلومتر از جاده خاکي را که طي نمائيم به سينه کارهاي معدن مي رسيم .

موقعيت جغرافيايي معدن در طول 50 درجه و 8 دقيقه و 36 درجه و 19 دقيقه عرضي واقع شده است .

نزديکترين آبادي به معدن عبدل آباد است که بيش از يک کيلومتر با معدن فاصله ندارد . آب و هواي معدن در تابستان گرم و زمستان سرد و يخبندان مي باشد .

عمليات انجام شده :

عمليات بهره برداري در طي دوره هاي گذشته در سينه کارهاي دو بخش معدن که بوسيله ي يک آبراهه از يکديگر جدا مي شود انجام شده است . يکي از اين سينه کارها که در بخش انتهاي غربي معدن و با جهت شمالي جنوبي مي باشد يکصد متر و سينه کار دوم که شرقي ـ غربي است حدود 200 متر طول دارد .

زمين شناسي و مشخصات کانسار :

ماده معدني اين کانسار کائولن مي باشد . اين کاني از ديگرساني فلدسپاتها در نتيجه ي تأثير آبهاي اسيدي آبهاي فرورو با pH   مناسب تشکيل مي شود . بعلت اين نوع تغيير در سنگهاي آندزيتي و توفهاي آندزيتي سازند کرج که ساختار زمين شناسي محدوده اين معدن را تشکيل مي دهد موجب پديدار شدن کانسار کائولن عبدل آباد گرديده است . ارتباط سازندهاي زمين شناسي اطراف اين معدن با سنگهاي در برگيرنده ي ماده معدني ( که در واقع وجود اين نوع سنگها اغلب در تشکيل خاکهاي صنعتي نقش مهمي ايفا مي نمايند ) . بصورت کنتاکت گسله بوده و روند شرقي غربي دارند . کائولن يا بعبارت ديگر خاک صنعتي بوجود آمده در طول همين روند بصورت يک باند با عرض تقريبي 20 متر داراي آثار سطحي يا رخنمون است .

نقشه موقعيت و راههاي دسترسي معدن کائولن و منگنز عبدل آباد ، مقياس 000/300 : 1

در بخش فوقاني اين تشکيلات که حدود 700 متر پهنا دارد اندزيتها به توفهاي آندزيتي با رنگ سبز روشن تبديل شده است . بخش شمالي اين کانسار را آهکهاي تشکيلات دليچاي که بصورت هم شيب روي سازند شمشک قرار گرفته است و بلندي محدودي را بوجود مي آورد ، تشکيل مي دهد .

از ماده معدني اين سينه کارها سه نمونه از نقاط مختلف گرفته شده است از سه نمونه تجزيه شيميايي صورت گرفته است که نتيجه آن بشرح زير مي باشد :

| Mno | Cao | Fe2o3 | Al2o3 | Sio2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.23 | 17.4 | 4.4 | 11.2 | 44.9 |  |
| 0.33 | 8.7 | 3.1 | 10.5 | 58.3 |  |
| 0.2 | 2.3 | 1.8 | 14.1 | 50.6 |  |

يک نمونه بمنظور مشخص نمودن کانيهاي موجود در اين نمونه ها با مخلوط نمودن آ«ها آزمايش اشعه ايکس گرديده که نتيجه آن نيز ذيلاً آمده است

همانطور که ملاحظه مي گردد درصد خلوص ماده معدني با توجه به آناليزهاي مختلف انجام شده خيلي پائين  است و ناخالصيهايي ديگر نظير اکسيد آهن و کربنات کلسيم و فلدسپاتها ، ارزش اقتصادي اين ماده معدني را کاهش داده و حتي از خاک صنعتيهاي درجه 2 نيز پائين تر آورده است . با توجه به اينکه اين نوع خاکها در صنايع کاشي و سراميک مصرف دارد و روز به روز با پيشرفت اين صنعت نياز به مصرف خاکهاي با کيفيت بالا مي باشد بنابراين اميدي نمي رود اين معدن از نظر کيفيت ماده معدني چشم انداز مطلوبي داشته باشد . معذالک پيشنهاد مي گردد با توجه اينکه در اين معدن ذخائر اکتشاف نشده وجود دارد نمونه اي جهت تست تکتولوژي و تعيين کيفيت فيزيکي آن از تمام نقاط معدن تهيه و مورد بررسي قرار گيرد .

برش زمين شناسي معدن کائولن عبدل آباد

کارگاه شماره 2 معدن کائولن عبدل آباد

ـ معدن منگنز عبدل آباد

معدن منگنز عبدل آباد در فاصله حدود 20 کيلومتري شمالشرقي قزوين واقع شده است . به منظور دستيابي به اين معدن نيز مانند معدن کائولن عبدل آباد ، از کيلومتر 15 جاده الموت بطرف غرب يعني روستاي عبدل آباد پيچيده اين جاده را تا داخل اين روستا پيش مي رويم سپس پس از عبور از عبدل آباد بطرف شرق برمي گرديم و وارد دره اي که در پشت و شمال معدن کائولن قرار دارد مي شويم . پس از طي حدود 2 کيلومتر که از آبادي عبدل آباد پيش رفته به معدن مي رسيم .

بجز 15 کيلومتر اوليه مسير الموت بقيه جاده معدن خاکي مي باشد . در فاصله بين روستاي عبدل آباد و معدن چشمه اي در حاشيه جاده وجود دارد که مي تواند آب آشاميدني معدني را تامين نمايد .

نيروي انساني و آب صنعتي مورد نياز معدن را مي شود از روستاي عبدل آباد تهيه نمود . بلحاظ نزديک بودن معدن به شهرستان قزوين ساير امکانات از نظر سوخت ، تعميرات و مواد غذايي را مي توان تامين نمود . در مورد سوابق گذشته اين معدن اين شرکت پرونده اي در اختيار نداشته است .

مشخصات کانسار :

اين معدن در داخل تشکيلات آهکي مربوط به دوران دوم و در داخل يک شکستگي با امتداد شمال 70 درجه شرق و شيب 65 درجه جنوب شرقي تشکيل شده است . اين سازند آهکي که با شيبي در حدود 40 درجه شمال و امتداد شرقي غربي در برگيرنده اين کانسار است داراي لايه بندي ضخيم تا متوسط مي باشد و گسترش محدودي دارد . اين سازند آهکي بر روي توفهاي آندزيتي دوران سم با کنتاکت گسله از جنوب و از طرف شمال بر روي شيلهاي شمشک بصورت هم شيب قرار گرفته است .

اين آهکها داراي چرتهاي سيليسي کاملاً مشهود است ، بنابراين با وجود چنين مشخصاتي مي توان آنرا معادل تشکيلات دليچاي دانست که سن زمين شناسي آنها به دوره ژوراسيک مي رسد .

کاني سازي در داخل گسل با مشخصات فوق الذکر صورت گرفته است . علاوه بر اکسيد منگنز اکسيد آهن بصورت هماتيت نيز در بخش شرقي کانسار و در ديواره هاي کارگاه استخراج مشاهده مي شود . اين گسل داراي طولي محدود است و از طرف شرق به توده نفوذي که بنظر آندزيتي مي رسد محدود شده است .

اين کاني در سطح رخنمون چنداني نداشته اما در عمق بصورت کيسه اي خاکي و سياهرنگ در حفره هاي آهکي جايگزين شده است . عيار ماده معدني بنظر نمي رسد بيش از 30 % باشد . معذالک دو نمونه از آن جهت آناليز شيميايي انتخاب شده است . در معدن سه کارگاه استخراج بترتيب با ابعاد 12 × 17 متر و 7 × 12 متر و 5 × 7 متر ديده مي شود که در يکي از آنها چاهي به عمق حدود 5/3 متر حفر شده است .

از اين سه کارگاه حدود 20 تن ماده معدني استخراج شده است که در سر معدن موجود مي باشد .

رنگ کاني سياه با جلاي خاکي است که با توجه به ابعاد عيني کانسار و وضعيت و حالت جايگزيني آن در داخل شکستگي نمي توان ذخيره قابل توجهي براي اين کانسار منظور داشت . اما با اين وجود بطور قطع نمي توان گفت معدن ذخيره ندارد . زيرا اکتشافات انجام دشه ناقص بوده و کانسار را در حد حفر چند ترانشه و چاهک اکتشاف نموده است .

بنابراين با حفر يک تونل از قسمت جنوبي و در زير منطقه اي که گسل در آن کاملاً مشخص بوده و چاهک در آن حفر شده است بطور عمود بر امتداد کاني سازي با اختلاف ارتفاع حدود 25 متر مي توان عمق کاني سازي و ضخامت آنرا در عمق مشخص نمود . سپس با ايجاد رکوب در دو طرف اين تونل در صورت مثبت بودن به حفر تونل عمود بر رگ و پيشروي در امتداد رگه پرداخت .

از دو رگه معدني ودپو موجود در سنگر معدن دو نمونه برداشته اند . نتيجه ي آناليز انجام شده به شرح زير مي باشد :

| Mno2 | F2o3 | Mno |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2 | 21.6 |  |
|  | 2.5 | 36.7 |  |

گسلي که کاني سازي در امتداد آن انجام شده است در سطح امتداد کاملاً مشخصي ندارد اما در داخل کارگاهي که چاهک در آن حفر شده کاملاً مشخص مي باشد . بيشترين تمرکز کاني نيز در همني منطقه است . در صورتيکه عرض اين منطقه را بطور متوسط 4 متر د نظر بگيريم و طول آنرا حدود 25 متر و عمق کاني سازي 20 متر برآورد نمائيم ، حجم زمين شناسي ذخيره معادن :

متر مکعب  2000 = 4 × 20 × 25  خواهد شد .

اگر وزن مخصوص ماده معدني را با توجه به کيفيت آن حدود 3 در نظر بگيريم بنابراين ذخيره اين معدن را حدود 6000 تن برآورد مي نماييم .

مخلوط منگنز و اکسيدهاي آهن باقيمانده در ديواره ترانشه معدن عبدل آباد

دپوي سنگهاي معدني استخراج شده از داخل ترانشه هاي معدن منگنز عبدل آباد

نمايش گسل و منگنز موجود در داخل ترانشه در ميان طبقات آهکي معدن سنگر عبدل آباد

نمايش طبقات آهکي چرت دار معدن منگنز عبدل آباد

6 ـ معادن منگنز

1 ـ 6 ـ منگنز ايپک :

محل و موقعيت جغرافيايي :

اين معدن در استان تهران و در فاصله حدود 110 کيلومتري جنوب غربي تهران و در فاصله 12 کيلومتري شهرستان اشتهارد قرار دارد .

براي رسيدن به معدن مي بايست پس از طي فاصله ي تهران اشتهارد که از  طريق مهر شهر ـ مردآباد ـ اشتهارد است ، قبل از خروج از اين شهرستان و نرسيده به پمپ بنزين اشتهارد به طرف چپ يعني جنوب تغيير مسير داده و بطرف روستاي ايپک که تا اشتارد 12 کيلومتر فاصله دارد پيش برويم . حدود 5/0 کيلومتر قبل از ايپک سمت چپ جاده جاده اي خاکي که از داخل آبراهه عبور مي نمايد جدا مي شود آثار بسيار کمي از اين جاده باقيمانده است بطوريکه تشخيص آن براي شخصي که سابقه ي بازديد از اين معدن را نداشته باشد بسيار مشکل مي باشد . اين جاده پس از طي حدود 5/0 کيلومتر به تعدادي تپه مي رسد در پشت آن دهانه ي تونلي وجود دارد که مسدود مي باشد . اين معدن در چند نقطه داراي آثار فعاليت است که حدود 1 کيلومتر از هم يعني از تونل فوق الذکر فاصله دارد .

اين معدن را ه ديگري نيز دارد و آن از طريق جاده ي خاکي و ارتباطي ايپک به آبادي قره توپراق و فدک مي باشد قبل از رسيدن به ايپک و در فاصله ي حدود چهارصد متري اين روستا جاده اي خاکي از سمت چپ جدا شده و بطرف قره توپراق پيش مي رود . در فاصه ي حدود 500 متري از ابتداي اين جاده آبراهه اي وجود دارد که بطرف شمال جلو مي رود وارد اين آبراهه مي شويم و تا به آبريز آن برسيم سپس وارد جاده اي قديمي که تقريباً آثاري از آن باقيمانده است مي شويم .

بخشي از اين جاده بطرف غرب يعني تا دهانه ي تونل قديمي که مسدود است و در آن جمع شده است پيش رفته و بخشي ديگر به شمال شرق محدوده که کارهاي بسيار قديمي ( شدادي ) در آنجا وجود دارد منتهي مي گردد .

نقشه موقعيت و راههاي دسترسي معدن منگنز ايپک ، مقياس 000/300 : 1

در مورد سوابق فعاليتهاي انجام شده در گذشته پرونده اين معدن در بايگاني مشاهده نشده است . عمليات و فعاليتهاي گذشته انجام شده بر اساس شواهد موجود :

اين فعاليتها شامل حفر تونل و ترانشه و چاه مي باشد . تونل اين معدن در طول 40 ساله اخير حفر شده است که بعلت مسدود بدن دهانه و جمع شدن آب در آن امکان دسترسي و دستيابي به داخل آن نمي باشد اما در فاصله اي حدود يک کيلومتر شمال شرقي اين تونل تعداد دو ترانشه با فاصله 200 متر از هم وجود دارد که بر اساس اظهار آقاي صفرخاني کارگر سابق معدن مربوط به فاليتهاي بسيار دور و تاريخي معروف به شدادي مي باشد .

در فاصله حدود 100 متري شرق دهانه ي تونل چاهي به عمق حدود 12 متر و ابعاد 2 × 2 متر که در فعاليت هاي اخير حفر شده است وجود دارد .

زمين شناسي و مشخصات کانسار :

محدوده اين کانسار بر روي نقشه هاي کالکي موجود در سوابق معدن مشخص نمي باشد . بنابراين تنها محدوده ي فعاليت ها و عمليات صورت گرفته در اين منطقه مورد نظر قرار مي گيرد .

از نظر وضعيت توپوگرافي اين کانسار در ميان ارتفاعات کوتاه و دامن هي تپه ماهور مانند آنها و مشرف به جنوب قرار گرفته است . اين کوهها که روند عمومي آنها شرقي ـ غربي مي باشد دنباله ي غربي ارتفاعات جارو هستند که از طرف شمال به دشت اشتهارد و از سوي جنوب به تپه هاي شرق ايپک منتهي مي گردند .

از نظر ساختار مي توان گفت اين منطقه بخشي از سازند زمين شناسي دوران سوم و توفهاي آندزيتي همراه با لاوهاي آندزيتي مربوط به اين دوران است که از شمال ايپک تا جنوب صالح آباد گسترش دارند . لاوهاي آندزيتي که بيشترين گسترش آن در ناحيه ي غربي تونل حفر شده مشاهده مي شود ، شامل چندين تپه مشرف به جاده آسفالته ايپک مي باشد که به رنگ قرمز مايل به صورتي رخنمون دارند .

کانسار مورد نظر در روي زمين شامل آثاري از مالاکيت است که بصورت قشري نازک و بسيار پراکنده در سطح سنگهاي توفي آندزيتي و يا درزه هاي آنها رخنه کرده است . اين سنگها در اصر فشارهاي تکتونيک داراي خردشدگي فراوان مي باشند .

با بررسيهايي که در دهانه اين تونل بعمل آورده شد ضخامتي از زون مينراليزه که در آن آثاري از مس و منگنز و همچنين قطعاتي از سنگ آهن که بصورت عدسيهائئي از اوليژيست است مشاهده مي شود که قطر حدود 10 متر را دارا مي باشد . در اين زون آثار التراسيون بصورت کائولنيزاسيون و سيليسيفيکاسيون و هماتيتزاسيون مشاهده مي شود . آثار گسلي احتمالي با جهت شمال 40 درجه شرق و شيب 75 درجه شمال غربي در نزديکي دهانه ي تونل مشاهده مي شود که شديدترين نقطه آلتراسيون در آنها وجود دارد ، رگه اي از باريت و هماتيت به رنگ قرمز در نزديکي دهانه تونل ديده مي شود که روند آن شمال شرق جنوب غرب است . در قسمت غرب اين معدن در بخش شالم غربي ايپک و تقريباٌ در امتداد همين زون مينراليزه ، کانسار باريت ايپک وجود دارد . اين کانسار نيز که داراي يک رگه باريت با کيفيت خوب و ضخامت حداقل 2 متر است .در داخل تشکيلات توفها و لاوهاي آندزيتي که در بخش شرقي تقريباً حالت آگلومرا دارد بوجود آمده است . رگه باريت مورد اشاره نيز مينراليزه بوده و شامل کانيهاي گالن ، کالکو پيريت ، مالاکيت و آزوريت است .

شدت مينراليزاسيون اين رگه خيلي بيشتر از محدوده ي منگنز ايپک مي باشد . با توجه به وجود معدن باريت هماتيت ديگري در غرب اين منطقه و معادن مس و آهن کوههاي جاور حدس زده مي شود کمربندي دگرساني و کاني سازي وجود دارد که از کوههاي جوشالو تا شرق کوههاي جارو کشيده شده است . اين کاني سازي بيشتر نتيجه فعاليت محلولهاي گرمابي است که در غرب کوههاي جارو بصورت رگه هاي باريت و هماتيت تظاهر نموده است و بتدريج بطرف شرق به کانسارهاي مس و آهن تبديل شده است اما بطور کلي در محدوده اين معدن شدت کاني سازي بسيار ضعيف بوده و ظاهراً کاني منگنز بصورت آغشتگي در اين معدن مشاهده مي شود .

بمنظور آزمايش کيفي رگه هاي اين معدن که در دو منطقه جدا ار هم واقع است دو نمونه تهيه و به آزمايشگاه داده شده است . اين نمونه ها بصورت عرضي تقريباً از ضخامت کل رگه مهيا گرديده که نتايج آنها بشرح ذيل مي باشد :

| Ag P.P.m | Cu % | Pb % | Fe % | Mn % | Zn % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202 | 4.91 | 1.88 | 9.25 | 0.16 | 4.59 |  |
| 150 | 2.2 | 1.5 | 10 | 0.2 | 1.89 |  |

همانطور که نتايج بدست آمده نشان مي دهد بنظر مي رسد اين کانسار از نظر منگنز حتي در خد آنومالي فاقد اين عنصر مي باشد . اما با توجه به اينکه دسترسي به داخل تونل و بررسي وضعيت و موقعيت رگه واقع شده در دهانه آن امکان پذير نبوده و نمونه ها از سطح رگه گرفته شده است از نظر وجود ساير عناصر نظير نقره و روي و مس ( در صورتيکه بصورت سولفور باشد ) مي بايست اين معدن مورد بررسي بيشتر قرار گيرد . زيرا در حال حاضر و با وجود شرايط فعلي و بدون دستيابي به داخل تونل ذخيره قابل توجهي نمي توان براي آن تعيين نمود . اما بنظر مي رسد کار اکتشافي بيشتر بر روي اين کانسار مانند پياده نمودن شبکه ژئوشيميايي خالي از ارزش نباشد.