3-1- مقدمه

اين فصل شامل مراحل مختلف طراحي شبكه نمونهبرداري ليتوژئوشيميايي در محدوده مورد بررسي در مقياس 1:5000 بر اساس شرح خدمات پروژه است.

3-2 – عمليات دفتري

در اين بخش براساس بندهاي عمليات دفتري شرح خدمات كليه اطلاعات و دادههاي لازم به شرح ذيل جمع آوري و جهت طراحي شبكه نمونه برداري به كار گرفته شده است.

- محدوده معرفي شده توسط كارفرماي محترم جهت انجام فاز تفصيلي در مقياس 1:5000.

- نقشه زمين شناسي سقز در مقياس 1:100000.

- نقشه توپوگرافي محدوده مورد مطالعه در مقياس 1:5000 كه به روش فتوگرامتري توسط اين مشاور تهيه گرديد.

- نتايج اطلاعات حاصل از پروژه اكتشاف ژئوشيميايي نيمه تفصيلي در فاز 1:20000 كه توسط طرح تلفيق لايههاي اطلاعاتي در سال 1384 انجام گرديد.

3-3 – بازديد صحرايي

قبل از طراحي شبكه نمونهبرداري بازديد مقدماتي در تاريخ 13/6/1386 انجام گرديد و چارچوب محدوده مورد مطالعه توسط ناظر پروژه آقاي مهندس مهدي زمرديان به اين مهندسين مشاور ارائه گرديد. پس از آن در تاريخ 15/6/1386  اكيپ نقشهبرداري اقدام به برداشت نقاط كنترلي نمود و سپس نقشه توپوگرافي تهيه گرديد، همچنين اكيپ زمين شناسي نيز اقدام به برداشت صحرايي اطلاعات زمينشناسي مقدماتي نمود.

طي اين بازديدها ويژگيهاي زمينشناسي و مورفولوژي محدوده مورد بررسي قرار گرفت و نكات لازم براي طراحي شبكه نمونهبرداري مناسب مورد توجه قرار گرفت.

3-4 – لايه هاي اطلاعاتي بكار رفته در طراحي

با استفاده از نتايج آناليز طلا در مرحله 1:20000 و همچنين مطالعات كانيسنگين در همان مرحله با توجه به سيستمهاي گسلي و شكستگي و نقشه زمينشناسي اقدام به طراحي شبكه نمونهبرداري ليتوژئوشيميايي گرديد. قبل از آن نيز تعداد 11 نمونه سنگي از رخسارههاي مختلف سنگي موجود در منطقه برداشت گرديد كه پس از آمادهسازي و نمونهكوبي به آزمايشگاه ارسال شد. نتايج بدست آمده از اين نمونهها در جدول شماره (3-1) آورده شده است. در نهايت با استفاده از اين نتايج و همچنين بررسيهاي مقدماتي شبكه نمونهبرداري طراحي گرديد. از آنجايي كه به نظر ميرسد تغييرات و كانهزايي طلا به احتمال زياد در ارتباط با ليتولوژي و رخسارههاي سنگي نباشد در اين طراحي از شبكه مربعي استفاده شده است. در محلها و حوضههايي كه مقدار طلا بيش از ppb 45 بوده است چگالي شبكه بيشتر شده است و ابعاد آن نيز 50 متر طراحي گرديده است. ولي در محلهايي كه مقدار طلا در حد زمينه بوده است از شبكههاي مربعي در ابعاد 100 متر استفاده شده است. به اين ترتيب در نهايت تعداد 589 سلول 100متري و 515 سلول50 متري (جمعاً 1104 نمونه) طراحي گرديده است. نقشه شبكه نمونهبرداري طراحي شده در شكل شماره (3-1) و مختصات مركز سلولهاي نمونهبرداري در پيوست گزارش و CD ضميمه آورده است.

| جدول شماره (3-1): نتايج آناليز 11 نمونه برداشت شده از رخساره هاي مختلف منطقه |
| --- |
|  | شکل شماره(3-1): نقشه طراحی شبکه نمونهبرداری لیتوژئوشیمیایی |

3-5 – انجام عمليات صحرايي

در تاريخ 5/7/1386يك گروه 4 نفره از كارشناسان اين شركت به منطقه اعزام شده و برداشت نمونهها را آغاز نمودند. برداشت نمونهها به روش لبپري (Chip Sampling) بوده و تا تاريخ 28/7/1386 ادامه داشته است. در اين مدت ناظر پروژه نيز بر انجام برداشتها نظارت داشته است .

در هر سلول حداقل تعداد 40 تا 50 قطعه سنگ به وزنهاي 50 تا 100 گرمي از رخنمونهاي سنگي موجود در سلول برداشت گرديد. برداشت نمونه به نحوي بود كه كل سلول توسط قطعات سنگي رخنموندار پوشش داده شده است و به عبارت ديگر نمونه برداشت شده معرف سلول ميباشد. وزن نمونه ها نيز 5/2 تا 5 كيلوگرم بوده است. علاوه بر آن در هر سلول كه احتمال كانيزايي وجود داشت علاوه بر نمونههاي سيستماتيك از آن بخش احتمالي مينراليزه نيز نمونهاي جداگانه برداشت گرديده است. براي هر سلول فرمي شامل اطلاعات زمينشناسي، سنگشناسي، كانيشناسي و دگرساني نمونههاي برداشت شده، توسط كارشناسان اين شركت تكميل گرديده است كه نمونه اي از آن در شكل شماره (3-2) نشان داده شده است.

شماره سلول نمونههاي برداشت شده جهت كنترل و تثبيت موقعيت نمونهبرداري توسط اسپري بر روي سنگهاي برجا در محدوده سلول نمونهبرداري نوشته شده است تا به راحتي قابل دسترسي و پيدا كردن باشد (عكس شماره 3-1).

3-6 – كنترل نمونه ها ، آماده سازي و آناليز نمونه ها

پس از برداشت نمونههاي صحرايي كليه نمونهها دوباره در كمپ كنترل شده و براي جلوگيري از هرگونه اشتباه در مورد شمارهها يك سري شماره نمونه پرينت شده به آنها الصاق گرديد تا خطاي ناشي از قرائت شماره نمونه هاي دستنويس از بين برود. همچنين به طور تصادفي تعداد 10% نمونههاي برداشت شده توسط هر كارشناس جهت تعداد چيپ برداشت شده كنترل گرديده است تا هر نمونه حاوي 40 تا 50 قطعه نمونه سنگ مجزا باشد. اين شمارهها داراي روكش سلفون چسبدار بوده تا در اثر مجاورت با آب و رطوبت، آفتاب و ... خدشهاي به شماره نمونهها وارد نشود. كليه نمونههاي سنگي برداشت شده جهت جلوگيري از پاره شدن بسته بندي اوليه در هنگام حمل و نقل در كيسههاي پلاستيكي ديگري قرار داده شدهاند و سالم بودن بستهبندي تا رسيدن نمونهها به آزمايشگاه در دو مرحله كنترل شده است. كليه 
نمونهها بصورت رديف شده براساس شماره نمونه در كارتنهاي مناسب بستهبندي و به آزمايشگاه ارسال شدند . در نهايت 1104 نمونه جهت آماده سازي و آناليز به آزمايشگاه ارسال گرديده است.

كليه نمونههاي سنگي برداشت شده با سنگشكن فكي تا ذراتي به اندازه 1 ميليمتر خرد شده و سپس 200 گرم آن تا 200- مش پودر ميشود. حتماً بايد توجه داشت كه نمونهها حين آمادهسازي آلودگي پيدا نكنند. كليه عمليات آمادهسازي و آناليز نمونه ها در آزمايشگاه شركت زركاوان البرز انجام پذيرفت. در نهايت بر روي 1095 نمونه آناليز صورت پذيرفته است. متاسفانه تعداد 9 نمونه، مربوط به سلولهاي 
نمونهبرداري شماره 6، 11، 143، 236، 260، 429، 496، 730 و 997 در حين آماده سازي مفقود و از ركوردهاي محاسباتي خارج شده اند.

روش آناليز پودرهاي آمادهسازي شده، براي طلا به روش Fire Assay و براي ساير عناصر جذب اتمي بوده است كه  حد حساسيت براي عناصر مختلف در جدول شماره (3-2) آمده است.

جدول شماره (3-2): روش آناليز و حد حساسيت براي عناصر مختلف

| Element | Analyze Method | Detection Limit | Units |
| --- | --- | --- | --- |
| Au | Fire Assay | 1 | ppb |
| Cu | Atomic Absorption | 2 | ppm |
| Pb | Atomic Absorption | 2 | ppm |
| Zn | Atomic Absorption | 2 | ppm |
| Ag | Atomic Absorption | 0.01 | ppm |
| Sn | Atomic Absorption | 0.5 | ppm |
| Mo | Atomic Absorption | 0.1 | ppm |
| As | Atomic Absorption | 0.5 | ppm |
| Sb | Atomic Absorption | 0.5 | ppm |
| Bi | Atomic Absorption | 0.2 | ppm |

شكل شماره (3-2): نمونه اي از فرمهاي اطلاعات تكميل شده براي هر سلول نمونهبرداري

عكس شماره (3-1): نحوه شماره گذاري هر سلول نمونه برداري در عمليات صحرايي

3-7- بررسي خطاي آناليز

يكي از روش هاي بررسي دقت آناليز، تحقيق در زمينه كنترل تكرارپذيري آزمايشگاهي با استفاده از آناليز نمونههاي تكراري مي باشد. در اين پروژه تعداد 30 نمونه تكراري در نظر گرفته شد. بدين منظور و پس از آمادهسازي مقدماتي نمونهها در حد 200-  مش اين تعداد از ميان مجموع آنها انتخاب و بعد از كدگذاري ويژه، همراه با نمونههاي اصلي به آزمايشگاه فرستاده شد.

3-7-1- روش گرافيكي تامسون- هوارث

روش رايج براي بررسي خطاي آناليز استفاده از روش گرافيکي تامسون- هوارث است. با اين روش خطاي آناليز عناصر  Ag, As, Au, Bi, Cu, Mo, Pb, Sb, Sn, Zn مورد ارزيابي قرار گرفته است. همانگونه که در شكلهاي شماره (3-3) تا (3-12) ملاحظه ميشود در تمام آنها خطاي آناليز کمتر از ۱۰ درصد بوده و قابل قبول است.

نمودار شماره (3-3): خطاي آناليز نقره با استفاده از روش گرافيكي تامسون- هوارث

شكل شماره (3-4): خطاي آناليز آرسنيك با استفاده از روش گرافيكي تامسون- هوارث

شكل شماره (3-5): خطاي آناليز طلا با استفاده از روش گرافيكي تامسون- هوارث

شكل شماره (3-6): خطاي آناليز بيسموت با استفاده از روش گرافيكي تامسون- هوارث

شكل شماره (3-7): خطاي آناليز مس با استفاده از روش گرافيكي تامسون- هوارث

شكل شماره (3-8):خطاي آناليز موليبدن با استفاده از روش گرافيكي تامسون- هوارث

شكل شماره (3-9):خطاي آناليز سرب با استفاده از روش گرافيكي تامسون- هوارث

شكل شماره (3-10): خطاي آناليز قلع با استفاده از روش گرافيكي تامسون- هوارث

شكل شماره (3-11):خطاي آناليزآنتيموان با استفاده از روش گرافيكي تامسون- هوارث

شكل شماره (3-12):خطاي آناليز روي با استفاده از روش گرافيكي تامسون- هوارث

# Text boxes

9%

99%

90%

99%

90%

99%

90%

99%

90%

99%

90%

99%

90%

99%

90%

99%

99%

90%

99%

90%

99%