4-1- دادهپردازي

4-1-1- جايگزيني دادههاي سنسورد

گاهی مواقع بهعلت وجود عیارهای بسیار کم (کمتر از حد تشخیص پایینی دستگاه یا روش تجزیه) و یا عیارهای بسیار بالا (بیشتر از حد تشخیص بالایی دستگاه یا روش تجزیه) دادههای دقیقی بدست نیامده و این مقادیر عیاری بهصورت صفر (0)، یا مقادیر کمتر از حد پایینی دستگاه (<) و یا مقادیر بیشتر از حد بالایی دستگاه (>) گزارش میشوند. به این مقادیر دادههای سنسورد گفته میشود. دادههای سنسورد
بهصورت کمی نبوده و وجود آنها در پردازش دادهها ایجاد اختلال مینماید. به همین دلیل میبایست با مقادیر عددی مناسب جایگزین گردند.

روشهای مختلفی برای تعیین مقادیر جایگزین دادههای سنسورد وجود دارد. از جمله این روشها     میتوان از روش آماری بیشترین درستنمایی، روش جايگزيني مقدار  حد تشخیص پایینی دستگاه براي دادههای سنسورد كوچك تر از حد (<) و حد تشخيص بالایی دستگاه براي دادههای سنسورد بزرگتر از حد (>) نام برد. در محدوده مورد مطالعه مقاديري كه پايينتر يا بالاتر از حدود تشخيص دستگاههاي آناليز باشد وجود ندارد. بررسي نتايج آناليز نمونهها در اين محدوده نشان ميدهد كه براي بيش از 98 درصد نمونهها، مقدار عنصر Bi عدد ثابت ( ppm 2/0) و در حدود  94%  نمونهها،  مقدار عنصر Sb ) ppm 5/0 ) ثبت شده است. عدم تغييرات كافي در مقدار عددي اين دو عنصر ممكن است در پردازشهاي آماري خلل ايجاد كند. براي جلوگيري از اين مطلب Bi و  Sb از گردونه محاسبات چند متغيره خارج شده اند.

4-1-2- پردازشهاي آماري دادهها (روشها)

پس از محاسبه خطاي آناليز، ابتدا دادههاي مربوط به نمونههاي سنگي در گروههای مجزا تفكيك شده و با استفاده از نرمافزارهای Excel و SPSS دادههای همگن برای هر یک از گروهها تهیه گردید. براي 
همگن سازي از روش تقسيم عيار هر داده از هر عنصر بر ميانه آن عنصر در گروه سنگي خود استفاده شده است. سپس دادههاي خام و پردازش شده حاصله، بر حسب مورد در مطالعات آماري و تهيه هيستوگرامها، باكس پلاتها، دندروگرامها و... بهكار برده شدند.

-الف) محاسبه مقدار زمينه عناصر

روشهاي آماري مختلفي براي جداسازي و تشخيص مناطق آنومال از زمينه وجود دارد. اين روشها از انواع ساده (بر اساس پارامترهاي آماري توزيع) تا پيچيده (بر اساس ساختار فضايي) تغيير ميكنند. گروه دوم شامل روشهايي است كه در تخمين مناطق آنومال موقعيت نقاط نمونهبرداري و ارتباط فضايي آنها را در نظر ميگيرد. بدین ترتیب روشهاي جداسازي آنومالي از زمينه را ميتوان به دو گروه روشهاي غيرساختاري و روشهاي ساختاري تقسيم كرد.

در اين پروژه از روش تعيين درصد فراواني كه تبديل شده لپلتيه (یکی از معروفترين روشهاي ساده غيرساختاري به شمار میآید)، استفاده شده است. در جدول شماره (4-1)  مقادير زمينه برای دادههای خام آورده شده است. بديهي است مقدار زمينه در دادههاي شاخص غنیشدگی عددي واحد است.

جدول شماره (4-1):  مقادير زمينه عناصر بر اساس آناليز نمونه هاي ليتوژئوشيميايي

| Element | Au | Cu | Pb | Zn | Ag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Background | 1.5ppb | 22ppm | 7.4 ppm | 56 ppm | 0.09 ppm |
| Element | Sn | Mo | As | Sb | Bi |
| Background | 4.4 ppm | 1.4 ppm | 1.8 ppm | 0.5 ppm | 0.2 ppm |

-ب) روش تهيه نقشه آنوماليها

در اين پروژه نقشه آنوماليهاي داده خام و شاخص غنيشدگي براي هر عنصر تهيه شده است. براي تهيه نقشه آنوماليهاي دادههاي شاخص غنيشدگي، لازم بود تا ابتدا با حذف اثر سنگ بستر، جامعه آماري دادههاي خام بهصورت همگن درآید. براي اين كار ابتدا دادههاي هر محدوده اكتشافي با توجه به محل برداشت و مشاهدات صحرايي كارشناس نمونهبردار (به علت دقت بالاتر از مقياس 1:5000 مربوط به پروژه)، به چند جامعه با سنگ بسترهاي متفاوت تفكيك و پس از تعیین مقدار ميانه در هر محيط نمونهبرداري، 
تك تك دادههاي هر جامعه به مقدار ميانه همان جامعه تقسيم گردید. جامعه آماری حاصل از این 
پردازشها، جامعه آماري همگن شده يا دادههای شاخص غنيشدگي مي باشد. رسم هيستوگرامها، محاسبه 
همبستگيها، انجام آناليزهاي خوشهاي و فاكتوري و تهیه انواع نقشههای تك عنصري و تركيبي با استفاده از دادههای جامعه همگن شده صورت پذیرفته است.

نقشههاي اين پروژه همگي در نرمافزار Arc GIS تهيه شدهاند. در تهيه فايل دادههاي ورودي اين 
نرمافزار، از Surfer. 7  نيز استفاده شده است. با استفاده از Surfer ابتدا واريوگرام عناصر تهيه شده پس از آن با روش كريجينگ به تخمين سطحي هر عناصر پرداخته شد. فايل خروجي در Surfer به صورت يك فايل دادهاي با پسوند dat. *  توليد شد. اين فايل با تغيير پسوند به محيط Arc GIS وارد شد و سپس خروجي آنها كه به صورت نقشههاي رنگي است در اين محيط ترسيم گرديد. نقشهها در 5 كلاس مختلف ردهبندي شدهاند. رنگهاي قرمز و صورتي مربوط به بخش هاي غني شده هستند و رنگ آبي و سبز تغييرات در حد زمينه را نشان ميدهند. رنگ زرد نيز مقادير حد واسط را شامل ميشوند. بر روي هر نقشه، 
سلولهايي كه (به صورت لبپري برداشت شدهاند) عيار طلا در آنها بالا بوده نشان داده شده است. به اين ترتيب ميتوان به راحتي محل آنوماليهاي مختلف را با سلولهاي طلادار ارزيابي نمود.

-ج- واريوگرافي

در نمودار واريوگرام ويژگيهاي مهم اكتشافي نظیر موقعيت و تداوم كانيسازي، شعاع تاثير و همسانگردي و يا ناهمسانگردي بررسي ميشود. بهعبارت ديگر، واريوگرام بيانگر ساختار فضايي نمونهها است. در محور واريوگرام فاصله  و در محور  آن ميانگين مجذور اختلاف عيارها (در اينجا مقادير نرمال دادههاي غنيشدگي) در فاصله  که با  نشان داده ميشود، قرار میگیرد. طبيعي است كه با افزايش فاصله به مقدار واريوگرام نيز افزوده خواهد شد. اين امر بيانگر تشابه يا تأثير نمونهها در فاصله معيني از يكديگر خواهد بود. بنابراين شكل واريوگرام ميتواند تا حدودي بيانگر چگونگي تداوم كانيسازي باشد. فاصلهاي را كه در آن واريوگرام به حد ثابتي رسيده و بهحالت افقي نزديك ميشود، شعاع تاثير ميگويند. بديهي است كه در خارج از شعاع تأثير، نمونهها مستقل از يكديگر خواهند بود (شكل شماره 4-1).

مقدار واريوگرام پس از رسيدن به يك حد ثابت، سقف خوانده ميشود. اين مقدار در عين حال برابر واريانس كلي نمونههايي ميباشد كه در محاسبه واريوگرام بهكار گرفته شده است. مقدار واريوگرام در مبدأ مختصات يعني  را اثر قطعهاي مينامند كه در حالت ايدهآل بايستي برابر صفر باشد. زيرا دو نمونه كه از يك نقطه  گرفته شده، از نظر تئوري داراي عيار يكساني هستند، اما در عمل اين امر هرگز مشاهده نميشود. وجود اثر قطعهاي بيانگر احتمال بروز اشكالاتي است كه در پياده كردن شبكه 
نمونهبرداري، آمادهسازي، خطاي آناليز نمونهها و در نهايت عدم ساختار فضايي كانسار در آن فاصله خواهد بود. همسانگردي يا ناهمسانگردي كانسار نيز از جمله اطلاعاتي است كه از متن واريوگرامهاي جهتي و غيرجهتي قابل درك است. واريوگرام، تابعي برداري است، بنابراين جهت و فاصله در آن نقش دارد. مقدار اين تابع نشان ميدهد كه در راستاهاي مختلف، ميانگين عيارها نسبت به فاصله چگونه تغيير ميكند. بيان رياضي واريوگرام عبارت است از:

كه در آن برابر با واريوگرام،  تعداد جفت نمونه،  عيار در نقطه  و  عيار نمونه در فاصله  است.

شكل شماره (4-1): پارامترهاي اصلي واريوگرام در حالت كلي

4-2- پردازش آماري دادهها

4-2 -1- نقش سنگ بستر

يكي از اساسيترين فرضهاي لازم براي تحليل صحيح مقدار متغيرها در جوامع ژئوشيميايي، همگن بودن آنهاست (يك جامعه بودن) و هرگونه انحراف در صحت چنين فرضي ميتواند كم و بيش موجب انحرافاتي در تحليل دادهها گردد و نهايتاً به نتايج نادرستي منجر شود. يكي از متغيرهاي فعال در محيطهاي سنگي كه ميتواند موجب ناهمگني در جامعه ژئوشيميايي گردد، نوع سنگ بستر رخنموندار است كه نقش منشأ را براي نمونه نماينده ايفا ميكند. از آنجا كه تغييرات ليتولوژي ميتواند زياد باشد و از طرفي مقادير زمينه عناصر مورد بررسي در اين سنگها تا چندين برابر ممكن است تغيير كند، بنابراين به نظر ميرسد فاكتور تغييرات ليتولوژي، يكي از مهمترين عوامل ايجاد ناهمگني در جامعه نمونههاي ژئوشيميايي باشد. از آنجا كه هر نمونه ليتوژئوشيمي فقط از سنگهاي رخنموندار در سلول مربوط به خود برداشت ميشود، تقسيمبندي اين جوامع بر اساس نوع يا انواع سنگ بسترهاي رخنموندار موجود در سلول مربوط به هر نمونه صورت ميپذيرد.

براساس مشاهدات دقيق صحرايي مربوط به هر سلول، كه اطلاعات آن در پيوست آورده شده است، محدوده مورد مطالعه تنوع ليتولوژي دارد. تعداد نمونهها با سنگهاي بستر مختلف به شرح زير است:

الف- زير جامعه تك سنگي: 434 نمونه (شامل 3 تيپ سنگ مختلف)

ب- زير جامعه دو سنگي: 493 نمونه (شامل 6 تيپ مجموعه دو سنگي)

ج- زير جامعه سه سنگي: 142 نمونه (شامل 3 تيپ مجموعه سه سنگي)

د- زير جامعه چهار سنگي: 26 نمونه (شامل 1 تيپ مجموعه چهار سنگي)

4-2-2- ردهبندي نمونهها بر اساس جوامع سنگي

تقسيمبندي نمونههاي برداشت شده بر اساس نوع سنگ هر نمونه در سلولهاي مربوطه در پردازش دادهها از آن جهت اهميت دارد كه به ما اجازه ميدهد تا در هنگام محاسبه مقدار زمينه و حد آستانهاي براي هر محيط مشابه از نظر ليتولوژي هر نمونه به طور جداگانه عمل كرده و از اين طريق به درجه همگني جامعه مورد بررسي كمك كنيم. از آنجا كه مقدار هر عنصر در نمونه تابع دو مؤلفه مرتبط با پديدههاي سنگزايي و مرتبط با پديدههاي كانيسازي مي باشد، از اين طريق ميتوان به خنثيسازي اثر مؤلفه مرتبط به سنگزايي كمك كرد. علائم اختصاري به كار برده شده براي تعيين جنس سنگها در زير آمده است.

| در اين گروه انواع شيست از جمله كلريت شيست، سريسيت شيست و.. قرار گرفتهاند. | SCH: |
| --- | --- |
| اين گروه شامل لاو و جريانهاي گدازهاي عمدتاً اسيدي هستند. | LAV: |
| در اين گروه انواع مختلف گنيسها گنجانده شده اند. | GNS: |
| اين گروه شامل تودههاي حدواسط تا بازيك دگرگون شده است. | MBB: |
| اين گروه شامل رگهها و شيرابههاي كوارتزي و سيليسي است. | QUZ: |

شكل شماره (4-2) نمودار توزيع فراواني نمونههاي ليتوژئوشيميايي را براساس تعداد جوامع محيط سنگي نشان ميدهد. چنانچه ملاحظه ميشود. تعداد 434 نمونه برداشت شده داراي يك نوع محيط سنگي، 493 نمونه با دو محيط سنگي و بقيه نمونهها شامل بيش از دو نوع محيط سنگي ميباشند.

شكل شماره (4-3) نمودار توزيع فراواني نمونههاي تك سنگي را با نمايش نوع محيط سنگي آنها نشان 
ميدهد. همانطور كه ملاحظه ميشود در بين جوامع تكسنگي واحد ليتولوژيكي GNS بيشترين گسترش را دارد. شكل شماره (4-4) نمودار توزيع فراواني نمونههاي وابسته به محيطهاي دو سنگي را با نمايش نوع ليتولوژي آنها نشان ميدهد. چنانچه ملاحظه ميشود جامعه دو سنگيGNS-SCH  بيشترين گسترش را دارا ميباشد. در شكل شماره (4-5) نمودار توزيع فراواني نمونههاي وابسته به محيطهاي سهسنگي با نمايش نوع ليتولوژي نشان داده شده است.

بر اساس جدول شماره (4-2) مقادير زمينه عناصر مختلف به تفكيك محيط سنگي نشان داده شده در سطح نقشه در نمودارهاي شكل شماره (4-6) ترسيم گرديد. همانگونه كه ملاحظه ميشود بيشترين مقدار طلا در واحد سنگيgn1 كه متشكل از گرانيتگنايسهاي درشتبلور و زيرمجموعههاي متاولكانيكهاي اسيدي، شيست و آمفيبوليت است اندازه گيري شده است. كمترين مقدار زمينه طلا نيز در واحد sch كه شامل واحد سنگي كوارتز، مسكويت، فلدسپار شيست است، مي باشد.

به طوركلي بيشترين مقادير زمينه عناصري همچون Cu, Zn و As در واحد ليتولوژيكيgn2 كه متشكل از انواع شيستها و گرانيتگنايسهاي ميلونيتيزه است، اندازه گيري شده است.

مقدار زمينه عناصر Mo, Pb و Sn در واحد سنگي گرانيتي و گرانوسينيتي از واحدهاي ديگر بيشتر است كه نشان از دقت مناسب آناليزها و نقشههاي تهيه شده است. زيرا مقدار زمينه اين گروه از عناصر عموماً در واحدهاي آذرين نفوذي اسيدي بيش از واحدهاي ديگر سنگي است.

همانگونه كه مشاهده ميشود طلا به تنهايي و بدون همراهي با عناصر ديگر، بيشترين مقدار زمينه را در واحد گرانيتگنايسي gn1 داشته است. در اين واحد  Moو Pb كمترين مقدار زمينه را داشتهاند. بنابراين هيچگونه اشتراكي بين طلا و عناصر  Moو Pb وجود ندارد. اين واحد عمدتاً در نيمه جنوبي منطقه مورد مطالعه رخنمون داشته است. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه واحد زمين شناسي gn1 ميزبان مناسبتري براي كانيسازي طلا بوده و ميتواند به عنوان يك سد ژئوشيميايي عمل كرده باشد.

| جدول شماره( 4-2): علائم اختصاري و مقادير زمينه عناصر در محيطهاي سنگي نمونه هاي ليتوژئوشيميايي | gr gn1 gn2 sch Abv. Coarse granular cataclastic biotite granite Mylonitic granite gneiss with few intercalation of chlorite , epidote schist and amphibolite Mylonitic granite gneiss with intercalations of quartz, muscovite pale greenish schist , amphibolite and a little chlorite, epidote schist Pale grey to pale greenish , ridge forming quarts , muscovite , feldspar schist with very fine and crenulaled gneissosity Description 1.4 1.6 1.4 1.1 Au Background in rock types 10 22 29 24 Cu 12 7 7.6 9.4 Pb 40 58 58 57 Zn 0.1 0.1 0.1 0.1 Ag 5.2 4.8 3.8 3.8 Sn 2.4 1.3 1.5 1.9 Mo 0.8 1.9 2.9 0.9 As 0.5 0.5 0.5 0.5 Sb 0.2 0.2 0.2 0.2 Bi |
| --- | --- |

شكل شماره (4-2) : نمودار توزيع فراواني نمونههاي ليتوژئوشيميايي براساس تعداد جوامع سنگي

شكل شماره (4-3) : نمودار توزيع فراواني نمونههاي تك سنگي به تفكيك نوع سنگ

شكل شماره (4-4) : نمودار توزيع فراواني نمونههاي دو سنگي به تفكيك نوع سنگ

شكل شماره (4-5) : نمودار توزيع فراواني نمونههاي سه سنگي به تفكيك نوع سنگ

شكل شماره (4-6) : مقادير زمينه عناصر در محيطهاي سنگي منطقه

4-2-3- بررسي پارامترهاي آمار توصيفي

در جدول شماره (4-3)، پارامترهاي آماري توصيفي دادههاي خام نشان داده شده است. در اين جدول پارامترهاي ميانگين، ميانه، انحراف معيار، چولگي، كشيدگي، حداقل، حداكثر و ضريب تغييرات نشان داده شده است. از پارامترهايي همچون چولگي، انحراف معيار و ضريب تغييرات ميتوان بهترين و مناسبترين نتايج مربوط به تغييرات عناصر را در منطقه رديابي كرد. همانگونه كه ملاحظه مي شود بيشترين انحراف معيار مربوط به عناصري همچون Au،Cu  است. بيشترين چولگي مثبت نيز در عناصري همچون Cu، Bi،Au ديده شده است. بيشترين ضريب تغييرات نيز در Au با حداكثر مقدار و سپس Cu، As است. كمترين ضريب تغييرات نيز در عنصري همچونSb, Sn  مشاهده مي شود. اين بدان معناست كه از عناصري مانند Sb  , Sn  نمي توان انتظار كانيسازي در منطقه داشت و برعكس آنAu  بيشترين احتمال كانيسازي را دارد. پس از طلا، Cu  بيشترين احتمال غنيشدگي را نشان داده است. بالا بودن ضريب تغييرات Bi به علت سنسورد بودن تعداد زيادي از دادههاي اين عنصر است كه با داشتن اندك تغيرات توانسته است CV بالا نشان دهد.

در جدول شماره (4-4)، پس از حذف دادههاي خارج از رديف مجدداً پارامترهاي آماري مذكور محاسبه شدهاند. با توجه در اين جدول مشاهده ميشود كه كماكان بيشترين ضريب تغييرات در Au است. كمترين ضريب تغييرات نيز مربوط به Sb  وZn   است. اين بدان مفهوم است كه علاوه بر Sb عناصري همچون Zn,Ag ,Sn نيز كه شرايطي مشابه به Sb  دارند نميتوانند مربوط به منشأ و رخداد كانيسازي در منطقه مورد مطالعه باشد بر خلاف آنAu  بيشترين احتمال كانيسازي را داشته و پس از آن As بيشترين تغييرات كه حاصل از وسيع بودن دامنه آن است را دارد.

| جدول شماره (4-3): پارامترهاي آمار توصيفي حاصل از پردازش داده هاي خام |
| --- |
| Variable Mean Median Std. Deviation Skewness Kurtosis Minimum Precentiles Maximum CV% 84 97.5 99 Ag 0.12 0.09 0.217 15.64 320.44 0.01 0.14 0.26 0.9008 5.3 177.5 As 3.91 1.8 8.497 8.76 111.05 0.5 4.9 25.3 30.912 | 149 217.2 Au 9.22 1.5 83.151 20.5 489.11 1 2.9 44.6 99.16 2210 902.1 Bi 0.22 0.2 0.44 23.13 584.35 0.2 0.2 0.2 0.2 12.4 196.6 Cu 31.08 22 97.083 29.08 915.33 2 46.64 86.8 120 3100 312.3 Mo 1.74 1.4 2.071 13.7 262.3 0.1 2.4 4.6 6.024 48 118.8 Pb 10.15 7.4 16.616 16.67 367.37 2 13 28 48.4 420 163.7 Sb 0.52 0.5 0.106 11.99 186.06 0.5 0.5 0.7 0.9 2.6 20.5 Sn 5.13 4.5 2.988 4.19 34.24 1.6 6.964 12 16.04 42.5 58.3 Zn 61.27 56 39.477 12.03 236.25 5 82 120 150 923 64.4 |
| جدول شماره (4-4): پارامترهاي آمار توصيفي حاصل از پردازش داده هاي خام بعد از حذف داده هاي خارج از رديف |
| Variable N Mean Median Std. Deviation Skewness Kurtosis Minimum Maximum CV% Valid Missing Ag 1082 13 0.103762 0.09 0.05 2.67 14.79 0 0.5 45.8 As 1086 9 3.337201 1.8 4.79 3.42 12.81 0.5 31 143.4 Au 1082 13 3.410166 1.5 8.13 5.43 31.15 1 71 238.5 Bi 1095 0 0.223653 0.2 0.44 23.13 584.35 0.2 12 196.5 Cu 1090 5 27.1967 22 21.1 1.7 3.62 2 140 77.6 Mo 1090 5 1.63389 1.4 0.99 2.28 8.76 0.1 9 60.6 Pb 1085 10 9.039631 7.4 6.01 2.95 12.36 2 48 66.5 Sb 1086 9 0.508103 0.5 0.04 6.47 45.23 0.5 0.9 8.8 Sn 1090 5 5.011009 4.4 2.43 1.87 5.61 1.6 21 48.5 Zn 1093 2 59.9936 56 24.97 1.37 3.58 5 200 41.6 |

4-2-2- ترسيم هيستوگرامها و شرح آنها

هيستوگرامها نمايش گرافيكي دادهها بر مبناي كلاسههاي از پيش تعريف شده است. در اين نمودارها محور x نمايانگر تعداد كلاسه بوده كه قابل تعريف هم ميباشد و محور y فراواني هر كدام از اين كلاسهها را نشان ميدهد. سه ويژگي موقعيت، پراكندگي و شكل توسط هيستوگرامها قابل ارائه است. محاسبه موقعيت در يك جامعه آماري با محاسبه ميانگين حسابي و هندسي جامعه، مد و ميانه امكانپذير بوده و محاسبه پراكندگي آن را آمارهايي همچون حد، انحراف درون چاركي، واريانس و انحراف معيار بيان 
ميكند. شكل يك هيستوگرام از پارامترهايي همچون چولگي و كشيدگي تاثير ميپذيرد.

هيستوگرامها به همراه جدول پارامترهاي آماري، اولين پارامترهايي هستند كه امكان پردازشهاي       بعدي را در اختيار كارشناسان قرار ميدهند. تمام هيستوگرامهاي اين محدوده با استفاده از دادههاي خام ترسيم و مجدداً با دادههاي شاخص غني شده تكرار گرديده است (شكل شماره 4-7).

| Ei Au after omit | Au (raw data) before omit |
| --- | --- |
| Ei Ag after omit | Ag (raw data) before omit |
| Ei As after omit | As(raw data) before omit |
| شكل شماره (4-7): هيستوگرام داده هاي خام و شاخص غني شدگي |
| Ei Cu after omit | Cu (raw data) before omit |
| Ei Mo after omit | Mo (raw data) before omit |
| Ei Pb after omit | Pb (raw data) before omit |
| ادامه شكل شماره (4-7) |
| Ei Zn after omit | Zn (raw data) before omit |
| Ei Sn after omit | Sn (raw data) before omit |
| ادامه شكل شماره (4-7) |

با مشاهده هيستوگرامها ميتوان به نوع تابع توزيع، وجود يا عدم وجود چولگي و ميزان تقريبي آن 
پيبرد. چنانچه شكل هيستوگرام عنصري در توزيع دادههاي همگن شده به يك شكل بالنسبه نرمال نزديك باشد نميتوان آنومالي ارزشمندي را از آن انتظارداشت. آنچه از بررسي هيستوگرامهاي جوامع خام و همگن شده محدوده به دست آمده است به شرح زير ميباشد.

قبل از حذف مقادير خارج از رديف كليه عناصر مورد بررسي توزيع لاگ نرمال نشان دادهاند. پس از حذف دادههاي خارج از رديف، كماكان عناصر مورد بررسي از خود توزيع لاگ نرمال و اكثراً L شكل نشان ميدهند. اين نحوه توزيع دليل محكمي از رخداد آنومالي و احتمالاً كانيسازي در منطقه محسوب ميشود. حال اگر از دادههاي جديد لگاريتم گرفته شود تا حدود زيادي تابع توزيع به حالت نرمال نزديك ميشود. با حذف اثر سنگ از طريق تشكيل ضرايب غنيشدگي و سپس حذف دادههاي خارج از رده نيز ميتوان به يك جامعه نزديك به نرمال دست يافت. عناصري همچون Au و Cu كماكان از يك توزيع لاگ نرمال تبعيت 
ميكنند كه مي تواند دليلي بر غنيشدگي نسبي و احتمالي آنها در منطقه مورد مطالعه باشد.

4-2-3- ترسيم باكس پلاتها

نمودارهاي جعبهاي (Box Plots) يكي از روشهاي نمايش توزيع دادههاي جوامع آماري است كه با توجه به چاركهاي آن و حد بينچاركي انتخاب شدهاند. در اين نمودارها ميزان حداقل ٢٥ درصد، ميانگين، ٧٥ درصد و حداكثر به نمايش گذارده شده و نمونههايي نيز بر اساس حد بينچاركي به عنوان نمونههاي خارج از رده  يا فوقالعاده محسوب شدهاند. نمونههاي خارج از رده به نمونههايي اطلاق ميشود كه فرمول زير در آن ها صادق باشد:

Outlier = 1.5 ~ 3 (75th – 25th)

نمونههايي كه مقادير عنصري آنها بالاتر از اين حد باشد به عنوان نمونههاي فوقالعاده ناميده ميشوند. كشيدگي دم (Tail) باكسپلاتها ميتواند معرف نمونههايي باشد كه در مقادير غير معمول خود را نشان 
دادهاند. با توجه به باكس پلاتها ميتوان، به بررسي ميزان مناسب حد تشخيص، ميزان گستردگي حد بينچاركي، وضعيت ميانگين در نمودار، نحوه گسترش نمونههاي خارج از رده و فوقالعاده و تمايز نسبي جوامع نرمال با ساير جوامع و احتمال پيدايش مقادير ناهنجار را مشخص كرد.

در شكل شماره (4-8) باكسپلات كليه عناصر آناليز شده آورده شده است. در اين مجموعه عناصر، مقادير خارج از بدنه اصلي جامعه تقريبا به وفور ديده مي شود. بيشترين اختلاف و دوري از بدنه اصلي مربوط به عناصري همچون Au ،As،  Cuاست. طلا در نمونههاي شماره 271، 379، 638،  607، 624 و 1020 بيشترين مقادير را دارد كه در كليه نقشههاي تهيه شده اين سلولها با علامتي مجزا نشان داده شدهاند. مقدار طلا در اين سلولها بيش ازppb 470 بوده است. مس در سلولهاي 265،  969،  1021و 918 بيشترين مقادير را نشان داده است. مقادير بالاي آناليز شده Cu در حدود 3/0 درصد بوده است كه نزديك به هم برداشت شدهاند.

سرب نيز در سلولهاي 464، 476، 141 و 606 بيشترين مقدار را داشته است. حداكثر مقدارPb  در حدود ppm 400 ميباشد. روي نيز در سلول هاي  71، 607، 606 و 674 مقادير بالايي نشان داده است. در سلول شماره 674 مقدار  Zn بيش از ppm 920  بوده است.

نقره در سلولهاي شماره 265 و 946، قلع در سلول هاي نمونهبرداري شماره 291، 487، 445 و 926، موليبدن در سلولهاي 172، 170 و 719، آرسنيك در سلول 972 و آنتيموان در سلول شماره 28 
(ppm 6/2) كه مقداري بسيار پاييني است، بيشترين مقادير را دارا ميباشند. در اين ميان سلولهاي 
نمونهبرداري شماره 265، 606 و 607، در 5 عنصر بيشترين مقادير را نشان داده اند كه از اين حيث حائز اهميت مي باشند.

در جدول شماره (4-5) تعداد 50 سلول با بيشترين غني شدگي نسبت به زمينه هر عنصر به همراه مقادير مربوطه آورده شده است.

شكل شماره (4-8 ): باكس پلات عناصرAu,Ag, As,Cu,Mo,Pb,Zn,Sn پس از همگنسازي

جدول شماره( 4-5): كد نمونههاي غني شده به همراه ميزان غنيشدگي عناصر نسبت به مقادير زمينه

| Sample No | EI Au | Sample No | EI Cu | Sample No | EI Pb | Sample No | EI Zn | Sample No | EI Ag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1020 | 1473.33 | 265 | 114.81 | 606 | 68.85 | 674 | 18.46 | 265 | 53.00 |
| 624 | 773.33 | 969 | 27.06 | 141 | 28.21 | 606 | 10.17 | 946 | 28.89 |
| 638 | 435.71 | 1021 | 21.67 | 476 | 20.55 | 490 | 3.80 | 577 | 17.00 |
| 607 | 420.00 | 918 | 15.56 | 464 | 13.70 | 972 | 3.72 | 585 | 17.00 |
| 271 | 335.71 | 145 | 8.67 | 607 | 13.15 | 71 | 3.33 | 584 | 16.00 |
| 379 | 333.33 | 72 | 7.78 | 452 | 11.72 | 607 | 3.13 | 579 | 15.56 |
| 946 | 128.57 | 990 | 7.33 | 405 | 8.46 | 1014 | 2.79 | 580 | 15.56 |
| 425 | 93.33 | 149 | 7.06 | 355 | 8.21 | 265 | 2.76 | 1020 | 15.56 |
| 265 | 73.57 | 520 | 6.67 | 486 | 8.21 | 568 | 2.66 | 576 | 15.00 |
| 606 | 70.00 | 769 | 6.11 | 366 | 7.59 | 288 | 2.60 | 969 | 10.22 |
| 528 | 65.33 | 946 | 5.93 | 972 | 7.25 | 769 | 2.60 | 926 | 10.00 |
| 661 | 56.33 | 211 | 5.93 | 155 | 6.51 | 452 | 2.59 | 918 | 8.44 |
| 593 | 55.00 | 606 | 5.88 | 797 | 6.22 | 97 | 2.59 | 923 | 7.78 |
| 592 | 50.36 | 972 | 5.87 | 1020 | 6.15 | 609 | 2.41 | 606 | 5.78 |
| 480 | 47.50 | 987 | 5.67 | 909 | 6.15 | 70 | 2.41 | 1021 | 5.56 |
| 633 | 45.33 | 564 | 5.59 | 350 | 5.88 | 491 | 2.40 | 520 | 5.11 |
| 610 | 41.33 | 46 | 5.41 | 113 | 5.64 | 517 | 2.40 | 14 | 3.90 |
| 853 | 40.00 | 327 | 5.22 | 974 | 5.51 | 682 | 2.34 | 885 | 3.78 |
| 918 | 37.67 | 837 | 5.20 | 9 | 5.29 | 111 | 2.31 | 79 | 3.11 |
| 590 | 37.50 | 238 | 5.00 | 1081 | 4.86 | 106 | 2.30 | 462 | 2.90 |
| 490 | 37.33 | 328 | 4.67 | 728 | 4.83 | 141 | 2.30 | 1016 | 2.80 |
| 589 | 36.00 | 736 | 4.67 | 85 | 4.68 | 1087 | 2.27 | 157 | 2.80 |
| 637 | 35.67 | 96 | 4.67 | 425 | 4.62 | 171 | 2.21 | 211 | 2.60 |
| 951 | 34.67 | 768 | 4.59 | 665 | 4.41 | 861 | 2.20 | 444 | 2.60 |
| 772 | 33.33 | 543 | 4.58 | 397 | 4.37 | 494 | 2.20 | 48 | 2.60 |
| 868 | 31.43 | 487 | 4.56 | 858 | 4.36 | 742 | 2.20 | 743 | 2.60 |
| 571 | 31.33 | 351 | 4.47 | 499 | 3.97 | 358 | 2.20 | 624 | 2.60 |
| 1078 | 30.00 | 958 | 4.44 | 969 | 3.93 | 155 | 2.19 | 80 | 2.56 |
| 1021 | 28.67 | 146 | 4.44 | 571 | 3.70 | 904 | 2.19 | 58 | 2.56 |
| 397 | 27.67 | 748 | 4.44 | 624 | 3.70 | 483 | 2.16 | 405 | 2.56 |
| 692 | 27.00 | 996 | 4.40 | 919 | 3.59 | 238 | 2.12 | 238 | 2.55 |
| 206 | 26.79 | 985 | 4.40 | 265 | 3.53 | 882 | 2.09 | 682 | 2.50 |
| 529 | 26.00 | 747 | 4.33 | 926 | 3.49 | 900 | 2.08 | 57 | 2.40 |
| 1017 | 25.83 | 185 | 4.33 | 783 | 3.46 | 239 | 2.07 | 684 | 2.33 |
| 554 | 25.67 | 610 | 4.15 | 118 | 3.38 | 212 | 2.07 | 159 | 2.33 |
| 996 | 24.64 | 872 | 4.06 | 893 | 3.38 | 476 | 2.03 | 582 | 2.30 |
| 562 | 24.33 | 431 | 4.00 | 1104 | 3.29 | 359 | 2.03 | 61 | 2.30 |
| 816 | 23.67 | 329 | 4.00 | 515 | 3.28 | 544 | 2.03 | 206 | 2.30 |
| 983 | 23.33 | 709 | 4.00 | 1094 | 3.25 | 180 | 2.03 | 141 | 2.22 |
| 824 | 23.00 | 882 | 3.93 | 687 | 3.21 | 877 | 2.00 | 736 | 2.22 |
| 974 | 23.00 | 582 | 3.91 | 1075 | 3.21 | 377 | 2.00 | 85 | 2.22 |
| 497 | 22.50 | 783 | 3.83 | 1076 | 3.21 | 152 | 2.00 | 884 | 2.22 |
| 407 | 22.00 | 983 | 3.78 | 1012 | 3.21 | 540 | 2.00 | 67 | 2.22 |
| 653 | 21.00 | 1000 | 3.70 | 1014 | 3.13 | 150 | 2.00 | 111 | 2.20 |
| 654 | 20.33 | 396 | 3.67 | 1090 | 3.13 | 859 | 1.98 | 10 | 2.20 |
| 612 | 19.66 | 877 | 3.56 | 1036 | 3.13 | 54 | 1.98 | 133 | 2.20 |
| 462 | 19.44 | 965 | 3.49 | 609 | 3.09 | 25 | 1.96 | 988 | 2.20 |
| 597 | 19.33 | 729 | 3.47 | 991 | 3.08 | 154 | 1.95 | 1007 | 2.20 |
| 639 | 18.97 | 206 | 3.44 | 331 | 3.08 | 312 | 1.94 | 958 | 2.20 |
| 969 | 18.82 | 392 | 3.44 | 44 | 3.08 | 425 | 1.92 | 106 | 2.11 |

جدول شماره (4-5): ادامه

| Sample No | EI Sn | Sample No | EI Mo | Sample No | EI As | Sample No | EI Sb | Sample No | EI Bi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 291 | 8.85 | 172 | 22.86 | 972 | 106.43 | 28 | 5.20 | 60 | 62.00 |
| 926 | 8.00 | 719 | 16.00 | 123 | 40.40 | 174 | 3.80 | 958 | 30.00 |
| 287 | 6.77 | 206 | 14.17 | 10 | 30.72 | 62 | 3.40 | 994 | 27.50 |
| 445 | 5.45 | 170 | 12.86 | 46 | 30.38 | 123 | 2.60 | 1065 | 5.00 |
| 487 | 5.45 | 145 | 5.71 | 121 | 29.54 | 625 | 2.40 | 206 | 4.00 |
| 357 | 4.85 | 1061 | 5.67 | 623 | 28.38 | 584 | 2.40 | 977 | 3.00 |
| 479 | 4.21 | 205 | 5.00 | 331 | 17.53 | 146 | 2.20 | 973 | 3.00 |
| 858 | 3.84 | 921 | 5.00 | 641 | 15.80 | 982 | 2.00 | 1057 | 3.00 |
| 383 | 3.64 | 233 | 4.83 | 120 | 15.08 | 167 | 2.00 |  |  |
| 189 | 3.55 | 1103 | 4.40 | 234 | 14.76 | 641 | 1.80 |  |  |
| 544 | 3.54 | 133 | 4.31 | 51 | 14.37 | 452 | 1.80 |  |  |
| 549 | 3.51 | 1065 | 4.29 | 25 | 13.93 | 69 | 1.80 |  |  |
| 363 | 3.33 | 447 | 3.80 | 452 | 13.79 | 49 | 1.80 |  |  |
| 632 | 3.27 | 382 | 3.62 | 97 | 13.72 | 175 | 1.80 |  |  |
| 471 | 3.24 | 555 | 3.52 | 172 | 13.71 | 164 | 1.80 |  |  |
| 228 | 3.16 | 1100 | 3.47 | 69 | 13.42 | 121 | 1.60 |  |  |
| 315 | 3.03 | 1070 | 3.43 | 987 | 13.07 | 238 | 1.60 |  |  |
| 483 | 2.98 | 524 | 3.38 | 487 | 12.93 | 19 | 1.60 |  |  |
| 410 | 2.86 | 858 | 3.33 | 595 | 12.11 | 66 | 1.60 |  |  |
| 447 | 2.83 | 800 | 3.23 | 32 | 12.00 | 212 | 1.60 |  |  |
| 894 | 2.77 | 1092 | 3.20 | 875 | 11.74 | 43 | 1.60 |  |  |
| 478 | 2.70 | 1097 | 3.17 | 49 | 11.63 | 46 | 1.40 |  |  |
| 262 | 2.69 | 118 | 3.17 | 170 | 11.50 | 623 | 1.40 |  |  |
| 528 | 2.63 | 1075 | 3.13 | 67 | 11.31 | 8 | 1.40 |  |  |
| 421 | 2.63 | 953 | 3.07 | 27 | 10.80 | 17 | 1.40 |  |  |
| 565 | 2.55 | 891 | 3.07 | 388 | 10.73 | 648 | 1.40 |  |  |
| 539 | 2.55 | 892 | 3.07 | 21 | 10.65 | 5 | 1.40 |  |  |
| 248 | 2.55 | 973 | 3.00 | 72 | 10.60 | 117 | 1.40 |  |  |
| 973 | 2.50 | 1076 | 3.00 | 332 | 10.57 | 639 | 1.40 |  |  |
| 345 | 2.50 | 34 | 3.00 | 22 | 10.56 | 637 | 1.40 |  |  |
| 232 | 2.45 | 1077 | 2.92 | 836 | 10.52 | 45 | 1.40 |  |  |
| 486 | 2.42 | 687 | 2.91 | 330 | 10.44 | 280 | 1.40 |  |  |
| 819 | 2.42 | 256 | 2.91 | 614 | 10.38 | 166 | 1.40 |  |  |
| 385 | 2.42 | 209 | 2.87 | 30 | 10.20 | 64 | 1.40 |  |  |
| 285 | 2.41 | 556 | 2.87 | 71 | 10.15 |  |  |  |  |
| 546 | 2.37 | 832 | 2.80 | 148 | 9.96 |  |  |  |  |
| 469 | 2.34 | 576 | 2.76 | 8 | 9.11 |  |  |  |  |
| 417 | 2.34 | 888 | 2.73 | 145 | 9.07 |  |  |  |  |
| 378 | 2.34 | 108 | 2.67 | 12 | 8.72 |  |  |  |  |
| 411 | 2.34 | 459 | 2.67 | 769 | 8.60 |  |  |  |  |
| 442 | 2.30 | 557 | 2.62 | 768 | 8.54 |  |  |  |  |
| 370 | 2.30 | 645 | 2.62 | 900 | 8.24 |  |  |  |  |
| 596 | 2.29 | 922 | 2.62 | 70 | 8.20 |  |  |  |  |
| 562 | 2.29 | 875 | 2.62 | 396 | 8.07 |  |  |  |  |
| 504 | 2.22 | 994 | 2.53 | 1044 | 7.93 |  |  |  |  |
| 316 | 2.22 | 579 | 2.53 | 9 | 7.80 |  |  |  |  |
| 404 | 2.22 | 66 | 2.53 | 617 | 7.64 |  |  |  |  |
| 419 | 2.22 | 1063 | 2.53 | 17 | 7.57 |  |  |  |  |
| 334 | 2.22 | 856 | 2.53 | 742 | 7.20 |  |  |  |  |
| 317 | 2.22 | 65 | 2.53 | 93 | 7.12 |  |  |  |  |

4-2-4- بررسي ضرايب همبستگي

بررسي روابط دو عنصر (متغير) و نحوه ارتباط آنها از طريق محاسبه ضريب همبستگي قابل بررسي 
ميباشد. ضريب همبستگي داراي دامنه تغييراتي بين 1- و 1+ بوده به طوري كه عدد 1- نمايانگر همبستگي كامل و منفي (ناهمسو)، عدد صفر معرف عدم وجود همبستگي بين دو عنصر (متغير) و عدد 1+ نشانگر همبستگي كامل و مثبت (همسو و ١٠٠ درصدي) بين دو متغير مي باشد.

الف) محاسبه ضريب همبستگي و بررسي اعتبار آن ها

در محاسبات دو متغيره هنوز هم ضرايب همبستگي به عنوان يكي از اصول شناخته شده به كار ميرود و بسياري از كارشناسان دامنه پاراژنتيك عناصر را بر مبناي ضرايب همبستگي ميسنجند. چندي پيش از اين، براي اعتبار ضرايب همبستگي حدي تعريف شده (±0.5) قرار داده شد. بعضي از صاحب نظران عقيده داشتند كه براي محاسبه ضريب همبستگي مي بايست از جوامع نرمال استفاده كرد. به اين دليل به نرمالايز كردن دادهها با استفاده از نرم افزارهاي گوناگون مي پرداختند. ولي با توجه به پيشرفت نرم افزارهاي آماري و توانايي آنها در محاسبه حد اعتبار (Significant Level)، مبناي اعتبار از (±0.5) تغيير كرد و بر اساس تعداد نمونهاي كه مورد سنجش قرار ميگرفت حد اعتبار ممكن بود پايينتر يا بالاتر قرار گيرد.

ضريب همبستگي در واقع مبناي تغييرات دو متغير نسبت به همديگر است كه ميتواند داراي روند افزاينده، كاهنده و يا فاقد هرگونه روند خاص باشد. ضريب همبستگي مبناي محاسبات رگرسيون و 
پيشبيني متغيري از روي متغير ديگر و به دست آوردن فرمول دقيق رگرسيون مي باشد. اما به نظر ميرسد هميشه دامنه همبستگيها معرف واقعيات پاراژنتيكي عناصر نباشد كه دلايل آن به شرح زير مي باشد.

عوامل سيستماتيكي در دستگاههاي آناليز وجود دارد كه بعضاً موجب ايجاد همبستگيهاي كاذب شده و كارشناسان را با مشكل روبرو مينمايد. اين عوامل در هنگام آناليز نمونهها ميبايستي شناسايي شده و ميزان آنها به حداقل ممكن برسد.

در مجموعه كل داده ها وجود نمونههاي خارج از رده (Outlier) ميتواند ضريب همبستگي را افزايش دهد. در صورتي كه همبستگي واقعي ممكن است كمتر از حدي باشد كه نرم افزار گزارش نموده است.

در مطالعات نيمه تفصيلي و يا حتي تفصيلي همبستگيهاي يك جامعه معرف دو يا چند زير خانواده ميباشد كه در هم ادغام شده و بعضاً همبستگي نسبتاً ضعيفي از خود نشان ميدهند. اما اگر زير خانوادهها كه متأثر از عواملي همچون زمينشناسي، دگرساني، كانيزايي و... ميباشند، شناسايي شده و از يكديگر تفكيك شوند، ضريب همبستگي اعتبار بيشتري خواهد يافت.

ضريب همبستگي متاثر از تعداد نمونهاي است كه مبناي انجام محاسبات ميباشد، در صورتي كه تعداد نمونهها كم باشد، بعضاً ضرايب همبستگي معتبري به دست نخواهد آمد.

عليرغم مطالب گفته شده فوق، محاسبه ضريب همبستگي در سري دادهها، امري ضروري است. محاسبه ضريب همبستگي به شيوههاي مختلف امكان پذير است. حساسيت بعضي از آنها به نرمال بودن تابع توزيع، مانع كارايي در ساير توابع توزيع ميگردد. به همين دليل انتخاب روش بهينه محاسباتي كه وابستگي زيادي به نوع تابع توزيع نداشته باشد، بسيار حائز اهميت مي باشد.

ب) مقايسه چند روش در محاسبه ضريب همبستگي

در محاسبه ضريب همبستگي بعضي از متدها فرض نرمال بودن دادهها را به عنوان پيش فرض مطرح كردهاند، در صورت عدم دستيابي به اين فرض، اين روشها نتايجي دور از واقعيت را به دست خواهند داد، با توجه به اين پيش فرض، لزوم تبديل دادهها به توزيع نرمال پيش ميآيد كه در اين صورت تعبير و تفسير همبستگيها بايستي با دقت بيشتري همراه باشد. از جمله روشهايي كه نيازمند جامعه نرمال است، ميتوان به روش ضريب همبستگي پيرسون (Pearson Correlation Coefficient) اشاره كرد كه بر اساس فرمول زير  محاسبه ميگردد:

در اين فرمول  و  مقادير متغيرهای  و  در نمونه ،   و ميانگين متغیرها،  تعداد نمونهها و  انحراف معيار جامعه است، اما روش محاسبه ضريب همبستگي اسپيرمن به عنوان يك روش ناپارامتري، نسبت به توزيع دادهها حساس نميباشد، اين روش به گونهاي رتبهبندي سري افزاينده دادهها را در بر دارد، اين ضريب از فرمول زير محاسبه مي شود:

در اين فرمول  جمع مربعات تفاضل شماره دو رتبه در دو سري داده به هم وابسته و  تعداد مشاهدات وابسته به يكديگر است.

در اين پروژه با توجه به تنوع محيطهاي سنگي از دادههاي لگاريتمي كه ميتواند به نوعي پاراژنز 
كانيسازي احتمالي در محدوده را نشان دهد و روش ناپارامتري استفاده شده است.

در جدول شماره (4-6) ماتريس ضرايب همبستگي دادههاي خام منطقه آورده شده است. همانگونه كه مشاهده ميشود اكثر همبستگيها در حد بسيار ضعيف رده بندي ميشوند. به عبارتي ديگر همبستگي معنيداري بين عناصر آناليز شده مشاهده نميشود. بيشترين همبستگي كه در حد متوسط است بين
Ag  - Zn با مقدار 0.4 = r   ديده مي شود. پس از آن As- Cu وAs – Zn است. طلا بيشترين همبستگي را با Cu نشان داده است كه در حد بسيار ضعيف رده بندي ميشود.

جدول شماره ( 4-6): ماتريس ضرايب همبستگي با دادههاي خام

Au Cu Pb Zn Ag Sn Mo As Au 1.00 Cu 0.12 1.00 Pb 0.06 0.02 1.00 Zn 0.03 0.21 0.09 1.00 Ag 0.05 0.20 0.11 0.40 1.00 Sn 0.03 -0.09 0.15 0.07 0.13 1.00 Mo 0.02 -0.08 0.20 -0.21 -0.05 0.19 1.00 As 0.02 0.30 0.04 0.28 0.16 -0.14 -0.09 1.00

جدول شماره (4-7): ماتريس ضرايب همبستگي با دادههاي نرمال

LnAu LnCu LnPb LnZn LnAg LnSn LnMo LnAs LnAu 1.00 LnCu 0.19 1.00 LnPb 0.05 -0.01 1.00 LnZn 0.03 0.23 0.11 1.00 LnAg 0.03 0.17 0.18 0.44 1.00 LnSn 0.08 -0.06 0.23 0.08 0.19 1.00 LnMo 0.07 -0.10 0.24 -0.23 0.00 0.27 1.00 LnAs 0.14 0.42 0.03 0.36 0.25 -0.09 -0.15 1.00

اين محاسبات مجدداً با دادههاي لگاريتمي دادههاي خام محاسبه شده كه در جدول شماره (4-7) آورده شده است. مقدار عددي ضريب تغييرات، اندكي افزايش نشان داده است ولي كماكان همبستگيها در رده ضعيف و بسيار ضعيف ردهبندي ميشود. طلا بيشترين همبستگي را با Cu و As نشان داده است. بيشترين ضريب همبستگي مربوط به Zn  و Ag (0.44  (r =است.

4-2-5- آناليز خوشه اي داده ها (دندروگرام)

يكي ديگر از روشهاي آماري چند متغيره معمول در مطالعات ژئوشيميايي و تحليل دادهها استفاده از تكنيك آناليز خوشهاي ميباشد. در اين تكنيك ميتوان به راحتي عناصر پاراژنز و همچنين محيط مربوط به مجموعه موجود در خوشه را تشخيص داد. براي استفاده از اين روش محاسبات مختلفي وجود دارد كه در اين پروژه از روش محاسباتي (Ward’s Method) و با دادههاي همگن استفاده شده است.

در اين روش، معيار اتصال يك شيء (هر متغيري)  به يك خوشه يا دو خوشه به يكديگر، با روشهاي محاسبه ديگر از جمله، اتصال نزديكترين همسايگي، دورترين همسايگي و اتصال ميانگين تفاوت دارد. در اين روش معيار اتصال يك شيء به يك خوشه يا دو خوشه به يكديگر، ايجاد كمترين افزايش در مجموع مربعات انحراف از ميانگين خوشه مورد نظر است. نتايج حاصل از اين روش از نظر ظاهري و حفظ سلسله مراتب ساختماني مناسب ميباشند. بدين دليل روش Ward كه در اين پروژه استفاده شده به صورت يك انتخاب مناسب در تحليل خوشهاي شناخته شده است (صفحه ٣٥١ تحليل دادههاي اكتشافي دكتر 
حسنيپاك، انتشارات دانشگاه تهران).

در شكل شماره (4-9) دندروگرام مربوط به آناليز خوشهاي دادههاي خام نشان داده شده است. در اين دندروگرام عناصر آناليز شده را ميتوان به دو گروه كاملاً مجزا تقسيم كرد. در يك گروه كه در بالاي دندروگرام واقع شده است عناصر Zn، Ag، As، Sb، Cu قرار گرفتهاند. كه خود به دو زيرگروه Zn، Ag و As، Sb، Cu تقسيم شده است. بيشترين همبستگي و قرائت بين Zn و Ag است. در شاخه پايين دندروگرام  عناصر Pb، Mo، Sn جاي گرفته كه طلا با اندكي اختلاف به اين مجموعه متصل شده است. اين مطلب حاكي از آن است كه طلا هيچ گونه ارتباطي با مجموعه عناصر آناليز شده نشان نداده است و خود به صورت مستقل عمل كرده است.

C A S E      0         5        10        15        20        25

Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+

Zn          4   

Ag          5                      

As          8                                       

Sb          9                                   

Cu          2                                        

Pb          3                                      

Mo          7                             

Sn          6            

Au          1   

شكل شماره (4-9): دندروگرام دادههاي خام به روش  Ward

C A S E      0         5        10        15        20        25

Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+

LnZn        4   

LnAg        5                        

LnCu        2          

LnAs        8                                            

LnSb        9                               

LnAu        1                                

LnSn        6                                        

LnMo        7    

LnPb        3   

شكل شماره (4-10): دندروگرام لگاريتم دادههاي خام  به روش  Ward

بااستفاده از لگاريتم دادههاي خام مجدداً دندروگرام  ترسيم شد كه در شكل شماره (4-10) آورده شده است. در اين دندروگرام  تغيير عمده مربوط به تغيير جايگاه طلا است. با اين سري از دادهها، طلا بيشترين قرابت را با Cu، As و Sb نشان داده است. همچنان بيشترين شباهت بين Zn و Ag ديده ميشود. در انتهاي دندروگرام، خوشه مربوط به عناصر Sn، Mo و Pb قرار گرفته است.

4-2-6- آناليز فاكتوري داده ها

روشهاي آماري چند متغيره زماني در علوم به عنوان يك راه حل مطرح گرديد كه جنبه تأثير متغيرهاي گوناگون با يكديگر فضايي گستردهتر از يك فضاي سه بعدي را طلب ميكرد. در اين راه ابتدا روشهاي آناليز تك متغيره گسترش پيدا كرده و سپس از نتايج آنها در تكنيكهاي آماري چند متغيره، و تجزيه تحليلهاي چندگانه استفاده گرديد.

در دادهپردازي چند متغيره بر خلاف تك متغيره، كه براي هر نقطه فقط مقدار يك عنصر مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد، چند متغير به طور همزمان مورد بررسي و ارزيابي قرار ميگيرند.

در بررسيهاي ژئوشيميايي اكتشافي براي تفسير دادهها هميشه نميتوان به نتايج حاصله از تجزيه و تحليل فاكتوري متكي بود، زيرا اين روش طوري طراحي شده كه ميتواند فقط مجموعهاي از فاكتورهايي كه در توزيع آماري يك جمعيت ساده، اثر دارند را مشخص نمايد. در حالي كه در نواحي كه هم از نظر 
زمينشناسي و هم از نظر نوع تودههاي كانساري ناهمگن هستند، تعداد بسيار زيادي از فرايندها (فاكتورها) ميتواند روي يك متغير (توزيع فراواني يك عنصر) اثر گذارند. بررسي اثر تعداد زيادي از اين فاكتورها روي تعدادي از متغيرها، ممكن است خارج از گنجايش اين روش تجزيه و تحليل داده ها باشد
(1971 Cameron-Hobbs).

بر اين اساس با استفاده از دادههاي لگاريتمي اقدام به پردازش آناليز فاكتوري دادهها شد. در جداول شماره (4-8) نتايج اين آناليز آورده شده است. براساس جدول تغييرات واريانس فاكتور اول به تنهايي بيش از 5/23 درصد تغييرات جامعه را در برگرفته است. فاكتور دوم در حدود 18 درصد اين تغييرات را  شامل 
ميشود و به اين ترتيب تا فاكتور پنجم در مجموع بيش از 73 درصد تغييرات جامعه نشان داده شده است. فاكتور اول متاثر از تغييرات عناصر Ag  , Zn و (Sn) ميباشد. فاكتور دوم نيز تحت تاثير تغييرات عناصر Cu و As است. در اين فاكتور عنصر Sn نسبتاً تهي شدگي نشان ميدهد.

جدول شماره (4-8): نتايج مربوط به محاسبات فاكتوري

KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .647 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1074.614 df 36 Sig. .000

Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 2.118 23.528 23.528 2.118 23.528 23.528 1.631 18.122 18.122 2 1.602 17.799 41.327 1.602 17.799 41.327 1.548 17.202 35.324 3 1.126 12.512 53.839 1.126 12.512 53.839 1.322 14.684 50.007 4 .997 11.082 64.921 .997 11.082 64.921 1.089 12.103 62.110 5 .772 8.580 73.501 .772 8.580 73.501 1.025 11.390 73.501 6 .735 8.168 81.669 7 .627 6.962 88.631 8 .542 6.024 94.655 9 .481 5.345 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotated Component Matrix(a) Component 1 2 3 4 5 lnag .790 .082 .123 .031 .053 lnzn .786 .270 -.113 -.075 .033 lncu .122 .763 .002 .215 -.006 lnas .303 .699 -.021 .047 .251 lnpb .194 .128 .853 -.142 -.108 lnmo -.201 -.246 .688 .293 .159 lnau -.056 .284 -.011 .839 -.046 lnsn .445 -.471 .305 .472 -.033 lnsb .065 .133 .002 -.046 .958 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. (a) Rotation converged in 24 iterations.

تغييرات فاكتور سوم تا حدود زيادي با Pb و Mo همسو است. تغييرات Au و تا حدودي Sn باعث ايجاد تغييرات فاكتور چهارم شده است. همراهي Au و Sn در مجاور هم ميتواند در ارتباط با حرارت متوسط به بالاي كانيسازي احتمالي Au در منطقه باشد. در فاكتور پنجم نيز Sb به تنهايي آمده است. اين مطلب نشان از ارتباط ضعيف Sb با عناصر ديگر است. Sb عموماً در حرارتهاي پايين و نزديك به سطح زمين تشكيل ميشود. درجه اعتبار و دقت اين آناليز 647/0 است كه در حد قابل قبول ميباشد. در شرح آنوماليهاي فاكتوري با توجه به اهميت طلا، نقشه پراكندگي آنوماليهاي فاكتور چهارم ترسيم شده است.

4-2-7- محاسبه مشخصههاي ژئوشيميايي و شاخص هاي جمعي

يكي از راههاي بررسي مقادير ناهنجار و امكان همسويي آنها با يكديگر استفاده از محاسبه مشخصههاي ژئوشيميايي (Geochemical Signature) است، در مورد ضرايب همبستگي، بديهي است كه تمامي دادهها مورد بررسي قرار گرفته و ممكن است با توجه به مواردي كه در سرفصل ضرايب همبستگي به آن اشاره شد، اين ضرايب بيانگر واقعي همبستگي يا عدم همبستگي عناصر نباشند. به همين دليل در محاسبه 
مشخصههاي ژئوشيميايي، همراهي و همسويي عناصر تنها در ١٠ درصد بالاي جامعه آنها بررسي ميشود. اين معيار با توجه به اين كه محدوده توزيع عناصر تنها به ١٠ درصد بالاي آنها منحصر ميشود، ميتواند از اعتبار بيشتري برخوردار باشد. بنابراين فايل دادهها براي تمامي عناصر مرتب (Sort) و ١٠ درصد بالاي آنها (110 نمونه) مشخص شده است. سپس هر كدام از عناصر يكبار به عنوان عنصر مبنا قرار گرفته و دادههاي آن مرتب شدهاند. در ردهبندي زير بهترين مجموعههايي كه با دادههاي خام، EI و نرمال به دست آمده معرفي شدهاند. قابل ذكر است كه در آناليز خوشهاي نيز اين مجموعهها مشاهده شدهاند.

| داده هاي خام | (MAPS) | Mo+Au+Pb+Sn |
| --- | --- | --- |
| داده هاي شاخص غني شدگي | (AAC) | Au+As+Cu |
| داده هاي نرمال | (AACS) | Au+As+Cu+Sb |

ترسيم دادههاي اين مجموعهها بر اساس جمع مقادير  Z-Score آنهاست و از جمع اين مقادير كه به عنوان شاخصهاي جمعي (Additive Index) نامگذاري شده، دادههايي به دست ميآيد كه به صورت نقشه نمايش داده ميشود. لازم به ذكر است كه Z-Score نوعي استانداردسازي دادهها است كه بر اساس فرمول زير محاسبه مي شود:

در اين فرمول (X) عيار هر نمونه، (Min) کمترین و (Max) بیشترین مقدار جامعه است. با محاسبه اين فرمول نتايج به صورت جامعهاي بین 0 تا 1 به دست خواهد آمد كه تمامي آنها هم وزن بوده و قابل جمع كردن با يكديگر هستند.

4-3- پردازشهاي زمين آماري

تمامي پردازشهاي آماري تاكنون فارغ از موقعيت مكاني نمونهها انجام پذيرفته است. در اين بخش اين نقص به كمك تكنيكهاي زمين آمار و با استفاده از نرم افزار Surfer 7.0 برطرف، يا به گفته ديگر؛ توزيع فضايي دادهها نيز در پردازشهاي آماري به كار گرفته خواهد شد. نتيجه اين پردازشها نقشههاي آنومالي عناصر خواهد بود. از نتايج واريوگرام ميتوان دامنه تأثير، جهت و امتداد بيضي آنيزوتروپي تخمين را ارزيابي كرد و سپس با روش كريجينگ به تخمين و ترسيم نقشهها پرداخت.

4-3-1- واريوگرافي

در ترسيم واريوگرامها كوشش شده از امكاناتي استفاده شود تا بتوان با سود بردن از آنها بهترين مدل ممكن را كه تداوم كانيسازي و جهتدار بودن يا غير جهتدار بودن كانسار احتمالي را مشخص ميكند برازش نمود. در اين پروژه از دادههاي همگن شده و در مورد تمامي عناصر از مدل برازش نمايي استفاده شده است. در ابتداي انجام مطالعات واريوگرافي، واريوگرامهاي غير جهتي محاسبه و بهترين مدل بر آنها برازش شد. منظور از واريوگرام غير جهتي اين است تمام تخمينها، شبكهبنديها و... فارغ از جهت باشد و تمام دادهها در تخمين و ارزيابي شركت داده ميشوند. پس از تهيه واريوگرامهاي غير جهتي، بهترين واريوگرام در مناسبترين جهت ترسيم گرديد. مناسبترين جهت منطبق بر جهتي است كه حداكثر تغييرات در آن جهت مشاهده ميشود. خلاصه مشخصات واريومتري جهتي و غيرجهتي در جدول شماره (4-8) آورده شده است.  در اشكال (4-11) واريوگرامهاي عناصر در حالت جهتي و غير جهتي نمايش داده شده است.

جدول شماره (4- 9): مشخصه هاي واريوگرام هاي غيرجهتي و جهتي

| Variable | c0 | c | a | Direction (Azimuth) | Tolerance |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| واريوگرام غيرجهتي |
| Ag | 0.117 | 0.043 | 250 | 0 | 90 | 0.37 | 73.13 |
| Zn | 0.095 | 0.05 | 210 | 0 | 90 | 0.53 | 65.52 |
| Sn | 0.12 | 0.07 | 500 | 0 | 90 | 0.58 | 63.16 |
| Pb | 0.152 | 0.098 | 320 | 0 | 90 | 0.64 | 60.80 |
| Mo | 0.12 | 0.1 | 100 | 0 | 90 | 0.83 | 54.55 |
| Au | 0.38 | 0.34 | 550 | 0 | 90 | 0.89 | 52.78 |
| Cu | 0.3 | 0.28 | 295 | 0 | 90 | 0.93 | 51.72 |
| As | 0.35 | 0.6 | 900 | 0 | 90 | 1.71 | 36.84 |
| واريوگرام جهتي |
| Mo | 0.19 | 0.03 | 1000 | 159.51 | 25 | 0.16 | 86.36 |
| Sn | 0.142 | 0.038 | 500 | 171.42 | 25 | 0.27 | 78.89 |
| Ag | 0.117 | 0.043 | 250 | 164.36 | 25 | 0.37 | 73.13 |
| Zn | 0.095 | 0.055 | 210 | 37.29 | 25 | 0.58 | 63.33 |
| Au | 0.43 | 0.27 | 800 | 116.9 | 25 | 0.63 | 61.43 |
| Pb | 0.152 | 0.098 | 320 | 76.14 | 25 | 0.64 | 60.80 |
| Cu | 0.33 | 0.23 | 300 | 121.17 | 25 | 0.70 | 58.93 |
| As | 0.35 | 0.6 | 750 | 67.36 | 25 | 1.71 | 36.84 |

| نمودارهاي واريوگرام جهتي | نمودارهاي واريوگرام غير جهتي |
| --- | --- |
| شكل شماره (4-11): نمودارهاي واريوگرافي غيرجهتي و جهتي در محدوده مورد مطالعه |
| نمودارهاي واريوگرام جهتي | نمودارهاي واريوگرام غير جهتي |
| ادامه شكل شماره (4-11) |
| نمودارهاي واريوگرام جهتي | نمودارهاي واريوگرام غير جهتي |
| ادامه شكل شماره (4-11) |

درجدول شماره (4-9) پارامترهاي حاصل از پردازش و واريوگرافي عناصر مختلف در دو حالت جهتي و غير جهتي آورده شده است. در حالت غير جهتي بيشترين پايايي و برازش واريوگرام مربوط به As، Cu، Au است كه از كيفيت مناسبي برخوردارند. برازش واريوگرام در Ag و Zn چندان مناسب ارزيابي نميشود. در روش جهتي كماكان As و Cu بهترين برازش واريوگرام را داشتهاند. در اين شرايط Mo، Sn، Ag پايايي ضعيفي را نشان دادهاند.

از نظر وضعيت جهت برازش واريوگرام، در حالت جهتي، بيضي آنيزوتروپي در عناصري همچون Sn، Ag، Mo مشابه هم عمل كرده و در آزيموت 150 تا 170 قرار گرفته است. عناصر As، Pb، Zn نيز مشابه هم و در آزيموت 40 تا 75 قرار گرفته است. Au و Cu نيز در گروه سوم در آزيموت 110 تا 120 تغيير 
ميكنند. بيشترين تغيير عناصر عمود بر آزيموتهاي ذكر شده است. به عنوان مثال تغييرات عياري طلا در جهت 5/12 ±  26 درجه (شمال خاور – جنوب باختر) است. اشكال مربوط به بيضي آنيزوتروپي هر يك از عناصر در پيوست گزارش نشان داده شده است.

4-4- شرح نقشه آنوماليهاي منطقه

4-4-1- آنومالي نقره

در شكل شماره (4-12) نقشه پراكندگي آنوماليهاي نقره كه با دادههاي خام ترسيم شدهاند، نشان داده شده است. در ارائه كليه نقشهها سلولهايي كه مقدار طلا در آنها بيش از ppb 470 بوده آورده شده و سپس براساس مقدار رتبهبندي شده اند. در نهايت 6 سلول با مقدار بيش از ppb 470 تعيين شده است. علاوه بر آن در سلولهايي كه آثار پراكنده اي از كانههاي سولفيدي از جمله پيريت و كالكوپيريت به صورت
 نشانهاي جداگانه مشخص شده اند.انطباق اين انديس ها با آنوماليها  ميتواند مشكلات و مسائل فني پروژه را مشخص كند.

همانگونه كه در نقشه آنوماليهاي نقره مشاهده مي شود چهار زون پر پتانسيل تعيين گشته است. منظور از پتانسيل، غني شدگي نسبي Ag در محدوده نمونهبرداري ميباشد، هر چند كه ازنظر مقدار عددي مقادير اين زونها بسيار پايين است. اين چهار زون كه با رنگ قرمز و صورتي تعيين شدهاند عموماً در
 نيمه شمالي محدوده نمونهبرداري واقع شدهاند.

به طور كلي نيمه باختر نسبتاً غني تر از نيمه خاوري  ميباشد. به نظر ميرسد كه يك امتداد ساختاري  غالبNS) ) در نحوه پراكندگي آنومالي هاي Ag وجود داشته باشد. تنها آن آنومالي كه در مركز محدوده نمونهبرداري واقع شده است، انطباق تقريباً مناسبي با Au اولويت دوم نشان داده است ولي اثري از  
كانههاي سولفيدي در برداشتهاي صحرايي مشاهده نشده است. احتمالاً با توجه به مشاهدات صحرايي وجود كانيهاي سولفيدي دور از انتظار نيست. در سلولهای طلادار  1، 3، 4، 5، 6 نقره آنومالي نشان نداده است. به عبارتي Au، Ag كمترين ارتباط ژنتيكي را با هم دارند.

در شكل شماره (4-13) نحوه پراكندگي آنوماليهاي مربوط به دادههاي شاخص غنيشدگي نقره نشان داده شده است. آنومالي درجه اول (رنگ قرمز) در اين عنصر بسيار كم و ناچيز است. زونهاي آنومالي اين عنصر غالباً از درجه دوم شروع ميشود. تعداد پنج زون نسبتاً غني شده در اين محدوده به چشم ميخورد كه روند شاخصي را در برنميگيرند. سلول هاي حاوي مقادير بالاي طلا، كه در اولويت اول و دوم هستند در داخل دو زون غني شده نقره واقع شده اند. سلولهاي پر عيار ديگر در هيچ يك از زونهاي غني شده نقره جاي نگرفتهاند. اگر مقايسهاي بين دو سري نقشه نقره (دادههاي خام و شاخص غني شده ) صورت پذيرد، مشاهده ميشود كه شدت آنوماليهاي واقع در دادههاي EI پايينتر از دادههاي خام است. اين تقليل شدت آنومالي مربوط به حذف اثر سنگ است ولي جايگاه زونهاي آنومالي در هر دو نقشه يكسان است.

4-4-2- آنومالي آرسنيك

نحوه پراكندگي آنوماليهاي داده خام As در شكل شماره (4-14) نشان داده شده است. سه زون نسبتاً غني شده در محدوده نمونهبرداري تعيين شده است. امتداد ساختاري اين غني شدگيها SW – NE است. بخش شمال باختري در مقايسه با بخش جنوب خاوري، نسبتاً غني شدهتر است. از ميان سلولهاي طلادار، تنها سلول رتبه 2 به صورت جزئي، As بالايي نشان داده است. در اين سلول، Ag نيز نسبتا غني شده است. در سلولهاي طلادار ديگر، يك چنين انطباقي مشاهده نميشود.

|  | شكل شماره (4-12): آنوماليهاي دادههاي خام Ag |
| --- | --- |
|  | شكل شماره (4-13): آنوماليهاي شاخص غنيشدگي Ag |

سلولهاي حاوي كانههاي سولفيدي در اطراف زون غنيشده As پراكنده شدهاند. به نظر ميرسد كه طلا و آرسنيك ارتباط ساختاري و ژنتيكي با هم نداشته باشند.

در شكل شماره (4-15) نحوه پراكندگي آنوماليهاي دادههاي  EI  آرسنيك نشان داده شده است. نحوه تغييرات مشابه به داده هاي خام آرسنيك است. روند ساختار اين تغييرات شمالخاوري – جنوبباختري است. تفاوت موجود بين اين دو نقشه (دادههاي خام و EI ) در وسعت زونهاي آنومالي است. مساحت زون آنومالي در دادههاي شاخص غنيشدگي بيشتر از دادههاي خام است. به اين ترتيب سلول طلادار اولويت دوم در يكي از زونهاي غني شده آرسنيك جاي گرفته است.

4-4-3- آنومالي طلا

پراكندگيهاي طلا در شكل شماره (4-16) نشان داده شده است. براي تهيه اين نقشه دادههاي خارج از رديف كه همان مقادير بيش ازppb  470 بودهاند حذف شدهاند و سپس نقشه آنوماليهاي طلا با   دادههاي جديد ترسيم شدهاند. اگر اين سلولها مربوط به زون كانيسازي باشند پس از حذف نيز در داخل زون كانيسازي قرار خواهند گرفت. در غير اين صورت در كانهساز بودن اين سلولها بايد مطالعات بيشتري انجام داد. حتي ممكن است كه بالا بودن مقدار عددي طلا در اين سلولها در ارتباط با پايين بودن دقت آزمايشگاه بوده باشد. همانگونه كه مشاهده ميشود سلولهاي طلادار شماره 1، 2، 3، 4، 6 همگي در داخل زونهاي كانيسازي جاي گرفتهاند. منظور از زون كانيسازي مقادير بيش از ppb 470 ميباشد. سلول شماره 5 در رتبه پايينتر قرار گرفته است (رنگ زرد). بدين ترتيب ميتوان اظهار داشت كه  دقت آزمايشگاهي در حد قابل قبول بوده است و اعتبار كافي براي زونهاي تعيين شده وجود خواهد داشت. از نظر وسعت، زونهاي شماره 1، 2 و پس از آن شماره 4 وسيعتر از سه زون ديگر هستند. لازم به ذكر است كه اين سه زون يك تفاوت جايگاه و موقعيت نيز دارند. زونهاي وسيعتر در ميانه محدوده نمونهبرداري و زونهاي شماره 3، 5، 6 در جنوب محدوده واقع شدهاند. اين تفاوت ميتواند در ارتباط با ژنز كانيسازي باشدكه در ادامه توضيحات بيشتر ارائه ميشود. يك روند ساختاري غالب در نحوه پراكندگي آنوماليهاي طلا مشاهده ميشود كه در جهت NW-SE است.

اين امتداد با نحوه پراكندگي آنوماليهاي As كاملاً متفاوت است در اين زونها انطباق زيادي با  
كانههاي سولفيدي از جمله پيريت  و كالكو پيريت به چشم نمي خورد.

در شكل شماره (4-17) پراكندگي آنوماليهاي شاخص غنيشده طلا نشان داده شده است. روند تغييرات طلا همچنان برخلاف (عكس) روند ساختاري عناصر ديگر ميباشد. اين ساختار
 شمال باختري –جنوب خاوري است. در مقايسه با نقشه دادههاي خام طلا، وسعت آنوماليهاي شاخص غنيشدگي با حذف اثر محيط سنگي افزايش يافته است.

وسعت آنوماليهاي مربوط به سلول هاي اولويت اول، دوم و چهارم كه در قسمت مياني محدوده مورد مطالعه و در جنوب آبادي واقع شدهاند بيشتر از سلول هاي طلا دار اولويت سوم، پنجم و ششم در منتهياليه جنوب محدوده است.

4-4-4- آنومالي مس

از نظر موقعيت، جايگاه آنوماليهاي مس تقريباً منطبق با آنوماليهايAs  ميباشد. با اين تفاوت كه از لحاظ وسعت، آنوماليهاي Cu كوچكتر از As ميباشد. اين مطلب به دليل تحرك بالاي As  در مقايسه با Cu است.  آنوماليهاي Au در اكثر موارد خارج از محدوده آنوماليهايCu است. تنها به مقدار جزئي سلول طلادار اولويت اول در جنوب قره چر انطباق با آنوماليهاي درجه دوم Cu دارد.

روند ساختاريCu  در اين محدوده، در امتداد غالب شمال خاوري – جنوب باختري قراردارد در مركز محدوده اين روند غالب در جهت شمالي – جنوبي قرار گرفته است. بيشتر غنيشدگيCu  نيز در ربع شمال باختري محدودهي مورد مطالعه واقع شده است.

در شكل شماره (4-18) نحوه پراكندگي آنومالي هاي Cu  نشان داده شده است.

|  | شكل شماره (4-14): آنوماليهاي دادههاي خام As |
| --- | --- |

|  | شكل شماره (4-15): آنوماليهاي شاخص غنيشدگي As |
| --- | --- |

|  | شكل شماره(4-16): آنوماليهاي دادههاي خام Au |
| --- | --- |

|  | شكل شماره (4-17): آنوماليهاي شاخص غنيشدگي Au |
| --- | --- |

روند ساختاري و پراكندگي دادههاي شاخص غنيشده مس در شكل شماره (4-19) نشان داده شده است. اين روند مشابه عناصر ديگر شمال خاوري- جنوب باختري است. در مقايسه با دادههاي خام وسعت زونهاي آنومالي Cu در دادههاي EI افزايش يافته و در دو زون كاملاً مستقل و غني شده قابل تفكيك است. سلول طلادار اولويت اول نيز به صورت جزئي در داخل يكي از زونهاي غني شده مس واقع شده است. 
سلولهاي پر عيار ديگر (عيار بالاي طلا) همبستگي و ارتباطي با مس نشان ندادهاند.

4-4-5- آنومالي موليبدن

مهمترين مركز آنومالي Mo با اندكي تغيير مكان همانند مس در ربع شمال باختري محدوده مورد مطالعه واقع شده است، با اين تفاوت كه وسعت آنوماليهاي Mo كمتر از سطح غنيشده Cu است. در مركز محدوده و در امتداد شمال خاوري – جنوب باختري تغييرات مقدار Mo در حد زمينه است و غنيشدگي در اين قسمت مشاهده نميشود. سلولهاي غنيشده در دو سوي اين امتداد يعني در شمال باختري و جنوب خاوري ديده ميشود. آنوماليهاي واقع در شمال باختري نسبتاً غني تر از آنوماليهاي جنوب خاوري
ميباشند. نكته قابل توجه عدم همبستگي آنوماليهاي Au و سلولهاي تقريباً پرعيار با نحوه پراكندگي آنوماليهاي Mo است. در شكل شماره (4-20) نحوه پراكندگي آنوماليهاي Mo نشان داده شده است.

نحوه پراكندگي آنوماليهاي، EI موليبدن در شكل شماره 4-21 آورده شده است. در اين شكل يك زون غنيشده موليبدن در ربع شمال باختري در امتداد تقريباً شمالي –جنوبي با اندكي ميل به سمت خاور مشاهده ميشود. وسعت اين زون در مقايسه با نقشه مربوط به دادههاي خام به صورت جزئي تغيير كرده است. سلولهاي پرعيار طلا هيچ ارتباطي را با موليبدن نشان ندادهاند. به عبارت ديگر همبستگي بين طلا و موليبدن در اين منطقه ناچيز است.

|  | شكل شماره (4-18): آنوماليهاي دادههاي خام Cu |
| --- | --- |
|  | شكل شماره (4-19): آنوماليهاي شاخص غنيشدگي Cu |
|  | شكل شماره (4-20): آنوماليهاي دادههاي خام Mo |

|  | شكل شماره (4-21): آنوماليهاي شاخص غنيشدگي Mo |
| --- | --- |

4-4-6- آنومالي سرب

در شكل شماره (4-22) نحوه پراكندگي آنوماليهاي سرب نشان داده شده است. در چهار زون، سرب نسبتاً غنيشدگي نشان ميدهد. روند ساختارهاي سرب مشابه عناصري همچون As، Cu و.... و بر خلاف جهت تغييرات Au است. از نظر وسعت، زونهاي سربدار سطح اندكي را در برگرفتهاند. از ميان سلولهاي طلادار ( سلولهاي پرعيار ) سلول اولويت سوم بيشترين انطباق را با آنومالي جنوبي سرب داشته است. پس از آن سلول اولويت اول منطبق با آنومالي درجه سوم سرب است. همبستگي تقريباً خوبي بين كانههاي سولفيدي و آنوماليهاي سرب مشاهده ميشود.

با حذف اثر سنگ و محيط نمونهبرداري از شدت آنوماليهاي سرب نيز كاسته شده است. اگر مقايسهاي بين نقشه توزيع آنوماليهاي خام و  EIصورت پذيرد به خوبي ميتوان به اين نكته پيبرد. در شكل 
شماره (4-23) نحوه پراكندگي آنوماليهاي سرب با استفاده از دادههاي EI نشان داده است. تنها يك زون درجه اول سرب در منطقه مشاهده ميشود كه آن هم منطبق بر سلول طلادار اولويت سوم است. اين سلول در جنوب محدوده نمونهبرداري واقع شده است. سلولهاي طلادار ديگر (پرعيار) در زونهاي غنيشده سرب قرار نگرفتهاند.

4-4-7- آنومالي آنتيموان

آنتيموان در آن گروه از عناصري قرار دارد كه از بيشترين قدرت تحرك (Mobility) برخوردار است. اين عنصر ميتواند بهترين ردياب براي اكتشاف كانسارهاي طلاي تيپ هيدروترمالي محسوب شود، زيرا هاله تقريباً وسيع و بزرگي نشان داده و تقريباً دورتر از موتور حرارتي تجمع و متمركز ميشود. با دقت در شكل شماره (4-24) كه آنوماليهاي Sb رانشان ميدهد، ميتوان دو محدوده كاملاً مجزا و با خصوصيات متفاوت را تعيين ساخت.

|  | شكل شماره (4-22): آنوماليهاي دادههاي خام Pb |
| --- | --- |
|  | شكل شماره (4-23): آنوماليهاي شاخص غنيشدگي Pb |

روند ساختارSb  در امتداد شمال خاوري – جنوب باختري واقع شده است. اين روند منطبق بر ساختار عناصري همچون Cu، As، Pb،... ميباشد. روند تغييرات Au تقريباً عكس اين تغييرات را نشان
 ميدهد. لازم به ذكر است كه تفاوت عمده در نحوه تغييراتSb  در جايگاه آنوماليهاي اين عنصر است. بيشترين مقدار Sb در نيمه شمال – شمال باختري واقع شده است. مقاديرSb  در نيمه جنوب، 
جنوب خاور در حد زمينه است. در اين ميان سلولهاي اولويت اول، دوم، چهارم طلا انطباق خوبي با آنوماليهاي Sb نشان دادهاند ولي سلول هاي اولويت سوم، پنجم، ششم كمترين انطباق را با Sb دارند. اساس اين تفاوت ميتواند مربوط به ژنز و تيپ كانيسازي احتمالي طلا در منطقه باشد. آنوماليهايي كه در نيمه شمالي و منطبق بر Sb بوده احتمالاً از تيپ كانيسازي هيدروترمالي حرارت پايين ( دورتراز موتور حرارتي ) بوده و آنوماليهاي جنوبي كه هيچ گونه انطباق با Sb نشان ندادهاند به احتمال زياد نزديك منشأ كانهدار و از حرارت بالاتري برخوردارند.

آنوماليهاي شاخص غنيشدگي آنتيموان مانند دادههاي خام اين عنصر در شمال – شمال باختري محدوده مورد مطالعه قرار گرفته است. همان اطلاعاتي كه در شرح نقشه دادههاي خام Sb آورده شد، در اين نقشه نيز صادق است. با استفاده از اين عنصر مرز حرارتي تقريباً دقيقي را ميتوان متصور شد. سلولهاي شماره اولويت اول، دوم و چهارم طلا در بخشي از زونهاي نسبتاً غني شده Sb واقع شدهاند. سلولهاي اولويت سوم، پنجم و ششم طلا خارج از اين زونهاي حرارت پايين (زون غني شده Sb ) قرار گرفتهاند. در شكل شماره (4-25) نحوه پراكندگي آنوماليهاي شاخص غني شده آنتيموان آورده شده است.

4-4-8- آنومالي قلع

از نظر ماهيت ژئوشيميايي تفاوتي ميانSn  و Sb وجود دارد. عنصر Sn عمدتاً در نزديك موتور حرارتي متمركز شده ولي كمپلكسهايSb  در فواصل دورتر شكسته ميشود. بنابراين با استفاده از اين دو عنصر 
ميتوان به راحتي مرزي حرارتي با تفاوت در درجه حرارت تعيين نمود. نحوه تغييرات آنوماليهاي Sn در شكل شماره (4-26) نشان داده شده است. همانگونه كه مشاهده مي شود مراكز آنومالي Sn  در نيمه جنوبي است در اين محل با توجه به نقشه زمين شناسي توده گرانيتي جاي گرفته  و مقدار Sb در حد زمينه قرار داشته است.

نكته جالب اينكه سلولهاي پرعيار Au كه در اولويت سوم، پنجم و ششم قرار گرفته اند در اين محل 
ميباشند. با اين اوصاف با اطمينان ميتوان گفت كه در منطقه حداقل دو تيپ متفاوت حرارتي غني شده طلا وجود داشته كه هر يك مشخصات خود را دارند.

همانگونه كه گفته شد، قلع نيز ميتواند همانند Sb نقش ترمومتر كانيسازي احتمالي را ايفا كند. بررسي آنوماليهاي Sn براساس دادههاي شاخص غنيشدگي (شكل شماره 4-27) مشخص ميشود،
سلولهايي كه حرارت بالايي را در هنگام تشكيل متحمل شدهاند در نيمه جنوبي واقع شدهاند. با اين اوصاف ميتوان اظهار نظر كرد كه ژنز احتمالي طلاهاي مربوط به سلولهاي پنجم و ششم حرارت بالا و مزوترمال است و سلولهاي طلادار اول تا چهارم از نوع احتمالاً هيدروترمال تا مزوترمال هستند. اثبات اين گفته احتياج به بررسيهاي بيشتري دارد.

4-4-9- آنومالي روي

تغييرات روي در دو جهت عمده به چشم ميخورد. روند غالب در ساختار Zn شمال خاوري – جنوب باختري و منطبق بر تغييرات عناصر پاراژنز است.

روند دوم تقريباً شمالي – جنوبي است و اندكي منطبق بر Ag است. چهار مركز اصلي آنومالي در نحوه پراكندگي آنوماليهاي روي (شكل شماره 4-28) مشاهده ميشود. سه مركز اصلي غنيشده در زون شمال، شمال باختر و مركز چهارم در جنوب محدوده و منطبق بر سلول اولويت سوم پرعيار طلا است. سلولهاي پرعيار ديگر انطباق زيادي با Zn  از خود نشان ندادهاند.

در شكل شماره (4-29) نحوه پراكندگي آنوماليهاي روي نشان داده شده است. در اين نقشه در مقايسه با نقشه آنوماليهاي دادههاي خام اين عنصر از وسعت زونهاي غنيشده به شدت كاسته شده است. به عبارتي ديگر با حذف اثر سنگ، آنوماليهاي مربوط به ليتولوژي (سينژنتيك) حذف شده و زونهاي 
غنيشده ثانويه (اپيژنتيك) خود را نمايان ساختهاند. دو زون كوچك يكي در جنوب محدودهي مورد مطالعه و ديگري در نيمه شمالي غنيشدگي روي نشان دادهاند.

سلول طلادار اولويت سوم نيز در داخل زون حاوي روي در نيمه جنوبي واقع شده است. ساير سلولهاي طلادار هيچ گونه انطباقي را با روي نشان ندادهاند.

|  | شكل شماره (4-24): آنوماليهاي دادههاي خام Sb |
| --- | --- |
|  | شكل شماره (4-25): آنوماليهاي شاخص غنيشدگي Sb |

|  | شكل شماره (4-26): آنوماليهاي دادههاي خام Sn |
| --- | --- |
|  | شكل شماره (4-27): آنوماليهاي شاخص غنيشدگي Sn |
|  | شكل شماره (4-28): آنوماليهاي دادههاي خام Zn |
|  | شكل شماره (4-29): آنوماليهاي شاخص غنيشدگي Zn |

4-4-10- شرح آنومالي انديس هاي جمعي

اين گروه از نقشهها ميتوانند راهنماي مناسبي در تعيين زونهاي كانيسازي محسوب شوند. عناصر تشكيل دهنده و پاراژنز كانيسازي مورد نظر در تشكيل نقشههاي شاخص جمعي شركت خواهند كرد. با بررسيهاي آماري دادههاي خام عناصري همچون Pb،  Moو Sn  به عنوان پاراژنز كانيسازي طلا معرفي شدهاند. با استفاده از دادههاي شاخص غنيشدگي نيز عناصر  As، Au و  Cu معرف كانيزايي طلا بودهاند. در دادههاي لگاريتمي نيز  Au، As، Cuو  Sbپاراژنز يكديگر بودهاند. بر اساس اين نتايج، سه سري نقشه جمعي تهيه شد كه به شرح زير ميباشند :

( MAPS)                        1) Mo+Au+Pb+Sn

2) EI(Au+As+Cu)                 (EAAC)

3) Ln(Au+As+Cu+Sb)          (LAACS)

الف) نقشه جمعي  MAPS (Mo+Au+Pb+Sn )

در شكل شماره (4-30) نقشه جمعي MAPS آورده شده است. سلولهاي پر عيار طلا نيز مانند ساير    نقشهها در اين نقشه نيز مشخص شده است. همان گونه كه مشاهده ميشود هر شش سلول عياردار طلا در داخل زونهاي آنومالي اين شاخص جمعي قرار گرفتهاند. بيشترين انطباق را سلولهاي اولويت اول و سوم نشان دادهاند. در بخش جنوب خاوري محدوده نمونه برداري نيز يك زون آنومالي از عناصر فوقالذكر تعيين شده كه طلا در آن بخش آنومالي نداشته است. با شرايط موجود و انطباقي كه سلولهاي طلادار با اين گروه از عناصر (نقشه جمعي ) داشتهاند به نظر ميرسد كه اين بخش نيز احتياج به بازبيني وكنترل صحرايي از طريق حفر ترانشه داشته باشد تا بتوان دقيقتر اظهار نظر نمود.

|  | شكل شماره (4-30): آنوماليهاي نقشه جمعي MAPS ((Mo+ Au+ Pb+Sn |
| --- | --- |

ب) نقشه جمعي EAAC   (EI(Au+As+Cu))

در شكل شماره (4-31)، نقشه جمعي عناصر Au ،As  و Cu با استفاده از دادههاي شاخص غنيشدگي آورده شده است. سلولهاي پر عيار اولويت اول تا ششم به استثناء سلول اولويت پنجم در داخل آنوماليهاي حاصل از اين انديس جمعي افتادهاند. اين سلول نيز در زون اولويت دوم انديس جمعي جاي  گرفتهاند. يك زون وسيعي در قسمت شمال باختري مشاهده ميشود كه طلا در آن آنومالي نشان نداده است. با توجه به اين شرايط به نظر ميرسد كه اين بخش از منطقه احتياج به باز بيني و كنترل صحرايي از طريق حفر ترانشه داشته باشد.

ج) نقشه جمعي     LAACS((Au+ As+Cu+Sb) Ln)

با استفاده از دادههاي لگاريتمي عناصر Au، As،Cu  وSb  نقشههاي جمعي تهيه شد. در شكل
 شماره (4-32) نحوه پراكندگي آنوماليهاي اين انديس نشان داده شده است. سلولهاي اولويت دوم و چهارم طلا و پس از آن اول و سوم منطبق بر آنوماليهاي حاصل از اين انديس جمعي ميباشد. در بخش شمال باختري نيز همانند نقشه جمعي EAAC يك زون آنومالي تعيين شده است كه طلا در آن مقادير بالايي از خود نشان نداده است. يك چنين وضعيتي بازبيني و كنترل صحرايي اين بخش از محدوده را از طريق حفر تراشه ميطلبد. اگر طلايي در اين بخش وجود داشته باشد شرايطي مشابه به سلولهاي طلادار اولويت دوم و چهارم خواهد داشت. با استفاده از نتايج نقشههاي انديس جمعي ميتوان به اين نتيجه رسيد كه علاوه بر سلولهاي طلادار، محدودههاي  ديگري وجود خواهد داشت كه احتمال كانيزايي طلا در آنها وجود دارد. اين محدودهها يكي در جنوب خاوري و ديگري در شمال باختري جاي گرفته است. با نتايج  بررسي دانسيته گسل و زونهاي سولفيدي و تلفيق آن با سلولهاي طلادار مشخص گرديد كه طلا بيشترين ارتباط را با سيستم گسلي داشته است و ارتباط آن با زونهاي سولفيدي در حد ناچيز است. براساس اين شواهد محدوده فاقد كانيسازي طلا در جنوب خاوري در مقايسه با محدوده فاقد كانيسازي در شمال باختري از اهميت بيشتري برخوردار بوده و احتمال كانيزايي طلا در آن بيشتر است.

|  | شكل شماره (4-31): آنوماليهاي نقشه جمعي EAAC (EI(Au+As+Cu)) |
| --- | --- |
|  | شكل شماره (4-32): آنوماليهاي نقشه جمعي LAACS((Au+ As+Cu+Sb) Ln) |

4-4-11- شرح آنومالي هاي فاكتور چهارم

همانگونه كه قبلاً نيز به آن اشاره شد فاكتور چهارم از اهميت بيشتري برخوردار بوده است. علت آن حضور طلا در تشكيل آن ميباشد. علاوه بر آن عنصر Sn ( قلع ) نيز نقش حدواسط را ايفا كرده است به اين معني كه ميتواند بعضاً همراه طلا آنومالي نشان دهد.

در شكل شماره (4-33) نقشه پراكندگي آنوماليهاي فاكتور چهارم آورده شده است. همان طور كه ملاحظه ميشود. آنوماليهاي اين فاكتور عمدتاً در نيمه جنوبي و پايين رودخانه قرهچر تجمع پيدا 
كردهاند. مهمترين بخش از اين آنومالي سلولهاي طلادار اولويت چهارم، دوم و سوم را در برگرفته است. 
سلولهاي طلادار پنجم، ششم و اول در حاشيه زونهاي غنيشده فاكتور چهارم جاي گرفتهاند.

آن چيزي كه مشهود است و ميتواند به عنوان يك زون كانيسازي معرفي شود، محدودهاي است كه از سلول اولويت چهارم شروع و تا سلول اولويت ششم امتداد پيدا كرده است. امتداد اين زون
 شمالي – جنوبي با اندكي انحراف به سمت خاور مشخص ميشود. همراهي Au و Sn نشان از حرارت نسبتاً بالاي كانيسازي طلا در منطقه مورد مطالعه است.

4-5- بررسي دانسيته گسلها

براي بررسي دقيقتر ارتباط بين كانيسازهاي طلا و سيستم گسله منطقه اقدام به تهيه نقشه دانسيته گسلها گرديد. در منطقه مورد مطالعه دو دسته عمده گسل، مشاهده ميشود. يك دسته گسل در جهت
 NE-SW واقع شدهاند و دسته دوم شامل آن گسلهايي هستند كه خارج از گروه اول ميباشند و تعداد آنها چندان زياد نيست. براين اساس دو نقشه دانسيته گسل شامل نقشه دانسيته گسلهايNE- SW و نقشه دانسيته كل گسلها، تهيه شد. در شكل شماره (4-34) نقشه دانسيته گسلهاي NE- SW  آورده شده است و سلولهاي پرعيار طلا نيز در آن گنجانده شده است. همانگونه كه مشاهده ميشود سلولهاي پرعيار اولويت سوم، پنجم و ششم طلا انطباق ضعيفي را با اين سري از گسلها نشان داده است. سلولهاي اولويت اول، دوم و چهارم ارتباط ضعيفتري را با اين گروه از سيستم هاي گسله منطقه نشان دادهاند. در شكل شماره (4-35) نقشه دانسيته گسل ها آورده شده است. با استفاده از اين نقشه ميتوان ارتباط خوبي را بين اين دسته از گسلها و سلولهاي عيار بالاي اولويت پنجم، سوم و دوم طلا شاهد بود. سلولهاي اولويت ششم و چهارم در داخل سيستمهاي گسلي قرار نگرفته ولي از نزديك آن گسليهايي عبور كرده است.

بدين ترتيب در نهايت ارتباط بسيار قوي بين سلولهاي پرعيار طلا و زونهاي گسله نميتوان متصور شد ولي به نوعي اين گسلها كنترل كننده كانهزايي و مجرايي مناسب جهت عبور محلولهاي كانهدار را فراهم كرده است. در اين ميان سلولهاي اولويت پنجم و سوم ارتباطي مناسبتري را با سيستم گسله نشان دادهاند.

4-6- بررسي ارتباط كاني زايي طلا و كانه هاي سولفيدي

در هنگام برداشت نمونههاي ليتوژئوشيميايي، در آن نمونههايي كه ذرات پراكنده سولفيدي از جمله
 كانيهاي پيريت، كالكوپيريت و ... مشاهده گرديد در دفترچههاي صحرايي يادداشت شد. سپس اقدام به تهيه نقشه پراكندگي و چگالي اين زونهاي سولفيدي گرديد. سلولهاي پرعيار طلا نيز تعيين شدند. در شكل شماره (4-36) اين نقشه نشان داده شده است. همانگونه كه مشاهده ميشود از ميان اين شش سلول پر عيار طلا تنها سلول اولويت ششم طلا است كه انطباقي با زونهاي سولفيدي نشان داده است. سلولهاي اولويت اول تا پنجم هيچگونه ارتباطي با كانههاي مشهود و غير آلتره  پيريت و كالكوپيريت نشان
 ندادهاند. بنابراين ميتوان اظهار كرد كه ارتباط و همبستگي قوي، بين زونهاي طلادار و زونهاي حاوي كانيهاي سولفيدي برقرار نميباشد. به نظر ميرسد كه همبستگي زونهاي طلادار با سيستمهاي گسله نسبتا قويتر از ارتباط آنها با زونهاي حاوي كانيهاي سولفيدي باشد.

|  | شكل شماره (4-33): نقشه پراكندگي آنوماليهاي فاكتور چهارم (Au,Sn) |
| --- | --- |
| شكل شماره (4-34): نقشه دانسيته گسلهاي داراي روند NE- SW |
| شكل شماره (4-35): نقشه دانسيته كل گسلهاي محدوده مورد مطالعه |
|  | شكل شماره 4-36- نقشه تراكم كانههاي سولفيدي مشاهده شده در محدوده مورد مطالعه |

4-7- ارتباط كانيزايي طلا با آلتراسيون در محدوده مورد مطالعه

همانگونه كه در فصل دوم اين گزارش اشاره گرديد، آلتراسيونهاي فيليكي و اكسيد آهن بارزترين نوع دگرساني در محدوده مورد مطالعه ميباشند. جهت بررسي ارتباط احتمالي بين آلتراسيونهاي غالب محدوده با كانهزايي طلا شكل شماره (4-37) ترسيم گرديده است. همان طور كه ملاحظه ميشود، آلتراسيون اكسيد آهن داراي تطابق قابل قبولتري نسبت به آلتراسيون فيليكي با محدودههاي آنومال طلا ميباشد. قرار گرفتن اولويتهاي دوم الي ششم طلا درون و يا در حاشيه زون دگرساني اكسيد آهن نيز اين ارتباط را تأييد ميكند. مطالعات مرحله كنترل آنومالي نشان داد كه سلول نمونههاي داراي عيار بالاي طلا، آلتراسيون كم تا شديد اكسيد آهن را تحمل كردهاند ولي حضور حتمي طلا در سلولهاي داراي آلتراسيون شديد اكسيد آهن اثبات نگرديد.

در مرحله كنترل آنومالي اقدام به بررسي سلول هاي داراي طلاي بالاي ppb 50 گرديد. نمونه اي كه از سلول 638  برداشت شد و در مرحله اول ppb 610 طلا نشان داده بود، در اين مرحله عيار 
ppm 9/22 داده است. بر اساس نتايج مطالعات آماري داده هاي ژئوشيميايي و كنترل صحرايي محدوده اولويت اول جهت بررسي هاي تفصيلي تر به وسعت 1 كيلومتر مربع تعريف گرديد.

4-8- معرفي زون اميد بخش طلا در محدوده مورد مطالعه

با توجه به كليه مطالعات و پردازشهاي آماري و زمينآماري و بررسي نتايج بدست آمده از آنها 
ميتوان مناسبترين زون محتمل كانيسازي طلا را تعيين نمود. تعيين محل دقيق زون كانيسازي و گسترش آن، نياز به حفر ترانشه در بخشهاي غني شده دارد. در عكس شماره (4-1) نمايي از محدوده مستعد نشان داده شده است. در فصل بعدي گزارش به طور كامل اين محدوده اميد بخش بررسي خواهد شد.

|  | شكل شماره 4-37- نقشه پراكندگي آلتراسيون در محدوده مورد مطالعه و ارتباط آن با كانيزايي طلا |
| --- | --- |
| عكس شماره (4-1): نمايي از محدوده مستعد كانيزايي طلا واقع در جنوب باختر روستاي قرهچر |

# Footnotes

1- Nugget Effect

- Interval

- Location

- Dispersion

- Shape

- Range

- Interquartile Devision

- Interquartile Ranges

- Outlier

- Extreme

- Detection Limit

# Text boxes

2

1-2

1-1

1