2-1- زمينشناسي عمومي ناحيه

ناحيه مورد مطالعه كه آبادي قرهچر در داخل آن جاي دارد، در جنوب باختر شهرستان سقز در پهنه
زمينشناسي – ساختاري، سنندج – سيرجان قرار دارد. از ويژگيهاي اين پهنه كه براي نخستين بار توسط اشتوكلين در 1976معرفي گرديد، فرايند دگرگوني و ماگماتيسم آذرين به ويژه تزريق تودههاي آذرين گرانيتي اهميت فراواني دارد. ناحيه مورد مطالعه بخشي از نقشه 1:250000 چهارگوش مهاباد (افتخارنژاد- سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني كشور-1973) (شكل شماره 2-1)  و برگه زمينشناسي 1:100000سقز (حريري و باباخاني- سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور) (شكل شماره 2-2)    است كه در گذشته توسط سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني كشور كار شده است. در محدوده مورد مطالعه همانطور كه در اين نقشههاي زمينشناسي هم نشان داده شده است سنگ هاي دگرگوني از منشا آذرين مانند :گرانيت- گنايس، گدازههاي اسيدي دگرگون شده در حد ريوليت و ريوداسيت دگرگونه،     سيلها و دايكهاي آذرين متوسط تا بازيك دگرگون شده كه به آمفيبوليت تبديل شده اند گسترش دارند. در نقشه 1:250000چهارگوش مهاباد (شكل شماره 2-1 ) سن اين مجموعه دگرگونه به پركامبرين نسبت داده شده است. در صورتيكه احتمال ميرود اين رخسارهها به ويژه گدازههاي اسيد دگرگونه و گدازهها و سنگهاي آذرآواري دگرگونه با تركيب متوسط رخسارههاي مربوط به بازشدگي كافت درون قارهاي نئوتتيس (Neo-Tethys)  به سن ترياس مياني – پاياني باشد. در آن صورت پديده دگرگوني بايد بعد از ترياس مياني و به احتمال خيلي زياد در ژوراسيك مياني قبل از اشكوب Bathonian اتفاق افتاده باشد. درميان
رخسارههاي سنگي دگرگونه كه در ناحيه مورد مطالعه رخنمون دارند. گرانيت- گنايسهاي ميلونيتي (Myllonitic  Granit  Gneiss)گسترش زيادي دارند.

شكل شماره (2-1) : موقعيت محدوده مورد مطالعه در نقشه زمينشناسي 1:250.000 مهاباد

شكل شماره (2-2) : موقعيت محدوده مورد مطالعه در نقشه زمينشناسي 1:100.000 سقز

شكل شماره (2-3) : راهنماي نقشه زمينشناسي 1:100.000 سقز

2-2- زمينشناسي محدوده مورد مطالعه

در برداشتهاي زمينشناسي و معدني 5000 : 1 كه توسط كارشناسان شركت مهندسين مشاور
نوين اكتشاف توسعه در شهريور ماه 1386 انجام گرفت و نقشه آن پيوست گزارش ميباشد، گستره اكتشافي قرهچر به ترتيب فراواني از رخساره هاي:

الف: گنايس ( Gneiss ) با منشا گرانيت ميلونيتيزه ( Mylonitie granite gneiss).

ب: شيستهاي كوارتز، فلدسپات و سريستدار با منشأ گرانيت اولتراميلونيزه
             ( Ultra mylonitie granite ).

ج: درون لايههايي از جنس شيستهاي آمفيبول ( Tremolite-Actinolite )، كلريت و اپيدوتدار تشكيل شده است. در تمامي اين رخسارههاي دگرگونه پديده و روند دگرگوني در يك زون برشي به نسبت شديد انجام گرفته به طوري كه در مطالعه ميكروسكوپي نمونههاي سنگي دگرگونه كه از گستره اكتشافي قرهچر برداشت شده وجود فابريك C و S در بافت گنايسها شكل سيگموئيدال و چگونگي قرار گرفتن پورفيروكلاستها در زمينه دانه ريز برگوارگي بافت سنگ، به خوبي نشانگر همزماني پديده دگرگوني 
( افزايش گراديان ترميك ) در يك پهنه برشي خيلي فعال در اين گستره ميباشد.

د: علاوه بر واحدهاي دگرگوني ياد شده توده نفوذي جوانتري از جنس گرانيت در اين منطقه تزريق شده است.

در نقشه زمين شناسي و معدني 5000 : 1 تهيه شده در مجموع 4 واحد سنگي در سطح نقشه با نشانههايgr، sch،  gn2،gn1، مشخص و نشان داده شدهاند.

2-3- واحدهاي سنگي موجود در محدوده مورد مطالعه

كم و بيش تمامي سطح محدوده اكتشافي قرهچر را گرانيت گنايسهاي ميلونيتي شده تشكيل 
ميدهند ولي با توجه به نوع رخساره سنگي درون لايههاي موجود در آنها، مي توان 
گرانيت گنايسهاي ميلونيتي محدوده مورد مطالعه را به دو بخش تقسيم نمود.

الف- گرانيت گنايسهاي ميلونيتي بخش جنوبي محدوده يا gn1 كه داراي درون لايه هاي آمفيبوليت ( دياباز دگرگون شده ) و كلريت، اپيدوت شيست هستند.

ب- گرانيت گنايسهاي ميلونيتي بخش شمالي محدوده با gn2 كه داراي لايههاي كوارتز، مسكويت شيست و اندكي آمفيبوليت هستند و در نيمه شمالي محدوده مورد مطالعه را تشكيل مي دهند 
(عكس شماره 2-1).

عكس شماره (2-1) : واحدهاي سنگي محدوده مورد مطالعه ( نگاه از شمال به سمت خاور، جنوب - جنوب باختر)

2-3-1- واحد سنگي gn1  :

اين واحد سنگي از گرانيتهاي كوارتز، فلدسپار، موسكويت و بيوتيتدار دانه متوسط تا دانه درشت دگرگونه كه به گنايس ميلونيتي تبديل شدهاند، درست شده است (عكس شماره 2-2). نايسيته در اين گرانيت گنايسها پيشرفته و شيب آن به طور معمول از 20 درجه در جهت شمال 270 درجه
 ( 20/N270)، 42 درجه در جهت شمال 314 درجه (42/N314) تا 30 درجه در جهت شمال 
30 درجه(30/N30)  تغيير ميكند. سطوح نايسيته در اين گنايسها در اثر تغيير شكلهاي بعد از دگرگوني Post metamorphism deformation))  چين خورده و اين چينخوردگي به صورت ريزچينها (Crennulation) در سطوح نايسيته ملاحظه ميشود (عكس شماره 2-3). در بخشهاي جنوبي نقشه و در محل خط تقسيم آب بين محدودههاي معدني كرويان در جنوب و جنوب باختر و محدوده قرهچر در شمال  سنگهاي گرانيت گنايس تشكيل دهنده ارتفاعات دانه درشتتر و حالت گنايس چشميAugen gneiss  را دارند (عكس شماره 2-4)، كه كانيهاي فلدسپار و يا مجموعههايي از كانيهاي كوارتز، پورفيروكلاستهاي درشت (Augens ) را تشكيل ميدهندكه كانيهاي ورقهاي بيوتيت و مسكويت دور اين پورفيروكلاستها را احاطه كردهاند در اين گنايسها پورفيروبلاستها حالت Sigmoidal  را دارند و فابريك S و C در نمونه دستي ملاحظه ميشود. در اين بخش از محدوده قــرهچر افقهايي از سنگهاي ولكانيكي متوسط  دگرگون

عكس شماره (2-2) : گرانيت – گنايسهاي ميلونيتي دانه درشت gn1

عكس شماره (2-3) : تغيير شكل بعد از دگرگوني در گرانيت گنايسهاي ميلونيتي كه سبب چينخوردگي سطوح نايسيته شده است. تغيير شكل بعد از دگرگوني باعث تشكيل ريزچينها در نايسيته گرانيت گنايسهاي ميلونيتي شده است.

شده كه به كلريت و اپيدوت شيست تبديل شدهاند در داخل اين گنايسها ديده ميشود كه به دليل كوچك بودن اندازه رخنمون با مقياس نقشه (1:50000) نميتوان نشان داد. سطوح شيستوزيته در اين كلريت، اپيدوت شيستها منطبق بر نايسيته گنايسهاي در برگيرنده است. افزون بر اين شيستها درون لايههايي از دايكهاي بازيك دگرگون شده ( آمفيبوليت ) در داخل اين گنايسها وجود دارد كه مينيراليزه و داراي كانيهاي پيريت هستند (عكس شماره 2-5).

كاني پيريت هم به صورت دانههاي پراكنده و جدا از هم و هم به صورت پرشدگي رگچهاي ديده 
ميشود. پهناي اين دايكها به طور معمول حدود 2 متر و طول آنها از 8 تا 10 متر تغيير ميكند. در 
پارهاي از محلها به ويژه در محل گسلها گرانيت گنايسها سرشار از اكسيد آهن آبدار ( ليمونيت ) هستند كه باعث رنگ آميزي گنايسها بويژه در سطوح نايسيته شده است. در اين سنگها اكسيدهاي آهن افزون بر سطوح نايسيته در طول رگه و رگچههاي موجود در سنگ نيز قرار دارند. كه حاصل دگرساني و تجزيه 
كانيهاي پيريت موجود در آنها است و بقاياي پيريتهاي در حال تجزيه در سنگ ملاحظه 
ميشوند. در محلهايي كه گرانيت گنايسها داراي اكسيدهاي آهن هستند به طور معمول رگهها و 
واريزه-هاي سيليسي به فراواني مشاهده ميشوند. همچنين در پاره اي از نمونههاي گنايس كه اكسيدهاي آهن در سطوح نايسيته پخش و باعث رنگآميزي آنها شده اند. رگههاي نازك از سيليس در داخل 
نمونهها ملاحظه ميشود. در داخل اين توده گرانيت – گنايس ميلونيتي شده، توده گرانيتي جوانتر تزريق شده كه در حاشيه آن دگرساني در سنگ ميزبان گنايس به نسبت شديدتر ميباشد. اين دگرساني بيشتر از نوع دگرساني فيليكي و بعضاً كائولينيتي شدن است. به طوري كه در نقطه مختصات m.E 597008
و m.N 3995436 دگرساني به نسبت وسيعي از كائولينيتي شدن در سنگهاي ميزبان ملاحظه مي شود. در مطالعه سنگشناختي از نمونههاي واحد سنگيgn1 (86/Kh/18) سنگ داراي بافت پورفيركلاستيك است. كاني هاي پورفيروكلاست شامل كاني هاي بزرگ فلدسپار و كوارتز ( mm4-1) است (عكس شماره 
2-5). كاني فلدسپار بيشتر از پلاژيوكلاز سديك در حد اوليگوكلاز و فلدسپار آلكالن تشكيل شده است. بلورهاي كوارتز دگرگون شده و داراي خاموشي موجي هستند. كانيهاي فلدسپار غالباً باقيماندهي فلدسپارهاي سنگ گرانيت اوليه هستند، كه شكسته و گوشهدار و كم و بيش به كانيهاي سريسيت تجزيه شدهاند. زمينه سنگ از بلورهاي ريزتر كوارتز و فلدسپار تشكيل شده كه پورفيروكلاستها در داخل آنها  قرار گرفتهاند. در اين زمينه كاني بيوتيت نيز به فراواني ديده ميشود. افزون بر بيوتيت كانيهاي كلريت، سريسيت و مسكويت از گروه كانيهاي ميكا و اكسيد آهن نيز در اين سنگها ملاحظه ميشوند. توده گرانيت گنايس ميلونيتيgn1   در داخل خود بخش هايي دارد كه از كوارتز، سريسيت و مسكويت شيست تشكيل شده است. در نمونه شماره 86/kh/16 (عكس شماره 2-6) كه از اين رخساره برداشت شده، زمينه سنگ كه از كاني هاي كوارتز و سريسيت دانه ريز  تشكيل شده است، شيستوزيته خيلي خوبي دارد و بافت سنگ پورفيروبلاستيك بوده و پورفيروبلاست ها بيشتر از كوارتز و گاه از فلدسپار تشكيل شده است. در زمينه سنگ  ميزان دانههاي كوارتز فراوان است كه به صورت  نوار و لايههاي ممتدي قرار دارند كه در داخل آنها كانيهاي سريسيت به صورت نوار باريك ملاحظه مي شوند.

در داخل زمينه اين سنگ افزون بر پورفيروبلاستهاي كانيهاي پرتيت و فلدسپار آلكالن
 پورفيروكلاستهاي كوارتز فراوان نيز ملاحظه ميشود كه ازتجمع دانههاي كوارتز تشكيل شده است. اطراف اين پورفيروكلاستها را دانههاي ريز كوارتز و سريسيت كه شيستوزيته را تشكيل ميدهند به صورت غلاف ميپوشانند. پورفيروكلاستها  حالت سيگموئيدال دارند و فابريك  Sو C در كل سنگ به خوبي ملاحظه 
ميشود. پارهاي از فلدسپارهاي آلكالن تشكيل دهنده پورفيروكلاستها به كانيهاي رسي تجزيه
شدهاند و شواهد نشان ميدهد كه سنگ در اصل يك گرانيت Ultra mylonitic granite است كه به
 schist  Ultra myloniticتبديل شده است.

در عكس شماره (2-7) نمايي از زون اولترا ميلونيتي در داخل سنگهاي گرانيت گنايس ميلونيتي نشان داده است.

عكس شماره (2-4) : گنايس چشمي ( Augen Gneiss )

عكس شماره (2-5) : نمونه دستي و مقطع نازك نمونه شماره 86/Kh/18

عكس شماره (2-6) : نمونه دستي و مقطع نازك نمونه شماره 86/Kh/16

عكس شماره (2-7) : زون اولترا ميلونيتي در ميان واحد گرانيت گنايس ميلونيتي

2-3-2- واحد سنگي gn2 :

اين واحد بخش شمالي و شمال باختري محدوده مورد مطالعه را تشكيل ميدهد. عليرغم اين كه به صورت يك واحد سنگي جداگانه در روي نقشه 5000 : 1 زمينشناسي-  معدني محدوده اكتشافي طلاي قرهچر نشان داده شده است ولي در اصل ادامه و بخشي از توده بزرگ گرانيت گنايس ميلونيتي شده محدوده معدني طلاي قرهچر است كه در بخش جنوبي ظاهر شده است.

تفاوت اين بخش از توده گرانيت گنايس با بخش جنوبي در داشتن يك واحد درون لايهي به نسبت ستبرا و ممتدي از كوارتز، مسكويت شيست به رنگ سبز روشن است كه از باختر و جنوب باختر به سمت قسمت شمال و شمال باختر كشيده ميشود.

افزون بر اين در داخل گرانيت گنايسهاي اين بخش نيز همانند بخش جنوبي محدوده درون 
لايههايي از دياباز و ميكروگابروهاي دگرگون شده كه به آمفيبوليت تبديل شدهاند ملاحظه ميشوند كه داراي كاني پيريت و كالكوپيريت هستند (عكس شماره 2-8). همچنين افقهايي از كلريت، اپيدوت شيست در داخل گرانيت گنايسهاي اين بخش ملاحظه ميشود.

در داخل اين بخش از توده آذرين گرانيت – گنايس ميلونيتي، رگههايي از سيليس خالص يا
 رگههايي از كوارتز و فلدسپار تزريق شده كه ستبراي آن ها از cm 5 تا  cm 80 تغيير مي كند (عكس شماره 2-9). رگههاي كوارتز – فلدسپار داراي كانيهاي پيريت آلتره هستند و اكسيد آهن حاصل از تجزيه كانيهاي پيريت، سبب رنگ آميزي رگه ها شده است. طول اين رگهها در حدود 10 تا 12 متر و روند آنها منطبق بر روند نايسيته گنايسهاي ميلونيتي ميزبان است و در اصل در داخل سطوح نايسيته سنگ ميزبان تزريق شدهاند. ميزان شيب نايسيته در داخل اين واحد سنگي از 35 درجه در جهت N/315 تا 70 درجه در جهت N/352  در مجاورت باختر و شمال باختري آبادي قرهچر تغيير ميكند.

در داخل اين واحد سنگي، در پارهاي از نقاط توده گرانيت – گنايس ميلونيتي شده، دانه ريز و حالت يك ميكروگرانيت يا بخشهاي آپليتي دگرگون شده و ميلونيتي شده را نشان ميدهد كه توسط اكسيد آهن رنگآميزي شده است. در مطالعات سنگشناختي، نمونه (86/Gh/9 ) از اين رخسارههاي سنگي برداشت شده است. بافت سنگ بيشتر گرانوبلاستيك با شيستوزيته توسعه يافته ميباشد كه اين شيستوزيته در اثر جهتيافتگي و قرارگيري كانيهاي ميكايي و دانههاي ريز كوارتز ميباشد (عكس شماره 2-10). زمينه سنگ از باندهاي ( لايه ) سيليسي كه از تجمع دانههاي ريز كوارتز تشكيل شده و باندهاي متشكل از سريسيت در تناوب با دانههاي كوارتز تشكيل شده است. در اين متن ريز كه شيستوزيته خوبي دارد، كانيها و يا تجمعاتي از كانيها با بزرگي حدود 5/0 تا 75/0 ميليمتر از كوارتز و فلدسپارآلكالن به صورت چشمهايي (Augens) با شكل سيگموئيدال (Sigmoidal) ديده ميشوند كه به احتمال خيلي زياد اين كانيهاي بزرگ باقيمانده از سنگ اوليه ميتوانند باشند. پورفيروكلاستهاي فلدسپار آلكالن به سريسيت تجزيه ميشوند. برخي از اين فلدسپارهاي سازنده پورفيروكلاستها ساخت پرتيتي تجزيه شده و حاوي كانيهاي رسي هستند. اين پورفيروكلاستها در زمينه شيستوز توسط كانيهاي ريز سريسيت و كوارتز زمينه سنگ محاصره و شيستوزيته آنها را دور ميزند.

عكس شماره (2-8) : متادياباز يا ميكرو گابروهاي دگرگون شده حاوي ذرات افشان پيريت و كالكوپيريت

عكس شماره (2-9): رگههاي سيليسي تزريق شده در امتداد نايسيته درون گرانيت – گنايسهاي ميلونيتي gn2

عكس شماره (2-10) : شيستوزيته در اثر جهت يافتگي و قرارگيري كانيهاي ميكايي و دانههاي ريز كوارتز (نمونه86/Gh/9)

پورفيركلاست يا چشمهاي Augens متشكل از كوارتز از تجمع دانههاي ريز كوارتز تشكيل شده كه اين دانهها داراي خاموشي موجي و رشد و تداخل بين دانهاي ( Interlocking , Intergrowth ) از خود نشان ميدهند. در بخشهايي از مقطع نازك مورد مطالعه سنگ شناختي شيارها و شكافهاي نازكي در جهت شيستوزيته و يا متقاطع با آن ديده ميشوند كه تمام اكسيده هستند و به صورت خطوط قهوهاي تيره ديده ميشوند. گاهي نيز اين شيارها با سيليس اشغال شده و با اكسيد آهن حاشيهدار شدهاند كه در اين موارد به موازات شيستوزيته سنگ ديده ميشوند. فابريك  S وC در زمينه سنگ و ساخت سيگموئيدال در پورفيركلاستها، دگرگوني در يك زون فشارشي و برشي را براي اين سنگها نشان ميدهد و به نظر
 ميرسد سنگ مادر اين افقهاي موجود در داخل توده آذرين گرانيت – گنايس ميلونيتي شده، بخشهاي دانه ريز و آپليتي توده باشد كه شديداً ميلونيتي و دگرگون شدهاند.

2-3-3-  واحد سنگي  sch:

اين واحد سنگي به صورت يك واحد پايدار از باختر و جنوب باختر محدوده مورد مطالعه تا شمال و
 شمال باختر آبادي قرهچر به صورت درون لايه در داخل بخش شمالي توده آذرين گرانيت گنايس ميلونيتي، واحد سنگي gn2، جاي دارد. ستبراي اين واحد كه در محل خط الراس و در پارهاي از نقاط نزديك به 
خط الراس قرار دارد، در محلهاي مختلف متفاوت و به طور معمول از حدود 100متر تا حدود 300متر تغيير ميكند. رنگ هوازده اين واحد خاكستري مايل به سبز روشن و به طور معمول چهره ساز و از دور به خاطر داشتن سيماي خشن و چهرهساز بودن از سنگ ميزبان خود كه گرانيت گنايس است قابل تشخيص
 مي باشد. درون لايههايي از همين واحد سنگي با ستبراي خيلي كم در داخل سنگ ميزبان وجود دارد كه با توجه به مقياس نقشه و ستبراي اندك آنها نميتوان در سطح نقشه به صورت واحد مستقل نشان داد. در اين واحد سنگي به دليل كم بودن ميزان كانيهاي ميكايي، شيستوزيته به طور معمول زمخت و شبيه نايسيته ظريف مي باشدكه شيب آن در حدود 35 درجه در جهت 315/N است.

در متن اين شيستها دانه هاي پيريت اكسيده شده ديده مي شوند، شيستوزيته آنها در اثر فاز تغيير شكل بعد از دگرگوني  Post metamorphism deformationچين خورده و به صورت ريزچين
(Crenulation ) در سطح شيستوزيته ملاحظه ميشود.

در نمونههاي شماره86/Gh/11  (عكس شماره 2-11) و 86/Gh/12 (عكس شماره 2-12) كه از اين واحد سنگي مطالعه شدهاند، بافت آنها گرانوبلاستيك و شيستوز ميباشد و به طور كامل جهتيافته است. زمينه سنگ از دانههاي ريز كوارتز و اندكي سريسيت تشكيل شده كه به صورت تناوب باندهاي كوارتز  و باندهاي كوارتز - سريسيت ملاحظه ميشود. در اين متن پورفيروكلاستهايي از فلدسپارهاي آلكالن و يا متشكل از تجمع كانيهاي ريز كوارتز ديده ميشوند كه شيستوزيته آنها را احاطه كرده و به دور آنها 
ميچرخد. دانههاي كوارتز به ويژه در تجمعهاي خود به صورت پورفيروكلاست داراي حواشي دندانهدار و رشد بين دانهاي هستند. تجمع دانههاي ريز كوارتز به صورت عدسيهاي به نسبت درشتي است كه شكل سيگموئيدال دارند و شيستوزيته زمينه سنگ ضمن احاطه كردن اين عدسيها به دور آنها  هم پيچيده است.

در اين نمونه ها رگچه هاي نازك و ظريف اكسيد آهن كه به موازات شيستوزيته و يا در جهات مختلف نيز ديده ميشود وجود دارد. كانيهاي تيره (Opaque) به صورت دانهريز در بخشهايي از مقاطع ديده ميشوند كه شكل مكعب و مربع را دارند و احتمال دارد پيريت و كالكوپيريت باشند.

وجود پورفيركلاستهاي آلكالن در متن به نسبت دانهريز زمينه سنگ كه از دانههاي ريز كوارتز و 
كانيهاي مسكويت تشكيل شده و وجود فابريك هاي S و C در مقاطع ميكروسكوپي در زمينه سنگ 
ميتواند گوياي دگرگوني همراه با Ultra-mylonitization يك سنگ آذرين گرانيتي و ميكروگرانيتي در پهنهي فشارشي و برشي باشد.

عكس شماره (2-11) : نمونه دستي و مقطع نازك نمونه شماره 86/Kh/11

عكس شماره (2-12): مقطع نازك نمونه شماره86/Gh/12

2-3-4- توده گرانيتي gr   :

در 5/1 كيلومتري جنوب آبادي قرهچر واقع در جنوب خاوري محدوده اكتشافي طلا برونزدي از توده آذرين گرانيتي كه در داخل توده آذرين گرانيت گنايس ميلونيتي تزريق شده، ملاحظه ميشود 
(عكس شماره 2- 13).

عكس شماره (2- 13): توده کوچک گرانيتی در جنوب آبادی قرهچر که در داخل گرانيت – گنايسهای ميلونيتی تزريق شده است ( ديد به سمت جنوب - جنوب خاور )

در نمونه دستي اين توده گرانيتي دانه درشت و از كانيهاي كوارتز، فلدسپار ( پلاژيوكلاز اسید ) بيوتيت و مسكويت تشكيل شده كه شدیداً خرد شده و كاتاكلاستيك است، و به طور معمول رنگ گرانيت به وسیله اکسید آهن پوشیده شده است.

در مطالعه مقاطع نازك ميكروسكوپي از اين توده گرانيتي، سنگ دارای بافت گرانولار دانه درشت است كه به ترتيب از كانيهاي زير تشكيل شده است.

- دانههاي متوسط و درشت كوارتز با رشد بين دانهاي (Intergrowth) و حواشي در هم فرورفته (Interlocking)  با خاموشي موجي كه در برخي از دانهها با اندكي كشيدگي و خردشدگي.

- بلورهاي درشت و نيمه شكلدار فلدسپار آلكالن كه به كانيهاي رسي و سريسيت تجزيه 
شدهاند، بلورهاي پرتيت كه به سريسيت تجزيه ميشوند و بلورهاي درشت پلاژيوكلاز  به احتمال زياد از نوع اوليگوكلاز كه به اپيدوت و سريسيت تجزيه شدهاند.

- كاني بيوتيت در سنگ فراوان ولي مسكويت كم است همچنين اسفن در سنگ ملاحظه ميشود.

از اين رو توده آذرين گرانيتي يك بيوتيت گرانيت كاتاكلاستيك است. برونزد كوچك ديگري از يك گرانيت لوكوكرات كوارتز، فلدسپار و مسكويتدار كه در داخل گرانيت – گنايس هاي ميلونيتي در نقطه مختصات m.E  596618 و m.N 3994586 در ارتفاعات بين محدوده معدني كرويان و محدوده معدني 
قرهچر تزريق شده ملاحظه مي شود. افزون بر اين در محلي با مختصات m.E   596412 و  m.N3994816 (20 متري جنوب باختري مركز سلول نمونهبرداري ليتوژئوشيميايي شماره 446)  تخته سنگي از جنس گرانيت تورماليندار با ابعاد 5/1×5/1 متر قرار دارد كه قدر مسلم منشا و برونزد آن بايد در حوضه آبريز محدوده معدني قرهچر قرار گرفته باشد. گرانيت تورماليندار ( 87/Gh/8 ) به نسبت دانهريز تا متوسط و فاقد هرگونه خردشدگي يا گنايسي شدن و ميلونيتي شدن است.

وجود رخسارههاي متفاوت از سنگهاي گرانيتوئيدي نشان ميدهد كه در محدوده مورد مطالعه دست كم دو يا سه واحد از ماگماتيسم آذرين گرانيتي بعد از متامرفيسم و ميلونيتي شدن گرانيت – گنايس ميلونيتي اتفاق افتاده است، از اينرو ميتوان اين محدوده را افزون بر Metamorphism يك زون
 Poly phase magmatism هم دانست.

وجود كانيهاي پيريت و كالكوپيريت در سنگهاي گرانيت - گنايس ميزبان در اطراف اين توده
 گرانيتي – گرانوديوريتي شايد نشانگر نقش اين توده در تشكيل كانيزايي در اين محل باشد كه نتايج حاصل از تجزيه نمونههاي ژئوشيميايي سنگي  (Lithogeochemical Samples) در روشن شدن اين موضوع كمك خواهد كرد.

2-4- زمينشناسي ساختماني و زمين ساخت منطقه :

از نگاه موقعيت زمين شناسي و زمين ساخت، گستره اكتشافي طلاي قرهچر در انتهاي شمال باختري سنندج – سيرجان ( اشتوكلين 1964 ) قرار دارد. پهنه سنندج – سيرجان كه در شمال خاوري پهنه زاگرس در مجاورت پهنه ايران مركزي و البرز جاي دارد از واحدهاي سنگي با رخسارههاي سنگي مربوط به بازشدگي ريفت (Rift opening facies)، نئوتتيس (Neo Tethyse) و به احتمال زياد پالئوتتيس(Paleo – Tethyse) تشكيل شده است. با بسته شدن اين ريفتها در اثر بهم رسيدن و برخورد (Collision) بخش صفحه ايران با بخش زاگرس از صفحه عرب - آفريقا، فرايند دگرگوني سبب دگرگون شدن اين رخسارهها و بدنبال آن نفوذ و تزريق تودههاي آذرين گرانيتي در اين مجموعه دگرگوني و همه رخسارههاي سنگي موجود در حاشيه پوسته قارهاي شده است. درجه دگرگوني در گستره مطالعاتي قرهچر در حد رخساره شيست سبز است. فرايند دگرگوني در يك پهنه برشي صورت گرفته است كه وجود فابريك هاي S و C و چگونگي قرار گرفتن كانيهاي پورفيروكلاست نسبت به برگوارگي ( Folliation ) سنگ مؤيد اين مطلب است.

فازهاي تغيير شكل بعد از فرايند دگرگوني ( Post metamorphism deformation) سبب تشكيل 
چينهاي ريز ( Crenulation ) در برگوارگي شيستها و نايسيته گنايسها و تشكيل رخ شكست اسليتي 
به موازات سطح محوري ريزچينها ( b axis crenulation ) شده است. شيب برگوارگي (Folliation) در شيستها با شيب نايسيته در گنايسها هم شيب و از حدود 35 درجه تا 60 درجه در جهت
N/310 الي N/340 درجه تغيير ميكند. در پارهاي از نقاط در سطوح نايسيته گنايسها و برگوارگي شيستها رگههاي سيليس و رگه هايي از سيليس و فلدسپات به ضخامتهاي متفاوت از 5 تا80 
سانتيمتر تزريق شدهاند. كه اين رگهها داراي كاني پيريت تجزيه شده هستند، به طوري كه رنگ حاصل از دگرساني و اكسيده شدن كانيهاي پيريت سبب رنگ آميزي رگهها شده اند. افزون بر برگوارگي و نايسيته، گسلها مولفه ديگر ساختماني هستند كه در اين گستره بايد مورد ملاحظه و مطالعه قرار بگيرند. متاسفانه به علت يك دست و يكنواخت بودن رخساره سنگي (گرانيت گنايس ميلونيتي ) تشكيل دهنده گستره 
قرهچر مطالعه ساز و كار اين گسل ها مشكل مي باشد، ولي از نظر زمين ريخت شناسي روند
 آبراههها و رودخانهها از روند اين گسل ها متاثر ميباشند. روي هم رفته دو دسته (Set) خطواره                               (Linement) با دو روند متفاوت در گستره اكتشافي قرهچر به خوبي ملاحظه مي شوند. يك دسته روند شمال خاور – جنوب باختر را دارند و دسته ديگر روند شمال باختر – جنوب خاور. به نظر ميرسد اين دو خطواره در اصل دو دسته گسل جابجايي امتدادلغز باشند كه دسته شمال خاور – جنوب باختر دسته                 گسلهاي راستالغز راست بر و دسته شمال باختر – جنوب خاور گسل هاي راستالغز چپ بر باشند، كه گسل هاي راستالغز متقاطع ( Conjucate strike slip faults ) گستره را تشكيل مي دهند. افزون بر اين دو دسته گسل راستالغز، دسته گسل هاي ديگري با روندها و ساز و كارهايي متفاوت وجود دارد كه مهمترين آن ها عبارت از :

الف -  دسته گسلهاي كم وبيش خاوري – باختري كه روند آنها تا اندازهاي موازي با امتداد برگوارگي شيستها و نايسيته گنايسهاي ميلونيتي است. احتمال دارد اين گسلها از نوع گسلهاي واژگون با شيب به سمت شمال باشند. گسل رودخانه قرهچر نمونهاي از اين دسته گسلها ميباشد.

ب- دستهاي از گسلها هستند كه روند آنها شمال – شمال باختر هستند و به نظر ميرسد كه                 ساز و كار حركتي آنها راستالغز راست بر باشند به طوري كه با عملكرد خودشان جابجاييهايي را در روند گسل آبراهه قرهچر بوجود آوردهاند.

ج- بالاخره دسته ديگر با روند شمال باختر كه احتمال مي رود حركت راستالغز راست بر داشته باشند. به طوري كه در بحث مربوط به تعبير و تفسير آنوماليهاي ژئو شيميايي صحبت خواهد شد حضور اين گسلها و ساز و كار حركتي آنها احتمالاً در تشكيل و جابجايي آنوماليها نقش مهمي داشته اند.

در شكل شماره (2-4) سيستم گسله منطقه مورد مطالعه آورده شده است.

|  | شكل شماره (2-4) : سيستمهاي گسله در محدوده اكتشافي قرهچر |
| --- | --- |

2-5-   دگرساني و تيپهاي گوناگون آن در گستره اكتشافي طلاي قرهچر

نظر به اين كه بيشينه رخساره سنگي تشكيل دهنده گستره قرهچر را سنگهاي گرانيتي ميلونيتي شده كه به گنايس تغيير يافته تشكيل ميدهد، از اين رو حاصل دگرساني گنايسهاي ميلونيتي و 
شيستهاي كوارتز، فلدسپات، سريسيتدار درون لايه كه نتيجه دگرگوني اولتراميلونيتهاي گرانيتي است، با توجه به تركيب كاني شناسي سنگ گرانيت مادر كه بيشتر از كاني كوارتز و فلدسپات آلكالن تشكيل شده، مي تواند بيشتر كاني هاي آرژيلي، سريسيت، كائولن، اكسيد آهن و ميزان خيلي كمي از كانيهاي سبز مانند اپيدوت، كلريت باشد.

مطالعات صحرايي و نقشههاي دگرساني تهيه شده از تيپ هاي گوناگون دگرساني كه در گستره 
قرهچر صورت گرفت (شكلهاي شماره 2-5 و 2-6) نشان ميدهد كه دگرساني شاخص در گستره مورد مطالعه از انواع فيليك (سريسيتي شدن و تجزيه به كاني هاي رسي ) و همچنين تجزيه و رنگ آميزي توسط اكسيد آهن ميباشد (عكس شماره 2-13). دگرساني پروپيليتي در مقايسه با ديگر انواع دگرسانيها بسيار ضعيف بوده و گسترش خيلي كمي دارد كه اين ميتواند به دليل كم بودن رخساره هاي سنگي بازي 
(Basic Rocks  ) باشد.

عكس شماره (2- 13): دگرساني فيليك به همراه حضور اكسيد آهن در محدوده مورد مطالعه

شكل شماره (2-5) : نقشه پراكندگي دگرساني فيليك در محدوده اكتشافي قره چر

شكل شماره (2-6) : نقشه پراكندگي دگرساني اكسيد آهن در محدوده اكتشافي قره چر

2-6-   زمين شناسي اقتصادي اكتشافي محدوده مورد مطالعه

همانطور كه در بحث زمين شناسي محدوده اكتشافي طلاي قرهچر بيان گرديد، سنگهاي گرانيت گنايس ميلونيتي بيشترين و اصليترين تشكيل دهنده رخساره سنگ دگرگوني اين محدوده است. با توجه به گسترش اين رخساره به نظر ميرسد توده گرانيت اوليه آن توده بزرگ و گستردهاي بوده است كه متاسفانه عليرغم بزرگي و گستردگي به دليل تهي بودن ماگماي گرانيتي از هر گونه آغشتگي و آلودگي به ماده معدني فلزي، قابليت كاني زايي چنداني نداشته است. در حين نمونهبرداري ليتوژئوشيميايي به روش لبپري در 
پارهاي از سلولها سنگهاي تشكيل دهنده آنها داراي دانههاي افشان و يا رگچههايي از پيريت و كالكوپيريت بودهاند كه به دليل كم بودن اين سلولها كانيزايي نميتواند اهميت اقتصادي داشته باشد. اين كانيزايي منحصر به رخساره سنگي خاصي نبوده و در رخسارههاي سنگي متفاوت مانند گرانيت– گنايس، آمفيبوليت و كوارتز، مسكويت شيست ملاحظه مي شود و تمركز و پراكندگي آن بيشتر محدود به اطراف توده آذرين گرانيت كاتاكلاستيك (واحد سنگي gr) ميباشد. بنابراين در مجموع مطالعه زمين شناسي اقتصادي محدوده قرهچر به روش اكتشافات چكشي نشان ميدهد كه اين محدوده از كانيزايي فلزي بهره چنداني نبرده است. در عكسهاي شماره (2-14) و (2-15) نمونهاي از سنگهاي حاوي كانههاي فلزي نشان داده شده است. در شكل شماره (2-7) نيز پراكندگي كانه هاي سولفيدي آورده شده است.

عكس شماره (2- 14): آثار كانيزايي مس در امتداد شيستوزيته در واحد گرانيت آپليتي- گنايس ميلونيتي

عكس شماره (2- 15): پراكندگي افشان پيريت هاي اكسيده و سالم در كوارتز مسكويت شيست

|  | شكل شماره (2-7) : پراكندگي كانههاي پيريت، كالكوپيريت و مالاكيت در محدوده مورد مطالعه |
| --- | --- |