تلفيق داده‌ها و معرفی مناطق آنومالی

4-1- تلفیق داده‌ها

دستيابي سريع به اطلاعات مربوط به علوم زمين تلاشي است كه امروزه كلية مراكز علمي ـ فني جهان در ‌پي آن مي‌باشند. نتايج علمي و همچنين تجربيات عملي اين امر را به اثبات رسانيده است كه چنانچه اطلاعات مختلف تلفيق شوند نتايج حاصله پر‌بار‌تر خواهد بود. در اين ميان GIS علم و فني مناسب براي جمع‌آوري و مرتب‌سازي داده‌ها از يك سو و تركيب و تلفيق آنها از سوي ديگر است. معيار‌هاي فني و علمي باعث بالا رفتن قدرت تصميم‌‌گيري و افزايش كار‌ايي‌ها در تجزيه و تحليل‌هاي مكاني و فضايي ‌مي‌شود و مناطق اميد‌بخش معدني مي‌توانند قبل از هر‌گونه سرمايه‌گذاري جدي محدود شوند كه اين خود مي‌تواند در هز‌ينه‌هاي اكتشافي و زمان نيز صرفه‌جويي قابل ملاحظه‌اي ايجاد كند.

مهمترين هدف GIS تلفيق تمامي داده‌هاي مكاني و ارزيابي همة آنهاست با اضافه‌شدن تعداد نقشه‌ها و داده‌هاي مربوط به يك ناحيه تلفيق آنها با روشهاي دستي و متداول معمولاً بسيار مشكل يا غير‌ممكن مي‌شود.

در اين پروژه كه از سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) استفاده شده است سه مرحلة اساسي زير انجام پذيرفت :

1- ورود داده‌ها و تشكيل بانك اطلاعاتي لايه‌هاي مختلف

2- تجزيه و تحليل اطلاعات لايه‌ها

3- تركيب لايه‌هاي مختلف با هم

4-2- گردآوري اطلاعات

جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز جهت تهيه نقشه‌هاي پتانسيل مواد معدني در سيستم اطلاعات جغرافيايي, يكي از مراحل با اهميت و حساس محسوب مي‌شود. در اكثر موارد به دليل پراكنده بودن و آماده‌ نبودن اطلاعات،

گردآوري آنها حداكثر زمان انجام يك پروژه را به خود اختصاص مي‌دهد. داده‌هاي مورد استفاده در تهيه پتانسيل كاني‌سازي به شرح ذيل مي‌باشد:.

- داده‌هاي زمين‌شناسي

- داده‌هاي ژئو‌فيزيك هوايي

- داده‌هاي دور‌سنجي

4-3- تجزيه و تحليل اطلاعات لايه‌ها

پس از جمع‌آوري داده‌هاي مورد نياز نوبت به تجزيه و تحليل داده‌ها مي‌رسد. منظور از پردازش داده‌ها نگاهي جهت‌دار به هر دسته از داده‌ها است كه به موجب آن بتوان نقش سودمند آن گروه اطلاعات را در مسير دستيابي به هدف نهايي استخراج نمود. از آنجا كه تلفيق نقشه‌هاي مذكور در نهايت نقشة پتانسيل مواد معدني  حاصل مي‌شود, لذا هرچه اين نقشه‌هاي نشانگر با دقت بيشتر روشهاي مناسب‌تري تهيه گردند نقشة نهايي نيز از دقت بالاتري برخوردار خواهد بود. محاسبه زون‌هاي مربوط به هر نقشة نشانگر مي‌تواند با تكيه بر داده‌هاي موجود يا تكيه بر نظر شخص يا اشخاص متخصص و يا تركيبي از هر دو صورت گيرد كه در هر مورد روشهاي مختلفي براي وزن‌دادن وجود دارد. وزن‌هاي لازم براي نسبت دادن به نقشه‌ها و كلاسهاي آنها براساس يك پيش مرحلة آناليز  ارتباط محل كانسارهاي شناخته‌شده ناحيه با كلاسهاي نقشه‌هاي مختلف انجام مي‌گيرد و يا اينكه با استفاده از قضاوت متخصصين مربوط به هر شاخه علوم استفاده شده در نقشه‌هاي مختلف تصميم‌گيري مي‌شود. در اين پروژه از روشهاي پيچيده استفاده نگرديده است و به روشهاي ساده اكتفا گرديده است و نقشه‌هاي لايه‌هاي مختلف با هم تلفيق گرديده و مناطق پر‌پتانسيل معرفي گرديده‌اند.

4-4- تعيين آنومالي‌هاي نهايي

تا كنون آنومالي‌هاي پراكنده عناصر مورد بررسي قرار گرفت اما آنچه كه مي‌بايست درنهايت تهيه گردد نقشه‌اي است تركيبي كه در آن تمامي محدوده‌هاي آنومال تعيين وبراي مرحله بعد ، يعني بررسي صحرايي مورد استفاده قرار گيرد. براي بدست آوردن چنين نقشه‌اي از تركيبي از آنومالي‌هاي عناصر طلا، مس، سرب، روي، كادميم، آرسنيك ، منگنز، بيسموت، نيكل، كروم، موليبدن، اورانيوم، تنگستن، كبالت و باريم در داده هاي ژئوشيميايي و نيز از داده‌هاي كاني سنگين استفاده گرديد.

در نهايت 7 محدوده آنومالي معرفي شد و يكسري از نمونه‌ها كه در اين محدوده‌ها واقع نگرديده بود به صورت مجزا انتخاب گرديد.

درنقشه‌ (4-1) موقعيت اين 7 منطقه آنومالي ‌را در محدوده اكتشافي ورچه‌2 نشان مي‌دهد.

.

4-5- معرفی مناطق آنومالی محدوده مورد مطالعه

4-5-1- آنومالي شماره 1

# اين آنومالي در جنوب شرق روستاي برفيان و در مركز محدوده مورد مطالعه واقع شده است. اين آنومالي نسبت به عناصرAu  وMo ناهنجاري نشان داده است. در اين محدوده نمونه‌هاي ژئوشيمياييV.2-064, V.2-066, V.2-068, V.2-069 V.2-067, V.2-168, برداشت شده است. از اين محدوده نمونه‌ كاني‌سنگين  V.2-064, V.2-067,  در مرحله اوليه برداشت نمونه‌ها و نمونه‌هاي كاني‌سنگين V.2-168, V.2-069, V.2-068, V.2-066,  در مرحله كنترل آنومالي برداشت شده است.

# از اين محدوده نمونه‌هاي مينراليزه 67R,R و 168R برداشت شده است.

| Zn | W | Mo | Cu | Ba | As | Au | Sample.No | جدول (4-1): نتایج آنالیز نمونه‌های ژئوشیمیایی مهم آنومالی شماره 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppb | Unit |  |
| 101 | 2.7 | 0.99 | 51 | 544 | 41.7 | 5 | V.2-064 |  |
| 77 | 2.4 | 0.57 | 52 | 447 | 27.6 | 9 | V.2-068 |  |
| 94 | 1.9 | 0.9 | 37 | 474 | 32.2 | 26 | V.2-168 |  |
| CERUSSITE | SCHEELITE | ELECTROM | GALENA | Sample.no | چدول (4-2): نتایج مطالعات کانی‌سنگین آنومالی شماره 1 |
| PTS(1) | PTS(6) | - | PTS(1) | V.2-064 |  |
| PTS(1) | PTS(5) | PTS(3) | PTS(1) | V.2-067 |  |

| Mn | Mo | Cu | Sample.no | جدول (4-3): تنایج آنالیز نمونه‌های مهم مینرالیزه آنومالی شماره 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PPm | PPm | PPm | Unit |  |
| 322 | 1.72 | 176 | V.2-168R |  |

# اين نمونه هاي سنگي  همگي از رگه‌هاي سيليسي موجود در ميان شيست‌هاي منطقه برداشت گرديده اند( تصوير شماره 4-1 ). به طوريكه مشاهده مي‌شود اين رگه هاي سيليسي در درز و شكاف خود آثاري از اكسيد هاي آهن (هماتيت، ليمونيت و گوتيت) را نشان مي‌دهند.

4-5-2- آنومالي شمارة 2

# اين آنومالي در جنوب روستاي برفيان و در مركز محدوده مورد مطالعه واقع شده است. اين آنومالي نسبت به عناصرAu, Te  وCu  ناهنجاري نشان داده است. در اين محدوده نمونه‌هاي ژئوشیمیایی V.2-081, V.2-080, V.2-079, V.2-165, V.2-095, V.2-094  برداشت شده‌است. از اين محدوده نمونه‌ كاني‌سنگينV.2-165, V.2-094,  درمرحله اوليه برداشت نمونه‌ها و نمونه‌هاي كاني‌سنگينV.2-095, V.2-081, V.2-080, V.2-079, در مرحله كنترل آنومالي برداشت شده‌است.

| Zn | Te | Mo | Cu | Ba | As | Pb | Au | Sample.No | جدول (4-4): نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی مهم آنومالی شماره 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PPm | PPm | PPm | PPm | PPm | PPm | PPm | PPb | Unit |  |
| 94 | .17 | 0.89 | 36 | 468 | 23.2 | 18 | 6 | V.2-080 |  |
| 82 | 0.28 | 1.18 | 38 | 521 | 28.5 | 22 | 1 | V.2-081 |  |
| 88 | .33 | 0.75 | 38 | 567 | 35.7 | 21 | `1 | V.2-165 |  |

| ELECTROM | SCHEELITE | MALACHITE | GOLD | Sample.No | چدول (4-5): نتایج مطالعات کانی سنگین آنومالی شماره 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | PTS(1) | V.2-081 |  |
| PTS(3) | PTS(3) | PTS(1) | 0.00 | V.2-094 |  |
| 0.00 | 0.45 | 0.30 | 0.00 | V.2-095 |  |
| PTS(5) | PTS(6) | 0.00 | PTS(11) | V.2-165 |  |

| Fe | Au | As | Cu | Sample.No | جدول (4-6):تنایج آنالیز نمونه های مهم مینرالیزه آنومالی شماره2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ppm | ppb | ppm | ppm | Unit |  |
| 56200 | 199.3 | 66.7 | 122 | V.2-079R1 |  |
| 12200 | 6.4 | 12.2 | 22 | V.2-079R2 |  |
| 11000 | 0.4 | 8.7 | 16 | V.2-081R1 |  |
| 227100 | 692.3 | 887.9 | 826 | V.2-081R2 |  |
| 50175 | 1 | 46.3 | 199 | V.2-095R1 |  |
| 15000 | 6.4 | 8 | 14 | V.2-095R2 |  |

# از اين محدوده نمونه‌ مينراليزه 095R  برداشت شده‌است. اين نمونه كه داراي اكسيد آهن (هماتيت و مگنتيت) بوده از رگه هاي كانه‌دار منطقه ما بين شيست‌ها برداشت گرديد( تصوير شماره 4-2 ).

# تصوير شماره(4-2) : نمونه سنگي برداشت شده

# با توجه به مطالعات ميكروسكوپي صورت گرفته بر روي مقطع صيقلي گرفته شده از اين نمونه مشاهده ميگردد كه اين نمونه داراي مگنتيت و هماتيت مي‌باشد.

کانیهای فلزی موجود در این مقطع شامل گوتیت، هماتیت، کوولیت و مالاکیت می‌باشد. هماتیت به فراوانی در زمینه غیرفلزی پراکنده است هماتیتها حاصل تبدیل شدگی از اکسیدشدگی کانیهای سولفیدی آهندار میباشد (تصاوير 3و4و5). کوولیت نیز در بخشی ازنمونه دیده می شودکه درحاشیه به مالاکیت وهماتیت تبدیل شده است

مالاکیت به میزان نسبتاً زیاد در بخشهایی از زمینه جایگزین شده است و بخشهایی از این کانی به گوتیت تبدیل شده است.

4-5-3- آنومالي شماره 3

# اين آنومالي در جنوب شرق روستاي برفيان و در مركز محدوده مورد مطالعه واقع شده است. اين آنومالي نسبت به عناصرAu, Cu, As, Ba, Bi, Cd, U  وMo  ناهنجاري نشان داده است. در اين محدوده نمونه‌هاي ژئوشیمیایی V.2-071, V.2-072, V.2-073, V.2-074, V.2-076, V.2-077, V.2-078, V.2-166 برداشت شده است. از اين محدوده نمونه‌ كاني‌سنگين  V.2-076 درمرحله اوليه برداشت نمونه‌ها و نمونه‌هاي كاني‌سنگين V.2-078, V.2-077, V.2-074, V.2-073, V.2-071, در مرحله كنترل آنومالي برداشت شده‌است.

# از اين محدوده نمونه‌هاي مينراليزه 74R3,2,1  72R, 71R,   78R,و 166R برداشت شده است.

| Fe | Cd | Mo | Cu | Ba | As | Bi | Au | Sample.No | جدول (4-7): نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی مهم آنومالی شماره 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppb | Unit |  |
| 45791 | 0.52 | 1.22 | 92 | 526 | 73.6 | 0,93 | 1 | V.2-072 |  |
| 44474 | 0.77 | 0.74 | 113 | 577 | 95 | 0.83 | 2 | V.2-073 |  |
| 43872 | 0.49 | 0.71 | 54 | 999 | 45.9 | 0.51 | 3 | V.2-077 |  |
| 39287 | 0.36 | 4 | 37 | 523 | 29.6 | 0.5 | 1 | V.2-078 |  |

| GOETHITE | SCHEELITE | ELECTROM | GOLD | Sample.No | چدول (4-8): نتایج مطالعات کانی سنگین آنومالی شماره 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PTS | PTS(8) | PTS(6) | PTS(2) | V.2-076 |  |
| Fe | Cu | As | Au | Sample.No | جدول (4-9): نتایج آنالیز نمونه‌های میترالیزه مهم آتومالی شماره 3 |
| ppm | ppm | ppm | ppb | Unit |  |
| 336709 | 1327 | 66.7 | 4 | V.2-072R |  |
| 23613 | 71660 | 93.4 | 5 | V.2-074R1 |  |
| 13115 | 2536 | 88 | 252 | V.2-074R2 |  |
| 35500 | >10000 | 500.7 | 5.6 | V.2-074R3 |  |
| 362821 | 230 | 28 | 1 | V.2-078R |  |

# جنس سنگهاي در برگيرنده اين آنومالي شيست( كلريت، اپيدوت،..) اسليت و هورنفلس مي‌باشد كه بر اساس مطالعات ميكروسكوپي صورت گرفته بر روي 2 نمونه ميكروسكوپي به شماره‌هاي  074-T  78-T,كه به شرح زير است:

# مقطع شماره  74-T: نام سنگ: کلریت شیست

بافت : لپیدو بلاست

فنوکریستها : مهمترین فنوکریست موجود در این مقطع کوارتز می باشد که به صورت دانه ای  بی شکل با ماکل موجی دیده می شود.اندازه این بلورها حداکثر به  3میلی‌متر می‌رسد بلور‌های کوارتز اغلب تحت فشارهای خارجی شکسته شده‌اند ولبه‌های مضرسی ایجاد شده‌است که این فشار می‌تواند ناشی از فشارهای دینامیکی باشد.

در مقطع دو نوع کوارتز وجود دارد

1- کوارتز اولیه که حاشیه های کامل، معین و برجسته دارد.

2- کوارتز ثانویه که دارای ماکل شبح مانند و حاشیه‌های نامنظم و برجستگی بالایی ندارند.

کوارتزهای ثانویه بر اثر دگرگونی وخروج  آبهای بین دانه‌ای سیلیس دار به وجود آمده‌اند.

سنگ منشاء: با توجه به کانیهای اپیدوت و کوارتز فراوان منشاء این سنگ را می‌توان ماسه سنگ دارای آهن و منیزیم در نظر گرفت

کانی های ثانویه : کوارتزثانویه، کلریت،سرسیت، اپیدوت واکسیدهای آهن

کانی اصلی :کوارتزاولیه وکانیهای رسی

# تصوير4-6 نمایی از فنوکریستهای کوارتزهمراه با اکسید های آهن که در جهت لایه بندی پراکنده شده اند(حالتPPLبزرگنمایی40)

تصوير4-7- تصویری از کانیهای رسی و کلریت که در امتدادشیستوزیته قرارگرفته اند،حالت XPL بزرگنمایی40

تصوير4-8- تصویری از پرشدگی حفره دایره‌ای با کلریت وکانیهای رسی حالتXPLبزرگنمایی40

# تصوير4-9- تصویری از فنوکریستهای کوارتزوکانیهای ورقه ای مانند کلریت، سرسیت حالت XPLبزرگنمایی40

- مقطع شماره   86-T: نام سنگ  هورنفلس

بافت :  گرانوبلاست

فنوکریستها : این سنگ بیشترازکانیهای کوارتز در فرمهای مختلف تشکیل شده است.کانیهای کوارتز موجود در متن سنگ دانه متوسط واکثرا حاشیه مضرسی دارد .در این سنگ نیز دونوع کوارتزاولیه و ثانویه مشاهده می‌شود. خرد‌شدگی در سنگ نیز بسیار می‌باشد که این از روی شکستگی کوارتزها معلوم است. حفرات وشکستگی در سنگ نیز دیده می‌شود که به وسیله کانیهای ورقه‌ای واکسید آهن پرشده است.

سنگ منشاء:  منطقه دگرگونی ضعیف را متحمل شده است با توجه به کوارتزفراوان منشاء این سنگ را می‌توان ماسه سنگ در نظر گرفت.

کانی های مافیک : شامل اکسیدهای آهن می باشد

کانی های ثانویه :  کوارتزثانویه، کلریت،سرسیت،

کانی اصلی : کوارتزاولیه وکانیهای رسی

تصوير4-10 نمایی از فنوکریستهای کوارتزهمراه با کانی های رسی و اکسید های آهن حالت XPLبزرگنمایی40

تصوير4-11- نمایی از فنوکریستهای کوارتز اولیه وثانویه با حاشیه های مضرس وخرد شده حالتXPLبزرگنمایی40

# تصوير4-12- نمایی از حفرات خالی که اطراف آن را فنوکریستهای کوارتز احاطه کرده اند حالتXPLبزرگنمایی40

# از اين محدوده نمونه‌هاي مينراليزه 074R,R2 078R, 72R, 071R, و 166R برداشت شده است.از ميان نمونه هاي سنگي برداشت شده از اين منطقه نمونه شماره 074R  داراي كانهزايي مالاكيتي  بسار بارز و مشهود در درز و شكاف شيستهاي منطقه است و نيز نمونه شماره 072R  داراي هماتيت همراه با سيليس( احتمالا ژاسپر) است كه خود ميتواند نشانهاي از كانسارهاي طلاي گرمابي باشد( تصاوير شماره 4-13).

# تصوير شماره 4-13 : همراهي هماتيت و سيليس و نيز آثار كانه زايي مالاكيتي در نمونه دستي

# با توجه به كانه‌زايي متنوع در اين محدوده اقدام به مطالعه دو نمونه كانه دار در زير ميكروسكوپ گرديد كه نتايج مطالعات ميكروسكوپي به شرح زير تقديم ميگردد:

# - نمونه شماره   : V.72.Pکانیهای فلزی موجود در این مقطع شامل هماتیت، گوتیت و مالاکیت میباشد.هماتیت زمینه را تشکیل داده است وگوتیت اطراف دانه های هماتیت را احاطه کرده است(تصوير 4-14).

# مالاکیت نیز به صورت بی شکل در مقطع پراکنده است در این نمونه باتوجه به رنگ وکانی های همراه دو نوع هماتیت وجود دارد یکی حاصل از اکسیدشدن مگنتیت ودیگری حاصل ازاکسید شدن کانی های سولفیدی مس وآهن می باشد.

- نمونه شماره   : V.78.Pکانیهای فلزی موجود در این مقطع شامل مگنتیت، هماتیت،گوتیت و مالاکیت میباشد.  هماتیت به فراوانی در زمینه فلزی(مگنتیت) پراکنده است هماتیتها حاصل تبدیل شدگی از کانی مگنتیت و همچنین اکسیدشدگی کانیهای سولفیدی آهندار میباشد. مگنتیت به میزان نسبتاً زیاد در بخشهایی از زمینه جایگزین شده است و بخشهایی از این کانی به هماتیت تبدیل شده است تشکیل هماتیت در اینجا در اثر تبدیل شدگی از کانی مگنتیت میباشد. وجود بخشهای باقیمانده از کانی مگنتیت درون بخشهای هماتیتی  شاهدی بر وجود این مدعا است.

در اين محدوده آثار كانه زايي مالاكيتي در سطح متاثره رگچه‌ها و شكستگي هاي موجود در اسليت‌هاي منطقه ديده ميشود كه اين عنصر معمولا در اين نوع كانه‌زايي به صورت پاراژنز همرا عناصر اصلي وارد فاز كانه‌زايي ميشود. لذا براي بحث اقتصادي بودن آنها نياز به مطالعات دقيقتر زمين شناسي دارد.

4-5-4- آنومالي شماره 4

# اين آنومالي در جنوب غرب روستاي برفيان و در غرب محدوده مورد مطالعه واقع شده است. اين آنومالي نسبت به عناصرAu  وMo  ناهنجاري نشان داده است. در اين محدوده نمونه‌هاي ژئوشیمیايی V.2-086, V.2-085 برداشت شده است. از اين محدوده نمونه‌هاي كاني‌سنگين  V.2-085, V.2-086  در مرحله كنترل آنومالي برداشت شده است.

# از اين محدوده نمونه‌هاي مينراليزه 85R3,  85R2, 85R1, برداشت شده است.

| Mo | Au | Sample.No | جدول (4-10): نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی مهم آنومالی شماره3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ppm | ppb | Unit |  |
| 3.86 | 25 | V.2-086 |  |

| GOLD | Sample.no | چدول (4-11): نتایج مطالعات کانی سنگین آنومالی شماره 3 |
| --- | --- | --- |
| PTS(1) | V.2-086 |  |

| Mo | Au | Sample.No | جدول (4-12) : نتایج آنالیز نمونه‌های میترالیزه مهم آتومالی شماره 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| ppm | ppm | Unit |  |
| 1.42 | 0.6 | V.2-085R1 |  |
| 1.53 | 0.6 | V.2-085R1 |  |
| 1.10 | 0.5 | V.2-085R1 |  |

4-5-5- آنومالي شماره 5

# اين آنومالي در شمال محدوده مورد مطالعه واقع شده است. اين آنومالي نسبت به عناصرW, Zn وMo  ناهنجاري نشان داده است. در اين محدوده نمونه‌هاي ژئوشیمیايی V.2-044, V.2-043, V.2-042, V.2-038,   V.2-048, V.2-047, V.2-046, V.2-045,  برداشت شده است. از اين محدوده نمونه‌هاي كاني‌سنگين  V.2-046, V.2-043, V.2-038 درمرحله اوليه برداشت نمونه‌ها و نمونه‌هاي كاني‌سنگينV.2-047, V.2-042,  در مرحله كنترل آنومالي برداشت شده است.

با توجه به اینکه هیچگونه آثار کانه‌زایی و آلتراسیون مشاهده نگردیده است در نتیجه در مرحله کنترل آنومالی تنها نمونه کانی‌سنگین برداشت شده است.

| Zn | W | Mo | Ba | Au | Sample.No | جدول (4-13): نتایج آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی مهم آنومالی شماره 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppb | Unit |  |
| 88 | 17.1 | 0.85 | 536 | 5 | V.2-038 |  |
| 94 | 7.1 | 1.14 | 476 | 5 | V.2-043 |  |
| 110 | 5.3 | 0.99 | 702 | 9 | V.2-045 |  |
| 85 | 18.6 | 1.17 | 508 | 9 | V.2-046 |  |

| PYRITE(OXIDE) | SCHEELITE | GOLD | Sample.No | چدول (4-14) : نتایج مطالعات کانی سنگین آنومالی شماره 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.70 | PTS(5) | PTS(4) | V.2-038 |  |
| 18 | 0.12 | PTS(7) | V.2-043 |  |

4-5-6- آنومالي شماره 6

# اين آنومالي در جنوب غرب محدوده مورد مطالعه واقع شده است. اين آنومالي نسبت به عناصر Ni, Te, V, Cr, Cu وMn  ناهنجاري نشان داده‌است. در اين محدوده نمونه‌هاي ژئوشيمياييV.2-140, V.2-139, V.2-137 V.2-170, V.2-141 برداشت شده‌است. از اين محدوده نمونه‌ كاني‌سنگين  V.2-137,درمرحله اوليه برداشت نمونه‌ها و نمونه كاني‌سنگين V.2-140,  در مرحله كنترل آنومالي برداشت شده است.

# از اين محدوده نمونه‌هاي مينراليزه 137R و 140R برداشت شده است.

| Mn | V | Ni | Cr | Cu | Sample.No | جدول (4-15) : نتایج آنالیز نمونه‌های ژئوشیمیایی مهم آنومالی شماره 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | Unit |  |
| 1537 | 158 | 111 | 188 | 53 | V.2-139 |  |
| 1669 | 162 | 105 | 184 | 71 | V.2-140 |  |
| 1514 | 152 | 108 | 184 | 57 | V.2-141 |  |
| 1425 | 157 | 106 | 171 | 70 | V.2-170 |  |

| PYRITE(OXIDE) | PYRITE | MAGNETITE | Sample.No | چدول (4-16) : نتایج مطالعات کانی سنگین آنومالی شماره 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PTS | PTS | 0.39 | V.2-140 |  |
| 0.00 | 0.00 | 2184 | V.2-137 |  |

| Mo | Cu | As | Sample.No | جدول (4-17) : نتایج آنالیز نمونه‌های میترالیزه مهم آتومالی شماره6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ppm | ppm | ppm | Unit |  |
| 2.87 | 319 | 159.2 | V.2-137R |  |
| 3.61 | 49 | 6.7 | V.2-140R |  |

4-5-6- آنومالي شماره 7

# اين آنومالي در جنوب محدوده مورد مطالعه واقع شده است. اين آنومالي نسبت به عناصر Ag, Cu, Au, و Ba  ناهنجاري نشان داده‌است. در اين محدوده نمونه‌هاي ژئوشيمياييV.2-134, V.2-146 V.2-147 برداشت شده‌است. از اين محدوده نمونه‌ كاني‌سنگين  V.2-146 برداشت شده است.

# از اين محدوده نمونه‌هاي مينراليزه 134R و 147R1,2 برداشت شده است.

| Ba | Au | Sample.No | جدول (4-18) : نتایج آنالیز نمونه‌های ژئوشیمیایی مهم آنومالی شماره 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| ppm | ppm | Unit |  |
| 371 | 1 | V.2-134 |  |
| 541 | 2 | V.2-146 |  |
| 482 | 3 | V.2-147 |  |

| SCHEELITE | ELECTROM | GOLD | Sample.No | چدول (4-19) : نتایج مطالعات کانی سنگین آنومالی شماره 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PTS(3) | PTS(7) | PTS(2) | V.2-146 |  |

| Au | Cu | Ag | Sample.No | جدول (4-20) : نتایج آنالیز نمونه‌های میترالیزه مهم آتومالی شماره 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ppb | ppm | ppm | Unit |  |
| 63.2 | >10000 | 258 | V.2-134R |  |
| 8901 | >10000 | 2159 | V.2-147R1 |  |
| 9.8 | 78.6 | 25 | V.2-147R2 |  |

0

# Text boxes

مگنتیت

هماتیت

کوولیت

هماتیت

مالاکیت

تصوير شماره 4-4: هسته هماتيتي در داخل مگنتيت  (بزرگنمايي 40)

تصوير شماره 4-3: تبديل شدگي كووليت به هماتيت  (بزرگنمايي 20)

هماتیت

مالاکیت

گوتیت

تصوير شماره 4-5: تبديل شدگي مالاكيت به گوتيت (بزرگنمايي 20)

اکسید آهن

کوارتز

Chl

کوارتز اولیه

کوارتز ثانویه

اپيدوت

پیدوت

فنوکریستهای کوارتز

حفره

هماتیت

مالاکیت

گوتیت

هماتیت

مالاکیت

گوتیت

هماتیت

مالاکیت

گوتیت

گوتیت

هماتیت

مگنتیت

مالاکیت

مالاکیت

هماتیت

مگنتیت

گوتیت

# تصوير شماره(4-1): نمونه هاي سنگي سيليسي برداشت شده از آنومالي شماره 1

تصوير شماره 4-14: قرار گرفتن گوتيت اطراف هماتيت (بزرگنمايي 20)

تصوير شماره 4-15: پراكندگي مالاكيت  در سطح مقطع (بزرگنمايي 20)

تصوير شماره 4-16: قرار گرفتن گوتيت در حاشيه هماتيت (بزرگنمايي 20)

تصوير شماره 4-17: قرار گرفتن هماتيت  در ميان مگنتيت

(بزرگنمايي 20)

تصوير شماره 4-18: قرار گرفتن گوتيت در حاشيه مالاكيت

(بزرگنمايي 20)