طرح بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین در استانهای تهران

خراسان رضوی، کرمان، اصفهان و قزوین

شركت توسعه علوم زمين

گزارش بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین

در استان تهران

مطالعات لرزهشناسی در گستره دشت جنوب غربی تهران

تجزيه و تحليل مايكروترمرها با روش آرايه

(جلد چهارم)

مجری: محمدرضا قاسمی

مجری فنی: محمد جواد بلورچی

آذرماه 1386

طرح : طرح بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین در استانهای تهران خراسان رضوی، کرمان، اصفهان و قزوین

كارفرما : سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور

مشاور: شرکت توسعه علوم زمین

مدت انجام: 6 ماه از تاریخ امضاء و مبادله قرارداد

تاریخ شروع عملیات صحرایی : 5/3/1386

تاریخ پایان عملیات صحرایی: 28/4/1386

هدف: بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین در استان تهران

عنوان گزارش (شماره4): مطالعات لرزهشناسی در گستره دشت جنوب‌غربی تهران، تجزيه و تحليل مايكروترمرها با روش آرايه

هدف گزارش(شماره4): تعيين سرعت امواج پيكري و مدولهاي كشساني لايه‌ها در اعماق مختلف

وسعت منطقه مورد مطالعه: 416 كيلومتر مربع

تجهيزات مورد استفاده در اين بخش از مطالعات:

- 24-ch. Seismic recording system, ABEM MK6, made in SWEDEN

- Borehole seismic system, JARFKAV, made in IRAN.

تعداد نسخهها : 11

فهرست مطالب		                             	    				         	شماره صفحه

مقدمه	4

4-1- روش آرایه	5

4-2- پردازش داده ها با کاربرد روش آرایه	6

4-2-1- روش های تعیین منحنی پراکنش	9

4-2-1-1- روش F-K	9

4-2-1-2- روش SPAC	13

4-3- تعداد ایستگاه های آرایه	17

4-4- رابطه عمق کاوش با اندازه آرایه	18

4-5- بررسي هاي مايكروترمرها در گستره مورد مطالعه	19

4-5-1- تفسير مايكروترمرهاي برداشت شده با روش آرايه	28

4-6- نتيجه گيري	33

4-7- مراجع	34

4-8- پيوست ها	36

پيوست 4-1	37

منحني هاي پراكنش امواج ريلي ايستگاه هاي مختلف آرايه	37

پيوست 4-2	59

مقادیر سرعت امواج P و S، مدول هاي الاستيك و دانسيته در اعماق مختلف	59

پيوست 4-3	248

نمودارهاي تغييرات سرعت امواج P و S، مدول هاي الاستيك و دانسيته نسبت به عمق	248

پيوست 4-4	413

نقشه های هم سرعت برای عمق های مختلف در گستره دشت جنوب غربی تهران	413

پيوست 4-5	418

برش های طولي و عرضي سرعت موج برشي در گستره دشت جنوب غربی تهران	418

# مقدمه

پيرو قرارداد شماره 868 به تاريخ 6/10/85 در رابطه با مطالعات لرزه شناسی در گستره دشت جنوب تهران، این مطالعات توسط گروه تخصصي ژئوفيزيك شركت شرکت توسعه علوم زمین آغاز گردید.

مطالعات لرزه شناسي دشت جنوب غرب تهران با كاربرد چند روش مختلف و هركدام طي چند مرحله طراحی و اجرا شده است.

بر پایه برنامه ریزی انجام شده نتايج حاصل از اين مطالعات در گستره مورد مطالعه بصورت گزارش هايي در چهار جلد مختلف، ارائه مي گردد:

- جلد اول: "راهنماي فني برداشت و تفسیر مايكروترمرها"، نحوه طراحي و اجراي اين مطالعات و روش شناسي هريك از مراحل بررسی مایکروترمرها را ارائه می نماید.

- جلد دوم: تحت عنوان "تجزیه و تحلیل مایکروترمرها با  روش تک ایستگاهی" به منظور تعیین فرکانس غالب خاک و ضخامت تقریبی آبرفت، نتایج حاصل از روش مذکور را مورد توجه قرار می دهد.

جلد سوم: تحت عنوان "مطالعات لرزه شناسي شكست مرزي و درون چاهی" با اندازه گیری مستقیم سرعت سیر امواج، داده های کمکی جهت حل معکوس در تفسير مایکروترمرها با روش آرایه را فراهم می آورد.

جلد چهارم: "مطالعات مايكروترمرها با كاربرد روش آرايه" آخرین بخش از مطالعات حاضر بوده و دربردارنده نتایج نهایی پروفیل سرعت امواج برشی در خاک خواهد بود.

با توجه به این اهداف، پس از انجام بررسي مايكروترمرها با روش تك ايستگاهي و به موازات آن، انجام مطالعات لرزه نگاري شكست مرزي و درون چاهي، مطالعه مایکروترمرها با روش آرایه طراحی و اجرا شده است. اندازه گيري مايكروترمرها به روش آرايه در 176 نقطه انجام شده است. ايستگاه ها به گونه اي طراحي   شده اند كه فاصله نقاط اندازه گيري از يكديگر تقريباً 2000 متر مي باشد.

# 4-1- روش آرایه

اين روش، يك روش غير مستقيم با استفاده از ثبت داده هاي مايكروترمر توسط يك آرایه است كه اولين بار در 1957 توسط آكي ارائه گرديد. روش آرایه بر تفسير سه بعدي مايكروترمرها كه به محاسبه عكس العمل خاك در مقابل لرزه منجر مي شود، استوار است.

هریک از انواع خردلرزه های طبیعی و غیر طبیعی می تواند بخشی از محتوای فرکانسی خردلرزه ها در هر منطقه را به عهده داشته باشد. بطور مثال امواج دریا دارای فرکانس های پایین و در حدود یک هرتز و یا کمتر  می باشند. این امواج بخاطر داشتن طول موج بلند می توانند در حین انتشار، از اعماق زیاد پوسته زمین عبور کرده و اطلاعاتی از این اعماق را به همراه داشته باشند. خردلرزه های ناشی از ترافیک شهری بطور معمول دارای فرکانس های در حدود 8 تا 12 و بطور متوسط 10 هرتز می باشند. این امواج به خاطر طول موج کوتاهتر، اعماق کمتری را پوشش می دهند. از آنجا که مایکروترمرها بطور عمده از نوع امواج سطحی (امواج ریلی) می باشند، در مطالعات جدید، برای تعیین ساختار سرعت موج برشی لایه های زمین مورد توجه قرار گرفته اند.

بطور کلی تفکیک لایه بندی های زیرسطحی بر اساس سرعت امواج برشی یکی از مهمترین پارامترها برای مطالعات ژئوتکنیکی و زمین شناسی مهندسی است. تعیین این لایه بندی با استفاده از روش های گمانه زنی و نمونه برداری و همچنین روش های مختلف ژئوفیزیکی میسر است. اما روش های گمانه زنی و نمونه برداری و یا روش های ژئوفیزیکی، از جمله لرزه نگاری درون چاهی و روش های ژئوفیزیکی اکتشافی (روش های بازتابی و شکست مرزی) علاوه بر هزینه های زیاد، اغلب به نوفه آغشته بوده و می تواند مشکلات زیادی را در هنگام پردازش داده ها بوجود آورد. در عین حال تهیه و اجرای منبع موج مناسب برای این روش ها (از قبیل منبع انفجاری) بسیار دشوار است. از دیگر محدودیت های روش های مرسوم اکتشافی ژئوفیزیکی محدودیت عمق مورد مطالعه است.

اما روش هایی که از مایکروترمرها برای تعیین ساختار لایه بندی سرعتی بهره می گیرند، علاوه بر سادگی اجرا و کاهش هزینه ها، نیازی به منبع موج مصنوعی از جمله انفجار ندارند. به عبارت دیگر، نوفه ها　که در روش های مرسوم ژئوفیزیک اکتشافی بعنوان مزاحم محسوب شده و می بایست از برداشت ها حذف شوند، در روش های مبتنی بر کاربرد مایکروترمرها، نقش اصلی داشته و می بایست برداشت شده و مورد استفاده قرار گیرند.

# 4-2- پردازش داده ها با کاربرد روش آرایه

بطور کلی آنچه که برای تعیین لایه بندی ساختار زیر سطحی بر اساس سرعت موج برشی مورد استفاده قرار می گیرد منحنی پراکنش است که در مورد خردلرزه ها، منحنی پراکنش امواج ریلی می باشد                          (Aki, 1957; Horike, 1985). این منحنی را که نشان دهنده تغییرات سرعت موج برشی نسبت به فرکانس و یا پریود است می توان با استفاده از روش های برگردان برای تعیین لایه بندی زیرسطحی مورد استفاده قرار داد. برای تعیین منحنی پراکنش امواج ریلی بطور کلی دو روش وجود دارد:

1 – روش فرکانس- عدد موج  که به اختصار روش F-K نامیده می شود.

2 – روش خودهمبستگی فضایی که به اختصار روش SPAC نامیده می شود.

نکته مهم این است که هرچند که میتوان نسبت طیفی H/V را برای یک دستگاه لرزه نگار سه مولفه ای بدست آورد، اما تعیین منحنی پراکنش امواج ریلی مربوط به مایکروترمرها با استفاده از یک ایستگاه قابل محاسبه نیست. برای بدست آوردن منحنی پراکنش امواج ریلی می بایست از چند ایستگاه در قالب یک آرایه استفاده شود.

شکل 4-1 نتایج حاصل از دو روش تک ایستگاهی و آرایه را در تفسیر داده های مایکروترمر نمایش می دهد.

بطور معمول به این مجموعه دستگاه ها آرایه مایکروترمر  گفته می شود (شکل4-2).

هر یک از دو روش F-K و SPAC برای بدست آوردن منحنی پراکنش داده های بدست آمده از آرایه های مایکروترمر قابل استفاده بوده و کاربرد دارند.

شكل 4-1-  طرح شماتيك جهت مقایسه روش تک ایستگاهی و آرایه در اندازه‌گيري و تفسير مایکروترمرها.

شکل 4-2- نحوه آرایش هندسی یک آرایه مایکروترمر، شامل 4 دستگاه لرزه نگار

استفاده از آرایه های مایکروترمر برای تعیین منحنی پراکنش امواج ریلی و در نتیجه لایه بندی زیر سطحی بر اساس تغییرات سرعت موج برشی در سال های اخیر بویژه بخاطر ویژگی هایی همانند سرعت و سادگی عملیات اجرایی، امکان دسترسی به عمق های زیاد بدون نیاز به استفاده از مواد منفجره و منبع مصنوعی تولید موج و ... مورد توجه بیشتری قرار گرفته است (Horike, 1985, 1996; Ishida et al., 1998; Miyakoshi et al., 1998; Yamanaka, 1998; Yamanaka et al., 1994; Scherbaum et al., 2003). شكل 4-3، مدل ساده شده‌اي از نحوه تفسير داده هاي مايكروترمور و تعيين منحني پراكنش را براي فركانس هاي پايين و بالا نمايش مي دهد.

شكل 4-3- مدل ساده شده اي از نحوه تفسير داده هاي مايكروترمر و تعيين منحني پراكنش براي فركانس هاي پايين و بالا.

## 4-2-1- روش های تعیین منحنی پراکنش

### 4-2-1-1- روش F-K

در این روش برای تعیین منحنی پراکنش از طیف توان در حوزه فرکانس- عدد موج استفاده می شود. برای تعیین طیف توان فرکانس- عدد موج روش های مختلفی پیشنهاد شده است که می توان از جمله آنها روش BFM  و  MLM  و یا MEM  را نام برد. از میان این روش ها، روش MEM دارای بالاترین کیفیت بوده، اما در عین حال، محدود به آرایه های خطی است.

بر اساس روش MLM، (Capon, 1969) طیف توان در حوزه فرکانس- عدد موج برای فرکانس f و عدد موج k برابر است با:

(1)

که در آن  ماتریس طیف توان بین رکوردها بوده و  می باشد.

در رابطه اخیر،  نشانگر موقعیت سایزمومترها و N تعداد کل سایزمومترها است.

رابطه فوق را می توان بصورت زیر نوشت:

(2)

که در آن  برآورد طیف توان نرمال شده بین یک جفت ایستگاه در فرکانس مشخص بوده و  برابر است با:

(3)

در رابطه فوق، یکی از المانهای برگردان ماتریس است. این روش همانند یک فیلتر عمل می کند که خروجی آن در هر مرحله بصورت یک تک موج فیلتر شده بوده که دارای سرعت مشخصی است. این سرعت، مشخصه یک فرکانس خاص بوده و با قله نمادار طیف توان در حوزه فرکانس- عدد موج انطباق دارد.

از روی مختصات محل قله طیف توان در حوزه F-K، سرعت فاز یک پریود خاص  ، از رابطه زیر قابل محاسبه است:

(4)

بنابراین می توان با محاسبه سرعت فاز برای پریودهای (فرکانس های) مختلف، منحنی پراکنش امواج سطحی را بدست آورد (شکل های 4-4 و 4-5).

روش F-K دارای قدمت بیشتری نسبت به روش SPAC بوده و اغلب، بویژه برای آرایه های بزرگ و تعیین سرعت موج برشی لایه های عمیق تر مورد استفاده قرار می گیرد.

شکل 4-4- دو نمونه از طیف توان در حوزه F-K و فرکانس و سرعت موج برشی برآورد شده از آن.

(Tokeshi et al., 2006)

شکل 4- 5- نمونه اي از طیف توان در حوزه F-K و فرکانس و سرعت موج برشی برآورد شده از آن.

در شکل 4-6، مدل سرعت موج برشی بدست آمده از روش چاه نگاری با نتایج بدست آمده از آرایه های مایکروترمر، تفسیر شده بوسیله روش F-K، مقایسه و ارائه گردیده است. با توجه به نمودار ارائه شده در این شکل، دقت بسیار بالای روش آرایه های مایکروترمر قابل تشخیص است.

شکل 4- 6 - مقایسه بین مدل سرعت موج برشی بدست آمده از روش چاه نگاری و روش آرایه مایکروترمر.

(Tokeshi et al., 2006)

### 4-2-1-2- روش SPAC

یکی دیگر از روش های استخراج منحنی پراکنش از امواج سطحی ثبت شده توسط آرایه های مایکروترمر، روش SPAC می باشد. تئوری این روش نخستین بار توسط آکی (1975) پیشنهاد شد. در این روش، مایکروترمرها توسط یک آرایه دایره ای (بمنظور پوشش کامل آزیموتی) ثبت می شوند. استفاده از این روش بعنوان یک روش اکتشافی که امروزه روش SPAC نامیده می شود توسط اوکادا و همکاران (1993) توسعه یافت. در سال های اخیر این روش بویژه در ژاپن، امریکا و اروپا بمنظور تعیین ساختار سرعت موج برشی بصورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته است.

برای یک آرایه چند دستگاهی دایره ای با شعاع  و مختصات مرکز  و یک ایستگاه در مرکز، یک تابع همبستگی فضایی  بین مولفه های قائم در مرکز و بر روی دایره محیطی وجود دارد، بطوری که  بوده و  آزیموت می باشد. بر این اساس تابع همبستگی فضایی بدین صورت تعریف می شود:

(5)

که در آن  معرف میانگین و  معرف زوج مختلط می باشد. تابع  می بایست بر روی تمام آزیموت ها میانگین گیری شود:

(6)

و از این پس تابع همبستگی فضایی میانگین نامیده می شود.

در صورتیکه طیف توان  مربوط به مولفه قائم هریک از ایستگاه های مایکروترمر محاسبه شود، میتوان تابع همبستگی فضایی میانگین را بصورت زیر نوشت:

(7)

که در آن  فرکانس زاویه ای و  سرعت فاز در فرکانس زاویه ای  و  تابع بسل نوع اول و درجه صفر می باشد. انتگرال فوق به نام تابع تبدیل هنکل موسوم است. هنگامیکه رکوردهای مایکروترمر حاصل از یک آرایه مایکروترمر در باندهای فرکانسی مختلف با فرکانس مرکزی  فیلتر شوند، می توان تابع خود همبستگی فضایی نرمال شده بوسیله طیف توان را بصورت زیر نشان داد:

(8)

بنابراین می‌توان سرعت فاز را در فرکانس های مختلف برای آرایه های مایکروترمر محاسبه نمود. شکل 4-7، یک نمونه از منحنی پراکنش بدست آمده از آرایه های مایکروترمر با اندازه های مختلف را نشان می دهد. بطور کلی آرایه های بزرگتر محدوده فرکانسی پایین تر را پوشش می دهد.

شکل 4-7- منحنی پراکنش بدست آمده از آرایه های با اندازه های مختلف. (Apostolodis et al., 2004)

شكل 4-8 نمونه ای از منحنی پراکنش حاصل از کاربرد روشSPAC  را نشان مي دهد. در شكل 4-9 نیز مدل لایه بندی سرعت موج برشی حاصل از برگردان یک منحنی پراکنش امواج سطحی بدست آمده از داده های آرایه مایکروترمر ارائه گردیده است.

4-8- تعیین منحنی پراکنش با کاربرد روشSPAC  (محاسبه تابع همبستگی فضایی با کاربرد طیف توان مربوط به مولفه قائم).

شکل 4-9- مدل لایه بندی سرعت موج برشی حاصل از برگردان یک منحنی پراکنش امواج سطحی بدست آمده از برداشت های آرایه مایکروترمر.					          (Apostolodis et al., 2004)

# 4-3- تعداد ایستگاه های آرایه

اوکادا (2006) نشان داد که بطور کلی افزایش تعداد ایستگاه ها در یک آرایه موجب گسترده تر شدن محدوده عدد موج (rk) و بعبارت دیگر محدوده فرکانسی بدست آمده می شود. دلیل کلی این امر افزایش پوشش آزیموتی است. از دیدگاه عملی و اجرایی، بر پایه مطالعات فراوان انجام شده، نشانگر این مطلب است که استفاده از سه ایستگاه بر روی یک دایره محیطی و یک ایستگاه مرکزی می تواند نتایج قابل قبولی را بدست دهد. شکل 4-10، "بالا" و "وسط" نشان دهنده افزایش محدوده فرکانسی مورد مطالعه با افزایش تعداد ایستگاه های محیطی است.

نکته بسیار مهم این است که تعداد ایستگاه های محیطی می بایست فرد باشد و نه زوج. همانگونه که در شکل 4-10 "پایین" مشاهده می گردد، با وجود افزایش تعداد ایستگاه های محیطی از 3 به 4، محدوده فرکانسی (rk) بدست آمده دارای کمترین خطا، کاهش یافته است.

شکل 4-10- تغییرات میزان خطا نسبت به عدد موج (فرکانس) برای تعداد ایستگاه های مختلف.

# 4-4- رابطه عمق کاوش با اندازه آرایه

بطور کلی عمق کاوش در روش آرایه های مایکروترمر، رابطه مستقیم با اندازه آرایه دارد. ارائه یک رابطه قطعی برای ارتباط اندازه آرایه با عمق کاوش میسر نیست، اما با توجه به مطالعات انجام شده، می توان برآوردهای تخمینی از آن بدست داد. بطور مثال در یک مطالعه آرایه های مایکروترمر در شهر تسالونیکی یونان (Apostolodis et al., 2004) رابطه زیر بین بیشینه عمق کاوش و شعاع آرایه بدست آمده است (شکل 4-11).

شکل 4-11- یک رابطه تجربی بین بیشینه عمق کاوش و شعاع آرایه.	 (Apostolodis et al., 2004)

لازم بذکر است که رابطه مستقیمی میان بیشینه عمق کاوش با بلندترین طول موج قابل ثبت بوسیله آرایه وجود داشته و این بنوبه خود به اندازه آرایه وابسته است. بطور کلی بیشینه طول موج قابل ثبت توسط یک آرایه بین دو تا چهار برابر بیشترین فاصله ایستگاه ها در آرایه است.

# 4-5- بررسي هاي مايكروترمرها در گستره مورد مطالعه

داشتن برآورد اولیه از ضخامت آبرفت های یک منطقه می تواند کمک شایانی به تعیین اندازه آرایه مایکروترمر کند. چنین برآوردی می تواند بوسیله نسبت H/V مایکروترمرها، همچنین نقشه های زمین شناسی و در بهترین حالت داده های گمانه ها باشد.

در مطالعات حاضر طراحي ايستگاه هاي آرايه به گونه اي است كه نقطه مياني آرايه در فاصله 1000 متري از مکان برداشت های تك ايستگاهي قرار گرفته است. در شكل 4-12، نقاط آبي رنگ موقعيت نقاط اندازه گيري مايكروترمورها به روش تك ايستگاهي و نقاط قرمز رنگ نقطه میانی آرایه ها جهت گردآوری مايكروترمرها است.

بر پایه مقادير فركانس(f0) محاسبه شده در روش تک ایستگاهی، مطابق با روش ارائه شده در جلدهای اول و دوم گزارش مطالعات حاضر، نقشه هم فركانسي برای گستره مورد مطالعه تهيه و در شکل 4-13 ارائه گردیده است. با توجه به اطلاعات موجود از عمق سنگ بستر و  اطلاعات به دست آمده از ضخامت تقريبي آبرفت در گستره مورد مطالعه آرايه هاي مايكروترمر، در 4 اندازه 30، 40، 80 و 100 متري طراحي گردیده و برداشت شده‌اند که نمونه ای از آن در شکل 4-14 ارائه گردیده است. لازم به تذکر است که ابعاد آرایه ها بگونه ای مستقیم با عمق کاوش سرعت موج لرزه ای وابسته است. این به آن معنا است که در مناطق با ضخامت آبرفت زیاد، اندازه شبكه آرايه می بایست افزايش یابد. موقعیت نقطه مرکزی هر یک از آرایه ها در جدول 4-1 ارائه گردیده است.

شکل 4-14- نمونه ای از آرایه طراحی شده (با شعاع 40 متر) و فواصل مورد استفاده در طراحی آرایه.

جدول 4-1- جدول موقعیت ايستگاه هاي برداشت مايكروترمر در روش آرایه متراكم

و مقدار فركانس محاسبه شده در هر يك از اين آرایه ها

ادامه جدول 4-1- جدول موقعیت ايستگاه هاي برداشت مايكروترمر در روش آرایه متراكم

.و مقدار فركانس محاسبه شده در هر يك از اين آرایه ها

ادامه جدول 4-1- جدول موقعیت ايستگاه هاي برداشت مايكروترمر در روش آرایه متراكم

و مقدار فركانس محاسبه شده در هر يك از اين آرایه ها

ادامه جدول 4-1-  جدول موقعیت ايستگاه هاي برداشت مايكروترمر در روش آرایه متراكم

و مقدار فركانس محاسبه شده در هر يك از اين آرایه ها

## 4-5-1- تفسير مايكروترمرهاي برداشت شده با روش آرايه

یکی از مهمترین مراحل در تفسير داده های آرایه مايکروترمر محاسبه منحنی پراکنش امواج ریلی می باشد. این بخش شامل مراحل زیر مي باشد:

- در اولین گام مولفه قائم برداشت های انجام شده مربوط به هر یک از آرایه های مایکروترمر انتخاب شده است. این بدان جهت است که امواج ریلی، موج غالب بر روی مولفه قائم نگاشت ها می باشند. در عين حال کلیه نگاشت ها در محدوده فرکانسی 1/0 تا 15 هرتز فیلتر شده اند.

- به منظور مشخص کردن مناسب ترین محدوده فرکانسی برای تعیین منحنی پراکنش، بررسی مقادیر همدوسی برای ایستگاه های مختلف یک آرایه است. بطور کلی این محدوده فرکانسی برای ايستگاه هاي مختلف، متغییر است. اما بطور کلی اين مقدار بین 1 تا 8 هرتز و در مواردی تا پایین تر از 1 هرتز نیز مشاهده می شود. بنابراین در بیشتر موارد محدوده فرکانسی بین 1 تا 7 هرتز و در برخی موارد نیز تا 75/0 هرتز بعنوان کران پایین و تا 10 هرتز بعنوان کران بالا استفاده شده است. در یک برداشت مناسب آرایه مایکروترمر، طیف توان مربوط به ایستگاه های مختلف آرایه نزدیک به هم می باشد. همچنین تابع همدوسی مربوط به هر جفت ایستگاه نیز دارای همخوانی بوده و نزدیک به یکدیگر است (شکل 4-15).

- پس از تعیین محدوده مناسب فرکانسی اقدام به محاسبه منحنی پراکنش شده است. با انجام یک سری آزمون و خطا و مقایسه روش های محاسبه منحنی پراکنش، در نهایت روش فرکانس- عدد موج (f-k) در این مطالعات مورد استفاده قرار گرفته است. در انتخاب منحنی نهایی تلاش شده تا از داده های ناهمگون پرهیز گردد. همچنین پس از انتخاب منحنی نهایی، بمنظور افزایش سرعت همگرایی فرآیند برگردان در مرحله بعدی، اعوجاج های ناهمگون منحنی ها صاف شده اند. نتایج حاصل از اين مرحله (منحنی های پراکنش امواج ریلی) در پيوست 4-1  ارائه گردیده است.

شکل 4-15- یک نمونه از طیف توان (بالا) و منحنی های همدوسی (پایین) محاسبه شده برای آرایه برداشت شده در ايستگاه A146. منحنی های همدوسی برای 6 جفت که شامل سه جفت با فاصله 40 متر و سه جفت با فاصله 90 متر محاسبه شده اند (شکل 4-14).

پس از دستیابی به منحنی‌های پراکنش امواج ریلی با برگردان آنها، مقادیر سرعت امواج P و  Sقابل محاسبه شده و پس از دستیابی به مقادیر سرعت امواج، با کاربرد روابط تجربی موجود، ضرایب الاستیک خاک و پارامترهای ژئوتکنیکی نیز محاسبه شده‌اند.

در اين مطالعات، جهت محاسبه دانسيته طبيعي زمين با استفاده از سرعت موج برشي (Vs)، به دليل نداشتن رابطه‌اي معتبر بين سرعت موج برشي و دانسيته طبيعي زمين در اعماق كم (Vs<800 m/s)، ابتدا با استفاده از روابط معتبر مابين Vs و عدد نفوذ استاندارد (NSPT)، Vs حاصل از مطالعات ژئوفيزيكي (كه به طور گسترده در محدوده مورد مطالعه انجام شده) به NSPT تبديل گرديده است.

بدين منظور رابطه 9 كه براي تمامي انواع خاك معتبر مي‌باشد، مورد استفاده قرار گرفته است.

Vs = 51.5 N5.16        (Iyisan, 1996)			 (9)

جهت تبديل اعداد SPT حاصل، به دانسيته طبيعي زمين در محدوده مورد مطالعه، از رابطه تجربي حاصل از مقايسه نتايج آزمايشات نفوذ استاندارد (N) و دانسيته طبيعي(γ) (ارائه شده توسط مشاور ژئوتكنيك)، استفاده شده است. بدين صورت كه در هر يك از گمانه‌هاي حفاري شده، بين مقادير SPT و دانسيته، برازش خطي داده شد و ضريب برازش منحني مذكور محاسبه گرديد. از آنجا كه برازش حاصل از داده‌هاي گمانه BH-1 (گمانه حفاري شده در شهرداري بردآباد)، بالاترين ضريب همبستگي (R2 = 0.8128) را دارا است، جهت محاسبه دانسيته طبيعي زمين (γ) در اين مطالعات، از برازش خطي گمانه مذكور (رابطه 10) استفاده شده است.

γ = 2.9185*N + 1566.6				 (10)

در مواردي كه Vs>800 m/s بوده، دانسيته طبيعي زمين از رابطه 11 (بروکر 2005‌) محاسبه شده است.

γ = 1.6612VP - 0.4721VP2 + 0.0671VP3 – 0.0043Vp4 + 0.000106Vp5 	(11)

نتایج حاصل از این مرحله از محاسبات در پیوست های 4-2 و 4-3، بترتیب بصورت جدول و نمودار ارائه گردیده‌اند. نمونه‌ای از نموارهای مذکور نيز در شکل 4-16 آورده شده‌است.

شكل 4-16- مراحل تعيين سرعت موج برشي و مدول‌هاي ‍ژئوتكنيكي نسبت به عمق در ايستگاه A029 در محدوده مورد مطالعه.

نتایج حاصل از این مطالعات را می‌توان بصورت نقشه‌های هم‌سرعت در عمق‌های مختلف و برش‌های عرضی و طولی ارائه نمود. نمونه هایی از نقشه های هم سرعت برای عمق های 5 تا 10، 50 تا 55،100 تا 105 و 150 تا 155 متری در پیوست 4-4 ارائه گریده است.

تعدادی برش عرضی و طولی نیز مطابق با نقشه موقعیت ارائه شده در شکل 4-17 و بر پایه جداول ارائه شده در پیوست 4-2، تهیه و در پیوست 4-5 ارائه گردیده است.

شكل 4-17- نقشه موقعيت مقاطع سرعت موج برشي در محدوده مورد مطالعه.

# 4-6- نتيجه گيري

- بررسی منحنی های پراکنش بدست آمده در گستره مورد مطالعه نشانگر کیفیت مناسب این منحنی ها در محدوده فرکانس های بالا (دامنه فركانس هاي 4 تا 7 هرتز)، در بیشتر مناطق دشت جنوب غربی تهران است. در محدوده فرکانس های پایین تر، در نقاط مختلف، دامنه فركانسي متغیر بوده و بنظر می رسد که اين موضوع در نتیجه ضخامت زياد آبرفت و تباين کم لایه های آبرفتی با لایه های  پایین تر باشد.

- بطور کلی بنظر می رسد که حضور کارخانجات و مراکز صنعتی در غرب محدوده مورد مطالعه باعث ایجاد نوفه های ناخواسته صنعتی شده و اين امر بر روي منحنی های پراکنش تاثیر زيادي داشته است. حال آنکه در شرق محدوده مورد مطالعه چنین حالتی کمتر دیده می شود. همچنین در قسمت شمالی محدوده، منحنی های پراكنش بدست آمده اغلب دارای کیفیت مناسبی هستند. این موضوع نشان می دهد که نوفه های انسانی و اجتماعي اثر نامطلوب کمتری نسبت به نوفه های صنعتی در پژوهش حاضر داشته اند.

- نتايج حاصل از مطالعات انجام شده بصورت جدول، نقشه و برش‌هاي عرضي و طولي در گزارش حاضر ارائه گرديده است.

# 4-7- مراجع

Aki, K., (1957). Space and time spectra of stationary stochastic waves, with special reference to microtremors, Bull. Earthq. Res. Inst. 35, 415-456.

Brocher, T., (2005). Compressional and ShearWave Velocity Versus Depthin the San Francisco BayArea, California: Rules for USGS Bay Area Velocity Model 05.0.0, USGS Open-File Report 05–1317.

Capon, J., (1969). High-resolution frequency-wavenumber spectrum analysis, Proc. IEEE 57, 1408-1418.

Clayton, R., W., McMechan, G., A., (1981). Inversion of refraction data by wavefield continuation: Geophysics, v. 46, p. 860-868.

Dunand, F., Bard, P., Y., Chatelin, J., L., Guéguen, Ph., Vassail, T., Farsi, M., N., (2002). Damping and frequency from randomec method applied to in-situ measurements of ambient vibrations: Evidence for effective soil structure interaction. 12th European Conference on Earthquake Engineering, London. Paper # 869.

Horike, M., (1985). Inversion of phase velocity of long-period microtremors to the S-wavevelocity structure down to the basement in urbanized areas, Journal of Physics of the Earth 33, 59-96.

Horike, M., (1996). Geophysical exploration using microtremor measurements. Xth WCEE, Acapulco, Paper no. 2033, Elsevier Science Ltd.

Ishida, H., Nozawa, T., and Niwa, M., (1998). Estimation of deep surface structure based on phase velocities and spectral ratios of long-period microtremors, Second International Symposium on the Effects of Surface Geology on Seismic Motion, Yokohama, Balkerna, 2, 697–704.

Iyisan, R., (1996). Correlation between shear wave velocity and in-situ penetration test result. Technical Journal of Turkish Chamber of Civil Engineers, 7(2): 1187-1199 (in Turkish).

Kudo, K., (1995). Practical estimates of site response. State-of-the- art report. Proceedings of the fifth Internationnal Conference on Seismic Zonation. Nice, France.

McMechan, G., A., Yedlin, M., J., (1981). Analysis of dispersive waves by wave field transformation: Geophysics, v. 46, p. 869-874.

Miyakoshi, K., Kagawa, T., Konioshita, S., (1998). Estimation of geological structures under the Kobe area using the array recordings of microtremors, In: Irikura K., Kudo K., Okada H., and Satasini T. (eds), The Effects of Surface Geology on Seismic Motion, Balkema, Rotterdam, pp. 691-696.

Scherbaum, F., Hinzen, K., G., Ohrnberger, M., (2003). Determination of shallow shear wave velocity pro_les in the Cologne/Germany area using ambient vibrations, Geophys. J. Int.152, 597-612.

SESAME European project, (2004). Overall comparisons for test sites.

SESAME European project, (2004). Report on parameter studies.

Stephenson, W., R., (2003). Factors bounding prograde rayleigh-wave particle motion in a soft-soil layer, Proceedings of the 2003 Pacific Conference on Earthquake Engineering, 13-15 February 2003, Christchurch, New-Zealand, Paper # 56.

Thorson, J., R., Claerbout, J., F., (1985). Velocity-stack and slant-stack stochastic inversion: Geophysics, v. 50, p. 2727-2741.

Tokeshi, J., C., Karkee, M., B., Sugimura, Y., (2006). Reliability of rayliegh wave dispersion curve obtained from f-k spectral analysis of microtremor array measurement. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 26, 163-174.

Yamanaka, H., (1998). Geophysical explorations of sedimentary structures and their characterization. Irikura, K., Kudo, K., Okada, H., and Satasini, T., Editors. The Effects of Surface Geology on Seismic Motion, Rotterdam, Balkema, 15-33.

Yamanaka, H., Takemura, M., Ishida, H., Niwa, M., (1994). Characteristics of long-period microtremors and their applicability in exploration of deep sedimentary layers, Bull. Seism. Soc. Am., 84(6), 1831-1841.

# 4-8- پيوست ها

- پيوست 4-1: منحني هاي پراكنش امواج ريلي ايستگاه هاي مختلف آرايه.

- پيوست 4-2: مقادیر سرعت امواج P و S، مدول هاي الاستيك و دانسيته در اعماق مختلف.

- پيوست 4-3: نمودارهاي تغييرات سرعت امواج P و S، مدول هاي الاستيك و دانسيته نسبت به عمق.

- پيوست 4-4: نقشه های هم سرعت برای عمق های مختلف در گستره دشت جنوب غربی تهران.

- پيوست 4-5: برش های سرعتی عرضی و طولی در گستره دشت جنوب غربی تهران.

# پيوست 4-1

# منحني هاي پراكنش امواج ريلي ايستگاه هاي مختلف آرايه

شكل 1- منحني پراكنش امواج ريلي براي ايستگاه هاي  A001،  A002،  A003،  A004،  A005،  A006، A007 ، A008 .

شكل 2- منحني پراكنش امواج ريلي براي ايستگاه هاي  A009،  A010،  A011،  A013،  A014،  A015، A016 ، A017 .

شكل 3- منحني پراكنش امواج ريلي براي ايستگاه هاي  A022،  A023،  A024،  A025،  A026،  A027، A028 ، A029 .

شكل 4- منحني پراكنش امواج ريلي براي ايستگاه هاي  A030،  A031،  A032،  A033،  A034،  A035، A036 ، A037 .

شكل 5- منحني پراكنش امواج ريلي براي ايستگاه هاي  A038،  A039،  A040،  A041،  A042،  A043، A044 ، A045 .

شكل 6- منحني پراكنش امواج ريلي براي ايستگاه هاي  A046،  A047،  A048،  A049،  A050،  A051، A052 ، A053 .

شكل 7- منحني پراكنش امواج ريلي براي ايستگاه هاي  A054،  A055،  A056،  A057،  A058،  A059، A060 ، A061 .

شكل 8- منحني پراكنش امواج ريلي براي ايستگاه هاي  A062،  A063،  A064،  A065،  A066،  A067، A068 ، A069 .

شكل 9- منحني پراكنش امواج ريلي براي ايستگاه هاي  A070، A071 ،  A072،  A073،  A074،  A075،  A076، A078 .

شكل 10- منحني پراكنش امواج ريلي براي ايستگاه هاي  A079،  A080،  A081،  A082،  A083،  A084، A085 ، A086 .

شكل 11- منحني پراكنش امواج ريلي براي ايستگاه هاي  A087،  A088،  A089،  A090،  A091،  A092، A093 ، A094 .

شكل 12- منحني پراكنش امواج ريلي براي ايستگاه هاي  A095،  A096،  A097،  A098،  A099،  A100، A101 ، A102 .

شكل 13- منحني پراكنش امواج ريلي براي ايستگاه هاي  A103،  A104،  A105،  A106،  A107،  A108،  A109 ، A110 .

شكل 14- منحني پراكنش امواج ريلي براي ايستگاه هاي  A111،  A112،  A113،  A114،  A115،  A116، A117 ، A118 .

شكل 15- منحني پراكنش امواج ريلي براي ايستگاه هاي  A119،  A120،  A121،  A122،  A123،  A124، A125 ، A126 .

شكل 16- منحني پراكنش امواج ريلي براي ايستگاه هاي  A128،  A129،  A130،  A131،  A136،  A137، A138 ، A139 .

شكل 17- منحني پراكنش امواج ريلي براي ايستگاه هاي  A140،  A141،  A142،  A143،  A144،  A145، A146 ، A147 .

شكل 18- منحني پراكنش امواج ريلي براي ايستگاه هاي  A148،  A149،  A150،  A151،  A152،  A153، A154 ، A155 .

شكل 19- منحني پراكنش امواج ريلي براي ايستگاه هاي  A157،  A158،  A159،  A160،  A161،  A162،   A163  ، A164 .

شكل 20- منحني پراكنش امواج ريلي براي ايستگاه هاي  A165،  A166،  A167،  A168،  A169،  A170، A171 ، A172 .

شكل 21- منحني پراكنش امواج ريلي براي ايستگاه هاي  A173،  A174،  A176،  A006f.

# پيوست 4-2

# مقادیر سرعت امواج P و S، مدول هاي الاستيك و دانسيته در اعماق مختلف

جدول 1 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a001.

جدول 2 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a002.

جدول 3 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a003.

جدول 4 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a004.

جدول 5 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a005.

جدول 6 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a006.

جدول 7 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a007.

جدول 8 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a008.

جدول 9 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a009.

جدول 10 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a010.

جدول 11 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a011.

جدول 12 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a013.

جدول 13 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a014.

جدول 14 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a015.

جدول 15 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a016.

جدول 16 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a017.

جدول 17 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a018.

جدول 18 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a019.

جدول 19 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a020.

جدول 20 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a021.

جدول 21 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a022.

جدول 22 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a023.

جدول 23 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a024.

جدول 24 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a025.

جدول 25 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a026.

جدول 26 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a027.

جدول 27 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a028.

جدول 28 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a029.

جدول 29 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a030.

جدول 30 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a031.

جدول 31 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a032.

جدول 32 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a033.

جدول 33 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a034.

جدول 34 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a035.

جدول 35 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a036.

جدول 36 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a037.

جدول 37 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a038.

جدول 38 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a039.

جدول 39 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a040.

جدول 40 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a041.

جدول 41 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a042.

جدول 42 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a043.

جدول 43 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a044.

جدول 44 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a045.

جدول 45 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a046.

جدول 46 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a047.

ادامه جدول 46 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a047.

جدول 47 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a048.

جدول 48 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a049.

جدول 49 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a050.

ادامه جدول 49 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a050.

جدول 50 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a051.

جدول 51 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a052.

جدول 52 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a053.

جدول 53 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a054.

جدول 54 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a055.

جدول 55 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a056.

ادامه جدول 55 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a056.

جدول 56 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a057.

ادامه جدول 56 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a057.

جدول 57 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a058.

جدول 58 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a059.

جدول 59 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a060.

جدول 60 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a061.

جدول 61 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a062.

جدول 62 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a063.

جدول 63 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a064.

جدول 64 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a065.

جدول 65 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a067.

جدول 66 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a068.

ادامه جدول 66 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a068.

جدول 67 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a069.

جدول 68 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a070.

جدول 69 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a071.

جدول 70 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a072.

جدول 71 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a073.

جدول 72 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a074.

جدول 73 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a075.

جدول 74 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a076.

جدول 75 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a078.

جدول 76 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a079.

جدول 77 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a080.

جدول 78 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a081.

جدول 79 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a082.

جدول 80 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a083.

جدول 81 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a084.

جدول 82 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a085.

جدول 83 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a086.

جدول 84 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a087.

جدول 85 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a088.

جدول 86 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a089.

جدول 87 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a090.

جدول 88 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a091.

جدول 89 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a092.

جدول 90 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a093.

جدول 91 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a094.

جدول 92 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a095.

جدول 93 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a096.

جدول 94 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a097.

جدول 95 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a098.

جدول 96 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a099.

جدول 97 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a101.

جدول 98 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a102.

ادامه جدول 98 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a102.

جدول 99 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a103.

جدول 100 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a104.

جدول 101 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a105.

جدول 102 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a106.

جدول 103 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a107.

جدول 104 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a108.

ادامه جدول 104 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a108.

جدول 105 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a109.

جدول 106 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a110.

جدول 107 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a111.

جدول 108 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a112.

جدول 109 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a113.

جدول 110 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a114.

جدول 111 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a115.

جدول 112 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a117.

جدول 113 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a118.

جدول 114 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a119.

جدول 115 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a120.

جدول 116 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a121.

جدول 117 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a122.

ادامه جدول 117 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a122.

جدول 118 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a123.

جدول 119 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a124.

جدول 120 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a125.

جدول 121 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a126.

جدول 122 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a128.

جدول 123 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a129.

ادامه جدول 123 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a129.

جدول 124 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a130.

ادامه جدول 124 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a130.

جدول 125 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a131.

ادامه جدول 125 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a131.

جدول 126 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a133.

جدول 127 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a134.

جدول 128 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a135.

جدول 129 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a136.

جدول 130 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a137.

جدول 131 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a138.

جدول 132 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a139.

جدول 133 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a140.

جدول 134 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a141.

جدول 135 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a142.

جدول 136 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a143.

جدول 137 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a144.

ادامه جدول 137 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a144.

جدول 138 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a146.

ادامه جدول 138 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a146.

جدول 139 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a147.

جدول 140 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a148.

جدول 141 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a149.

جدول 142 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a150.

جدول 143 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a151.

جدول 144 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a152.

جدول 145 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a153.

جدول 146 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a154.

# جدول 147 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a155.

جدول 148 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a157.

جدول 149 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a158.

ادامه جدول 149 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a158.

جدول 150 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a159.

جدول 151 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a160.

ادامه جدول 151 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a160.

جدول 152 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a161.

ادامه جدول 152 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a161.

جدول 153 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a162.

جدول 154 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a163.

ادامه جدول 154 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a163.

جدول 155 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a164.

جدول 156 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a166.

ادامه جدول 156 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a166.

جدول 157 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a167.

جدول 158 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a168.

ادامه جدول 158 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a168.

جدول 159 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a170.

جدول 160 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a171.

ادامه جدول 160 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a171.

جدول 161 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a172.

ادامه جدول 161 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a172.

جدول 162 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a173.

ادامه جدول 162 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a173.

ادامه جدول 162 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a173.

جدول 163 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a174.

جدول 164 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a176.

ادامه جدول 164 از پيوست 4-2- مقادير سرعت موج P و S، مدولهاي الاستيك و دانسيته براي اعماق مختلف در ايستگاه a176.

# پيوست 4-3

# نمودارهاي تغييرات سرعت امواج P و S، مدول هاي الاستيك و دانسيته نسبت به عمق

# پيوست 4-4

# نقشه های هم سرعت برای عمق های مختلف

# در گستره دشت جنوب غربی تهران

شكل 1  از پيوست 4-4-  تغييرات سرعت موج برشي در عمق 5 تا 10 متري در گستره مورد مطالعه

شكل 2  از پيوست 4-4-  تغييرات سرعت موج برشي در عمق 50 تا 55 متري در گستره مورد مطالعه

شكل 3 از پيوست 4-4-  تغييرات سرعت موج برشي در عمق 100 تا 105 متري در گستره مورد مطالعه

شكل 4  از پيوست 4-4-  تغييرات سرعت موج برشي در عمق 150 تا 155 متري در گستره مورد مطالعه

# پيوست 4-5

# برش های طولي و عرضي سرعت موج برشي

# در گستره دشت جنوب غربی تهران

شكل 1 از پيوست 4-5-  تغييرات سرعت موج برشي در راستاي مقطع شماره 1

شكل 2 از پيوست 4-5-  تغييرات سرعت موج برشي در راستاي مقطع شماره 2

شكل 3  از پيوست 4-5-  تغييرات سرعت موج برشي در راستاي مقطع شماره 3

شكل 4  از پيوست 4-5-  تغييرات سرعت موج برشي در راستاي مقطع شماره 4

شكل 5  از پيوست 4-5-  تغييرات سرعت موج برشي در راستاي مقطع شماره 5

شكل 6  از پيوست 4-5-  تغييرات سرعت موج برشي در راستاي مقطع شماره 6

شكل 7  از پيوست 4-5-  تغييرات سرعت موج برشي در راستاي مقطع شماره 7

شكل 8  از پيوست 4-5-  تغييرات سرعت موج برشي در راستاي مقطع شماره 8

# Footnotes

- Microtremor

- Array

- Dispersion curve

- Inversion

- Frequency-Wave number

- Spatial Autocorrelation

- Microtremor Array

- Power Spectrum

- Frequency Wavenumber

- Beam Forming Method

- Maximum Likelihood Method

- Maximum Entropy Method

- Resolution

- Space-Correlation

- Complex conjugate

- Power spectrum

- Hankel transform

- Coherancy

- Out layer

# Text boxes

Profile 7

Profile  8

شکل 4-13- نقشه هم فركانس در گستره دشت جنوب غرب تهران.

شكل 4-12- نحوه آرايش و موقعيت ايستگاه هاي ثبت مايكروترمور با روش هاي تك ايستگاه (نقاط آبي رنگ) و آرايه (نقاط قرمز رنگ).