فصل هفتم:معرفي مناطق اميدبخش وكنترل مناطق معرفي شده

7-1- معرفي مناطق اميدبخش

در ورقه 100،000 :1 مهدي آباد با توجه به نقشه زمين‌شناسي و آنومالي‌هاي ژئوشيميايي و كاني سنگين  مي‌توان شش منطقه اميدبخش در اين ورقه معرفي نمود كه كنترل ناهنجاري‌هاي ژئوشيميايي و كاني سنگين در اين مناطق الزامي است. زيرا با توجه به رخنمون هاي سنگي منطقه حد زمينه عيار بعضي از عناصر بالا است.وممكن است اين ناهنجاري‌ها ناشي از حد بالاي زمينه عناصر در سنگ بستر اين مناطق باشد.

در جدا نمودن محدوده‌هاي اميدبخش ورقه مهدي‌آباد پارامترهايي چون زمين‌شناسي، عيار نمونه‌هاي ژئوشيمي، مقدار كانه هاي كانساري نمونه‌هاي كاني سنگين، زمان تشكيل واحدهاي نفوذي، دگرگوني‌هاي مجاورتي، گسل‌ها و نقشه ژئوفيزيك هوايي منطقه دخالت داشته‌اند در زير به شرح مختصري از اين محدوده‌ها مي‌پردازيم.

7-1-1-‌ منطقه اميدبخش شماره 1 (A1)

اين منطقه در جنوب برگه 50000 :1 توت واقع شده است. واحدهاي زمين‌شناسي تشكيل دهنده اين محدوده براساس نقشه زمين‌شناسي مهدي‌آبادداراي ليتولوژي دولوميت باسن دونين، گرانيت احتمالا" پركامبرين وتناوبي از سنگهاي ولكانيكي توف،لاپيلي توف با سن پركامبرين مي‌باشد با توجه به اينكه اين محدوده براي عناصر  Zn, W, Sc, Sb, Ag, As, Be, Cd, Cu, Mo, Pb, Rb, S داراي بالاترين عيار در منطقه مي‌باشد، احتمال حضور دو تيپ كاني‌سازي در اين منطقه مي‌رود.

1-كانسارهاي تيپ استراتي باند و استراتي فرم كه در واحدهاي رسوبي تشكيل مي‌گردد و مي‌توان عيار بالاي اين عناصر (Pb=488ppm , Zn=2132ppm) را در اين واحدهاي رسوبي جست.

2- احتمال اينكه واحد نفوذي موجود در جنوب ورقه از نظر سني جوانتر از واحدهاي رسوبي باشد مي‌توان وجود چنين عيارهاي بالايي از عناصر را در عملكرد ماگماتيسم حاصل از تزريق توده‌هاي نفوذي جوان در منطقه و ايجاد كانسارهايي از نوع اسكارن دانست. كه بايستي با كنترل صحرايي به نتيجه درستي رسيد.

7-1-2-‌ منطقه اميدبخش شماره 2 (A2)

اين منطقه در جنوب شرق برگه 50000 :1 توت واقع شده است و براي عناصر As, K, Sn داراي ناهنجاري مي‌باشد با توجه به نقشه زمين‌شناسي مهدي‌آباد اين محدوده داراي  واحدهاي ماسه‌سنگ و شيل با سن ژوراسيك مي‌باشد. چون تمام انديسها و كانسار شناخته شده (طلا و تنگستن چاه‌پلنگ) در ورقه مهدي‌آباد در شيلها و ماسه‌سنگهاي ژوراسيك هستند. و در اين محدوده ناهنجاري عناصر ياد شده از عيار بالايي برخوردارند. پس مطالعه و بررسي اين واحدها با اهميت بوده و بايستي به خوبي كنترل گردند.

7-1-3-‌ منطقه اميدبخش شماره 3 (A3)

اين منطقه شامل نواري با روند شمال شرق – جنوب غرب(نقشه شماره 56) واقع در برگه 50000 :1 توت در تراسهاي جوان و رسوبات عهدحاضر قرار دارد. از اين محدوده تعداد 7 نمونه كاني سنگين برداشت شده است كه نتيجه مطالعه نمونه هاي كاني سنگين آن در جدول شماره 7-9 آمده است.

به احتمال زياد اين محدوده به صورت پلاسر داراي آنومالي كاني مونازيت مي‌باشد. با توجه به اينكه واحد‌هاي سنگي بالادست اين محدوده از نوع گرانيت و شيل است مي‌توان وجود كانساري پلاسري را در پايين دست ناشي از حضور اين واحدها دانست. كه بايستي در فاز كنترل ناهنجاري به طور كامل مورد بررسي قرار گيرد. 7-1-4-‌ منطقه اميدبخش شماره 4 (A4)

اين منطقه شامل نواري با روند شمال غرب – جنوب شرق(نقشه شماره 56)  در محل تقاطع چهاربرگه 50000 :1 قرار دارد. با توجه به حضور واحدهاي تبخيري در اين محدوده عناصرNa,Li,Sr داراي ناهنجاري مي‌باشند.از اين محدوده تعداد 12نمونه ژئوشيمي برداشت گرديد.كه نتايج آناليز نمونه هاي ژئوشيمي آن در جدول 7-1 آمده است.

جدول7-1- نتايج آناليز نمونه هاي ژئوشيمي عناصر ناهنجار واقع در محدوده چهارم

| No. | X | Y | Ca | Cs | K | Li | Mg | Na | P | Sr | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-3 | 246171 | 3623750 | 89700 | 4.06 | 15560 | 58.55 | 10290 | 13220 | 474.50 | 1258.00 | 97.84 |
| M-12 | 246120 | 3624650 | 90820 | 3.47 | 12600 | 27.57 | 8478 | 14090 | 465.90 | 391.80 | 83.53 |
| M-15 | 242715 | 3625660 | 87290 | 2.99 | 14740 | 41.14 | 9777 | 12920 | 472.40 | 568.70 | 72.34 |
| M-18 | 245262 | 3624820 | 97990 | 3.30 | 12950 | 31.73 | 10110 | 14050 | 500.20 | 412.60 | 78.27 |
| M-19 | 242998 | 3625490 | 91380 | 3.50 | 16900 | 58.38 | 13960 | 12400 | 568.20 | 559.60 | 87.31 |
| M-20 | 242372 | 3626770 | 92620 | 3.18 | 15010 | 42.09 | 10410 | 13660 | 529.30 | 488.70 | 73.36 |
| M-228 | 238793 | 3630420 | 85560 | 4.54 | 15730 | 61.35 | 10760 | 10890 | 560.80 | 863.30 | 102.30 |
| M251 | 241769 | 3626920 | 88580 | 2.82 | 14680 | 54.51 | 9686 | 17280 | 490.50 | 757.40 | 63.22 |
| M-233 | 240504 | 3626830 | 84970 | 3.33 | 14040 | 52.73 | 8795 | 15630 | 438.80 | 830.40 | 75.80 |
| M-306 | 240275 | 3628180 | 103800 | 6.18 | 13040 | 32.89 | 8540 | 15130 | 494.70 | 981.10 | 161.80 |
| M-309 | 239469 | 3627590 | 94400 | 3.71 | 11740 | 28.80 | 8258 | 13310 | 441.20 | 826.40 | 91.49 |
| M-322 | 239370 | 3628720 | 93920 | 5.56 | 13020 | 48.47 | 8398 | 17300 | 488.10 | 1807.00 | 145.60 |

7-1-5-‌ منطقه اميدبخش شماره 5 (A5)

اين منطقه در شمال و شمال شرق برگه 50000 :1 نره‌كوه واقع است. و براي عناصر Bi, Cr, Co, Sb, Nb, Na, Hg, Fe, Cu, Cs ناهنجاري نشان مي‌دهد. كانسار تنگستن و طلاي چاه‌پلنگ در اين محدوده واقع است و در واحدهاي سنگي شيل و ماسه‌سنگ قرار دارد. بر اساس گزارش هاي طرح اكتشاف سراسري سازمان زمين شناسي محدوده چاه‌پلنگ از نوع اسكارن معرفي شده است

7-1-6-‌ منطقه اميدبخش شماره 6 (A6)

اين منطقه در غرب برگه50000 :1 نره‌كوهه واقع است و براي عناصر V, W, Zn, As, Cr, Co, Cs, Fe, Mn, Nb, Sb, Te, Tl, Th ناهنجاري نشان مي‌دهد. اين محدوده نيز جزء محدوده هاي اكتشافي طرح اكتشاف سراسري سازمان زمين شناسي مي باشد.

7-2-كنترل ناهنجاي مناطق معرفي شده

با توجه به بخش معرفي مناطق اميدبخش ونقشه شماره 56 تعداد 6 محدوده بعنوان محدوده اميدبخش معرفي گرديده است . درفاز كنترل ناهنجاري تعداد 26 نمونه مينراليزه و 36 نمونه كاني سنگين برداشت گرديد.همچنين تعداد يك نمونه مقطع صيقلي و دو نمونه مقطع نازك و سه نمونه XRD جهت شناسائي كاني هاي رسي و آلتراسيون منطقه برداشت گرديد كه همه نمونه ها جهت آناليز و مطالعه به آزمايشگاه سازمان زمين شناسي ارسال شد .

شرح نتايجي كه پس از آناليز ومطالعه نمونه ها بدست آمد بدو صورت جزء به جزء وبه تفكيك محدوده ها همراه با مختصات آنها درمتن گزارش آمده است ، اين محدوده ها عبارتند از :

7-2-1-محدوده اميد بخش شماره 1 (A1)

اين محدوده درجنوب برگه 50000 : 1 توت واقع شده است . واحدهاي زمين شناسي تشكيل دهنده اين محدوده براساس نقشه زمين شناسي مهدي آباد ، دولوميت،گرانيت و سنگ آهك با سن پركامبرين مي باشد . اين محدوده براي عناصر Sc,V,Sb,As,Be,Cd,Cu, Mo,Pb,Rb,S,Au,Zn,W داراي عيار بالايي بوده است .

درمرحله كنترل آنومالي از اين محدوده تعداد دو عدد نمونه مينراليزه ، سه عدد نمونه كاني سنگين و يك عدد نمونه XRD برداشت گرديد .

ريز آناليز عناصروكانيهاي مشاهده شده در نمونه هاي ژئوشيمي وكاني سنگين برداشت شده از اين ورقه در جدولهاي 7-2 و 7-3 ديده مي شود.

جدول7-2- نتايج آناليز نمونه هاي ژئوشيمي عناصر ناهنجار واقع در محدوده اول (عيارها به ppm مي باشد)

| No. | X | Y | Ag | As | Be | Ca | Cd | Cu | Fe | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-61 | 253468 | 3599950 | 0.21 | 19.07 | 1.54 | 83490 | 0.32 | 23.59 | 47790 | 14400 |
| M-63 | 258670 | 3599760 | 0.32 | 4.33 | 2.30 | 56990 | 0.11 | 10.87 | 34770 | 28250 |
| M-67 | 258452 | 3601170 | 0.77 | 62.78 | 1.33 | 100400 | 9.45 | 181.70 | 57920 | 14220 |
| No. | X | Y | Mo | Pb | Rb | S | Sb | Sc | W | Zn |
| M-61 | 253468 | 3599950 | 2.23 | 28.21 | 51.01 | 3485.00 | 1.14 | 10.20 | 1.37 | 54.83 |
| M-63 | 258670 | 3599760 | 1.61 | 24.16 | 106.70 | 47960.00 | 0.68 | 13.55 | 1.29 | 49.53 |
| M-67 | 258452 | 3601170 | 1.67 | 488.00 | 53.88 | 24350.00 | 3.08 | 9.62 | 25.87 | 2132.00 |

جدول7-3- نتايج مطالعه نمونه هاي كاني سنگين واقع در محدوده اول(عيارها به ppm مي باشد)

| Heavy Sample | X | Y | Pb groap | PYRITE(OXIDE) | CELESTINE | STIBNITE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M.T.40 | 252813 | 3601040 | 0.83 | 1333.33 | 0.00 | 0.00 |
| M.T.57 | 257447 | 3602500 | 0.00 | 5400.00 | 3.00 | 0.00 |
| Heavy Sample | X | Y | Cu groap | Zn group | MONAZITE |  |
| M.T.40 | 252813 | 3601040 | 0.00 | 0.00 | 20.60 |  |
| M.T.57 | 257447 | 3602500 | 0.00 | 5.93 | 0.00 |  |

با توجه به آناليز نمونه هاي ژئوشيمي ومطالعه نمونه هاي كاني سنگين مي توان مقادير بالايي از عناصر S,Sb,Cd,Cu,Pb,Rb,K,Zn,W, را مشاهده نمود . با كنترلي كه از حوضه هاي بالا دست اين نمونه ها صورت گرفته است. منشاء‌اصلي اين آنومالي ها رويت گرديد . بدين صورت كه رگه اي سيليسي كاملا هماتيتي وليمونيتي شده عامل اصلي اين كاني سازي بوده واين رگه با امتدادي شرقي – غربي كه در امتداد شيلها و متقاطع با كنگلومراهاي منطقه مي باشد قرارگرفته است . مختصات يك نقطه ازمحل قرارگيري اين رگه 259963و 3600275 مي باشد در مقطع صيقلي اين نمونه، كاني هاي اوليژيست ، هماتيت، گالن واسفالريت ديده شده است . ريز آناليز نمونه هاي مينراليزه اين محدوده و مطالعه نمونه هاي كاني سنگين آن درجدولهاي 7-4 و 7-5 ديده مي شود . تصاوير شماره 1و2 نشانگر رگه حاوي كاني سازي مي باشد . آناليز نمونه هاي مينراليزه نشاندهنده كاني زايي پرعيار اين رگه مي باشد كه توانايي كاني سازي مس ، طلا ، سرب و روي را دارا مي باشد. به احتمال زياد اين رگه سيليسي نشات گرفته از شيرابه هاي سيليسي توده نفوذي مي باشد كه به احتمال زياد سن آن جوانتر از واحدهاي رسوبي منطقه بوده و باعث شده كاني زائي به احتمال قوي از نوع اپي ترمال را دراين منطقه بوجود آورد . از طرفي بالا بودن عيار عناصرRb,W به دليل حضور واحد هاي گرانيتي در بالادست بعضي از حوضه هاي اين محدوده مي باشد،كه عيار اين عناصر را كمي بيشتر از حد زمينه نموده است.بالابودن عيار عنصر پتاسيم نيز به دليل حضور واحد گرانيتي و انديسهاي فلدسپات در اين محدوده مي باشد كه به احتمال زياد از نوع پتاسيك است.تصوير شماره 7-3 مؤيد اين گفته مي باشد.

جدول7-4- نتايج آناليز نمونه هاي سنگي مرحله كنترل ناهنجاري بعضي ازعناصرناهنجارواقع درمحدوده اول

| No. | Fe% | Au(ppb) | Cu% | Zn% | Pb% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-67M1 | 21 | 350 | 0.11 | 0.31 | 5.2 |
| M-67M2 | 11 | 1800 | 0.12 | 0.54 | 3.1 |

جدول7-5- نتايج مطالعه نمونه هاي كاني سنگين مرحله كنترل ناهنجاري واقع در محدوده اول(عيارها به ppm مي باشد)

| No. | gold | magnetite | goethite | hematite | limonite | oligist |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-59H1 | 1grain | 31.5 | 0 | 20 | 7.5 | 0 |
| M-58H1 | 0 | 18 | 0.01 | 6 | 4 | 2 |
| M-67H1 | 0 | 32 | 0 | 8 | 2 | 2 |
| No. | malachite | sphalerite | hemimorphite | mimetite | cassiterite |  |
| M-59H1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |
| M-58H1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |
| M-67H1 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  |

تصوير شماره7-1-نمائي از رگه حاوي كاني سازي در محدوده شماره 1

تصوير شماره7-2- كاني سازي طلا،روي،سرب ومس در محدوده شماره 1

تصوير شماره7-3- انديس فلدسپات (پتاسيك) در محدوده اول

محدوده اميد بخش شماره 2 (A2)

اين محدوده درجنوب شرق برگه 50000 :1 توت واقع شده است و براي عنصر Feداراي ناهنجاري مي باشد . ودر نمونه هاي كاني سنگين آن كاني هاي گروه مس وروي وآهن مشاهده شده است.ليتولوژي اين محدوده شامل دولوميت هاي ژوراسيك ( سازند نايبند ) سنگ آهك و دولوميت هاي ترياس مياني ( محدوده سازند شتري ) ، كوارتزيت و دولوميت هاي سنگ آهك ، توف و لاپيلي توف دونين بالايي ( سازند بهرام ) وشيل وماسه سنگ دونين زيرين ( سازند پاده 1) مي باشد . درمرحله كنترل ناهنجاري از اين محدوده تعداد 9 نمونه مينراليزه ، دونمونه مقطع نازك و دو نمونه مقطع صيقلي برداشت گرديد . ريز آناليز عناصر مهم وكاني هاي سنگين مشاهده شده درنمونه هاي ژئوشيمي و كاني سنگين برداشت شده از اين ورقه درجدولهاي 7-6 و 7-7 آمده است .

جدول7-6- نتايج آناليز نمونه هاي ژئوشيمي عناصر ناهنجار واقع در محدوده دوم(عيارها به ppm مي باشد)

| NO. | X | Y | Ce | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M-74 | 260979 | 3606040 | 57.05 | 46550 |
| M-80 | 261949 | 3604260 | 59.59 | 42910.00 |
| M-81 | 259859 | 3606890 | 63.75 | 44320.00 |
| M-91 | 264533 | 3601030 | 153.80 | 52310.00 |
| M-94 | 263774 | 3601520 | 44.28 | 36280 |

جدول7-7- نتايج مطالعه نمونه هاي كاني سنگين واقع در محدوده دوم(عيارها به ppm مي باشد)

| No. | X | Y | Fegroap | PYRITE(OXIDE) | Cu groap | Zn group |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-77 | 262083 | 3602210 | 2563.97 | 240.00 | 0.43 | 0.00 |
| M-79 | 262732 | 3603710 | 1457.61 | 100.00 | 0.27 | 0.84 |
| M-81 | 259859 | 3606890 | 2192.98 | 0.33 | 0.00 | 0.42 |
| M-82 | 259775 | 3607720 | 998.71 | 210.00 | 0.24 | 0.27 |
| M-83 | 259633 | 3606620 | 603.63 | 45.11 | 0.10 | 0.11 |

با توجه به آناليز نمونه هاي ژئوشيمي مي توان مقادير نسبتا بالايي ازعناصر
Ce,Fe را درنمونه هاي ژئوشيمي ملاحظه نمود .

از تعداد 5 نمونه كاني سنگين برداشت شده درمرحله اول (طبق جدول 7-7 )اين نمونه ها حاوي كاني هاي گروههاي آهن ، مس و روي مي باشند . با توجه به كنترلي كه درمناطق ياد شده همراه با مختصاتهاي معلوم صورت گرفت به دو گروه از آنومالي برخورد كرديم سري اول آنومالي كه حاوي مقدار زيادي آهن بوده و مي تواند ذخيره خوبي از آهن هاي نوع رسوبي داشته باشد .اين محدوده حاوي لايه هايي از آهن دربين آهكها و به موازات دولوميت هاي شتري منطقه است. از اين محدوده آنومالي تعداد 7 نمونه مينراليزه برداشت گرديد كه نتايج آناليز آنها درجدول شماره 7-8 آمده است . همانگونه كه دراين جدول نيز ديده مي شود آهن از عيار بسياربالايي برخورداراست. همچنين در فاز كنترل ناهنجاري از اين محدوده تعداد دو نمونه كاني سنگين نيزبرداشت گرديد .

جدول7-8- نتايج آناليز نمونه هاي سنگي مرحله كنترل ناهنجاري بعضي ازعناصرناهنجارواقع درمحدوده دوم

| No. | X | Y | Fe% | Au(ppb) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M-91-M1 | 264503 | 3600444 | 62 | 230 |
| M-89-M1 | 264438 | 3602147 | 80 | 85 |
| M-74-M2 | 260803 | 3605770 | 75 | 2 |
| M-74-M4 | 261552 | 3605852 | 41 | 2 |
| M-74-M1 | 260897 | 3605763 | 72 | 2 |
| M-74-M3 | 260823 | 3605740 | 83 | 1 |
| M-74-M6 | 261468 | 3605968 | 66 | 1 |
| M-74-M5 | 261564 | 3605891 | 1 | 3 |
| M-74M7 | 261477 | 3605915 | 43 | 7 |

جدول7-9- نتايج مطالعه نمونه هاي كاني سنگين مرحله كنترل ناهنجاري واقع در محدوده دوم(عيارها به ppm مي باشد)

| No. | X | Y | MAGNETITE | HEMATITE | LIMONITE | PYRITE(OXIDE) | OLIGISITE | GOETHITE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-74-A-H | 261774 | 3604746 | 3 | 41 | 5 | 36 | 0 | 0.01 |
| M-74-H | 260855 | 3605760 | 7 | 15 | 3 | 4 | 46 | 0.01 |
| M-91-H | 264649 | 3600912 | 8 | 16 | 30 | 19 | 1 | 3.75 |
| M-89-H | 263783 | 3602788 | 0.025 | 21 | 21 | 0 | 0 | 3.5 |
| No. | X | Y | JAROSITE | MIMETITE | cinnabar | malachite | sphalerite |  |
| M-74-A-H | 261774 | 3604746 | 0.01 | 0.01 | 0.025 | 0 | 0 |  |
| M-74-H | 260855 | 3605760 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  |
| M-91-H | 264649 | 3600912 | 3.75 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |  |
| M-89-H | 263783 | 3602788 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |  |

با توجه به مقاطع صيقلي برداشت شده از اين محدوده كاني هاي بارز 
هماتيت ، ليمونيت و اوليژيست دراين محدوده ديده مي شود .

لايه هاي آهن دار دربين آهك هاي دولوميتي شده ديده مي شوند . با توجه به آنچه كه درتصاوير 7-4 ،7-5 ديده مي شود دراين تصاوير لايه دولوميتي و لايه هاي آهن دار بخوبي قابل مشاهده مي باشد همچنين درشيل هاي واقع در حوضه نيز آهن هماتيتي با عيار40.5 درصد ديده مي شود .(M-74M4)

درسري دوم آنومالي ها كه كاني هاي گروههاي آهن ، مس و روي حضور داشته اند ليتولوژي منطقه بيشتر توف ولاپيلي توف وسنگهاي ولكانيكي مي باشد . دراين منطقه كه بيشتر بالا دست نمونه هاي 94و91 است ، آلتراسيون ليمونيتي – هماتيتي – سولفوره ديده مي شود(تصاوير شماره7-6 ،7-7) . حضور كاني هاي گروههاي آهن ، مس و روي دراين منطقه به دليل حضور كاني سازي نسبتا" ضعيف دراين واحدهاي ولكانيكي مي باشد . بالا بودن عيار K دراين حوضه به دليل حضور معدن فلدسپات دراين منطقه است كه جهت تغذيه كارخانه هاي كاشي سازي اردكان برداشت مي گردد . درفاز كنترل ناهنجاري از اين محدوده تعداد يك نمونه كاني سنگين برداشت گرديد . كه حاوي مقدار بالايي ليمونيت و پيريت اكسيد ، گوتيت ، ژاروسيت و ميمتيت مي باشد . تصاوير مربوط به آلتراسيون ها و نقاط كاني زايي درحوضه وهمچنين نمونه هاي برداشت شده بهمراه مختصات آنها در تصاوير وجدول هاي مربوطه ديده مي شود .

با توجه به اينكه عناصر مس و سرب و روي و بعضي از عناصر ديگر در نمونه هاي مينراليزه اين محدوده توسط آزمايشگاه سازمان مورد آناليز قرارنگرفته است و احتمال حضوركاني هاي مس و روي در اين منطقه دور از ذهن نمي باشد، و بايستي كار اكتشافي كاملتري درحد 25000 :1 دراين محدوده صورت گيرد.

تصوير شماره7-4-نمائي از لايه دولوميتي واقع در اهك هاي محدوده(ديد به سمت شمال خاوري)

تصوير شماره7-5-نمائي از كاني سازي آهن در شيل هاي محدوده(ديد به سمت شمال باختري)

تصوير شماره7-6-نمائي از آلتراسيون هاي آرژيليكي واقع در محدوده(ديد به سمت جنوب خاوري)

تصوير شماره7-7-نمائي از آلتراسيون هاي ليمونيتي وهماتيتي واقع در محدوده(ديد به سمت جنوب خاوري)

محدوده اميدبخش شماره 3 (A3)

اين محدوده شامل نواري با روند شمال شرق – جنوب غرب واقع در برگه 50000: 1 توت مي باشد كه در تراسهاي جوان و رسوبات عهد حاضر قراردارد وبه احتمال زياد بصورت پلاسر داراي آنومالي كاني مونازيت مي باشد . با توجه به اينكه واحدهاي سنگي بالا است اين محدوده از نوع گرانيت وشيل است . مي توان وجود كانساري پلاسري را درپائين دست واحد ها پيش بيني نمود.

مونازيت با فرمول شيميايي (Ce,La,Y,Th) po4)) داراي سيستم تبلور منوكيلينيك است . وزن مخصوص اين كاني 4/5-6/4 گرم برسانتي متر مكعب وسختي آن درحدود 5/5-5 است .اين كاني درسنگهاي گرانيت ، گنيس ، اپليت ها ، سينيت و پگماتيتها بصورت همرشتي ويا ادخال دركانيهاي ديگر يافت مي شود . كانسارهاي اين كاني معمولا كربناتيت ها ، پگماتيت ها ، اسكارنها ، ذخايرآپاتيت – فلوريت ، پلاسرها و غيره مي باشد . موارد ياد شده درارتباط با مونازيتي است كه در مراجع و مقالات متعدد توضيح داده شده است ولي نوع ديگري از مونازيت درايران وبرخي از كشورهاي جهان يافت مي شود كه به لحاظ شكل وساير خواص فيزيكي وپيدايش متفاوت از ديگر ذخاير اين كاني است ولي ازلحاظ شيميايي داراي تركيب يكساني مي باشد، اين مونازيت ها ، مونازيت رسوبي ناميده مي شوند ، دربررسي هايي كه بعنوان نمونه در مروست صورت گرفته است اين كاني درآبراهه ها ونهشته هاي پلاسري كه درحوضه شيل و ماسه سنگهاي ترياس فوقاني – ژوراسيك وكنگلومراي قاعده آهك كرتاسه قراردارند نمود پيدا مي كند(م – عليپور-سازمان زمين شناسي كشور)  . بررسي ها نشان داده است كه سنگ مادر مونازيت درتوالي رسوبي ياد شده شيل هاي ژوراسيك مي باشد ، با توجه به توضيحاتي كه در بالا گفته شد منشاء مونازيت هاي اين محدوده نيز مي تواند ازنوع رسوبي باشد ، براي اينكه  درفاز كنترل آنومالي نيز بررسي خوبي برروي نمونه هاي داراي مونازيت داشته باشيم سعي شد ازحوضه هاي داراي مونازيت واقع در محدوده شماره 3 تعداد 16 نمونه كاني سنگين با فواصل منظم و در عمقي معين برداشت گردد . نتايج مطالعه نمونه ها ي كاني سنگين مرحله اول و مرحله كنترل آنومالي درجدولهاي شماره (7-10)‌ و (7-11) آمده است .

تصاوير7-8 و 7-9 محدوده حاوي كاني سازي مونازيت و نحوه برداشت نمونه كاني سنگين را در اين محدوده نشان مي دهد.

جدول7-10- نتايج مطالعه نمونه هاي كاني سنگين واقع در محدوده سوم(عيارها به ppm مي باشد)

| Heavy Sample | X | Y | MONAZITE |
| --- | --- | --- | --- |
| M.T.101 | 259694 | 3613940 | 0.00 |
| M.T.105 | 247631 | 3608620 | 10.30 |
| M.T.108 | 254358 | 3610300 | 1.11 |
| M.T.112 | 260680 | 3614550 | 137.33 |
| M.T.114 | 251849 | 3610220 | 0.00 |
| M.T.116 | 249596 | 3609350 | 41.20 |
| M.T.117 | 253981 | 3611960 | 42.92 |

جدول7-11- نتايج مطالعه نمونه هاي كاني سنگين مرحله كنترل ناهنجاري واقع در محدوده سوم(عيارها به ppm مي باشد)

| Heavy Sample | MT-105h1 | MT-105h2 | MT-105h4 | MT-105h5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MONAZITE(ppm) | 0.21 | 0.41 | 0.21 | 0.48 |
| Heavy Sample | MT-114h1 | MT-114h2 | MT-114h3 | MT-114h4 |
| MONAZITE(ppm) | 0.24 | 0.00 | 138.19 | 0.00 |
| Heavy Sample | MT-116h2 | MT-116h3 | MT-116h4 | MT-116h5 |
| MONAZITE(ppm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
| Heavy Sample | MT-117h1 | MT-105h3 | MT-117h2 | MT-116h1 |
| MONAZITE(ppm) | 120.17 | 0.00 | 618.00 | 360.50 |

تصوير7-8 محدوده حاوي كاني سازي مونازيت ديد به سمت جنوب باختري

تصوير 7-9 نحوه برداشت نمونه كاني سنگين در محدوده حاوي مونازيت

محدوده اميد بخش شماره 4 (A4)

اين منطقه شامل نواري با روند شمال غرب – جنوب شرق (نقشه شماره 56) درمحل تقاطع چهاربرگه 50000 :1 قراردارد . اين محدوده براي عناصر Na,Li,Sr داراي آنومالي درجه يك است .

با توجه به اينكه ليتولوژي محدوده نيز شامل گچ – ماسه سنگ – كنگلومراي قاعده اي با سن ميوسن مي باشد حضور كاني هاي تبخيري دوراز ذهن نيست ، با كنترلي كه از محدوده صورت گرفت متوجه شديم تمام آنومالي ها منطبق بر معادن نمك منطقه مي باشد وتمام اين معادن بنام معادن نمك كلوت درحال بهره برداري هستند .

محدوده هاي اميد بخش شماره 5 و 6

اين محدوده ها درقسمت شمالي برگه 50000 : 1 نره كوهه واقع اند وبراي عناصر Sb,Co,Cr,Cu,Bi,Cs,Fe,Hg,Na,Nb,Zn,Mn ناهنجاري هستند . ليتولوژي منطقه بيشتر شيل وماسه سنگ و آهك مي باشد ونيز توسط رسوبات عهد حاضر پوشيده شده اند . كانسار تنگستن و طلاي چاه پلنگ دراين محدوده واقع است و درواحد هاي سنگي شيل و ماسه سنگ واقع شده است . با توجه به اينكه اين دو محدوده ( 5 و6 ) درحال بررسي تفضيلي توسط طرح اكتشاف سراسري سازمان زمين شناسي مي باشد و در آن ترانشه ها و گمانه هاي زيادي حفر گرديده است ، نگارنده از توضيح بيشتر درمورد اين محدوده خود داري مي نمايد و فقط نتايج آناليز نمونه هاي مينراليزه برداشت شده از اين محدوده را درجدول 7-12 ارائه مي نمايند وهمچنين تصاوير مختلفي كه از اين محدوده گرفته شده است را ارائه مي كند. (تصاوير7-10و7-11)

جدول 7-11 - نتايج آناليز نمونه هاي مينراليزه برداشت شده از محدوده شماره 5 و6

| No. | Au(ppb) | Cu% | W(ppm) |
| --- | --- | --- | --- |
| M-291-M3 | 1 | 0.25 | 230 |
| M-291-M5 | 1 | 3.1 | 1350 |
| M-282-M2 | 8 | 2 | 4310 |
| M-282-M4 | 1 | 0.8 | 380 |
| M-291-M2 | 1 | 0.3 | 865 |
| M-291-M4 | 1 | 0.03 | 928 |
| M-291-M1 | 3 | 0.11 | 564 |
| M-351-M1 | 1 | 0.12 | 1346 |
| M-344-M3 | 1 | 0.23 | 3450 |
| M-340-M1 | 2 | 0.03 | 231 |
| M-344-M2 | 1 | 0.04 | 734 |
| M-344-M1 | 3 | 0.021 | 678 |
| M-340-M2 | 135 | 0.15 | 924 |

تصوير شماره7-10- نمائي از ترانشه حفر شده توسط طرح اكتشاف سراسري در محدوده (ديد به سمت باختر)

تصوير شماره7-11- دهانه ورودي تونل استخراجي (قديمي) معدن چاه پلنگ