وزارت معادن و فلزات

اداره کل معادن و فلزات آذربايجان غربي

طرح اکتشاف نيمه تفصيلي مس

در منطقه قزل داش خوي

جلد دوم

(پيوست‌ها و نقشه‌ها)

مهندسين مشاور کاوشگران

فهرست نقشه‌ها

نقشه شماره 1 : نقشه توپوگرافي

نقشه شماره 2 : نقشه زمين‌شناسي – معدني

نقشه شماره 3 : نقشه ژئوشيمي پراکندگي عناصر مس، روي، نقره و طلا

نقشه شماره 4 : نقشه ژئوشيمي پراکندگي عناصر باريم و کبالت

نقشه شماره 5 : نقشه پراکندگي توده‌هاي معدني

فهرست پيوست‌ها

پيوست شماره 1 : نتايج آناليزهاي شيميايي

پيوست شماره 2 : نتايج مطالعات مقاطع صيقلي

پيوست شماره 3 : نتايج مطالعات کاني‌شناسي بروش پرتو مجهول

پيوست شماره 4 : نتايج مطالعات پتروگرافي

پيوست شماره 5 : کد آزمايشگاهي و معادل صحرايي نمونه‌هاي ليتو ژئوشيميايي

پيوست شماره 1 نتايج آناليزهاي شيميايي

پيوست شماره 2 نتايج مطالعات مقاطع صيقلي

شماره مقطع : P30M01

در اين نمونه کاني‌سازي بصورت سولفوري با تشکيل لکه‌هاي پراکنده از کالکوپيريت قابل تشخيص مي‌باشد. اکثر قطعات کالکوپيريت دگرساني نشان داده طوري که از حاشيه‌ها به توسط کاني‌هاي اکسيد جانشين شده‌اند.

کاني‌هاي مذکور عموماً با اشکال منظم (ريتميک) و کنگرسيوني در اطراف کالکوپيريت‌ها هاله‌هايي را بوجود آورده‌اند. علاوه بر کالکوپيريت تعدادي رگچه‌هاي نازک مالاکيت نيز در زمينه مشاهده مي‌شوند. مقدار کالکوپيريت در اين نمونه 4-3% مي‌باشد و اندازه قطعات آن نيز از حدود 50 ميکرون تا 3 ميلي‌متر تغيير مي‌کند.

شماره مقطع : T10M03

کانه‌هاي تشکيل دهنده اين نمونه شامل هيدرواکسيد و اکسيدهاي آهن، اکسيدهاي مس، کالکوپيريت مي‌باشد. کاني‌سازي عموماً به حالت رگچه‌اي در زمينه مشاهده شده و ترکيب کاني‌شناسي و پاراژنز ساده عمدتاً کالکوپيريت مي‌باشد. کاني‌هاي ثانويه (محصول دگرساني) شامل اکسيد و هيدرواکسيدهاي آهن و احتمالاً اکسيد مس است که در ارتباط نزديک با کالکوپيريت بوده و عموماً به شکل جانشيني حاشيه‌اي در اطراف کالکوپيريت مشاهده مي‌شود.

مقدار کالکوپيريت در اين نمونه حدود 4-3% مي‌باشد.

شماره مقطع : T2M04

کانه‌ها در اين نمونه شامل اکسيد و هيدرواکسيدهاي آهن و کانه‌هاي سولفوري (پيريت و کالکوپيريت) مي‌باشد. اکسيد و هيدرواکسيد آهن از دو نسل بوده بگونه‌اي که يک نسل‌دار ارتباط با سنگ ميزبان بوده و به شکل قطعات ريز و پراکنده با توزيع نامتجانس کمتر از 5% سنگ را تشکيل داده است. نسل دوم هيدرواکسيدهاي آهن احتمالاً همراه با اکسيدهاي مس است که لااقل بخشي از آنها کوتيت و لپيدوکروسيت بوده و ناشي از دگرساني کاني‌هاي سولفوري اوليه مي‌باشد مقدار اين قطعات نيز کمتر از 5% است.

از کانه‌هاي سولفوره اوليه چند مورد قطعات پيريت و کالکوپيريت مشاهده مي‌شود. حداکثر اندازه قطعات پيريت حدود 100 ميکرون بوده و عموماً به توسط پوششس از ترکيبات اکسيد احاطه گرديده‌اند. مقدار اين کانه‌ها از 1% تجاوز نمي‌کند و معمولاً اين قطعات مرتبط و درگير با کوارتز هستند. کالکوپيريت بصورت کانه‌هاي کوچکتر در داخل قطعات پيريت مشاهده مي‌شود.

شماره مقطع : T50M02

کانه‌ها در اين نمونه شامل اکسيد و هيدرواکسيدهاي آهن بوده و اکثراً به صورت قطعات ريز با ابعاد کمتر از 50 ميکرون و در حدود 5% هستند اين کانه‌ها بافت دسيمينه داشته و بخش اعظم آنها را اکسيدهاي آهن تشکيل مي‌دهد.

از کانه‌هاي مس هيچ مورد واضحي مشاهده نمي‌شود و بنظر مي‌رسد که نمونه فاقد کاني سازي باشد تنها در بعضي قسمت‌ها و در فضاي ميکروفراکچرها و فضاهاي خالي، مالاکيت به شکل آغشتگي وجود دارد.

شماره مقطع : K10M06

نمونه داراي پيريت، اکسيد و هيدرواکسيدهاي آهن است. بخش اعظم کاني‌هاي کدر شامل پيريت است که به شکل قطعات پراکنده با بلورهاي اتومورف تاساب اتومورف ديده مي‌شوند ضمن اين که برخي از پيريت‌ها خرد شده و بافت کاتا کلاستيک دارند برخي نيز حاوي ادخالهاي متعددي هستند. احتمالاً بخشي از اين ادخالها کانه بلند است.

مقدار پيريت حدود 5% نمونه را تشکيل مي‌دهد و علاوه بر اين اکسيد و هيدرواکسيدهاي آهن بشکل قطعات ريز و پراکنده وجود داشته و با کاني‌سازي ارتباطي ندارند. در برخي قسمت‌ها آغشتگي به مالاکيت ملاحظه مي‌گردد. کاني‌سازي مس در نمونه جزيي و در حد صدم درصد است.

شماره مقطع : T60M05

کالکوپيريت، اکسيد و هيدرواکسيدهاي آهن بعلاوه اکسيدهاي مس کانه‌هاي تشکيل دهنده سنگ هستند. اين نمونه پرعيار بوده و با داشتن پاراژنز ساده، کانه‌هاي اوليه منحصر به کالکوپيريت است. در قطعات کالکوپيريت پراکنده محصولات دگرساني جانشيني حاشيه‌اي عموماً ديده مي‌شوند.

مقدار کالکوپيريت حداقل 5% و همچنين مقدار کانه‌هاي اکسيد نيز 5% مي‌باشد. حداقل اندازه قطعات کالکوپيريت از حدود 100 ميکرون تا چند ميلي‌متر است.

شماره مقطع : KH0M08

کانه‌ها در اين نمونه عبارتند از پيريت، کالکوپيريت، اکسيد و هيدوراکسيدهاي آهن، پيريت فراوان‌ترين کانه در سنگ بوده و اشکال اتومورف دارد که با بافت پراکنده در زمينه ديده مي‌شوند.

مقدار پيريت 4-3% است. اکسيد و هيدرواکسيدهاي آهن چند مورد قطعات ريز و پراکنده به مقدار کمتر از 1% وجود دارند. کالکوپيريت در نمونه در اجداکثر بوده و 1 مورد با ابعاد ميکروني ديده مي‌شود که از لحاظ مقدار مي‌توان گفت در حد صدم درصد است. در داخل پيريت ادخال‌هاي خاکستري رنگ مشاهده مي‌شود که احتمالاً کاني اسفالريت است.

شماره مقطع : KH0M09

پيريت، اکسيد و هيدرواکسيدهاي آهن کانه‌هاي متشکله نمونه مي‌باشد. قطعات پيريت داراي توزيع نامتجانس بوده و مقدار آن کمتر از 5% است. اکسيد و هيدرواکسيدهاي آهن نيز عموماً بصورت قطعات ريز و پراکنده در بخش‌هايي از زمينه مشاهده مي‌شود که با کاني‌سازي ارتباطي ندارند. قطعات پيريت در نمونه اتومورف تاساب اتومورف هستند. آثار کاني‌سازي مس در نمونه ديده نمي‌شود.

شماره مقطع : KH0M10

پيريت و کالکوپيرت کانه‌هاي متشکله نمونه هستند. پيريت به صورت بلورهاي شکل‌دار پراکنده در تمام زمينه نمونه مشهود بوده و مقدار آن حداکثر 10% است. حداقل اندازه قطعات پيريت (نسل دانه‌ريز) حدود 10 تا 20 ميکرون بوده و اندازه قطعات درشت تا حدود چند ميلي‌متر نيز مي‌رسد. در قطعات بزرگ پيريت بعضاً ادخال‌هايي قابل تشخيص است که احتمالاً برخي از آنها کانه بلند است. کالکوپيريت در سنگ به شکل قطعات ريز و به تعداد اندک مشاهده مي‌شود که مقدار آن کمتر از ده درصد است.

شماره مقطع : KH0M07

کانه‌ها در نمونه شامل پيريت و به مقدار اندک اکسيد آهن

پيريت‌ها در دو نسل قابل تشخيص هستند. نسل اول شامل انواع اتومورف با بافت پراکنده از زمينه کوارتز و ساير کاني‌هاي سليسکاته بوده و اندازه آنها از 15 ميکرون تا چندين mm متغير است اين پيريت‌ها حدود 10% را در بخش‌هايي از نمونه (غير از پيريت‌هاي نسل دوم) تشکيل مي‌دهند، در داخل اين پيريت‌ها درات مشکوک خاکستري رنگ ديده مي‌شوند (قابل شناسايي نيستند). نسل دوم پيريت‌ها شامل رگچه‌هايي هستند که در آنها پيريت‌هاي زنومورف خرد شده به همراه کوارتز وجود داشته و حدود 60% رگچه‌ها را فقط پيريت‌ها تشکيل مي‌دهند، کانه‌هاي کالکوپيريت ميکروفراگچرهاي موجود در پيريت‌ها را پر نموده‌اند. در قسمت‌هايي از رگچه‌ها اطراف و محل خرد شدگي پيريت‌ها را هاله‌اي از اکسيدهاي آهن فرا گرفته است.

پيوست شماره 3 نتايج مطالعات کاني‌شناسي به روش پرتو مجهول (XRD)

پيوست شماره 4 نتايج مطالعات پتروگرافي

کليات

نمونه‌هاي مورد مطالعه را با توجه به ويژگي‌هاي کاني‌شناسي و بافت در چهار گروه عمده مي‌توان جاي داد. که گروه (I) شامل نمونه‌هاي شاماره 18, 17, 15, 09, 07, 05, 03, 1 و گروه (II) شامل نمونه‌هاي شماره 16, 12, 04 و گروه (III) شامل نمونه‌هاي 13, 11, 02 و گروه (IV) شامل نمونه‌هاي 10, 6 هستند. نمونه‌هاي 8, 14 و 19 با توجه به ويژگي‌هاي خاص خود در گروه‌هاي چهارگانه فوق جاي نمي‌گيرند.

قبل از جمع‌بندي ويژگي‌هاي گروه‌هاي چهار گانه موارد و نتايج ذيل قابل ذکر است :

- نمونه‌ها عموماً آلتره بوده و انواع سالم از لحاظ سنگ‌شناسي ديده نمي‌شود. بنابراين، اين امر نامگذاري سنگ‌ها را ترديدهايي مواجه مي‌سازد از طرف ديگر بدليل دانه‌ريز بودن متن اکثريت نمونه‌ها (بغير از گروه III و IV) تشخيص ميکروسکوپي نوع کانيهاي زمينه که بي‌شک در نامگذاري آنها موثر است مشکل مي‌باشد در نتيجه در صورت امکان جهت بدست آوردن يک نامگذاري دقيق‌تر خصوصاً براي انواع با ماهيت ولکانيکي، از نتايج آناليز شيميايي نمونه‌ها (نمونه‌هاي سالم) نيز بهره گرفته شود.

- نمونه‌ها در مجموع ترکيب کاني‌شناسي ساده‌اي داشته و عموماً داراي پلاژيوکلاز بعنوان عمده‌ترين مشکل که بعضاً به حدود 80% حجم سنگ نيز بالغ مي‌شود، هستند. کانيهاي فرومنيزين شامل CPX (نوع اوژيت)، آمفيبول (احتمالاً هورنبلند)، کوارتز فلدسپات آلکالن از کانيهاي ديگر نمونه‌ها هستند که معمولاً درصد قابل توجهي ندارند، (در مجموع بين 30-50%). کاني‌هاي فرومنيزين در اکثر نمونه‌ها آلتره شده و در بيشتر آنها فقط قالب و شکل اوليه باقي‌مانده و کاني‌هاي مثل کلريت، اپيدوت، کلسيت و اوراليت جاي آنها را گرفته‌اند.

- شيشه و يا حتي شيشه دو تيره شده در هيچ کدام از نمونه‌ها ديده نمي‌شود بلکه زمينه ميکروليتي ريز دانه بهمراه کلريت (ثانويه) جاي آن را گرفته است. بنابراين نمونه‌هاي مورد مطالعه در بخش‌هاي بيروني يک مجموعه، ولکانيکي نبوده بلکه به قسمت‌هاي داخلي نزديک‌تر هستند که ماهيت هولوکريستالين بودن سنگها نيز خود مويد اين مطلب است.

- با توجه به وجود پيروکسن (CPX)هاي سري اوژيت فقير از تيتان و حضور کوارتز و همچنين ترم‌هاي سنگ‌شناسي از بازالت کوارتزدار تا آندزيت و معادل‌هاي نفوذي و ساب ولکانيک چون کابروکوارتزدار، کوارتزديوريت اين مجموعه سنگها را مي‌توان جزو سري بازالت‌هاي تولئيتي و وابستگان آن دانست.

- درصد فراواني کاني‌هاي اوپاک در نمونه، علاوه بر ارتباط داشتن با آلتراسيون تاخيري (آلتراسيون حرارت بالا و اوليه ديده نمي‌شود) به دو ويژگي خاص از نمونه‌ها بستگي دارد.

برشي شدن، 2- ماهيت کاني‌شناسي که بعبارت ديگر از ترمهاي بازيک‌تر ميزان کاني‌سازي بيشتر است مثل نمونه‌هاي 11, 02, 16, 12, 04 و 13 (گروه‌هاي II و III)

- کمبود کاني‌هاي فرومنيزين را مي‌توان به فقير بودن ماگماي سازنده اين سنگها از عناصر و کاتيونهاي لازم براي تشکيل کاني‌هاي فوق و يا بدليل مربوط بودن اين سنگها به فعاليت‌هاي نهايي مجموعه ولکانيکي مورد مطالعه، نسبت داد (پسماندهاي مجموعه).

- آلتراسيون پروپليتي با توجه به حضور اپيدوت، کلريت و کلسيت در غالب نمونه‌ها عملکرد وسيعي نشان مي‌دهند ضمن اين که وجود رگه‌هاي متشکل از کلسيت، اپيدوت، کوارتز (به تنهايي يا ترکيبي از آنها) که سنگها را قطع نموده‌اند علاوه بر انواع پراکنده و مجتمع از متن سنگها مويد اين مطالب است.

- وجود جهت يافتگي در زمينه ميکروليتي و حتي فنوکريست‌ها در اکثر نمونه‌ها نشانگر تبلور تحت فشارهاي جهت‌دار در مرحله دوم تبلور سنگهاي ولکانيکي است همچنين وجود بافت برشي در برخي سنگها نشانگر ادامه حرکات فشاري بعد از تبلور و جايگزيني است.

- پلاژيوکلازهاي مورد مطالعه با توجه به ماکل، زاويه خاموشي و ترکيب کاني‌شناسي همراه آنها در گروه‌هاي (I) در حد آندزيت و در گروه‌هاي II و III از آندزين، کلسيک‌تر هستند (لابرادوريت). وجود زوناسيون معمولي و نوساني (Oscillatory) نشانگر تغييرات ترکيب در حين تبلور و يا تغيير نسبتاً سريع در نرخ (ميزان) تبلور اين کاني‌ها است. از سوي ديگر اتومورف بودن اکثر فنوکريست‌هاي پلاژيوکلاز و قرارگيري ساير کاني‌ها در فضاهاي بين آنها خود حاکي از اين است که اين کاني‌ها اولين فاز تبلوري يا حداقل فاز تبلوري همراه با پيروکسن (CPX) البته در برخي نمونه‌هاي واجد پيروکسن هستند.

ويژگي‌هاي کلي سنگهاي گروه (I)

  - اين سنگها با توجه به ترکيب کاني‌شناسي (کاني‌هاي قابل تشخيص) نامگذاري گرديده‌اند که بر اين اساس بدانها آندزيت کوارتزدار تا آندزيت، اطلاق شده است. لازم به ذکر است که کمبود کاني‌هاي فرومنيزين اوليه و زمينه ميکروليتي تا بعضاً  کريپتوکريستالين در اين سنگها که جهت بدست آوردن نام دقيق‌تر اهميت زيادي دارند، نامگذاري را با اشکال مواجه ساخته است بنابراين براساس درصد پلاژيوکلاز، کوارتز و فلدسپات آلکالن اين امر صورت گرفته است هر چند که بافت سنگها بيشتر به سنگهاي بازالتي و دلويتي شباهت دارند.

  - در مجموع اين گروه داراي ترکيب کاني‌شناسي ساده شامل پلاژيوکلاز (فنوکريست و ميکروليتي) بعنوان کاني اصلي، کوارتز و فلدسپات آلکالن با فراواني کمتر و آثاري از کاني‌هاي فرومنيزين اوليه (CPX و آمفيبول) هستند.

  - اين گروه از سنگها علي‌رغم آلتراسيون پروپليتي صورت گرفته از لحاظ درصد کاني‌هاي اوپاک فقيرتر از انواع بازيک‌تر نمونه‌اي مورد مطالعه هستند (مثل گروه‌هاي II و III)

  - وجود قطعات زئوليتي و بعضاً زئوکريست (بيشتر کوارتز) در اين سنگها که عموماً ترکيب مشابه با خود سنگ ولي بافت متفاوت دارند نشانگر تناوب فعاليت ولکانيکي مي‌تواند باشد.

ويژگي‌هاي کلي گروه (II)

- اين گروه از سنگها با توجه به ترکيب پلاژيوکلازها (کلسيک‌تر از آندزين) و حضور CPX و به مقدار کمتر آمفيبول و درصد کوارتز فلدسپات آلکالن در آنها (کاني فرعي) جزو بازالت‌هاي کوارتزدار تا بازالت نامگذاري شده‌اند که ويژگي‌هاي بافتي (سريتي، اينتر و گرانولار) نيز از اين امر حمايت مي‌کند.

- اين سنگها متحمل آلتراسيون پروپليتي شده و معمولاً برشي شدن يا خردشدگي در حد تکرار شدن اکثر کاني‌ها ديده مي‌شود که فراواني کاني‌هاي اوپاک را علاوه بر ترکيب بازيک اين گروه به اين موضوع نيز مي‌توان مرتبط دانست.

- بمانند گروه‌هاي ديگر سنگهاي اين گروه نيز هولوکريستالين بوده و آثاري از شيشه و شيشه دو تيره شده ديده نمي‌شود.

- CPX در اين سنگها با توجه به ويژگي‌هاي آن (رنگ اينترفرانس، زاويه خاموشي) جزو سري اوژيت محسوب مي‌شوند (فقير از تيتان خاص بازالت در تولئيتي).

- وجود زمينه ريزميکروليتي جهت يافته بهمراه فنوکريست‌هاي پلاژيوکلاز حاکي از تبلور دو مرحله‌اي و يا تبلور تدريجي با تغييرات حرارت و فشار ملايم‌تر انواع با بافت (Seriate) در نظر گرفته مي‌شود.

ويژگي‌هاي کلي گروه (III)

- سنگهاي هولوکريستالين، با بافت گرانولاروماهيت پلوتونيک تاساب ولکانيک که با توجه به بافت و ترکيب کاني‌شناسي (درصد پلاژيوکلاز، فلدسپات آلکالن، کوارتز) و حضور کاني‌هاي فرومنيزين (CPX و آمفيبول)، ميکروديوريت کوارتزدار تا ميکروگابرو نامگذاري شده‌اند.

- اين سنگها بمانند سنگهاي گروه (II) که معادل‌هاي ولکانيکي با ماهيت بازيک هستند آثار برشي و ترکدار شدن داشته و درصد کاني‌هاي اوپاک قابل توجهي دارند (7% و 3%)

- آلتراسيون مشابهي نيز بمانند سنگهاي ولکانيکي در اين گروه اثر کرده است.

ويژگي‌هاي کلي گروه (IV)

- اين سنگها ماهيت متفاوتي با گروه‌هاي سنگي ديگر داشته و فلسيک هستند. کوارتز به مفدار جزئي فلدسپات پتاسيک کاني‌هاي مشکل اين سنگها است.

- آلتراسيون پتاسيک شديدي که منجر به فراواني سرسيت‌هاي ريز دانه و موسکويت در بين کوارتزها شده است، عمل کرده است.

- با توجه به ترکيب کاني شناسي از جمله حضور کوارتزهاي ساب اتو مورف با خوردگي خليج مانند و فلدسپاتهاي ساب اتو مورف نام ريوليت‌هاي آلتره و سيليسي شده بر آنها اطلاق گرديده است.

شماره مقطع : 01

نام سنگ : آندزيت کوارتزدار آلتره

بافت : هيپوکريستالين، کلومروپورفيريتيگ (Glomeroporphyritic)، ميکروليتي.

کاني‌شناسي : پورفيرهاي پلاژيو کلازاتومورف و ساب اتومورف داراي ماگل‌هاي متنوعي از قبيل آلبيتي، پريکلين و کارلز باد که عموماً زونار هستند (زونه معمولي و نوساني Oscillatory)، فنوکريست‌هاي پلاژيوکلاز بيشتر به شکل کلومري بوده و کمتر تکدانه‌اي مي‌باشد.

زمينه سنگ متشکل از تيغه‌هاي (Laths) پلاژيوکلاز بدون جهت يافتگي توجيهي است. کانيهاي مافيک اوليه ديده نمي‌شود فقط آقاري از قالب آنها که تماماً توسط کاني‌هاي محصول آلتراسيون  اشغال شده‌اند بچشم مي‌خورد. کوارتز بشکل رگچه يا کلومرول‌هاي مرتبط با آنها يافت مي‌شود و به مقدار اندک همراه تيغه‌هاي پلاژيوکلاز در متن دانه ريز مشاهده مي‌شود.

تنها کاني فرعي اين نمونه را کانه‌هاي ژئومورف که عموماً محصول تجزيه کاني‌هاي فرومنيزين احتمالي هستند تشکيل مي‌دهد (حدود 2% 1%)

آلتراسيون : نوع کلريتي غالب است و از لحاظ کاني‌شناسي اپيدوت، کلريت و کلسيت (به مقدار اندک) هم به شکل تجمعي در محل کلومرول‌هاي پلاژيوکلاز و هم پراکنده در متن نمونه ديده مي‌شوند. با توجه به ترکيب پلاژيوکلازها (آندزيت يا حتي سديک‌تر) کم بودن کلسيت در مقايهس با اپيدوت و کلريت منطقي جلوه مي‌کند.

مشخصات ويژه : وجود کلومرول‌هاي پلاژيوکلاز (پلي کريستالين) که حداقل برخي از آنها را با توجه به حاشيه مدور و واکنش يافته مي‌توان ژئوليت محسوب داشت. اپيدوتي زاسيون وسيع و کمبود کلسيت و فقدان کاني‌هاي فرومنيزين اوليه همچنين نبود شيشه در سنگ از ديگر مشخصات قابل توجه نمونه است. وجود رگه‌هاي حاوي کوارتز که نشانگر عملکرد محلول‌هاي تأخيري است نيز قابل ذکر است.

شماره مقطع : 09

نام سنگ : آندزيت کوارتز دار آلتره

بافت : هيپوکريستالين، سريت (Seriate)، ميکروليتي

کاني‌شناسي : به مانند نمونه 01 از ترکيب کاني‌شناسي ساده‌اي برخوردار است. کاني غالب فنوکريست‌هاي عموماً سوريتي شده پلاژيوکلاز با ماگل‌هاي متنوع و زونار است که در متني (ماتريکس) از تيغه‌هاي پلاژيوکلاز سالم‌تر و کلريت قرار گرفته‌اند کوارتز تنها در متن و بين کلريت و تيغه‌هاي پلاژيوکلاز حداکثر 10% ديده مي‌شود که عموماً ژئومورف هستند. در اين نمونه بافت جرياني ترجيحي چه در متن و چه در فنوکريست‌ها ديده نمي‌شود. آثاري از کاني‌هاي فرومنيزين احتمالي مشاهده نمي‌شود مگر موارد مشکوک که کاني‌هاي تجزيه‌اي تجمع يافته‌اند.

کاني‌هاي اوپاک حدود 2% 1% قابل ذکر است که با توجه به شکل و محل قرارگيري آنها مي‌توان آنها را محصول تخريب کاني‌هاي آلتره شده دانست.

پلاژيوکلازها با توجه به زاويه خاموشي متوسط در حد آندزين مي‌باشند.

آلتراسيون : نوع غالب پروپليتي سوسوريتي است و کاني‌هاي اپيدوت در مرتبه اول و کلريت در مرتبه بعدي از لحاظ فراواني مي‌باشند. کلسيت بندرت ديده مي‌شود.

مشخصات ويژه : فراواني اپيدورت در متن و گلومرولي وجود تيغه‌هاي ريز کلريت در متن به همراه پلاژيوکلاز و انواع درشت‌تر آن کنار گلومرول‌ها، وجود زئوليت‌هايي با ترکيب مشابه با خود نمونه ولي بافت متفاوت (درشت‌تر) که عموماً گرد شده مي‌باشند، فقدان شيشه و کاني‌هاي فرومنيزين اوليه.

شماره مقطع : 17

نام سنگ : بازالت

بافت : هولوکريستالين (Seriate) ميکروليتي

کاني‌شناسي : از لحاظ کاني‌شناسي تا حدود زيادي با نمونه‌هاي 01 و 09 تشابه دارد. اکثريت نمونه را پلاژيوکلاز با طيف اندازه‌اي قابل توجه (ريز تافنوکريست) تشکيل مي‌دهد که عموماً ماکل‌دار و انواع درشت، زوناسيون واضحي نشان مي‌دهند که با توجه به زاويه خاموشي آنها احتمالاً کلسيک‌تر از آندزيت مي‌باشند (لابرودوريت). زمينه سنگ ترکيبي از تيغه‌هاي ريز پلاژيوکلاز و کلريت بابي‌رفرنژانس قهوه‌اي است که حالت جرياني توجيحي را نشان مي‌دهد کما اين که فنوکريست‌ها نيز کم و بيش جهت يافتگي نشان مي‌دهند.

به غير از موارد مشکوک يعني تجمع کاني‌هاي محصول آلتراسيون آثاري از کاني‌هاي فرومنيزين ديده نمي‌شود.

کاني‌هاي اوپاک تنها کاني فرعي بوده و مقدار قابل توجه حدود 5% را تشکيل مي‌دهند.

آلتراسيون : کلريتي‌زاسيون و به مقدار کمتر سريستي‌زاسيون (به احتمال زياد محصول هوازدگي) نوع غالب محسوب مي‌شود ضمن اين که کلسيت به همراه کلريت، فراواني قابل توجهي داشته به اشکال رگه‌اي، آميگدال (Amygdaloid) و پراکنده در متن با ماگل پلي‌سنتيک تيپيک ديده مي‌شود. اپيدوت نسبت به نمونه‌هاي 01 و 09 کمتر بوده و به شکل پراکنده و در داخل برخي فنوکريست‌ها و همچنين متن نمونه بچشم مي‌خورد.

مشخصات ويژه : وجود رگه‌هايي از جنس کلسيت دانه متوسط تا بعضاً درشت ماگل‌دار که در جهات مختلف نمونه سنگي را قطع کرده‌اند. آميگدال‌هاي از جنس کلسيت و کلريت بصورت پراکنده در متن، وجود حالت برشي در سنگ با کاني‌هاي اوپاک اکثراً اتومورف (مگنتيت و پيريت)، جهت يافتگي ترجيحي در متن و فنوکريست‌ها

شماره مقطع : 18

نام سنگ : بازالت کوارتز آلتره

بافت : Seriate، ميکروليتي، هولوکريستالين

کاني‌شناشي : کاني اصلي سنگ پلاژيوکلاز با اندازه‌هاي متفاوت (طيف اندازه‌اي) که از نمونه‌هاي 17, 9, 1 سالم‌تر هستند. داراي ماگل‌هاي متنوع مثل کارلزبازد، آلبيتي، پريکلين بوده و انواع درشت زوناسيون واضحي داشته که نوع نوساني (Osillory) قابل توجه است. متن سنگ حاوي ميکروليت‌هاي پلاژيوکلاز کلريت (کمتر از 3 نمونه قبلي) ريز دانه بودن جهت يافتگي توجيهي است. اشکال شش و هشت کوش که تماماً به توسط اپيدوت، کلريت فلدسپات و کوارتز جانشين شده‌اند و در نمونه ديده مي‌شود که با توجه به نوع کاني‌ها تجزيه و شکل و سطوح خارجي آنها مي‌توان وجود پيروکسن و آمفيبول اوليه را در سنگ حتمي دانست ليکن نوع اين کاني‌ها مشخص نيست.

کوارتز در حد چند دانه که حواشي گرد شده دارند ديده مي‌شود (ژئوکريست). پلاژيوکلازهاي اين نمونه در متن سنگ داراي ابعاد تقريباً مساوي هستند (تخته‌اي) تا اين که مثل نمونه‌هاي قبلي تيغه‌اي و سوني.

کاني‌هاي اوپاک حدود 2% 1% نمونه را تشکيل مي‌دهند.

آلتراسيون : اپيدوتي‌زاسيون و کلريتي زاسيون در نمونه چشمگير است اپيدوت و کلريت عموماً بصورت اجتماعي در قالب کاني‌هاي فرومنيزين اوليه جاي گرفته‌اند ضمن اين که اپيدوت بشکل پراکنده در داخل فنوکريست‌هاي پلاژيوکلاز نيز مشاهده مي‌شود.

مشخصات ويژه : فقدان شيشه در متن سنگ، وجود ژئوکريست‌هاي کوارتز با حواشي گرد شده، حضور قطعات ژئوليتي با بافت ولريتي، مقدار قابل توجه کاني‌هاي فرومنيزين اوليه پيروکسن و آمفيبول (با توجه به آثار باقي‌مانده از آنها) از مشخصات قابل توجه اين نمونه است.

شماره مقطع : 02

بافت : هولوکريستالين، اينترگرانولاز (Intergranular)

نام سنگ : ميکروکابرو

کاني‌شناسي : پلاژيوکلازهاي ساب اتو مورف و بعضاً اتومورف در هم فرو رفته با ماگل‌هاي متنوع و عموماً زونار عادي و نوساني اکثريت نمونه را تشکيل مي‌دهند. اين کاني‌ها بيشتر در حالت ترکدار و خرد شده داشته و در محل شکستگي‌ها سرسيتي و سوسوريتي شده‌اند.

کلينوپيروکسن (CPX)هاي ساب اتومورف که عموماً اوراليتي شده‌اند در بين پلاژيوکلازها به فرم اينترگرانولار جاي گرفته‌اند. با توجه به وجود برخي CPXهاي سالم تر و مشخصات آنها مي‌توان آنها را اوژيت‌هاي فقير از تيتان يا جزو سري ديوپسيد محسوب داشت. کوارتزهاي ژئومورف حدود 5% (حداکثر)، فلدسپات آلکالن با ماکل ميکروپرليتي حدود 5% و آمفيبول حدود 10% سنگ را تشکيل مي‌دهند نوع آمفيبول‌ها با توجه به مشخصات برخي از نمونه‌هاي سالم آنها (چند رنگي و رنگ اينترفرانس) هورنبلند مي‌باشد.

کاني‌هاي اوپاک اتو مورف احتمالاً پيريت و مگنتيت حدود 5% نمونه را تشکيل مي‌دهند.

آلتراسيون : سوسوريتي‌ شدن پلاژيوکلازها و وجود کلريت در فضاي بين پلاژيوکلازها همراهي اپيدوت در محل تخريب کاني‌هاي فرومنيزين و پلاژيوکلازها حاکي از عملکرد آلتراسيون پروپليتي بوده ضمن اين که آثار هوازدگي سطحي بصورت سريستي شدن پلاژيوکلازها و فلدسپات آلکالن مشهود است.

مشخصات ويژه : ماهيت ساب ولکانيک تا نفوذي بودن نمونه، خرد و ترکدار شدن عموم کاني‌هاي سنگ و وجود کانه‌هاي اتومورف و درشت پيريت و مگنتيت (با توجه به شکل) از نکات بارز در اين نمونه است.

شماره مقطع : 11

نام سنگ : ديوريت کوارتزدار

بافت سنگ : گرانولار، گرانوفيري، ميرمکيتي

کاني‌شناسي : پلاژيوکلازهاي اتومورف تا ساب اتومورف با اکسولوشن ميرمکيتي و گرانوفيري که داراي ماکل‌هاي متنوع و زونار مي‌باشند. هسته انواع زونار سريستي و سوسوريتي (کاني غالب کلسيت) شده و در برخي اين تجزيه در زونهاي خاصي از پلاژيوکلازها (متمرکز شده است). زونهاي کلسيت ترکوارتز در نمونه به اشکال زئومورف و حدود 20% قابل ذکر است. فلدسپات آلکالن با بافت ميکروپرتيتي حداکثر 5% سنگ را شامل مي‌شود. از کانيهاي فرومنيزين تنها به چند مورد آمفيبول با چند رنگي سبز مي‌توان اشاره کرد که احتمالاً تعداد بيشتري از آنها تجزيه کامل شده‌‌اند.

کانيهاي اوپاک حدود 5% 3% (احتمالاً مگنتيت و پيريت).

آلتراسيون : کلسيت، اپيدوت و کانيهاي رسي بصورت پراکنده در سنگ و به مقدار کمتر متمرکز در بخش‌هاي خاص (محل کانيهاي فرومنيزين اوليه) ديده مي‌شوند و در نتيجه سوسوريتي شدن و آرژيليتي شدن نوع آلتراسيون غالب است.

مشخصات ويژه : ماهيت ساب ولکانيک تا نفوذي نمونه، اکسولوشن ميرمکيتي و پرتيتي و گرانوفيري که خود خاص سنگهاي پلوتونيک است بهمراه بافت کاملاً درهم رفته سنگ از مشخصات قابل ذکر است.

شماره مقطع : 13

نام سنگ : ميکروديوريت کوارتزدار

بافت : گرانولار، اينترگرانولار (موضعي)

کاني‌شناسي : حدود 80% سنگ را پلاژيوکلازهاي عموماً آلتره شده تشکيل مي‌دهد که عموماً سوسوريتي شده‌‌اند (کانيهاي غالب کلسيت، اپيدوت و کلريت).

کوارتز به شکل بين دانه‌اي در ميان پلاژيوکلازها حدود 5% ديده مي‌شوند. آثاري از کانيهاي فرومنيزين پيروکسين و آمفيبول (شبحي از اين کانيها) ديده مي‌شود.  زئوليت‌هايي با ترکيب مشابه خود سنگ ليکن با آلتراسيون بيشتر و بافت نسبي ريزتز يافت مي‌شود. رگچه‌هايي از جنس کلسيت و اپيدوت (تنها و ترکيبي از اين دو) نمونه را قطع نموده‌اند.

کانيهاي اوپاک با فراواني قابل توجه (7% 5%) اکثراً تومورف و احتمالاً پيريت و مگنتيت.

آلتراسيون : کلريت، اپيدوت و کلسيت هم بصورت پراکنده (دانه‌اي) و هم بشکل رگچه مقدار قابل توجهي هستند بطوريکه کلريت بيش از 10% در نمونه قابل ذکر است. علاوه بر اينها آلتراسيون آرژيليتي نيز به مقدار کمتر قابل ذکر است.

مشخصات ويژه : فراواني کلريت اپيدوت و کلسيت در سنگ (کانيهاي محصول آلتراسيون) بشکل رگه‌اي و پراکنده (Pisseminate)، مقداري کانيهاي اوپاک و ماهيت پلوتونيک داشتن سنگ.

‌شماره مقطع : 03

نام سنگ : آندزيت

بافت : Seriate، ميکروليتي، جرياني، برشي

کاني‌شناسي : کاني غالب بمانند نمونه‌هاي قبلي پلاژيوکلاز با طيف اندازه‌اي ريز تافنوکريست عموماً زونار (معمولي و نوساني) با ماکل‌هاي مختلف مي‌باشد. اين کانيها بمقدار کمتر داراي آلتراسيون سوسوريتي و سرسيتي هستند (به شکل پراکنده). متن سنگ را ميکروليت‌هاي پلاژيوکلاز و کلريت با بافت جرياني تشکيل‌‌ مي‌‌دهند. کوارتز در متن سنگ ديده نمي‌شود لکن بصورت رگه‌اي و حفرات پر شده (ثانويه) قابل ذکر است.

آثار واضحي از کانيهاي فرومنيزين اوليه در سنگ ديده نمي‌شود (بصورت شبح مي‌باشند).

کانيهاي اوپاک بصورت اتومورف و زئومورف (اطراف و داخل کانيهاي اوليه تخريب شده) حدود 2%

آلتراسيون :

با عنايت به حضور فراواني اپيدوت و کلريت و کلسيت و موارد مذکور در فوق آلتراسيون غالب پروپليتي و سوسوريتي‌زاسيون مي‌باشد.

مشخصات ويژه : حضور قالب (شبح) کانيهاي فرومنيزين اوليه که نوع آنها مشخص نمي‌باشد. بدين کانيهاي محصول آلتراسيون کلسيت و در مرتبه بعدي کلريت از لحاظ فراواني قرار داشته که مقدار کلسيت بخشي ناشي از پلاژيوکلازهاي کلسيت در سنگ است. حالت برشي در نمونه مشخص ديده مي‌شود.

شماره مقطع : 05

نام سنگ : آندزيت کوارتز دار آلتره

بافت سنگ : کلومروپورفيريتيک، جراني، ميکروليتيک

کاني‌شناسي : پلاژيوکلازهاي چند کريستالي بصورت گلومرول در متن متشکل از تيغه‌هاي ريز پلاژيوکلاز بمقدار اندک کوارتز کانيهاي اصلي سنگ را تشکيل مي‌‌دهند. در بين تيغه‌هاي پلاژيوکلاز متن بمقدار قابل توجه داراي زئومورف کلريت ديده مي‌شود. رگه‌هاي متشکل از اپيدوت، کوارتز و بمقدار کمتر کلسيت سنگ را قطع کرده‌اند. تجمع اپيدوت و کلريت در برخي قسمت‌هاي سنگ بصورت کلومرولي نشانگر محل گلومرولهاي اوليه پلاژيوکلاز و همچنين بعضاً قالب کانيهاي فرومنيزين اوليه هستند.

کانيهاي اوپاک پراکنده در متن حدود 1% قابل شناسايي مي‌باشند.

آلتراسيون : با توجه به کانيهاي اپيدوت، کلريت و کلسيت بصورت پراکنده در متن و پرکننده قالب کانيهاي فرومنيزين فنوکريست‌هاي پلاژيوکلاز و حضور رگه‌هايي از همين کانيها، آلتراسيون غالب بمانند اکثر نمونه‌هاي قبلي پروپليتي‌زاسيون است ضمن اينکه در محل رخها و ترک‌هاي پلاژيوکلازها سرسيتي شدن و بمقدار کمتر سوسوريتي شدن ديده مي‌شود.

مشخصات ويژه : محتوي قطعات زئوليتي حاوي پلاژيوکلاز با بافت درشت از خود سنگ، وجود رگه‌هاي محصول آلتراسيون و تاخيري، باقيمانده کانيهاي فرومنيزين بصورت قالب پر شده از اپيدوت، کوارتز، کلريت (آمفيبول و پيروکسين) و بافت جرياني واضح در متن سنگ از مشخصات مهم نموه هستند. ضمن اينکه نبود شيشه و کاني‌شناسي ساده نيز قابل ذکر است.

شماره مقطع : 07

نام سنگ : آندزيت

بافت : پورفيريتيک، آميکدالوئيدي، جرياني ميکروليتيک

کاني‌شناسي : حدود 80 – %70 سنگ شامل ميکروليت‌هاي بسيار ريز پلاژيوکلاز (؟) بشکل جراني بعلاوه دانه‌هاي ريز کوارتز (حدود 10%) است در اين متن آميکدالهايي مشکل از کلسيت و همچنين بمقدار کمتر پلاژيوکلاز (فنوکريست) با جهت‌يافتگي مشخص قرار دارند با توجه به آثار باقي مانده بنظر مي‌رس آميکدالهاي کلسيتي قالب فنوکريست‌هاي اوليه باشند. فضاي بين ميکروليت‌ها را کلريت و شيشه (؟) پر نموده است. رگه‌هاي کلسيتي در جهات متعدد نمونه را قطع نموده‌اند.

کانيهاي اوپاک حدود 2-1 % نمونه را شامل مي‌شوند.

آلتراسيون : کلريتي‌زاسيون نوع غالب است که بصورت پراکنده در بين ميکروليت‌ها و هم بشکل آميکدالوئيدي ديده مي‌شود. کلسيت نيز بشکل رگچه‌اي و آميکدالوئيد و پراکنده در داخل پلاژيوکلازها مشخص است.

مشخصات ويژه : وجود آميکدالهاي پر شده از کلريت و کلسيت، جهت‌يافتگي ترجيحي در متن و پورفيرهاي سنگ، حضور رگه‌اي کلسيتي، فقدان کانيهاي فرومنيزين اوليه.

شماره مقطع : 15

نام سنگ : آندزيت

بافت : Seriate، جرياني، ميکروليتي

کاني‌شناسي : فنوکريست‌هاي عموماً سالم پلاژيوکلاز در طيف اندازه‌اي متفاوت و حاوي ماکل‌هاي مختلف با جهت‌يافتگي ترجيحي در زمينه‌اي از ميکروليت‌هاي پلاژيوکلاز و کلريت (بمقدار زياد) اکثريت سنگ را تشکيل مي‌دهند. کلريت در زمينه سنگ حتي از پلاژيوکلازها نيز بيشتر است.

آثار مشخصي بغير از چند نمونه مشکوک به پيروکسن از کانيهاي فرومنيزين ديده نمي‌شود.

کانيهاي اوپاک اتومورف ديده نمي‌شود فقط بصورت لکه‌هايي در بخش آلتره شده پراکنده هستند.

آلتراسيون : کلريت‌ کاني غالب است که علاوه بر آن اپيدوت نيز هم بصورت اجتماعي و هم پراکنده در متن و داخل پلاژيوکلازها (فنوکريست‌ها) ديده مي‌شود.

مشخصات ويژه : فراواني قابل توجه کلريت در متن سنگ، فقدان شيشه و کانيهاي فرومنيزين اوليه (بغير از موارد مشکوک).

شماره مقطع : 12

نام سنگ : بازالت مينراليزه

بافت سنگ : پورفيريتيک، آميکدالوئيدي، جرياني ميکروليتيک

کاني‌شناسي : عمده‌ترين کاني موجود در سنگ پورفيرهاي ساب اتومورف تا اتومورف پلاژيوکلاز اکثراً سوسوريتي و سريسيتي شده با ماکل‌هاي متنوع و زونار بدون جهت يافتگي ترجيحي بوده که در ماتريکسي از ميکروليت‌هاي بسيار ريز فاقد جهت يافتگي قرار گرفته‌اند. ميکروليت بافت دلريتي نشان مي‌دهد و در بين آنها کلريت بمقدار زياد مشاهده مي‌شود. شبح و قالب کانيهاي فرومنيزين بخوبي ديده مي‌شود لکن انواع سالم‌تر بارخهاي متقاطع تيپيک پيروکسين‌ها قابل شناسايي که با توجه به برنگ اينترفرانس، شکل و زاويه خاموشي آنها را مي‌توان جزو اوژيت‌هاي فقير از تيتان محسوب داشت.

کانيهاي اوپاک فراواني قابل توجهي دارند که بدو گونه هستند انواع دانه درشت اتومورف که حدود 2% بوده و انواع ريز پراکنده در بين ميکروليت‌ها (عموماً ساب اتومورف تا زئومورف) که حدود 5-3% نمونه را شامل مي‌شوند.

آلتراسيون : به ترتيب فراواني کلريت، کلسيت و اپيدوت مهمترين کانيهاي محصول آلتراسيون هستند که کلسيت بيشتر به شکل آميکدال و کلريت اکثراً ريز و پراکنده در متن بوده و اپيدوت هم که به صورت اجتماعي در قالب فرومنيزين‌ها و هم به صورت پراکنده در زمينه سنگ مشخص مي‌باشد.

مشخصات ويژه : فراواني ميکروليت‌هاي پلاژيوکلاز کلريت، آميکدالهاي کلسيتي، زئوليت‌هاي با بافت درشت از خود سنگ در نمونه، فراواني قابل توجه دوسل از کانيهاي اوپاک، فراواني  CPX نسبت به ساير نمونه‌هاي قبلي.

شماره مقطع : 04

نام سنگ : بازالت کوارتزدار

بافت سنگ : Seriate، برشي

کاني‌شناسي : کاني غالي شامل پلاژيوکلازهاي با طيف اندازه‌اي متنوع ماکل دار و زونار که عموماً خرد شده، سريسيتي و بمقدار کمتر سوسوريتي شده‌اند. تيغه‌هاي کوچکتر پلاژيوکلاز کمتر آلتره شده و اکثراً سالم هستند. کوارتز زئومورف کمتر از 5% نمونه را شامل مي‌شود. CPX با اينتر فرانس خاکستري و زرد و نارنجي حدود 15-10% نمونه را شامل مي‌شود که با توجه به مشخصات قابل تشخيص، آنها را مي‌توان جزو اوژيت محسوب داشت برخي از CPXها حاوي ماکل تيغه‌اي هستند که بيشتر در اوژيت‌ها ديده مي‌شوند. کوارتز زئومورف در حد چند دانه قابل تشخيص است. CPXها عموماً تجزيه شده و اجتماعي از کلريت، آمفيبول و کانيهاي اوپاک آنها را همراهي مي‌کند. آمفيبول‌هاي تجزيه شده (قالب) بمقدار کمتر CPX قابل شناسايي هستند.

کانيهاي اوپاک حدود 5% 3% را تشکيل مي‌دهند.

آلتراسيون : کلريتي و اپيدوتي شدن کانيهاي فرومنيزين (CPX و آمفيبول) آلتراسيون شايع در سنگ است.

مشصخات ويژه : فقدان شيشه، فراواني کانيهاي فرومنيزين خصوصاً انواع ريز دانه در متن، خرد و ترک‌دار شدن فنوکريست‌هاي پلاژيوکلاز و فرومنيزين‌ها و همراهي کانيهاي اوپاک زئومورف و اتومورف با کانيهاي فرومنيزين آلتره.

شماره مقطع : 16

نام سنگ : بازالت

بافت سنگ : Serهate و اينتر گرانولار

کاني‌شناسي : بيش از 50% سنگ شامل پلاژيوکلاز هم بصورت فنوکريست (تيغه‌اي و طويل شده) و هم اندازه‌هاي کوچکتر است. نمونه بافت اينترگرانولار (نوعي دگريتي) تيپک دارد. تيغه‌هاي درشت پلاژيوکلاز در مجموع جهت يافته هستند. کانيهاي اتومورف و تيپک CPX با رنگ اينترفرانس خاکستري، زرد و نارنجي بدو شکل کريست و انواع ريز در متن فراواني قابل توجهي دارند که مشخصات اوژيت‌هاي فقير از تيتان را نشان مي‌دهند.

کانيهاي اوپاک فراواني زيادي دارند که انواع اتومورف و نسبتاً درشت‌تر و به همراه انواع زئومورف در کنار کانيهاي فرومنيزين بيشتر مگنتيت و پيريت بوده ليکن آنچه قابل توجه است حضور سوزنهاي فراوان ايلمنيت‌دار در متن سنگ به همراه پلاژيوکلازها است که بيش از 5% را شامل مي‌شوند در مجموع کانيهاي اوپاک حدود 10% يا حتي بيشتر در نمونه قابل ذکر هستند.

آلتراسيون : کلسيت و کلريت بصورت پراکنده در زمينه سنگ ديده مي‌شوند ولي اپيدوت بيشتر محدود به داخل کانيهاي پلاژيوکلاز و برخي فرومنيزين‌ها است.

مشخصات ويژه : وجود اکسولوشن در داخل پلاژيوکلازها بصورت جدايش فلدسپات آلکالن از پلاژيوکلاز به اشکال مختلف، فراواني کانيهاي فرومنيزين به همراه سوزنهايي از جنس ايلمنيت در متن سنگ و نبود شيشه در زمينه از مشخصات مهم اين نمونه است.

شماره مقطع : 6

نام سنگ : ويوليت آلتره و سيليسي شده

بافت : گرانولار

کاني‌شناسي : حدود هفتاد درصد (70%) سنگ شامل دانه‌هاي زئومورف با حواشي مندرس و يا خورده شده از جنس کوارتز مي‌باشد که بصورت موزائيکي و در هم فرورفته در کنار هم قرار گرفته‌اند. کوارتزهاي ساب اتومورف با خوردگي خايج مانند (Embayed QZ.) بمقدار کمتر در متن سنگ ديده مي‌شوند. فضاي بين اکثريت کوارتزها را سريسيت و بمقدار اندک کلسيت پر نموده است. موسکويت در حد چند دانه مشاهده مي‌شود و همچنين فلدسپات پتاسيک نيز در همان مقدار قابل تشخيص است. کوارتزها عموماً انگلوزيون‌دار بوده داراي خاموشي موجي مي‌باشند.

کانيهاي اوپاک اتومورف در حد چند دانه اتومورف و درشت (پيريت) که اکسيد شده رنگ قهوه‌اي مايل به قرمز (اکسيدهاي آهن گوتيت) در نمونه يافت مي‌شود.

آلتراسيون : سنگ آلتراسيون پتاسيک شديدي را بعلاوه سيليسفيکاسيون متحمل شده است طوريکه رگه‌هاي کوارتز و دانه‌هاي اتومورف ريز در سنگ فراوان است. همچنين سريسيت و بعضاً موسکويت فراواني زيادي دارند که خود حاکي از آلتراسيون پتاسيک در نمونه است. اپيدوت بمقدار اندک در نمونه يافت مي‌شود.

مشخصات ويژه : سنگ فلدسپات با کاني اوليه کوارتز و فلدسپات‌هاي پتاسيک (بمقدار کمتر)، آلتراسيون شديد پتاسيک، خردشدگي و خاموشي موجي در کوارتزها، وجود کوارتزهاي ساب اتومورف با خوردگي خليج مانند و فلدسپات آلکالن خود نشانگر ماهيت ولکانيکي سنگ است.

شماره مقطع : 10

نام سنگ : ويوليت آلتره و سيليسي شده

بافت سنگ : گرانولار

کاني‌شناسي و ساير مشخصات : اين نمونه تشابه زيادي با نمونه‌هاي شماره 06 دارد با اين تفاوت که کلسيت در متن سنگ بيشتر بوده و حتي دانه‌هاي درشت و ماکل‌دار آن نيز ديده مي‌شود و علاوه بر آنها رگه‌هاي کلسيتي نيز سنگ را قطع نموده‌اند. تفاوت ديگر اين دو نمونه در دانه‌بندي درشت نمونه 10 است. سرسيت کاني محصول آلتراسيون پتاسيک در اين سنگ نيز فراواني زيادي داشته و کوارتزهاي ساب اتومورف با خوردگي‌خليج مانند و فلدسپات پتاسيک (بمقدار اندک) در سنگ قابل مشاهده است.

شماره مقطع : 08

بافت سنگ : جرياني، برشي، پورفيريتيک

نام سنگ : آندزيت شديداً آلتره

کاني‌شناسي : مقطع مورد مطالعه سنگي شديداً آلتره و حاوي بخش‌هاي نامتجانس، زمينه ميکروليتي متشکل از پلاژيوکلاز و کلريت با بافت جرياني بهمراه فنوکريست‌هاي سوسوريتي و سريسيتي شده پلاژيوکلاز، کلريت در زمينه، ميکروليت‌ها را همراهي مي‌کند. اين بخش از سنگ مشابه نمونه‌هاي 07، 03 و 12 مي‌باشد. بخش ديگري از سنگ حاوي کوارتزريزدانه، کلريت و فلدسپات (احتمالاً آلکالن) ريز بهمراه رگه‌هاي کلسيتي و اپيدوت است که آميکدالهاي محتوي کلسيت و سرسيت در بين آنها ديده مي‌شود در اين بخش شبحي از فنوکريست‌هاي پلاژيوکلاز ديده مي‌شود. در بين اين قسمت کوارتز بصورت زئوکريت با حاشيه گرد شده وجود دارد. در مجموع سنگ برشي شده بوده و نوعي جريان يافتگي نشان مي‌دهد.

آلتراسيون : کلسيت، کلريت، سرسيت و اپيدوت در بخش‌هاي متفاوت سنگ بصورت پراکنده، مجتمع و رگه‌اي يافت مي‌شود.

مشخصات ويژه : برشي بودن و جرياني واضح در ميکروليت‌ها، آلتراسيون شديد، نامتجانس بودن سنگ و حضور آميکدالها از ويژگي‌هاي بارز اين سنگ است.

شماره مقطع : 14

نام سنگ : آندزيت شديداً آلتره

بافت سنگ : پورفيريتيک، اسفروليتي

کاني‌شناسي و ساير مشخصات : بافت اوليه سنگ تقريباً محو شده است و اکثراً نمونه از اسفروليت‌هاي زئوليتي و همچنين رشد توام کوارتز و فلدسپات تشکيل يافته است. در بخش‌هايي از سنگ پورفيرهاي تجزيه شده پلاژيوکلاز که سوسوريتي و سريسيتي شده‌اند ديده مي‌شود. از کانيهاي محصول آلتراسيون مي‌توان به کلريت و اپيدوت اشاره کرد که فراواني قابل توجهي دارند.

کانيهاي اوپاک اتومورف و درشت (احتمالاً پيريت) که شديداً اکسيد شده (گوتيت) و قالب آنها ديده مي‌شود.

شماره مقطع : 19

نام سنگ : سنگ ولکانيکي شديداً آلتره (احتمالاً بازالت)

بافت : برشي، جرياني

کاني‌شناسي و ساير مشخصات : شديداً آلتره بوده و تنها شبحي از فنوکريست‌هاي پلاژيوکلاز که با کلسيت و سوسوريت جانشين شده‌اند، قابل شناسايي است. متن سنگ بصورت درهم ريخته حاوي دانه‌هاي کوارتز، کلسيت، کلريت، اپيدوت و پلاژيوکلاز است که رگه‌هاي کلسيتي آنها را قطع نموده است.

کانيهاي اوپاک در نمونه حدود 5% 3% است.

پيوست شماره 5 کد آزمايشگاهي و معادل صحرائي نمونه‌هاي ليتوژئوشيميايي